Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č....../2005 Z. z.

Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody  vhodnej pre život a  reprodukciu pôvodných druhov rýb

Časť  A.

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Kategória A1 | Kategória A2 | Kategória A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OH | MH | OH | MH | OH | MH |
|  | Percento nasýtenia kyslíkom3) |  | % | > 80 |  | > 70 |  | > 60 |  |
|  | Biochemická spotreba kyslíka3) s potlač. nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | <3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | ChSKMn | mg/l | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10 |
|  | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom3) | ChSKCr | mg/l | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 |
|  | Celkový organický uhlík | TOC | mg/l | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10 |
|  | Vodivosť 4) | χ | (S/cm | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Reakcia vody | pH | - | 6,5-8,5 |  | 5,5-8,5 |  | 5,5-9,0 |  |
|  | Teplota | t | º C | 8-12 | 251) | 22 | 251) | 22 | 251) |
|  | Farba – po jednoduchej filtrácii |  | mg/l Pt stupnice | 10 | 201) | 50 | 1001) |  |  |
|  | Pach |  | RF 2) | 3 |  | 10 |  | 20 |  |
|  | Nerozpustené látky, sušené pri 105oC | NL | mg/l | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | mg/l | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 800 | 1000 |
|  | Železo celkové3) | Fe | mg/l | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  | Mangán celkový3) | Mn | mg/l | < 0,05 | 0,05 | 0,1 | 2,0 | 0,3 | 3,0 |
|  | Chloridy | Cl- | mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
|  | Sírany | SO42- | mg/l | 150 | 250 | 150 | 2501) | 150 | 2501) |
|  | Fluoridy | F- | mg/l | 0,7-1 | 1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 |
|  | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 0,04 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,31) |
|  | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 1,0 | 111) | 7,0 | 111) | 7,0 | 111) |
|  | Organický dusík | Norg | mg/l | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  |
|  | Fosforečnany3) | PO43- | mg/l | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | Arzén | As | (g/l | < 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 |
|  | Kyanidy celkové | CN-celk | mg/l | < 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
|  | Chróm celkový | Crcelk | (g/l |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  | Hliník | Al | (g/l |  | 200 |  | 200 |  | 1000 |
|  | Bárium | Ba | mg/l |  | 0,1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Bór | B | mg/l | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Kadmium | Cd | (g/l | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | Kobalt | Co | (g/l | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
|  | Meď | Cu | (g/l | 20 | 501) | 50 |  | 1000 |  |
|  | Nikel | Ni | (g/l | < 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 |
|  | Olovo | Pb | (g/l | < 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 |
|  | Ortuť | Hg | (g/l | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
|  | Selén | Se | (g/l | < 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  | Vanád | V | (g/l | 10 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | Zinok | Zn | mg/l | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | Fenoly prchajúce s vodnou parou | FN1 | mg/l | 0,005 | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,1 |
|  | Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne | PAL-A | mg/l |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,5 |
|  | Celkové pesticídy (paration, HCH, dieldrin) | PEScelk | (g/l |  | 1,0 |  | 2,5 |  | 5,0 |
|  | Benzén | BZ | (g/l |  | 1,0 |  | 10 |  | 50 |
|  | Chlórbenzén | CB | (g/l | 0,2 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 10 |
|  | Dichlórbenzény | DCB | (g/l |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  | Hexachlórbenzén | HCB | (g/l |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
|  | Nitrobenzén |  | (g/l | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Polychlórované bifenyly | PCB | (g/l | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |  |
|  | Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | (g/l |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 1,0 |
|  | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | (g/l |  | 5 |  | 5 |  | 10 |
|  | Benzo(a)pyrén | BZP | (g/l | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,05 |
|  | Fluorantén |  | (g/l | 0,04 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Trichlórmetán | CHCl3 | (g/l |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
|  | Tetrachlórmetán | CCl4 | (g/l |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
|  | 1,2-dichlóretán | C2H4Cl2 | (g/l |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 10 |
|  | 1,1,2 - trichlóretén | TCE | (g/l |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 1,0 |
|  | 1,1,2,2 - tetrachlóretén | PCE | (g/l |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 10 |
|  | (-HCH lindan | HCH | (g/l | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 1,2 - cis-dichlóretén |  | (g/l |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  | 1,2,4 - trichlórbenzén | TCB | (g/l | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,5 |  |
|  | 2-monochlórfenol | CP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | 2,4 - dichlórfenol | DCP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | 2,4,6 - trichlórfenol | TCP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Xylény | C8H10 | (g/l |  | 10 |  | 10 |  | 50 |
|  | Toluén | C7H8 | (g/l |  | 10 |  | 10 |  | 50 |
|  | Naftalén |  | (g/l |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 10 |
|  | Pentachlórfenol | PCP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 | 1,0 | 2,0 |
|  | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Bq/l | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
|  | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Bq/l | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Rádium 226 | 226Ra | Bq/l | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
|  | Urán prírodný | Unat. | (g/l | 20 |  | 20 |  | 40 |  |
|  | Trícium | 3H | Bq/l | 100 | 500 | 500 |  | 1000 |  |
|  | Sapróbny index biosestónu | SIbios | - | 1,5 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |
|  | Producenty |  | bunky/ ml |  | 50 | 3000 |  | 10000 |  |
|  | Konzumenty |  | jedince/ml |  | 5 | 50 |  | 200 |  |
|  | Chlorofyl-a | CHLa | (g/l |  | 8 | 25 |  | 50 |  |
|  | Koliformné baktérie | KB | KTJ/ 100ml | 10 | 50 | 100 | 5000 | 1000 | 50000 |
|  | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | KTJ/ 100ml | 0 | 0 | 10 |  | 100 |  |
|  | Črevné enterokoky | EK | KTJ/ 100ml | 20 | 300 | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Salmonella |  | v 5000 ml | neprítomné |  | neprítomné |  |  |  |
|  | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36° C | KM36 | V 1 ml | 20 |  | 200 |  | 1000 |  |

1)  Koncentračné hodnoty pri týchto ukazovateľoch nemusia byť dodržané, ak je to opodstatnené  geografickými alebo klimatickými podmienkami.

2)  Riediaci faktor pri 25oC.

3) Koncentračné hodnoty u týchto ukazovateľoch nemusia byť dodržané v prípade povrchovej vody v plytkých jazerách a stojatých vodách, a to pri jazerách s hĺbkou nepresahujúcou 20 m, s výmenou vody dlhšou ako jeden rok a ak sa do nich nevypúšťajú odpadové vody.

4)  Podľa STN EN 27888 sa vodivosť meria pri 25oC.

Vysvetlivky:

OH – odporúčaná  limitná hodnota ukazovateľa.

MH – medzná limitná hodnota ukazovateľa.

Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, resp. 	rýchlu filtráciu a dezinfekciu.

Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno - chemickú úpravu a dezinfekciu (napr. 	koagulácia, flokulácia, filtrácia, dezinfekcia chlórom, predchloráciou a 	dekantáciou).

Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno - chemickú úpravu a dezinfekciu 	(napr. koagulácia, flokulácia, filtrácia, adsorpcia aktívnym uhlím, dezinfekcia 	chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia).

Vzorka sa odoberá z vodného útvaru v mieste odberu povrchovej vody pred jej úpravou.

Časť B

Povrchové vody určené  na závlahy

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Vhodná voda na závlahy NPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reakcia vody | pH |  | 5,0-8,5 |
|  | Teplota | t | º C | ≤ 35 |
|  | Farba |  | mg/l Pt | 20 |
|  | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | mg/l | 800 |
|  | Železo celkové | Fe | mg/l | 10 |
|  | Mangán celkový | Mn | mg/l | 3 |
|  | Sodík | Na | mg/l | 100 |
|  | Vápnik | Ca | mg/l | 100 |
|  | Horčík | Mg | mg/l | 200 |
|  | Chloridy | Cl- | mg/l | 300 |
|  | Sírany | SO42- | mg/l | 250 |
|  | Fluoridy | F- | mg/l | 2 |
|  | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 23 |
|  | Arzén | As | (g/l | 50 |
|  | Bór | B | (g/l | 500 |
|  | Kyanidy celkové | CN-celk. | mg/l | 0,2 |
|  | Chróm celkový | Crcelk. | (g/l | 200 |
|  | Hliník | Al | (g/l | 1000 |
|  | Kadmium | Cd | (g/l | 5 |
|  | Kobalt | Co | (g/l | 200 |
|  | Meď | Cu | (g/l | 500 |
|  | Nikel | Ni | (g/l | 100 |
|  | Olovo | Pb | (g/l | 50 |
|  | Ortuť | Hg | (g/l | 5 |
|  | Selén | Se | (g/l | 20 |
|  | Vanád | V | (g/l | 100 |
|  | Zinok | Zn | (g/l | 1000 |
|  | Fenoly prchajúce s vodnou parou | FN1 | mg/l | 0,2 |
|  | Povrchovo aktívne látky aniónové | PAL-A | mg/l | 2,00 |
|  | Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) | NEL | mg/l | 0,10 |
|  | Polychlórované bifenyly | PCB | (g/l | 0,05 |
|  | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Bq/l | 1,0 |
|  | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Bq/l | 1,5 |
|  | Rádium 226 | 226Ra | Bq/l | 0,2 |
|  | Urán prírodný | Unat. | (g/l | 50 |
|  | Infekčné vývojové štádiá parazitov ľudí a zvierat (vajíčka helmintov) |  | v 1000 ml | neprítomné |
|  | Kolifágy |  | PFU/1l | 100 |
|  | Koliformné baktérie | KB | KTJ/ml | 100 |
|  | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | KTJ/ml | 10 |
|  | Črevné enterokoky | EK | KTJ/ml | 10 |
|  | Patogénne organizmy - Salmonella |  | KTJ/500ml | 0 |
|  | Akútna ekotoxicita1) | TOX-a | % účinku | 20 |
|  | Pomer rastu hypokotylu a koreňa Sinapis alba | h/k | - | <1 |

1)  Skúška ekotoxicity sa vykoná na organizmoch troch trofických úrovní (ako producentný organizmus sa odporúča kultúrna rastlina Sinapis alba), pričom vhodnosť vody na závlahu určuje najcitlivejší organizmus.

NPH – najvyššie prípustné hodnoty ukazovateľov kvality závlahovej vody

Vody na závlahy a podmienky na ich využitie podľa druhu zavlažovaných plodín určuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Pri hodnotení kvality závlahovej vody sa použijú údaje namerané počas uceleného obdobia. Za ucelené obdobie sa považuje:

- vegetačné obdobie jedného roka s minimálne šiestimi odbermi vzoriek vody 
(výnimočne s piatimi odbermi) na vypracovanie zadania stavby,

- jeden rok s minimálne siedmimi odbermi vzoriek vody (výnimočne so šiestimi 
odbermi) na vypracovanie projektu stavby,

- minimálne jeden rok so siedmimi odbermi vzoriek vody za rok pri závlahe počas vegetačného obdobia.

Odber  vzoriek  musí byť  časovo  vhodne rozdelený.  Jednotlivé  vzorky  sa odoberajú podľa  platných noriem rady STN EN ISO 5667.

Pre  používanie   pitnej  vody  na závlahy platí vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody sa  kvalita  vody  nemusí  hodnotiť.

Pre hodnotenie kvality závlahových vôd sa používajú postupy podľa STN 75 7143.

Časť C.

Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Pásmo vôd lososovitých rýb | Pásmo vôd kaprovitých rýb | Minimálny počet vzoriek a frekvencia merania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odporúčaná hodnota | Medzná hodnota | Odporúčaná hodnota | Medzná hodnota |  |
| 1. | Rozpustený kyslík | O2 | mg/l | 9 | 7 | 8 | 5 | Mesačne, minimálne jedna vzorka reprezentujúca nízku koncentráciu kyslíka v deň vzorkovania. Avšak, kde sa predpokladá väčšie denné kolísanie, treba odobrať minimálne dve vzorky počas dňa. |
| 3. | Biochemická spotreba kyslíka bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | mg/l | 3 |  | 6 |  |  |
| 4. | Reakcia vody | pH |  |  | 6-9 |  | 6-9 | Mesačne |
| 5. | Teplota | t | º C |  | 21,51) |  | 282) | Týždenne, na oboch miestach, t.j. nad a pod miestom vypúšťania spôsobujúcim tepelné zmeny |
| 6. | Nerozpustené látky, sušené pri 105oC | NL | mg/l | 25 |  | 25 |  |  |
| 7. | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 0,033) | 0,83) | 0,153) | 0,83) |  |
| 8. | Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 0,003 |  | 0,01 |  |  |
| 9. | Voľný amoniak | NH3 | mg/l | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,025 | Mesačne |
| 10 | Fosforečnany4) | PO43- | mg/l |  |  |  |  |  |
| 11. | Meď | Cu | (g/l | 405) |  | 405) |  |  |
| 12. | Zinok | Zn | (g/l |  | 306) |  | 10006) | Mesačne |
| 13. | Fenoly prchajúce s vodnou parou | FN1 | mg/l |  | 7) |  | 7) |  |
| 14. | Aktívny chlór | Cl2 | mg/l |  | 0,0058) |  | 0,0058) | Mesačne |
| 15. | Nepolárne extrahovateľné látky | NEL | mg/l |  | 9) |  | 9) | Mesačne |

1) Vypúšťanie oteplených vôd nesmie spôsobiť prekročenie teploty meranej po prúde od  
     bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) pri pásme vôd lososovitých 
     rýb 21,5oC.

2) Vypúšťanie oteplených vôd nesmie spôsobiť prekročenie teploty meranej po prúde od 
     bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) pri pásme vôd kaprovitých   
     rýb 28oC.

3) Vo zvláštnych geografických a fyzikálnych podmienkach a hlavne v prípadoch nízkej 
     teploty, zníženej nitrifikácie alebo tam, kde kompetentný orgán môže dokázať, že 
     neexistujú nepriaznivé dôsledky pre život a reprodukciu rýb, môžu sa stanoviť hodnoty 
     vyššie ako 0,8 mg/l.

4) Môže byť požadované ako indikatívne stanovenie v prípade potreby redukcie, resp.  
     prevencie eutrofizácie vôd.

5) Platí pre tvrdosť vody 100 mg/l vyjadrenú ako CaCO3, pre hodnoty tvrdosti v rozsahu 
    10 až 300 mg/l treba vykonať prepočet podľa nižšie uvedenej tabuľky 1.

6) Platí pre tvrdosť vody 100 mg/l vyjadrenú ako CaCO3, pre hodnoty tvrdosti v rozsahu 
     10 až 500 mg/l treba vykonať prepočet podľa nižšie uvedenej tabuľky 2.

7) Fenolové zlúčeniny nesmú byť prítomné vo vode v koncentráciách, ktoré nepriaznivo 
     ovplyvnia chuť a vôňu rybieho mäsa.

8) Uvedená koncentrácia odpovedá vode s hodnotou pH=6, u vôd pH>6 je prípustná hodnota vyššia.

9) Ropné uhľovodíky nesmú byť vo vode v takých množstvách, aby

- vytvárali viditeľnú vrstvu na povrchu vody alebo povlaky na dnách riek a jazier,

- dodávali zistiteľnú ”uhľovodíkovú” chuť rybiemu mäsu,

- mali nepriaznivý vplyv na ryby.

Hodnotenie súladu pre ukazovatele:

- pH, BSK5, voľný amoniak, amoniakálny dusík, dusitanový dusík, aktívny chlór, zinok, meď  ak 95% hodnôt je v súlade s limitnými hodnotami (C95). Ak frekvencia vzorkovania je nižšia ako raz za mesiac, všetky hodnoty týchto ukazovateľov musia spĺňať limitné hodnoty

- teplota  - ak  98% hodnôt je v súlade s limitnými hodnotami (C98)

- kyslík - ak 50% hodnôt vyhovuje limitu OH a 100% hodnôt vyhovuje limitu MH.  Ak koncentrácia klesne pod 6 mg/l pre lososovité ryby a pod 4 mg/l pre kaprovité ryby je potrebné hľadať príčinu  a prijať príslušné opatrenia.

- nerozpustené látky – priemerná hodnota za dobu 12 mesiacov musí vyhovovať limitu.

Ak príslušný orgán štátnej vodnej správy zistí, že kvalita určenej vody je značne vyššia, ako je kvalita stanovená hodnotami určenými v súlade s tabuľkou Časť C, môže byť znížený počet odberov vzoriek a analýz. Ak nie je voda znečistená alebo nehrozí zhoršenie jej kvality, príslušný orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnúť o tom, že odbery vzoriek a analýzy nie sú potrebné.

Odber  vzoriek  musí byť  časovo a priestorovo vhodne zvolený.  Vzorky sa odoberajú podľa  platných noriem rady STN EN ISO 5667.

Pásmo vôd lososovitých rýb – sú vody, v ktorých sú zastúpené ryby ako losos (Salmo salar), pstruh (Salmo trutta), lipeň (Thymallus thymallus), sih (Coregonus).

Pásmo vôd kaprovitých rýb – sú vody, v ktorých sú zastúpené ryby zo skupiny kaprovitých (Cyprinidae)  a ostatné druhy ako šťuka (Esox lucius), ostriež (Perca fluvialitis) a úhor (Anguilla anguilla).

Tabuľka 1. Koncentrácie rozpustenej medi pre rôzne hodnoty tvrdosti vody.

| Tvrdosť vody (mg/l CaCO3) | 10 | 50 | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre pásmo vôd lososovitých rýb |
| Koncentrácia medi ((g/l ) | 51) | 20 | 40 | 100 |

1) Prítomnosť rýb vo vodách obsahujúcich vyššie koncentrácie medi môžu indikovať nadbytok 
    rozpustených organomeďnatých komplexov.

Tabuľka 2.  Koncentrácie celkového zinku pre rôzne hodnoty tvrdosti vody

| Tvrdosť vody (mg/l CaCO3) | 10 | 50 | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre pásmo vôd lososovitých rýb |
| Koncentrácia zinku ((g/l ) | 30 | 200 | 300 | 500 |
|  | Pre pásmo vôd kaprovitých rýb |
| Koncentrácia zinku ((g/l ) | 300 | 700 | 1000 | 2000 |