Návrh

# VYHLÁŠKA

# Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z...............,

o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie zubných techník

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 1 písm. i) zákona č. ...........Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Minimálne personálne požiadavky na prevádzkovanie techniky

- Odborné práce na zhotovovaní individuálnych zdravotníckych pomôcok – zubných náhrad môže vykonávať len zubný technik, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – bakalár zubný technik, kvalifikačné pomaturitné vzdelanie v odbore zubný technik ukončené maturitou na SZŠ, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zubný technik.

- Odborného zástupcu v zubnej technike môže vykonávať len zubný technik, ktorý preukáže odbornú spôsobilosť dokladom o skončení štúdia bakalárskou skúškou na vysokej škole v odbore  zubná technika a dokladom o praxi  najmenej päť rokov v zubnej technike  alebo dokladom o skončení štúdia záverečnou skúškou vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v odbore diplomovaný zubný technik a dokladom o praxi najmenej päť rokov v zubnej technike alebo zubný technik, ktorý sa do 31.12.2015 preukazuje dokladom o skončení štúdia maturitnou skúškou na strednej zdravotníckej škole v odbore zubný technik a dokladom o praxi najmenej päť rokov v zubnej technike.

- Práce súvisiace s prevádzkovaním zubnej techniky (napr. údržba, rozvoz, upratovanie, evidencia a ekonomika) môže vykonávať aj pracovník bez odborného vzdelania v odbore zubný technik.

§ 2

Priestorové vybavenie zubnej techniky

Minimálna plocha zubnej techniky zameranej  na snímateľnú protetiku a čeľustnú ortopédiu najmenej  25 m2 . Ak ide o zubnú techniku, ktorá je zameraná  na fixnú protetiku, táto plocha je najmenej 35 m2. Priestory musia byť primerané veľkosťou plochy k počtu pracovníkov.

Tvoria ju tieto základné priestory:

priestor na príjem odtlačkov a expedíciu stomatologických náhrad a čeľustnoortopedických aparátov, pracovná miestnosť zubnej techniky, sadrovací priestor, oddelený priestor pre sklad, priestor pre administratívu.

Priestory pracoviska zubnej techniky musia vyhovovať požiadavkám zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona NR SR č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 3

Zubná technika má byť vybavená

- ak je zameraná na snímateľnú protetiku:

zubnotechnický stôl s odsávaním a osvetlením,

zubnotechnický motor alebo mikromotor,

kahan  alebo elektricky ohrievaný nožík,

pracovný stôl pre prístroje,

artikulátor,

zakresľovací paralelometer,

zariadenie sadrovne,

sadrovací stôl s nádobou na odpad,

dres s odkalovačom,

digestor s odsávaním,

kompresor,

vibrátor,

orezávač modelov,

lis,

vypaľovacia pec,

liací prístroj,

pieskovač,

odsávač na pieskovač,

brúsiaci box,

polymerizátor,

tlakový polymerizátor,

leštiaci prístroj rotačný,

zariadenie kancelárie,

počítač s príslušenstvom,

zariadenie pre dezinfekciu.

- ak je zameraná na fixnú protetiku:

zubnotechnický stôl s odsávaním a osvetlením,

mikromotor alebo zubnotechnická vŕtačka,

kahan  alebo elektricky ohrievaný nožík,

pracovné stoly pre prístroje,

paralelometer alebo frézovací aparát,

artikulátor,

zariadenie sadrovne,

sadrovací stôl s nádobou na odpad,

dres s odkalovačom,

vákuová miešačka,

vibrátor,

orezávač modelov,

vypaľovacia pec,

liací prístroj alebo skener,

pieskovač,

odsávač na pieskovač,

vyvíjač pary,

tlakový polymerizátor,

brúsiaci box,

leštiaci prístroj rotačný,

kompresor s rozvodom stlačeného vzduchu,

digestor s odsávaním,

váhy,

trezor malý alebo bezpečnostná schránka,

zariadenie pre dezinfekciu

frézovací prístroj,

zariadenie kancelárie,

počítač s príslušenstvom.

- ak je zameraná na čeľustnú ortopédiu:

zubnotechnický stôl s odsávaním a osvetlením,

zubnotechnický motor alebo mikromotor,

kahan  alebo elektricky ohrievaný nožík,

pracovný stôl pre prístroje,

zariadenie sadrovne,

sadrovací stôl s nádobou na odpad,

dres s odkalovačom,

digestor s odsávaním,

vibrátor,

orezávač modelov,

tlakový polymerizátor,

lis,

leštiaci prístroj rotačný,

kompresor,

zariadenie kancelárie,

počítač s príslušenstvom

zariadenie pre dezinfekciu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ……