Príloha č. 2

k zákonu č. .../2011 Z. z.

PLÁN MONITOROVANIA, aktualizovanÝ plán monitorovania

A plán MONITOROVANIA V ETAPE PO UZAVRETÍ ÚLOŽISKA

# Plán monitorovania

Plán monitorovania podľa § 10 ods. 2 sa vypracuje na základe analýzy rizika vykonanej podľa prílohy č. 1 bod 3. Plán monitorovania poskytne podrobné informácie o monitorovaní, ktoré sa má vykonávať v priebehu hlavných etáp existencie úložiska, a to monitorovanie počas ložiskového geologického prieskumu, monitorovanie pred započatím ukladania, monitorovanie počas ukladania a monitorovanie v etape uzavretí úložiska. Pre každú etapu monitorovania sa určí

- miesto monitorovania a zdôvodnenie počtu monitorovacích miest a odberov vzoriek,

- monitorovacie parametre,

- použité monitorovacie prístroje a zdôvodnenie ich výberu a

- časová postupnosť monitorovania a zdôvodnenie vzorkovacieho intervalu.

Monitorovacie parametre sa určia tak, aby bol splnený účel monitorovania uvedený v § 10 ods. 1. Pri situovaní monitorovacích zariadení sa bude prihliadať na meteorologické a poveternostné pomery okolia úložiska. Citlivosť snímačov koncentrácie oxidu uhličitého musí byť vyššia ako je hraničná koncentrácia (54 000 mg oxidu uhličitého.m-3).

Plán monitorovania zahŕňa pravidelné alebo nepravidelné monitorovanie

- prchavých emisií oxidu uhličitého

- na prírodných zdrojoch overených pri vykonávaní ložiskového geologického prieskumu,

- na každom technologickom uzle zariadení používaných pri ukladaní,

- vo vtláčacích vrtov,

- v zlikvidovaných vrtoch,

- v kompresoroch,

- na hlavných uzloch prepravných potrubí v rámci úložiska,

- v dočasných zásobníkoch,

- v mieste zachytávania prúdu oxidu uhličitého,

- na rizikových tektonických a geologických bodoch určených modelovaním,

- objemového prietoku oxidu uhličitého

- na vstupnom termináli,

- v kompresnom zariadení,

- na ústí vtláčacieho zariadenia,

- tlaku a teploty prúdu oxidu uhličitého

- v úložisku,

- vo vtláčacom zariadení,

- v prepravnom zariadení,

- v kompresnom zariadení,

- v dočasných zásobníkoch,

- v monitorovacích vrtoch,

- chemických analýz vtláčaného oxidu uhličitého na vstupnom termináli s určením

- podielu oxidu uhličitého,

- podielu korozívnych zložiek (napr. sírany, dusičnany, voda),

- podielu pevných častíc a

- technického stavu zariadení so sledovaním korózie na najnamáhanejších technologických uzloch.

Výber monitorovacej metódy a technológie musí vychádzať z najlepšie dostupnej techniky s využitím rôznych druhov metód (terestrické metódy, geofyzikálne metódy, diaľkový prieskum Zeme). Použijú sa technológie, ktoré overia

- prítomnosť, polohu a migráciu oxidu uhličitého pod povrchom a na povrchu,

- priestorovú distribúciu mraku oxidu uhličitého, jeho objem a tlak za účelom spresnenia digitálnej trojrozmernej simulácie v geologickom modeli úložného komplexu podľa prílohy č. 1 a

- potenciálne cesty úniku oxidu uhličitého v priestore úložného komplexu, v prípade významného nedostatku aj v okolí úložného komplexu.

# Aktualizovaný plán monitorovania

Údaje získané monitorovaním sa evidujú a vyhodnocujú. Výsledky monitorovania sú porovnávané s predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku a so samotným úložiskom pri vtláčaní na základe dynamickej simulácie trojrozmernej závislosti tlaku a objemu, ktorá sa vykonáva pri charakteristike dynamického modelovania pri monitorovaní podľa prílohy č. 1 bod 3.

Pri zistení rozdielu medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku a samotným úložiskom sa trojrozmerný geologický model upraví tak, aby zohľadňoval zistené skutočnosti a prevádzkovateľ vypracuje aktualizovaný plán monitorovania.

V rámci aktualizácie sa na zistených a namodelovaných kritických miestach a na miestach podobnej technologickej a geologickej štruktúry upraví technika, lokalizácia a frekvencia monitorovania. Postup pri posudzovaní úložného komplexu podľa prílohy č. 1 bod 2 a 3 sa opätovne zopakuje a upraví sa posudzovanie rizika.

Aktualizovaný plán monitorovania sa vypracuje aj v prípade, ak bol overený rozdiel medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami úložiska a pri úprave trojrozmerného geologického modelu úložiska sa zistia nové možnosti pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého alebo výrazné rozdiely od predošlého trojrozmerného geologického modelu.

# Plán monitorovania v etape po uzavretí úložiska

Monitorovanie v etape po uzavretí úložiska vychádza z údajov získaných modelovaním počas prevádzky úložiska podľa bodu 2. Vyhodnotenie monitorovania je podkladom pre príslušný orgán postupovať podľa § 14 ods. 6 písm. a). Rozsah monitorovania v etape po uzavretí úložiska sa upraví tak, aby boli splnené podmienky uvedené v § 14 ods. 7.