# Širokopásmové technológie pre siete novej generácie

|  | Optické prístupové siete (FTTH) | Metalické prístupové siete (VDSL) | Káblové prístupové siete (DOCSIS 3.0) | Mobilné prístupové siete (4G) | Družicové prístupové siete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rýchlosť a oneskorenie | Virtuálne neobmedzená rýchlosť (v súčasnosti do 1Gbit/s), veľmi malé oneskorenie. | Obmedzená rýchlosť (VDSL2 môže dosiahnuť maximálnu teoretickú rýchlosť 100 Mbit/s iba do vzdialenosti 300 m od ústredne). V praxi dosahované rýchlosti sú oveľa nižšie ako ponúkané. | Rýchlosť 160 Mbit/s smerom ku koncovému užívateľovi (downstream) a 120 Mbit/s smerom od koncového užívateľa (upstream). Realokácia analógových TV kanálov do komprimovaného digitálneho priestoru umožní využiť kapacitu DOCSIS 3.0 až do 1Gbit/s. | Teoretická rýchlosť až do 100 Mbit/s pre mobilný prístup a 1Gbit/s pre nomádsky prístup (zdokonalená LTE). Rýchlosť závisí od vzdialenosti koncového užívateľa od základňovej stanice a od počtu koncových užívateľov pripojených k základňovej stanici. | V súčasnosti komerčne dostupná rýchlosť 4 Mbit/s (teoreticky až do1Gbit/s v budúcnosti). Veľké oneskorenie (500-900 ms) Spôsobuje, že nie je vhodná na služby v reálnom čase (napr. VoIP, hry v reálnom čase). Využíva sa obmedzenie celkového objemu prevádzky (Fair Access Policies). |
| Symetria | áno | asymetrická | asymetrická | asymetrická | asymetrická |
| Výstavba | Najvhodnejšia technológia, hoci vyžaduje nákladné inžinierske práce na vybudovanie infraštruktúry prístupovej siete. Súčasná technológia môže obsluhovať koncových užívateľov až do vzdialenosti 30km od ústredne. | Využíva tradičné metalické siete. Realizácia prípojky je obmedzená na krátku vzdialenosť od ústredne (iba do vzdialenosti 1,6 km sú rýchlosti VDSL2 porovnateľné s ADSL2). | Vyžaduje prestavbu existujúcej infraštruktúry, hoci nie sú potrebné drastické zásahy. | Vhodná na pokrytie vzdialených oblastí, kde nie je ekonomické budovať optickú infraštruktúru. Budú potrebné väčšie bloky frekvenčného spektra. | Vhodná na pokrytie vzdialených oblastí, kde nie je ekonomické budovať optickú infraštruktúru. Drahé zariadenia pre koncových užívateľov. |
| Energetická účinnosť | Vysoká účinnosť (PON majú iba pasívne prvky, ktoré minimalizujú náklady na prevádzku a údržbu) | Nízka účinnosť (aktívne siete ako DSL, VDSL a káblové siete majú aktívne prvky v sieťovej infraštruktúre i v koncových zariadeniach; káblové siete vyžadujú použitie zosilňovačov). | Dobrá energetická účinnosť (družice majú solárne napájanie) |

Zdroj: European Commission, COM(2010) 472, Annex 1

# Footnotes

Dutch Broadband Speeds Q3 2009, Telecompaper Research Report, 2010