Príloha č. 10

k nariadeniu vlády č..../2010 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD S OBSAHOM OBZVLÁŠŤ ŠKODLIVÝCH LÁTOK VYPÚŠŤANÝCH DO POVRCHOVÝCH VÔD

1. Špecifické opatrenia pre ortuť1)

CAS2) č. 7439-97-6

| Priemyselné odvetvie | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo ortuti na 1 kg spracovanej ortuti (g/kg) | Koncentrácia (mg/l) |
| 1. Chemický priemysel používajúci ortuťové katalyzátory: a) pri výrobe vinylchloridu b) pri ostatných činnostiach | 0,l3) 5 | 0,05 0,05 |
| 2. Výroba ortuťových katalyzátorov používaných pri výrobe vinylchloridu | 0,7 | 0,05 |
| 3. Výroba anorganických a organických zlúčenín ortuti (okrem bodu 2) | 0,05 | 0,05 |
| 4. Výroba primárnych batérií obsahujúcich ortuť | 0,03 | 0,05 |
| 5. Priemysel neželezných kovov 5.1. Závody na zhodnocovanie ortuti 5.2. Ťažba a zušľachťovanie neželezných kovov | - - | 0,05 0,05 |
| 6. Úpravne toxického odpadu obsahujúceho ortuť | - | 0,05 |
| 7. Chlóralkalická elektrolýza 7.1 Recyklovaný soľný roztok a odpadový soľný roztok 7.2. Recyklovaný soľný roztok 7.3. Odpadový soľný roztok | - 1,04) 5,04) | 0,05 - 0,55) |

Poznámky:

1) Ortuť znamená – chemický prvok ortuť alebo ortuť obsiahnutú  v ktorejkoľvek  jej zlúčenine.

2) Chemical Abstract Service.

3) Množstvo ortuti na 1t inštalovanej výrobnej kapacity vinylchloridu.

4)  Množstvo ortuti na l t inštalovanej výrobnej kapacity chlóru.

5) Koncentrácia ortuti v odpadovej vode z inštalovanej výrobnej kapacity chlóru.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke okrem chlóralkalickej elektrolýzy, kde tvoria štvornásobok mesačných hodnôt uvedených v predchádzajúcej tabuľke.

Ak priemyselný podnik, ktorý nepoužíva chlóralkalickú elektrolýzu, nevypúšťa viac ako 7,5 kg ortuti za rok, môže sa stanoviť zjednodušený postup monitorovania.

Koncentrácia ortuti v reprezentatívnej vzorke rybieho mäsa, vybraného kompetentným orgánom ako indikátor, nesmie prekročiť 0,3 mg/kg čerstvej hmotnosti.

Celková koncentrácia ortuti v povrchových vodách ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 1 (g/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka.

Koncentrácia ortuti v sedimentoch a mäkkýšoch nesmie v čase výrazne vzrastať.

Odporúčaná metóda stanovenia ortuti vo vode, rybom mäse, sedimentoch  a mäkkýšoch je bezplameňová atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky, hlavne po pred - oxidácii ortuti a po následnej redukcii ortuťových iónov Hg (II).

Množstvo ortuti vypustenej počas jedného mesiaca sa vypočíta z denného množstva vypustených látok. Tento súčet sa podelí inštalovanou výrobnou kapacitou chlóru.

Limit detekcie musí byť taký, aby  presnosť a správnosť metódy bola ( 30% pri nasledujúcich koncentráciách:

pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v povolení,

pre povrchové vody - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli,

v prípade rybieho mäsa alebo mäkkýšov - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli,

v prípade sedimentov - jedna desatina koncentrácie ortuti vo vzorke alebo 0,05 mg/kg sušiny, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

2. Špecifické opatrenia pre kadmium6)

CAS č. 7440-43-9

| Priemyselné odvetvie | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo kadmia na 1 kg spracovaného kadmia (g/kg) | Koncentrácia (mg/l) |
| 1. Ťažba zinku, zušľachťovanie olova a zinku, priemysel kadmiových a neželezných kovov | - | 0,2 |
| 2. Výroba zlúčenín obsahujúcich kadmium | 0,5 | 0,2 |
| 3. Výroba pigmentov | 0,3 | 0,2 |
| 4. Výroba stabilizátorov | 0,5 | 0,2 |
| 5. Výroba primárnych a sekundárnych batérií | 1,5 | 0,2 |
| 6. Povrchová úprava kovov elektrolýzou | 0,37) | 0,2 |
| 7. Výroba kyseliny fosforečnej alebo fosfátových hnojív z horniny obsahujúcej fosfáty7) | - | - |

Poznámky:

6)Kadmium znamená chemický prvok kadmium alebo kadmium obsiahnuté v ktorejkoľvek jeho zlúčenine.

7) V súčasnosti neexistujú ekonomicky vhodné metódy na systematické vyťaženie kadmia z odpadových vôd   vznikajúcich pri výrobe kyseliny fosforečnej alebo pri výrobe fosforečných hnojív z hornín obsahujúcich fosfáty.  Z tohto dôvodu neboli pre tento prípad stanovené limitné hodnoty.

Priemerné denné limitné hodnoty kadmia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 10 kg kadmia za rok, môže sa  stanoviť zjednodušený spôsob monitorovania podľa prílohy č. 4 tohto nariadenia. .

V prípade priemyselných prevádzok na povrchovú úpravu elektrolýzou môže byť použitý zjednodušený spôsob monitorovania, iba ak je celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3.

Celková koncentrácia kadmia v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 5 (g/liter.

Koncentrácia kadmia v sedimentoch a mäkkýšoch nesmie v čase výrazne vzrastať.

Odporúčaná  metóda stanovenia kadmia vo vode, sedimentoch a mäkkýšoch je atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky.

Limit detekcie musí umožňovať, aby presnosť a správnosť metódy bola ( 30% pri nasledujúcich koncentráciách:

pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v povolení,

pre povrchové vody - 0,1 (g/l alebo jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v kvalitatívnom cieli, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia,

v prípade mäkkýšov je to 0,1 mg/kg čerstvej hmotnosti,

v prípade sedimentov - jedna desatina koncentrácie kadmia vo vzorke alebo 0,1 mg/kg sušiny, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia, pričom sušina vo vzorke  sa dosiahne sušením pri teplote 105 až 110o C do konštantnej hmotnosti.

3. Špecifické opatrenia pre HCH8)

CAS č. 608-73-1

| Priemyselné odvetvie | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo HCH na tonu vyrobeného HCH (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| 1. Výroba HCH | 2 | 2 |
| 2. Extrakci a lindánu9) | 4 | 2 |
| 3. Výroba HCH a extrakcia lindánu v jednej prevádzke | 5 | 2 |

Poznámky:

8) HCH znamená izomér 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.

9)Lindán znamená produkt obsahujúci najmenej 99 %  γ-izoméru 1,2,3,4,5,6- hexachlórcyklohexánu.

Priemerné denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 3 kg HCH za rok, môže sa v povolení stanoviť zjednodušený postup monitorovania.

Pri priemyselných prevádzkach na povrchovú úpravu elektrolýzou s a môže použiť zjednodušený monitorovací postup, iba ak je celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3.

Celková koncentrácia HCH v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 100 ng/l s výnimkou povrchových vôd určených na odber pre pitnú vodu, v ktorých celková koncentrácia HCH nesmie prekročiť koncentráciu 50 ng/l.

Celková koncentrácia HCH v sedimentoch, v mäkkýšoch alebo rybách nesmie postupom času výrazne rásť.

Meranie prietoku sa musí vykonať s presnosťou ± 20 %.

Odporúčaná metóda stanovenia HCH vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchovej vode v je plynová chromatografia s detektorom  elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

Presnosť a správnosť metódy musí byť ( 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie. Limit detekcie musí byť:

- pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie požadovanej v bode odberu;

- pre povrchové vody  - jedna desatina koncentrácie stanovenej ako kvalitatívny cieľ;

- v prípade sedimentov 1 (g/kg sušiny;

- v prípade živých organizmov 1 (g/kg živej váhy

4. Špecifické opatrenia pre tetrachlórmetán

CAS č. 56-23-5

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo CCl4 na l t celkovej produkčnej kapacity chlórmetánov (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| Výroba tetrachlórmetánu perchloráciou | proces s umývaním 40 proces bez umývania 2,5 | 1,5 1,5 |
| Výroba chlórmetánov metánovou chloráciou (vrátane vysokotlakovej elektrolytickej výroby chlóru) a z metanolu | 10 | 1,5 |
| Výroba chlórfluoro-uhličitanov10) | - | - |

Poznámky:

10) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Priemerné denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 30 kg tetrachlórmetánu za rok, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

5.   Špecifické opatrenia pre DDT (č. 46)11)

CAS č. 50-29-3

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo DDT na l t vyrobenej, spracovanej alebo použitej látky (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| Výroba DDT | s | 0,7 |
| Výroba DDT vrátane zlučovania DDT na jednom mieste | 4 | 0,2 |

Poznámky:

11) Súčet izomérov 1,1,l-trichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etánu, l,l,l-trichlór-2 (o-chlórfenyľ)-2-(p-chiórfenyl) etánu,  l,l,l-dichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etylénu a l,l,l-dichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etánu.

Priemerné denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke s výnimkou dennej limitnej hodnoty koncentrácie pre výrobu DDT, ktorá je 1,3 mg/l.

V nových zdrojoch znečistenia sa musia použiť najlepšie dostupné techniky zabezpečujúce limitné hodnoty pre vypúšťanie DDT nižšie ako l g/t vyrobených produktov.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 1 kg DDT za rok, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

6. Špecifické opatrenia pre pentachlórfenol12)

CAS č. 87-86-5

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo PCP na 11 výrobnej/ úžitkovej kapacity (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| Výroba pentachlór-fenolátu sodného hydrolýzou HCH | 25 | 1 |

Poznámky:

12) Chemická zlúčenina 2,3,4,5,6-pentachlór-l-hydroxybenzénu a jeho solí.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 3 kg PCP za rok, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

7. Špecifické opatrenia pre

| Aldrín 13) | CAS č. 309-00-2 |
| --- | --- |
| Dieldrín14) | CAS č. 60-57-1 |
| Endrín15) | CAS č. 72-20-8 |
| Izodrín16) | CAS č. 465-73-6 |

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo na 1t celkovej výrobnej kapacity (g/t) | Koncentrácia (µg/l) |
| Výroba aldrínu, dieldrínu a endrínu vrátane ich zlučovania na jednom mieste | 3 | 2 |

Poznámky:

13) Aldrín je chemická zlúčenina CnH8Cl6

l,2,3,4,10,10-hexachlór-l,4,4a,5,8,8a-hexahydro-l,4-endo-5,8-exodimetánnaftalén.

14)Dieldrín je chemická zlúčenín a CnH8Cl60

l,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-l,4-endo-5,8-exodimetánnaftalén.

15) Endrín je chemická zlúčenina C12HSC16O

l,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-l,4-endo-5,8-endodimetánnaftalén.

16) Izodrínje chemická zlúčenina C12HSC16

1,2,3,4,10,10-hexachlór-l,4,4a,5,8,8a-hexahydro-l,4-endo-5,8-endodimetánnaftalén.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú päťnásobkom zodpovedajúcich mesačných hodnôt uvedených v tabuľke. Denné priemerné hodnoty by nemali prekročiť dvojnásobok prezentovaných hodnôt.

Limitné hodnoty uvedené v tabuľke sa aplikujú na celkové vypúšťanie aldrínu, dieldrínu a endrínu.

Ak vypúšťané vody z výroby alebo z použitia aldrínu, dieldrínu a/alebo endrínu vrátane zlučovaní a týchto látok obsahujú izodrín, limitné hodnoty určené v tabuľke sa aplikujú na celkové vypúšťanie aldrínu, dieldrínu, endrínu a izodrinu.

8. Špecifické opatrenia pre hexachlórbenzén (HCB)

CAS č. 118-74-1

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo HCB na 1 t výrobnej kapacity (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| Výroba a spracovanie HCB | 10 | 1 |
| Výroba tetrachlóreténu a tetrachlórmetánu perchloráciou | 1,5 | 1,5 |
| Výroba trichlóreténu a/alebo tetrachlóreténu inými procesmi17) | - | - |

Poznámky:

17) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo HCB neprekročí za rok 1 kg, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

9. Špecifické opatrenia pre hexachlórbutadién (HCBD)

CAS č. 87-68-3

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo HCBD na 1 t celkovej výrob nej kapacity (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| Výroba tetrachlóreténu a tetrachlórmetánu perchloráciou | 1,5 | 1,0 |
| Výroba trichlóreténu a/alebo tetrachlóreténu inými procesmi18) | - | - |

Poznámky:

18) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedených v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 1 kg, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

10. Špecifické opatrenia pre trichlórmetán (CHCl3)

CAS č. 67-66-3

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo CHCl3 na l t celkovej výrobnej kapacity (g/t) | Koncentrácia (mg/l) |
| Výroba chlórmetánov zmetanolu alebo z m etanolu a metánu | 10 | 1 |
| Výroba chlórmetánov chloráciou metánu | 7,5 | 1 |
| Výroba chlórfluoro-uhličitanov19) | - | - |

Poznámky:

19) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený postup monitorovania.

11. Špecifické opatrenia pre 1,2-dichlóretán (EDC)

CAS č. 107-06-2

| Výrobná prevádzka20) | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo21) (g/t) | Koncentrácia22) (mg/1) |
| a) Výroba len EDC (bez spracovania/použitia na jednom mieste | 2,5 | 1,25 |
| b) Výroba EDC so spracovaním alebo s použitím na rovnakom mieste s výnimkou použitia podľa e) ďalej23) | 5 | 2,5 |
| c) Spracovanie EDC na iné látky ako vinylchlorid24) | 2,5 | 1 |
| d) Používanie EDC na odmasťovanie kovov (mimo miesta výroby) podľa b)25) | - | 0,1 |
| e) Používanie EDC pri výrobe ionomeničov26) | - | - |

Poznámky:

20)  Čistá výrobná kapacita EDC obsahuje podiel EDC, ktorý nie je krakovaný vo výrobnej jednotke vinylchloridu (VQ spojenej s výrobnou jednotkou EDC. Výroba alebo spracovateľská kapacita je povolená kapacita alebo je daná najvyšším ročným vyprodukovaným alebo spracovaným množstvom počas štyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.

21)	Limitné hodnoty sa vzťahujú:

- na výrobné prevádzky a) a b), na čistú výrobnú kapacitu vyjadrenú v tonách,

- na výrobné prevádzky c), na výrobnú kapacitu EDC vyjadrenú v tonách.

Preto v prípade odvetvia b), ak je spracovateľská a užívateľská kapacita väčšia ako výrobná kapacita, limitné hodnoty sa aplikujú na celkovú spracovateľskú a užívateľskú kapacitu. Ak je na jednom mieste niekoľko zariadení, hraničné hodnoty sa aplikujú na všetky spoločne.

22) Tieto koncentračné limity sa vzťahujú na tieto referenčné  objemy:

2 m3/t čistej výrobnej kapacity EDC,

2,5 m3/t čistej výrobnej kapacity EDC,

2,5 m3/t výrobnej kapacity EDC.

23) Limitné hodnoty berú do úvahy všetky rozptýlené vnútorné zdroje EDC, ktorý sa použil ako rozpúšťadlo; zníženie emisií EDC o 99 %. Kombinácia najlepšej dostupnej technológie a neprítomnosť akéhokoľvek rozptýleného vnútorného zdroja umožní zníženie väčšie ako 99,9 %.

24) Výroba týchto látok: etyléndiamín, etylénpolyamín, 1,1,1-trichlóretán,trichlóretén a tetrachlóretén.

25) Tieto limitné hodnoty sa vzťahujú len na podniky s vypúšťaním, ktoré je vyššie ako 30 kg za rok.

26) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty pre túto výrobu.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený monitorovací postup.

12. Špecifické opatrenia pre trichlóretén (TCE)

CAS č. 79-01-6

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo (g/1)27) | Koncentrácia (mg/l)28) |
| a) Výroba trichlóreténu (TCE) atetrachlóreténu (PCE) | 2,5 | 0,5 |
| b) Používanie TCE na odmasťovanie kovov29) | - | 0,1 |

Poznámky:

27) Pre výrobu a), limitné hodnoty pre vypúšťanie TCE sa vzťahuj ú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE.

28) Pre výrobu a), limitné hodnoty pre vypúšťanie TCE sa vzťahuj ú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE.

Pre existujúce podniky, ktoré používajú dehydrochloráciu tetrachlóretánu, výrobná kapacita sa rovná kapacite výroby TCE-PCE, pomer TCE-PCE výroby je 1:3.

Výrobná alebo spracovateľská kapacita je kapacita určená v povolení alebo je daná najvyšším ročným vyprodukovaným alebo spracovaným množstvom počas štyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.

29) Tieto limitné hodnoty sa použijú len pre priemyselné zariadenia s vypúšťaním, ktoré prekračuje 30 kg/za rok.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30 kg, môže sa zaviesť zjednodušený monitorovací postup.

13. Špecifické opatrenia pre tetrachlóretén (PCE)

CAS č. 127-18-4

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo (g/t)30) | Koncentrácia (mg/l)31) |
| a) Výroba TCE a PCE (TCE-PCE proces) | 2,5 | 0,5 |
| b) Výrob a tetrachlórmetánu a PCE (TETRA-PCE proces) | 2,5 | 1,25 |
| c) Používanie PCE na odmasťovanie kovov32) | - | 0,1 |
| d) Výroba chlórfluoro-uhličitanov33) | - | - |

Poznámky:

30) Pre výrobu a) a b) sa limitné hodnoty PCE vzťahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE alebo TETRA + PCE.Výrobná/spracovacia kapacita je kapacita autorizovaná správou podniku alebo je daná najvyšším ročným vyprodukovaným/spracovaným množstvom počas štyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.

31) Limitné hodnoty koncentrácie pre PCE sa vzťahujú na tieto referenčné hodnoty:

- 5m3/t výroby TCE+PCE,

- 2 m 3/t výroby TE TRA+PCE.

32) Tieto limitné hodnoty sa použijú len pre priemyselné zariadenia s vypúšťaním, ktoré prekračuje 30 kg/za rok.

33) V súčasnosti nemožno určiť limitné hodnoty.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak vypúšťané množstvo neprekročí za rok 30kg, môže sa zaviesť zjednodušený monitorovací postup.

14. Špecifické opatrenia pre trichlórbenzén (TCB)34)

CAS č. 12002-48-1

| Výrobná prevádzka | Limitné hodnoty znečistenia |
| --- | --- |
|  | Množstvo (g/t)35) | Koncentrácia (mg/l)36) |
| a) Výroba TCB dehydrochloráciou HCH a/alebo spracovanie TCB | 10 | 1 |
| b) Výroba a/alebo spracovanie chlórbenzénu chloráciou benzénu | 0,5 | 0,05 |

Poznámky:

34) TCB sa môže vyskytovať ako jeden ztýchto troch izomérov:

1,2,3-TCB-CAS 87/61-6,

1,2,4-TCB-CAS 120-82-1 (č. 118 zoznamu EHS),

1,3,5-TCB-CAS 180/70-3.

Technický TCB (č. 117 zoznamu EHS) je zmesou týchto troch izomérov s prevahou 1,2,4-TCB a môže takisto obsahovať malé množstvá di- a tetrachlórbenzénu.

Tieto opatrenia sa vždy vzťahujú na sumu TCB (súčet troch izomérov) len v rámci tejto prílohy.

35) Limitné hodnoty pre vypúšťanie TCB (súčet troch izomérov) sú dané:

pre výrobné prevádzky a): vo vzťahu k celkovej výrobnej kapacite TCB,

pre výrobné prevádzky b): vo vzťahu k celkovej výrobnej kapacite mono- a di chlórbenzénov.

36) Limitné koncentrácie sa vzťahujú na tieto referenčné hodnoty:

výrobné prevádzky a): 10 m3/t vyrobeného alebo spracovaného TCB,

výrobné prevádzky b): 10 m3/t vyrobených alebo spracovaných mono- a dichlórbenzénov.

Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.