Správa

o katastrofálnom zosuve pôdy v obci Nižná Myšľa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál „Správa o katastrofálnom zosuve pôdy v obci Nižná Myšľa“.

Katastrofálny zosuv pôdy v intraviláne obce Nižná Myšľa, v okrese Košice – okolie, vznikol dňa 4. júna 2010 po dlhotrvajúcich výdatných atmosférických zrážkach. V dôsledku tejto rozsiahlej svahovej deformácie boli bezprostredne ohrozené životy ľudí v postihnutej oblasti a majetok obyvateľov obce.

Na základe okamžitého zhodnotenia skutkového odborníkmi z Ministerstva životného prostredia SR a odborne spôsobilými osobami z oblasti geológie možno konštatovať nasledovné:

- prvé náznaky deformácie svahu sa začali prejavovať už od 17. mája 2010, keď obyvatelia postihnutej oblasti po dlhotrvajúcich zrážkach ohlásili výrazné otvorené trhliny v pôde pozdĺž účelovej komunikácie vedúcej od cintorína k novostavbám rodinných domov,

- neskôr dňa 4. júna 2010 v nočných hodinách došlo k vzniku katastrofálneho zosuvu pôdy, ktorý predstavoval reálne ohrozenie života obyvateľov žijúcich v porušenej oblasti,

- zosuv pôdy sa prejavil mimoriadne  ničivými účinkami na majetku  obyvateľov,

- poškodených bolo 40 domov, z toho 15 domov má narušenú statiku do takej miery, že sú neobývateľné a predstavujú hrozbu pre životy a zdravie ľudí,

- značne boli poškodené inžinierske siete – vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrická sieť a telekomunikačné siete, čím je vylúčená obývateľnosť vo viac ako 50–tich  domoch,

- porušená bola tiež prístupová komunikácia k tej časti obce, v ktorej neboli porušené rodinné domy.

Rozsah a mieru poškodenia svahu možno charakterizovať nasledovne:

- plocha svahovej deformácie je cca 0,625 km2,

- šírka svahovej deformácie je  cca 2500 m, dĺžka cca 250 m,

- dĺžka odlučnej hrany svahovej deformácie je cca 950 m,

- povrch svahu je výrazne premodelovaný s množstvom otvorebných trhlín,

- šírka trhlín  10 – 30 cm, hĺbka trhlín 0,5 – 4 m,

Rozsah a miera poškodenia svahu sú dokumentované v prílohe 1 materiálu.

Teleso svahovej deformácie je v súčasnosti stále aktívne a nie je vylúčené ďalšie rozšírenie existujúcej svahovej deformácie a porušenie ďalších stavieb v obci.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme na katastrofálnom zosuve pôdy bezodkladne vykonať orientačný inžinierskogeologický prieskum porušeného svahu a realizovať okamžité protihavarijné opatrenia za účelom zníženia hrozieb pre životy a zdravie obyvateľov a obmedzenia škôd na majetku. Náklady na uvedené geologické práce boli vyčíslené na 119 tis. EUR s DPH.

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva životného prostredia SR a vzhľadom na nevyhnutnosť riešenia vzniknutej situácie, navrhujeme použiť na financovanie uvedených geologických prác rezervu vlády Slovenskej republiky.