Príloha č. 1 k vyhláške č.   /2012 Z. z.

Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace so spôsobom využívania budov

| Kategória budovy | Typ budovy | Jednotka |
| --- | --- | --- |
|  | Rodinné domy | Bytové domy | Administratívne budovy | Budovy škôl a školských zariadení | Budovy nemocníc | Reštaurácie | Športové haly a iné budovy určené na šport | Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | Zhromažďovacie haly | Obchodné domy | Kryté plavárne |  |
| Vnútorná požadovaná teplota v zime | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 28 | °C |
| Vnútorná požadovaná teplota v lete | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | °C |
| Plocha na osobu (obsadenosť) | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | m2/os. |
| Priemerný celkový tepelný tok na osobu | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 60 | W/os. |
| Metabolický zisk na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami | 1,2 | 1,8 | 4,0 | 7,0 | 2,7 | 20,0 | 5,0 | 9,0 | 16,0 | 1,0 | 3,0 | W/m2 |
| Čas prítomnosti za deň (mesačný priemerný čas) | 12 | 12 | 6 | 4 | 16 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | h |
| Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami a) | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 6 | 60 | kWh/m2 |
| Časť potreby elektriny vnútri priestoru s upravovanými podmienkami | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | – |
| Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami a) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | m3/(h·m2) |
| Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu | 42 | 28 | 14 | 7 | 30 | 6 | 14 | 7 | 5 | 30 | 14 | m3/(h·os.) |
| Potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami a) | 10b) | 20 | 6 | 10 | 30 | 50 | 8 | 6 | 10 | 1,4 | 80 | kWh/m2 |
| a) Hodnoty sa vzťahujú na celkovú podlahovú plochu vyrátanú z vonkajších rozmerov budovy. b) Presnejšie sa hodnota určí výpočtom podľa STN EN 15316-3-1 |

Poznámky:

- Pre ubytovaciu časť hotelov sa uvažujú podmienky určené na bytové domy.

- Ak nie je určené inak, plocha reštaurácie v budove hotela sa uvažuje podielom 10 % z celkovej  podlahovej plochy budovy.

Tabuľka č. 2: Štandardné prevádzkové časy pre chladenie budov

| Kategória budovy | Začiatok prevádzky | Koniec prevádzky |
| --- | --- | --- |
| Administratívne budovy | 7:00 | 16:30 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 7:00 | 14:30 |
| Budovy nemocníc | 7:00 | 21.00 |
| Budovy hotelov a reštaurácií | 7:00 | 22:00 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 7:00 | 20:00 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 7:00 | 20:00 |

Tabuľka č. 3:  Hodnoty činiteľa využitia denného svetla a činiteľa obsadenosti

| A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre rýchlu metódu |
| --- |
| Kategória budovy | R1 – R7 | R8 | R9 |
| Administratívne budovy | 0,92 | 0,85 | 0,92 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 0,92 | 0,85 | 0,92 |
| Budovy nemocníc | 0,92 | 0,90 | 0,92 |
| Budovy hotelov – časť ubytovacia | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre rýchlu metódu |
| Kategória budovy | R1 – R2 | R3 – R6 | R7 – R8 | R9 |
| Administratívne budovy | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Budovy nemocníc | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Budovy hotelov – časť ubytovacia | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Spôsoby riadenia osvetlenia (vysvetlivky k tabuľkám A a B) R1 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov R2 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia R3 Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie R4 Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP R5 Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie R6 Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP R7 Fotobunka: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť R8 Fotobunka: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla R9 Centrálne ovládanie osvetlenia |

Tabuľka č. 4: Prevádzkové časy budov pre osvetlenie

| A. Štandardné časy využitia denného svetla tD a časy využitia osvetlenia bez denného svetla tN pre rýchlu metódu |
| --- |
| Kategória budovy | tD | tN |
| Administratívne budovy | 2 250 | 250 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 1 800 | 200 |
| Budovy nemocníc | 3 000 | 2 000 |
| Budovy hotelov – časť ubytovacia | 3 000 | 2 000 |
| Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie | 1 250 | 1 250 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 2 000 | 2 000 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 3 000 | 2 000 |
| B. Štandardné prevádzkové časy budov pre komplexnú metódu |
| Kategória budovy | Začiatok prevádzky | Koniec prevádzky |
| Administratívne budovy | 7:00 | 16:30 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 7:00 | 14:30 |
| Budovy nemocníc | 7:00 | 21:00 |
| Budovy hotelov – časť ubytovacia | 7:00 | 21:00 |
| Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie | 10:00 | 22:00 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 7:00 | 20:00 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 6:00 | 20:00 |

Tabuľka č. 5: Postup  merania na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti

| Postupový Krok | Opis postupu |
| --- | --- |
| 1 | Meranie smie vykonať a namerané údaje vyhodnotiť iba osoba odborne spôsobilá na elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Meranie sa vykonáva v súlade s technickou normou.) |
| 2 | Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technických noriem. ), ) Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov. |
| 3 | Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ (ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy) a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy. |
| 4 | Na meranie sa musí použiť metrologicky overený luxmeter s platným certifikátom o overení a označený platnou overovacou značkou. Luxmeter musí vyhovovať požiadavkám osobitného predpisu.) Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter triedy presnosti 1, 2 alebo 3). |
| 5 | Z merania sa vyhotoví zjednodušený protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje pre každú meranú miestnosť: identifikácia predmetu merania, meno a podpis pracovníka, ktorý vykonal meranie, dátum a čas merania, teplota prostredia počas merania, napätie vo svetelnom obvode v čase merania, namerané hodnoty osvetlenosti, vypočítaná priemerná osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia, udržiavací činiteľ a čas do nadchádzajúcej údržby, stav osvetľovacej sústavy a iné dôležité skutočnosti potrebné na posúdenie vplyvov na osvetlenosť, vypočítaná hodnota udržiavanej osvetlenosti, porovnanie nameranej udržiavanej osvetlenosti s normatívnou požiadavkou, jednoznačný výsledok overenia. |
| 6 | Protokol z merania sa doloží k správe k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2, písm. c) zákona |

Poznámky:

- Miestnosti určené na meranie majú tvoriť najmenej 10 % z celkového počtu miestností v budove. Miestnosti určené na meranie vyberie osoba, ktorá vykonáva meranie.

- Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná podľa osobitného predpisu) a technických noriem), )  pre jednotlivé miestnosti.

- Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa nemusí uskutočniť, ak sa počas energetickej certifikácie doloží doklad z merania osvetlenia podľa osobitného predpisu5), ktorý nie je starší ako šesť mesiacov, pričom stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole nesmie byť zmenený.

- Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa pokladá za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť najmenej v 90 % miestností, ktoré sa určili na kontrolné meranie podľa písm. a); inak je výsledok overovania negatívny.

- Ak je výsledok overovania dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti negatívny, celková ročná potreba energie na osvetlenie miestností v budove sa zvýši o 200 %.

- Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súhrnná podlahová plocha je väčšia ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa určí v týchto miestnostiach ako päťdesiatnásobok ich podlahovej plochy.

- Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročná potreba energie na osvetlenie sa v nesprístupnených miestnostiach určí ako päťdesiatnásobok podlahovej plochy týchto miestností.

- Merná ročná potreba energie na osvetlenie v kWh/(m2.a.1x) sa určí podielom ročnej potreby energie na osvetlenie a sumy súčinu podlahovej plochy a udržiavanej osvetlenosti za všetky miestnosti s osvetlením.

# Footnotes

) STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia

) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská.

) STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk

) STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie

) Vyhláška MH SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Príloha č. 57

) STN 25 9510 Luxmetre. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z.  z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci.

) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská

) STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk