(návrh)

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z .............................2012,

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ..../2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

- Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy sa určuje výpočtom energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“). Výpočtu je založený na energetickom hodnotení podľa § 4a zákona so zohľadnením charakteristík budovy a vplyvov na jej energetickú hospodárnosť podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona.

- Energetickým hodnotením sa pre každé miesto spotreby energie v budove a pre každý energetický nosič v budove určuje potreba energie. Súčet hodnôt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie  potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom priestore budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková potreba energie.

- Celková potrebe energie je výsledný číselný údaj potreby energie v budove v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok. Zistené hodnoty sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.

- Celková podlahová plocha budovy sa zistí

- z projektovej dokumentácie pri použití projektového energetického hodnotenia, alebo

- zmeraním vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia vystupujúcich konštrukcií pri použití normalizovaného energetického hodnotenia.

- Ak celková podlahová plocha časti budovy užívanej na iný účel nepresahuje 10 % podlahovej plochy celej budovy, zatriedi sa budova do kategórie podľa § 3 ods. 5 zákona podľa prevládajúceho účelu užívania.

- Ak je predmetom energetického hodnotenia budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad dvojdom alebo dom v radovej zástavbe, energetické hodnotenie vplyvu charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona zohľadní, či budovy boli navrhnuté a postavené alebo dodatočne zmenené na spoločnú prevádzku alebo na nezávislé užívanie so samostatnou prevádzkou.

- Na projektové energetické hodnotenia a na normalizované energetické hodnotenie polohy a orientácie budovy a vplyvu vonkajších klimatických podmienok podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona na vnútorné prostredie budovy sa použijú údaje uvedené v slovenskej technickej norme)  (ďalej len „technická norma“) a na prevádzkové hodnotenie údaje získané v mieste budovy.

- Na energetické hodnotenie vnútorného prostredia budovy podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona sa použijú hodnoty teploty vzduchu podľa technickej normy, alebo priemerné hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1.

- Podkladom na zatriedenie energeticky hodnotenej budovy do energetickej triedy podľa § 3 ods. 7 je výsledok normalizovaného energetického hodnotenia, alebo výsledok prevádzkového energetického hodnotenia.

§ 2

- Globálny ukazovateľ primárnej energie (ďalej len „globálny ukazovateľ“) sa určí z dodanej energie)  podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upravený konverzným alebo transformačným procesom pomocou faktorov prerátania podľa prílohy č. 2, ktorými sa zohľadňuje typ primárneho energetického zdroja a jeho vzdialenosť od miesta dodania energie do budovy.

- Ak je pri prevádzkovom energetickom hodnotení predmetom merania skutočne spotrebované palivo za časové (výpočtové?) obdobie, tvorí ho súčin spotrebovaného palivovo-energetického zdroja a jeho výhrevnosti alebo spalného tepla pre kondenzačné kotly. Výhrevnosť a spalné teplo sú pre jednotlivé energetické nosiče uvedené v prílohe č. 2.

- Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov a predpokladov potreby energie pre jednotlivé systémy s využitím prepočítacích faktorov podľa prílohy č. 2. Množstvo oxidu uhličitého emitovaného do ovzdušia sa vyjadruje v kg/m2  celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok.

§ 3

- Energetický certifikát obsahuje škálu energetického hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov podľa § 3 ods. 5 zákona a účel spotreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa § 3 ods. 7 zákona. Škála energetického hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov je uvedená v prílohe č. 3.

- Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. budovy s účelom užívania, ktorý nie je v § 3 ods. 5 zákona uvedený ako kategória budov, zatriedi sa podľa najbližšie podobného účelu užívania so zohľadnením vnútorných podmienok a vnútornej prevádzky budovy.

- Budovy so zmiešaným účelom užívania sa zbúrajú.

§ 4

- Na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 zákona a pre každé miesto spotreby energie v budove referenčné hodnoty R zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rr  je hraničná hodnota minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorú musia spĺňať nové referenčné budovy) v Slovenskej republike podľa § 4 ods. 1 zákona, a referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov patriacich do existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie v budove.

- Referenčná hodnota Rr pre významne obnovované budovy je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť podľa § 4 ods. 1 zákona, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.  Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom užívania sa referenčná hodnota R určí vážením z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy budovy a jednotlivých účelov užívania častí budovy.

- Referenčné hodnoty Rr a Rs sú na hodnotenie globálneho ukazovateľa súčtom referenčných hodnôt určených pre jednotlivé účely spotreby energie, pričom referenčná hodnota Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a referenčná hodnota Rs je hornou hranicou energetickej triedy D. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 ods. 1 zákona tvoria hornú hranicu energetickej triedy B.

- V každej kategórii budov podľa § 3 ods. 5 zákona patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty dodanej energie pre jednotlivé miesta spotreby energie  a podľa hodnoty celkovej dodanej energie  takto:

- ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A,

- ak je globálny ukazovateľ  väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,

- ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C,

- ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova patrí do energetickej triedy D,

- ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej triedy E,

- ak je globálny ukazovateľ  väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy F a

- ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G.

- Horná hranica energetickej triedy A0 určenej pre globálny ukazovateľ vymedzujúcej budovy s takmer nulovou spotrebou energie je pri požadovanom zabezpečení energie z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti 0,25 Rr. Ukazovateľ potreby energie musí byť alebo najviac rovný hornej hranici energetickej triedy A. Stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať požiadavky podľa technickej normy)  určené ako cieľová odporúčaná hodnota.

- Podľa ukazovateľa potreby energie budova patrí do energetickej triedy A až G v každej kategórii budov. Horné hraničné hodnoty rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa potreby energie sú súčtom  horných hraničných hodnôt rozpätí určených pre jednotlivé miesta spotreby podľa odseku 4. Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom užívania sú horné hranice hodnoty súčtom hraničných hodnôt pre jednotlivé kategórie budov vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov zmiešaného užívania budovy.

- Minimálne požiadavky tvoriace hornú hranicu energetickej triedy B musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky podľa technickej normy určené pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.

- Ak sa v budove potreba energie na vetranie a na chladenie nehodnotí, hraničné hodnoty sa nezahrnú do súčtu na určenie horných hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried globálneho ukazovateľa.

§ 5

- Opatrenia navrhované v energetickom certifikáte musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy s plánovanou návratnosť vložených investícií na energiu a jej úspory menej ako 15 rokov, alebo ak sú nevyhnutné na splnenie základných požiadaviek na stavby). Čas návratnosti vložených investícií sa určuje na ekonomickú životnosť bytových budov a verejných budov 30 rokov a na ekonomickú životnosť nebytových budov 20 rokov podľa technickej normy).

- Opatrenia podľa odseku 1 sledujú zabezpečiť dosiahnutie požadovanej energetickej úrovne výstavby budov.  Tieto opatrenia môžu byť rozdielne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy, vrátane ich rozšírenia na nadstavby, prístavby a vstavby.

- Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov po roku 2015 je horná hranica energetickej triedy A; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

- Pre nové budovy postavené po roku 2020 a pre verejné budovy postavené po roku 2018 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť globálny ukazovateľ hornou hranicou energetickej triedy A0. Pri významnej obnove existujúcej budovy je požiadavka na takmer nulovú spotrebu len, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

§ 6

- Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona a odtlačok jej pečiatky. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb podľa § 6 zákona, musia byť v energetickom certifikáte uvedené všetky s uvedením ich údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a s vyznačením rozsahu  ich účasti na energetickej certifikácii, ich podpisy a odtlačky ich pečiatok.

- Číslo energetického certifikátu prideľuje podľa § 9 ods. 3 písm. a) zákona ministerstvo pri doručení jeho návrhu do centrálnej evidencie podľa § 7 ods. 6 zákona.

- Energetický certifikát spolu so správou podľa odseku 4 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi budovy a druhé je súčasťou registratúry oprávnenej osoby s lehotou uloženia 10 rokov. Ostatným oprávneným osobám, ktoré sa podieľali na energetickej certifikácii, sa vydá kópia, ktorú uchovávajú na čas platnosti energetického certifikátu.

- Prílohou energetického certifikátu je správa, ktorá obsahuje vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky podľa prílohy č. 4 tabuliek č. 1 až 5. Tieto údaje sú podkladom na vytvorenie databázy informácií a uskutočňovanie kontroly energetických certifikátov podľa § 9 ods. 3 písm. e) zákona.

- Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

§ 7

- Na vyhotovenie energetického štítku sa primerane použijú § 3 až 7.

- Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6.

§ 8

- Dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti energetickej hospodárnosti budov podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť podnikateľovi so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“), ktorý preukáže aktívnu účasť vo výskume ekonomicky efektívneho zlepšovania energetickej hospodárnosti budov zameraných na plnenie cieľov vyplývajúcich z národného plánu podľa § 4b zákona k budovám s takmer nulovou spotrebou energie alebo aktívnu účasť vo vývoji progresívnych stavebných výrobkov a nových stavebných konštrukčných riešení zameraných na zlepšenie tepelnej ochrany budov, na účinné a úsporné technické systémy najmä zamerané na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v budovách a na zavádzanie inteligentných meracích systémov a inštaláciu automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov zameraných na úsporu energie v nových budovách a v existujúcich budovách pri ich významnej obnove, ako aj pripravenosť účelného využitia dotácie.

- Žiadosti možno podávať len v lehote vyhlásenej ministerstvom na ich predkladanie. Vyhlásenie sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a možno ho zverejniť aj iným vhodným spôsobom.

- Žiadosť musí byť písomná a podáva sa ministerstvu  v ..x..vyhotoveniach v zalepenej obálke označenej heslom uvedeným vo vyhlásení. Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.

- Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, právnu formu, meno a priezvisko s titulmi štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu a konateľa,

- predmet podnikania alebo činnosti, ktorý súvisí s výskumom alebo vývojom v energetickej hospodárnosti budov,

- opis výskumnej alebo vývojovej úlohy alebo činnosti, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, s uvedením cieľov a pravdepodobného výsledku a času jeho dosiahnutia,

- tabuľkovo spracovaný výkaz príjmov a výdavkov súvisiacich s plnením výskumnej alebo vývojovej úlohy alebo činnosti, z toho osobitne výšku požadovanej dotácie a jej rozpis, z toho osobitne na mzdové náklady a ostatné osobné náklady a na cestovné náhrady,

- doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu vykonávať výskum alebo vývoj vrátane počtu a odborných predpokladov tých zamestnancov, ktorí budú plniť úlohu alebo činnosť,  na ktorú sa žiada dotácia,

- osvedčenie o spôsobilosti uskutočňovať výskum alebo vývoj v oblasti stavebníctva alebo energetiky,

- súhlas s použitím osobných údajov na spracovaniu na ministerstve a súhlas so zverejnením identifikačných údajov a údajov o dotácii, ak bude dotácia poskytnutá, a

- čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov a priložených dokladov.

- Prílohou žiadosti je

- výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o podnikateľa,

- osvedčená fotokópia zriaďovacej listiny, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom; to neplatí, ak ide o právnickú osobu zriadenú zákonom,

- výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a konateľa nie starší ako tri mesiace,

- výročná správa predchádzajúci hospodársky rok, ak je žiadateľ povinný ju vypracovať; inak účtovná závierka za predchádzajúci daňový rok,

- doklady preukazujúce spolufinancovanie v požadovanom pomere k dotácii.

§ 9

- Dotácia sa poskytne na základe zmluvy uzatvorenej ministerstvom s vybratým žiadateľom.

- Zmluva obsahuje identifikačné údaje zmluvných strán, účel, druh a výšku dotácie a lehotu jej čerpania, výšku požadovanej finančnej spoluúčasti, podmienky použitia dotácie, spôsob a lehoty plnenia záväzkov, spôsob priebežnej kontroly čerpania a použitia, sankcie, termín a spôsob záverečného vyúčtovania a rozpočet príjmov a výdavkov na plnenie úlohy alebo činnosti, na ktorú sa poskytla dotácia.

§ 10

Energetické certifikáty vydané do 31. decembra 2012 platia na čas, na ktorý boli vydané.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

# Footnotes

)  STN 73 0540-3: 2012 tepelná ochrana. tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov.

)  Čl. 2 ods. 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012).

)  Čl. 2 ods. 11 delegovaného nariadenia Komisie č. 244/2012.

) STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

) Čl. 3 a príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011).

§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

) STN EN 15459:2009 Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách.