VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z   . júna 2012,

# ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č.../2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje

§ 1

## Predmet vyhlášky

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a)  veľké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje a ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny,

b)  vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov,

c) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

d) emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátene  výnimiek z nich,

e) podmienky uplatňovania prechodných opatrení,

f) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

§ 2

## Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

- odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia (ďalej len „ovzdušie“) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad technologickým potrubím, výduchom, komínom alebo výduchom zo zariadenia na obmedzovanie emisií, okrem emisií  z bezpečnostno-poistných odvodov, ak v prílohách č. 4 až 7 nie je ustanovené inak,

- fugitívnymi emisiami

- emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho ovzdušia z plošných stacionárnych zdrojov, napríklad emisie zo skladov palív, surovín alebo skládok odpadov, alebo z pracovných priestorov, odvetraním cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávaním vzduchotechnikou;

- emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá, emisie týchto látok vypúšťané do ovzdušia, pôdy a vody, okrem emisií v odpadových plynoch, ako aj organických rozpúšťadiel, ktoré sú súčasťou výrobkov a riadne zhodnotených alebo zneškodnených odpadov, ak v štvrtej časti prílohy č. 6 nie je ustanovené inak; patria sem aj emisie, ktoré sa dostanú do vonkajšieho prostredia cez okná, dvere a vetracie otvory,

- celkovými emisiami znečisťujúcej látky súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií predmetnej znečisťujúcej látky,

- riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané a odvádzané núteným ťahom do komína, výduchu alebo do zariadenia na obmedzovanie emisií a nie sú vypúšťané len ako fugitívne emisie,

- komínom objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie odpadových plynov do ovzdušia,

- nábehom a odstavovaním prevádzky úkony, ktorými sa činnosti, zariadenia alebo nádrže uvádzajú do chodu alebo do stavu nečinnosti alebo do chodu naprázdno alebo z chodu naprázdno; za nábeh a odstavovanie sa nepovažujú

- pravidelne oscilujúce fázy,

- predohrev, ohrev, chladenie a ostatné obdobné technologické činnosti, ak ide o diskontinuálnu technológiu s charakterom várky alebo vsádzky,

3. pre spaľovacie zariadenia je nábeh a odstavovanie ustanovené v § 19 ods. 5 osobitne,

- prevádzkovými hodinami čas, počas ktorého je zariadenie alebo jeho časť v prevádzke  a vypúšťa emisie s výnimkou  nábehu a odstavovania,

- povolením

- stavebné povolenie,

- integrované povolenie,)

- súhlas na inštaláciu technologických celkov podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo § 32 ods. 2 zákona, ak ide o zdroj, ktorý nepodlieha stavebnému povoľovaniu,

- štandardnými stavovými podmienkami - teplota 0 ºC (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.

§ 3

## Stacionárne zdroje  a časti zdroja

- Prahové kapacity pre začlenenie stacionárneho zdroja ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia a kategorizácia stacionárnych zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1.

- Celkovou menovitou kapacitou zdroja je súčet kapacít všetkých zariadení alebo liniek, stanovených a zaručených výrobcom, projektantom alebo dodávateľom, ktorú je možné dosiahnuť pri trvalej prevádzke za stanovených podmienok a ktorá je uvedená v  povolení alebo v projektovej dokumentácii schválenej v povoľovacom  konaní.

- Časťou zdroja sa rozumie vymedzená technologická časť alebo zariadenie stacionárneho zdroja, pre ktorú sú ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia.

§ 4

## Členenie a vymedzenie zariadení

- Vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov, technických požiadaviek a  podmienok prevádzkovania, sa zariadenia stacionárnych zdrojov členia a vymedzujú ako

- spaľovacie zariadenie, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. p) zákona, na ktoré sa

vzťahujú  osobitné požiadavky podľa § 9 až 19,

- spaľovňa odpadov, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. h) zákona, na ktoré  sa vzťahujú osobitné požiadavky podľa § 20 až 24,

- zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o  zariadenie definované podľa § 2 písm. i) zákona, na ktoré sa vzťahujú osobitné požiadavky podľa § 20 až 24,

- zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ak ide o zariadenie, v ktorom sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v zozname v prvej časti prílohy č. 6 a všetky pridružené činnosti, ktoré technicky súvisia s činnosťami vykonávanými na určenom mieste a ktoré môžu mať vplyv na emisie, na ktoré sa vzťahujú osobitné požiadavky podľa  § 25 až 30,

- distribučný sklad benzínu, ak ide o zariadenie na skladovanie benzínu vymedzené podľa osobitného predpisu,)

- čerpacia stanica benzínu, ak ide o zariadenie na čerpanie benzínu vymedzené podľa osobitného predpisu,2)

- technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré sa vzťahujú osobitné podľa § 31 až 33.

- Kapacita zariadenia sa na účely uplatnenie požiadaviek na ochranu ovzdušia určí ako súčet všetkých výrobných kapacít technologických liniek a individuálnych technických jednotiek vykonávajúcich jednu činnosť v rámci predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, ak ďalej nie je uvedené inak.

§ 5

## Znečisťujúce látky

(1) Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky, podmienky prevádzkovania a toxické ekvivalenty pre určité znečisťujúce látky, je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Plynnou znečisťujúcou látkou sa rozumie plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej vzorky prechádzajú za špecifikovaných podmienok predsadeným odlučovacím zariadením na oddelenie tuhých znečisťujúcich látok a vytvárajú merací signál alebo analytickú odozvu podľa metódy ich zisťovania.

(3) Tuhou znečisťujúcou látkou sa rozumejú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem za špecifikovaných podmienok odlučovania a následne boli vysušené a zvážené za špecifikovaných podmienok podľa metódy zisťovania.

(4) Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov také fyzikálne podmienky tlaku a teploty, pri ktorých sa znečisťujúce látky 2. skupiny prílohy č. 2 - tuhé anorganické znečisťujúce látky môžu vyskytovať aj v kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve, emisia znečisťujúcej látky je vyjadrená ako súčet tuhých, kvapalných a plynných emisií danej znečisťujúcej látky.

(5) Podrobnosti o špecifikovaní tuhých znečisťujúcich látok a plynných znečisťujúcich látok určujú v poradí štandardné metodiky podľa § 20 ods. 13 zákona alebo iné zodpovedajúce dokumenty v dokumentácii pre zistenie emisie príslušnej znečisťujúcej látky v závislosti od vlastnosti látky a charakteru odpadového plynu, ak v súhlase podľa § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 9 zákona (ďalej len „súhlas“), v rozhodnutí podľa § 31 ods. 2 zákona (ďalej len „rozhodnutie“), alebo integrovanom povolení  nie je určené inak.

§ 6

## Uplatňovanie emisných limitov

- Emisný limit znečisťujúcej látky pre vybrané technológie a zariadenia (ďalej len „špecifický emisný limit“) platí pre zariadenie veľkého zdroja a stredného zdroja, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určený individuálny emisný limit. Špecifický emisný limit ustanovený v bode 2 piatej časti prílohy č. 4 platí aj pre malý zdroj.

- Špecifické emisné limity znečisťujúcich látok pre vybrané technológie, podmienky ich platnosti a termíny platnosti sú uvedené v prílohách č. 4 až 7.

- Všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky (ďalej len „všeobecný emisný limit“) platí pre zariadenie veľkého zdroja a stredného zdroja, ak je zrejmé, že daná znečisťujúca látka sa v odpadovom plyne vyskytuje alebo môže vyskytovať; všeobecný emisný limit  sa neuplatňuje, ak:

- je pre danú znečisťujúcu látku ustanovený špecifický emisný limit,

- je v prílohe 3 až  7 ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje,

- sa znečisťujúca látka v nečistenom odpadovom plyne môže vyskytovať v množstve najviac  do 10 % z hodnoty všeobecného emisného limitu v čase jeho platnosti,

- je určený iný emisný limit v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení; vyššiu hodnotu emisného limitu ako je ustanovená hodnota všeobecného emisného limitu možno určiť, len ak sa preukáže, že použitím najlepšej dostupnej techniky nemožno všeobecný emisný limit dodržať alebo je táto možnosť uvedená v prílohách č. 4 až 7.

- Všeobecné emisné limity sú uvedené v prílohe č. 3 v prvej časti.

- Na uplatňovanie všeobecných emisných limitov sa vzťahujú osobitné požiadavky podľa začlenenia daného zariadenia podľa § 4.

- Výnimku z uplatňovania emisných limitov podľa § 26 ods. 2 písm. l) zákona možno povoliť len v prípade, ak je táto možnosť ďalej ustanovená.

- Množstvo vzduchu alebo inertného plynu privádzané do zariadenia na ochladzovanie odpadových plynov alebo na zabezpečenie bezpečnosti, treba pri preukazovaní dodržania emisných limitov odčítať. Zriedenie na účel znižovania koncentrácie znečisťujúcich látok  v odpadových plynoch pre dodržanie emisného limitu  nie je prípustné.

- Ak je emisný limit vyjadrený ako

- hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu (ďalej len limitný emisný faktor),

- emisný stupeň,

- stupeň odsírenia,

vzťahuje sa na stacionárny zdroj alebo zariadenie, ak ďalej nie je ustanovené inak.

- Ak je emisný limit vyjadrený ako

- hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostná    koncentrácia“) alebo

- hmotnostný tok znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostný tok“), alebo

- tmavosť dymu,

platí pre každé miesto odvádzania odpadového plynu zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja do ovzdušia, za ktorým už nedochádza k technologicky riadenému znižovaniu množstva znečisťujúcej látky.

- Množstvo vzduchu alebo inertného plynu privádzané do zariadenia na ochladzovanie odpadových plynov alebo na zabezpečenie bezpečnosti, treba pri preukazovaní dodržania emisných limitov odčítať. Zriedenie na účel znižovania koncentrácie znečisťujúcich látok  v odpadových plynoch pre dodržanie emisného limitu  nie je prípustné.

- Veličiny, jednotky a prepočtové vzťahy, ktorými sú vyjadrené emisné limity, sú uvedené v prvej a druhej časti prílohy č. 8.

§ 7

## Uplatňovanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

- Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre určité znečisťujúce látky sú uvedené v druhej časti prílohy č. 3. Platia pre veľké zdroje, stredné zdroje  a v primeranom rozsahu pre malé zdroje.

(2) Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania platné pre vybrané veľké zdroje a stredné zdroje sú uvedené v prílohách č. 4 až 7. Špecifické podmienky prevádzkovania uvedené v bode 1 piatej časti prílohy č. 4 platia aj pre malé zdroje.

§ 8

# Požiadavky  na zabezpečenie  rozptylu znečisťujúcich látok

Požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší sú uvedené v prílohe č. 9.

# OSOBITNÉ POŽIADAVKY  NA SPAĽOVACIE ZARIADENIA

§ 9

Základné ustanovenie

(1) Osobitné požiadavky na spaľovacie zariadenia sa vzťahujú na spaľovacie zariadenia uvedené v prílohe č. 4; tieto požiadavky sa nevzťahujú na tieto spaľovacie zariadenia:

a) zariadenia, v ktorých sa spaliny používajú na priamy ohrev, sušenie alebo iné tepelné spracovanie materiálov alebo predmetov (ďalej len „priamy procesný ohrev“),

b) koncové spaľovacie zariadenia určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ak nie sú   prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,

c) zariadenia na regeneráciu katalyzátorov pre katalytické krakovanie,

d) zariadenia na premenu sírovodíka na síru,

e)  reaktory používané v chemickom priemysle okrem zariadení na nepriamy procesný ohrev,

f)  koksárenské pece,

g) ohrievače vetra - kaupre,

h) technické zariadenia používané na pohon vozidiel, lodí alebo lietadiel,

i) plynové turbíny a zážihové motory  používané na morských plošinách,

j) zariadenia, ktoré používajú ako palivo tuhý alebo kvapalný odpad iný ako odpad uvedený v § 10 písm. i) v odseku 2 písm. i).

- Na účely uplatňovania osobitných požiadaviek pre spaľovacie zariadenia sa rozumie:

- spaľovacou jednotkou kotol, plynová turbína, stacionárny piestový spaľovací motor, zariadenie na nepriamy procesný ohrev alebo iná technická jednotka, ktorá využíva spaľovanie palív na výrobu tepla alebo inej energie.

- plynovou turbínou rotujúci stroj, ktorý premieňa tepelnú energiu na mechanickú prácu, a jej hlavnými strojnotechnologickými prvkami sú kompresor, spaľovacia komora, v ktorej sa palivo spaľuje  na ohrev pracovného média, a turbína,

- zážihovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Ottovho cyklu a na spaľovanie paliva využíva zážihové zapaľovanie alebo v prípade dvojpalivových motorov kompresné zapaľovanie,

- vznetovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Dieselovho cyklu a na spaľovanie paliva používa kompresné zapaľovanie,

- zariadením na nepriamy procesný ohrev spaľovacie zariadenie využívané na technologický ohrev, pričom spalinový prúd je od ďalšej technológie oddelený pevnou teplovýmennou plochou a množstvo a zloženie emisií je závislé len od množstva a zloženia paliva,

- viacpalivovým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie, ktoré môže spaľovať súčasne alebo striedavo dva alebo viac typov palív,

- palivom pre spaľovacie zariadenie palivo zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa § 14 ods. 3) zákona,

- domácim tuhým palivom prirodzene vyskytujúce sa tuhé palivo, ktoré sa spaľuje v oblasti, v ktorej sa ťaží, v spaľovacom zariadení špeciálne vybudovanom pre takéto palivo,

- biomasou produkty pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo časti rastlinnej hmoty pochádzajúce z poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, ktoré sa môžu použiť ako palivo na účely zhodnotenia ich energetického obsahu a nasledujúci odpad

1.  rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

2. rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, ak sa teplo zo spaľovania využíva  na výrobu energie,

3. vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, ak je spoluspaľovaný v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na výrobu energie,

4.  korkový odpad,

5. drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, najmä drevný odpad pochádzajúci zo stavebných a búracích prác,

- bioplynom plynný produkt biologickej fermentácie v anaeróbnych podmienkach,

- skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi uhľovodíkové plyny zodpovedajúce požiadavkám technických noriem,)

- zemným plynom naftovým prírodný metán, ktorý neobsahuje viac ako 20 % objemu inertných plynov alebo iných zložiek.

§ 10

Uplatňovanie emisných limitov pre spaľovacie zariadenia

- Vymedzenie spaľovacích zariadení a agregačné pravidlá na určenie celkového menovitého tepelného príkonu spaľovacieho zariadenia sú uvedené v bode 1 prvej časti prílohy č. 4.

- Emisné limity vyjadrené ako koncentrácia, hmotnostný tok alebo stupeň odsírenia sa vzťahujú na emisie z každého spoločného komína vo vzťahu k celkovému menovitému tepelnému príkonu  spaľovacieho zariadenia.

- Pre viacpalivové spaľovacie zariadenie platia emisné limity určené podľa podmienok druhej časti prílohy č. 4.

§ 11

## Emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia

- Členenie veľkých spaľovacích zariadení podľa dátumu vydania povolenia pre uplatnenie emisných limitov je uvedené v bode 1 tretej časti prílohy č. 4.

- Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia platia emisné limity uvedené

a) v tabuľkách A1 bodov 2 až 6 tretej časti prílohy č. 4 do 31. decembra 2015 a pre spaľovacie zariadenia, ktoré uplatňujú prechodné opatrenia, počas trvania vymedzeného obdobia, ak ďalej nie je ustanovené inak,

b)  v tabuľkách A2 bodov 2 až 6 tretej časti prílohy č. 4 od 1. januára 2016.

- Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené v tabuľkách B bodov 2 až 6 tretej časti prílohy č. 4.

- Na jestvujúce zariadenie Z1, ktoré na základe písomného záväzku prevádzkovateľa bolo zaradené do režimu ukončenia prevádzky do 20 000 hodín v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015, sa emisné limity nevzťahujú. Od 1. januára 2016 možno prevádzkovať predmetné spaľovacie zariadenie, len ak spĺňa emisné limity pre nové zariadenia podľa odseku 2.

- Veľké spaľovacie zariadenia môžu byť oslobodené od uplatňovania emisných limitov pre určité znečisťujúce látky a stupňov odsírenia ustanovených v odseku 3 písm. b) počas vymedzeného obdobia za podmienok ustanovených v § 13 až 15. Prechodné opatrenia možno uplatniť len na celé spaľovacie zariadenie, nie na jednotlivé spaľovacie jednotky. Vybrané údaje, ktorými prevádzkovateľ preukazuje plnenie prechodných opatrení sú ustanovené osobitným predpisom.)

- Od 1. januára 2016 možno uplatniť stupeň odsírenia pre veľké spaľovacie zariadenie len, ak spaľuje domáce tuhé palivo a po schválení technickej správy ktorou sa preukáže, že zariadenie vzhľadom na povahu paliva nie je schopné plniť emisný limit pre oxid siričitý vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia.

§ 12

## Obmedzený prevádzkový režim pre veľké spaľovacie zariadenia

- Pre vymedzené veľké spaľovacie zariadenie alebo jeho časť so samostatným spalinovodom  možno uplatňovať miernejšie emisné limity, ak je tak uvedené v bodoch 2, 3 a 5 tretej časti prílohy č. 4, ak zariadenie alebo jeho časť so samostatným spalinovodom nie je v prevádzke viac ako

- 2 000 hodín ročne do konca roku 2015,

- 1 500 hodín ročne od 1. januára 2016,

ako plávajúci päťročný priemer.

- Ak sa na časť zariadenia, z ktorej sú vypúšťané odpadové plyny jedným alebo viacerými oddelenými spalinovodmi v spoločnom komíne, uplatňuje obmedzený prevádzkový režim, na túto časť sa vzťahujú emisné limity pre obmedzený prevádzkový režim vo vzťahu k celkovému príkonu zariadenia.

§ 13

## Spaľovacie zariadenia zaradené do prechodného národného programu

(1) Do prechodného národného programu možno na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa zaradiť veľké spaľovacie zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenie Z1 alebo Z2, pričom nie je možné doň zahrnúť:

- spaľovacie zariadenie v prevádzkovom režime podľa § 11 ods. 4,

- spaľovacie zariadenie, ktoré si uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 14 pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

- spaľovacie zariadenie  podľa § 15  určené  na dožitie do konca roku 2023,

- zariadenia v rafinériách spaľujúce nízkovýhrevné plyny zo splynovania rafinérskych zvyškov alebo zvyšky z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu samostatne alebo s iným palivom.

- Prechodný národný program možno uplatniť na emisie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok: TZL, SO2,NOx; v prípade plynových turbín na emisie NOx.

- Prechodný národný program ustanoví strop ako najvyššie ročné množstvo emisií danej znečisťujúcej látky pre všetky spaľovacie zariadenia, ktoré sú doň zahrnuté, na základe celkového menovitého tepelného príkonu každého zariadenia k 31. decembru 2010, jeho skutočných ročných prevádzkových hodín a používaného paliva, vyjadrené ako priemerná hodnota za posledných desať rokov prevádzky do roku 2010 vrátane, v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.)

- Pre znečisťujúcu látku, pre ktorú je spaľovacie zariadenie zaradené do prechodného národného programu platí  v období  od 1. januára 2016 do 30. júna 2020

- individuálny emisný strop, ako limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky vypočítané podľa odseku 5, ktoré nesmie byť prekročené  v danom roku, a súčasne

- emisný limit určený v integrovanom povolení, platný k 31. decembru 2015, určený podľa § 11 ods. 2 písm. a),

- pre jestvujúce zariadenie začlenené ako Z2 s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 500 MW spaľujúce tuhé palivá emisný limit pre NOx podľa § 11 ods. 2 písm. b).

- Individuálny emisný strop sa pre dané spaľovacie zariadenie a znečisťujúcu látku vypočíta týmto spôsobom:

- na rok 2016 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia, ustanoveného podľa § 11 ods. 2  písm. a),

- na rok 2019 a na prvý polrok 2020 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia, ustanoveného podľa § 11 ods. 2  písm. b),

- na roky 2017 a 2018 ako hodnoty zodpovedajúce lineárnemu poklesu individuálnych stropov medzi rokmi  2016 - 2019.

Vzťahy na výpočet individuálnych emisných stropov sú uvedené v prílohe č. 4 šiestej časti.

- Z dôvodu uzatvorenia spaľovacieho zariadenia alebo skutočnosti, že zariadenie nebude už zodpovedať vymedzeniu veľkého spaľovacieho zariadenia, nie je možné zvýšiť individuálne stropy ostatným spaľovacím zariadeniam zahrnutým do prechodného národného programu.

§ 14

## Osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

- Pre veľké spaľovacie zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenie Z1 alebo Z2, možno do 31. decembra 2022 na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa využívať osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom, ak celkový menovitý tepelný príkon zariadenia nepresahuje 200 MW.

- Počas uplatňovania osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom:

- platia emisné limity určené pre dané spaľovacie zariadenie v integrovanom povolení, platné k 31. decembru 2015, určené podľa § 11 ods. 2 písm. a),

- najmenej 50 %  z výroby využiteľného tepla, vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer, sa zo zariadenia odvádza ako para alebo horúca voda do verejnej siete na diaľkové vykurovanie.

§ 15

## Spaľovacie zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023

- Veľké spaľovacie zariadenie možno prevádzkovať v osobitnom režime na dožitie, ak ide o

- spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa dátumu vydania prvého povolenia zaradené ako jestvujúce zariadenie, a ktoré na základe písomného záväzku prevádzkovateľa nebude v činnosti viac ako 17 500 h do ukončenia prevádzky, alebo

- spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 1 500 MW, ktorého prevádzka začala do 31. decembra 1986 a ktoré spaľuje domáce tuhé palivo s čistou výhrevnosťou nižšou ako 5 800 kJ/kg, s obsahom vlhkosti viac ako 45 % hmotnosti, kombinovaným obsahom vlhkosti a popola viac ako 60 % hmotnosti a obsahom CaO v popole viac ako 10 % hmotnosti, a ktoré na základe písomného záväzku prevádzkovateľa nebude v období od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023 v činnosti viac ako 32 000 h do ukončenia prevádzky.

- Do osobitného režimu na dožitie nie je možné zaradiť spaľovacie zariadenie, ktoré bolo  prevádzkované v režime podľa § 11 ods. 4.

- Počas tohto obdobia platia pre dané spaľovacie zariadenie

- emisné limity určené v integrovanom povolení, platné k 31. decembru 2015 určené podľa § 11 ods. 2 písm. a),

- s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 500 MW spaľujúce tuhé palivá, emisný limit pre NOx podľa § 11 ods. 2 písm. b); uvedené sa neuplatňuje na jestvujúce zariadenie začlenené ako Z1.

§ 16

## Podmienky prevádzkovania počas poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia

- Pri výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov možno v súlade s § 15 ods. 1 písm. v) zákona prevádzkovať spaľovacie zariadenienajviac 24 hodín, potom je potrebné prevádzku obmedziť, odstaviť alebo prevádzkovať zariadenie s použitím nízkoemisných palív, pričom celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 120 hodín ako dvanásťmesačný plávajúci priemer.

(2) Odchylne od odseku 1 možno povoliť iný čas prevádzky,

a) ak preváži potreba zabezpečenia dodávky energie, alebo

b) ak by odstavené spaľovacie zariadenie bolo na určitý čas nahradené iným zariadením, ktorého prevádzka by spôsobila celkové zvýšenie emisií.

§ 17

## Výnimky počas prerušenia dodávky riadneho paliva

- Z dôvodu prerušenia dodávky nízkosírneho paliva pre jeho vážny nedostatok, možno pre spaľovacie zariadenie, ktoré spaľuje palivo s nízkym obsahom síry, povoliť na obmedzený čas najviac však na šesť mesiacov vyššie emisie SO2 ako sú ustanovené emisné limity.

- Z dôvodu náhleho výpadku dodávky plynu možno pre spaľovacie zariadenie, ktoré spaľuje len plynné palivo na obmedzený čas povoliť používanie iných palív, ktoré  vyžadujú odlučovanie, a povoliť vyššie emisie znečisťujúcich látok ako ustanovené emisné limity, najviac však na desať dní.  Tento čas  môže  byť prekročený v prípade, keď z dôvodu potreby prednostnej dodávky energie je nutné spaľovať iné palivo, ktoré si na dodržanie emisných limitov vyžaduje odlučovanie.

§ 18

## Uplatňovanie emisných limitov pri rozširovaní kapacity a pri zmenách veľkého spaľovacieho zariadenia

- Ak sa kapacita veľkého spaľovacieho zariadenia rozšíri, pre novú časť spaľovacieho zariadenia platia emisné limity pre nové zariadenia podľa § 11 ods. 3 podľa celkového tepelného príkonu zariadenia.

- Ak sa kapacita jestvujúceho veľkého spaľovacieho zariadenia rozšíri o 50 MW  a viac a nová časť spaľovacieho zariadenia bude povolená v termíne ako jestvujúce zariadenie Z3, platia pre túto časť spaľovacieho zariadenia emisné limity podľa § 11 ods. 2 podľa celkového menovitého tepelného príkonu celého zariadenia.

- Ak ide o zmenu spaľovacieho zariadenia, ktorá môže mať dôsledky na životné prostredie, ktorá sa týka časti zariadenia s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, na predmetnú časť spaľovacieho zariadenia sa uplatňujú emisné limity pre nové zariadenia podľa  § 11 ods. 3 podľa celkového menovitého tepelného príkonu celého zariadenia. V prípade, ak takto zmenená časť zariadenia bude povolená ako jestvujúce zariadenie Z3, platia emisné limity podľa § 11 ods. 2 podľa celkového menovitého tepelného príkonu celého zariadenia.

§ 19

## Hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre spaľovacie zariadenia

    - Emisný limit pre spaľovacie zariadenie sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, v prípade

- nového zariadenia a jestvujúceho zariadenia pri uplatňovaní emisných limitov určených podľa § 11 ods. 2 písm. b):

- žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

- žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu,

- ak ide o zariadenie zložené výlučne z kotlov spaľujúcich uhlie s  menovitými tepelnými príkonmi nižšími ako 50 MW, žiadna validovaná priemerná denná hodnota  neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu,

- najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.

- žiadny priemer za mesiac nie je nižší ako hodnota stupňa odsírenia,

- jestvujúceho zariadenia začleneného ako Z3 pri uplatňovaní emisných limitov určených  podľa § 11 ods. 2 písm. a)

- žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

- najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.

- žiadny priemer za kalendárny mesiac alebo žiadny priemer za prevádzkový mesiac nie je nižší ako hodnota stupňa odsírenia,

- jestvujúceho zariadenia začleneného ako Z1 a Z2, pri uplatňovaní emisných limitov určených podľa § 11 ods. 2 písm. a)

1.  žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

2. v prípade SO2 a TZL, najmenej 97 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,

3. v prípade NOx: najmenej 95 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,

4. žiadny priemer za kalendárny mesiac alebo žiadny priemer za prevádzkový mesiac nie je nižší ako hodnota stupňa odsírenia.

(2) Emisný limit sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“) alebo technickom výpočte)  považuje za dodržaný, ak

a) žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok technického výpočtu podľa postupu a podmienok schválených v povolení alebo v súhlase neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) ide o stupeň odsírenia, žiadna jednotlivá hodnota nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia.

(3) Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných priemerných hodinových hodnôt po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v tretej časti prílohy č. 8.

- Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému možno

- na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty; priemerná denná hodnota vypočítaná pri vylúčení viac ako troch hodinových priemerných hodnôt sa na účely posudzovania dodržania určeného emisného limitu považuje za neplatnú,

- z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu vylúčiť najviac desať dní za rok; ak počet vylúčených dní prekročí desať dní, na zabezpečenie spoľahlivosti kontinuálneho meracieho systému treba uložiť opatrenie na nápravu podľa § 26 ods. 3 písm. k) zákona alebo podľa osobitného predpisu.)

(5) Dodržanie emisného limitu sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem

a) nábehu zariadenia  a jeho odstavovania vymedzeného v tomto rozsahu:

1. ak ide o veľké spaľovacie zariadenia, nábeh a odstavovanie učené podľa požiadaviek osobitného predpisu,)

2. ak ide o ostatné spaľovacie zariadenia, doba nábehu vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu, najviac však tri hodiny, a doby odstavovania, najviac však 60 minút, ak nie je v prílohe č. 4, v platnej dokumentácii, v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení určené inak,

b) počas poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia podľa podmienok prevádzkovania zariadenia ustanovenými v § 16,

c)  počas prerušenia dodávky riadneho paliva podľa § 17,

d) funkčnej alebo inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim stacionárneho zdroja; uvedené sa nezapočítava do času výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií podľa písmena b),

e) času, v ktorom nie je prevádzka kontinuálneho meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,

f) skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení.

# OSOBITNÉ POŽIADAVKY  NA  SPAĽOVNE ODPADOV  A  ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

§ 20

Základné ustanovenia

(1) Osobitné požiadavky  pre spaľovanie  odpadu sa  vzťahujú na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré spaľujú tuhý alebo kvapalný odpad, okrem

a) experimentálnych zariadení používaných na výskum, vývoj a testovanie zamerané na zlepšovanie spaľovacieho procesu, v ktorých možno spaľovať odpad v množstve do 50 t/rok,

b) zariadení, v ktorých sa spaľujú výlučne tieto odpady:

1.  odpad uvedený v § 9 ods. 2 písm. i),

2.  rádioaktívny odpad,

3.  telá mŕtvych zvierat,)

4. odpad, ktorý pochádza z prieskumu nálezísk ropy a plynu a ich ťažby, ak sa ťažba zabezpečuje z  ťažobných ostrovov, kde sa odpad aj spaľuje.

    - Požiadavky tejto časti sa neuplatňujú na splynovacie a pyrolýzne zariadenia, ak   plyny získané takýmto tepelným spracovaním odpadu sú vyčistené do takej miery, že pred spaľovaním už nie sú odpadom podľa požiadaviek osobitného predpisu a pri spaľovaní nemôžu spôsobovať viac emisií znečisťujúcich látok, ako sú emisie zo spaľovania zemného plynu.

    - Na účely uplatňovania osobitných požiadaviek  pre spaľovanie odpadu sa rozumie

- zvyškami všetky kvapalné a tuhé odpady vyprodukované spaľovňou odpadov alebo zariadením na spoluspaľovanie odpadov, vrátane roštového popola a škváry, kotlového a filtračného popolčeka, tuhých reakčných produktov z čistenia spalín, kalov z čistenia odpadových vôd, použitých katalyzátorov a použitého aktívneho uhlia, definované ako odpad, ktoré vznikajú pri spaľovaní, čistení spalín, čistení odpadových vôd alebo pri iných procesoch v rámci spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

- zmesovým komunálnym odpadom odpad z domácností alebo komerčný odpad, priemyselný odpad a odpad z organizácií, ktorý je v dôsledku svojej povahy a zloženia podobný odpadu z domácností okrem skupín odpadu uvedených pod záhlavím 2001 a 2002 podľa osobitného predpisu.)

§ 21

## Uplatňovanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

- Členenie spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa dátumu vydania povolenia pre uplatňovanie emisných limitov je uvedené v prvej časti prílohy č. 5.

- Pre emisie zo spaľovne odpadov platia špecifické emisné limity uvedené v tretej časti prílohy č. 5. Pre ďalšie znečisťujúce látky sa všeobecné emisné limity neuplatňujú.

- Pre emisie zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov platia emisné limity

- ustanovené pre dané zariadenia a znečisťujúce látky uvedené v  štvrtej časti prílohy č. 5,

- určené podľa vzťahu uvedenom v bode 1 štvrtej časti prílohy č. 5, ak pre danú ZL nie je emisný limit ustanovený,

- podľa tretej časti prílohy č. 5, ak sa v zariadení na spoluspaľovanie odpadov

      - získa viac ako 40 % tepla zo spaľovania nebezpečných odpadov) alebo

      - spaľuje neupravený zmesový komunálny odpad.

(4) Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre spaľovne odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú uvedené v druhej časti prílohy č. 5.

(5) Pre určité kategórie odpadov alebo určité tepelné procesy špecifikované v súhlase alebo integrovanom povolení možno povoliť iné prevádzkové podmienky v rozsahu uvedenom v bode 9 druhej časti  prílohy č. 5.

§ 22

## Podmienky prevádzkovania zariadení pri prekročení emisného limitu a pri poruche

- V súlade s § 15 ods.1  písm. aa) zákona, ak v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov dôjde k prekročeniu emisného limitu,

  - odpady sa ďalej nesmú bez prerušenia spaľovať alebo spaľovacie linky pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri hodiny( požiadavky bodu 6 písm. c) druhej časti prílohy č. 5 týmto nie sú dotknuté,  a súčasne

  - celkový čas takého stavu počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie linky pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu.

- Pri prekročení emisného limitu alebo pri prevádzkovej poruche do času, kým zariadenie nebude odstavené, platia emisné limity podľa bodu 2 tretej časti prílohy č. 5.

§ 23

## Podstatná zmena

Podstatnou zmenou sa rozumie zmena podľa § 14 ods. 1 zákona a tiež  zámer spaľovať nebezpečný odpad v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o zdroj ktorý podlieha integrovanému povoľovaniu,1) a ak sa tam doteraz nebezpečný odpad nespaľoval.

§ 24

## Hodnotenie dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre spaľovanie odpadov a spoluspaľovanie odpadov

(1) Emisné limity pre spaľovňu odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považujú za dodržané, ak sú splnené tieto podmienky

a) žiadna denná priemerná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu ustanovenú v tretej časti alebo štvrtej časti prílohy č. 5 alebo vypočítanej podľa bodu 1 štvrtej časti  prílohy č. 5;

b) ak ide  o polhodinový priemer a emisné limity v tretej časti prílohy č. 5:

1.  žiadna hodnota emisného limitu neprekročí hodnotu uvedenú v stĺpci A, alebo

2. ak je to relevantné, najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu  v stĺpci B,

- žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF neprekročí pri diskontinuálnom meraní za dobu odberu vzorky hodnotu emisného limitu ustanovenú v tretej časti alebo štvrtej časti prílohy č. 5,

- ak ide o emisný limit CO pre spaľovňu odpadov uvedený v tretej časti prílohy č. 5

- najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota

- najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty získané za 24 hodín alebo polhodinové priemerné hodnoty získané za 24 hodín; hodnoty sa merajú počas ľubovoľného plávajúceho 24-hodinového intervalu; v prípade, ak sú splnené prevádzkové podmienky teplota najmenej 1100 ⁰C počas najmenej 2 sekúnd, možno pre desaťminútové priemerné hodnoty určiť ako sedemdňový interval.

- ak ide o emisný limit CO pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, treba hodnotenie dodržania emisného limitu určiť osobitne.

(2) Polhodinové priemerné hodnoty a 10-minútové priemerné hodnoty sa pri kontinuálnom meraní posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstavovania, keď sa ešte nespaľujú odpady, a okrem prípadov podľa § 33 ods. 4 písm. a) až d), po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v tretej časti prílohy č. 8. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt.

(3) Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému možno

  - na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac päť polhodinových priemerných hodnôt v niektorom dni,

  - z hodnôt použitých na ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať denných priemerných hodnôt.

(4) Pre hodnotenie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania platí  § 33 ods. 4.

# OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

§ 25

Základné ustanovenia

- Osobitné požiadavky na zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá sa  uplatňujú na zariadenia vymedzené v § 4 písm. d), v ktorých sa vykonávajú činnosti uvedené v prvej časti prílohy č. 6, ak ich projektovaná kapacita spotreby organického rozpúšťadla určená technickou dokumentáciou alebo povolením dosiahne prahovú spotrebu rozpúšťadiel uvedenú v  štvrtej časti prílohy č. 6 pre konkrétnu činnosť.

- Pod uvedenú činnosť sa zahŕňa aj čistenie vybavenia zariadenia (napríklad striekacích pištolí), nie však čistenie výrobkov, ak nie je ďalej uvedené inak.

- Na účely uplatňovania osobitných požiadaviek pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá sa rozumie

- organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa:

  - na rozpúšťanie surovín, výrobkov alebo odpadových látok, samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami bez toho, že by prechádzala chemickou zmenou,

  - ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok,

  - ako rozpúšťadlo,

  - ako disperzné médium,

  - ako prostriedok na úpravu viskozity,

  - na úpravu povrchového napätia,

  - ako zmäkčovadlo alebo

  - ako konzervačný prostriedok,

- prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20˚C (293,15 K) tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia, vrátane frakcií kreozotu;

- zmesou zmes vymedzená podľa osobitného predpisu)

- spotrebou organických rozpúšťadiel celkový vstup organických rozpúšťadiel do zariadenia za kalendárny rok alebo za iné dvanásťmesačné obdobie znížený o všetky prchavé organické zlúčeniny, ktoré sú zhodnotené na účely opätovného použitia,

- vstupom celkové množstvo organických rozpúšťadiel a ich množstvo v zmesiach,  ktoré sa použijú pri danej činnosti vrátane organických rozpúšťadiel recyklovaných vnútri alebo mimo zariadenia, ktoré sa započítavajú vždy, keď sú použité pri vykonávaní danej činnosti,

- opätovným použitím organických rozpúšťadiel použitie zhodnotených organických rozpúšťadiel zo zariadenia na akékoľvek technické alebo komerčné použitie vrátane ich použitia ako paliva, okrem ich definitívneho zneškodnenia ako odpadu,

- emisným limitom pre fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel uvedený v percentách,

- emisným limitom pre celkové emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti celkových emisií organických rozpúšťadiel a určenej vzťahovej veličiny, napríklad  spotreby organického rozpúšťadla,

- tlačiarenskou farbou zmes vrátane všetkých organických rozpúšťadiel a ich zmesí, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá potrebné na ich riadne použitie, ktorá sa používa pri tlačiarenskej činnosti na vytlačenie textu alebo obrázkov na daný povrch,

- lakom priesvitná náterová látka,

- náterovou látkou je náterová látka vymedzená  osobitným predpisom,)

- lepidlom adhezívna zmes vrátane všetkých organických rozpúšťadiel a zmesí, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá potrebné na ich riadne použitie, ktorá sa používa na zlepenie jednotlivých častí výrobku.

§ 26

## Uplatňovanie emisných limitov, technických požiadaviek  a podmienok prevádzkovania  pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a riadenie emisií

- Členenie zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa dátumu vydania povolenia pre uplatňovanie emisných limitov je uvedené v druhej časti prílohy č. 6.

- Pre emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá, platia

  - emisné limity pre odpadové plyny a emisné limity pre fugitívne emisie alebo emisné limity pre celkové emisie ustanovené v štvrtej časti prílohy č. 6 pre jednotlivé činnosti v závislosti od prahovej spotreby rozpúšťadla, alebo

  - požiadavky schváleného redukčného plánu určené tak, aby sa dosiahlo rovnocenné zníženie emisií ako pri uplatňovaní emisných limitov podľa písmena a);

ak odsekoch 3 až 6 nie je ustanovené inak.

- Pre emisie prchavých organických zlúčenín s označením rizika podľa § 27 ods. 1 zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá platia emisné limity a osobitné požiadavky ustanovené  v § 27, ak  v prílohe č. 6 nie je ustanovené inak.

- Pre emisie z koncových spaľovacích zariadení na čistenie odpadových plynov platia emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania a podľa bodu 7 šiestej časti prílohy č. 7.

- Odchylne od odseku 2 písm. a) možno povoliť výnimku z uplatňovania emisných limitov pre fugitívne emisie, ak ich nemožno dosiahnuť s ohľadom na technické a ekonomické možnosti a preukáže sa, že pri danom zariadení bola použitá najlepšia dostupná technika a  nevznikne významné riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia.

- Pre činnosti, ktoré nie je možné vykonávať za riadených podmienok možno povoliť výnimku z požiadaviek odseku 2, ak je takáto možnosť uvedená v štvrtej časti prílohy č. 6, s ohľadom na technické a ekonomické možnosti, ak sa preukáže, že bola použitá najlepšia dostupná technika a požadované zníženie emisií nemožno dosiahnuť ani plnením redukčného plánu.

- Pri oznámení zámeru postupovať podľa odseku 2 písm. b) prevádzkovateľ zariadenia predloží príslušnému orgánu ochrany ovzdušia na schválenie návrh redukčného plánu vypracovaný v súlade s požiadavkami piatej časti prílohy č. 6.

- Počas nábehu a odstavovania prevádzky je potrebné prijať všetky vhodné opatrenia na znižovanie emisií.

- Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej prevádzkovej praxe. Správnou prevádzkovou praxou je súbor opatrení a postupov na optimalizáciu prevádzky zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá s  cieľom obmedziť hlavne fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín v súlade so súčasným stavom techniky.

§ 27

## Osobitné požiadavky  na používanie  prchavých organických látok s označením rizika

(1) Látky alebo zmesi s označením rizika sa na účely tejto časti členia na:

a) látky alebo zmesi, ktorých obsah prchavých organických zlúčenín je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu podľa osobitného predpisu) a ktorým je priradené alebo ktoré je potrebné označiť

1.  výstražným upozornením H340, H350, H350i,  H360D alebo H360F alebo

- rizikovou vetou R45, R46, R49, R60 alebo R61,

b) halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, ktorým je priradené alebo ktoré je potrebné označiť podľa osobitného predpisu,14)

1.  výstražným upozornením H341 alebo H351alebo

2.  rizikovou vetou R40 alebo R68.

(2) Látky a zmesi podľa ods. 1 písm. a) treba čo najskôr a v rozsahu, ako je to možné, nahradiť menej škodlivými látkami alebo menej škodlivými zmesami, pričom sa pri výbere náhrad prihliada na možnosti  najlepších dostupných techník a odporúčania Európskej komisie zverejnené na webovom sídle.)

- Pre emisie prchavých organických zlúčenín začlenených podľa ods.1 zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá platia špecifické emisné limity a špecifické podmienky prevádzkovania uvedené v tretej časti prílohy č. 6; uplatňujú sa nezávisle od uplatňovania redukčného plánu a emisných limitov ustanovených podľa odseku 2 a výnimiek podľa odsekov 3 a 4.

§ 28

## Podstatná zmena

- Podstatnou zmenou sa rozumie zvýšenie priemernej dennej hmotnosti vstupu organických rozpúšťadiel v jestvujúcom zariadení, ak zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá je prevádzkované pri plánovanom výkone, okrem nábehu, odstavovania a údržby zariadenia, pričom sa emisie prchavých organických zlúčenín zvýšia viac ako

a) o 25 %, ak ide o zariadenie, v ktorom sa vykonáva činnosť Ia, Ic, Id, Ie, If, Ig, IIa, IIb, IVa, IVb, IVc, VIII, X uvedená v prvej časti prílohy č. 6, ktorá zodpovedá prahovej spotrebe rozpúšťadla označenej písmenom "Z" vo štvrtej časti prílohy č. 6 alebo, ak ide o inú činnosť s prahovou spotrebou rozpúšťadla menšou ako 10 t/rok,

b)  o 10 %, pre všetky ostatné zariadenia.

- Ak sa na jestvujúcom zariadení alebo jeho časti vykoná podstatná zmena, alebo zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá prvýkrát po vykonaní podstatnej zmeny dosiahne alebo prekročí prahovú kapacitu pre uplatnenie špecifických emisných limitov, časť zariadenia, ktorá prešla podstatnou zmenou, sa považuje za nové zariadenie alebo za jestvujúce zariadenie podľa toho, či celkové emisie celého zariadenia neprevyšujú tie, ktoré by platili, ak by sa táto časť zariadenia považovala za nové zariadenie.

- Po vykonaní podstatnej zmeny zariadenia treba preukázať dodržanie podmienok podľa odseku 1 osobitne.

§ 29

## Bilancia organických rozpúšťadiel

- Množstvo vypustených prchavých organických zlúčenín sa preukazuje ročne na základe bilancie organických rozpúšťadiel za uplynulý rok (ďalej len "ročná bilancia rozpúšťadiel").

(2) Postup vypracovania ročnej bilancie rozpúšťadiel je uvedený v šiestej časti prílohy  č. 6.

§ 30

## Hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

- Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

  - žiadna priemerná hodnota za 24 hodín prevádzky zariadenia alebo činnosti s výnimkou nábehu, odstavovania a údržby, neprekročí hodnotu emisného limitu, pričom priemerom za 24 hodín sa rozumie aritmetický priemer všetkých platných nameraných hodnôt počas 24 hodín normálnej prevádzky,

  - žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

- Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri diskontinuálnom meraní  považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

  - aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérií jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

  - žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

- Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky a znečisťujúce látky iné ako prchavé organické zlúčeniny sa považuje za dodržaný, ak sú splnené požiadavky § 33 ods. 3 pre technologické zariadenia.

- Emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny v odpadových plynoch sa  preukazujú

a) pre súčet hmotnostných koncentrácií jednotlivých organických zlúčenín, ak ide o emisné limity pre znečisťujúce látky zaradené podľa § 27 ods. 1 písm. a) alebo b),

b) pre hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrenú ako celkový organický uhlík v ostatných prípadoch.

- Dodržanie emisných limitov pre fugitívne emisie, emisných limitov pre celkové emisie a plnenie redukčného plánu sa preukazuje na základe ročnej bilancie organických rozpúšťadiel uvedenej v šiestej časti prílohe č. 6.

- V zariadení, v ktorom sa vykonávajú dve a viac činností, z ktorých každá prevyšuje prahové hodnoty uvedené v štvrtej časti prílohy č. 6 sa dodržanie emisných limitov hodnotí, ak ide o

a) prchavé organické zlúčeniny podľa § 27 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) pre jednotlivé činnosti samostatne,

b)  ostatné organické zlúčeniny

1. splnenie emisných limitov podľa § 26 ods. 2 pre jednotlivé činnosti samostatne, alebo

2. spoločne, aby celkové emisie neprekročili množstvo emisií, ktoré by zodpovedalo podmienke ustanovenej v písmene b) prvom bode.

- Na hodnotenie plnenia požiadaviek ustanovených podľa ods. 6 písm. b) druhého bodu sa vykonáva bilancia rozpúšťadiel pre každú činnosť a výsledný údaj sa porovnáva s celkovými emisiami, ktoré zodpovedajú splneniu emisných limitov pre každú činnosť osobitne.

- Plnenie redukčného plánu sa preukazuje porovnaním vypusteného množstva emisií s cieľovými emisiami určenými

  - podľa piatej časti prílohy č. 6, alebo

  - podľa schváleného individuálneho redukčného plánu.

# OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

§ 31

Členenie technologických zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov

        - Členenie technologických zariadení podľa dátumu vydaného povolenia pre uplatňovanie emisných limitov je uvedené v prvej časti prílohy č. 7.

§ 32

## Podstatná zmena

(1) Na technologické zariadenie začlenené ako jestvujúce zariadenie, ktoré prešlo podstatnou zmenou definovanou podľa § 14 ods. 1 zákona platia emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené pre nové zariadenia, ak

a) odpadový plyn z tohto zariadenia nie je napojený na spoločné čistiace zariadenie s inými jestvujúcimi časťami zdroja alebo

b) podiel výrobnej kapacity zmenených častí zdroja je 50 % a viac z celkovej kapacity napojenej na spoločné čistiace zariadenie alebo spoločný organizovaný odvod.

§ 33

## Hodnotenie dodržiavania emisných limitov technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre technologické zariadenia

(1) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok a tmavosť dymu sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak súčasne

a)  žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,

c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí 1,2-násobok hodnoty emisného limitu,

d) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu vyjadreného ako  emisný stupeň.

(2) Validované priemerné hodnoty podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určia z  platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa odseku 1 písm. d)  z platných denných priemerných hodnôt po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v  tretej časti prílohy č. 8.

(3) Emisný limit, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania sa pri diskontinuálnom meraní a pri technickom výpočte považujú za dodržané, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu

a) neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota,

b) nie je nižší ako ustanovená hodnota, ak je požiadavka ustanovená ako najnižšia hodnota,

c) nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí hornú hodnotu ustanoveného intervalu hodnôt,

ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak.

(4) Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa hodnotí počas skutočnej prevádzky technologického zariadenia okrem

a) nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak;

b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia,

c) údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,

d) skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,

e) iného času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity, podmienky prevádzkovania a technické požiadavky dodržať.

# ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 34

Prechodné ustanovenie

- Zmeny v začlenení a kategorizácii zdroja a zariadení sa uplatňujú od 1. januára 2013.

- Ustanovenia o nových zariadeniach sa vzťahujú na jestvujúce zariadenia začlenené ako technologické zariadenia od 1. januára 2016. Na iné ako technologické zariadenia  sa ustanovenia o nových zariadeniach nevzťahujú, okrem prílohy č. 2, 3 a 9.

- Ustanovenie § 27 ods. 1 písm. a2) a písm. b2) platí do 1. júna 2015.

§ 35

## Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

- vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/ 2010 Z. z., ktorou sa  vykonávajú  niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

- vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá  a monitorovanie ich emisií.

## § 36

## Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

§ 37

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

........v. r.

Príloha č. 1

k vyhláške č.   /2012 Z. z.

# KATEGORIZÁCIA  STACIONÁRNYCH ZDROJOV

| Číslo kategórie | Názov kategórie | Prahová kapacita |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 veľký zdroj | 2 stredný zdroj |
| 1 | PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL |  |  |
|  | Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia, vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW | ( 50 | ( 0,3 |
|  | Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t/h | ( 30 | > 0 |
|  | Výroba koksu | > 0 | - |
|  | Výroba generátorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov | > 0 | - |
|  | Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: - množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d | ( 100 | ( 1 |
| 2 | VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV |  |  |
|  | Úprava, praženie, spekanie rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave | > 0 | - |
|  | Výroba surového železa vo vysokých peciach s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h | > 2,5 | > 0 |
|  | Výroba ocele, napríklad konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, März-Böhlerove pece, s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h | > 2,5 | > 0 |
|  | Zlievarne železných kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d | > 20 | ( 1 |
|  | Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania: valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie je väčšia ako 20 MW lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h | > 20 > 50 - | > 0 ( 1 ( 1 |
|  | Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave | > 0 | - |
|  | Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a ferozliatin z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom | > 0 | - |
|  | Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d: pre olovo a kadmium pre ostatné neželezné kovy | > 4 > 20 | > 0 > 0 |
|  | Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania Povrchové úpravy: pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h nanášanie ochranných povlakov surovej ocele s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h anodická oxidácia hliníkových materiálov nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2 /h Súvisiace činnosti: abrazívne čistenie (otryskávanie), okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m2/h termické čistenie: - s objemom vypaľovacej komory v m3 alebo - prevádzkou v h/rok elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h | > 30 > 30 > 1 000 > 20 > 2 - - - - - - | ( 1 ( 3 ( 10 ( 2 > 0 > 0 ( 20 ( 20 > 1 >100 ( 20 |
|  | Povrchová ťažba rúd |  | > 0 |
| 2.99 | Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ak: súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: - znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom - organické plyny a pary - iné znečisťujúce látky | ( 50 > 5 > 10 > 10 | ( 0,3 ( 0,1 ( 0,2 ( 1 |
| 3 | VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV |  |  |
|  | Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest | > 0 | - |
|  | Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/d | > 500 | > 0 |
|  | Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d | > 50 | > 0 |
|  | Výroba oxidu horečnatého z magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d | > 50 | > 0 |
|  | Obaľovne bitúmenových zmesí a miešiarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h | ( 80 | > 0 |
|  | Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d | > 20 | ( 0,1 |
|  | Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d | > 20 | ( 0,5 |
|  | Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa: - projektovanej výrobnej kapacity v t/d alebo - objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 | > 75 > 4 | ( 1 > 0,5 |
|  | Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d | > 20 | > 0 |
|  | Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa | - | > 0 |
|  | Ťažba silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave | - | > 0 |
|  | Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h | - | > 0 |
|  | Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h | - | ( 10 |
| 3.99 | Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov - členenie podľa bodu 2.99. |  |  |
| 4 | CHEMICKÝ PRIEMYSEL |  |  |
|  | Ťažba ropy a súvisiaca doprava a skladovanie | > 0 | - |
|  | Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového Potrubná preprava a distribúcia zemného plynu naftového sa nepovažuje za stacionárny zdroj | > 0 | - |
|  | Rafinérie ropy | > 0 | - |
|  | Petrochemické spracovanie ropy | > 0 | - |
|  | Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa: - nainštalovaného súhrnného objemu skladovania v m3 alebo - projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 podľa toho, ktorý je vyšší | ( 1 000 ( 10 000 | > 10 > 100 |
|  | Výroba syntetického kaučuku | > 0 | - |
|  | Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku | > 0 | - |
|  | Výroba jednoduchých uhľovodíkov t.j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických | > 0 | - |
|  | Výroba organických halogénovaných zlúčenín | > 0 | - |
|  | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík | > 0 | - |
|  | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich síru | > 0 | - |
|  | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich dusík okrem močoviny | > 0 | - |
|  | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich fosfor | > 0 | - |
|  | Výroba organokovových zlúčenín | > 0 | - |
|  | Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov | > 0 | - |
|  | Výroba gumárenských pomocných prípravkov | > 0 | - |
|  | Výroba a spracovanie viskózy | > 0 | - |
|  | Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby | > 0 | - |
|  | Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 100 | ( 5 |
|  | Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 50 | ( 5 |
|  | Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku | > 0 | - |
|  | Výroba anorganických kyselín | > 0 | - |
|  | Výroba anorganických hydroxidov | > 0 | - |
|  | Výroba anorganických solí okrem hnojív | > 0 | - |
|  | Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika | > 0 | - |
|  | Výroba síry | > 0 | - |
|  | Výroba amoniaku | > 0 | - |
|  | Výroba močoviny | > 0 | - |
|  | Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka - jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny | > 0 | - |
|  | Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov | > 0 | - |
|  | Výroba priemyselných výbušnín | > 0 | - |
|  | Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov: výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d výroba sadzí vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov | ( 1 000 > 0 > 0 - | > 0 - - > 0 |
|  | Výroba a spracovanie gumy: projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t/rok výroba surových gumárenských zmesí projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h | > 15 > 0 - | ( 0,6 - ( 5 |
|  | Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h: saponáty kozmetika | - - | ( 100 ( 10 |
|  | Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 10 | ( 0,6 |
|  | Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d | ( 20 | ( 1 |
|  | Výroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných surovín v kg/h | - | ( 500 |
|  | Priemyselné spracovanie plastov: výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu alebo epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov, s projektovanou spotrebou surovín v kg/d spracovanie aminoplastov alebo fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d výroba polyuretanových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: nanášanie lepidiel povrchové laminovanie plastov nanášanie náterov | - - - - - - > 5 > 5 > 15 | ( 1 000 ( 100 ( 100 ( 150 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 |
|  | Výroba, regenerácia a zneškodňovanie elektrických akumulátorov a monočlánkov | - | > 0 |
|  | Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok | - | ( 100 |
| 4.99 | Ostatné organické a anorganické chemické výroby - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |
| 5 | NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ |  |  |
|  | Spaľovne odpadov: spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t /d spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s kapacitou v t/h | > 10 > 3 | > 0 > 0 |
|  | Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: Spracovateľské závody na vedľajšie živočíšne produkty – (kafilérie a ostatné zariadenia) veterinárne zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat | > 10 > 10 | > 0 > 0 |
|  | Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov:) čistiarne komunálnych odpadových vôd centrálne čistiarne priemyselných podnikov | - - | ( 5 000 ( 2 000 |
|  | Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h | - | ( 0,75 |
|  | Krematóriá | - | > 0 |
|  | Zariadenie na sušenie odpadov a čistiarenských kalov | - | > 0 |
| 5.99 | Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |
| 6 | OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA |  |  |
|  | Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 15 | > 0,6 |
|  | Následná povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok: pôvodné nanášanie náterov na cestné vozidlá materiálmi určenými na následnú úpravu vozidiel, ak sa činnosť vykonáva mimo výrobnej linky, natieranie prívesov a návesov opravárenstvo, napríklad autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá okrem osobných áut autoopravárenstvo - prestriekavanie osobných áut | - > 15 - | > 0,5 > 0,5 > 0,5 |
|  | Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: kovov a plastov, vrátane povrchov lodí, lietadiel, vlakov atď. textilu, tkanín, fólií, papiera navíjané drôty pásové a zvitkové materiály | > 5 > 5 > 25 | ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 |
|  | Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok: organické rozpúšťadlá podľa § 27 ods. 1 iné organické rozpúšťadlá | > 1 > 2 | > 0,1 ( 0,6 |
|  | Chemické čistenie textílii, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty, podľa: projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t/d | - > 20 | > 0 ( 1 |
|  | Nanášanie lepidiel - lepenie ostatných materiálov, okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 5 | ( 0,6 |
|  | Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: publikačná rotačná hĺbkotlač ostatná rotačná hĺbkotlač tepelný rotačný ofset flexografia lakovacie a laminovacie techniky rotačná sieťotlač na textil, lepenku ostatné polygrafické techniky, napríklad studený ofset, hárkové techniky a iné | > 25 > 15 > 15 > 15 > 15 > 30 > 15 | ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 |
|  | Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok | ( 200 | ( 1 |
|  | Priemyselné spracovanie dreva: mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v sušine v t/rok Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel vrátane pridružených činností, napríklad začisťovania, podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok: nanášanie lepidiel laminovanie dreva a plastov nanášanie náterov impregnácia | - - ( 1 000 > 5 > 5 > 15 > 25 | ( 50 ( 100 ( 10 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 ( 0,6 |
|  | Priemyselná výroba a spracovanie kože: výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov v t/d spracovanie kože, okrem výroby obuvi, lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 12 > 10 | > 0 ( 0,6 |
|  | Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok | > 5 | ( 0,6 |
|  | Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: ošípané s hmotnosťou nad 30 kg prasnice hydina hovädzí dobytok - dojnice hovädzí dobytok - ostatný ovce kozy kone kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá | > 2 000 > 750 > 40 000 500 750 - - - - | ( 500 ( 100 ( 5 000 ( 200 ( 200 ( 2 000 ( 100 ( 300 ( 1 500 |
|  | Bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d hydina ostatné zvieratá | > 50 > 50 | t > 1 > 1 |
|  | Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t /h | - | ( 1 |
|  | Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d: mäsových výrobkov rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok) | > 75 > 300 | ( 2,5 ( 10 |
|  | Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu v t/rok | - | ( 100 |
|  | Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok | - | ( 5 000 |
|  | Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h | - | ( 5 |
|  | Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h | - | ( 1 |
|  | Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h | - | ( 1 |
|  | Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h: kávy, kávovín, kakaových bôbov alebo orieškov | - - | ( 75 ( 150 |
|  | Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia v kg/týždeň | - | ( 1 000 |
|  | Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d | - | ( 1 |
| 6.99 | Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia nepatriace do bodov 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |

- Technológia sa začleňuje ako veľký zdroj, ak jej kapacita zodpovedá prahovej kapacite ustanovenej pre veľké zdroje. Technológia sa začleňuje ako stredný zdroj, ak jej kapacita zodpovedá ustanovenej prahovej kapacite pre stredné zdroje a súčasne je nižšia ako prahová kapacita pre veľké zdroje. Technológia s kapacitou menšou, ako je prahová kapacita pre stredné zdroje, sa začleňuje ako malý zdroj.

- Ak ten istý prevádzkovateľ v rámci jedného funkčného a priestorového celku prevádzkuje viac technologických liniek alebo individuálnych výrobných technických jednotiek, ktoré sa označujú spoločným číslom kategórie, ich kapacity sa na účely začlenenia stacionárneho zdroja sčítajú.

- Prahová kapacita stacionárneho zdroja vyjadrená ako projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel sa ustanovuje ako celkové množstvo organických rozpúšťadiel vrátane množstva rozpúšťadla, ktoré je súčasťou náterových látok a množstva rozpúšťadla, ktoré sa používa na čistenie vybavenia  a zariadenia.

- Technológia, ktorá je začlenená ako veľký zdroj, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a číslo 1. Technológia, ktorá je začlenená ako stredný zdroj, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a číslo 2.

- Technológia, ktorá nie je v kategorizácii uvedená, sa začleňuje ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj podľa prahových kapacít, ktoré sú uvedené v bode 2.99; označuje sa príslušným číslom skupiny kategórie s doplnením čísla 1 alebo 2 za číslom 99. Ak zaradenie do kategórie 2.99 až 5.99 podľa technického princípu alebo účelu technológie nie je zrejmé, zaraďuje sa medzi ostatné technológie a výroby a označí sa číslom 6.99.1 alebo 6.99.2.

Príloha č. 2

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

I.  ZOZNAM  ZNEČISŤUJÚCICH  LÁTOK,  PRE  KTORÉ  SA  USTANOVUJÚ  EMISNÉ  LIMITY,  TECHNICKÉ POŽIADAVKY  A  PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

| I. ZÁKLADNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY A VYBRANÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY |
| --- |
| tuhé znečisťujúce látky (TZL) oxid siričitý (SO2) - vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového SO3 vyjadreného ako oxid siričitý (SO2) alebo oxidy síry (SOx) - oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2) oxidy dusíka (NOx) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) oxid uhoľnatý (CO) organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) pachové látky |
| II. OSTATNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY |
| Jestvujúce zariadenia1) | Nové zariadenia1) |
| 1. skupina - znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom |
| 1. podskupina | 1. podskupina |
| azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit) berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd 2-naftylamín | arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit) berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd 2-naftylamín kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu bárnatého a olovnatého |
| 2. podskupina | 2. podskupina |
| arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni | akrylamid akrylonitril etylénoxid nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu) 4-vinyl-1,2-cyklohexen-diepoxid |
| 3. podskupina | 3. podskupina |
| akrylonitril benzén 1,3-butadién 1,2-dibrómmetán epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) etylénoxid hydrazín propylénoxid vinylchlorid (chlóretén) | benzén 1,3-butadién 1,2 dibrómetán epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) hydrazín 1,2-propylénoxid styrénoxid o-toluidín trichlóretylén (trichlóretén) vinylchlorid (chlóretén) |
| 2. skupina - tuhé anorganické znečisťujúce látky |
| 1. podskupina | 1. podskupina |
| ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl | ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl |
| 2. podskupina | 2. podskupina |
| selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te | selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb |
| 3. podskupina | 3. podskupina |
| antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn fluoridy vyjadrené ako F-I chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr kyanidy vyjadrené ako CN-I mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn | antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn fluoridy vyjadrené ako F-I chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr kyanidy vyjadrené ako CN-I mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn |
| 3. skupina znečisťujúcich látok - anorganické plyny a pary |
| 1. podskupina | 1. podskupina |
| stibán (stibín, antimonovodík) arzán (arzín, arzenovodík) fosfán (fosfín, fosforovodík) fosgén (karbonyldichlorid) chlórkyán | stibán (stibín, antimonovodík) arzán (arzín, arzenovodík) fosfán (fosfín, fosforovodík) fosgén (karbonyldichlorid) chlórkyán |
| 2. podskupina | 2. podskupina |
| bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF chlór kyanovodík sulfán (sírovodík) | bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl kyanovodík sulfán (sírovodík) |
| 3. podskupina | 3. podskupina |
| amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl | amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl |
| 4. skupina znečisťujúcich látok - organické plyny a pary |
| 1. podskupina | 1. podskupina |
| acetaldehyd (etanal) anilín benzylchlorid bifenyl (fenylbenzén) cyklohexylamín dietylamín 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) 1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid) dimetylamín etanolamín etylakrylát fenol formaldehyd (metanal) 2-furaldehyd (furfural) krezoly (hydroxyderiváty toluénu) kyselina akrylová (kyselina propénová) kyselina mravčia merkaptány metylakrylát metylamín nitrobenzén nitrofenoly nitrokrezoly nitrotoluén pyridín sírouhlík tetrachlóretán tioétery toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín) trichlóretylén (trichlóretén) trichlórmetán (chloroform) | acetaldehyd (etanal) anilín benzylchlorid bifenyl (fenylbenzén) cyklohexylamín dietylamín 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) 1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid) dimetylamín etanolamín etylakrylát fenol formaldehyd (metanal) 2-furaldehyd (furfural) krezoly (hydroxyderiváty toluénu) kyselina akrylová (kyselina propénová) kyselina mravčia merkaptány metylakrylát metylamín nitrobenzén nitrofenoly nitrokrezoly nitrotoluén pyridín sírouhlík tetrachlóretán tioétery toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín) trichlórmetán (chloroform) |
| 2. podskupina | 2. podskupina |
| benzaldehyd butylaldehyd (butanal) cyklohexanón 1,4-dichlórbenzén 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) etylbenzén chlórbenzén 2-chloroprén (2-chlórbutadién) 2-chlórpropán izopropylbenzén (kumén) kyselina octová (kyselina etánová) metylacetát (octan metylnatý) metylmetakrylát 1-metylnaftalén 2-metylnaftalén naftalén styrén (vinylbenzén) tetrachlóretylén (perchlóretylén) toluén vinylacetát xylén (dimetylbenzén) | benzaldehyd 1-bróm-3-chlórpropán butylaldehyd (butanal) cyklohexanón 1,4-dichlórbenzén 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) etylbenzén chlórbenzén 2-chloroprén (2-chlórbutadién) 2-chlórpropán izopropylbenzén (kumén) kyselina octová (kyselina etánová) mravčan etylnatý metylacetát (octan metylnatý) metylmetakrylát 1-metylnaftalén 2-metylnaftalén naftalén nitroetán nitrometán styrén (vinylbenzén) tetrachlóretylén (perchlóretylén) toluén 1,3,5-trioxan vinylacetát xylén (dimetylbenzén) |
| 3. podskupina | 3. podskupina |
| acetón (dimetylketón, propán-2-on) alkány (parafíny) okrem metánu alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu alkylalkoholy cykloalkány cykloalkény cyklické alkoholy 2-butanón (metyletylketón) butylacetát dibutyléter dietyléter difenyléter 1,2-dichlóretylén dichlórmetán (metylénchlorid) diizopropyléter dimetyléter etylacetát (octan etylnatý) etylénglykol (etán-1,2-diol) 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón chlóretán (etylchlorid) metylester kyseliny benzoovej 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón) N-metylpyrolidón | acetón (dimetylketón, propán-2-on) alkány (parafíny) okrem metánu alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu alkylalkoholy cykloalkány cykloalkény cyklické alkoholy 2-butanón (metyletylketón) butylacetát dibutyléter dietyléter difenyléter 1,2-dichlóretylén dichlórmetán (metylénchlorid) diizopropyléter dimetyléter etylacetát (octan etylnatý) etylénglykol (etán-1,2-diol) 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón chlóretán (etylchlorid) kaprolaktam metylester kyseliny benzoovej 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón) N-metylpyrolidón |
| 5. skupina - perzistentné organické zlúčeniny (POP(s) |
| 1. podskupina –polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF) |
| PCDD a PCDF po prepočte I-TEQ2) |
| 2. podskupina –polychlorované bifenyly (PCB) |
| PCB po prepočte na TEQ3) |
| 3. podskupina - polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) |
| Benzo(a)pyrén benzo(b)fluorantén benzo(k)flourantén dibenzo(a,h)antracén indeno(1,2,3-cd)pyrén |
| 4. podskupina - ostatné POP(s |
| Hexachlórbenzén |

1) Na jestvujúce zariadenia a na nové zariadenia povolené do 31. augusta 2009 sa zoznam znečisťujúcich látok pre nové zariadenia vzťahuje od 1. januára  2016.

2) Hodnota emisného limitu sa  vzťahuje na celkovú hmotnostnú koncentráciu PCDD+ PCDF vyjadrenú ako súčet toxických ekvivalentov (ďalej len „I-TEQ“) jednotlivých PCDD+PCDF. I-TEQ sa získa vynásobením hmotnostnej koncentrácie konkrétnych znečisťujúcich látok príslušným faktorom toxickej ekvivalencie (ďalej len „I-TEF“) uvedeným v časti II. bod 1.

3) Hodnota emisného limitu pre PCB sa  vzťahuje na celkovú hmotnostnú koncentráciu PCB  vyjadrenú ako súčet TEQ jednotlivých PCB. TEQ sa získa vynásobením hmotnostnej koncentrácie konkrétnych znečisťujúcich látok príslušným faktorom toxickej ekvivalencie (ďalej len „I-TEF“) uvedeným v časti II. bod 2.

II. TOXICKÉ EKVIVALENTY  PRE  URČITÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1.  Faktory toxickej ekvivalencie pre  PCDD + PCDF (ďalej len „I-TEF“)

| Názov | Skratka | I-TEF |
| --- | --- | --- |
| 2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxín | TCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxín | PeCDD | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxín | HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxín | HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxín | HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxín | HpCDD | 0,01 |
| oktachlórdibenzodioxín | OCDD | 0,001 |
| 2,3,7,8 tetrachlórdibenzofurán | TCDF | 0,1 |
| 2,3,4,7,8 pentachlórdibenzofurán | PeCDF | 0,5 |
| 1,2,3,7,8 pentachlórdibenzofurán | PeCDF | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzofurán | HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzofurán | HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzofurán | HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofurán | HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofurán | HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofurán | HpCDF | 0,01 |
| oktachlórdibenzofurán | OCDF | 0,001 |

2. Faktory toxickej ekvivalencie pre PCB

| Kód UIPAC | Názov PCB | I-TEF |
| --- | --- | --- |
| 77 | 3,3´,4,4´-tetraCB | 0,0005 |
| 126 | 3,3´,4,4´,5-pentaCB | 0,1 |
| 169 | 3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB | 0,01 |
| 105 | 2,3,3´,4,4´-pentaCB | 0,0001 |
| 114 | 2,3,4,4´,5-pentaCB | 0,0005 |
| 118 | 2,3´,4,4´,5-pentaCB | 0,0001 |
| 123 | 2´,3,4,4´,5-pentaCB | 0,0001 |
| 156 | 2,3,3´,4,4´,5-hexaCB | 0,0005 |
| 157 | 2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB | 0,0005 |
| 167 | 2,3´,4, 4´,5,5´-hexaCB | 0,00001 |
| 189 | 2,3, 3´,4,4´5,5´-heptaCB | 0,0001 |
| 170 | - di-ortho PCB | 0,0001 |
| 180 | - di-ortho PCB | 0,00001 |

Príloha č. 3

k vyhláške č.     /2012 Z. z..

# VŠEOBECNÉ  POŽIADAVKY PRE ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

- VŠEOBECNÉ EMISNÉ LIMITY

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky - TOC: vlhký plyn - varáky a odparky: vlhký plyn - ostatné: suchý plyn |
| --- | --- |
|  | O2ref: uplatňuje sa podľa príloh č. 4 až 7, ak je pre danú technológiu alebo zariadenie ustanovený. |
|  | Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL a TOC, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. |
| Znečisťujúca látka | Jestvujúce zariadenia1) | Nové zariadenia1) |
|  | Hmotnostný tok (g/h( | Koncentrácia (mg/m3( | Hmotnostný tok (g/h( | Koncentrácia (mg/m3( |
| Základné znečisťujúce látky |
| TZL | ( 500 | 150 | ( 200 | 150 |
|  | ( 500 | 50 | ( 200 | 20 |
| SOX 2) | 5000 | 500 | 2000 | 350 |
| NOX | 5000 | 500 | 2000 | 350 |
| Ostatné znečisťujúce látky |
| 1. skupina - znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom |
| 1. podskupina | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
| 2. podskupina | 5 | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 3. podskupina | 25 | 5 | 2.5 | 1 |
| Výskyt viacerých ZL 3) podľa podskupín | z jednej podskupiny | Emisný limit platí pre súčet ZL danej podskupiny. |
|  | 1. + 2. | Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín. |
|  | 1. + 3. 2. + 3. 1. + 2. + 3. | Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 3. podskupinu platí pre súčet emisií ZL 1. skupiny. |

| 2. skupina - tuhé anorganické látky |
| --- |
| 1. podskupina | 1 | 0,2 | 0,25 | 0,05 |
| 2. podskupina | 5 | 1 | 2,5 | 0,5 |
| 3. podskupina | 25 | 5 | 5 | 1 |
| Výskyt viacerých ZL 3) podľa podskupín | z jednej podskupiny | Emisný limit pre ZL z 1. podskupiny platí pre jednotlivé ZL. Emisný limit pre ZL z 2. alebo 3. podskupiny platí pre súčet emisií ZL danej podskupiny. |
|  | 1. + 2. | Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre ZL 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín. |
|  | 1. + 3. 2. + 3. 1. + 2. + 3. | Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 3. podskupinu platí pre súčet emisií ZL 1. skupiny. |
| 3. skupina znečisťujúcich látok - anorganické plyny a pary |
| 1. podskupina | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 2. podskupina | 50 | 5 | 25 | 3 |
| 3. podskupina | 300 | 30 | 200 | 30 |
| Výskyt viacerých ZL podľa podskupín | všetky | Emisný limit platí pre jednotlivé ZL. |
| 4. skupina znečisťujúcich látok - organické plyny a pary 4) |
| 1. podskupina | 100 | 20 | 100 | 20 |
| 2. podskupina | 2000 | 100 | 500 | 100 |
| 3. podskupina | 3000 | 150 | ( 5005) | 1505) |
|  |  |  | ( 5005) | 1005) |
| Výskyt viacerých ZL3) podľa podskupín | z jednej podskupiny | Emisný limit platí pre súčet emisií ZL danej podskupiny. |
|  | 1.+ 2. | Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín. |
|  | 1. + 3. 2. + 3. 1. + 2. + 3. | Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 3. podskupinu platí pre súčet ZL 4. skupiny. |
| 5. skupina znečisťujúcich látok - POP's |
| benzo(a)pyrén dibenzo(a,h)antracén | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
| Výskyt oboch ZL | Emisný limit platí pre súčet emisií benzo(a)pyrénu a dibenzo(a,h)antracénu. |

1)  Na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia, ktoré sú povolené do 31. augusta 2009 sa všeobecné emisné limity pre nové zariadenia vzťahujú od 1. januára  2016.

2) Ak je pre stacionárny zdroj alebo zariadenie ustanovený emisný limit ako stupeň odsírenia, emisný stupeň síry alebo je ustanovená špecifická podmienka prevádzkovania ako najvyšší obsah síry v palive, všeobecný emisný limit pre SOX sa neuplatňuje.

3)  Ak ide o výskyt znečisťujúcich  látok z viacerých podskupín, emisný limit  pre jestvujúce zariadenie platí  od 1.1. 2016.

4) Ak je pre organické látky ustanovený špecifický emisný limit vyjadrený ako TOC, neuplatňujú sa všeobecné emisné limity pre organické plyny a pary 4. skupiny prílohy č. 2, ak to nie je v prílohe č. 4 až 7 uvedené inak. Emisné limity pre látky s karcinogénnym účinkom 1. skupiny 1. až  3. podskupiny a pre POP's 5. skupiny ostávajú v platnosti.

5)   Ak je emisný limit vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok  v odpadovom plyne sa nezapočítava.

- VŠEOBECNÉ  TECHNICKÉ POŽIADAVKY  A  VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

- VŠEOBECNÉ  TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1.1 Všeobecne

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladajú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

1.2    Výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných materiálov

1.2.1 Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotovať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprášenie.

1.2.2 Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebné obmedziť, napríklad

a) sypaním pomocou vodiacich plechov,

b) používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôsobiť sa meniacej výške nasypaného materiálu,

c) inými opatreniami.

1.2.3 Používať strojné a technické vybavenie prispôsobené sypanému materiálu, napríklad

a) uzatváracie drapáky,

b) násypné trubice s hlavicou s odsávaním,

c) obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.

1.2.4 Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nástavcami brániacimi rozprachu.

1.2.5 Pri plnení síl prašnými látkami je potrebné zachytávať vytláčaný vzduch pomocou airbagov alebo ho odvádzať na odprášenie.

1.2.6 Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.

1.2.7 Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.

1.2.8 Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania.

1.3    Skladovanie a skládkovanie prašných materiálov

Pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad

a) skladovať prašné materiály najmä v silách,

b) zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán,

c) zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov,

d) zazeleniť povrch skládkovaných prašných materiálov,

e) založiť protiveterné zazelenené zemné valy alebo vysadiť protiveternú ochrannú zeleň,

f) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.

2.   VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH ORGANICKÉ PLYNY A PARY

2.1 Všeobecne

Pri všetkých technologických procesoch a činnostiach, počas ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s ohľadom na množstvo manipulovanej látky, jej vlastnosti a na primeranosť nákladov na obmedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia. Toto platí pre organické plyny a pary prílohy č. 2 skupiny č. 4 a aj pre ostatné prchavé organické zlúčeniny antropogénnej povahy, ktoré môžu s NOx v prítomnosti slnečného žiarenia tvoriť fotochemické oxidanty.

2.2   Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín s tlakom pár > 1,32 kPa pri teplote 20 °C

2.2.1 Skladovanie

2.2.1.1 Pri skladovaní je potrebné

a) používať skladové nádrže s plávajúcou strechou vybavené účinným tesnením okrajov strechy,

b) nádrže s pevnou strechou vybaviť vnútornou plávajúcou membránou a účinným tesnením z elastických materiálov,

c) zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na spätné získavanie alebo na zneškodňovanie,

d) vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným metódam vyrovnajú.

2.2.1.2Dýchanie nádrží je potrebné eliminovať na čo najmenšiu mieru, napríklad znížením teplotných výkyvov obsahu nádrže izoláciou, alebo pri nadzemných nádržiach reflexným náterom s celkovou odrazovosťou sálavého tepla ≥ 70 %.

2.2.1.3 Ak ide o skladovú nádrž s objemom 1 000 m3 alebo s ročným obratom 10 000 m3, musia tieto opatrenia zabezpečiť

a) zníženie emisií ≥  90 % v porovnaní s nádržou s pevnou strechou bez plávajúceho zakrytia hladiny,

b) účinnosť zariadenia ≥ 95 %, ak ide o odvádzanie pár na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie.

Pre jestvujúce zariadenia platí podmienka uvedená v písmene a) od 1. januára 2016.

      - Skladovanie prchavých organických zlúčenín v tlakových nádobách musí zodpovedať osobitným predpisom; požiadavky bodu 2.2  sa  na ne nevzťahujú.

2.2.2 Prečerpávanie

2.2.2.1 Pri prečerpávaní, ako napríklad pri stáčaní z automobilových alebo zo železničných cisterien, pri plnení cisterien zo skladových nádrží alebo pri inom prečerpávaní je potrebné použiť vhodné opatrenia, ako napríklad recirkulovanie plynnej fázy alebo odvádzanie vytláčaných plynov a pár do zariadenia na zneškodňovanie alebo iné obdobne účinné opatrenia. Zariadenie na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie prchavých organických zlúčenín musí dosahovať účinnosť ≥ 95 %.

2.2.2.2 Na prečerpávanie je potrebné používať tesné čerpadlá bez odkvapov, napríklad čerpadlá s mechanickou upchávkou.

2.2.2.3  Pri prečerpávaní kvapalín I. a II. triedy horľavosti s teplotou varu do 200 ºC je potrebné používať čerpadlá s účinnými tesniacimi systémami, ktoré majú nízke straty, ako napríklad čerpadlá s mechanickými upchávkami.

2.2.2.4 Pri prečerpávaní pomocou hadíc používať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní; pre jestvujúce zariadenia a pre nové zariadenia s vydaným povolením do 1. januára 2011 platí táto požiadavka od 1. januára 2015.

2.2.2.5 Technické podrobnosti pri skladovaní a prečerpávaní benzínov v distribučných skladoch a na čerpacích staniciach sú ustanovené v osobitnom predpise.2)

2.2.3   Manipuláciu s kvapalnými organickými látkami, ktoré obsahujú > 10 mg/kg látok 1. podskupiny 1. skupiny alebo > 5 % hmotnosti látok 2. a 3. podskupiny 1. skupiny a 1. podskupiny 4.  skupiny prílohy č. 2

Manipuláciou s kvapalnými organickými látkami sa rozumie prečerpávanie, komprimovanie, uskladňovanie a doprava potrubím.

2.2.3.1 Pri čerpaní použiť osobitne tesné čerpadlá, napríklad čerpadlá s dvojitou mechanickou upchávkou s externým preplachom a bezupchávkové čerpadlá, a tak zabezpečiť uzavretý okruh čerpaných látok.

2.2.3.2 Pri stláčaní plynov a pár používať systémy viacnásobného tesnenia; odplynenie uzavieracej kvapaliny upchávok kompresora nesmie byť odvedené do ovzdušia.

2.2.3.3  Obmedzovať počet prírubových spojení potrubí, ktorými sú dopravované organické látky, ak je to z hľadiska technológie, bezpečnosti práce a údržby možné.

2.2.3.4   Prírubové spojenia je potrebné vybaviť účinným tesnením.

2.2.3.5 Klasické ventily a posúvače s pohyblivými vretenami je potrebné nahradiť vlnovcovými ventilmi vybavenými pomocnými upchávkami alebo iným rovnocenným spôsobom.

2.2.3.6 Pri prečerpávaní pomocou hadíc používať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní; pre jestvujúce zariadenia a nové zariadenia s vydaným povolením do 1. januára 2011 platí táto požiadavka od 1. januára 2015.

3.  VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH  POP's

3.1 Pre technológie a procesy, ktoré môžu byť zdrojom emisií POP's, platia požiadavky podľa osobitného predpisu.)

3.2 Hmotnostný tok POP's je potrebné podľa technických možností obmedzovať v čo najväčšom rozsahu. Preto je potrebné popri čistení spalín alebo odpadových plynov vykonať technické opatrenia v technológii, ako aj opatrenia s dosahom na povahu vstupných látok, ktorých cieľom bude obmedziť vznik týchto zlúčenín.

3.3 Nové zariadenia: Vhodné opatrenia vzhľadom na používanú technológiu sú najmä

a) náhrada surovín s obsahom POP's a surovín, ktoré sa podieľajú na vzniku POP's,

b) využívanie uzavretých výrobných systémov v najväčšom rozsahu,

c) zníženie objemu odpadových plynov recykláciou,

d) rýchly prechod odpadových plynov kritickým teplotným rozsahom (200 - 400)˚C,

e) čistenie odpadových plynov, napríklad termálnou alebo katalytickou oxidáciou odpadových plynov, adsorpciou na aktívnom uhlí alebo iným spôsobom odlučovania.

3.4 Nové zariadenia: Pri termickom spracovaní odpadov a druhotných surovín obmedziť emisie PCDD a PCDF buď eliminovaním chlóru a jeho organických zlúčenín na vstupe, alebo čistením odpadových plynov. Vhodné primárne opatrenia sú

a) dôsledné separovanie odpadov s obsahom chlóru, napríklad PVC,

b)využívanie netermických, najmä mechanických postupov predúpravy, napríklad sťahovanie plastových poťahov z káblov, odčerpávanie olejov a iných kvapalín,

c) tavenie v atmosfére obohatenej kyslíkom,

d) rýchle ochladenie odpadových plynov z taviacej pece.

4.   VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH PACHOVÉ LÁTKY

Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky, je potrebné umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s intenzívnym zápachom je potrebné odviesť na čistenie, spaľovanie alebo iné zneškodnenie zodpovedajúce najlepšej dostupnej technike. Pri stanovení rozsahu požiadaviek v jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok pachových látok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej alebo jestvujúcej zástavby.

Príloha č. 4

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# ŠPECIFICKÉ  POŽIADAVKY PRE SPAĽOVACIE ZARIADENIA (TEPLÁRNE, ELEKTRÁRNE, VÝHREVNE, KOTOLNE A ZARIADENIA NA NEPRIAMY PROCESNÝ OHREV)

## Vymedzenie spaľovacích zariadení

Spaľovacie zariadenia sa vymedzujú pre priradenie emisných limitov v závislosti od celkového MTP podľa týchto agregačných pravidiel:

      - Veľké spaľovacie zariadenie

  - Veľkým spaľovacím zariadením je zariadenie s celkovým MTP ≥ 50 MW bez ohľadu na typ spaľovaného paliva, zložené zo spaľovacích jednotiek

- ktorých emisie sú vypúšťané cez spoločný komín, alebo

- ktoré sú postavené oddelene, ak podľa posúdenia príslušného orgánu po zohľadnení technických a ekonomických faktorov by mohli vypúšťať odpadové plyny cez spoločný komín; uvedené sa nevzťahuje na spaľovacie zariadenia, ktoré sa podľa dátumu vydania prvého povolenia zaraďujú ako jestvujúce zariadenie Z1.

- osobitne sa  spočítavajú menovité tepelné príkony vznetových motorov.

  - Pri výpočte celkového MTP veľkého spaľovacieho zariadenia sa spaľovacie jednotky s menovitým tepelným príkonom < 15 MW do celkového MTP spaľovacieho zariadenia nespočítavajú.

2.  Spaľovacie zariadenie s MTP ≥ 0,3 MW, okrem veľkých spaľovacích zariadení

Týmto spaľovacím zariadením je zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW, ak nie je veľkým spaľovacím zariadením podľa bodu 1, pričom platia tieto agregačné pravidlá:

- spočítavajú príkony všetkých spaľovacích jednotiek s MTP ≥ 0,3 MW, ktorých odpadové plyny sú odvádzané do jedného komína alebo výduchu, a ktoré spaľujú palivo rovnakého typu: tuhé, kvapalné, plynné,

- pri viacpalivovom systéme sa pripočítava príkon kotla k ostatným kotlom podľa prevládajúceho paliva,

- ak sú do jedného komína zaústené len kotly s viacpalivovým systémom, spočítajú sa ich príkony bez ohľadu na prevládajúce palivo,

- osobitne sa spočítavajú príkony kotlov s cirkulujúcou fluidnou vrstvou a pretlakovou fluidnou vrstvou a osobitne príkony kotlov s výtavným ohniskom.

3.  Spaľovacie zariadenie s MTP < 0,3 MW

Spaľovacia jednotka s MTP < 0,3 MW je samostatným spaľovacím zariadením a nespočítava sa s ostatnými spaľovacími jednotkami. Platia preň požiadavky piatej časti tejto prílohy.

## II . Spaľovanie viacerých typov palív

- Spaľovanie viacerých typov palív v jednom zariadení striedavo

Pri spaľovaní viacerých typov palív v jednom spaľovacom zariadení tak, že v každom prevádzkovom režime je povolené spaľovať len jeden typ paliva,  platí emisný limit pre spaľovaný typ paliva.

- Spaľovanie viacerých typov palív v jednom zariadení súčasne

a) Pri spaľovaní viacerých typov palív súčasne v jednom zariadení sa emisný limit určí takto

1. pre každé palivo a danú znečisťujúcu látku sa určí emisný limit zodpovedajúci celkovému menovitému tepelnému príkonu zariadenia,

2. vypočíta sa vážený podiel emisných limitov pre jednotlivé palivá; tieto hodnoty sa získajú vynásobením hodnoty emisného limitu platného pre uvedené palivo tepelným príkonom dodaným týmto palivom a tento súčin sa vydelí súčtom tepelných príkonov dodaných vo všetkých palivách,

3. modifikovaný vážený priemer emisných limitov sa určí ako súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív po prepočte na referenčný obsah kyslíka.

Postup výpočtu modifikovaného váženého priemeru emisných limitov vyjadruje vzťah:

kde:

ELmix(O2ref) - modifikovaný vážený priemer emisných limitov,

ELi- emisný limit pre dané palivo po prepočte  na O2ref, zodpovedajúci celkovému

MTP zariadenia,

O2ref - referenčný obsah kyslíka, v % objemu, ku ktorému je vztiahnutý ELmix(O2ref);             O2ref  sa určí podľa prevládajúceho paliva,

O2ref,i - referenčný obsah kyslíka  pre i-te palivo v % objemu,

Qi -  tepelný príkon dodaný v i-tom palive,

Qcelk  - celkový tepelný príkon dodaný všetkými palivami.

b) Pre zariadenia s celkovým  menovitým tepelným príkonom do 50 MW, ak podiel tepelného príkonu jedného paliva ≥ 70 %, platí emisný limit podľa prevládajúceho  paliva. V ostatných prípadoch sa postupuje podľa  písmena a).

- Spaľovanie viacerých typov palív v jednom zariadení platné pre jestvujúce zariadenia v rafinériách

3.1 Pri spaľovaní destilačných zvyškov alebo zvyškov z konverzie z rafinérskej výroby samostatne alebo v zmesi s inými palivami vo vlastných jestvujúcich zariadeniach na spaľovanie palív možno namiesto emisných limitov podľa § 11 ods. 2 určiť emisné limity  takto:

- podľa určujúceho paliva, ak tepelný príkon je ≥ 50 % z celkového tepelného príkonu privedeného do zariadenia všetkými palivami; Určujúce palivo je palivo, ktoré má najvyššiu hodnotu emisného limitu určenú podľa § 11 ods. 2; v prípade viacerých palív s rovnakým emisným limitom, palivo s najvyšším tepelným príkonom z týchto palív.

- nasledovným postupom, ak je tepelný príkon určujúceho paliva < 50 %,

- určí sa emisný limit pre každé palivo a znečisťujúcu látku podľa menovitému tepelného príkonu zariadenia,

- vypočíta sa emisný limit pre určujúce palivo, alebo ak ide o dve palivá s rovnakým emisným limitom, pre palivo s najväčším tepelným príkonom; táto hodnota sa získa vynásobením hodnoty emisného limitu platného pre uvedené palivo dvoma a odčítaním hodnoty emisného limitu pre palivo s najnižším emisným limitom,

- vypočíta sa vážený podiel emisných limitov pre jednotlivé palivá; tieto hodnoty sa získajú, keď vypočítanú hodnotu emisného limitu určujúceho paliva vynásobíme príkonom určujúceho paliva a hodnoty emisných limitov ostatných palív vynásobíme príkonom dodaným každým palivom a tieto jednotlivé násobky vydelíme celkovým príkonom dodaným všetkými palivami,

- modifikovaný vážený priemer emisných limitov sa určí ako súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív.

Uvedený postup možno vyjadriť nasledujúcim matematickým vzťahom:

kde:

ELmix- modifikovaný vážený priemer emisných limitov,

ELn-  emisný limit pre dané palivo, zodpovedajúci celkovému MTP zariadenia,

Qn-  tepelný príkon dodaný v i-tom palive,

Qcelk  -  celkový tepelný príkon dodaný všetkými palivami.

3.2 Odchylne od bodov 3.1a) a 3.1b) za podmienok, ak nedôjde k celkovému zvýšeniu množstva emisií, možno pre zariadenia na spaľovanie viacerých typov a druhov palív v rámci rafinérii, s výnimkou plynových turbín a zážihových motorov, ktoré  využívajú zvyšky z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne  alebo s iným palivom, určiť emisný limit pre SO2 takto:

a) 1 000 mg/m3 v priemere pre všetky zariadenia začlenené ako Z1 a Z2 v rámci jednej rafinérie,

b) 600 mg/m3 v priemere pre ostatné zariadenia v rámci jednej rafinérie po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn  a určený O2ref..

## VEĽKÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA

- Členenie veľkých spaľovacích zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov

Podľa dátumu vydaného povolenia sa spaľovacie zariadenie začleňuje takto:

| Jestvujúce zariadenie | Jestvujúce veľké spaľovacie zariadenia sa členia takto: |
| --- | --- |
|  | Z1 | spaľovacie zariadenie, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie, alebo ak také nie je, povolenie na užívanie pred 1. júlom 1987 |
|  | Z2 | spaľovacie zariadenie, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie v období od 1. júla 1987 najneskôr do 27. novembra 2002, ak zariadenie bolo uvedené do prevádzky najneskôr 27. novembra 2003 |
|  | Z3 | spaľovacie zariadenie, pre ktoré bolo vydané povolenie v období od 27. novembra 2002 najneskôr do 7. januára 2013, alebo ak prevádzkovateľ predložil úplnú žiadosť o povolenie pred uvedeným dátumom, pokiaľ sa dané zariadenia uvedie do prevádzky najneskôr do 7. januára 2014 |
| Nové zariadenie | veľké spaľovacie zariadenie, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie. |

- Technická požiadavka

Pri príprave výstavby spaľovacieho zariadenia alebo pri rozširovaní jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je potrebné preskúmať technické a ekonomické podmienky kombinovanej výroby tepla a elektriny. Ak sa ukážu trhové a distribučné možnosti, je potrebné realizovať kombinovanú výrobu tepla a elektriny.

- Spaľovanie tuhých palív

A.   Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015 a počas využívania prechodných opatrení

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 6 % objemu |
| --- | --- |
|  | Ak vzhľadom na vlastnosti domáceho paliva nemožno dosiahnuť emisný limit SO2 vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, platí emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia. |
|  | Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity. Pritom treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií. |
| MTP [MW] | Emisný limit (mg/m3( |
| od | do | Palivo | TZL | SO2 | NOX | CO | TOC |
| Zariadenia Z1 + Z2 |
| ( 50 | < 100 | všeobecne | 100 | 2 000 | 600, 1 2001) | 250 | - |
|  |  | biomasa |  | 200 |  |  | 50 |
| ( 100 | < 500 | všeobecne | 100 | 2000 - 4002) | 600, 1 2001) | 250 | - |
|  |  | OPR |  | 8003) |  |  | - |
|  |  | biomasa |  | 200 |  |  | 50 |
| ( 500 | - | všeobecne | 50, 1004) | 400 | 5005), 6005)6) 1 2001) 5) | 250 | - |
|  |  | OPR |  | 8003) | 5005),6007) |  | - |
|  |  | biomasa |  | 200 | 5005) |  | 50 |
| Zariadenia Z3 |
| ( 50 | < 100 | všeobecne | 50 | 850 | 400 | 250 | - |
|  |  | biomasa |  | 200 |  |  | 50 |
| ( 100 | < 300 | všeobecne | 30 | 200 | 200 | 250 | - |
|  |  | biomasa |  |  | 300 |  | 50 |
| ( 300 | - | všeobecne | 30 | 200 | 200 | 250 | - |
|  |  | biomasa |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Stupeň odsírenia [%] |
|  |  | Zariadenia Z1 + Z2 | Zariadenia Z3 |
| >50 | ( 100 | ≥ 60, 858) | ≥ 92 % alebo CSO2 ( 300 mg/m3 |
| >100 | ( 300 | ≥ 75, 858) |  |
| >300 | ( 500 | ≥ 90 | ≥ 95 % a súčasne CSO2 ( 400 mg/m3 |
| >500 | - | ≥ 94, 929) |  |

1)  Platí pre palivá s  obsahom VOC < 10 % hmotnosti, pre jestvujúce zariadenia, ktoré začali prevádzku s takýmto palivom dvanásť mesiacov  pred 1. decembra 2001.

2)  Emisný  limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 2 400 - 4 x MTP.

3)  Platí pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 400 MW.

4) Pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1, ktoré spaľujú tuhé palivo s výhrevnosťou nižšou ako 5 800 kJ/kg, s obsahom vody > 45 % hmotnosti, s kombinovaným obsahom vody a popola > 60 % hmotnosti a s obsahom CaO >10 % hmotnosti.

5)  Uvedený limit platí do 31. decembra 2015. Pre spaľovacie zariadenia s celkovým MTP > 500 MW zaradené do prechodného národného programu podľa § 13  a spaľovacie zariadenia určené na dožitie podľa § 15 platí od 1. januára 2016 emisný limit pre NOx podľa tabuľky A2.

6)  Platí pre jestvujúce zariadenia Z1 + Z2 s MTP = 500 MW.

7)  Platí pre jestvujúce  zariadenia začlenené ako Z1 s MTP > 500 MW.

8)  Platí pre spaľovacie zariadenia s cirkulujúcou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou.

9)  Platí, ak odsírovacie zariadenie bolo uvedené do prevádzky do 31. decembra 2000.

A.2  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné  od 1. januára 2016

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 6 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia možno uplatniť výlučne pre domáce tuhé palivo podľa § 11 ods. 6. |
| MTP [MW] | palivo | Emisný limit |
|  |  | TZL | SO2 | NOx | CO | TOC |
| ≥ 50 | < 100 | všeobecne | 30 | 400 | 300, 4501) | 250 | - |
|  |  | OPR |  | 8002) | 4502) |  | - |
|  |  | biomasa |  | 200 | 300 |  | 50 |
|  |  | rašelina |  | 300 | 300 |  | - |
| ≥ 100 | ≤ 300 | všeobecne | 25 | 250 | 200 | 250 | - |
|  |  | OPR |  | 8002) | 4502) |  | - |
|  |  | biomasa | 20 | 200 | 250 |  | 50 |
|  |  | rašelina | 20 | 300 | 250 |  | - |
| > 300 | - | všeobecne | 20 | 200 | 200 | 250 | - |
|  |  | OPR |  | 8002) | 4503) |  | - |
|  |  | biomasa, rašelina |  | 200 | 200 |  | 50 |
| MTP [MW] | Stupeň odsírenia % |
| ≥ 50 | < 100 |  |  | ≥ 92, 802) |  |  |  |
| ≥ 100 | ≤ 300 |  |  | ≥ 92, 902) |  |  |  |
| > 300 | - |  |  | ≥ 96, 954) |  |  |  |

1)Platí pre spaľovanie práškového hnedého uhlia

2) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 a Z2.

3) Platí pre zariadenia prevádzkované v OPR:

- s celkovým MTP (300 – 500) MW pre zariadenia začlenené ako Z1 a Z2.

- s celkovým MTP > 500 MW pre zariadenia začlenené ako Z1.

4) Platí pre zariadenia začlenené ako Z1  alebo Z2 pre spaľovanie roponosnej bridlice.

    - Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 6 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia možno uplatniť výlučne pre domáce tuhé palivo podľa § 11 ods. 6. |
| MTP [MW] | Palivo | Emisný limit [mg/m3] |
|  |  | TZL | SO2 | NOx | CO | TOC |
| ≥ 50 | < 100 | všeobecne | 20 | 400 | 300, 4001) | 250 | - |
|  |  | biomasa |  | 200 | 250 |  | 50 |
|  |  | rašelina |  | 300 | 250 |  | - |
| ≥ 100 | ≥ 300 | všeobecne | 20 | 200 | 200 | 250 | - |
|  |  | biomasa |  | 200 |  |  | 50 |
|  |  | rašelina |  | 300, 2502) |  |  | - |
| > 300 | - | všeobecne | 10 | 150, 2003) | 150, 2001) | 250 | - |
|  |  | biomasa | 20 | 150 |  |  | 50 |
|  |  | rašelina | 20 | 150, 2002) |  |  | - |
| MTP [MW] |  | Stupeň odsírenia % |
| ≥ 50 | < 100 |  |  | ≥ 93 |  |  |  |
| ≥ 100 | ≤ 300 |  |  | ≥ 93 |  |  |  |
| > 300 |  |  | ≥ 97 |  |  |  |

1) Platí pre spaľovanie práškového hnedého uhlia.

2) Platí pre spaľovanie na fluidnom lôžku.

3) Platí pre spaľovanie na fluidnom lôžku s cirkulujúcou alebo pretlakovou vrstvou.

4.  Spaľovanie kvapalných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

A.  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné  do 31. decembra 2015 a počas využívania prechodných opatrení

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
|  | Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú. |
| MTP [MW] | Emisný limit (mg/m3( |
| Od | do | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Zariadenia Z1 + Z2 |
| ( 50 | ( 300 | 50, 1001) | 1 700 | 450 | 175 |
| > 300 | ( 500 | 50, 1001) | 1 700 – 4002) | 450 | 175 |
| > 500 | - | 50 | 400 | 400 | 175 |
| Zariadenia Z3 |
| ( 50 | <100 | 50 | 850 | 400 | 175 |
| ( 100 | < 300 | 30 | 400 – 2003) | 200 | 175 |
| ( 300 | - | 30 | 200 | 200 | 175 |

1) Platí pre zariadenia  spaľujúce  palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti.

2)  Emisný limit sa vypočíta  podľa vzťahu EL = 3 650 – 6,5 x MTP.

3)  Emisný limit sa vypočíta  podľa vzťahu EL = 500 – 1x MTP.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
| MTP [MW] | prev. Režim | Emisný limit [mg/m3] |
|  |  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| ≥ 50 | < 100 | všeobecne | 30, 501) | 350 | 450 | 175 |
|  |  | OPR |  | 8502) |  |  |
| ≥ 100 | ≤ 300 | všeobecne | 25, 501) | 250 | 200, 4503) | 175 |
|  |  | OPR |  | 8502) | 4502) |  |
| > 300 | - | všeobecne | 20, 501) | 200 | 150, 4502) | 175 |
|  |  | OPR |  | 4002) | 4502), 4005) |  |

1)Platí pre spaľovanie zvyškov z destilácie a konverzie ropy pre vlastnú potrebu pre jestvujúce zariadenia  začlenené ako Z1 alebo Z2.

2) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 alebo Z2s celkovým MTP (50 - 500) MW.

3) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 alebo Z2 s celkovým MTP (50 - 500) MW, ak ide o spaľovanie pre vlastnú spotrebu:

-  zvyšky z destilácie a  konverzie z rafinácie ropy samostatne alebo s iným palivom

-  kvapalných zvyškov z chemickej výroby ako nekomerčné palivo.

4) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 alebo Z2

5) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 alebo Z2 s celkovým MTP > 500MW.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
| MTP [MW] | Emisný limit [mg/m3] |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| ≥ 50 | < 100 | 20 | 350 | 300 | 175 |
| ≥ 100 | ≤ 300 | 20 | 200 | 150 | 175 |
| > 300 | - | 10 | 150 | 100 | 175 |

5.    Spaľovanie plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

A.    Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné  do 31. decembra 2015 a počas využívania prechodných opatrení

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 objemu |
| --- | --- |
| MTP[MW] | Druh paliva | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Zariadenia Z1 + Z2 |
| ≥ 50 | Všeobecne, ZPN | 5 | 35 | 200 | 100 |
| ≥ 50 | Skvapalnené uhľovodíkové plyny | 5 | 5 | 300 | 100 |
| ≥ 50 | Rafinérske plyny | 5 | 100 | 200 | 100 |
| ≥ 50 | Priemyselné plyny | 5,101),502) | 35, 8003) | 200 | 100 |
| Zariadenia Z3 |
| ≥ 50 | Všeobecne | 5 | 35 | 200 | 100 |
| 50 - 300 | ZPN | 5 | 35 | 150 | 100 |
| > 300 |  | 5 | 35 | 100 | 100 |
| ≥ 50 | Skvapalnené uhľovodíkové plyny | 5 | 5 | 200 | 100 |
| ≥ 50 | Rafinérske plyny | 5 | 35 | 200 | 100 |
| ≥ 50 | Priemyselné plyny | 5,101),302) | 35, 2004), 4005) | 200 | 100 |

1)  Platí pre vysokopecný plyn.

2 )  Platí pre plyny z výroby ocele.

3)  Platí pre nízkovýhrevné priemyselné plyny, napríklad nízkokalorický plyn zo splynovania  rafinérskych zvyškov, vysokopecný plyn, koksárenský plyn,  ich  zmesi.

4)  Platí pre nízkovýhrevné vysokopecné plyny.

5)Platí  pre nízkovýhrevný koksárenský  plyn.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné  od 1. januára 2016

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
| MTP [MW] | Palivo | Emisný limit [mg/m3] |
|  |  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| ( 50 | ZPN | 5 | 35 | 100 | 100 |
| ( 50 | Všeobecne | 5 | 35 | 200, 3001) | 100 |
| ( 50 | Skvapalnené uhľovodíkové plyny | 5 | 5 | 200 | 100 |
| ( 50 | Rafinérske plyny | 5 | 35 | 200 | 100 |
| ( 50 | Priemyselné plyny | 5, 102), 303) | 35, 2004), 4005), 8006) | 200, 3001) | 100 |

1) Platí pre jestvujúce zariadenia Z1 alebo Z2 s MTP ≤ 500 MW.

2) Platí pre vysokopecný plyn.

3) Platí pre plyny z výroby ocele možno použiť aj inde.

4)  Platí pre nízkovýhrevný vysokopecný plyn.

5)Platí  pre nízkovýhrevný koksárenský  plyn.

6)Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov zo splynovania rezíduí z rafinácie v jestvujúcom zariadení začlenenom ako  Z1 alebo Z2.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
| MTP [MW] | Palivo | Emisný limit [mg/m3] |
|  |  | TZL | SO2 | NOx | CO |
| ( 50 | Všeobecne, ZPN, Rafinérske plyny | 5 | 35 | 100 | 100 |
| ( 50 | Skvapalnené uhľovodíkové plyny | 5 | 5 | 100 | 100 |
| ( 50 | Priemyselné plyny | 5, 101),302) | 35, 2003) 4004) | 100 | 100 |

1) Platí pre vysokopecný plyn.

2) Platí pre plyny z výroby ocele možno použiť aj inde.

3) Platí pre nízkovýhrevný vysokopecný plyn.

4) Platí  pre nízkovýhrevný koksárenský plyn.

6.   Veľké spaľovacie zariadenia zložené z plynových turbín

6.1 Integrácia kotla s plynovou turbínou

Pri zaradení spalinového kotla za plynovú turbínu platia emisné limity a podmienky ich platnosti ako pre plynové turbíny.

Pri prikurovaní spalinového kotla, emisný limit sa vypočíta ako vážený priemer emisného limitu pre plynovú turbínu a spalinový kotol podľa vzťahu uvedeného v bode 2 druhej časti tejto prílohy. Tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynových turbín sa uplatňuje podľa ISO normy.

6.2  Emisné limity

A.  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %. |
|  | Na plynové turbíny, určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
| MTP [MW] | Typ paliva | Emisný limit |
|  |  | Tmavosť dymu (stupne Bacharacha( | Hmotnostná koncentrácia (mg/m3( |
|  |  | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Zariadenia Z1 + Z2 |
| ( 50 | Kvapalné | trvalá prevádzka: 2.st. nábeh: 3. st. | 6001), 1 7002) | 3003) | 100 |
|  | plynné | - | - | 3003) | 100 |
| Zariadenie Z3 |
| ( 50 | Kvapalné | trvalá prevádzka: 2. st. nábeh: 3.st. | 6001) | 1204) | 100 |
|  | zemný plyn | - | - | 50, 755)6) | 100 |
|  | iné plynné | - | - | 120 | 100 |

1) Pri spaľovaní ľahkých a stredných destilátov s obsahom síry do 0,1 % hmotnosti sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

2) Platí pre  turbíny, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

3) Emisné limity platia pre jednotlivé plynové turbíny s tepelnou účinnosťou do 30 % vrátane. Pre plynové turbíny s účinnosťou > 30 % sa emisný limit koriguje vynásobením hodnotou  podielu  (/30,  kde ( je skutočná účinnosť v % .

4)  Emisný limit platí pre ľahké a stredné destiláty.

5)Emisný limit pre NOx75 mg/m3 platí pre plynové turbíny použité

- v kombinovanej výrobe tepla a elektriny  s celkovou účinnosťou > 75 %,

- v zariadeniach s kombinovanými cyklami s celkovou elektrickou účinnosťou > 55 % v ročnom priemere,

- na mechanický pohon.

6) Pre jednostupňové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií a ktoré majú účinnosť vyššiu ako 35 % - pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO,  sa  emisný limit vypočíta podľa vzťahu:

EL= 50 x (/35, kde (je účinnosť plynovej turbíny v % pri základnom zaťažení podľa ISO.

A.2  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia - plynové turbíny (vrátane  plynových turbín s kombinovaným cyklom CCGT) platné od 1. januára 2016

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu |
| --- | --- |
|  | Tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynových turbín sa uplatňuje podľa ISO normy. |
|  | Pre plynové turbíny (vrátane CCGT) platia EL len pri zaťažení > 70 %. |
|  | Na plynové turbíny určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
|  | Emisný limit [mg/m3] |
| MTP [MW] | Palivo | Režim prevádzky | Tmavosť dymu: st. Bacharacha | SO2 | NOx | CO |
| ( 50 | Kvapalné palivo - ľahké a stredné destiláty | všeobecne | trvalá prev.: 2.st. nábeh: 3 st. | 6001), 1 7002)- | 90 | 100 |
|  |  | OPR | trvalá prev.: 2.st. nábeh: 3 st. | 6001), 1 7002) | 2003) | 100 |
| ( 50 | Zemný plyn | všeobecne | - | - | 50,754),5) | 100 |
|  |  | OPR | - | - | 1503) |  |
| ( 50 | Iné plynné palivo | všeobecne | - | - | 120 | 100 |
|  |  | OPR | - | - | 2003) |  |

1) Pri spaľovaní ľahkých a stredných destilátov s obsahom síry do 0,1 % hmotnosti sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

2) Platí pre spaľovacie zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

3)  Platí pre jestvujúce zariadenie začlenené ako Z1 + Z2.

4) Platí, keď účinnosť plynových turbín je určená podmienkami základného zaťaženia podľa ISO:

a) pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovou účinnosťou > 75 %,

b) v zariadeniach  s kombinovanými  cyklami s celkovou elektrickou účinnosťou > 55 %  v ročnom priemere,

c) na mechanický pohon.

5) Pre jednocyklové  plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej  z uvedených kategórií podľa odkazu 4)  a ktoré  majú účinnosť > 35 % pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO, sa emisný limit pre NOx vypočíta  podľa vzťahu:  EL = 50 x η / 35, kde η je účinnosť plynovej turbíny v %  pri základnom zaťažení ISO.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardný stav, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu |
| --- | --- |
|  | Tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynových turbín sa uplatňuje podľa ISO normy. |
|  | V prípade plynových turbín s kombinovaným cyklom s dodatočným spaľovaním možno stanoviť referenčný obsah O2 s prihliadnutím na špecifické vlastnosti daného zariadenia. |
|  | Pre plynové turbíny (vrátane CCGT) platia EL len pri zaťažení > 70 %. |
|  | Na plynové turbíny určené na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
| MTP [MW] | Plynové turbíny | Emisný limit [mg/m3] |
|  |  | Tmavosť dymu st. Bacharacha | SO2 | NOx | CO |
| ( 50 | Kvapalné palivo - ľahké a stredné destiláty | trvalá prevádzka:2.st. nábeh: 3 st. | 600 | 50 | 100 |
| ( 50 | Plynné palivo | - | - | 501) | 100 |

1) Pre jednocyklové plynové turbíny, ktoré majú účinnosť > 35 % pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO, sa emisný limit pre  NOx vypočíta podľa vzťahu:  EL = 50 x η / 35,

kde η je účinnosť plynovej turbíny v %  pri základnom zaťažení ISO.

7.  Veľké spaľovacie zariadenia zložené zo stacionárnych piestových spaľovacích motorov

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 5 % objemu |
| --- | --- |
|  | Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
| MTP [MW] | Typy motorov | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | TZL | NOX | CO |
| ( 50 | Vznetové motory | 20, 1301) | 500, 2 0002) | 650 |
| ( 50 | Zážihové motory | Kvapalné palivo | 130 | 500, 8003) | 650 |
| ( 50 |  | Plynné palivo | - | 500 | 650, 1 3004) |

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2) Platí pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3) Platí pre dvojtaktné motory.

4) Platí pre dvojtaktné motory spaľujúce bioplyn.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 5 % objemu |
| --- | --- |
|  | Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
| MTP [MW] | Typy motorov | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | TZL | NOX | CO |
| ( 50 | Vznetové motory | 20, 751) | 500, 2 0002) | 650 |
| ( 50 | Zážihové motory | Kvapalné palivo | 75 | 500, 8003) | 650 |
| ( 50 |  | Plynné palivo | 5 | 100 | 100 |

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3) Platí pre dvojtaktné motory.

B.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 5 % objemu |
| --- | --- |
|  | Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
| MTP [MW] | Typy motorov | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | TZL | NOX | CO |
| ( 50 | Vznetové motory | 20, 751) | 500 | 650 |
| ( 50 | Zážihové motory | Kvapalné palivo | 75 | 2502), 5003) | 650 |
| ( 50 |  | Plynné palivo | 5 | 75 | 100 |

1)  Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2)  Platí pre motory spaľujúce chudobnú zmes paliva.

3)  Platí pre  motory spaľujúce  štandardnú zmes paliva a obohatenú zmes paliva vybavené katalyzátorom.

## IV.  STACIONÁRNE SPAĽOVACIE ZARIADENIA S CELKOVÝM MTP ≥ 0,3 MW, OKREM  VEĽKÝCH  SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ

1.  Spaľovanie tuhých palív

Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, biomasa: O2 ref: 11 % objemu ostatné tuhé palivá: O2 ref: 6 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisný limit vyjadrený ako hmotnostný tok možno uplatniť len pre spaľovacie zariadenia s vymedzeným MTP s povolením vydaným do 31. decembra 2012. V takom prípade sa uplatňujú emisné limity pre SO2 a CO buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie. |
|  | Ak vzhľadom na vlastnosti domáceho paliva nemožno dosiahnuť ustanovený emisný limit pre SO2 vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, platí emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia. |
|  | Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecne platné emisné limity. Pritom však treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií. |
|  | Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú. |
|  | Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské cyklotermické pece, téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, možno určiť emisné limity pre CO osobitne. |
| MTP (MW] | Emisný limit (mg/m3( |
| od | do | TZL | SO2 | NOX | CO | TOC1) |
| Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 |
| Zariadenie s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou |
| ≥ 0,3 | ( 2,5 | 150, 2502) | 2 5004) | 650 | 850 | - |
| > 2,5 | ( 7 | 50, 1003) | 2 500 | 400 | 850 | - |
| > 7 | - | 50, 1003) | 2 500 | 400 | 250 | - |
| Zariadenie s výtavným ohniskom |
| ≥ 0,3 | ( 7 | 150, 2502) | 2 5004) | 1 200 | 850 | - |
| > 7 | - | 150 | 2 5004) | 1 200 | 250 | - |
| Zariadenie s iným ohniskom a zariadenie na spaľovanie biomasy |
| ≥ 0,3 | ( 7 | 150, 2502) | 2 5004) | 650 | 850 | 50, 1002) |
| > 7 | 150 | 2 5004) | 650 | 250 | 50 |
| Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 |
| Zariadenie s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou |
| ≥ 0,3 | <2,5 | 100 | 1 000 | 400 | 400 | - |
| ≥ 2,5 | < 5 | 50 | 800 | 400 | 250 | - |
| ( 5 | 50 | 350 | 300 | 150 | - |
| Zariadenie s výtavným ohniskom |
| ≥ 0,3 | < 5 | 100 | 2 500 | 1 100 | 400 | - |
| ( 5 | 50 | 2 500 | 1 100 | 250 | - |
| Zariadenie s iným ohniskom |
| ≥ 0,3 | < 5 | 100 | 2 500 | 650 | 400 | - |
| ( 5 | 50 | 2 500 | 500 | 150 | - |
| Zariadenie spaľujúce biomasu |
| ≥ 0,3 | <5 | 150 | - | 350 | 250 | 20 |
| ( 5 | - | 50 | - | 350 | 150 | 20 |
| Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014 |
| ≥ 0,3 | < 1 | 100, 1501) | 1 0005), 1 7004), | 3501) 4), 600 | 400 | 50 |
| ( 1 | < 5 | 100,1501) | 7004) | 500 | 150 | 20 |
| ( 5 | 20 | 3505), 7004) | 400 | 150 | 20 |
| Hmotnostný tok(kg/h( |
| ( 0,3 | < 5 |  | 10 |  | 5 |  |
| ( 5 - |  | 10 |  |  |  |
|  | Typ zariadenia | Stupeň odsírenia [%] |
| > 2,5 | Fluid6) | ≥ 85 |

1)  Platí len pre spaľovanie biomasy.

2)  Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. augusta 2009.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31. decembra 2013.

4)  Pre spaľovanie  biomasy s MTP (0,3 - 50) MW sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

5)  Platí pre spaľovanie tuhých palív  na fluidnom lôžku.

6)  Platí pre spaľovacie zariadenia  s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo s pretlakovou fluidnou  vrstvou.

2.     Spaľovanie  kvapalných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

2.1  Podmienka prevádzkovania

V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív s menovitým tepelným príkonom         (0,3 -10) MW vrátane sa nesmie spaľovať palivo s obsahom síry > 1 % hmotnosti.

2.2 Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
|  | Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú. |
|  | Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie, používané na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú. |
| MTP [MW] | Emisný limit (mg/m3( |
| od | do | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 |
| ( 0,3 | < 1 | 100 | - | 500 | 175 |
| ( 1 | < 5 | 50, 1001) | - | 500 | 175 |
| ( 5 | - | 30, 1001) | 1 7002) | 500, 4503) | 175 |
| Zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 |
| ( 0,3 | < 1 | 50, 1001) | - | 350 | 175 |
| (1 | < 5 | 30, 1001) | - | 350 | 175 |
| (5 | - | 50 | 8502) | 350 | 80 |
| Zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014 |
| ( 0,3 | < 1 | 50 | - | 130 | 80 |
| ( 1 | < 5 | 20 | - | 130 | 80 |
| (5 | - | 20 | 8502) | 130 | 80 |

1)  Platí do  31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2013.

2)  Pre zariadenia, ktoré  spaľujú  plynový olej  s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti, sa  emisný limit pre SO2  neustanovuje a neuplatňuje sa ani všeobecný emisný limit.

3)  Platí pre spaľovacie zariadenia  s MTP ( 7 MW.

3.   Spaľovanie plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
|  | Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú. |
| MTP [MW] | Druh paliva | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31. decembra 2010 |
| ( 0,3 | Všeobecne, ZPN | 51) | 351) | 200,3002) | 100 |
| ( 0,3 | Rafinérske plyny | 5 | 100 | 200 | 100 |
| ( 0,3 | Priemyselné plyny | 5, 103), 504) | 35, 8005) | 200 | 100 |
| Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 |
| ( 0,3 | Všeobecne | 5 | 35 | 1006), 200 | 80 |
| ( 0,3 | ZPN | 51) | 351) | 1006), 200 | 50 |
| ( 0,3 | Rafinérske plyny | 5 | 100 | 200 | 80 |
| ( 0,3 | Priemyselné plyny | 5, 103), 304) | 35, 8005) | 200 | 80 |
| Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2014 |
| ( 0,3 | Všeobecne, ZPN | 51) | 351) | 80 | 50 |
| ( 0,3 | Rafinérske plyny | 5 | 100 | 200 | 80 |
| ( 0,3 | Priemyselné plyny | 5, 103), 304) | 35, 8005) | 200 | 80 |

1)  Pre zariadenia, ktoré  spaľujú  zemný plyn z verejnej distribučnej siete alebo skvapalnené  uhľovodíkové  plyny, sa  emisný limit pre TZL a SO2 neuplatňuje.

2)  Platí pre skvapalnené uhľovodíkové plyny.

3)  Platí pre vysokopecný plyn.

4)  Platí pre plyny z výroby ocele.

5)  Platí pre nízkovýhrevné  priemyselné plyny, napríklad nízkokalorický plyn zo splynovania  rafinérskych zvyškov, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, ich zmesi a bioplyn.

6) Platí pre zariadenia s pretlakovými horákmi.

4.  Spaľovacie zariadenie zložené z plynových turbín

4.1  Integrácia kotla s plynovou turbínou

Pri zaradení spalinového kotla za plynovú turbínu platia emisné limity a podmienky ich platnosti ako pre plynové turbíny.

Pri prikurovaní spalinového kotla, ak tepelný príkon spalinového kotla je > 30 % celkového príkonu, emisný limit sa vypočíta ako vážený priemer emisného limitu pre plynovú turbínu a spalinový kotol podľa vzťahu uvedeného v bode 2 druhej časti tejto prílohy.

4.2 Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu |
| --- | --- |
|  | Tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynových turbín sa uplatňuje podľa ISO normy. |
|  | Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %. |
|  | Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. |
| Menovitý tepelný príkon alebo objemový tok spalín | Typ paliva | Emisný limit |
|  |  | Tmavosť dymu (stupne Bacharacha( | Hmotnostná koncentrácia (mg/m3( |
|  |  | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Zariadenia s vydaným povolením do 27. novembra 2002 |
| ( 20MW alebo ( 60 000 m3/h | plynné | - | - | 3502) | 100 |
|  | kvapalné | všetky stavy: 4.st. | 6001), 1 7003) | 3502) | 100 |
| ≥ 20 MW alebo ≥ 60 000 m3/h | plynné | - | - | 3002) | 100 |
|  | kvapalné | trvalá prevádzka: 2.st. nábeh: 3. st. | 600, 1 7003) | 3002) | 100 |
| Zariadenie s vydaným povolením od 27. novembra 2002 |
| < 20 MW | plynné | - | - | 1502) | 100 |
|  | kvapalné | všetky stavy: 4.st. | 6001) | 2002) | 100 |
| ≥ 20 MW | plynné | - | - | 1502) | 100 |
|  | kvapalné | trvalá prevádzka: 2. st. nábeh: 3. st. | 6001) | 2002) | 100 |
| ≥ 50 MW | ZPN | - | - | 50, 754) | 100 |
|  | Iné plynné | - | - | 120 | 100 |
|  | kvapalné | trvalá prevádzka: 2. st. nábeh: 3. st. | 6001) | 120 | 100 |

1)  Pri spaľovaní plynového oleja alebo motorovej nafty s obsahom síry do 0,1 % hmotnosti sa emisný limit pre SO2  neuplatňuje.

2)  Emisné limity platia pre jednotlivé plynové turbíny s tepelnou účinnosťou do 30 % vrátane. Pre plynové turbíny s účinnosťou > 30 % sa emisný limit koriguje vynásobením hodnotou  podielu  (/30,  kde ( je skutočná účinnosť v % .

3) Platí pre  turbíny, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

4) Emisný limit 75 mg/m3 platí pre plynové turbíny použité

- v kombinovanej výrobe tepla a elektriny  s celkovou účinnosťou > 75 %,

- v zariadeniach s kombinovanými cyklami s celkovou elektrickou účinnosťou > 55 % v ročnom priemere,

- na mechanický pohon.

Pre jednostupňové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií a ktoré majú účinnosť vyššiu ako 35 % - pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO,  sa  emisný limit vypočíta podľa vzťahu:

EL = 50x (/35, kde ( je účinnosť plynovej turbíny v %  pri základnom zaťažení podľa ISO.

5.  Spaľovacie zariadenie zložené zo stacionárnych  piestových  spaľovacích  motorov

# 5.1  Podmienka prevádzkovania - obmedzenie  obsahu síry v palive

V stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len plynné palivá a kvapalné palivá s  obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti.

5.2  Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 5 % objemu |
| --- | --- |
|  | Pre zariadenia používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok sa emisné limity neuplatňujú. |
| Typy motorov | MTP [MW] | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | TZL | NOX | CO |
| Vznetové (Dieselové) motory | všetky | (0,3 – 3) | 1301), 52) | 1000, 4 0003) | 650 |
|  | všetky | 3 - 5 | 20, 1301), 52) | 500, 2 0003) | 650 |
|  |  | > 5 | 20, 1301), 52) | 500, 6004) | 650 |
| Zážihové (plynové) motory | všetky | ( 0,3 - 1 | 1301), 52) | 500, 8005) | 650, 1 3003) |
|  | všetky | > 1 | 1301), 52) | 2506), 5007) | 650, 1 3003) |
| Dvojpalivové motory | Plynné palivá | > 1 | 1301), 52) | 500 | 650, 1 3003) |
|  | Kvapalné palivá | > 1 | 1301), 52) | 600 | 650, 1 3003) |

1)  Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2)  Platí pre spaľovanie  plynných palív v zriadeniach  povolených od 1. januára 2013.

3)  Platí pre zariadenia s povolením vydaným do 31. augusta 2009.

4)  Platí pre  motory s MTP 5-20 MW s rýchlosťou otáčok ≤ 1200 rpm spaľujúce ťažký vykurovací olej a kvapalné biopalivá/oleje.

5)  Platí pre dvojtaktné motory.

6)  Platí pre  motory spaľujúce chudobnú  zmes paliva.

7) Platí pre motory spaľujúce štandardnú zmes paliva a obohatenú zmes paliva, ktoré sú vybavené katalyzátorom.

V. SPAĽOVACIE ZARIADENIA S MTP < 0,3MW

1.    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- Emisie z tohto zariadenia musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú.

- Spaľovanie uhlia

V zariadeniach na spaľovanie tuhých palív sa môže spaľovať len palivo, ktoré spĺňa požiadavky na kvalitu palív podľa osobitného predpisu.)

- Spaľovanie biomasy

V kotloch s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW sa môže spaľovať len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina.

- Spaľovanie kvapalných palív

V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív sa môže spaľovať len palivo, ktoré spĺňa požiadavku  na kvalitu palív podľa osobitného predpisu.18)

2. Požiadavky  na tmavosť dymu

| Typ paliva | Prevádzkový stav | Tmavosť dymu | Doba |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé palivo | Bežná prevádzka | 2. stupeň podľa Ringelmana |  |
|  | Rozkurovanie zo studeného stavu | 3.stupeň podľa Ringelmana alebo 60 % opacity | ≤ 3 h |
|  | Odstavovanie |  | ≤ 30 min |
| Kvapalné palivo | Bežná prevádzka okrem rozkurovania | 4. stupeň podľa Bacharacha pre žiaden z troch po sebe idúcich testoch, a súčasne 3. stupeň podľa Bacharacha pre dva z troch po sebe idúcich testov |

# Vzťahy pre výpočet individuálneho emisného stropu ZL pre veľké spaľovacie zariadenie pre prechodný národný program

| Rok | Vzťahy pre výpočet individuálnych emisných stropov ZL |
| --- | --- |
| 2016, 2019 | Základný vzťah |  |
|  | Spaľovacie zariadenie, ktoré: spaľuje viac druhov palív alebo uplatňuje na rôzne časti rôzne EL alebo iné O2 ref ) |  |
|  | Spaľovacie zariadenie, ktoré uplatňuje stupeň odsírenia |  |
| 2017 |  |
| 2018 |  |
| 1. polrok 2020 |  |

# I:   individuálny emisný strop pre konkrétnu ZL a spaľovacie zariadenie

V: objem spalín , pri štandardných podmienkach, vyjadrený na suchý plyn a O2 ref,   ako zodpovedajúci  EL.

Príloha č. 5

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE SPAĽOVNE ODPADOV A  ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

I. ČLENENIE SPAĽOVNÍ ODPADOV A ZARIADENÍ NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV VO VZŤAHU K UPLATŇOVANIU EMISNÝCH LIMITOV

Podľa dátumu vydaného povolenia sa spaľovne odpadov a zariadenia  na spoluspaľovanie odpadov začleňujú takto:

| Jestvujúce zariadenie | Spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré bolo povolené a uvedené do prevádzky do 28. decembra 2002, pre ktoré bolo vydané povolenie pred 28. decembra 2002 a uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2003, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov pred 28. decembra 2002 a uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2004 |
| --- | --- |
| Nové zariadenie | Spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré nie sú uvedené ako jestvujúce zariadenia. |

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PRE SPAĽOVANIE ODPADOV A SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

1.  Všeobecne

Pri prevádzkovaní spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov je potrebné vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sa pri dodávke, príjme, medziskladovaní a manipulácii s odpadmi najväčšej miere obmedzili záporné vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie zdravia ľudí v súlade s požiadavkami osobitných predpisov.)

2.  Skladovanie a manipulácia s odpadom

-  nové zariadenia

-  jestvujúce zariadenia  od 1. januára 2016

Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácii s odpadom, ktorý môže byť zdrojom emisií znečisťujúcich látok alebo zápachu, je potrebné vykonať tieto opatrenia:

a)   ak ide o  tuhý odpad,

1. zásobník na tuhý odpad musí byť vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvalo udržiavať podtlak,

2.  vzdušninu odsávanú zo zásobníka odvádzať do ohniska,

b)   ak ide o kvapalný odpad,

- musí sa skladovať v uzavretých kontajneroch alebo cisternách vybavených s poistnými tlakovými ventilmi,

- pary vytláčané  pri  plnení cisterien treba odvádzať na spálenie,

- odsávať priestory, kde sa prečerpávajú odpady otvoreným systémom, a znečistenú vzdušninu odvádzať na spálenie,

- ak je spaľovacie zariadenie mimo prevádzky, plnenie skladovacích cisterien umožniť, len ak bude zabezpečené čistenie odsávaných plynov a pár  a emisie zo skladovania vypúšťať vo výške, pri  ktorej bude zabezpečený dostatočný rozptyl.

3.  Účinnosť spaľovania

Spaľovne odpadov musia byť prevádzkované s takou účinnosťou spaľovania, aby  obsah TOC vo zvyškovej škváre a spodnom popole z pece vyjadrený ako strata žíhaním, bol < 3 % alebo spáliteľný podiel bol < 5 % suchej hmotnosti spálených odpadov. Ak je to potrebné, musí sa odpad pred spálením vhodne upraviť.

4.    Teplota  a zdržná doba

4.1 Každá spaľovňa odpadov musí byť navrhnutá, vybavená, vybudovaná a prevádzkovaná tak, aby teplota spalín za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu riadeným a rovnomerným spôsobom aj pri najnepriaznivejších podmienkach dosahovala počas najmenej dvoch sekúnd najmenej hodnotu:

a)  850 °C,

b) 1 100 °C, ak sa spaľujú nebezpečné odpady s obsahom halogénovaných organických zlúčenín > 1 %  vyjadrených ako Cl2.

V spaľovniach odpadov sa teplota musí merať v blízkosti vnútornej steny spaľovacej komory alebo na inom reprezentatívnom mieste podľa požiadaviek určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení.

4.2 Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované takým spôsobom, aby teplota spalín dosahovala riadeným a rovnomerným spôsobom, aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas najmenej 2 sekúnd hodnotu  najmenej

- 850 °C,

- 1 100 °C, ak sa spoluspaľuje nebezpečný odpad s obsahom halogénovaných organických zlúčenín > 1 % vyjadrených ako chlór.

- Prídavný horák

Každá spaľovacia komora spaľovne odpadov musí byť vybavená najmenej jedným prídavným horákom, ktorý

a) sa automaticky uvedie do prevádzky, ak teplota spalín po poslednom prívode spaľovacieho vzduchu klesne pod hodnotu uvedenú v bode 4. v závislosti od druhu spaľovaných odpadov.

b) bude v prevádzke aj počas nábehu a odstavovania, aby teplota v žiadnom intervale spaľovania neklesla pod hodnotu uvedenú v bode 4 v závislosti od druhu spaľovaných odpadov, po celý čas, kým sa v spaľovacom priestore nachádza ešte nespálený odpad,

c) nesmie spaľovať palivá, ktoré môžu spôsobiť vyššie emisie ako emisie zo spaľovania zemného plynu, skvapalnených uhľovodíkových plynov alebo emisie so spaľovania  plynového oleja, zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa  osobitného predpisu.

6.   Automatický systém  odstavenia  prísunu odpadov

Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie  odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu

a) pri nábehu, keď ešte teplota nedosiahla hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,

b) pri každom poklese teploty pod hodnotu ustanovenú hodnotu v bode 4,

c) v každom prípade, keď kontinuálne meranie ukáže, že v dôsledku poruchy alebo výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov boli prekročené emisné limity.

7.   Využitie tepla

Teplo vznikajúce pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní odpadov musí byť podľa možnosti využité.

8.    Infekčný nemocničný odpad

Infekčný nemocničný odpad sa podáva do spaľovacieho zariadenia bez predbežného zmiešania s inými druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.

  - Odlišné  podmienky prevádzky

Pre určité kategórie odpadov) alebo určité tepelné procesy možno povoliť aj iné prevádzkové podmienky, ako sú uvedené v bode 3 až 5 a, ak ide o teplotu uvedené v bode 6, za predpokladu, že sú splnené ostatné požiadavky  pričom, ak ide o

  - spaľovne odpadov, odlišné prevádzkové podmienky nesmú nespôsobiť vyššiu tvorbu zvyškov zo spaľovania alebo vyšším obsahom organických znečisťujúcich látok vo zvyškoch, aké sa očakávajú za podmienok ustanovených v bode 3 až 5,

  - zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, platia pre ne emisné limity pre TOC a CO v odpadových plynoch uvedené v tretej časti tejto prílohy,

  - spoluspaľovanie odpadov z celulózového a papierenského priemyslu v mieste výroby v kotloch na drevnú kôru, ktoré mali vydané povolenie pred 28. decembrom 2002, platia emisné limity pre TOC uvedené v tretej časti tejto prílohy.

10.   Manipulácia  a nakladanie so zvyškami

10.1 Pri prevádzke spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov je potrebné predchádzať vzniku zvyškov alebo ich tvorbu podľa množstva a škodlivosti v najväčšom rozsahu obmedziť. Zvyšky je potrebné podľa možnosti zhodnotiť priamo v zariadení na spaľovanie odpadov alebo mimo neho.

10.2 Preprava, manipulácia a dočasné skladovanie prašných suchých zvyškov treba vykonávať takým spôsobom, aby sa zabránilo ich rozptýleniu  do životného prostredia.

10.3 Pri zneškodňovaní alebo zužitkovaní zvyškov zo spaľovania alebo spoluspaľovania odpadov  sa postupuje podľa osobitných predpisov.)

III.  EMISNÉ LIMITY PRE SPAĽOVNE ODPADOV

  - Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 11 % objemu |
| --- | --- |
|  | Ak sa výlučne spaľuje odpadový olej:18) štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu, |
|  | Ak sa odpad spaľuje v atmosfére obohatenej kyslíkom, možno určiť iný O2 ref, ktorý zodpovedá daným podmienkam. |
|  | Ak sa emisie znečisťujúcich látok zo spaľovania nebezpečných odpadov znižujú čistením odpadových plynov, prepočet na O2 ref sa vykoná len v prípade, ak skutočný obsah O2 > O2 ref. Hodnota O2 sa zisťuje v rovnakom intervale, ako je príslušná znečisťujúca látka spaľovaná. |
| Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg/m3] |
|  | Denný priemer | Polhodinový priemer |
|  |  | A [100 %] | B [97 %] |
| TZL | 10 | 30 | 10 |
| SO2 | 50 | 200 | 50 |
| NOX | 200, 4001) | 4002) | 2002) |
| TOC | 10 | 20 | 10 |
| HCl | 10 | 60 | 10 |
| HF | 1 | 4 | 2 |
| CO3) | 50 | 100 | Krátkodobý priemer 4) C [95 %] |
|  |  |  | 150 |
| Ťažké kovy | Priemerná hodnota 5) |
| Cd + Tl | spolu 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni +V | spolu 0,5 |
|  | Priemerná hodnota 6) |
| PCDD + PCDF 6) | 0,1 ng TEQ/m3 |

1)  Platí pre jestvujúce zariadenia s kapacitou do 6 t/h.

2)  Pre jestvujúce zariadenia s  kapacitou do 6 t/h sa emisné limity pre NOX vyjadrené ako polhodinový priemer neuplatňujú.

3)  Pre spaľovne odpadov na princípe fluidného lôžka možno určiť iné emisné limity CO,  nie však vyššie ako 100 mg/m3 ustanovené ako hodinovú priemernú hodnotu.

4)  Platí pre 10-minútové priemerné hodnoty.

5)  Platí pre priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h.

6)  Platí pre priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h.

2.   Emisné limity platné počas stavov uvedených v § 24 - pri prekročení emisného limitu alebo pri poruche

Pri prevádzke spaľovne odpadov počas stavov uvedených v § 22 ods. 2, v žiadnom prípade nesmú byť prekročené tieto emisné limity pre uvedené znečisťujúce látky:

- TZL: 150 mg/m3vyjadrený ako polhodinová priemerná hodnota,

- TOC a CO: ako polhodinová priemerná hodnota uvedená v stĺpci A alebo B tabuľky bodu 1 tejto časti.

- EMISNÉ LIMITY PRE ZARIADENIA  NA SPOLUSPAĽOVANIE  ODPADOV

- Emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Pre zariadenia, v ktorých sa spoluspaľujú odpady, platia emisné limity pre určené znečisťujúce látky a  ustanovené ako celkový emisný limit „C“ v súlade s podmienkami platnosti emisných  limitov uvedených ďalej.

Ak pre znečisťujúcu látku a technológiu nie je uvedený celkový emisný limit „C“, použije sa na výpočet emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako modifikovaný vážený priemer, nasledujúci  vzťah:

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: pre určité priemyselné činnosti a určité ZL tak, ako je ustanovený v tejto časti, - ak nie je v tejto časti ustanovený, vypočíta sa ako vážený priemer, pričom sa zohľadnia parciálne objemy odpadových plynov pôvodom z priemyselnej činnosti a plynov zo spaľovania odpadu |
| --- | --- |
|  | Ak sa emisie znečisťujúcich látok zo spoluspaľovania nebezpečných odpadov znižujú čistením odpadových plynov, prepočet na O2 ref sa vykoná len v prípade, ak skutočný obsah O2 > O2 ref; hodnota O2 sa zisťuje v rovnakom intervale, ako je príslušná znečisťujúca látka spaľovaná. |
|  | Ak sa odpad spoluspaľuje v atmosfére obohatenej kyslíkom, možno určiť iný O2 ref, ktorý zodpovedá osobitným podmienkam procesu. |
|  | Prepočet hmotnostných koncentrácií na ustanovené stavové podmienky je uvedený v prílohe č. 8 druhej časti písm. C. |
| C | Celková hodnota emisného limitu pre vybrané technológie a určité znečisťujúce látky pri O2 ref |
| Vodpad | Objem spalín výlučne zo spaľovania odpadov určený podľa odpadu s najnižšou výhrevnosťou uvedenou v súhlase alebo integrovanom povolení a vztiahnutý na podmienky tejto vyhlášky. |
|  | Ak množstvo uvoľneného tepla zo spaľovania odpadu je < 10 % z celkového tepla uvoľneného v zariadení, vypočíta sa hodnota Vodpadz teoretického množstva odpadu, spálením ktorého by sa uvoľnilo 10 % z celkového uvoľneného tepla. |
| Codpad | Emisné limity pre relevantné znečisťujúce látky platné pre spaľovne odpadov uvedené v tretej časti tejto prílohy. |
| Vproces | Objem odpadových plynov zo zariadenia príslušného procesu vrátane spaľovania povolených a v procese bežne používaných palív okrem odpadov: pri zohľadnení O2 ref ustanoveného pre daný proces alebo zariadenie v tomto predpise, ak pre daný proces nie je O2 ref ustanovený, použije sa skutočný obsah O2 v odpadovom plyne; množstvo vzduchu pridané na zrieďovanie, prebytočné pre technologicky proces, sa odrátava. |
| Cproces | Určuje povolenú hmotnostnú koncentráciu ZL pre daný technologický proces bez spaľovania odpadov. Ako Cproces sa uvedie: 1. hodnota Cprocesuvedená v bode 3.2.1 až 3.2.3 tejto časti, ak ide o zariadenie na spaľovanie palív spaľujúce tuhé palivo a kvapalné palivo, 2. ak ide o zariadenie na spaľovanie palív spaľujúce plynné palivo, emisný limit uvedený v tretej a štvrtej časti prílohy č. 4, 3. emisný limit pre vybraný technologický proces so štandardným palivom |
|  | Ak emisné limity pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie sú ustanovené právnym predpisom, použijú sa emisné limity určené v súhlase alebo integrovanom povolení. Ak tieto nie sú určené, použijú sa skutočné hmotnostné koncentrácie emisií. |

2. Emisné limity pre spoluspaľovanie odpadov v cementárskej peci

Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 10 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisné limity platia pre TZL, SO2, NOx, HCl, HF a TOC (pre kontinuálne monitorovanie) ako denné priemery, - pre ťažké kovy ako priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h, - pre PCDD+PCDF - ako priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h. Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty. |
| Znečisťujúca látka | C - celkové emisné limity [mg/m3] |
| TZL | 30 |
| SO2 | 501) |
| NOX | 5002) |
| CO | Emisný limit pre CO možno určiť osobitne. |
| TOC | 101) |
| HF | 1 |
| HCl | 10 |
| Cd + Tl3) | 0,05 |
| Hg3) | 0,05 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni+ V | 0,5 |
| PCDD + PCDF | 0,1 ng TEQ/m3 |

1) Ak celkové  množstvo emisií SO2 alebo TOC nepochádza zo spaľovania odpadov, možno určiť inú hodnotu emisného limitu.

2) Do 1. januára 2016 možno pre cementárske rotačné pece a pece LEPOL udeliť výnimku; v takom prípade  emisný limit pre NOx nesmie prekročiť hodnotu 800 mg/m3.

3.   Špecifické požiadavky pre spaľovacie zariadenia, ktoré spoluspaľujú odpady

3.1 Podmienky prevádzkovania

Spoluspaľovať odpady možno výlučne v kotloch s tepelným príkonom ≥ 5 MW. Ak nehrozí riziko ohrozenia životného prostredia, možno spoluspaľovanie povoliť aj v kotle s menovitým tepelným príkonom (0,3 – 5) MW v závislosti od druhu, zloženia a množstva odpadu.

3.2 Emisné limity

Na určenie celkového menovitého príkonu spaľovacieho zariadenia platia agregačné pravidlá pre spaľovacie zariadenia uvedené v bode 1 prvej časti prílohy č. 4.

Emisné limity pre TZL, SO2 a NOx sa určia podľa vzťahu v bode 1. tejto časti pričom C proces pre dané znečisťujúce látky sú uvedené v bodoch 3.2.1 až 3.2.3 podľa  spaľovaného paliva.

Emisné limity pre ťažké kovy a PCDD + PCDF sú ustanovené v bode 3.2.4.

3.2.1 Tuhé palivá s výnimkou biomasy

| Cproces | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 6 % objemu |
| --- | --- |
|  | Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré spaľujú domáce tuhé palivo a nie sú schopné plniť emisný limit pre SO2, môžu uplatňovať stupeň odsírenia podľa bodu 2 tretej časti a bodu 1 štvrtej časti prílohy č. 4. V takom prípade Codpad= 0 mg/m3. |
|  | Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty. |
| Menovitý tepelný príkon [MW] | C proces(mg/m3( |
| od | Do | TZL | SO2 | NOx |
| A.1 | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenie začlenené ako jestvujúce zariadenie1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW- platné do 31.decembra 2015 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| ≥ 50 | ( 100 | 50 | 850 | 400 |
| > 100 | ( 300 | 30 | 200 850 -200 3) | 200, 3004) |
| > 300 | - | 30 | 200 | 200 |
| A.2 | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW - platné od 1. januára 2016 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| ≥ 50 | ( 100 | 30 | 400, 3005) | 300,4005) |
| > 100 | ( 300 | 25, 205) | 200 | 200 |
| > 300 | - | 20 | 200 | 200 |
| B. | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenie začlenené ako nové zariadenie1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW- platné od 7. januára 2013 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| ≥ 50 | ( 100 | 20 | 400, 3005) | 300, 2505) |
| > 100 | ( 300 | 20 | 200, 3004), 2506) | 200 |
| > 300 | - | 10, 204) | 150, 2007) | 150, 2008) |

1) Podľa bodu 1 tretej časti prílohy č. 4.

2) Pre SO2 a NOX platia emisné limity ustanovené v bode 1 štvrtej časti prílohy č. 4 podľa  MTP zariadenia.

3) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu: EL= 1 175 - 3,25 x MTP; platí do 7. januára 2013.

4) Uvedená hodnota EL platí do 7. januára 2013.

5) Platí pre rašelinu.

6) Platí pre spaľovanie rašeliny na fluidnom lôžku.

7) Platí pre zariadenia s cirkulujúcou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou alebo v prípade spaľovania rašeliny pre  všetky druhy spaľovania vo fluidnej vrstve.

8) Platí pre práškové hnedé uhlie.

3.2.2 Biomasa

| Cproces | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 6 % objemu |
| --- | --- |
|  | Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty. |
| Menovitý tepelný príkon [MW] | C proces(mg/m3( |
| od | do | TZL | SO2 | NOx |
| A.1 | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenie začlenené ako jestvujúce zariadenie1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW - platné do 31.decembra 2015 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| ≥ 50 | ( 100 | 50 | 200 | 350 |
| > 100 | ( 300 | 30 | 200 | 300 |
| > 300 | - | 30 | 200 | 200 |
| A.2 | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW -platné od 1. januára 2016 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| ≥ 50 | ( 100 | 30 | 200 | 300 |
| > 100 | ( 300 | 20 | 200 | 250 |
| > 300 | - | 20 | 200 | 200 |
| B. | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenie začlenené ako nové zariadenie1) a pre spaľovacie zariadenias MTP ≥ 3 MW - platné od 7. januára 2013 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| ≥ 50 | ( 100 | 20 | 200 | 250 |
| > 100 | ( 300 | 20 | 200 | 200 |
| > 300 |  | 20 | 150 | 150 |

1) Podľa bodu 1 tretej časti prílohy č. 4.

2) Pre SO2 a NOX platia emisné limity ustanovené v bode 1 štvrtej časti prílohy č. 4 podľa  MTP zariadenia.

    - Kvapalné palivá s výnimkou plynových turbín a zážihových motorov

| Cproces | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
|  | Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty. |
| Menovitý tepelný príkon [MW] | C proces(mg/m3( |
| od | do | TZL | SO2 | NOx |
| A.1 | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenie začlenené ako jestvujúce zariadenie1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW - platné do 31.decembra 2015 |
| - | < 50 | 50 | -2) | -2) |
| > 50 | ( 100 | 50 | 850 | 400 |
| > 100 | ( 300 | 30 | 400 – 2003) | 200 |
| > 300 | - | 30 | 200 | 200 |
| A.2 | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW -platné od 1. januára 2016 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| > 50 | ( 100 | 30 | 350 | 400 |
| > 100 | ( 300 | 25 | 250 | 200 |
| > 300 | - | 20 | 200 | 150 |
| B. | Cproces pre veľké spaľovacie zariadenie začlenené ako nové zariadenie1) a pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 3 MW - platné od 7. januára 2013 |
| - | < 50 | 50 | - 2) | - 2) |
| > 50 | ( 100 | 20 | 350 | 300 |
| > 100 | ( 300 | 20 | 200 | 150 |
| > 300 | - | 10 | 150 | 100 |

1) Podľa bodu 1 tretej časti prílohy č. 4.

2)Pre SO2 a NOX platí Cproces ustanovené v bode 2 štvrtej časti prílohy č. 4.

3) Emisný limit  sa  vypočíta  podľa vzťahu  EL = 500 - 1 x MTP.

3.2.4 Emisné limity pre ťažké kovy a PCDD+PCDF

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, tuhé palivá: O2 ref: 6 % objemu kvapalné palivá: O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisné limity platia - pre ťažké kovy ako priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h, - pre PCDD+PCDF - ako priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h. |
| Znečisťujúca látka | C - celkový emisný limit [mg/m3] |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |
| PCDD + PCDF | 0,1 ng TEQ/m3 |

4. Osobitné požiadavky pre spoluspaľovanie odpadov v ostatných priemyselných  procesoch

Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, |
| --- | --- |
|  | Emisné limity platia - pre ťažké kovy ako priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h, - pre PCDD+PCDF - ako priemerné hodnoty počas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h. |
| Znečisťujúca látka | C - celkový emisný limit [mg/m3] |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| PCDD + PCDF | 0,1 ng TEQ/m3 |
| Ďalšie znečisťujúce látky | Emisné limity pre relevantné ZL sa vypočítajú podľa vzťahu uvedeného v bode 1 tejto časti. |

Príloha č. 6

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ  ROZPÚŠŤADLÁ

I.   ZOZNAM ČINNOSTÍ

Ustanovenie tejto časti platia pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, v ktorých sa  vykonávajú činnosti uvedené v tabuľke.

| Číslo | Činnosť |
| --- | --- |
| I | Polygrafia |
| Ia | - tepelný rotačný ofset |
| Ib | - publikačná rotačná hĺbkotlač vrátane kníhtlače |
| Ic | - ostatné rotačné hĺbkotlače, |
| Id | - flexografia |
| Ie | - rotačná sieťotlač na textil, lepenku a kartón |
| If Ig | - lakovanie a - laminovanie |
| II | Odmasťovanie a čistenie povrchov |
| IIa | s obsahom VOC podľa § 27 ods. 1 |
| IIb | s obsahom VOC iných ako podľa § 27 ods. 1 |
| III | Chemické čistenie odevov |
| IV | Nanášanie náterov |
| IVa | na kovy, vrátane povrchov lodí, lietadiel, vlakov, a na plasty, textil, tkaniny, fólie, papier |
| IVb | na drevené povrchy |
| IVc | na kožu |
| V | Nanášanie náterov v priemysle výroby automobilov |
| Va | priemyselná výroba automobilov |
| Vb | nanášanie náterov v priemysle výroby áut mimo výrobnej linky a následná povrchová úprava vozidiel |
| Vc | autoopravárenstvo |
| VI | Natieranie pásov a zvitkov |
| VII | Povrchová úprava navíjaných drôtov |
| VIII | Nanášanie lepidla |
| IX | Výroba obuvi |
| X | Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel |
| XI | Výroba farmaceutických produktov |
| XII | Výroba a spracovanie gumy |
| XIII | Extrakcia rastlinných olejov, živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov |
| XIV | Impregnácia dreva |
| XV | Laminovanie dreva a plastov |

II. ČLENENIE ZARIADENÍ POUŽÍVAJÚCICH ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ VO VZŤAHU K UPLATŇOVANIU EMISNÝCH LIMITOV

Podľa dátumu vydaného povolenia sa zariadenie používajúce organické rozpúšťadla začleňuje takto:

| Jestvujúce zariadenie | Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 29. marca 1999 alebo pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby pred 1. aprílom 2001 a ktoré bolo uvedené do prevádzky do 1. apríla 2002 |
| --- | --- |
| Nové zariadenie | Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie. |

III.  POŽIADAVKY  NA  ZARIADENIA  POUŽÍVAJÚCE  ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ  S  OBSAHOM  LÁTOK  ALEBO  ZMESÍ  VYMEDZENÝCH OZNAČENÍM RIZIKA PODĽA  § 27 ODS. 1  PÍSM. a) a  b)

1.    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.1 S ohľadom na technické a ekonomické možnosti, prchavé organické zlúčeniny začlenené podľa § 27 ods. 1 písm. a) alebo b) treba zo zariadenia odvádzať za riadených podmienok a tak zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

2.   Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
|  | Emisný limit platí pre súčet hmotnostných koncentrácií alebo hmotnostných tokov jednotlivých VOC. |
|  | Emisie prchavých organických zlúčenín v odpadovom plyne nesmú prekročiť buď uvedenú hodnotu hmotnostného toku, alebo koncentrácie, ak ďalej nie je uvedené inak. |
|  | Pre činnosť IIa a činnosť III, ak ide o VOC podľa § 27 ods.1 písm. b) sú emisné limity ustanovené osobitne v štvrtej časti prílohy č. 6. |
| Použitie organických rozpúšťadiel s obsahom | Emisný limit |
|  | Hmotnostný tok VOC (g/h( | Koncentrácia VOC (mg/m3( |
| VOC podľa § 27 ods. 1 písm. a) | 10 | 2 |
| VOC podľa § 27 ods. 1 písm. b) | 100 | 20 |

# IV.  PRAHOVÉ SPOTREBY  ROZPÚŠŤADIEL,  EMISNÉ  LIMITY PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH  ZLÚČENÍN, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A  PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA  ZARIADENÍ  PODĽA  JEDNOTLIVÝCH  ČINNOSTÍ

1. POLYGRAFIA (I)

Činnosť súvisiaca s reprodukciou textu alebo obrázkov, pri ktorej sa využíva tlačová forma obrazu alebo textu, pri ktorej sa tlačiarenská farba nanáša na akýkoľvek druh povrchu. Proces zahrňuje aj súvisiace postupy, výrobu tlačiarenskej formy a jej prenos, lakovanie, natieranie a laminovanie. Zaraďuje sa sem:

a) Tepelná ofsetová rotačná tlač za použitia farieb schnúcich teplom - tlač, využívajúca nosič reprodukcie, pri ktorej sú tlačiaca a netlačiaca plocha v tej istej rovine, pričom materiál, na ktorý sa tlačí, je podávaný do stroja z kotúča a nie formou samostatných hárkov. Netlačiaca plocha je hydrofilizovaná tak, aby nasávala vodu a neprijímala farbu. Tlačiaca plocha je upravená tak, aby prijímala a prenášala farbu na povrch, na ktorý sa tlačí. K odparovaniu dochádza v sušiacom tuneli, kde sa na sušenie tlačeného materiálu používa teplý vzduch.

b) Publikačná rotačná hĺbkotlač - rotačná hĺbkotlač používaná na tlačenie časopisov, brožúr, katalógov alebo podobných produktov za použitia tlačiarenských farieb na báze toluénu.

c) Rotačná hĺbkotlač - tlač, pri ktorej sa používa valcový nosič obrazu, pri ktorej je tlačiaca plocha pod netlačiacou plochou, za použitia tekutých tlačiarenských farieb schnúcich vyparovaním. Priehlbiny sú vyplnené farbou a zvyšná farba sa z netlačiacej plochy odstráni skôr, ako sa povrch, na ktorý sa má tlačiť, dostane do kontaktu s valcom a nasaje farbu z priehlbiniek.

d) Flexografia - tlačiarenská činnosť, ktorá ako nosič obrazu využíva gumu alebo elastické fotopolyméry a pri ktorej sú tlačiace plochy nad netlačiacimi plochami, za použitia kvapalných tlačiarenských farieb, ktoré sa sušia odparovaním.

e) Rotačná sieťotlač - kotúčová tlač, pri ktorej sa farba dostáva na povrch, na ktorom má byť vytlačená tak, že sa pretlačí cez pórovitý nosič obrazu, pri ktorom je tlačiaca plocha otvorená a netlačiaca plocha je oddelená a používajú sa tekuté farby schnúce vyparovaním. Kotúčové podávanie znamená, že materiál, na ktorý sa tlačí, sa do stroja podáva z kotúča, a nie formou jednotlivých hárkov.

f) Nanášanie lakov a lepidiel ako činnosť spojená s tlačou, pri ktorej sa lak alebo lepidlo nanáša na účel nalepenia obalového materiálu na flexibilný materiál.

g) Laminovanie spojené s tlačou - spájanie dvoch alebo viacerých flexibilných materiálov, aby sa vytvorili vrstvy.

1.1  Prahové spotreby rozpúšťadiel a emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit | Emisný faktor pre RP |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie |  |
|  |  | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (kg/kg sušiny( |
| Ia | Tepelný rotačný ofset | Z | ≥ 0,6 | ( 15 | 120 | 30 1) |  |
|  |  | Z | > 15 | ( 25 | 100 | 30 1) |  |
|  |  |  | > 25 | ( 200 | 20 | 30 1) |  |
|  |  |  | > 200 | - | Celkové emisie2) VOC (%( |  |
|  |  |  |  |  | 10, 153) |  |
| Ib | Publikačná rotačná hĺbkotlač vrátane kníhtlače |  | ≥ 0,6 | ( 25 | 120 | 10, 154) |  |
|  |  |  | > 25 | ( 200 | 75 | 10, 154) | 0,6, 0,84) |
|  |  |  |  |  | Celkové emisie5) VOC (%( |  |
|  |  |  | > 200 |  | 5, 73) |  |
| Ic Id Ie If Ig | Ostatné rotačné hĺbkotlače (≤ 200 t/rok) Rotačná sieťotlač Flexografia (≤ 200 t/rok) Lakovanie Laminovanie | Z | ≥ 0,6 | ( 15 | 120 | 25 | 1,2 |
|  |  | Z | > 15 | ( 25 | 100 | 25 | 1,2 |
|  |  |  | > 25 | - | 100 | 20 | 1 |
| Id Ie | Rotačná hĺbkotlač (potlač obalových materiálov) Flexografia |  | > 200 | - | 100 | 20 | 0,56) , 0,67), 18) |

Z - označenie zariadenia určenej kapacity, pre ktoré podstatná zmena zodpovedá  požiadavke § 28 ods. 1 písm. a).

1) Zvyšky rozpúšťadiel v konečnom výrobku sa nepovažujú za súčasť fugitívnych emisií.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti tlačiarenských farieb vyjadrených  v % .

3) Platí pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 od 1. januára 2020. Do uvedeného dátumu sa na tieto zariadenia vzťahujú EL pre zariadenia so spotrebou ( 200 t/rok.

4) Platí pre jestvujúce zariadenia.

5) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti vstupu organických   rozpúšťadiel vyjadrených v %.

6) Platí pre zariadenia, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na oxidáciu okrem kombinovaných zariadení povolených do 31. decembra 2013, pre ktoré tento emisný faktor platí pre  stroje, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na oxidáciu.

Kombinované zariadenie je zariadenie, ktorého niektoré stroje nie sú napojené na spaľovacie zariadenie alebo regeneračné zariadenie.

7)  Platí pre zariadenia, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na adsorpciu na aktívnom uhlí okrem kombinovaných zariadení povolených do 31. decembra 2013, pre ktoré tento emisný faktor platí pre stroje, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na oxidáciu.

8)  Platí pre stroje, ktoré sú súčasťou kombinovaného zariadenia povoleného do 31. decembra 2013 a nie sú napojené na spracovávanie odpadových plynov, pričom tieto stroje treba využívať pre tlač s nízkym obsahom organických rozpúšťadiel alebo bez rozpúšťadiel alebo treba pripojiť na odlučovanie zariadenie, ak nie je plne využitá jeho kapacita;  pre výrobu s vysokým obsahom organických rozpúšťadiel prednostne treba využívať stroje pripojené na odlučovacie zariadenie.

2.   ODMASŤOVANIE A ČISTENIE POVRCHOV (II)

Činnosť, pri ktorej sa používajú organické rozpúšťadlá na odstránenie znečistenia z povrchu materiálu vrátane odmasťovania, odvoskovania a odstraňovania náterov, okrem chemického čistenia. Táto činnosť sa netýka čistenia technického zariadenia, ale len čistenia povrchu výrobkov.

Čistenie pozostávajúce z viacerých krokov pred skončením alebo po skončení akejkoľvek inej činnosti sa považuje za jednu činnosť (samostatne sa hodnotí činnosť IIa a IIb). Zaraďujú sa sem tieto činnosti:

a) Odmasťovanie a čistenie povrchov s použitím organických rozpúšťadiel s obsahom prchavých organických zlúčenín podľa § 27 ods. 1.

b) Odmasťovanie a čistenie povrchov s použitím organických rozpúšťadiel s obsahom prchavých organických zlúčenín iných ako podľa § 27 ods. 1.

2.1     Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

2.1.1 Odmasťovanie treba vykonávať v osobitnom zariadení v uzavretom priestore s odsávaním odpadového plynu, alebo odmasťovanie vykonávať v striekacích kabínach pre nástrek náterových látok. Na odmasťovacie procesy vykonávané mimo odmasťovacieho zariadenia treba využívať odmasťovacie stoly alebo obdobné zariadenia a emisie VOC primerane obmedzovať.

2.1.2 Ak sa používajú organické rozpúšťadlá zaradené v § 27 ods. 1, tieto zariadenia  treba  prevádzkovať za riadených podmienok. Odmasťovanie a čistenie povrchov sa nesmie vykonávať mimo uzavretého priestoru alebo bez  odsávania odpadových plynov.

2.2  Prahové spotreby rozpúšťadiel a emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
|  | Emisný limit pre VOC zaradené podľa § 27 platí pre súčet hmotností jednotlivých VOC. |
| Odmasťovanie a čistenie povrchov s použitím organických rozpúšťadiel | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie |
|  |  | ∑ VOC (mg/m3( | VOC (%( |
| IIa | podľa § 27 | Z | ≥ 0,1 | ( 1 | 20 | 15 |
|  |  | Z | > 1 | ( 5 | 20 | 15 |
|  |  |  | > 5 | - | 20 | 10 |
|  | TOC (mg/m3( | VOC (%( |
| IIb | iných ako podľa § 27 | Z | ≥ 0,6 | ( 2 | 1201) | 20 1) |
|  |  | Z | > 2 | ( 10 | 75 1) | 20 1) |
|  |  |  | > 10 | - | 75 1) | 15 1) |

1)  Ak prevádzkovateľ preukáže, že priemerný obsah organických rozpúšťadiel v používaných čistiacich materiáloch nepresiahne 30 % hmotnosti možno povoliť výnimku z uvedených emisných limitov.

3.   CHEMICKÉ ČISTENIE (III)

Priemyselná alebo komerčná činnosť, pri ktorej sa v zariadení používajú prchavé organické zlúčeniny na čistenie odevov, bytového textilu a podobného spotrebiteľského tovaru okrem ručného odstraňovania škvŕn a fľakov v textilnom a odevnom priemysle.

3.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Zariadenia na chemické čistenie odevov  treba vybaviť systémom záchytu pár a úplnou recykláciou organického rozpúšťadla.

3.2   Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisný limit

| Podmienky platnosti EL | Pre organické rozpúšťadlo s obsahom VOC podľa § 27 ods. 1 písm. b) sa emisný limit pre VOC podľa časti III tejto prílohy neuplatňuje. |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Celkové emisie 1) |
|  |  | VOC (g/kg( |
| III | Chemické čistenie odevov | > 0 | 20 |

1) Podiel hmotnosti organického rozpúšťadla a  celkovej hmotnosti vyčisteného a vysušeného produktu.

4.   NANÁŠANIE NÁTEROV (IV)

Činnosť, pri ktorej sa aplikuje jedna alebo viac súvislých vrstiev náteru na povrch výrobku. (napríklad elektroforetické a chemické procesy nanášania náterov, striekanie, navaľovanie, máčanie, polievanie a pod.) Zaraďuje sa sem aj nanášanie náterov na povrchy kovov a plastov vrátane povrchov lietadiel, lodí, koľajových vozov a pod. Zaraďujú sa sem tieto činnosti:

a) nanášanie náterov na povrchy kovov, plastov, textílií, tkanín, fólií a papier,

b) nanášanie náterov na drevené povrchy,

c) nanášanie náterov na kožu.

Ak je súčasťou natierania aj potlač na ten istý povrch bez ohľadu na to, aká technika sa použije, potom sa táto potlač považuje za súčasť natierania. Tlačiarenské činnosti, ktoré sa vykonávajú ako samostatná činnosť, do týchto činností nepatria.

Do tejto činnosti sa nezahŕňa nanášanie substrátov s obsahom kovov (pokovovanie) za pomoci elektroforetických a chemických nanášacích techník nanášanie, striekaním alebo rozprašovaním.

4.1 Technická požiadavka a podmienka prevádzkovania pri nanášaní náterov

Na obmedzenie emisií VOC je potrebné použiť najlepšie dostupné techniky, napríklad používanie lakovacích systémov s nízkym alebo žiadnym obsahom organických rozpúšťadiel, nanášanie lakovacích vrstiev s vysokou účinnosťou alebo čistenie odpadových plynov.

4.2 Prahové spotreby rozpúšťadiel a emisné limity pre procesy nanášania na určité povrchy

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
|  | Pri nanášaní náterových látok, ktoré nemožno vykonávať za riadených podmienok, ako napríklad pri stavbe lodí, natieraní lietadiel, sa emisné limity podľa § 26 ods. 6 neuplatňujú. |
|  | Pre rotačnú sieťotlač na potlač textilu sa uplatňujú emisné limity pre polygrafiu ustanovené v prvom bode. |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla 1)(t/rok( | Emisný limit | Emisný faktor pre RP |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie |  |
|  |  | TZL1) (mg/m3( | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (kg/kg sušiny( |
| IVa | Nanášanie náterov na povrchy kovov, plastov, textílií, tkanín, fólií, papiera | Z | > 5 | ( 15 | 3 | 100 2) | 25 | 0,6 3) 4) 1,6 5) |
|  |  |  | > 15 | ( 200 | 3 | 50/756), 150 8) | 20 | 0,375 3)4) 0,58257) 15) |
|  |  |  | > 200 | - | 3 | 50/756) | 20 | 0,333) 0,354) 0,58257) 15) |
| IVb | Nanášanie náterov na drevené povrchy | Z | > 15 | ( 25 | 3 | 100 2) | 25 | 1,6 |
|  |  |  | > 25 | ( 200 | 3 | 50/75 6) | 20 | 1 |
|  |  |  | > 200 | - | 3 | 50/75 6) | 15 | 0,75 |
|  |  |  |  | Odpadové plyny | Celkové emisie9) |
|  |  |  |  | TZL1) (mg/m3( | VOC (g/m2( |
| IVc | Nanášanie náterov na kožu | Z | > 10 | ( 25 | 3 | 85, 15010) |
|  |  |  | > 25 | - | 3 | 75, 15010) |

1)  Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

2) Emisný limit pre TOC v odpadových plynoch platí pre procesy nanášania a sušenia prevádzkované za riadených  podmienok.

3)  Platí pre nanášanie náterov na kovy.

4)  Platí pre nanášanie  náterov na plasty.

5) Platí pre nanášanie náterov na textil, tkaniny, fólie, papier.

6)  Prvý emisný limit platí pre procesy sušenia, druhý pre procesy nanášania.

7)  Platí pri nanášaní náterov na povrchy kovov pre styk s potravinami.

8)  Platí pre zariadenia  na nanášanie náterových látok na textil, ktoré používajú techniky, ktoré umožňujú opätovné použitie regenerovaných organických rozpúšťadiel a platí spoločne pre proces nanášania a proces sušenia.

9) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej plochy produktu.

10) Platí, ak ide o výrobu koženého nábytku a drobných kožených predmetov ako sú tašky, peňaženky, opasky a pod.

4.3 Podmienky prevádzkovania a uplatňovanie emisných limitov pre zariadenia  s podprahovou spotrebou rozpúšťadla

Ak ide o nanášanie náterov v zariadeniach s nižšou prahovou spotrebou rozpúšťadla, ako je uvedená v bode 4.2. treba používať regulované výrobky podľa § 14 ods. 6 zákona, ktoré spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre najvyšší obsah VOC. Používanie regulovaných výrobkov možno nahradiť nanášaním náterov za riadených podmienok, pričom sa uplatňujú emisné limity ustanovené pre zariadenia s najnižšou prahovou spotrebou rozpúšťadla uvedené v bode 4.2. Pre nanášanie náterov na špecifické účely iné ako sú vymedzené osobitným predpisom), možno určiť emisný limit pre TOC alebo VOC osobitne.

Všeobecné emisné limity pre TZL a znečisťujúce látky 4. skupiny sa pre tieto zariadenia neuplatňujú.

5.  NANÁŠANIE NÁTEROV V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE (V)

5.1.  Priemyselná výroba automobilov (činnosť Va)

Činnosť, pri ktorej sa aplikuje jedna alebo viac súvislých vrstiev náteru na nové vozidlá, klasifikované podľa osobitného predpisu) ako

1. osobné automobily ako vozidlá kategórie M1, vrátane  vozidiel  kategórie N1, ak sú natierané v tom istom zariadení ako vozidlá kategórie M1,

2. kabíny nákladných automobilov definované ako kabína pre vodiča a všetky integrované kryty pre technické vybavenie vozidiel ako vozidlá kategórií N2 a N3,

3. dodávkové a nákladné automobily ako vozidlá kategórií N1, N2 a N3, s výnimkou kabín nákladných automobilov,

4. autobusy, trolejbusy ako vozidlá kategórií M2 a M3.

5.1.1 Prahová  spotreba rozpúšťadiel, prahová hodnota produkcie natieraných objektov a  emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
|  | Emisný limit pre celkové emisie sa vzťahuje na všetky štádiá procesu vykonávané v tom istom zariadení od elektroforetického nanášania náteru alebo iného druhu nanášania náteru až po konečné voskovanie vrátane nanesenia vrchného náteru. Do celkových emisií sa započítavajú aj emisie z čistenia použitých nástrojov a technického vybavenia vrátane striekacích kabín počas výrobných aj nevýrobných stavov. |
| Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla ≥ 15 t/rok |
| Činnosť Nanášanie náterov na tieto nové vozidlá: |  | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Celkové emisie 1) |
|  | Produkcia vozidiel (ks/rok( | TZL (mg/m3( | VOC (g/m2( |
|  |  |  | Nové zariadenia | Jestvujúce zariadenia |
| Va | osobné automobily | ≤ 5000 karosérií alebo > 3500 karosérií s namontovanými podvozkami | 3 | 90 alebo 1,5 kg/ks + 70 | 90 alebo 1,5kg/ks + 70 |
|  |  | > 5000 | 3 | 45 alebo 1,3 kg/ks +33 | 2) | 60 alebo 1,9 kg/ks + 41 | 2) |
|  |  |  |  | 35 alebo 1 kg/ks + 26 | 35 alebo 1 kg/ks + 26 |
| Va | Kabíny nákladných áut | ( 5000 | 3 | 65 | 85 |
|  |  | > 5000 | 3 | 55 | 55, 752) |
| Va | Dodávkové a nákladné automobily | ≤ 2500 | 3 | 90 | 120 |
|  |  | > 2500 | 3 | 50 ,702) | 50, 902) |
| Va | Autobusy | ≤ 2000 | 3 | 210 | 290 |
|  |  | > 2000 | 3 | 150 | 150, 2252) |
| Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla < 15 t/rok |
| Va | Uplatňujú sa požiadavky podľa bodu 5.2.2 |

1)  Emisné limity pre celkové emisie sú vyjadrené ako hmotnosť všetkých VOC na m2 plochy z celkového povrchu výrobku opatreného náterom  na jednu  karosériu auta.

2)  Platí len, keď

3)Platí pre  zariadenia so spotrebou  ( 200 t/rok  a do 31. decembra 2019 pre zariadenia so spotrebou > 200 t/rok s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

5.1.2  Výpočet veľkosti natretého povrchu

Plocha povrchu výrobku, ako vzťažnej veličiny pre  emisný limit podľa  bodu 5.2.1 je definovaná ako

- plocha povrchu vypočítaná ako súčet celkovej plochy, na ktorú bol nanesený elektroforézny náter, a plochy povrchu všetkých častí pripojených k výrobku v ďalších fázach procesu nanášania náteru, ktoré sú natierané  tým istým náterom, alebo

- celková plocha povrchu výrobku nanesená  náterom v danom zariadení.

Povrch elektroforeticky nastriekavanej plochy sa vypočítava podľa vzťahu:

S  -  povrch elektroforeticky nastriekavanej plochy,

m -  celková hmotnosť natretej karosérie,

d  -  priemerná hrúbka kovového plášťa,

ϱ  -  hustota kovového plášťa.

Táto metóda sa použije aj pre iné časti pokryté náterom,  ak sú vyrobené z plechu.

Na výpočet povrchu ostatných pridaných častí alebo celkovej plochy natretého povrchu  v zariadení možno použiť  počítačový model alebo inú ekvivalentnú metódu.

5.2  Následná povrchová úprava vozidiel (Vb)

Priemyselná alebo komerčná činnosť nanášania náterov a s tým súvisiaceho odmasťovania

1. pri nanášaní pôvodných náterov na cestné vozidlá alebo ich časti použitím materiálov určených na následnú povrchovú úpravu, ak sa táto činnosť vykonáva mimo pôvodnej výrobnej linky,

2. pri nanášaní náterov na prívesy a návesy; klasifikované podľa osobitného predpisu23) ako kategórie O1, O2, O3 a O4.

5.2.1 Prahová  spotreba rozpúšťadiel, prahová hodnota produkcie natieraných objektov a  emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie |
|  |  | TZL (mg/m3( | TOC (mg/m3( | VOC (%( |
| Va | Nanášanie náterov na nové vozidlá | > 0,5 | < 15 | 3 | 501) | 25 |
| Vb | Následná povrchová úprava vozidiel | > 0,5 | - | 3 | 501) | 25 |

1) Emisný limit platí ako 15-minutová priemerná hodnota.

5.3    Autoopravárenstvo (činnosť Vc)

5.3.1 Podmienka prevádzkovania

V autolakovniach možno používať len regulované výrobky podľa § 14 ods. 6 zákona. Všeobecné emisné limity pre TZL a  znečisťujúce látky 4. skupiny sa na tieto zariadenia neuplatňujú.

6.   NATIERANIE KOVOVÝCH PÁSOV A ZVITKOV PLECHU (VI)

Činnosť, pri ktorej sa na stočený alebo zvinutý pás plechu  z ocele, nehrdzavejúcej ocele, ocele s nanesenou vrstvou zliatiny medi alebo hliníkový pás kontinuálne nanáša súvislý film náteru, ktorý vytvára na povrchu film alebo vrstvy.

6.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla1)(t/rok( | Emisný limit | Emisný faktor pre RP |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie |  |
|  |  | TZL (mg/m3( | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (kg/kg sušiny( |
| VI | Kontinuálne natieranie pásov a zvitkov | > 0,6 | 32) | 50, 1503) | 5, 104) | 0,3, 0,454) |

1) Ak ide o natieranie pásov a zvitkov v zariadení s prahovou spotrebou  rozpúšťadla  (0,6 - 25) t/rok, pri používaní regulovaných výrobkov podľa § 14 ods. 6 zákona sa ustanovené emisné limity TOC, VOC a všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny neuplatňujú.

2) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

3)  Platí pre zariadenia, ktoré používajú technológie umožňujúce opätovné využitie  regenerovaných organických rozpúšťadiel.

4)  Platí pre jestvujúce zariadenia.

7.  POVRCHOVÁ ÚPRAVA DRÔTOV (VII)

Činnosť súvisiaca s poťahovaním kovových vodičov používaných na navíjanie cievok určených do transformátorov, motorov a pod.

7.1  Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Pre zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla (0,6 - 5) t/rok sa emisný limit pre VOC neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny. Ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia treba určiť emisný  limit osobitne.

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Celkové emisie 1) |
|  |  | VOC (g/kg( |
| VII | Natieranie navíjaných drôtov s priemerom | < 0,1 mm | > 5 | 10 |
|  |  | ≥ 0,1 mm | > 5 | 5 |

1) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti produktu.

8.  NANÁŠANIE LEPIDLA (VIII)

Činnosť, pri ktorej sa aplikuje lepidlo okrem nanášania lepidla a laminovania, ktoré sú súčasťou tlačiarenských činností.

8.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Pre zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla (0,6 - 5) t/rok sa emisný limit pre VOC neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny. Ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia treba  určiť emisný  limit osobitne.

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit | Emisný faktor pre RP |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie |  |
|  |  | TZL1) (mg/m3( | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (kg /kg sušiny( |
| VIII | Nanášanie lepidla | Z | ≥ 0,6 | ( 5 | 3 | 50, 1502) | - | - |
|  |  | Z | > 5 | (15 | 3 | 50, 1502) | 25 | 1,2 |
|  |  |  | > 15 | < 200 | 3 | 50, 1502) | 20 | 1 |
|  |  |  | ≥ 200 | - | 3 | 50, 1002), 1503) | 15, 204) | 0,8, 14) |

1)  Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania. Pre zariadenia s  vydaným  povolením do 31. 12. 2012 platí od 1. januára 2016.

2)  Platí pre zariadenia, ktoré používajú technológiu umožňujúcu opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia, ktoré používajú technológiu umožňujúcu opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel povolené do 31. decembra 2013.

4)  Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

9.   VÝROBA OBUVI (IX)

Činnosť na výrobu celej obuvi alebo častí obuvi.

9.1  Prahová spotreba  rozpúšťadiel a emisné limity

Pre zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla (0,6 - 5) t/rok sa emisný limit pre VOC neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny. Ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, treba určiť emisný  limit osobitne.

| Činnosť | Emisný limit |
| --- | --- |
|  | Prahová spotreba rozpúšťadla | Celkové emisie 1) |
|  | (t/rok( | VOC (g/pár obuvi( |
| IX | Výroba obuvi | > 5 | 25 |

1) Podiel hmotnosti celkových  emisií a počtu vyrobených párov obuvi.

10.  VÝROBA NÁTEROVÝCH ZMESÍ, LAKOV, TLAČIARENSKÝCH FARIEB A LEPIDIEL (X)

Výroba uvedených konečných produktov a medziproduktov, ak sa vyrábajú na tom istom mieste zmiešaním farbív, živíc a adhéznych materiálov s organickými rozpúšťadlami alebo inými nosičmi vrátane procesu dispergovania a prípravných preddispergačných aktivít, vrátane úprav viskozity, farebných odtieňov a plnenia konečných produktov do obalov.

10.1  Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie 1) | Celkové emisie 2) |
|  |  | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (%( |
| X | Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel | Z | > 5 | ( 1000 | 150 | 5 | 5 |
|  |  |  | > 1000 | - | 150 | 3 | 3 |

1) Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo organického rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť náterových zmesí.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti vstupu organického rozpúšťadla.

11.   VÝROBA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV (XI)

Chemická syntéza, fermentácia, extrakcia, príprava a konečná úprava farmaceutických výrobkov a výroba medziproduktov, ak sa vyrábajú na tom istom mieste.

11.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie 1) | Celkové emisie 2) |
|  |  | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (%( |
| XI | Výroba farmaceutických zmesí | > 5 | ≤ 50 | 20, 150 3) | 5, 15 4) | 5, 15 4) |
|  |  | > 50 | - | 20, 150 3) | 5, 15 4) | 5, 15 4) |

1)  Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo organického rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť farmaceutických výrobkov v uzatvorených obaloch.

2)  Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti vstupu organického rozpúšťadla.

3)  Platí pre zariadenia, ktoré používajú technológiu umožňujúcu opätovné využitie regenerovaných  organických rozpúšťadiel.

4)  Platí pre jestvujúce zariadenia.

12.   VÝROBA A SPRACOVANIE GUMY (XII)

Miešanie, mletie, lisovanie, pretláčanie a vulkanizácia prírodného alebo syntetického kaučuku a všetky pomocné činnosti súvisiace so spracovaním prírodného alebo syntetického kaučuku na hotové výrobky.

12.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Pre zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla (0,6 - 5) t/rok sa emisný limit pre TOC a VOC neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny. Ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia treba určiť emisný limit osobitne.

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne Emisie 1) | Celkové Emisie 2) |
|  |  | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC (%( |
| XII | Výroba a spracovanie gumy | > 5 | ( 15 | 20, 150 3) | 25 | 25 |
|  |  | > 15 | - | 20, 150 3) | 25 | 25 |

1) Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo organického rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť náterových zmesí v uzatvorených obaloch.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti vstupu organického  rozpúšťadla.

3) Platí pre zariadenia, ktoré používajú technológiu umožňujúcu opätovné využitie  regenerovaných  rozpúšťadiel.

13.    EXTRAKCIA RASTLINNÝCH OLEJOV A ŽIVOČÍŠNYCH TUKOV A RAFINÁCIA RASTLINNÝCH OLEJOV (XIII)

Činnosť, pri ktorej sa extrahuje rastlinný olej zo semien a z ostatných rastlinných materiálov, spracovanie suchých zvyškov na výrobu krmiva, čistenie tukov a rastlinných olejov získaných zo semien, z rastlinných a/alebo zo živočíšnych materiálov.

13.1   Podmienka prevádzkovania

13.1.1 Odpadové plyny znečistené parami extrakčných činidiel je potrebné odviesť do zariadenia na regeneráciu rozpúšťadla. Ak nemožno regeneráciou odpadových plynov zabezpečiť dodržiavanie emisného limitu, treba použiť ako druhý stupeň termické  alebo katalytické spaľovanie.

13.1.2  V zásobníkoch surovín, medziproduktov a hotových výrobkov treba udržovať podtlak.

13.1.3 Pri cirkulácii extrakčných činidiel treba používať tlakové čerpadlá, armatúry a potrubia, pri ktorých nedochádza k fugitívnym emisiám.

13.2   Prahová spotreba  rozpúšťadiel a emisné limity

Pre zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla (0,6 - 5) t/rok sa  emisný limit pre VOC neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny. Ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, treba určiť emisný  limit osobitne.

| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
| --- | --- | --- |
| XIII | Extrakcia rastlinných olejov, a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov z týchto materiálov |  | Celkové emisie 1) |
|  |  |  | VOC (kg/t( |
|  | Živočíšny tuk | > 5 | 1,5 |
|  | Ricín | > 5 | 3 |
|  | Repkové semená | > 5 | 1 |
|  | Slnečnicové semená | > 5 | 1 |
|  | Sójové bôby (normálne drvenie) | > 5 | 0,8 |
|  | Sójové bôby (biele vločky) | > 5 | 1,2 |
|  | Ostatné semená a iný rastlinný materiál | > 5 | 32) |
|  | Frakcionovanie s výnimkou odglejovania | > 5 | 1,5 |
|  | Odglejovanie (odstraňovanie živice z oleja) | > 5 | 4 |

1) Podiel hmotnosti celkových emisií organického rozpúšťadla a celkovej hmotnosti spracovanej  suroviny.

2)Emisný limit pre celkové emisie pre zariadenia spracúvajúce jednotlivé skupiny semien a iných rastlinných častí treba určiť osobitne s ohľadom na požiadavky najlepších dostupných techník.

14.  IMPREGNÁCIA DREVA (XIV)

Činnosť súvisiaca s konzerváciou dreva.

14.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Činnosť | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Emisný limit |
|  |  | Odpadové plyny | Fugitívne emisie | Celkové emisie 1) |
|  |  | TOC (mg/m3( | VOC (%( | VOC(kg/m3( |
| XIV | Impregnácia dreva | 0,6 – 252) | 100 3) | 45 | 11 |
|  |  | 25- 200 | 100 3) | 45 | 11 |
|  |  | > 200 | 100 3) | 35, 454) | 11, 94) |

1)  Podiel hmotnosti celkových emisií a celkového objemu produktu.

2)  Ak ide o impregnáciu  v zariadení  s prahovou spotrebou  rozpúšťadla  (0,6 - 25) t/rok, ak sa používajú regulované výrobky podľa § 14 ods. 6 zákona sa ustanovené emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny a ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny neuplatňujú..

3)  Neplatí pre zariadenia, kde sa používa na impregnáciu kreozot. Kreozot je zmes fenolov a krezolov  získaných pri spracovaní čiernouhoľného a drevného dechtu.

4)  Platí do 31. decembra 2019  pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

5.  LAMINOVANIE DREVA A PLASTOV (XV)

Činnosť, pri ktorej sa spája drevo a/alebo plasty s cieľom výroby laminátov.

15.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Pre zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla (0,6 - 5) t/rok sa emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny. Ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia treba určiť emisný  limit osobitne.

| Činnosť | Emisný limit |
| --- | --- |
|  | Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok( | Celkové emisie1) |
|  |  | VOC(g/m2( |
| XV | Laminovanie dreva a plastov | > 5 | 30 |

1) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej plochy produktu.

# V.  REDUKČNÝ PLÁN

1.    Princíp redukčného plánu

Redukčný plán je súbor technických a organizačných opatrení na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, ktorý umožňuje  znížiť emisie  v takej miere, ktorá  by sa dosiahla uplatnením emisných  limitov  určených v štvrtej časti tejto prílohy.

Na tento účel môže prevádzkovateľ zariadenia použiť akúkoľvek schému znižovania emisií vypracovanú špeciálne pre jeho zariadenie za predpokladu, že nakoniec dosiahne rovnaké zníženie emisií.

Pri vypracovaní redukčného plánu treba vychádzať z nasledujúcich skutočností:

- ak sa majú nahradiť doposiaľ používané materiály materiálmi obsahujúcimi menej organických rozpúšťadiel alebo žiadne rozpúšťadlá, ale ktoré sú ešte v štádiu vývoja,   prevádzkovateľovi zariadenia možno poskytnúť predĺženie lehoty na realizáciu jeho redukčného plánu,

- východiskom prípravy redukčného plánu je referenčné množstvo emisií prchavých organických zlúčenín, ak by sa nevykonali žiadne opatrenia na zníženie emisií.

  - Návod na vypracovanie redukčného plánu pri aplikácii náterov, lakov, tlačiarenských farieb

Je určený pre zariadenia a činnosti, pri ktorých možno predpokladať konštantný obsah sušiny tzn. neprchavého podielu v produkte, ktorý možno využiť na definovanie referenčného množstva pre redukčný plán.

Ak nasledujúca metóda nie je vhodná, možno prevádzkovateľovi zariadenia povoliť iný alternatívny plán, ktorý  spĺňa uvedené princípy.

Prevádzkovateľ zariadenia predloží redukčný plán znižovania emisií, ktorý obsahuje najmä zníženie priemerného obsahu organických rozpúšťadiel v celkovom vstupe alebo zvýšenie účinnosti nanášania sušiny náterových látkach, ktorými sa dosiahne zníženie celkových emisií prchavých organických zlúčenín za rok na úroveň  cieľových emisií.

  - Výpočet cieľovej emisie prchavých organických zlúčenín pre činnosti nanášania sušiny

Cieľové emisie T sa vypočítajú ako celkové množstvo sušiny v spotrebovaných náterových  látkach  vynásobené emisným faktorom podľa  vzťahu:

T = EF x s

kde

T - cieľové emisie    [kg]

s  - celkové množstvo nanesenej sušiny za rok     [kg]

EF- emisný faktor pre predmetné výroby  uvedený v časti IV    [kg/kg sušiny]

# VI.  POSTUP VYPRACOVANIA ROČNEJ BILANCIE ROZPÚŠŤADIEL

1 .  Účel vypracovania ročnej bilancie organických rozpúšťadiel

Bilancovanie organických rozpúšťadiel slúži na:

- výpočet množstva emisií prchavých organických zlúčenín,

- preukázanie plnenia emisných limitov pre fugitívne emisie,

- preukázanie plnenia emisných limitov pre celkové emisie,

- preukázanie plnenia redukčného plánu,

- preskúmanie ďalších možností zníženia emisií VOC,

- poskytovanie informácií verejnosti o spotrebe organických rozpúšťadiel, o emisiách prchavých organických zlúčenín z organických rozpúšťadiel a plnení určených požiadaviek.

  - Veličiny na vypracovanie ročnej bilancie rozpúšťadiel

Bilančné prúdy VOC  sú vyjadrené v jednotkách hmotnosti.

| Vstupy organických rozpúšťadiel (I) |
| --- |
| I1 | Množstvo organických rozpúšťadiel alebo ich množstvo v zmesiach, ktoré boli zakúpené a ktoré sa používajú ako vstup do procesu za časové obdobie, za ktoré sa vypočítava hmotnostná bilancia. |
| I2 | Množstvo organických rozpúšťadiel alebo ich množstvo v použitých zmesiach, ktoré boli recyklované a opätovne sa použijú ako vstup do procesu. Recyklované organické rozpúšťadlo sa započítava vždy, keď sa použije na danú činnosť. |
| Výstupy organických rozpúšťadiel (O) |
| O1 | Emisie v odpadových plynoch. |
| O2 | Úniky organických rozpúšťadiel do odpadových vôd, ktoré sa odvádzajú z procesu; ak sú odpadové vody čistené, je to potrebné pri výpočte O5 zohľadniť. |
| O3 | Organické rozpúšťadlá, ktoré zostávajú ako znečistenie alebo zvyšky vo výrobkoch vychádzajúcich z procesu. |
| O4 | Nezachytené emisie organických rozpúšťadiel uvoľnené do ovzdušia; všeobecne sa sem zahŕňa bežné vetranie miestností, pri ktorej vzduch z pracovného prostredia uniká do vonkajšieho ovzdušia cez okná, dvere, vetracie alebo iné otvory. |
| O5 | Straty organických rozpúšťadiel alebo organických zlúčenín spôsobené chemickými alebo fyzikálnymi reakciami (napríklad spálením alebo inou úpravou odpadových plynov alebo odpadových vôd, alebo ktoré sa zachytili, napr. adsorpciou, ak neboli započítané do položiek O6, O7 alebo O8). |
| O6 | Organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zhromaždenom odpade. |
| O7 | Organické rozpúšťadlá alebo organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zmesiach, ktoré sa predali alebo ktoré sú určené na predaj ako komerčné výrobky.. |
| O8 | Organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zmesiach, ktoré sa regenerovali na opätovné použitie, ale sa nepovažujú za vstup do procesu, ak už neboli započítané v rámci položky O7. |
| O9 | Úniky organických rozpúšťadiel iným spôsobom. |

3.  Základné bilančné vzťahy

a)Spotreba organických rozpúšťadiel C  sa vypočíta podľa vzťahu

C = I1 - O8      [g, kg alebo t]

b) Vstup I  sa vypočíta podľa vzťahu:

I = I1 + I2          [g, kg alebo t]

c) Fugitívne emisie F sa zisťujú

1. nepriamou bilanciou:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8      [g, kg alebo t]

alebo

2. priamou bilanciou:

F = O2 + O3  + O4 + O9     [g, kg alebo t]

d) Celkové množstvo emisií E sa vypočíta podľa vzťahu:

E = F + O1     [g, kg alebo t]

  - Preukázanie plnenia požiadaviek na  zníženie emisií na základe bilancie rozpúšťadiel

- Emisný podiel fugitívnych emisií EHF [%] sa vypočíta ako percentuálny podiel množstva fugitívnych emisií a vstupného množstva organických rozpúšťadiel I podľa  vzťahu:

EHF =  (F / I) x 100    [%]

- Emisný podiel celkových emisií sa vypočíta ako percentuálny podiel množstva celkových emisií a vstupného množstva organických rozpúšťadiel alebo ako podiel množstva celkových emisií a množstva alebo veľkosti produkcie [g/kg, g/m2, kg/m3, g/pár alebo kg/t)] podľa toho, ako je ustanovený.

- Redukčný plán je splnený, keď skutočné množstvo celkových emisií zistené ročnou bilanciou rozpúšťadiel je menšie alebo sa rovná hodnote cieľových emisií.

Príloha č. 7

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# ŠPECIFICKÉ  POŽIADAVKY  PRE TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA

- ČLENENIE  TECHNOLOGICKÝCH  ZARIADENÍ

Podľa  dátumu  vydaného povolenia sa technologické zariadenie začleňuje takto:

| Jestvujúce zariadenie | Technologické zariadenie, ktoré bolo povolenie a uvedené do prevádzky do 31. augusta 2009, pre ktoré bolo vydané povolenie do 31.augusta 2009 a uvedené do prevádzky najneskôr 31. decembra 2010, alebo spĺňajúce podmienky písm. a) alebo b), ak sa pri jeho zmene vydá nové povolenie od 1. septembra 2009, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého zariadenia. |
| --- | --- |
| Nové zariadenie | Technologické zariadenie, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie. |

## PRIEMYSELNÉ  VÝROBY

## PALIVOVO - ENERGETICKÝ  PRIEMYSEL

1.  ZARIADENIA NA SUŠENIE ALEBO INÉ TEPELNÉ ÚPRAVY, PRI KTORÝCH DOCHÁDZA K PRIAMEMU STYKU SPALÍN ALEBO PLAMEŇA  S OHRIEVANÝM  MÉDIOM - PRIAMY PROCESNÝ OHREV

1.1   Platnosť podmienok prevádzkovania a emisných limitov

Podmienky prevádzkovania podľa bodu 1.2 a emisné limity podľa bodu 1.3  platia pre zariadenia všetkých kategórií stacionárnych zdrojov, ak nie je  ďalej ustanovené inak.

1.2   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.2.1 V zariadeniach na sušenie alebo na iné tepelné úpravy možno spaľovať len plynné   palivá, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti  alebo tuhé palivá s mernou  sírnatosťou ≤ 0,5 g/MJ.

1.2.2 Nové zariadenia:

Pri procese sušenia sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez predohriatia. Táto požiadavka platí pre zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011.

1.3   Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
|  | Pre ZL, ktorých emisie závisia len od paliva a spôsobu spaľovania, platia emisné limity pre spaľovacie zariadenie podľa druhu paliva a MTP ustanovené v prílohe č. 4, ak pre predmetnú technológiu nie je ustanovené inak. |
| Zariadenie na sušenie alebo iné tepelné úpravy | Emisný limit (mg/m3( |
|  | CO |
| Zariadenie s horákom inštalovaným priamo v sušiacom zariadení pri dávkovaní vlhkého materiálu priamo do oblasti horáka | 5001) |

1) Emisný limit  pre CO pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platí od 1. januára  2016.

2. ZARIADENIE  NA  MLETIE  ALEBO  SUŠENIE  UHLIA

2.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia Odpadové plyny z mletia a sušenia uhlia je potrebné odvádzať do spaľovacej komory kotla; ak to  nie je  možné, je potrebné emisie TZL obmedzovať iným spôsobom, pričom platí  emisný  limit uvedený  v bode 2.2.

2.2 Emisný limit

Emisný limit pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL |
| Mlyn alebo sušiareň uhlia | 751) |

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platí  uvedený emisný limit od 1. januára 2016.

3. TRIEDENIE A ÚPRAVA UHLIA, BRIKETÁRNE

Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - triedenie uhlia: suchý plyn - tepelná úprava: vlhký plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | TOC |
| Triedenie a iná studená úprava uhlia | 30, 1001) |  |
| Tepelná úprava uhlia (briketárne, nízkoteplotná karbonizácia, sušenie) | 30, 1001) | 50 |

1) Platí pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

4.      VÝROBA  KOKSU

4.1    Technické požiadavky a podmienky  prevádzkovania

4.1.1 Vykurovanie koksárenských batérií

Hmotnostná koncentrácia H2S vo vykurovacom plyne nesmie prekročiť hodnotu 500 mg/m3.

4.1.2 Príprava koksárenskej vsádzky

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou.

4.1.3 Plnenie koksovacích komôr

a) Plniace plyny je potrebné zaviesť do technologického plynu alebo do inej koksovacej  komory, ak je taký odvod s ohľadom na ďalšie spracovanie surového dechtu možný. V opačnom prípade sa musia spaľovať.

b)  Všetky otvory koksárenských batérií musia byť utesnené tak, aby v uzavretom  stave pri vizuálnej kontrole podiel dymiacich otvorov oproti celkovému počtu otvorov na koksovacej batérii nebol > 10 %.

4.1.4   Vytláčanie koksu

Vytláčať možno len úplne skoksovanú vsádzku. Pri vytláčaní koksu sa musia odpadové  plyny odviesť do odprašovacieho zariadenia.

4.1.5   Chladenie koksu

Pri chladení koksu je potrebné zaviesť procesy s nízkymi emisiami TZL, ako napríklad suché chladenie koksu. Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. marca 1998 a uvedené do prevádzky do 31. marca 2001 sa táto požiadavka uplatňuje od 1. januára  2016.

4.1.6   Triediarne koksu

Zariadenia  na  drvenie  a  triedenie  koksu  sa  musia odsávať a odprašovať.

4.1.7   Chemické prevádzky koksární

a) Zariadenia chemických prevádzok musia byť zabezpečené proti únikom prchavých látok  do ovzdušia.

b) Odpadové vody z priameho chladenia plynu nesmú byť v priamom styku s ovzduším.

c) Koksárenský plyn na výstupe z chemických prevádzok môže obsahovať ≤ 500 mg/m3 H2S.

d) Koksárenský plyn sa nesmie priamo vypúšťať do ovzdušia.

4.2   Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - TZL: suchý plyn, - NOx: suchý plyn, O2ref: 5 % objemu, |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | NOX |
| Príprava koksárenskej vsádzky | 101), 50 |  |
| Plnenie koksovacích komôr - odplyny zo spaľovania plniacich plynov | 101), 50 |  |
| Triediarne koksu | 101), 50 |  |
|  | Tmavosť dymu (stupeň Ringelmana( |  |
| Ohrev koksárenských batérií - dym z koksárenskej batérie | 2 | 500 |
|  | Limitný emisný faktor TZL |
| Vytláčanie koksu - celkové emisie | 0,035 kg/t koksu2) |
| Chladenie koksu | - suché chladenie | 0,02 kg/t koksu2) |
|  | - mokré chladenie | 0,1 kg/t koksu3) 0,05 kg/t koksu1) 3) |

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011.

2) Platí v mesačnom priemere.

3) Platí v ročnom priemere.

5. SPLYNOVANIE  A SKVAPALŇOVANIE  UHLIA, VÝROBA GENERÁTOROVÉHO PLYNU, SVIETIPLYNU,  SYNTÉZNYCH PLYNOV

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | CO | H2S | NH3 |
| Splynovanie a skvapalňovanie uhlia, výroba generátorového plynu, svietiplynu, syntéznych plynov | 50 | 1 700 | 500 | 800 | 10 | 50 |

1)Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platia uvedené emisné limity od 1. januára 2016.

## B.  VÝROBA  A  SPRACOVANIE  KOVOV

### 1.     ÚPRAVA  ŽELEZNEJ  RUDY

Príprava vsádzky pre aglomeráciu, aglomerácia, chladenie, drvenie, triedenie a manipulácia s aglomerátom.

  - Technické požiadavky a  podmienky prevádzkovania

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou.

  - Emisné limity

- Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, - aglomerácia, praženie a peletizácia: O2ref: 19 % objemu |
| --- | --- |
|  | Magnetizačné praženie rúd a ich peletizácia v rotačných peciach: Ak nemožno hodnotu emisného limitu vyjadreného ako hmotnostná koncentrácia dosiahnuť bez odsírenia, platí stupeň odsírenia. |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SOX | NOX | CO | Hg1) |
| Príprava vsádzky pre aglomeráciu | 50 |  |  |  |  |
| Aglomerácia | 100 | 400 1 0002 ) | 400 | 6 000 8 0003) | 1 |
| Magnetizačné praženie rúd a ich peletizácia v rotačných peciach | 100 | 2 500 |  |  |  |
| Manipulácia s pražencom: drvenie, mletie, triedenie | 50 |  |  |  |  |
| Chladenie | 100 |  |  |  |  |
|  | Stupeň odsírenia |
| Aglomerácia a peletizácia | 40 % |

1)  Platí pre aj Hg v plynnom skupenstve.

2) Platí pri spracovaní sulfidických rúd.

3 ) Platí pri spracovaní karbonátových rúd.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn - aglomerácia, praženie a peletizácia: O2 ref: 19 % objemu - pre PCDD + PCDF pri aglomerácii: O2 ref: 16 % objemu |
| --- | --- |
|  | Peletizácia: Ak nemožno hodnotu emisného limitu vyjadreného ako hmotnostná koncentrácia SOX, platí stupeň odsírenia. |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SOX | NOX | CO | Hg | PCDD + PCDF (ng TEQ/m3( |
| Príprava vsádzky pre aglomeráciu | 50 |  |  |  |  |  |
| Aglomerácia | 501), 1002) | 400 1 0003) | 400 | 6 000 8 0004) | 1 | 0,55) |
| Peletizácia vrátane magnetizačného praženia | 15, 251), 1002) | 2 500 |  |  |  |  |
| Manipulácia s pražencom: drvenie, mletie, triedenie a sušenie | 20, 501), 252), |  |  |  |  |  |
|  | Limitný emisný faktor TZL |
| Peletizácia vrátane triedenia, drvenia, sušenia | 40 g/t vyrobených peliet |
|  | Stupeň odsírenia |
| Peletizácia | 40 % |

1)  Platí pre zariadenia s kapacitou:

> 150 t/d aglomerátu  pre  železnú rudu alebo koncentrát,

> 30 t/d aglomerátu pre praženie rudy s obsahom Cu, Pb alebo Zn alebo pre akékoľvek spracovanie rudy s obsahom Au a Hg; pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platí od 1. januára 2020.

2)  Platí pre zariadenia iné ako uvedené v odkaze1).

3)  Platí pri spracúvaní sulfidických rúd.

4)  Platí pri spracúvaní karbonátových rúd.

5)  Pre zariadenia s vydaným s povolením vydaným do 1. januára 2013 platí emisný limit od 1. januára 2020.

### VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA, VYSOKÉ PECE

Tento bod zahŕňa požiadavky na výrobu železa z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho liatia.

2.1    Technické požiadavky a podmienky  prevádzkovania

2.1.1 Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku je potrebné podľa technických  možností a s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním alebo hermetizáciou zariadenia.

2.1.2 Nové zariadenia: vysokopecné plyny musia byť energeticky využívané. Ak využívanie vysokopecných plynov nie je možné z dôvodu bezpečnosti, ako aj v núdzových prípadoch, musia byť  odvádzané na poľný horák.

2.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce  zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn - ohrievače vetra: O2ref: 7 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | CO |
| Doprava a manipulácia s vysokopecnou vsádzkou | 50 |  |
| Odlievanie | 100 |  |
| Ohrievače vetra (kaupre) | 100 | 6 000 |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn - ohrievače vetra: O2ref: 7 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1)(mg/m3( |
|  | TZL | SOX | NOX | CO |
| Doprava a manipulácia s vysokopecnou vsádzkou | 50 |  |  |  |
| Ohrievače vetra (kaupre) | ≤ 2,5 t/h | 50, 1002) | 2 500 | 400 | 4 000 6 0003) |
|  | > 2,5 t/h | 10, 1002) |  |  |  |
| Odlievanie | 50, 1002) |  | 400 |  |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2)  Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2013.

3)Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. augusta 2009.

### VÝROBA  OCELE

  - Technické požiadavky a podmienky  prevádzkovania

- Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia.

- Konvertorový plyn a ostatné odpadové plyny s obsahom CO je potrebné podľa možnosti zachytávať na ďalšie využitie alebo zneškodniť spaľovaním. Ak sa odpadové plyny privádzajú na dodatočné spaľovanie treba určiť podmienky spaľovania, najmä účinnosť spaľovania, hmotnostnú koncentráciu CO, teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

- Pri delení ťažkého kovového odpadu na vsádzku rezaním kyslíkom je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov zabezpečiť odsávanie a odprášenie odpadových plynov.

- Nové zariadenia: odpadové plyny s obsahom prachu je potrebné zachytávať v mieste vzniku, napríklad pri plnení a vyprázdňovaní konvertoru, doplňovaní surového železa, odtruskovaní, pri úprave surovej ocele a odvádzať na odprášenie. Pri doplňovaní surového železa možno obmedziť vznik odpadových plynov inertizáciou prostredia, napríklad atmosférou CO2.

- Nové zariadenia: Konvertorový plyn musí byť energeticky využívaný. Ak nemožno konvertorový plyn využiť z bezpečnostno-technických dôvodov a núdzových prípadoch, je potrebné ho spaľovať na poľnom  horáku.

- Nové zariadenia: Odpadové plyny z elektrických oblúkových pecí je potrebné zachytávať primárne priamo z otvoru veka pece a sekundárne z priestoru haly pri vsádzke, tavení a odpichu  a odvádzať na  čistenie. Odfiltrovaný prach je potrebné v najväčšej  miere  využiť.

  - Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce  zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | Ak sa odvádzajú vyčistené odpadové plyny na koncové spaľovanie, platia emisné limity pre TZL pred spaľovaním. |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | NOX |
| Doprava a manipulácia so vsádzkou alebo produktom a delenie kovového odpadu rezaním kyslíkom | 50 |  |
| Kyslíkové konvertory2) | 503) |  |
| Elektrické oblúkové pece a indukčné pece | < 20 t vsádzky | 75 | 400 |
|  | ( 20 t vsádzky | 50 | 400 |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2) Pre energetické využitie konvertorového plynu platia emisné limity ustanovené v prvej časti bode 4 tretej časti  a 3 štvrtej časti prílohy č. 4  podľa  MTP zariadenia.

3) Platí pre konvertorový plyn  odvádzaný  na poľný horák.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | Ak sa odvádzajú vyčistené odpadové plyny na koncové spaľovanie, platia emisné limity pre TZL pred spaľovaním. |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | SOX | NOX | CO | PCDD + PCDF (ng TEQ/m3( |
| Doprava a manipulácia so vsádzkou alebo produktom a delenie kovového odpadu rezaním kyslíkom | 50 |  |  |  |  |
| Kyslíkové konvertory2) | 30, 503) |  |  |  |  |
| Nistejové pece s intenzifikáciou kyslíkom | 50 | 400 | 400 |  |  |
| Elektrické oblúkové pece | ≤ 2,5 t/h | 15, 205) |  | 400 | 1 000 |  |
|  | > 2,5 t/h | 5, 154), 205) |  |  |  | 0,56) |
| Elektrické indukčné pece s výkonom | 5, 154), 505) |  | 400 | 1 000 |  |
| Panvové pece | 50 |  | 400 | 1 000 |  |
|  | Limitný emisný faktor CO7) |
| Kyslíkové konvertory | 8 kg/t tekutej ocele |
| Nistejové pece | 16 kg/t tekutej ocele |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2) Pre energetické využitie konvertorového plynu platia emisné limity ustanovené v bode 4 tretej časti a bode 3 štvrtej časti prílohy č. 4 podľa MTP zariadenia.

3)  Platí do 31. decembra 2019 pre konvertorový plyn odvádzaný  na poľný horák.

4)  Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra  2013.

5)  Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra  2013.

6) Platí pre sekundárnu výrobu ocele pre elektrické oblúkové pece s kapacitou> 2,5 t/h tavenej ocele; pre zariadenia s povolením vydaným do 1. januára 2013 platí emisný limit od 1. januára 2020.

7)  Platí v ročnom priemere.

### 4.     ZLIEVARENSKÉ  TECHNOLÓGIE

4.1   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

  - Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností a s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia.

  - Organické plyny a pary vznikajúce pri výrobe jadier a foriem je potrebné odsávať a zachytávať. Pri používaní fenolformaldehydovej živice pri výrobe jadier treba určiť emisný limit pre fenol a formaldehyd.

4.2    Emisný limit

Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

### 5.     VÝROBA  LIATINY

  - Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

5.1.1 Emisie znečisťujúcich látok zo všetkých zariadení a miest vzniku je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia, využívaním alebo spaľovaním CO.

    - Ak sa odpadové plyny privádzajú na dodatočné spaľovanie, treba určiť podmienky spaľovania, najmä účinnosť spaľovania, hmotnostnú koncentráciu CO, teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

5.2 Emisné limity

A.  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | CO |
| Kuplové pece s kapacitou: | < 10 t/h | 100 | 1 0002) |
|  | ( 10 t/h | 75 | 1 0002) |
| Odsávanie z dopravy a manipulácie | 50 |  |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2) Platí pre horúcoveterné kuplové pece s rekuperátorom.

B.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | NOX | CO | HF |
| Doprava a manipulácia so vsádzkou alebo produktom 2) | 20, 503) |  |  |  |
| Elektrické oblúkové pece | 20 | 400 | 1 000 |  |
| Elektrické indukčné pece | 20, 503) |  |  |  |
| Kuplové pece | 20 | 1 0004) | 1 000 |  |
| Rotačné bubnové pece | plynné palivá | 20 | 400 | 200 |  |
|  | kvapalné palivá | 20, 303) | 400 | 300 |  |
| Elektrické pretavovanie trosky | 20 |  |  | 1 |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2) Platí vrátane ostatných technologických uzlov, ako sú úpravárenské zariadenia, výroba  foriem a jadier, odlievanie, vytĺkanie foriem, čistenie odliatkov, dokončievacie činnosti.

3)  Platí:

a) pre zariadenia  s kapacitou výroby ≤ 20 t/d,

b) do 31. decembra 2019 pre zariadenia s kapacitou > 20 t/d s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

4)Platí pre horúcoveterné kuplové pece s rekuperátorom.

### HUTNÍCKA  DRUHOVÝROBA

6.1  Emisné  limity

A.  Emisné  limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 5 % objemu |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX |
| Valcovne | 501) | 8001) 2) | 400, 8003) |
| Drôtovne, kováčovne | 50 | 8002) | 400, 8003) |

1) Pre ohrievacie pece spaľujúce zemný plyn sa emisný limit pre TZL a SO2  neuplatňuje.

2) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

3) Platí pre zariadenia s predhrievaním  vzduchu.

B.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 5 % objemu |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | CO |
| Valcovne | 20, 501)2) | 5003) | 400 | 800 |
| Drôtovne, kováčovne | 50 | 5003) | 400 |  |

1) Platí

a) pre zariadenia, v ktorých nemôžu byť použité rukávové filtre pre vlhkosť odpadových plynov.

b)do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 iné ako sú uvedené v písmene a); ak ide o zariadenia spaľujúce zemný plyn emisný limit pre TZL sa do uvedeného dátumu neuplatňuje.

3) Pre ohrievacie pece spaľujúce zemný plyn sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

### 7.    VÝROBA  A  SPRACOVANIE  NEŽELEZNÝCH  KOVOV  A  FEROZLIATIN

Ustanovenia tohto bodu sa netýkajú výroby a spracúvania ortuti a hliníka.

7.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia.

  - Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | SOX |
| Spaliny z pecných agregátov | 50 |  |
| Odpadové plyny z odsávania z dopravy a manipulácie | 50 |  |
| Spracovanie odpadových plynov na H2SO4 pri výrobe Cu | 100 | 1 5002) |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2) Pri zabezpečení opatrení na obmedzenie emisií SO3.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL2) | SOX | NOX |
| Doprava a manipulácia so surovinou alebo produktom | 20, 503) |  |  |
| Pecné agregáty vrátane pecí typu Imperial Smelting | Výroba olova | 10, 203) |  | 400 |
|  | Výroba medi a zinku | 20,503) | 1 5004) | 400 |
|  | Ostatné výroby | 20, 503) |  | 400 |
| Pretavovanie a odlievanie neželezných kovov a zliatin | 10 |  | 400 |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

2)  Platí ako denná priemerná hodnota.

3)Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu: pre primárne zariadenia ≤ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≤ 15 t/d.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

5) Platí pre spracovanie odplynov na H2SO4 pri výrobe Cu, pri zabezpečení opatrení na obmedzenie emisií SO3.

### 8.   VÝROBA FEROZLIATIN  ELEKTROTERMICKÝMI  A METALOTERMICKÝMI   POSTUPMI

8.1   Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL |
| Výroba ferozliatin elektrotermickými a metalotermickými postupmi | 51) |

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra  2010 platí  uvedený emisný limit od 1. januára 2016.

### 9.   VÝROBA ORTUTI

9.1   Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL1) | As | Hg | Sb + Cu |
| Výroba ortuti na báze tetraedritových koncentrátov | 20, 502) | 4 | 7 | 19 |

### 1)Platí a denná priemerná hodnota.

### 2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

### 10.   VÝROBA  HLINÍKA

10.1       Podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

10.1.1    Zariadenie  na  výrobu  hliníka z druhotných  surovín

10.1.1.1 Na úpravu taveniny sa nesmie používať  hexachlóretán.

10.1.1.2V zariadeniach možno spaľovať len zemný plyn naftový, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti alebo tuhé palivá s mernou sírnatosťou ≤ 0,5 g/MJ.

10.1.2 Zariadenia na výrobu hliníka z rúd elektrolytickými s predleptanými diskontinuálnymi anódami s vydaným povolením od 1. januára 2011

Elektrolytické  pece musia byť uzavreté. Otváranie  pecí  a počet anódových  efektov  je potrebné obmedziť, pričom prevádzka elektrolytických pecí musí byť čo najviac  automatizovaná.

10.2    Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit1) (mg/m3( |
|  | TZL | SOX | NOX | HF |
| Elektrolýza | odpadový plyn odsávaný z elektrolyzérov | 202), 303) |  |  | 2 |
|  | odsávanie z výrobných priestorov |  |  |  | 1 |
| Výroba Al2O3 | všetky činnosti | 202), 503) |  |  |  |
| Výroba uhlíkatých elektród | rotačné pece s využitím tepla spalín | 50 | 400 | 1 300 |  |
|  | rotačné pece bez využitia tepla spalín | 50 | 400 | 1 800 |  |
| Pretavovanie a odlievanie hliníka - nové zariadenia | 10 |  | 5004) |  |
| Technológia | Limitný emisný faktor |
|  | TZL2) | HF2) |
| Elektrolýza vrátane odsávania výrobných priestorov | 5 kg/t hliníka | 0,5 kg/t hliníka |

1) Na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín sa vzťahuje emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.17)

### 2) Platí a denná priemerná hodnota.

### 3)Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

4) Platí pre rotačné bubnové pece s kyslíkovo palivovými horákmi.

### 11.     ŽIAROVÉ NANÁŠANIE  OCHRANNÝCH  POVLAKOV KOVOV

11.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

Pri žiarovom  pozinkovaní je potrebné odpadové plyny od pozinkovacích vaní odvádzať na čistenie.

11.2   Emisné limity

A.  Emisné  limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, - TZL, SOX, NOX: O2ref: 5 % objemu - Zn: O2ref: 19 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | SOX | NOX | Zn |
| Žiarové pozinkovanie | 8001) | 400, 8002) | 20 |

1) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

2) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.

B. Emisné limity pre  nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, - SOX, NOX: O2ref: 5 % objemu - Zn: O2 ref: 19 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | SOX | NOX | Zn |
| Žiarové pozinkovanie | 8001) | 400, 8002) | 10 |

1) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

2) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.

### 12.   ZARIADENIE  PRE  POVRCHOVÚ  ÚPRAVU  KOVOV

Tento bod sa uplatňuje na zariadenia s použitím chemických a elektrolytických  postupov, ako je morenie, leptanie, leštenie, pasivácia, brunírovanie, galvanizovanie a iné technológie, okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania.

12.1 Emisné  limity

Emisné  limity  pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Povrchové úpravy | Emisný limit (mg/m3( |
|  | HCl |
| Povrchové úpravy s použitím HCl | 10 |

### 13.  ČISTENIE  NÁRADIA,  NÁSTROJOV  ALEBO  INÝCH  KOVOVÝCH  PREDMETOV  TERMICKÝMI  POSTUPMI

13.1  Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2ref: 11 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TOC |
| Termické procesy okrem koncového spaľovania | 20 |

## C.   VÝROBA  NEKOVOVÝCH  MINERÁLNYCH  PRODUKTOV

### 1.    VÝROBA CEMENTU

1.1   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

  - Všetok sypký slinovací materiál musí byť skladovaný v silách alebo v uzavretých priestoroch.

  - Odpadové plyny zo síl  je potrebné odsávať  a odvádzať  na  odprášenie.

1.2   Emisné limity

A.  Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, Pece: O2ref: 11 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX |
| Všetky činnosti | 50 |  |  |
| Výpal slinku |
| Rotačné pece s disperzným predohrievačom | 50 | 400 | 1 300 |
| Ostatné pece | 50 | 400 | 1 500 |
|  | Limitný emisný faktor TZL1) |
| Všetky činnosti | 1,5 kg/t vypáleného slinku |

1) Platí v  mesačnom priemere.

B.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, Pece: O2ref: 10 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOx |
| Všetky činnosti vrátane mletia a chladenia | 20, 501) |  |  |
| Výpal slinku | 20, 501) | 400 | 500, 8002), 1 2003) |
|  | Limitný emisný faktor TZL4) |
| Všetky činnosti | 1,5 kg/t vypáleného slinku |

1) Platí do 31. decembra 2019 pre pece s vydaným povolením do 31. decembra 2013.

2)Platí  od 1. januára 2020  predlhé rotačné pece a pece LEPOL povolené  do 31. decembra 2013.

3) Platí do 31. decembra  2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2005.

4) Platí v  mesačnom priemere.

### 2.     VÝROBA VÁPNA

2.1  Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Suchý spôsob výroby: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, Vypaľovacie pece:O2ref: 11 % objemu, |
| --- | --- |
|  | Mokrý spôsob výroby: - vypaľovacie pece: štandardné stavové podmienky, suchý plyn O2 ref: 11 % objemu, - hydrátor vápna: štandardné stavové podmienky, vlhký plyn - ostatné časti zdroja: štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | NOX | CO (% objemu( |
| Všetky činnosti vrátane mletia, chladenia | 201), 502) |  |  |
| Vypaľovacie pece | 201), 502) | 1 500 | 43) |
| Výroba zrážaného CaCO3 4) |  | 1 500 |  |
|  | Limitný emisný faktor TZL5) |
| Všetky činnosti vrátane hydrátora vápna | 1,5 kg/t vypáleného vápna |

1) Z dôvodu vysokého merného odporu na odlučovacom zariadení možno pre TZL povoliť emisný limit ≤ 30 mg/m3.

2) Platí:

a) pre výrobu vápna v celulózkach

b) do 31. decembra 2019 pre zariadenia iné ako výroba vápna v celulózkach s vydaným povolením do 31.decembra 2013.

3) Platí pri výrobe vápna v šachtových peciach na tuhé fosílne palivo.

4) Platí pre proces, v ktorom sa využíva odpadový plyn z pece na vápno.

5) Platí v mesačnom priemere.

### 3.   VÝROBA OXIDU HOREČNATÉHO Z MAGNEZITU A BÁZICKÝCH ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV

3.1   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

3.1.1Pri vypaľovaní slinku z tuhých prachových a briketovaných odpadov z čistenia odpadových plynov a pri vypaľovaní žiaruvzdorných tvárnic možno použiť kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti.

3.1.2 Pri používaní plastifikátorov s obsahom síry > 0,18 % hmotnosti je potrebné využiť všetky dostupné riešenia na použitie plastifikátorov s obsahom síry < 0,18 % zodpovedajúce možnostiam najlepšej dostupnej techniky.

3.1.3Nové zariadenia: odpadové plyny z procesu sušenia tvárnic pred vypaľovaním je potrebné spaľovať.

  - Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, Vypaľovacie pece: - jestvujúce zariadenia: O2ref: 11 % objemu - nové zariadenia: O2ref: 10 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX |
| Všetky činnosti a všetky suroviny | 30, 501) |  |  |
| Výroba slinku |
| Výpal slinku z primárnych magnezitových surovín | 30, 501) | 400 | 1 500 |
| Výpal slinku z tuhých prachových a briketovaných odpadov z čistenia odpadových plynov | 30, 501) | - | 1 500 |
| Výroba žiaruvzdorných tvárnic |
| Sušenie tvárnic pred vypaľovaním | 30, 501) |  |  |
| Vypaľovanie žiaruvzdorných tvárnic | 30, 501) | 500, 1 5002 ) | 1 500 |
|  | Limitný emisný faktor TZL3) |
| Všetky činnosti a všetky suroviny | 1,5 kg/t vypáleného magnezitu |

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2012.

2) Platí pri použití plastifikátorov s obsahom síry > 0,18 % hmotnosti.

3) Platí v mesačnom priemere.

### 4.   OBAĽOVNE  BITÚMENOVÝCH  ZMESÍ  A MIEŠIARNE  BITÚMENOV

4.1    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- Pri výrobe bitúmenových zmesí sa nesmie používať kvapalné palivo s obsahom síry > 1 % alebo tuhé palivo  s  mernou sírnatosťou  > 0,5 g/MJ.

- Nové zariadenia: Odpadové plyny s obsahom organických látok z bitúmenových zmesí napríklad od miešačky a z dopravníkov je potrebné odvádzať na čistenie alebo na spaľovanie do sušiaceho bubna.

- Nové zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011

Pri procese sušenia kameniva, sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez predohriatia.

4.2 Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | CO | TOC |
| Technológia, priamy procesný ohrev | 30, 501) | 5002) | 502) |

1)  Pre zariadenia, ktoré boli uvedené  do prevádzky  do 31. marca  2001.

2)  Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2003 sa emisný limit pre CO a TOC  neuplatňuje do 31. decembra 2015.

### 5.  VÝROBA  SKLA,  SKLÁRSKYCH VÝROBKOV VRÁTANE SKLENÝCH VLÁKEN

Požiadavky platia pre výrobu skla, sklárskych výrobkov a sklených vláken vrátane pretavovania  z polotovarov a črepov.

5.1  Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, - kontinuálne taviace agregáty: O2 ref: 8 % objemu, - diskontinuálne taviace agregáty: O2 ref: 13 % objemu Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platné do 31.decembra 2019: - kontinuálne taviace agregáty: O2 ref: 13 % objemu, - diskontinuálne taviace agregáty: O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
|  | Pri vykurovaní zmesou paliva a kyslíka treba určiť podmienky platnosti emisných limitov osobitne. |
|  | V prípade elektrického vykurovania taviacich pecí treba určiť emisné limity pre SO2 a NOx osobitne. |
|  | Emisné limity pre ťažké kovy sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
| Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX1) | Σ ťažkých kovov | HF | HCL |
|  |  |  |  | As, Cr,Cd, Co, Ni, Se | Sb,Sn,Mn, Cu, Pb, V |  |  |
| Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vláken vrátane pretavovania | 202) 303) 504) | 5005) 1 7506) | 1 6007) 2 5008) 1 1009) | 1 | 5 | 7 | 30 |
|  | Hmotnostný tok (kg/h( |
|  |  |  |  | 0,005 | 0,025 |  |  |

1) Pri nitrátovom čerení hmotnostná koncentrácia NOx nesmie prekročiť dvojnásobok uvedených hodnôt.

2) Platí pre kontinuálne taviace agregáty s produkciou ≥ 20 t/deň.

3) Platí pre taviace agregáty s produkciou < 20 t/deň.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným  povolením do 31. decembra 2013.

5) Platí pre zemný plyn.

6) Platí pre generátorový plyn.

7) Platí pre rekuperatívne kontinuálne taviace agregáty.

8) Platí pre regeneratívne kontinuálne taviace agregáty.

9) Platí pre diskontinuálne taviace agregáty.

### 6. ZARIADENIA NA TAVENIE MINERÁLNYCH LÁTOK VRÁTANE SPRACOVANIA TAVENINY

6.1   Tavenie minerálnych látok - emisné limity

| Podmienky platnosti emisných limitov | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn Kuplové pece: - jestvujúce zariadenia ustanovené v bode A: O2 ref: 13 % objemu - ostatné časti zdroja: O2 ref: 8 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | CO | HF | H2S |
| Manipulácia so vsádzkou doprava | 30, 501) |  |  |  |  |  |
| Kuplové pece, ak sa používa surovina |
| Len prírodný kameň alebo zmes kameňov | 30, 751), 1002) | 600 | 500 3503) | 1 000 | 5 | 5 |
| MVTK < 45 % hmot. | 30, 751), 1002) | 1 100 | 500 3503) | 1 000 | 5 | 5 |
| MVTK ≥ 45 % hmot. a pri kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu | 30, 751), 1002) | 1 500 | 500 3503) | 1 000 | 5 | 5 |

MVTK - obsah minerálne viazaného tvarovacieho kameniva v zmesi

1)  Platí pre zariadenia  s vydaným povolením  do 31. decembra 2012.

2) Platí pre pece s vydaným povolením  do 31. decembra 2012 s taviacim výkonom < 10 t/h.

3)  Platí pre termické dopaľovanie odpadových plynov.

6.2 Usadzovanie, vytvrdzovanie a sušenie minerálnych a sklených vláken s organickými spájadlami  - emisné limity

- Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti emisných limitov | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | Emisné limity pre SO2 a NOx sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | ( Fenol a formaldehyd | NH3 |
| Zberná komora | 75 | 500 | 350 | 30 | 801) |
| Vytvrdzovacia komora | 75 | 500 | 350 | 30 | 802) |
| Píla a ostatné zariadenia | 20 | - | - | 30 | - |
|  | Hmotnostný tok(kg/h( |
| Zberná komora, vytvrdzovacia komora |  | 5 |  |  |  |

1)Platí pre nanášanie vrstiev na tkaninu.

2) Platí pre impregnáciu a sušenie.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti emisných limitov | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | Emisný limit pre SO2 sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | ( Fenol a formaldehyd | NH3 |
| Zberná komora | 30, 501) | 100 | 250 | 30 | 802) |
| Vytvrdzovacia komora | 30, 501) | 100 | 250 | 30 | 653) |
| Píla a ostatné zariadenia | 20 | - | - | 204), 305) | - |
|  | Hmotnostný tok(kg/h( |
| Zberná komora, vytvrdzovacia komora |  | 5 |  |  |  |

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

2) Platí pre nanášanie vrstiev na tkaninu.

3) Platí pre impregnáciu a sušenie.

4) Platí pre zariadenia s  vydaným povolením od 1. januára 2011.

5) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platí uvedený emisný limit do 31. decembra 2015.

### 7.   ZARIADENIA NA  VYPAĽOVANIE   KERAMICKÝCH  VÝROBKOV PRI POUŽITÍ HLINY AKO SUROVINY

Napríklad výroba tehál, krytinových tašiek, obkladačiek, kameniny

7.1   Emisné  limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 18 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisný limit pre SO2 sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
| Činnosť | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 |
| Vypaľovacia pec podľa druhu suroviny s obsahom síry | < 0,12 % | 50 | 500 |
|  | ≥ 0,12 % | 50 | 1 500 |
|  | Hmotnostný tok (kg/h( |
| Vypaľovacia pec |  | 10 |

B.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
|  | Emisné limity pre SO2 a HF pri diskontinuálnej prevádzke sa uplatňujú buď ako ustanovené hodnoty hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
|  | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | HF |
| Vypaľovacia pec podľa druhu suroviny s obsahom síry | < 0,12 % | 30, 401) | 500 | 500 | 52), 103) |
|  | ≥ 0,12 % | 30, 401) | 1 500 | 500 | 52), 103) |
|  | Hmotnostný tok |
| Vypaľovacia pec |  | 10 kg/h |  | 30 g/h3) |

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

2) Platí pre kontinuálnu prevádzku.

3) Platí pre diskontinuálnu prevádzku.

### 8.    ZARIADENIE   NA  EXPANDOVANIE  PERLITU,  BRIDLICE  A  HLINY

8.1   Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2 ref: 14 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOx |
| Zariadenie na expandovanie perlitu, hliny alebo bridlice | 30, 401) | 750 | 500 |

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

### 9.   OSTATNÉ  TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA PRIEMYSLU VÝROBY NEKOVOVÝCH  MINERÁLNYCH  PRODUKTOV

9.1   Technické požiadavky a podmienky  prevádzkovania

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa  musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou.

9.2   Emisný limit

A. Emisný limit pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL |
| Ostatné stacionárne zdroje priemyslu výroby nekovových minerálnych produktov | 50 |

B. Emisný limit pre  nové  zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL |
| Kameňolomy | 30, 501) |
| Ťažba a spracovanie silikátových a iných surovín | 20 |
| Priemyselná výroba betónu a malty alebo iných stavebných materiálov | 20 |
| Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov a ostatné zariadenia stacionárnych zdrojov podľa bodov 1- 8 | 20 |

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

## D.    CHEMICKÝ PRIEMYSEL

1.       VÝROBA CHLÓRU

1.1     Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- Všetky druhy koncových, technologických a iných odpadových plynov obsahujúcich chlór sa musia zaviesť do zariadenia na odstránenie  chlóru.

- Z pracovného priestoru elektrolýzy je potrebné zabezpečiť centrálne odsávanie a odvádzanie odpadových plynov alebo vykonať iné účinné opatrenia obmedzujúce úniky ortuti do pracovného priestoru.

1.2    Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | Cl2 |
| Odchlórovacie zariadenie | 6 |
|  | Limitný emisný faktor Hg |
| Odpadový plyn odsávaný z priestoru elektrolýzy | 1,5g/tvyrobeného Cl21) |

1) Platí v ročnom priemere.

B.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | Pre jestvujúce zariadenia s alkalickým spôsobom výroby Cl2 platia emisné limity podľa bodu A na dožitie. |
| Časť zdroja | Emisný limit(mg/m3( |
|  | Cl2 |
| Odchlórovacie zariadenie | 3 |
|  | Limitný emisný faktor Hg |
| Odpadový plyn odsávaný z priestoru elektrolýzy | 0,01g/tvyrobeného Cl21) |

1) Platí v ročnom priemere.

- VÝROBA CHLOROVODÍKA  A  KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ

2.1   Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | HCl |
| Spaľovanie Cl2 v H2 | 25 |
| Reakcie solí s H2SO4 Mannheimov proces, sulfátový proces | 25 |
| Chlorácia organických zlúčenín | 25 |
|  | Limitný emisný faktor HCl |
| Celková výroba HCl | 0,05 kg/t vyrobenej 36 % HCl1) |

1) Platí v mesačnom priemere.

3.    VÝROBA SÍRY

3.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Odpadové plyny s obsahom  H2S sa musia dodatočne spaľovať.

3.2   Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Projektovaná kapacita zariadenia (t/d( | Emisný stupeň síry (%( | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | H2S |
| ( 10 | 6 | 10 |
| > 10 - 20 | 3 | 10 |
| > 20 - 50 | 2 | 10 |
| > 50 | 1 | 10 |

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Projektovaná kapacita zariadenia (t/d ( | Stupeň odsírenia1)(%( | Emisný limit (mg/m3( |
|  |  | H2S |
| ( 10 | 94 | 10 |
| > 10 - 20 | 97 | 10 |
| > 20 - 50 | 98 | 10 |
| > 50 | 99,5, 992) | 10 |

1)  Emisný limit platí ako ročný priemer.

2)  Platí pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

4.    VÝROBA KYSELINY SÍROVEJ

4.1    Emisný limit

| Technológia | Limitný emisný faktor SOX |
| --- | --- |
| Výroba H2SO4 | 2,2 kg/t vyrobenej H2SO41) |

1) Platí v ročnom priemere po prepočítaní na 100 %H2SO4.

5.     VÝROBA  AMONIAKU

5.1    Emisný limit

| Technológia | Limitný emisný faktor NH3 |
| --- | --- |
| Výroba amoniaku | 0,2 kg/t vyrobeného NH31) |

1) Platí v mesačnom  priemere.

6.      VÝROBA KYSELINY DUSIČNEJ  A JEJ SOLÍ

6.1    Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce  zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | NOx | NH3 |
| Výroba kyseliny HNO31) | 300 |  |
| Katalytická redukcia oxidov dusíka amoniakom |  | 300 |

1)Ak HNO3 vzniká ako vedľajší produkt absorpcie pri odlučovaní odpadových plynov, emisné limity  uvedené  v tomto  bode  sa  neuplatňujú.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | El platia pre výrobu HNO3,okrem zariadenia ma koncentráciu kyseliny |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | NOX | NH3 |
| Výroba HNO3 a jej solí1) | 160, 1902), 2003),3004) |  |
| Katalytická redukcia NOx s NH3 |  | 300 |
|  | Limitný emisný faktor NOX |
| Výroba HNO3 a jej solí1) | 1,6 kg/t vyrobenej HNO3 |

1) Ak HNO3 vzniká ako vedľajší produkt absorpcie pri odlučovaní odpadových plynov, emisné limity  uvedené  v tomto  bode  sa  neuplatňujú.

2) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia uvedené  do prevádzky  do 31. decembra 2013.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia uvedené do prevádzky do 31. decembra 2013 okrem zariadení uvedených v odkaze 4).

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia uvedené do prevádzky do 31. augusta 2009.

7.   VÝROBA HNOJÍV

7.1  Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisné limity(mg/m3( |
|  | TZL | NH3 |
| Výroba močoviny | 50, 751) | 50, 1001) |
| Výroba ostatných hnojív | 75 |  |

1) Platí pre zariadenie, pre ktoré začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2002.

B Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
|  | Emisný limit pre TZL sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
| Časť zdroja | Emisné limity(mg/m3( |
|  | TZL | NH3 |
| Výroba močoviny | 50, 751) | 50, 1001) |
| Výroba ostatných hnojív | 50 |  |
| Mletie, miešanie, balenie, prebaľovanie | 52) |  |
|  | Hmotnostný tok (g/h( |
| Mletie, miešanie, balenie, prebaľovanie | 52) |  |

1)  Platí pre zariadenie, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2002.

2)  Platí pre celkový prach vrátane ťažko odbúrateľných a vysokotoxických organických látok.

### 8 .       VÝROBA  OXIDU TITANIČITÉHO

8.1       Síranový (sulfátový) proces výroby oxidu titaničitého

8.1.1    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

8.1.1.1 Pri všetkých činnostiach, pri ktorých môžu unikať do ovzdušia kvapôčky H2SO4, je potrebné inštalovať odlučovače  kvapiek.

8.1.1.2 S cieľom znížiť emisie SOX  je  potrebné pre zariadenia na praženie solí vznikajúcich pri úprave odpadov voliť najlepšiu dostupnú techniku s ohľadom na primeranosť nákladov.

8.1.2  Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisné limity(mg/m3( |
|  | TZL1) | SOX2) |
| Hlavné technologické činnosti | 50 |  |
| Ostatné činnosti | 150 |  |
| Zariadenie na zahusťovanie kyslého odpadu |  | 5003) |
|  | Limitný emisný faktor SOX2) kg/t vyrobeného TiO24) |
| Rozklad a kalcinácia | 6, 104) |

1) Platí pre všetky TZL z výrobného zariadenia, najmä rudný prach, prachový pigment a prach zo zuhoľnatených zvyškov.

2) Platí pre SOX vrátane kvapiek H2SO4 pre rôzne štádiá výrobného procesu a procesu úpravy inertného odpadu ako ročný priemer.

3)  Platí ako hodinový priemer.

4)Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

8.2   Chloridový proces výroby oxidu titaničitého

8.2.1  Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisné limity(mg/m3( |
|  | TZL1) | Cl2 |
| Hlavné technologické činnosti | 50 | 52), 403) |
| Ostatné činnosti | 150 |  |
|  | Limitný emisný faktor SOX4) |
| Celková výroba | 1,7 kg/t vyrobeného TiO25) |

1) Platí pre všetky TZL z výrobného zariadenia, najmä rudný prach, prachový pigment

a prach zo zuhoľnatených zvyškov.

2)  Platí ako denný priemer.

3)  Platí pre každú nameranú hodnotu.

4) Platí pre SOX vrátane kvapiek H2SO4 pre rôzne štádiá výrobného procesu a procesu úpravy inertného odpadu ako ročný priemer.

5) Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 sa do 31. decembra 2019 emisný limit neuplatňuje.

### 9.   RAFINÉRIE  ROPY, PETROCHEMICKÉ SPRACOVANIE ROPY

9.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

9.1.1 Emisie prchavých organických látok je potrebné obmedzovať.

9.1.2 Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín s tlakom pár > 1,32 kPa pri teplote 20 ºC

Požiadavky uvedené v bodoch A.1 a B.1 sa vzťahujú na každú skladovú nádrž s objemom ( 1000 m3 alebo pre nádrž s ročným obratom (10 000 m3.

A. Skladovanie

1.   Pri skladovaní je potrebné

a) používať skladové nádrže s plávajúcou strechou vybavené účinným tesnením        okrajov strechy,

b)  vybaviť nádrže s pevnou strechou vnútornou plávajúcou membránou s tesnením,

c) zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na spätné získavanie alebo na   
zneškodňovanie,

d)  vykonať iné opatrenia,  ktoré  sa uvedeným riešeniam vyrovnajú.

2. Tieto opatrenia musia zabezpečiť zníženie emisií aspoň o 90 % v porovnaní s nádržou s pevnou strechou bez plávajúceho zakrytia hladiny.

3.  Pri odvádzaní pár na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie nesmie byť emisný stupeň ≤ 5 %,  čo zodpovedá účinnosti ≤ 95 %.

4.   Ak ide o kvapaliny,  ktoré obsahujú nasledovné znečisťujúce látky v uvedenom množstve

| Znečisťujúce látky | Obsah uvedených znečisťujúcich látok |
| --- | --- |
| 1. skupina | 1. podskupina | > 10 mg/kg |
| 1. skupina | 2. a 3. podskupina | > 5 % hmotnosti |
| 4. skupina | 1. podskupina | > 5 % hmotnosti |

pri ich skladovaní v nádrži s pevnou strechou s núteným dýchaním, je potrebné vznikajúce plyny a pary zaviesť do zberného systému plynov alebo na spaľovanie, ak očakávané hodnoty emisných hmotnostných tokov prekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 3.

5. Dýchanie nádrží je potrebné eliminovať na čo najmenšiu mieru, napríklad znížením teplotných výkyvov obsahu nádrže, jej vhodnou izoláciou alebo reflexným náterom s celkovou odrazovosťou sálavého tepla 70 %.

- Skladovanie prchavých organických zlúčenín v tlakových nádobách musí zodpovedať osobitným predpisom.

B.  Prečerpávanie

1.  Pri prečerpávaní, napríklad pri stáčaní z automobilových alebo zo železničných cisterien, a  pri plnení cisterien zo skladových nádrží je potrebné použiť osobitné opatrenia, ako napríklad recirkulovanie plynnej fázy alebo odvádzanie vytláčaných plynov do zneškodňovacieho zariadenia.

Emisný stupeň uhľovodíkov zo zariadenia na ich zneškodňovanie alebo na spätné získavanie nesmie byť ≥ 5 %, čo zodpovedá účinnosti ≥ 95 %.

2. Na prečerpávanie je potrebné používať tesné čerpadlá bez odkvapov, napríklad čerpadlá mechanickou upchávkou.

3.  Technické  podrobnosti  pri skladovaní  a prečerpávaní benzínov v distribučných skladoch

sú ustanovené osobitným predpisom.2)

4.  Armatúry na odľahčenie tlaku a vyprázdňovacie zariadenia

Plyny a pary, ktoré vystupujú zo zariadení na odľahčenie tlaku a z vyprázdňovacích  zariadení je potrebné odvádzať do zberného systému plynov. To neplatí pre prípady havárií a požiarov alebo pre prípady, keď môže nastať zvýšenie tlaku následkom polymerizácie alebo z iných obdobných dôvodov. Zachytené plyny je potrebné spaľovať v procesných peciach; ak to nie je možné, je potrebné ich odvádzať na poľný horák.

C. Odvádzanie odpadových plynov

Odpadové plyny z procesných zariadení, ktoré odchádzajú pri bežnej prevádzke, ako aj odpadové plyny a pary vznikajúce pri regenerácii katalyzátorov je potrebné odvádzať na koncové  spaľovanie  alebo realizovať obdobné účinné opatrenie na zníženie emisií.

D.  Nábeh a odstavenie výroby

Plyny, ktoré odchádzajú pri nábehu a odstavení výroby, je potrebné zaviesť do zberného systému plynov. Ak to nie je možné, je potrebné ich odviesť na poľný horák. Poľný horák musí byť skonštruovaný a nastavený tak, aby bolo zabezpečené bezdymové spaľovanie.

E.  Odpadové plyny  s obsahom H2S

a)  Plyny z odsírovacích zariadení alebo z iných častí zdroja s obsahom H2S > 0,4 % objemu a pri hmotnostnom toku H2S väčšom ako 2 t/d je potrebné spracovať.

b)  Plyny, ktoré sa nebudú ďalej spracúvať, je potrebné odviesť na koncové spaľovanie, pričom hmotnostná koncentrácia  H2S v odvádzaných plynoch nesmie prekročiť 10 mg/m3.

c)  Odpadové vody a technologické vody s obsahom H2S sa musia odvádzať tak, aby sa  zabránilo jeho úniku do ovzdušia.

F.  Technologické odpadové vody

Čistiarne odpadových vôd pre technologické odpadové vody s kapacitou ≥ 200 m3/h je potrebné zakryť a odsávané plyny odvádzať na čistenie. Účinnosť zariadenia na čistenie odpadových plynov  musí byť  ≥ 80 %.

G.  Kontrola úniku pár organických látok

V technologických prevádzkach je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu únikov prchavých organických látok najmä z čerpadiel a armatúr a pri zistení únikov operatívne vykonať nápravu.

9. 2  Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOx |
| Spaľovanie plynov1) z vákuotvorných systémov v technologických peciach |  | 800 |  |
| Regenerácia katalyzátora z katalytického štiepenia na fluidnom lôžku | 50 | 1 700 | 700 |

1) Plyny s obsahom H2S a zapáchajúcich heterocyklických zlúčenín síry a dusíka.

10.    VÝROBA CELULÓZY

10.1    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Pri výrobe celulózy je potrebné využiť dostupné technické možnosti s ohľadom na primeranosť nákladov na zachytávanie a odstránenie  pachových látok, najmä zlúčenín obsahujúcich redukovanú síru, odsávaných lokálne alebo centrálne zo zariadení, ako sú varne, odparky a vyvarovacie kolóny.

10.2 Emisné  limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 11 % objemu; Pomocný kotly: - spaľovanie tuhých palív 6 % objemu - spaľovanie kvapalných palív 3 % objemu |
| --- | --- |
| Výroba buničiny–regeneračné kotly | Emisné limity(mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | H2S |
| Sódno-antrachinónový spôsob výroby | 50 | 35 | 300 |  |
| Sulfitový spôsob a neutrálsulfitový spôsob výroby | 50, 1001) | 700 | 400 | 40 |
| Sulfátový spôsob výroby | 50, 1001) | 450 | 300 | 202) |
| Pomocný kotol | 30 3), 40 4) |  |  |  |
| Výroba vápna a zrážanie CaCO3 | 5) |  |  |  |

1) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené  do 31. decembra 2019.

2) Platí pre zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru vyjadrené ako H2S.

3) Platí pre spaľovanie tuhých palív; pre  zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platí od 1. januára 2020.

4) Platí pre spaľovanie kvapalných palív; pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platí od 1. januára 2020.

5) Emisné limity pre  výrobu vápna  a zrážanie  CaCO3  sú uvedené v bode 2 písmena C druhej časti tejto prílohy.

11.   VÝROBA A SPRACOVANIE VISKÓZY

11.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Odpadové plyny z výroby a spracovania viskózy je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov odvádzať na zneškodňovanie alebo regeneráciu.

  - Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | H2S | CS2 |
| Odpadové plyny | 10 | 100 |
| Celkové emisie vrátane odsávania výrobných priestorov a prídavného odsávania zvlákňovacích strojov |
| Výroba striže, textilného hodvábu a fólie | 50 | 150 |
| Výroba kordového hodvábu | 50 | 400 |

12.    VÝROBA  KYSLÍKATÝCH  DERIVÁTOV UHĽOVODÍKOV

12.1  Emisný limit

Emisný limit pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | Benzén |
| Zariadenie na oxidáciu cyklohexánu | 3 |

13.  VÝROBA  DUSÍKATÝCH  DERIVÁTOV  UHĽOVODÍKOV

13. 1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

- Odpadové plyny z reakčného systému a absorbéru pri výrobe akrylonitrilu je potrebné odvádzať do spaľovacieho zariadenia. Odpadové plyny vznikajúce pri čistení produktov reakcie a pri procese doplňovania materiálu musia byť odvádzané do práčky plynov.

- Všetky plyny unikajúce pri spriadaní vlákien s obsahom akrylonitrilu a plyny z reaktorov, zberných nádob na suspenzie a prepieracích filtrov s obsahom akrylonitrilu a budadiénu je potrebné odvádzať do zariadenia na obmedzovanie  emisií.

  - Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisné limity(mg/m3( |
|  | Kaprolaktam | Akrylonitril |
| Výroba kaprolaktamu | 100 |  |
| Výroba akrylonitrilu |  | 0,21) |

1) Platí pre zariadenia  na znižovanie emisií spaľovaním.

14.    VÝROBA POLYVINYLCHLORIDU

14.1    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- Odpadové plyny s obsahom vinylchloridu je potrebné odvádzať na čistenie alebo zneškodnenie.

- Na mieste prechodu z uzatvoreného systému na úpravu alebo na sušenie v otvorenom systéme zvyškový obsah vinylchloridu nesmie prekročiť nasledovné hodnoty:

| Zvyškový obsah vinylchloridu1) |
| --- |
| Hotový výrobok | 10 mg/kg PVC |
| Suspenzia homopolyméru | 100 mg/kg PVC |
| Suspenzia kopolyméru | 400 mg/kg kopolyméru |
| Suspenzia mikropolyméru a emulzia polyméru | 1 500 mg/kg PVC |

1) Platí  v mesačnom priemere.

14.2  Emisný limit

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | vinylchlorid |
| Odpadové plyny z procesu čistenia a zneškodnenia | 5 |

15.  VÝROBA EXPANDOVANÝCH PLASTOV

15.1  Výroba  penového polystyrénu

12.1.1. Podmienka prevádzkovania

Nové zariadenia: pri výrobe penového polystyrénu je potrebné používať najmenej 50-percentný podiel suroviny s obsahom nadúvadiel (pentánu alebo iných organických látok) ≤ 5 %. Platí ako  mesačná priemerná hodnota.

16.  SPRACOVANIE  ŽIVÍC - VÝROBA LAMINÁTOV

Tento bod zahŕňa aj výrobu sklolaminátov.

- Podmienka prevádzkovania

Je potrebné vykonať všetky dostupné technické opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na ďalšie zníženie emisií styrénu pod hodnotu uvedenú v bode 16.2, napríklad použitím živíc s nízkym obsahom  styrénu alebo bez styrénu.

- Emisné limity

- Emisný limit pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TOC |
| Spracovanie nenasýtených polyesterových živíc s prísadou styrénu alebo Spracovanie kvapalných epoxidových živíc s prísadou amínov | 85 |

- Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - NH3: suchý plyn; - TOC: vlhký plyn |
| --- | --- |
| Technológia | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TOC | NH3 | formaldehyd |
| Spracovanie nenasýtených polyesterových živíc s prísadou styrénu alebo kvapalných epoxidových živíc s prísadou amínov | 85 |  |  |
| Tepelné spracovanie aminoplastov alebo fenoplastov ako sú furánové, močovinoformaldehydové, fenolové alebo xylénové živice | 20, 501) | 50 | 102) |

1)Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2010 platí uvedený emisný limit do 31. decembra 2015. Ak vznikajú emisie znečisťujúcich látok 1. podskupiny 4. skupiny, napríklad fenolu, alkylakrylátov, 2-furaldehydu, treba určiť emisný limit osobitne.

2)Platí výlučne pre formaldehyd. Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra  2010 platí uvedený emisný limit  od 1. januára 2016.

17. ZARIADENIA NA VÝROBU A SPRACOVANIE UHLÍKATÝCH  MATERIÁLOV

17.1   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- Emisie organických látok z tepelných procesov pri výrobe uhlíkatých materiálov je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedzovať, napríklad odsávať a zneškodňovať.

- Nové zariadenia: odpadové plyny vznikajúce pri výrobe sadzí a dreveného uhlia je potrebné dodatočne spaľovať.

17. 2  Emisné limity pre výrobu priemyselných sadzí

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisné limity(mg/m3( |
|  | SO2 | NOX | TOC | Benzén |
| Koncové spaľovacie zariadenie | 850 | 600 | 100 | 5 |

17. 3  Emisné limity  pre výrobu  dreveného uhlia

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
| Projektovaná kapacita výroby dreveného uhlia (kg/d( | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | CO | TOC |
| < 1000 | 50 | 800 | 100 |
| ( 1000 | 50 | 800 | 50 |

17. 4  Emisné limity pre výrobu uhlíkatých materiálov vypaľovaním

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 17 % |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisné limity(mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | TOC |
| Všetky činnosti s možnosťou vzniku TZL | 50 |  |  |
| Miešanie a tvarovanie s použitím smoly, dechtov a podobných organických prchavých látok ako spájadla | 50 |  | 100 |
| Vypaľovanie | Komorové a tunelové pece | 50 |  | 50 |
|  | Kruhové pece na vypaľovanie grafitových a uhlíkatých elektród | 50 |  | 200 |
|  | Rotačné pece na vypaľovanie surového antracitu | 50 | 2 500 | 200 |
| Impregnácia | 50 |  | 50 |

18.     ZARIADENIE NA  VÝROBU OLOVENÝCH AKUMULÁTOROV

18.1  Technická požiadavka a podmienka prevádzkovania pre nové zariadenia

Pary H2SO4 vznikajúce pri formovaní musia byť zachytávané a odvádzané do zariadenia  na čistenie odpadových  plynov.

18.2  Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | SOX1) |
| Činnosti s možnosťou vzniku pár H2SO4 | 1 |

1) Platí vrátane kvapiek H2SO4.

## E.   NAKLADANIE  S  ODPADMI,   SPAĽOVANIE TIEL MŔTVYCH ZVIERAT  A KREMATÓRIA

### ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV TEPELNÝMI POSTUPMI

Ustanovenia tohto bodu platia pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov ich štiepením ako je pyrolýza a krakovanie, ktorých účelom je rozloženie dlhých reťazcov uhľovodíkových  molekúl.

  - Emisné limity pre nové zariadenia

Pre spaľovanie pyrolýznych, krakovacích a iných obdobných plynov z týchto procesov sa uplatňujú emisné limity

a) podľa bodu 4 tretej časti a 3 štvrtej časti prílohy č. 4 podľa menovitého príkonu zariadenia, ak plyny zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v § 20 ods. 2,

b) v ostatných prípadoch podľa bodu 1 tretej časti prílohy č. 5 pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadovom plyne; pre znečisťujúce látky TZL, SO2, NOX, TOC, HF, HCl sa emisný limit uplatňuje ako polhodinový priemer podľa stĺpca A  pri  O ref. 11 % objemu.

Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platia emisné limity od 1. januára 2016.

- Veterinárne  Zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat

2.1   Rozsah platnosti

2.1.1Ustanovenia bodu 3 platia pre odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov  spaľovaním v spaľovacích peciach a kremačných peciach, ktoré sa zaraďujú ako veterinárne spaľovacie zariadenia podľa osobitného predpisu) s kapacitou < 50 kg/h a pre zariadenia s kapacitou >50 kg/h do 10 t/d vrátane, ak sa nich spaľujú výlučne tieto živočíšne vedľajšie produkty:

- celé telá mŕtvych zvierat spaľované v areáloch veľkochovov hospodárskych zvierat,

- časti tiel zvierat - zvyšky zo spracovania - v pôvodnom prirodzenom stave v areáloch bitúnkov mäsokombinátov a hydinárskych  závodov, ktoré sú stredným zdrojom,

- celé telá mŕtvych spoločenských zvierat a hospodárskych zvierat z drobnochovu, laboratórnych zvierat alebo zvierat držaných na iné ako hospodárske účely.

2.1.2 Pre zariadenia s kapacitou > 10 t/d a pre zariadenia situované v areáli bitúnku, ktorý je veľkým zdrojom, platia požiadavky pre spaľovanie odpadov.

2.2    Umiestnenie zariadenia

- Zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat podľa bodu 2.1.1 písm. a) a b) možno umiestniť výlučne v areáli príslušného veľkochovu, bitúnka alebo hydinárskeho závodu, kde dochádza k úhynu alebo zabitiu a spracovaniu zvierat.

- S ohľadom na miestne dispozičné podmienky a na smer prevládajúcich vetrov sa spaľovacie zariadenie má podľa možnosti umiestniť v čo najväčšom odstupe od iných objektov, najmä administratívnych a obytných, a od verejne dostupného priestoru, napríklad verejných komunikácií a podobne.

  - Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- Zariadenie  s MTP <  0,3 MW musí  byť vybavené  nízkoemisnými  horákmi.

- V zariadení na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat nemožno spaľovať obaly na mŕtve zvieratá, ktoré obsahujú chlór, fluór, kovy alebo impregnačné látky, ako je decht a  gumoasfalt, ani odpadové drevo, handry a podobne.

- Palivá pre spaľovanie tiel mŕtvych zvierat

V zariadeniach  na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat  možno spaľovať  len zemný plyn naftový, skvapalnené uhľovodíkové plyny, bioplyn, vykurovací plynový olej,  regenerovaný  vykurovací  olej a motorové palivá podľa osobitného predpisu.)

- Požiadavky  na spaľovanie

Pri vlastnej sanácii je potrebné zabezpečiť v spaľovacej komore ustanovenú teplotu počas ustanovenej zdržnej doby ako aj ostatné požiadavky  podľa osobitného predpisu.)

- Obmedzovanie vzniku pachových látok

Na obmedzovanie vzniku pachových látok je potrebné najmä:

  - vybaviť a prevádzkovať zariadenie sekundárnou dopaľovacou komorou so sekundárnym horákom alebo iným obmedzovaním  pachových látok,

  - zariadenie prevádzkovať tak, aby sa čo najrýchlejšie dosiahla prevádzková teplota spaľovania a dokonalé spálenie organického materiálu,

  - skladovať zapáchajúce  materiály  v uzavretých  kontajneroch a priestoroch.

2.4   Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - TZL, SO2, NOX a CO: suchý plyn, O2 ref: 11 % objemu - TOC: vlhký plyn O2 ref: 11 % objemu |
| --- | --- |
|  | Prepočet na O2 ref sa vykoná len v prípade, ak skutočný obsah O2 je > 11 % objemu. |
| Menovitý tepelný príkon [MW] | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | SO2 | NOX | CO | TOC |
| < 0,3 MW | 1001) | 5002) | 3) | 3) | 10 |
| ≥ 0,3 MW | 1001) | 5002) | 850 | 250 | 10 |

1) Pre zariadenia s kapacitou < 50 kg/h sa  emisný limit pre TZL neuplatňuje.

2) Platí pre nízkovýhrevné plyny, ako je bioplyn a ďalšie. Pre ostatné palivá sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

3) Emisné limity pre NOX a CO sa neuplatňujú, ak ide o spaľovanie výlučne v areáli príslušného veľkochovu, bitúnka alebo hydinárskeho závodu, kde dochádza k úhynu alebo zabitiu a spracovaniu zvierat; požiadavky na emisie sa uplatňujú podľa aktuálnej technickej normy pre horák alebo spaľovacie zariadenie pre príslušné palivo.

4.    KREMATÓRIÁ

4. 1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Zariadenie určené  na spaľovanie  ľudských ostatkov.

- Na kremáciu je možné použiť výlučne rakvy, ktorých materiál, dekoračné prvky  a prípravky, ktorými sú impregnované alebo inak chemicky ošetrené, nesmú obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy.

- Nové zariadenia: V krematóriách možno spaľovať výlučne zemný plyn naftový, skvapalnené uhľovodíkové plyny alebo plynový olej s obsahom  síry  do 0,1 % hmotnosti.

- Nové zariadenia: V spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu je potrebné udržovať teplotu ≥ 850 °C, ktorá zabezpečí termickú a oxidačnú deštrukciu, pri zdržnej dobe ≥ 1 sekundu.

4. 2   Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
|  | Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú. |
|  | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | NOX | CO | TOC | HF | HCl |
| Kremačná pec | 50 | 350 | 100 | 15 | 30 | 30 |

5.    ZARIADENIA  NA VÝROBU  KOMPOSTU

  - Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

- Pachové látky emitované pri vykládke a z násypných bunkrov musia byť vzhľadom na dostupné technické možnosti obmedzované v čo najväčšom rozsahu. Ak ide o kompostovanie v uzavretých halách alebo zakrytých priestorov, treba ich odvádzať k biologickému filtru alebo na iné čistenie  odpadových plynov.

- Emisie TZL je potrebné čo najviac obmedzovať. Vzhľadom na technické možnosti je potrebné uplatňovať opatrenia na zníženie prašnosti, ako je kompostovanie v uzavretých priestoroch, vodné clony, skrápanie, zahmlievanie alebo odprašovanie.

- Skondenzovaná para a voda, vznikajúca pri kompostovaní, môže byť u stavebne neuzatvorených a nezakrytých zariadení na výrobu kompostu používaná na vlhčenie, len ak nedôjde k obťažovaniu obyvateľstva zápachom.

6.        ZARIADENIA  NA  SUŠENIE ODPADOV A ČISTIARENSKÝCH  KALOV

6.1     Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

- Pre príjem odpadov je potrebné zriadiť uzavreté násypné bunkre s komorou pre vozidlá. Pri vykládke musia byť odpadové plyny z bunkrov odsávané a odvádzané  do zariadenia  na čistenie.

- Odpadové plyny je potrebné zachytávať  v mieste  vzniku a odvádzať ich na čistenie.

- Množstvo odpadových plynov je potrebné obmedzovať napríklad viacnásobným využitím v procese sušenia po znížení vlhkosti alebo inými opatreniami.

6.2     Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
|  | Emisné limity pre NH3 a HCl sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie. |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | TOC | NH3 | HCl |
| Zariadenie na sušenie | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Hmotnostný tok (g/h( |
| Zariadenie na sušenie |  |  | 100 | 100 |

## F.  OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

1.    SPRACOVANIE   DREVA

  - Emisné limity

- Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - sušiarne: vlhký plyn - ostatné časti: suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | TOC | ( ZL 1. podskupiny 4. skupiny1) |
| Spracovanie dreva |
| Činnosti s možnosťou vzniku TZL | 50 |  |  |
| Brúsenie vo výrobe dýh, preglejok, dosák a nábytku | 10 |  |  |
| Výroba drevotrieskových a drevovláknitých dosák |
| Zariadenie na brúsenie | 10 |  |  |
| Sušiarne triesok a pilín | 20 | 300 | 25 |
|  | Limitný emisný faktor Σ ZL 1. podskupiny 4. skupiny1) |
| Lisy | 0,06 kg/m3 vyrobených dosák |

1) Pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd. Pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - sušiarne: vlhký plyn - ostatné časti: suchý plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | TOC | ( ZL 1.podskupiny 4. skupiny 1) |
| Spracovanie dreva |
| Činnosti s možnosťou vzniku TZL | 20, 502) |  |  |
| Brúsenie vo výrobe dýh, preglejok, dosák a nábytku | 10 |  |  |
| Výroba drevotrieskových dosák (DTD), drevovláknitých dosák (DVD) a preglejky |
| Zariadenie na brúsenie | 10 |  |  |
| Sušiarne triesok a pilín | 103), 154),202) | 150 | 20, 252) |
| Lisy |  |  | 205) |
|  | Limitný emisný faktor Σ ZL 1. podskupiny 4. skupiny1) |
| Lisy | 0,06 kg/m3 vyrobených dosák |

1) Pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd. Pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.

2) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2010 platí uvedený emisný limit do 31. decembra 2015.

3) Platí pre odpadový plyn zo sušiarni triesok a pilín s nepriamym procesným ohrevom, t.j. pre vzdušninu zo sušiaceho priestoru.

4) Platí pre sušiareň triesok a pilín s priamym procesným ohrevom.

5) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2010 platí emisný limit od 1. januára 2016.

2.  VÝROBA A RAFINÁCIA CUKRU

2.1 Emisné limity

A. Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL |
| Činnosti s možnosťou vzniku TZL | 75 |

3.    SUŠIARNE POĽNOHOSPODÁRSKYCH  PRODUKTOV

3.1  Podmienka prevádzkovania

V zariadeniach na sušenie možno spaľovať výlučne zemný plyn naftový, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti alebo  tuhé palivá s mernou sírnatosťou ≤ 0,5 g/MJ.

3.2    Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
| Sušenie zelených krmív | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | NOX | CO |
| Sušenie s priamym procesným ohrevom | 150 | podľa bodu 1. časti II prílohy č. 7. | Emisný limit treba určiť osobitne. |
| Sušenie s nepriamym procesným ohrevom | 1501) |  |  |

1) Platí pre odpadový plyn zo sušiaceho priestoru.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2 ref: 17 % objemu |
| --- | --- |
| Sušenie poľnohospodárskych produktov vrátane sušenia obilnín | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | NOX | CO |
| Sušenie s priamym procesným ohrevom | 75 | podľa bodu 4. časti I. | Emisný limit treba určiť osobitne. |
| Sušenie s nepriamym procesným ohrevom | 751) |  |  |
| Sušenie | Limitný emisný faktor TOC |
|  | 0,25 kg/t emisií odparenej vody |

1) Platí pre odpadový plyn zo sušiaceho priestoru.

4. ZARIADENIA  NA PRAŽENIE A BALENIE KÁVY,  KÁVOVÍN, KAKAOVÝCH  BÔBOV ALEBO ORIEŠKOV

  - Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- pre praženie a balenie kávy a kávovín

- pre praženie  a balenie kakaových  bôbov alebo orieškov - nové zariadenia

- Technologické zariadenia vrátane skladovania materiálov, pri ktorých môžu vznikať emisie pachových látok, je potrebné umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s obsahom pachových látok je potrebné zachytávať a odvádzať na čistenie alebo realizovať iné rovnocenné opatrenia.

- Pri spaľovaní odpadových plynov treba určiť podmienky spaľovania, najmä teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

4.2     Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn |
| --- | --- |
|  | Praženie kakaových bôbov a orieškov - jestvujúce zariadenia: emisné limity platia od 1. januára 2016 |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | TOC |
| Praženie | 201) | 50 |
| Mletie a iné súvisiace činnosti | 202) |  |
| Spaľovanie odpadových plynov - zneškodňovanie pachových látok | Platia emisné limity podľa bodu 7. Koncové spaľovacie zariadenia na čistenie odpadových plynov.1) |

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2010 platia emisné limity od 1. januára 2016.

2) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2012 platia emisné limity od 1. januára 2016.

5.  ZARIADENIA  NA ÚDENIE  POTRAVINÁRSKYCH  VÝROBKOV

5.1    Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Odpadové plyny z procesu údenia je potrebné zachytávať a odvádzať na čistenie alebo realizovať iné rovnocenné opatrenia na obmedzovanie emisií pachových látok.

6.   PRÁŠKOVÉ  LAKOVNE

6.1 Emisné limity

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, - TZL: suchý plyn - TOC: vlhký plyn |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | TOC |
| Nanášanie plastovej vrstvy (povlaku) | 15 |  |
| Vytvrdzovanie |  | 50 |

#### 7.     KONCOVÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA NA ČISTENIE ODPADOVÝCH PLYNOV

Termické alebo katalytické koncové spaľovacie zariadenie je zariadením na znižovanie množstva alebo škodlivosti emisií znečisťujúcich látok v odpadových plynoch spaľovaním, s využitím alebo bez využitia tepla.

7.1      Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

7.1.1    Technické požiadavky na konštrukčné riešenia pre povoľovanie zariadení

7.1.1.1 Konštrukcia koncového spaľovacieho zariadenia musí zabezpečovať optimálne vedenie  spaľovacieho procesu.

7.1.1.2Ak sa z dôvodu kolísania množstva alebo výhrevnosti spolu s odpadovým plynom spoluspaľuje stabilizačné palivo, spaľovacie zariadenie je potrebné vybaviť reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, odpadového plynu a spaľovacieho vzduchu.

7.1.1.3 Treba určiť podmienky spaľovania, najmä, teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

7.1.2  Ako stabilizačné palivo možno použiť výlučne zemný plyn naftový alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny.

7.2.  Emisné limity pre nové zariadenia

| Podmienky platnosti EL | Štandardné stavové podmienky, O2 ref: 17 % objemu - TZL, NOX,CO: suchý plyn, - TOC: vlhký plyn, |
| --- | --- |
| Časť zdroja | Emisný limit (mg/m3( |
|  | TZL | NOX | CO | TOC |
| Termické alebo katalytické koncové spaľovacie zariadenie | 10, 201) | 2002) | 100 | 20 |

1)  Platí pre zariadenie s vydaným povolením do 31. decembra  2010.

2) Ak sa v spaľovanom odpadovom plyne nachádzajú dusíkaté látky, treba určiť emisný limit osobitne; jeho hodnota nesmie presiahnuť hmotnostný tok 2 kg/h alebo hmotnostnú koncentráciu 350 mg/m3.

8. POĽNÉ HORÁKY

Poľný horák je zariadenie na znižovanie množstva alebo škodlivosti emisií znečisťujúcich látok spaľovaním, ktoré sa využíva

a) pri havarijnom odvode odpadových plynov,

b) pri prechode odpadových plynov rozhraním medzi technologickým priestorom a vonkajším ovzduším alebo

c) pri trvalej tvorbe inak ťažko spracovateľných odpadových plynov.

8.1  Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

8.1.1    Technické požiadavky na konštrukčné riešenia pre povoľovanie zariadení

8.1.1.1 Pri povoľovaní dávať prednosť asistovaným horákom, ktoré majú konštrukčnú možnosť ovplyvňovať množstvo privádzaného vzduchu a teplotu spaľovania.

8.1.1.2 Emisný stupeň TOC nesmie prekročiť 0,1 %. Pre poľné horáky spaľujúce odpadové plyny z prevádzkových porúch a z bezpečnostných ventilov emisný stupeň TOC nesmie prekročiť 1 %. Táto požiadavka sa nevzťahuje na spaľovanie bioplynu a rafinérie.

8.1.1.3 Prevádzková teplota plameňa má dosiahnuť

a) pre bioplyn a odpadové plyny zo spracovania odpadov ≥ 1 000 ºC,

b) pre spaľovanie ostatných odpadových plynov ≥ 850 ºC s výnimkou poľných horákov na spaľovanie plynov z prevádzkových porúch a bezpečnostných ventilov.

8.1.1.4 Ak je potrebné s odpadovým plynom spoluspaľovať stabilizačné palivo z dôvodu kolísania výhrevnosti alebo množstva odpadového plynu, spaľovacie zariadenie je potrebné vybaviť reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, spaľovacieho vzduchu a odpadového plynu.

8.1.2  Ako stabilizačné palivo možno použiť výlučne zemný plyn naftový alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny.

8.1.3  Pre odpadové plyny s obsahom halogénovaných zlúčenín je potrebné zvoliť iný spôsob znižovania emisií ako spaľovanie na poľných horákoch.

9.     CHOVY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

9.1   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

9.1.1 Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe uvedenými v bode 9.2 s ohľadom na primeranosť nákladov.

9.1.2 Ak ide o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, je potrebné obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť takéto zníženie emisií amoniaku:

| Proces | Zníženie emisií NH3 |
| --- | --- |
| Ustajnenie | ≥ 20 % |
| Skladovanie hnoja, hnojovice a trusu | ≥ 40 % |
| Aplikácia do pôdy | ≥ 30 % |

Zníženie emisií sa posudzuje voči emisiám NH3 z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

9.1.3 Pri výstavbe veľkých zdrojov je potrebné riešiť obmedzovanie emisií amoniaku komplexne, aby amoniak zachytený v jednom stupni nespôsobil zvýšenie emisií v ďalšom stupni spracovávania hnoja.

9.2  Zásady správnej poľnohospodárskej praxe - opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat

Celkové zníženie emisií amoniaku zo živočíšnej výroby je možné dosiahnuť aplikáciou nasledovných nízkoemisných techník. Dosiahnuté zníženie emisií amoniaku je potrebné hodnotiť osobitne. Hodnoty, aké možno realizáciou predmetnej nízkoemisnej technológie dosiahnuť, sú uvedené vo vestníku.)

9.2.1 Správna stratégia kŕmenia

Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat, čím sa dosiahne zníženie obsahu nadbytočného dusíka v exkrementoch. Stratégia kŕmenia poskytuje nákladovo najúčinnejšie možnosti znižovania emisií, nakoľko prináša efekt v každom stupni, kde sa amoniak môže uvoľňovať. Na zníženie nadbytočných dávok proteínov sa odporúča využiť najmä tieto opatrenia:

a) zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovných zvierat, napríklad podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu,

b) náhrada časti čerstvej trávy vlákninou s nižším obsahom proteínov, napríklad kukuričnou silážou, senom, slamou a pod.,

c) vylúčenie intenzívneho hnojenia trávnych porastov určených na skrmovanie,

d) zvýšenie podielu pasenia,

e) primiešavanie biotechnologických prípravkov do krmiva.

9.2.2   Ustajnenie zvierat

9.2.2.1 Opatrenia pre ošipárne

Opatrenia pre ošipárne s produkciou hnojovice sú najmä:

Pri výstavbe stacionárnych zdrojov

a)  riešenie podláh ako čiastočne roštové, najviac do 50 % plochy,

b) zmenšenie plochy exponovanej hnojovicou pod roštami, napríklad kanálikmi so zúženou plochou povrchu a zošikmenými stenami,

c)  prekrytie alebo zmenšenie voľného povrchu hnojovice v zberných kanáloch,

d)  zlepšenie návykov zvierat a riešenia výbehov.

Opatrenia pre ošipárne so slamenou podstielkou sú najmä:

a)  pravidelná výmena podstielky, zabezpečenie suchého ležoviska,

b)  predchádzanie vlhkosti - zabezpečenie žľabov a napájadiel proti voľnému úniku vody.

9.2.2.2 Opatrenia pre kravíny

Opatrenia pre kravíny sú najmä:

a) čistenie a denná údržba kravínov, dvorov a priechodov podľa pracovného poriadku,

b) rýchly odvod močovky do záchytných nádrží, napríklad spádovaním, realizáciou hrebeňových, vrúbkovaných alebo žliabkovitých podláh.

9.2.2.3 Opatrenia pre hydinárne

Výrazné obmedzenie emisie amoniaku sa dosiahne, keď obsah sušiny v truse a v podstielke je > 60 %. Vhodné opatrenia sú najmä:

a) predchádzanie vlhkosti - napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysúšacích mechanizmov,

b) obmedzovanie emisií amoniaku pri nakladaní s trusom, ako je:

1.  zber trusu na pás a následne vysúšanie trusu,

2. ukladanie trusu do komôr pod klietkami uloženými v radoch, ako sú stilthouses, alebo voliérovým systémom.

9.2.3    Skladovanie organických hnojív

9.2.3.1 Skladovanie hnojovice a iných tekutých organických hnojív

Pri skladovaní hnojovice je potrebné zabezpečiť najmä

a) dostatočnú kapacitu nádrže vzhľadom na vhodný čas aplikácie,

b) prekrytie povrchu nádrží, napríklad plávajúce kryty z plastových fólií, prekrytie povrchu slamou alebo materiálom LECA,

c) v prípade, ak povrch chráni prirodzená kôra, obmedziť manipulačné zásahy, aby sa zabránilo jej poškodeniu.

9.2.3.2 Skladovanie tuhých organických hnojív zo živočíšnej výroby

Pri skladovaní tuhých organických hnojív je potrebné zabezpečiť najmä

a) zmenšenie plochy povrchu - kopa tvaru písmena A,

b) prikrytie povrchu,

c) použitie biotechnologických prípravkov viažucich amoniak,

d) použitie bioreaktorov.

9.2.4   Aplikácia organických hnojív do pôdy

Dávku a čas hnojenia je potrebné zosúladiť s požiadavkami porastu na dusík. Použiť vhodnú aplikačnú techniku na zabránenie vyplavovaniu živín a šíreniu zápachu. Pred aplikáciou zabezpečiť vhodné riedenie tekutých organických hnojív alebo mechanickú separáciu tekutej zložky organických hnojív.

9.2.4.1 Nízkoemisné techniky pre hnojovice a iné kvapalné organické hnojivá

Najúčinnejším spôsobom znižovania emisií amoniaku z tekutých organických hnojív je použitie vhodnej techniky aplikácie, ako sú:

a) injektory

Injektory redukujú emisie amoniaku tým, že umiestňujú organické hnojivo pod povrch pôdy. Používajú sa

1. plytké alebo brázdové injektory - úzke brázdy s hĺbkou (4 - 6) cm vo vzdialenostiach (25 - 30) cm,

2.hĺbkové injektory - aplikácia tekutých organických hnojív do pôdy pomocou injekčných vidlíc v hĺbke (12 - 30) cm vo vzdialenostiach 50 cm,

3. zaorávacie injektory - pružinové alebo pevné vidlicové kultivátory; sú použiteľné len na  ornej pôde,

b) pásové rozdeľovače

Pásové rozdeľovače znižujú emisie z hnojovice zmenšením povrchovej plochy styku hnojiva so vzduchom, čím sa zamedzuje prevzdušňovaniu. Používajú sa techniky:

1. Trailinghoses - aplikácia močovky pomocou série ohybných hadíc na povrch medzi riadkami pooranej pôdy,

2.Trailingshoes - aplikácia močovky cez pevné trubky ukončené kovovými „podkovami“ vedenými nad povrchom pôdy mimo porastu.

9.2.4.2 Znižovanie emisií z tuhého podielu organického hnojiva

Organické hnojivo je potrebné čo najrýchlejšie, najneskôr do 24 hodín po jeho aplikácii na pôdu zaorať.

Príloha č. 8

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# VELIČINY, JEDNOTKY A PREPOČTOVÉ VZŤAHY, KTORÝMI SÚ VYJADRENÉ EMISNÉ LIMITY, A INTERVALY SPOĽAHLIVOSTI MERANIA

## VELIČINY A JEDNOTKY EMISNÝCH LIMITOV

Na vyjadrenie emisií a emisných limitov sa používajú tieto veličiny a jednotky:

1. Hmotnostná koncentrácia

Hmotnostná koncentrácia je hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku objemu odpadového plynu. Vyjadruje sa najmä v jednotkách ng/m3, mg/m3, alebo g/m3 po prepočítaní na štandardné stavové podmienky na ustanovený suchý alebo vlhký plyn a na referenčný obsah kyslíka, ak je ustanovený.

Ak ide o všeobecné emisné limity a špecifické emisné limity, pre ktoré nie je ustanovený referenčný obsah kyslíka, hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje pri obsahu kyslíka, ktorý vyplýva z podstaty technologického procesu.

Ak ide o uplatnenie všeobecného emisného limitu pre vybranú technológiu, časť zdroja alebo zariadenie, ktoré majú určené špecifické emisné limity pre iné znečisťujúce  látky, pre uplatnenie emisného limitu platí rovnaký referenčný obsah kyslíka ako pri špecifickom emisnom limite pre vybranú technológiu alebo časť zdroja alebo zariadenie.

Pri vyhodnocovaní výsledkov meraní na účely preukázania dodržania emisných limitov platia požiadavky ustanovené v § 6 ods. 7.

2. Hmotnostný tok

Hmotnostný tok je hmotnosť znečisťujúcej látky v odpadovom plyne vztiahnutá na jednotku času, ak nie je určené inak. Vyjadruje sa najmä v jednotkách kg/h, g/h, g/s, t/rok, ak nie je určené inak.

3. Limitný emisný faktor

Limitný emisný faktor je emisný limit vyjadrený ako pomer množstva celkových emisií znečisťujúcej látky vypúšťanej zo stacionárneho zdroja alebo zo zariadenia k jednotke hmotnosti alebo k inej jednotke množstva výrobku, polotovaru, suroviny alebo výkonu. Je údajom charakterizujúcim pomerné množstvo emisií vystupujúcich z daného technologického procesu vrátane zariadenia na obmedzenie emisií do ovzdušia. Vyjadruje sa najmä v jednotkách kg/t, kg/GJ.

4. Emisný stupeň

Emisný stupeň je emisný limit vyjadrený ako pomer hmotnosti znečisťujúcej látky vypúšťanej zo stacionárneho zdroja, z jeho časti alebo zo zariadenia na obmedzovanie emisií k hmotnosti tejto látky privedenej do procesu. Vyjadruje sa v percentách.

5. Stupeň odsírenia

Stupeň odsírenia je emisný limit vyjadrený ako pomer množstva síry, ktorá sa za určitú časovú jednotku zo zariadenia nevypustí do ovzdušia, k množstvu síry, ktorá sa za tú istú časovú jednotku privedie do zariadenia vo vstupe, napríklad v tuhom palive, a používa sa v ňom. Vyjadruje sa v percentách.

6. Tmavosť dymu

Tmavosť dymu je optická vlastnosť dymu vyvolaná pohltením svetla. Pri spaľovaní tuhých palív sa vyjadruje v stupňoch podľa Ringelmanna (0 až 5) alebo opacitou v percentách. Opacita vyjadrená v percentách sa na stupne Ringelmanna prepočíta delením číslom 20. Ak sa pri spaľovaní kvapalných palív kontroluje obsah sadzí meraním tmavosti škvrny na filtri z odsatej vzorky podľa Bacharacha, vyjadruje sa v stupňoch (0 až 9).

## II. PREPOČTOVÉ VZŤAHY

Ak sú hmotnostné koncentrácie zistené za iných ako za štandardných stavových podmienok, použijú sa na prepočet na štandardné stavové podmienky alebo na referenčný obsah kyslíka tieto prepočtové vzťahy:

| 1. | prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky vlhký plyn: |
| --- | --- |
| 2. | prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky suchý plyn: |
| 3. | prepočet hmotnostných koncentrácií na referenčný obsah O2 pre spaľovne odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov: |
| 4. | prepočet hmotnostných koncentrácií na ustanovené stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka v spalinách pre spaľovne odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov: |
| 5. | prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka pre ostatné zariadenia: |
| Význam symbolov v uvedených vzťahoch: |
| cn | hmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav vo vlhkom plyne |
| csn | hmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne |
| crn | hmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne a referenčné podmienky dané obsahom kyslíka O2 ref |
| cp | hmotnostná koncentrácia zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam zistená meraním |
| t | teplota odpadového plynu pri prevádzkových podmienkach (oC( |
| p | tlaková diferencia oproti štandardnému tlaku zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam uvedená v kPa |
| W | obsah vody v spalinách uvedený v % objemu |
| O2 ref | referenčný obsah kyslíka v spalinách uvedený v % objemu |
| O2 prev | obsah kyslíka v spalinách zodpovedajúci prevádzkovým podmienkam, zistený meraním, uvedený v % objemu |

## III.  INTERVAL  SPOĽAHLIVOSTI  MERANIA

Presnosť merania jednotlivej hodnoty vyjadrená ako veľkosť limitnej hodnoty 95-pecentného intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť tieto percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov; ak ide o spaľovne odpadov z emisných limitov ustanovených ako denný priemer:

| Znečisťujúca látka | Presnosť merania |
| --- | --- |
| Tuhé znečisťujúce látky TZL | 30 % |
| Oxid siričitý SO2 | 20 % |
| Oxidy dusíka NOx | 20 % |
| Oxid uhoľnatý CO | 10 % |
| Prchavé organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC | 30 % |
| Fluorovodík HF | 40 % |
| Chlorovodík HCl | 40 % |
| Ostatné ZL | Podľa metodiky oprávneného merania a výsledkov skúšky meracieho systému podľa osobitného predpisu.) |

IV.  OZNAČENIE  POUŽITÉ  V  PRÍLOHÁCH

EL - emisný limit

MTP -menovitý tepelný príkon

OPR - obmedzený prevádzkový režim

O2 ref - referenčný obsah kyslíka

RP – redukčný plán  pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

TZL - tuhé znečisťujúce látky

TEF - medzinárodný  faktor toxického  ekvivalentu

TEQ - medzinárodný toxický ekvivalent získaný ako súčin hmotnosti a príslušnej hodnoty I-

TOC - celkový organický uhlík

VOC - prchavé organické látky

ZL - znečisťujúce látky

ZPN - zemný plyn naftový

Príloha č. 9

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

## I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA

1. Všeobecné požiadavky

Emisie zo stacionárnych zdrojov je potrebné do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny je potrebné riadene vypúšťať cez komín tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok za podmienok dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. Požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok vyjadrené ako výška komína alebo výduchu sa uvedú v povolení.

Nasledujúce ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na výduchy vzduchotechniky slúžiacej na výmenu vzduchu v pracovných priestoroch, výduchy klimatizácie a na odvody emisií z bezpečnostných poistných ventilov, ak sa na tieto výduchy neuplatňujú emisné limity uvedené v prílohách č. 4 až 7. Dostatočný rozptyl aj v týchto prípadoch musí byť zabezpečený.

2.  Obmedzovanie fugitívnych emisií

Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným odvodom a fugitívne emisie obmedzovať.

3. Počet komínov alebo výduchov

Pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov je potrebné voliť také technické riešenie, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo najmenším počtom komínov alebo výduchov; to neplatí, ak vyšší počet komínov alebo výduchov nemá vplyv na hodnoty ustanovených emisných limitov, ktoré by platili pre najmenší počet komínov alebo výduchov.

4. Najnižšia výška komína alebo výduchu

Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,) pričom

a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií podľa bodu 1,

b) do výšky komína alebo výduchu možno zarátať aj rozdiel nadmorských výšok základu budovy stacionárneho zdroja a päty komína alebo výduchu, najmä ak ide o situovanie komína alebo výduchu vo svahu,

c) komín alebo výduch môže presiahnuť výšku 250 m, len ak sú vyčerpané všetky možnosti obmedzovania emisií znečisťujúcich látok podľa najlepších dostupných techník,

d) ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho najnižšia výška sa určí ako najväčšia z výšok vypočítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky,

e) ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolité komíny,

f) ak je stacionárny zdroj situovaný v zástavbe, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolitú zástavbu.

5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou

5.1   Pri určení prevýšenia komína alebo výduchu nad strechou, požiadavky bodu 4 na výšku komína  alebo výduchu nie sú dotknuté.

5.2    Spaľovacie zariadenia

5.2.1 Pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou samotnej budovy podľa technickej normy),

5.1.2 Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom

  - < 0,3 MW musí byť ≥ 0,6 m  nad  miestom vyústenia na  streche

  - 0,3 MW -1,2 MW, musí byť ≥1 m,

  - ≥ 1,2 MW a viac, musí byť ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m najmenej však 1 m môže byť, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 0,3MW, je potrebné zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad strechou o 0,5 m.

5.2.4 Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov, z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu je potrebné osobitne posudzovať prevýšenie komína alebo výduchu vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti.

5.2.5 V závislosti od druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a miestnych rozptylových podmienok možno prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad strechu, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

5.3   Ostatné zariadenia

Ak ide iné zariadenie, ako spaľovacie zariadenie, treba voliť umiestnenie a prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy primerane umiestneniu a prevýšeniu ústí komínov alebo výduchov pre spaľovacie zariadenie v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok.

6.    Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy

Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne

a) zariadenia na spaľovanie zemného plynu na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným príkonom ≤ 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,

b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s tepelným príkonom do 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,

c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

## II  POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE   ZARIADENIA

1.   Všeobecne

Pre jestvujúce zariadenia platia požiadavky na zabezpečenie rozptylu platné pre nové zariadenia

a) pri zmene jestvujúceho zariadenia, ktorá zvyšuje celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia z komína alebo výduchu alebo ktorá vyžaduje výstavbu nového komína alebo výduchu,

b) ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť; zvýšenie komína alebo výduchu vykonať do troch rokov od zmeny zaradenia znečisťujúcej látky,

c) pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu.

Príloha č. 10

k vyhláške č.  /2012 Z. z.

# ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2).

2. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15, zv. 04) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 01, zv. 04), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15, zv. 08) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. Októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).

# Footnotes

) § ods.  zákona č. X/2012Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

) STN 65 6481 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán. STN 65 6482 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán-bután. STN 65 6483 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Bután. STN 65 6484 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Vykurovacia zmes.

) Vyhláška MŽP  SR č..../2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú  požiadavky  na vedenie prevádzkovej evidencie  a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

) Vykonávajúce rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce  sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 52, 24. 2.2012).

) §   vyhlášky  Ministerstva životného  prostredia Slovenskej  republiky č. ..../2012 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia  a kvality ovzdušia  v ich okolí.

) §  ods.  písm.) zákona č.X /2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.(IPKZ)

) Vykonávacie rozhodnutie Komisie týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady  2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012).

)  Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 1069/2009,  ktorým  sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým  sa vykonáva  smernica  Rady  97/78/ES,

)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov.

) § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Článok 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry(1) .

) § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje  zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických  zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel  v regulovaných  výrobkoch.

)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

) www.enviroportal.sk

)  § 2 písm. s) zákona č. 364/2004Z.z.  o vodách a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

) Nariadenie (ES) č. 850/2004  Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických  znečisťujúcich látkach, ktorým  sa mení a dopĺňa  smernica 79/117/EHS (Ú.v. EÚ L 229, 29. 6. 2004) v platnom znení.

) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.362/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovejevidencie o palivách.

) Napríklad zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov,zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrolehluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

)  Napr. F proces spaľovania  živočíšneho tuku  v kotloch  podľa kapitoly IV prílohy č. IV  Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011, zo dňa 25. Februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 1069/2009, ktorým  sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým  sa vykonáva  smernica  Rady  97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice  (Ú. v.  EÚ  L54, xx.x. 2011).

)  § 31 vyhlášky  Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

) Vyhláška  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje  zoznam regulovaných  výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky  na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

) Nariadenie vlády č. 140/2009Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní
motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

)  Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.

) § 4 ods. 2 a 3 a § 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362 /2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú  požiadavky na kvalitu palív  a vedenie evidencie  o palivách.

) Článok  6 ods. 3, 4 a 5 Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.

) Bod 11 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2008 Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia.

) §  vyhlášky  Ministerstva životného  prostredia Slovenskej  republiky č. ..../2012 Z. z.. (o monitorovaní emisií)

) Vestník Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky č. 5/1996.

) STN EN 15287 - 1 komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1 komíny pre otvorené spotrebiče palív.