Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. ......../2016 Z. z.

NETEPELNÉ ÚČINKY

Limitné hodnoty expozície a akčné HODNOTY EXPOZÍCIE

vo frekvenčnom pásme od 0 Hz  do 10 MHz

A. Limitné hodnoty expozície

Limitné hodnoty expozície (LHE) pre frekvencie nižšie ako 1 Hz  sú limitné hodnoty expozície pre statické magnetické pole, ktoré nie je ovplyvnené telesným tkanivom (tabuľka A1).

Limitné hodnoty expozície (LHE) pre frekvencie od 1 Hz do 10 MHz  sú limitné hodnoty expozície pre elektrické polia, ktoré sú indukované v tele v dôsledku expozície časovo premenným elektrickým a magnetickým poliam (tabuľka A2).

- Limitné hodnoty magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa od 0 do 1 Hz

  - Limitné hodnoty magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa pre zmyslové účinky sú limitné hodnoty pre bežné pracovné podmienky (tabuľka A1) a súvisia so závratmi a inými fyziologickými účinkami vyvolanými podráždením rovnovážneho orgánu človeka najmä v dôsledku pohybu v statickom magnetickom poli.

  - Limitné hodnoty magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa pre zdravotné účinky, určené pre kontrolované pracovné podmienky (tabuľka A1), sa uplatňujú dočasne počas pracovnej zmeny, keď si to vyžaduje prax alebo pracovný proces, ak sa prijali preventívne opatrenia, ako je kontrola pohybov a informovanie zamestnancov.

Tabuľka A1

Limitné hodnoty magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa od 0 do 1 Hz

| Pracovné podmienky / miestna expozícia | B0,L [T] |
| --- | --- |
|  | pre zmyslové účinky | pre zdravotné účinky |
| Bežné pracovné podmienky | 2 | - |
| Miestna expozícia končatín | 8 | - |
| Kontrolované pracovné podmienky | - | 8 |

- Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zdravotné účinky od 1 Hz do 10 MHz

Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zdravotné účinky (tabuľka A2) súvisia s elektrickou stimuláciou všetkých tkanív periférnej a centrálnej nervovej sústavy vrátane hlavy.

Tabuľka A2

Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zdravotné účinky od 1 Hz do 10 MHz

| Frekvenčné pásmo | Ei,L [V/m] |
| --- | --- |
| 1 Hz ≤ f < 3 kHz | 1,1 (špička) |
| 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz | 3,8 · 10-4f (špička) |

Poznámky:

- f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

- Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa Ei,L pre zdravotné účinky sú priestorové špičkové hodnoty v celom tele exponovanej osoby.

- Limitné hodnoty sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície, vykonávané podľa § 3, z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

- Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zmyslové účinky od 1 Hz do 400 Hz

Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zmyslové účinky (tabuľka A3) súvisia s účinkami elektrického poľa na centrálnu nervovú sústavu v hlave, teda so sietnicovým fosfénom a menšími dočasnými zmenami niektorých mozgových funkcií.

Tabuľka A3

Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zmyslové účinky od 1 Hz do 400 Hz

| Frekvenčné pásmo | Ei,L [V/m] |
| --- | --- |
| 1 Hz ≤ f < 10 Hz | 0,7/f (špička) |
| 10 Hz ≤ f < 25 Hz | 0,07 (špička) |
| 25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz | 0,0028 f (špička) |

Poznámky:

- f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

- Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zmyslové účinky sú priestorové špičkové hodnoty v hlave exponovanej osoby.

- Limitné hodnoty sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa pri sínusových poliach rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície, vykonávané v podľa § 3, z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

B. Akčné HODNOTY EXPOZÍCIE

Na určenie akčných hodnôt expozície (AHE), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných limitných hodnôt expozície (LHE), alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné opatrenia  alebo preventívne opatrenia podľa § 4, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

- pre časovo premenné elektrické polia sú stanovené dolné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d a horné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,h uvedené v tabuľke B1,

- pre časovo premenné magnetické polia sú stanovené dolné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,d a horné akčné hodnoty hodnoty magnetickej indukcie Ba,h uvedené v tabuľke B2,

- pre ustálený kontaktný elektrický prúd sú stanovené akčné hodnoty elektrického prúdu Ic,a uvedené v tabuľke B3,

- pre statické magnetické polia sú ustanovené akčné hodnoty magnetickej indukcie B0,a uvedené v tabuľke B4.

Uvedené akčné hodnoty expozície pre elektrické pole a magnetické pole platia pre hodnoty namerané alebo vypočítané na pracovnom mieste v neprítomnosti zamestnanca alebo iných osôb.

- Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea pre expozíciu elektrickým poliam

  - Dolné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d (tabuľka B1) pre vonkajšie elektrické pole sú založené na obmedzení vnútorného elektrického poľa pod hodnotou limitných hodnôt expozície (LHE) (tabuľky A2 a A3) a na obmedzení iskrových výbojov v pracovnom prostredí.

  - Ak sa prijmú ochranné opatrenia podľa § 4 ods. 6, vnútorné elektrické pole pod hodnotami horných akčných hodnôt intenzity elektrického poľa Ea,h neprekračuje limitné hodnoty expozície (LHE) (tabuľka A2 a A3) a zabraňuje vzniku  rušivých iskrových výbojov.

Tabuľka B1

Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea od 1 Hz do 10 MHz

| Frekvenčné pásmo | Ea,d [V/m] (efektívne hodnoty) | Ea,h [V/m] (efektívne hodnoty) |
| --- | --- | --- |
| 1 Hz ≤ f < 25 Hz | 2,0 · 104 | 2,0 · 104 |
| 25 Hz ≤ f < 50 Hz | 5,0 · 105 /f | 2,0 · 104 |
| 50 Hz ≤ f < 1,64 kHz | 5,0 · 105 /f | 1,0 · 106 /f |
| 1,64 kHz ≤ f < 3 kHz | 5,0 · 105 /f | 6,1 · 102 |
| 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz | 1,7 · 102 | 6,1 · 102 |

Poznámky:

- f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

- Dolné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d  a horné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,h  sú efektívne hodnoty intenzity elektrického poľa, ktoré sa pri sínusových poliach rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície vykonávané podľa § 3 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

- Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti zamestnanca. Výsledkom je konzervatívne posúdenie expozície a automatické splnenie limitných hodnôt expozície vo všetkých nejednotných podmienkach expozície. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania limitných hodnôt expozície vykonávaného podľa § 3 v špecifických nejednotných podmienkach sa v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou stanovujú kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

- Akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba pre expozíciu magnetickým poliam

  - Dolné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,d (tabuľka B2) sú pri frekvencii nižšej ako 400 Hz odvodené od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zmyslové účinky (tabuľka A3) a pri frekvencii vyššej ako 400 Hz od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli (tabuľka A2).

  - Horné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,h (tabuľka B2) sú odvodené od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiacom s elektrickou stimuláciou periférnych a autonómnych nervových tkanív v hlave a trupe (tabuľka A2). Dodržiavanie horných akčných hodnôt magnetickej indukcie Ba,h  zabezpečuje, že nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky, ale môžu sa vyskytnúť účinky súvisiace so sietnicovými fosfénmi a menšími dočasnými zmenami v mozgovej činnosti, ak expozícia hlavy presiahne dolné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,d pre expozície do 400 Hz; vtedy sa uplatňuje § 4 ods. 6.

  - Akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba pre expozíciu končatín sú odvodené od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiace s elektrickou stimuláciou tkanív v končatinách, pričom sa zohľadňuje, že magnetické pole pôsobí na končatiny slabšie ako na celé telo.

Tabuľka B2

Akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba od 1 Hz do 10 MHz

| Frekvenčné pásmo | Ba,d [μT] (efektívne hodnoty) | Ba,h [μT] (efektívne hodnoty) | Ba [μT] pre expozíciu končatín miestnemu magnetickému poľu (efektívne hodnoty) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Hz ≤ f < 8 Hz | 2,0 · 105 /f2 | 3,0 · 105 /f | 9,0 · 105 /f |
| 8 Hz ≤ f < 25 Hz | 2,5 · 104 /f | 3,0 · 105 /f | 9,0 · 105 /f |
| 25 Hz ≤ f < 300 Hz | 1,0 · 103 | 3,0 · 105 /f | 9,0 · 105 /f |
| 300 Hz ≤ f < 3 kHz | 3,0 · 105 /f | 3,0 · 105 /f | 9,0 · 105 /f |
| 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz | 1,0 · 102 | 1,0 · 102 | 3,0 · 102 |

Poznámky:

- f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

- Dolné akčné hodnoty expozície a horné akčné hodnoty expozície sú efektívne hodnoty magnetickej indukcie B poľa, ktoré sa pri sínusových magnetických poliach rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície vykonávané podľa § 3 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

- Akčné hodnoty magnetickej indukcie B pre expozíciu magnetickým poliam predstavujú maximálne hodnoty na mieste činnosti zamestnanca. Výsledkom je konzervatívne posúdenie expozície a automatické splnenie limitných hodnôt expozície  vo všetkých nejednotných podmienkach expozície. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania limitných hodnôt expozície vykonávaného podľa § 3 v špecifických nejednotných podmienkach sa v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou stanovujú kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

Tabuľka B3

Akčné hodnoty kontaktného elektrického prúdu Ic,a pre ustálený elektrický prúd

| Frekvencia | Ic,a [mA] (efektívne hodnoty) |
| --- | --- |
| do 2,5 kHz | 1,0 |
| 2,5 kHz ≤ f < 100 kHz | 0,4 f |
| 100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz | 40 |

Poznámka:

f je frekvencia vyjadrená kilohertzoch (kHz).

- Akčné hodnoty expozície magnetickej indukcie B0,a statických magnetických polí

Tabuľka B4

Akčné hodnoty magnetickej indukcie B0,a statických magnetických polí

| Riziká | B0,a [mT] |
| --- | --- |
| Interferencia s aktívnymi implantovanými pomôckami, napríklad kardiostimulátormi | 0,5 |
| Riziko pritiahnutia a vymrštenia v poli pôsobnosti intenzívnych silových zdrojov (> 100 mT) | 3 |