Príloha č. 5

k nariadeniu vlády č. ../2004 Z. z.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY REFERENČNÉHO PALIVA STANOVENÉHO PRE SCHVAĽOVACIE TESTY A NA OVERENIE ZHODY VÝROBY

REFERENČNÉ PALIVO PRE VZNETOVÉ MOTORY  V NECESTNÝCH POJAZDNÝCH STROJOCH (1)

|  | Limity a jednotky (2) | Skúšobná metóda |
| --- | --- | --- |
| Cetánové číslo (4) | Minimálne 45 (7) Maximálne 50 | podľa príslušnej technickej normy) |
| Hustota pri 15°C | Minimálne 835 kg/m3 Maximálne 845 kg/m3 (10) | podľa príslušnej technickej normy) |
| Destilácia (3) 95 % bod | Maximálne 370°C | podľa príslušnej technickej normy) |
| Viskozita pri 40°C | Minimálne 2,5 mm2/s Maximálne 3,5 mm2/s | podľa príslušnej technickej normy) |
| Obsah síry | Minimálne 0,1 hmot. % (9) Maximálne 0,2 hmot. % (8) | podľa príslušnej technickej normy) |
| Teplota vzplanutia | Minimálne 55°C | podľa príslušnej technickej normy) |
| CFPP | Minimálne – Maximálne + 5°C | podľa príslušnej technickej normy) |
| Korózia medi | Maximálne 1 | podľa príslušnej technickej normy ) |
| Conradsonov zvyšok uhlíka (10 % DR) | Maximálne 0,3 hmot. % | podľa príslušnej technickej normy) |
| Obsah popola | Maximálne 0,01 hmot. % | podľa príslušnej technickej normy |
| Obsah vody | Maximálne 0,05 hmot. % | podľa príslušnej technickej normy |
| Neutralizačná kapacita (silná kyselina) | Maximálne 0,20 mg KOH/g |  |
| Oxidačná stabilita (5) | Maximálne 2,5 mg/100 ml | podľa príslušnej technickej normy) |
| Aditíva (6) |  |  |

Poznámky:

(1):  Ak sa vyžaduje výpočet tepelnej účinnosti motora alebo vozidla, výhrevnosť paliva sa môže vypočítať z:

Merná energia (výhrevnosť) (čistá) MJ/kg =

(46,423 – 8,792 . d2 + 3,17 . d) ( (1 – (x + y + s)) + 9,42 . s – 2,499 . x,

kde:

d = je hustota pri 288 K (15°C)

x = je hmotnostný pomer vody (%/100)

y = je hmotnostný pomer popola (%/100)

s = je hmotnostný pomer síry (%/100)

(2):   	Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri určení ich limitných hodnôt sa použili výrazy ASTM D 3244 „Definovanie bázy u sporov, týkajúcich sa kvality ropných produktov“ a pri stanovení minimálnej hodnoty bol zohľadnený minimálny rozdiel 2R nad nulou; pri stanovení maximálnej a minimálnej hodnoty je minimálny rozdiel 4R

(R = reprodukovateľnosť).

Nehľadiac na túto mieru, ktorá je potrebná zo štatistických dôvodov, by sa mal výrobca paliva napriek tomu zamerať na nulovú hodnotu, kde je stanovená maximálna hodnota 2R a strednú hodnotu v prípade udania maximálneho a minimálneho limitu. Ak je potrebné vyjasniť otázku toho, či palivo spĺňa požiadavky technických podmienok, mali by sa použiť pojmy ASTM D 3244.

(3):   	Uvedené obrázky znázorňujú odparené množstvá (znovuzískané percento + percentuálna strata).

(4):   	Rozsah cetánu nie je v súlade s požiadavkou minimálneho rozsahu 4R. V prípadoch sporu medzi dodávateľom a užívateľom paliva sa však na vyriešenie takýchto sporov môžu použiť pojmy v ASTM D 324 za predpokladu, že sú skôr vykonané opakované merania dostatočného počtu v záujme dosiahnutia potrebnej správnosti ako jednotlivé stanovenia.

(5):   	Aj keď je oxidačná stabilita regulovaná, je pravdepodobné, že skladovateľnosť bude obmedzená. Je nutné získať odporúčania dodávateľa, pokiaľ ide o skladovacie podmienky a skladovateľnosť.

(6):   	Toto palivo by malo obsahovať iba primárne a krakované uhľovodíkové destilačné zložky; dovolené je odsírenie. Nesmie obsahovať žiadne kovové aditíva alebo aditíva na zlepšenie cetánového čísla.

(7):   	Nižšie hodnoty sú dovolené a v tomto prípade sa má udať cetánové číslo použitého referenčného paliva.

(8):   	Vyššie hodnoty sú dovolené a v tomto prípade sa má udať obsah síry použitého referenčného paliva.

(9):   	Neustále sledovaný z hľadiska trhových trendov. Na účely prvého schválenia motora, bez žiadnych dodatočne upravovaných výfukových plynov, na žiadosť žiadateľa je povolená ako menovitá hodnota pre obsah síry hodnota 0,05 hmotnostného % (minimum 0,03 hmotnostného %) a v tomto prípade musí byť úroveň meraných častíc korigovaná smerom hore na priemernú hodnotu, ktorá je menovite špecifikovaná pre obsah síry v palive (0,15 hmotnostného %) podľa rovnice uvedenej nižšie:

PTadj = PT + [SFC ( 0,0917  (NSLF – FSF)]

kde:

PTadj    =      upravená hodnota PT (g/kWh)

PT       =	nameraná hodnota váženej špecifickej emisie pre emisiu     častíc (g/kWh)

SFC   	=   	vážená špecifická spotreba paliva (g/kWh) vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca

NSLF  =  	priemer nominálnej špecifikácie hmotnostného zlomku obsahu síry (tzn. 0,15 %/100)

FSF     =      hmotnostný zlomok obsahu síry v palive (%/100)

Rovnica pre výpočet váženej špecifickej spotreby paliva:

SFC =

kde:

Pi = Pm,i + PAE,i

Pre účel zhody hodnotení výroby v súlade s bodom 5.3.2 prílohy č. 1 musí byť splnená táto požiadavka použitím referenčného paliva s obsahom síry, ktorý vyhovuje minimálnej/maximálnej úrovni 0,1/0,2 hmot. %.

(10):   	Vyššie hodnoty sú dovolené do 855 kg/m3 a v tomto prípade má byť udaná hustota použitého referenčného paliva. Pre účel zhody hodnotení výroby v súlade s bodom 5.3.2 prílohy č. 1 musí byť splnená táto požiadavka použitím referenčného paliva, ktoré vyhovuje minimálnej / maximálnej úrovni 835/845 kg/m3.

(11):   	Všetky charakteristiky paliva a limitné (medzné) hodnoty sa majú neustále sledovať z hľadiska trhových trendov.

REFERENČNÉ PALIVO PRE ZÁŽIHOVÉ MOTORY NECESTNÝCH  PRACOVNÝCH STROJOV

Palivom pre dvojdobé motory je zmes mazacieho oleja a benzínu špecifikovaná nižšie. Pomer zmesi palivo/olej musí zodpovedať pomeru odporučenému výrobcom podľa bodu 2.7 prílohy č.4.

| Parameter | Jednotka | Limity(1) | Testovacia metóda | Uverejnenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |  |  |
| Oktánové číslo výskumnou metódou, RON |  | 95,0 | ― | podľa príslušnej technickej normy) | 1993 |
| Oktánové číslo motorovou metódou, MON |  | 85,0 | ― | podľa príslušnej technickej normy) | 1993 |
| Hustota pri 15 °C | kg/m3 | 748 | 762 | podľa príslušnej technickej normy) | 1998 |
| Tlak pár podľa Reida | kPa | 56,0 | 60,0 | podľa príslušnej technickej normy) | 1993 |
| Destilácia: začiatok varu – odparené pri 100 °C – odparené pri 150 °C – koniec varu | °C % obj. % obj. °C | 24 49,0 81,0 190 | 40 57,0 87,0 215 | podľa príslušnej technickej normy) | 1988 1988 1988 1988 1988 |
| Zvyšok | % obj. | ― | 2 | podľa príslušnej technickej normy) | 1988 |
| Analýza uhľovodíkov – olefíny – aromáty – benzén – nasýtené uhľovodíky | ― % obj. % obj % obj. % obj. | ― 28,0 ― ― | 10 40,0 1,0 zostatok | podľa príslušnej technickej normy) | ― 1998 1998 1998 1998 |
| Pomer uhlík/vodík |  | stanovená hodnota | stanovená hodnota |  |  |
| Oxidačná stabilita(2) | minúty | 480 | ― | podľa príslušnej technickej normy) | 1996 |
| Obsah kyslíka | % hmotn. | ― | 2,3 | podľa príslušnej technickej normy ) | 1997 |
| Živičné látky | mg/ml | ― | 0,04 | podľa príslušnej technickej normy ) | 1997 |
| Obsah síry | mg/kg | ― | 100 | podľa príslušnej technickej normy ) | 1998 |
| Korózia medi pri 50 °C |  | ― | 1 | podľa príslušnej technickej normy ) | 1998 |
| Obsah olova | g/l | ― | 0,005 | podľa príslušnej technickej normy ) | 1996 |
| Obsah fosforu | g/l | ― | 0,0013 | podľa príslušnej technickej normy ) | 1994 |

(1):                	Hodnoty uvedené v špecifikácii sú "skutočné hodnoty". Pri stanovení ich limitných hodnôt boli použité ustanovenia podľa normy), a pri stanovení minimálnej hodnoty bol vzatý do úvahy minimálny rozdiel 2R nad nulou; pri stanovení maximálnej a minimálnej hodnoty je minimálny rozdiel 4R (R = opakovateľnosť). Bez ohľadu na toto opatrenie, ktoré je nutné zo štatistických dôvodov, výrobca paliva by sa mal napriek tomu usilovať o nulovú hodnotu, pri ktorej je stanovená maximálna hodnota 2R a o strednú hodnotu v prípade údajov, týkajúcich sa maximálnych a minimálnych limitov. Ak je potrebné objasniť otázku, či palivo spĺňa požiadavky špecifikácií, platia ustanovenia normy )

(2): 	                 Palivo môže obsahovať antioxidanty a kovové dezaktivátory bežne používané k stabilizácii tokov benzínu v rafinériách, ale nesmú sa pridávať detergentné a disperzné prísady a olejové rozpúšťadlá."

# Footnotes

)STN EN ISO 5165

) STN EN ISO 3675, ASTM D 4052

) STN EN ISO 3405

) STN EN ISO 3104+AC

) STN EN ISO 8754, STN EN 24260

) ISO 2719

) STN EN 116

) STN EN ISO 2160

) STN EN ISO 10370

) STN EN ISO 6245

) ASTM D 95, D 1744

) ASTM D 2274

)  STN EN 25164

) STN EN 25163

) STN ISO 3675

) STN EN 12

) STN EN ISO 3405

) STN EN ISO 3405

) ASTM D 1319, STN EN 12177, ASTM D 1319

)  STN EN ISO 7536

)  STN EN 1601

)  STN EN ISO 6246

)  STN EN ISO 14596

)  STN EN ISO 2160

)  STN EN 237

)  ASTM D 3231

)  STN EN ISO 4259

)  STN EN ISO 4259