| N | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- |
| Á | A | R | P |
| R | B | E | E |
| O | U | K | K |
| D | Ľ | V | T |
| N | K | E | R |
| Á | A | N | A |
|  |  | Č |  |
|  |  | N |  |
|  |  | É |  |
|  |  | H |  |
|  |  | O |  |

© Výskumný ústav spojov

Banská Bystrica

2002

© Výskumný ústav spojov

Banská Bystrica

2002

Stav k 30. aprílu 2002

Stav k 30. aprílu 2002

Zmeny NTFS voči  NTFS schválenej vládou SR            15. augusta 2001

Vysvetlenie:

Tento dokument obsahuje časti NTFS, ktoré sú zmenené a doplnené voči zneniu NTFS, schválenému vládou SR dňa 15. augusta 2001.

Vykonané zmeny vyplývajú z nových dokumentov ERC, ich akceptácie Slovenskou republikou a z úpravy stratégie využívania frekvenčného spektra v SR pre konkrétne rádiokomunikačné služby.

Nové vložené časti textu sú podčiarknuté bodkočiarkovane. V prípade, že vložený text má byť podčiarknutý

[napr. ERC/DEC( 01)13 ], je použité dvojité podčiarknutie [ERC/DEC( 01)13].

Vypustené časti textu sú prečiarknuté a šedé.

V časti “Kategórie služieb” sa mení oddiel “Podružná služba” nasledovne.

PODRUŽNÁ  SLUŽBA   -  SECONDARY  SERVICE

Služby v NTFS označované obyčajným písmom, napr. Rádionavigácia, sú v kategórii podružná služba.

Stanice podružnej služby :

a)	nesmú rušiť spôsobovať škodlivé rušenie stanice prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

b)	nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením stanicami prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

c)	majú právo požadovať ochranu pred škodlivým rušením stanicami tejto podružnej služby alebo inej podružnej služby, ktorej môžu byť frekvencie ešte len neskôr pridelené.

V časti “Kategórie služieb” sa dopĺňa nový oddiel nasledovne.

Kategórie rušení

PRÍPUSTNÉ RUŠENIE - PERMISSIBLE INTERFERENCE

Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdielania v zmysle RR alebo odporúčaní ITU alebo v zmysle osobitných dohovorov.

AKCEPTOVANÉ RUŠENIE - ACCEPTED INTERFERENCE

Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administráciami bez spôsobenia ujmy iným administráciám.

ŠKODLIVÉ RUŠENIE  -  HARMFUL INTERFERENCE

Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb, alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne prerušuje radiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.

Pozn. 2 - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administráciami.

Za časť “Vybrané ustanovenia” sa dopĺňa časť:

Pozn. 1 -  Poznámky, ktorých číslo je písané formátom “S5.56.    ” majú priamu väzbu so Slovenskou republikou.

Pozn. 2 -  Odporúčania a rozhodnutia  uvedené v tabuľkách vo formáte napr.: ERC/DEC/(XY) WZ  alebo  T/R XY-WZ znamenajú ich akceptáciu v Slovenskej republike.

Odporúčania a rozhodnutia nepodčiarknuté sa v Slovenskej republike uvažujú akceptovať v budúcnosti. Príslušné údaje o frekvenciách sú uvedené iba pre informáciu.

V časti “Skratky” sa dopĺňajú nasledovné skratky

| DME | zariadenie pre meranie vzdialeností (Distance Measuring Equipment) |
| --- | --- |
| ENG | elektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering) |
| GMDSS | globálny námorný tiesňový a záchranný systém (Global Maritime Distress and Saety System) |
| HDTV | televízia s vysokým rozlíšením (High Definition Television) |
| JTIDS | distribučný systém spoločných taktických informácií (Joint Tactical Information Distribution System) |
| SSR | sekundárny prehľadový radar (Secondary Surveillance Radar) |
| TACAN | systém vzdušnej taktickej navigácie (Tactical Air Navigation System) |
| VLBI | interferometre s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry) |
| WARC | svetová rádiová konferencia administrácií (World Administrative Radio Conference) |
| WRC | svetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference) |

Nasledujú zmeny v NTFS zoradené vzostupne podľa frekvencií.

do 67.6 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 9.0 - 14.0 kHz RADIONAVIGÁCIA | RADIONAVIGÁCIA | 9 –9 - 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 20.05 – 70 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 | 20.05 - 24.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). |
|  | 24.5 - 25.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). |
|  | 25.5 - 49.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
|  | 49.5 - 50.5 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
|  | 50.5 - 65.6 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). 59.750 – 60.250 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). 60.250 – 70.0 kKz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
| S5.56 S5.58 | 65.6 - 67.6 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 60.250 – 70.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |

67.6 - 112.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| ... - 70.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 S5.56 S5.58 | 67.6 - 70.0 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 60.250 – 70.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 70.0 - 72.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
| 72.0 - 84.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.56 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.56 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 84.0 - 86.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 86.0 - 90.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 RÁDIONAVIGÁCIA S5.56 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná mil. S5.56 S5.57 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 90.0 - 110.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.62 Pevná S5.63 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná civ., mil. S5.62 S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 110.0 - 112.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |

112.0 - 148.5 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 112.0 - 115.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 115.0 - 117.6 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 Pevná Námorná pohyblivá S5.64 S5.66 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná civ., mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 117.6 - 126.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). 119.0 – 135.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13 |
| 126.0 - 129.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 Letecká rádionavigácia mil. S5.60 S5.64 | 119.0 – 135.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
| 129.0 - 130.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.64 | 119.0 – 135.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
| 130.0 - 148.5 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.64 S5.67 | PEVNÁ civ. RÁDIONAVIGÁCIA mil. Pevná mil. S5.64 | 135.7 - 137.8 kHz amatérska služba ERC/REC 62-01 |

6 525.0 - 8 815.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 6 765.0 - 7 000.0 kHz PEVNÁ Pozemná pohyblivá S5.139 S5.138 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.138 | 6 765.0 - 6 795.0 kHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)01 ERC/DEC/(01)01 6 765.0 – 6 795.0 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)14 ERC/DEC/(01)14 |
| 7 350.0 - 8 100.0 kHz PEVNÁ Pozemná pohyblivá S5.144 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)15 ERC/DEC/(01)15 |
| 8 100.0 - 8 195.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)15 |
| 8 195.0 - 8815.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111 | POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.109 S5.110 S5.111 S5.132 S5.145 | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)15 |

12 230 - 14 000 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 13 360 - 13 410 kHz PEVNÁ RÁDIOASTRONOMICKÁ S5.149 | 13 360 - 13 570 kHz PEVNÁ civ. Pevná mil. | 13 553 kHz – 13 567 kHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)01 ERC/DEC/(01)01 13 553 – 13 567 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERD/DEC/(01)14 13 560 kHz - diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 0,1W ( všeobecné povolenie ). ERC/REC 70-03 |

25 210 - 29 700 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 26 175 - 27 500 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.150 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. S5.150 | 26 957 - 27 283 kHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)02 ERC/DEC/(01)02 26 957 – 27 283 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)16 ERC/DEC/(01)16 26 960 - 27 410 kHz PR 27, 10 kHz kanál (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(98)11 ERC/DEC/(98)11 26 995; 27 045; 27 095; 27 145; 27 195 kHz zariadenia pre systémy riadenia modelov (všeobecné ovolenie). ERC/DEC/(01)10 ERC/DEC/(01)10 Zariadenia PR27: Odp. T/R 20-02 a T/R 20-09 |

29.7 - 37.5 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 30.01 - 37.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 30.01 - 32.8625 MHz POHYBLIVÁ mil. Pohyblivá civ. | 5 frekvencií používaných požiarnymi útvarmi (32.120, 32.145, 32.170, 32.195, 32.220 MHz) 30.075 - 30.300 MHz - CT0, 25 kHz kanál (duplex +9.695 MHz), (ako podružná služba) - všeobecné povolenie |
|  | 32.8625 - 33.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Diaľkové ovládanie, max. ERP 1 W. |
|  | 33.00 - 35.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 34.995 – 35.225 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre systémy riadenia modelov obmedzené na lietajúce modely (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)11 ERC/DEC/(01)11 |
|  | 35.00 - 36.40 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / | 34.995 – 35.225 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre systémy riadenia modelov obmedzené na lietajúce modely (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)11 ERC/DEC/(01)11 ERC/DEC/(01)1136.100 -36.400 MHz telemetria + diaľkové ovlád. modelov |
|  | 36.40 - 39.00 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / | 2x po 9 frekvencií pre bezšnúr. mikrofóny ( všeobecné povolenie ): - modulácia F3E, max. ERP 25 mW, šírka pásma 36 kHz, zdvih 15 kHz ( 36.42; 36.46; 36.50; 36.54; 36.58; 36.60; 36.62; 38.40; 38.48 MHz ). - modulácia F3E, max. ERP 20 mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz ( 36.70; 36.90; 37.10; 37.30; 37.50; 37.70; 37.90; 38.10; 38.30 MHz ). |

37.5 - 47.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 37.5 - 38.25 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádioastronomická S5.149 |  |  |
| 38.25 - 39.986 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ |  | 38.765 - 38.90 MHz telemetria a diaľkové ovládanie (simplex). Odp. T/R 75-03 |
|  | 39.00 - 40.00 MHz |  |
| 39.986 - 40.02 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. | 39.77 - 40.00 MHz CT0 (všeobecné povolenie), duplex - 9.695 MHz (ako podružná služba) |
|  | 40.00 - 41.00 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 40.66 - 40.70 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)03 ERC/DEC/(01)03 |
| 40.02 - 40.98 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.150 |  | 40.665 - 40.695 MHz 4 frekvencie pre diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 0,1W ( všeobecné povolenie ). 40.715 - 40.985 MHz 18 frekvencií pre diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 1W ( všeobecné povolenie ). |
| 40.98 - 41.015 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | S5.150 | 40.665; 40.675; 40.685; 40.695 MHz zariadenia pre systémy riadenia modelov ERC/DEC/(01)12 ERC/DEC/(01)12 |
| S5.160 S5.161 | 41.00 - 44.0 MHz |  |
| 41.015 - 44.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.160 S5.161 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. |  |

47.0 - 87.5 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 47.0 - 68.0 MHz ROZHLASOVÁ | 47.0 - 48.0 MHz POHYBLIVÁ mil. Pohyblivá civ. S5.163 48.0 – 48.5 MHz Pohyblivá mil., civ. S5.163 S5.162A |  |
|  | 48.5 - 66.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.162A S5.163 | Frekvenčný plán I.TV pásma, kanály 1, 2 ( TV norma CCIR-D ) : - 1.kanál ( 48.5 - 56.5 MHz ) - 2.kanál ( 58.5 - 66.0 MHz ) 56.5 - 58.0 MHz diaľkové ovládanie. 57.2125 - 57.3125 MHz max. ERP 10mW pre LPD zariadenia ( všeobecné povolenie ). |
|  | 66.0 – 67.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.162A |  |
| S5.162A S5.163 S5.164 S5.165 S5.169 S5.171 | 67.0 – 68.0 MHz POHYBLIVÁ mil. S5.162A |  |
| 68.0 - 74.8 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 68.0 - 73.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.149 | Max. ERP 10W, 25 kHz raster |
| S5.149 S5.174 S5.175 S5.177 S5.179 | 73.0 - 74.8 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.179 | Max. ERP 10W, 25 kHz raster. Odp. T/R 75-03 |

87.5 - 137.025 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 117.975 - 136.0 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ., mil. S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201 | 121.5 MHz - MAY DAY, PAN PAN - tiesňová frekvencia Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. 118 – 137 MHz Vysielače a prijímače letec.staníc leteckej mobilnej služby ERC/DEC/(98)28 ERC/DEC/(98)28ERC/DEC/(98)28 |
| 136.0 - 137.0 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.198 S5.202 S5.203 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ., mil. S5.198 S5.202 S5.203 | 118 – 137 MHz Vysielače a prijímače letec.staníc leteckej mobilnej služby ERC/DEC/(98)28 ERC/DEC/(98)28 ERC/DEC/(01)13 Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch.Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch.Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |

150.05 - 156.8375 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 154.0 - 156.7625 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | 154.0 - 155.5125 MHz POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. S5.226 S5.227 |  |
|  | 155.5125 - 156.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. S5.226 S5.227 | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. |
| S5.226 S5.227 | 156.0 - 158.3875 MHz | 156.0 - 174.0 MHz rádiotelefóny plavebnej pohyblivej služby |
| 156.7625 - 156.8375 MHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (Tieseň a volanie) | POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | ERC/DEC/(96)20 Dunajplavba: 156.000 - 161.025 MHz, duplex (+4.6 MHz) SPaP (OMC, prístavné služby, atď), podľa Dodatku č. 18 RP a odporučení Dunajskej komisie; ŽSR: 157.45 - 158.3875 MHz. |
| S5.111 S5.226 | S5.111 S5.226 |  |

156.8375 - 174.0 MHz  (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 156.8375 – 174 MHz | 158.8375 - 160.6375 MHz | ŽSR: 157.45 - 158.3875 MHz. |
| PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ mil. POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. S5.226 |  |
|  | 160.6375 - 162.5 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. S5.226 | Dunajplavba: 156,000 - 161, 025 MHz duplex (-4.6 MHz). SPaP (OMC, prístavné služby, atď), podľa Dodatku č. 18 RP a odporučení Dunajskej komisie; Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. |
|  | 162.5 - 164.4875 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. |  |
|  | 164.4875 - 165.5125 MHz PEVNÁ a POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. |  |
| S5.226 S5.229 | 165.5125 - 170.4875 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 169.4125 - 169.8125 MHz ERMES ERC/DEC/(98)23 (ERC/DEC/(94)02) Pre Zbor požiarnej ochrany: - pre celé územie 169.175 MHz, 169.225 MHz a 169.325 MHz; - pre oblastné použitie 169.025 MHz, 169.050 MHz, 169.200 MHz, 169.250 MHz, 169.275 MHz, 169.300 MHz a 169.350 MHz. |

174.0 - 273.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 174.0 – 223 .0 MHz ROZHLASOVÁ S5.235 S5.237 S5.243 S5.244 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá, mil. | Frekvenčný plán III. TV pásma, kanály R 6 - R12 (TV norma CCIR – D, B1): - 174.0 - 230.0 MHz, 8 MHz raster. 2 frekvencie pre bezšnúr. mikrofóny (všeobecné povolenie): - modulácia F3E, max. ERP 20mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz (174.300, 174.700 MHz). |

336.0 - 400.05 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| ... - 387.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 336.0 - 339.5 MHz TELEMETRIA Letecká pohyblivá mil. Pohyblivá mil. S5.254 | V úseku 336.0 - 339.5 MHz širokopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá. V úseku 336.525 - 337.5 MHz pohybl. služby ŽSR a úzkopásmová telemetria - pevná (do 0.1 W). V úseku 337.525 - 339.5 MHz úzkopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá (do 1 W). |
|  | 339.5 - 351.0125 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. Letecká pohyblivá mil. S5.254 |  |
| S5.254 | 351.0125 - 380.0 MHz |  |
| 387.0 - 390.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (zostup) S5.208A S5.254 S5.255 | PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.254 S5.255 | 352 - 380 MHz pridelené pre video prenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov), ERP max.100mW. 380 - 385 MHz digitálny systém TETRAPOL pre bezpečnostné účely štátu. 380.0 – 380.15 MHz Režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov pre bezpečnostné (záchranné) služby pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu. ERC/DEC/(01)19 |
|  | 380 - 385.0 MHz POHYBLIVÁ civ., mil. |  |
|  | 385 - 390.0 MHz PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.254 S5.255 |  |

| 390.0 - 399.9 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.254 | 390 - 395 MHz POHYBLIVÁ civ., mil. S5.254 | 390 - 395 MHz digitálny systém TETRAPOL pre bezpečnostné účely štátu. 390.0 – 390.15 MHz Režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov pre bezpečnostné (záchranné) služby pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu. ERC/DEC/(01)19 394.8 - 395.0 MHz Režim vzduch -zem -vzduch (AGA) digitálnych pozemných pohyblivých systémov pre bezpečnostné (záchranné) služby ERC/DEC/(01)20ERC/DEC/(01)20 |
| --- | --- | --- |
|  | 395 - 399,9 MHz POHYBLIVÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. Pevná a pohyblivá civ. S5.254 |  |
| 399.9 - 400.05 MHz DRUŽICOVÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.209 DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.222 S5.260 S5.220 S5.224 | RÁDIONAVIGÁCIA S5.222 S5.260 S5.220 S5.224 |  |

400.05 - 406.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 402.0 - 403.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) Pevná Družicová meteorologická (vzostup) Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 402.0 - 405.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná a pohyblivá mil. | 402.0 – 405.0 MHz zariadenia pre lekárske implantáty. ERC/DEC/(01)17 ERC/DEC/(01)17 |
| 403.0 - 406.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej |  |  |
|  | 405.0 - 406.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

440.0 - 460.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 440.0 - 450.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia | 440.0 - 441.025 MHz PEVNÁ mil. Pevná a pohyblivá civ. |  |
|  | 440.0 - 441.025 MHz RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. |  |
|  | 445.0 - 448.0 MHz PEVNÁ mil. | 445.2 - 445.3 MHz Režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov ERC/DEC/(01)21ERC/DEC/(01)21 446.000 – 446.100 MHz pre PMR 446 (po uvoľnení pásma MO SR) ERC/DEC/(98)25 |
| S5.269 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286 | 448.0 - 451.31 MHz |  |
| 450.0 - 460.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286 | 448.0 - 450.0 MHz simplex, 20 kHz raster, max. ERP 10W. 450.0 - 451.3 MHz duplex +10 MHz, 12.5 kHz raster, max. ERP 15W. Odp. T/R 75-03 |
|  | 451.31 - 455.73 451.30-455.74 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B | NMT450, duplex +10 MHz, 20 kHz raster, EuroTel (celoplošne). |
|  | 455.73 455.74 - 457.390 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B S5.287 | Duplex +10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 457.390 - 458.470 MHz UIC S5.287 | ŽSR, duplex +10 MHz. Odp. T/R 22-01 |
| S5.286 S5.286B S5.271 S5.287 S5.288 | 458.470 - 460.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B | Duplex +10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |

460.0 -  790.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 460.0 - 470.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová meteorologická (zostup) | 460.0 - 461.310 461.30 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.289 S5.290 | Duplex -10 MHz, 12.5 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 461.310 461.30 - 465.73 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.289 S5.290 | NMT450, duplex -10 MHz, 20 kHz raster, EuroTel (celoplošne). |
|  | 465.73 - 467.390 467.380 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.289 S5.290 | Duplex -10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 467.390 - 468.470 467.380-468.480 MHz UIC S5.287 S5.289 S5.290 | ŽSR, duplex -10 MHz. Odp. T/R 22-01 |
| S5.287 S5.288 S5.289 S5.290 | 468.470 468.480 - 470.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.289 S5.290 | Duplex -10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |

| 470.0 - 790.0 MHz ROZHLASOVÁ | 470.0 - 734.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.149 S5.306 S5.311 S5.312 | Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma CTV systémy CCIR – K, G, Tv kanály K21 - K53 kanál, raster 8 MHz. Odp. T/R 75-03 |
| --- | --- | --- |
|  | 734.0 - 742.0 MHz PEVNÁ mil. S5.311 S5.312 |  |
| S5.149 S5.294 S5.296 S5.300 S5.302 S5.304 S5.306 S5.311 S5.312 | 742.0 - 790.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.311 S5. 312 | Frekvenčný plán V. TV pásma CTV systémy CCIR – K, G, Tv kanály K 55 - K 60 kanál, raster 8 MHz. 55. TV kanál max. ERP 100W. Odp. T/R 75-03 |

790.0 - 890.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 790.0 - 862.0 MHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ | 790.0 - 808.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.312 | Rádionavigácia – do r. 2007. 806.0 - 838.0 MHz Frekvenčný plán V. TV pásma, TV kanály K63 -K 66, kanál. raster 8 MHz K63 celoplošne od r. 2005 |
|  | 808.0 - 838.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil., civ. S5.312 | 806.0 - 883.0 MHz Frekvenčný plán V. TV pásma, TV kanály K63 -K 66, kanál. raster 8 MHz K63 celoplošne od r. 2005 |
| S5.312 S5.313 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 S5.321 | 838.0 - 862.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA mil. Letecká rádionavigácia mil. S5.312 |  |

| 862.0 - 890.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A | 862.0 - 864.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. RÁDIOLOKÁCIA mil. S5.323 | 863 – 865 MHz Audioaplikácie (všeobecné povolenie) ERC/REC 70-03 863.0 – 865.0 MHz bezšnúrové zvukové aplikácie. ERC/DEC/(01)18 ERC/DEC/(01)18 |
| --- | --- | --- |
|  | 864.1 - 868.1 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| ROZHLASOVÁ S5.322 |  | Bezšnúrové telefóny, systém CT2, max. ERP 10mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2004. ERC/DEC/(96)18 |
|  | 868.0 - 885.0 883.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 | 868.0 – 868.6 MHz, 868.7 – 869.2 MHz, 869.4 – 869.65 MHz, 869.7 – 870.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom. ERC/DEC/(01)04 868.6 – 868.7 MHz, 869.25 – 869.3 MHz, 869.65 – 869.7 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre zabezpečovacie systémy. ERC/DEC/(01)09 869.20 – 869.25 MHz sociálne alarmy ERC/DEC/(97)06 876 - 880 MHz R-GSM (GSM pre idúce vlaky) 880.0 – 915.0 MHz, GSM mobilné terminály ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07) ERC/DEC/(98)06 |
|  | 885.0 - 887.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
|  | 887.0 - 888.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
| S5.319 S5.323 | 888.0 883.0 - 890.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | E-GSM |

890.0 - 1 215.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 890.0 - 942.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A ROZHLASOVÁ S5.322 | 890.0 - 908.4 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | 880 - 915 MHz GSM, duplex +45 MHz (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07 ERC/DEC/(98)06 GSM: Odp. T/R 75-02 |
| Rádiolokácia | 908.4 - 914.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
|  | 914.0 - 915.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT1, duplex +45 MHz, max. ERP 10 mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2002. |
|  | 915.0 - 930.0 928.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 | 921 - 925 MHz R-GSM (GSM pre idúce vlaky) 925.0 – 960.0 MHz, GSM, duplex -45 MHz ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07 ERC/DEC/(98)06 |
|  | 930.0 - 932.0 928.0 - 942.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádionavigácia mil. S5.323 |  |
|  | 932.0 - 933.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
|  | 933.0 - 935.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| S5.323 | 935.0 - 942.0-953.4 MHz |  |
| 942.0 - 960.0 MHz PEVNÁ | POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A ROZHLASOVÁ S5.322 | 953.4 - 959.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
| S5.323 | 959.0 - 960.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT1, Duplex -45 MHz, max. ERP 10 mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2002. |

1 429.0 - 1 533.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 1 429.0 - 1 452.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 | . . . - 1 452.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná mil. S5.341 | Málokanálové zariadenia point-to-multipoint IRT 2000, 2 MHz raster do 1450 MHz. Odp. ITU-R 379-5 |
| 1 452.0 - 1 492.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ S5.345 S5.347 DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.345 S5.347 S5.341 S5.342 | 1 452.0 - 1 525.0 MHz PEVNÁ civ. ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. | 14521467.5 - 1492 družicová rozhlasová -pre S DAB Málokanálové zariadenia point-to-multipoint IRT 2000, 2 MHz raster, 1493.5 - 1515.5 (duplex 1428 - 1450) 1 462.5 1452 - 1 467.5 MHz v budúcnosti pridelené pre T – DAB, frekvenčný plán Wiesbaden 1995. |
| 1 492.0 - 1 525.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 | S5.341 S5.342 | Odp. ITU-R 379-5 |
| 1 525.0 - 1 530.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) PEVNÁ DRUŽICOVÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A Družicový prieskum Zeme Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.349 Družicová pozemná pohyblivá (zostup) S5.352 S5.341 S5.342 S5.350 S5.351 S5.354 | 1 525.0 – 1 535.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | (zostup) 1525.0 - 1559.0 MHz INMARSAT, INMARSAT-C, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT (všeobecné povolenie) okrem 1544 – 1545 MHz a 1626.5 – 1660.5 MHz (vzostup okrem 1645.5 – 1646.5 MHz) ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 |
| 1 530.0 - 1 535.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.353A S5.351A Družicový prieskum Zeme Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 S5.351 S5.354 | S5.341 S5.351 S5.352 S5.354 | ERC/DEC/(98)29 ERC/REC 01- 07 Odp. ITU-R 379 - 5 |

1 610.6 - 1 660.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 626.5 - 1 660.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.351A S5.353A S5.357A S5.362 S5.374 S5.375 S5.376 | 1 626.5 - 1 645.5 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. 1 645.5 – 1 646.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 1 646.5 – 1 660.0 MHz PEVNÁ civ., mil. Pohyblivá mil. S5.341 S5.351 S5.354 S5.358 S5.360 S5.374 S5.375 S5.376 | 1626.5 - 1660.5 MHz (vzostup) INMARSAT, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29ERC/DEC/(98)29 |

1 660.0 - 1 675.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 660.0 - 1 660.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 360 S5. | 1626.5 - 1660.5 MHz (vzostup) INMARSAT, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29ERC/DEC/(98)29 |

1 710.0 - 1 930.0 MHz  (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 710.0 - 1930.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.380 S5.384A S5.388A | 1 710.0 - 1 750.0 MHz POHYBLIVÁ civ. 1 750,0 - 1 785,0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.149 S5.341 S5.385 S5.387 | 1710 - 1785 MHz DCS 1800 (duplex 1805 – 1880 MHz) ERC/DEC/(98)21 ERC/DEC/(98)21 V pásme 1762.5 - 1790.5 MHz je pevná služba - modulačné spoje pre rozhlas, 1MHz raster. |
|  | 1 785.0 - 1800.0 MHz PEVNÁ civ. Pohyblivá mil. S5.387 | Pevná na dožitie (žiadne nové prídely). |
|  | 1 800.0 - 1 805.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Rezervované pre systém TFTS (telefón z paluby lietadiel) zostup ERC/DEC/(92)01 ERC/DEC/(92)01 . |
|  | 1 805.0 - 1 845.0 MHz POHYBLIVÁ civ. 1 845.0 - 1 880.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | 1805 - 1880 MHz DCS 1800 (duplex 1 710 - 1785 MHz) ERC/DEC/(98)21 ERC/DEC/(98)21 |
| S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 | 1 880.0 - 1 900.0 MHz POHYBLIVÁ civ. PEVNÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. S5.388 | 1880 - 1900 DECT (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)22 ERC/DEC/(98)22 |

1 710.0 - 1 930.0 MHz  (2. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 710.0 - 1930.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.380 S5.384A S5.388A S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 | 1 900.0 - 1 930.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | Mobilné prenosy (na dožitie; žiadne nové prídely). 1 900 - 1980 MHz pozemské aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 využívané od 1. januára 2002 ERC/DEC/(00)01 ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(97)07 |

1 930.0 - 2 200.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 930.0 - 1 980.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 | 1 930.0 - 2 025.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | 1930 - 2025 MHz. mobilné prenosy (na dožitie; žiadne nové prídely) 1930 – 1980 pozemské aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 využiteľné od 1. januára 2002 ERC/DEC/(00)01 |
| 1 980.0 - 2 010.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  | 1980 - 2010 MHz S-PCS (vzostup) (párované s 2170 - 2200 MHz) ERC/DEC/(97)03 1980 - 2010 MHz aplikácie satelitných komponentov UMTS |
| 2 010.0 - 2 025.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 | S5.388 S5.389A | 2010-2025 MHz pozemské aplikácie UMTS ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(97)07 |
| 2 025.0 - 2 110.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová) PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.391 KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup+ medzidružicová) S5.392 | 2 025.0 MHz - . . . PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. | 2 110 - 2 170 MHz pozemské aplikácie UMTS ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(97)07 2 025.0 - 2 105.0 MHz mobilné prenosy na dožitie (žiadne nové prídely) 2 100.0 - 2 170.0 MHz systém MMDS do udelenia licencie na UMTS 2 170 – 2 200 MHz systém MMDS do udelenia licencie na využívanie S-PCS v tomto úseku na území SR (zostup) (párované s 1980 - 2010 MHz) ERC/DEC/(97)03 2 170 – 2 200 MHz aplikácie satelitných komponentov UMTS ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(97)07ERC/DEC/(97)07 |

2 200.0 - 2 500.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 300.0 - 2 450.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Amatérska Rádiolokácia S5.150 S5.282 S5.395 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.282 | 2 400.0 - 2 483.5 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)05 ERC/DEC/(01)05 2 400.0 – 2 483.5 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre detekciu pohybu a poplach (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)08 2 400.0 - 2 483.5 MHz RLANy s rozprestreným (spread) spektrom, max. EIRP 100mW (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(96)17 Odp. T/R 10-01 |
| 2 450.0 - 2 483.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia S5.150 S5.397 | 2 450.0 - 2 500.0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | 2 400.0 - 2 483.5 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom. (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)05 2 400.0 - 2 483.5 MHz RLANy (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(01)07 ERC/DEC/(01)07 2 400.0 – 2 483.5 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre detekciu pohybu a poplach (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)08 ERC/DEC/(01)08 |
| 2 483.5 - 2 500.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.388A Rádiolokácia S5.150 S5.371 S5.397 S5.398 S5.399 S5.400 S5.402 | S5.150 S5.371 S5.398 S5.399 S5.402 | 2483.5 - 2500 MHz S-PCS (zostup) 2483.5 - 2498 MHz GLOBALSTAR (zostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(97)03 Odp. T/R 10-01 Odp. T/R 75-03 |

5 250.0 - 5830.0 MHz (2. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 725.0 - 5 830.0 MHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely). 5 750.0 - 5 770.0 MHz a 5 800.0 - 5 875.0 MHz tiež rádioastronómia. 5 725.0 - 5 875.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)06 ERC/DEC/(01)06 5 795 - 5 805 MHz RTT (Road Transport Telematic) s možným rozšírením do 5 815 MHz (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(92)02 |

5 830.0 – 7 330.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 83.0 - 5 850.0 MHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérská (zostup) S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely). 5 750.0 - 5 770.0 MHz a 5 800.0 - 5 875.0 MHz tiež rádioastronómia. 5 725.0 - 5 875.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)06 ERC/DEC/(01)06 |

10.7 - 13.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10.7 - 11.7 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.441 S5.484 S5.484A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 10.7 - 11.45 GHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.441 S5.484 | RR spoje 10.711 - 11.449 mobilné reportážne RR spoje MT 15 Družicová TV |
|  | 11.45 - 11.7 GHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná + pohyblivá mil. S5.441 S5.484 | Družicová TV – ARCANET 11.45 – 11.70 GHz; zostup ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(00)08 ERC/DEC/(00)08 10.7 – 11.7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)15 ERC/DEC/(98)15 |
| 11.7 - 12.5 GHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 11.7 - 12.1 GHz DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.487 | Družicová TV. ERC/DEC/(00)08 ERC/DEC/(00)08 Odp. T/R 75-03 |
| S5.487 S5.487A S5.492 | 12.1 - 12.5 GHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.487 | Družicová TV |
| 12.5 - 12.75 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.494 S5.495 S5.496 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ Pevná mil. S5.496 | VSAT Družicová TV – ARCANET 12.50 – 12.75 GHz; zostup ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(98)17 12.5 – 12.75 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)15 ERC/DEC/(98)15 |
| 12.75 - 13.25 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.441 POHYBLIVÁ Kozmický výskum (ďaleký vesmír) (zostup) | PEVNÁ civ. S5.441 | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity, 3.5, 7 a 28 MHz raster. Odp. ITU-R 497-3 RR spoje malej kapacity, 1.75, 3.5, 7, 14 a 28 MHz raster. ERC/REC 12-02 |

13.4 - 14.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 13.75 - 14.0 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.484A RÁDIOLOKÁCIA Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum S5.333 S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503 S5.503A | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum S5.333 S5.502 S5.503 S5.503A |  |
| 14.0 - 14.25 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 RÁDIONAVIGÁCIA S5.504 Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum S5.505 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 RÁDIONAVIGÁCIA S5.504 Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum | VSAT/SNG ERC/DEC/(97)09 ARCANET 14.00 – 14.25 GHz; vzostup ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(98)17 14.0 – 14.25 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (vzostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)15 ERC/DEC/(98)15 |

15.4 - 18.1 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 17.7 - 18.1 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.516 S5.484A POHYBLIVÁ | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) S5.516 | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity (17.7 - 19.7 GHz) ERC/DEC/(01)07 ERC/DEC/(01)07 Frek. plán podľa odp. ITU-R F.595-5, Annex 4 resp. T/R 12 03 ERC/REC 12- 03. |

18.1 - 20.2 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 18.1 - 18.4 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) (vzostup) S5.520 S5.484A POHYBLIVÁ S5.519 S5.521 | 18.1 - 19.7 GHz PEVNÁ civ. Pevná mil. | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity. Odp. ITU-R 595-2 Kanál. raster 55 MHz 27.5 MHz (plán.) 13.75 MHz |
| 18.4 - 18.6 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A POHYBLIVÁ |  | 7.5 MHz 5 MHz. |
| 18.6 - 18.8 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.522B POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (pasívny) S5.522A S5.522C |  |  |
| 18.8 - 19.3 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.523A POHYBLIVÁ |  |  |
| 19.3 - 19.7 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)(vzostup) S5.523B S5.523D POHYBLIVÁ S5.523C | S5.519 S5.520 S5.521 S5.522 S5.523 S5.523A S5.523B S5.523C S5.523D | ITU-R F.595-5 Annex 4 resp. T/R 12-03 ERC/REC 12-03 |

23.0 - 24.75 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 24.25 - 24.45 GHz PEVNÁ | 24.25 - 24.75 GHz PEVNÁ civ. | 24.5 - 26.5 GHz RR spoje bod-multibod a bod-bod malej, strednej a vysokej kapacity |
| 24.45 - 24.65 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ |  | ERC/DEC/(99)09 ERC/DEC/(99)09 |
| 24.65 - 24.75 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ |  | Odp. T/R 13-02 |

24.75 - 29.1 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 24.75 - 25.25 GHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. | 24.5 - 26.5 GHz RR spoje bod-multibod a bod-bod malej, strednej a vysokej kapacity |
| 25.25 - 25.5 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | 25.25 - 25.5 GHz MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály | ERC/DEC/(99)09 ERC/DEC/(99)09 |
| 25.5 - 27.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) S5.536A PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | 25.5 - 26.5 GHz PEVNÁ | Odp. T/R 13-02 |
|  | 26.5 - 27.0 GHz PEVNÁ mil. S5.536 |  |
| 27.5 - 28.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A POHYBLIVÁ S5.538 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.539 POHYBLIVÁ S5.538 S5.540 | 27,5 – 27,8285 GHz nekoordinované FSS zemské stanice 27,8285 – 28,0525 GHz nekoordinované FSS zemské stanice a FS systémy podľa podmienok daných v ERC/DEC/(00)09 28,0525 – 28,4445 GHz FS systémy 28,4445 – 28,5 GHz nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(99)09 ERC/DEC/(99)09 Odp. T/R 13-02 |
| 28.5 - 29.1 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.523A S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.523A S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme S5.541 S5.540 | 28,5 – 28,8365 GHz nekoordinované FSS zemské stanice 28,8365 – 29,0605 GHz nekoordinované FSS zemské stanice a FS systémy podľa podmienok daných v ERC/DEC/(00)09 29,0605 – 29,1 GHz FS systémy ERC/DEC/(99)09 ERC/DEC/(99)09 Odp. T/R 13-02 |

29.1 - 31.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 29.1 - 29.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.523C S5.535A S5.539 S5.541A Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme S5.541 S5.523C S5.535A S5.540 S5.541A | 29,1 – 29,4525 GHz FS systémy 29,4525 – 29,5 GHz nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(99)09 ERC/DEC/(99)09 Odp. T/R 13-02 |

34.7 - 40.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 37.5 - 38.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.547 S5.551AA | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 37.5 - 38 GHz pevné spoje bod-bod ERC/DEC/(00)02 ERC/DEC/(00)02 |
| 38.0 - 39.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.547 S5.551AA | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskumZeme (zostup) | 38 - 39.5 GHz pevné spoje bod-bod ERC/DEC/(00)02 ERC/DEC/(00)02 |
| 39.5 - 40.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.547 S5.551AA | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 39.5 – 40 GHz koordinované a nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(00)02 ERC/DEC/(00)02 |

40.0 - 43.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 40.0 - 40.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 40 – 40.5 GHz koordinované a nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(00)02 ERC/DEC/(00)02ERC/DEC/(00)02 |
| 40.5 - 41.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ERC/DEC/(99)16 Odp. T/R 75-03 |
| 41.0 – 42.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 S5.551G | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ERC/DEC/(99)16 Odp. T/R 75-03 Odp. T/R 75-03Odp. T/R 75-03 |
| 42.0 – 42.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 S5.551G S5.551AA | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ERC/DEC/(99)16 Odp. T/R 75-03 |
| 42.5 - 43.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA S5.547 S5.149 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ERC/DEC/(99)16 |

Poznámky

k Rádiokomunikačnému poriadku

Názvoslovie častí Rádiokomunikačného poriadku a skratky, použité

v Poznámkach k NTFS

Predmetná kapitola v NTFS sa dopĺňa nasledovne.

Footnote	-  Poznámka

ANNEX 	-  Príloha

APPENDIX	-  Dodatok

ARTICLE	-  Článok

RESOLUTION	-  Rozhodnutie

RECOMMENDATION	-  Odporúčanie

SECTION	-  Časť

Skratky, používané v spojeniach, týkajúcich sa leteckej pohyblivej, príp. družicovej leteckej pohyblivej služby:

(OR)	-  použitie služby mimo koridoru (vyznačenej leteckej cesty)

(R)	-  použitie služby v koridore (vyznačenej leteckej ceste)

Pozn. 1	Pre lepšiu orientáciu v texte sa vo v Poznámkach k Rádiokomunikačnému poriadku používa nasledovná konvencia slovosledu:

- pri Dodatočnom pridelení:	... je pásmo [ XY ] pridelené aj [ CD ] službe v kategórii [ AB ]

- pri Alternatívnom pridelení:	... je pásmo [ XY ] pridelené[ CD ] službe v kategórii [ AB ]...

- pri Odlišnej kategórii služby:	... je pridelenie pásma [ XY ] [ CD ] službe v kategórii [ AB ] ...

Pozn. 2	Poznámky, ktorých číslo je písané formátom  “S5.56.     ” majú priamu väzbu so Slovenskou republikou

Pozn. 3   Odporúčania a rozhodnutia  uvedené v tabuľkách vo formáte napr.: ERC/DEC/(XY) WZ  alebo  T/R XY-WZ znamenajú ich akceptáciu v Slovenskej republike.

Odporúčania a rozhodnutia nepodčiarknuté sa v Slovenskej republike uvažujú akceptovať v budúcnosti.

S5.174

S5.174 	Alternatívne pridelenie:: V Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku je pásmo 68-73 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je používané v súlade so  závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960).

S5.387

S5.387	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Mali, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, Rumunsku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 1 770-1 790 MHz pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného  v Článku 14 /č.S9.21.

S5.450

S5.450	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách,  Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 470-5 650 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.455

S5.455	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine  je pásmo 5 670-5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii pred-nostná služba.

S5.469

S5.469	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 8 500-8 750 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.