Príloha MI-007

k nariadeniu vlády č. …/2005 Z. z.

# Taxametre

Pre taxametre platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

### Definície

Taxameter zariadenie pracujúce spolu s generátorom signálu (generátor signálu vzdialenosti nie je predmetom tejto prílohy) a tvoriace spolu s ním meradlo. Zariadenie meria čas trvania jazdy a vypočítava prejdenú vzdialenosť na základe signálu dodaného generátorom signálu vzdialenosti. Okrem toho vypočítava a na displeji udáva sumu, ktorú zákazník platí za cestu na základe vypočítanej vzdialenosti a/alebo odmeraného času trvania jazdy.

Cestovné celková suma za cestu vypočítaná podľa vopred pevne stanoveného poplatku a/alebo dĺžky a/alebo času trvania jazdy. Cestovné nezahrňuje poplatky za ďalšie doplnkové služby.

Prepínacia rýchlosť rýchlosť vypočítaná vydelením časovej tarify tarifou vzdialenostnou.

Režim bežného výpočtu S výpočet cestovného na základe použitia časovej tarify pre rýchlosť menšiu ako prepínacia rýchlosť a použitia vzdialenostnej tarify pre rýchlosť vyššiu ako prepínacia rýchlosť.

Režim bežného výpočtu D výpočet cestovného na základe súčasného použitia časovej aj vzdialenostnej tarify počas celej cesty.

Prevádzková poloha rôzne režimy, v ktorých taxameter plní rôzne funkcie. Prevádzkové polohy sú označené takto:

Voľno		prevádzková poloha, v ktorej je vypnutá funkcia výpočtu cestovného.

Obsadené	prevádzková poloha, v ktorej sa vypočítava cestovné na základe počiatočnej taxy a tarify za prejdenú vzdialenosť alebo čas.

Stop	prevádzková poloha, v ktorej sa ukazuje cestovné a vypne sa najmenej výpočet cestovného na základe času.

### Požiadavky na návrh

1.	Taxameter musí byť navrhnutý tak, aby vypočítaval prejdenú vzdialenosť a čas trvania jazdy.

2.	Taxameter musí vypočítavať a indikovať výšku cestovného v prevádzkovej polohe „obsadené“, po prírastkoch, ktoré sa rovnajú rozlíšeniu, stanovenému v členskom štáte. V prevádzkovej polohe „stop“ musí taxameter znázorniť na displeji konečnú hodnotu cestovného.

3.	Taxameter musí vypočítavať cestovné v režime S aj D. Prepínanie medzi týmito dvoma režimami umožňuje zabezpečené nastavenie.

4.	Taxameter pomocou príslušného zabezpečeného rozhrania musí poskytovať tieto údaje:

prevádzkovú polohu: voľno, obsadené, stop,

súčtové údaje podľa bodu 15.1,

všeobecné údaje - konštantu generátora signálu vzdialenosti, dátum zabezpečenia, identifikáciu taxíka, reálny čas, identifikáciu tarify,

údaje o cestovnom za jazdu - celková položka, cestovné, výpočet cestovného, príplatok, dátum, čas začiatku jazdy, čas ukončenia jazdy, prejdenú vzdialenosť,

údaje o tarife: tarifné parametre.

Niektoré zariadenia môžu byť pripojené na rozhranie taxametra. Ak sú takéto prístroje potrebné platí, že sa ich nastavenie musí dať zabezpečiť tak, aby sa automaticky zabránilo prevádzke taxametra v prípade, že požadované zariadenie nie je pripojené, alebo pracuje nesprávne.

5.	V relevantných prípadoch musí byť možné nastaviť taxameter na konštantu generátora signálu prejdenej vzdialenosti, na ktorý je taxameter pripojený a toto nastavenie sa musí dať zabezpečiť.

### Predpísané pracovné podmienky

6.1	Platí trieda mechanického prostredia M3.

6.2	Predpísané pracovné podmienky taxametra špecifikuje výrobca, a to menovite

- najmenší teplotný rozsah 80 °C pre klimatické prostredie,

- hraničné hodnoty jednosmerného napájacieho napätia, na aké bol prístroj navrhnutý.

### Najväčšie dovolené chyby

7.	Najväčšie dovolené chyby, okrem chýb v dôsledku použitia taxametra v taxíku sú

pre uplynutý čas:		± 0,1 %, minimálna najväčšia dovolená chyba 0,2 s

pre prejdenú vzdialenosť:	± 0,2 %, minimálna najväčšia dovolená chyba 4 m

pre výpočet cestovného:	± 0,1 %, minimálna hodnota vrátane zaokrúhlenia: zodpovedá najmenšej platnej číslici údaja o cestovnom.

### Prípustný vplyv rušenia

8.	Elektromagnetická odolnosť

8.1	Platí elektromagnetická trieda E3.

8.2	Najväčšie dovolené chyby stanovené v bode 7 musia byť dodržané aj v podmienkach elektromagnetického rušenia.

### Poruchy zdroja

9.	V prípade poklesu zdrojového napätia pod spodnú hranicu prevádzkového napätia stanovenú výrobcom musí taxameter

- pri dočasnom poklese napätia spôsobenom reštartovaním motora, pokračovať naďalej v správnej funkcii, alebo obnoviť správnu funkciu bez straty údajov zaznamenaných dovtedy, kým nedošlo k poklesu napätia,

- ak je pokles napätia dlhodobejší, zrušiť vykonané meranie a vrátiť sa do polohy voľno.

### Ďalšie požiadavky

10.	Podmienky kompatibility medzi taxametrom a generátorom signálu vzdialenosti určí výrobca.

11.	V prípade účtovania ďalších poplatkov za doplnkové služby zadávané manuálne vodičom, tento poplatok sa nezahrňuje do indikovaného cestovného, ale taxameter môže dočasne znázorniť aj cestovné vrátane doplnkového poplatku.

12.	Ak sa cestovné vypočítava podľa režimu D, môže mať taxameter ďalší režim na znázornenie len celkovej prejdenej vzdialenosti a času trvania jazdy.

13.	Všetky hodnoty musia byť pre cestujúceho vhodne identifikovateľné a hodnoty aj identifikácia musia byť zreteľne čitateľné pri dennom i nočnom osvetlení.

14.1	Ak by výška cestovného alebo opatrenia prijaté proti zneužitiu mohli byť ovplyvnené voľbou funkcie z naprogramovaného nastavenia alebo voľným nastavením údajov, musí byť možné tieto funkcie zabezpečiť.

14.2	Zabezpečenie taxametra musí byť riešené tak, aby sa jednotlivé nastavenia dali zabezpečiť samostatne.

14.3	Ustanovenia bodu 8.3 v prílohe č. 1 platia aj pre tarify.

15.1	Taxameter musí byť vybavený súčtovým zariadením bez možnosti nulovania, a to pre všetky tieto hodnoty:

- celková prejdená vzdialenosť vozidla,

- celková prejdená vzdialenosť počas prenájmu,

- celkový počet prenajatí vozidla,

- celková suma inkasovaná za doplnkové služby,

- celková suma cestovného.

Do súčtových hodnôt sa započítavajú aj hodnoty uložené v prípade poklesu zdrojového napätia podľa bodu 9.

15.2	Pri odpojení od zdroja elektrického prúdu sa súčtové hodnoty musia dať uložiť na jeden rok a musia sa dať preniesť z taxametra do iného média.

15.3	Indikačné zariadenie so súčtovými hodnotami musí byť vhodne zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k oklamaniu cestujúceho.

16.	Automatická zmena tarify je povolená v dôsledku

- vzdialenosti jazdy,

- času trvania jazdy,

- dennej doby,

- dátumu,

- dňa v týždni.

17.	Ak je presnosť taxametra ovplyvnená vlastnosťami vozidla, taxameter musí byť skonštruovaný tak, aby bolo jeho inštalovanie do vozidla zabezpečené.

18.	Na účely skúšok po inštalácii, musí byť taxameter vybavený možnosťou odskúšať presnosť merania času, vzdialenosti a presnosti výpočtov nezávisle na sebe.

19.	Taxameter, ako aj pokyny na jeho inštaláciu špecifikované výrobcom musia zabezpečovať, aby pri inštalácii taxametra podľa pokynov výrobcu nemohlo dôjsť k neoprávnenej zmene meracieho signálu prejdenej vzdialenosti.

20.	Všeobecná základná požiadavka týkajúca sa ochrany proti zneužitiu taxametra musí byť dodržiavaná tak, aby boli chránené záujmy zákazníka, vodiča vozidla, jeho zamestnávateľa, ako aj finančných orgánov.

21.	Konštrukcia taxametra musí zabezpečovať dodržanie najväčších dovolených chýb bez nastavovania počas jedného roka pri jeho bežnom používaní.

22.	Taxameter musí byť vybavený hodinami ukazujúcimi aktuálny čas, zaznamenávajúcimi čas a dátum, na základe ktorých sa dajú automaticky meniť tarify na základe obidvoch alebo jedného z týchto údajov.

Požiadavky na hodiny udávajúce aktuálny čas

- meranie času s presnosťou na 0,02 %.

- čas možno v priebehu jedného týždňa korigovať najviac o 2 minúty. Korekcia na letný a zimný čas sa vykoná automaticky.

- počas jazdy musí byť zablokovaná možnosť korekcie, či už manuálnej alebo automatickej.

23.	Vytlačené alebo na displeji zobrazené údaje o prejdenej vzdialenosti a čase v súlade s týmto nariadením sa vyjadrujú v jednotkách

  - vzdialenosť

v kilometroch.

  - čas

v sekundách, minútach alebo hodinách podľa vhodnosti, pričom je potrebné dbať na potrebné rozlíšenie a na zabránenie nesprávnemu pochopeniu.

### Posudzovanie zhody

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1.