| N | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- |
| Á | A | R | P |
| R | B | E | E |
| O | U | K | K |
| D | Ľ | V | T |
| N | K | E | R |
| Á | A | N | A |
|  |  | Č |  |
|  |  | N |  |
|  |  | É |  |
|  |  | H |  |
|  |  | O |  |

# Kategórie pridelení

PRIDELENIE  -  ALLOCATION

Pridelenie frekvenčného pásma (frekvencie) službe (službám) na medzinárodnej úrovni. Ide o formálne pridelenie pásma (frekvencie), ktoré bude za špecifikovaných podmienok využívané službou (službami) na prislúchajúce účely. Táto kategória pridelenia je obvykle výsledkom medzinárodných konzultácií v rámci ITU. Rozhoduje o ňom príslušná svetová konferencia. Výsledkom pridelenia je zápis do Tabuľky frekvenčných pridelení (ďalej Tabuľka) uvedenej v 8.kapitole Rádiokomunikačného poriadku (ďalej RR8).

VYHRADENIE  -  ALLOTMENT

Vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu) službe (službám) v súlade s dohodnutým plánom, prijatým na príslušnej konferencii. Ide o vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorá bude využívaná službou (službami) v jednej alebo viacerých určených krajinách prípadne geografických regiónoch za špecifikovaných podmienok. Táto kategória pridelenia je obvykle výsledkom regionálneho alebo národného frekvenčného plánovania pre rádiové služby.

PRÍDEL  -  ASSIGNMENT

Prídel frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorý za určených podmienok oprávňuje užívateľa (rádiovú stanicu) používať danú frekvenciu (frekvenčný kanál). Prídel sa uskutočňuje na národnej, príp. lokálnej úrovni, udeľuje ho príslušná administratíva a obyčajne býva dokumentovaný licenciou.

Kategórie služieb

Konvencia písma použitá pri označovaní kategórií služieb v Národnej Tabuľke Frekvenčného Spektra (ďalej NTFS) zodpovedá konvencii, používanej v originálnej verzii Rádiokomunikačného poriadku.

PREDNOSTNÁ  SLUŽBA  -  PRIMARY  SERVICE

Služby v NTFS označované veľkým tlačeným písmom, napr. PEVNÁ, sú v kategórii prednostná služba.

POVOLENÁ  SLUŽBA  -  PERMITTED  SERVICE

Služby v NTFS označované veľkým tlačeným písmom  v šikmých zátvorkách, napr. /POHYBLIVÁ/, sú v kategórii povolená služba. Prednostná a povolená služba pracujú na princípe rovnocennosti, avšak pri príprave frekvenčných plánov má prednostná služba, vo vzťahu k povolenej, prioritu vo voľbe frekvencie.

PODRUŽNÁ  SLUŽBA   -  SECONDARY  SERVICE

Služby v NTFS označované obyčajným písmom, napr. Rádionavigácia, sú v kategórii podružná služba.

Stanice podružnej služby :

- nesmú rušiť stanice prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

- nesmú požadovať ochranu pred rušením stanicami prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

- majú právo požadovať ochranu pred rušením stanicami tejto podružnej služby alebo inej podružnej služby, ktorej môžu byť frekvencie ešte len neskôr pridelené.

Pozn.	V niektorej literatúre sa označuje prednostná služba aj ako primárna a podružná služba aj ako sekundárna.

## Vybrané ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku, týkajúce sa pridelení

Dodatočné  pridelenia  -  Additional  Allocations

- Ak je v Poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené “pridelené aj“ nejakej službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “dodatočné pridelenie“, t.j. služba sa na tomto území (v krajine) pridáva k ostatným službám, ktorým je dané pásmo pridelené tak, ako je uvedené v Tabuľke.

- Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby, príp. služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam ostatných prednostných služieb, ktorým je toto pásmo pridelené podľa Tabuľky.

- Ak sa staníc služby (služieb), na ktorú sa vzťahuje dodatočné pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území, príp. v určenej krajine, je to uvedené  v Poznámkach k Tabuľke.

Alternatívne  pridelenia  -  Alternative  Allocations

- Ak je v Poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené “pridelené“ nejakej službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “alternatívne pridelenie“, t.j. pridelenie, ktoré na danom území (v krajine) nahrádza pridelenie, uvedené v Tabuľke.

- Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby, príp. služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam prednostnej služby (služieb), uvedenej  Tabuľke  a ktorej je dané pásmo pridelené na ostatných územiach alebo krajinách.

- Ak sa staníc služby (služieb), na ktoré sa vzťahuje alternatívne pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území, príp. v určenej krajine, je to uvedené  v Poznámkach k Tabuľke.

# Skratky

| BSS | rozhlasová družicová služba |
| --- | --- |
| CCIR | Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication) |
| CDMA | prístup s kódovým multiplexom (Coded Division Multiplexing Access) |
| CEPT | Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) |
| civ. | civilný |
| COSPAS/SARSAT | medzinárodný družicový vyhľadávací a záchranný systém |
| CT | bezšnúrové telefóny (Cordless Telephone) |
| DCS 1800 | digitálny komunikačný systém (Digital Communications System, Digital Celullar System) |
| DECT | rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) |
| DLMS | digitálny pozemný pohyblivý systém (Digital Land Mobile System) |
| DMO | režim priameho spojena (Direct Mode Operation) |
| DV | dlhé vlny |
| DVB-T | pozemské digitálne televízne vysielanie (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) |
| E-GSM | rozšírený systém globálnej mobilnej komunikácie (Extended Global System for Mobile communication) |
| EIRP | efektívny izotropicky vyžiarený výkon (Effective Isotropic Radiated Power) |
| EMS | európsky pohyblivý družicový systém (European Mobile Satellite system) |
| EN | európska norma |
| ERC | Európsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee) |
| ERMES | európsky systém rádiového odkazovania (European Radio Messaging System) |
| ERP | efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power) |
| ETS | európska norma pre telekomunikácie (European Telecommunications Standard) |
| FM | frekvenčná modulácia |
| FS | pevná služba (Fixed Service) |
| FSS | pevná družicová služba (Fixed Satellite Service) |
| GLONASS | celosvetový družicový navigačný systém (Global Satellite Navigation System) |
| GMPCS | celosvetový pohyblivý personálny komunikačný systém cez družicu (Global Mobile Personal Communications System by Satellite) |
| GPS | globálny polohový systém (Global Positioning System) |
| GSM | systém globálnej mobilnej komunikácie (Global System for Mobile communication) |
| GSO | geostacionárna družicová dráha (Geostationary Satellite Orbit) |
| HIPERLAN | vysoko výkonná rádiová lokálna sieť (High Performance Radio LAN) |
| HRS SR | hromadný rádiotelefónny systém pre Slovenskú republiku |
| I-ETS | dočasná európska norma pre telekomunikácie (Interim European Telecommunications Standard) |
| ILS | systém zariadení na presné priblíženie a pristátie (Instrument Landing System) |
| IMT-2000 | medzinárodná mobilná telekomunikácia (International Mobile Telecommunications) |
| INMARSAT | Medzinárodná organizácia družíc pre námorníctvo (International Maritime Satellite Organisation) |
| ISM | priemysel, veda a medicína (Industrial, Scientific and Medical) |
| ITU-R | Medzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie (International Telecommunication Union-Radiocommunication) |
| LAN | lokálna dátová sieť |
| LPD | nízkovýkonové zariadenia (Low Power Devices) |
| MLS | mikrovlnový pristávací systém (Microwave Landing System) |
| MMDS | mikrovlnoný mnohobodový distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System) |
| MSS | pohyblivá družicová služba (Mobile Satellite Service) |
| MVDS | mikrovlnoný televízny distribučný systém (Microwave Video Distribution System) |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky |
| NGSO | negeostacionárna družicová dráha (Non-Geostationary Satellite Orbit) |
| NMT | nordický mobilný telefón (Nordic Mobile Telephone) |
| PPS | pozemná pohyblivá služba |
| PR27 | občianske rádio (Personal Radio 27 MHz) |
| R-GSM | systém globálnej mobilnej komunikácie s idúcimi vlakmi (Railway Global System for Mobile communication) |
| RLAN | rádiová lokálna dátová sieť (Radio Local Area Network) |
| RR | rádioreleový |
| RTT | riadenie cestnej dopravy (Road Transport Telematic) |
| S-DAB | družicový digitálny rozhlas (Satellite Digital Audio Broadcasting) |
| SNG | zhromažďovanie správ cez družicu (Satellite News Gathering) |
| S-PCS | služba družicovej osobnej komunikácie (Satellite Personal Communication Service) |
| SRD | zariadenie s krátkym dosahom (Short Range Device) |
| ST | Slovenské telekomunikácie, a.s. |
| SV | stredné vlny |
| T-DAB | pozemský digitálny rozhlas (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) |
| TETRA | transeurópska zväzková rádiová sieť (Trans European Trunked Radio) |
| TFTS | pozemský letecký telekomunikačný systém Trans European (Terrestrial Flight Telecommunications System) |
| TV | televízia, televízny |
| UIC | Medzinárodná únia železníc (Union Internationale des Chemins de Fer) |
| UMTS | univerzálny pohyblivý telekomunikačný systém (Universal Mobile Telecommunications System) |
| VHF | veľmi vysoká frekvencia (Very High Frequency) |
| VKV | veľmi krátke vlny |
| VOR | VHF všesmerový rádiomaják (VHF Omnidirectional Radio Range) |
| VSAT | terminál s veľmi malou apertúrou (Very Small Aperture Terminal) |
| WLL | bezdrôtová miestna slučka (Wireless Local Loop) |
| ŽSR | Železnice Slovenskej republiky |

do 67.6 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| Menej než 9.0 kHz Nepridelené S5.53 S5.54 | Nepridelené S5.53 S5.54 |  |
| 9.0 - 14.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA | RÁDIONAVIGÁCIA civ. | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(01)13 |
| 14.0 - 19.95 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 S5.55 S5.56 | PEVNÁ S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) . ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
| 19.95 - 20.05 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (20 kHz) | Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
| 20.05 – 70 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 | 20.05 - 24.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
|  | 24.5 - 25,5 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
|  | 25.5 - 49.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
|  | 49.5 - 50.5 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13ERC/DEC/(01)13 |
|  | 50.5 - 65.6 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). 59.750 – 60.250 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). 60.250 – 70.0 kKz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| S5.56 S5.58 | 65.6 - 67.6 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 60.250 – 70.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |

67.6 - 112.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| ... - 70.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 S5.56 S5.58 | 67.6 - 70.0 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 60.250 – 70.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 70.0 - 72.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 72.0 - 84.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.56 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.56 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 84.0 - 86.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 86.0 - 90.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.57 RÁDIONAVIGÁCIA S5.56 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná mil. S5.56 S5.57 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 90.0 - 110.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.62 Pevná S5.63 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná civ., mil. S5.62 S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 110.0 - 112.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |

112.0 - 148.5 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 112.0 - 115.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 115.0 - 117.6 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 Pevná Námorná pohyblivá S5.64 S5.66 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná civ., mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 117.6 - 126.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). 119.0 – 135.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 126.0 - 129.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 Letecká rádionavigácia mil. S5.60 S5.64 | 119.0 – 135.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 129.0 - 130.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.64 | 119.0 – 135.0 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)13 |
| 130.0 - 148.5 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.64 S5.67 | PEVNÁ civ. RÁDIONAVIGÁCIA mil. Pevná mil. S5.64 | 135.7 - 137.8 kHz amatérska služba ERC/REC 62-01 |

148.5 - 415.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 148.5 - 255.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.68 S5.69 S5.70 | 148.5 - 262.5 kHz ROZHLASOVÁ LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. 160.0 – 190.0 kHz AMATÉRSKA | Frekvenčný plán Ženeva 1975, rozhlas.pásmo DV (155 - 281 kHz) Rádionavigácia pri vylúčení rušenia rozhlasovej služby |
| 255.0 - 283.5 kHz |  |  |
| ROZHLASOVÁ LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | 262.5 - 282.5 kHz ROZHLASOVÁ | Frekvenčný plán Ženeva 1975, rozhlas.pásmo DV (155 - 281 kHz) |
| S5.70 S5.71 | 282.5 - 283.5 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. |  |
| 283.5 - 315.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | 283.5 - 285.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.73 |  |
| NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA (rádiomajáky) S5.73 S5.72 S5.74 | 285.0 - 315.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.73 S5.74 |  |
| 315.0 - 325.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA Námorná rádionavigácia (rádiomajáky) S5.73 S5.72 S5.75 | 315.0 - 405.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. Letecká rádionavigácia civ. |  |
| 325.0 - 405.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.72 | S5.73 |  |
| 405.0 - 415.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.76 S5.72 | RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. | 406.5 kHz tiesňové volanie |

415.0 - 1635.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 415.0 - 435.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.79 LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.72 | 415.0 - 490.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. |  |
| 435.0 - 495.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.79 Letecká rádionavigácia | S5.79 S5.82 |  |
| S5.72 S5.82 | 490.0 - 510.0 kHz |  |
| 495.0 - 505.0 kHz POHYBLIVÁ (tieseň a volanie) S5.83 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. | Tiesňová rádiotelegrafná frekvencia 500 kHz |
| 505.0 - 526.5 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.79 | S5.79 |  |
| LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.72 S5.84 | 510.0 - 526.5 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.79 S5.84 |  |
| 526.5 - 1 606.5 kHz ROZHLASOVÁ | 526.5 - 1 300.0 kHz ROZHLASOVÁ Letecká rádionavigácia mil. | Frekvenčný plán Ženeva 1975, rozhlas. pásmo SV (531 - 1 602 kHz). |
| S5.87 | 1 300.0 - 1 606.5 kHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. Pohyblivá mil. |  |
| 1 606.5 - 1 625.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.90 POZEMNÁ POHYBLIVÁ S5.92 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 |  |
| 1 625.0 - 1 635.0 kHz RÁDIOLOKÁCIA S5.93 | RÁDIOLOKÁCIA civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.93 |  |

1635.0 - 2 170.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 635.0 - 1 800.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.90 POZEMNÁ POHYBLIVÁ S5.92 S5.96 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 S5.96 |  |
| 1 800.0 - 1 810.0 kHz RÁDIOLOKÁCIA S5.93 | RÁDIOLOKÁCIA civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.93 |  |
| 1 810.0 - 1 850.0 kHz AMATÉRSKA S5.98 S5.99 S5.100 S5.101 | AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. S5.99 S5.100 |  |
| 1 850.0 - 2 000.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.92 S5.96 S5.103 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. Amatérska S5.92 S5.96 S5.103 | Amatérska - max. 10 W |
| 2 000.0 - 2 025.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) S5.92 S5.103 | 2 000.0 - 2 160.0 kHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 2 025.0 - 2 045.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) Pomocná meteorologická S5.104 S5.92 S5.103 |  |  |
| 2 045.0 - 2 160.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ S5.92 | S5.92 S5.103 |  |
| 2 160.0 - 2 170.0 kHz RÁDIOLOKÁCIA S5.93 S5.107 | RÁDIOLOKÁCIA civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.93 |  |

2 170.0 - 2 625.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 170.0 - 2 173.5 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ | 2 170.0 - 2 194.5 kHz POHYBLIVÁ civ. | Tiesňová rádiotelefónna frekvencia 2 182 kHz |
| 2 173.5 - 2 190.5 kHz POHYBLIVÁ (tieseň a volanie) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111 |  |  |
| 2 190.5 - 2 194.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ |  |  |
| 2 194.0 - 2 300.0 kHz | S5.108 S5.109 S5.110 S5.111 |  |
| PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) S5.92 S5.103 S5.112 | 2 194.5 - 2 300.0 kHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 S5.103 |  |
| 2 300.0 - 2 498.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) ROZHLASOVÁ S5.113 S5.103 | ROZHLASOVÁ S5.113 PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.103 |  |
| 2 498.0 - 2 501.0 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (2 500 kHz) | 2498.0 - 2502.0 kHz FREKVENČNÝ NORMÁL |  |
| 2 501.0 - 2 502.0 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum |  |  |
| 2 502.0 - 2 625.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) S5.92 S5.103 S5.114 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 S5.103 |  |

2 625.0 - 3 400.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 625.0 - 2 650.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.92 | POHYBLIVÁ, RÁDIONAVIGÁCIA civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 |  |
| 2 650.0 - 2 850.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) S5.92 S5.103 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 S5.103 |  |
| 2 850.0 - 3 025.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) S5.111 S5.115 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. S5.111 S5.115 |  |
| 3 025.0 - 3 155.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. Letecká pohyblivá civ. |  |
| 3 155.0 - 3 200.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) S5.116 S5.117 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.116 |  |
| 3 200.0 - 3 230.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) ROZHLASOVÁ S5.113 S5.116 | 3 200.0 - 3 400.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.113 PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 3 230.0 - 3 400.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ S5.113 S5.116 S5.118 | S5.116 |  |

3 400.0 - 4 650.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 3 400.0 - 3 500.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. |  |
| 3 500.0 - 3 800.0 kHz AMATÉRSKA PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.92 | AMATÉRSKA PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.92 | Amatérska len v pásmach 3 500-3 510 kHz a 3 775-3 800 kHz s výnimkou 3 506 kHz (3 kHz na každú stranu) |
| 3 800.0 - 3 900.0 kHz PEVNÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 3 900.0 - 3 950.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) S5.123 | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 3 950.0 - 4 000.0 kHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 4 000.0 - 4 063.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.127 S5.126 | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.127 |  |
| 4 063.0 - 4 438.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 S5.128 S5.129 | POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.109 S5.110 S5.129 S5.130 S5.131 S5.132 |  |
| 4 438.0 - 4 650.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

4 650.0 - 5 060.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 4 650.0 - 4 700.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 4 650.0 - 4 750.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 4 700.0 - 4 750.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | Letecká pohyblivá civ. |  |
| 4 750.0 - 4 850.0 kHz PEVNÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÁ POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ S5.113 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.113 |  |
| 4 850.0 - 4 995.0 PEVNÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ S5.113 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.113 |  |
| 4 995.0 - 5 003.0 FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (5 000 kHz) | 4 950.0 - 5 005.0 kHz FREKVENČNÝ NORMÁL |  |
| 5 003.0 - 5 005.0 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum |  |  |
| 5 005.0 - 5 060.0 kHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ S5.113 | ROZHLASOVÁ S5.113 PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

5 060.0 - 6 525.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 060.0 - 5 250.0 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.133 | 5 060.0 - 5 450.0 kHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 5 250.0 - 5 450.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |  |
| 5 450.0 - 5 480.0 kHz PEVNÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ civ. Letecká pohyblivá (OR) mil Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 5 480.0 - 5 680.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) S5.111 S5.115 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. S5.111 S5.115 |  |
| 5 680.0 - 5 730.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) S5.111 S5.115 | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. Letecká pohyblivá civ. S5.111 S5.115 |  |
| 5 730.0 - 5 900.0 kHz PEVNÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 5 900.0 - 5 950.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.136 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.136 |  |
| 5 950.0 - 6 200.0 kHz ROZHLASOVÁ | ROZHLASOVÁ PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. |  |
| 6 200.0 - 6 525.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137 |  |

6 525.0 - 8 815.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 6 525.0 - 6 685.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. |  |
| 6 685.0 - 6 765.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ., mil. |  |
| 6 765.0 - 7 000.0 kHz PEVNÁ Pozemná pohyblivá S5.139 S5.138 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.138 | 6 765.0 - 6 795.0 kHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)01 6 765.0 – 6 795.0 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)14 |
| 7 000.0 - 7 100.0 kHz AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ S5.140 S5.141 | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 7 100.0 - 7 300.0 kHz ROZHLASOVÁ | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 7 300.0 - 7 350.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.143 | ROZHLASOVÁ PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. S5.134 S5.135 S5.143 |  |
| 7 350.0 - 8 100.0 kHz PEVNÁ Pozemná pohyblivá S5.144 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)15 |
| 8 100.0 - 8 195.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 8 195.0 - 8815.0 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111 | POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.109 S5.110 S5.111 S5.132 S5.145 |  |

8 815.0 - 10 100 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 8 815.0 - 8 965.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. |  |
| 8 965.0 - 9 040.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. Letecká pohyblivá civ. |  |
| 9 040.0 - 9 400.0 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 9 400.0 - 9 500.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.134 S5.135 S5.146 |  |
| 9 500.0 - 9 900.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.147 S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.147 S5.148 |  |
| 9 900.0 - 9 995.0 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 9 995.0 - 10 003.0 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (10 000 kHz) S5.111 | FREKVENČNÝ NORMÁL |  |
| 10 003.0 - 10 005.0 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum S5.111 | S5.111 |  |
| 10 005.0 - 10 100.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) S5.111 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. S5.111 |  |

10 100 - 12 230 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10 100 - 10 150 kHz PEVNÁ Amatérska S5.111 | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. Amatérska S5.111 |  |
| 10 150 - 11 175 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 11 175 - 11 275 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. Letecká pohyblivá civ. |  |
| 11 275 - 11 400 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. |  |
| 11 400 - 11 600 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. |  |
| 11 600 - 11 650 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 11 650 - 12 050 kHz ROZHLASOVÁ S5.147 S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.147 S5.148 |  |
| 12 050 - 12 100 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.134 S5.135 S5.146 |  |
| 12 100 - 12 230 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

12 230 - 14 000 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 12 230 - 13 200 NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 | POHYBLIVÁ civ. S5.109 S5.110 S5.132 Pevná a pohyblivá mil. S5.145 |  |
| 13 200 - 13 260 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 13 260 - 13 360 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Letecká pohyblivá mil. |  |
| 13 360 - 13 410 kHz PEVNÁ RÁDIOASTRONOMICKÁ S5.149 | 13 360 - 13 570 kHz PEVNÁ civ. Pevná mil. | 13 553 kHz – 13 567 kHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)01 13 553 – 13 567 kHz zariadenia s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERD/DEC/(01)14 13 560 kHz - diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 0,1W ( všeobecné povolenie ). ERC/REC 70-03 |
| 13 410 - 13 570 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.150 | S5.149 S5.150 |  |
| 13 570 - 13 600 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.151 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.151 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 13 600 - 13 800 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 13 800 - 13 870 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.151 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.151 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 13 870 - 14 000 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ a POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |

14 000 - 16 360 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 14 000 - 14 250 kHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 14 250 - 14 350 kHz AMATÉRSKA S5.152 | AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 14 350 - 14 990 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 14 990 - 15 005 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (15 000 kHz) S5.111 | 14 990 - 15 010 kHz FREKVENČNÝ NORMÁL | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 15 005 - 15 010 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum | S5.111 |  |
| 15 010 - 15 100 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 15 100 - 15 600 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia do 15 567 kHz (všeobecné povolenie ). |
| 15 600 - 15 800 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.146 |  |
| 15 800 - 16 360 kHz PEVNÁ S5.153 | PEVNÁ civ. Pevná pohyblivá a mil. |  |

16 360 - 18 168 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 16 360 - 17 410 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 | POHYBLIVÁ civ. S5.109 S5.110 S5.132 Pevná a pohyblivá mil. S5.145 |  |
| 17 410 - 17 480 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 17 480 - 17 550 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 17 550 - 17 900 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 |  |
| 17 900 - 17 970 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 17 970 - 18 030 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 18 030 - 18 052 kHz PEVNÁ | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 18 052 - 18 068 kHz PEVNÁ Kozmický výskum | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 18 068 - 18 168 kHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA S5.154 | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. |  |

18 168 - 21 000 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 18 168 - 18 780 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 18 780 - 18 900 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ | POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 18 900 - 19 020 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.146 |  |
| 19 020 - 19 680 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 19 680 - 19 800 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.132 | POHYBLIVÁ civ. S5.132 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 19 800 - 19 990 kHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 19 990 - 19 995 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum S5.111 | 19 990 - 20 010 kHz FREKVENČNÝ NORMÁL |  |
| 19 995 - 20 010 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY ( 20 000 kHz ) S5.111 | S5.111 |  |
| 20 010 - 21 000 kHz PEVNÁ Pohyblivá | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

21 000 - 23 200 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 21 000 - 21 450 kHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 21 450 - 21 850 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 |  |
| 21 850 - 21 870 kHz PEVNÁ S5.155A S5.155 | LETECKÁ PEVNÁ civ. LETECKÁ POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.155 S5.155A |  |
| 21 870 - 21 924 kHz PEVNÁ S5.155B | 21 870 - 22 000 LETECKÁ PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 21 924 - 22 000 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | S5.155B |  |
| 22 000 - 22 855 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.132 | 22 000 - 22 850 kHz POHYBLIVÁ civ. S5.132 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| S5.156 | 22 850 - 23 200 kHz |  |
| 22 855 - 23 000 kHz PEVNÁ S5.156 | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 23 000 - 23 200 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.156 |  |  |

23 200 - 25 210 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 23 200 - 23 350 kHz PEVNÁ S5.156A LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 23 350 - 24 000 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.157 | 23 350 - 24 890 kHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. | . |
| 24 000 - 24 890 kHz PEVNÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ | S5.157 |  |
| 24 890 - 24 990 kHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 24 990 - 25 005 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY ( 25 000 kHz ) | 24 990 - 25 010 kHz FREKVENČNÝ NORMÁL |  |
| 25 005 - 25 010 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum |  |  |
| 25 010 - 25 070 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 25 070 - 25 210 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ | POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

25 210 - 29 700 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 25 210 - 25 550 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 25 550 - 25 670 kHz RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | RÁDIOASTRONÓMIA Pevná a pohyblivá mil. S5.149 |  |
| 25 670 - 26 100 kHz ROZHLASOVÁ | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 26 100 - 26 175 kHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ S5.132 | NÁMORNÁ POHYBLIVÁ civ. S5.132 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 26 175 - 27 500 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.150 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. S5.150 | 26 957 - 27 283 kHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)02 26 957 – 27 283 kHz zariadenia pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)16 26 960 - 27 410 kHz PR 27, 10 kHz kanál (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(98)11 26 995; 27 045; 27 095; 27 145; 27 195 kHz zariadenia pre systémy riadenia modelov (všeobecné ovolenie). ERC/DEC/(01)10 Zariadenia PR27: Odp. T/R 20-02 a T/R 20-09 |
| 27 500 - 28 000 kHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná a pohyblivá mil. | 5 frekvencií pre bezšnúrové mikrofóny, modulácia F3E, max.ERP 25mW, šírka pásma 8,5 kHz, zdvih ± 2 kHz ( všeobecné povolenie ). ( 27 755; 27 765`; 27 775; 27 785; 27 795 kHz ) |
| 28 000 - 29 700 kHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. |  |

29.7 - 37.5 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 29.7 - 30.005 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 30.005 - 30.01 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (identifikácia družíc) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM | KOZMICKÝ VÝSKUM PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 30.01 - 37.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 30.01 - 32.8625 MHz POHYBLIVÁ mil. Pohyblivá civ. | 5 frekvencií používaných požiarnymi útvarmi (32.120, 32.145, 32.170, 32.195, 32.220 MHz) 30.075 - 30.300 MHz - CT0, 25 kHz kanál (duplex +9.695 MHz), (ako podružná služba) - všeobecné povolenie |
|  | 32.8625 - 33.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Diaľkové ovládanie, max. ERP 1 W. |
|  | 33.00 - 35.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 34.995 – 35.225 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre systémy riadenia modelov obmedzené na lietajúce modely (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)11 |
|  | 35.00 - 36.40 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / | 34.995 – 35.225 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre systémy riadenia modelov obmedzené na lietajúce modely (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)11 ERC/DEC/(01)1136.100 -36.400 MHz telemetria + diaľkové ovlád. modelov |
|  | 36.40 - 39.00 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / | 2x po 9 frekvencií pre bezšnúr. mikrofóny ( všeobecné povolenie ): - modulácia F3E, max. ERP 25 mW, šírka pásma 36 kHz, zdvih 15 kHz ( 36.42; 36.46; 36.50; 36.54; 36.58; 36.60; 36.62; 38.40; 38.48 MHz ). - modulácia F3E, max. ERP 20 mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz ( 36.70; 36.90; 37.10; 37.30; 37.50; 37.70; 37.90; 38.10; 38.30 MHz ). |

37.5 - 47.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 37.5 - 38.25 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádioastronomická S5.149 |  | - - - - - - - - - |
| 38.25 - 39.986 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ |  | 38.765 - 38.90 MHz telemetria a diaľkové ovládanie (simplex). Odp. T/R 75-03 |
|  | 39.00 - 40.00 MHz |  |
| 39.986 - 40.02 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. | 39.77 - 40.00 MHz CT0, duplex - 9.695 MHz (ako podružná služba) |
|  | 40.00 - 41.00 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 40.66 - 40.70 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)03 |
| 40.02 - 40.98 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.150 |  | 40.665 - 40.695 MHz 4 frekvencie pre diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 0,1W ( všeobecné povolenie ). 40.715 - 40.985 MHz 18 frekvencií pre diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 1W ( všeobecné povolenie ). |
| 40.98 - 41.015 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | S5.150 | 40.665; 40.675; 40.685; 40.695 MHz zariadenia pre systémy riadenia modelov ERC/DEC/(01)12 |
| S5.160 S5.161 | 41.00 - 44.0 MHz |  |
| 41.015 - 44.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.160 S5.161 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. |  |
| 44.0 - 47.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 44.0- 46.0 MHz POHYBLIVÁ civ. | Max. ERP 10W, 25 kHz raster. |
| S5.162 S5.162A | 46.0- 47.0 MHz POHYBLIVÁ mil. S5.162A |  |

47.0 - 87.5 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 47.0 - 68.0 MHz ROZHLASOVÁ | 47.0 - 48.0 MHz POHYBLIVÁ mil. Pohyblivá civ. S5.163 48.0 – 48.5 MHz Pohyblivá mil., civ. S5.163 S5.162A |  |
|  | 48.5 - 66.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.162A S5.163 | Frekvenčný plán I.TV pásma, kanály 1, 2 ( TV norma CCIR-D ) : - 1.kanál ( 48.5 - 56.5 MHz ) - 2.kanál ( 58.5 - 66.0 MHz ) 56.5 - 58.0 MHz diaľkové ovládanie. 57.2125 - 57.3125 MHz max. ERP 10mW pre LPD zariadenia ( všeobecné povolenie ). |
|  | 66.0 – 67.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.162A |  |
| S5.162A S5.163 S5.164 S5.165 S5.169 S5.171 | 67.0 – 68.0 MHz POHYBLIVÁ mil. S5.162A |  |
| 68.0 - 74.8 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 68.0 - 73.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.149 |  |
| S5.149 S5.174 S5.175 S5.177 S5.179 | 73.0 - 74.8 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.179 | Max. ERP 10W, 25 kHz raster. Odp. T/R 75-03 |
| 74.8 - 75.2 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.180 S5.181 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ.,mil. Pohyblivá mil. S5.180 |  |
| 75.2 - 87.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.175 S5.179 S5.184 S5.187 | POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.179 |  |

# 87.5 - 137.025 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 87.5 - 100.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.190 | ROZHLASOVÁ Pohyblivá mil. | Frekvenčný plán Ženeva 1984, rozhlas. pásmo VKV II. ERC/DEC/(96)13 |
| 100.0 - 108.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.192 S5.194 | ROZHLASOVÁ Pohyblivá mil. | Frekvenčný plán Ženeva 1984, rozhlas. pásmo VKV II. ERC/DEC/(96)13 Pásmo 104 - 108 MHz sa reguluje vzhľadom na leteckú navigáciu digitálny pozemný pohyblivý systém |
| 108.0 - 117.975 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.197 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. | VOR (všesmerové rádiomajáky, max.3MW). ILS – lokalizačný signál (kurzový rádiomaják), väzba na 328.6 - 335 MHz. |
| 117.975 - 136.0 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ., mil. S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201 | 121.5 MHz - MAY DAY, PAN PAN - tiesňová frekvencia Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. 118 – 137 MHz Vysielače a prijímače letec.staníc leteckej mobilnej služby ERC/DEC/(98)28 |
| 136.0 - 137.0 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.198 S5.202 S5.203 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ., mil. S5.198 S5.202 S5.203 | 118 – 137 MHz Vysielače a prijímače letec.staníc leteckej mobilnej služby ERC/DEC/(98)28 Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch.Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch.Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |
| 137.0 - 137.025 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.208A S5.209 KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 | 137.0 MHz - . . . LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.206 S5.208A S5.208 S5.209 | Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |

137.025 - 143.6 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 137.025 - 137.175 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Pevná Družicová pohyblivá (zostup) S5.208A S5.209 Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 | . . . - 138.0 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. | Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |
| 137.175 - 137.825 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.208A S5.209 KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 |  |  |
| 137.825 - 138.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Pevná Družicová pohyblivá (zostup) S5.208A S5.209 Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 | S5.206 S5.208 |  |
| 138.0 - 143.6 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. | Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |
| S5.210 S5.211 S5.212 S5.214 | S5.210 |  |

143.6 - 150.05 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 143.6 - 143.65 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) S5.211 S5.212 S5.214 | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. | Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |
| 143.65 - 144.0 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) S5.210 S5.211 S5.212 S5.214 | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.210 | Fónická prevádzka vzduch-zem-vzduch. |
| 144.0 - 146.0 MHz AMATÉRSKA S5.120 DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA S5.216 | AMATÉRSKA S5.120 DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pohyblivá mil. |  |
| 146.0 - 148.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ POHYBLIVÁ mil. S5.218 |  |
| 148.0 - 149.9 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.209 S5.218 S5.219 S5.221 | POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.209 S5.218 S5.219 S5.221 | 149.0 - 149.3625 MHz diaľkové ovládanie. 4 frekvencie pre bezšnúr. mikrofóny (všeobecné povolenie): - modulácia F3E, max. ERP 25 mW, šírka pásma 36 kHz, zdvih 15 kHz (149.400; 149.475; 149.550 MHz). - modulácia F3E, max. ERP 20 mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz (149.500 MHz). |
| 149.9 - 150.05 MHz DRUŽICOVÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.209 S5.224 DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.220 S5.222 S5.223 | DRUŽICOVÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.209 S5.224 DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA Pohyblivá mil. S5.220 S5.222 S5.223 |  |

150.05 - 156.8375 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 150.05 - 153.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) RÁDIOASTRONOMICKÁ S5.149 | 150.05 - 153.5625 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. | Úseky 150.05 - 150.9875 MHz a 152.3375 - 153.5625 MHz sú vyhradené pre ŽSR. |
| 153.0 - 154.0 MHz | S5.149 |  |
| PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) Pomocná meteorologická | 153.5625 - 154.0 MHz POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. | . |
| 154.0 - 156.7625 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | 154.0 - 155.5125 MHz POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. S5.226 S5.227 |  |
|  | 155.5125 - 156.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. S5.226 S5.227 | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. |
| S5.226 S5.227 | 156.0 - 158.3875 MHz | 156.0 - 174.0 MHz rádiotelefóny plavebnej pohyblivej služby |
| 156.7625 - 156.8375 MHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (Tieseň a volanie) | POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | ERC/DEC/(96)20 Dunajplavba: 156.000 - 161.025 MHz, duplex (+4.6 MHz) SPaP (OMC, prístavné služby, atď), podľa Dodatku č. 18 RP a odporučení Dunajskej komisie; ŽSR: 157.45 - 158.3875 MHz. |
| S5.111 S5.226 | S5.111 S5.226 |  |

156.8375 - 174.0 MHz  (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 156.8375 – 174 MHz | 158.8375 - 160.6375 MHz | - - - - - - |
| PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ mil. POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. S5.226 |  |
|  | 160.6375 - 162.5 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. S5.226 | Dunajplavba: 156,000 - 161, 025 MHz duplex (-4.6 MHz). SPaP (OMC, prístavné služby, atď), podľa Dodatku č. 18 RP a odporučení Dunajskej komisie; Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. |
|  | 162.5 - 164.4875 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. |  |
|  | 164.4875 - 165.5125 MHz PEVNÁ a POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. |  |
| S5.226 S5.229 | 165.5125 - 170.4875 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 169.4125 - 169.8125 MHz ERMES ERC/DEC/(98)23 (ERC/DEC/(94)02) Pre Zbor požiarnej ochrany: pre celé územie 169.175 MHz, 169.225 MHz a 169.325 MHz; pre oblastné použitie 169.025 MHz, 169.050 MHz, 169.200 MHz, 169.250 MHz, 169.275 MHz, 169.300 MHz a 169.350 MHz. |

156.8375 - 174.0 MHz  (2. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 156.8375 – 174 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | 170.4875 - 172.5125 MHz PEVNÁ a POHYBLIVÁ mil. |  |
| S5.226 S5.229 | 172.5125 - 174.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. |

174.0 - 273.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 174.0 - 223.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.235 S5.237 S5.243 S5.244 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá, mil. | Frekvenčný plán III. TV pásma, kanály 6 - 12 (TV norma CCIR – D, B1): - 174.0 - 230.0 MHz, 8 MHz raster. 2 frekvencie pre bezšnúr. mikrofóny (všeobecné povolenie): - modulácia F3E, max. ERP 20mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz (174.300, 174.700 MHz). |
| 223.0 - 230.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá S5.243 S5.244 S5.246 S5.247 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá, mil. | Frekvenčný plán III. TV pásma (TV norma CCIR - D): - 12.kanál (222.0 - 230.0 MHz). V budúcnosti pridelené pre T - DAB, frekvenčný plán Wiesbaden 1995. |
| 230.0 - 235.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.244 S5.247 S5.251 S5.252 | LETECKÁ POHYBLIVÁ civ., mil. | Fónická prevádzka vzduch - zem - vzduch (230 - 400 MHz – harmonizované pásmo mil.). |
| 235.0 - 267.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 235.0 - 260.0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. Letecká pohyblivá civ., mil. S5.111 S5.199 S5.254 S5.256 | 243.0 MHz - tiesňová frekvencia (obdoba 121.5 MHz). |
| S5.111 S5.199 S5.252 S5.254 S5.256 | 260.0 - 300.0 MHz |  |
| 267.0 - 272.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmická prevádzka (zostup) S5.254 S5.257 | PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 272.0 - 273.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.254 | S5.254 S5.257 |  |

273.0 - 336.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 273.0 - 312.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | - - - - - - | - - - - - - |
|  | 300.0 - 303.5 MHz TELEMETRIA Letecká pohyblivá mil. S5.254 | V úseku 300.0 - 303.5 MHz širokopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá. V úseku 300.525 - 301.500 MHz pohybl. služby ŽSR a úzkopásmová telemetria - pevná (do 0.1 W). V úseku 301.525 - 303.5 MHz úzkopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá (do 1 W). |
| S5.254 | 303.5 - 315.0 MHz POHYBLIVÁ civ. |  |
| 312.0 - 315.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (vzostup) S5.254 S5.255 | Pohyblivá mil. Letecká pohyblivá mil. S5.254 S5.255 |  |
| 315.0 - 322.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.254 | 315.0 - 328.0 MHz PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 322.0 - 328.6 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | S5.254 |  |
| RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | 328.0 - 328.6 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |
| 328.6 - 335.4 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.258 S5.259 | LETECKÁ NAVIGÁCIA civ., mil. Pohyblivá mil. S5.258 | ILS - zostupový signál (zostupový rádiomaják), väzba na 108 - 118 MHz. |
| 335.4 MHz - … PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.254 | 335.4 - 336.0 MHz PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.254 |  |

336.0 - 400.05 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| … - 387.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 336.0 - 339.5 MHz TELEMETRIA Letecká pohyblivá mil. Pohyblivá mil. S5.254 | V úseku 336.0 - 339.5 MHz širokopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá. V úseku 336.525 - 337.5 MHz pohybl. služby ŽSR a úzkopásmová telemetria - pevná (do 0.1 W). V úseku 337.525 - 339.5 MHz úzkopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá (do 1 W). |
|  | 339.5 - 351.0125 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. Letecká pohyblivá mil. S5.254 |  |
| S5.254 | 351.0125 - 380.0 MHz |  |
| 387.0 - 390.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (zostup) S5.208A S5.254 S5.255 | PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.254 S5.255 | 352 - 380 MHz pridelené pre video prenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov), ERP max.100mW. 380 - 385 MHz digitálny systém TETRAPOL pre bezpečnostné účely štátu. 380.0 – 380.15 MHz Režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov pre bezpečnostné (záchranné) služby pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu. ERC/DEC/(01)19 |
|  | 380 - 385.0 MHz POHYBLIVÁ civ., mil. |  |
|  | 385 - 390.0 MHz PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.254 S5.255 |  |
| 390.0 - 399.9 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.254 | 390 - 395 MHz POHYBLIVÁ civ., mil. S5.254 | 390 - 395 MHz digitálny systém TETRAPOL pre bezpečnostné účely štátu. 390.0 – 390.15 MHz Režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov pre bezpečnostné (záchranné) služby pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu. ERC/DEC/(01)19 |
|  | 395 - 399,9 MHz POHYBLIVÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. Pevná a pohyblivá civ. S5.254 |  |
| 399.9 - 400.05 MHz DRUŽICOVÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.209 DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.222 S5.260 S5.220 S5.224 | RÁDIONAVIGÁCIA S5.222 S5.260 S5.220 S5.224 |  |

400.05 - 406.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 400.05 - 400.15 MHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A DRUŽICOVÉ ČASOVÉ SIGNÁLY (400.1 MHz) S5.261 S5.262 | FREKVENČNÝ NORMÁL PEVNÁ A POHYBLIVÁ Pevná mil. S5.261 S5.262 |  |
| 400.15 - 401.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.208A S5.209 KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) S5.263 Kozmická prevádzka (zostup) S5.262 S5.264 | FREKVENČNÝ NORMÁL DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ Pevná mil. S5.262 S5.264 |  |
| 401.0 - 402.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) Pevná Družicová meteorologická (vzostup) Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | FREKVENČNÝ NORMÁL Pevná mil. |  |
| 402.0 - 403.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) Pevná Družicová meteorologická (vzostup) Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 402.0 - 405.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná a pohyblivá mil. | 402.0 – 405.0 MHz zariadenia pre lekárske implantáty. ERC/DEC/(01)17 |
| 403.0 - 406.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej |  |  |
|  | 405.0 - 406.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |

406.0 - 440.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 406.0 - 406.1 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.266 S5.267 | EPIRP S5.266 S5.267 | COSPAS/SARSAT - družicový záchranný systém, chránené frekvencie. |
| 406.1 - 410.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 410.0 - 420.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (medzidružicová) S5.268 | 410.0 - 430.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. | PEVNÁ civ. - na dožitie (žiadne nové prídely). 410 - 430 MHz TETRA duplex +10 MHz ERC/DEC/ (96)04 410 - 420 MHz, 420 - 430 MHz boli udelené licencie pre Verejné hromadné siete. |
| 420.0 - 430.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia S5.269 S5.270 S5.271 |  | 410-420 MHz, 420-430 MHz boli udelené licencie pre Verejné hromadné siete. |
| 430.0 - 440.0 MHz AMATÉRSKA RÁDIOLOKÁCIA S5.138 S5.271 S5.272 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282 S5.283 | AMATÉRSKA PEVNÁ civ. Pevná mil. S5.277 S5.282 | Telemetria v úseku 430.0 - 432.0 MHz, max. 1W. 433.2125 - 434.5875 MHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia ERP max.10mW (ďiaľkové ovládanie žeriavov,...) (všeobecné povolenie). ERC/REC 70-03 |

440.0 - 460.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 440.0 - 450.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia | 440.0 - 441.025 MHz PEVNÁ mil. Pevná a pohyblivá civ. |  |
|  | 441.025 - 445.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. |  |
|  | 445.0 - 448.0 MHz PEVNÁ mil. | 446.000 – 446.100 MHz pre PMR 446 (po uvoľnení pásma MO SR) ERC/DEC/(98)25 |
| S5.269 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286 | 448.0 - 451.31 MHz |  |
| 450.0 - 460.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286 | 448.0 - 450.0 MHz simplex, 20 kHz raster, max. ERP 10W. 450.0 - 451.3 MHz duplex +10 MHz, 12.5 kHz raster, max. ERP 15W. Odp. T/R 75-03 |
|  | 451.31 - 455.73 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B | NMT450, duplex +10 MHz, 20 kHz raster, EuroTel (celoplošne). |
|  | 455.73 - 457.390 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B S5.287 | Duplex +10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 457.390 - 458.470 MHz UIC S5.287 | ŽSR, duplex +10 MHz. Odp. T/R 22-01 |
| S5.286 S5.286B S5.271 S5.287 S5.288 | 458.470 - 460.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B | Duplex +10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |

460.0 -  790.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 460.0 - 470.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová meteorologická (zostup) | 460.0 - 461.310 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.289 S5.290 | Duplex -10 MHz, 12.5 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 461.310 - 465.73 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.289 S5.290 | NMT450, duplex -10 MHz, 20 kHz raster, EuroTel (celoplošne). |
|  | 465.73 - 467.390 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.289 S5.290 | Duplex -10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 467.390 - 468.470 MHz UIC S5.287 S5.289 S5.290 | ŽSR, duplex -10 MHz. Odp. T/R 22-01 |
| S5.287 S5.288 S5.289 S5.290 | 468.470 - 470.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.289 S5.290 | Duplex -10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
| 470.0 - 790.0 MHz ROZHLASOVÁ | 470.0 - 734.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.149 S5.306 S5.311 S5.312 | Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma CTV systémy CCIR – K, G, 21 - 53 kanál, raster 8 MHz. Odp. T/R 75-03 |
|  | 734.0 - 742.0 MHz PEVNÁ mil. S5.311 S5.312 |  |
| S5.149 S5.294 S5.296 S5.300 S5.302 S5.304 S5.306 S5.311 S5.312 | 742.0 - 790.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.311 S5. 312 | Frekvenčný plán V. TV pásma CTV systémy CCIR – K, G, 55 - 60 kanál, raster 8 MHz. 55. TV kanál max. ERP 100W. Odp. T/R 75-03 |

790.0 - 890.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 790.0 - 862.0 MHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ | 790.0 - 808.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.312 | Rádionavigácia – do r. 2007. |
|  | 808.0 - 838.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil., civ. S5.312 |  |
| S5.312 S5.313 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 S5.321 | 838.0 - 862.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA mil. Letecká rádionavigácia mil. S5.312 |  |
| 862.0 - 890.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A | 862.0 - 864.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. RÁDIOLOKÁCIA mil. S5.323 | 863 – 865 MHz Audioaplikácie (všeobecné povolenie) ERC/REC 70-03 863.0 – 865.0 Mhz bezšnúrové zvukové aplikácie. ERC/DEC/(01)18 |
|  | 864.1 - 868.1 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| ROZHLASOVÁ S5.322 |  | Bezšnúrové telefóny, systém CT2, max. ERP 10mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2004. ERC/DEC/(96)18 |
|  | 868.0 - 885.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 | 868.0 – 868.6 MHz, 868.7 – 869.2 MHz, 869.4 – 869.65 MHz, 869.7 – 870.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom. ERC/DEC/(01)04 868.6 – 868.7 MHz, 869.25 – 869.3 MHz, 869.65 – 869.7 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre zabezpečovacie systémy. ERC/DEC/(01)09 869.20 – 869.25 MHz sociálne alarmy ERC/DEC/(97)06 876 - 880 MHz R-GSM (GSM pre idúce vlaky) 880.0 – 915.0 MHz, GSM mobilné terminály ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07) ERC/DEC/(98)06 |
|  | 885.0 - 887.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
|  | 887.0 - 888.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
| S5.319 S5.323 | 888.0 - 890.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |

890.0 - 1 215.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 890.0 - 942.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A ROZHLASOVÁ S5.322 | 890.0 - 908.4 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | 880 - 915 MHz GSM, duplex +45 MHz (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07 ERC/DEC/(98)06 GSM: Odp. T/R 75-02 |
| Rádiolokácia | 908.4 - 914.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
|  | 914.0 - 915.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT1, duplex +45 MHz, max. ERP 10 mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2002. |
|  | 915.0 - 930.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 | 921 - 925 MHz R-GSM (GSM pre idúce vlaky) 925.0 – 960.0 MHz, GSM, duplex -45 MHz ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07 ERC/DEC/(98)06 |
|  | 930.0 - 932.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádionavigácia mil. S5.323 |  |
|  | 932.0 - 933.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
|  | 933.0 - 935.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| S5.323 | 935.0 - 953.4 MHz |  |
| 942.0 - 960.0 MHz PEVNÁ | POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A ROZHLASOVÁ S5.322 | 953.4 - 959.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
| S5.323 | 959.0 - 960.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT1, Duplex -45 MHz, max. ERP 10 mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2002. |
| 960.0 - 1 215.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.328A S5.328 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.328 |  |

1 215.0 - 1 429.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 1 215.0 - 1 240.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) S5.329 S5.329A KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) S5.330 S5.331 S5.333 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) S5.333 | 1227.60 MHz GPS L2 |
| 1 240.0 - 1 260.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) S5.329 S5.329A Amatérska S5.330 S5.331 S5.332 S5.333 S5.334 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. Amatérska S5.333 |  |
| 1 260.0 - 1 300.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) S5.329 S5.329A Amatérska S5.282 S5.330 S5.331 S5.332 S5.333 S5.334 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) Amatérska S5.333 |  |
| 1 300.0 - 1 350.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.337 RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) Amatérska S5.149 S5.337A | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) S5.149 S5.337 |  |
| 1 350.0 - 1 400.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA S5.149 S5.338 S5.339 | RÁDIOLOKÁCIA LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.149 S5.338 S5.339 |  |
| 1 400.0 - 1 427.0 MHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 | RÁDIOASTRONÓMIA civ. Pevná mil. S5.340 S5.341 |  |
| 1 427.0 - 1 429.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 | 1 427.0 MHz - . . . PEVNÁ civ. Pevná mil. S5.341 | Málokanálové zariadenia point-to-multipoint IRT 2000, 2 MHz raster od 1428 MHz. Odp. ITU-R 379-5 |

1 429.0 - 1 533.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 1 429.0 - 1 452.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 | . . . - 1 452.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná mil. S5.341 | Málokanálové zariadenia point-to-multipoint IRT 2000, 2 MHz raster do 1450 MHz. Odp. ITU-R 379-5 |
| 1 452.0 - 1 492.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ S5.345 S5.347 DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.345 S5.347 S5.341 S5.342 | 1 452.0 - 1 525.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 1452 - 1492 družicová rozhlasová - S DAB Málokanálové zariadenia point-to-multipoint IRT 2000, 2 MHz raster, 1493.5 - 1515.5 (duplex 1428 - 1450) 1 462.5 - 1 467.5 MHz v budúcnosti pridelené pre T – DAB, frekvenčný plán Wiesbaden 1995. |
| 1 492.0 - 1 525.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 | S5.341 S5.342 | Odp. ITU-R 379-5 |
| 1 525.0 - 1 530.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) PEVNÁ DRUŽICOVÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A Družicový prieskum Zeme Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.349 Družicová pozemná pohyblivá (zostup) S5.352 S5.341 S5.342 S5.350 S5.351 S5.354 | 1 525.0 – 1 535.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | (zostup) 1525.0 - 1559.0 MHz INMARSAT, INMARSAT-C, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT (všeobecné povolenie) okrem 1544 – 1545 MHz a 1626.5 – 1660.5 MHz (vzostup okrem 1645.5 – 1646.5 MHz) ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 |
| 1 530.0 - 1 535.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.353A S5.351A Družicový prieskum Zeme Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 S5.351 S5.354 | S5.341 S5.351 S5.352 S5.354 | ERC/DEC/(98)29 ERC/REC 01- 07 Odp. ITU-R 379 - 5 |

1 535.0 - 1 610.6 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 535.0 - 1 559.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.356 S5.357 S5.357A S5.359 S5.362A | 1 535.0 – 1 544.0 MHz PEVNÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / 1 544.0 – 1 545.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Pohyblivá mil. 1 545.0 – 1 559.0 MHz PEVNÁ civ., mil. Pohyblivá mil. S5.341 S5.351 S5.352 S5.354 S5.356 S5.360 | (zostup) 1525.0 - 1559.0 MHz INMARSAT, INMARSAT-C, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT (všeobecné povolenie) okrem 1544 – 1545 MHz a 1626.5 – 1660.5 MHz (vzostup okrem 1645.5 – 1646.5 MHz) ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 ERC/REC 01- 07 Odp. ITU-R 379 – 5Odp. ITU-R 379 - 5 |
| 1 559.0 - 1 610.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) S5.341 S5.362B S5.362C S5.363 | 1 559.0 MHz - . . . PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. | 1575.42 GPS L1 |
| 1 610.0 - 1 610.6 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 | S5.341 S5.364 S5.366 S5.368 S5.371 S5.372 |  |

1 610.6 - 1 660.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 610.6 - 1 613.8 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A RÁDIOASTRONÓMIA LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 | . . . - 1 626.5 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. | 1610.0 - 1626.5 MHz (vzostup) S – PCS (2483.5 – 2500 MHz párované (zostup)) 1610.0 - 1621.35 MHz GLOBALSTAR (vzostup)(všeobecné povolenie) ERC/DEC/(97)03 |
| 1 613.8 - 1 626.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA Družicová pohyblivá (zostup) S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 | S5.149 S5.341 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372 |  |
| 1 626.5 - 1 660.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.351A S5.353A S5.357A S5.362 S5.374 S5.375 S5.376 | 1 626.5 - 1 645.5 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. 1 645.5 – 1 646.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 1 646.5 – 1 660.0 MHz PEVNÁ civ., mil. Pohyblivá mil. S5.341 S5.351 S5.354 S5.358 S5.360 S5.374 S5.375 S5.376 | 1626.5 - 1660.5 MHz (vzostup) INMARSAT, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 |

1 660.0 - 1 675.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 660.0 - 1 660.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 | 1626.5 - 1660.5 MHz (vzostup) INMARSAT, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 |
| 1 660.5 - 1 668.4 MHz RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.149 S5.341 S5.379 S5.379A | 1 660.5 MHz - ... PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. RÁDIOASTRONÓMIA Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 1 668.4 - 1 670.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 |  |  |
| 1 670.0 - 1 675.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) POHYBLIVÁ S5.380 S5.341 | S5.149 S5.341 S5.360 S5.379A S5.380 | 1670 - 1675 MHz TFTS (vzostup) duplex 1800 - 1805 ERC/ DEC/(92)01 |

1 675.0 - 1 710.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 675.0 - 1 690.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 | . . . - 1 710.0 MHz PEVNÁ a POHYBLIVÁ civ. RÁDIOASTRONÓMIA Pevná a pohyblivá mil | 4 |
| 1 690.0 - 1 700.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.289 S5.341 S5.382 |  |  |
| 1 700.0 - 1 710.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.289 S5.341 | S5.289 S5.341 |  |

1 710.0 - 1 930.0 MHz  (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 710.0 - 1930.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.380 S5.384A S5.388A | 1 710.0 - 1 750.0 MHz POHYBLIVÁ civ. 1 750,0 - 1 785,0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.149 S5.341 S5.385 S5.387 | 1710 - 1785 MHz DCS 1800 (duplex 1805 – 1880 MHz) ERC/DEC/(98)21 V pásme 1762.5 - 1790.5 MHz je pevná služba - modulačné spoje pre rozhlas, 1MHz raster. |
|  | 1 785.0 - 1800.0 MHz PEVNÁ civ. Pohyblivá mil. S5.387 | Pevná na dožitie (žiadne nové prídely). |
|  | 1 800.0 - 1 805.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Rezervované pre systém TFTS (telefón z paluby lietadiel) zostup ERC/DEC/((92)01 . |
|  | 1 805.0 - 1 845.0 MHz POHYBLIVÁ civ. 1 845.0 - 1 880.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | 1805 - 1880 MHz DCS 1800 (duplex 1 710 - 1785 MHz) ERC/DEC/(98)21 |
| S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 | 1 880.0 - 1 900.0 MHz POHYBLIVÁ civ. PEVNÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. S5.388 | 1880 - 1900 DECT (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)22 |

1 710.0 - 1 930.0 MHz  (2. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 710.0 - 1930.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.380 S5.384A S5.388A S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 | 1 900.0 - 1 930.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | Mobilné prenosy (na dožitie; žiadne nové prídely). 1 900 - 1980 MHz pozemské aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 využívané od 1. januára 2002 ERC/DEC/(00)01 ERC/DEC/(97)07 |

1 930.0 - 2 200.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 930.0 - 1 980.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 | 1 930.0 - 2 025.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | 1930 - 2025 MHz. mobilné prenosy (na dožitie; žiadne nové prídely) 1930 – 1980 pozemské aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 využiteľné od 1. januára 2002 ERC/DEC/(00)01 |
| 1 980.0 - 2 010.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  | 1980 - 2010 MHz S-PCS (vzostup) (párované s 2170 - 2200 MHz) ERC/DEC/(97)03 1980 - 2010 MHz aplikácie satelitných komponentov UMTS |
| 2 010.0 - 2 025.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 | S5.388 S5.389A | 2010-2025 MHz pozemské aplikácie UMTS ERC/DEC/(97)07 |
| 2 025.0 - 2 110.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová) PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.391 KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup+ medzidružicová) S5.392 | 2 025.0 MHz - . . . PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. | 2 110 - 2 170 MHz pozemské aplikácie UMTS ERC/DEC/(97)07 2 025.0 - 2 105.0 MHz mobilné prenosy na dožitie (žiadne nové prídely) 2 100.0 - 2 170.0 MHz systém MMDS do udelenia licencie na UMTS 2 170 – 2 200 MHz systém MMDS do udelenia licencie na využívanie S-PCS v tomto úseku na území SR (zostup) (párované s 1980 - 2010 MHz) ERC/DEC/(97)03 2 170 – 2 200 MHz aplikácie satelitných komponentov UMTS ERC/DEC/(97)07 |
| 2 110.0 - 2 120.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír), (vzostup) S5.388 |  | 2 200 – 2 300 MHz distribučné systémy MMDS |
| 2 120.0 - 2 170.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 S5.392A |  |  |
| 2 170 .0 - 2 200.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A S5.388 S5.389A S5.389F S5.392A | S5.388 S5.389A S5.391 S5.392 |  |

2 200.0 - 2 500.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 200.0 - 2 290.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup+ medzidružicová) DRUŽICOVÝ PRIESKUM Zeme (zostup+me- dzidružicová) PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.391 KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup + medzidružicová) S5.392 | . . . - 2 300.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. | 2 100.0 - 2 300.0 MHz systém MMDS |
| 2 290.0 - 2 300.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír), (zostup) | S5.391 S5.392 |  |
| 2 300.0 - 2 450.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Amatérska Rádiolokácia S5.150 S5.282 S5.395 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.282 | 2 400.0 - 2 483.5 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)05 2 400.0 – 2 483.5 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre detekciu pohybu a poplach (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)08 2 400.0 - 2 483.5 MHz RLANy s rozprestreným (spread) spektrom, max. EIRP 100mW (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(96)17 Odp. T/R 10-01 |
| 2 450.0 - 2 483.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia S5.150 S5.397 | 2 450.0 - 2 500.0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | 2 400.0 - 2 483.5 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom. (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)05 2 400.0 - 2 483.5 MHz RLANy (všeobecné povolenie) ERC/DEC/(01)07 2 400.0 – 2 483.5 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre detekciu pohybu a poplach (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)08 |
| 2 483.5 - 2 500.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.388A Rádiolokácia S5.150 S5.371 S5.397 S5.398 S5.399 S5.400 S5.402 | S5.150 S5.371 S5.398 S5.399 S5.402 | 2483.5 - 2500 MHz S-PCS (zostup) 2483.5 - 2498 MHz GLOBALSTAR (zostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(97)03 Odp. T/R 10-01 Odp. T/R 75-03 |

2 500.0 - 2 700.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 500.0 - 2 520.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A S5.403 S5.405 S5.407 S5.412 S5.414 | 2 500.0 - 2 655.0 MHz PEVNÁ civ. Rádiolokácia mil. | MMDS 2500 – 2520 MHz do 1.1.2005 |
| 2 520.0 - 2 655.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.413 S5.416 S5.339 S5.403 S5.405 S5.418B S5.418C S5.412 S5.418 | S5.339 S5.403 S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 S5.414 S5.416 | 2520 – 2655 MHz systém MMDS (do 1.1.2008) |
| 2 655.0 - 2 670.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.413 S5.416 Družicový prieskum Zeme (pasívny) Rádioastronómia Kozmický výskum (pasívny) S5.149 S5.412 S5.420 | 2 655.0 - 2 690.0 MHz PEVNÁ civ. Rádiolokácia mil. | 2655 – 2670 MHz systém MMDS (do 1.1.2008) |
| 2 670.0 - 2 690.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.388A Družicový prieskum Zeme (pasívny) Rádioastronómia Kozmický výskum (pasívny) S5.149 S5.419 S5.420 | S5.149 S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 S5.416 S5.419 S5.420 | 2670 – 2690 MHz systém MMDS (do 1.1.2005) |
| 2 690.0 - 2 700.0 MHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM Zeme (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.421 S5.422 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM Zeme (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Rádiolokácia mil. S5.340 S5.422 |  |

2 700.0 - 4 400.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 700.0 - 2 900.0MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.337 Rádiolokácia S5.423 S5.424 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.337 Rádiolokácia mil. S5.423 |  |
| 2 900.0 - 3 100.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.426 Rádiolokácia S5.425 S5.427 | RÁDIONAVIGÁCIA mil. RÁDIOLOKÁCIA mil. Rádionavigácia civ. Rádiolokácia civ. S5.425 S5.426 S5.427 |  |
| 3 100.0 - 3 300.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA S5.149 S5.333 S5.428 | RÁDIOLOKÁCIA mil. Rádiolokácia civ. Rádioastronómia | Rádioastronómia len v úseku 3 165.0 - 3 195.0 MHz. |
| 3 300.0 - 3 400.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA S5.149 S5.429 S5.430 | S5.149 S5.333 |  |
| 3 400.0 - 3 600.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Pohyblivá Rádiolokácia S5.431 S5.434 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. Pevná mil. | Pozn. systémy P-MP digital 100 MHz duplex – plánované. ERC/REC 14-03 ERC/REC 14-03ERC/REC 14-03ERC/REC 14-03ERC/REC 14-03 |
| 3 600.0 - 4 200.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Pohyblivá | PEVNÁ civ. Pevná mil. | Magistrálne RR spoje strednej a vysokej kapacity, 29 MHz raster. ERC/REC 12-08 Odp. ITU-R 382-5 |
| 4 200.0 - 4 400.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.438 S5.439 S5.440 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. Letecká rádionavigácia civ. S5.438 S5.440 | Palubné výškomery malých výšok. |

4 400.0 - 5 250.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 4 400.0 - 4 500.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ mil. |  |
| 4 500.0 - 4 800.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.441 POHYBLIVÁ | PEVNÁ mil. |  |
| 4 800.0 - 4 990.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.442 Rádioastronómia S5.149 S5.339 S5.443 | PEVNÁ mil. S5.149 | . |
| 4 990.0 - 5 000.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. RÁDIOASTRONÓMIA Kozmický výskum (pasívne) S5.149 | PEVNÁ mil. S5.149 |  |
| 5 000.0 - 5 150.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.367 S5.443A S5.443B S5.444 S5.444A | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. RÁDIOLOKÁCIA mil. S5.144A S5.367 S5.444 | Presné približovacie majáky MLS (do 5 249.0 MHz). Odp. T/R 22-06 |
| 5 150.0 - 5 250.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.447A S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. RÁDIOLOKÁCIA mil. S5.446 S5.447A S5.447B S5.447C | 5 150 - 5 250 MHz HIPERLANy (všeobecné povolenie) ERC/REC/70-03 ERC/DEC/(96)03 Presné približovacie majáky MLS (do 5 249.0 MHz). Odp. T/R 22-06 |

5 250.0 - 5 830.0 MHz (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 250.0 - 5 255.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum S5.447D S5.333 S5.448 | 5 250.0 - 5 350.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA civ. Kozmický výskum Pevná a pohyblivá mil. | Rádiolokácia len v úseku 5 250.0 - 5 275.0 MHz. 5 250 – 5 350 MHz HIPERLANy (všeobecné povolenie) ERC/REC 70-03 |
| 5 255.0 - 5 350.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA S5.333 S5.448 S5.448A | Rádiolokácia mil. S5.333 S5.448 | Odp. T/R 22-06 |
| 5 350.0 - 5 460.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.449 Rádiolokácia | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. S5.449 | Presné približovacie majáky MLS |
| 5 460.0 - 5 470.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.449 Rádiolokácia | RÁDIONAVIGÁCIA civ. Rádiolokácia civ. Pevná a pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. S5.449 |  |
| 5 470.0 - 5 650.0 MHz NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádiolokácia S5.450 S5.451 S5.455 | RÁDIONAVIGÁCIA civ. RÁDIOLOKÁCIA civ. Rádiolokácia mil. Pevná a pohyblivá mil. S5.450 S5.455 |  |
| 5 650.0 - 5 725.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Kozmický výskum (ďaleký vesmír) | 5 650.0 - 5 670.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.282 | meteorologický radar - Javorník |
| S5.282 S5.451 S5.453 S5.454 S5.455 | 5 670.0 - 5 725.0 MHz PEVNÁ civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely). |

5 250.0 - 5830.0 MHz (2. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 725.0 - 5 830.0 MHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely). 5 750.0 - 5 770.0 MHz a 5 800.0 - 5 875.0 MHz tiež rádioastronómia. 5 725.0 - 5 875.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)06 5 795 - 5 805 MHz RTT (Road Transport Telematic) s možným rozšírením do 5 815 MHz (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(92)02 |

5 830.0 - 7 300.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 830.0 - 5 850.0 MHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska (zostup) S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely). 5 750.0 - 5 770.0 MHz a 5 800.0 - 5 875.0 MHz tiež rádioastronómia. 5 725.0 - 5 875.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)06 |
| 5 850.0 - 5 925.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.150 | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.150 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely). 5 725.0 - 5 875.0 MHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max.25mW (povelové zariadenia) (všeobecné povolenie). Reportážne RR spoje. |
| 5 925.0 - 6 700.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.149 S5.440 S5.458 | 5 925.0 - 6 425.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.149 S5.440 S5.458 6 425.0 - 7 075.0 MHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) Rádiolokácia mil. S5.441 S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C | Magistrálne RR spoje strednej a vysokej kapacity, 29.65 MHz raster. Odp. ITU-R 383-4 |
| 6 700.0 - 7 075.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) S5.441 POHYBLIVÁ S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C |  | 6 430.0 - 7 110.0 MHz magistrálne RR spoje strednej a vysokej kapacity, 40 MHz raster. Odp. ITU-R 384-5 |
| 7 075.0 - 7 250.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.458 S5.459 S5.460 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. S5.458 S5.460 | 6 430.0 - 7 110.0 MHz magistrálne RR spoje strednej a vysokej kapacity, 40 MHz raster. 7 138.0 - 7 195.0 MHz reportážne TV prenosy 7 125.0 - 7 425.0 MHz RR spoje strednej kapacity, 14 MHz raster. Odp. ITU-R 384-5, ITU-R 385-4 |
| 7 250.0 - 7 300.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ S5.461 | 7 250.0 MHz - … PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.461 | 7 125.0 - 7 425.0 MHz RR spoje strednej kapacity, 14 MHz raster. |

7 300.0 - 8 175.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 7 300.0 - 7 450.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.461 | … - 7 450.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.461 | 7 125.0 - 7 425.0 MHz RR spoje strednej kapacity, 14 MHz raster. 7 438.0 - 7 450.0 MHz mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1W). 7 425.0 - 7 725.0 MHz RR spoje malej a strednej kapacity, 3.5 a 7 MHz raster. Odp. ITU-R 385-4 |
| 7 450.0 - 7 550.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 7 450.0 - 7 750.0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | 7 425.0 - 7 725.0 MHz RR spoje malej a strednej kapacity, 3.5 a 7 MHz raster. 7 450.0 - 7 544.0 MHz mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1W). 7 732.0 - 7 750.0 MHz magistrálne RR spoje . 7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie. RR spoje: Odp. ITU-R 385-4 |
| 7 550.0 - 7 750.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |  |
| 7 750.0 - 7 900.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 7 750.0 - 8 025.0 MHz PEVNÁ mil. S5.461 | 7 750.0 - 7 882.0 MHz magistrálne RR spoje na dožitie. 7 747.7 – 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie.7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie 7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie 7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie 7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie 7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie 7 747.7 - 7 925.6 MHz RR trasy ST na dožitie |
| 7 900.0 - 8 025.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.461 |  |  |
| 8 025.0 - 8 175.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.462 S5.464 | 8 025.0 MHz - . . . PEVNÁ mil. | 8 059.02 - 8 236.92 MHz RR trasy ST na dožitie |

8 175.0 - 8 750.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 8 175.0 - 8 215.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.462 S5.464 | . . . - 8 550.0 MHz PEVNÁ mil. S5.462 S5.465 S5.469 | 8 059.02 - 8 236.92 MHz RR trasy ST na dožitie |
| 8 215.0 - 8 400.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.462 S5.464 |  |  |
| 8 400.0 - 8 500.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) S5.465 S5.466 S5.467 |  |  |
| 8 500.0 - 8 750.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA S5.333 S5.468 S5.469 |  |  |
|  | 8 550.0 - 8 700.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. S5.333 S5.469 | Mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1 W). |
|  | 8 700.0 - 8 750.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA mil. S5.469 |  |

8 750.0 - 10 000.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 8 750.0 - 8 850.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.470 S5.471 | RÁDIOLOKÁCIA LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.470 |  |
| 8 850.0 - 9 000.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.472 S5.473 | RÁDIOLOKÁCIA civ. NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádiolokácia mil. S5.472 S5.473 |  |
| 9 000.0 - 9 200.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.337 Rádiolokácia S5.471 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. Rádiolokácia civ., mil. S5.337 |  |
| 9 200.0 - 9 300.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.472 S5.473 S5.474 | RÁDIOLOKÁCIA civ. NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádiolokácia mil. S5.472 S5.473 S5.474 |  |
| 9 300.0 - 9 500.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.476 Rádiolokácia S5.427 S5.474 S5.475 | RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.476 Rádiolokácia civ., mil. S5.427 S5.474 S5.475 |  |
| 9 500.0 - 9 800.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA S5.333 | RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.333 |  |
| 9 800.0 - 10 000.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA Pevná S5.477 S5.478 S5.479 | RÁDIOLOKÁCIA civ. Pevná mil. S5.478 S5.479 |  |

10.0 - 10.7 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10.0 - 10.45 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA Amatérska | 10.0 - 10.3 GHz PEVNÁ civ., mil. POHYBLIVÁ civ. RÁDIOLOKÁCIA civ. Amatérska S5.479 | 10.15 – 10.3 GHz pre bod-multibod. ERC/REC 12-05 |
| S5.479 | 10.3 - 10.7 GHz |  |
| 10.45 - 10.5 GHz RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska S5.481 | PEVNÁ civ POHYBLIVÁ civ. Amatérska Pevná mil. | 10.3 - 10.68 GHz digitálne rr spoje na dožitie. 10.3 – 10.5 GHz analógové spoje pre jednosmerný prenos R a TV signálov. Amatérska len do 10.5 GHz. |
| 10.5 - 10.55 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia |  | 10.5 – 10.65 GHz pre bod-multibod. ERC/REC 12-05 |
| 10.55 - 10.6 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia |  |  |
| 10.6 - 10.68 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Rádiolokácia S5.149 S5.482 |  |  |
| 10.68 - 10.7 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.483 | S5.340 S5.482 |  |

10.7 - 13.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10.7 - 11.7 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.441 S5.484 S5.484A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 10.7 - 11.45 GHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.441 S5.484 | RR spoje 10.711 - 11.449 mobilné reportážne RR spoje MT 15 Družicová TV |
|  | 11.45 - 11.7 GHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná + pohyblivá mil. S5.441 S5.484 | Družicová TV – ARCANET 11.45 – 11.70 GHz; zostup ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(00)08 10.7 – 11.7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)15 |
| 11.7 - 12.5 GHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 11.7 - 12.1 GHz DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.487 | Družicová TV. ERC/DEC/(00)08 Odp. T/R 75-03 |
| S5.487 S5.487A S5.492 | 12.1 - 12.5 GHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.487 | Družicová TV |
| 12.5 - 12.75 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.494 S5.495 S5.496 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ Pevná mil. S5.496 | VSAT Družicová TV – ARCANET 12.50 – 12.75 GHz; zostup ERC/DEC/(98)17 12.5 – 12.75 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)15 |
| 12.75 - 13.25 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.441 POHYBLIVÁ Kozmický výskum (ďaleký vesmír) (zostup) | PEVNÁ civ. S5.441 | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity, 3.5, 7 a 28 MHz raster. Odp. ITU-R 497-3 |
| 13.25 - 13.4 GHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.497 S5.498 S5.499 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.497 S5.498 |  |

13.4 - 14.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 13.4 - 13.75 GHz RÁDIOLOKÁCIA Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum S5.333 S5.499 S5.500 S5.501 | RÁDIOLOKÁCIA Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum S5.333 |  |
| 13.75 - 14.0 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.484A RÁDIOLOKÁCIA Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum S5.333 S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503 S5.503A | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum S5.333 S5.502 S5.503 S5.503A |  |
| 14.0 - 14.25 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 RÁDIONAVIGÁCIA S5.504 Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum S5.505 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 RÁDIONAVIGÁCIA S5.504 Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum | VSAT/SNG ERC/DEC/(97)09 ARCANET 14.00 – 14.25 GHz; vzostup ERC/DEC/(98)17 14.0 – 14.25 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (vzostup) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(98)15 |
| 14.25 - 14.3 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 S5.484A RÁDIONAVIGÁCIA S5.504 Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum S5.505 S5.508 S5.509 | 14.25 - 14.4 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. S5.506 Družicová pevná mil. | 14.25 - 14.5 GHz VSAT/SNG ERC/DEC/(97)09 |
| 14.3 - 14.4 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 S5.484A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Družicová rádionavigácia | S5.504 |  |

14.4 - 15.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 14.4 - 14.47 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 S5.484A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum (zostup) | 14.4 - 15.35 GHz PEVNÁ civ. | 14.25 - 14.5 GHz VSAT/SNG ERC/DEC/(97)09 |
| 14.47 - 14.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Rádioastronómia S5.149 |  |  |
| 14.5 - 14.8 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.510 POHYBLIVÁ Kozmický výskum |  | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity, 7, 14 a 28 MHz raster |
| 14.8 - 15.35 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum S5.339 | S5.149 S5.339 S5.506 S5.510 | Odp. ITU-R 636-1 |
| 15.35 - 15.4 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.511 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |

15.4 - 18.1 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 15.4 - 15.7 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.511A S5.511C LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.511B | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.511A S5.511B S5.511C |  |
| 15.7 - 16.6 GHz RÁDIOLOKÁCIA S5.512 S5.513 | RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. |  |
| 16.6 - 17.1 GHz RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum (vzdialený vesmír) (vzostup) S5.512 S5.513 | RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum (vzdialený vesmír) (vzostup) |  |
| 17.1 - 17.2 GHz RÁDIOLOKÁCIA S5.512 S5.513 | RÁDIOLOKÁCIA | Plánovaná pevná - HIPERLANy, v súčasnosti nevyužité. Odp. T/R 22-06 |
| 17.2 - 17.3 GHz RÁDIOLOKÁCIA Družicový prieskum Zeme (aktívny) Kozmický výskum (aktívny) S5.512 S5.513 | RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum Družicový prieskum Zeme | Plánovaná pevná - HIPERLANy, v súčasnosti nevyužité. Odp. T/R 22-06 |
| 17.3 - 17.7 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.516 Rádiolokácia S5.514 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)+(zostup) S5.516 Rádiolokácia |  |
| 17.7 - 18.1 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.516 S5.484A POHYBLIVÁ | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) S5.516 | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity (17.7 - 19.7 GHz) ERC/DEC/(01)07 Frek. plán podľa odp. ITU-R F.595-5, Annex 4 resp. T/R 12 03. |

18.1 - 20.2 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 18.1 - 18.4 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) (vzostup) S5.520 S5.484A POHYBLIVÁ S5.519 S5.521 | 18.1 - 19.7 GHz PEVNÁ civ. Pevná mil. | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity. Odp. ITU-R 595-2 Kanál. raster 55 MHz 27.5 MHz (plán.) 13.75 MHz |
| 18.4 - 18.6 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A POHYBLIVÁ |  | 7.5 MHz 5 MHz. |
| 18.6 - 18.8 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.522B POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (pasívny) S5.522A S5.522C |  |  |
| 18.8 - 19.3 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.523A POHYBLIVÁ |  |  |
| 19.3 - 19.7 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)(vzostup) S5.523B S5.523D POHYBLIVÁ S5.523C | S5.519 S5.520 S5.521 S5.522 S5.523 S5.523A S5.523B S5.523C S5.523D | ITU-R F.595-5 Annex 4 resp. T/R 12-03 |
| 19.7 - 20.1 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A Družicová pohyblivá (zostup) S5.524 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Družicová pohyblivá (zostup) |  |
| 20.1 - 20.2 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.525 S5.526 S5.527 S5.528 |  |

20.2 - 23.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 20.2 - 21.2 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Družicová - frekvenčné normály a časové signály (zostup) S5.524 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) civ., mil. |  |
| 21.2 - 21.4 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | PEVNÁ civ., mil. POHYBLIVÁ | RR spoje na prenos digitálnych signálov a analógových video signálov, 3.5, 7, 14, 28, 56 a 112 MHz raster (EN 300 198 V1.2.1) ERC/DEC/(98)09 V úseku 21.21 - 22.26 GHz tiež rádioastronómia. Odp. ITU-R 637-1 |
| 21.4 - 22.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.530 | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.530 |  |
| 22.0 - 22.21 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.149 | 22.0 GHz - ... PEVNÁ civ. Pevná mil. | 22.0 - 23.6 GHz RR spoje na prenos digitálnych signálov 3.5, 7, 14, 28 MHz raster (EN 300 198 V1.2.1). ERC/DEC/(98)09 |
| 22.21 - 22.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 S5.532 |  |  |
| 22.5 - 22.55 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ |  |  |
| 22.55 - 23.0 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.149 | S5.149 S5.532 | Odp. T/R 75-03 Odp. ITU-R 637-1 |

23.0 - 24.75 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 23.0 - 23.55 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.149 | . . . - 23.6 GHz PEVNÁ civ. | RR spoje na prenos digitálnych signálov 3.5, 7, 14, 28 MHz raster (EN 300 198 V1.2.1) ERC/DEC/(98)09 |
| 23.55 - 23.6 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | S5.149 | Odp. T/R 75-03 Odp. ITU-R 637-1 |
| 23.6 - 24.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |
| 24.0 - 24.05 GHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA S5.150 | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA S5.150 | 24.0 - 24.25 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). |
| 24.05 - 24.25 GHz RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicový prieskum Zeme (aktívny) S5.150 | RÁDIOLOKÁCIA Amatérska S5.150 | 24.0 - 24.25 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). |
| 24.25 - 24.45 GHz PEVNÁ | 24.25 - 24.75 GHz PEVNÁ civ. | 24.5 - 26.5 GHz RR spoje bod-multibod a bod-bod malej, strednej a vysokej kapacity |
| 24.45 - 24.65 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ |  | ERC/DEC/(99)09 |
| 24.65 - 24.75 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ |  | Odp. T/R 13-02 |

24.75 - 29.1 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 24.75 - 25.25 GHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. | 24.5 - 26.5 GHz RR spoje bod-multibod a bod-bod malej, strednej a vysokej kapacity |
| 25.25 - 25.5 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | 25.25 - 25.5 GHz MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály | ERC/DEC/(99)09 |
| 25.5 - 27.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) S5.536A PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | 25.5 - 26.5 GHz PEVNÁ | Odp. T/R 13-02 |
|  | 26.5 - 27.0 GHz PEVNÁ mil. S5.536 |  |
| 27.0 - 27.5 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ | PEVNÁ mil. MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 |  |
| 27.5 - 28.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A POHYBLIVÁ S5.538 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.539 POHYBLIVÁ S5.538 S5.540 | 27,5 – 27,8285 GHz nekoordinované FSS zemské stanice 27,8285 – 28,0525 GHz nekoordinované FSS zemské stanice a FS systémy podľa podmienok daných v ERC/DEC/(00)09 28,0525 – 28,4445 GHz FS systémy 28,4445 – 28,5 GHz nekoordinované FSS zemské stanice ERD/DEC/(00)09 Odp. T/R 13-02 |
| 28.5 - 29.1 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.523A S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.523A S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme S5.541 S5.540 | 28,5 – 28,8365 GHz nekoordinované FSS zemské stanice 28,8365 – 29,0605 GHz nekoordinované FSS zemské stanice a FS systémy podľa podmienok daných v ERC/DEC/(00)09 29,0605 – 29,1 GHz FS systémy ERC/DEC/(00)09 Odp. T/R 13-02 |

29.1 - 31.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 29.1 - 29.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.523C S5.535A S5.539 S5.541A Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme S5.541 S5.523C S5.535A S5.540 S5.541A | 29,1 – 29,4525 GHz FS systémy 29,4525 – 29,5 GHz nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(00)09 Odp. T/R 13-02 |
| 29.5 - 29.9 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.484A S5.539 Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 Družicová pohyblivá (vzostup) S5.540 S5.542 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 Družicová pohyblivá S5.540 |  |
| 29.9 - 30.0 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.542 S5.543 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.484A S5.539 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.543 |  |
| 30.0 - 31.0 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicová - frekvenčné normály a časové signály (zostup) S5.542 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicová - frekvenčné normály a časové signály |  |
| 31.0 - 31.3 PEVNÁ S5.563A POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (zostup) Kozmický výskum S5.544 S5.545 S5.149 S5.545 | PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (zostup) Kozmický výskum S5.544 S5.149 |  |
| 31.3 - 31.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |

31.5 - 34.7 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 31.5 - 31.8 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.149 S5.546 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 |  |
| 31.8 - 32.0 GHz PEVNÁ S5.547A RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) S5.547 S5.548 | RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM PEVNÁ S5.548 |  |
| 32.0 - 32.3 GHz MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) S5.547 S5.548 | MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) PEVNÁ S5.548 |  |
| 32.3 - 33.0 GHz PEVNÁ S5.547A MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.547 S5.548 | MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ S5.548 |  |
| 33.0 - 33.4 GHz PEVNÁ S5.547A RÁDIONAVIGÁCIA S5.547 | RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ | Tiež rádioastronómia. |
| 33.4 - 34.2 GHz RÁDIOLOKÁCIA S5.549 | RÁDIOLOKÁCIA | V úseku 33.4 - 34.0 GHz tiež rádioastronómia. |
| 34.2 - 34.7 GHz RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (vzostup) S5.549 | RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (vzostup) |  |

34.7 - 40.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 34.7 - 35.2 GHz RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum S5.550 S5.549 | RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum |  |
| 35.2 - 36.0 GHz POMOCNÁ METEOROLÓGIA RÁDIOLOKÁCIA S5.549 S5.551 | POMOCNÁ METEOROLÓGIA RÁDIOLOKÁCIA S5.551 |  |
| 36.0 - 37.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 | V úseku 36.458 - 36.488 GHz tiež rádioastronómia. |
| 37.0 - 37.5 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) S5.547 | PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) |  |
| 37.5 - 38.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.547 S5.551AA | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 37.5 - 38 GHz pevné spoje bod-bod ERC/DEC/(00)02 |
| 38.0 - 39.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.547 S5.551AA | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ Družicový prieskumZeme (zostup) | 38 - 39.5 GHz pevné spoje bod-bod ERC/DEC/(00)02 |
| 39.5 - 40.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) S5.547 S5.551AA | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 39.5 – 40 GHz koordinované a nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(00)02 |

40.0 - 43.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| - 40.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 40 – 40.5 GHz koordinované a nekoordinované FSS zemské stanice ERC/DEC/(00)02 |
| - 41.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 Odp. T/R 75-03 |
| 41.0 – 42.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 S5.551G | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 Odp. T/R 75-03 Odp. T/R 75-03Odp. T/R 75-03 |
| 42.0 – 42.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 S5.551G S5.551AA | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 Odp. T/R 75-03 |
| 42.5 - 43.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA S5.547 S5.149 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 |

43.5 - 54.25 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 43.5 - 47.0 GHz POHYBLIVÁ S5.553 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.554 | 43.5 - 45.5 GHz POHYBLIVÁ S5.553 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.554 |  |
|  | 45.5 - 47.0 GHz POHYBLIVÁ S5.553 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.554 |  |
| 47.0 - 47.2 GHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA |  |
| 47.2 - 50.2 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ S5.149 S5.340 S5.555 | 47.2 - 50.4 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |
| 50.2 - 50.4 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 S5.340 S5.552 S5.555 |  |
| 50.4 - 51.4 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (vzostup) | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (vzostup) |  |
| 51.4 - 52.6 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.547 S5.556 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.556 |  |
| 52.6 – 54.25 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.556 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.556 |  |

54.25 - 59.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 54.25 - 55.78 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.556A KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.556B | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.556 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |
| 55.78 – 56.9 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ S5.557A MEDZIDRUŽICOVÁ S5.556A POHYBLIVÁ S5.558 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.556 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |
| 56.9 – 57.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.558A POHYBLIVÁ S5.558 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.547 S5.557KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.556 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |
| 57.0 – 58.2 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.556A POHYBLIVÁ S5.558 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.547 S5.557S5.547 S5.557 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.556 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |
| 58.2 - 59.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.547 S5.556 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA S5.556 |  |

59.0 - 74.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 59.0 - 59.3 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.556A POHYBLIVÁ S5.558 RÁDIOLOKÁCIA S5.559 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ civ. 5.558 RÁDIOLOKÁCIA S5.559 S5.138 |  |
| 59.3 – 64 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 RÁDIOLOKÁCIA S5.559 S5.138 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ civ. S5.558 RÁDIOLOKÁCIA S5.559 S5.138 | 61.0 - 61.5 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). 63 - 64 GHz RTT (auto - auto) ERC/DEC/(92)02 |
| 64.0 - 65.0 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.547 S5.556 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.556 |  |
| 65.0 - 66.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME KOZMICKÝ VÝSKUM PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.547 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME KOZMICKÝ VÝSKUM PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |
| 66.0 - 71.0 GHz POHYBLIVÁ S5.553 S5.558 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA MEDZIDRUŽICOVÁ S5.554 | POHYBLIVÁ S5.553 MEDZIDRUŽICOVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.554 |  |
| 71.0 - 74.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.149 S5.556 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.149 S5.556 |  |

74.0 - 79.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 74.0 - 75.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Kozmický výskum (zostup) S5.561 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Kozmický výskum (zostup) |  |
| 75.5 - 76.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Kozmický výskum (zostup) S5.561 S5.559A | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Kozmický výskum (zostup) |  |
| 76.0 - 77.5 GHz RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Kozmický výskum (zostup) S5.149 | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Kozmický výskum (zostup) | 76 - 77 GHz RTT (autoradary) (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(92)02 |
| 77.5 – 78.0 GHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Kozmický výskum (zostup) Rádioastronómia S5.149 | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Rádioastronómia Kozmický výskum (zostup) |  |
| 78.0 – 79.0 GHz RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Rádioastronómia Kozmický výskum (zostup) S5.149 S5.560 | RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Rádioastronómia Kozmický výskum (zostup) S5.560 |  |

79.0 - 94.1 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 79.0 – 81.0 GHz RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Kozmický výskum (zostup) S5.149 | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Kozmický výskum (zostup) |  |
| 81.0 - 84.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Kozmický výskum (zostup) S5.149 S5.560A | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Kozmický výskum (zostup) |  |
| 84.0 - 86.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.561A POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 |  |
| 86.0 - 92.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |
| 92.0 - 94.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 |  |
| 94.0 – 94.1 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) Rádioastronómia S5.562 S5.562A | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) Rádioastronómia |  |

94.1 - 111.8 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 94.1 – 95.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 |  |
| 95.0 - 100.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.554 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádiolokácia S5.149 S5.554 |  |
| 100.0 - 102.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.341 |  |
| 102.0 - 105.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 | PEVNÁ RÁDIOASTRONÓMIA POHYBLIVÁ S5.149 S5.341 |  |
| 105.0 - 109.5 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562B S5.149 S5.341 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 S5.341 |  |
| 109.5 – 111.8 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 |  |

111.8 - 126.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 111.8 – 114.25 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 S5.341 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 S5.341 |  |
| 114.25 – 116.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 |  |
| 116.0 - 119.98 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562C S5.341 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.341 |  |
| 119.98 - 120.02 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562C S5.341 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.341 |  |
| 120.02 - 122.25 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ S5.562C KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.138 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | 122.0 - 123.0 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). |
| 122.25 – 123.0 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 Amatérska S5.138 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 Amatérska | 122.0 - 123.0 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). |
| 123.0 – 126.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ (zostup) RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádioastronómia S5.554 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ (zostup) RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádioastronómia S5.554 |  |

126.0 - 151.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 126.0 - 130.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ (zostup) RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádioastronómia S5.562D S5.149 S5.554 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ (zostup) RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádioastronómia S5.562D S5.149 S5.554 |  |
| 130.0 – 134.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) S5.562E PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.562A | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) S5.562E PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.562A |  |
| 134.0 - 136.0 GHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Rádioastronómia | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Rádioastronómia |  |
| 136.0 – 141.0 GHz RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska S5.149 | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska S5.149 |  |
| 141.0 – 148.5 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA S5.149 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA S5.149 |  |
| 148.5 – 151.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |

151.5 - 170.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 151.5 - 155.5 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA S5.149 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA S5.149 |  |
| 155.5 - 158.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) S5.562F PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562B S5.149 S5.562G | DRUŽICOVÝ VÝSKUM ZEME (pasívny) S5.562F PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562B S5.149 S5.562G |  |
| 158.5 - 164.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) |  |
| 164.0 - 167.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |
| 167.0 – 168.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 |  |
| 168.0 - 170.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 S5.149 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 S5.149 S5.149S5.149S5.149S5.149 |  |

170.0 - 202.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 170.0 - 174.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 S5.149 S5.562D | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 S5.149 S5.562D |  |
| 174.5 - 174.8 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 |  |
| 174.8 - 182.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |
| 182.0 - 185.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.563 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.563 |  |
| 185.0 - 190.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ S5.562H KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ S5.562H KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |
| 190.0 - 191.8 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |
| 191.8 – 200.0 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.341 S5.554 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.341 S5.554 |  |
| 200.0 - 202.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 S5.563A | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 S5.563A |  |

202.0 - 238.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 202.0 - 209.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 S5.563A | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.341 S5.563A |  |
| 209.0 – 217.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 |  |
| 217.0 - 226.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562B S5.340 S5.341 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.562B S5.340 S5.341 |  |
| 226.0 – 231.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 |  |
| 231.5 - 232.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia | PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia |  |
| 232.0 – 235.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ Rádiolokácia | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ Rádiolokácia |  |
| 235.0 - 238.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5563A S5.563B | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5563A S5.563B |  |

238.0 - 265.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 238.0 - 240.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |
| 240.0 – 241.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA |  |
| 241.0 - 248.0 GHz RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska S5.138 S5.149 | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska S5.138 S5.149 |  |
| 248.0 - 250.0 GHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Rádioastronómia S5.149 | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Rádioastronómia S5.149 |  |
| 250.0 - 252.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.563A | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.563A |  |
| 252.0 - 265.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.554 | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.554 |  |

265.0 - 1000.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 265.0 - 275.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.563A | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.563A |  |
| 275.0 - 1000.0 GHz Nepridelené S5.565 | Nepridelené S5.565 |  |

Poznámky

k Rádiokomunikačnému poriadku

Názvoslovie častí Rádiokomunikačného poriadku a skratky, použité

v Poznámkach k NTFS

Footnote	-  Poznámka

ANNEX 	-  Príloha

APPENDIX	-  Dodatok

ARTICLE	-  Článok

RESOLUTION	-  Rozhodnutie

RECOMMENDATION	-  Odporúčanie

SECTION	-  Časť

Skratky, používané v spojeniach, týkajúcich sa leteckej pohyblivej, príp. družicovej leteckej pohyblivej služby:

(OR)	-  použitie služby mimo koridoru (vyznačenej leteckej cesty)

(R)	-  použitie služby v koridore (vyznačenej leteckej ceste)

Pozn. 1	Pre lepšiu orientáciu v texte sa vo v Poznámkach k Rádiokomunikačnému poriadku používa nasledovná konvencia slovosledu:

- pri Dodatočnom pridelení:	... je pásmo [ XY ] pridelené aj [ CD ] službe v kategórii [ AB ]

- pri Alternatívnom pridelení:	... je pásmo [ XY ] pridelené[ CD ] službe v kategórii [ AB ]...

- pri Odlišnej kategórii služby:	... je pridelenie pásma [ XY ] [ CD ] službe v kategórii [ AB ] ...

Pozn. 2	Poznámky, ktorých číslo je písané formátom  „S5.56.     “ majú priamu väzbu so Slovenskou republikou

Pozn. 3   Odporúčania a rozhodnutia  uvedené v tabuľkách vo formáte napr.: ERC/DEC/(XY) WZ  alebo  T/R XY-WZ znamenajú ich akceptáciu v Slovenskej republike.

Odporúčania a rozhodnutia nepodčiarknuté sa v Slovenskej republike uvažujú akceptovať v budúcnosti.

S5.53	Administratívne správy prideľujúce autorizačné práva na využitie frekvencií pod 9 kHz musia zaistiť, že týmto nebude spôsobené rušenie  rádiokomunikačných služieb, ktorých pásma sa nachádzajú nad hranicou 9 kHz.

S5.54	Organizácie, vykonávajúce vedecký výskum na frekvenciách  pod 9 kHz sú povinné o tom informovať zainteresované administratívne správy, aby tento výskum mal zabezpečenú úplnú, prakticky uskutočniteľnú ochranu proti nežiadúcemu rušeniu.

S5.55.  Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bulharsku, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 14 -17 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe ako prednostnej službe.

S5.56	Stanice služieb, ktorým sú pridelené pásma 14-19.95 kHz a 20.05-70 kHz a v Regióne 1 aj 72-84 kHz a 86-90 kHz, môžu prenášať časové signály a signály frekvenčných normálov. Stanice týchto služieb by mali byť chránené proti nežiadúcim rušeniam. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku,  Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Slovensku, Čechách,  Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a Ukrajine sa na tento účel používajú frekvencie 25 kHz a 50 kHz  za tých istých predpokladov.

S5.57	Používanie pásiem 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz a 70-90 kHz (72-84 kHz  a 86-90 kHz v Regióne 1) námornou pohyblivou službou je obmedzené na pobrežné rádiotelegrafické stanice (len A1A a F1B). Výnimočne je povolené používať vysielanie triedy J2B alebo J7B s podmienkou, že nesmie byť prekročená šírka pásma, ktorá sa bežne používa pre vysielanie triedy A1A a F1B v daných pásmach.

S5.58	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 67-70 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe ako prednostnej službe.

S5.59	Odlišná kategória služby: V Bangladéši a Pakistane sú pásma 70-72 kHz a 84-86 kHz pridelené pevnej a námornej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.60	V pásmach 70-90 kHz (70-86 kHz v Regióne 1) a 110-130 kHz (112-130 kHz v Regióne 1) sa môžu používať impulzné rádionavigačné systémy len v prípade, že nebudú rušiť ostatné služby, ktorým sú tieto pásma pridelené.

S5.61	V Regióne 2 zriadenie a činnosť staníc námornej rádionavigačnej služby v pásmach 70-90 kHz a 110-130 kHz podlieha dohode obsahujúcej postup uvedený v Článku 14/ č.S9.21 s administratívnymi správami, ktorých služby, ktorým je toto pásmo pridelené  podľa Tabuľky, môžu byť ovplyvnené. Stanice pevnej, námornej pohyblivej a rádiolokačnej služby nesmú však rušiť stanice námornej  rádionavigačnej služby, zriadené podľa príslušných dohôd.

S5.62	Administratívne správy, ktoré riadia stanice rádionavigačnej služby v pásme 90-110 kHz, sa naliehavo upozorňujú aby koordinovali technické a prevádzkové vlastnosti týchto staníc tak, aby sa zabránilo rušeniu služieb, poskytovaných týmito stanicami.

S5.63	V pásme 90-110 kHz,  môže  Spojené  kráľovstvo  pokračovať  v používaní jej pobrežných  rádiotelegrafických staníc, ktoré boli v prevádzke k 14. septembru 1987, v kategórii podružná služba.

S5.64	Pre stanice pevnej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 90 kHz a 160 kHz (148.5 kHz v Regióne 1) a pre stanice námornej pohyblivej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 110 kHz a 160 kHz (148.5 v Regióne 1) sú povolené iba vysielania tried A1A alebo F1B, A2C, A3C, F1C, F3C. Výnimočne sú v pásmach medzi 110 a 160 kHz  (148.5 kHz v Regióne 1) pre stanice námornej pohyblivej služby povolené aj vysielania triedy J2B a J7B.

S5.65	Odlišná kategória služby: V Bangladéši sú pásma 112-117.6 a 126-129 kHz pridelené prednostne pevnej a námornej pohyblivej službe (viď S5.33).

S5.66	Odlišná kategória služby: V Nemecku je pásmo 115-117.6 kHz pridelené  prednostne pevnej a námornej pohyblivej službe (viď S5.33) a rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba (viď S5.32).

S5.67	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bulharsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkmensku je pásmo 130-148.5 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba. Vnútri a medzi uvedenými krajinami sa táto služba prevádzkuje na základe rovnosti práv.

S5.68	Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Kongu, Malawi, Rwande, Južnej Afrike a Zaire je pásmo 160-200 kHz pridelené  prednostne  pevnej službe.

S5.69	Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 200-255 kHz pridelené prednostne aj leteckej rádionavigačnej službe.

S5.70	Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Etiópii, Keni, Lesothu, Madagaskare, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Omane, Rwande, JAR, Swazijskej republike, Tanzánii, Čade, Zaire, Zambii a Zimbabwe je pásmo 200-283.5 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe .

S5.71	Alternatívne pridelenie: V Tunisku je pásmo 255-283.5 kHz pridelené prednostne  rozhlasovej službe.

S5.72	Nórske stanice pevnej služby, umiestnené v severných oblastiach (severne od 60 N), kde sa vyskytujú rušenia súvisiace s polárnou žiarou, môžu pracovať na štyroch frekvenciách v pásmach 283.5-490 kHz a 510-526.5 kHz.

S5.73	V pásme 285-325 kHz (283.5-325 kHz v Regióne 1), môžu rádiomajáky námornej rádionavigačnej služby vysielať aj doplnkové navigačné informácie s využitím úzkopásmových techník, tak aby nebola výrazne degradovaná základná funkcia majáku.

S5.74	Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 285.3-285.7 kHz prednostne  pridelené aj rádionavigačnej službe (inej ako rádiomaják) .

S5.75	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a oblastiach Čierneho mora prislúchajúcich Bulharsku a Rumunsku, je  pásmo 315-325 kHz pridelené prednostne námornej rádionavigačnej službe s podmienkou, že v oblasti Baltického mora musí sa pred prídelením frekvencií v tomto pásme novým staniciam námornej rádionavigačnej alebo leteckej rádionavigačnej služby uskutočniť konzultácia medzi zainteresovanými administratívnymi správami.

S5.76	Frekvencia 410 kHz je určená pre rádiové zameriavanie v námornej rádionavigačnej službe. Ostatné rádionavigačné služby, ktorým je pridelené pásmo 405-415 kHz, nesmú rušiť  rádiové zameriavanie v pásme 406.5-413.5 kHz.

S5.77	Odlišná kategória služby: V Austrálii, Číne, Francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 3, Indii, Indonézii (do 1. januára 2005), Islámskej Republike Irán, Japonsku, Pakistane, Papui Novej Guinei a Srí Lanke je pásmo pásmo 415-495 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. Administratívne správy v týchto krajinách by mali urobiť všetky praktické opatrenia na to, aby stanice leteckej rádionavigačnej služby v pásme 435-495 kHz nespôsobili rušenie príjmu pobrežnými stanicami lodných staníc vysielajúcich na frekvenciách  vyhradených pre lodné stanice celosvetovo (viď č. S52.39).

S5.78	Odlišná kategória služby: Na Kube, v USA a Mexiku je pásmo 415-435 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe.

S5.79	Použitie pásma 415-495 kHz a 505-526.5 kHz (505-510 kHz v Regióne 2) námornou pohyblivou službou  je obmedzené na rádiotelegrafiu.

S5.80	V Regióne 2 je používanie pásma 435-495 kHz leteckou rádionavigačnou službou obmedzené na nesmerové majáky nepoužívajúce prenos hlasu.

S5.81	Pásma 490-495 kHz a 505-510 kHz podliehajú opatreniam, uvedeným v č. 3018/ Dodatku S13, pokiaľ nenadobudne platnosť obmedzené ochranné pásmo v súlade s Rozhodnutím 210 (Mob-87).

S5.82	V námornej pohyblivej službe je frekvencia 490 kHz, od dátumu úplného zavedenia GMDSS (viď  Rozhodnutie 331 (Mob-87)), využívaná pobrežnými  stanicami výhradne na vysielanie navigačných a meteorologických výziev a súrnych informácií k lodiam, prostriedkami úzkopásmovej telegrafie s priamou tlačou. Podmienky pre využitie frekvencie 490 kHz sú dané v Článkoch N38/S31 a 60/ S52 a v Rozhodnutí 339 (WRC-95). Pri používaní pásma 415-495 kHz leteckou rádio-navigačnou  službou sa od administratívnych  správ požaduje zabezpečiť, aby nedošlo k nežiadúcemu rušeniu frekvencie 490 kHz.

S5.83	Frekvencia 500 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre Morseovu rádiotelegrafiu. Podmienky pre jej použitie sú dané v Článkoch N38/S31 a 60/S52, a v Článkoch 37 a  38/ Dodatku S13.

S5.84	Podmienky pre použitie frekvencie 518 kHz námornou pohyblivou službou sú dané v Článkoch N38/ S31 a 60/ S52 a v Článku 38/Dodatku S13 (viď Rozhodnutie 339 (WRC-95).

S5.85		Nepoužité

S5.86	V Regióne 2, v pásme 525 -535 kHz, výkon nosnej rozhlasových staníc nesmie pre-kročiť 1 kW v priebehu dňa a 250 W v noci.

S5.87	Dodatočné pridelenie: V Angole, Botswane, Lesothu, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Swazijskej republike, Zambii a Zimbabwe je pásmo 526.5-535 kHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba.

S5.88	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 526.5-535 kHz pridelené podružne aj letec-kej rádionavigačnej službe .

S5.89	V Regióne 2, podlieha použitie pásma 1 605-1 705 kHz stanicami rozhlasovej služby, plánu stanovenému Oblastnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Regional Administrative Radio Conference, Rio de Janeiro, 1988).

Preskúmanie frekvenčných prídelov staniciam pevnej a pohyblivej služby v pásme 1 625-1 705 kHz musí brať do úvahy skupinové prídely, zapísané v pláne, zostavenom Oblastnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Regional Administrative Radio Conference, Rio de Janeiro, 1988).

S5.90	V pásme 1 605-1 705 kHz, v prípadoch, ktoré sa týkajú činnosti staníc rozhlasovej služby v Regióne 2, musí byť oblasť služby námorných pohyblivých staníc  v Regióne 1 obmedzená na veľkosť určenú pokrytím prízemnou vlnou.

S5.91	Dodatočné pridelenie: V Austrálii, na Filipínach, v Singapúre a na Srí Lanke je  pás-mo 1 606.5-1705 kHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii podružná služba.

S5.92	Niektoré krajiny Regiónu 1 využívajú rádiolokačné systémy v pásmach 1 606,5 - 1 705 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz a 3 500-3 800 kHz. Zavedenie a činnosť  týchto systémov podlieha dohode, obsahujúcej súbor opatrení uvedených v Článku 14/ č. S9.21. Priemerný vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 50 W.

S5.93	Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžansku, Bulharsku, Bielorusku,  Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rusku, Tadžikistane, Čade, Turkmentsku a na Ukrajine sú pásma 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz a 2 160-2 170 kHz a v Bulharsku pásma 1 625 - 1 635 kHz a 1 800 - 1 810 kHz sú tiež pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc pritom dohode obsiahnutej v č. S9.21.

S5.94	Nepoužité

S5.95	Nepoužité

S5.96	V Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Gruzínsku, Maďarsku, ĺrsku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Malte, Moldavsku, Nórsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na  Slovensku, v Čechách, Veľkej Británii, Rusku, Švédsku, Švajčiarsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine, môžu administratívne správy prideliť najviac 200 kHz amatérskym službám v pásmach 1 715-1 800 kHz a 1 850-2 000 kHz. Pri pridelení pásiem vo vnútri týchto rozsahov ich amatérskej službe by administratívne správy mali urobiť príslušné opatrenia, po predchádzajúcich konzultáciách s administráciami susedných štátov, aby sa predišlo rušeniu pevných a pohyblivých služieb iných štátov ich amatérskou službou. Priemerný vyžiarený výkon ľubovoľnej amatérskej stanice nesmie prekročiť 10 W.

S5.97	V Regióne 3, Systém Loran pracuje buď na frekvencii 1 850 kHz alebo na frekvencii 1 950 kHz.  V prvom prípade je obsadené pásmo 1 825-1 875 kHz, v druhom 1 925-1 975 kHz. Ostatné služby s prideleným pásmom 1 800-2 000 kHz môžu používať ľubovoľnú frekvenciu s podmienkou, že nebude rušená činnosť systému Loran, pracujúceho na spomenutých frekvenciách.

S5.98	Alternatívne pridelenie:  V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Belgicku, Bulharsku, Kamerune, Kongu, Dánsku, Egypte, Eritrei, Španielsku, Etiópii, Gruzínsku, Grécku, Taliansku, Kazachstane, Libanone, Litve, Moldavsku, Holandsku, Sýrii, Kirgizsku, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkmenistane, Turecku a na Ukrajine je pásmo 1 810-1 830 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba.

S5.99	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Rakúsku, Bosne a Herzegovine, Iraku, Lýbii, Uybekistane, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Slovinsku,  Čade, Togu a Juhoslávii, je pásmo 1 810-1 830 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba.

S5.100	Autorizačné práva v Regióne 1 na využívanie pásma 1 810-1 830 kHz amatérskymi službami v krajinách, nachádzajúcich sa čiastočne alebo úplne severne od 40°, môžu byť udelené iba po konzultáciách s krajinami uvedenými v Pozn. S5.98 a S5.99, aby sa stanovili potrebné kroky, ktorými možno predísť vzájomnému rušeniu medzi amatérskymi stanicami a stanicami ostatných služieb pracujúcimi v súlade s Pozn.S5.98 a S5.99.

S5.101	Alternatívne pridelenie: V Burundi a Lesothu je pásmo 1 810-1 850 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej.

S5.102	Alternatívne pridelenie: V Argentíne, Bolívii, Chile, Mexiku, Paraguaji, Peru, Uruguai a Venezuele je pásmo 1 850-2 000 kHz pridelené prednostne pevnej, pohyblivej okrem leteckej pohyblivej, rádiolokačnej a rádionavigačnej službe.

S5.103	Pri uďeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby  v Regió-ne 1, v pásmach 1 850-2 045 kHz, 2 194-2 498 kHz, 2 502-2 625 kHz a 2 650 - 2 850 kHz by administratívne správy mali brať do úvahy špeciálne požiadavky ná-mornej pohyblivej služby.

S5.104	V Regióne 1 je používanie pásma 2 025-2 045 kHz pomocnou meteorologickou službou vymedzené pre stanice oceánografických bójí.

S5.105	V Regióne 2, okrem Grónska, je používanie rádiotelefónie pre pobrežné a lodné stanice v pásme 2065-2107 kHz obmedzené na vysielanie triedy J3E a špičkový výkon signálu nemá  prevyšovať 1 kW. Prednostne by sa mali používať tieto nosné frekvencie: 2 065.0 kHz, 2 079.0 kHz, 2 082.5 kHz, 2 086.0 kHz, 2 093.0 kHz, 2 096.5 kHz, 2 100.0 kHz a 2 103.5 kHz. V Argentíne a Uruguaji sa na tieto účely používajú aj nosné frekvencie 2 068.5 kHz a 2 075.5 kHz, zatiaľ čo frekvencie vo vnútri pásma 2 072-2 075.5 kHz sa používajú za predpokladov uvedených v č. 4323BD/ S52.165.

S5.106	V Regióne 2 a 3, pokiaľ nie je rušená námorná pohyblivá služba, frekvencie medzi 2 065-2 107 kHz môžu byť používané stanicami pevnej služby, výhradne iba pre vnútroštátne komunikácie s predpokladom, že ich priemerný výkon nepresiahne 50 W. Pri nahlásení pridelenej frekvencie bude Rádiokomunikačný úrad ITU dbať na splnenie uvedených požiadaviek.

S5.107	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Botswane, Eritreii, Etiópii, Iraku, Lesothu, Líbyi, Malawi, Somálsku, Swazijskej republike je pásmo 2 160 - 2 170 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej ®, v kategórii prednostná služba. Priemerný výkon staníc uvedených služieb nesmie prevýšiť 50 W.

S5.108	Nosná frekvencia 2 182 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre rádiotelefóniu. Podmienky pre využitie pásma 2 173.5-2 190.5 kHz sú dané v Člán-koch N38/ S31, 60/S52 a v Článkoch 37 a 38/ Dodatku S13.

S5.109	Frekvencie 2 187 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz   a 16 804.5 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre digitálne selektívne vola-nie. Podmienky pre využitie uvedených frekvencií sú dané v Článku N38/S31.

S5.110	Frekvencie 2 174.5 kHz, 4 177.5 kHz, 6 268 kHz, 8 376.5 kHz, 12 520 kHz a 16 695  kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre úzkopásmovú telegrafiu s priamou tlačou. Podmienky pre použitie týchto frekvencií sú dané v Článku N38/S31.

S5.111	Nosné frekvencie 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz a frekvencie 121.5  MHz, 156.8 MHz a 243 MHz môžu byť použité, v súlade s opatreniami platnými pre pozemské rádiokomunikačné služby, na činnosti súvisiace s vyhľadávaním a zachra-ňovaním kozmických lodí s ľudskou posádkou. Podmienky pre použitie daných frek-vencií sú dané v Článkoch N38/S31 a 38/Dodatku S13.

Rovnaké aplikačné požiadavky sú na frekvencie 10 003 kHz, 14 993 kHz a 19 993  kHz, ale v každom z týchto prípadov musia byť vysielania obmedzené na pásmo ±3 kHz okolo každej z frekvencií.

S5.112	Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Dánsku, Grécku, Islande, Malte, Srí Lanke, a Juhoslávii je pásmo 2 194-2 300 kHz pridelené prednostne pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby.

S5.113	Požiadavky pre využitie pásiem 2 300-2 495 kHz (2498 kHz v Regióne 1), 3 200- 3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz a 5 005-5 060 kHz rozhlasovou službou sú uvedené v č. S5.16 až S5.20, S5.21 a  2666/S23.3  do 2673/S23.10.

S5.114	Alternatívne pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Dánsku, Grécku, Iraku, Malte, a Juhoslávii je pásmo 2 502-2 625 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby.

S5.115	Nosné frekvencie (referenčné) 3 023 kHz a 5 680 kHz môžu využívať v súlade s Článkom N38/S31 a 38/Dodatkom S13, stanice námornej pohyblivej služby, ktoré vykonávajú vyhľadávacie a záchranné činnosti.

S5.116	Od administratívnych správ sa naliehavo požaduje, aby pri využití pásma 3 155- 3 195  kHz poskytli  spoločný celosvetový kanál  pre bezdrôtové prístroje malého výkonu pre nedoslýchavých ľudí. Prídavné kanály pre tieto zariadenia môžu admini-stratívne správy prideľovať  v pásmach medzi 3 155 kHz a 3 400 kHz, tak aby vyho-vovali lokálnym potrebám. Treba poznamenať, že frekvencie v rozsahu od 3 000 kHz do 4 000 kHz sú vhodné pre prístroje slabo počujúcich ľudí, ktoré pracujú v indukčných poliach na krátke vzdialenosti.

S5.117	Alternatívne pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Pobreží Slonoviny, Dánsku, Egypte, Grécku, na Islande, Libérii, Malte, Srí Lanke, Togu, a v Juhoslávii je pásmo 3 155-3 200 kHz pridelené prednostne pevnej a  pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby.

S5.118	Dodatočné pridelenie: V USA, Japonsku, Mexiku, Peru a Uruguayi je pásmo 3 230- 3 400 kHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

S5.119	Dodatočné pridelenie: V Hondurase, Mexiku, Peru a Venezuele je pásmo 3 500- 3 750 kHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe.

S5.120	Pre použitie pásiem, pridelených amatérskym službám na frekvenciách 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 18.068 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz a 144 MHz v prípade prírodných katastróf pozri Rozhodnutie 640.

S5.121	Nepoužité

S5.122	Alternatívne pridelenie: V Argentíne, Bolívii, Chile, Ekvádore, Paraguaji, Peru a Uru-guaji je pásmo 3 750-4 000 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej.

S5.123	Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothu, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Swazijskej republike, Zambii a Zimbabwe je pásmo 3 900-3 950 kHz prednostne pridelené aj rozhlasovej službe s ohľadom na dohodu podľa Čl. 14/č. S9.21.

S5.124	Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 3 950-4 000 kHz pridelené prednostne aj  rozhlasovej službe. Výkon staníc vysielajúcich v tomto pásme nesmie prevýšiť hodnotu, potrebnú pre národnú službu na území tejto krajiny, a nesmie zapríčiniť rušenie ostatných služieb pracujúcich v súlade s Tabuľkou.

S5.125	Dodatočné pridelenie: V Grónsku je pásmo 3 950-4 000 kHz pridelené prednostne aj  rozhlasovej službe. Výkon rozhlasových staníc pracujúcich v uvedenom pásme ne-smie prekročiť hodnoty potrebné pre národnú službu a v žiadnom prípade nesmie prevýšiť hodnotu 5kW.

S5.126	V Regióne 3, stanice služieb ktorým je pridelené pásmo 3 995-4 005 kHz, môžu vy-sielať časové signály a frekvenčné normály.

S5.127	Použitie pásma 4 000-4 063 kHz námornou pohyblivou službou je obmedzené na lodné stanice využívajúce rádiotelefóniu (viď č. 4374/S52.220 a Dodatok 16/S17).

S5.128	V Afganistane, Argentíne, Arménsku, Austrálii, Azerbajdžane, Bielorusku, Botswane, Burkina Faso, Stredoafrickej republike, Číne, Gruzínsku, Indii, Kazachstane, Mali, Moldavsku, Nigeri, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine môžu v pásmach 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz a 4 408-4 438 kHz, pracovať  stanice pevnej služby s obmedzeným výkonom, umiestnené aspoň 600 km od pobrežia, len v prípade, že nebudú rušiť námornú pohyblivú službu.

S5.129	Frekvencie v pásmach 4 063-4 123 kHz a 4 130-4 438 kHz môžu byť výnimočne vy-užívané aj stanicami pevnej služby, komunikujúcich iba vo vnútri krajiny v ktorej sa nachádzajú a ich priemerný výkon nepresiahne 50 W, s podmienkou, že nebude spôsobené rušenie námornej pohyblivej služby.

S5.130	Podmienky pre použitie nosných frekvencií 4 125 kHz a 6 215 kHz sú dané v Člán-koch N38/S31 a 60/S52 a Článkoch 37, a  38/Dodatku S13.

S5.131	Frekvencia 4 209.5 kHz je určená výlučne pre vysielanie meteorologických a navi-gačných varovných a súrnych informácií od pobrežných staníc lodiam,  pomocou úzkopásmových techník s priamou tlačou (viď Rozhodnutie 339 (WRC-95).

S5.132	Frekvencie 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 kHz, 19 680.5  kHz, 22 376 kHz a 26 100.5 kHz sú medzinárodné frekvencie pre vysielanie námor-ných bezpečnostných informácií (MSI) (viď Rozhodnutie 333 (Mob.87) a Dodatok  31/S17).

S5.133	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Ka-zachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 130-5 250 kHz pridelené prednostne pohyb-livej službe, okrem leteckej pohyblivej (viď S5.33).

S5.134	Využitie pásiem 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600- 11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600- 15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz v rozhlasovou službou je obmedzené na vysielania s jedným postranným pásmom s charakteristikami bližšie určenými v Dodatku 45/S11.

S5.135	Využitie pásiem 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600- 11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600- 15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz v rozhlasovou službou bude   podliehať plánovacím postupom, ktoré budú spracované na príslušnej rádiokomuni-kačnej konferencii.

S5.136	Pásmo 5 900-5 950 kHz je až do 1. apríla 2007 pridelené prednostne pevnej služ-be, a nasledujúcim službám:

V Regióne 1, prednostne aj pozemnej pohyblivej službe,

V Regióne 2, prednostne pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby  (R),

V Regióne 3, podružne pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby (R).

Všetky pridelenia podliehajú postupu, zodpovedajúcemu Rozhodnutiu 21 (WARC-92). Po 1. apríli 2007 môžu byť frekvencie z tohto pásma použité stanicami vyššie uvedených služieb len pre komunikáciu vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachá-dzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Naliehavo sa požaduje, aby administratívne správy používali frekvencie v tomto pásme s minimálnym  potrebným výkonom a aby vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou  službou, uverejňované v súlade s týmto Rádiokomunikačným Poriadkom.

S5.137	V prípade, že nie je rušená námorná pohyblivá služba, pásma 6 200-6 213.5 kHz a 6 220.5-6 525 kHz môžu byť v mimoriadnych prípadoch používané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi iba vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a s prie-merným výkonom nepresahujúcim 50 W. Pri prihlasovaní týchto frekvencií bude Rádiokomunikačný úrad ITU brať do úvahy splnenie vyššie uvedených  predpo-kladov.

S5.138	Pásma:

6 765-6 795 kHz        (stredná frekvencia 6 780 kHz)

433,05-434,79 MHz 	(stredná frekvencia 433,92 Mhz) v Regióne 1, okrem krajín uvedených v č.  S5.280,

61-61,5 GHz              (stredná frekvencia 61,25 GHz)

122-123 GHz             (stredná frekvencia 122,5 GHz)

244-246 GHz             (stredná frekvencia 245 GHz)

sú určené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Využitie týchto pásiem  pre ISM účely podlieha špeciálnej autorizácii príslušnou administratívnou správou po dohode s ostatnými administratívnymi úradmi, ktorých sa rádiokomunikačné služby týkajú. Pri uplatňovaní týchto opatrení by administratívne správy mali prihliadať na príslušné posledné odporúčania ITU-R.

S5.139	Odlišná kategória služby: V  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Ka-zachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 6 765-7 000 kHz pridelené po-zemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď č.  S5.33).

S5.140	Dodatočné pridelenie: V Angole, Iraku, Rwande, Somálsku a Togu je pásmo 7 000- 7 050 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.141	Alternatívne pridelenie: V Egypte, Eritrii, Etiópii, Guinei, Líbyi, Madagaskare a Mala-wi je pásmo 7 000-7 050 kHz pridelené prednostne pevnej službe.

S5.142	Využitie pásma 7 100-7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovej službu, používanú vo vnútri Regiónu 1 a 3.

S5.143	Pásmo 7 300-7 350 kHz je do 1. apríla 2007 pridelené prednostne pevnej službe a v kategórii povolená služba pozemnej pohyblivej službe, podliehajúc postupu, vzťahujúcemu sa k Rozhodnutiu 21 (Rev. WRC-95). Po 1. apríli 2007 môžu byť frekvencie tohto pásma používané vyššie uvedenými službami, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami je potrebné, aby administratívne správy zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom Poriadku.

S5.144	V Regióne 3, stanice tých služieb, ktorým bolo pridelené pásmo 7 995-8 005 kHz môžu prenášať časové signály a frekvenčné normály.

S5.145	Podmienky pre použitie nosných frekvencií 8 291 kHz, 12 290 kHz a 16 420 kHz sú dané v Článkoch N38/S31,  60/S52 a v Článku 38/Dodatku S13.

S5.146	Pásma 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800  kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz sú do 1. apríla 2007 pridelené  pred-nostne pevnej službe, podliehajúc postupu, vzťahujúcemu sa k Rozhodnutiu 21 (Rev. WRC-95). Po 1.apríli 2007 môžu byť frekvencie tohto pásma používané sta-nicami pevnej služby, komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administratívne správy zabezpečili použí-vanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frek-vencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku.

S5.147	V prípade, že nebude rušená rozhlasová služba, frekvencie v pásme 9 775-9 900  kHz, 11 650-11 700 kHz a 11 975-12 050 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny v ktorej sa nachádzajú, pričom hodnota celkového vyžarovaného výkonu jednej stanice neprekročí  24 dBW.

S5.148	Pásma 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz, 11 975-12 050 kHz, 13 600-13 800  kHz, 15 450-15 600 kHz, 17 550-17 700 kHz a 21 750-21 850 kHz sú pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc postupu uvedenému v Roz-hodnutí 8. Využitie týchto pásiem rozhlasovou službou podlieha opatreniam stanove-ným Svetovou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou pre plánovanie krátkovlnových  pásiem pridelených rozhlasovej službe (viď Rozhodnutie 508). Tak-tiež platí opatrenie Rozhodnutia 512 (HFBC-87). V týchto pásmach nesmie byť dá-tum od ktorého začne prevádzka rozhlasovej služby v plánovanom kanáli skôr ako dátum, kedy bude ukončený uspokojivým spôsobom, odpovedajúcim Rozhodnutiu 8, prevod všetkých prídelov staniciam pevnej služby, pracujúcich v súlade s Tabuľkou a s ostatnými opatreniami v  Rádiokomunikačnom poriadku, ktoré sú zaznamenané v Hlavnom registri a ktoré môžu byť ovplyvnené  rozhlasovou činnosťou na danom kanáli.

S5.149. Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam iných služieb ktorým sú pridelené pásma:

| 13 360-13 410 kHz, | 4 990-5 000 MHz, | 92-94 GHz |
| --- | --- | --- |
| 25 550-25 670 kHz, | 6 650-6 675.2 MHz*, | 94.1-100 GHz |
| 37.5-38.25 MHz, | 10.6-10.68 GHz , | 102-109.5 GHz |
| 73-74.6 MHz v Regiónoch 1 a 3, | 14.47-14.5 GHz*, | 111.8-114.25 GHz, |
| 150.05-153 MHz v Regióne 1, | 22.01-22.21 GHz*, | 128.33-128.59 GHz, |
| 322-328.6 MHz*, | 22.21-22.5 GHz, | 129.23-129.49 GHz, |
| 406.1-410 MHz, | 22.81-22.86 GHz*, | 130-134 GHz, |
| 608-614 MHz v Regiónoch 1 a 3, | 23.07-23.12 GHz*, | 136-148.5 GHz, |
| 1 330-1 400 MHz*, | 31.2-31.3 GHz, | 151.5-158.5 GHz, |
| 1 610.6-1613.8 MHz*, | 31.5-31.8 GHzv Regiónoch 1 a 3, | 168.59-168.93 GHz, |
| 1 660-1 670 MHz, | 36.43-36.5 GHz*, | 171.11-171.45 GHz, |
| 1 718.8-1 722.2 MHz*, | 42.5-43.5 GHz*, | 172.31-172.65 GHz, |
| 2 655-2 690 MHz, | 42.77-42.87 GHz*, | 173.52-173.85 GHz, |
| 3 260-3 267 MHz*, | 43.07-43.17 GHz*, | 195.75-196.15 GHz, |
| 3 332-3 339 MHz*, | 43.37-43.47 GHz*, | 209-226 GHz, |
| 3 345.8-3 352.5 MHz*, | 48.94-49.04 GHz*, | 241-250 GHz, |
| 4 825-4 835 MHz*, | 48.94-49.04 GHz*, | 252-275 GHz |
| 4 950-4 990 MHz, | 76-86 GHz |  |

sú administratívne správy povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby pred škodlivým rušením. Vysielanie  kozmických alebo leteckých palubných staníc môže byť nebezpečným zdrojom rušenia rádioastronomickej služby (viď č. S4.5 a  S4.6 a Článok S29)

.

S5.150	Pásma:

13 553-13 567 kHz  (stredná frekvencia 13 560 kHz)

26 957-27 283 kHz  (stredná frekvencia 27 120 kHz)

40,66-40,70 MHz     (stredná frekvencia 40,68 MHz)

902-928 MHz           v Regióne 2 (stredná frekvencia 915 MHz)

2 400-2 500 MHz     (stredná frekvencia 2 450 MHz)

5 725-5 875 MHz     (stredná frekvencia 5 800 MHz)

24-24,25 GHz          (stredná frekvencia 24,125 GHz)

sú určené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služ- by, pracujúce v týchto pásmach musia akceptovať rušenie, ktoré môže byť spôsobené činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v uvedenom pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v č. 1815/S15.13.

S5.151	Pásma 13 570-13 600 kHz a 13 800-13 870 kHz sú do 1. apríla 2007 pridelené pred- nostne pevnej službe  a v kategórii podružná služba pohyblivej službe, okrem letec-kej pohyblivej (R),  podliehajúc postupu vzťahujúcemu sa k Rozhodnutiu 21 (Rev. WRC-95). Po 1.apríli 2007 môžu byť frekvencie týchto pásiem používané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebu-de pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administratívne správy zabezpečili používanie mini-málneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií v roz-hlasovej službe, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku.

S5.152	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Číne, na Pobreží Slonoviny, Gruzínsku, v Iráne, Kazachstane, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 14 250-14 350 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe. Vyžiarený výkon týchto staníc by nemal prekročiť 24 dBW.

S5.153	V Regióne 3, stanice služieb s prideleným pásmom 15 995-16 005 kHz môžu pre-nášať časové signály a časové normály.

S5.154	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 18 068-18 168 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe pre využitie vo vnútri územia týchto krajín, so špičkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW.

S5.155	Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gru-zínsku, Maďarsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na  Slovensku, v Čechách, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 21 850-21 870 kHz pridelené prednostne aj leteckej pohyblivej (R) službe.

S5.155A V krajinách Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko, Gruzínsko, Kazachstan Moldavsko, Mongolsko, Uzbekistan, Kirgizsko, Slovensko, Česko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko a Ukrajina je použitie pásma 21 850-21 924 kHz pevnou službou obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

S5.155BPásmo 21 850-21 924 kHz sa používa pre pevnú službu na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

S5.156	Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 22 720-23 200 kHz pridelené prednostne  aj pomocnej meteorologickej službe (rádiosondy).

S5.156APoužitie pásma 23 200-23 350 kHz pevnou službou je obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

S5.157	Použitie pásma 23 350-24 000 kHz námornou pohyblivou službou je obmedzené na  rádiotelegrafiu medzi loďami.

S5.158	Nepoužité

S5.159	Nepoužité

S5.160	Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothu, Malawi, Kongu, Rwande, a Swazijskej republike je pásmo 41-44 MHz pridelené prednostne aj   leteckej rádionavigačnej službe.

S5.161	Dodatočné pridelenie: V Iráne a Japonsku je pásmo 41-44 MHz pridelené podružne  aj rádiolokačnej službe .

S5.162	Dodatočné pridelenie: V Austrálii a na Novom Zélande je pásmo 44-47 MHz pridelené prednostne aj rozhlasovej službe.

S5.162A Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Číne, Vatikáne, Dánsku, Španielsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Islande, Taliansku, Lotyšsku, predošlej Juhoslovanskej republike Macedónia, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Moldavsku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Čechách, Veľkej Británii, Rusku, Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 46-68 MHz podružne pridelené aj rádiolokačnej službe. Použitie je obmedzené na činnosť otáčajúcich sa radarov v súlade s Rozhodnutím 217 (WRC-97).

S5.163	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Estónsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a Ukrajine sú pásma 47-48.5 MHz a 56.5-58 MHz pridelené podružne aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe.

S5.164	Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Gabune, Grécku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Líbii, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Madagaskare, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Monaku, Nigérii, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Veľkej Británii, Senegale, Slovinsku, Švédsku, Švajčiarsku, Swazijskej republike, Sýrii, Togu, Tunisku, Turecku a  Juhoslávii je pásmo 47-68 MHz, a v Rumunsku 47-58 MHz, pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii povolená služba. Avšak v krajinách, uvedených v tejto poznámke a v pásmach im prislúchajúcich, stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo plánovanými rozhlasovými stanicami krajín iných ako sú uvedené v súvislosti s pásmom.

S5.165	Dodatočné pridelenie: V Angole, Kamerune, Kongu, Madagaskare, Mozambiku, Somálsku, Sudáne, Tanzánii a Čade je pásmo 47-68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii primárna služba, okrem leteckej pohyblivej.

S5.166	Alternatívne pridelenie: Na Novom Zélande je pásmo 50-51 MHz pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba; pásmo 53-54 MHz pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.167	Alternatívne pridelenie: V  Bangladéši, Brunei, Indii, Indonézii, Iráne, Malajzii, Pakistane, Singapúre a Thajsku je pásmo 50-54 MHz pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.168	Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne a KĽDR je pásmo 50-54 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.169	Alternatívne pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothu, Malawi, Namíbii, Rwande, JAR, Swazijskej republike, Zairi, Zambii a Zimbabwe je pásmo 50-54 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba.

S5.170	Dodatočné pridelenie: Na Novom Zélande je pásmo 51-53 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba

S5.171	Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothu, Malawi, Mali, Namíbii, Rwande, JAR, Swazijskej republike, Zaire a Zimbabwe je pásmo 54-68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba službe, okrem leteckej pohyblivej.

S5.172	Odlišná kategória služby: Vo Francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke a Mexiku je pásmo 54-68 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď č. S5.33).

S5.173	Odlišná kategória služby: Vo Francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke a Mexiku je pásmo 68-72 MHz pridelené pevnej a pohyblivej služ-be v kategórii prednostná služba (viď  č. S5.33).

S5.174	Alternatívne pridelenie:: V Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku je pásmo 68-73 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je používané v súlade so  závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960).

S5.175	Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžansku, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Litve, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkmensku a na Ukrajine sú pásma 68-73 MHz a 76-87.5 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Služby, ktorým sú tieto pásma pridelené v iných krajinách a rozhlasová služba vo vyššie vymenovaných krajinách, podliehajú dohodám medzi zainteresovanými susednými krajinami.

S5.176	Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne, Kórejskej republike, Filipínach, KĽDR, Estónsku (subjekt dohody obsiahnutej v č. S9.21) a Západnej Samoe je pásmo 68-74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.177	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkmentsku a na Ukrajine je pásmo 73-74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba  s ohľadom na dohodu podľa Článku S9.21.

S5.178	Dodatočné pridelenie: V Kolumbii, Kostarike, Kube, El Salvádore, Guatemale, Guya-ne, Hondurase a Nikarague je pásmo 73-74.6 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba.

S5.179	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžansku, Bielorusku, Bulharsku, Číne, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Kir-gizsku, na Slovensku, v Čechách, Rusku, Tadžikistane, Turkmentsku a na Ukrajine sú pásma 74.6-74.8 MHz a 75.2-75.4 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale iba pre vysielače umiestnené na zemskom povrchu.

S5.180	Frekvencia 75 MHz je pridelená leteckým prívesným majákom. Administratívne správy sa majú vyhnúť prideleniu frekvencií blízkych k hraniciam ochranného pásma staniciam iných služieb, ktoré by svojim výkonom alebo geografická polohou mohli  rušiť alebo ináč obmedziť prívesný rádiomaják.

Treba sa všemožne usilovať o ďalšie zlepšenie parametrov palubných leteckých prijímačov a o obmedzenie výkonu staníc vysielajúcich v blízkosti hraníc 74.8 MHz a 75.2 MHz.

S5.181	Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli, Japonsku, a Sýrii je pásmo 74.8-75.2 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, pod-liehajúce dohode podľa Článku S9.21. Aby sa  zabezpečilo,  že nebude spôsobené rušenie staníciam  leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nebudú zavedené do pásma dovtedy, dokiaľ toto pásmo požaduje pre leteckú rádionavigačnú službu  ľubovoľná administratívna správa, prípadne zabezpečené podľa procedúr uvedených v Článku S9.21.

S5.182	Dodatočné pridelenie: V Západnej Samoe je pásmo 74.5-87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.183	Dodatočné pridelenie: V Číne, Kórejskej republike, Japonsku, Filipínach a KĽDR je pásmo 76-87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.184	Dodatočné pridelenie: V Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je pásmo 76- 87.5 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je využívané v súlade so závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960).

S5.185	Odlišná kategória služby: V USA, Francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke, Mexiku a Paraguai je pásmo 76-88 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď  č. S5.33).

S5.186	V Regióne 3 (okrem Kórejskej republiky, Indie, Japonska, Malajzie, Filipín a Singapúru) je pásmo 79.75-80.25 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

S5.187	Alternatívne pridelenie: V Albánsku je pásmo 81-87.5 MHz je pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba  a je používané v súlade so závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960).

S5.188	Dodatočné pridelenie: V  Austrálii je pásmo 85-87 MHz pridelené aj rozhlasovej služ-be v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej služby v Austrálii podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívnymi správami.

S5.189	Nepoužité

S5.190	Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku a Monaku je pásmo 87.5-88 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii povolená služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v Článku 14 / č. S9.21.

S5.191	Nepoužité

S5.192	Dodatočné pridelenie: V Číne, Kórejskej republike, Filipínach a Singapúre je pásmo 100-108 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe.

S5.193	Nepoužité

S5.194   Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžansku, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Sýrii, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, Turkménsku, Turecku a na Ukrajine je pásmo 104-108 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej (R).

S5.195	Nepoužité

S5.196	Nepoužité

S5.197	Dodatočné pridelenie: V  Egypte, Japonsku, Pakistane, a Sýrii je pásmo 108-111.975 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba a podlieha dohode obsiahnutej  v  S9.21. Aby sa zabezpečilo, že stanice leteckej rádionavigačnej služby nebudú  rušené stanicami pohyblivej služby, nebudú tieto zavádzané do pásma dovtedy, kým je pásmo ľubovoľnou administratívnou správou, bližšie špecifikovanou v S9.21, požadované pre leteckú rádionavigačnú službu.

S5.198	Dodatočné pridelenie: Podliehajúc dohode, obsiahnutej v S9.21, je pásmo 117.975-137 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej družicovej službe (R)  v kategórii podružná služba.

S5.199	Pásma 121.45-121.55 MHz a 242.95-243.05 MHz sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe na príjem vysielaní rádiomajákov, uskutočňovaný palubnými satelitmi,  zisťujúcich núdzové pozície a pracujúcich na frekvenciách 121.5 MHz a 243 MHz (viď 3259 a 3267/ Dodatok S13 ).

S5.200	V pásme 117.975-136 MHz, je frekvencia 121.5 MHz letecká tiesňová frekvencia a kde je to potrebné aj pridružená pomocná  frekvencia 123.1 MHz. Pohyblivé stanice námornej pohyblivej služby môžu na týchto frekvenciách komunikovať so stanicami leteckej pohyblivej služby, v prípadoch núdzových a bezpečnostných, za podmienok stanovených v Článku N38/S31 a v Článku 38/ Dodatku S13.

S5.201	Dodatočné pridelenie: V  Angole,  Arménsku, Azerbajdžansku, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Japonsku, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistane, Papui Novej Guinei, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 132-136 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii primárna služba.

S5.202	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Spojených Arabských Emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Jordánsku, Lotyšsku, Moldavsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 136-137 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej (OR) službe v kategórii primárna služba. Administratívne správy pri prideľovaní frekvencií staniciam leteckej pohyblivej (OR) služby budú brať do úvahy frekvencie pridelené staniciam v leteckej pohyblivej (R) službe.

S5.203	Dodatočné pridelenie: Pásmo 136-137 MHz je pridelené aj službe kozmickej prevádzky v kategórii sekundárna služba (zostupný smer), družicovej meteorologickej službe (zostupný smer) a výskumnej kozmickej službe (zostupný smer) (viď Rozhodnutie 408 (Mob-87)).

S5.204	Odlišná kategória služby: V Afganistane, Saudskej Arábii, Bangladéši, Bahrajne,  Bosne a Herzegovine, Brunei, Číne, Kube, Spojených Arabských Emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Malajzii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Singapúre, Srí Lanke, Thajsku, Jemene a Juhoslávii je pásmo 137-138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R), (viď S5.33).

S5.205	Odlišná kategória služby: V Izraeli a Jordánsku je pásmo 137-138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.206	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Egypte, Fínsku, Francúzsku, Gruzínsku, Grécku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Sýrii, na  Slovensku, v Čechách, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 137-138 MHz pridelené leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.207	Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 137-144 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba, až dovtedy, kým uvedená služba nebude zabezpečená regionálnymi rozhlasovými prideleniami.

S5.208	Používanie pásma 137-138 MHz  pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa  Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95)/S9.11A. Obmedzenie hustoty výkonu uvedené  v Prílohe 2 Rozhodnutia  46(Rev.WRC-95)/Príloha 1 Dodatku S5, bude platiť až do ich revízie Svetovou rádiokomunikačnou konferenciou. Dovtedy budú navyše platiť aj ustanovenia Rezolúcie 714 (WRC-95).

S5.208A Administratívne správy pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam v pohyblivej družicovej službe v pásmach 137-138 MHz, 387-390 MHz a 400.15-401 MHz, sú  povinné vykonať všetky praktické opatrenia na ochranu rádiovej astronomickej služby v pásmach 150.05-153 MHz, 322-328.6 MHz, 406.1-410 MHz a 608-614 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami. Pre informáciu sú v Tabuľke 1 Odporúčania ITU-R č.RA.769-1uvedené prahové úrovne rušenia škodiace rádiovej astronomickej službe, ktorá sa má chrániť.

S5.209	Používanie pásiem 137-138 MHz, 148-149.9 MHz,  400.15-401 MHz, 455-456 MHz a 459-460 MHz  pohyblivou družicovou službou a pásiem 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy.

S5.210	Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku, Taliansku, Lichtenštajnsku, na Slovensku, v Čechách, Veľkej Británii a Švajčiarsku sú pásma 138-143.6 MHz a 143.65-144 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-Zem) v kategórii podružná služba.

S5.211	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Bosne a Herzegovine, Dánsku, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Fínsku, Grécku, ĺrsku, Izraeli, Keni, Kuvajte, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, Malte, Nórsku, Holandsku, Katare, Veľkej Británii, Somálsku, Švédsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Tunisku, Turecku a Juhoslávii je pásmo 138-144 MHz pridelené aj námornej pohyblivej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.212	Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Gabune, Gambii, Ghane, Guinei, Iraku, Jordánsku, Lesothu, Libérii, Libyi, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Ománe, Rwande, Sierra Leone, JAR, Swazijskej republike, Čade, Togu, Zaire, Zambii a Zimbabwe je pásmo 138-144 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.213	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 138-144 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba..

S5.214	Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, Eritrei, Etiópii, Keni, Macedónsku, Malte, Somálsku, Sudáne, Tanzánii a v Juhoslávii je pásmo 138-144 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.215	Nepoužité

S5.216	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 144-146 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii podružná služba.

S5.217	Alternatívne pridelenie:: V Afganistane, Bangladéši, Kube, Guyane a Indii je pásmo 146-148 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.218	Dodatočné pridelenie: S podmienkou dohody obsiahnutej v postupe uvedenom  v S9.21, je pásmo 148-149.9 MHz pridelené aj službou kozmickej prevádzky (vzostupný smer)  v kategórii primárna služba. Šírka pásma individuálneho vysielania nemá prekročiť ±25 kHz.

S5.219	Používanie pásma 148-149.9 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha  koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A. Pohyblivá družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie pevnej a pohyblivej služby a služby kozmickej prevádzky v pásme 148-149.9 MHz.

S5.220	Používanie pásiem 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A. Pohyblivá pozemná družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie  rádionavigačnej družicovej služby v pásmach 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz.

S5.221	Stanice pohyblivej družicovej služby v pásme 148-149.9 MHz, nesmú rušiť alebo požadovať ochranu pred rušením stanicami pevnej alebo pohyblivej služby, ktoré sú v prevádzke v súlade s Tabulkou frekvenčných prídelov v nasledovných krajinách: Albánsko, Alžírsko, Nemecko, Saudská Arábia, Austrália, Rakúsko, Bahrain, Bangladéš, Barbados, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Herzegovina, Brunej, Bulharsko, Kamerun, Čína, Cyprus, Kongo, Kórea, Chorvátsko, Kuba, Dánsko, Egypt, Spojené Arabské Emiráty, Eritrea, Španielsko, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guinea, Guinea Bissau, Maďarsko, India, Irán, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Jamaika, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kuvajt, Lotyšsko, Macedónia, Libanon, Líbia, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malajzia, Mali, Malta, Mauretánia,  Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Namíbia, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguaj, Holandsko, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Katar, Sýria, Kirgizsko, Slovensko, Rumunsko, Veľká Británia, Rusko, Senegal, Sierra Leone, Singapúr, Slovinsko, Srí Lanka,  JAR, Švédsko, Švajčiarsko, Swazijská republika, Tanzánia, Čad, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Juhoslávia, Zambia a Zimbabwe.

S5.222	Vysielanie staníc družicovej rádionavigačnej služby v pásmach 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.5 MHz  môže  byť  použité  pre  prijímacie  pozemné  stanice kozmického výskumu.

S5.223	Zistením, že použitie pásma 149.9-150.05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže spôsobiť rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administratívne správy takejto službe nesmú prideliť autorské práva, podľa ustanovenia č. 342/S4.4.

S5.224	Pásma 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz sú do 1. januára 1997 pridelené  pozemnej pohyblivej družicovej službe v kategórii podružná služba.

S5.225	Dodatočné pridelenie: V Austrálii a Indii je pásmo 150.05-153 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

S5.226	Frekvencia 156.8 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre námornú pohyblivú VKV rádiotelefónnu službu. Podmienky pre použitie tejto frekvencie sú dané v Článku N38/S31 a v Článku 38/Dodatku S13.

V pásmach 156-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz, 160.6-160.975 MHz a 161.475-162.05 MHz každá administratívna správa uprednostní námornú pohyblivú službu, ale iba na frekvenciách ktoré daná správa pridelí staniciam námornej pohyblivej službe (viď Články N38/S31 a  60/S52 a Článok 38/Dodatok S13). Je potrebné zamedziť akékoľvek používanie frekvencií týchto pásiem stanicami  iných služieb, ktorým sú tieto pásma pridelené, v oblastiach, kde ich použitie môže spôsobiť rušenie námornej pohyblivej VKV rádiokomunikačnej služby. Avšak frekvencia 156.8 MHz a frekvenčné pásma, v ktorých je uprednostnená námorná pohyblivá služba, môžu byť použité pre rádiovú komunikáciu na vnútrozemských vodných cestách, v súlade s dohodami zainteresovaných administratívnych správ, pričom sa berie do úvahy použitie danej frekvencie a existujúce dohody.

S5.227	V námornej pohyblivej VKV službe je frekvencia 156.525 MHz určená výlučne pre výberové číslicové bezpečnostné a núdzové volanie (viď Rozhodnutie 323 (Mob-87)). Podmienky pre použitie tejto frekvencie sú dané v Článkoch N38 / S31 a 60/S52 a v Článku 38/Dodatku S13 a v Dodatku 18/S18.

S5.228	Nepoužité

S5.229	Alternatívne pridelenie: V Maroku je pásmo 162-174 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma podlieha dohode medzi administratívnymi správami, ktorých služby, existujúce alebo plánované, tam pracujúce v súlade s touto Tabuľkou, mohli byť napadnuté. Takejto dohode nepodliehajú stanice existujúce tam od 1. januára 1981, s ich vtedajšími technickými charakteristikami.

S5.230	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 163-167 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa Článku 14/č.S9.21.

S5.231	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Číne a Pakistane je pásmo 167-174 MHz pridelené  aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej služby do uvedeného pásma podlieha dohode medzi susednými krajinami v Regióne 3, ktorých služby tým môžu byť ovplyvnené.

S5.232	Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 170-174 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.233	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 174-184 MHz pridelené aj službám kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v S9.21. Tieto služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť, či už existujúce alebo plánované rozhlasové stanice.

S5.234	Odlišná kategória služby: V Mexiku je pásmo 174-216 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.235	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Izraeli, Taliansku, Lichtenštajnsku, Malte, Monaku, Nórsku, Holandsku, Veľkej Británii, Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 174-223 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Avšak, stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými stanicami, či už existujúcimi alebo plánovanými, v krajinách iných, ako sú uvedené v tejto poznámke.

S5.236	Nepoužité

S5.237	Dodatočné pridelenie: V Kongu, Eritrei, Etiópii, Gambii, Guinei, Lýbii, Malawi, Mali, Ugande, Senegale, Sierra Leone, Somálsku, Tanzánii a Zimbabwe je pásmo 174-223 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba.

S5.238	Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Pakistane a Filipínach je pásmo 200- 216 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.239	Nepoužité

S5.240	Dodatočné pridelenie: V Číne a Indii je pásmo 216-223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

S5.241	V Regióne 2 nesmú byť v pásme 216-225 MHz autorizované žiadne nové stanice rádiolokačnej služby. Stanice autorizované pred 1. januárom 1990 môžu pokračovať v činnosti v pásme v kategórii podružná služba.

S5.242	V Kanade je pásmo 216-220 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.243	Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 216-225 MHz pridelené aj leteckej rádio-navigačnej službe v kategórii prednostná služba tak, aby nedošlo ku rušeniu, či už existujúcich alebo plánovaných rozhlasových služieb v iných krajinách.

S5.244	Dodatočné pridelenie: V Ománe, Veľkej Británii a Turecku je pásmo 216-235 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

S5.245	Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 222-223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

S5.246	Dodatočné pridelenie: V Španielsku, Francúzsku, Izraeli a v Monaku je pásmo 223 - 230 MHz pridelené prednostne rozhlasovej a pozemnej pohyblivej službe (viď č. S5.33). Pri príprave frekvenčných plánov rozhlasová služba musí mať prednostný výber a musí byť pridelená pevným a pohyblivým službám v kategórii podružné služby, okrem pozemnej pohyblivej. Stanice pozemnej pohyblivej služby však nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými stanicami, či už existujúcimi alebo plánovanými, v Maroku a Alžírsku.

S5.247	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Spojených Arabských Emirátoch, Jordánsku, Ománe, Katare a Sýrii je pásmo 223-235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.248	Nepoužité

S5.249	Nepoužité

S5.250	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 225-235 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba.

S5.251	Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 230-235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode, podľa S9.21.

S5.252	Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothu, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Swazijskej republike, Zambii a Zimbabwe sú pásma 223-238 MHz a 246-254 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa S9.21.

S5.253	Nepoužité

S5.254	Podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v S9.21 môžu byť pásma 235-322 MHz a 335.4-399.9 MHz využité družicovou pohyblivou službou s podmienkou, že stanice tejto služby nebudú rušiť iné služby, či už existujúce alebo plánované, pracujúce v súlade s touto Tabuľkou.

S5.255	Pásma 312-315 MHz (Zem-vesmír) a 387-390 MHz (vesmír-Zem) pridelené pohyblivej družicovej službe môžu byť tiež využívané negeostacionárnymi družicovými systémami. Toto použitie podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A.

S5.256	Frekvencia 243 MHz je v tomto pásme využívaná pre stanice a zariadenia používané pre záchranné účely (viď Článok 38/ Dodatok S13).

S5.257	Podliehajúc dohode obsahujúcej v S9.21, môže byť  pásmo 267-272  MHz administratívnymi správami v danej krajine určené na kozmickú telemetriu a to v kategórii prednostná služba.

S5.258	Použitie pásma 328.6-335.4 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pristávací navádzací systém (ILS) (zostupová dráha).

S5.259	Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli, Japonsku a Sýrii je pásmo 328.6-335.4 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podľa dohody obsahujúcej súbor opatrení uvedených S9.21. S cieľom zabezpečiť, že nebudú rušené stanice leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nebudú zaradené do pásma dovtedy, kým je pásmo ľubovoľnou administratívnou správou, uvedenou v S9.21, požadované pre leteckú rádionavigačnú službu.

S5.260	Zistením, že použitím pásma 399.9-400.05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže byť spôsobené rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administratívne správy takejto službe nesmú udeliť autorské práva, podľa č.342/S4.4.

S5.261	Vysielanie okolo normálnej frekvencie 400.1 MHz musí byť obmedzené na pásmo ±25 kHz.

S5.262	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, Kolumbii, Kostarike, Kube, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Equádore, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libérii, Malajzii, Moldavsku, Nigérii, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Kirgizsku, na Slovensku, v Rumunsku, Rusku, Singapúre, Somálsku, Tadžikistane, Turkménsku, Ukrajine a Juhoslávii je pásmo 400.05-401 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.263	Pásmo 400.15-401 MHz je pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-vesmír) na komunikáciu vesmírnych lodí s ľudskou posádkou. Pri tejto činnosti, služba kozmického výskumu nebude považovaná za bezpečnostnú službu.

S5.264	Využitie pásma 400.15-401 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha  koordinácii  podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A. Hraničná hodnota hustoty výkonového toku uvedená v Prílohe 2 Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/Príloha 1 Dodatku S5  bude platiť dovtedy, pokiaľ nebude pozmenená príslušnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou.

S5.265	Nepoužité

S5.266	Využitie pásma 406-406.1 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na nízkovýkonové družicové rádiomajáky, udávajúce núdzovú polohu (viď aj Články N38/ S31 a 38/Dodatok S13).

S5.267	Vysielanie, ktoré môže zapríčiniť rušenie autorizovaným užívateľom pásma 406- 406.1MHz je zakázané.

S5.268	Využitie pásma 410-420 MHz službou kozmického výskumu je obmedzené na komunikácie do okruhu 5 km od dráhy kozmickej lode s ľudskou posádkou

S5.269	Odlišná kategória služby: V Austrálii, USA, Indii, Japonsku a Veľkej Británii sú  pásma 420-430 MHz a 440-450 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

.S5.270	Dodatočné pridelenie: V Austrálii, USA, Jamajke a Filipínach sú pásma 420-430 MHz a 440-450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba.

S5.271	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Estónsku, Indii, Litve, Lotyšsku, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 420-460 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe (rádiovýškomery) v kategórii podružná služba.

S5.272	Odlišná kategória služby: Vo Francúzsku je pásmo 430-434 MHz pridelené amatérs-kej službe v kategórii podružná služba.

S5.273. 	Odlišná kategória služby: V Dánsku, Lýbii a Nórsku sú pásma 430-432 MHz a 438-440 Mhz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba (viď S5.32).

S5.274	Alternatívne pridelenie: V Dánsku, Nórsku a Švédsku sú pásma 430-432 MHz a 438-440 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej.

S5.275. Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, Fínsku, v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónia, Lýbii, Slovinsku a v Juhoslávii sú pásma 430-432 MHz a 438-440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba,  okrem leteckej pohyblivej.

S5.276	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Brunei, Burundi, Burkina Faso, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Equádore, Eritrei, Etiópii, Grécku, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Lichtenštajnsku, Malajzii, Malte, Nigérii, Omane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Singapúre, Somálsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Thajsku, Turecku, Togu a Jemene je pásmo 430-440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba a pásma 430-435 MHz a 438-440 MHz sú pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej.

S5.277 	Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kamerune, Kongu, Džibuti, Gruzínsku, Izraely, Maďarsku, Kazachstane, Lotyšsku, Mali, Moldavsku, Mongolsku,  Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Rwande, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 430-440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.278	Odlišná kategória služby: V Argentíne, Kolumbii, Kostarike, Kube, Guyane, Hondurase, Paname a Venezuele je pásmo 430-440 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.279	Dodatočné pridelenie: V Mexiku sú pásma 430-435 MHz a 438-440 MHZ pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dosiahnutia dohody, podľa postupu uvedeného v S9.21.

S5.280	V Nemecku, Rakúsku, Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónii, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Slovinsku, Švajčiarsku a  Juhoslávii je pásmo 433.05-434.79 MHz (stredná frekvencia 433.92 MHz) vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby týchto krajín, pracujúce vo vnútri týchto pásiem musia akceptovať rušenie, ktoré môže vzniknúť činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v tomto pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v č. 1815/S15.13.

S5.281	Dodatočné pridelenie: V Indii a Francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2  je pásmo 433.75-434.25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Vo Francúzsku a Brazílii je toto pásmo pridelené tej istej službe, ale v kategórii podružná služba.

S5.282	V pásmach 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (iba v Regióne 2 a 3) a 5 650-5 670 MHz, môže pracovať amatérska družicová služba s podmienkou, že nebude rušiť  ostatné služby pracujúce v týchto pásmach podľa Tabuľky (viď S5.43). Administratívne správy, schvaľujúce takéto použitie pásma zaistia, že každé rušenie, spôsobené vysielaním staníc amatérskej družicovej služby bude okamžite odstránené v súlade s opatreniami v č.2741/ S25.11. Využitie pásiem 1 260-1 270 MHz a 5 650-5 670 MHz amatérskou družicovou službou je obmedzené na smer Zem-vesmír.

S5.283	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku je pásmo 438-440 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby.

S5.284	Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 440-450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba.

S5.285	Odlišná kategória služby: V Kanade je pásmo 440-450 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (viď  S5.33).

S5.286	Pásmo 449.75-450.25 MHz môže byť využívané službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (Zem-vesmír), s podmienkou dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v S9.21.

S5.286A Využívanie pásiem 455-456 MHz a 459-460 MHz stanicami pohyblivej družicovej služby podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/ S9.11A.

S5.286B Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 455-456 MHz a 459-460 MHz nesmú rušiť alebo vyžadovať ochranu pred stanicami pevných a pohyblivých služieb.

S5.286C Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 455-456 MHz a 459-460 MHz nesmú obmedzovať rozvoj ani prevádzku pevnej a pohyblivej služby.

S5.287	V námornej pohyblivej službe, frekvencie 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 567.550 MHz a 467.575 MHz sa môžu byť využívať  palubnými komunikačnými stanicami. Použitie týchto frekvencií v oblasti teritoriálnych vôd závisí od národných rozhodnutí zainteresovaných administratívnych správ. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa Odporúčaní ITU-R M.1174.

S5.288	V teritoriálnych vodách USA a Filipín, sú uprednostnené frekvencie 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz a 457.600 MHz, spárované s frekvenciami  467.750  MHz, 467.775 MHz, 467.800 MHz a 467.825 MHz, ktoré sú prednostne určené pre palubné komunikačné stanice. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa Odporúčaní ITU-R M.1174.

S5.289	Zariadenia družicového prieskumu Zeme, iné ako družicová meteorologická služba, môžu využívať na prenos vesmír-Zem aj pásma 460-470 MHz a 1 690-1 710 MHz, a to tak, aby nerušili stanice, pracujúce v súlade s touto Tabuľkou.

S5.290	Odlišná kategória služby: V Afganistane, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Japonsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 460-470 MHz pridelené družicovej meteorologickej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba (viď S5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v S9.21.

S5.291	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 470-485 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba za podmienky, že nebude spôsobené rušenie či už existujúcich alebo plánovaných staníc rozhlasovej služby a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v S9.21.

S5.292	Odlišná kategória služby: V Mexiku a vo Venezuele je pásmo 470-512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, v Argentíne a Uruguaji pohyblivej službe, v kategórii prednostná služba (viď S5.33) podliehajúc dohode podľa postupu  uvedeného v S9.21.

S5.293	Odlišná kategória služby: V Čile, Kanade, Kolumbii, Kube, USA, Guyane, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Paname a Peru sú pásma 470-512 MHz a 614-806 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď  S5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného S9.21. V Argentíne a Ekvádore je pásmo 470-512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (viď  S5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v S9.21.

S5.294	Dodatočné pridelenie: V Burundi, Kamerune, Kongu, Etiópii, Izraeli, Keni, Libanone, Lýbii, Malawi, Senegale, Sudáne, Sýrii a Jemene (P.D.R. of Jemen) je pásmo 470- 582 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba.

S5.295	Nepoužité

S5.296	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, na Cypre, v Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku, Lýbii, Litve, Malte, Maroku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, Veľkej Británii, Švédsku, Švajčiarsku, Swazijskej republike, Sýrii a Tunisku je pásmo 470-790 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba, so zámerom využitia v pridruženej rozhlasovej službe. Stanice pozemnej pohyblivej služby vo vyššie uvedených krajinách nesmú rušiť ostatné, či už existujúce alebo plánované stanice, pracujúce v súlade s Tabuľkou frekvenčných pridelení, v krajinách iných ako sú uvedené v tejto poznámke.

S5.297	Dodatočné pridelenie: V Kostarike, Kube, Mexiku, Salvádore, USA, Guatemale, Guyane, Hondurase, Jamajke a Mexiku je pásmo 512-608 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v S9.21.

S5.298	Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 549.75-550.25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii podružná služba.

S5.299	Nepoužité

S5.300	Dodatočné pridelenie: V Izraeli, Lýbii, Sýrii a Sudáne je pásmo 582-790 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej.

S5.301	Nepoužité

S5.302	Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 590-598 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. Všetky nové prídely staniciam leteckej rádionavigačnej služby, zahŕňajúc aj tie, ktoré sú preložené zo susedných pásiem, podliehajú vzájomnej koordinácii administratívnymi správami nasledovných krajín: Nemecka, Belgicka, Dánska, Španielska, Francúzska, ĺrska, Luxemburska, Maroka, Nórska a Holandska.

S5.303	Nepoužité

S5.304	Dodatočné pridelenie: V Africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (viď S5.10 až S5.13) je pásmo 606-614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

S5.305	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 606-614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

S5.306	V Regióne 1, okrem Africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (viď S5.10 až S5.13), je pásmo 608-614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe  v kategórii podružná služba.

S5.307	Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 608-614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

.

S5.308	Nepoužité

S5.309	Odlišná kategória služby: V Kostarike, Salvádore a Hondurase je pásmo  614-806 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba (viď S5.33), s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v Článku 14/S9.21.

S5.310	Dodatočné pridelenie: Na Kube je pásmo 614-890 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa Článku 14/S9.21.

S5.311	Vo vnútri pásma 620-790 MHz sa môžu prideľovať frekvencie televíznym staniciam s frekvenčnou moduláciou družicovej rozhlasovej služby podľa dohody medzi zainteresovanými administratívnymi správami a organizáciami, vlastniacimi služby,  pracujúce v súlade s Tabuľkou, ktoré uvedeným prídelom môžu byť ovplyvnené (viď Rozhodnutie  33 a 507). Tieto stanice nesmú na území iných krajín, bez povolenia administratívnymi správami týchto krajín, produkovať plošnú hustotu výkonu väčšiu ako -129 dB (W/m2) pre uhly dopadu menšie ako 20° (viď Rozhodnutie 705).

S5.312	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 645-862 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.313	Alternatívne pridelenie: V Španielsku a Francúzsku je pásmo 790-830 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.314	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Taliansku, Moldavsku, Uzbekistane, Veľkej Británii a Swazijskej republike je pásmo 790-862 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba.

S5.315	Alternatívne pridelenie: V Grécku, Taliansku a Tunisku je pásmo 790-838  MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.316	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Bosne a Herzegovine, Burkina Faso, Kamerune, Pobreží Slonoviny, Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Fínsku, Izraeli, Keni, Macedónsku, Lýbii, Lichtenštajnsku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, Sýrii, Švédsku, Švajčiarsku a Juhoslávii je pásmo 790-830 MHz a v tých istých krajinách spolu so Španielskom, Gabunom, Francúzskom a Maltou aj pásmo 830-862 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej. Stanice pohyblivej služby v krajinách vymenovaných v súvislosti s týmito pásmami, však nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice služieb, pracujúcich v súlade s Tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v spojení so  zodpovedajúcim pásmom.

S5.317	Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 (okrem Brazílie a USA) je pásmo 806-890 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma je určené na činnosť vo vnútri národných hraníc  a podlieha dohode podľa Článku 14.

S5.317A	V pásme 55.78-56.26 GHz je za účelom ochrany staníc služby družicového prieskumu (pasívny) Zeme obmedzená maximálna hustota výkonu vysielača stanice pevnej služby dodávaná z vysielača do antény na –26 dB(W/MHz).

S5.318	Dodatočné pridelenie: V Kanade, USA a Mexiku sú pásma 849-851 MHz a 894-896  MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, pre verejné dorozumievanie s lietadlami. Používanie pásma 849-851 MHz je obmedzené na prenos z leteckých staníc a používanie pásma 894-896 MHz je obmedzené na prenos z lietadiel.

S5.319	Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Ukrajine a v Ruskej federácii sú pásma 806-840 MHz (Zem-vesmír) a 856-890 MHz (vesmír-Zem) pridelené aj pohyblivej družicovej službe, okrem leteckej pohyblivej družicovej (R). Tieto služby  v uvedených pásmach nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť služby iných krajín, pracujúcich v súlade s Tabuľkou a použitie týchto pásiem podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívnymi správami.

S5.320	Dodatočné pridelenie: V Regióne 3, sú pásma 806-890 MHz a 942-960 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba, okrem pohyblivej družicovej (R). Využitie pásma uvedenou službou je obmedzené na činnosť vo vnútri národných hraníc a podlieha dohode podľa S9.21. Taktiež je potrebné zabezpečiť vhodnú ochranu službám, pracujúcim v súlade s Tabuľkou, s cieľom zabezpečiť, že tieto služby nebudú rušené.

S5.321	Alternatívne pridelenie: V Taliansku je pásmo 838-854 MHz pridelené prednostne  rozhlasovej službe, a to od 1. januára 1995.

S5.322	V Regióne 1, v pásme 862-960 MHz, stanice rozhlasovej služby môžu pracovať iba v Africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (viď  S5.10 až S5.13), okrem Alžírska, Egyptu, Španielska, Lýbie, Maroka, Namíbie, Nigérie, Južnej Afriky, Tanzánie, Zimbabwe a Zambie podliehajúc dohode podľa S9.21.

S5.323	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 862-960 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii povolená služba do 1. januára 1998. Do tohto dátumu môže letecká rádionavigačná služba používať pásmo podľa dohody obsahujúcej súbor opatrení, uvedenej v Článku 14/ S9.21. Po tomto dátume letecká rádionavigačná služba môže pokračovať v používaní pásma v kategórii podružná služba.

S5.324	Nepoužité

S5.325	Odlišná kategória služby: V USA je pásmo 890-942 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (viď  S5.33) a podlieha dohode podľa S9.21.

S5.325A	Použitie tohto pridelenia je obmedzené len na vesmírnu rádioastronómiu.

S5.326	Odlišná kategória služby: V Austrálii je pásmo 915-928 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (viď  S5.33).

S5.327	Odlišná kategória služby: V Chile je pásmo  903-905 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba a podlieha dohode podľa S9.21.

S5.328	Využitie pásma 960-1 215 MHz leteckou rádionavigačnou službou je na celosvetovej úrovni rezervované pre prevádzku a rozvoj leteckej palubnej pomocnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a v združených pozemných zariadeniach.

S5.328A	Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 164-1 215 MHz je tiež pridelené družicovej rádionavigačnej službe (vesmír-Zem) (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Celková hustota výkonového toku od všetkých vesmírnych staníc vo všetkých družicových rádionavigačných systémoch na povrchu Zeme nesmie prekročiť predbežnú hodnotu –115 dB(W/m2) v každom pásme so šírkou 1MHz pre všetky uhly dopadu. Stanice družicovej rádionavigačnej služby nesmú rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby a ani požadovať ochranu pred rušením. Platí Rozhodnutie [COM5/19] (WRC-2000).

S5.329	Využitie pásma 1 215-1 300 MHz družicovou rádionavigačnou službou podlieha splneniu podmienky, že nebude spôsobené žiadne rušenie a ani požadovať ochranu pred rušením od rádionavigačnej služby, uvedenej v S5.331. Pozri tiež Rozhodnutie [COM5/20] (WRC-2000).

S5.329A	Použitie systémov v družicovej rádionavigačnej službe (vesmír-vesmír) pracujúcich v pásmach 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 260 MHz, 1 260-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz a 5 010-5 030 MHz nie je určené na poskytovanie záchrannej služby a nesmie obmedzovať systémy alebo služby pracujúce v súlade s Tabuľkou.

S5.330	Dodatočné pridelenie: V  Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Číne, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Malawi, Maroku, Mozambiku, Nepále, Nigérii, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Čade, Thajsku, Togu, a Jemene je pásmo 1 215-1 300 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.331	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Benine, Bosne a Herzegovine, Burundi, Kamerune, Číne, Chorvátsku, Dánsku, Spojených Arabských Emirátoch, Francúzsku, Grécku, Indii, Iráne, Iraku, Keni, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, Mauretánii, Nórsku, Ománe, Holandsku, Portugalsku, Katare, Senegale, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Švédsku, Švajčiarsku, Turecku a Juhoslávii je pásmo 1 215-1 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.332	V pásme 1 215-1 260 MHz nesmú aktívne senzory, nachádzajúce sa na kozmických lodiach, v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby, družicovej rádionavigačnej služby a ostatných služieb pridelených v kategórii prednostná služba.

S5.333	V pásme 1 260-1 300 MHz nesmú aktívne senzory, nachádzajúce sa na kozmických lodiach, v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby a ostatných služieb pridelených poznámkami v kategórii prednostná služba.

S5.334	Dodatočné pridelenie: V Kanade a USA sú pásma 1 240-1 300 MHz a 1 350-1 370  MHz pridelené aj leteckej službe v kategórii prednostná služba

S5.335	Nepoužité

S5.336	Nepoužité

S5.337	Využitie pásiem 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz a 9 000-9 200 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené pre pozemné radary a združené letecké palubné transpondéry, ktoré vysielajú len na frekvenciách z uvedených pásiem a len vtedy, keď sú aktivované radarmi, pracujúcimi v tom istom pásme.

S5.337A	Využitie pásma 1 300-1 350 MHz pozemnými stanicami družicovej rádionavigačnej služby a stanicami rádiolokačnej služby nesmie rušiť ani obmedzovať prevádzku a rozvoj leteckej rádionavigačnej služby.

S5.338	V Azerbajdžane, Bulharsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku a Turkménsku existujúce zariadenia rádionavigačnej služby môžu ďalej pracovať v pásme 1 350-1 400 MHz.

S5.339	Pásma 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz a 15.20-15.35 GHz sú pridelené aj službám kozmického výskumu (pasívny) a družicového prieskumu (pasívny) Zeme v kategórii podružná služba.

S5.340	Všetky vysielania sú zakázané v nasledovných pásmach:

1 400-1 427 MHz,

2 690-2 700 MHz, 	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v S5.421 a S5.422,

10.68-10.7 GHz,	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v S5.483,

15.35-15.4 GHz, 	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v S5.511,

23.6-24 GHz,

31.3-31.5 GHz,

31.5-31.8 GHz, 	v oblasti 2,

48.94-49.04 GHz,  	z lietadlových staníc,

50.2-50.4 GHz2,	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v S5.555A,

52.6-54.25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

105-116 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz, 	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v S5.563,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz.

2	S5.340.1

S5.341	V pásmach 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz, a 197-220 GHz sa v niektorých krajinách vykonáva pasívny prieskum, ktorý je súčasťou medzinárodného programu pre vyhľadávanie signálov mimozemského pôvodu.

S5.342	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku a Ukrajine je pásmo 1 429-1 535 MHz  pridelené aj leteckej pohyblivej službe  v kategórii prednostná služba výhradne pre účely leteckej telemetrie v rozsahu štátnych hraníc. Od 1. apríla 2007 bude používanie pásma 1 452-1 492 MHz podliehať dohode medzi zainteresovanými administratívnymi správami.

S5.343	V Regióne 2 má používanie pásma 1 435-1 535 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred používaním inými pohyblivými službami.

S5.344	Alternatívne pridelenie: V USA je pásmo 1452-1525 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri tiež S5.345).

S5.345	Využívanie pásma 1 452-1 492 MHz rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službou je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam Rozhodnutia  528 (WARC-92).

S5.346	Nepoužité

S5.347	Odlišná kategória služby: V  Bangladéši, Bosne a Herzegovine, Botswane, Bulharsku, Burkina Faso, Kolumbii, Kube, Dánsku, Egypte, Španielsku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Keni, Macedónsku, Malawi, Mozambiku, Paname, Portugalsku, Srí Lanke, Švédsku, Swazijskej republike, Jemene, Juhoslávii a Zimbabwe je pásmo  1 452-1 492 MHz pridelené družicovej rozhlasovej službe a rozhlasovej službe až do 1. apríla 2007 v kategórii podružná služba.

S5.348	Využitie pásma 1 492-1 525 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinačnému postupu podľa Rezolúcie 46 (Rev. WRC-95)/ č.S9.11A. Pre kozmické stanice v družicovej pohyblivej službe vo vzťahu k pozemným službám však v situácii zmienenej v č. S5.345 neplatí koordinačná hranica podľa Článku S21. Požiadavka na koordináciu v pásme 1 492-1 525 sa stanoví prekrytím pásma s ohľadom na stav podľa S5.345.

S5.348A V pásme 1 492-1 525 MHz koordinačný prah s ohľadom na úrovne výkonovej hustoty na povrchu Zeme pri aplikácii Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95/S9.11A) pre kozmické stanice v pohyblivej družicovej (vesmír-Zem) službe a s ohľadom na použitie pozemnej pohyblivej služby pre špecializované pohyblivé rádia alebo v použití spolu s verejnými telekomunikačnými sieťami (PSTN) v prevádzke na území Japonska, musí byť -150 dB W/m2 v každom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu, okrem tých, ktoré sú uvedené v Prílohe 2 Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/Tabuľka S5-2 Dodatku S5. Tento prah hustoty výkonového toku platí, pokiaľ nebude zmenený kompetentnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou.

S5.349	Odlišná kategória služby: V  Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, Kamerune, Egypte, Francúzsku, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Kazachstane, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Maroku, Moldavsku, Uzbekistane, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, Jemene a  Juhoslávii je pásmo 1 525-1 530 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (viď č.S5.33).

S5.350	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 1 525-1 530 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.351	Pásma 1 525.0-1 544.0 MHz, 1 545.0-1 559.0 MHz, 1 626.5-1 645.5 MHz a 1 646.5 - 1 660.5 MHz sa nesmú používať pre modulačné linky žiadnej služby. Vo výnimočných okolnostiach môžu však byť pozemskej stanici ktorejkoľvek pohyblivej družicovej služby, nachádzajúce sa v určenom bode, administratívnymi správami schválená prevádzka cez kozmické stanice, s použitím uvedených pásiem.

S5.351A	Pre využívanie pásiem 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz a 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz, 2670-2690 MHz pohyblivou družicovou službou pozri Rozhodnutie 212 (Rev. WRC-97) a (COM5/26( (WRC-2000).

S5.352	Využitie pásiem 1 525-1 530 MHz, 1 533-1 544 MHz, 1 626.5-1 631.5 MHz a 1 634.5 - 1 645.5 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou je obmedzené na prenosy dát (nie však hovorenej reči) s nízkou bitovou prenosovou rýchlosťou.

S5.353	Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Austrálii, Brazílii, Kanade, USA, Malajzii a Mexiku je pásmo 1530-1544 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, a pásmo 1626.5-1645.5 je pridelené navyše pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) s týmito podmienkami:

- družicové spoje v námornej pohyblivej službe pre účely tiesňovej a bezpečnostnej komunikácie musia mať prioritu v prístupe ako aj v okamžitej použiteľnosti pred ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami, pracujúcimi na základe tohto ustanovenia;

- komunikácie staníc pohyblivých družicových systémov nezúčastnených v Globálnom námornom tiesňovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS), môžu pracovať vo vzťahu ku staniciam zúčastneným v systéme GMDSS v kategórii podružná služba.

V každom prípade je však potrebné brať do úvahy prioritu bezpečnostných komunikácií v ostatných pohyblivých družicových službách.

S5.353A	Pri aplikovaní procedúr Sekcie II Stanovy S9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1530-1544 MHz a 1626,5-1645.5 MHz, bude priorita vyhovujúca spektrálnym požiadavkám pre tiesňovú, súrnu a bezpečnú komunikáciu Globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS). Námorná pohyblivá družicová tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia budú mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť oproti všetkým družicovým komunikáciám operujúcim v sieti. Pohyblivé družicové systémy nebudú spôsobovať neakceptovateľné rušenie, likvidáciu ochrany tiesňovej, súrnej a bezpečnostnej komunikácie GMDSS. Vyhodnotenie bude vykonané na základe priority spojení súvisiacich s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. Budú aplikované ustanovenia v Rozhodnutí (COM5/22( (WRC-2000).

S5.354	Využívanie pásiem 1 525-1 559 MHz a 1 626.5-1 660.5 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95) /č.S9.11A

.

S5.355	Dodatočné pridelenie: V  Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kongu, Egypte, Eritreii, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malte, Maroku, Nigérii, Ománe, Katare, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Čade, Togu a v Jemene sú pásma 1 540-1 559 MHz a 1 610- 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba.

S5.356	Využitie pásma 1 544-1 545 MHz pohyblivou družicovou službou (vesmír-Zem) je obmedzené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu (viď Článok N38/ S31).

S5.357	Prenosy v pásme 1 545-1 555 MHz sú navyše povolené z pozemných leteckých staníc priamo k lietadlovým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami leteckej pohyblivej služby (R), s cieľom rozšíriť alebo doplniť linky z družíc k lietadlám.

S5.357A	Pri aplikovaní procedúr Sekcie II Stanovy S9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1545-1555 MHz a 1646,5-1656,5 MHz, bude priorita vyhovujúca spektrálnym požiadavkám pre leteckú pohyblivú družicovú (R) službu poskytujúcu prenos správ s prioritou 1 až 6 v Článku S44. Spoje leteckej pohyblivej družicovej služby s prioritou 1 až 6 v Článku S44 budú mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, aj prednostným pridelením ak je nutné, oproti všetkým družicovým komunikáciám operujúcim v sieti. Pohyblivé družicové systémy nebudú spôsobovať neakceptovateľné rušenie, likvidáciu ochrany leteckej pohyblivej družicovej služby (R) s prioritou 1 až 6 v Článku S44 . Vyhodnotenie bude vykonané na základe priority spojení súvisiacich s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. Budú aplikované ustanovenia v Rozhodnutí (COM5/22( (WRC-2000).

S5.358	Nehľadiac na ďalšie požiadavky uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku, ktoré sa vzťahujú na obmedzenia v používaní pásiem pridelených leteckej pohyblivej službe  (R) pre verejnú korešpondenciu, pásma 1 545-1 555 MHz a 1 646.5-1 656.5 MHz môžu byť administratívnymi správami schválené pre verejnú korešpondenciu s leteckými pozemnými stanicami. Ak je to potrebné, táto činnosť musí byť okamžite prerušená, aby sa umožnil prenos správ s prioritami 1 až 6 v Článku 51/ S44.

S5.359   Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kamerune, Španielsku, Francúzsku,  Gabone, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Lotyšsku, Lýbii, Litve, Mali, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ugande, Uzbekinstane, Pakistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Rusku, Sene-gale, Swazijsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkmenistane a v Ukrajine sú pásma 1 550-1 645.5 MHz a 1 646.5-1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Administratívy krajín sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné rozhodnutia pre zamedzenie implementácie nových pevných staníc v týchto pásmach.

S5.360	V pásmach 1 555-1 559 MHz a 1 656.5-1 660.5 MHz, môžu administratívne správy povoliť pozemným lietadlovýn a plavidlovým staniciam komunikáciu s kozmickými stanicami  pozemnej pohyblivej družicovej službe (viď Rozhodnutie 208 (Mob-87)).

S5.361	Alternatívne pridelenie: V Austrálii, Kanade a Mexiku je pásmo 1555-1559 MHz pri-delené prednostne pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem), pásmo 1656.5- 1660 MHZ pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) a pásmo 1660-1660.5 MHz  pohyb-livej družicovej službe (Zem-vesmír) a rádioastronomickej službe.

S5.362	Alternatívne pridelenie: V Argentíne a v USA sú nasledujúce pásma pridelené  v ka-tegórii prednostná služba: 1555-1559 MHz pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem), 1656.5-1660 MHz pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) a 1660-1660.5 MHz pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) a rádioastronomickej službe, s tými-to podmienkami:

- družicová letecká pohyblivá služba (R) musí mať prioritu v prístupe a okamžitej použiteľnosti pred všetkými ostatnými pohyblivými družicovými komunikácia-mi, pracujúcimi na základe tohto ustanovenia;

- pohyblivé družicové systémy musia byť schopné spolupracovať s leteckou po-hyblivou družicovou službou (R).

V  každom prípade je však potrebné brať do úvahy prioritu bezpečnostných komu-nikácií v ostatných pohyblivých družicových službách.

S5.362B	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kamerune, Španielsku, Francúzsku,  Gabone, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Lotyšsku, Lýbii, Litve, Mali, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ugande, Uzbekinstane, Pakistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Rusku, Sene-gale, Swazijsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkmenistane a v Ukrajine je pásmo 1 559-1 610 MHz pridelené aj pevnej službe do 1. januára 2015 v kategórii prednostná služba. Po tomto termíne bude táto služba pokračovať vo funkcii ako podružná až do 1. januára 2015. Po tomto termíne toto pridelenie nebude aktuálne. v  Administratívy krajín sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné rozhodnutia pre zamedzenie implementácie nových pevných staníc v týchto pásmach.

S5.362C	Dodatočné pridelenie: v Bahrajne, Bangadéši, Kongu, Egypte, Eritrei, Iráku , Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malte, Maroku, Nigérii, Ománe, Katere, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Chade, Togu a v Jemene sú pásma 1559-1610 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba do 1. januára 2015. Po tomto termíne toto pridelenie nebude aktuálne. Administrácie sú naliehavo vyzývané na realizovanie praktických krokov na ochranu rádionavigačnej družicovej služby a pred neautorizovanými frekvenčnými prídelmi pre systémy pevnej služby v tomto pásme.

S5.363	Alternatívne pridelenie: Vo Švédsku je pásmo 1 590-1 626.5 MHz pridelené leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.364	Využívanie pásma 1 610-1 626.5 MHz pohyblivou družicovou službou (Zem-vesmír) a družicovou službou rádiového rozpoznávania (Zem-vesmír) podlieha koordinačné-mu postupu podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) /S9.11A. Pohyblivé pozemské stanice pracujúce v uvedenom pásme, nesmú produkovať výkonovú hustotu vyššiu ako -15 dBW/4 kHz), v tej časti pásma, ktoré používajú systémi pracujúce v súlade s opatreniami v Pozn. S5.366 (na ktoré sa vzťahuje č.953 / S4.10), pokiaľ sa  admi-nistratívne správy nedohodnú inak. V tej časti pásma, kde takéto systémy nepracu-jú, platí hodnota -3 dBW /4 kHz). Stanice pohyblivej družicovej služby nesmú poža-dovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby, a stanice pracujúce v súlade s opatreniami v Pozn. S5.359. Administratívy zodpo-vedné za koordináciu družicových pohyblivých sietí  musia urobiť všetky praktické opatrenia na zabezpečenie ochrany staníc pracujúcich podľa ustanovení S5.366.

S5.365	Využívanie pásma 1 613.8-1 626.5 MHz pohyblivou družicovou službou (vesmír-Zem) podlieha koordinačnému postupu podľa Rozhodnutia 46(WRC-95)/ č.S9.11A.

S5.366	Pásmo 1 610-1 626.5 MHz je na celosvetovej úrovni vyhradené pre použitie a rozvoj pomocnej leteckej palubnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a pre všetky s nimi združené prostriedky pozemných alebo družicových zariadení. Takéto družicové aplikácie podliehajú dohode podľa Článku 14 /č.S9.21.

S5.367	Dodatočné pridelenie: Pásma 1 610-1 626.5 MHz, 5 000-5 150 MHz, sú pridelené aj leteckej pohyblivej službe (R) v kategórii prednostná služba. Takéto využitie pásma podlieha dohode podľa Článku 14 /č.S9.21.

S5.368	Čo sa týka služby rádiového družicového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby v pásme 1 610-1 626.5 MHz sa neuplatňujú opatrenia č.953 /S4.10.

S5.369	Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Burundi, Pobreží Slonoviny, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Libérii, Lýbii, Madagaskare, Mali, Pakistane, Papui Novej Guinei, Sýrii, Senegale, Sudáne, Swazijskej republike, Togu, Zaire a Zambii je pásmo 1 610-1 626.5 MHz pridelené službe družicového rozpoz-návania (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba (viď č.S5.33) a podlieha dohode podľa Článku 14 /č.S9.21, s krajinami neuvedenými v tomto opatrení.

S5.370	Odlišná kategória služby: Vo Venezuele je pásmo 1 610-1 626.5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (Zem-vesmír) v kategórii podružná služba.

S5.371	Dodatočné pridelenie: V Regióne 1, sú pásma 1 610-1 626.5 MHz (Zem-vesmír) a 2 483.5-2 500 MHz (vesmír-Zem) pridelené aj službe družicového rádiového roz-poznávania v kategórii podružná služba s podmienkou dosiahnutia dohody podľa  Článku 14 /č.S9.21.

S5.372	Stanice služby družicového rádiového  rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby nesmú v pásme 1610.6-1613.8 MHz rušiť stanice rádioastronomickej služby (č. 2904 /S29.13).

S5.373	Nepoužité

S5.373A V Argentíne a v Spojených štátoch amerických podlieha používanie pásma 1 626,5 - 1 631,5 MHz družicovou pohyblivou službou podmienkam č.5.353.

S5.374	Pozemné a plavidlové pozemské stanice pohyblivej družicovej služby, pracujúce v pásmach 1 631.5-1 634.5 MHz a 1 656.5-1 660 MHz nesmú rušiť stanice pevnej služby v krajinách uvedených v Pozn. S5.359.

S5.375	Využívanie pásma 1 645.5-1 646.5 MHz pohyblivou družicovou službou (Zem-ves-mír) a pre medzidružicovými spojmi je obmedzené na tiesňové a bezpečnostné komunikácie (viď Článok N38 / S31).

S5.376	Prenosy v pásme 1 646.5-1 656.5 MHz z lietadlových staníc leteckej pohyblivej (R) služby priamo k pozemným leteckým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom je povolené, keď takéto prenosy rozširujú alebo dopĺňajú spoje z lietadiel k družiciam.

S5.377	V pásme 1 675-1 710 MHz nesmú stanice pohyblivej družicovej služby rušiť družicovú meteorologickú službu ani pomocnú meteorologickú službu a ani inak obmedziť ich rozvoj (viď Rozhodnutie 213 (Rev. WRC-95)). Využívanie tohto pásma podlieha opatreniam Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) /S9.11A.

S5.378	Nepoužité

S5.379	Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Indonézii, Nigérii a Pakistane je pásmo  1 660.6-1 668.4 MHz pridelené aj pomocnej meteorologickej službe v kategórii podružná služba.

S5.379A Od administratív sa požaduje čo najskôr urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu v pásme 1 660.5-1 668.4 MHz pre budúci výskum v rádioastronómii, predovšetkým zrušením prenosov vzduch-zem v pomocnej meteorologickej službe v pásme 1 664.4-1 668.4 MHz.

S5.380	Pásma 1 670-1 675 MHz a 1 800-1 805 MHz sú na celom svete určené pre verejnú leteckú korešpondenciu. Využívanie pásma 1 670-1 675 MHz stanicami v systémoch verejnej leteckej korešpondencie je obmedzené na prenosy z leteckých základňových  staníc a pásma 1 800-1 805 MHz je obmedzené na prenosy z lietadlových staníc.

S5.381	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Kostarike, Kube, Indii, Iráne, Malajzii, Pakistane, Singapúre a Srí Lanke je pásmo 1 690-1 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba.

S5.382	Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, Kongu, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrii, Etiópii, Gruzínsku, Guinei, Maďarsku, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Keni, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku, na Ukrajine, v Jemene a v Juhoslávii je pásmo 1 690-1 700 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (viď Článok S5.33).

S5.383	Nepoužité

S5.384	Dodatočné pridelenie: V Indii, Indonézii, Japonsku a Thajsku je pásmo 1 700- 1 710 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba

S5.384A	 Pásma alebo časti pásiem 1710-1885 MHz a 2500-2690 MHz sú určené pre použitie administráciami, ktoré chcú implementovať IMT-2000 v súlade s Rozhodnutím (COM5/24( (WRC-2000). Toto určenie nezabraňuje využívaniu týchto pásiem inými aplikáciami služieb, ktoré boli do týchto pásiem pridelené a neustanovuje prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku.

S5.385	Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 718.8-1 722.2 MHz je pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba pre pozorovania spektrálnych čiar.

S5.386	Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 750-1 850 MHz  môže byť v Regióne 2, v  Austrálii, Indii, Indonézii a Japonsku využívané aj službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (Zem-vesmír) s podmienkou dohody podľa Článku 14 /č.S9.21, berúc do  úvahy troposferické rozptylové systémy.

S5.387	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Mali, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, Rumunsku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 1 770-1 790 MHz pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného  v Článku 14 /č.S9.21.

S5.388	Frekvenčné pásma 1 885-2 025 MHz a 2 110-2 200 MHz sú určené na celosvetovej úrovni tým administratívnym správam, ktoré budú chcieť IMT-2000. Takéto použitie pásiem nevylučuje ich využívanie inými službami, ktorým boli tieto pásma pridelené. Tieto  pásma sú pre IMT-2000 dostupné v súlade s Rozhodnutím 212 (Rev. WRC-97) (pozri aj Rozhodnutie (COM5/24( (WRC-2000)).

S5.388A Dátum začiatku využívania pevných  a pohyblivých služieb v pásme 155,5-168,5 GHz je 1. január 2018.

S5.389	Nepoužité

S5.389A	Používanie pásiem 1 980-2 010 MHz a 2 170-2 200 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) /č.S9.11A a ustanoveniam Rozhodnutia 716 (WRC-95). Využívanie týchto pásiem nesmie začať pred 1.1.2000; využívanie pásma 1 980-1 990 MHz v Regióne 2 však nesmie začať pred 1.1.2005.

S5.389B	Využívanie pásma 1 980-1 990 MHz pohyblivou družicovou službou nesmie spôsobovať rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v týchto krajinách: Argentína,  Brazília, Kanada, Chile, Equádor, USA, Honduras, Jamajka, Mexiko, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguaj, Venezuela.

S5.389C	Využívanie pásiem 2 010-2 025 MHz a 2 160-2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 nesmie začať pred 1.1.2005 a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95 /č.S9.11A a ustanoveniam Rozhodnutia 716 (WRC-95).

S5.389D	Využívanie pásiem 2 010-2 025 MHz a 2 160-2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Kanade a USA nesmie začať pred 1.1.2000.

S5.389E	Využívanie pásiem 2 010-2 025 MHz a 2 160-2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 nesmie spôsobiť rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v Regiónoch 1 a 3.

S5.389F	V Alžírsku, Benine, Cap Verde, Egypte, Iráne, Izraeli, Mali, Sýrii a Tunisku nesmie používanie pásiem 1 980-2 010 MHz a 2 170-2 200 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1.1.2005; táto služba nesmie požadovať ochranu pred druhými službami.

S5.390	V Argentíne, Brazílii, Chile, Kolumbii, Kube, Ekvádore, Suriname a Urugvaji nesmie používanie pásiem 2 010-2025 MHz a 2 160-2 170 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1.1.2005. Po uplynutí tohto dátumu budú tieto pásma podliehať koordinačnému konaniu pod číslom S9.11A a podmienkam Rozhodnutia 716 (WRC-95).

S5.391	Pri udeľovaní frekvencií pohyblivej službe v pásme 2 025-2 110 MHz a 2 200-2 290  MHz, administratívne správy budú brať do úvahy Rozhodnutie 211.

S5.392	Administratívne správy sú povinné urobiť všetky dostupné merania na zabezpečenie toho, aby prenosy vesmír-vesmír medzi dvomi alebo viacerými negeostacionárnymi družicami v službách kozmického výskumu, kozmickej prevádzky a družicového prieskumu Zeme v pásmach 2 025-2 110 MHz a 2 200-2 290 MHz  neobmedzovali prenosy Zem-vesmír, vesmír-Zem a prenosy vesmír-vesmír týchto služieb a v týchto pásmach medzi geostacionárnymi a negeostacionárnymi družicami.

S5.392A	Dodatočné pridelenie: Do 1.1.2005 je v Rusku pásmo 2 160-2 200 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. Stanice služby kozmického výskumu nesmú spôsobovať rušenie staniciam pevných a pohyblivých služieb pracujúcich v tomto frekvenčnom pásme, alebo požadovať ochranu pred nimi spôsobenému rušeniu.

S5.393	Dodatočné pridelenie: V USA a Indii je pásmo 2310-2360 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuková časť) a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam uvedeným v Rozhodnutí 528 (WARC- 92). Platí s výnimkou uznesenia 3 s ohľadom na horný 25 MHz limit vysielacích družicových systémov.

S5.394	V USA má použitie pásma 2 300-2 390 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. V Kanade platí to isté, avšak pre pásmo 2300-2483.5 MHz.

S5.395	Vo Francúzsku má používanie pásma 2310-2360 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami.

S5.396	Kozmické stanice družicovej rozhlasovej služby v pásme 2 310-2 360 MHz, pra-cujúce v súlade s Pozn. S5.393, schopné ovplyvniť služby, ktorým je uvedené pás-mo pridelené v iných krajinách musia byť koordinované a notifikované v súlade s Rozhodnutím 33. Stanice doplnkovej pozemskej rozhlasovej služby podliehajú pred uvedením do prevádzky, dvojstrannej koordinácii so susednými krajinami.

S5.397	Odlišná kategória služby: Vo Francúzsku je pásmo 2 450- 2 500 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (viď č.S5.33). Uvedené použitie pásma podlieha dohode medzi administratívami, ktoré vlastnia služby pracujúce alebo plánované v pásme pracovať v súlade s Tabuľkou frekvenčných pridelení, a ktoré týmto používaním  môžu byť ovplyvnené.

S5.398	V pásme 2483.5-2500 Mhz neplatí pre službu družicového rádiového rozpoznávania  opatrenia č. 953 / S4.10.

S5.399	V Regióne 1 nesmie byť v krajinách iných, ako je uvedené v Pozn. S5.400,  spôso-bené stanicami služby družicového rádiového rozpoznávania staniciam rádiolokač-nej služby nežiadúce rušenie a nesmú požadovať ochranu pred rušením od staníc rádiového rozpoznávania.

S5.400	Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Bangladéši, Burundi, Číne, Pobreží Slonoviny, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Jordánsku, Libanone, Libérii, Lýbii, Madagaskare, Mali, Pakistane, Papui Novej Guinei, Sýrii, Senegale, Sudáne, Swazilsku, Togu, Zaire a Zambii je pásmo 2 483.5-2 500 MHz pridelené službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba (viď S5.33) a podlieha dohode s ostatnými krajinami, ktoré nie sú uvedené v tejto poznámke, dosiahnutej podľa postupu  uvedenom v Článku 14/č. S9.21.

S5.401	Nepoužité

S5.402	Využitie pásma 2 483.5-2 500 MHz pohyblivou družicovou službou a službou rádiového družicového rozpoznávania podlieha stanovenému koordinačnému postupu, uvedenému v Rozhodnutí 46 (Rev. WRC-95)/ č. S9.11A.  Administratívy sú vyzývané urobiť všetky potrebné praktické opatrenia na zabránenie rušenia rádiovej astronomickej služby vysielaním v pásme 2 483.5-2 500 MHz, predovšetkým spôsobovaným  vyžarovaním druhej harmonickej v pásme 4 990-5 000 MHz, ktoré je pridelené na celom svete rádioastronomickej službe.

S5.403	Pásmo 2 520-2 535 MHz (do 1. januára 2005 pásmo 2 500-2 535 MHz) môže byť s podmienkou dohody,dosiahnutej podľa postupu v Článku 14/č. S9.21, využívané  aj  pohyblivou družicovou službou (vesmír-Zem), okrem leteckej pohyblivej družicovej, na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny. Platia opatrenia poľa Rozhodnutia  46 (Rev. WRC -95) /č. S9.11A.

S5.404	Dodatočné pridelenie: V Indii a Iráne môže byť pásmo 2 500-2 516.5 MHz použité aj pre službu družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny, s podmienkou dohody podľa postupu uvedenom v Článku 14 / č.S9.21.

S5.405	Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku je pásmo 2500-2550 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba.  Uvedené použitie pásma podlieha dohode medzi administratívami, ktoré vlastnia služby pracujúce alebo plánujúce v pás-me pracovať v súlade s Tabuľkou frekvenčných pridelení, a ktoré týmto používaním  môžu byť ovplyvnené.

S5.406	Nepoužité

S5.407	V Argentíne v pásme 2500-2520 MHz hodnota výkonovej hustoty na povrchu Zeme,  spôsobená činnosťou  kozmických  staníc  pracujúcich  v  pohyblivej    družicovej službe (vesmír-Zem), nemá prekročiť -152 dB (W/m2/4 kHz), ak nie je inak stanovené zainteresovanými administratívami.

S5.408	Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 2 500-2 600 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

S5.409   Administratívne správy sú povinné vyvinúť úsilie na zamedzenie rozvoja nových troposférických rozptylových systémov v pásme 2 500-2 690 MHz.

S5.410	Pásmo 2 500-2 690 MHz môže byť v Regióne 1 použité pre troposférické rozptylové systémy podliehajúc dohode uvedenej v Článku 14/ č.S9.21.

S5.411	Pri plánovaní nových troposférických rozptylových rádioreléových spojov v pásme 2 500-2 690 MHz, je potrebné urobiť všetky možné opatrenia aby sa zabránilo smerovaniu antén týchto spojov na dráhu geostacionárnych družíc.

S5.412	Alternatívne pridelenie: V  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 2 500-2 690 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba.

S5.413	V súvislosti so zavádzaním systémov družicovej rozhlasovej služby v pásmach medzi 2500 a 2690 MHz sú administratívne správy povinné urobiť všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby v pásme 2 690-2 700 MHz.

S5.414	Pridelenie frekvenčného pásma 2 500-2 520 MHz pohyblivej družicovej službe (vesmír -Zem) je účinné od 1. januára 2005 a podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.415	Využitie pásiem 2 500-2 690 MHz v Regióne 2 a 2 500-2 535 MHz a 2 655-2 690 MHz v Regióne 3 v pevnej družicovej službe je obmedzené na národný a regionálny systém. Uvedené použitie pásma podlieha dohode podľa Článku 14/č. S9.21, venujúc osobitnú pozornosť družicovej rozhlasovej službe v Regióne 1. V smere vesmír-Zem nesmie výkonová hustota na povrchu Zeme prekročiť hodnoty dané v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.415A	Dodatočné pridelenie: v Indii a Japonsku môže byť pásmo 2515-2535 MHz, podliehajúce dohode podľa čísla S9.21, používané aj leteckou pohyblivou službou (vesmír-Zem) operáciami limitovanými národnými hranicami.

S5.416	Využitie pásma 2 520-2 670 MHz družicovou rozhlasovej službou je obmedzené na národné a regionálne systémy pre spoločný príjem a podlieha dohode, podľa Článku 14/č. S9.21. Hodnota výkonovej hustoty na povrchu Zeme nesmie prekročiť hodnoty uvedené v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.417	Alternatívne pridelenie: V Grécku je pásmo 2 520-2 670 MHz pridelené v kategórii prednostná služba pevnej službe.

S5.418   Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Bielorusku, Južnej Kórei, Indii, Japonsku, Pakistane, Singapúre, Srí Lanke a v Thajsku je pásmo 2 535- 2 655 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuková časť) v kategórii prednostná a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe. Uvedené použitie pásma je obmedzené na digitálny rozhlas a podlieha opatreniam Rozhodnutia 528 (WARC-92). Opatrenia v Pozn. S5.416 a Článku S21, Tabuľka S21-4. sa nevzťahujú na toto dodatočné pridelenie. Použitie negeostacionárnych družicových systémov na vysielaciu družicivú službu (zvuk) podlieha Rozhodnutiu (COM4/6(.

S5418A	Používanie pásma 2630-2655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami na vysielaciu družicovú službu (zvuk) v krajinách regiónu 3 uvedených v S5.418, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo oznámenie, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo (S9.12A(, so zreteľov na geostacionárne družicové siete, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo poznámka, prijatá po 2. júni 2000 a S22.2 nieje v tomto prípade aplikovaný. V aplikovaní S22.2 sa bude pokračovať s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré bolo rozhodnuté o prijatí úplnej informácii o koordinácii v Prílohe S4 alebo poznámky pred 3. júnom 2000. Využívanie tohto pásma geostacionárnymi družicovými systémami na vysielaciu družicovú službu (zvuk) je predmetom podmienok v Rozhodnutí (COM4/6(. Takéto systémy budú v zhode s Rozhodnutím 528.

S5.418BPoužívanie pásma 2630-2655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo poznámka, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo (S9.12(. Je aplikované Rozhodnutie (COM4/6(.

S5.418C3 Používanie pásma 2630-2655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo oznámenie, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo (S9.13(, so zreteľov na geostacionárne družicové systémy poskytujúce vysielaciu družicovú službu (zvuk) a S22.2 nieje v tomto prípade aplikovaný. Je aplikované Rozhodnutie (COM4/6(.

S5.419	Pridelenie frekvenčného pásma 2 670-2 690 MHz pohyblivej družicovej službe bude účinné od 1. januára 2005. Pri zavádzaní systémov pohyblivej družicovej služby do uvedeného pásma, musia administratívne správy urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu družicového systému, pracujúceho v tomto pásme pred 3. marcom 1992. Koordinácia systémov pohyblivej družicovej služby v pásme podlieha Rozhodnutiu 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.420	Podliehajúc dohode podľa Článku 14/č. S9.21, a povinnosti koordinácie podľa Rozhodnutia 46 (Rev. ERC-95)/ S9.11A, pásmo 2 655-2 670 MHz (do 1. januára 2005 pásmo 2 655-2 690 MHz) môže byť použité aj v pohyblivej družicovej službe, okrem  leteckej pohyblivej družicovej (Zem-vesmír), len na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny.

S5.420A	Dodatočné pridelenie: V Indii a Japonsku môže byť pásmo 2670-2690 MHz, podliehajúce dohode podľa čísla S9.21, využívané aj leteckou pohyblivou družicovou službou (Zem-vesmír)  operáciami limitovanými národnými hranicami.

S5.421	Dodatočné pridelenie: V Nemecku a Rakúsku je pásmo 2 690-2 695 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené využitie pásma je obmedzené na zariadenia v činnosti do 1. januára 1985.

S5.422	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bruneji, Bulharsku, Kamerune, Pobreží Slonoviny, Kube, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabune, Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Lotyšsku, Malajzii, Malawi, Mali, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Singapúre, Somálsku, Tadžikistane, Thajsku, Tunisku, Turkmenistane, na Ukrajine, Jemene, Juhoslávii a v Zaire je pásmo 2 690-2 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Uvedené využitie pásma je obmedzené na zariadenia, v činnosti do 1. januára 1985.

S5.423	V pásme 2 700-2 900 MHz, sú oprávnené pracovať  pozemné radary pre  meteorologické účely rovnoprávne  so stanicami leteckej rádionavigačnej služby.

S5.424	Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 2 850-2 900 MHz pridelené aj námornej rádionavigačnej službe, na použitie pobrežnými radarmi v kategórii prednostná služba.

S5.425	V pásme 2 900-3 100 MHz, používanie lodných transponderových odpovedačov (SIT), musí byť obmedzené na subpásmo 2 930-2 950 MHz.

S5.426	Využitie pásma 2 900-3 100 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pozemné radary.

S5.427	V pásmach 2 900-3 100 MHz a 9 300-9 500 MHz, by nemalo dôjsť k zmiešaniu odpovede z radarových transpondérov (odpovedačov), s odpoveďou z radarových majákov, ako aj k rušeniu lodných alebo leteckých radarov v rádionavigačnej službe. Je potrebné brať do úvahy č. 347/ S4.9 tohto Poriadku.

S5.428	Dodatočné pridelenie: V  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 3 100-3 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe  v kategórii prednostná služba.

S5.429	Dodatočné pridelenie: V  Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Číne, Kongu, Spojených Arabských Emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Malajzii, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii, KĽDR, Singapúre a Jemene je pásmo 3 300-3 400 MHz pridelené aj pevnej a po-hyblivej službe v kategórii prednostná služba. Krajiny susediace so Stredozemným morom nesmú požadovať ochranu ich pevnej a pohyblivej služby pred rušením rá-diolokačnou službou.

S5.430	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 3 300-3 400 MHz pri-delené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.431	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Izraeli, Nigérii a Veľkej Británii je pásmo 3 400- 3 475 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba.

S5.432	Odlišná kategória služby: V Japonsku a Pakistane je pásmo 3 400-3 500  MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.433	V Regióne 2 a 3 je pásmo 3 400-3 600 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. Avšak, všetky administratívne správy, prevádzkujúce rádiolokačné systémy v uvedenom pásme, musia zastaviť ich činnosť do r.1985. Po tomto dátume sú administratívne správy povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu pevnej družicovej služby a koordinácia požiadaviek nie je povinnosťou pevnej družicovej služby.

S5.434	V Dánsku, Nórsku a Veľkej Británii pracuje pevná, rádiolokačná a pevná družicová služba v pásme 3 400-3 600 MHz na princípe rovnoprávnosti. Avšak administratívne správy, prevádzkujúce rádiolokačné systémy v uvedenom pásme, musia ukončiť ich činnosť do r.1985. Po tomto dátume sú tieto administratívy povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu pevnej družicovej služby a koordinácia požiadaviek nie je povinnosťou pevnej družicovej služby.

S5.435	V Japonsku je rádiolokačná služba vylúčená z pásma 3 620-3 700 Mhz.

S5.436	Nepoužité

S5.437	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Dánsku a Nórsku je pásmo 4 200-4 210 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba.

S5.438	Používanie pásma 4 200-4 400 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené výlučne pre rádiovýškomery, inštalované na palube lietadla a k nim pridružené pozemné transpondéry (odpovedače). Avšak, pasívne snímanie v službe kozmického výskumu a prieskumu Zeme v tomto pásme môže byť schválené v kategórii podružná služba (nie je poskytovaná žiadna ochrana pred rušením rádiovýškomermi).

S5.439	Dodatočné pridelenie: V Iráne, Lýbii a Filipínach je pásmo 4 200-4 400 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba.

S5.440	Družicová služba frekvenčných normálov a časových signálov môže používať frekvenciu 4 202 MHz na prenosy vesmír-Zem a frekvenciu 6 427 MHz na prenosy Zem-vesmír. Tieto prenosy sú obmedzené na pásmo ±2 MHz okolo týchto frekvencií a podliehajú dohode, dosiahnutej podľa postupu uvedeného v Článku 14/č. S9.21.

S5.441	Využitie pásiem 4 500-4 800 MHz (vesmír-Zem), 6 725-7 025 MHz (Zem-vesmír), 10.7-10.95 GHz (vesmír-Zem), 11.2-11.45 GHz (vesmír-Zem)a 12.75-13.25 GHz (Zem-vesmír) pevnou družicovou službou musí byť v súlade s opatreniami Dodatku 30B/ S30B. Využívanie pásiem 10,7-10,95 GHz (vesmír-Zem), 11,2-11,45 GHz (vesmír-Zem) a 12,75-13,25 GHz (Zem-vesmír) negeostacionárnymi družicovými systémami pre pevnú družicovú službu je predmetom aplikovania podmienok číslo S9.12 kvôli koordinácii s ostatnými negeostacionárnymi družicovými systémami používanými pre pevnú družicovú službu. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nebudú ovplyvňovať ochranu geostacionárnych družicových sietí používaných pre pevnú družicovú službu, pracujúcich v zhode s Rádiokomunikačným poriadkom bez ohľadu na dátumy prijatia Výborom pre úplnú informáciu o koordinácii a oznámenia na základe pridelenia pre ne-GSO FSS systémy a GSO siete. Číslo S5.43 nieje aplikované. Negeostacionárne FSS systémy vo vyšších pásmach budú pracovať tak, aby akékoľvek neakceptovateľné rušenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce týchto systémov, boli rýchlo eliminované.

S5.442	Pridelenie pásiem 4 825-4 835 MHz a 4 950-4 990 MHz pohyblivej službe je obmedzené na pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej.

S5.443	Odlišná kategória služby: V Argentíne, Austrálii a Kanade sú pásma  4 825-4 835 MHz a 4 950-4 990 MHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.443A	 Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 000-5 010 MHz je pridelené aj rádionavigačnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Pozri Rozhodnutie (COM5/15( (WRC-2000).

S5.443B	 Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 030-5 150 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Za účelom nespôsobovania rušenia mikrovlného pristávacieho systému pracujúceho nad frekvenciou 5030 MHz nesmie výsledná suma výkonovej hustoty na zemskom povrchu, pre pásma nad 5030 MHz zahrňujúca všetky vesmírne stanice, ktoré sú súčasťou rádionavigačného družicového systému (vesmír-Zem), a ktoré pracujú v pásme 5010-5030 MHz,  presiahnuť úroveň –124,5 dB (W/m2) v 150 kHz. Za účelom nespôsobovania rušenia rádioastronomickej službe v pásme 4990-5000 MHz nesmie výsledná suma výkonovej hustoty v pásme 4990-5000 MHz, vytvorená vesmírnymi stanicami RNSS systému (vesmír-Zem), pracujúcimi v pásme 5010-5030 MHz, presiahnuť predbežne definovanú úroveň –171 dB (W/m2) v 10 MHz šírke pásma ktoréhokoľvek rádioastronomického observatória na viac ako 2( observačného času. Pre využívanie tohto pásma pozri Rozhodnutie (COM5/16( (WRC-2000).

S5.444	Pásmo 5 030-5 250 MHz je používané na činnosť medzinárodných štandardných systémov (mikrovlnový pristávací systém - MLS) na presné približovanie a pristávanie. Požiadavky uvedeného systému sú uprednostňované pred ostatným používaním uvedeného pásma. Pre použitie tohoto pásma platia č. S5.444A a Rozhodnutie 114 (WRC-95).

S5.444A	Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 000-5 150 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych pohyblivých družicových systémov a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.445	Nepoužité

S5.446	Dodatočné pridelenie: V krajinách uvedených v Pozn. S5.369 a S5.400, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v Článku 14/ S9.21, je pásmo 5 150-5 216 MHz pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. V Regióne 2 je toto pásmo pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. V Regióne 1 a 3, okrem krajín uvedených v Pozn. S5.369 a S5.400, je uvedené pásmo pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii podružná. Využitie pásma službou družicového rádiového rozpoznávania je obmedzené na modulačné linky, pracujúce v pásme 1 610-1 626.5 MHz a/alebo 2 483.5-2 500 MHz. Celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme nesmie v žiadnom prípade prekročiť -159 dBW/m2 v ľubovoľnom 4 kHz pásme, pre všetky uhly dopadu.

S5.447	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Estónsku, Litve, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Izraeli, Taliansku, Japonsku, Jordánsku, Libanone, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Malte, Nórsku, Pakistane, Holandsku, Portugalsku, Sýrii, Veľkej Británii, Švédsku, Švajčiarsku a Tunise je pásmo 5 150-5 250 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba podliehajúc dohode, dosiahnutej podľa postupov  uvedeného  v Článku 14/ S9.21.

S5.447A	Pridelenie pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.447B Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 150-5 216 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej druži-covej službe a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/  č. S9.11A. Hustota výkonového toku na povrchu zeme spôsobovaná kozmickými stanicami pevnej družicovej služby v prevádzke v smere vesmír-Zem v pásme 5 150-5 216 MHz nesmie v žiadnom prípade prekročiť -164 dB(W/m2) v ľubovoľnom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu.

S5.447C Administratívy zodpovedné za siete s pevnou družicovou službou v pásme 5 150-5 250 MHz pracujúce podľa č. S5.447A a S5.447B sú povinné ich koordinovať v sú-lade s  Rozhodnutím 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A  s administráciami  zodpoved-nými za negeostacionárne družicové siete pracujúce podľa č. S5.446 a uvedené do prevádzky pred 17.11.1995. Družicové siete pracujúce podľa č. S5.446 uvedené do prevádzky po 17.11.1995 nesmú požadovať ochranu (a ani spôsobovať rušenie) pred stanicami pevnej družicovej služby prevádzkovanými podľa č. S5.447A a S5.447B.

S5.448	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Lýbii, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách,  Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 250-5 350 Mhz pridelené aj rádionavigačnej službe  v kategórii prednostná služba.

S5.449	Využitie pásma 5 350-5 470 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na letecké palubné radary a združené letecké palubné majáky.

S5.450	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách,  Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 470-5 650 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.451	Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 5 470-5 850 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Hraničné hodnoty výkonu sú bližšie určené v S21.2, S21.3, S21.4 a S21.5 a uplatňujú sa v pásme 5 725-5 850 MHz.

S5.452	Medzi 5 600 MHz a 5 650 MHz, majú pozemné radary, používané na meteorologické účely schválené pracovať na princípe rovnocennosti so stanicami námornej rádiona-vigačnej služby.

S5.453	Dodatočné pridelenie: V  Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kórejskej republike, Egypte, Spojených Arab-ských Emirátoch, Gabune, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Madagaskare, Malajzii, Malawi, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, KĽDR, Singapúre, Swazijskej republike, Tanzánii, Čade Jemene je pásmo 5 650-5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.454	Odlišná kategória služby: V Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 670-5 725 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba.

S5.455	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine  je pásmo 5 670-5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii pred-nostná služba.

S5.456	Dodatočné pridelenie: V Nemecku a Kamerune je pásmo 5 755-5 850 MHz pride-lené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.457	Nepoužité

S5.458	V pásme 6 425-7 075 MHz sa nad oceánom uskutočňujú merania pomocou pasív-nych mikrovlnových  snímačov, obdobne aj v pásme 7 075-7 250 MHz. Admini-stratívne správy by mali brať do úvahy potreby služieb kozmického výskumu (pasív-ny) a družicového prieskumu Zeme (pasívny) a to pri ich budúcom plánovaní v pásmach 6 425-7 075 MHz a 7 075-7 250 MHz.

S5.458A	Pri prídeloch kozmickým staniciam pevnej družicovej služby v pásme 6 700-7 075  MHz sú administratívy povinné urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu pozo-rovaní spektrálnej čiary rádiovej astronomickej služby v pásme 6 650-6 675.2 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami

S5.458B 	Pridelenie pevnej družicovej služby v pásme 6 700-7 075 MHz (vesmír-Zem) je obmedzené na modulačné spoje nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službea podlieha koordinácii podľa Rezolúcie 46 (Rev. WRC-95)/ č. S9.11A. Po-užívanie pásma 6 700 - 7 075 MHz (vesmír - Zem) modulačnými spojmi nestacio-nárnych sústav v družicovej pohyblivej službe nepodlieha č. S22.2.

S5.458C Administratívy predkladajúce návrhy po 17.11.1995 v pásme 7 025-7 075 MHz (Zem -vesmír) pre geostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe musia na základe príslušných Odporúčaní ITU-R konzultovať s administratívami, ktoré ozná-mili a uviedli do prevádzky negeostacionárne družicové systémy v tomto frekvenč-nom pásme pred 18.11.1995. Konzultácie inicializujú administratívy predkladajúce návrhy. Táto konzultácia musí uľahčiť spoločnú prevádzku geostacionárnych dru-žicových systémov v pevnej družicovej službe a negeostacionárnych družicových systémov v tomto pásme.

S5.459	Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 je pásmo 7 125-7 155 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky v kategórii prednostná služba na prenosy Zem-vesmír s pod-mienkou dohody dosiahnutej podľa Článku 14/S9.21.

S5.460	Dodatočné pridelenie: pásmo 7 145-7 235 MHz  je pridelené službe kozmického výskumu pre vysielanie v smere Zem - vesmír v kategórii prednostná služba s pod-mienkou dohody dosiahnutej  podľa Článku 14/ S9.21.. Využitie úseku pásma 7 145-7 190 MHz je vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru . Vysielania do ves-míru nesmú byť v pásme 7 190-7 235 MHz.

S5.461	Dodatočné pridelenie: Pásma 7 250-7 375 MHz (vesmír-Zem) a 7 900-8 025 MHz (Zem-vesmír) sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba v súlade s dohodou podľa Článku 14/ S9.21.

S5.462	V pásme 8 025-8 400 MHz  sa v Regióne 1 a 3 na službe družicového prieskumu Zeme vzťahujú medze hustoty  výkonového toku uvedené v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.463	V Regióne 2 nemajú letecké stanice povolené vysielať v pásme 8 025-8 400 MHz.

S5.464	Odlišná kategória služby: v Bangladéši, Benine, Burkine Faso, Kamerune, Číne, Stredoafrickej republike, Pobreží Slonoviny, Egypte, Francúzsku, Guinei, Indii, Iráne, Taliansku, Japonsku, Lýbii, Mali, Nigeri, Pakistane, Senegale, Somálsku, Sudáne, Švédsku, Tanzánii, Zaire a Zambii je pásmo 8 025-8 400 MHz použité v službe družicového prieskumu Zeme (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode, podľa Článku 14/ S9.21.

S5.465	V službe kozmického výskumu je použitie pásma 8 400-8 450 MHz vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru.

S5.466	Odlišná kategória služby: V Belgicku, Izraeli, Luxembursku, Malajzii, Singapúre a Srí Lanke je pásmo 8 400-8 500 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii podružná služba (viď  č. S5.32).

S5.467	Alternatívne pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 8 400-8 500 MHz pridelené rádiolokačnej službe a službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba.

S5.468	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Burundi, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guinei, Guyane, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Jordánsku, Kuvajte, Liba-none, Lýbii, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pa-kistane, Katare, Sýrii, KĽDR, Senegale, Singapúre, Somálsku, Swazijskej republike, Tanzánii, Čade, Togu, Tunise a Jemene je pásmo 8 500-8 750 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.469	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 8 500-8 750 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.470	Využitie pásma 8 750-8 850 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na navigačné pomôcky na palubnách lietadiel ktoré využívajú Dopplerov so strednou frekvenciou 8 800 MHz.

S5.471	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Bahrajne, Belgicku, Číne, Spojených Arabských Emirátoch, Francúzsku, Grécku, Indonézii, Iráne, Lýbii, Holandsku, Katare a Sudáne sú pásma 8 825-8 850 MHz a 9 000-9 200 MHz pridelené aj námornej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale iba pre pobrežné radary.

S5.472	V pásmach 8 850-9 000 MHz a 9 200-9 225 MHz je námorná rádionavigačná služba obmedzená na pobrežné radary.

S5.473	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 8 850-9 000 MHz a 9 200-9 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.474	V pásme 9 200-9 500 MHz môžu byť použité vyhľadávacie a záchranné transpon-déry (odpovedače) (SART), s ohľadom na príslušné odporúčania ITU-R (viď aj Člá-nok N38/S31).

S5.475	Využitie pásma 9 300-9 500 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na palubné letecké meteorologické rádiolokátory a pozemné radary. Okrem toho sú v pásme 9 300-9 320 MHz povolené pozemné radarové majáky s predpokladom, že nebudú rušiť námornú rádionavigačnú službu. V pásme 9 300-9 500 MHz sú pozem-né radary pre meteorologické účely uprednostnené pred ostatnými rádiolokačnými zariadeniami.

S5.476	V pásme 9 300-9 320 MHz je v rádionavigačnej službe až do 1. 1. 2001 povolené používať lodné palubné radary, ktoré existovali k 1. januáru 1976.

S5.477	Odlišná kategória služby: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Libérii, Malajzii, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, KĽDR, Singapúre, Somálsku, Sudáne, Švédsku, Trinidade a Tobagu a Jemene  je pásmo 9 800-10 000 MHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba (viď č. S5.33).

S5.478	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bulharsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 9 800-10 000 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.479	Pásmo 9 975-10 025 MHz je pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii podružná služba pre používanie meteorologickými radarmi.

S5.480	Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Brazílí, Čile, Kostarike, na Kube, v Salvádore, Equádore, Guatemale, Hondurase, Mexiku, Paraguaji, Peru, Uruguaji a Venezuela je pásmo 10 -10.45 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.481	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Angole, Brazílí, Číne, Kostarike, Salvádore, Equádore, Španielsku, Guatemale, Japonsku, Maroku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Paraguaji, Peru, KĽDR, Švédsku, Tanzánii, Thajsku a Uruguaji je pásmo 10.45 -10.5 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.482	V pásme 10.6-10.68 GHz musí byť maximálny ekvivalentný izotropicky vyžiarený výkon staníc pevnej a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej, obmedzený na hodnotu + 40 dBW a výkon dodaný do antény nesmie prekročiť -3 dBW. Uvedené hranice môžu byť prekročené v prípadoch podľa dohody, ktorej postup je uvedený v Článku 14 / S9.21,  ale  v Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bangladéši,  Bielorusku, Číne, Spojených Arabských Emirátoch, Gruzínsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane Kuvajte, Litve, Libanone, Moldavsku, Nigérii, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rusku, Tadži-kistane, Turkménsku a na Ukrajinetoto obmedzenie pre pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej, neplatí.

S5.483	Dodatočná pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azarbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Číne, Kolumbii, Kórejskej republike, Kostarike, Kube, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Litve, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Katare, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, Ukrajine, Jemene a  Juhoslávii je pásmo 10.68-10.7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej  v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie pásma je vymedzené pre zariadenia, ktoré už boli v prevádzke k 1. januáru 1985.

S5.484	Používanie pásma 10.7-11.7 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) v Regióne 1,  je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovú službu.

S5.484A	Využívanie pásiem 10.95-11.2 GHz (vesmír-Zem), 11.45-11.7 GHz (vesmír-Zem), 11.7-12.2 GHz (vesmír-Zem) v Regióne 2, 12.2-12.75 GHz (vesmír-Zem) v Regióne 3, 12.5-12.75 GHz (vesmír-Zem) v Regióne 1, 13.75-14.5 GHz (Zem-vesmír), 17.8-18.6 GHz (vesmír-Zem), 19.7-20.2 GHz (vesmír-Zem), 27.5-28.6 GHz (Zem-vesmír), 29.5-30 GHz (Zem-vesmír) negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe podlieha ustanoveniam v S9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia Výborom úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre ne-GSO FSS systémy a úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre GSO siete. S5.43 neplatí. Ne-geostacionárne FSS systémy vo vyššie uvedených pásmach by mali pracovať tak, že nežiadúce rušenie, ktoré môže nastať počas týchto operácií má byť okamžite eliminované.

S5.485	V Regióne 2, v pásme 11.7-12.2 GHz, môžu byť transpondéry na kozmických staniciach pevnej družicovej služby dodatočne použité na prenosy v družicovej rozhlasovej službe, pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nebudú mať e.i.r.p. presahujúci + 53 dBW na televízny kanál a nespôsobia väčšie rušenie, resp. nebudú požadovať väčšiu ochranu pred rušením ako skoordinované frekvenčné pridelenia pevnej družicovej služby. S ohľadom na kozmické služby, uvedené pásmo sa má používať hlavne na účely pevnej družicovej služby.

S5.486	Odlišná kategória služby: V  Mexiku a USA je pásmo 11.7-12.1 GHz pridelené pevnej službe v kategórii podružná služba (viď  S5.32).

S5.487	V pásme 11.7-12.5 GHz, nesmie v Regióne 1 a 3, pevná služba, pevná družicová služba, pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej a rozhlasové služba  v súlade so svojím pridelením, rušiť alebo žiadať ochranu pred stanicami družicovej rozhlasovej služby pracujúcimi v súlade s opatreniami plánov Regiónov 1 a 3 v Dodatku 30/S30.

S5.487A	Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 pásmo 11.7-12.5 GHz, v Regióne 2 pásmo 12.2-12.7 GHz a v Regióne 3 pásmo 11.7-12.2 GHz je pridelené pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórií prednostná služba, obmedzené len na ne-geostacionárne systémy a podlieha ustanoveniam v S9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia výborom úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre ne-GSO FSS systémy a úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre GSO siete. S5.43 neplatí. Negeostacionárne FSS systémy vo vyššie uvedených pásmach by mali pracovať tak, že nežiadúce rušenie, ktoré môže nastať počas týchto operácií má byť okamžite eliminované.

S5.488	Využitie pásma 11.7-12.2 GHz geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe v Regió-ne 2 podlieha ustanoveniam v Rozhodnutí [COM5/18] (WRC-2000). Pre využívanie pásma 12.2-12.7 GHz družicovou  rozhlasovou službou v  Regióne 2 pozri Dodatok S30.

S5.489	Dodatočné pridelenie: V  Peru je pásmo 12.1-12.2 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.490	V Regióne 2, nesmú v pásme 12.2-12.7 GHz, existujúce ani plánované pozemské rádiokomunikačné služby rušiť kozmické služby, pracujúce podľa Plánu družicového vysielania pre Región 2, ktorý sa nachádza  v Dodatku 30/ S30.

S5.491	Dodatočné pridelenie : V Regióne 3 je pásmo 12.2-12.5 GHz pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. Na toto pásmo sa vzťahuje obmedzenie hustoty výkonového toku v Článku S21, Tabuľka S21-4. Zavedenie tejto služby, vo vzťahu k družicovej rozhlasovej službe v Regióne 1, podlieha postupom uvedeným v Článku 7 Dodatku S30, s tým, že tam uvedené pásmo sa rozširuje na 12,2 - 12.5 GHz.

S5.492	Prídely staniciam družicovej rozhlasovej služby v súlade s prijatým regionálnym plánom alebo obsiahnuté v zozname Regiónov 1 a 3 v Dodatku S30 môžu byť použité aj na prenosy v pevnej družicovej službe (vesmír-Zem), pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nespôsobia väčšie rušenie, ani si nevyžiadajú väčšiu ochranu pred rušením ako prenosy družicovej rozhlasovej služby, pracujúce v súlade s týmto plánom alebo zoznamom.

S5.493	Družicová rozhlasovej služba v pásme 12.5-12.75 GHz v Regióne 3 je obmedzená na spoločný príjem s plošnou hustotou výkonu nepresahujúcou hodnotu -111 dB W/ m2, ako je definované v Prílohe 5 Dodatku 30 /S30. Viď aj Rozhodnutie 34.

S5.494	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Pobreží Slonoviny, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabune, Ghane, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Madagaskare, Mali, Maroku, Mongolsku, Nigeri, Nigérii, Katare, Sý-rii, Senegale, Somálsku, Sudáne, Čade, Togu, Jemene a Zaire ke pásmo 12.5-12.75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba

S5.495	Dodatočné pridelenie: V  Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, Dánsku, Francúzsku, Grécku, Lichtenštajnsku, Monaku, Ugande, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Tunise a Juhoslávii je pásmo 12.5-12.75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii podružná služba.

S5.496	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 12.5-12.75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba.. Avšak, stanice tejto služby nesmú rušiť pozemské stanice pevnej družicovej služby v krajinách Regiónu 1 nevymenovaných v tejto poznámke. Koordinácia týchto pozemných staníc so stanicami pevnej a pohyblivej služby nie je požadovaná v krajinách uvede-ných v tejto poznámke. Na teritóriách krajín vymenovaných v tejto poznámke platí pre pevnú družicovú službu obmedzenie plošnej hustoty výkonu pri povrchu Zeme uvedená v Článku S21,  Tabuľka S21-4.

S5.497	Využitie pásma 13.25-13.4 GHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na navigačné pomôcky ktoré využívajú Dopplerov jav.

S5.498	Pásmo 13.25-13.4 GHz môže byť použité v službe kozmického výskumu (Zem-ves-mír) v kategórii podružná služba, s podmienkou dohody, dosiahnutej podľa dohody  uvedenej  v Článku 14/ S9.21.

S5.499	Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii a Pakistane je pásmo 13.25-14 GHz pride-lené aj pevnej službe v kategórii podružná služba.

S5.500	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bruneji, Kamerune, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuwajte, Libanone, Madagaskare, Malajzii, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Pakistane, Katare, Sýrii, Senegale, Singapúre, Sudáne, Čade a Tunisku je pásmo 13.4-14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.501	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Maďarsku, Japonsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Turkménsku je pásmo 13.4-14 GHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.502	V pásme 13.75-14 GHz musí mať pozemská stanica pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 4.5 metra a e.i.r.p ľubovoľného vysielania by nemalo byť menšie ako + 68 dB a nemalo by prekročiť + 85 dB. Súčasne nesmie e.i.r.p. vyžiarený stanicami rádiolokačnej a rádionavigačnej služby (stredná hodnota za 1 sek.) prekračovať 59 dBW. Ochrana prídelov prijímacích vesmírnych staníc (každá má e.i.r.p. menšie ako 68 dBW) v pevnej družicovej službe, pracujúcich so zemskými stanicami, nemá vplývať obmedzujúco na činnosť rádiolokačných a rádionavigačných staníc pracujúcich podľa Rádiokomunikačného poriadku. S5.43 neplatí. Pozri Rozhodnutie [COM5/10].

S5.503	V pásme 13.75-14 GHz budú v prevádzke tie geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu o ktorých predbežnom ohlásení bol Rádiokomunikačný úrad ITU informovaný pred 31. januárom 1992 na princípe rovnocennosti so stanicami pevnej družicovej služby. Po tomto dátume budú nové geostacionárne kozmické stanice v službe kozmického výskumu pracovať  v kategórii podružná služba. Kým tie geostacionárne kozmické stanice v službe kozmického výskumu o ktorých Rádiokomunikačný úrad ITU dostal informáciu pred 31. 1. 1992, prestanú byť v prevádzke, nesmie:

- hustota vyžarovaného výkonu z ľubovoľnej pozemnej stanice v pevnej družicovej službe pracujúcej s vesmírnymi stanicami na geostacionárnej obežnej dráhe v pásme 13.772-13.778 GHz prekročiť + 71 dBW v 6 MHz pásme;

- hustota vyžarovaného výkonu z ľubovoľnej pozemnej stanice v pevnej družicovej službe pracujúcej s vesmírnymi stanicami na ne-geostacionárnej obežnej dráhe v pásme 13.772-13.778 GHz prekročiť + 51 dBW v 6 MHz pásme.

Na kompenzáciu útlmu dažďom možno použiť automatické riadenie výkonu zvyšujúce hustotu vyžiareného výkonu v 6 MHz pásme v takom rozsahu, že  výkonová hustota pre vesmírne stanice pevnej družicovej služby neprekročí hodnotu vyžiareného výkonu 71 dBW, ktorá vyplýva z práce pozemných staníc, alebo ako bolo dohodnuté 51 dBW v ktoromkoľvek 6 MHz pásme v podmienkach šírenia voľným priestorom.

S5.503A	Do 1.1.2000 nesmú stanice v pevnej družicovej službe spôsobiť rušenie nestacionárnym kozmickým staniciam v službe kozmického výskumu a družicového prieskumu Zeme. Po tomto dátume budú tieto nestacionárne kozmické stanice pracovať ako podružné vo vzťahu k pevnej družicovej službe. Aby sa uspokojili potreby hydro-meteorologických radarov pracujúcich v pásme 13,793 - 13,805 GHz sa navyše bu-de pri plánovaní pozemských staníc, ktoré budú uvádzané do prevádzky medzi 1. 1. 2000 a 1. 1. 2001, s výhodou využívať konzultačný postup a informácie z Odporúčania ITU-R SA.1071.

S5.504	Použitie pásma 14-14.3 GHz rádionavigačnou službou je podmienené predpokla-dom dostatočnej ochrany kozmických staníc pevnej družicovej služby (viď Odporú-čanie 708).

S5.505	Dodatočné pridelenie: V  Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Botswane, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Južnej Kórei, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guatemale, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuwajte, Lesothu, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, KĽDR, Senegale, Singapúre, Somálsku, Sudáne, Swazijskej republike, Tanzánii, Čade a Jemene je pásmo 14-14.3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.506	Pásmo 14-14.5 GHz môže byť využité v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír), pre modulačné linky družicovej rozhlasovej služby, s podmienkou koordinácie s ostat-nými sieťami pevnej družicovej služby. Uvedené použitie modulačnej linky je vyhradené pre mimoeurópske krajiny.

S5.507	Nepoužité

S5.508	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Bosne a Herzegovine, Francúzsku, Grécku, Írsku, Islande, Taliansku, Macedónsku, Líbii, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Švaj-čiarsku, Turecku a  Juhoslávii je pásmo 14.25-14.3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.509	Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 14.25-14.3 GHz pridelené aj pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba.

S5.510	Využitie pásma 14.5-14.8 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovej službu. Uvedené využitie je vyhradené pre mimoeurópske krajiny.

S5.511	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bosne a Herzegovine, Kamerune, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Guinei, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuwajte, Macedónsku, Libanone, Líbii, Pakistane, Katare, Sýrii, Slovinsku, Somálsku a Juhoslávii je pásmo 15.35-15.4 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba.

S5.511A	Pásmo 15.43-15.63 GHz je tiež pridelené pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórií prednostná služba. Využívanie pásma 15.4-15.7 GHz pevnou družicovou službou (vesmír-Zem) je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov pohyblivej družicovej služby a podlieha koordinácii podľa č. S9.11A. Využívanie frekvenčného pásma 15.43-15.63 GHz pevnou družicovou službou (vesmír-Zem) je obmedzené pre ne-GSO MSS modulačné linkové systémy, pre ktoré bola Výborom prioritne do 2 júna 2000 prijatá vylepšená publikačná informácia. Pre smer vesmír-Zem má byť minimálny elevačný uhol pozemnej stanice, zisk smerom k miestnenu horizontálnemu plánu a minimálne koordinačné vzdialenosti na ochranu pozemných staníc pred škodlivým rušením podľa Odporúčania ITU-R S.1341. Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 15.35-15.4 GHz, nemá súčet výkonových hustôt vyžiarených v pásme 15.35-15.4 GHz všetkými vesmírnymi stanicami v ktoromkoľvek ne-GSO MSS modulačnom linkovom systéme (vesmír-Zem), pracujúcom v pásme 15.43-15.63 GHz, prekročiť hodnotu –156 dB(W/m2) v 50 MHz šírke pásma, ako je dané v Odporúčaní ITU-R RA.769-1, na ktoromkoľvek rádioastronomickom observačnom stanovišti pre viac ako 2% času.

S5.511B Letecké stanice nesmú vysielať v pásme 15.45-15.65 GHz.

S5.511C	Dodatočné pridelenie: Pásmo 15.45-15.65 GHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Takéto použitie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95) / č. S9.11A. Dovtedy, kým sa neukončia štúdie požadované Rozhodnutím 117 (WRC-95).

S5.512. 	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Ban-gladéši, Bosne a Herzegovine, Bruneji, Kamerune, Kongu,  Kostarike, Egypte, Sal-vádore, Spojených Arabských Emirátoch, Fínsku, Guatemale, Indii, Indonézii, Iráne, Jordánsko, Kuwajte, Macedónsku, Líbii, Malajzii, Malawi, Maroku, Mozambiku, Nepále, Nikaragui, Ománe, Pakistane, Katare, Singapúre, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Švédsku, Swazijskej republike, Tanzánii, Čade, Thajsku, Jemene a  Juhoslávii je pásmo 15.7-17.3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.513	Dodatočné pridelenie: V Izraeli je pásmo 15.7-17.3 GHz pridelené aj pevnej a po-hyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť služby pracujúce v súlade s Tabuľkou v krajinách iných, ako sú spomenuté v Pozn. S5.512.

S5.514	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bosne a Herzegovine, Kamerune, Kostarike, Spojených Arabských Emirátoch, Fínsku, Guatemale, Hondurase, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuwajte, Líbii, Nepále, Nikaragui, Ománe, Pakistane, Katare, Slovinsku, Sudáne a Juhoslávií je pásmo 17.3- 17.7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.. Hraničné hodnoty použiteľného výkonu sú dané v č. S21.3  a S21.5.

S5.515	Spoločné používanie pásma 17.3-17.8 GHz pevnou družicovou službou (Zem-ves-mír) a družicovou rozhlasovou službou, podlieha opatreniam Časti 1 Prílohy 4 Do-datku 30 / 30A.

S5.516	Využívanie pásma 17.3-18.1 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovú službu. Pre využitie pásma 17.3-17.8 GHz modulačnými linkami v Regióne 2 pre družicovú rozhlasovú službu, pracujúcu v pásme 12.2-12.7 GHz, pozri Článok 15A/ S11. Využívanie pásiem 17.3-18.1 GHz (Zem-vesmír) v Regióne 1 a 3 a 17.8-18.1 GHz (Zem-vesmír) v Regióne 2 ne-geostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe je podriadené číslu S9.12 pre koordináciu s ďalšími ne-geostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Ne-geostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nemôžu požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku, bez ohľadu na dátum prijatia úplnej koordinácie alebo oznamovacej informácie Výborom,  ak je to vhodné pre ne-GSO FSS systémy a úplnú koordináciu alebo oznamovaciu informáciu a ak je to vhodné pre GSO siete. S5.43 neplatí. Ne-geostacionárne FSS systémy vo vyššie uvedených pásmach majú byť riadené takým spôsobom, aby neprijateľné  rušenie, ktoré sa môže vyskytnúť počas ich činnosti, bolo rýchlo obmedzené. Využívanie pásma 17.3-17.8 GHz v Regióne 2 systémami v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) je obmedzené na družice na geostacionárnych dráhach.

S5.517	Pridelenie pásma 17.3-17.8 GHz družicovej rozhlasovej službe v Regióne 2 nado-budne platnosť 1.apríla 2007. Po tomto dátume nesmie pevná družicová služba (vesmír-Zem) požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť systémy pracujúce v družicovej rozhlasovej službe.

S5.518	Odlišná kategória služby: Pridelenie pásma 17.7-17.8 GHz pohyblivej službe v Regióne 2 v kategórii prednostná služba, platí do 31.marca 2007.

S5.519	Dodatočné pridelenie: Pásmo 18.1-18.3 GHz je pridelené aj meteorologickej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. Uvedené použitie pásma je obmedzené na geostacionárne družice a musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.520	Využitie pásma 18.1-18.4 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky družicovej rozhlasovej služby využívacej geostacionárnu obežnú dráhu.

S5.521	Alternatívne pridelenie: V Nemecku, Dánsku, Spojených Arabských Emirátoch, Grécku, a na Slovensku je pásmo 18.1-18.4 GHz pridelené pevnej, pevnej družicovej (vesmír-Zem) a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri č. S5.33). Zároveň je v platnosti ustanovenie S5.519.

S5.522	Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby, musia ad-ministratívne správy brať do úvahy pasívne snímače v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu, pracujúce v pásme 18.6-18.8 GHz. V tomto pás-me by sa mali administratívne správy usilovať čo možno najviac obmedziť vysielací výkon a e.i.r.p., s cieľom obmedziť riziko rušenia pasívnych snímačov na minimum.

S5.522A	Vyžarovania pevnej služby a pevnej družicovej služby v pásme 18.6-18.8 GHz sú obmedzené na hodnoty jednotlivo dané v S21.5A a S21.16.2.

S5.522B	Využívanie pásma 18.6-18.8 pevnou družicovou službou je obmedzené na geostacionárne systémy a systémy s apogeumom vzdialenejším ako 20000 km.

S5.522C	V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahraine, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Jordáne, Libanone, Lýbii, Maroku, Ománe, Katare, Sýrii, Tunisku a Yemene v pásme 18.6-18.8 GHz nepodliehajú pevné družicové systémy, ktoré nadobudli platnosť k dátumu záverečného aktu WRC-2000,  obmedzeniam č. S21.5A.

S5.523	Pri prideľovaní frekvencií staniciam pevnej družicovej služby v smere vesmír-Zem, sa od administratívnych správ vyžaduje čo možno najviac obmedziť hodnotu hustoty výkonového toku na povrchu Zeme v pásme 18.6-18.8 GHz, s cieľom obmedziť rizi-ko rušenia pasívnych snímačov v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu.

S5.523A	Využívanie pásma 18,8 -19,3 GHz a 28,6 - 29,1 GHz pevnou dru(icovou slu(bou musí by( v súlade s Rozhodnutím 118 (WRC-95).

S5.523B	Využívanie pásma 19.3-19.6 GHz pevnou družicovou službou (Zem - vesmír) je ob-medzené na nestacionárne sústavy v pohyblivej družicovej službe. Takéto použitie podlieha ustanoveniam Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95)/ č.S9.11A, ale č. S22.2  tu neplatí.

S5.523C	Využívanie pásiem 19.3-19.7 GHz a 29.1-29.5 GHz pevnou družicovou službou musí byť v súlade s Rozhodnutím 120 (WRC-95).

S5.523D  Využívanie pásiem 19,3 - 19.6 GHz geostacionárnymi sústavami v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) a  modulačnými spojmi nestacionárnzch sústav v pohyblivej družicovej službe podlieha ustanoveniam Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) / č. S9.11A, nie však ustanoveniam č. S22.2. Používanie tohto pásma ostatnými nestacionárnymi sústavami v družicovej pevnej službe nepodlieha ustanoveniam Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) / č. S9.11A, ale podlieha postupom podľa Článku 11 / S9 (okrem č. S9.11A) a 13 / S11 , a ustanoveniam č. S22.2.

S5.524	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guatemale, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Kongu, Sýrii, KĽDR, Singapúre, Somálsku, Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu a Tunisku je pásmo 19.7--21.2 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe  v kategórii prednostná služba. Uvedené dodatočné používanie nesmie nijakým spôsobom obmedziť hodnotu hustoty výkonu  pochádzajúcej z vysielania kozmických staníc:

- v pásme 19.7-21.2 GHz pracujúcich v pevnej družicovej službe;

- v pásme 19.7-20.2 GHz pracujúcich v pohyblivej družicovej službe, pričom  pridelenie tohto pásma pohyblivej družicovej službe je v kategórii prednostná služba.

S5.525	S cieľom uľahčiť medziregionálnu koordináciu medzi sieťami pohyblivej družicovej a pevnej družicovej služby, budú sa tie nosné frekvencie v pohyblivej družicovej službe, ktoré sú najviac ovplyvniteľné rušením, podľa možnosti umiestňovať do vyšších častí pásma 19.7-20.2 GHz a 29.5-30 GHz.

S5.526	V Regióne 2 v pásmach 19.7-20.2 GHz a 29.5-30 GHz a v Regióne 1a 3  v pásmach 20.1-20.2 GHz a 29.9-30 GHz  siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyb-livej družicovej službe, môžu obsahovať spojenia medzi pozemskými stanicami na definovanom i nedefinovanom mieste, alebo stanicami v pohybe, prostredníctvom jednej alebo viacerých družíc pre koncové alebo mnohobodové komunikácie.

S5.527	V pásmach 19.7-20.2 GHz 29.5-30 GHz neplatí pre pohyblivú družicovú službu ustanovenie č. 953 / S4.10.

S5.528	Toto pridelenie pohyblivej družicovej službe je určené pre používanie sieťami používajúcimi úzkosmerové antény a iné vyspelé technológie na kozmických staniciach. Administratívne správy, prevádzkujúce systémy v pohyblivej družicovej službe v pásme 19.7-20.1 GHz v Regióne 2 a v pásme 20.1-20.2 GHz, musia  urobiť všetky dostupné opatrenia na zaistenie plynulej použiteľnosti uvedených pásiem pre administratívne správy, prevádzkujúce systémy pevnej a pohyblivej služby, v súlade s opatreniami v Pozn. S5.524.

S5.529	Využívanie pásiem 19.7-20.1 GHz a 29.5-29.9 GHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 je obmedzené na družicové siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe podľa ustanovení uvedených v Pozn. S5.526.

S5.530	V Regiónoch 1 a 3, pridelenie pásma 21.4-22 GHz rozhlasovej družicovej službe nadobudne platnosť 1. apríla 2007. Používanie uvedeného pásma družicovou rozhlasovou službou po tomto dátume a prípravné využívanie pred týmto dátumom, podlieha opatreniam v Rozhodnutí 525 (WARC-92).

S5.531	Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 21.4-22 GHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.

S5.532	Využívanie pásma 22.21-22.5 GHz službou družicového prieskumu Zeme (pasívny) a kozmického výskumu (pasívny) nesmie obmedzovať pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej.

S5.533	Medzidružicová služba nesmie požadovať ochranu pred rušením od staníc so zariadením rádionavigačnej služby pre detekciu povrchu letiska.

S5.534	Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 24.65-25.25 GHz je pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba do r.2008.

S5.535	Modulačné linky staníc družicovej rozhlasovej služby majú mať v pásme 24.75- 25.25 GHz prednosť pred ostatným používaním v pevnej družicovej službe (Zem- vesmír). Tieto ostatné používania nesmú požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo aj  budúcimi sieťami modulačných liniek družicovej rozhlasovej služby.

S5.535A	Používanie pásma 29.1-29.4 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a modulačné linky nestacionárnych sústav v družicovej  pohyblivej službe. Takéto použitie podlieha ustanoveniam v Rozhodnutí 46 (Rev.WRC-95)/ č. S9.11A, nepodlieha však č. S22.2.

S5.536   Využívanie pásma 25,25 - 27,5 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na aplikácie v kozmickom výskume a v družicovom prieskume Zeme a tiež na prenosy dát, ktoré majú pôvod v priemyslových a lekárskych činnostiach v kozmickom priestore.

S5.536A	Administrácie zavádzajúce pozemné stanice družicového prieskumu Zeme nemôžu žiadať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby riadenými susednými administáciami. Navyše, pozemné stanice pacujúce v službe družicového prieskumu Zeme by mali vziať do úvahy Odporúčanie ITU-R SA.1278.

S5.537	V pásme 27-27.5 GHz kozmické služby, pracujúce v medzidružicovej službe a využívajúce negeostacionárne družice, nepodliehajú opatreniam uvedeným v S22.2.

S5.537A V Bhutáne, Indonézii, Iráne, Japonsku, Maldivách, Mongolsku, Myanmare, Pakistane, KĽDR, na Srí Lanke, v Thajsku a Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 27.5-28.35 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS). Využívanie pásma 27.5-28.35 GHz stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou je obmedzené na prácu v smere dolu od staníc s veľmi vysokou nadmorskou výškou k staniciam s menšou nadmorskou výškou a nesmú spôsobovať rušenie ani žiadať ochranu pred rušením od ďalších typov systémov pevných služieb alebo ďalších prednostných služieb.

S5.538	Dodatočné pridelenie: Pásma 27.500-27.501 GHz a 29.999-30.000 GHz sú pride-lené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem), v kategórii prednostná služba, na prenosy majákmi určené na riadenie výkonu vo vzostupnom smere. Uvedené prenosy vesmír-Zem nesmú prekročiť ekvivalentný izotropicky vyžiarený výkon (e.i.r.p.) +10 dBW v smere k susedným družiam na geostacionárnej družicovej dráhe. V pásme 27.500-27.501 GHz nesmú tieto vysielania na prenose vesmír-Zem pri povrchu Zeme prekročiť  hodnoty plošnej hustoty výkonu, uvedené v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.539	Pásmo 27.5-30 GHz môže byť použité v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) na vytvorenie modulačných liniek pre družicovú rozhlasovú  službu.

S5.540	Dodatočné pridelenie: Pásmo 27.501-29.999 GHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii podružná služba, na prenosy majákmi určené na riadenie výkonu vo vzostupnom smere.

S5.541	V pásme 28.5-30 GHz je služba družicového prieskumu Zeme obmedzená na prenos dát medzi stanicami a nie na základný zber informácií prostredníctvom aktívnych a pasívnych snímačov.

S5.541A Modulačné linky ne-geostacionárnych sietí v pohyblivej družicovej službe a geostacionárne siete v pevnej družicovej službe, pracujúcich v pásme 29.1-29.4 GHz (Zem-vesmír) musia využívať adaptívne riadenie výkonu Zem-vesmír alebo iné me-tódy kompenzáciu úniku tak, aby sa vysielanie pozemských staníc vykonávalo s  vý-konovou úrovňou požadovanou na dodržanie akosti spoja a aby súčasne bola v obi-dvoch sieťach znížená úroveň vzájomneho rušenia. Tieto metódy platia pre siete  v ktorých koordinačné informácie podľa Dodatku S4 boli doručené na Rádiokomu-nikačný úrad ITU po 17.5.1996, do doby kým tento stav zmení budúca rádiokomu-nikačná konferencia, ktorá má mandát rozhodnúť  tieto otázky. Od administrácií, kto-ré pošlú koordinačné informácie podľa Dodatku S4 pred týmto dátumom sa očakáva, že budú túto techniku využívať v uskutočniteľnej miere.

S5.542	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritreii, Etiópii, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Japonsku,  Jordáne, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke a Čade je pásmo 29.5-31 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Platí obmedzenie používaného výkonu špecifikované v č. S21.3 a S21.5.

S5.543		Pásmo 29.95-30 GHz môže byť použité pre medzidružicové spoje v službe družicového prieskumu Zeme v kategórii podružná služba na telemetrické, diaľkové  sledovacie a riadiace účely.

S5.543A V Bhutáne, Indonézii, Iráne, Japonsku, Maldivách, Mongolsku, Myanmare, Pakistane, KĽDR, na Srí Lanke, v Thajsku a Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 31.0-31.3 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS) v smere od staníc s menšou nadmorskou výškou k staniciam s veľmi vysokou nadmorskou výškou. Využívanie pásma 31.0-31.3 GHz stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou nesmie spôsobiť rušenie ani požadovať ochranu pred rušením od iných typov systémov pevnej služby alebo ďalších prednostných služieb podľa S5.545. Používanie HAPS v pásme 31.0-31.3 GHz nesmie spôsobiť rušenie pasívnych služieb pridelených v kategórii prednostná služba v pásme 31.3-31.8 GHz podľa kritérií rušenia daných v Odporúčaniach ITU-R SA.1029 a ITU-R RA.769. Administrácie spomenuté vyššie sú urgované na obmedzenie rozmiestňovania HAPS v pásme 31.0-31.3 GHz do nižšej polovice pásma (31.0-31.15 GHz) až do WRC-03.

S5.544	V pásme 31-31.3 GHz platí pre službu kozmického výskumu obmedzenie výkonu špecifikované v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.545	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 31-31.3 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (viď S5.33).

S5.546	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Egypte, Estónsku, Fínsku, Gruzínsku,Iráne, Izraeli, Jordáne, Kirgizsku, Lotyšsku, Libanone, Maďarsku, Moldavsku, Mongolsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Saudskej Arábii, Spojenom kráľovstve, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Sýri, Tadžikistane, Turkménsku, Turecku, na Ukrajine a v Uzbekistane,je pásmo 31.5-31.8 GHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba.

S5.547	Pásma 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59 GHz a 64-66 GHz sú dostupné pre aplikácie s vysokou hustotou v pevnej službe (pozri rozhodnutie [COM5/11] a [COM5/27]). Administrácie by mali vziať toto do úvahy, pričom sa uvažujú ustanovenia regulátora vzťahujúce sa k týmto pásmam.

S5.547A	 Administrácie by mali urobiť praktické merania na minimalizovanie potenciálnych rušení medzi stanicami v pevnej službe a palubnými stanicami v rádionavigačnej službe v pásme 31.8-33.4 GHz, berúc do úvahy potreby pre činnosť palubných radarových systémov.

S5.548	Pri projektovaní systémov pre medzidružicovú službu a družicovú rádionavigačnú službu v pásme 32-33 GHz, a pre službu kozmického výskumu (ďaleký kozmos) v pásme 31.8-32.3 GHz, sú administratívne správy povinné urobiť všetky nevy-hnutné merania pre zamedzenie vzájomného rušenia medzi spomenutými službami, s prihliadnutím na bezpečnostné aspekty rádionavigačnej služby (viď Odporúčanie 707).

S5.549	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Gabune, Guinei, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Líbii, Malajzii, Malawi, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Senegale, Singapúre, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Tanzánii, Thajsku, Togu, Tunisku, Jemene a Zaire je pásmo 33.4-36 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

S5.550	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 34.7-35.2 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (viď  S5.33).

S5.NGSO V pásmach 37.5-40 GHz a 42.0-42.5 GHz by mali systémy ne-GSO pevnej družicovej služby využívať riadenie výkonu alebo iné metódy kompenzácie zostupných únikov rádovo 10 dB,  tak, že družicové prenosy majú výkonové úrovne požadované na zabezpečenie požadovaného výkonu spoja pričom redukujú úroveň rušenia do pevnej služby.

S5.551	V pásme 35.5-35.6 GHz môžu pracovať radary umiestnené na kozmických lodiach,  v kategórii prednostná služba.

S5.551C	Alternatívne pridelenie: Vo francúzskych zámorských teritóriách v Regiónoch 2 a 3 je pásmo 40.5-42.5 GHz pridelené rozhlasovej službe, rozhlasovej družicovej službe a pevnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.551G Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 42.5-43.5 GHz nesmie hustota výkonového toku všetkých zdrojov, vyžiarená v pásme 42.5-43.5 GHz všetkými vesmírnymi stanicami v ne-GSO pevnej družicovej službe (vesmír-Zem), alebo systémami rozhlasovej družicovej služby (vesmír-Zem) pracujúcimi v pásme 41.5-42.5 GHz, prekročiť úroveň –167 dB(W/m2) pre ktorúkoľvek 1 MHz šírku pásma, v ktoromkoľvek rádioastronomickom observačnom stanovisku, pre viac ako 2% času. Tieto obmedzenia sú dočasné a budú znovu prešetrené podľa Rozhodnutia 128 (Roz. WRC-2000).

S5.552	Pridelenie časti spektra pre pevnú družicovú službu v pásmach 42,5-43.5 GHz a 47.2 - 50.2 GHz na prenosy Zem-vesmír je väčšie ako v pásme 37.5-39.5 GHz na prenosy vesmír-Zem, s cieľom prispôsobiť modulačné linky k rozhlasovým družiciam. Administratívne správy sú povinné urobiť všetky dostupné kroky, aby bolo pás-mo 47.2-49.2 GHz vyhradené pre modulačné linky v družicovej rozhlasovej službe, pracujúcej v pásme 40.5-42.5 GHz.

S5.553	V pásmach 43.5-47 GHz a 66-71 GHz môžu pracovať stanice pozemnej pohyblivej služby vtedy, ak nebudú rušiť kozmické rádiokomunikačné služby, ktorým sú  uvedené pásma pridelené (viď S5.43).

S5.554	V pásmach 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8-200 GHz a 252-265 GHz môžu navyše pracovať družicové spoje spájajúce pozemné stanice na určených pevných miestach, ak sa používajú v spojitosti s pohyblivou družicovou službou alebo rádionavigačnou družicovou službou.

S5.555	Dodatočné pridelenie: Pásmo 48.94-49.04 GHz je vyhradené aj pre rádioastronomickú službu v kategórii prednostná služba.

S5.556	V pásmach 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz a 64-65 GHz môžu byť rádioastronomické pozorovania vykonávané na základe národných úprav.

S5.557	Dodatočné pridelenie: V Japonsku a vo Veľkej Británii je pásmo 54.25-58.2 GHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba.

S5.557A	V pásme 55.78-56.26 GHz za účeloch ochrany v službe družicového prieskumu Zeme (pasívna) je maximálna hustota výkonu, dodaná vysielačom do antény stanice pevnej služby, obmedzená do 26 dB(W/MHz).

S5.558	V pásmach 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz a 191.8-200  GHz môžu pracovať stanice leteckej pohyblivej služby za predpokladu, že nebudú rušiť medzidružicovú službu (viď č. S5.43).

S5.559	V pásme 59-64 GHz môžu byť používané palubné letecké radary rádiolokačnej služby za predpokladu, že nebudú rušiť medzidružicovú službu (viď  č. S5.43).

S5.559A Pásmo 75.5-76 GHz je tieť pridelené amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii prednostná služba do roku 2006.

S5.560	V pásme 78-79 GHz môžu byť  v službe družicového prieskumu Zeme a v službe kozmického výskumu, prevádzkované radary, umiestnené na kozmickýcch stani-ciach, zaradené do kategórie prednostná služba.

S5.560A Pásmo 81-81.5 GHz je tieť pridelené amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba.

S5.561	V pásme 74-76 GHz, stanice pevnej, pohyblivej a rozhlasovej služby nesmú rušiť stanice pevnej družicovej služby alebo stanice družicovej rozhlasovej služby, pracujúce v súlade s rozhodnutiami príslušnej konferencie poverenej plánovaním frekvenčných prídelov pre družicovú rozhlasovú  službu.

S5.561A V Japonsku je využívanie pásma 84-86 GHz ako pevnej družicovej služby (Zem-vesmír) obmedzené na modulačné linky družicovej rozhlasovej služby v geostacionárnej družici.

S5.562	Nepoužité

S5.562A Vysielanie z vesmírnych staníc služby družicového prieskumu Zeme (aktívna), ktoré je nasmerované do hlavného zväzku antény rádioastronomickej služby, má tendenciu zničiť niektoré prijímače rádioastronomickej služby. Vesmírne agentúry obsluhujúce vysielače a príslušné stanice rádioastronomickej služby by mali vzájomne plánovať svoje činnosti na zabránenie takýchto prípadov v maximálnej možnej miere.

S5.562B Využívanie týchto pridelení je obmedzené len na službu vesmírnej rádioatronómie.

S5.562C Využívanie pásma 116-122.25 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, na všetkých zemepisných šírkach od 0 km do 1000 km nad zemským povrchom a v blízkom okolí všetkých pozícií geostacionárnych obežných dráh obsadenými pasívnymi senzorami, produkovaná stanicami medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie, nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu –148 dB(W/m2.MHz).

S5.562D Dodatočné pridelenie: V Južnej Kórei sú pásma 128-130 GHz, 171-171.6 GHz, 172.2-172.8 GHz a 173.3-174 GHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba do roku 2015.

S5.562E Pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) je obmedzené na pásmo 133.5-134 GHz.

S5.562F V pásme 155.5-158.5 GHz má byť pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (pasívny) a službe výskumu vesmíru (pavívny) ukončené k 1. januáru 2018.

S5.562G Dátum nadobudnutia platnosti pridelenia pevnej a pohyblivej službe v pásme 155.5-158.5 GHz bude 1. január 2018.

S5.562H Využívanie pásiem 174.8-182 GHz 185-190 GHz medzidružicovej služby je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, na všetkých zemepisných šírkach od 0 km do 1000 km nad zemským povrchom a v blízkom okolí všetkých pozícií geostacionárnych obežných dráh obsadenými pasívnymi senzorami, produkovaná stanicami medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie, nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu –144 dBW/m2/MHz.

S5.563	Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 182-185 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba

S5.563A V pásmach 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz a 265-275 GHz je pasívne snímanie atmosféry nad zemským povrchom opísané monitorovaním atmosférických zložiek.

S5.563B Frekvenčné pásmo 237.9-238 GHz je tiež pridelené službe družicového prieskumu Zeme (aktívna) a službe výskumu vesmíru (aktívna) len pre radary na palube družice.

S5.564	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Argentíne, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Indii, Taliansku, Holandsku a Švédsku je pásmo 261-265 GHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

S5.565	Frekvenčné pásmo 275-1000 GHz môžu administratívne správy používať na vývoj a experimentovanie s rôznymi aktívnymi a pasívnymi, službami. V tomto pásme bola zistená potreba merania na týchto spektrálnych čiarach v nasledovných pasívnych službách:

- rádioastronomická služba: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz a 926-945 GHz;

-  služba kozmického výskumu (pasívneho) a družicového prieskumu Zeme (pasív-neho) 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371 -389GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHza 951-956 GHz.

Budúci výskum v tejto rozsiahlej, ešte neprebádanej frekvenčnej oblasti môže po-skytnúť ďaľšie spektrálne čiary a pásma pre pasívne služby. Administratívne správy sú povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu týchto pasívnych služieb pred rušením a to dovtedy, kým je platná vyššie uvedená tabuľka pridelení.

# Text boxes

Stav k 1. júlu 2001

© Výskumný ústav spojov

Banská Bystrica

2001