OBSAH

- Úvod

- Technický popis zásobníkov

  - NAFTA a.s.

  - POZAGAS a.s.

  - SPP Bohemia a.s. – zásobník Dolné Bojanovice

- Zmluvy o skladovaní a využívaní služieb prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu.

- Skladovanie a ťažba zemného plynu v období od 1.1.2009  do 20.1.2009 vrátane.

- Identifikácia najzávažnejších problémov.

- Možnosti strategického rozvoja plynárenstva a zásobníkov pre zaistenie bezpečnosti.

- Úvod

Informácia  je vypracovaná na základe Uznesenia vlády SR zo dňa 21.1.2009, ktorým Vláda Slovenskej republiky odporučila predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad) informovať vládu o objeme uskladneného plynu za obdobie od 1.1.2009 do 20.1.2009.  Z dôvodu  pretrvávajúcich rozporných správ o stave zásob a ťažobnom výkone z podzemných zásobníkov zemného plynu, ktoré boli medializované v súvislosti s vyhlásením stavu núdze úrad podľa ustanovenia § 13 ods. 2 písm. p) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) požiadal dňa 15.1.2009 prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu (ďalej len PZZP) a to konkrétne prevádzkovateľa NAFTA a.s., Naftárska 95, Gbely a POZAGAS a.s., Malé nám. 1, Malacky  o predkladanie nasledovných údajov:

- denný prehľad o skutočných hodnotách pracovného objemu a ním zodpovedajúcich hodnôt maximálneho ťažobného výkonu na začiatku plynárenského dňa v členení podľa uzatvorených zmlúv o skladovaní plynu so všetkými zákazníkmi prevádzkovateľa zásobníka,

- prehľad denných nominácií všetkých zákazníkov prevádzkovateľa zásobníka na množstvo plynu, ktoré sa má vyťažiť zo zásobníka zo dňa predchádzajúcemu plynárenskému dňu, na ktorý sa nominuje,

- predpoklad hodnôt pracovného objemu a ním zodpovedajúcich hodnôt maximálneho ťažobného výkonu na nasledujúcich 5 dní na základe predbežných nominácií všetkých  zákazníkov prevádzkovateľa zásobníka.

Následne 16.1. 2009 boli dožiadané nasledovné informácie:

- denný stav zásob plynu pre jednotlivé spoločnosti od 1.1.2009 do 16.1.2009,

- denný ťažobný dodaný výkon od 1.1.2009 do 16.1.2009.

Ďalej toho istého dňa požiadal o rovnaké informácie SPP Bohemia a.s., Vinohradská 1511/230 Praha 10, ktorý prevádzkuje PZZP  Dolné Bojanovice.  Vzhľadom na skutočnosť, že SPP Bohemia a.s. odmietol požadované informácie poskytnúť, úrad sa dňa 16.1.2009 listom obrátil na SPP distribúcia a. s. aby spoločnosť predkladala úradu nasledovné údaje:

- denný prehľad o skutočných hodnotách pracovného objemu a ním zodpovedajúcich hodnôt maximálneho ťažobného výkonu na začiatku plynárenského dňa v podzemnom zásobníku plynu Dolné Bojanovice,

- prehľad denných nominácií pre prevádzkovateľa zásobníka na množstvo plynu, ktoré sa má vyťažiť zo zásobníka zo dňa predchádzajúcemu plynárenskému dňu, na ktorý sa nominuje,

- predpoklad hodnôt pracovného objemu a ním zodpovedajúcich hodnôt maximálneho ťažobného výkonu na nasledujúcich 5 dní na základe predbežných nominácií pre prevádzkovateľa zásobníka.

- denný prehľad o skutočných hodnotách pracovného objemu a ním zodpovedajúcich hodnôt maximálneho ťažobného výkonu na začiatku každého plynárenského dňa v zásobníku od 01.01.2009 do 18.01.2009,

- prehľad denných nominácií pre prevádzkovateľa zásobníka na množstvo plynu, ktoré sa má vyťažiť zo zásobníka zo dňa predchádzajúcemu plynárenskému dňu, na ktorý sa nominuje od 01.01.2009 do 18.01.2009.

Všetky spoločnosti poskytovali požadované informácie v požadovanom rozsahu a v požadovanom termíne.

Úrad dňa 22.1.2009 v súlade s ustanoveniami zákona zahájil u vyššie uvedených subjektoch kontrolu, ktorej cieľom bolo verifikovať a overiť pravdivosť predkladaných údajov a ostatných informácií a podkladov známych z činnosti úradu v oblasti plynárenstva, ktorá je definovaná platnou legislatívou.

Stav núdze bol vyhlásený dňa 6.1. 2009 a prakticky od nasledujúceho dňa boli jediným zdrojom zemného plynu pre potreby zásobovanie odberateľov zásoby uskladnené v PZZP.

- Technický popis zásobníkov.

  - NAFTA a.s.

PZZP Láb

  - Geologické umiestnenie: Viedenská panva (západné Slovensko)

  - Typ: odťažené plynové a ropné ložiská

  - Hĺbka: 342 m – 1780 m v závislosti od skladovacieho objektu

- Súčasná technická skladovacia kapacita PZZP je 2,13 mld. m3

- Maximálny pevný denný vtlačný výkon je 22 mil. m3 ,

- Maximálny pevný denný ťažobný výkon je 27,5 mil. m3

- Maximálny prerušiteľný denný ťažobný výkon 5,0 mil. m3

- Spolu denný ťažobný výkon 32,5 mil. m3.

Objemové množstvá sú vyjadrené v m3 pri parametroch: 15°C,    101,325 kPa, =0.

Objekt Gajary-báden

• predpokladané náklady na rozšírenie skladovacej kapacity o objekt Gajary-báden sú 165,97 mil. Eur (5 mld. Sk)

• zvýšenie maximálneho pevného denného vtlačného výkonu o 5 mil. m3, maximálneho pevného denného ťažobného výkonu o 6 mil. m3 a skladovacej kapacity NAFTA a.s. o cca 500 mil. m3 v troch etapách:

- prvá etapa bola uvedená do prevádzky v roku 2008

- druhá etapa (plánované uvedenie do prevádzky v roku 2011)

- tretia etapa (plánované uvedenie do prevádzky v roku 2013)

Akcionárska štruktúra NAFTA a.s.,

• Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 		56,15 %

• E.ON Ruhrgas International AG, Essen, Nemecko 		40,45 %

• Ostatní akcionári 						  3,40 %

  - POZAGAS a.s.

# PZZP Láb 4. stavba

Komplex zásobníka Láb 4. stavba má strategicky významnú polohu, pretože leží blízko prepravných ciest plynu, ktorým sa transportuje plyn do západnej a južnej Európy. Podzemný zásobník PZZP Láb 4. stavba je vybudovaný na báze vyťažených ložísk zemného plynu v lábskom komplexe v oblasti západného Slovenska. Vyznačuje sa modernou technológiou stredísk a medzinárodnej meracej stanice a tiež priamym napojením na medzinárodnú plynárenskú sústavu.

- Súčasná technická kapacita zásobníka 620 mil. m3,

- Maximálny vtlačný výkon, a maximálny ťažobný výkon  6,85 mil. m3/deň

Akcionárska štruktúra POZAGAS a.s.,

• Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 		35,00 %

• NAFTA a.s. Gbely  						35,00 %

• G.D.F. INTERNATIONAL S.A., Paríž  			 30,00 %

  - SPP BOHEMIA, zásobník Dolné Bojanovice ( na území Českej republiky).

Podzemný zásobník sa nachádza v hĺbke cca 1 600 m. Výstavba bola realizovaná z dôvodu zazmluvnených výkonov pre potreby SPP a.s. do roku 2029. Zásobník je pružný (flexibilný), čo znamená, že zemný plyn môže byť do zásobníka po 6 hodinách vtláčaný a následne vyťažovaný.

- Súčasná technická kapacita zásobníka 576 mil. m3,

- Maximálny vtlačný výkon, a maximálny ťažobný výkon p 8,8 mil. m3/deň

Akcionárska štruktúra POZAGAS a.s.,

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 		50,00 %

- EUROPGAS a.s.  						50,00 %

- Zmluvy o skladovaní a využívaní služieb prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu.

Na základe verejne prístupných údajov je možné konštatovať, že na území Slovenska vrátane PZZP dolné Bojanovice k 20.1.2009 je k dispozícii nasledovná štruktúra skladovacích kapacít s nasledovnými ťažobnými výkonmi.

Skladovací objem     			      3 326 000 000 m3

Maximálny denný ťažobný výkon  		48 035 000 m3

Zmluvné skladovacie objemy pre jednotlivých zákazníkov je možné znázorniť graficky.

Pre úplnosť uvádzam rozdelenie skladovacích kapacít a ich možností zabezpečiť priemernú ročnú spotrebu zemného plynu v Slovenskehj republike

Rovnako sú znázornené príslušné denné zmluvné ťažobné výkony pre jednotlivých zákazníkov.

Na základe údajov zistených pri kontrole je možné konštatovať nasledovné skutočnosti:

- V prípade využívania celkového potenciálu uskladňovacích kapacít (na území Slovenska a zásobníka Dolné Bojanovice) pri dennom ťažobnom výkone 30 mil. m3/deň by mohli byt zabezpečené potreby Slovenska na dobu 53 dní.

- V prípade využívania uskladňovacích kapacít ktoré má v súčasnej dobe podľa platných zmlúv k dispozícii SPP a pri dennom ťažobnom výkone 30 mil. m3/deň by mohli byt zabezpečené potreby Slovenska na dobu 30,4 dní.

- Skladovanie a ťažba zemného plynu v období od 1.1.2009  do 20.1.2009 vrátane.

Úradu boli na jeho žiadosť predložené výkazy o vtláčaní a ťažbe zemného plynu v jednotlivých PZZP. Údaje boli verifikované fyzickou kontrolou, ktorá zistila, že v období od 1.1.2009 boli z PZZP ťažené objemy zemného plynu pre potreby Slovenska, ale aj pre potreby odberateľov v zahraničí. Dňa 6.1.2009 bol plynárenským dispečingom vyhlásený na území Slovenska vyhlásený stav núdze. Pre úplnosť uvádzame súvislosti, ktoré je možné v súlade s platnou legislatívou realizovať po vyhlásení stavu núdze.

- Podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike ) stav núdze v plynárenstve vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ distribučnej siete vyhlásenie a odvolanie stavu núdze bezodkladne oznamuje ministerstvu.

- Podľa ustanovenia § 14 ods. 4 zákona o energetike ak  bol vyhlásený stav núdze, sú účastníci trhu povinní podieľať sa na odstránení príčin a dôsledkov a na obnove dodávok  plynu.

- Podľa § 45 ods. 3 zákona o energetike  plynárenský dispečing na vymedzenom území vyhlasuje obmedzujúce opatrenia pri stave núdze podľa § 14  a určuje opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.

- Podľa § 45 ods. 4 zákona o energetike plynárenský dispečing má právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom pripojených na distribučnú sieť informácie potrebné na zabezpečenie plnenia úloh podľa odseku 3. Účastník trhu s plynom je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť vyžadované informácie.

- Podľa § 46 zákona o energetike prevádzkovateľ zásobníka môže bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa zásobníka, obmedziť alebo prerušiť uskladňovanie plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas okrem iného v prípade stavu núdze a predchádzania stavu núdze.

- Podľa § 46 ods. 6 písm. k) zákona o energetike prevádzkovateľ zásobníka je povinný obmedziť uskladňovanie plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 3.

- Podľa § 46 ods. 6 písm. p) zákona o energetike prevádzkovateľ zásobníka je povinný oznamovať plynárenskému dispečingu a ministerstvu skutočnosti potrebné na vyhlásenie stavu núdze.

- Podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o energetike ministerstvo prijíma opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu v ktorých zohľadní skutočnosti uvedené v § 3 ods. 3.

Úrad dňa 21.1.2009 zahájil výkon kontroly u prevádzkovateľov PZZP zameranej na verifikáciu poskytovaných údajov. Pri výkone kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti.

# PZZP Nafta a.s.

# Na základe porovnania údajov z denných hlásení prevádzkovateľa zásobníka, ktoré zasielal úradu v období od 16.1.2009, ako aj z informácii o skladovacích účtoch jednotlivých zákazníkov v zásobníku od 01.01.2009 do 16.01.2009 s údajmi v denných protokoloch prevádzkovateľa zásobníka súvisiacich s uskladňovaním plynu pre zahraničné spoločnosti RWE Transgas a.s.(ďalej len „RWE“), GDF SUEZ S.A., Paríž  (ďalej len „GDF“) a E. ON Ruhrgas a tiež výsledkov meraní na dennej báze poskytnutých z dispečingu prevádzkovateľa zásobníka súvisiacich s uskladňovaním plynu pre SPP, a.s. je možné skonštatovať, že tieto údaje sú identické. Nezrovnalosti v poskytnutých údajoch a základňou pre vypracovanie týchto údajov prevádzkovateľa zásobníka môžu byť spôsobené spresnenými nomináciami ako aj časovým posunom pri odčítaní plynomerov.

# Prehľad zmlúv s jednotlivými zákazníkmi prevádzkovateľa zásobníka s hodnotami uskladňovacích kapacít a denných výkonov je spracovaný v grafickej forme.

# Od mája 2008 do apríla 2009 je časť uskladňovacej kapacity SPP, a.s. poskytnutá spoločnosti GDF. V rámci  sekundárneho trhu SPP, a.s. predalo GDF cca 10 % svojej uskladňovacej kapacity s denným maximálnym ťažobným výkonom 1 mil. m3. Približne v tom období SPP, a.s. prenecháva ďalších cca 10 %  uskladňovacej kapacity na sekundárnom trhu spoločnosti VNG.

# V období od 6.01.2009 do 20.01.2009 prebiehajú swapové operácie predovšetkým medzi spoločnosťami SPP a RWE. Kľúčovým bodom je tu hraničný bod medzi ČR a SR Mokrý háj.

# V rámci vstupno-výstupných bodov zásobníka a ich využitím pre jednotlivých zákazníkov je potrebné uviesť, že plyn, ktorý bol denne vyťažený v období od 01.01.2009 do 20.01.2009 pre GDF bol umiestnený do vstupno-výstupného bodu C, ktorý je používaný prevádzkovateľom zásobníka pre odovzdanie plynu do hraničného bodu Baumgarten, Rakúsko, t.j. neprúdi do distribučnej siete na území SR. Jednalo sa cca o  10 % z dennej ťažby zo zásobníka. Plyn, ktorý je ťažený pre spoločnosť SPP, a.s., RWE a E. ON Ruhrgas bol umiestňovaný do vstupno-výstupných bodov zásobníka, ktoré slúžia na odovzdanie plynu do distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.

Pozn. GDF dodával plyn len do zahraničia.

# PZZP Pozagas

# Na základe porovnania údajov z denných hlásení prevádzkovateľa zásobníka, ktoré zasielal úradu v období od 16. 1. 2009, ako aj z Výkazu údajov o stave uskladňovania v PZZP – Láb 4. stavba od 01.01.2009 do 16.01.2009 s údajmi v denných protokoloch prevádzkovateľa zásobníka súvisiacich s uskladňovaním plynu pre zahraničné spoločnosti OMV Gas GmbH, Viedeň (ďalej len „OMV“) a GDF SUEZ S.A., Paríž  (ďalej len „GDF“) a tiež výsledkov meraní na dennej báze poskytnutých z dispečingu prevádzkovateľa zásobníka súvisiacich s uskladňovaním plynu pre SPP, a.s. je možné skonštatovať, že tieto údaje sú identické. Nezrovnalosti v údajoch môžu byť spôsobené zaokrúhľovaním ako aj spresnenými nomináciami.

# Aktuálne zmluvné objemy s pevnou kapacitou medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkmi znázornené graficky:

# Pre úplnosť je potrebné uviesť, že od 01.05.2008 do 30.04.2009 bola časť uskladňovacej kapacity SPP, a.s. poskytnutá spoločnosti GDF. V rámci  sekundárneho trhu SPP, a.s. predalo GDF cca 60 % svojej kapacity, z čoho 30 % tvorí kapacita aj s komoditou a ďalších 30 % len samotná uskladňovacia kapacita.

# Dňa 17.01.2009 GDF poskytla spoločnosti SPP, a.s. polovicu z prenechanej kapacity v rámci swapovej operácie, čo je zaznamenané aj v dennom hlásení prevádzkovateľa zásobníka zo dňa 17.01.2009.

V rámci vstupno-výstupných bodov zásobníka a ich využitím pre jednotlivých zákazníkov je potrebné uviesť, že plyn, ktorý bol denne vyťažený v období od 01.01.2009 do 20.01.2009 pre GDF a OMV bol umiestnený do vstupno-výstupného bodu C, ktorý je výhradne používaný prevádzkovateľom zásobníka pre odovzdanie plynu do hraničného bodu Baumgarten, Rakúsko, t.j. neprúdi do distribučnej siete na území SR. Jednalo sa cca o 46 % dennej ťažby zo zásobníka. Z tohto dôvodu bolo prakticky znemožné, aby v prípade potreby mohol byť ťažený zemný plyn zo zdroja Baumgarten pre potreby Slovenských odberateľov. Plyn, ktorý je ťažený pre spoločnosť SPP, a.s. je umiestňovaný do vstupno-výstupných bodov zásobníka A a B, ktoré slúžia na odovzdanie plynu do distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. pre potreby SR.

Situácia v jednotlivých dňoch je znázornená graficky.

# PZZP SPP Bohemia Dolné Bojanovice ( na území Českej republiky).

# Zásobník v Dolných Bojanoviciach je určený výhradne pre potreby SPP. Na základe predložených informácií od SPP – distribúcia a.s. je možné konštatovať, že PZZP bol prevádzkovaný do 13.1.2009 Od 14.1.2009 sa zo zásobníka prestalo ťažiť i napriek tomu, že pre sústavu má veľmi priaznivú charakteristiku. Ťažba je znázornená graficky.

Zásobník bol k 1.1. 2009 naplnený na cca 86 %. Zmeny objemu sú znázornené graficky.

Rekapitulácia priebehu skladovaného objemu zemného plynu vo všetkých zásobníkoch na území Slovenska a v Dolných Bojanoviciach je znázornená graficky.

Priebeh dodávok – ťažby zemného plynu zo zásobníkov pre potreby Slovenska a pre zahraničie je znázornený taktiež graficky. Z grafického zobrazenia je zrejmé, že denne do zahraničia „odtekalo“ cca 15 – 20 % ťažby v čase, keď bol na Slovensku vyhlásený stav núdze.

- Identifikácia najzávažnejších problémov.

- SPP sa vzdal v roku 2008 zmluvnej skladovacej kapacity a výkonov v prospech zahraničných firiem.

- V čase vyhlásenia stavu núdze neboli využité ďalšie legislatívne možnosti pre zmiernenie dôsledkov zníženia dodávok pre Slovensko.

- V čase vyhlásenia stavu núdze bol zemný plyn zo zásobníkov dodávaný mimo územia Slovenskej republiky.

- Neboli využívané vlastné skladovacie kapacity a výkony  v Dolných Bojanoviciach, ale boli využívanú kapacity zahraničných spoločností.

- Z dôvodu dodávky plynu z PZZP do zahraničia, bolo prakticky znemožnené využitie potenciálnej možnosti ťažby zemného plynu zo zahraničného zásobníka (Baumgarten).

6. Možnosti strategického rozvoja plynárenstva a zásobníkov pre zaistenie bezpečnosti.

Možnosti rozvoja sú spracované v bodoch, ktorých realizáciu je potrebné podrobne analyzovať a strategicky precízne naplánovať. Veľmi rýchlymi opatreniami napr. zmenou legislatívy – zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. a novelu zákona o regulácii zaviesť reguláciu prístupu, ceny za prístup a ceny za skladovanie zemného plynu. Tento stav je úplne bežný vo viacerých krajinách ES a nie je v rozpore s Európskou legislatívou. Ďalšie opatrenia je potrebné zamerať najmä na nasledovné skutočnosti.

Zabezpečenie verejného záujmu pri  novo budovaných podzemných zásobníkov zemného plynu.

Posilnenie regulačnej úlohy štátu  nad existujúcimi PZZP v portfóliu NAFTA a.s. Gbely, POZAGAS a.s. Malacky a SPP BOHEMIA a.s. Praha a to plne v súlade s platnou Európskou legislatívou.

Zabezpečenie núdzových zásob  zemného plynu v existujúcich, resp. novo vybudovaných   PZZP na území SR.

Alternatívne vytvorenie spoločnosti kontrolovanej verejnými inštitúciami na zabezpečenie obchodného vyrovnávania rozdielov medzi dodávkami a spotrebou zemného plynu na území SR (túto úlohu dnes plní Slovenský plynárenský dispečing v SPP) – tzv. Balancing Point.

Realizácia fyzického prepojenia s plynovodom Jamal v technicky vhodnom mieste.

Udržiavať v prevádzkyschopnom stave existujúci prepoj Užhorod – Vojany a prepoj s Maďarskou republikou.

Zabezpečenie energetickej bezpečnosti SR a diverzifikácie prepravných ciest pri rešpektovaní existujúcich prepravných ciest vedúcich cez územie Slovenskej republiky s cieľom maximalizácie ich využitia.