|  | TABUĽKA ZHODY právneho predpisu s právom Európskej únie |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Článok (Č,O,V,P) | Text Smernica Rady 86/297 z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany v platnom znení | Spôsob transpozície | Číslo | Článok (Č,§.O, V,P) | Text Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu Zákon č. 725/2004 Z .z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov | Zhoda | Poznámky |
|  |  | Článok 1 1. „Traktor“ je na účely tejto smernice traktor podľa definície v článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES ( 6 ). | N | NV | § 1 | Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vývodové hriadele traktorov1) poskytujúce rotačnú silu pre zariadenia, ktoré sú umiestnené v prednej alebo zadnej časti traktorov (ďalej len „vývodový hriadeľ“). ------- 1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 2. Kategórie traktorov sú na účely tejto smernice kategórie traktorov podľa definície v prílohe II k smernici 2003/37/ES. |  | Zákon č. 725/2004 Z.z. | Príloha č. 1 | ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ Body 6,7 časti B prílohy č.1 6. Kategória kolesové traktory T - sa člení na a) kategória T1 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi1) a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm, b) kategória T2 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, s rozchodom kolies do 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktora2) (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom je najväčšia konštrukčná rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1, c) kategória T3 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg, d) kategória T4 - kolesové traktory na špeciálne účely s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, ktoré sa členia na (i) kategória T4.1 - traktory s veľkou svetlou výškou, určené na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vínnou révou. Ich vzhľad a zvýšený podvozok alebo časť podvozku im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon prístrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia ako 1 000 mm. Ak však výška ťažiska traktora2) (meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom najväčšia konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km.h-1, (ii) kategória T4.2 - traktory s nadmernou šírkou charakterizované veľkými rozmermi, špeciálne určené na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách, (iii) kategória T4.3 - traktory s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú vybavené nosným rámom, jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich najväčšia prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 10 000 kg a pri ktorých pomer tejto hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2, 5. Okrem toho výška ťažiska týchto traktorov2) (merané od zeme, s použitím normálnych pneumatík) nad zemou je menšia než 850 mm, e) kategória T5 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 40 km.h-1. 7. Kategória pásové traktory C - pásové traktory, ktoré sa pohybujú a riadia pomocou pásov a ktorých kategórie C1 až C5 sú definované analogicky s kategóriami T1 až T5. |  |  |
|  |  | Článok 2 Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť typové schválenie podľa EHS alebo vnútroštátne typové schválenie traktora, alebo odmietnuť, alebo zakázať jeho predaj, evidenciu, uvedenie do premávky alebo používanie z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak tieto nariadenia spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe I. | N | NV NV NV | § 3 O 4 § 3 O 6 § 4 | (4) Typové schválenie ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. (6) Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla5) pre typ traktora vzťahujúce sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu. ------------------ 3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. 5) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. Príslušný štátny orgán6) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. -------- 6) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z. § 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z. § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. | Ú | MDVRR SR |
|  |  | Článok 3 Táto smernica pri úplnom dodržiavaní zmluvy nemá vplyv na právo členských štátov stanoviť požiadavky, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri používaní daných traktorov, a to za predpokladu, že tieto požiadavky neznamenajú úpravu vývodového hriadeľa a jeho ochrany spôsobom, ktorý nie je určený v tejto smernici. | n.a. |  |  |  |  |  |
|  |  | Článok 4 Akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I a vzorovej prílohy k certifikátu typového schválenia podľa EHS uvedeného v prílohe II technickému pokroku sa prijmú podľa postupu stanoveného v článku 13 smernice 74/150/EHS. | n.a. |  |  |  |  |  |
|  |  | Článok 5 1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou do 18 mesiacov od jej prijatia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Požiadavky odseku 5.2 prílohy I sa však nebudú uplatňovať do 1. októbra 1995. 2. Členské štáty zabezpečia, aby Komisia bola informovaná o znení hlavných ustanovení vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. | N | NV NV Zákon č. 575/2001 Z.z. | § 6 § 7 § 35 O 7 | § 6 Týmto nariadením vlády sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2005 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu. § 7 Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011. (7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov. |  |  |
|  |  | Článok 6 Táto smernica je určená členským štátom. | n.a. |  |  |  |  |  |
|  |  | PRÍLOHA I Všeobecné ustanovenia a požiadavky pre vývodové hriadele 1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 1.1. ‚Vývodový hriadeľ‘ (VH) je vonkajší hriadeľ traktora poskytujúci rotačnú silu pre zariadenia. 1.2. Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú len na vývodové hriadele definované v bode 1.1 a umiestnené v prednej alebo zadnej časti traktora. | N | NV | § 1 | Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vývodové hriadele traktorov1) poskytujúce rotačnú silu pre zariadenia, ktoré sú umiestnené v prednej alebo zadnej časti traktorov (ďalej len „vývodový hriadeľ“). ------- 1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 2. Žiadosť o typové schválenie ES 2.1. Žiadosť o typové schválenie typu traktora, pokiaľ ide o vývodový hriadeľ a jeho ochranu, musí predložiť výrobca traktora alebo jeho splnomocnený zástupca prostredníctvom informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v časti 1 prílohy II. 2.2. K žiadosti musia byť priložené vo vhodnej a dostatočne podrobnej mierke vyhotovené tri kópie výkresov tých častí traktora, ktoré sú predmetom požiadaviek tejto smernice. 2.3. Technickej službe zodpovednej za vykonávanie skúšok na typové schválenie musí byť dodaný traktor takého typu, na ktorý sa schválenie požaduje, alebo tie konštrukčné časti traktora, ktoré sú považované za dôležité na vykonanie skúšok požadovaných touto smernicou. | N | NV | § 3 O 1 - 3 | (1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora. (2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú a) informačný dokument podľa vzoru ustanoveného v časti 1 prílohy II smernice, b) tri kópie výkresov častí traktora, ktoré sa týkajú vývodových hriadeľov a ich ochrany, vyhotovené v primeranej mierke. (3) Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ traktora, ktorý má byť schválený, a tie konštrukčné časti traktora, ktoré sa považujú za dôležité na vykonanie skúšok. -------- 2) § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10 a § 7 ods. 7 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 3. Osvedčenie o typovom schválení ES Pri každom udelenom alebo zamietnutom schválení musí byť vyplnený protokol, ktorého vzor je uvedený v časti 2 prílohy II. | N | NV | § 3 O 5 | (5) Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vydá4) štátny dopravný úrad podľa vzoru ustanoveného v časti 2 prílohy II smernice. ---- 4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 4. Všeobecné ustanovenia Ak sú traktory vybavené vývodovými hriadeľmi, tieto musia zodpovedať požiadavkám tejto prílohy. Na účely tejto smernice sa uplatňujú normy uvedené v bodoch 4.1 a 4.2. | N | NV | § 2 | Vývodové hriadele a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 4 prílohy I smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany v platnom znení (ďalej len „smernica“). | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 4.1. Ustanovenia týkajúce sa zadných vývodových hriadeľov Špecifikácie noriem ISO 500-1:2004 spolu s technickým korigendom 1:2005 a ISO 500-2:2004 sa na traktory so zadnými vývodovými hriadeľmi uplatňujú podľa tabuľky 1. | N | NV | § 2 | Vývodové hriadele a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 4 prílohy I smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany v platnom znení (ďalej len „smernica“). | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 4.1. Ustanovenia týkajúce sa zadných vývodových hriadeľov Špecifikácie noriem ISO 500-1:2004 spolu s technickým korigendom 1:2005 a ISO 500-2:2004 sa na traktory so zadnými vývodovými hriadeľmi uplatňujú podľa tabuľky 1. Tabuľka 1 Uplatňovanie noriem na zadné vývodové hriadele rôznych kategórií traktorov | N | NV | § 2 | Vývodové hriadele a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 4 prílohy I smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany v platnom znení (ďalej len „smernica“). | Ú | MDVRR SR |
|  |  | 4.2. Ustanovenia týkajúce sa predných vývodových hriadeľov Špecifikácie normy ISO 8759-1:1998 sa na traktory s prednými vývodovými hriadeľmi uplatňujú podľa tabuľky 2. Tabuľka 2 Uplatňovanie noriem na predné vývodové hriadele rôznych kategórií traktorov | N | NV | § 2 | Vývodové hriadele a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 4 prílohy I smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany v platnom znení (ďalej len „smernica“). | Ú | MDVRR SR |
|  |  | PRÍLOHA II Časť 1 INFORMAČNÝ DOKUMENT č. […] podľa prílohy I k smernici 2003/37/ES o typovom schválení ES traktorov, pokiaľ ide o vývodové hriadele traktorov Tieto informácie, pokiaľ prichádzajú do úvahy, sa poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Akékoľvek výkresy sa dodávajú vo vhodnej mierke vo formáte A4 a musia byť dostatočne podrobné. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné. | N | NV | § 3 O 2 P a) P b) | (2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú a) informačný dokument podľa vzoru ustanoveného v časti 1 prílohy II smernice, b) tri kópie výkresov častí traktora, ktoré sa týkajú vývodových hriadeľov a ich ochrany, vyhotovené v primeranej mierke. | Ú | MDVRR SR |
|  |  | Časť 2 DOKUMENTÁCIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ VZOR [maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)] OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES | N | NV | § 3 O 5 | (5) Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vydá4) štátny dopravný úrad podľa vzoru ustanoveného v časti 2 prílohy II smernice. ------------- 4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. | Ú | MDVRR SR |