Príloha č. 1 Výsledky monitorovania svahových pohybov v roku 2010

| Lokalita | Stupeň dôležitosti | Monitorovacie merania svahových pohybov v roku 2010 | Zhodnotenie stavu lokality v roku 2010 | Odporúčania na rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ merania | Monitorovacie objekty | Frekvencia meraní | Najdôležitejšie výsledky meraní |  |  |
| 1. Veľká Čausa | III. | Geodetické (GD) | Terestrické meranie: 4 vzťažné body; 18 pozorovaných bodov | 1 meranie: 2.5.2010 | Najväčšia polohová zmena bola zaznamenaná v bode P29 (20,85 mm.rok-1), ktorý sa nachádza na V okraji zosuvného územia, mimo aktívneho zosuvu. Priemerná rýchlosť výškových zmien pozorovaných bodov ani v jednom prípade nepresiahla hodnotu 15 mm.rok-1. Podľa výsledkov terestrických geodetických meraní sa zosuvný svah v období jar 2009 až jar 2010 nachádzal v relatívne stabilnom stave. | Monitorovacie merania, uskutočnené po extrémnych zrážkach v máji a začiatkom júna zachytili významné prejavy pohybovej aktivity zosuvných hmôt. Ide predovšetkým o výsledky inklinometrických meraní vo vrtoch VČ-9 a VE-4 v západnej časti zosuvu. Pohybovú aktivitu prostredia azda najnázornejšie ilustrujú záznamy stacionárneho inklinometra vo vrte KI-1, ktoré preukázali najvýraznejšiu pohybovú aktivitu v centrálnej časti zosuvu v čase vrcholiacich zrážkových extrémov (prvé dni júna). V tomto období bola zistená aj vysoká aktivita poľa PEE. Extrémne zrážky (ktorých ročný úhrn zodpovedá veľmi vlhkému až mimoriadne vlhkému roku) vo všeobecnosti veľmi nepriaznivo ovplyvnili stabilitné podmienky v roku 2010. Ide predovšetkým o výrazné stúpnutie hladiny podzemnej vody vo všetkých pozorovaných vrtoch. Najvierohodnejšie záznamy z automatických hladinomerov preukázali priemerné stúpnutie hladiny podzemnej vody až o cca 1 m. Vysoký stupeň zvodnenia horninového prostredia podmienil aj značné zvýšenie výdatnosti odvodňovacích zariadení (až o cca 7 l.min-1 ). Z nepriamych ukazovateľov aktivity zosuvných hmôt bolo koncom roka zaznamenané porušenie vrtu VČ-3, ktorý sa stal nepriechodným pre meranie hĺbky HPV. Na základe meraní, ale i priamych pozorovaní v teréne pokračuje tendencia poklesávania častí územia predovšetkým v okolí odlučnej oblasti aktívneho zosuvu a naďalej sa prehlbujú viaceré bezodtokové depresie. Vďaka fungujúcim sanačným opatreniam odolal zosuvný svah bez výraznejších poškodení prostredia extrémne nepriaznivým stabilitným podmienkam, ktoré sa vytvorili po zrážkových anomáliách v máji a júni. Samotná obec však bola značne poškodená v dôsledku povodňovej vlny, ktorá ju zasiahla v auguste. | Lokalita patrí z celospoločenského hľadiska k veľmi významným. Niektorými meraniami, ale i terénnymi pozorovaniami zaznamenané pokračujúce prejavy zosuvného pohybu poukazujú na nevyhnutnosť ďalšieho komplexného monitorovania zosuvného územia. V súvislosti s tým sa odporúča ponechať rozsah i frekvenciu monitorovania na rovnakej úrovni i v nasledujúcom roku. V snahe rozšíriť monitorovacie merania i na ďalšie aktuálne zosuvné lokality možno v nasledujúcom roku pozastaviť na zosuve vo Veľkej Čause merania poľa PEE a zabezpečiť hustejšiu frekvenciu ich aplikácie na inej lokalite. Informácie o zrážkach, úrovni hladiny podzemnej vody a o deformáciách, zaznamenaných stacionárnym inklinometrom počas extrémne nepriaznivých klimatických podmienok v roku 2010 umožnia optimálne nastaviť systém včasného varovania pred zosuvmi, ktorý je na lokalite inštalovaný od roku 2005. Orgány miestnej samosprávy budú opätovne informované o najpotrebnejších aktivitách (údržba a obnova sanačných zariadení) na zabezpečenie dlhodobej stability územia. |
|  |  |  | Merania GPS: 11 pozorovaných bodov | 2. merania: 1.7., 6.10.2010 | Počas prvého merania bola najväčšia zmena zaznamenaná v centrálnej časti zosuvu na bode PW01 a to v horizontálnom (40,07 mm.rok-1) a zároveň i vertikálnom (120,88 mm.rok-1) smere. V dôsledku poruchy prístroja, neboli počas tejto etapy zamerané polohy bodov: PW02, P17, P24, DI2. Počas jesennej etapy došlo k najväčšej polohovej zmene opäť v bode PW01 (72,67 mm.rok-1). Najväčšie zmeny vo vertikálnom smere (nad 50 mm.rok-1) boli namerané v bodoch P19 (150,36 mm.rok-1) a PW02 (78,21 mm.rok-1). |  |  |
|  |  | Inklinometrické (IN) | Merania prenosným inklinometrom: 9 vrtov | 1 meranie: 6.7.2010 | Najvýraznejšie deformácie inklinometrickej pažnice (presahujúce hodnotu 5 mm.rok-1) boli rovnako, ako v predchádzajúcom roku zaznamenané vo vrtoch VČ-9 (v hĺbke 2,4 m od povrchu terénu – priemerná rýchlosť pohybu 7,83 mm.rok-1) a VE-4 (v hĺbke 4 m – 11,19 mm.rok-1 ) na Z okraji zosuvného územia a vo vrte VČ-1 (v hĺbke 5,3 m – 5,01 mm.rok-1) v akumulačnej časti zosuvu. Pohybová aktivita zosuvných hmôt presiahla rýchlosť 2 mm.rok-1 už iba vo vrte VČ-5, vo všetkých ostatných bola nižšia. |  |  |
|  |  |  | Merania stacionárnym inklinometrom: 1 vrt (KI-1) vyhĺbený 13.10.2008, inklinometer inštal. 26.3.2009 | kontinuálny záznam s 1-dňovou frekvenciou | Najvýraznejšie zmeny boli zaznamenané začiatkom mesiaca júna (1.6.2010 bola nameraná deformácia 1,0673 mm). Zvýšená pohybová aktivita v letných mesiacoch podmienila možnosť poškodenia inklinometrickej sondy, preto bolo meranie skončené 3.8.2010. |  |  |
|  |  | Pulzných elektromagnetických emisií (PEE) | 11 vrtov | 2 merania: 24. 5. a 3.11.2010 | Najvyššia aktivita poľa PEE (stupeň 5, pomerne vysoká aktivita) bola počas jarného merania zaznamenaná vo vrte VČ-11 v hĺbke 0 – 8 m, t. j. po úroveň jeho porušenia. Stredný stupeň aktivity (stupeň 4) poľa PEE bol zaznamenaný vo vrtoch VČ-6, VČ-9, VČ-10, VČ-12, VE-4 a PO-2. Počas jesenného cyklu merania bolo pole PEE na lokalite menej aktívne – stredný stupeň aktivity (4) bol zaznamenaný iba vo vrtoch VČ-11, VČ-12, VČ-13 a VE-4. |  |  |
|  |  | Hĺbky hladiny podzemnej vody (HPV) | 16 vrtov | týždenné merania (celkom 51) | Priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody (HPV) určená zo všetkých pozorovaných objektov oproti roku 2009 stúpla o 0,65 m a predstavuje hodnotu 5,94 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo namerané vo vrte M-4 (10,44 m). Vo vrte PO-1 bola počas celého roku pozorovaná pozitívna vztlaková hladina. V 6 vrtoch bola pozorovaná najvyššia HPV za celé monitorované obdobie (od roku 1997). |  |  |
|  |  |  | 2 vrty: VČ-2, VČ-8 | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Podľa záznamov do 25.11.2010 HPV dosiahla vo vrte VČ-2 maximálnu úroveň dňa 16. augusta (9,59 m pod úrovňou terénu), čo je zároveň i najvyššia HPV za monitorované obdobie. Minimálna HPV bola zaznamenaná 25. novembra (11,21 m). Priemerná hĺbka HPV v roku 2010 stúpla oproti roku 2009 o 0,78 m a dosiahla hodnotu 10,45 m pod úrovňou terénu. Vo vrte VČ-8 za rovnaké obdobie bola najvyššia HPV dosiahnutá dňa 15. augusta (0,71 m pod terénom) a minimálnu úroveň 6. novembra (3,95 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 výrazne stúpla (o 1,00 m) na hĺbku 1,63 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | 1 vrt (AH-1) | varovný systém inštalovaný 12.10.05 | Maximálnu úroveň dosiahla HPV dňa 27. septembra (1,82 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň 18. februára (2,88 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,91 m a v roku 2010 dosiahla 2,40 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Výdatnosti (Q) | 7 objektov | týždenné merania (celkom 51) | Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov stúpla oproti roku 2009 o cca 7 l.min-1 a v roku 2010 bola 23,14 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti v priebehu roka bolo zaznamenané vo vrte VV-109 (8,0 l.min-1). |  |  |
|  |  | Zrážkových úhrnov (ZU) – stanica SHMÚ | Prievidza (30120) Ráztočno (30100) | denné zrážkové úhrny | Ročné zrážkové úhrny sa porovnávajú na všetkých staniciach s dlhodobým priemerom (DP) za 13 rokov (od 1.1.1993 do 31.12.2005). Stanica Prievidza DP: 671,55 mm; rok 2009: 711,2 mm (105,90 % – normálny rok); rok 2010: 887,30 mm (132,13 % – veľmi vlhký rok). Stanica Ráztočno DP: 769,18 mm; rok 2009: v mesiacoch III. – VII. nefunkčná; rok 2010: 1191,40 mm (154,89 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 2. Handlová - Morovnianske sídlisko | III. | HPV | 6 starších objektov | týždenné merania (celkom 52) | Priemerná hĺbka HPV určená zo všetkých pozorovaných objektov oproti roku 2009 stúpla o 1,37 m a predstavuje hodnotu 6,80 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte VP-44 (6,03 m). | Zrážkové anomálie v roku 2010 sa výrazne prejavili na celkovom stúpnutí hladiny podzemnej vody na lokalite. Merania z vrtov preukázali priemerné stúpnutie hladiny až o cca 1 m. Rovnaký jav zaznamenali i obidva hladinomery; v prípade hladinomeru, umiestneného vo vrte P-17 ide až o extrémne priemerné stúpnutie hladiny o viac, ako 4 m. Výrazne stúpla aj sumárna priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení (oproti roku 2009 o viac, ako 8 l.min-1). Podľa stanice SHMÚ v Handlovej bol rok 2010 charakterizovaný ako mimoriadne vlhký. | Vzhľadom na sortiment používaných monitorovacích metód nemožno extrémne stúpnutia hladiny podzemnej vody, zaznamenané v roku 2010, porovnať s pohybovou aktivitou zosuvných hmôt. Napriek tomu, monitorovanie hlavného zosuvotvorného faktora – podzemnej vody – upozorňuje na výrazné zmeny v horninovom prostredí a jeho zhodnotenie viedlo aj v roku 2010 k vykonaniu údržby sanačných opatrení– k prečisteniu šácht A a B odvodňova-cieho systému, ktoré zabezpečil MÚ v Handlovej. |
|  |  |  | 35 vrtov z roku 2002 (označenie P) | merania 2x za mesiac (24) | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 výrazne stúpla (o 0,96 m) a v roku 2010 dosahovala hĺbku 4,99 m pod úrovňou terénu. V skupine novších vrtov bolo najväčšie kolísanie HPV zaznamenané vo vrte P-10 (8,96 m). V 16 vrtoch bola pozorovaná najvyššia HPV za celé monitorované obdobie (od roku 2003). |  |  |
|  |  |  | 2 vrty: P-19, P-17 | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Podľa záznamov do 22.11.2010 HPV dosiahla vo vrte P-17 maximálnu úroveň dňa 13. januára (hladina na úrovni terénu) a minimálnu úroveň 17. februára (4,73 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 vystúpila o 4,82 m a v roku 2010 dosiahla 1,45 m pod úrovňou terénu. Vo vrte P-19 bola maximálna úroveň nameraná dňa 10. januára (hladina na úrovni terénu) a minimálna úroveň 19. februára (1,97 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 1,87 m a v roku 2010 dosiahla 0,74 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 14 objektov | týždenné merania (celkom 52), vo vrtoch HV-101 a 102 merania 2x za mesiac (24) | Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite oproti roku 2009 stúpla o viac ako 7 l.min-1 a v roku 2009 predstavovala 76,94 l.min-1. Najväčšia priemerná výdatnosť bola v objekte F (17,70 l.min-1), v ktorom bolo zistené aj najväčšie kolísanie výdatností (až 44,50 l.min-1). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | DP: 826,72 mm; rok 2009: 826,1 mm (99,93 % – normálny rok); rok 2010: 1328,50 mm (160,70 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 3. Handlová - Kunešovská cesta | III. | IN | 5 vrtov | 1 meranie: 10.5.2010 | Najvýraznejšia deformácia inklinometrickej pažnice bola nameraná podobne ako v minulom roku vo vrte JK-2 v hĺbke 3 m (3,27 mm od posledného merania, čo predstavuje priemernú rýchlosť deformácie 3,17 mm.rok-1). V ostatných vrtoch bola deformácia od posledného merania menšia ako 2 mm. | Inklinometrické merania, uskutočnené začiatkom mája ešte nemohli zachytiť nepriaznivý stabilitný stav prostredia po extrémnych zrážkach. Charakteristickejšie je z tohto hľadiska meranie poľa PEE z konca mája, ktoré už preukázalo pomerne aktívny stav zosuvného územia. Extrémne zrážky sa v roku 2010 prejavili na celkovom priemernom stúpnutí HPV i na prekročení dlhodobých maximálnych úrovní vody vo viacerých objektoch. Oproti predchádzajúcemu roku výrazne stúpla i výdatnosť odvodňovacích zariadení. | Celospoločenská dôležitosť lokality je vysoká (ide o priamy kontakt zosuvného svahu s obývanou časťou mesta). Súčasne možno konštatovať, že vybudované sanačné opatrenia celkove spoľahlivo zvládli zrážkové extrémy, ktoré nastali v roku 2010. Dôležitosť lokality podmieňuje nevyhnutnosť jej pokračujúceho monitorovania približne v rovnakom rozsahu, s prípadným pozastavením meraní poľa PEE. |
|  |  | PEE | 6 vrtov | 2 merania: 24. 5. a 3. 11. 2010 | Podstatne výraznejšia aktivita poľa PEE bola na lokalite nameraná na jar, keď vo vrtoch JK-2 (v hĺbke 5 – 7 m), JK-3 a JK-6 (v pripovrchovom horizonte do hĺbky cca 6 m) bol zaznamenaný stredný stupeň (4) aktivity poľa. V jesennom cykle merania bola aktivita poľa PEE vo všetkých vrtoch na lokalite nízka. |  |  |
|  |  | HPV | 10 objektov | týždenné merania (celkom 52) | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,4 m a v roku 2010 predstavovala 2,58 m pod úrovňou terénu. Najväčšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte JK-1 (3,75 m). Maximálny stav HPV v 5 vrtoch prekročil doteraz pozorované maximá za celé monitorované obdobie (od roku 2000). |  |  |
|  |  | Q | 4 objekty | týždenné merania (celkom 52) | Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov oproti roku 2009 stúpla o 6,2 l.min-1 a v roku 2010 dosiahla hodnotu 10,34 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatností bolo namerané v spoločnom výtoku odvodňovacích vrtov (až 19,58 l.min-1). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová - Morovnianske sídlisko. |  |  |
|  |  |  | Handlová-totalizátor | mesačné zrážkové úhrny | DP: 1007,15 mm; rok 2008: 873 mm (86,68% – suchý rok); rok 2009: 968 mm (96,11 % – normálny rok); rok 2010: 293 mm (január – apríl). |  |  |
| 4. Fintice | III. | GD | 2 vzťažné body; 5 pozorovaných bodov | 1 meranie: 9.5.2010 | Najväčšia polohová zmena bola zaznamenaná v bode P-5 (25,5 mm od posledného merania, čo predstavuje priemernú rýchlosť posunu 27,53 mm.rok-1). Výraznejší posun od posledného merania bol nameraný aj v bode P-1 (17,03 mm). Priemerná rýchlosť výškových zmien pozorovaných bodov ani v jednom prípade nepresiahla hodnotu 15 mm.rok-1. Podľa výsledkov geodetických meraní bol zosuvný svah v období jar 2009 až jar 2010 v stave miernej pohybovej aktivity. | Určitým nedostatkom monitorovacej siete je skutočnosť, že inklinometrické vrty v najaktívnejšej – akumulačnej časti zosuvu boli svahovým pohybom porušené. Deformácie, namerané inklinometricky v hornej časti svahu preukázali zvýšenú aktivitu, ktorá môže odrážať vplyv exrémnych zrážok z mája a júna. Geodetické merania potvrdili doterajší trend pohybov v čelnej časti zosuvu ešte pred zrážkovou anomáliou. Zvýšené hodnoty poľa PEE boli zistené iba v odlučnej časti zosuvu (vrt K-5). V dôsledku extrémnych zrážok HPV na lokalite stúpla (o cca 0,5 m) a v niektorých vrtoch dosiahla maximálnu úroveň za celé monitorovacie obdobie. Priemerné stúpnutie HPV vyplýva aj z kontinuálnych záznamov obidvoch hladinomerov. | Extrémne zrážky na jar v roku 2010 spôsobili zrejme aktivizáciu pohybov v hornej časti zosuvu (K-4, K-5), čo preukázali inklinometrické merania. Možno predpokladať, že deformácie prostredia potvrdia aj geodetické merania v roku 2011. Vzhľadom na celospoločenskú dôležitosť lokality (ohrozenie trasy vysokotlakového plynovodu, štátnej cesty a stožiarov VVN) je nevyhnutné pokračovať v monitorovacích meraniach aj v roku 2011, s prípadným pozastavením meraní poľa PEE. Aktuálnym zostáva posúdenie optimálnych možností sanácie zosuvu (v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy). |
|  |  | IN | 3 vrty | 1 meranie: 7.7.2010 | Kritická hodnota deformácie inklinometrickej pažnice bola nameraná vo vrte K-4 v hĺbke 2,5 m pod povrchom terénu (23,84 mm od posledného merania, čo predstavuje priemernú rýchlosť deformácie 21,12 mm.rok-1). Pri takejto hodnote deformácie možno očakávať porušenie vrtu. Vysoké hodnoty deformácie boli zaznamenané aj vo vrte K-5 (v hĺbke 11 m deformácia 9,75 mm). Na lokalite sa zrejme už prejavil nepriaznivý vplyv extrémnych zrážkových udalostí z prelomu mája a júna. |  |  |
|  |  | PEE | 5 vrtov | 1 meranie: 14. 7. 2010 | Počas merania v júli (po extrémnych zrážkach) bola stredná aktivita poľa PEE (stupeň 4) zistená iba vo vrte K-5 v hĺbke 14 až 20 m. V ostatných vrtoch bola aktivita poľa PEE nízka. |  |  |
|  |  | HPV | 10 vrtov | 10 meraní: 28.1., 25.2., 31.3., 28.4., 28.5., 28.6., 27.7., 30.8., 8.10., 17.12.2010 | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,57 m a v roku 2010 predstavovala 5,15 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte K-1 (3,88 m). |  |  |
|  |  |  | 2 vrty: K-1a a K-2a | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Podľa záznamov do 17.12.2010 HPV dosiahla vo vrte K-1a maximálnu úroveň dňa 23. mája (4,02 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň 11. novembra (5,97 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2008 stúpla o 0,68 m a v roku 2010 dosiahla 5,01 m pod úrovňou terénu. Vo vrte K-2a bola nameraná maximálna úroveň dňa 5. júna (1,12 m pod úrovňou terénu) a minimálna úroveň 7. novembra (1,9 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2008 stúpla o 0,36 cm a v roku 2010 predstavovala hĺbku 1,50 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Kapušany (59220) Prešov-planetárium (59160) | denné zrážkové úhrny | Stanica Kapušany DP: 667,01 mm; rok 2009: 819,6 mm (122,88 % – veľmi vlhký rok); rok 2010: 995,30 mm (149,22 % – mimoriadne vlhký rok); Stanica Prešov-planetárium DP: 638,21 mm; rok 2009: 728,0 mm (114,07 % – vlhký rok); rok 2010: 939,5 mm (147,21 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 5. Dolná Mičiná | II. | IN | 3 vrty | 1 meranie: 12.5.2010 | Výraznejšie deformácie inklinometrickej pažnice boli namerané vo vrtoch JM-8 (v hĺbke 6,5 m od povrchu terénu) a JM-18 (v hĺbke 5,2 m), situovaných nad stabilizačným prísypom. V obidvoch prípadoch priemerná rýchlosť deformácie bola väčšia, ako 3 mm.rok-1. Merania vo vrte JM-15 mimo aktívneho zosuvu preukázali stabilný stav prostredia. | Inklinometrické merania, uskutočnené začiatkom mája (pred extrémnymi zrážkami) nepreukázali výraznejšie zmeny v zosuvnom území. Pomerne aktívny stav prostredia bol však zistený meraniami poľa PEE, uskutočnenými v období vrcholiaceho zrážkového extrému. Oproti predchádzajúcemu roku výrazne stúpla i priemerná úroveň HPV a vo viacerých pozorovaných vrtoch bol nameraný maximálny stav vody za celé monitorované obdobie. Výrazné priemerné stúpnutie HPV zaznamenal i automatický hladinomer a významne narástla aj výdatnosť odvodňovacích zariadení. Vysoký stupeň nasýtenia prostredia vodou vyplýva aj z terénnej obhliadky lokality v novembri 2010. | Vzhľadom na zistenú aktivitu poľa PEE, stúpnutie hladiny podzemnej vody i výdatnosti odvodňovacích zariadení je potrebné naďalej pozorovať funkčnosť stabilizačných zariadení a vývoj stabilitného stavu zosuvu. Z toho dôvodu je potrebné ponechať základný rozsah monitorovania s možnosťou pozastavenia meraní poľa PEE. Stále aktuálnou je otázka eliminácie intenzívneho rozvoja eróznych javov v materiáli stabilizačného prísypu, ktorej riešenie si vyžaduje spoluprácu s orgánmi miestnej samosprávy. |
|  |  | PEE | 10 vrtov | 2 merania: 29. 5. a 25.11 2010 | Pri jarnom meraní bola najvyššia aktivita poľa PEE zistená vo vrte JM-2 (pomerne vysoká aktivita – stupeň 5, v hĺbke 3 – 5 m). Stredná aktivita (4) bola nameraná vo vrtoch JM-9 (v hĺbke 12 – 13 m) a JM-18 (v hĺbke 11 – 14 m). V jesennom cykle merania bola aktivita poľa PEE na lokalite nižšia – stredná aktivita poľa (4) bola nameraná iba vo vrte JM-7 v hĺbke 12 – 15 m. |  |  |
|  |  | HPV | 13 vrtov | 5 meraní: 25.5., 28.6., 12.8., 24.9., 12.11.2010 | Priemerná HPV vypočítaná zo všetkých vrtov stúpla oproti roku 2009 o 2,79 m na hodnotu 9.52 m pod povrchom terénu. Vo vrtoch JM-9, JM-13, JM-15 a JM-16 bola HPV zachytená najbližšie pri povrchu terénu za celé monitorované obdobie. V dvoch obdobiach počas roku 2010 došlo k prekročeniu vypočítaných limitných hodnôt HPV a to vo vrtoch JM-13, JM-18 a JM-19. Maximálne kolísanie HPV bolo namerané vo vrtoch HV-16 (15,93 m) a HV-15 (13,54 m). |  |  |
|  |  |  | JM-6 | automatický hladinomer (hodinový záznam) | Podľa záznamov do 26.11.2010 HPV dosiahla maximálnu úroveň dňa 24. júna (4,18 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň 15. augusta (12,60 m). Dosiahnutý maximálny stav predstavuje najvyššiu HPV za celé monitorované obdobie (od roku 2002). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 3,96 m a v roku 2010 dosiahla 8,08 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 7 objektov | 5 meraní: 25.5., 28.6., 12.8., 24.9., 12.11.2010 | Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2009 o viac ako trojnásobok a predstavovala 29,94 l.min-1. Najvyššiu celkovú výdatnosť mal objekt HV-2 (max 19,62 l.min-1 v júnovom meraní). Vo vrtoch HV-3, HV-4 a HV-5 bola zaznamenaná ich najvyššia výdatnosť za celé monitorované obdobie. Vrty HV-6 a HV-7 boli počas všetkých meraní suché. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Banská Bystrica (34300) | denné zrážkové úhrny | DP: 855,15 mm; rok 2009: 926,1 mm (108,30 % – normálny rok); rok 2010: 1289,5 mm (150,79 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 6. Ľubietová | II. | HPV | 7 vrtov | 5 meraní: 3.3., 19.5., 26.7., 1.10., 17.11.2010 | Vysoko nadpriemerné zrážky v roku 2010 sa prejavili stúpnutím HPV v priemere až o 1,03 m oproti roku 2009. Vo vrtoch V-4, V-5A a V-6A bola HPV zaznamenaná najbližšie pri povrchu terénu od začiatku monitorovacích meraní v roku 1995. Najvýraznejšie kolísanie hladiny podzemnej vody bolo zaznamenané vo vrtoch V-4 (2,05 m) a V-8 (1,78 m). V ostatných vrtoch hĺbka hladiny kolísala v rozsahu maximálne do 0,66 m. | Vysoko nadpriemerné zrážkové úhrny v roku 2010 sa prejavili zvýšením výdatnosti odvodňovacích zariadení, ako aj úrovne HPV, pričom vo viacerých objektoch boli zaznamenané ich maximálne hodnoty. V poslednom období dochádza k poškodzovaniu monitorovacích objektov vplyvom pohybu poľnohospodárskych strojov na zosuve. | Monitorovanie lokality poskytuje informáciu iba o stave hlavného zosuvotvorného faktora – podzemnej vody. Vzhľadom na zaznamenané extrémne stavy je potrebné v režimových meraniach pokračovať. Prípadné rozšírenie sortimentu monitorovacích meraní možno dosiahnuť iba v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy. |
|  |  | Q | 7 objektov | 5 meraní: 3.3., 19.5., 26.7., 1.10., 17.11.2010 | V roku 2010 boli namerané zvýšené výdatnosti prakticky vo všetkých pozorovaných objektoch. Vo vrtoch HV-4, HV-7 a HV-9 bola počas júlového merania zachytená ich najvyššia výdatnosť za celé monitorované obdobie. Toto meranie predstavuje aj najvyššiu sumárnu výdatnosť (23,77 l.min-1), vypočítanú zo všetkých subhorizontálnych vrtov. V objektoch HV-6 a HV-11, ktoré sú dlhodobo suché, sa v meraniach nepokračovalo. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Ľubietová (34100) | mesačné zrážkové úhrny | DP: 736,04 mm; rok 2009: 796,2 mm (108,17 % – normálny rok); rok 2010: 1212,0 mm (164,66 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 7. Slanec-TP | II. | HPV | 11 vrtov | 9 meraní: 25.2., 31.3., 28.4., 28.5., 28.6., 27.7., 30.8., 6.10., 17.12.2010 | Priemerná HPV vypočítaná zo všetkých vrtov stúpla oproti roku 2009 o 1,1 m na hodnotu 4,17 m. Najväčšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte J- 9 (2,99 m). V 4 vrtoch bola pozorovaná najvyššia HPV za celé monitorované obdobie (od roku 2003). Vrt J-6 je počas celého hodnoteného obdobia suchý. | Režimové pozorovania preukázali vzrast úrovne HPV cca o 1 m oproti predchádzajúcemu roku. Vzrástla i priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení. V roku 2010 došlo k ďalšiemu zhoršeniu stavu monitorovacích zariadení. V dôsledku zanedbanej údržby (zanesený odtok v studni) je výdatnosť vrtov V4/1-V4/3 neznáma od marca. Pre väčší prítok než odtok v apríli a máji nebolo možné zmerať výdatnosť vrtov V2. Stav väčšiny vertikálnych vrtov je taktiež alarmujúci. | Zaznamenané výrazné stúpnutie HPV i výdatnosti odvodňovacích zariadení podmieňuje nevyhnutnosť ďalších pozorovaní i v roku 2011. Opätovne však treba upozorniť na nevyhovujúci stav monitorovacej siete, ktorá si vyžaduje zásadnú rekonštrukciu. O týchto skutočnostiach bude písomne informovaný vlastník objektov (SPP). |
|  |  | Q | 5 studní – 20 objektov (subhorizontálne vrty) | 9 meraní: 25.2., 31.3., 28.4., 28.5., 28.6., 27.7., 30.8., 6.10., 17.12.2010 | Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti roku 2009 výrazne stúpla (o 17,77 l.min-1) a v roku 2010 predstavovala 29,41 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo namerané vo vrtoch V2/1 (až 65,95 l.min-1) a V1/2 (59,58 l.min-1). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Slanská Huta (51160) | mesačné zrážkové úhrny | DP: 725,7 mm (za obdobie od 1.1.2001 – 31.12.2005) rok 2009: 746,4 mm (102,85 % – normálny rok); rok 2010: 1204,50 mm (165,98 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 8. Handlová – zosuv z roku 1960 | II. | IN | 4 vrty | 1 meranie: 11.5.2010 | V roku 2010 boli pomerne výrazné deformácie zaznamenané vo vrtoch GI-4 (v hĺbke 5,5 m 11,83 mm od posledného merania, čo predstavuje priemernú rýchlosť deformácie 11,04 mm.rok-1), ďalej vo vrtoch GI-2 a GI-3 (nad 5 mm.rok-1). Na základe výsledkov inklinometrických meraní možno konštatovať pohybovú aktivitu celého zosuvného prúdu. | Inklinometrické merania, uskutočnené začiatkom mája (pred extrémnymi zrážkami) preukázali výraznejšie deformácie vo vrte GI-4. Vysoká aktivita poľa PEE bola zaznamenaná v dobe vrcholiacej zrážkovej anomálie. Nadpriemerná zrážková činnosť sa prejavila i v stúpnutí HPV a v značnej výdatnosti odvodňovacích zariadení. Tým sa zvýraznilo zo stabilitného hľadiska trvalo nepriaznivé plytké situovanie HPV prakticky v celom zosuvnom svahu. Opakovane treba konštatovať výrazne sa zhoršujúci stav povrchových odvodňovacích rigolov. | Monitorovacie merania v roku 2010 preukázali pokračujúci pomalý gravitačný pohyb zosuvných hmôt a možno predpokladať, že jeho intenzita sa ešte zvýraznila po zrážkovej anomálii. Vzhľadom na to je odôvodnená požiadavka pokračovať v monitorovacích meraniach i v roku 2011 s návrhom pozastaviť iba merania poľa PEE. Upozorniť treba na nevyhnutnosť údržby sanačných opatrení (povrchových rigolov i horizontálnych vrtov) na celom zosuvnom území. |
|  |  | PEE | 6 vrtov | 2 merania: 24.5. a 5.11. 2010 | Najvyššia hodnota aktivity poľa PEE (stupeň 5) bola nameraná vo vrte HI-7 v hĺbke 0 až 6 m v jarnom cykle merania. Stredné hodnoty aktivity (stupeň 4) boli na jar zistené aj vo vrtoch GI-1 (v hĺbke 6 – 8 m), GI-3 (12 – 25 m) a HI-5 (0 – 9 m a 18 – 24 m). V jesennom cykle merania bol stredný stupeň aktivity poľa PEE (stupeň 4) zistený vo vrtoch GI-1 (v hĺbke 13 – 22 m), HI-5 (0 – 7 m) a HI-7 (0 – 6 m). Pri porovnaní obidvoch meraní bola vyššia aktivita poľa PEE preukázaná na jar. |  |  |
|  |  | HPV | 8 vrtov | 3 merania: 24.5., 7.10. a 5.11.2010; vrty H-H-2, H-H-3 1en 7.10.2010 | Merania HPV boli realizované počas meraní poľa PEE a terénnej obhliadky stavu zariadení. Najväčšie kolísanie hladiny bolo zaznamenané vo vrte HI-5 (3,25 m), priemerná HPV zo všetkých meraní vo vrtoch oproti roku 2009 stúpla o 0,59 m a dosahuje 3,15 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 19 objektov | 1 meranie: 7.10.2010 | Meranie sa vykonalo počas terénnej obhliadky stavu monitorovacích zariadení. Dva objekty boli suché (IB-JV-7 a IB-JV-8) a objekt III-JV-4 mal minimálnu výdatnosť (kvapkal). Najvyššia výdatnosť bola nameraná na objekte IVB-JV-5 (48,0 l.min-1). Výdatnosť nad 30,0 l.min-1 mali vrty III-JV-2 ako aj III-JV-1. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko |  |  |
|  |  |  | Handlová-totalizátor | mesačné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová – Kunešovská cesta |  |  |
| 9. Okoličné | III. | GD | 6 vzťažných bodov; 17 pozorovaných bodov | 1 meranie: 27.4. – 1. 5. 2010 | Výrazné polohové zmeny meraných bodov (presahujúce priemernú rýchlosť posunu 50 mm.rok-1) boli namerané v bodoch P12, P14, P19, P15 a P8. Výrazné výškové zmeny presahujúce priemernú rýchlosť posunu 40 mm.rok-1 boli zaznamenané v bodoch P12, P14, P8 a P15. Z výsledkov geodetických meraní vyplýva pohybová aktivita zosuvu v meranom období, avšak zistené hodnoty výrazne ovplyvnila zmena metódy merania. | Absolútne hodnoty geodeticky určených polohových i výškových zmien niektorých pozorovaných bodov sú síce veľmi výrazné, avšak vierohodnosť týchto údajov je značne ovplyvnená uskutočnenou zmenou technológie merania. Podobne ako v predchádzajúcom roku bola inklinometricky najväčšia pohybová aktivita zosuvných hmôt zaznamenaná vo vrte JO-1A v transportačnej časti zosuvu na úrovni významnej šmykovej plochy v hĺbke 10 až 11 m pod povrchom terénu. Ide však o výsledok merania uskutočneného ešte pred výraznou zrážkovou anomáliou. Priemerná úroveň HPV na lokalite stúpla o cca 0,6 – 0,8 m. Oproti roku 2009 výrazne stúpla i sumárna priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení. Objektívnejšie informácie o stabilitnom stave lokality možno získať iba na základe výsledkov geodetických a inklinometrických meraní, uskutočnených po zrážkových anomáliách. | Vzhľadom na celospoločenský význam lokality (trvalé ohrozenie hlavnej železničnej trate) je potrebné opakovanými meraniami preukázať stabilitný stav svahu po extrémnych zrážkach z roku 2010. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať v roku 2011 kompletný súbor monitorovacích meraní v doteraz aplikovanom rozsahu i frekvencii. |
|  |  | IN | 4 vrty | 1 meranie: 22.4.2010 | Výrazná deformácia inklinometrickej pažnice bola nameraná vo vrte JO-1A v hĺbke 10,4 m od povrchu terénu (7,04 mm od posledného merania, čo predstavuje priemernú rýchlosť deformácie 8,89 mm.rok-1). Deformácie presahujúce 3 mm boli zistené aj vo vrte M-2, nachádzajúcom sa nad trasou železnice. Z výsledkov inklinometrických meraní vyplýva sústredenie najväčšej pohybovej aktivity do centrálnej časti transportačnej oblasti zosuvu na hlbšej šmykovej ploche. |  |  |
|  |  | HPV | 8 objektov | týždenné merania (celkom 51) | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,81 m a v roku 2010 predstavovala 10,03 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrtoch J3-A (4,85 m), M-2 (4,55 m) a JO-1 (4,40 m). Vo vrtoch J3-A a JO-1 bola zároveň nameraná najvyššia HPV za celé monitorované obdobie (od roku 1995). |  |  |
|  |  |  | J-1 | automatický hladinomer (hodinový záznam) | Podľa záznamov do 25.11.2010 HPV dosiahla maximálnu úroveň dňa 24. novembra (4,01 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň 12. januára (7,41 m). Priemerná hĺbka HPV a oproti roku 2009 stúpla o 0,77 m a v roku 2010 dosiahla 5,45 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | 1 vrt (AH-2) | varovný systém inštalovaný 13.10.05 | Maximálnu úroveň dosiahla HPV dňa 18. mája (1,30 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň 1. januára (4,22 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,83 m a v roku 2010 dosiahla 3,09 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 10 objektov | týždenné merania (51 meraní) | Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti roku 2009 výrazne stúpla (o 15,68 l.min-1) a v roku 2010 predstavuje hodnotu 36,69 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo zaznamenané vo vrte V-101 (až 31,2.min-1). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130) | denné zrážkové úhrny | DP: 667,82 mm; rok 2009: 652,6 mm (97,72 % – normálny rok); rok 2010: 923,90 mm (138,35 % – veľmi vlhký rok). |  |  |
| 10. Liptovská Mara | III. | GD | 3 vzťažné body; 12 pozorovaných bodov | 1 meranie GPS 1 meranie výškové VPN 22. – 23.6.2010 | Výškové meranie preukázalo „nelogický“ zdvih takmer všetkých geodetických bodov. Polohové meranie sa prvýkrát realizovalo iba metódou GPS (presnosť do 3 mm). Pohyb (do 10 mm) v smere sklonu svahu vykazujú body v odlučnej oblasti zosuvu (A-2, B-4, B-5, B-6, B-3 a B-8). Body nad hladinou vody v nádrži buď nevykazujú pohyb alebo ide o pohyb proti smeru sklonu svahu. | Polohovým meraním metódou GPS bolo zistené, že niektoré body, považované za pevné pri terestrickom meraní, vykazujú pohyb. Na spresnenie družicového merania je potrebné ešte odstrániť v blízkosti bodov všetky stromy aj kríky. Podľa záznamov automatických hladinomerov bolo zistených viacero extrémnych stavov HPV za celé pozorované obdobie rokov 1974 – 2010. Maximálna hladina v nádrži bola najvyššia od roku 2002. Potvrdil sa klesajúci trend výdatností horizontálnych odvodňovacích vrtov v strednej časti zosuvu (V-12 až V-15) a vzostupný trend HPV v okolitých piezometroch. Z uvedeného dôvodu sa v decembri rozhodlo o prečistení uvedených 4 horizontálnych vrtov. | V novembri 2010 bol zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a Technicko-bezpečnostného dozoru vodného diela (TBD) odovzdaný „Návrh komplexného monitoringu“ na zosuve. Ide o vybudovanie nových monitorovacích prvkov (7 ks inklinometrických a 6 ks piezometrických vrtov a 6 ks geodetických bodov), ďalej o rekonštrukciu súčasných monitorovacích prvkov a prechod k ich automatizova-nému meraniu. Uvedené práce sa majú realizovať v 3 etapách v priebehu cca 5 rokov. V súvislosti s tým možno v nasledujúcom roku pozastaviť spracovávanie výsledkov meraní a nadviazať na hodnotenia na rozšírenej monitorovacej sieti. |
|  |  | HPV | 28 objektov | merania 2x za mesiac (27) | Kolísanie HPV sa prevažne zhodovalo s kolísaním HPV zaznamenaným kontinuálnymi hladinomermi. |  |  |
|  |  |  | J-10, J-19, J-5 | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Podľa záznamov do 26.11.2010 HPV dosiahla vo vrte J-10 maximálnu úroveň dňa 18. mája (2,57 m pod úrovňou terénu) a minimálnu 2. novembra (16,75 m). Dosiahnutý maximálny stav predstavuje najvyššiu HPV za celé monitorované obdobie (od roku 2003) a zodpovedá úrovni HPV v zosuve pred realizáciou horizontálnych odvodňovacích vrtov. Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 3,20 m a v roku 2010 dosiahla 10,38 m pod úrovňou terénu. Vo vrte J-19 bola maximálna úroveň HPV nameraná 18. mája (0,28 m ) a minimálna 2. januára (6,23 m ). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 1,41 m a v roku 2010 dosiahla 2,72 m pod úrovňou terénu. Vo vrte J-5 bola maximálna úroveň HPV nameraná 18. mája (2,97 m pod úrovňou terénu) a minimálna 21. februára (8,09 m). Priemerná hĺbka HPV v roku 2010 dosiahla 6,05 m pod úrovňou terénu. Dňa 4.6. bol zaznamenaný najmenší rozdiel medzi HPV vo vrte J-5 a hladinou v nádrži – 27cm. Zároveň sa zistilo, že ani pri maximálnej hladine v nádrži nedošlo k tomu, aby jej úroveň bola vyššie, ako HPV vo svahu. |  |  |
|  |  |  | J-2, J-3B, J-6A, J-12, J-20A, J-29A, J-29B, J-16, J-17, J-18, J-14, J-3A | automatické hladinomery (záznam každé 2 hodiny) | V 2 etapách (5.11 a 3.12.2009) bolo na zosuve inštalovaných 12 automatických hladinomerov. Aj keď niektoré z nich vykazovali určité nepresnosti, podarilo sa zdokumentovať extrémne hladiny HPV za pozorované obdobie. V piezometri J-2 došlo v priebehu 2 týždňov v máji k vzostupu a opätovnému poklesu HPV v rozmedzí 9 m. V piezometri J-29A bola 19.5. kontinuálnym meračom zistená maximálna HPV za celú dobu merania (1974 – 2010). |  |  |
|  |  | Q | 28 horizontálnych vrtov | merania 2x za mesiac (27) | Celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení bola v roku 2010 výrazne vyššia oproti predchádzajúcemu roku, čo predstavuje odraz extrémnych zrážok a z toho vyplývajúcich vysokých stavov HPV. |  |  |
|  |  | ZU – lokálna zrážkomerná stanica | zrážkomerná stanica na hrádzi L. Mara | denné zrážkové úhrny | I keď ešte nie sú k dispozícii zrážky za celý rok, možno pre ilustráciu uviesť, že iba za prvých 17 dní mája 2010 spadlo 148,6 mm zrážok. |  |  |
|  |  | Hladina vody v nádrži | automatický kontinuálny zapisovač | hodinový záznam | Dňa 4.6.2010 bola dosiahnutá hladina v nádrži na kóte 564,89 m n. m., čo bolo iba 40 cm pod maximálnou prevádzkovou hladinou (565,3 m n. m.). |  |  |
| 11. Bojnice | III. | GD | 7 vzťažných bodov; 18 meracích bodov | 1 meranie: 1.5.2010 | Výrazné polohové zmeny meraných bodov (presahujúce priemernú rýchlosť posunu 25 mm.rok-1) boli namerané v bodoch B_1, B-4 a B_2. Výškové zmeny (poklesy) nepresiahli ani v jednom bode priemernú rýchlosť pohybu 15 mm.rok-1. Z výsledkov geodetických meraní vyplýva stav miernej pohybovej aktivity zosuvu v období od jari 2009 po jar 2010. | Z výsledkov geodetického merania vyplýva stabilizácia prostredia po opravách splaškovej kanalizácie v roku 2009. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky inklinometrických meraní. Obidva typy meraní však boli vykonané ešte pred najintenzívnejšou fázou extrémnych zrážok. Ich nepriaznivý vplyv sa prejavil na priemernom stúpnutí HPV na lokalite. Celkovo však možno konštatovať pozitívny efekt uskutočnených opráv na celkovú stabilitu zosuvu. | Po opravách splaškovej kanalizácie možno konštatovať celkove stabilizovaný stav zosuvu. Vzhľadom na to, ako aj na skutočnosť, že v súčasnosti inklinometrické vrty nezachytávajú deformácie v najaktívnejšej časti zosuvného územia, možno v roku 2011na lokalite pozastaviť základné monitorovacie merania. |
|  |  | IN | 2 vrty | 1 meranie: 13.5.2010 | Najvýraznejšia deformácia inklinometrickej pažnice bola zaznamenaná vo vrte JB-1 v hĺbke 2,6 m (2,96 mm od posledného merania, čo predstavuje priemernú rýchlosť deformácie 3,37 mm.rok-1). Deformácia vo vrte JB-2 bola menšia (0,98 mm, čo predstavuje priemernú rýchlosť deformácie iba 1,11 mm.rok-1). |  |  |
|  |  | HPV | 8 objektov | týždenné merania (celkom 48) | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,74 m a v roku 2010 predstavovala 2,33 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrtoch JB-2 (2,33 m), B-4 a J-4 (2,21 m). Vo vrte J-4 bola nameraná najvyššia HPV (1,45 m pod povrchom terénu) za monitorované obdobie (od roku 1997). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Prievidza (30120) | denné zrážkové úhrny | DP: 671,55 mm; rok 2009: 711,2 mm (105,90 % – normálny rok); rok 2010: 887,30 mm (132,13 % – veľmi vlhký rok). |  |  |
| 12. Kvašov | II. | IN | 1 vrt | 1 meranie: 16.4.2010 | Na úrovni šmykovej plochy (v hĺbke cca 2,5 m od povrchu terénu) bola nameraná deformácia 2,76 mm za obdobie cca 9,5 mesiaca. Oproti meraniu z konca júna predchádzajúceho roku došlo k miernemu zvýšeniu pohybovej aktivity zosuvných hmôt. | Inklinometrické meranie v jedinom monitorovacom vrte nepreukázalo výraznejšiu pohybovú aktivitu sanovaného zosuvu. Zrážkové extrémy sa v tejto časti územia prejavili najmenej intenzívne. Možno konštatovať, že uskutočnené sanačné opatrenia dokázali zabezpečiť dostatočnú stabilitu svahu i počas veľmi nepriaznivých klimatických podmienok. | Napriek preukázanej funkčnosti sanačných opatrení považujeme za účelné overovať naďalej rovnakým rozsahom monitorovacích meraní stabilitný stav svahu i v roku 2011. |
|  |  | HPV | 1 vrt | týždenné merania (celkom 52) | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 sa prakticky nezmenila (mierne poklesla o 0,06 m) a v roku 2010 predstavovala 3,65 m pod úrovňou terénu. Kolísanie HPV vo vrte KHI-1 dosiahlo hodnotu 1,8 m. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Horná Maríková (26220) Lazy pod Makytou (26260) | mesačné zrážkové úhrny | Stanica Horná Maríková DP: 953,46 mm; rok 2009: 934,1 mm (97,97 % – normálny rok); rok 2010: 1143,9 mm (119,97 % – vlhký rok); Stanica Lazy pod Makytou DP: 808,84 mm; rok 2009: 864,4 mm (106,87 % – normálny rok); rok 2010: 969,6 mm (119,88 % – vlhký rok). |  |  |
| 13. Hlohovec – Posádka | II. | GD | Merania GPS: 16 pozorovaných bodov | 2. merania: 23.3. (nulté) a 29.10.2010 | Najvýraznejšia polohová zmena bola nameraná neďaleko obce Vinohrady nad Váhom-Paradič na bode HSJ-98 (55,12 mm, čo predstavuje 85,78 mm.rok-1). Polohové zmeny nad 20 mm boli namerané aj na bodoch GA-6, GPL-2 (Paradič). Najväčšie vertikálne zmeny vzostupného charakteru boli namerané na bodoch HSJ-37 (58,68 mm, čo predstavuje 97,36 mm.rok-1; neďaleko obce Bojničky), HSV-50 (52,24 mm, čo predstavuje 86,67 mm.rok-1; Posádka- záhradkárska osada). Najväčšia zostupná zmena bola zaznamenaná na bode GA-6 (-49,47 mm, čo predstavuje -82,08 mm.rok-1; Paradič). | V roku 2010 boli uskutočnené geodetické merania na rozšírenej sieti geodetických bodov a realizovalo sa základné i prvé etapové meranie v novom inklinometrickom vrte LP-1. Najvýraznejšie zmeny boli identifikované v južnej časti rozsiahleho monitorovaného územia. Merania poľa PEE naznačili výraznejšiu aktivizáciu napätí v hlbších polohách nového vrtu (cca okolo 30 m), čo zodpovedá i výsledkom inklinometyrického merania. Nízka frekvencia režimových pozorovaní neumožňuje zhodnotiť zmeny HPV vo vzťahu k extrémnym zrážkam, zaznamenaným v roku 2010 i v tejto časti územia (mimoriadne vlhký rok). | Rozšírenie monitorovacích aktivít na lokalite súvisí s perspektívou výstavby vodného diela. Niektoré merania (geodetické i inklinometrické) boli v roku 2010 uskutočnené prvýkrát. Vzhľadom na to, ako aj na perspektívny význam lokality, je potrebné monitorovať zosuvné územie i v roku 2011. Odporúča sa zvýšiť frekvenciu meraní poľa PEE vzhľadom na predchádzajúce pozitívne skúsenosti s týmto typom merania na uvedenej lokalite. |
|  |  | IN | 1 vrt | 2 merania: 19.2. (základné), 28.5.2010 | Prvým kontrolným meraním boli výraznejšie deformácie inklinometrickej pažnice zistené v hĺbkach 3 a 11 m pod povrchom terénu. Náznak deformácie bol preukázaný i v hĺbke cca 27 m. |  |  |
|  |  | PEE | 12 vrtov | 2 merania: 19.4. a 15.11. 2010 | V jarnom cykle merania bola pomerne vysoká hodnota aktivity poľa PEE (stupeň 5) nameraná vo vrte LP-1 v hĺbke cca 30 m od povrchu terénu. Stredná hodnota aktivity poľa (stupeň 4) bola nameraná vo viacerých vrtoch v S a J časti územia. V jeseni bola pomerne vysoká aktivita (stupeň 5) nameraná vo vrte HSJ-35 (v hĺbke 3 – 6 m) a opäť vo vrte LP-1 (30 – 32 m). 32 m). Pomerne vysoké hodnoty poľa PEE boli namerané na jar vo vrte HSJ-37 (v polohe 0 – 37 m) v nadväznosti na výrazné stúpnutie podzemnej vody a vo vrte HSJ-39 (v hĺbke 11 – 13 m). Počas jesenného merania bola najvyššia hodnota poľa PEE nameraná vo vrte HSJ-35 v hĺbke 3 – 6 m. Relatívne vysoká aktivita poľa PEE je trvalo v okolí vrtu HSJ-33. |  |  |
|  |  | HPV | 12 vrtov | 2 merania: 19.4. a 15.11. 2010 | Merania HPV boli realizované počas meraní poľa PEE. Vrty HSJ-25, 26, 31 boli suché. Priemerná hĺbka HPV vo všetkých vrtoch je 20,68 m. Vo vrtoch HSJ-35, 40 je HPV do cca 5,0 m pod úrovňou terénu, vo vrtoch HSV-37, 38 a 39 je HPV v hĺbke cca 10 až 20 m a vo vrtoch HSJ-32, 33, 46 a 49 sa nachádza v hĺbke väčšej ako 20 m pod povrchom terénu. |  |  |
|  |  | ZU– stanica SHMÚ | Siladice (18540) | denné zrážkové úhrny | DP: 593,49 mm; rok 2009: 607,1 mm (102,29 % – normálny rok); rok 2010: 951,9 mm (160,39 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 14. Vištuk | II. | PEE | 16 vrtov | 2 merania: 22.3. a 28.9.2010 | V jarnom cykle merania bola stredná aktivita poľa PEE (4. stupeň) zistená vo vrtoch J-17 (v hĺbke 0 – 4 m), J-23 (0 – 6 m), J-26 (0 – 9 m) a J-27 (0 – 11 a 12 – 14 m). Počas jesenného merania bola pomerne vysoká aktivita poľa (stupeň 5) sústredená v okolí vrtu J-12 (v hĺbke 6 m a 9 – 11 m). Stredná aktivita poľa (stupeň 4) bola nameraná v tom istom vrte v medziľahlých hĺbkach a vo vrte J-13 (v hĺbke 6 – 8 m). | Výraznejšia aktivita poľa PEE bola na lokalite zistená počas jesenného merania v strednej časti západného okraja zosuvného územia. Jarné meranie poľa PEE bolo uskutočnené pred zrážkovými anomáliami a hodnoty poľa PEE boli nižšie. Z hľadiska zrážkových úhrnov po veľmi vlhkom roku 2009 nasledoval mimoriadne vlhký rok 2010. | Vzhľadom na málo výrazné prejavy pohybovej aktivity na lokalite a nedostatočný sortiment meraní pre komplexné zhodnotenie jej stabilitného stavu, možno v nasledujúcom roku pozastaviť monitorovanie lokality. |
|  |  | HPV | 16 vrtov | 2 merania: 22.3. a 28.9. 2010 | Merania HPV boli realizované počas meraní poľa PEE. Vrty J-14, 15, 16, 17, 19, 20 boli suché. Priemerná hĺbka HPV vypočítaná z meraní vo všetkých vrtoch je 8,45 m. Najbližšie k povrchu terénu je voda vo vrte J-22 (2,2 m pod povrchom terénu). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ: | Modra (18060) | denné zrážkové úhrny | DP: 694,88 mm; rok 2009: 872,5 mm (125,56 % – veľmi vlhký rok); rok 2010: 1093,7 mm (157,39 % –mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 15. Veľká Izra | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 1 prístroj: Veľká Izra-1 (VI-1) | 3 merania: 30. 3.,5. 8., 28.10. 2010 | Merania prístrojom VI-1 v roku 2010 preukázali stagnáciu šmykového pohybu pozdĺž trhliny (pohyb v smere osi y) ako aj otvárania trhliny (x). V druhej polovici roka došlo k miernemu poklesu bloku voči masívu (0,25 mm). Celkový pokles dosiahol viac než 2,527 mm. Meranie pohybu okrajového bloku v roku 2010 nepokračovalo kvôli zničeniu druhého dilatometra začiatkom roku 2009. Prístroj nebol obnovený. | Podľa výsledkov meraní pokračovalo klesanie monitorovaného bloku voči masívu a presiahlo celkovo hodnotu 2,5 mm. | Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt na dilatometri (s nižšou frekvenciou: 2 – 3 krát ročne) a pokúsiť sa o inštaláciu nového prístroja za zničený VI-2. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Slanská Huta (51160) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku v roku 2009 bol 746,4 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1204,5 mm. |  |  |
| 16. Sokol | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 1 prístroj: Sokol-1 | 3 merania: 30. 3.,5. 8., 28.10. 2010 | Merania v roku 2010 preukázali pokračujúcu stagnáciu vertikálneho (os z) a šmykového (os y) pohybu monitorovaného bloku. Naproti tomu rozširovanie trhliny (os x), t. j. vzďaľovanie bloku od masívu pokračovalo rýchlosťou cca 0,27 mm za rok a dosiahlo celkovo (od roku 1990) hodnotu 9,174 mm. | V roku 2010 sa výraznejšie prejavilo iba rozširovanie trhliny, teda vzďaľovanie horninového bloku od masívu. | Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt na dilato-metri (s nižšou frekvenciou: 2 – 3 krát ročne). |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Dargov (50040) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 618,5 mm, v roku 2010 stúpol na 978,9 mm. |  |  |
| 17. Košický Klečenov | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 2 prístroje: K. Klečenov-1 (KK-1 dolný) K. Klečenov-2 (KK-2 horný) | 3 merania: 30. 3.,5. 8., 28. 10. 2010 | Prístroj KK-1 preukázal pokračujúci trend šmykového pohybu, ktorý vzrástol o hodnotu 0,3 mm a dosiahol od roku 1990 celkovo 3,402 mm. Trend rozširovania trhliny medzi spodným a horným blokom v roku 2010 stagnoval. V priebehu roku došlo k výraznému poklesu spodného bloku, až o 1,71 mm. Celková hodnota jeho poklesu je takmer 1 cm (9,978 mm). V rovnakom čase bol zaznamenaný i výrazný rotačný pohyb v rovine XZ. Dilatometer KK-2 monitorujúci pohyb horného bloku voči masívu zaznamenal jeho výrazný (1,4 mm) vertikálny pokles (os z) a zároveň výrazný rotačný pohyb (0,53 gr) v rovine XZ. Celkový pokles horného bloku (za 20 rokov) predstavuje 7,784 mm. | V období marec – august 2010 bol zaznamenaný výrazný pokles oboch monitorovaných blokov, spodného voči hornému a horného voči masívu. Nápadný je aj nárast rotácie horného bloku voči masívu v rovine XZ. | Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt na dilatometri (s nižšou frekvenciou: 2 – 3 krát ročne). |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Herľany (60060) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 774,6 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1106,0 mm. |  |  |
| 18. Jaskyňa pod Spišskou | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 1 prístroj | 3 merania: 9. 4., 25. 6., 3. 9. 2010 | Merania v roku 2010 preukázali doterajší trend pohybu v smere osí x (otváranie trhliny) a z (pokles bloku). Trhlina sa za uplynulý rok rozšírila o 0,11 mm na celkových 0,284 mm (od apríla 2007). Pokles v roku 2010 dosiahol 0,056 mm, celkovo 0,140 mm. Šmykový pohyb (os y) ani rotácie bloku nie sú zatiaľ významné. | Meraniami bol potvrdený doterajší trend pomalého rozširovania trhliny a poklesávania monitorovaného bloku. | Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt na dilatometri (s nižšou frekvenciou: 2 – 3 krát ročne). |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Brezovica nad Torysou (59 040) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 785,4 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1002,1 mm. |  |  |
| 19. Banská Štiavnica | II. | Digitálna fotogra-metria (DF) | Stereofoto-grametria | 8 vertikálnych profilov PF1 až PF8 | 1 meranie: 15.11.2010 | Snímkovanie novou digitálnou kamerou prinieslo zvýšenie presnosti cca 2 – 3 násobne. Rozlíšenie obrazu na skalnom masíve je cca 4 mm, presnosť v hĺbke cca 10 mm. Meranie preukázalo veľké zmeny v profiloch č. 1 a 5 vo vrchných častiach masívu, kde odpadli veľké bloky horniny. Ostatné profily vykazujú stabilný stav v rámci presnosti merania. | V roku 2010 bolo stereofotogrametrickým meraním zaznamenané rozvoľnenie skalného masívu, ktoré sa prejavilo uvoľnením až pádom viacerých skalných blokov. Nestabilita na hornej hrane zárezu sa prejavuje aj zmenou polohy oplotenia v rozsahu do 5 cm oproti roku 2009. Podľa výsledkov časového radu dilatometrických pozorovaní sa prejavuje trend pomalých posunov. Ročný zrážkový úhrn na lokalite výrazne stúpol, počet mrazových dní sa zvýšil iba mierne. Výrazné zmeny v hornej časti zárezu boli konštatované i pri terénnej obhliadke lokality. | V roku 2010 bola použitá na snímkovanie nová strednoformátová kamera a celý masív bol skenovaný laserovým skenerom. Nábeh na tieto nové technológie vedie k zvýšeniu presnosti a podrobnosti meraní, ako aj k rozšíreniu rozsahu meraného územia. Vzhľadom na stav lokality a dosiahnuté výsledky je v roku 2011 potrebné vo fotogrametrických meraniach pokračovať. Z dilatometrických meraní sa odporúča pokračovať v aplikácii meraní prístrojom Somet, merania meradlom posuvov možno pozastaviť. |
|  |  |  | Konver-gentná fotogra-metria | Vybrané prirodzene signalizované body | 1 meranie: 15.11.2010 | Kontrolné meranie zmien nepreukázalo posuny väčšie ako presnosť meraného posunu, preto nemožno tvrdiť, že posun nastal. Presnosť meraných posunov sa pohybuje od 5 mm do 10 mm. |  |  |
|  |  | Terestric-ké laserové skenova- nie (TLS) | sken | Celá lokalita | 1 meranie: 29.10.2010 | Základné meranie celej lokality bolo uskutočnené v rozlíšení cca 3 mm a s presnosťou 5 mm. Namerané údaje sú v súčasnosti v stave spracovania. |  |  |
|  |  | Dilatometrické prístrojom Somet (DS) | Stanovisko 1 (3 body) Stanovisko 2 (2 body) | 2 merania: 7.4., 14.9. 2010 | Meraniami na obidvoch stanoviskách neboli zaznamenané výrazné posuny skalných blokov. Pomalé rozvoľňovanie meraných horninových blokov sa najviac prejavilo na dilatometrických meraniach bodov, ktorých spojnica je situovaná kolmo na rovinu predurčenej šmykovej plochy. |  |  |
|  |  | Dilatometrické meradlom posuvov (DP) | Stanovisko 1 (2 body) Stanovisko 2 (2 body) | 2 merania: 7.4., 14.9. 2010 | Zistené posuvy horninových blokov na meraných stanoviskách sa nachádzali v rámci chyby merania danej metódy. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Banská Štiavnica (40260) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 840,4 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1295,5 mm. |  |  |
|  |  | Počet mrazových dní (MD) – stanica SHMÚ | Banská Štiavnica (11901) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 102 dní (92,31 %); Zima 2009/2010: 109 dní (98,64 %). Priemerný počet mrazových dní za zimné obdobia rokov 2000/2001 až 2007/2008 je 110,5. Údaj v zátvorke vyjadruje v percentách vzťah aktuálneho počtu mrazových dní k dlhodobému priemeru. |  |  |
| 20. Handlová - Baňa | I. | Priame meradlom mikromorfologických zmien povrchu horniny (MZ) | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 8.4. a 5.11. 2010 | V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná výrazná zmena v konfigurácii meraného profilu v bode 1 – úbytok -1,22 mm; ročný priemer úbytku bol -0,04 mm a priemer úbytku za celé sledované obdobie 9 rokov je -2,33 mm (číslovanie bodov je vždy zľava od 1 do 8 pri orientácii čelom k masívu). | Výraznejší úbytok materiálu bol zaznamenaný na ľavom okraji meraného profilu, v dôsledku čoho došlo k zmene jeho konfigurácie. | Vzhľadom na požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality z roku 2010, merania MZ možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko |  |  |
| 21. Demjata | II. | DF | Stereofoto-grametria | 6 vertikálnych profilov PF1 až PF6 | 1 meranie: 30. 10. 2010 | Snímkovanie novou digitálnou kamerou prinieslo zvýšenie presnosti cca 2-3 násobne. Rozlíšenie obrazu na skalnom masíve je cca 4 mm, presnosť v hĺbke cca 10 mm. Meranie nepreukázalo v profiloch oproti roku 2009 významné zmeny. | Fotogrametrické, ani dilatometrické merania nepreukázali významné zmeny oproti minulému roku. Selektívne zvetrávanie a rozvoľňovanie masívu však pokračuje, o čom svedčia výsledky časového radu dilatometrických pozorovaní, ako aj výsledky merania mikromorfologických zmien na stanoviskách 3 a 5. Ročný zrážkový úhrn bol v roku 2010 vyšší, v počte mrazových dní neboli oproti predchádzajúcej zime zaznamenané významné rozdiely. | Vzhľadom na výsledky fotogrametrických i dilatometrických meraní a aktuálny stav lokality možno fotogrametrické merania v roku 2011 pozastaviť a sústrediť monitorovacie kapacity na aktuálne svahové deformácie, ktoré vznikli po povodniach v roku 2011. Na posúdenie stabilitného stavu skalného svahu možno pokračovať v meraniach dilatometrom Somet a meradlom MZ. |
|  |  | TLS | sken | Celá lokalita | 1 meranie: 29.10.2010 | Základné meranie celej lokality bolo uskutočnené v rozlíšení cca 3 mm a s presnosťou 5 mm. Namerané údaje sú v súčasnosti v stave spracovania. |  |  |
|  |  | DS | Stanovisko 3 (4 body) Stanovisko 4 (2 body) | 2 merania: 16.6., 16.9.2010 | V porovnaní s rokom 2009 neboli meraniami zaznamenané žiadne výrazné zmeny v polohe skalných blokov. Od počiatku meraní je pozorovaný trend uvoľňovania okrajového horninového bloku vzhľadom na zmeny vzdialenosti meraných bodov v rozsahu do 3 mm. |  |  |
|  |  | DP | Stanovisko 3 (5 bodov) Stanovisko 1 (2 body) | 2 merania: 16.6., 16.9.2010 | Posuvy horninových blokov zistené meradlom posuvov sa nachádzali v rámci chyby merania. Dlhodobý trend zmien dilatometrických meraní potvrdzuje uvoľňovanie 2 horninových blokov v pravostrannom záreze cesty z Demjaty do Raslavíc. |  |  |
|  |  | MZ | 2 stanoviská MZ (16 meraných bodov) | 2 merania: 16.6., 16.9.2010 | V porovnaní so základným meraním v novembri 2009 došlo v profile Demjata 5 k výraznému úbytku v bode 1 o -1,68 mm (ktorému predchádzalo vydutie v predchádzajúcom roku). Priemerný úbytok masívu za posledný rok bol -0,56 mm. V porovnaní so začiatkom merania v roku 2007 však konštatujeme „rozpínanie“ masívu – priemerne +0,66 mm, čo môže signalizovať v blízkej budúcnosti náhle vypadnutie úlomkov. Na profile 3 bola opravená deformácia kolíka z roku 2009. V profile neboli zaznamenané nijaké výrazné zmeny v porovnaní s jarným meraním 2009. Priemerný úbytok za obdobie medzi jarou 2009 a rokom 2010 bol -0,07mm. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Kapušany (59220) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 819,6 mm, v roku 2010 sa zvýšil na 995,3 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Bardejov (11962) Prešov-vojsko (11955) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 106 dní, t. j. 93,39 % (Bardejov), resp. 96 dní, t. j. 79,92 % (Prešov); Zima 2009/2010: 103 dní, t. j. 90,75 % (Bardejov), resp. 100,0 dní, t. j. 83,24 % (Prešov) Priemerný počet mrazových dní za zimné obdobia rokov 2000/2001 až 2007/2008 je na stanici Bardejov 113,5 a na stanici Prešov-vojsko 120,13. |  |  |
| 22. Starina | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 8.3. a 26.11. 2010 | V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná veľmi výrazná zmena v celej konfigurácii meraného profilu – priemerné „rozpínanie“ +2,88 mm a priemer úbytku za celé sledované obdobie 15 rokov -18,72 mm. | V blízkej budúcnosti sa očakáva vypadnutie väčšieho fragmentu, čo je signalizované súčasným rozpínaním masívu. Výrazné je selektívne zvetrávanie ílovcov, ktoré je rádovo rýchlejšie oproti pieskovcom. | Vzhľadom na požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality z roku 2010, merania MZ možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Starina (43320) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 predstavoval 804,4 mm, v roku 2010 stúpol na 920,9 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Kamenica nad Cirochou (11993) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 101 dní; Zima 2009/2010: 94 dní. |  |  |
| 23. Slovenský raj – Pod večným dažďom | II. | DS | Stanovisko 1 (3 body) Stanovisko 2 (2 body) | 1 meranie: 15.9.2010 | Meranie na oboch stanoviskách nepreukázalo žiadne významné posuvy, ktoré by signalizovali uvoľňovanie monitorovaných horninových blokov. | Monitorovacie meranie v roku 2010 nepreukázalo trend postupného uvoľňovania skalného bloku, odčleneného od horninového masívu viacerými diskontinuitami. | Vzhľadom na výsledky meraní z roku 2010 a požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality, dilatometrické merania možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Hrabušice (56100) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 735,7 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1038,0 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Spišské Vlachy (11949) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 129 dní; Zima 2009/2010: 119 dní. |  |  |
| 24. Harmanec | II. | DF | Stereofoto-grametria | 15 horizontálnych profilov PF1 až PF15 | 1 meranie: 29.10.2010 | Snímkovanie novou digitálnou kamerou prinesie zvýšenie presnosti cca 2-3 násobne. Namerané údaje sú v súčasnosti v stave spracovania. | Fotogrametrické merania i terénna obhliadka lokality preukázali postupné prehlbovanie monitorovanej eróznej ryhy. Dilatometrické merania nepreukázali žiadne výraznejšie zmeny oproti meraniam z predchádzajúceho roku. | Vzhľadom na výsledky meraní z roku 2010 a požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality, možno monitorovacie merania na lokalite v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | TLS | sken | Celá lokalita | 1 meranie: 29.10.2010 | Základné meranie celej lokality bolo uskutočnené v rozlíšení cca 3 mm a s presnosťou 5 mm. Namerané údaje sú v súčasnosti v stave spracovania. |  |  |
|  |  | DS | Stanovisko 1 (4 body) | 2 merania 7.4., 14.9. 2010 | Dilatometrickými meraniami neboli zaznamenané žiadne významnejšie zmeny v polohe meraných bodov. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Dolný Harmanec (34160) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 1087,4 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1585,1 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Banská Bystrica – Zelená (11898) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 85 dní (80,95 %); Zima 2009/2010: 98 dní (93,33 %). Priemerný počet mrazových dní za zimné obdobia rokov 2000/2001 až 2007/2008 je 105,00. Údaj v zátvorke vyjadruje v percentách vzťah aktuálneho počtu dní k dlhodobému priemeru. |  |  |
| 25. Jakub | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 7.4. a 14.9.2010 | V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná výraznejšia zmena v konfigurácii meraného profilu v bode 2 – rozpínanie horninového masívu +0,76 mm. Ročný priemer úbytku predstavoval -0,05 mm a priemer úbytku za celé sledované obdobie 13 rokov -3,34 mm. | Relatívne rovnomerné zvetrávanie horninového masívu v predchádzajúcich rokoch pokračovalo i v roku 2010 v celom meranom profile. | Vzhľadom na požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality z roku 2010, merania MZ možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Banská Bystrica (34300) | denné zrážkové úhrny | DP: 855,15 mm; rok 2009: 926,1 mm (108,30 % – normálny rok); rok 2010: 1289,5 mm (150,79 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Banská Bystrica – Zelená (11898) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Pozri lokalita Harmanec. |  |  |
| 26. Bratislava – Železná studnička | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 19.3. a 4.11. 2010 | V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná výraznejšia zmena v konfigurácii meraného profilu v bode 6 – výraznejší úbytok horninového masívu (-1,62 mm). Ročný priemer úbytku bol -0,3 mm a priemer úbytku za celé sledované obdobie 11 rokov predstavoval -0,07 mm. | Masív zvetráva relatívne rovnomerne – zrejme je to spôsobené vysokou homogenitou horninového prostredia v rámci monitorovaného profilu. Výraznejšie zmeny (úbytok materiálu) boli v roku 2010 zaznamenané iba v centrálnej časti monitorovaného profilu. | Vzhľadom na požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality z roku 2010, merania MZ možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Bratislava-Mlynská dolina (17080) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 781,3 mm, v roku 2010 stúpol na 964,4 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Bratislava – Mlynská dolina (11810) Bratislava – Koliba (11813) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Stanica Bratislava - Mlynská dolina: Zima 2008/2009: 65 dní; Zima 2009/2010: 80 dní; Stanica Bratislava - Koliba: Zima 2008/2009: 74 dní. Zima 2009/2010: 83 dní. |  |  |
| 27. Pezinská Baba | I. | MZ | 2 stanoviská MZ (profil 2 a profil 3, v každom sa nachádza 8 meraných bodov) | 2 merania: 19.3. a 4.11. 2010 | V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná výraznejšia zmena v konfigurácii meraného profilu 2 – „rozpínanie“ v bodoch 5 až 8, pričom v bode 6 ide o hodnotu +5,48 mm; ročný priemer „rozpínania“ je +0,9675 mm a priemer úbytku za celé sledované obdobie 5 rokov je -1,13 mm. V blízkej dobe možno očakávať výraznejší úbytok v dôsledku vypadnutia väčšieho fragmentu horniny. V profile 3 bolo zaznamenaný výraznejší úbytok horninového masívu v bode 3 (-1,68 mm), ročný priemer úbytku je -0,08 mm a priemer „rozpínania“ za celé sledované obdobie 4 rokov je +0,5 mm, čo signalizuje v blízkej dobe výraznejší úbytok v dôsledku vypadnutia väčšieho fragmentu horniny. | Výsledky meraní potvrdzujú predpoklad, že v záreze cesty treba rátať s možnosťou zvýšeného opadávania úlomkov, čo môže ohroziť dopravu na frekventovanej komunikácii. Tieto skutočnosti sa zvýraznili počas klimaticky veľmi exponovaného roku. | Vzhľadom na požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality z roku 2010, merania MZ možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Pernek (16180) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 880,1 mm., v roku 2010 stúpol na 1095,4 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Modra – Piesok (11833) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 94 dní; Zima 2009/2010: 102 dní. |  |  |
| 28. Lipovník | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 8.3. a 26.11. 2010 | V porovnaní s rokom 2009 najväčšie „rozpínanie“ horninového masívu bolo zaznamenané v bode 3 (+15,46 mm) meraného profilu. Priemerné ročné „rozpínanie“ masívu bolo výrazne ovplyvnené hodnotou v bode 3 a dosiahlo +1,7725 mm a celkový priemerný ústup masívu za celé sledované obdobie 15 rokov je -3,79 mm. | Z výsledkov meraní vyplýva možnosť uvoľňovania úlomkov zo skalnej steny. Vzhľadom na to, že úlomky sú relatívne malých rozmerov, nepredstavujú akútne ohrozenie prevádzky na ceste. | Vzhľadom na požiadavku zaradiť do monitorova-cieho systému aktuálne zosuvné lokality z roku 2010, merania MZ možno v roku 2011 pozastaviť. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Krásnohorské Podhradie (52180) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 692,5 mm, v roku 2010 výrazne stúpol na 1100,3 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Rožňava (11944) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2008/2009: 88 dní; Zima 2009/2010: 88 dní. |  |  |
| 29. Stabilizačný násyp - Handlová | III. | GD – meranie pohybov prekrytia a výtokového objektu | 6 indikačných bodov | 1 meranie: november 2010 | Zmeny polohy hlavného indikačného bodu VO sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nachádzali v bezpečnom odstupe od medzných polohových zmien, čo možno analogicky konštatovať aj pre indikačné body OŠ1, OŠ2 a OŠ3. Všetkých 6 pozorovaných bodov oproti roku 2009 pokleslo v rozmedzí 0,4 – 2,2 mm, čo predstavuje tiež bezpečný odstup od medzného poklesu. Extrémne zrážky z augusta 2010 nevyvolali na telese SN žiadne stabilitné zmeny, prejavili sa však na úplnom zničení oceľových hrablíc na vtokovom objekte Handlovky. | Monitorovacie merania preukázali v roku 2010 polohové i výškové zmeny meraných bodov, nachádzajúce sa v bezpečnom odstupe od medzných hodnôt posunov. Namerané deformácie oceľového potrubia potvrdili prognózy zostavené z výsledkov meraní v predošlých rokoch a poukazujúce na trend postupného stláčania potrubia vo vertikálnom a rozširovania v horizontálnom smere. Priemerná hĺbka HPV stúpla o cca 0,5 m a výrazne sa zvýšila aj výdatnosť odvodňovacieho drénu, čo spôsobili extrémne zrážky v roku 2010. V súvislosti s upchávaním odvodňovacích rigolov naďalej pretrváva hrozba hromadenia vody v telese SN. Prívalová vlna z 15. augusta síce poškodila niektoré objekty SN, no nenarušila jeho funkčnosť. | Monitorované dielo zodpovedá tretej kategórii stavby v súlade s vyhláškou 524/2002 Z.z., z čoho vyplýva nevyhnutnosť vykonávania pozorovaní v definovanom rozsahu. Ide o meranie pohybov prekrytia i meranie priečnych rozmerových zmien potrubia. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné pokračovať v monitorovacích pozorovaniach. V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy je nevyhnutné riešiť problematiku odvodnenia SN. Generálny projektant stavby v roku 2010 vypracoval informáciu o stave a funkčnosti SN s návrhom jeho ďalšieho monitorovania. |
|  |  | GD – merania konvergencie (priečnych deformácií potrubia) | 48 meracích staníc | 1 meranie: december 2010 | Meranie preukázalo skutočnosť, že deformácia oceľového potrubia sa postupne v dôsledku sadania od priťažovania násypom prejavuje stlačením vo vertikálnom smere a rozširovaním v horizontálnom smere. Variabilita nameraných výsledkov neumožňuje však zatiaľ definovať medzné deformácie potrubia. |  |  |
|  |  | HPV | 59 vrtov, z toho 41 funkčných, 16 nefunkčných a 2 suché | týždenné merania (52 meraní v 25 vrtoch) mesačné merania (12 meraní v 16 vrtoch) | Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2009 stúpla o 0,36 m a v roku 2010 predstavovala 8,05 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte PV-19A (12,2 m). V 15 vrtoch bola zistená najvyššia HPV za celé monitorované obdobie (od roku 2003). |  |  |
|  |  | Q | Hlavný drén | týždenné merania (44 meraní), 15.8.2010 poškodený a od 6.11.2010 nefunkčný | Priemerná výdatnosť oproti roku 2009 stúpla o 446,36 l.min-1 a v roku 2010 predstavovala 944,54 l.min-1. Výdatnosť v priebehu roka kolísala od 351,0 l.min-1 koncom októbra až po 2142 l.min-1 na začiatku apríla. Uvedená maximálna hodnota predstavuje maximum za celé monitorované obdobie (od roku 2003). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ: | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | DP: 826,72 mm; rok 2009: 826,1 mm (99,93 % – normálny rok); rok 2010: 1328,50 mm (160,70 % – mimoriadne vlhký rok). |  |  |
| 30. Ipeľ – priestor projektovanej PVE | I. | GD | 31 hĺbkovo stabilizovaných bodov | 1 meranie: september 2009 | V roku 2010 sa vyhodnocovali výsledky 7. epochy polohového a 6. epochy výškového merania geodetickej siete, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009, v nadväznosti na aktualizované informácie o geologickej stavbe prostredia. | Meranie z roku 2009 potvrdilo indície miernych vertikálnych tektonických pohybov na Muránskej zlomovej línii v hodnotenom priestore. | Vzhľadom na charakter pohybov a frekvenciu geodetických meraní sa navrhuje zaradiť lokalitu do podsystému 02 Tektonická a seizmická aktivita územia. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Málinec (38020) Málinec vodné dielo (VD) | mesačné zrážkové úhrny | Málinec (38020) Ročný zrážkový úhrn v roku 2009 bol 734,7 mm, v roku 2010 (januára až november) stúpol na 1118,2 mm. Málinec VD Ročný zrážkový úhrn v roku 2010 bol 1299,8 mm. |  |  |