# Technológie širokopásmových prístupových a regionálnych sietí

Tabuľka 3-1: Kategorizácia odporúčaných investičných nákladov prístupových sietí v rámci OPIS PO3

| Typ prístupovej siete | Odporúčané IN v rámci OPIS PO3 | Kategória | Životnosť | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metalická |  |
| CATV | Káblová televízia | áno | 3 | 5 - 10 | vhodné pre funkčnú metalickú infraštruktúru v rámci HFC |
| ADSL, ADSL 2, ADSL2+ | Asymetrická digitálna účastnícka prípojka | áno | 2 | 5 - 10 | zabezpečiť uvoľnený prístup LLU |
| SDSL | Symetrická digitálna účastnícka prípojka | áno | 2 | 10 | v kombinácií s ADSL; zabezpečiť uvoľnený prístup LLU |
| VDSL | Digitálna účastnícka prípojka s veľmi rýchlou bitovou rýchlosťou |  | 2 | 10 |  |
| Expand DSL | Digitálna účastnícka prípojka pre dlhé vzdialenosti |  | 2 | 10 |  |
| Optická |  |
| P2P | Optická sieť bod-bod | áno | 1 | 30 | otvorený prístup |
| AON | Aktívna optická sieť | áno | 2 | 10 | prístup viazaný na jednu technológiu |
| PON | Pasívna optická sieť | nie | — | — | uzavretý prístup |
| Pevné bezdrôtové siete |  |
| FWA 10,5GHz, 26 GHz | Pevný bezdrôtový prístup | nie | — | — | vhodné len pre komerčne orientovanú sféru |
| WiMAX 3,5 GHz | Rádiová technológia pre širokopásmový prístup | áno | 2 | 5 - 10 | nutné povolenie TÚ SR s výberom |
| WiFi 2,4 GHz a 5 GHz | Rádiová miestna sieť | nie | — | — | Obmedzený vyžarovací výkon, rušenia, krátky dosah, |
| MWS 40,5 a 43,5 GHz | Multimediálne bezdrôtové systémy pre širokopásmový prístup | nie | — | — | len pre husto zastavané mestské časti; nutné povolenie TÚ SR s výberom |
| MVDS 11,7-12,5/ 10,65-10,68 GHZ | Viacbodový video distribučný systém | áno | 2 | 5 - 10 | nutné individuálne povolenie TÚ SR |
| RR 6-40GHz | Rádioreleové spoje | áno | 2 | 5 - 10 | potrebné pre pripojenie ZS WA systémov |

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti OPIS PO3

Tabuľka 3-2: Kategorizácia odporúčaných investičných nákladov regionálnych sietí spájajúcich prístupové a chrbticové siete  v rámci OPIS PO3

| Typ siete | Odporúčané v rámci OPIS PO3 | Kategória | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Regionálne siete - podzemné | áno | 1 | Hornatá oblasť |
|  |  | 1 | Nížinatá oblasť |
| Regionálne siete - nadzemné | áno | 2 | Mimo zastavané časti územia obcí a miest |
| RR spoje | áno | 2 | Pre priamu viditeľnosť |

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti OPIS PO3

Tabuľka 3-3: Porovnanie nákladov na širokopásmovú účastnícku prípojku vo vybraných krajinách EÚ

Zdroj: Dieter Elixmann, Dragan Ilic, Dr. Karl-Heinz Neumann, Dr. Thomas Plückebaum The Economics of Next Generation Access - Final Report, Study for the European Competitive Telecommunication Association (ECTA) WIK-Consult GmbH, 10 September, 2008