Základné rozdiely medzi systémami DVB-T a DVB-T2

|  | DVB-T | DVB-T2 |
| --- | --- | --- |
| Dopredná protichybová ochrana (FEC) | Reedovo-Solomonovo kódovanie (RS) + konvolučné kódovanie ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 | kódovanie LDPC (Low Density Parity Check) + BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquengham) ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 |
| Počet nosných v multiplexe OFDM | 2k, 8k | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
| Modulačné schémy | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Ochranný interval | ¼, 1/8, 1/16, 1/32 | ¼, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 |
| Rozptýlené piloty | 8 % z celkového počtu | 1%, 2%, 4%, 8% z celkového počtu |
| Spojité piloty | 2,6 % z celkového počtu | 0,35 % z celkového počtu |

Poznámka – Hrubým písmom sú zvýraznené rozdiely.

Ďalšie vlastnosti DVB-T2:

- možnosť využitia kanála so šírkou 1,712 MHz (zodpovedá frekvenčnému bloku pre T-DAB),

- pri modulácii je použitá rotujúca konštelácia,

- je použitá väčšia dĺžka užitočnej časti symbolu OFDM, čo umožňuje budovať väčšie SFN pri rovnakom pomere ochranného intervalu (napr. 3584 (s pre mód 32k vs. 896 (s pri DVB-T pre mód 8k, čo predstavuje: 532 (s pri ochrannom intervale 19/128 pri 32k DVB-T2 vs. 224 (s pri ochrannom intervale 1/4 pri 8k DVB-T; inak: 159 km vs. 67 km).

Prenosové kapacity (užitočná bitová rýchlosť) kanála 8 MHz:

- DVB-T ........ 4,98 Mbit/s (QPSK, kódová rýchlosť ½, ochranný interval 1/4) až 31,67 Mbit/s (64-QAM, kódová rýchlosť 7/8, ochranný interval 1/32)

- DVB-T2 ...... 7,49 Mbit/s (QPSK) až 50,34 Mbit/s (256-QAM) pre 32k, 1/128

Podrobnejšie závislosti medzi použitou digitálnou moduláciou (QPSK, QAM), doprednou protichybovou ochranou FEC, odstupom úrovne nosnej frekvencie od šumu C/N v dB a dosiahnuteľnou prenosovou kapacitou v Mbit/s pre systémy DVB-T i DVB-T2 sú uvedené na nasledujúcom obrázku.

# Footnotes

systém je opísaný v norme STN EN 300 744 V1.6.1 (87 0744) ) Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámca, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálnu pozemskú televíziu.

systém je opísaný v norme STN EN 302 755 V1.1.1 (87 2755) Digitálne televízne vysielanie (DVB). Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre systém druhej generácie digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T2) (EN 302 755: 2009 V1.1.1)