(Návrh)

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z ................ 2007

o bezpečnosti technických prostriedkov

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10, § 56 ods. 5, § 57 ods. 7, § 58 ods. 10, § 58a ods. 6, § 58b ods. 3 a § 58c ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...../2007     Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

- bezpečnostných požiadavkách kladených na technický prostriedok,

- bezpečnostných opatreniach,

- vydávaní a používaní bezpečnostných štandardov,

- schvaľovaní technického prostriedku do prevádzky a jeho používaní,

- akreditácii technického prostriedku,

- certifikácií bezpečnostného produktu,

- bezpečnostnej dokumentácie technického prostriedku,

- ochrane utajovaných skutočností pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- podrobnosti o vydávaní a používaní bezpečnostných štandardov pre ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- postupoch pri autorizácií na vykonávanie úradom určených opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním.

§ 2

Základné pojmy

  - Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

- aktívom hardware, software, dokumentácia technického prostriedku, utajované skutočnosti, auditné záznamy,

- analýzou rizík proces identifikovania bezpečnostných rizík, stanovujúcich ich závažnosť a identifikujúcich oblasti, ktoré vyžadujú ochranné opatrenia; výsledkom analýzy rizík je zoznam hrozieb, ktoré môžu ohroziť dostupnosť, dôvernosť, integritu utajovaných skutočností a výber vhodných protiopatrení, auditným záznamom záznam informačného systému o udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť informačného systému,

- autentizáciou overovanie identity prihlasovaného používateľa,

- bezpečnostnou udalosťou neželaná alebo neočakávaná udalosť informačnej bezpečnosti, pri ktorej je vysoká pravdepodobnosť vyzradenia utajovanej skutočnosti.

- bezpečnostným opatrením súhrn bezpečnostných nastavení, zásad prevádzky technického prostriedku a jeho údržby,

- bezpečnostným prevádzkovým módom vyhradeným prostredie, ktoré umožňuje spracovanie utajovaných skutočností rôzneho stupňa utajenia, ak všetci používatelia

  - spĺňajú podmienky pre prístup k utajovaným skutočnostiam najvyššieho stupňa utajenia, ktoré sa v informačnom systéme nachádzajú a

  - majú určenie na prácu so všetkými utajovanými skutočnosťami, ktoré sa                   v informačnom systéme nachádzajú,

- bezpečnostným prevádzkovým módom s najvyššou úrovňou prostredie, ktoré umožňuje súčasné spracovanie utajovaných skutočností klasifikovaných rôznymi stupňami utajenia, ak všetci používatelia

  - spĺňajú podmienky pre prístup k utajovaným skutočnostiam najvyššieho stupňa utajenia, ktoré sa v informačnom systém nachádzajú a

  - nemajú určenie na prácu so všetkými utajovanými skutočnosťami, ktoré sa                v informačnom systéme nachádzajú,

- bezpečnostným prevádzkovým módom viacúrovňovým prostredie, ktoré umožňuje         v jednom informačnom systéme súčasné spracovanie utajovaných skutočností klasifikovaných rôznymi stupňami utajenia, ak všetci používatelia

  - nespĺňajú podmienky prístupu k utajovaným skutočnostiam najvyššieho stupňa utajenia, ktoré sa v informačnom systéme nachádzajú,

  - nemajú určenie na prácu so všetkými utajovanými skutočnosťami, ktoré sa                v informačnom systéme nachádzajú.

- bezpečnostným produktom produkt generickej počítačovej bezpečnosti, ktorý je určený na začlenenie do technického prostriedku na použitie pri zvyšovaní alebo zabezpečovaní dôvernosti, integrity alebo dostupnosti spracovávaných utajovaných skutočností,

- bezpečnostným projektom dokument, ktorý určuje rozsah a spôsob použitia technických prostriedkov a prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú alebo inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú,

- bezpečnostným správcom osoba, ktorá vykonáva správu bezpečnosti technického prostriedku, ktorá zahŕňa najmä prideľovanie prístupových práv, správu autentizačných funkcií a autorizačných funkcií, vyhodnocovanie kontrolných záznamov o činnosti informačného systému, vypracúvanie správ z mimoriadnych udalostí, z bezpečnostných udalostí  a úlohy vyplývajúce z analýzy rizík,

- dostupnosťou zabezpečenie prístupu k utajovaným skutočnostiam a súvisiacim aktívam pre autorizovaných používateľov na požiadanie,

- dôvernosťou vlastnosť, ktorá znemožňuje vyzradenie, zneužitie, poškodenie, neoprávnené rozmnoženie, zničenie, stratu alebo odcudzenie utajovanej skutočnosti nepovolanou osobou,

- integritou vlastnosť, ktorá umožňuje vykonanie zmeny utajovanej skutočnosti len určeným spôsobom a len používateľom,

- hrozbou potenciálne narušenie bezpečnosti technického prostriedku,

- identifikáciou proces zistenia identity v informačnom systéme,

- zariadením technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, alebo ich časť alebo časti tvoriace ucelenú jednotku z hľadiska nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania určenú na elektrické alebo elektronické vytváranie, spracovávanie, uchovávanie, zobrazovanie alebo prenášanie utajovaných skutočností,

- inštaláciou zariadenia umiestnenie konkrétneho zariadenia alebo viacerých zariadení vrátane ich vzájomných prepojení v konkrétnom objekte,

- inštalačným záznamom detailný technický záznam o spôsobe inštalácie zariadenia           z hľadiska ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,  ktorého dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia ochrany pred týmto vyžarovaním,

- komunikačnou bezpečnosťou opatrenia na zaistenie ochrany utajovaných skutočností pri prenose medzi koncovými bodmi pripojenia,

- kontrolovateľným priestorom priestor obklopujúci zariadenie, ktorý je zabezpečený tak, aby v ňom nepovolaná osoba nemohla získať utajovanú skutočnosť prostredníctvom nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania,

- meraním nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania zariadenia meranie vykonávané v špecializovanom laboratóriu, ktorého výsledkom je určenie úrovne ochrany zariadenia pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- zónovým meraním priestoru špeciálne meranie priestoru vykonávané mobilnou meracou aparatúrou, ktorého výsledkom je určenie úrovne ochrany priestoru pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- nosičom utajovaných skutočností médium nelistinného charakteru, na ktorom je alebo bola zaznamenaná utajovaná skutočnosť; za nosič utajovanej skutočnosti sa nepovažuje médium, na ktorom je zaznamenaná výlučne utajovaná skutočnosť v zašifrovanom tvare,)

- ochranou pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním systém opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností pred ich únikom prostredníctvom nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania,

- používateľom osoba, určená vedúcim pre činnosť na technickom prostriedku v rozsahu určenia, ktorý sa stanovuje v súlade s prevádzkovým módom; používateľom je aj bezpečnostný správca a správca informačného systému,

- prevádzkovým prostredím miesto, v ktorom je prevádzkovaný technický prostriedok,

- protiopatrením činnosť navrhnutá pre minimalizáciu hrozby,

- rizikom pravdepodobnosť, že určitá hrozba využije zraniteľné miesta systému,

- smernica o používaní technického prostriedku dokument, ktorý konkretizuje úlohy         a opatrenia vyplývajúce z bezpečnostného projektu pre jednotlivých používateľov,

- správcom informačného systému osoba, ktorá vykonáva správu systému a jeho zdrojov,

- technickou dokumentáciou návod na použitie,

- tieniacou technológiou technológia, ktorej účelom je zlepšenie elektromagnetického útlmu kontrolovateľného priestoru,

- tienenou komorou uzavretý elektromagneticky tienený priestor zabraňujúci šíreniu nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania mimo tento priestor,

- žiadateľom vedúci, ktorý podáva úradu žiadosť o akreditáciu technického prostriedku, alebo certifikáciu bezpečnostného produktu technického prostriedku.

Bezpečnosť technických prostriedkov

§ 3

- Technické prostriedky sa zabezpečujú podľa osobitných predpisov) tak, aby toto zabezpečenie zodpovedalo bezpečnostnému prevádzkovému módu, pre ktorý má byť technický prostriedok akreditovaný.

- Bezpečnostné opatrenia technických prostriedkov sa vykonávajú podľa bezpečnostných štandardov.

- Technické prostriedky sa zabezpečujú proti úniku utajovaných skutočností nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním podľa šiestej časti tejto vyhlášky.

- V akreditovanom technickom prostriedku možno použiť len bezpečnostný produkt zo zoznamu certifikovaných bezpečnostných produktov určených pre daný stupeň utajenia.

- Bezpečnostné produkty technického prostriedku možno prevádzkovať len s bezpečnostnými nastaveniami úradu, ktoré sú súčasťou bezpečnostného štandardu alebo bezpečnostnými nastaveniami predkladanými žiadateľom o akreditáciu a schválenými pri akreditácii technického prostriedku.

- Servisná činnosť pre technické prostriedky sa zabezpečuje tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť utajovaných skutočností.

§ 4

Bezpečnostné štandardy

- Minimálne požiadavky na technický prostriedok podľa § 55 ods. 3 2 písm. a) až c) zákona      v závislosti od bezpečnostného prevádzkového módu stanovuje bezpečnostný štandard pre:

- identifikáciu a autentizáciu používateľov, ktoré predchádzajú všetkým ďalším aktivitám používateľa pri práci s utajovanými skutočnosťami,

- riadenie prístupu k objektom najmä k súboru, k adresáru, k periférnemu zariadeniu,         k službe na základe rozlišovania a správy prístupových práv používateľa, jeho identity alebo členstva v skupine používateľov,

- vedenie auditného záznamu technických prostriedkov o svojej činnosti s možnosťou sledovania, spätného preskúmavania technického prostriedku, ako aj stanovenia zodpovednosti konkrétneho používateľa za ním vykonané činnosti,

- zabezpečenie auditných záznamov pred neautorizovaným prístupom najmä modifikáciou a zničením,

- odstraňovanie utajovaných skutočností, ktoré nie sú potrebné na ďalšie spracovanie, archiváciu alebo manipuláciu (operačná pamäť, dočasné súbory a pracovné súbory)         z pamäťových prvkov po skončení práce na technickom prostriedku tak, aby sa znemožnilo zistenie ich predchádzajúceho obsahu,

- ďalšie postupy, technické riešenia, bezpečnostné parametre a organizačné opatrenia pre zaistenie minimálnej možnej miery ochrany utajovaných skutočností.

§ 5

Nosiče utajovaných skutočností

- Všetky nosiče utajovaných skutočností používané v prevádzke technických prostriedkov sa evidujú v zozname nosičov utajovaných skutočností podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 6. Označenie stupňa utajenia týchto nosičov zodpovedá najvyššiemu stupňu utajenia utajovaných skutočností na nosiči zaznamenaných.

- Nosiče utajovaných skutočností zabudované do technických prostriedkov a iné komponenty umožňujúce zaznamenanie a uchovanie utajovaných skutočností sa evidujú a označujú stupňom utajenia najneskôr po ich vyňatí z technického prostriedku.

- Stupeň utajenia nosiča utajovaných skutočností sa neznižuje.

- Ničenie nosiča utajovaných skutočností sa vykonáva podľa osobitného predpisu.)

- Nosiče utajovaných skutočností, ktoré nie sú zabudované do technického prostriedku TP sa po ukončení práce ukladajú do bezpečnostného úschovného objektu.

- Prenosné technické prostriedky najmä prenosný počítač (notebook), vreckový počítač (PDA) alebo diktafón podľa § 55 ods. 3 písm. a) až c) zákona umiestnené mimo chráneného priestoru sa považujú za nosiče utajovaných skutočností; to sa nevzťahuje na prenosné technické prostriedky, na ktorých je zaznamenaná výlučne utajovaná skutočnosť v zašifrovanom tvare.1)

§ 6

Informačný systém a komunikačný systém

- Informačné systémy sa prevádzkujú výlučne v

- bezpečnostnom prevádzkovom móde vyhradenom,

- bezpečnostnom prevádzkovom móde s najvyššou úrovňou,

- bezpečnostnom prevádzkovom móde viacúrovňovom.

- Bezpečnostné opatrenia informačných systémov pre jednotlivé prevádzkové módy podľa odseku 1 ustanovuje bezpečnostný štandard.

- Pri prenose utajovanej skutočnosti mimo chránený priestor alebo pri prenose utajovanej skutočnosti komunikačným systémom sa zabezpečuje ochrana jej dôvernosti a integrity podľa osobitného predpisu.1)

- Základným prostriedkom pre zabezpečenie dôvernosti a integrity utajovanej skutočnosti pri jej prenose komunikačným systémom je spoľahlivá detekcia zámernej i náhodnej zmeny utajovanej skutočnosti.

- Informačný systém sa umiestňuje do kontrolovateľného priestoru tak, aby bolo zamedzené prieniku do informačného systému.

- Každému používateľovi informačného systému, komunikačného systému alebo systému vytvorenému kombináciou informačného systému a komunikačného systému (ďalej len „kombinovaný systém“) sa prideľuje jednoznačný identifikátor a oprávnenie iba v rozsahu nevyhnutnom pre vykonávanie jemu určených aktivít.

Akreditácia technických prostriedkov

§ 7

Akreditácia informačného systému

- Akreditáciou informačného systému sa posudzuje vhodnosť súborov opatrení navrhnutých pre dosiahnutie bezpečnosti informačného systému, správnosť a úplnosť bezpečnostnej dokumentácie informačného systému a správnosť realizácie navrhnutého súboru opatrení             v danom informačnom systéme na základe podkladov predložených žiadateľom a na základe vykonania bezpečnostného auditu úradom za spoluúčasti žiadateľa a v prípade potreby dodávateľa.

- Bezpečnostná dokumentácia pre informačný systém tvorený samostatným počítačom s perifériami a príslušným softvérom sa vypracúva podľa bezpečnostného štandardu.

§ 8

Žiadosť o akreditáciu informačného systému

- Žiadosť o akreditáciu informačného systému obsahuje:

- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

- meno a priezvisko kontaktného pracovníka žiadateľa a kontaktné spojenie,

- stručný popis účelu a rozsahu informačného systému,

- stupeň utajenia utajovaných skutočností,

- stanovenie bezpečnostného prevádzkového módu,

- identifikáciu dodávateľa informačného systému, alebo jeho komponentov ovplyvňujúcich bezpečnosť informačného systému.

- Vzor žiadosti o akreditáciu informačného systému je uvedený v prílohe č. 2.

- K žiadosti podľa odseku 1 sa pripájajú nasledujúce podklady:

- bezpečnostná politika informačného systému,

- bezpečnostný projekt informačného systému,

- posudok úrovne ochrany technického prostriedku pred nežiaducim vyžarovaním,

- správa o bezpečnostnom audite,

- smernica o havarijnom plánovaní a obnove činností informačného systému,

- smernica o používaní informačného systému pre používateľov,

- ďalšie podklady vyplývajúce zo špecifikácie informačného systému, ak je to potrebné.

§ 9

Bezpečnostná dokumentácia informačného systému

- Bezpečnostná politika informačného systému je súbor noriem, pravidiel a postupov prijatých vedúcim, ktorý vymedzuje spôsob, akým má byť zabezpečená dôvernosť, integrita        a dostupnosť utajovanej skutočnosti a zodpovednosť používateľa za jeho činnosť v informačnom systéme.

- Bezpečnostný projekt informačného systému obsahuje:

- základné údaje:

- názov, druh, identifikáciu, alebo špecifikáciu informačného systému,

- stupeň utajenia spracúvaných utajovaných skutočností,

- názov, adresu a IČO organizácie,

- meno spracovateľa (autora, alebo kolektívu autorov),

- odtlačok pečiatky organizácie, dátum schválenia a podpis schvaľovateľa,

- bezpečnostný zámer s definovaním požiadavky na bezpečnosť informačného systému pre žiadaný stupeň utajenia,

- špecifikáciu informačného prostredia (hardware, software),

- špecifikáciu priestoru umiestnenia informačného systému,

- stanovenie bezpečnostného prevádzkového módu,

- analýzu rizík,

- špecifikáciu použitých bezpečnostných štandardov, noriem a predpisov, ktoré riešia problematiku zabezpečenia informačného systému pred stratou dôvernosti, integrity        a dostupnosti utajovaných skutočností,

- nastavenia bezpečnostných produktov.

- Bezpečnostný audit je nezávislá kontrola a revízia činností informačného systému, kontrola bezpečnostných opatrení za účelom zaistenia zhody s prijatou bezpečnostnou politikou                 a operačnými postupmi. Správa o bezpečnostnom audite obsahuje najmä:

- základné údaje žiadateľa,

- základné údaje audítora,

- predmet auditu,

- vyhodnotenie bezpečnostného auditu.

- Smernica na havarijné plánovanie a obnovu činností informačného systému obsahuje:

- kritéria, ktoré definujú mimoriadnu udalosť a bezpečnostné incidenty,

- zodpovednosť za aktiváciu plánu obnovy,

- opatrenia pri vzniku mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov s uvedením zodpovednosti za činnosti v procese obnovy,

- spôsob kontroly týchto opatrení.

- Smernice o používaní informačného systému sú vypracované osobitne pre jednotlivé kategórie používateľov.

- Smernica o používaní informačného systému pre bezpečnostného správcu obsahuje najmä:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému,

- identifikačné údaje samotného informačného systému,

- povinnosti bezpečnostného správcu vyplývajúce z analýzy rizík informačného systému,

- väzbu na interné predpisy organizácie,

- zoznam používateľov informačného systému.

- Zoznam používateľov informačného systému vedie bezpečnostný správca informačného systému a obsahuje najmä meno a priezvisko používateľa, jeho funkciu v informačnom systéme, stupeň bezpečnostnej previerky a vlastnoručný podpis používateľa. Súčasťou zoznamu používateľov informačného systému je aj prehlásenie používateľa o poučení na prácu                    s informačným systémom a oboznámení sa so smernicou o používaní informačného systému. Zoznam používateľov informačného systému sa udržiava v aktuálnom stave.

- Smernica o používaní informačného systému pre správcu informačného systému obsahuje najmä:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému,

- identifikačné údaje samotného informačného systému,

- povinnosti správcu informačného systému vyplývajúce z bezpečnostného projektu informačného systému,

- väzbu na interné predpisy organizácie.

- Smernica o používaní informačného systému pre ostatných používateľov obsahuje najmä:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému,

- identifikačné údaje samotného informačného systému,

- kontaktné údaje na bezpečnostného správcu a správcu informačného systému,

- povinnosti ostatných používateľov,

- väzbu na interné predpisy organizácie.

§ 10

Akreditácia komunikačného systému

- Akreditáciou komunikačného systému sa posudzuje vhodnosť súhrnu zásad a požiadaviek        v oblasti personálnej, administratívnej, komunikačnej, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním a organizačných opatrení a prevádzkových postupov komunikačného systému a správnosť a úplnosť bezpečnostnej dokumentácie.

- Podmienkou akreditácie komunikačného systému

  - je vykonanie bezpečnostného auditu; o bezpečnostnom audite sa vypracuje správa, ktorá je súčasťou bezpečnostnej dokumentácie komunikačného systému,

  - platná bezpečnostná previerka príslušného stupňa prevádzkovateľa komunikačného systému.

§ 11

Žiadosť o vykonanie akreditácie komunikačného systému

- Žiadosť o vykonanie akreditácie komunikačného systému obsahuje:

- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

- meno a priezvisko kontaktného pracovníka žiadateľa a kontaktné spojenie,

- názov a stručný popis účelu a rozsahu komunikačného systému vrátane stanovenia jeho bežných prevádzkových funkcií,

- stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré budú komunikačným systémom prenášané,

- identifikáciu dodávateľa jednotlivých komponentov komunikačného systému majúcich vplyv na bezpečnosť komunikačného systému a stupeň utajenia, pre ktorý bolo vydané dodávateľovi osvedčenie podnikateľa,

- kópiu osvedčenia žiadateľa pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

- Vzor žiadosti o akreditáciu komunikačného systému je uvedený v prílohe č. 3.

- K žiadosti podľa odseku 1 sa pripája bezpečnostná dokumentácia komunikačného systému podľa § 14.

§ 12

Bezpečnostná dokumentácia komunikačného systému

- Bezpečnostná dokumentácia komunikačného systému obsahuje najmä:

- bezpečnostnú politiku komunikačného systému,

- bezpečnostný projekt komunikačného systému,

- správu o bezpečnostnom audite,

- posudok úrovne ochrany technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- organizačné a prevádzkové postupy prevádzkovania komunikačného systému,

- prevádzkové smernice pre bezpečnostnú správu komunikačného systému,

- ďalšie podklady vyplývajúce zo špecifikácie komunikačného systému, ak je to potrebné.

- Bezpečnostná politika komunikačného systému obsahuje súhrn zásad a požiadaviek              v oblasti personálnej, administratívnej, komunikačnej, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním stanovených v závislosti na stupni utajenia prenášaných utajovaných skutočností, na výsledkoch analýzy rizík komunikačného systému a na zásadách a podmienkach prevádzky prostriedkov šifrovej ochrany informácií uvedených v certifikačnej správe.

- Bezpečnostný projekt komunikačného systému obsahuje najmä:

- základné údaje:

- názov, druh, identifikáciu, alebo špecifikáciu komunikačného systému,

- stupeň utajenia spracúvaných utajovaných skutočností,

- názov, adresu a IČO organizácie,

- meno spracovateľa (autora, alebo kolektívu autorov),

- odtlačok pečiatky organizácie, dátum schválenia a podpis schvaľovateľa.

- základné údaje prevádzkovateľa komunikačného systému,

- bezpečnostný zámer s definovaním požiadavky na bezpečnosť komunikačného systému pre žiadaný stupeň utajenia,

- špecifikáciu komunikačného prostredia vrátane hardware, software a prostriedkov šifrovej ochrany informácií,

- špecifikáciu priestoru umiestnenia komunikačného systému,

- analýzu rizík,

- špecifikáciu použitých bezpečnostných štandardov, noriem a predpisov, ktoré riešia problematiku zabezpečenia komunikačného systému pred stratou dôvernosti, integrity      a dostupnosti prenášaných informácií,

- nastavenia bezpečnostných produktov.

- Bezpečnostný audit je nezávislá kontrola a revízia činností komunikačného systému, kontrola bezpečnostných opatrení za účelom zaistenia zhody s prijatou bezpečnostnou politikou    a operačnými postupmi. Správa o bezpečnostnom audite obsahuje najmä:

- základné údaje žiadateľa,

- základné údaje audítora,

- predmet auditu,

- vyhodnotenie bezpečnostného auditu.

- Organizačné a prevádzkové postupy prevádzkovania komunikačného systému obsahujú:

- spôsob, akým bude zaistená šifrová ochrana informácií v súlade s certifikačnou správou prostriedku šifrovej ochrany informácií podľa osobitného predpisu,1)

- organizačné opatrenia a zásady prevádzkových postupov, ktorých napĺňaním bude zaistená ochrana utajovaných skutočností prenášaných v komunikačnom systéme.

- Prevádzkové smernice pre bezpečnostnú správu komunikačného systému a prevádzkové smernice používateľa komunikačného systému sa spracujú oddelene na základe bezpečnostnej politiky komunikačného systému a organizačných opatrení a prevádzkových postupov komunikačného systému. Uvedené smernice obsahujú konkrétne prevádzkové postupy pre zaistenie bezpečnostnej správy komunikačného systému a výkonu šifrovej ochrany informácií       a stanovujú zodpovednosť pracovníkov správy komunikačného systému, pracovníkov šifrovej ochrany informácií a používateľov na zaistenie ochrany utajovaných skutočností.

§ 13

Akreditácia kombinovaného systému

Na akreditáciu kombinovaného systému sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 až 13.

§ 14

Akreditácia samostatného zariadenia

- Akreditáciou samostatného zariadenia sa posudzuje vhodnosť súborov opatrení navrhnutých pre dosiahnutie bezpečnosti samostatného zariadenia, správnosť a úplnosť bezpečnostnej dokumentácie samostatného zariadenia, správnosť realizácie navrhnutého súboru opatrení a posúdenie bezpečnostných nastavení na samostatnom zariadení, ak je potrebné, na základe podkladov predložených žiadateľom.

- Bezpečnostná dokumentácia pre samostatné zariadenie sa vypracúva podľa bezpečnostného štandardu.

§ 15

Žiadosť o akreditáciu samostatného zariadenia

- Žiadosť o akreditáciu samostatného zariadenia obsahuje:

- identifikáciu žiadateľa, presnú adresu, IČO,

- meno a priezvisko kontaktného pracovníka žiadateľa a kontaktné spojenie,

- stručný popis samostatného zariadenia,

- stupeň utajenia utajovaných skutočností.

- Vzor žiadosti o akreditáciu samostatného zariadenia je uvedený v prílohe č. 4.

- Na vykonanie akreditácie samostatného zariadenia žiadateľ predloží nasledujúce podklady:

- bezpečnostnú politiku samostatného zariadenia,

- bezpečnostný projekt samostatného zariadenia,

- rozhodnutie o zabezpečení samostatného zariadenia pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- smernicu o havarijnom plánovaní a obnove činností samostatného zariadenia,

- smernice o používaní samostatného zariadenia,

- ďalšie podklady vyplývajúce zo špecifikácie samostatného zariadenia, ak je to potrebné.

- Rozsah bezpečnostnej dokumentácie samostatného zariadenia je primeraný zložitosti zariadenia.

§ 16

Bezpečnostná dokumentácia samostatného zariadenia

- Bezpečnostná dokumentácia samostatného zariadenia obsahuje najmä:

- bezpečnostnú politiku samostatného zariadenia,

- bezpečnostný projekt samostatného zariadenia,

- posudok úrovne ochrany technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- smernice pre jednotlivých používateľov samostatného zariadenia,

- ďalšie podklady vyplývajúce zo špecifikácie samostatného zariadenia, ak je to potrebné.

- Bezpečnostná politika samostatného zariadenia je súbor noriem, pravidiel a postupov prijatých vedúcim, ktorý vymedzuje spôsob, akým má byť zabezpečená dôvernosť, integrita         a dostupnosť utajovanej skutočnosti a zodpovednosť používateľa za jeho činnosť v samostatnom zariadení.

- Bezpečnostný projekt na samostatné zariadenie obsahuje:

- základné údaje:

  - názov, druh, identifikáciu samostatného zariadenia,

  - stupeň utajenia spracúvaných utajovaných skutočností,

  - názov, adresu a IČO organizácie,

  - meno spracovateľa (autora alebo kolektívu autorov),

  - odtlačok pečiatky organizácie, dátum schválenia a podpis schvaľovateľa,

- bezpečnostný zámer s definovaním požiadavky na bezpečnosť samostatného zariadenia pre žiadaný stupeň utajenia,

- špecifikáciu samostatného zariadenia,

- špecifikáciu priestoru umiestnenia samostatného zariadenia,

- stanovenie bezpečnostného prevádzkového módu,

- analýzu rizík,

- špecifikáciu použitých bezpečnostných štandardov, noriem a predpisov, ktoré riešia problematiku zabezpečenia informačného systému pred stratou dôvernosti, integrity        a dostupnosti utajovaných skutočností,

- bezpečnostné nastavenia samostatného zariadenia, ak to charakter zariadenia umožňuje.

- Smernica na havarijné plánovanie a obnovu činností samostatného zariadenia obsahuje:

- kritéria, ktoré definujú mimoriadnu udalosť a bezpečnostné incidenty,

- zodpovednosť za aktiváciu plánu obnovy,

- opatrenia pri vzniku mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov s uvedením zodpovednosti za činnosti v procese obnovy,

- spôsob kontroly týchto opatrení.

- Smernica o používaní samostatného zariadenia pre používateľov obsahuje najmä:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa samostatného zariadenia,

- identifikačné údaje samostatného zariadenia,

- spôsob prevádzkovania samostatného zariadenia,

- povinnosti používateľov,

- väzbu na interné predpisy organizácie.

- Smernica o používaní samostatného zariadenia pre bezpečnostného správcu obsahuje:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa samostatného zariadenia,

- identifikačné údaje samostatného zariadenia,

- spôsob prevádzkovania samostatného zariadenia,

- povinnosti bezpečnostného správcu,

- väzbu na interné predpisy organizácie,

- zoznam používateľov samostatného zariadenia.

- Zoznam používateľov samostatného zariadenia vedie bezpečnostný správca. Zoznam obsahuje najmä meno a priezvisko používateľa, jeho funkciu vo vzťahu k samostatnému zariadeniu, stupeň bezpečnostnej previerky a vlastnoručný podpis používateľa. Súčasťou zoznamu samostatného zariadenia je aj prehlásenie používateľa o poučení na prácu so samostatným zariadením a oboznámení sa so smernicou o používaní samostatného zariadenia. Zoznam používateľov sa udržiava v aktuálnom stave.

§ 17

Rozhodnutie o akreditácii, zánik rozhodnutia o akreditácií

Vzor rozhodnutia o akreditácii technického prostriedku je uvedený v prílohe č. 5.

Vzor rozhodnutia o ukončení akreditácie technického prostriedku je uvedený v prílohe č. 6.

§ 18

Schvaľovanie technických prostriedkov do prevádzky

- Vedúci pred uvedením technického prostriedku do prevádzky:

- podpíše inštalačný záznam technického prostriedku podľa § 29,

- podpíše protokol o schválení technického prostriedku do prevádzky,

- zabezpečí vypracovanie zoznamu používateľov technického prostriedku.

- Protokol o schválení technického prostriedku do prevádzky sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch; jeden výtlačok sa zasiela úradu.

- Protokol o schválení technického prostriedku do prevádzky obsahuje najmä:

- názov organizácie,

- meno a priezvisko vedúceho a jeho funkciu,

- dátum vydania rozhodnutia,

- identifikačný názov technického prostriedku,

- číslo rozhodnutia o akreditácii technického prostriedku,

- najvyšší stupeň utajenia spracovávanej utajovanej skutočnosti,

- prevádzkový mód technického prostriedku,

- miesto prevádzky/prevádzkové prostredie technického prostriedku,

- dátum schválenia technického prostriedku do prevádzky,

- dátum ukončenia platnosti rozhodnutia o akreditácii technického  prostriedku,

- evidenčné číslo bezpečnostnej dokumentácie.

- Pred uvedením technického prostriedku do prevádzky sa zabezpečí aktualizáciu bezpečnostných smerníc o používaní technického prostriedku.

§ 19

Prevádzka technických prostriedkov

- Prevádzku technického prostriedku  zabezpečuje bezpečnostný správca

- Zmena prevádzkovania technického prostriedku, ktorá nevyžaduje opakovanú akreditáciu sa vykonáva formou dodatku k bezpečnostnej dokumentácii, ktorý podlieha schváleniu úradom.

§ 20

Opakovanie akreditácie

- Nová akreditácia technického prostriedku schváleného do prevádzky sa vykonáva pri závažnej zmene v konfigurácii technického prostriedku, v jeho prevádzkovom prostredí, analýze rizík, alebo potrebe zmeny bezpečnostného prevádzkového módu voči rozhodnutiu o akreditácii technického prostriedku.

- Opakovaná akreditácia technického prostriedku schváleného do prevádzky sa vykonáva, ak sa žiadosť o opakovanú akreditáciu predloží minimálne 6 mesiacov pred ukončením platnosti rozhodnutia o akreditácii. Vzor žiadosti o vykonanie opakovanej akreditácie je uvedený v prílohe č. 7.

- Ak nastali zmeny oproti verzii posudzovanej a schválenej pri predchádzajúcej akreditácii, súčasťou žiadosti o opakovanú akreditáciu podľa odseku 2 je aj bezpečnostná dokumentácia technického prostriedku.

- Ak nastali závažné zmeny oproti verzii posudzovanej a schválenej pri predchádzajúcej akreditácii podľa odseku 1, vykoná sa nová akreditácia.

Certifikácia bezpečnostných produktov

§ 21

- Medzi bezpečnostné produkty podliehajúce certifikácii patria:

- operačné systémy, ich jednotlivé verzie a modifikácie,

- databázové systémy,

- bezpečnostné produkty na správu a prevádzku počítačových sietí,

- bezpečnostné produkty na  správu a prevádzku elektronickej pošty,

- firewally,

- systémy detekcie prienikov,

- prístupové prostriedky na identifikáciu a autentizáciu,

- iné bezpečnostné produkty, ktoré zabezpečujú a ovplyvňujú spôsobilosť technického prostriedku na ochranu utajovaných skutočností.

- Ak sa v danej kategórii bezpečnostných produktov nenachádza žiaden certifikovaný bezpečnostný produkt, môže sa povoliť dočasné používanie necertifikovaného bezpečnostného produktu; to platí iba pre bezpečnostné produkty, ktoré sú súčasťou technických prostriedkov určených na prácu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia vyhradené.

- Bezpečnostný štandard ustanoví

  - požiadavky dôveryhodnosti na jednotlivé kategórie bezpečnostných produktov,

  - podrobnosti o potrebe certifikácie jednotlivých kategórií bezpečnostných produktov stanoví bezpečnostný štandard,

  - možnosť použitia certifikovaného bezpečnostného produktu v konkrétnom bezpečnostnom prevádzkovom móde.

§ 22

Žiadosť o certifikáciu bezpečnostného produktu

- Žiadosť o vykonanie certifikácie bezpečnostného produktu sa predkladá v písomnej forme spolu s technickou dokumentáciou. Vzor žiadosti o vykonanie certifikácie je uvedený v prílohe č. 8.

- Ak nie je možné vykonať preskúmanie bezpečnostného produktu, certifikácia bezpečnostného produktu sa ukončí.

- Certifikácia môže byť formálne ukončená vydaním certifikátu bezpečnostného produktu, alebo rozhodnutia o nespôsobilosti bezpečnostného produktu na ochranu utajovaných skutočností. Vzor certifikátu bezpečnostného produktu je uvedený v prílohe č. 9.

Nežiaduce elektromagnetické vyžarovanie

§ 23

Ochrana pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním

- Všetky elektrické a elektronické zariadenia spracovávajúce utajované skutočnosti stupňov utajenia dôverné, tajné a prísne tajné musia byť chránené pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním.

- Úroveň ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním je závislá na najprísnejšom stupni utajenia spracovávanej utajovanej skutočnosti a jej najmenšia možná miera je daná bezpečnostným štandardami pre ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním.

§ 24

Posudzovanie zabezpečenia technického prostriedku

pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním

- Posudzovanie zabezpečenia technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním sa vykonáva na základe písomnej žiadosti, ak ide o technický prostriedok, ktorý bude používaný na spracovávanie utajovaných skutočností, alebo kde takýto predpoklad existuje. Vzor žiadosti o posúdenie zabezpečenia technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním (ďalej len „žiadosť o posúdenie“) sa uverejňuje na internetovej stránke úradu.

- Posudzovanie zabezpečenia technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním pozostáva z posúdenia úrovne ochrany:

- zariadenia pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,

- priestoru pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním.

- Pri posudzovaní zabezpečenia technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním sa môže prihliadať na posudok vydaný oprávneným pracoviskom cudzieho štátu.

- Výsledok posudzovania zabezpečenia technického prostriedku pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním sa uvedie v posudok úrovne ochrany technického prostriedku pred nežiaducim vyžarovaním.

§ 25

Posudzovanie úrovne ochrany zariadenia

pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním

- Posudzovanie úrovne ochrany zariadenia pred nežiaducim vyžarovaním sa vykonáva vyhodnotením výsledkov meraní nežiaduceho vyžarovania zariadenia.

- Ak boli v už posúdenom zariadení vykonané zmeny, ktoré by mohli znížiť úroveň jeho ochrany pred nežiaducim vyžarovaním, vykoná sa nové meranie nežiaduceho vyžarovania zariadenia.

§ 26

Posudzovanie úrovne ochrany priestoru

pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním

- Posudzovanie úrovne ochrany priestoru pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním (ďalej len „posudzovanie priestoru“) sa vykonáva vyhodnotením výsledkov zónového merania priestoru, ak ide o tienenú komoru, posudzovanie priestoru sa vykonáva vyhodnotením výsledkov meraní elektromagnetického útlmu tienenej komory podľa odseku 4.

- Ak boli v už posúdenom priestore vykonané zmeny, ktoré by mohli znížiť úroveň jeho ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním, vykoná sa nové zónové meranie priestoru.

- Úroveň ochrany priestoru pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním je možné zvýšiť použitím tieniacich technológií. Pre overenie novej úrovne ochrany priestoru pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním musí byť vykonané nové posudzovanie priestoru.

- Meranie elektromagnetického útlmu tienenej komory sa vykonáva špecializovanou mobilnou meracou aparatúrou.

§ 27

Inštalácia technického prostriedku

- Technický prostriedok musí byť pred schválením do prevádzky nainštalovaný v súlade        s inštalačným záznamom technického prostriedku.

- Inštalačný záznam vypracováva úrad alebo autorizovaná osoba a postupuje sa vedúcemu.

.

§ 28

Bezpečnostné štandardy

pre ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním

Bezpečnostné štandardy podľa bodu (1) vydáva úrad v súlade s § 58a ods. (4) zákona          č. 215/2004 Z. z. a ich aktuálny zoznam zverejňuje na svojej internetovej stránke.

§ 29

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

# Footnotes

)	Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií.

)	Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z.

) 	§ 7 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z.

# Comments

zistiť obsah správy

zistiť obsah správy

požadovať evidenčné číslo dokumentov

urobíme vzor – do Vyhl. alebo na internet?

do žiadosti vložiť požiadavku na hodnotiacu správu

zadefinovať pojem v §2