Príloha č. 2 k vyhláške č.   /2012 Z. z.

Transformačné a prepočítavacie faktory, výhrevnosť palív, účinnosť výroby tepla a súčiniteľ emisií oxidu uhličitého

| Energetický nosič | Spôsob transformácie | Merná jednotka (m.j.) | Výhrevnosť GJ/m.j. | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | využitia energieb), f), g) v % | emisií CO2 K kg/kWh | primárnej energie fp |
| zemný plyn | štandardný kotol – starýa) | 1000 m3 | 34,28 | 83 – 89 | 0,277 | 1,36 |
|  | štandardný kotol – novýa) | 1000 m3 | 34,28 | 87 – 89 | 0,277 | 1,36 |
|  | nízkoteplotný kotol | 1000 m3 | 34,28 | 90 – 93 | 0,277 | 1,36 |
|  | kondenzačný kotol | 1000 m3 | 34,28 | 98 – 103c) | 0,277 | 1,36 |
| koks čiernouhoľný | kotol na tuhé palivo | t | 28,03 | 70 – 72 | 0,467 | 1,53 |
| čierne uhlie | kotol na tuhé palivo | t | 25,17 | 69 – 82 | 0,394 | 1,19 |
| hnedé uhlie triedené | kotol na tuhé palivo | t | 15,50 | 67 – 72 | 0,433 | 1,40 |
| ľahký vykurovací olej | štandardný kotol – starý | t | 42,00 | 80 | 0,330 | 1,35 |
|  | štandardný kotol – nový | t | 42,00 | 85 | 0,330 | 1,35 |
|  | nízkoteplotný kotol – starý | t | 42,00 | 86 | 0,330 | 1,35 |
|  | nízkoteplotný kotol – nový | t | 42,00 | 91 | 0,330 | 1,35 |
| drevené peletky | kotol na biomasu | t | 17,00 | 85 | 0,020 | 1,06 |
| drevná štiepka | kotol na biomasu | t | 11,50 | 76 | 0,020 | 1,06 |
| kusové drevo | kotol na biomasu | t | 11,50 | 68 | 0,020 | 1,09 |
| kusové drevo | kotol na biomasu so splyňovaním | t | 11,50 | 83 | 0,020 | 1,09 |
| zemný plyn | diaľkové vykurovanie | kWh |  | 88 | 0,277 | 1,36 |
| čierne uhlie | diaľkové vykurovanie | kWh |  | 82 | 0,394 | 1,19 |
| hnedé uhlie | diaľkové vykurovanie | kWh |  | 73 – 78 | 0,433 | 1,40 |
| drevná štiepka | diaľkové vykurovanie | kWh |  | 75 – 85 | 0,020 | 1,06 |
| ťažký vykurovací olej | diaľkové vykurovanie | kWh |  | 85 | 0,330 | 1,35 |
| zemný plyn | diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla, | kWh |  | 80 – 85 | 0,277 | 1,36 |
| hnedé uhlie | diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla, | kWh |  | 70 – 80 | 0,433 | 1,40 |
| čierne uhlie | diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla, | kWh |  | 70 – 80 | 0,394 | 1,19 |
| jadrová energia | diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla, | kWh |  | 80,5d) | 0,016 | 1,00 |
| elektrina | elektrické vykurovanie, chladenie | kWh |  | 99 | 0,382h) | 2,81e) |
|  | elektrický ohrev teplej vody | kWh |  | 99 | 0,382h) | 2,81e) |
|  | tepelné čerpadlo - voda, vzduch, zem (el. motor) | kWh |  | 270 | 0,382h) | 2,81e) |

Poznámky:

- Starý kotol je kotol starší ako 10 rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky; nový kotol je kotol do 10 rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.

- Ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie, primárna energia a emisie oxidu uhličitého sa určia pre známe podmienky výroby tepla a teplej vody; pokiaľ existujú informácie o hodnotení hospodárnosti zdroja, je treba uvažovať určené hodnoty.

- V prípade kondenzačného kotla na zemný plyn sa jedná o určenie účinnosti zdroja vztiahnutej  k výhrevnosti paliva.

- Účinnosť od výstupu pary z parogenerátora po vstup tepla do hodnotenej budovy.

- Faktor primárnej energie je určený  z hodnôt podľa technickej normy pri uvažovaní energetického mixu SR (57 % z jadrových elektrární, 15 % z vodných elektrární a 28 % z tepelných elektrární na fosílne palivo).

- Účinnosti zariadení na výrobu tepla určuje všeobecne záväzné právne predpisy.), )

- V účinnosti výroby tepla nie sú započítané straty pri distribúcii sekundárnymi rozvodmi a vplyv účinnosti odovzdávacích staníc tepla, ktoré určujú všeobecne záväzné právne predpisy.2), 3)

- Súčiniteľ emisií CO2 je určený  z hodnôt podľa technickej normy1) pri uvažovaní energetického mixu SR (57 % z jadrových elektrární, 15 % z vodných elektrární a 28 % z tepelných elektrární na fosílne palivo).

# Footnotes

) STN EN 15603: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia

) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z.