N á v r h

V Y H L Á Š K A

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z...............2009

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach na určených technických zariadeniach

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods.2 písm. c)  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ....../2009 Z .z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P R V Á   Č A S Ť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

- Táto vyhláška ustanovuje

  - konkretizáciu určených technických zariadení a určených činností,

  - podrobnosti a podmienky pre vykonávanie určených činností a podmienky na získanie a odňatie oprávnenia na vykonávanie určených činností,

  - podrobnosti overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení na  prevádzku a v prevádzke,

  - podmienky na zaistenie bezpečnej prevádzky určených technických zariadení,

  - podrobnosti a podmienky na získanie a odňatie dokladu o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie revízií, prehliadok, skúšok, obsluhy určených technických zariadení v prevádzke, kontrolu činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní,

- Táto vyhláška sa nevzťahuje na :

  - technické zariadenia v rozsahu upravenom osobitným predpisom,

  - konštruovanie, výrobu, montáž, posudzovanie dokumentácie technických zariadení, ktoré sú určenými výrobkami v rozsahu upravenom osobitnými predpismi , pri ich uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky.

- Táto vyhláška sa vzťahuje na

- podnikateľov), ktorí konštruujú, vyrábajú, montujú a uvádzajú do prevádzky určené technické zariadenia alebo vykonávajú určené činnosti,

- prevádzkovateľov určených technických zariadení,

- fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti na určených technických zariadenia.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky je myslené

- prevádzkovateľ určeného technického zariadenia – podnikateľ 3 ), ktorý používa vlastné, prenajaté alebo vypožičané určené technické zariadenie pre svoje účely alebo potreby,

- výrobca - podnikateľ, ktorý vyrobí určené technické zariadenie do funkčného stavu na svojom pracovisku,

- dodávateľ -  podnikateľ, ktorý vyrobí alebo dodá časti určeného technického zariadenia a zmontuje ho do funkčného stavu na mieste budúcej prevádzky. Za dodávateľa určeného technického zariadenia sa považuje aj ten, kto ho na základe zmluvných vzťahov požičiava alebo prenajíma.

D R U H Á   Č A S Ť

URČENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

PRVÁ  HLAVA

§ 3

Konkretizácia určených technických zariadení

  - Určené technické zariadenia sú technické zariadenia  dopravné, plynové, tlakové, zdvíhacie, elektrické vrátane zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov, kontajnery a vymeniteľné nadstavby, ktoré

a)  	sa vyrábajú  alebo sú určené na prevádzkovanie dráh alebo prevádzkovanie dopravy na dráhach,

b)   sú prevádzkované v obvode dráh a na dráhových vozidlách,

c)   sú súčasťou stavby dráhy, stavby ktorá slúži na zabezpečenie prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe  alebo  stavby na dráhe, ktorá súvisí s prevádzkou dráhy alebo dopravou na dráhe,

  - Určené technické zariadenia sa rozdeľujú na tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie a dopravné zariadenia, kontejnery a výmenné  nadstavby.

  - Rozdelenie (konkretizácia) určených technických zariadení je uvedené v prílohe č.1.

Podmienky pre projektovanie, konštruovanie, výrobu a dodávku UTZ

§ 4

Projektovanie a konštruovanie určených technických zariadení

(1) Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky sa určené technické zariadenia projektujú a konštruujú tak, aby

a)	pri správnom namontovaní, údržbe a prevádzke za predpokladaných podmienok nespôsobili ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb alebo majetku,

b)  bol zabezpečený prístup k miestu obsluhy a k miestam údržby a zabránená možnosť vzniku ujmy na živote a zdraví osôb.

c)	bola zamedzená možnosť vzniku nebezpečných situácií v prevádzke pri prerušení a následnom obnovení dodávky energie,

d)	bola zabezpečená účinná ochrana úložných zariadení v blízkosti trakčného vedenia dráh pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,

e)	bolo umožnené označenie zariadenia bezpečnostnými značkami a nápismi na zaistenie bezpečnej prevádzky, obsluhy a údržby,

f)  vyhovovali požiadavkám predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

f)  bolo zamedzené úniku zvyškových pár, vznikajúcich pri plnení a vyprázdňovaní tlakových nádob železničných cisterien, nádržkových kontajnerov a nádržkových výmenných nadstavieb kvapalnými uhľovodíkmi a ďalšími nebezpečnými látkami,

(2) Dodržanie všetkých technických požiadaviek, ktoré sa na určené technické zariadenie vzťahujú sa považuje za splnenie podmienok na zaistenie bezpečnosti pri prevádzke určených technických zariadení.

(3)  Súčasťou projektov, konštrukčnej dokumentácie a technologických postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

§  5

Výroba určených technických zariadení

(1) Pri výrobe určených technických zariadení je potrebné  splniť tieto požiadavky:

a)	vyrábať určené technické zariadenia prípadoch podľa prílohy č.2 možno iba podľa dokumentácie posúdenej úradom.

b)	na vyrobenom, zmontovanom, rekonštruovanom alebo opravenom určenom technickom zariadení zabezpečiť overenie jeho spôsobilosti na prevádzku podľa prílohy č. 2,

c)	pri zváraní určených technických zariadení tlakových uvedených v prílohe č. 1, nosných častí určených technických zariadení zdvíhacích a žeriavových dráh, častí určených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom a oceľových konštrukcií zaradených do výrobných skupín A a B ) určených ako nosné konštrukcie určených technických zariadení, poverovať zváračskými prácami len zváračov s úradnou skúškou.) s  platnou kvalifikáciou.)

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa vzťahuje aj na montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení. zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel.

(3) Ak sa pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky ustanovuje v prílohe č. 2 posúdenie dokumentácie, výrobca, dodávateľ alebo dovozca umožní úradu  overenie splnenia podmienok na zaistenie technickej bezpečnosti určených technických zariadení tým, že

a)	poskytne informácie o mieste a dátume výroby alebo dodávky, technickú dokumentáciu a doklady o priebehu a výsledkoch prehliadok a skúšok týchto zariadení,

b)	umožní odskúšanie týchto zariadení alebo ich častí.

(4)  Ak to vyplýva z technickej dokumentácie alebo technických predpisov, výrobcovia a dovozcovia preukážu kvalitu a vlastnosti častí určených technických zariadení dokladmi o výsledkoch skúšok. Za doklady o výsledkoch skúšok sa považujú napríklad certifikáty, atesty, protokoly o skúškach a správy o revíziách určených technických zariadení.

(5) Ustanovenie  odseku  4 sa vzťahuje aj na montáže, opravy a rekonštruovanie určených technických zariadení.

(6) Vyrábať kontajnery a vymeniteľné nadstavby možno, len ak ich typ bezpečnosťou konštrukcie zodpovedajú osobitným predpisom.)

§ 6

Technická dokumentácia

- Dokumentáciu určeného technického zariadenia v prípadoch podľa prílohy č. 2 posudzuje na základe žiadosti úrad. Uvedené neplatí ak sa jedná súčasne o určený výrobok podľa osobitných predpisov 2).

- V prípade ak sa jedná o určené technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky, predmetom posúdenia podľa ods. 1, je technická dokumentácia celkového zariadenia.

- Na posúdenie sa predkladá technická dokumentácia v rozsahu najmenej podľa prílohy č.3. Úrad si môže vyžiadať na posúdenie   dokumentáciu určeného technického zariadenia podklady nad rozsah uvedený v prílohe č. 3. O posúdení dokumentácie určeného technického zariadenia vydá úrad  žiadateľovi doklad.

(4) Doklad o posúdení dokumentácie typu určeného technického zariadenia na opakovanú výrobu, má platnosť do doby v ňom uvedenej, najviac však 5 rokov.

(5) S vyrobenými, zmontovanými alebo rekonštruovanými zariadeniami alebo s ich časťami, výrobca alebo dovozca odovzdá odberateľovi sprievodnú dokumentáciu.

- Sprievodná technická dokumentácia určeného technického zariadenia musí zodpovedať skutočnému stavu zariadenia, požiadavkám technických predpisov a charakteru zriadenia. Musí vždy obsahovať návod na bezpečné používanie zariadenia alebo jeho častí, údržbu a obsluhu. Obsah sprievodnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 4.

(7) Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia posúdenú dokumentáciu alebo jej rozhodujúcu časť archivuje po dobu životnosti určeného technického zariadenia.

DRUHÁ  HLAVA

Overovanie a schvaľovanie  spôsobilosti určených technických zariadení

na prevádzku

§ 7

- Do prevádzky je možné uviesť iba zariadenie, pri ktorom sú splnené podmienky pre jeho použitie podľa sprievodnej dokumentácie dodanej výrobcom zariadenia a ktoré nepredstavujú v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, žiadne nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku osôb alebo životného prostredia.

- Overovaním spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku sa zisťuje ich technická a prevádzková spôsobilosť na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

- Overovanie spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku sa vykonáva predpísanými úradnými skúškami, revíziami a revíznymi skúškami, odbornými skúškami. podľa prílohy č. 2.

(4) Overovanie spôsobilosti určených technických zariadení revíziami a revíznymi skúškami, odbornými skúškami vykonáva revízny technik alebo odborne spôsobilá osoba podľa § ....... v rozsahu a lehotách podľa prílohy č. 2.

(5) Overovanie spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku vykonáva orgán štátneho dozoru na dráhach prvou úradnou skúškou v prípadoch podľa prílohy č. 2.

(6) Ak je určené technické zariadenie súčasne určeným výrobkom  podkladom pre overenie a schválenie spôsobilosti podľa ods. 5, sú doklady o preukázaní zhody podľa osobitných predpisov 2).

(7)  Overenie spôsobilosti určených technických zariadení na  prevádzku sa vykonáva

  - po dokončení montáže pred uvedením do prevádzky,

  - pred prvým uvedením do prevádzky v mieste inštalácie alebo mieste prevádzky s výnimkou určených technických zariadení prenosných, prevozných alebo určených na prepravu;

  - pred opakovaným uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky ak

1. bolo vyradené z prevádzky dlhšie ako 1 rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži okrem určených technických zariadení

prenosných, prevozných alebo určených na prepravu;

3. po oprave, okrem určených technických zariadení plynových;  na určených technických zariadeniach elektrických sa vykoná overovanie spôsobilosti iba pri zmene istenia11)

4.bolo zariadenie vyradené z prevádzky rozhodnutím orgánu dozoru.

Úradné skúšky určených technických zariadení

§ 8

(1) Úradná skúška je súhrn úkonov vykonávaných pracovníkom úradu  povereným na výkon štátneho odborného technického dozoru na dráhach  (ďalej len „orgán dozoru“) na overenie správnej funkčnej činnosti a spôsobilosti určeného technického zariadenia na bezpečnú prevádzku podľa dodanej sprievodnej dokumentácie.

(2)  Po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcii určených technických zariadení pred ich  prvým uvedením do prevádzky alebo po ich demontáži a opätovnom inštalovaní na inom mieste sa vykoná prvá úradná skúška.

(3) V priebehu prevádzky určených technických zariadení je vykonávaná opakovaná úradná skúška v prípadoch a lehotách podľa prílohy č.2.

(4) Úradná skúška sa vykonáva na žiadosť výrobcu alebo dodávateľa určeného technického zariadenia.

(5) Priebeh úradnej skúšky riadi a vyhodnocuje orgán dozoru. Vykonávanie technických úkonov požadovaných orgánom dozoru v priebehu úradnej skúšky zabezpečuje žiadateľ na svoje náklady v súčinnosti s dodávateľom zariadenia.

(6) O priebehu a výsledku úradnej skúšky a o schválení spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku vyhotoví orgán dozoru písomný doklad. Vykonanie skúšky zaznamená orgán dozoru aj do pasportu) a prevádzkových dokladov určeného technického zariadenia.

(7)Vyskúšané určené technické zariadenie tlakové v prípade cisternového vozňa, cisternového kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby označí kovovým razidlom s identifikačným číslom razidla. Okrem toho na vyskúšanom zariadení vyznačí posledné dvojčíslie roka, v ktorom bola úradná skúška vykonaná.

§  9

Zdvíhacie a dopravné zariadenia

(1) Na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných, ktoré sú opakovane vyrábané v rovnakom vyhotovení, vykoná sa overenie zhodnosti určeného technického zariadenia s posúdenou konštrukčnou dokumentáciou typu (ďalej len „typová skúška”). Pri typovej skúške sa postupuje podľa § 8.

(2)  Na základe kladného výsledku typovej skúšky vydá orgán dozoru doklad o typovej skúške a schválení typu, v ktorom môže určiť podmienky na výrobu ďalších kusov v zhode s vyskúšaným a schváleným typom.

- Doklad o typovej skúške platí počas doby v ňom uvedenej, najdlhšie však 5 rokov.

- Výrobca určeného technického zariadenia na ktoré bol vydaný doklad o schválení typu, pri vykonaní podstatných zmien, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť,  musí požiadať orgán dozoru o posúdenie. Pred vykonaním zmeny musí výrobca posúdiť či sa jedná o podstatnú zmeny s vplyvom na bezpečnosť o vyhotoví písomný doklad.

(6) Výrobca priloží k sprievodnej technickej dokumentácii, kópiu dokladu o schválení typu podľa odseku 2, a doklad o zhode zdvíhacieho alebo dopravného zariadenia s vyskúšaným a schváleným typom.

(7) Po ukončení montáže určeného technického zariadenia zdvíhacieho alebo dopravného na mieste inštalácie  (budúcej prevádzky) zabezpečí výrobca alebo dodávateľ vykonanie montážnej skúšky na overenie správnej montáže a funkčnej činnosti zariadenia v rozsahu podľa dodanej sprievodnej dokumentácie.

(8) Montážnu skúšku riadi a vyhodnocuje odborný pracovník určený výrobcom alebo dodávateľom určeného technického zariadenia. O vykonaní montážnej skúšky sa vyhotoví doklad, ktorý sa predkladá k overeniu spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku.

§ 10

Elektrické zariadenia

(1) Úradnou skúškou určeného technického zariadenia elektrického (ďalej len „elektrické zariadenie“) sa zisťuje zhoda vybraných častí technickej dokumentácie tohto zariadenia s jeho skutočným vyhotovením. Pri opakovanej úradnej skúške sa overuje  tiež  vedenie prevádzkových dokladov a záznamov o prevádzke, údržbe opravách elektrického zariadenia.

(2) Úradná skúška sa vykonáva vizuálnou kontrolou celkového stavu a vybavenia elektrického zariadenia, kontrolou hlavných parametrov elektrického zariadenia, meraniami na elektrickom zariadení a funkčnými skúškami elektrického zariadenia.

(3) Úradné skúšky sa vykonávajú pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky a počas prevádzky podľa prílohy č. 2.

(4) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, spolu so žiadosťou predloží orgánu dozoru:

a)	správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,

b)	dokumentáciu podľa prílohy č. 3 alebo podľa prílohy č. 4 potvrdenú, že dokumentácia zodpovedá skutočnému vyhotoveniu elektrického zariadenia. Ak sú v dokumentácii vykonané zmeny a záznamy, musia byť autorizované menom a priezviskom, funkciou a podpisom osoby, ktorá zmeny a záznamy vyhotovila, ako aj dátumom ich vyhotovenia.

(5) Ak je potrebné z prevádzkových dôvodov uviesť elektrické zariadenie do prevádzky bezprostredne po ukončení prác na ňom, napr. po rekonštrukcii trolejového vedenia, možno ho dočasne uviesť do prevádzky bez vykonania úradnej skúšky. V takomto prípade žiadateľ požiada o dodatočné vykonanie úradnej skúšky, a to najmenej 14 dní pred plánovaným ukončením prác.

§ 11

Tlakové zariadenia

(1) Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia tlakového sa vykoná:

a)	vizuálna kontrola celkového stavu tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vonkajšieho a vnútorného povrchu  stien a zvarových spojov a vizuálna kontrola stavu jeho bezpečnostného zariadenia, meracieho zariadenia a kontrolného signalizačného zariadenia,

b)	skúška tesnosti, ktorou je skúška tlakového zariadenia s výstrojom pri najvyššom pracovnom tlaku skúšobnou látkou, ktorá slúži na kontrolu tesnosti tlakového celku,

c)	tlaková skúška tlakového zariadenia kvapalinou pri skúšobnom tlaku, ktorá slúži na kontrolu tesnosti a pevnosti tlakového celku,

d)	preberacia skúška pred uvedením tlakového zariadenia do prevádzky, ktorou je kontrola úplnosti zariadenia a jeho výstroja podľa sprievodnej technickej dokumentácie a skúška bezpečnostného zariadenia.

(2) Stavebná a prvá tlaková skúška zahrňuje úkony podľa odseku 1 písm. a) až c) a kontrolu súladu tlakového zariadenia s dokumentáciou posúdenou orgánom dozoru. Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním alebo pred povrchovou úpravou zariadenia.

(3) Vykonanie tlakovej skúšky na nádobe cisternového vozňa alebo cisternového kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby podľa odseku 1 písm. c) vyznačí orgán dozoru razidlom na výrobnom štítku nádoby a na nádobe a jej výsledok zaznamená do pasportu zariadenia.

§ 12

Kontajnery a vymeniteľné nadstavby

(1) Úradné skúšky kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb v prevádzke vykonáva orgán dozoru metódou náhodného výberu.

(2) Úradné skúšky nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky vykonáva orgán dozoru podľa prílohy č. 2.

§ 13

Zváranie a nedeštruktívne skúšanie

Odborná prehliadka zvárania

(1) Odborná prehliadka zvárania je súhrn úkonov, ktorými orgán dozoru zisťuje technické zabezpečenie zvárania, odbornú spôsobilosť zváračov a organizačné zabezpečenie spracovania technologických postupov zvárania u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú :

a) zváranie a nedeštruktívne skúšanie zvarov určených technických zariadení pri ich výrobe, vykonávaní montáží, údržbe, opravách a rekonštrukciách,

b) zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.

:

Revízie a  revízne skúšky určených technických zariadení

§ 14

(1) Revízia a revízna skúška (ďalej revízia) je celkové posúdenie spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním, alebo meraním zisťuje splnenie podmienok ustanovených v § 4 a sprievodnej technickej dokumentácii.

(2) Revíziu vykonáva revízny technik, ktorý vlastní doklad o odbornej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky.

(3) Revízie určených technických zariadení sa vykonávajú  v lehotách a prípadoch podľa prílohy č. 2.

(4) O vykonaní revízie vyhotoví revízny technik  písomný doklad, ktorý obsahuje najmä

a)	meno a priezvisko a rodné číslo revízneho technika ako aj číslo osvedčenia o jeho odbornej spôsobilosti,

b)	presné označenie určeného technického zariadenia a presné vymedzenie rozsahu tohto zariadenia, ktorý bol revidovaný,

c)	rozsah vykonaných prehliadok, skúšok a meraní,

d)	chyby a nedostatky zistené revíziou určeného technického zariadenia,

e)	vyjadrenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku,

f)	odtlačok  pečiatky revízneho technika a jeho podpis,

(5) Ak orgán dozoru zistí, že sa revízny technik pri výkone revízie dopustil závažných chýb, môže nariadiť opätovné vykonanie revízie.

§ 15

Zdvíhacie a dopravné zariadenia

(1) Prevádzková revízia a revízna skúška zdvíhacieho a dopravného zariadenia sa vykonáva po ukončení montáže a opravy a počas prevádzky týchto zariadení podľa prílohy č. 2.

(2) O vykonanej prevádzkovej revízii a revíznej skúške sa vyhotoví písomný doklad podľa § 14 ods. 4.

(3) Pri prevádzkovej revízii zdvíhacieho a dopravného zariadenia sa overuje spôsobilosť tohto zariadenia alebo jeho časti vizuálnou prehliadkou a overením jeho správnej funkčnej činnosti, napríklad overením správnej funkcie ovládacích zariadení, bezpečnostných zariadení a signalizačných zariadení. Prevádzkovú revíziu vykonáva poverený odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa určeného technického zariadenia alebo revízny technik.

(4) Pri revíznej skúške zdvíhacieho a dopravného zariadenia  je rozsah prevádzkovej revízie rozšírený o vykonanie overenia stavu tohto zariadenia alebo jeho častí pri zaťažení skúšobným bremenom.

§ 16

Elektrické zariadenia

(1) Revízie elektrického zariadenia sa vykonávajú pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky a počas prevádzky podľa prílohy č. 2.

(2) Podľa požiadaviek na vykonávanie revízií elektrických zariadení sa objekty a priestory v ktorých sú umiestnené elektrické zariadenia členia na:

triedu A - s prostredím bez nebezpečenstva výbuchu,
triedu B - s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu.

§ 17

Plynové zariadenia

(1) Revíziou plynového zariadenia sa kontroluje celkový stav plynového zariadenia, jeho spôsobilosť na prevádzku a dodržanie podmienok podľa § 4..

(2) Na plynových zariadeniach sa vykonáva východisková revízia po výrobe, montáži alebo rekonštrukcii zariadenia a prevádzková revízia v lehotách uvedených v prílohe č. 2.

(3) Sprievodná dokumentácia plynového zariadenia sa trvalo umiestňuje v objekte, v ktorom je toto zariadenie tak, aby bola  stále k dispozícii kontrolným orgánom a dozorným orgánom.

- Ak je súčasťou zariadia iné zariadenie, preverí sa pri revízií celkového zariadenia, či na týchto zariadeniach bola vykonaná revízia podľa osobitných predpisov . Do správy o revízií zariadenia sa o tom urobí záznam.

- V odôvodnených prípadoch môže úrad určiť vykonanie mimoriadnej revízie

§ 18

Tlakové zariadenia

Pri revízii tlakového zariadenia sa vykoná najmä

a)	prevádzková revízia, ktorou je kontrola tlakového zariadenia v prevádzke zameraná na stav a funkčnosť kontrolovaného celku a zvarových spojov, vrátane bezpečnostného zariadenia,

b)	vnútorná revízia, ktorou je vizuálna kontrola tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vnútorného a vonkajšieho povrchu stien a zvarových spojov vrátane skúšky tesnosti tlakového zariadenia najvyšším prevádzkovým tlakom,

c)	revízia výstelky, ktorou je vizuálna kontrola stavu obloženia a kontrola elektrickým výbojom medzi elektródou induktora a stenou zariadenia s gumovým obložením.

§ 19

Kontajnery a vymeniteľné nadstavby

(1) Pri revízii sa vykoná

a)	prehliadka vonkajška a vnútrajška kontajnera so zabezpečením prístupu, otvorenia alebo demontáže;

b)	kontrola základných parametrov, menovitých rozmerov na uchopenie pri manipulácii, fixácií a stohovaní kontajnerov, kontrola štítkov a označenia;

c)	skúška odolnosti proti poveternostným vplyvom,

d)	pri termických kontajneroch a termických vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) malá revízia obsahujúca previerku stavu tepelnej izolácie tepelne izolovaných kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, kontrola agregátov v chode, ich vonkajšia prehliadka a na chladiacich alebo vyhrievacích kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách aj iné potrebné skúšky, napr. tepelnotechnické, hydraulické, elektrické,

f)	na nádržkových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) prehliadka nádržky vrátane plniacich a vypúšťacích otvorov a ventilov, poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia, kontrola opier a upevnenia nádržky k rámu,

g)	na kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách na sypké materiály okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) prehliadka poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia a prehliadka otvorov a ich uzáverov,

(2) Po nakládke na palubu lode a po preprave loďou vykoná poverený zamestnanec prevádzkovateľa kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby alebo poverený zamestnanec dopravcu mimoriadnu prehliadku chladiacich kontajnerov a vyhrievacích kontajnerov a chladiacich vymeniteľných nadstavieb a vyhrievacích vymeniteľných nadstavieb v tomto rozsahu:

a)	kontrolu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb či nie sú poškodené a kontrolu ich uzavretia a tesnosti otvorov,

b)	kontrolu činnosti chladiaceho zariadenia alebo vykurovacieho zariadenia,

c)	kontrolu správnosti umiestnenia a upevnenia kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb na palube lode.

(3) Revíziu možno nahradiť vykonaním skúšky v rámci programu priebežných skúšok (ACEP) podľa osobitného predpisu.)

TRETIA  HLAVA

PREVÁDZKA  URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

§ 20

(1) V prevádzke môžu byť používané len určené technické zariadenia, ktoré nepredstavujú v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach podľa sprievodnej technickej dokumentácie a požiadaviek príslušných technických predpisov, žiadne nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku osôb alebo životného prostredia.

(2) Na zaistenie bezpečnej prevádzky určených technických zariadení prevádzkovateľ určených technických zariadení musí

a)	zabezpečiť vykonávanie overovania spôsobilosti určených technických zariadení na bezpečnú prevádzku a v priebehu prevádzky v lehotách a spôsobom podľa prílohy č. 2, a sprievodnej technickej dokumentácie,

b) písomne poveriť potrebný počet zamestnancov zodpovedných za prevádzku a technický stav určených technických zariadení,

c)	prihlási určené technické zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 5 do evidencie úradu a bezodkladne hlásiť  zmeny evidovaných údajov,

d)	viesť evidenciu určených technických zariadení, úradných skúšok, revízií, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, predpísané doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu určených technických zariadení zodpovedajúcu skutočnému vyhotoveniu, po celú dobu životnosti určeného technického zariadenia,

e)	zabezpečiť vypracovanie prevádzkových predpisov, podľa požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov a sprievodnej technickej dokumentácie,

f)	zabezpečiť vykonávanie  predpísanej údržby, oprav, odstraňovanie zistených chýb a nedostatkov, v súlade  so sprievodnou technickou dokumentáciou a pokynov výrobcu,

g)	poveriť obsluhou určených technických zariadení v prevádzke alebo činnosťou na určených technických zariadeniach len osoby s predpísanou odbornou spôsobilosťou,

(2) V prevádzke môže byť používaný kontajner

a)	schváleného typu, len ak zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu,6)

b)	s vyznačením údajov ustanovených technickou normou.)

(3) Manipulácia s kontajnermi sa povoľuje len podľa zásad bezpečnej manipulácie.

(4) Opravy kontajnerov po ťažkých poškodeniach uvedených v prílohe č. 6, môže vykonávať podnikateľ, ktorý vlastní oprávnenie podľa § .........

§  21

Overovanie spôsobilosti určených technických zariadení

v prevádzke

(1) Overovanie spôsobilosti určených technických zariadení je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v zmysle prílohy č.2

T R E T I A  Č A S Ť

VYKONÁVANIE URČENÝCH ČINNOSTÍ

§ 22

Určené činnosti

- Určené činnosti sú :

a)  	montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie, obsluha, revízie, inšpekcie a skúšky určených technických zariadení,

b) 	zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,

c) 	montáž, opravy, rekonštrukcie (modernizácia), údržba dráhových vozidiel, subsystémov železničných dráh zaradených do systému transeurópskych železníc a overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel pred uvedením do prevádzky a v prevádzke,

d) 	výchova a vzdelávanie v oblasti určených technických zariadení, zvárania a nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, v oblasti plnenia cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami.

(2) Za opravu a údržbu podľa ods. 1 písm. a, sa nepovažujú  úkony vykonávané odbornými zamestnancami prevádzkovateľa  určeného technického zariadenia podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu, pre ktoré výrobca neurčuje osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť.

§ 23

Oprávnenie na vykonávanie určených činností

(1) Určené činnosti podľa § 22 vykonávajú podnikatelia, ktorí vlastnia oprávnenie na vykonávanie určených činností (ďalej len “oprávnenie”).

(2) Oprávnenie podľa odseku 1 vydáva úrad na základe preskúmania odbornej spôsobilosti a podmienok podnikateľa na vykonávanie príslušných určených činností.

(3) V prípade, že úrad zistí u podnikateľa závažné nedostatky vo vykonávaní určených činností alebo neplnenie určených podmienok, rozhodne o obmedzení rozsahu oprávnenia alebo jeho zrušení (odňatí).

(3) Úrad  preskúma odbornú spôsobilosť a podmienky podnikateľa na vykonávanie určených činností (ďalej len „spôsobilosť podnikateľa“) na základe jeho písomnej žiadosti.

(4) Žiadosť o preskúmanie odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia musí obsahovať:

a) Údaje o žiadateľovi:

- obchodné meno, právnu formu a sídlo podnikateľa,

- meno(á) štatutárnych zástupcov žiadateľa, príp. splnomocneného zástupcu(ov),

- bankové spojenie (názov banky + číslo účtu), IBAN, SWIFT

- Výpisu z obchodného registra alebo Živnostenského registra,

- IČO (identifikačné číslo),

- DIČ (daňové identifikačné číslo),

- adresa prevádzky (pracoviska), kde sa bude určená činnosť vykonávať (pokiaľ nie je

totožná s adresou sídla žiadateľa),

- meno, funkcia a tel., príp. e-mailový kontakt osoby (osôb), ktorá bude zodpovedná za

organizačno-technické zabezpečenie vykonávania preskúmania odbornej spôsobilosti,

  - Rozsah určených činností pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie a špecifikáciu určených technických zariadení na ktorých má byť uvažovaná činnosť vykonávaná.

  - Dokumentáciu týkajúcu sa systému zabezpečenia kvality určených činností. Systém zabezpečovania kvality musí zabezpečovať zhodu žiadaných určených činností

na UTZ zdvíhacích a dopravných  s požiadavkami platných noriem a predpisov.

Dokumentácia systému zabezpečenia kvality musí obsahovať najmä opis:

    - cieľov zabezpečenia kvality a organizačnej štruktúry, určenie povinností a zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry podnikateľa za vykonávanie určených činností,

    - technických podmienok na vykonávanie uvažovaných určených činností,

    - výrobných, konštrukčných, montážnych, opravárenských, technologických

postupov a technického vybavenia, ktoré sa použijú na vykonávanie určených činností,

    - postupov na riadenie a overovanie kvality vykonávaných určených činností,  procesov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhnutých postupoch,

    - rozsahu a spôsobu vykonávania prehliadok a skúšok, ktoré sa budú vykonávať v priebehu  vykonávania určených činností, a po ukončení za účelom overenia kvality  vykonávania určených činností,

    - záznamov o kvalite, napríklad inšpekčné správy, údaje o skúškach, údaje o

kalibrácií, doklady o kvalifikácií, príp. certifikácií zamestnancov, ktorí vykonávajú

určené činností,

7.  prostriedkov na kontrolu dosahovania požadovanej kvality a účinného fungovania

systému na zabezpečenie kvality žiadaných určených činností,

(5) Všetky prvky, požiadavky a opatrenia, ktoré sú súčasťou systému zabezpečenia kvality, uplatňované žiadateľom sa musia  systematicky a riadne zdokumentovať formou

písomných opatrení, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému zabezpečovania

kvality musí umožňovať jednotný výklad programov kvality, príručiek kvality a dokladov o kvalite.

(6) Úrad  začne preskúmavať spôsobilosť podnikateľa na vykonávanie určených činností do 30 dní od doručenia žiadosti.

(7) Oprávnenie na vykonávanie určených činností sa vydáva na dobu najviac 5 rokov. Oprávnenie stráca platnosť uplynutím doby, na ktorú bolo vydané alebo zánikom právnej formy podnikateľa..

(8) Držiteľ oprávnenia je povinný oznámiť úradu  do 15 dní závažné zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie oprávnenia.

Š T V R T Á   Č A S Ť

Odborná spôsobilosť fyzických osôb vykonávajúcich určené činností

PRVÁ  HLAVA

§ 24

- Samostatné vykonávať a riadiť práce pri spletaní a opravách oceľových lán na lanových dráhach môže len odborne spôsobilá fyzická osoba. Jej odborná spôsobilosť je overená teoretickou skúškou a praktickou skúškou. Skúškami sa zisťujú jej teoretické vedomosti z konštrukcie lán, vedomosti z technicko-bezpečnostných požiadaviek na výkon týchto prác, vedomosti z technologických postupov odporúčaných výrobcom lán a praktické zručnosti pri vykonávaní týchto prác.

- Samostatné vykonávať a viesť práce na zalievanie koncoviek a spojok oceľových lán lanových dráh môže len odborne spôsobilá fyzická osoba. Jej odborná spôsobilosť je overená teoretickou skúškou a praktickou skúškou. Skúškami sa zisťujú jej teoretické vedomosti z konštrukcie lán, vedomosti z technicko-bezpečnostných požiadaviek na výkon týchto prác, vedomosti z technologických postupov odporúčaných výrobcom lán a praktické zručnosti pri vykonávaní týchto prác.

(3) Odbornú spôsobilosť overuje skúšobná komisia, ktorú vymenúva riaditeľ úradu. Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore dopravných zariadení a jeden z členov komisie je revízny technik dopravných zariadení. Odborná spôsobilosť sa overuje raz za 5 rokov.

### § 25

Plynové zariadenia

(1) Vykonávať montáže a opravy odberných plynových zariadení môže len odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá má odbornú prax na plynových zariadeniach, ak ide o plynové zariadenia

a)	s tlakom do 5 kPa   1 rok,

b)	s tlakom nad 5 kPa  2 roky,

prevádzkovateľ odberných plynových zariadení ju oboznámil s predpismi na montážne a opravárske práce, so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi, prakticky zaškolil; fyzická osoba má overenú odbornú spôsobilosť a prevádzkovateľ ju týmito činnosťami preukázateľne poveril.

(2) Odborná spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie montáže a opravy odberných plynových zariadení sa overuje kvalifikačnou skúškou a periodickou skúškou pred skúšobnou komisiou, ktorú  vymenúva riaditeľ úradu. Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore plynových zariadení. Periodická skúška sa opakuje každé tri roky.

(3) Ak podmienky odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie určených činností na plynovom zariadení nie sú ustanovené touto vyhláškou, postupuje sa pri overovaní jej odbornej spôsobilosti podľa požiadaviek uvedených v sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.

### § 26

### Podmienky odbornej spôsobilosti fyzických osôb  vykonávajúcich  činnosti zvárania

(1) Fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti zvárania sa podľa odbornej spôsobilosti zaraďujú do týchto skupín

a)  zvárač,

b)  zvárač - operátor,

(2) Zvárač a zvárač - operátor je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá  vykonáva zváranie konštrukcií, dielov a zariadení.

Zvárač a zvárač - operátor spĺňa požiadavky ustanovené príslušnými technickými normami5) a má certifikát, ktorý vydáva certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní.

### § 27

### Podmienky odbornej spôsobilosti fyzických osôb 
 vykonávajúcich  kontrolu činnosti vo zváraní

(1) Fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu činnosti vo zváraní sa podľa odbornej spôsobilosti zaraďujú do týchto skupín:

a)	medzinárodný zváračský špecialista (IWS),

b)	medzinárodný zváračský technológ (IWT),

c)	medzinárodný zváračský inžinier (IWE).

d)        medzinárodný zváračský praktik (IWP),

(2) Medzinárodný zváračský špecialista je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá koordinuje zváranie (prípravu, dozor, zhotovovanie a skúšanie) (ďalej len „koordinácia zvárania“) vo vymedzenej technickej oblasti zahrňujúcej len jednoduché zvárané konštrukcie.) Medzinárodný zváračský špecialista má certifikát zváračského špecialistu vydaný certifikačným orgánom na certifikáciu personálu vo zváraní

(3) Medzinárodný zváračský technológ je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá koordinuje zváranie vo zváračskej výrobe vo vymedzenej alebo vybranej technickej oblasti.3) Medzinárodný zváračský technológ má certifikát medzinárodného technológa vydaný certifikačným orgánom na certifikáciu personálu vo zváraní. Na činnosť pri zváraní určených technických zariadení, dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií mostom obdobných, koľajníc a dráhových vozidiel odbornú spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho činnosť vo zváraní – medzinárodného zváračského technológa overuje úrad skúškou. Odborná spôsobilosť medzinárodného zváračského technológa sa overuje raz za 5  rokov.

(4) Medzinárodný zváračský inžinier je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá koordinuje zváranie vo zváračskej výrobe v rozsahu všetkých úloh a zodpovednosti.3) Medzinárodný zváračský inžinier má certifikát medzinárodného zváračského inžiniera vydaný certifikačným orgánom na certifikáciu personálu vo zváraní. Na činnosť pri zváraní určených technických zariadení, dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií mostom podobných, koľajníc a dráhových vozidiel odbornú spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho činnosť vo zváraní - medzinárodného zváračského technológa overuje úrad skúškou. Odborná spôsobilosť zváračského inžiniera sa overuje raz za 5 rokov.

### § 28

### Podmienky odbornej spôsobilosti fyzických osôb 
 vykonávajúcich kontrolu činnosti v  nedeštruktívnom skúšaní

Vykonávať kontrolu činnosti v nedeštruktívnom skúšaní koľajových dráhových vozidiel, koľajníc, výhybiek a ich zvarov, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií mostom obdobných, lán a technologických uzlov na osobných lanových dráhach môže len odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá má certifikát o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušnej činnosti, vydaný certifikačným orgánom na nedeštruktívne skúšanie.) Na túto činnosť odbornú spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho činnosť v nedeštruktívnom skúšaní overuje úrad skúškou. Odborná spôsobilosť medzinárodného zváračského inžiniera medzinárodného zváračského technológa a fyzickej osoby na kontrolu činnosti v nedeštruktívnom skúšaní sa overuje raz za 5  rokov.

## Podmienky odbornej spôsobilosti fyzických osôb
vykonávajúcich určené činnosti na elektrických zariadeniach

§ 29

Osoby, ktoré vykonávajú určené činnosti na elektrických zariadeniach sa podľa odbornej spôsobilosti zaraďujú do týchto skupín

a) 	poučená osoba,

b) 	elektrotechnik,

c) 	samostatný elektrotechnik,

d) 	elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e)	revízny technik

f)	elektrotechnik špecialista

### § 30

### Poučená osoba

(1) Poučená osoba je odborne spôsobilá osoba, ktorá môže

a) 	vykonávať činnosti na elektrickom zariadení  podľa osobitného predpisu,)

b) 	viesť elektrické dráhové vozidlá alebo dráhové vozidlá s elektrickým prenosom výkonu,

c) 	pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku a na ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach a na spätnom koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou obvodov elektrického vykurovania vlakov,

d) 	manipulovať s elektrickým predkurovacím zariadením vrátane manipulácie so spojkami na zásobovanie dráhových vozidiel elektrickou energiou,

- manipulovať s úsekovými odpojovačmi trakčného vedenia a s elektrickým zariadením dráhových vozidiel.

(2) Poučená osoba je preukázateľne poučená a zacvičená na činnosť na príslušnom elektrickom zariadení. Poučenie a zacvičenie na prácu a manipuláciu na zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou najmenej elektrotechnik. Na iných elektrických zariadeniach môže toto poučenie a zacvičenie vykonávať osoba poučená na príslušnú činnosť.

- O poučení a zacvičení vyhotoví poučujúca a zacvičujúca osoba zápisnicu, ktorá obsahuje predmet poučenia a zacvičenia.

(4) Obsahom poučenia musia byť bezpečnostné predpisy na činnosť na elektrických zariadeniach,) zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, elektrotechnické predpisy týkajúce sa činnosti, ktorú bude fyzická osoba vykonávať a miestne pracovné a bezpečnostné predpisy. Rozsah poučenia určí zamestnávateľ osoby, ktorá je poučovaná.

(5)  Poučenie zabezpečuje zamestnávateľ poučovanej osoby, ktorý o tom vedie evidenciu a archiváciu zápisnice o poučení a zacvičení.

### § 31
Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške, má vysokoškolské vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie elektrotechnického študijného smeru alebo učebného odboru a úspešne vykonala skúšku podľa § 35.

### § 32
Samostatný elektrotechnik

(1) Samostatný elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba, ktorá samostatne vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v  zápisnici o skúške. Môže riadiť činnosť najviac dvoch osôb s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik a činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu.

(2) Samostatný elektrotechnik má odbornú spôsobilosť elektrotechnika, spĺňa požadovanú odbornú prax

- na elektrickom zariadení do 1 000 V  najmenej 1 rok,

- na elektrickom zariadení nad 1 000 V najmenej 2 roky,

c) 	na bleskozvodoch najmenej 6 mesiacov,

a úspešne vykonal skúšku podľa § 35.

### § 33
Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

(1) Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky je odborne spôsobilá  osoba, ktorá môže riadiť činnosť ďalších osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 22 bez obmedzenia ich počtu a riadiť prevádzku elektrických zariadení v rozsahu uvedenom v  zápisnici o skúške.

- Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky má odbornú spôsobilosť elektrotechnika, spĺňa požadovanú odbornú prax na činnosť

a)	na elektrickom zariadení do 1 000 V

1.	vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax najmenej 2 roky,

2.	úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú prax najmenej 3 roky,

3.	stredné odborné vzdelanie a odbornú prax najmenej 4 roky,

b)	na elektrickom zariadení nad 1 000 V

1.	vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax najmenej 3 roky,

2.	úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú prax najmenej 4 roky,

3.	stredné odborné vzdelanie a odbornú prax najmenej 5 rokov,

c)	na bleskozvodoch

1.	vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú prax najmenej 2 roky,

2.	stredné odborné vzdelanie a odbornú prax najmenej 3 roky,

a úspešne vykonal skúšku podľa § 35.

### § 34
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

(1) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení je odborne spôsobilá osoba, ktorá samostatne projektuje a konštruuje druhy elektrických zariadení uvedené v zápisnici o skúške alebo riadi osoby, ktoré projektujú a konštruujú tieto elektrické zariadenia.

(2) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení má ukončené vysokoškolské vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnického študijného smeru alebo učebného odboru, spĺňa požiadavky na odbornú prax podľa § 33 ods. 2 a úspešne vykonal skúšku podľa § 35.

### § 35
Skúšky odbornej spôsobilosti

(1) Skúška  na overenie odbornej spôsobilosti osôb podľa § 31 až 34 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou právnickej osoby poverenej úradom.

(2) Skúšobná komisia má najmenej troch členov. Predsedu skúšobnej komisie na vykonávanie tejto funkcie vymenúva úrad. Ostatných členov skúšobnej komisie menuje poverená právnická osoba

(3) Predseda a ďalší členovia komisie majú odbornú spôsobilosť na príslušný druh elektrického zariadenia a výšky napätia, na ktorú sa skúška vykonáva; a to na skúšku odbornej spôsobilosti:

a) 	znalá osoba, odbornú spôsobilosť podľa § 31 alebo § 32 alebo § 33, alebo § 46,

b) 	znalá osoba pre samostatnú činnosť, odbornú spôsobilosť podľa § 32 alebo § 33 alebo § 46,

c) 	znalá osoba na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky, odbornú spôsobilosť podľa § 33 alebo § 46,

d) 	elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, odbornú spôsobilosť podľa § 34 alebo § 46.

(4) Obsahom skúšky je overenie znalostí fyzickej osoby z technických predpisov, technických noriem a pokynov výrobcu alebo prevádzkovateľa elektrického zariadenia na obsluhu a činnosť na tomto zariadení, znalosti poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, a to v rozsahu činnosti, ktorú fyzická osoba má vykonávať podľa odbornej spôsobilosti. O výsledku overenia odbornej spôsobilosti fyzickej osoby vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(6) Zápisnica o skúške obsahuje

a) 	identifikačné údaje o fyzickej osobe,

b) 	údaje o dosiahnutom odbornom vzdelaní,

c)	údaje o vykonanej odbornej praxi,

d) 	druh elektrického zariadenia a napätie, na ktoré bola skúška zameraná,

e) 	priebeh a vyhodnotenie skúšky (vyhovel – nevyhovel),

f)	mená a priezviská, funkcie a podpisy všetkých členov komisie,

g) 	dátum a miesto konania skúšky,

h)  podpis skúšaného

(7) Skúšku odbornej spôsobilosti organizuje právnická osoba poverená úradom na vykonávanie školenia a skúšanie.

(8) Poverenie podľa ods. 7 vydáva úrad na základe žiadosti. Úrad vydá poverenie na školenie a organizovanie skúšok po overení spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie školenia a skúšok, zamestnávania odborne spôsobilých fyzických osôb, vybavenie technickými normami a právnymi predpismi pre príslušný druh elektrického zariadenia

(9) Právnická osoba, ktorá organizuje skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 32, § 33 a § 34 oznámi termín a miesto konania skúšky úradu najmenej 21 dní pred termínom konania skúšky.

(10) Poverená právnická osoba a prevádzkovateľ elektrického zariadenia vedie evidenciu o vykonaných skúškach svojich zamestnancov.

(11) Ak fyzická osoba nevykonáva činnosť na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia, uvedenú v zápisnici o skúške dlhšie ako 3 roky, stráca odbornú spôsobilosť.

### § 36
Zápočet doby praxe

(1) Do doby požadovanej odbornej praxe sa započítava doba vykonávania činnosti na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia. Doba praxe na elektrickom zariadení iného druhu alebo napätia sa započítava do doby požadovanej odbornej praxe v polovičnej dĺžke. Do doby požadovanej odbornej praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení sa započítava doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia. Do doby požadovanej odbornej praxe na inú odbornú spôsobilosť sa môže započítať doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia v polovičnej dĺžke.

(2) Z celkovej doby požadovanej odbornej praxe musí byť v období posledných troch rokov vykonávaná odborná prax najmenej 1 rok na elektrických zariadeniach príslušného druhu a napätia.

Druhá hlava

Odborná spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie revízií, prehliadok,

skúšok a obsluhy určených technických zariadení

§ 37

(1) Revízie, revízne skúšky a obsluhu určených technických zariadení (mimo elektrických), môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré majú na uvedenú činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(2) Revízie, prehliadky a skúšky uvedené v odseku 1 môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá

a)	dosiahla vek 18 rokov,

b)	spĺňa zdravotnú a zmyslovú spôsobilosť,)

c)	spĺňa požadovanú kvalifikáciu na ich vykonávanie podľa § 39, 41, 43, 45 a 46

a jej odborná spôsobilosť bola overená skúškou podľa ustanovení odseku 3 alebo odseku 4.

(3) Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií, revíznych skúšok podľa odseku 1 sa overuje kvalifikačnou skúškou.

- Odborná spôsobilosť fyzickej osoby za účelom predĺženia platnosti jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby na vykonávanie revízií, revíznych skúšok podľa odseku 1 sa overuje periodickou kvalifikačnou skúškou (ďalej len „periodická skúška“).

- Obsluhu podľa odseku 1 môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá

a)	dosiahla vek 18 rokov,

b)	spĺňa zdravotnú a zmyslovú spôsobilosť,24)

c)	preukázala odbornú spôsobilosť na jej vykonávanie podľa § 40, 42, 44 a 47.

(6) Overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie revízií a revíznych skúšok kvalifikačnou skúškou a periodickou skúškou vykonáva úrad..

(7) O overenie odbornej spôsobilosti kvalifikačnou skúškou požiada fyzická osoba úrad písomne. V žiadosti uvedie

a) 	meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo,

b) 	dosiahnuté odborné vzdelanie,

c) 	dĺžku odbornej praxe,

d) 	činnosť, na vykonávanie ktorej má byť skúška vykonaná,

e) 	druh určeného technického zariadenia, na ktoré má byť odborná spôsobilosť overená.

(8) O overenie odbornej spôsobilosti periodickou skúškou požiada fyzická osoba úrad písomne. V žiadosti uvedie údaje podľa odseku 7. K žiadosti pripojí fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(9) Fyzická osoba na kvalifikačnej skúške na overenie spôsobilosti predloží doklad o

a)	totožnosti,

b)	dosiahnutom odbornom vzdelaní,

c)	dĺžke a druhu odbornej praxe,

d)	zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti.24)

(10) Fyzická osoba na periodickej skúške  predloží doklady podľa odseku 9 a doklad o nadobudnutej odbornej spôsobilosti.

(11) Dátum, čas a miesto konania kvalifikačnej skúšky, a periodickej skúšky a opravnej skúšky oznámi úrad fyzickej osobe najmenej 15 dní pred jej konaním. Obsah kvalifikačnej skúšky, a periodickej skúšky a opravnej skúšky je uvedený v prílohe č. 7.

(12) Kvalifikačná skúška, a periodická skúška a opravná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.

(13) Ak fyzická osoba na skúške neprospela, môže vykonať opravnú skúšku najskôr o tri mesiace. Prípustné sú najviac dve opravné skúšky.

(14) O vykonanie opravnej skúšky požiada fyzická osoba úrad písomne. Žiadosť o opravnú skúšku obsahuje údaje podľa odseku 7.

### § 38  
Vydávanie osvedčenia na vykonávanie revízií, revíznych skúšok a obsluhy

### určených technických zariadení v prevádzke

(1) Ak fyzická osoba na kvalifikačnej skúške, alebo opravnej skúške prospela vydá jej úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií, revíznych skúšok.. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva najviac na dobu 5 rokov. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 8. Spôsob označovania osvedčení o odbornej spôsobilosti revíznych technikov a technológov zvárania je uvedený v prílohe č. 9.

(2)  Ak fyzická osoba na periodickej skúške, alebo opravnej prospela, úrad jej predĺži platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zakaždým najviac na dobu 5 rokov. Úrad vedie evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti.

(3) Na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie obsluhy, platia ustanovenia § 40 ods. 1, § 42 ods. 1, § 44 ods. 1 a § 47.

(4) Ak orgán dozoru zistí, že držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri výkone činnosti uvedenej v osvedčení o odbornej spôsobilosti závažne porušil predpisy na vykonávanie danej činnosti, môže mu odňať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(5) Opätovne získať odbornú spôsobilosť možno iba po úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky.

## Podmienky na získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzických osôb
 na vykonávanie revízií, revíznych skúšok a obsluhy 
určených technických zariadení v prevádzke

### § 39

### Zdvíhacie a dopravné zariadenia

(1) Revízny technik je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá vykonáva revízne skúšky dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení.

(2) Skúšobný technik je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá vykonáva montážne skúšky dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení.

(3) Fyzická osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností uvedených v odseku 1 a 2 musí spĺňať požadovanú kvalifikáciu.

(4) Požadovanou kvalifikáciou je, ak ide o

a)	revízneho technika dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení

1.	vysokoškolské vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 2 roky,

2.	úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 5 rokov,

b)	skúšobného technika

1.	vysokoškolské vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 1 rok,

2.	úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 3 roky.

(5) Za odbornú prax podľa odseku 4 sa považuje prax v projektovaní, konštruovaní, pri výrobe, montáži, údržbe a opravách príslušných dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení.

### § 40

Obsluhu zdvíhacích zariadení

(1) Obsluhu zdvíhacích zariadení podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 1.2 por. č. 3 až 10, 12, 13, a 15 môže vykonávať len odborne spôsobilá fyzická osoba. Odbornú spôsobilosť fyzickej osoby overuje skúšobná komisia na základe jej žiadosti. Žiadosť obsahuje údaje podľa § 37 ods. 7. Skúšobnú komisiu vymenúva úrad. Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení. Ak je výsledok overenia odbornej spôsobilosti pozitívny, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa overuje raz za 3 roky.

(2) Pri overovaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na obsluhu zdvíhacích zariadení podľa odseku 1 sa overuje znalosť predpisov na zaistenie bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení a technických noriem,) podľa  pokynov výrobcu na používanie, obsluhu, údržbu a montáž týchto zariadení a praktická zručnosť pri ich obsluhe.

### § 41

Plynové zariadenia

(1) Revízny technik plynových zariadení je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá vykonáva revízie plynových zariadení.

(2) Fyzická osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti na výkon uvedených činností musí spĺňať požadovanú kvalifikáciu. Požadovanou kvalifikáciou je

a)	vysokoškolské vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 2 roky,

b)	úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 5 rokov.

(3) Za odbornú prax podľa odseku 2 sa považuje prax v projektovaní, konštruovaní, pri výrobe, montáži, opravách, údržbe alebo obsluhe plynových zariadení.

### § 42

Obsluha plynových zariadení

(1) Obsluhu plynových zariadení podľa prílohy č. 2 tabuľka 1.3 por. č. 1 až 4 môže vykonávať len odborne spôsobilá fyzická osoba. Odborná spôsobilosť fyzickej osoby sa overuje na základe jej žiadosti. Žiadosť obsahuje údaje podľa § 16 ods. 7. Odborná spôsobilosť fyzickej osobu sa overuje

a) 	kvalifikačnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Členov komisie vymenúva úrad. Predsedom skúšobnej komisie musí byť zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore plynových zariadení. Ak je výsledok overenia odbornej spôsobilosti pozitívny, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti najviac na dobu 3 rokov,

b)	periodickou skúškou. Túto skúšku vykonáva revízny technik plynových zariadení. Periodická skúška sa vykonáva každé 3 roky. O periodickej skúške napíše revízny technik plynových zariadení záznam o overení odbornej spôsobilosti fyzickej osoby a do osvedčenia o jej odbornej spôsobilosti zapíše predĺženie platnosti osvedčenia najviac na dobu 3 rokov.

(2) Obsluhu plynových kotlov s výkonom nad 50 kW môže vykonávať len odborne spôsobilá fyzická osoba. Odborná spôsobilosť fyzickej osoby sa overuje na základe jej žiadosti. Žiadosť obsahuje údaje podľa § 37 ods. 7 . Odborná spôsobilosť fyzickej osoby sa overuje

a) 	kvalifikačnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Členov komisie vymenúva riaditeľ úradu. Predsedom skúšobnej komisie musí byť zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore plynových zariadení. Ak je výsledok overenia odbornej spôsobilosti pozitívny, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti najviac na dobu 3 rokov,

b)	periodickou skúškou. Túto skúšku vykonáva revízny technik plynových zariadení spolu s revíznym technikom tlakových zariadení. Periodická skúška sa vykonáva každé 3 roky. O periodickej skúške napíše revízny technik plynových zariadení záznam o overení odbornej spôsobilosti fyzickej osoby a do osvedčenia o jej odbornej spôsobilosti zapíše predĺženie platnosti osvedčenia najviac na dobu 3 rokov.

(2)  Prípravu z teoretických vedomostí a praktické zaškolenie na vykonávanie obsluhy plynových zariadení zabezpečuje prevádzkovateľ plynového zariadenia podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom príslušného druhu plynového zariadenia.

### § 43

Tlakové zariadenia

(1) Revízny technik tlakových  zariadení je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá vykonáva revízie, prehliadky a skúšky tlakových zariadení.

(2) Fyzická osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti na výkon uvedených činností musí spĺňať požadovanú kvalifikáciu. Požadovanou kvalifikáciou je

a)	vysokoškolské vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 2 roky,

b)	stredné odborné vzdelanie technického smeru a odborná prax najmenej 5 rokov.

(3) Za odbornú prax sa považuje prax v projektovaní, konštruovaní, pri výrobe, montáži, údržbe alebo opravách tlakových zariadení.

### § 44

Obsluha tlakových zariadení

(1) Obsluhu tlakových zariadení podľa prílohy č. 2 tabuľka 1.4 por. č. 1 až 4 alebo plniacich zariadení nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu môže vykonávať len odborne spôsobilá fyzická osoba. Odborná spôsobilosť fyzickej osoby sa overuje na základe jej žiadosti. Žiadosť obsahuje údaje podľa § 37 ods. 7. Odborná spôsobilosť fyzickej osoby sa overuje

a) 	kvalifikačnou skúškou pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ úradu. Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore tlakových zariadení. Ak ide o plynové médium členom komisie je aj zamestnanec úradu poverený výkonom štátneho odborného technického dozoru v odbore plynových zariadení. Ak je výsledok overenia odbornej spôsobilosti pozitívny, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti najviac na dobu 3 rokov,

b) 	periodickou skúškou. Skúšku vykonáva revízny technik tlakových zariadení, ak ide o plynové médium spolu s revíznym technikom plynových zariadení. Periodická skúška sa vykonáva každé 3 roky. O periodickej skúške napíše revízny technik tlakových zariadení záznam o overení odbornej spôsobilosti fyzickej osoby a do jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zapíše predĺženie platnosti osvedčenia. Sezónne pracujúca osoba periodickú skúšku vykonáva každý rok.

(2) Na účely overovania odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na obsluhu kotlov sa stabilné kotly členia na triedy takto:

1. trieda 	-	parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h,

2. trieda 	-	parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h 
a horúcovodné kotly s tepelným výkonom nad 35 MW,

3. trieda 	-	parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a horúcovodné kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW,

4. trieda 	-	parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h.

### § 45

Kontajnery a vymeniteľné nadstavby

(1) Revízny technik kontajnerov je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá vykonáva revízie kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb.

(2) Fyzická osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti na výkon uvedených činností musí spĺňať požadovanú kvalifikáciu. Požadovanou kvalifikáciou je

a)	úplné stredné odborné vzdelanie strojníckeho študijného smeru alebo učebného odboru a odborná prax najmenej 2 roky,

b)	stredné odborné vzdelanie strojníckeho učebného odboru a odborná prax najmenej 6 rokov.

(3) Za odbornú prax podľa odseku 2 sa považuje činnosť pri opravách kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb.

### § 46  
Elektrické zariadenia

(1) Revízny technik elektrických zariadení je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá vykonáva revízie elektrických zariadení jednotlivých tried objektov podľa § 14 ods. 5.

(2) Fyzická osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti musí spĺňať požadovanú kvalifikáciu. Požadovanou kvalifikáciou je, ak ide o činnosť

a)	na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov

1.	vysokoškolské vzdelanie a odborná prax pre  
objekty triedy A najmenej 3 roky a pre objekty triedy B najmenej 4 roky,

2.	úplné stredné odborné vzdelanie a odborná prax pre 
objekty triedy A najmenej 5 rokov a pre objekty triedy B najmenej 6 rokov,

3.	stredné odborné vzdelanie a odborná prax pre 
objekty  triedy A najmenej 7 rokov a pre objekty triedy B najmenej 8 rokov,

b) 	na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia vrátane  bleskozvodov

1.	vysokoškolské vzdelanie a odborná prax pre
objekty triedy A najmenej 4 roky a pre objekty triedy B najmenej 5 rokov

2.	úplné stredné odborné vzdelanie a odborná prax pre 
objekty triedy A najmenej 6 rokov a pre objekty triedy B najmenej 7 rokov

3.	stredné odborné vzdelanie a odborná prax pre 
objekty triedy A najmenej 8 rokov a  pre objekty triedy B najmenej 9 rokov,

c)	na bleskozvodoch

1.	vysokoškolské vzdelanie a odborná prax pre
objekty triedy A najmenej 1 rok a pre objekty triedy B najmenej 2 roky,

2.	úplné stredné odborné vzdelanie a odborná prax pre 
objekty triedy A najmenej 2 roky a pre objekty triedy B najmenej 3 roky,

3.	stredné odborné vzdelanie a odborná prax 
pre objekty triedy A najmenej 3 roky a pre objekty triedy B najmenej 5 rokov.

(3) Na nadobúdanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií elektrických zariadení sa vzťahuje § 37 ods. 2 až 4 a ods. 9 až 13. Na kvalifikačnej skúške fyzická osoba predloží okrem dokladov podľa § 45 ods. 9 aj správu o zácvikovej revízii elektrického zariadenia na každý druh elektrického zariadenia, napätia a  triedy objektu A alebo B na ktoré má byť odborná spôsobilosť overená a ktorú vykonala v rámci zácviku na vykonávanie revízií a doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní v elektrotechnickom smere.

(4) Osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií na niektoré druhy elektrického zariadenia uvedené v prílohe č. 9 II. bod l, 4 až 9, musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie revízií na elektrických zariadeniach do 1 000 V. Osoba prihlásená na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií elektrických zariadení trakčných napájacích staníc a spínacích staníc musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie revízií na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia. Ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií na elektrických zariadeniach podľa prílohy č. 9 II. bod 3, overuje sa odborná spôsobilosť len na tento druh.

(5) Overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie revízií na elektrických zariadeniach uvedených v prílohe č. 9 bod 1, 4 až 9 možno súčasne vykonať najviac na kombináciu dvoch druhov zariadení.

(6) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá fyzickej osobe úrad.

### (7)  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre objekty triedy B súčasne oprávňuje k výkonu revízií i v objektoch  triedy A.

### § 47  
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činností elektrodispečera

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera je odborne spôsobilá osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 41 a  odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti elektrodispečera overenú úradom. Na overenie jej odbornej spôsobilosti sa vzťahuje § 37 ods. 4, 6 až 13, doklady v § 37 odsek 7 písm. b a odsek 9 písm. b predložiť pre dosiahnuté odborné vzdelanie v elektrotechnickom študijnom smere. Na kvalifikačnej skúške fyzická osoba predloží zácvikový príkaz "B".23) Na postup pri vydávaní a odnímaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti elektrodispečera sa vzťahuje § 38.

Š T V R T Á   Č A S Ť

Kategorizácia mimoriadnych udalostí 
a spôsob ich ohlasovania

§ 48

(1) Za mimoriadnu udalosť, ktorá vznikla v súvislosti s prevádzkou určeného technického zariadenia a so zváraním sa na účely tejto vyhlášky považujú

a)	havárie, technické poruchy, požiare a iné udalosti na určených technických zariadeniach, pri ktorých bol vážne ohrozený život, životné prostredie, majetok alebo prevádzka dráhy, alebo prevádzka dopravy na dráhe alebo prevádzka určeného technického zariadenia,

b)	smrteľné, ťažké a hromadné úrazy, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou určených technických  zariadení a pri zváraní, ako aj úrazy elektrickým prúdom, ktoré vznikli pri prevádzke určených technických zariadení a vykonávaní určených činností.

(2) Za mimoriadnu udalosť sa nepovažuje poškodenie určených technických zariadení pri nehode.)

§ 49

(1) Prevádzkovateľ určených technických zariadení a osoba zodpovedná za zváranie oznámia vznik mimoriadnej udalosti bezodkladne úradu.  Ak sa mimoriadna udalosť týka  viacerých prevádzkovateľov určených technických zariadení,   môžu vypracovať a odoslať úradu  jedno spoločné oznámenie o mimoriadnej udalosti. Oznámenie o mimoriadnej udalosti obsahuje

a)	údaje o určenom technickom zariadení alebo o zváraní,

b)	časové a miestne vymedzenie mimoriadnej udalosti,

c)	údaje o usmrtených a zranených osobách,

d)	údaje o rozsahu poškodenia určených technických zariadení.

(2) Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia a osoba zodpovedná za zváranie po vzniku mimoriadnej udalosti

a)	vykoná vyšetrenie príčin vzniku mimoriadnej udalosti,

b)	predloží úradu  podklady a informácie o vzniku, priebehu a rozsahu mimoriadnej udalosti a o vykonaných opatreniach na zabránenie opakovania vzniku mimoriadnej udalosti.

(3) Úrad  dohliada na vyšetrenie príčin vzniku mimoriadnej udalosti( môže vykonať vlastné vyšetrenie príčin mimoriadnej udalosti. Úrad  eviduje ohlásené mimoriadne udalosti, vykonáva rozbory príčin vzniku mimoriadnych udalostí a vypracúva štatistické podklady o výskyte mimoriadnych udalostí.

§ 50
Technická porucha

Za technickú poruchu na elektrickom zariadení, ktorá je považovaná za mimoriadnu udalosť sa okrem udalostí uvedených v § 38 ods. 1 písm. a) a  b) považuje aj  stav keď

a)	vzniklo nebezpečné dotykové napätie a súčasne zlyhala ochrana pred nežiaducimi účinkami elektrického prúdu, aj keď nedošlo k úrazu,

b)	došlo pri prevádzke elektrického zariadenia k zlyhaniu istenia v elektrických sieťach trakčného vedenia a v sieťach vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, k zlyhaniu blokovania riadiacich zariadení na ovládanie prístrojov v elektrických sieťach trakčného vedenia a v sieťach vysokého napätia a veľmi vysokého napätia alebo keď nastalo ich poškodenie nesprávnou obsluhou.

# Prechodné a zrušovacie ustanovenia

# §  51
Prechodné ustanovenia

(1) Určené technické zariadenia uvedené do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky, ktorých spôsobilosť na prevádzku bola overená podľa doterajších predpisov, sa do uplynutia lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií a skúšok podľa doterajších predpisov považujú za spôsobilé na prevádzku podľa tejto vyhlášky.

(2) Ak ide o prevádzkovanie určených technických zariadení, pre ktoré podľa doterajších predpisov neboli ustanovené úradné skúšky, prevádzkovateľ určeného technického zariadenia do šesť mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky požiada orgán dozoru o vykonanie úradnej skúšky.

(3) Ak podnikateľ vykonáva určenú činnosť, na ktorú je potrebné oprávnenie podľa § 23,

a)	má v deň účinnosti tejto vyhlášky orgánom dozoru vydané potvrdenie o spôsobilosti organizácie podľa doterajšieho predpisu,) požiada o vydanie oprávnenia podľa § 23 najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti potvrdenia,

b) nemá v deň účinnosti tejto vyhlášky orgánom dozoru vydané oprávnenie podľa doterajších predpisov) požiada o vydanie oprávnenia podľa § 23 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Dokumentáciu, podľa ktorej sa vyrába určené technické zariadenie a na ktorú sa podľa prílohy č. 2 vzťahuje povinnosť posúdenia dokumentácie a orgán dozoru nevydal na ňu doklad o posúdení dokumentácie podľa doterajších predpisov, predloží výrobca zariadenia orgánu dozoru túto dokumentáciu na posúdenie najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(5) Prevádzkovateľ zdvíhacích  a dopravných zariadení najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky písomne oznámi orgánu dozoru údaje podľa prílohy č. 5.

(6) Na základe písomnej žiadosti môže úrad na činnosť na určených technických zariadeniach uznať odbornú spôsobilosť fyzickým osobám získanú podľa osobitných predpisov,) okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, ak požiadavky na jej získanie sú obdobné požiadavkám na vzdelanie, odbornú prax a obsahovú náplň skúšky podľa tejto vyhlášky.

(7) Doklad o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie určených činností na  určenom technickom zariadení získaný pred účinnosťou tejto vyhlášky, je platný do doby ustanovenej podľa doterajších predpisov.)

Zrušovacie ustanovenia

- Úprava Federálneho ministerstva dopravy č.19022/1978 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach (registrovaná v čiastke 32/1978 Zb.

- Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 239/74 zo 17. júla 1974 o lehotách dozornej činnosti štátneho odborného technického dozoru (registrovaná v čiastke 15/1974 Zb.),

§ 52

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010

Príloha č.1 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. ......../2007 Z.z.

ROZDELENIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

z.

Príloha  č. 2 
k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č    /2009   Z.z.

Určené technické zariadenia a lehoty na overovanie ich spôsobilosti na prevádzku

Príloha č.  3
k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.     /2009  Z.z.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ  PREDKLADANEJ NA POSÚDENIE

# Footnotes

Vyhláška MPSVaR č.718/2001....

§ 9 zákona č. 264/199 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

)	STN 73 2601  Zhotovovanie oceľových konštrukcií.

)	STN EN 287-1, 2 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. 
Časť 1:  Ocele. Časť 2 :  Hliník.
STN 05 0710  Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov.

)	STN EN 287-1, 2 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. 
Časť 1:  Ocele. Časť 2 :  Hliník.
STN 05 0710  Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov.

STN EN 1418 Zváračský personál. Schvaľovacie skúšky operátorov tavného zvárania a zoraďovačov odporového zvárania pre plnomechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov.

)	Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 62/1986 Zb. o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov.

Príloha č. 5 vyhlášky ministra zahraničných vecí ČSSR  č. 57/1976 Zb. o Colnom dohovore o kontajneroch.

)   § 67 ods. 3 zákona o dráhach.

)	STN 07 0008 Pasport kotla.

STN 07 0009 Kotly parné a kvapalinové s organickými teplonosnými médiami. Pasport.

STN 26 7104 Bezpečnostná technika. Žeriavy. Pasport  regálových zakladačov.

STN 27 0608 Elektrické kladkostroje. Pasport.

STN 27 4008 Výťahy. Pasport. (technické osvedčenie výťahu) .

STN 69 0010-7.2 Tlakové nádoby stabilné. Technické pravidlá  skúšania. Časť 7.2: Pasport.

STN ISO 7363 (27 0008) Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Technické charakteristiky a preberacie dokumenty.

)	Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 62/1986 Zb. o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov.

)		STN 26 9342. Kontajnery. Základné označovanie.

) STN EN ISO 14731  Koordinácia zvárania. Úlohy a zodpovednosti.

) STN EN 473 Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie.

)	STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.

) 	STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.
STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.

) 	Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 499 /2007 Z.z. o zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe.

)	STN ISO 9926-1 Žeriavy. Výcvik žeriavnikov. Časť 1: Všeobecne,

STN 27 0143 Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy,

STN 27 4002 Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov.

) COTIF

)	§ 48 ods. 1 zákona o dráhach.

)  zákon č.164/1996 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.

)	vyhláška Úradu bezpečnosti práce č. 718/2002 Z.z.  na zaistenie bezpečnosti zdravia a ochrany pri  práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

)	Úprava federálneho ministerstva dopravy č. 11 446/74 z 26. júna 1974 o pravidelnom preskúšavaní žeriavnikov a viazačov pracujúcich s cestnými výložníkovými žeriavmi alebo so železničnými koľajovými výložníkovými žeriavmi (registrovaná v čiastke  15/1974 Zb.).

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19022/1978 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach (registrovaná  v čiastke 32/1978 Zb.).