# Príloha č. 5

# Analýza centralizovaného modelu pripojenia

Centralizovaný model pripojenia umožňuje sledovanie aktivity jednotlivých škôl Zariadenie dokáže v reálnom čase spracovať dátový tok podľa zadaných pravidiel a výsledky ukladá do databázy. Z dát umožňuje následne generovať grafické alebo tabuľkové reporty. Aktuálna verzia ma viac ako 100 predefinovaných reportov, rozdelených do niekoľkých kategórii a podporuje viac ako 600 sieťových protokolov a aplikácii. Kategórie reportov:

- Globálne monitorovanie celej siete

- Monitorovanie podľa zadaných pravidiel

- Monitorovanie jednotlivých škôl

- Monitorovanie dátového toku

- Web a streaming

- Služby mail

- Siete p2p

- Služby VoIP

- Sledovanie podozrivého toku

Zariadenie umožňuje aj aktívne zasahovať do sieťovej prevádzky a tak dosiahnuť optimálne využitie šírky pásma a chrániť sieť pre útokmi z internetu. Dokáže klasifikovať služby/aplikácie ktoré sú na sieti používane a to aj v prípade že sú používane neštandardne (napr. ak služba http ktorá štandardne využíva sieťový port 80 bude používať iný port). Následne je možné aplikovať nastavenia pre túto službu súčasne pre školy jednotlivo alebo pre všetky školy súčasne. Taktiež je možné nastavovanie kvality jednotlivých služieb (QoS) a tak zabezpečiť aby aplikácie ktoré vyžadujú súvislý dátový prenos napr. VoIP fungovali spoľahlivo, alebo zabezpečiť aby rýchlosť pripojenia bola rozdelená všetkým pripojeným školám optimálne a tak poskytovať kvalitnejšie pripojenie a vyššiu spokojnosť pripojených škôl. Výsledkom je proaktívna ochrana siete čo znamená že prevádzkovateľ dokážem problémy odhaliť skôr ako nastanú a pomôcť tak ich predchádzaniu. V prípade iných porúch systém centrálneho monitoringu dokáže problém rýchlejšie lokalizovať a tak znížiť čas výpadku služieb. Aktuálne sa vykonáva pravidelné monitorovanie a údaje sa archivujú po dobu 6 mesiacov. Z nich sa v týždennom intervale odovzdáva 12 reportov, ktoré dokážu poukázať na väčšinu problémov:

# Globálne vyťaženie siete

# Najpoužívanejšie webové stránky

# Najpoužívanejšie protokoly

- Najvyužívanejšie servery

- Najintenzívnejší užívatelia p2p sietí

# Globále monitorovanie používateľov

- Globálne monitorovanie IP adries užívateľov

# Najintenzívnejší odosielatelia pošty

# Celkové vyťaženie siete VoIP službami

- Sledovanie útokov na služby

# Sledovanie hackerských útokov

# Sledovanie vírovej aktivity na sieti

Z týchto reportov sa na požiadanie vykonávajú špecializované reporty.