Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. /2006 Z.z

Špecifické kontroly

1. Špecifické kontroly na zabezpečenie splnenie ustanovených podmienok týkajúcich sa najmä stavby, členenia a stability, strojného a elektrického zariadenia, zaťaženia, stability, požiarnej ochrany, maximálneho počtu cestujúcich, záchranných prostriedkov a prevozu nebezpečných nákladov, rádiokomunikácií a navigácie, minimálne zahŕňajú

- spúšťanie núdzového generátora,

- kontrolu núdzového osvetlenia,

- kontrolu núdzového zdroja energie pre rádiokomunikačné zariadenia,

- skúšku lodného rozhlasu,

- nácvik hasenia požiaru vrátane ukážky použitia hasičského výstroja,

- prevádzku núdzového požiarneho čerpadla s dvoma hadicami pripojenými v prevádzke k hlavnému požiarnemu rozvodu,

- skúšky diaľkového ovládania hlavných uzáverov prívodu paliva do kotlov, hlavného a pomocných motorov a vypínačov vetracích ventilátorov,

- skúšky diaľkového a lokálneho ovládania požiarnych klapiek,

- skúšky systémov požiarnej detekcie a signalizácie

- skúšky správneho uzavretia požiarnych dvier,

- prevádzku drenážnych čerpadiel,

- zatváranie vodotesných priedelových dverí; tak z miest lokálneho, ako aj diaľkového ovládania,

- činnosť, ktorou sa preukáže, že poverení členovia posádky sú oboznámení s havarijným plánom,

- spustenie aspoň jedného záchranárskeho člna a jedného záchranného člna, naštartovanie a odskúšanie ich hnacieho a kormidelného systému a ich vytiahnutie z vody a uloženie do pohotovostnej polohy na palube,

- kontrolu predpísaného vybavenia všetkých záchranárskych a záchranných člnov,

- skúšky pohonu kormidla lode alebo plavidla a pomocného kormidelného zariadenia.

2. Špecifické kontroly zahŕňajú previerku systému plánovanej údržby na palube.

3. Špecifickou kontrolou sa zisťuje, či sú členovia posádky oboznámení s činnosťou pri bezpečnostných postupoch, havarijných postupoch, údržbe, pracovných postupoch, bezpečnosti cestujúcich, postupoch na mostíku a pri manipulácii s nákladom a vozidlami a túto činnosť vykonávajú podľa ustanovených postupov. Taktiež sa špecifickou kontrolou zisťuje schopnosť člena posádky porozumieť a podľa potreby vydávať rozkazy a pokyny a podávať hlásenie v tom spoločnom pracovnom jazyku, ktorý je uvedený v lodnom denníku.

Špecifickou kontrolou sa kontroluje evidencia o úspešnom absolvovaní osobitných školení členmi posádky a to najmä:

- nácvik riadenia davu,

- nácvik oboznamovania sa s postupmi,

- nácvik pre členov posádky zabezpečujúcich vykonávanie činností súvisiacich s bezpečnosťou a starostlivosťou o cestujúcich v priestoroch cestujúcich, najmä staršie a zdravotne postihnuté osoby v núdzových situáciách,

- nácvik riadenia krízových situácii a riadenia ľudského správania.

4. Špecifická kontrola zahŕňa posúdenie, či rozpis služieb nespôsobuje nadmernú únavu, najmä členom posádky zaradeným v strážnej službe.

5. Osvedčenia o spôsobilosti členov posádky vydané nečlenskými štátmi sú uznané, len ak sú v súlade s medzinárodnou zmluvou.13)

# Footnotes

13)  Pravidlo I/10 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov, STCW 1978 v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z.z.).