| N | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- |
| Á | A | R | P |
| R | B | E | E |
| O | U | K | K |
| D | Ľ | V | T |
| N | K | E | R |
| Á | A | N | A |
|  |  | Č |  |
|  |  | N |  |
|  |  | É |  |
|  |  | H |  |
|  |  | O |  |

Zmeny NTFS schZZZZZZválenej vládou SRZ

Vysvetlenie:

Tento dokument obsahuje časti NTFS, ktoré sú zmenené a doplnené voči zneniu NTFS, schválenému vládou SR dňa 10. júla 2002.

Vykonané zmeny vyplývajú z nových dokumentov ERC, ich akceptácie Slovenskou republikou pre konkrétne rádiokomunikačné služby.

Spoločné opravy:

a) Nové vložené časti textu sú podčiarknuté bodkočiarkovane. V prípade, že vložený text má byť podčiarknutý napr. [ERC/DEC/(01)13], je použité dvojité podčiarknutie [ERC/DEC/(01)13].

b) Vypustené časti textu sú prečiarknuté a šedé

c) V celom dokumente sa v poznámkach RR vypúšťa S (napríklad namiesto S5.55 sa uvádza iba 5.55).

d) Výraz „námorný“ sa v celom dokumente nahrádza výrazom „plavebný“.

e) Názvy zložiek, ktoré majú v NTFS vymedzené frekvencie, sa uvádzajú do súladu s aktuálnym stavom (napríklad miesto „ŽSR“ sa v NTFS uvádza „železničná doprava; miesto „Dunajplavba“ je „plavba po Dunaji“; miesto „Zbor požiarnej ochrany“ je „Hasičský a záchranný zbor“ atď.).

Pozn.: Dokument obsahuje aj skratky používané v internetovskej verzii, ktorá musí byť v súlade s NTFS schválenou vládou a so štruktúrou podľa ERO.

V časti „ Vybrané ustanovenia“ sa dopĺňa následujúci text:

Odlišná  kategória služby  -  DIFFERENT CATEGORY OF SERVICE

- Výrazom "Odlišná kategória služby" sa v Poznámkach k Tabuľke myslí:

- Ak je v poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené pridelenie "v podružnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine ide o podružnú službu;

- Ak je v poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené pridelenie "v prednostnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine ide o prednostnú službu len v tejto oblasti alebo krajine.

# V časti „Skratky“ sa dopĺňajú a menia následovné skratky

| ADS | automatický závislý systém dozoru pre letectvo (Automatic Dependant Surveillance – Aeronautical) |
| --- | --- |
| AIS | univerzálny systém identifikácie lodí (Universal Shipborne Automatics Identification System) |
| AGA | vzduch-Zem-vzduch (Air-Ground-Air) |
| AM | amplitúdová modulácia |
| ASDE | zariadenie na zisťovanie povrchu letiska (Airport Surface Detection Equipment) |
| AVI | automatická identifikácia vozidiel (Automatic Vehicle Identification) |
| CB | občianske pásmo (Citizen’s Band) |
| BSS | rozhlasová a TV družicová služba (Broadcasting Satellite Service) |
| CRS | ústredná rádiová stanica (Central Radio Station) |
| DCS 1 800 | Digitálny komunikačný systém/digitálny bunkový systém (Digital Communications System/Digital Cellular System) |
| D-GPS | rozdielový globálny polohový systém (Differential Global Positioning System) |
| DP | zariadenia pre detekciu pohybu a ochranu |
| DRM | svetové digitálne rádio (Digital Radio Mondiale) |
| DSC | digitálne selektívne volanie (Digital Selective Calling) |
| DSI | podrobné skúmanie spektra (Detailed Spectrum Investigation) |
| ECA | všeobecné pridelenie pre Európu (European Common Allocation) |
| ECC | Výbor pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee) |
| ECP | všeobecné návrhy pre Európu (European Common Proposal) |
| ENG/OB | elektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering)/externý rozhlas (outside Broadcasting) |
| EPIRB | núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (Emergency Position Indicating Radio Beacons) |
| ERC | Európsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee) |
| ERO | Európsky rádiokomunikačný úrad (European Radiocommunications Office) |
| ESV | zemská stanica na palube plavidiel (Earth Station on-board Vessels) |
| FB | základňová stanica - pre PPS (Fixed Base station ) |
| FDD | frekvenčne delený duplex (Frequency Division Duplex) |
| FWA | pevný bezdrôtový prístup (Fixed Wireless Access) |
| GLONASS | celosvetový globálny družicový navigačný systém (Global Satellite Navigation System) |
| GMPCS | celosvetový globálny pohyblivý osobný komunikačný systém cez družicu (Global Mobile Personal Communications System by Satellite) |
| GNSS | globálny družicový navigačný systém (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema) |
| GPS | globálny družicový systém na určovanie polohy (Global Positioning System) |
| GSM-R | GSM pre železnice (Global System for Mobile Communication on Railways) |
| HAPS | stanica so základňou vo veľkej výške (High Altitude Platform Station) |
| HIPERLAN | vysokovýkonná rádiová lokálna miestna sieť (High Performance Radio LAN) |
| IBCN | integrovaná širokopásmová komunikačná sieť (Integrated Broadband Communications Network) |
| IFF | rozpoznávanie vlastný-cudzí (pri lietadlách) (Identification Friend or Foe) |
| ILS | system zariadení na presné približenie a pristátie rádiový presný pristávací systém (Instrument Landing System) |
| ISM | priemysel, veda a medicína lekárstvo (Industrial, Scientific and Medical) |
| LAN | lokálna miestna dátová sieť (Local Area Network) |
| MIDS | viacúčelový systém distribúcie informácií (Multifunctional Information Distribution System) |
| ML | pohyblivé pozemné stanice (Mobile Land stations) |
| MMDS | mikrovlnový mnohobodový distribučný systém do mnohých bodov (Multipoint Microwave Distribution System) |
| MSI | informácie o plavebnej bezpečnosti (Maritime Safety Information) |
| MWS | multimediálny bezdrôtový systém ( Multimedia Wireless System) |
| NAVTEX | Systém pre úzkopásmovú priamu telegrafnú tlač na prenos navigačných a meteorologických varovaní a urgentné informácie pre lode (Narrow-band direction-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships) |
| OB | externý rozhlas (Outside Broadcasting) |
| (OR) | použitie služby mimo koridoru -vyznačenej leteckej cesty (Off Road) |
| PAMR | verejne prístupná pohyblivá rádiová služba (Public Access Mobile Radio) |
| PMR | Súkromná/profesionálna pohyblivá rádiová služba (Private/ Professional Mobile Radio) |
| (R) | použitie služby v koridore -vyznačenej leteckej ceste (Road) |
| RA | rádioastronómia (Radio Astronomy) |
| RFID | rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification) |
| RLAN | rádiová lokálna miestna dátová sieť (Radio Local Area Network) |
| RR | Rádioreleový Rádiokomunikačný poriadok |
| rr | rádioreléový |
| RSBN | rádiokomunikačný systém pre navigáciu krátkeho dosahu (radiokomunikacionnaja systema blizkovo navedenia) |
| RTTT | riadenie telematika v cestnej dopravye a preprave (Road Transport and TrafficTelematic) |
| SAB | pomocná rozhlasová služba (Service Ancillary to Broadcasting) |
| SAP | pomocná služba pre zostavovanie programov (Service Ancillary to Programme Making) |
| SAR | vyhľadávanie a záchrana (Search and Rescue) |
| SIT/SUT | družicový interaktívny terminál/družicový užívateľský terminál (Satellite Interactive Terminal/ Satellite User Terminal) |
| TACS | plne prístupný komunikačný systém (Total Access Communications System) |
| TETRAPOL | digitálna technológia PMR |
| TS | koncová stanica (Terminal Station) |
| VTS | systém pre lodnú dopravu – radar (Vessel Traffic system – radar) |
| WARC | sSvetová rádiová konferencia administrácií (World Administrative Radio Conference) |
| WRC | sSvetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference) |
| ŽSR | Železnice Slovenskej republiky |

Nasledujú zmeny v NTFS zoradené vzostupne podľa frekvencií.

do 67.6 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 9.0 - 14.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA | RÁDIONAVIGÁCIA civ. | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 14.0 - 19.95 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.57 S5.55 S5.56 | PEVNÁ S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 19.95 - 20.05 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (20 kHz) | Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 20.05 – 70 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.57 | 20.05 - 24.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01) |
|  | 24.5 - 25,5 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
|  | 25.5 - 49.5 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
|  | 49.5 - 50.5 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
|  | 50.5 - 65.6 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 9 – 59.750 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) 59.750 – 60.250 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) 60.250 – 70.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| S5.56 S5.58 | 65.6 - 67.6 kHz Frekvenčný normál S5.56 | 60.250 – 70.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |

67.6 - 112.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| ... - 70.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.57 S5.56 S5.58 | 67.6 - 70.0 kHz PEVNÁ civ. S5.56 | 60.250 – 70.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 70.0 - 72.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 72.0 - 84.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.57 RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.56 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.56 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 84.0 - 86.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 86.0 - 90.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.57 RÁDIONAVIGÁCIA S5.56 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná mil. S5.56 S5.57 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 90.0 - 110.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.62 Pevná S5.63 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná civ., mil. S5.62 S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 110.0 - 112.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. Pevná mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |

112.0 - 148.5 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 112.0 - 115.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 115.0 - 117.6 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 Pevná NÁMORNÁ PLAVEBNÁ pohyblivá S5.64 S5.66 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná civ., mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 117.6 - 126.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.64 | 70.0 – 119.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) 119.0 – 135.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 126.0 - 129.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 Letecká rádionavigácia mil. S5.60 S5.64 | 119.0 – 135.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |
| 129.0 - 130.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.60 S5.64 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.60 PEVNÁ civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.60 Pevná mil. S5.64 | 119.0 – 135.0 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)13 |

148.5 - 415.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 255.0 - 283.5 kHz |  |  |
| ROZHLASOVÁ LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | 26255.5 - 282.5 kHz ROZHLASOVÁ | Frekvenčný plán Ženeva 1975, rozhlas. pásmo DV (155 - 281 kHz). |
| S5.70 S5.71 | 282.5 - 283.5 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. |  |
| 283.5 - 315.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | 283.5 - 285.0 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.73 |  |
| NÁMORNÁ PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA (rádiomajáky) S5.73 S5.72 S5.74 5 | 285.0 - 315.0 kHz RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. S5.73 S5.74 |  |

415.0 - 1635.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 435.0 - 495.0 kHz NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.79 Letecká rádionavigácia 5.79A | S5.79 S5.82 |  |
| S5.72 S5.82 | 490.0 - 510.0 kHz |  |
| 495.0 - 505.0 kHz POHYBLIVÁ (tieseň a volanie) S5.83 | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. | Tiesňová rádiotelegrafná frekvencia 500 kHz. |
| 505.0 - 526.5 kHz NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.79 5.79A 5.84 | S5.79 |  |
| LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.72 S5.84 | 510.0 - 526.5 kHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA civ. Letecká rádionavigácia mil. S5.79 S5.84 |  |
| 526.5 - 1 606.5 kHz ROZHLASOVÁ | 526.5 - 1 300.0 kHz ROZHLASOVÁ Letecká rádionavigácia mil. | Frekvenčný plán Ženeva 1975, rozhlas. pásmo SV (531 - 1 602 kHz). |
| S5.87 5.87A | 1 300.0 - 1 606.5 kHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. Pohyblivá mil. |  |

1635.0 - 2 170.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 160.0 - 2 170.0 kHz RÁDIOLOKÁCIA S5.93 S5.107 | RÁDIOLOKÁCIA civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.93 |  |

2 625.0 - 3 400.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 3 230.0 - 3 400.0 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ S5.113 S5.116 S5.118 | S5.116 |  |

3 400.0 - 4 650.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 3 900.0 - 3 950.0 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) S5.123 | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. |  |

5 060.0 - 6 525.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 900.0 - 5 950.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.136 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.136 |  |

6 525.0 - 8 815.0 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 6 765.0 - 7 000.0 kHz PEVNÁ Pozemná pohyblivá S5.139 S5.138 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.138 | 6 765.0 - 6 795.0 kHz nešpecifikované zariadenia malého výkonu (LPD) s krátkym dosahom (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)01 6 765.0 – 6 795.0 kHz zariadenia malého výkonu s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)14 |
| 7 300.0 - 7 350.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.143 | ROZHLASOVÁ PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. S5.134 S5.135 S5.143 |  |
| 7 350.0 - 8 100.0 kHz PEVNÁ Pozemná pohyblivá S5.144 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia malého výkonu s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)15 |
| 8 100.0 - 8 195.0 kHz PEVNÁ NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia malého výkonu s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)15 |
| 8 195.0 - 8815.0 kHz NÁMORNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111 | POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.109 S5.110 S5.111 S5.132 S5.145 | 7 400.0 – 8800.0 kHz zariadenia malého výkonu s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)15 |

8 815.0 - 10 100 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 9 400.0 - 9 500.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.134 S5.135 S5.146 |  |
| 9 500.0 - 9 900.0 kHz ROZHLASOVÁ S5.147 S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.147 S5.148 |  |

10 100 - 12 230 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10 100 - 10 150 kHz PEVNÁ Amatérska S5.111 | PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. Amatérska S5.111 |  |
| 11 600 - 11 650 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 11 650 - 12 050 kHz ROZHLASOVÁ S5.147 S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.147 S5.148 |  |
| 12 050 - 12 100 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.134 S5.135 S5.146 |  |

12 230 - 14 000 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 13 360 - 13 410 kHz PEVNÁ RÁDIOASTRONOMICKÁ S5.149 | 13 360 - 13 570 kHz PEVNÁ civ. Pevná mil. | 13 553 kHz – 13 567 kHz nešpecifikované zariadenia malého výkonu (LPD) (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)01 13 553 – 13 567 kHz zariadenia malého výkonu s krátkym dosahom pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERD/DEC/(01)14 13 560 kHz - diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 0,1W ( všeobecné povolenie ) VPR-03/2001 ERC/REC 70-03 |
| 13 570 - 13 600 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.151 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.151 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 13 600 - 13 800 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 13 800 - 13 870 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.151 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.151 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 13 870 - 14 000 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ a POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |

14 000 - 16 360 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 14 000 - 14 250 kHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 14 250 - 14 350 kHz AMATÉRSKA S5.152 | AMATÉRSKA Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 14 350 - 14 990 kHz PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 14 990 - 15 005 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY (15 000 kHz) S5.111 | 14 990 - 15 010 kHz FREKVENČNÝ NORMÁL | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 15 010 - 15 100 kHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia (všeobecné povolenie ). |
| 15 100 - 15 600 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 | ISM pásmo, max.hodnota vyžarovania 65 dBV/m pre LPD zariadenia do 15 567 kHz (všeobecné povolenie ). |
| 15 600 - 15 800 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.146 |  |

16 360 - 18 168 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 17 480 - 17 550 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 17 550 - 17 900 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 |  |

18 168 - 21 000 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 18 900 - 19 020 kHz ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 S5.146 | ROZHLASOVÁ S5.134 S5.135 Pevná a pohyblivá mil. S5.146 |  |
| 19 995 - 20 010 kHz FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY ( 20 000 kHz ) S5.111 | S5.111 |  |

21 000 - 23 200 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 21 450 - 21 850 kHz ROZHLASOVÁ S5.148 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.148 |  |

25 210 - 29 700 kHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 26 175 - 27 500 kHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.150 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ Pevná a pohyblivá mil. S5.150 | 26 957 - 27 283 kHz nešpecifikované zariadenia malého výkonu (LPD) s krátkym dosahom (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)02 26 957 – 27 283 kHz zariadenia malého výkonu pre induktívne aplikácie (všeobecné povolenie) VPR-16/2001 ERC/DEC/(01)16 26 960 - 27 410 kHz PR 27, 10 kHz kanál (všeobecné povolenie) VPR-1/2000 ERC/DEC/(98)11 26 995; 27 045; 27 095; 27 145; 27 195; 27 255 kHz zariadenia pre systémy riadenia modelov (všeobecné povolenie) VPR-03/2001 ERC/DEC/(01)10 Zariadenia PR27: Odp. T/R 20-02 a T/R 20-09 |
| 27 500 - 28 000 kHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná a pohyblivá mil. | 5 frekvencií pre bezšnúrové mikrofóny, modulácia F3E, max. ERP 25 mW, šírka pásma 8,5 kHz, zdvih ± 2 kHz ( všeobecné povolenie ) VPR- 04/2001 ( 27 755; 27 765`; 27 775; 27 785; 27 795 kHz ) |

29.7 - 37.5 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 30.01 - 37.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 30.01 - 32.8625 MHz POHYBLIVÁ mil. Pohyblivá civ. | 5 frekvencií používaných požiarnymi hasičskými útvarmi (32.120, 32.145, 32.170, 32.195, 32.220 MHz) 30.075 - 30.300 MHz - CT0, 25 kHz kanál (duplex +9.695 MHz), (ako podružná služba) - všeobecné povolenie VPR-10/2001 |
|  | 32.8625 - 33.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Diaľkové ovládanie, max. ERP 1 W. |
|  | 33.00 - 35.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 34.995 – 35.225 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre systémy riadenia modelov obmedzené na lietajúce letecké modely (všeobecné povolenie) VPR-03/2001 ERC/DEC/(01)11 |
|  | 35.00 - 36.40 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / | 34.995 – 35.225 MHz zariadenia s krátkym dosahom pre systémy riadenia modelov obmedzené na lietajúce letecké modely (všeobecné povolenie) VPR-03/2001 ERC/DEC/(01)11 ERC/DEC/(01)1136.100 -36.400 MHz telemetria + diaľkové ovlád. modelov |
|  | 36.40 - 39.00 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / | 2x po 9 frekvencií pre bezšnúr. mikrofóny ( všeobecné povolenie ): VPR-04/2001 - modulácia F3E, max. ERP 25 mW, šírka pásma 36 kHz, zdvih 15 kHz ( 36.42; 36.46; 36.50; 36.54; 36.58; 36.60; 36.62; 38.40; 38.48 MHz ). - modulácia F3E, max. ERP 20 mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz ( 36.70; 36.90; 37.10; 37.30; 37.50; 37.70; 37.90; 38.10; 38.30 MHz ) |

37.5 - 47.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
|  | 39.00 - 40.00 MHz |  |
| 39.986 - 40.02 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. | 39.77 - 40.00 MHz CT0 (všeobecné povolenie), duplex - 9.695 MHz (ako podružná služba) VPR-10/2001 |
|  | 40.00 - 41.00 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. | 40.66 - 40.70 MHz nešpecifikované zariadenia malého výkonu (LPD) s krátkym dosahom (všeobecné povolenie) VPR-03/2001VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)03 |
| 40.02 - 40.98 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.150 |  | 40.665 - 40.695 MHz 4 frekvencie pre diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 0,1W ( všeobecné povolenie ) VPR-03/2001 40.715 - 40.985 MHz 18 frekvencií pre diaľkové ovládanie modelov, max. ERP 1W ( všeobecné povolenie ) VPR-03/2001 |
| S5.162 S5.162A | 46.0- 47.0 MHz POHYBLIVÁ mil. S5.162A |  |

47.0 - 87.5 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 47.0 - 68.0 MHz ROZHLASOVÁ | 47.0 - 48.0 MHz POHYBLIVÁ mil. Pohyblivá civ. S5.163 48.0 – 48.5 MHz Pohyblivá mil., civ. S5.163 S5.162A |  |
|  | 48.5 - 66.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.162A S5.163 | Frekvenčný plán I.TV pásma, kanály R1, R2 ( TV norma CCIR-DB1 ) : - 1.kanál R1: 48.5 - 56.5 MHz - 2.kanál R2: 58.5 - 66.0 MHz 56.5 - 58.0 MHz diaľkové ovládanie. 57.2125 - 57.3125 MHz max. ERP 10mW pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD) ( všeobecné povolenie ). VPR-052001 ERC/DEC/(01)03 |
|  | 66.0 – 67.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.162A |  |
| S5.162A S5.163 S5.164 S5.165 S5.169 S5.171 | 67.0 – 68.0 MHz POHYBLIVÁ mil. S5.162A |  |

150.05 - 156.8375 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 154.0 - 156.7625 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | 154.0 - 155.5125 MHz POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. S5.226 S5.227 |  |
|  | 155.5125 - 156.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. S5.226 S5.227 | PMR max. ERP 10 W, 25 kHz raster. |
| S5.226 S5.227 | 156.0 - 158.3875 MHz | 156.025 - 174.0 157.425MHz rádiotelefóny plavebnej pohyblivej služby |
| 156.7625 - 156.8375 MHz NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (Tieseň a volanie) | POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | Dunajplavba: 156.000 - 161.025 MHz,Plavba po Dunaji duplex (+4.6 MHz) SPaP (OMC, prístavné služby, atď), podľa Dodatku č. 18 RPR a odporučení Dunajskej komisie;Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách. ERC/DEC/(96)20 |
| S5.111 S5.226 | S5.111 S5.226 |  |

156.8375 - 174.0 MHz  (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 156.8375 – 174 MHz | 158.8375 - 160.6375 MHz | - - - - - - |
| PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | PEVNÁ mil. POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. S5.226 | ŽSR: 157.45 - 158.3875 MHz.železničná doprava |
|  | 160.6375 - 162.5 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. S5.226 | Dunajplavba: 156,000 160.625 - 1612, 025 MHz plavba po Dunaji duplex (+4.6 MHz). SPaP (OMC, prístavné služby, atď), podľa Dodatku č. 18 RPR a odporučení Dunajskej komisie; Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách. Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. ERC/DEC/(96)20 |
|  | 162.5 - 164.4875 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. |  |
|  | 164.4875 - 165.5125 MHz PEVNÁ a POHYBLIVÁ mil. Rádiolokácia mil. |  |
| S5.226 S5.229 | 165.5125 - 170.4875 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. Rádiolokácia mil. | 160,6375-162,5 MHz PMR Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 165,5125-170,4875 MHz PMR Max. ERP 10 W, 25 kHz raster. 169.4125 - 169.8125 MHz ERMES ERC/DEC/(98)23 (ERC/DEC/(94)02) Pre Zbor požiarnej ochrany:Hasičský a záchranný sbor pre celé územie 169.175 MHz, 169.225 MHz a 169.325 MHz; pre oblastné použitie 169.025 MHz, 169.050 MHz, 169.200 MHz, 169.250 MHz, 169.275 MHz, 169.300 MHz a 169.350 MHz. |

174.0 - 273.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 174.0 - 223.0 MHz ROZHLASOVÁ S5.235 S5.237 S5.243 S5.244 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá, mil. | Frekvenčný plán III. TV pásma, kanály R6 - R121 (8 MHz raster) (norma CCIR - B1). 2 frekvencie – 174,3 a 174,7 MHz pre bezšnúr. mikrofóny (všeobecné povolenie): - modulácia F3E, max. ERP 20mW, šírka pásma 180 kHz, zdvih 75 kHz (174.300, 174.700 MHz). VPR-04/2001 |
| 223.0 - 230.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá S5.243 S5.244 S5.246 S5.247 | ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá, mil. | Frekvenčný plán III. TV pásma (TV norma CCIR – DB1): - 12.kanál (222.0 - 230.0 MHz). V budúcnosti pridelené pre T - DAB, frekvenčný plán Wiesbaden 1995. |

336.0 - 400.05 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| … - 387.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 336.0 - 339.5 MHz TELEMETRIA PEVNÁ civ. Letecká pohyblivá mil. Pohyblivá mil. S5.254 | V úseku 336.0 - 339.5 MHz širokopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá. V úseku 336.525 - 337.5 MHz pohybl. služby železničnej dopravy ŽSR a úzkopásmová telemetria - pevná (do 0.1 W). V úseku 337.525 - 339.5 MHz úzkopásmová telemetria - pevná aj pohyblivá (do 1 W). |
|  | 339.5 - 351.0125 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. Letecká pohyblivá mil. S5.254 |  |
| S5.254 | 351.0125 - 380.0 MHz |  |
| 387.0 - 390.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (zostup) S5.208A S5.254 S5.255 | PEVNÁ mil. LETECKÁ POHYBLIVÁ mil. S5.254 S5.255 | 352 - 380 MHz pridelené pre video prenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov), ERP max.100mW. 380 - 385 MHz digitálny systém TETRAPOL pre bezpečnostné účely štátu. 380.0 – 380.15 MHz režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov pre bezpečnostné (záchranné) služby pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu. ERC/DEC/(01)19 384.0 - 385.0 MHz režim vzduch-Zem-vzduch (AGA) digitálnych pozemných systémov pre bezpečnostné služby ERC/DEC/(01)20 |

406.0 - 440.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 406.0 - 406.1 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.266 S5.267 | EPIRP DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.266 S5.267 | COSPAS/SARSAT - družicový záchranný systém, chránené frekvencie. |
| 410.0 - 420.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (medzidružicová) S5.268 | 410.0 - 430.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. | PEVNÁ civ. - na dožitie (žiadne nové prídely). 410 - 430 MHz TETRA, duplex +10 MHz ERC/DEC/ (96)04 410 - 420 MHz, 420 - 430 MHz boli udelené licencie pre Verejné hromadné siete, analógové a digitálne PMR |
| 420.0 - 430.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia S5.269 S5.270 S5.271 |  | 410-420 MHz, 420-430 MHz boli udelené licencie pre Verejné hromadné siete. |
| 430.0 - 440.0 MHz AMATÉRSKA RÁDIOLOKÁCIA S5.138 S5.271 S5.272 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282 S5.283 | AMATÉRSKA PEVNÁ civ. Pevná mil. S5.277 S5.282 | Telemetria v úseku 430.0 - 432.0 MHz telemetria, max. 1W. 433.2125 - 434.5875 433,050 – 434,790 MHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD), ERP max.10mW (ďiaľkové ovládanie žeriavov,...) (všeobecné povolenie). VPR-05/2001 ERC/REC 70-03 |

440.0 - 460.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 440.0 - 450.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia | 440.0 - 441.025 MHz PEVNÁ mil. Pevná a pohyblivá civ. |  |
|  | 441.025 - 445.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA civ., mil PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. |  |
|  | 445.0 - 448.0 MHz PEVNÁ mil. POHYBLIVÁ civ. | 445.2 - 445.3 MHz Režim priameho spojenia (DMO) digitálnych pozemných pohyblivých systémov ERC/DEC/(01)21 446.0 – 446.1 MHz pre PMR 446 (po uvoľnení pásma MO SR) ERC/DEC/(98)25 |
| S5.269 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286 | 448.00 - 451.31 MHz |  |
| 450.0 - 46055.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286 | 448.0 - 450.0 MHz simplex, 20 kHz raster, max. ERP 10W. 450.0 - 451.3 MHz duplex +10 MHz, 12.5 kHz raster, max. ERP 15W. Odp. T/R 75-03 |
| 455.0 - 456.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | 451.31 - 455.74 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B | Pohyblivé stanice NMT450, duplex +10 MHz, 20 kHz raster, (všeobecné povolenie.) VPR-08/2001 |
| 456.0 - 459.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.271 5.287 5.288 | 455.74 - 457.39 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B S5.287 | PMR, duplex +10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
| 459.0 - 460.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | 457.39 - 458.47 MHz UIC POHYBLIVÁ civ. S5.287 | ŽSR Železničná doprava, duplex +10 MHz. Odp. T/R 22-01 |
| 5.209 S5.286A S5.286B 5.286C 5.286E S5.271 S5.287 S5.288 | 458.47 - 460.00 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.286B | PMR, duplex +10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |

460.0 -  790.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 460.0 - 470.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová meteorologická (zostup) | 460.0 - 461.30 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.289 S5.290 | PMR, duplex -10 MHz, 12.5 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 461.30 - 465.73 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.289 S5.290 | NMT450, duplex -10 MHz, 20 kHz raster, EuroTel (celoplošne) |
|  | 465.73 - 467.380 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.289 S5.290 | 465,75 - 470,00 MHz: PMR, duplex -10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
|  | 467.380 - 468.480 MHz UIC POHYBLIVÁ civ. S5.287 S5.289 S5.290 | ŽSR Železničná doprava, duplex -10 MHz. Odp. T/R 22-01 |
| S5.287 S5.288 S5.289 S5.290 | 468.480 - 470.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. S5.289 S5.290 | 465,75 - 470,00 MHz: PMR, duplex -10 MHz, 20 kHz raster, max. ERP 15W. |
| 470.0 - 790.0 MHz ROZHLASOVÁ | 470.0 - 734.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.149 S5.306 S5.311 S5.312 | Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, TV kanály K21 - K53, raster 8 MHz. Odp. T/R 75-03 |
|  | 734.0 - 742.0 MHz PEVNÁ mil. S5.311 S5.312 |  |
| S5.149 5.291A S5.294 S5.296 S5.300 S5.302 S5.304 S5.306 S5.311 S5.312 | 742.0 - 790.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.311 S5. 312 | Frekvenčný plán V. TV pásma, TV kanály K55 - K60, raster 8 MHz. 55. TV kanál K55 max. ERP 100W. Odp. T/R 75-03 |

790.0 - 890.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 790.0 - 862.0 MHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ | 790.0 - 808.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. ROZHLASOVÁ – od r. 2006S5.312 | Rádionavigácia – do r. 2007.6 806.0 - 838.0 MHz: frekvenčný plán V. TV pásma, TV kanály K63 -K 66, kanál. raster 8 MHz K63 806 – 808 MHz celoplošne k dispozícii od r. 2005 |
|  | 808.0 - 838.0 MHz ROZHLASOVÁ Pevná mil., civ. S5.312 | 80146.0 - 838.0 MHz Frekvenčný plán V. TV pásma, TV kanály K643 -K 66, kanál. raster 8 MHz K63 806 – 814 MHz celoplošne k dispozícii od r. 2005 |
| S5.312 S5.313 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 S5.321 | 838.0 - 862.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA mil. Letecká rádionavigácia mil. Rozhlasová od r. 2015 S5.312 |  |
| 862.0 - 890.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A | 862.0 - 864.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. RÁDIOLOKÁCIA mil. S5.323 | 863 – 865 MHz audioaplikácie (všeobecné povolenie) VPR-11/2001 ERC/REC 70-03 863.0 – 865.0 MHz bezšnúrové zvukové aplikácie mikrofóny VPR-04/2001 ERC/DEC/(01)18 |
| ROZHLASOVÁ S5.322 | 864.10 - 868.10 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT2, max. ERP 10mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2004. VPR-06/2001 ECC/DEC/(01)02 ERC/DEC/(96)18 |
| 5.319 S5.323 | 868.0 - 885.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 | 868.0 – 868.6 MHz, 868.7 – 869.2 MHz, 869.4 – 869.65 MHz, 869.7 – 870.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom malého výkonu ERC/DEC/(01)04 868.6 – 868.7 MHz, 869.25 – 869.3 MHz, 869.65 – 869.7 MHz zariadenia s krátkym dosahom malého výkonu pre zabezpečovacie systémy ERC/DEC/(01)09 869.20 – 869.25 MHz sociálne alarmy ERC/DEC/(97)06 876 - 880 MHz R-GSM (GSM pre idúce vlaky) ECC/DEC/(02)05 880.0 – 915.0 MHz, E-GSM mobilné terminály stanice, duplex +45 MHz (všeobecné povolenie) VPR-09/2001 ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07) ERC/DEC/(98)06 |

890.0 - 1 215.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 890.0 - 942.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A ROZHLASOVÁ S5.322 | 890.0 - 908.4 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | 880 - 915 MHz GSM mobilné terminály stanice, duplex +45 MHz (všeobecné povolenie) VPR - 09/01 ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07 ERC/DEC/(98)06 GSM: Odp. T/R 75-02 |
| Rádiolokácia | 908.4 - 914.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
|  | 914.0 - 915.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT1, duplex +45 MHz, max. ERP 10 mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2002. |
|  | 915.0 - 930.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 | 921 - 925 MHz R-GSM (GSM pre idúce vlaky) ECC/DEC/(02)05 925.0 – 960.0 MHz, E-GSM, duplex -45 MHz ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(98)07 ERC/DEC/(98)06 |
|  | 930.0 - 932.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Rádionavigácia mil. S5.323 |  |
|  | 932.0 - 933.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
|  | 933.0 - 935.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| S5.323 | 935.0 - 953.4 MHz |  |
| 942.0 - 960.0 MHz PEVNÁ | POHYBLIVÁ civ. S5.323 |  |
| POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.317A ROZHLASOVÁ S5.322 | 953.4 - 959.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA mil. S5.323 |  |
| S5.323 | 959.0 - 960.0 MHz POHYBLIVÁ civ. S5.323 | Bezšnúrové telefóny, systém CT1, Duplex -45 MHz, max. ERP 10 mW (všeobecné povolenie) – do 31.12.2002. |

1 429.0 - 1 5335.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 1 429.0 - 1 452.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 | . . . - 1 452.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná mil. S5.341 | Málokanálové Nízkokapacitné zariadenia point-to-multipoint bod-multiboIRT 2000, 2 MHz raster do 14501 MHz. Odp. ITU-R 379-5 |
| 1 452.0 - 1 492.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ S5.345 S5.347 DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.345 S5.347 S5.341 S5.342 | 1 452.0 - 1 525.0 MHz PEVNÁ civ. ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. | 1467.5 - 1492 MHz pre S-DAB Málokanálové Nízkokapacitné zariadenia point-to-multipoint bod-multibod IRT 2000, 2 MHz raster, 1 452 - 1 467.5 1479,5 MHz pridelené pre T–DAB, frekvenčný plán Wiesbaden 1995 a Maastricht 2002 |
| 1 492.0 - 1 525.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 | S5.341 S5.342 | Málokanálové 1492,0 - 1516,5 MHz Nnzkokapacitné zariadenia point-to-multipoint bod-multibod IRT 2000, (duplex 14287 - 14501451,0) 2 MHz raster, Odp. ITU-R 379-5 |
| 1 525.0 - 1 530.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) PEVNÁ DRUŽICOVÁ NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A Družicový prieskum Zeme Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.349 Družicová pozemná pohyblivá (zostup) S5.352 S5.341 S5.342 S5.350 S5.351 5.352A S5.354 | 1 525.0 – 1 5350.0 MHz PEVNÁ civ.DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.341 S5.351 S5.352 S5.354 | (zostup) 1525.0 - 1559.0 MHz (zostup) INMARSAT, INMARSAT-C, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, , Space Checker S - SMS, EMS-MSSAT, terminály systému THURAYA (všeobecné povolenie) okrem 1544 – 1545 MHz a 1626.5 – 1660.5 MHz (vzostup okrem 1645.5 – 1646.5 MHz) VPR-12/2001 VPR-03/2003 VPR-02/2003 VPR-04/2003 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 |
| 1 530.0 - 1 535.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.353A S5.351A Družicový prieskum Zeme Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.341 S5.342 S5.351 S5.354 | 1 530.0 – 1 535.0 MHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ Pevná a pohyblivá mil 5.341 5.351 5.352, 5.354 | ERC/DEC/(98)29 ERC/REC 01- 07 Odp. ITU-R 379 - 5 |

1 535.0 - 1 610.6 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 535.0 - 1 559.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.356 S5.357 S5.357A S5.359 S5.362A | 1 535.0 – 1 544.0 MHz PEVNÁ civDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ. (zostup) / PEVNÁ A POHYBLIVÁ mil. / 1 544.0 – 1 545.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Pohyblivá mil. 1 545.0 – 1 559.0 MHz PEVNÁ civ., mil. Pohyblivá mil. S5.341 S5.351 S5.352 S5.354 S5.356 S5.360 | (zostup) 1525.0 - 1559.0 MHz INMARSAT, INMARSAT-C, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, Space Checker S - SMS, EMS-MSSAT, terminály systému THURAYA (všeobecné povolenie) okrem 1544 – 1545 MHz a 1626.5 – 1660.5 MHz (vzostup okrem 1645.5 – 1646.5 MHz) VPR-12/2001 VPR-03/2003 VPR-02/2003 VPR-04/2003 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 ERC/REC 01- 07 Odp. ITU-R 379 – 5Odp. ITU-R 379 - 5 |
| 1 559.0 - 1 610.0 MHz LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.329A (zostup) S5.341 S5.362B S5.362C S5.363 | 1 559.0 MHz - . . . PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. | 1575.42 GPS L1 |
| 1 610.0 - 1 610.6 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 | S5.341 S5.364 S5.366 S5.368 S5.371 S5.372 | 1610.0 - 1626.5 MHz (vzostup) S – PCS (2483.5 – 2500 MHz párované (zostup)) 1610.0 - 1621.35 MHz GLOBALSTAR (vzostup) - všeobecné povolenie VPR-14/2001 ERC/DEC/(97)03 |

1 610.6 - 1 660.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 610.6 - 1 613.8 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A RÁDIOASTRONÓMIA LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.149 S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 | . . . - 1 626.5 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | 1610.0 - 1626.5 MHz (vzostup) S-PCS (párované s 2483.5 – 2500 MHz (zostup)) 1610.0 - 1621.35 MHz GLOBALSTAR (vzostup) - všeobecné povolenie VPR-14/2001 ERC/DEC/(97)03 |
| 1 613.8 - 1 626.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA Družicová pohyblivá (zostup) S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 | S5.149 S5.341 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372 |  |
| 1 626.5 - 1 660.0 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.351A S5.353A S5.357A S5.362 S5.374 S5.375 S5.376 | 1 626.5 - 1 645.5 1660,0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ., mil. 1 645.5 – 1 646.5 MHzDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 1 646.5 – 1 660.0 MHz PEVNÁ civ., mil. Pohyblivá mil. S5.341 S5.351 S5.354 S5.358 S5.360 S5.374 S5.375 S 5.376 | 1626.5 - 1660.5 MHz (vzostup) INMARSAT, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, Space Checker S - SMS, EMS-MSSAT, terminály systému THURAYA (všeobecné povolenie). VPR-12/2001 VPR-03/2003 VPR-02/2003 VPR-04/2003 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 |

1 660.0 - 1 675.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 660.0 - 1 660.5 MHz DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.351A RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 | 1626.5 - 1660.5 MHz (vzostup) INMARSAT, terminály INMARSAT-D, INMARSAT-phone (INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT, Space Checker S - SMS, EMS-MSSAT, terminály systému THURAYA (všeobecné povolenie). VPR-12/2001 VPR-03/2003 VPR-02/2003 VPR-04/2003 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)29 |
| 1 660.5 - 1 668.4 MHz RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej S5.149 S5.341 S5.379 S5.379A | 1 660.5 MHz - ... PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. RÁDIOASTRONÓMIA Pevná a pohyblivá mil. |  |
| 1 668.4 - 1 670.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 S5.341 |  |  |
| 1 670.0 - 1 675.0 MHz POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) POHYBLIVÁ S5.380 S5.341 | S5.149 S5.341 S5.360 S5.379A S5.380 | 1670 - 1675 MHz TFTS (vzostup), duplex 1800 - 1805 MHz ERC/ DEC/(92)01 ECC/DEC/(02)07 |

1 710.0 - 1 930.0 MHz  (1. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 710.0 - 1930.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.380 S5.384A S5.388A | 1 710.0 - 1 750.0 MHz POHYBLIVÁ civ. 1 750,0 - 1 785,0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. S5.149 S5.341 S5.385 S5.387 | 1710 - 1785 MHz DCS 1800 (duplex 1805 – 1880 MHz) – všeobecné povolenie VPR-09/2001 ERC/DEC/(98)21 V pásme 1762.5 - 1790.5 MHz je pevná služba - modulačné spoje pre rozhlas, napájacie linky pre rozhlas, 1MHz raster. |
|  | 1 785.0 - 1800.0 MHz PEVNÁ civ. Pohyblivá mil. S5.387 | Pevná na dožitie (žiadne nové prídely). |
|  | 1 800.0 - 1 805.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pohyblivá mil. | Rezervované pre systém TFTS (telefón z paluby lietadiel) zostup ERC/DEC/(92)01 ECC/DEC/(02)07 |
|  | 1 805.0 - 1 845.0 MHz POHYBLIVÁ civ. 1 845.0 - 1 880.0 MHz POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | 1805 - 1880 MHz DCS 1800 (duplex 1 710 - 1785 MHz) ERC/DEC/(98)21 |
| S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 | 1 880.0 - 1 900.0 MHz POHYBLIVÁ civ. PEVNÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. S5.388 | 1880 - 1900 DECT (všeobecné povolenie). VPR-07/2001 ERC/DEC/(98)22 |

1 710.0 - 1 930.0 MHz  (2. časť)

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 710.0 - 1930.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.380 S5.384A S5.388A S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 | 1 900.0 - 1 930.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | Mobilné prenosy Dočasné pevné linky (na dožitie; žiadne nové prídely). 1 900 – 19830 MHz pozemské aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 využívané od 1. januára 2002 ERC/DEC/(00)01 ERC/DEC/(97)07 |

1 930.0 - 2 200.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 1 930.0 - 1 9870.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 | 1 930.0 - 2 025.0 MHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. Pohyblivá mil. | 1930 - 2025 MHz. mobilné prenosy dočasné pevné linky(na dožitie; žiadne nové prídely) do 30.6.2003 1930 – 1980 pozemské aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 využiteľné od 1. januára 2002 ERC/DEC/(00)01 |
| 1970.0-1980.0 PEVNÁ POHYBLIVÁ |  |  |
| 1 980.0 - 2 010.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.351A S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  | 1980 - 2010 MHz S-PCS (vzostup) (párované s 2170 - 2200 MHz) ERC/DEC/(97)03 1980 - 2010 MHz aplikácie satelitných družicových komponentov UMTS |
| 2 010.0 - 2 025.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 | S5.388 S5.389A | 2010-2025 MHz pozemské aplikácie UMTS ERC/DEC/(97)07 |
| 2 025.0 - 2 110.0 MHz KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová) PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.391 KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup+ medzidružicová) S5.392 | 2 025.0 MHz - . . . PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. Pevná mil. | 2 110 - 2 170 MHz pozemské aplikácie UMTS ERC/DEC/(97)07 2 025.0 - 2 105.0 MHz mobilné prenosy na dožitie dočasné pevné spoje (žiadne nové prídely) 2 100.0 - 2 170.0 MHz systém MMDS do udelenia licencie na UMTS 2 170 – 2 200 MHz systém MMDS do udelenia licencie na využívanie S-PCS v tomto úseku na území SR (zostup) (párované s 1980 - 2010 MHz) distribučné systémy MMDS 2100 - 2110 MHz do 31.12.2007 2110 - 2200 MHz do 30.6.2003 2200 – 2300 MHz do 31.12.2007 ERC/DEC/(97)03 2 170 – 2 200 MHz aplikácie satelitných komponentov UMTS ERC/DEC/(97)07 |
| 2 110.0 - 2 120.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír), (vzostup) S5.388 |  | 2 200 – 2 300 MHz distribučné systémy MMDS |
| 2 120.0 - 2 170.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.388A S5.388 S5.392A |  |  |
| 2 170 .0 - 2 200.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.351A S5.388 S5.389A S5.389F S5.392A | S5.388 S5.389A S5.391 S5.392 |  |

2 200.0 - 2 500.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 300.0 - 2 450.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Amatérska Rádiolokácia S5.150 S5.282 S5.395 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.282 | 2 400.0 - 2 483.5 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)05 2 400.0 – 2 483.5 MHz zariadenia s malým výkonom (LPD)krátkym dosahompre detekciu pohybu a poplach (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)08 2 400.0 - 2 483.5 MHz RLANy s rozprestretým (spread) spektrom, max. EIRP 100mW (všeobecné povolenie) VPR-01/2001 ERC/DEC/(01)07 ERC/DEC/(96)17 Odp. T/R 10-01 |
| 2 450.0 - 2 483.5 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia S5.150 S5.397 | 2 450.0 - 2 500.0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | 2 400.0 - 2 483.5 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom. (všeobecné povolenie). ERC/DEC/(01)05 2 400.0 - 2 483.5 MHz RLANy (všeobecné povolenie) VPR-01/2001 ERC/DEC/(01)07 2 400.0 – 2 483.5 MHz zariadenia s malým výkonom (LPD)(LPD)s krátkym dosahom pre detekciu pohybu a poplach (všeobecné povolenie) VPR-05/2003 ERC/DEC/(01)08 |
| 2 483.5 - 2 500.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.388A Rádiolokácia S5.150 S5.371 S5.397 S5.398 S5.399 S5.400 S5.402 | S5.150 S5.371 S5.398 S5.399 S5.402 | 2483.5 - 2500 MHz S-PCS (zostup) (párované s 1610 - 1626,5 MHz) 2483.5 - 2498 500 MHz GLOBALSTAR (zostup) (všeobecné povolenie). VPR-04/2001 ERC/DEC/(97)03 Odp. T/R 10-01 Odp. T/R 75-03 |

2 500.0 - 2 700.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 2 500.0 - 2 520.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.351A S5.403 S5.405 S5.407 S5.412 S5.414 | 2 500.0 - 2 655.0 MHz PEVNÁ civ. Rádiolokácia mil. | MMDS 2500 – 2520 MHz systém MMDS do 1.1.2005 31.12.2004 |
| 2 520.0 - 2 655.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.413 S5.416 S5.339 S5.403 S5.405 S5.418B S5.418C S5.412 S5.418 | S5.339 S5.403 S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 S5.414 S5.416 | 2520 – 2655 70 MHz systém MMDS (do 1.1.2008) do 31.12.2007 |
| 2 655.0 - 2 670.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ S5.413 S5.416 Družicový prieskum Zeme (pasívny) Rádioastronómia Kozmický výskum (pasívny) S5.149 S5.412 S5.420 | 2 655.0 - 2 690.0 MHz PEVNÁ civ. Rádiolokácia mil. | 2655 – 2670 – 2690 MHz systém MMDS (do 1.1.2008) do 31.12.2004 |
| 2 670.0 - 2 690.0 MHz PEVNÁ S5.409 S5.410 S5.411 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. S5.384A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) S5.388A Družicový prieskum Zeme (pasívny) Rádioastronómia Kozmický výskum (pasívny) S5.149 S5.419 S5.420 | S5.149 S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 S5.416 S5.419 S5.420 | 2670 – 2690 MHz systém MMDS (do 1.1.2005) |
| 2 690.0 - 2 700.0 MHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM Zeme (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.421 S5.422 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM Zeme (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Rádiolokácia mil. S5.340 S5.422 |  |

2 700.0 - 4 400.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 3 100.0 - 3 300.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA DRUŹICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) S5.149 S5.333 S5.428 | RÁDIOLOKÁCIA mil. Rádiolokácia civ. Rádioastronómia | Rádioastronómia len v úseku 3 165.0 - 3 195.0 MHz. |
| 3 300.0 - 3 400.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA S5.149 S5.429 S5.430 | S5.149 S5.333 |  |
| 3 400.0 - 3 600.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Pohyblivá Rádiolokácia S5.431 S5.434 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. Pevná mil. | Pozn. Digitálne sSystémy bod-multibod P-MP digital 100 MHz duplex – plánované. 3 410 – 3 500 MHz pre terminálové stanice (všebecné povolenie) VPR-04/2002 ERC/REC 14-03 |
| 3 600.0 - 4 200.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Pohyblivá | PEVNÁ civ. Pevná mil. | Magistrálne RR rr spoje strednej a vysokej kapacity, 29 MHz raster ERC/REC 12-08 Odp. ITU-R 382-5 |

5 250.0 - 5 830.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 250.0 - 5 255.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum S5.447D S5.333 S5.448 | 5 250.0 - 5 350.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA civ. Kozmický výskum Pevná a pohyblivá mil. | Rádiolokácia len v úseku 5 250.0 - 5 275.0 MHz. 5 250 – 5 350 MHz HIPERLANy (všeobecné povolenie) VPR-02/2001 ERC/REC 70-03 |
| 5 255.0 - 5 350.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA S5.333 S5.448 S5.448A | Rádiolokácia mil. S5.333 S5.448 | Odp. T/R 22-06 |
| 5 725.0 - 5 830.0 MHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely) 5 750.0 - 5 770.0 MHz a 5 800.0 - 5 875.0 MHz tiež rádioastronómia 5 725.0 - 5 875.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom malého výkonu (LPD), max. EIRP 25 mW (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)06 5 795 - 5 8015 MHz RTTT (Road Transport Telematic) s možným rozšírením do 5 815 MHz (všeobecné povolenie) VPR-15/2001 ERC/DEC/(92)02 ECC/DEC/(02)01 ECC/DEC/(02)02 |

5 830.0 - 7 300.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 5 830.0 - 5 850.0 MHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska (zostup) S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456 | PEVNÁ civ.DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. Amatérska Rádiolokácia mil. S5.150 S5.455 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely)5 750.0 - 5 770.0 MHz a 5 800.0 - 5 875.0 MHz tiež rádioastronómia 5 725.0 - 5 875.0 MHz nešpecifikované zariadenia s krátkym dosahom malého výkonu (LPD), max. ERP 25 mW (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 ERC/DEC/(01)06 |
| 5 850.0 - 5 925.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.150 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. Pevná civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.150 | RR spoje na dožitie (žiadne nové prídely)5 725.0 - 5 875.0 MHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia EIRP max. 25mW (povelové zariadenia) (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 Reportážne RR rr spoje. |
| 5 925.0 - 6 700.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.149 S5.440 S5.458 | 5 925.0 - 6 425.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.149 S5.440 S5.458 6 425.0 - 7 075.0 MHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) Rádiolokácia mil. S5.441 S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C | Magistrálne RR spoje strednej a vysokej kapacity, 29.65 MHz raster. , Odp. ITU-R 383-4 |
| 6 700.0 - 7 075.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) S5.441 POHYBLIVÁ S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C |  | 6 430.0 - 7 110.0 MHz magistrálne RR rr spoje strednej a vysokej kapacity, 40 MHz raster 6425,0 – 7075,0 MHz pevná družicová na koordinovanej bázi, pevné siete majú prednosť 5.925 - 6.425 VSAT v C pásmu na koordinovanej bázi Odp. ITU-R 384-5 |
| 7 075.0 - 7 250.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ S5.458 S5.459 S5.460 | PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. S5.458 S5.460 | 6 430.0 - 7 110.0 MHz magistrálne RR rr spoje strednej a vysokej kapacity, 40 MHz raster 7 138.0 - 7 195.0 MHz reportážne TV prenosy 7 125.0 - 7 425.0 MHz RR rr spoje strednej kapacity, 14 MHz raster Odp. ITU-R 384-5, ITU-R 385-4 |

7 300.0 - 8 175.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 7 300.0 - 7 450.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.461 | … - 7 450.0 MHz PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.461 | 7 125.0 - 7 425.0 MHz RR rr spoje strednej kapacity, 14 MHz raster 7 438.0 - 7 450.0 MHz mobilné TV prenosy dočasné pevné spoje (max. výkon zariadenia 1 W) 7 425.0 - 7 725.0 MHz RR rr spoje malej a strednej kapacity, 3.5 a 7 MHz raster Odp. ITU-R 385-4 |
| 7 450.0 - 7 550.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.461A | 7 450.0 - 7 750.0 MHz PEVNÁ A POHYBLIVÁ civ. Rádiolokácia mil. | 7 425.0 - 7 725.0 MHz RR rr spoje malej a strednej kapacity, 3.5 a 7 MHz raster 7 450.0 - 7 544.0 MHz mobilné TV prenosy dočasné rr spoje (max. výkon zariadenia 1W) 7 732.0 - 7 750.0 MHz magistrálneRR rr RR rr RR rr spoje malej a strednej kapacity 7 747.750 - 7 925.6 MHz RR rr spoje trasy ST na dožitie RR spoje: Odp. ITU-R 385-4 |
| 7 550.0 - 7 750.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |  |
| 7 750.0 - 7 90850.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 5.461B POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 7 750.0 - 8 025.0 MHz PEVNÁ mil. S5.461 | 7 750.0 - 7 882.0 MHz civ. magistrálne RR rrRR rr spoje na dožitie 7 747.7 - 7 925.6 MHz civ. RR trasy ST rr spoje na dožitie |
| 7 850.0 - 7 900.0 MHz PEVNÁ POHYBLIVÁ |  |  |
| 7 900.0 - 8 025.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ S5.461 |  |  |
| 8 025.0 - 8 175.0 MHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) POHYBLIVÁ 5.463 Družicový prieskum Zeme DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) S5.462A S5.464 | 8 025.0 MHz - . . . PEVNÁ mil. | 8 059.02 - 8 236.92 8044,02 - 8251,92 MHz civ civ.RR trasy STrr spoje na dožitie |

8 750.0 - 10 000.0 MHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 9 200.0 - 9 300.0 MHz RÁDIOLOKÁCIA NÁMORNÁ PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.472 S5.473 S5.474 | RÁDIOLOKÁCIA civ. NÁMORNÁ PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA Rádiolokácia mil. S5.472 S5.473 S5.474 | 9 200 – 9 500 MHz: zariadenia pre LPD, EIRP = 25 mW (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 |
| 9 300.0 - 9 500.0 MHz RÁDIONAVIGÁCIA S5.476 Rádiolokácia S5.427 S5.474 S5.475 | RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.476 Rádiolokácia civ., mil. S5.427 S5.474 S5.475 | 9 200 – 9 500 MHz: zariadenia pre LPD, EIRP = 25 mW (všeobecné povolenie) VPR-05/2001 |
| 9 500.0 - 9 800.0 MHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) S5.3335.476A | RÁDIOLOKÁCIA civ., mil. RÁDIONAVIGÁCIA civ., mil. S5.333 |  |

10.0 - 10.7 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10.0 - 10.45 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA Amatérska | 10.0 - 10.3 GHz PEVNÁ civ., mil. POHYBLIVÁ civ. RÁDIOLOKÁCIA civ. Amatérska S5.479 | 10.15 – 10.30 GHz pre terminálové stanice bod-multibod (všeobecné povolenie) VPR-04/2002 ERC/REC 12-05 |
| S5.479 | 10.3 - 10.7 GHz |  |
| 10.45 - 10.5 GHz RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska S5.481 | PEVNÁ civ POHYBLIVÁ civ. Amatérska Pevná mil. | 10.3 - 10.68 GHz digitálne rr spoje na dožitie 10.3 – 10.5 GHz digitálne a analógové rr spoje pre jednosmerný prenos R a TV signálov Amatérska služba len do 10.5 10,45 GHz. |
| 10.5 - 10.55 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia |  | 10.5 – 10.65 GHz pre bod-multibod 10,30 - 10,68 GHz dočasné rr spoje ERC/REC 12-05 |
| 10.55 - 10.6 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia |  |  |
| 10.6 - 10.68 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Rádiolokácia S5.149 S5.482 |  |  |
| 10.68 - 10.7 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.340 S5.483 | S5.340 S5.482 |  |

10.7 - 13.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 10.7 - 11.7 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.441 S5.484 S5.484A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 10.7 - 11.45 GHz PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná a pohyblivá mil. S5.441 S5.484A | 10,7 – 11,7 GHzRRrr spoje s vysokou kapacitou 10.711 - 11.449 GHz dočasné mobilné reportážne RRrr spoje MT 15 Družicová TV ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12 - 06 |
|  | 11.45 - 11.7 GHz PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná + pohyblivá mil. S5.441 S5.484A | Družicová TV – ARCANET 11.45 – 11.70 GHz (zostup) (všeobecné povolenie). VPR-01/2003 ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(00)08 10.7 – 11.7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie) VPR-13/2001 ERC/DEC/(98)15 |
| 11.7 - 12.5 GHz PEVNÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 11.7 - 12.1 GHz DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ civ. Pevná a pohyblivá mil. S5.487 | Družicová TV. 10,7 – 12,5 GHz (SIT) – všeobecné povolenie VPR-02/2002 ERC/DEC/(00)08 Odp. T/R 75-03 |
| S5.487 S5.487A S5.492 | 12.1 - 12.5 GHz PEVNÁ civ.DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pevná mil. S5.487 | Družicová TV |
| 12.5 - 12.75 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup + vzostup) S5.494 S5.495 S5.496 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ Pevná mil. S5.496 | VSAT (všeobecné povolenie) VPR-01/2002 Družicová TV –12.50 – 12.75 GHz: ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie). VPR-01/2003 ERC/DEC/(98)17 12.5 – 12.75 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie) VPR-13/2001 ERC/DEC/(98)15 |

14.4 - 15.4 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 14.4 - 14.47 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 S5.484A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Kozmický výskum (zostup) | 14.4 - 15.35 14,5 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ civ. | 14.25 - 14.5 GHz VSAT/ VPRVPR-01/2002 ERC/DEC/(97)09 |
| 14.47 - 14.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.506 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. Družicová pozemná pohyblivá (vzostup) Rádioastronómia S5.149 |  |  |
| 14.5 - 14.8 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.510 POHYBLIVÁ Kozmický výskum | PEVNÁ civ. mil. | RR spoje malej, strednej a vysokej kapacity, 7, 14 a 28 MHz raster (14,5 - 15,35 GHz povolené rr spoje na dožitie) 14,62 – 15,3 GH harmonizované mil. pásmo 14,50 – 14,65 GHz s duplexným úsekom 15,23 – 15,35 GHz pre rr spoje malej a strednej kapacity. ERC/REC 12-07 |
| 14.8 - 15.35 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum S5.339 | S5.149 S5.339 S5.506 S5.510 | Odp. ITU-R 636-1 |

18.1 - 20.2 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 18.1 - 18.4 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) (vzostup) S5.520 S5.484A POHYBLIVÁ S5.519 S5.521 | 18.1 - 19.7 GHz PEVNÁ civ. Pevná mil. | RRrr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity Odp. ITU-R 595-2 Kanál. raster 55 MHz 27.5 MHz (plán.) 13.75 MHz |
| 18.4 - 18.6 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A POHYBLIVÁ |  | 7.5 MHz 5 MHz. |
| 18.6 - 18.8 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.522B POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (pasívny) S5.522A S5.522C |  |  |
| 18.8 - 19.3 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.523A POHYBLIVÁ |  |  |
| 19.3 - 19.7 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)(vzostup) S5.523B S5.523D 5.523C 5.523E POHYBLIVÁ S5.523C | S5.519 S5.520 S5.521 S5.522 S5.523 S5.523A S5.523B S5.523C S5.523D | ITU-R F.595-5 Annex 4 resp. ERC/REC 12-03 |
| 19.7 - 20.1 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A Družicová pohyblivá (zostup) S5.524 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Družicová pohyblivá (zostup) | 19,7 – 20,2 GHz (SUT) ( všeobecné povolenie) VPR-03/2002 |
| 20.1 - 20.2 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) S5.484A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) S5.525 S5.526 S5.527 S5.528 | 19,7 – 20,2 GHz (SUT) (všeobecné povolenie) VPR-03/2002 |

20.2 - 23.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka – využitie |
| 21.2 - 21.4 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | PEVNÁ civ., mil. POHYBLIVÁ | RR spoje na prenos digitálnych signálov a analógových video signálov, 3.5, 7, 14, 28, 56 a 112 MHz raster (EN 300 198 V1.2.1) ENG/OB ERC/DEC/(98)09 ERC/REC 25-10 ERC T/R 13-02 V úseku 21.21 - 22.26 GHz tiež rádioastronómia. Odp. ITU-R 637-1 |
| 22.0 - 22.21 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej S5.149 | 22.0 GHz - ... PEVNÁ civ. Pevná mil. | 22.0 - 23.6 GHz RRrr spoje na prenos digitálnych signálov, raster 3.5, 7, 14, 28 MHz (EN 300 198 V1.2.1) ERC/DEC/(98)09 Rec. T/R 13-02 |
| 22.21 - 22.5 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.149 S5.532 |  |  |
| 22.5 - 22.55 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ |  |  |
| 22.55 - 23.055 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.149 | S5.149 S5.532 | Odp. T/R 75-03 Odp. ITU-R 637-1 |

23.0 - 24.75 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 23.0 - 23.55 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.149 | . . . - 23.6 GHz PEVNÁ civ. | RRrr spoje na prenos digitálnych signálov 3.5, 7, 14, 28 MHz raster (EN 300 198 V1.2.1) ERC/DEC/(98)09 Rec. T/R 13-02 |
| 23.55 - 23.6 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ | S5.149 | Odp. T/R 75-03 Odp. ITU-R 637-1 |
| 24.0 - 24.05 GHz AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA S5.150 | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA S5.150 | 24.0 - 24.25 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD), EIRP max.100 mW (všeobecné povolenie ) VPR-05/2001 |
| 24.05 - 24.25 GHz RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicový prieskum Zeme (aktívny) S5.150 | RÁDIOLOKÁCIA Amatérska S5.150 | 24.0 - 24.25 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD) EIRP max.100 mW (všeobecné povolenie ) VPR-05/2001 |
| 24.25 - 24.45 GHz PEVNÁ | 24.25 - 24.75 GHz PEVNÁ civ. | 24.5 - 26.5 GHz RR spoje bod-multibod a bod-bod malej, strednej a vysokej kapacity |

24.75 - 29.1 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 24.75 - 25.25 GHz PEVNÁ | PEVNÁ civ. | 24.5 - 26.5 GHz RR spoje bod-multibod a bod-bod malej, strednej a vysokej kapacity 24,549-25,053 GHz raster 28 MHz, FWA bod-multibod |
| 25.25 - 25.5 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | 25.25 - 25.5 GHz MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály | 25.053-25,445 GHz rr spoje bod-bod nízkej, strednej a vysokej kapacity, raster 28 MHz (28/56), 14MHz, 7MHz, 3,5MHz 25,557–26,061 GHz: systémy FWA bod multibod, raster 28 MHz (všeobecné povolenie) pre terminálové stanice VPR-04/2002 26.061-26.453 GHz rr spoje bod-bod nízkej, strednej a vysokej kapacity, raster 3.5, 7, 14 a 28 MHz (28/56) ERC/DEC/(99)09 Odp. T/R 13-02 |
| 25.5 - 27.0 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) S5.536A 5.536B PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ Družicová - frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | 25.5 - 26.5 GHz PEVNÁ |  |
|  | 26.5 - 27.0 GHz PEVNÁ mil. S5.536 |  |
| 27.0 - 27.5 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 POHYBLIVÁ | PEVNÁ mil. MEDZIDRUŽICOVÁ S5.536 |  |
| 27.5 - 28.5 GHz PEVNÁ 5.537A DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A POHYBLIVÁ S5.538 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.539 POHYBLIVÁ S5.538 S5.540 | 27,5 – 27,8285 GHz nekoordinované FSS zemské stanice FSS 27,8285 – 28,0525 GHz nekoordinované FSS zemské stanice FSS a FS systémy pevnej služby podľa podmienok daných v ERC/DEC/(00)09 28,0525 – 28,4445 GHz FS systémy pevnej služby pevnej službypevnej služby bod multibod a bod-bod 28,4445 – 28,5 GHz nekoordinované FSS zemské stanice FSS ERD/DEC/(00)09 Odp. T/R 13-02 |
| 28.5 - 29.1 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.484A S5.523A S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.523A S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme S5.541 S5.540 | 28,5 – 28,8365 GHz nekoordinované zemské stanice FSS 28,8365 – 29,0605 GHz nekoordinované FSS zemské stanice a FS systémy pevnej služby podľa podmienok daných v ERC/DEC/(00)09 29,0605 – 29,45251 GHz FS systémy pevnej služby bod multibod a bod-bod (všeobecné povolenie pre terminálové stanice bod-multibod) VPR-04/2002 ERC/DEC/(00)09 Odp. T/R 13-02 |

29.1 - 31.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 29.1 - 29.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.523E S5.523C S5.535A S5.539 S5.541A POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.540 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ S5.539 POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme S5.541 S5.523C S5.535A S5.540 S5.541A | 29,1 – 29,4525 GHz FS systémy pevnej služby bod multibod a bod-bod (všeobecné povolenie pre terminálové stanice bod-multibod) VPR-04/2002 29,4525 – 29,5 GHz nekoordinované zemské stanice FSS ERC/DEC/(00)09 Odp. T/R 13-02 |
| 29.5 - 29.9 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.484A S5.539 Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 Družicová pohyblivá (vzostup) S5.540 S5.542 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 Družicová pohyblivá S5.540 | 29,5 – 30,0 GHz (SUT) a (SIT) – všeobecné povolenie VPR-03/2002 VPR-02/2002 |
| 29.9 - 30.0 GHz DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.539 S5.484A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.542 S5.543 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.484A S5.539 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) S5.541 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.543 | 29,5 – 30,0 GHz (SUT) a (SIT) – všeobecné povolenie VPR-03/2002 VPR-02/2002 |
| 31.0 - 31.3 PEVNÁ S5.5643A POHYBLIVÁ Družicové frekvenčné normály a časové signály (zostup) Kozmický výskum S5.544 S5.545 S5.149 S5.545 | PEVNÁ civ. POHYBLIVÁ Družicovíé frekvenčné normály a časové signály (zostup) Kozmický výskum S5.544 S5.149 | ECC/REC/(02)02 |

31.5 - 34.7 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 31.8 - 32.0 GHz PEVNÁ S5.547A RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) S5.547 S5.548 | RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM PEVNÁ civ. S5.548 | ERC/REC/(01)02 |
| 32.0 - 32.3 GHz MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) PEVNÁ 5.547A S5.547 5.547C S5.548 | MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) PEVNÁ civ. S5.548 | ERC/REC/(01)02 |
| 32.3 - 33.0 GHz PEVNÁ S5.547A MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA S5.547 5.547C S5.548 | MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ civ. S5.548 | ERC/REC/(01)02 |
| 33.0 - 33.4 GHz PEVNÁ S5.547A RÁDIONAVIGÁCIA S5.547 5.547E | RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ civ. | ERC/REC/(01)02 Tiež rádioastronómia. |
| 33.4 - 34.2 GHz RÁDIOLOKÁCIA S5.549 | RÁDIOLOKÁCIA | V úseku 33.4 - 34.0 GHz tiež rádioastronómia |

40.0 - 43.5 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| - 41.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 | ROZHLASOVÁ PevnáPEVNÁ civ. Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ECC/REC/(01)04 Odp. T/R 75-03 |
| 41.0 – 42.0 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 S5.551G | ROZHLASOVÁ PevnáPEVNÁ civ. Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ECC/REC/(01)04 Odp. T/R 75-03 Odp. T/R 75-03Odp. T/R 75-03 |
| 42.0 – 42.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá S5.547 S5.551G S5.551AA | ROZHLASOVÁ PevnáPEVNÁ civ. Pohyblivá | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ECC/REC/(01)04 Odp. T/R 75-03 |
| 42.5 - 43.5 GHz PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA S5.547 S5.149 | PEVNÁ civ. DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) S5.552 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohybl. RÁDIOASTRONÓMIA S5.149 | MWS, vrátane MVDS ERC/DEC/(99)16 ECC/REC/(01)04 |

59.0 - 74.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 59.3 – 64 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 RÁDIOLOKÁCIA S5.559 S5.138 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ civ. S5.558 RÁDIOLOKÁCIA S5.559 S5.138 | 61.0 - 61.5 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD) EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). VPR 05/2001 63 - 64 GHz RTTT (auto - auto/alebo auto-cesta) ERC/DEC/(92)02 ECC/DEC/(02)01 ECC/DEC/(02)02 |

74.0 - 79.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 76.0 - 77.5 GHz RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Kozmický výskum (zostup) S5.149 | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicová amatérska Kozmický výskum (zostup) | 76 - 77 GHz RTTT (autoradary cestné radary) (všeobecné povolenie). VPR 15/2001 ERC/DEC/(92)02 ECC/DEC/(02)01 ECC/DEC/(02)02 |

111.8 - 126.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 120.02 - 122.25 GHz DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ S5.562C KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) S5.138 | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | 122.0 - 123.0 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD) EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). VPR 05/2001 |
| 122.25 – 123.0 GHz PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 Amatérska S5.138 | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ S5.558 Amatérska | 122.0 - 123.0 GHz ISM pásmo, pre LPD zariadenia malého výkonu (LPD) EIRP max.100mW ( všeobecné povolenie ). VPR 05/2001 |

238.0 - 265.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 240.0 – 241.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA | 244 – 246 GHz zariadenia malého výkonu (LPD) (všeobecné povolenie) VPR 05/2001 |

238.0 - 265.0 GHz

| Rádiokomunikačný poriadok | Pridelenie v Slovenskej republike |
| --- | --- |
| Región 1 | Druh služby | Poznámka - využitie |
| 240.0 – 241.0 GHz PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA | 244 – 246 GHz zariadenia malého výkonu (LPD) (všeobecné povolenie) VPR 05/2001 |

Poznámky

k Rádiokomunikačnému poriadku

Predmetná kapitola v NTFS sa mení následovne:

Názvoslovie častí Rádiokomunikačného poriadku a skratky, použité

v Poznámkach k NTFS

Footnote	-  Poznámka

ANNEX 	-  Príloha

APPENDIX	-  Dodatok

ARTICLE	-  Článok

RESOLUTION	-  Rozhodnutie

RECOMMENDATION	-  Odporúčanie

SECTION	-  Časť

Skratky, používané v spojeniach, týkajúcich sa leteckej pohyblivej, príp. družicovej leteckej pohyblivej služby:

(OR)	-  použitie služby mimo koridoru (vyznačenej leteckej cesty)

(R)	-  použitie služby v koridore (vyznačenej leteckej ceste)

Pozn. 1	Pre lepšiu orientáciu v texte sa v Poznámkach k Rádiokomunikačnému poriadku používa nasledovná konvencia slovosledu:

- pri Dodatočnom pridelení:	... je pásmo [ XY ] pridelené aj [ CD ] službe v kategórii [ AB ]

- pri Alternatívnom pridelení:	... je pásmo [ XY ] pridelené[ CD ] službe v kategórii [ AB ]...

- pri Odlišnej kategórii služby:	... je pridelenie pásma [ XY ] [ CD ] službe v kategórii [ AB ] ...

S5.55.  Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bulharsku, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 14.0 –17.0 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe ako prednostnej službe. (WRC-2000)

S5.56	Stanice služieb, ktorým sú pridelené pásma 14.00-19.95 kHz a 20.05-70.00 kHz a v Regióne 1 aj 72.0-84.0 kHz a 86.0-90.0 kHz, môžu prenášať časové signály a signály frekvenčných normálov. Stanice týchto služieb by mali byť chránené proti škodlivým rušeniam. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku,  Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Slovensku, Českej rep.,  Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a Ukrajine sa na tento účel používajú frekvencie 25 kHz a 50 kHz  za tých istých predpokladov. (WRC-97)

S5.58	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 67.0-70.0 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe ako prednostnej službe. (WRC-2000)

S5.59	Odlišná kategória služby: V Bangladéši a Pakistane sú pásma 70-72 kHz a 84-86 kHz pridelené pevnej a námornej plavebnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. S5.33). (WRC-2000)

S5.61	V Regióne 2 zriadenie a činnosť staníc námornej plavebnej rádionavigačnej služby v pásmach 70-90 kHz a 110-130 kHz podlieha dohode obsahujúcej postup uvedený v pozn.  14/ č.S9.21 s administratívnymi správami, ktorých služby, ktorým je toto pásmo pridelené  podľa Tabuľky, môžu byť ovplyvnené. Stanice pevnej, námornej plavebnej pohyblivej a rádiolokačnej služby nesmú však rušiť stanice námornej  plavebnej rádionavigačnej služby, zriadené podľa príslušných dohôd.

S5.63	V pásme 90-110 kHz,  môže  Spojené  kráľovstvo  pokračovať  v používaní jej pobrežných  rádiotelegrafických staníc, ktoré boli v prevádzke k 14. septembru 1987, v kategórii podružná služba. (SUP - WRC-97)

S5.65	Odlišná kategória služby: V Bangladéši sú pásma 112-117.6 a 126-129 kHz pridelené prednostne pevnej a námornej plavebnej pohyblivej službe (pozri pozn. S5.33). (WRC-2000)

S5.67	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bulharsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 130.0-148.5 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba. Vnútri a medzi uvedenými krajinami sa táto služba prevádzkuje na základe rovnosti práv. (WRC-2000)

S5.75	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a oblastiach Čierneho mora prislúchajúcich Bulharsku a Rumunsku, je  pásmo 315-325 kHz pridelené prednostne námornej plavebnej rádionavigačnej službe s podmienkou, že v oblasti Baltického mora musí sa pred pridelením frekvencií v tomto pásme novým staniciam námornej plavebnej rádionavigačnej alebo leteckej rádionavigačnej služby uskutočniť konzultácia medzi zainteresovanými administratívnymi správami. (WRC-2000)

S5.77	Odlišná kategória služby: V Austrálii, Číne, Francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 3, Indii, Indonézii (do 1. januára 2005), Islamskej Republike Irán, Japonsku, Pakistane, Papuy Novej Guinei a Sní Lane je pásmo 415-495 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. Administratívne správy v týchto krajinách by mali urobiť všetky praktické opatrenia na to, aby stanice leteckej rádionavigačnej služby v pásme 435-495 kHz nespôsobili rušenie príjmu pobrežnými stanicami lodných staníc vysielajúcich na frekvenciách  vyhradených pre lodné stanice celosvetovo (pozri pozn. S52.39). (WRC-2000)

5.79A  Keď  sa budujú pobrežné stanice pre službu NAVTEX na frekvenciách 490 kHz, 518 kHz, a 4 209.5 kHz, administráciám sa dôrazne odporúča koordinovať prevádzkové parametre v súlade s postupmi danými Organizáciou pre medzinárodnú námornú dopravu (IMO) (pozri Nariadenie 339 (Rev.WRC-97)). (WRC-97)

S5.81	Pásma 490-495 kHz a 505-510 kHz podliehajú opatreniam, uvedeným v č. 3018/ Dodatku S13, pokiaľ nenadobudne platnosť obmedzené ochranné pásmo v súlade s Rozhodnutím 210 (Mob-87). (SUP - WRC-2000).

S5.82	V námornej plavebnej pohyblivej službe je frekvencia 490 kHz, od dátumu úplného zavedenia GMDSS (pozri Rozhodnutie Rezolúciu 331 (Mob-87) (Rev.WRC-97)), využívaná pobrežnými  stanicami výhradne na vysielanie navigačných a meteorologických výziev a súrnych informácií k lodiam, prostriedkami úzkopásmovej telegrafie s priamou tlačou. Podmienky pre využitie frekvencie 490 kHz sú dané v Článkoch N38/S31 a 60/ S52 a v Rozhodnutí 339 (WRC-95). Pri používaní pásma 415-495 kHz leteckou rádionavigačnou  službou sa od administratívnych  správ požaduje zabezpečiť, aby nedošlo ku škodlivému  rušeniu frekvencie 490 kHz. (WRC-97)

S5.83	Frekvencia 500 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre Morseovu rádiotelegrafiu. Podmienky pre jej použitie sú dané v Článkoch N38/S31 a 60/S52, a v Článkoch 37 a  38/ Dodatku S13.

S5.84	Podmienky pre použitie frekvencie 518 kHz námornou plavebnou pohyblivou službou sú dané v Článkoch N38/ S31 a 60/ S52 a v Článku 38/Dodatku S13 (viď Rozhodnutie 339 (WRC-957).

5.87A    Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane je pásmo 526.5 - 1 606.5 kHz pridelené tiež pre rádionavigačnú službu v kategórii „prednostná služba“ Takéto využitie je predmetom dohody medzi administráciami podľa článku .9.21 a  je obmedzené na pozemské rádiové majáky, ktoré sú v prevádzke od 27. októbra 1997 do konca ich životnosti.  (WRC-97)

S5.91	Dodatočné pridelenie: V Austrálii, nNa Filipínach, v Singapure a na Srí Lanke je  pásmo 1 606.5-1705 kHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii podružná služba. (WRC-97)

S5.92	Niektoré krajiny Regiónu 1 využívajú rádiolokačné systémy v pásmach 1 606,5 - 1 705 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz a 3 500-3 800 kHz. Zavedenie a činnosť  týchto systémov podlieha dohode, obsahujúcej súbor opatrení uvedených v Článku 14/ č. S9.21. Priemerný vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 50 W.

S5.93	Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bulharsku, Bielorusku,  Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rusku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz a 2 160-2 170 kHz a v Bulharsku pásma 1 625 - 1 635 kHz a 1 800 - 1 810 kHz sú tiež pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc pritom dohode obsiahnutej v pozn. S9.21. (WRC-2000)

S5.96	V Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Gruzínsku, Maďarsku, ĺrsku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Malte, Moldavsku, Nórsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na  Slovensku, v Českej Rep., Veľkej Británii, Rusku, Švédsku, Švajčiarsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine, môžu administratívne správy prideliť najviac 200 kHz amatérskym službám v pásmach 1 715-1 800 kHz a 1 850-2 000 kHz. Pri pridelení pásiem vo vnútri týchto rozsahov ich amatérskej službe by administratívne správy mali urobiť príslušné opatrenia, po predchádzajúcich konzultáciách s administráciami susedných štátov, aby sa predišlo rušeniu pevných a pohyblivých služieb iných štátov ich amatérskou službou. Priemerný vyžiarený výkon ľubovoľnej amatérskej stanice nesmie prekročiť 10 W. (WRC-2000)

S5.98	Alternatívne pridelenie:  V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Belgicku, Bulharsku, Kamerune, Kongu, Dánsku, Egypte, Eritree, Španielsku, Etiópii, Gruzínsku, Grécku, Taliansku, Kazachstane, Libanone, Litve, Moldavsku, Holandsku, Sýrii, Kirgizsku, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku, Turecku a na Ukrajine je pásmo 1 810-1 830 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba.(WRC-2000)

S5.99	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Rakúsku, Bosne a Herzegovine, Iraku, Lýbii, Uzbekistane, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Slovinsku,  Čade, Togu a Juhoslávii, je pásmo 1 810-1 830 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. .(WRC-2000)

S5.105	V Regióne 2, okrem Grónska, je používanie rádiotelefónie pre pobrežné a lodné stanice v pásme 2065-2107 kHz obmedzené na vysielanie triedy J3E a špičkový výkon signálu nemá  prevyšovať 1 kW. Prednostne by sa mali používať tieto nosné frekvencie: 2 065.0 kHz, 2 079.0 kHz, 2 082.5 kHz, 2 086.0 kHz, 2 093.0 kHz, 2 096.5 kHz, 2 100.0 kHz a 2 103.5 kHz. V Argentíne a Uruguaji sa na tieto účely používajú aj nosné frekvencie 2 068.5 kHz a 2 075.5 kHz, zatiaľ čo frekvencie vo vnútri pásma 2 072-2 075.5 kHz sa používajú za predpokladov uvedených v pozn. 4323BD/ S52.165.

S5.107	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Botswane, Eritreie, Etiópii, Iraku, Lesothu, Líbii, Malawi, Somálsku, Svazijskej republike je pásmo 2 160 - 2 170 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej (R), v kategórii prednostná služba. Priemerný výkon staníc uvedených služieb nesmie prevýšiť 50 W. (WRC-2000)

S5.108	Nosná frekvencia 2 182 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre rádiotelefóniu. Podmienky pre využitie pásma 2 173.5-2 190.5 kHz sú dané v Článkoch N38/ S31, 60/S52 a v Článkoch 37 a 38/ Dodatku S13.

S5.109	Frekvencie 2 187 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz   a 16 804.5 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre digitálne selektívne volanie. Podmienky pre využitie uvedených frekvencií sú dané v Článku N38/S31.

S5.110	Frekvencie 2 174.5 kHz, 4 177.5 kHz, 6 268 kHz, 8 376.5 kHz, 12 520 kHz a 16 695  kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre úzkopásmovú telegrafiu s priamou tlačou. Podmienky pre použitie týchto frekvencií sú dané v Článku N38/S31.

S5.111	Nosné frekvencie 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz a frekvencie 121.5  MHz, 156.8 MHz a 243 MHz môžu byť použité, v súlade s opatreniami platnými pre pozemské rádiokomunikačné služby, na činnosti súvisiace s vyhľadávaním a zachraňovaním kozmických lodí s ľudskou posádkou. Podmienky pre použitie daných frekvencií sú dané v Článkoch N38/S31 a 38/Dodatku S13.

Rovnaké aplikačné požiadavky sú na frekvencie 10 003 kHz, 14 993 kHz a 19 993  kHz, ale v každom z týchto prípadov musia byť vysielania obmedzené na pásmo ±3 kHz okolo každej z frekvencií.

S5.112	Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Dánsku, Grécku, Islande, Malte, Srí Lanke, a Juhoslávii je pásmo 2 194-2 300 kHz pridelené prednostne pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-2000).

S5.113	Požiadavky pre využitie pásiem 2 300-2 495 kHz (2498 kHz v Regióne 1), 3 200- 3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz a 5 005-5 060 kHz rozhlasovou službou sú uvedené v pozn. S5.16 až S5.20, S5.21 a  2666/S23.3  do 2673/S23.10.

S5.114	Alternatívne pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Dánsku, Grécku, Iraku, Malte, a Juhoslávii je pásmo 2 502-2 625 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-2000)

S5.115	Nosné frekvencie (referenčné) 3 023 kHz a 5 680 kHz môžu využívať v súlade s Článkom N38/S31 a 38 a Dodatkom S13, stanice námornej plavebná pohyblivej služby, ktoré vykonávajú vyhľadávacie a záchranné činnosti.

S5.117	Alternatívne pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Pobreží Slonoviny, Dánsku, Egypte, Grécku, na Islande, Libérii, Malte, Srí Lanke, Togu, a v Juhoslávii je pásmo 3 155-3 200 kHz pridelené prednostne pevnej a  pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-2000)

S5.120	Pre použitie pásiem, pridelených amatérskym službám na frekvenciách 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 18.068 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz a 144 MHz v prípade prírodných katastróf pozri Rozhodnutie 640. (SUP - WRC-2000)

S5.123	Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothu, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Svazijskej republike, Zambii a Zimbabwe je pásmo 3 900-3 950 kHz prednostne pridelené aj rozhlasovej službe s ohľadom na dohodu podľa Čl. 14/č. S9.21.

S5.124	Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 3 950-4 000 kHz pridelené prednostne aj  rozhlasovej službe. Výkon staníc vysielajúcich v tomto pásme nesmie prevýšiť hodnotu, potrebnú pre národnú službu na území tejto krajiny, a nesmie zapríčiniť rušenie ostatných služieb pracujúcich v súlade s Tabuľkou. (SUP - WRC-2000)

S5.127	Použitie pásma 4 000-4 063 kHz námornou plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na lodné stanice využívajúce rádiotelefóniu (pozri pozn. 4374/S52.220 a Dodatok 16/S17).

S5.128	V Afganistane, Argentíne, Arménsku, Austrálii, Azerbajdžane, Bielorusku, Botswane, Burkina Faso, Stredoafrickej republike, Číne, Gruzínsku, Indii, Kazachstane, Mali, Moldavsku, Nigeri, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine môžu v pásmach 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz a 4 408-4 438 kHz, pracovať  stanice pevnej služby s obmedzeným výkonom, umiestnené aspoň 600 km od pobrežia, len v prípade, že nebudú rušiť námornú plavebnú pohyblivú službu. (WRC-97)

S5.130	Podmienky pre použitie nosných frekvencií 4 125 kHz a 6 215 kHz sú dané v Článkoch N38/S31 a 60/S52 a Článkoch 37, a  38/Dodatku S13.

S5.131	Frekvencia 4 209.5 kHz je určená výlučne pre vysielanie meteorologických a navigačných varovných a súrnych informácií od pobrežných staníc lodiam,  pomocou úzkopásmových techník s priamou tlačou (viď Rozhodnutie 339 (WRC-957).

S5.132	Frekvencie 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 kHz, 19 680.5  kHz, 22 376 kHz a 26 100.5 kHz sú medzinárodné frekvencie pre vysielanie námorných bezpečnostných informácií (MSI) (pozri Rozhodnutie 333 (Mob.87) a Dodatok  31/S17).

S5.134	Využitie pásiem 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600- 11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600- 15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz v rozhlasovou službou je obmedzené na vysielania s jedným postranným pásmom s charakteristikami bližšie určenými v Dodatku 45/S11, alebo inej vhodnej modulácie z hľadiska spektra, doporučenej v ITU-R. Prístup k týmto pásmam by mal byť predmetom rozhodovania na príslušnej konferencii. (WRC-97

S5.135	Využitie pásiem 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600- 11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600- 15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz v rozhlasovou službou bude   podliehať plánovacím postupom, ktoré budú spracované na príslušnej rádiokomuni-kačnej konferencii. (SUP - WRC-97)

S5.136	Pásmo 5 900-5 950 kHz je až do 1. apríla 2007 pridelené prednostne pevnej službe, a nasledujúcim službám:

V Regióne 1, prednostne aj pozemnej pohyblivej službe,

V Regióne 2, prednostne pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby  (R),

V Regióne 3, podružne pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby (R).

Všetky pridelenia podliehajú postupu, zodpovedajúcemu Rozhodnutiu Rezolúcii 21 (WARC-92) (Rev.WRC-95). Po 1. apríli 2007 môžu byť frekvencie z tohto pásma použité stanicami vyššie uvedených služieb len pre komunikáciu vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Naliehavo sa požaduje, aby administratívne správy používali frekvencie v tomto pásme s minimálnym  potrebným výkonom a aby vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou  službou, uverejňované v súlade s týmto Rádiokomunikačným Poriadkom.

S5.141	Alternatívne pridelenie: V Egypte, Eritrie, Etiópii, Guinei, Líbii, a  Madagaskare a Malawi je pásmo 7 000-7 050 kHz pridelené prednostne pevnej službe.

S5.142	Využitie pásma 7 100-7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovej službu, používanú vo vnútri Regiónu 1 a 3.

S5.143	Pásmo 7 300-7 350 kHz je do 1. apríla 2007 pridelené prednostne pevnej službe a v kategórii povolená služba pozemnej pohyblivej službe, podliehajúc postupu, vzťahujúcemu sa k Rozhodnutiu Rezolúcii 21 (Rev. WRC-95). Po 1. apríli 2007 môžu byť frekvencie tohto pásma používané vyššie uvedenými službami, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami je potrebné, aby administratívne správy zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom Poriadku.

S5.145	Podmienky pre použitie nosných frekvencií 8 291 kHz, 12 290 kHz a 16 420 kHz sú dané v Článkoch N38/S31,  60/S52 a v Článku 38/Dodatku S13.

S5.146	Pásma 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800  kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz sú do 1. apríla 2007 pridelené  prednostne pevnej službe, podliehajúc postupu, vzťahujúcemu sa k Rozhodnutiu Rezolúcii 21 (Rev. WRC-95). Po 1.apríli 2007 môžu byť frekvencie tohto pásma používané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administratívne správy zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku.

S5.148	Pásma 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz, 11 975-12 050 kHz, 13 600-13 800  kHz, 15 450-15 600 kHz, 17 550-17 700 kHz a 21 750-21 850 kHz sú pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc postupu uvedenému v Roz-hodnutí 8. Využitie týchto pásiem rozhlasovou službou podlieha opatreniam stanove-ným Svetovou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou pre plánovanie krátkovlnových  pásiem pridelených rozhlasovej službe (viď Rozhodnutie 508). Tak-tiež platí opatrenie Rozhodnutia 512 (HFBC-87). V týchto pásmach nesmie byť dá-tum od ktorého začne prevádzka rozhlasovej služby v plánovanom kanáli skôr ako dátum, kedy bude ukončený uspokojivým spôsobom, odpovedajúcim Rozhodnutiu 8, prevod všetkých prídelov staniciam pevnej služby, pracujúcich v súlade s Tabuľkou a s ostatnými opatreniami v  Rádiokomunikačnom poriadku, ktoré sú zaznamenané v Hlavnom registri a ktoré môžu byť ovplyvnené  rozhlasovou činnosťou na danom kanáli. (SUP - WRC-97)

S5.149. Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam iných služieb ktorým sú pridelené pásma:

| 13 360-13 410 kHz, | 4 990-5 000 MHz, | 92-94 GHz, |
| --- | --- | --- |
| 25 550-25 670 kHz, | 6 650-6 675.2 MH, | 94.1-100 GHz, |
| 37.5-38.25 MHz, | 10.6-10.68 GHz , | 102-109.5 GHz, |
| 73-74.6 MHz v Regiónoch 1 a 3, | 14.47-14.5 GHz, | 111.8-114.25 GHz, |
| 150.05-153 MHz v Regióne 1, | 22.01-22.21 GHz, | 128.33-128.59 GHz, |
| 322-328.6 MHz, | 22.21-22.5 GHz, | 129.23-129.49 GHz, |
| 406.1-410 MHz, | 22.81-22.86 GHz, | 130-134 GHz, |
| 608-614 MHz v Regiónoch 1 a 3, | 23.07-23.12 GHz, | 136-148.5 GHz, |
| 1 330-1 400 MHz, | 31.2-31.3 GHz, | 151.5-158.5 GHz, |
| 1 610.6-1613.8 MHz, | 31.5-31.8 GHz v Regiónoch 1 a 3, | 168.59-168.93 GHz, |
| 1 660-1 670 MHz, | 36.43-36.50 GHz, | 171.11-171.45 GHz, |
| 1 718.8-1 722.2 MHz, | 42.5-43.5 GHz, | 172.31-172.65 GHz, |
| 2 655-2 690 MHz, | 42.77-42.87 GHz, | 173.52-173.85 GHz, |
| 3 260-3 267 MHz, | 43.07-43.17 GHz, | 195.75-196.15 GHz, |
| 3 332-3 339 MHz, | 43.37-43.47 GHz, | 209-226 GHz, |
| 3 345.8-3 352.5 MHz, | 48.94-49.04 GHz, | 241-250 GHz, |
| 4 825-4 835 MHz, | 48.94-49.04 GHz, | 252-275 GHz |
| 4 950-4 990 MHz, | 76-86 GHz, |  |

sú administratívne správy povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby pred škodlivým rušením. Vysielanie  kozmických alebo leteckých palubných staníc môže byť nebezpečným zdrojom rušenia rádioastronomickej služby (pozri pozn.. S4.5 a  S4.6 a Článok S29) (WRC-2000)

.

S5.150	Pásma:

13 553-13 567 kHz  (stredná frekvencia 13 560 kHz)

26 957-27 283 kHz  (stredná frekvencia 27 120 kHz)

40,66-40,70 MHz     (stredná frekvencia 40,68 MHz)

902-928 MHz           v Regióne 2 (stredná frekvencia 915 MHz)

2 400-2 500 MHz     (stredná frekvencia 2 450 MHz)

5 725-5 875 MHz     (stredná frekvencia 5 800 MHz)

24-24,25 GHz          (stredná frekvencia 24,125 GHz)

sú určené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby, pracujúce v týchto pásmach musia akceptovať rušenie, ktoré môže byť spôsobené činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v uvedenom pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v pozn.. 1815/S15.13.

S5.151	Pásma 13 570-13 600 kHz a 13 800-13 870 kHz sú do 1. apríla 2007 pridelené prednostne pevnej službe  a v kategórii podružná služba pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej (R),  podliehajúc postupu vzťahujúcemu sa k Rozhodnutiu Rezolúcii 21 (Rev. WRC-95). Po 1. apríli 2007 môžu byť frekvencie týchto pásiem používané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administratívne správy zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií v rozhlasovej službe, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku.

S5.154	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 18 068-18 168 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe pre využitie vo vnútri územia týchto krajín, so špičkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW. (WRC-2000)

S5.155A V krajinách Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko, Gruzínsko, Kazachstan Moldavsko, Mongolsko, Uzbekistan, Kirgizsko, Slovensko, Česko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko a Ukrajina je použitie pásma 21 850-21 924 kHz pevnou službou obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. (WRC-2000)

S5.157	Použitie pásma 23 350-24 000 kHz námornou plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na  rádiotelegrafiu medzi loďami.

5.160	Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothu, Malawi, Kongu, Rwande, a Svazijskej republike je pásmo 41-44 MHz pridelené prednostne aj   leteckej rádionavigačnej službe. (WRC-2000)

S5.162	Dodatočné pridelenie: V Austrálii a na Novom Zélande je pásmo 44-47 MHz pridelené prednostne aj rozhlasovej službe. (WRC-2000)

S5.162A Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Číne, Vatikáne, Dánsku, Španielsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Islande, Taliansku, Lotyšsku, predošlej Juhoslovanskej republike Macedónia, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Moldavsku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Českej rep., Veľkej Británii, Rusku, Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 46-68 MHz podružne pridelené aj rádiolokačnej službe. Použitie je obmedzené na činnosť otáčajúcich sa radarov v súlade s Rozhodnutím Rezolúciou 217 (WRC-97).

S5.164	Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Gabune, Grécku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Líbii, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Madagaskare, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Monaku, Nigérii, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Veľkej Británii, Senegale, Slovinsku, Švédsku, Švajčiarsku, Svazijskej republike, Sýrii, Togu, Tunisku, Turecku a Juhoslávii je pásmo 47-68 MHz, a v Rumunsku 47-58 MHz, a v Českej rep. pásmo 66 – 68 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii povolená prednostná služba. Avšak v krajinách, uvedených v tejto poznámke a v pásmach im prislúchajúcich, stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo plánovanými rozhlasovými stanicami krajín iných ako sú uvedené v súvislosti s pásmom. (WRC-97)

S5.169	Alternatívne pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothu, Malawi, Namíbii, Demokratickej rep. Kongo,  Rwande, JAR, Svazijskej republike, Zairi, Zambii a Zimbabwe je pásmo 50-54 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba.

S5.171	Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothu, Malawi, Mali, Namíbii, Demokratickej rep. Kongo,  Rwande, JAR, Svazijskej republike, Zaire a Zimbabwe je pásmo 54-68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba službe, okrem leteckej pohyblivej.

S5.174	Alternatívne pridelenie:: V Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je pásmo 68-73 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je používané v súlade so  závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960). (WRC-97)

S5.175	Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Litve, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 68-73 MHz a 76-87.5 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Služby, ktorým sú tieto pásma pridelené v iných krajinách a rozhlasová služba vo vyššie vymenovaných krajinách, podliehajú dohodám medzi zainteresovanými susednými krajinami. (WRC-2000)

S5.176	Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne, Kórejskej republike, Filipínach, KĽDR, Estónsku (subjekt dohody obsiahnutej v pozn. S9.21) a Západnej Samoe je pásmo 68-74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.177	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 73-74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba  s ohľadom na dohodu podľa pozn. S9.21. (WRC-2000)

S5.181	Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli, Japonsku, a Sýrii je pásmo 74.8-75.2 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podliehajúce dohode podľa pozn. S9.21. Aby sa  zabezpečilo,  že nebude spôsobené rušenie staniciam  leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nebudú zavedené do pásma dovtedy, dokiaľ toto pásmo požaduje pre leteckú rádionavigačnú službu  ľubovoľná administratívna správa, prípadne zabezpečené podľa procedúr uvedených v pozn. S9.21. (WRC-2000)

S5.184	Dodatočné pridelenie: V Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je pásmo 76- 87.5 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je využívané v súlade so závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960). (WRC-97)

S5.186	V Regióne 3 (okrem Kórejskej republiky, Indie, Japonska, Malajzie, Filipín a Singapuru) je pásmo 79.75-80.25 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.  (SUP-  WRC-97)

S5.190	Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku a Monaku je pásmo 87.5-88 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii povolená služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v Článku 14 / pozn.. S9.21. (WRC-97)

S5.192	Dodatočné pridelenie: V Číne, a Kórejskej republike, Filipínach a Singapure je pásmo 100-108 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe. (WRC-97)

S5.194   Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Sýrii, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, a Turkménsku, Turecku a na Ukrajine je pásmo 104-108 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej (R).  (WRC-97)

S5.197	Dodatočné pridelenie: V  Egypte, Japonsku, Pakistane, a Sýrii je pásmo 108-111.975 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba a podlieha dohode obsiahnutej  v pozn. S9.21. Aby sa zabezpečilo, že stanice leteckej rádionavigačnej služby nebudú  rušené stanicami pohyblivej služby, nebudú tieto zavádzané do pásma dovtedy, kým je pásmo ľubovoľnou administratívnou správou, bližšie špecifikovanou v pozn.  S9.21, požadované pre leteckú rádionavigačnú službu.  (WRC-2000)

S5.198	Dodatočné pridelenie: Podliehajúc dohode, obsiahnutej v pozn.S9.21, je pásmo 117.975-137 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej družicovej službe (R)  v kategórii podružná služba.  (WRC-97)

S5.199	Pásma 121.45-121.55 MHz a 242.95-243.05 MHz sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe na príjem vysielaní rádiomajákov, uskutočňovaný palubnými satelitmi,  zisťujúcich núdzové pozície a pracujúcich na frekvenciách 121.5 MHz a 243 MHz (pozri 3259 a 3267/ Dodatok S13 ).

S5.200	V pásme 117.975-136 MHz, je frekvencia 121.5 MHz letecká tiesňová frekvencia a kde je to potrebné aj pridružená pomocná  frekvencia 123.1 MHz. Pohyblivé stanice námornej plavebnej pohyblivej služby môžu na týchto frekvenciách komunikovať so stanicami leteckej pohyblivej služby, v prípadoch núdzových a bezpečnostných, za podmienok stanovených v Článku N38/S31 a v Článku 38/ Dodatku S13.

S5.201	Dodatočné pridelenie: V  Angole,  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Japonsku, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistane, Papui Novej Guinei, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 132-136 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii primárna služba. (WRC-97)

S5.203	Dodatočné pridelenie: Pásmo 136-137 MHz je pridelené aj službe kozmickej prevádzky v kategórii sekundárna služba (zostupný smer), družicovej meteorologickej službe (zostupný smer) a výskumnej kozmickej službe (zostupný smer) (viď Rozhodnutie 408 (Mob-87)). V pásme 136 - 137 MHz môžu existujúce meteorologické družice, ktoré sú v prevádzke, v tejto prevádzke pokračovať za podmienok definovaných v článku 4.4 s ohľadom na leteckú pohyblivú službu až do 1. januára 2002. Administrácie nesmú povoliť  pridelenia nových frekvencií v tomto pásme pre stanice družicovej meteorologickej služby (WRC-97)

S5.208	Používanie pásma 137-138 MHz  pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95)/S9.11A. Obmedzenie hustoty výkonu uvedené  v Prílohe 2 Rozhodnutia  46(Rev.WRC-95)/Príloha 1 Dodatku S5, bude platiť až do ich revízie Svetovou rádiokomunikačnou konferenciou. Dovtedy budú navyše platiť aj ustanovenia Rezolúcie 714 (WRC-95). (WRC-97)

S5.208A Administratívne správy pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam v pohyblivej družicovej službe v pásmach 137-138 MHz, 387-390 MHz a 400.15-401 MHz, sú  povinné vykonať všetky praktické opatrenia na ochranu rádiovej astronomickej služby v pásmach 150.05-153 MHz, 322-328.6 MHz, 406.1-410 MHz a 608-614 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami. Pre informáciu sú v V Tabuľke 1 Odporúčania ITU-R č.RA.769-1 sú uvedené prahové úrovne rušenia škodiace rádiovej astronomickej službe, ktorá sa má chrániť. (WRC-97)

S5.209	Používanie pásiem 137-138 MHz, 148-149.9 150.05 MHz, 399.9-400.05 MHz, 400.15-401 MHz, 4554-456 MHz a 459-460 MHz  pohyblivou družicovou službou a pásiem 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC-97)

S5.210	Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku, Taliansku, Lichtenštajnsku, na Slovensku, v Českej rep., Veľkej Británii a Švajčiarsku sú pásma 138-143.6 MHz a 143.65-144 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-Zem) v kategórii podružná služba. (WRC-2000)

S5.211	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Bosne a Herzegovine, Dánsku, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Fínsku, Grécku, ĺrsku, Izraeli, Keni, Kuvajte, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, Malte, Nórsku, Holandsku, Katare, Veľkej Británii, Somálsku, Švédsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Tunisku, Turecku a Juhoslávii je pásmo 138-144 MHz pridelené aj námornej plavebnej pohyblivej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.212	Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Gabune, Gambii, Ghane, Guinei, Iraku, Jordánsku, Lesothu, Libérii, Líbii, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Ománe, Demokratická rep. Kongo, Rwande, Sierra Leone, JAR, Svazijskej republike, Čade, Togu, Zaire, Zambii a Zimbabwe je pásmo 138-144 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.214	Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, Eritree, Etiópii, Keni, Macedónsku, Malte, Somálsku, Sudáne, Tanzánii a v Juhoslávii je pásmo 138-144 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.219	Používanie pásma 148-149.9 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha  koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A. Pohyblivá družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie pevnej a pohyblivej služby a služby kozmickej prevádzky v pásme 148-149.9 MHz.

S5.220	Používanie pásiem 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa č Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A. Pohyblivá pozemná družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie  rádionavigačnej družicovej služby v pásmach 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz. (WRC-97)

S5.221	Stanice pohyblivej družicovej služby v pásme 148-149.9 MHz, nesmú rušiť alebo požadovať ochranu pred rušením stanicami pevnej alebo pohyblivej služby, ktoré sú v prevádzke v súlade s Tabuľkou frekvenčných prídelov v nasledovných krajinách: Albánsko, Alžírsko, Nemecko, Saudská Arábia, Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Herzegovina, Brunej, Bulharsko, Kamerun, Čína, Cyprus, Kongo, Kórea, Chorvátsko, Kuba, Dánsko, Egypt, Spojené Arabské Emiráty, Eritrea, Španielsko, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guinea, Guinea Bissau, Maďarsko, India, Irán, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kuvajt, Lotyšsko, Macedónia, Libanon, Líbia, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malajzia, Mali, Malta, Mauretánia,  Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Namíbia, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguaj, Holandsko, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Katar, Sýria, Kirgizsko, Slovensko, Rumunsko, Veľká Británia, Rusko, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slovinsko, Srí Lanka, JAR, Švédsko, Švajčiarsko, Svazijská republika, Tanzánia, Čad, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Juhoslávia, Zambia a Zimbabwe. (WRC-2000)

S5.223	Zistením, že použitie pásma 149.9-150.05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže spôsobiť rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administratívne správy takejto službe nesmú prideliť autorské práva, podľa ustanovenia pozn.  342/S4.4.

S5.224	Pásma 149.9-150.05 MHz a 399.9-400.05 MHz sú do 1. januára 1997 pridelené  pozemnej pohyblivej družicovej službe v kategórii podružná služba. (SUP - WRC-97)

5.224A  Využitie pásiem 149.90-150.05 a 399.90-400.05 MHz pre pozemnú družicovú službu (Zem-vesmír) je obmedzené na  pozemnú pohyblivú družicovú službu (Zem-vesmír)  až do 1. januára 2015 (WRC-97)

5.224B  Pridelenie pásiem 149.90-150.05 MHz a 399.90-400.05 MHz pre rádionavigačnú  družicovú službu platí do 1. januára 2015. (WRC-97)

S5.226	Frekvencia 156.8 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre námornú plavebnú pohyblivú VKV rádiotelefónnu službu. Podmienky pre použitie tejto frekvencie sú dané v Článku N38/S31 a v Článku 38/Dodatku S13.

V pásmach 156-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz, 160.6-160.975 MHz a 161.475-162.05 MHz každá administratívna správa uprednostní námornú plavebnú pohyblivú službu, ale iba na frekvenciách ktoré daná správa pridelí staniciam námornej plavebnej pohyblivej službe (pozri pozn. Články N38/S31 a  60/S52 a Článok 38/Dodatok S13). Je potrebné zamedziť akékoľvek používanie frekvencií týchto pásiem stanicami  iných služieb, ktorým sú tieto pásma pridelené, v oblastiach, kde ich použitie môže spôsobiť rušenie námornej plavebnej pohyblivej VKV rádiokomunikačnej služby. Avšak frekvencia 156.8 MHz a frekvenčné pásma, v ktorých je uprednostnená námorná plavebná pohyblivá služba, môžu byť použité pre rádiovú komunikáciu na vnútrozemských vodných cestách, v súlade s dohodami zainteresovaných administratívnych správ, pričom sa berie do úvahy použitie danej frekvencie a existujúce dohody.

S5.227	V námornej plavebnej pohyblivej VKV  službe je frekvencia 156.525 MHz určená výlučne pre výberové číslicové bezpečnostné a núdzové volanie (viď Rozhodnutie 323 (Mob-87)). Podmienky pre použitie tejto frekvencie sú dané v Článkoch N38 / S31 a 60/S52 a v Článku 38/Dodatku S13 a v Dodatku 18/S18.

S5.230	Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 163-167 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa Článku 14/č.S9.21.

S5.244	Dodatočné pridelenie: V Ománe, Veľkej Británii a Turecku je pásmo 216-235 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. (SUP - WRC-97)

S5.255	Pásma 312-315 MHz (Zem-vesmír) a 387-390 MHz (vesmír-Zem) pridelené pohyblivej družicovej službe môžu byť tiež využívané negeostacionárnymi družicovými systémami. Toto použitie podlieha koordinácii podľa čRozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A.

S5.256	Frekvencia 243 MHz je v tomto pásme využívaná pre stanice a zariadenia používané pre záchranné účely (pozri Článok 38/ Dodatok S13).

S5.259	Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli, Japonsku a Sýrii je pásmo 328.6-335.4 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podľa dohody obsahujúcej súbor opatrení uvedených S9.21. S cieľom zabezpečiť, že nebudú rušené stanice leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nebudú zaradené do pásma dovtedy, kým je pásmo ľubovoľnou administratívnou správou, uvedenou v pozn. S9.21, požadované pre leteckú rádionavigačnú službu. (WRC-2000)

S5.260	Zistením, že použitím pásma 399.9-400.05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže byť spôsobené rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administratívne správy administrácie takejto službe nesmú udeliť autorské práva podľa článku 342/S4.4.

S5.262	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, Kolumbii, Kostarike, Kube, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Ekvádore, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libérii, Malajzii, Moldavsku, Nigérii, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Kirgizsku, na Slovensku, v Rumunsku, Rusku, Singapure, Somálsku, Tadžikistane, Turkménsku, Ukrajine a Juhoslávii je pásmo 400.05-401 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.264	Využitie pásma 400.15-401 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha  koordinácii  podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/S9.11A. Hraničná hodnota hustoty výkonového toku je uvedená v Prílohe 2 Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/Prílohae 1 Dodatku S5  bude platiť dovtedy, pokiaľ nebude pozmenená príslušnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou.

S5.266	Využitie pásma 406-406.1 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na nízkovýkonové družicové rádiomajáky, udávajúce núdzovú polohu (viď aj Články N38/ S31 a 38/Dodatok S13).

S5.271	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Estónsku, Indii, Litve, Lotyšsku, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 420-460 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe (rádiovýškomery) v kategórii podružná služba. (WRC-2000)

S5.275. Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, Fínsku, v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónia, Lýbii, Slovinsku a v Juhoslávii sú pásma 430-432 MHz a 438-440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba,  okrem leteckej pohyblivej. (WRC-97)

S5.276	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Brunei, Burundi, Burkina Faso, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Ekvádore, Eritree, Etiópii, Grécku, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Lichtenštajnsku, Malajzii, Malte, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Thajsku, Turecku, Togu a Jemene je pásmo 430-440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba a pásma 430-435 MHz a 438-440 MHz sú pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej. (WRC-97)

S5.277 	Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kamerune, Kongu, Džibuti, Gruzínsku, Izraely, Maďarsku, Kazachstane, Lotyšsku, Mali, Moldavsku, Mongolsku,  Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Rusku, Rwande, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 430-440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.280	V Nemecku, Rakúsku, Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónii, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Slovinsku, Švajčiarsku a  Juhoslávii je pásmo 433.05-434.79 MHz (stredná frekvencia 433.92 MHz) vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby týchto krajín, pracujúce vo vnútri týchto pásiem musia akceptovať rušenie, ktoré môže vzniknúť činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v tomto pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v pozn. 1815/S15.13.

S5.282	V pásmach 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (iba v Regióne 2 a 3) a 5 650-5 670 MHz, môže pracovať amatérska družicová služba s podmienkou, že nebude rušiť  ostatné služby pracujúce v týchto pásmach podľa Tabuľky (pozri S5.43). Administratívne správy Administrácie, schvaľujúce takéto použitie pásma zaistia, že každé rušenie, spôsobené vysielaním staníc amatérskej družicovej služby bude okamžite odstránené v súlade s opatreniami v č.2741/ S25.11. Využitie pásiem 1 260-1 270 MHz a 5 650-5 670 MHz amatérskou družicovou službou je obmedzené na smer Zem-vesmír.

S5.286	Pásmo 449.75-450.25 MHz môže byť využívané službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (Zem-vesmír), s podmienkou dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v S9.21. (WRC-97)

S5.286A Využívanie pásiem 455-456 MHz a 459-460 MHz stanicami pohyblivej družicovej služby podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/ S9.11A.

S5.286B Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 455-456 MHz v krajinách uvedených v 5.286D a 455 - 456 MHz a 459-460 MHz v Regióne 2  a 454 - 456 MHz a 459 - 460 MHz uvedených v 5.286E  nesmú rušiť alebo vyžadovať ochranu pred stanicami pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky frekvenčného pridelenia. (WRC-97)

S5.286C Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 - 455 MHz v krajinách uvedených v 5.286D a 455-456 MHz a 459-460 MHz v Regióne 2 , a 454 - 456 MHz a 459 - 460 MHz uvedených v 5.286E nesmú obmedzovať rozvoj ani prevádzku staníc pevnej a pohyblivej služby, ktoré pracujú podľa Tabuľky frekvenčného pridelenia. (WRC - 97)

286D	Dodatočné pridelenie: V Kanade ,USA, Mexiku a Paname je pásmo 454-455 MHz tiež pridelené pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba (WRC - 97)

286E	Dodatočné pridelenie: Na Kapverdoch, v Indonézii, Nepále, Nigérii a Papui Novej Guinei je pásmo 454-456 a 459-460 MHz tiež pridelené pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír)  v kategórii prednostná služba (WRC - 97)

S5.290	Odlišná kategória služby: V Afganistane, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Japonsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 460-470 MHz pridelené družicovej meteorologickej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. S5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v S9.21. (WRC-2000)

5.291A	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Holandsku, Českej rep. a Švajčiarsku je pásmo 470-494 MHz pridelené tiež rádiolokačnej službe v kategórii „podružná služba“ Toto použitie je obmedzené na prevádzku radarov pre meranie veterných profilov v súlade s Rezolúciou 217 (WRC-97). (WRC-97)

S5.293	Odlišná kategória služby: V Čile, Kanade, Kolumbii, Kube, USA, Guyane, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Paname a Peru sú pásma 470-512 MHz a 614-806 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn.  S5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného S9.21. V Argentíne a Ekvádore je pásmo 470-512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn.  S5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v S9.21. (WRC-2000)

S5.296	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, na Cypre, v Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku, Lýbii, Litve, Malte, Maroku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, Veľkej Británii, Švédsku, Švajčiarsku, Svazijskej republike, Sýrii a Tunisku je pásmo 470-790 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba, so zámerom využitia v pridruženej rozhlasovej službe. Stanice pozemnej pohyblivej služby vo vyššie uvedených krajinách nesmú rušiť ostatné, či už existujúce alebo plánované stanice, pracujúce v súlade s Tabuľkou frekvenčných pridelení, v krajinách iných ako sú uvedené v tejto poznámke. . (WRC-2000)

S5.297	Dodatočné pridelenie: V Kostarike, Kube, Mexiku, Salvádore, USA, Guatemale, Guyane, Hondurase, Jamajke a Mexiku je pásmo 512-608 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v pozn článku S9.21. (WRC-2000)

S5.302	Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 590-598 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. Všetky nové prídely staniciam leteckej rádionavigačnej služby, zahŕňajúc aj tie, ktoré sú preložené zo susedných pásiem, podliehajú vzájomnej koordinácii administratívnymi správami administráciami nasledovných krajín: Nemecka, Belgicka, Dánska, Španielska, Francúzska, Írska, Luxemburska, Maroka, Nórska a Holandska.

S5.309	Odlišná kategória služby: V Kostarike, Salvádore a Hondurase je pásmo  614-806 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. S5.33), s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v Článku 14/S9.21.

S5.310	Dodatočné pridelenie: Na Kube je pásmo 614-890 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa Článku 14/S9.21. (SUP - WRC-97)

S5.311	Vo vnútri pásma 620-790 MHz sa môžu prideľovať frekvencie televíznym staniciam s frekvenčnou moduláciou družicovej rozhlasovej služby podľa dohody medzi zainteresovanými administratívnymi správami a organizáciami, vlastniacimi služby,  pracujúce v súlade s Tabuľkou, ktoré uvedeným prídelom môžu byť ovplyvnené (pozri Rozhodnutie  Rezolúciu 33 (Rev.WRC-97) a 507). Tieto stanice nesmú na území iných krajín, bez povolenia administratívnymi správami týchto krajín, produkovať plošnú hustotu výkonu väčšiu ako -129 dB (W/m2) pre uhly dopadu menšie ako 20° (pozri Rozhodnutie Rezolúciu 705).

S5.312	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 645-862 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.313	Alternatívne pridelenie: V Španielsku a Francúzsku je pásmo 790-830 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (SUP - WRC-97)

S5.314	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Taliansku, Moldavsku, Uzbekistane, Veľkej Británii a Svazijskej republike je pásmo 790-862 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba.  (WRC-2000)

S5.315	Alternatívne pridelenie: V Grécku, Taliansku a Tunisku je pásmo 790-838  MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.316	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Bosne a Herzegovine, Burkina Faso, Kamerune, Pobreží Slonoviny, Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Fínsku, Izraeli, Keni, Macedónsku, Lýbii, Lichtenštajnsku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, Sýrii, Švédsku, Švajčiarsku a Juhoslávii je pásmo 790-830 MHz a v tých istých krajinách spolu so Španielskom, Gabunom, Francúzskom a Maltou aj pásmo 830-862 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej. Stanice pohyblivej služby v krajinách vymenovaných v súvislosti s týmito pásmami, však nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice služieb, pracujúcich v súlade s Tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v spojení so  zodpovedajúcim pásmom. (WRC-2000)

S5.322	V Regióne 1, v pásme 862-960 MHz, stanice rozhlasovej služby môžu pracovať iba v Africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn.  S5.10 až S5.13), okrem Alžírska, Egyptu, Španielska, Lýbie, Maroka, Namíbie, Nigérie, Južnej Afriky, Tanzánie, Zimbabwe a Zambie podliehajúc dohode podľa S9.21. (WRC-2000)

S5.323	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 862-960 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii povolená služba. do 1. januára 1998. Do tohto dátumu môže letecká rádionavigačná služba používať pásmo podľa dohody obsahujúcej súbor opatrení, uvedenej v pozn. Článku 14/ S9.21. Po tomto dátume letecká rádionavigačná služba môže pokračovať v používaní pásma v kategórii podružná služba. Využívanie tohto pásma je predmetom dohody podľa článku 9.21 uzavretej medzi dotknutými administráciami a je obmedzené na pozemné rádiomajáky prevádzkované k 27. októbru 1997 až do konca ich životnosti. (WRC-97)

S5.325	Odlišná kategória služby: V USA je pásmo 890-942 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn.  S5.33) a podlieha dohode podľa  pozn článku S9.21.

S5.325A	Použitie tohto pridelenia je obmedzené len na vesmírnu rádioastronómiu. Odlišná kategória služby: Na Kube je pásmo 902-915 MHz pridelené pre pozemnú pohyblivú službu v kategórii  prednostná služba. (WRC-2000)

S5.328	Využitie pásma 960-1 215 MHz leteckou rádionavigačnou službou je na celosvetovej úrovni rezervované pre prevádzku a rozvoj leteckej palubnej pomocnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a v združených pozemných zariadeniach. (WRC-2000)

S5.328A	Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 164-1 215 MHz je tiež pridelené družicovej rádionavigačnej službe (vesmír-Zem) (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Celková hustota výkonového toku od všetkých vesmírnych staníc vo všetkých družicových rádionavigačných systémoch na povrchu Zeme nesmie prekročiť predbežnú hodnotu –115 dB(W/m2) v každom pásme so šírkou 1MHz pre všetky uhly dopadu. Stanice družicovej rádionavigačnej služby nesmú rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby a ani požadovať ochranu pred rušením. Platí Rozhodnutie Rezolúcia [COM5/19]605 (WRC-2000).  (WRC-2000)

S5.329	Využitie pásma 1 215-1 300 MHz družicovou rádionavigačnou službou podlieha splneniu podmienky, že nebude spôsobené žiadne rušenie a ani požadovať ochranu pred rušením od rádionavigačnej služby, uvedenej v S5.331. Pozri tiež Rozhodnutie Rezolúciu 606 [COM5/20] (WRC-2000). . (WRC-2000)

S5.329A	Použitie systémov v družicovej rádionavigačnej službe (vesmír-vesmír) pracujúcich v pásmach 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 260 MHz, 1 260-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz a 5 010-5 030 MHz nie je určené na poskytovanie záchrannej služby a nesmie obmedzovať systémy alebo služby pracujúce v súlade s Tabuľkou. . (WRC-2000)

S5.330	Dodatočné pridelenie: V  Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Číne, Spojených arabských emirátoch, Eritree, Etiópii, Guinei, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Malawi, Maroku, Mozambiku, Nepále, Nigérii, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Čade, Thajsku, Togu, a Jemene je pásmo 1 215-1 300 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.331	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Benine, Bosne a Herzegovine, Burundi, Kamerune, Číne, Chorvátsku, Dánsku, Spojených Arabských Emirátoch, Francúzsku, Grécku, Indii, Iráne, Iraku, Keni, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, Mauretánii, Nórsku, Ománe, Holandsku, Portugalsku, Katare, Senegale, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Švédsku, Švajčiarsku, Turecku a Juhoslávii je pásmo 1 215-1 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.332	V pásme 1 215-1 260 MHz nesmú aktívne senzory, nachádzajúce sa na kozmických lodiach, v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby, družicovej rádionavigačnej služby a ostatných služieb pridelených v kategórii prednostná služba.  (WRC-2000)

S5.333	V pásme 1 260-1 300 MHz nesmú aktívne senzory, nachádzajúce sa na kozmických lodiach, v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby a ostatných služieb pridelených poznámkami v kategórii prednostná služba. (SUP - WRC-97)

S5.335	Nepoužité V Kanade a USA  v pásme 1 240-1 300 MHz nesmú aktívne senzory nainštalované v družiciach na prieskum Zeme a staniciach služby kozmického výskumu spôsobovať rušenie ani požadovať ochranu, alebo inak obmedzovať prevádzku alebo vývoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-97)

5.335A	V pásme 1 260-1 300 MHz nesmú aktívne senzory nainštalované v družiciach na prieskum Zeme a staniciach služby kozmického výskumu spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu, alebo inak obmedzovať prevádzku alebo vývoj rádionavigačnej služby, alebo iných služieb pridelených poznámkami v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.337A	Využitie pásma 1 300-1 350 MHz pozemnými stanicami družicovej rádionavigačnej služby a stanicami rádiolokačnej služby nesmie rušiť ani obmedzovať prevádzku a rozvoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-2000)

S5.338	V Azerbajdžane, Bulharsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku a Turkménsku existujúce zariadenia rádionavigačnej služby môžu ďalej pracovať v pásme 1 350-1 400 MHz. (WRC-2000)

2 690-2 700 MHz, 	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. S5.421 a S5.422,

10.68-10.7 GHz,	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. S5.483,

15.35-15.4 GHz, 	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. S5.511,

23.6-24 GHz,

31.3-31.5 GHz,

31.5-31.8 GHz, 	v oblasti 2,

48.94-49.04 GHz,  	z lietadlových staníc,

50.2-50.4 GHz2,	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn.  S5.555A,

52.6-54.25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

105-116 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz, 	okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. S5.563,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz.	(WRC-2000)

S5.342	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku a Ukrajine je pásmo 1 429-1 535 MHz  pridelené aj leteckej pohyblivej službe  v kategórii prednostná služba výhradne pre účely leteckej telemetrie v rozsahu štátnych hraníc. Od 1. apríla 2007 bude používanie pásma 1 452-1 492 MHz podliehať dohode medzi zainteresovanými administratívnymi správami. (WRC-2000)

S5.345	Využívanie pásma 1 452-1 492 MHz rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službou je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam Rozhodnutia Rezolúcie 528 (WARC-92).

S5.347	Odlišná kategória služby: V  Bangladéši, Bosne a Herzegovine, Botswane, Bulharsku, Burkina Faso, Kolumbii, Kube, Dánsku, Egypte, Španielsku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Keni, Macedónsku, Malawi, Mozambiku, Paname, Portugalsku, Srí Lanke, Švédsku, Swazijskej republike, Jemene, Juhoslávii a Zimbabwe je pásmo  1 452-1 492 MHz pridelené družicovej rozhlasovej službe a rozhlasovej službe až do 1. apríla 2007 v kategórii podružná služba. (WRC-2000)

S5.348	Využitie pásma 1 492-1 525 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinačnému postupu podľa Rezolúcie 46 (Rev. WRC-95)/ č.S9.11A. Pre kozmické stanice v družicovej pohyblivej službe vo vzťahu k pozemným službám však v situácii zmienenej v č. S5.345 neplatí koordinačná hranica podľa Článku S21. Požiadavka na koordináciu v pásme 1 492-1 525 sa stanoví prekrytím pásma s ohľadom na stav podľa S5.345.

S5.348A V pásme 1 492-1 525 MHz koordinačný prah s ohľadom na úrovne výkonovej hustoty na povrchu Zeme pri aplikácii Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95/S9.11A) pre kozmické stanice v pohyblivej družicovej (vesmír-Zem) službe a s ohľadom na použitie pozemnej pohyblivej služby pre špecializované pohyblivé rádia alebo v použití spolu s verejnými telekomunikačnými sieťami (PSTN) v prevádzke na území Japonska, musí byť -150 dB W/m2 v každom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu, okrem tých, ktoré sú uvedené v Prílohe 2 Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/Tabuľka S5 -2 Dodatku S5. Tento prah hustoty výkonového toku platí, pokiaľ nebude zmenený kompetentnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou.

S5.349	Odlišná kategória služby: V  Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, Kamerune, Egypte, Francúzsku, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Kazachstane, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Maroku, Moldavsku, Uzbekistane, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, Jemene a  Juhoslávii je pásmo 1 525-1 530 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. .S5.33).  (WRC-2000)

S5.350	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 1 525-1 530 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.351A	Pre využívanie pásiem 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz a 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz, 2670-2690 MHz pohyblivou družicovou službou pozri Rozhodnutie Rezolúciu 212 (Rev. WRC-97) a (COM5/26( 225(WRC-2000).  (WRC-2000)

S5.352	Využitie pásiem 1 525-1 530 MHz, 1 533-1 544 MHz, 1 626.5-1 631.5 MHz a 1 634.5 - 1 645.5 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou je obmedzené na prenosy dát (nie však hovorenej reči) s nízkou bitovou prenosovou rýchlosťou. (SUP - WRC-97)

5.352A V pásme 1 525-1 530 MHz stanice pohyblivej družicovej služby, okrem staníc plavebnej pohyblivej  družicovej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby vo Francúzsku a francúzskych zámorských oblastiach v Regióne 3, Alžírsku, Saudskej Arábii, Egypte Guinei, Indii, Izraeli, Taliansku, jordánsku, Kuvajte, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Tanzánii, Vietname a Jemene notifikovaných do 1. apríla 1998.  ( WRC-97)

S5.353	Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Austrálii, Brazílii, Kanade, USA, Malajzii a Mexiku je pásmo 1530-1544 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, a pásmo 1626.5-1645.5 je pridelené navyše pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) s týmito podmienkami:

- družicové spoje v námornej pohyblivej službe pre účely tiesňovej a bezpečnostnej komunikácie musia mať prioritu v prístupe ako aj v okamžitej použiteľnosti pred ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami, pracujúcimi na základe tohto ustanovenia;

- komunikácie staníc pohyblivých družicových systémov nezúčastnených v Globálnom námornom tiesňovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS), môžu pracovať vo vzťahu ku staniciam zúčastneným v systéme GMDSS v kategórii podružná služba.

V každom prípade je však potrebné brať do úvahy prioritu bezpečnostných komunikácií v ostatných pohyblivých družicových službách. (SUP - WRC-97)

S5.353A	Pri aplikovaní procedúr Sekcie II Stanovy S9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1530-1544 MHz a 1626,5-1645.5 MHz, bude priorita vyhovujúca spektrálnym požiadavkám pre tiesňovú, súrnu a bezpečnú komunikáciu Globálneho námorného plavebného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS). Námorná Plavebná pohyblivá družicová tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia budú mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť oproti všetkým družicovým komunikáciám operujúcim v sieti. Pohyblivé družicové systémy nebudú spôsobovať neakceptovateľné rušenie, likvidáciu ochrany tiesňovej, súrnej a bezpečnostnej komunikácie GMDSS. Vyhodnotenie bude vykonané na základe priority spojení súvisiacich s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. Budú aplikované ustanovenia v Rozhodnutí (COM5/22(222 (WRC-2000).  (WRC-2000)

S5.354	Využívanie pásiem 1 525-1 559 MHz a 1 626.5-1 660.5 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95) /č.S9.11A

.

S5.356	Využitie pásma 1 544-1 545 MHz pohyblivou družicovou službou (vesmír-Zem) je obmedzené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu (pozri pozn. Článok N38/ S31).

S5.357A	Pri aplikovaní procedúr Sekcie II Stanovy S9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1545-1555 MHz a 1646,5-1656,5 MHz, bude priorita vyhovujúca spektrálnym požiadavkám pre leteckú pohyblivú družicovú (R) službu poskytujúcu prenos správ s prioritou 1 až 6 v Článku S44. Spoje leteckej pohyblivej družicovej služby s prioritou 1 až 6 v Článku S44 budú mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, aj prednostným pridelením ak je nutné, oproti všetkým družicovým komunikáciám operujúcim v sieti. Pohyblivé družicové systémy nebudú spôsobovať neakceptovateľné rušenie, likvidáciu ochrany leteckej pohyblivej družicovej služby (R) s prioritou 1 až 6 v Článku S44 . Vyhodnotenie bude vykonané na základe priority spojení súvisiacich s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. Budú aplikované ustanovenia v Rozhodnutí (COM5/22(222 (WRC-2000). (WRC-2000)

S5.358	Nehľadiac na ďalšie požiadavky uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku, ktoré sa vzťahujú na obmedzenia v používaní pásiem pridelených leteckej pohyblivej službe  (R) pre verejnú korešpondenciu, pásma 1 545-1 555 MHz a 1 646.5-1 656.5 MHz môžu byť administratívnymi správami schválené pre verejnú korešpondenciu s leteckými pozemnými stanicami. Ak je to potrebné, táto činnosť musí byť okamžite prerušená, aby sa umožnil prenos správ s prioritami 1 až 6 v Článku 51/ S44. (SUP - WRC-97)

S5.359   Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kamerune, Španielsku, Francúzsku,  Gabone, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Lotyšsku, Lýbii, Litve, Mali, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Rusku, Senegale, Svazijsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku a v Ukrajine sú pásma 1 550-1 645.5 MHz a 1 646.5-1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Administratívy krajín sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné rozhodnutia pre zamedzenie implementácie nových pevných staníc v týchto pásmach. (WRC-2000)

S5.360	V pásmach 1 555-1 559 MHz a 1 656.5-1 660.5 MHz, môžu administratívne správy povoliť pozemným lietadlovýn a plavidlovým staniciam komunikáciu s kozmickými stanicami  pozemnej pohyblivej družicovej službe (pozri Rozhodnutie 208 (Mob-87)). (SUP - WRC-97)

S5.361	Alternatívne pridelenie: V Austrálii, Kanade a Mexiku je pásmo 1555-1559 MHz pri-delené prednostne pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem), pásmo 1656.5- 1660 MHZ pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) a pásmo 1660-1660.5 MHz  pohyb-livej družicovej službe (Zem-vesmír) a rádioastronomickej službe. (SUP - WRC-97)

S5.362	Alternatívne pridelenie: V Argentíne a v USA sú nasledujúce pásma pridelené  v ka-tegórii prednostná služba: 1555-1559 MHz pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem), 1656.5-1660 MHz pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) a 1660-1660.5 MHz pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) a rádioastronomickej službe, s týmito podmienkami:

- družicová letecká pohyblivá služba (R) musí mať prioritu v prístupe a okamžitej použiteľnosti pred všetkými ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami, pracujúcimi na základe tohto ustanovenia;

- pohyblivé družicové systémy musia byť schopné spolupracovať s leteckou pohyblivou družicovou službou (R).

V  každom prípade je však potrebné brať do úvahy prioritu bezpečnostných komunikácií v ostatných pohyblivých družicových službách. (SUP - WRC-97)

5.362A V USA v pásme 1 555-1 559 MHz a 1 656.0- 1 660.5 MHz  letecká družicová pohyblivá služba (R) musí mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, keď je to potrebné, pred všetkými ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami prevádzkovanými v rámci siete. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neprípustné rušenie alebo požadovať ochranu pred leteckou pohyblivou družicovou službou (R) s prioritou od 1 do 6 podľa Článku 44. Musí byť pri tom vzatá do úvahy priorita bezpečnostne orientovanej komunikácií ostatných pohyblivých družicových služieb. (WRC-97)

S5.362B	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kamerune, Španielsku, Francúzsku,  Gabone, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Lotyšsku, Lýbii, Litve, Mali, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Rusku, Senegale, Svazijsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 1 559-1 610 MHz pridelené aj pevnej službe do 1. januára 2015 v kategórii prednostná služba. Po tomto termíne bude táto služba pokračovať vo funkcii ako podružná až do 1. januára 2015. Po tomto termíne toto pridelenie nebude aktuálne. v  Administratívy krajín sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné rozhodnutia pre zamedzenie implementácie nových pevných staníc v týchto pásmach.  (WRC-2000)

S5.364	Využívanie pásma 1 610-1 626.5 MHz pohyblivou družicovou službou (Zem-vesmír) a družicovou službou rádiového rozpoznávania (Zem-vesmír) podlieha koordinačnému postupu podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) /S9.11A. Pohyblivé pozemské stanice pracujúce v uvedenom pásme, nesmú produkovať výkonovú hustotu vyššiu ako -15 dBW/4 kHz), v tej časti pásma, ktoré používajú systémy pracujúce v súlade s opatreniami v Pozn. S5.366 (na ktoré sa vzťahuje č.953 / S4.10), pokiaľ sa  administratívne správy nedohodnú inak. V tej časti pásma, kde takéto systémy nepracujú, platí hodnota -3 dBW /4 kHz). Stanice pohyblivej družicovej služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby, a stanice pracujúce v súlade s opatreniami v Pozn. S5.359. Administratívy zodpovedné za koordináciu družicových pohyblivých sietí  musia urobiť všetky praktické opatrenia na zabezpečenie ochrany staníc pracujúcich podľa ustanovení S5.366.

S5.365	Využívanie pásma 1 613.8-1 626.5 MHz pohyblivou družicovou službou (vesmír-Zem) podlieha koordinačnému postupu podľa Rozhodnutia 46(WRC-95)/ č.S9.11A.

S5.366	Pásmo 1 610-1 626.5 MHz je na celosvetovej úrovni vyhradené pre použitie a rozvoj pomocnej leteckej palubnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a pre všetky s nimi združené prostriedky pozemných alebo družicových zariadení. Takéto družicové aplikácie podliehajú dohode podľa Článku 14 /č.S9.21.

S5.367	Dodatočné pridelenie: Pásma 1 610-1 626.5 MHz, 5 000-5 150 MHz, sú pridelené aj leteckej pohyblivej službe (R) v kategórii prednostná služba. Takéto využitie pásma podlieha dohode podľa Článku 14 /č.S9.21.

S5.368	Čo sa týka služby rádiového družicového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby v pásme 1 610-1 626.5 MHz sa neuplatňujú opatrenia č.953 /S4.10.

S5.369	Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Burundi, Pobreží Slonoviny, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Libérii, Lýbii, Madagaskare, Mali, Pakistane, Papui Novej Guinei, Sýrii, Senegale, Sudáne, Svazijskej republike, Togu, Zaire a Zambii je pásmo 1 610-1 626.5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. .S5.33) a podlieha dohode podľa Článku 14 /č.S9.21, s krajinami neuvedenými v tomto opatrení.

S5.371	Dodatočné pridelenie: V Regióne 1, sú pásma 1 610-1 626.5 MHz (Zem-vesmír) a 2 483.5-2 500 MHz (vesmír-Zem) pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania v kategórii podružná služba s podmienkou dosiahnutia dohody podľa  Článku 14 /č.S9.21.

S5.372	Stanice služby družicového rádiového  rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby nesmú v pásme 1610.6-1613.8 MHz rušiť stanice rádioastronomickej služby (č. 2904 /S29.13).

S5.373A V Argentíne a v Spojených štátoch amerických podlieha používanie pásma 1 626,5 - 1 631,5 MHz družicovou pohyblivou službou podmienkam č.5.353(SUP - WRC-97)

5.376A	Pohyblivé zemské stanice pracujúce v pásme 1 660.0-1 660.5 MHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie staniciam rádioastronomickej služby (WRC-97)

S5.377	V pásme 1 675-1 710 MHz nesmú stanice pohyblivej družicovej služby rušiť družicovú meteorologickú službu ani pomocnú meteorologickú službu a ani inak obmedziť ich rozvoj (pozri Rozhodnutie Rezolúciu 213 (Rev. WRC-95)). Využívanie tohto pásma podlieha opatreniam podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) /S9.11A.

S5.378	Nepoužité

S5.381	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Kostarike, Kube, Indii, Iráne, Malajzii, Pakistane, Singapure a Srí Lanke je pásmo 1 690-1 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.382	Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, Kongu, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrii, Etiópii, Gruzínsku, Guinei, Maďarsku, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Keni, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku, na Ukrajine, v Jemene a v Juhoslávii je pásmo 1 690-1 700 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri Článok S5.33). . (WRC-97)

S5.384	Dodatočné pridelenie: V Indii, Indonézii, Japonsku a Thajsku je pásmo 1 700- 1 710 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba . (WRC-97)

S5.384A	 Pásma alebo časti pásiem 1710-1885 MHz a 2500-2690 MHz sú určené pre použitie administráciami, ktoré chcú implementovať IMT-2000 v súlade s Rozhodnutím (COM5/24( 223(WRC-2000). Toto určenie nezabraňuje využívaniu týchto pásiem inými aplikáciami služieb, ktoré boli do týchto pásiem pridelené a neustanovuje prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku.  (WRC-2000)

S5.385	Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 718.8-1 722.2 MHz je pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba pre pozorovania spektrálnych čiar. (WRC-2000)

S5.386	Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 750-1 850 MHz  môže byť v Regióne 2, v  Austrálii, Indii, Indonézii a Japonsku využívané aj službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (Zem-vesmír) s podmienkou dohody podľa Článku 14 /č.S9.21, berúc do  úvahy troposférické rozptylové systémy.

S5.387	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Mali, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, Rumunsku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 1 770-1 790 MHz pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného  v Článku 14 /č.S9.21. (WRC-2000)

S5.388	Frekvenčné pásma 1 885-2 025 MHz a 2 110-2 200 MHz sú určené na celosvetovej úrovni tým administratívnym správam, ktoré budú chcieť IMT-2000. Takéto použitie pásiem nevylučuje ich využívanie inými službami, ktorým boli tieto pásma pridelené. Tieto  pásma sú pre IMT-2000 dostupné v súlade s Rozhodnutím Rezolúciou 212 (Rev. WRC-97) (pozri aj Rozhodnutie (COM5/24( 223(WRC-2000)). (WRC-2000)

S5.388A Dátum začiatku využívania pevných  a pohyblivých služieb v pásme 155,5-168,5 GHz je 1. január 2018. (WRC-2000)

S5.389A	Používanie pásiem 1 980-2 010 MHz a 2 170-2 200 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa článku Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) /č.S9.11A a ustanoveniam Rozhodnutia Rezolúcie 716 (WRC-95)*. Využívanie týchto pásiem nesmie začať pred 1.1.2000; využívanie pásma 1 980-1 990 MHz v Regióne 2 však nesmie začať pred 1.1.2005.

S5.389C	Využívanie pásiem 2 010-2 025 MHz a 2 160-2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 nesmie začať pred 1.1.2005 a podlieha koordinácii podľa  pozn.Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95 /č.S9.11A a ustanoveniam Rozhodnutia Rezolúcie 716 (WRC-95).

S5.389F	V Alžírsku, Benine, Kapveroch, Egypte, Iráne, Izraeli, Mali, Sýrii a Tunisku nesmie používanie pásiem 1 980-2 010 MHz a 2 170-2 200 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1.1.2005; táto služba nesmie požadovať ochranu pred druhými službami. (WRC-2000)

S5.390	V Argentíne, Brazílii, Čile, Kolumbii, Kube, Ekvádore, Suriname a Uruguaji nesmie používanie pásiem 2 010-2025 MHz a 2 160-2 170 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1.1.2005. Po uplynutí tohto dátumu budú tieto pásma podliehať koordinačnému konaniu pod pozn. S9.11A a podmienkam Rozhodnutia Rezolúcie 716 (WRC-95). (WRC-2000)

S5.391	Pri udeľovaní frekvencií pohyblivej službe v pásme 2 025-2 110 MHz a 2 200-2 290  MHz, administratívne správy administrácie nesmú zavádzať pohyblivé systémy s vysokou hustotou výkonu, ako je popísané v Odporúčaní ITU-R SA.1154 a musia brať do úvahy toto Odporúčanie pri zavedení iných druhov pohyblivých systémov.Rozhodnutie 211. (WRC-97)

S5.393	Dodatočné pridelenie: V USA a Indii je pásmo 2310-2360 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuková časť) a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam uvedeným v Rozhodnutí Rezolúcii 528 (WARC- 92). Platí s výnimkou uznesenia 3 s ohľadom na horný 25 MHz limit vysielacích družicových systémov. (WRC-2000)

S5.398	V pásme 2483.5-2500 MHz neplatí pre službu družicového rádiového rozpoznávania  opatrenia č. 953 / S4.10.

S5.400	Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Bangladéši, Burundi, Číne, Pobreží Slonoviny, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Jordánsku, Libanone, Libérii, Lýbii, Madagaskare, Mali, Pakistane, Papui Novej Guinei, Sýrii, Senegale, Sudáne, Svazijsku, Togu, Zaire a Zambii je pásmo 2 483.5-2 500 MHz pridelené službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. S5.33) a podlieha dohode s ostatnými krajinami, ktoré nie sú uvedené v tejto poznámke, dosiahnutej podľa postupu  uvedenom v Článku 14/č. S9.21. (WRC-97)

S5.402	Využitie pásma 2 483.5-2 500 MHz pohyblivou družicovou službou a službou rádiového družicového rozpoznávania podlieha stanovenému koordinačnému postupu, uvedenému v Rozhodnutí 46 (Rev. WRC-95)/ č. S9.11A.  Administratívy sú vyzývané urobiť všetky potrebné praktické opatrenia na zabránenie rušenia rádiovej astronomickej služby vysielaním v pásme 2 483.5-2 500 MHz, predovšetkým spôsobovaným  vyžarovaním druhej harmonickej v pásme 4 990-5 000 MHz, ktoré je pridelené na celom svete rádioastronomickej službe.

S5.403	Pásmo 2 520-2 535 MHz (do 1. januára 2005 pásmo 2 500-2 535 MHz) môže byť s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu v Článku 14/č. S9.21, využívané  aj  pohyblivou družicovou službou (vesmír-Zem), okrem leteckej pohyblivej družicovej, na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny. Platia opatrenia poľa pozn. Rozhodnutia  46 (Rev. WRC -95) /č. S9.11A.

S5.404	Dodatočné pridelenie: V Indii a Iráne môže byť pásmo 2 500-2 516.5 MHz použité aj pre službu družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny, s podmienkou dohody podľa postupu uvedenom v Článku 14 / č.S9.21.

S5.408	Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 2 500-2 600 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. (SUP - WRC-2000)

S5.410	Pásmo 2 500-2 690 MHz môže byť v Regióne 1 použité pre troposférické rozptylové systémy podliehajúc dohode uvedenej v Článku 14/ č.S9.21.

S5.412	Alternatívne pridelenie: V  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 2 500-2 690 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.414	Pridelenie frekvenčného pásma 2 500-2 520 MHz pohyblivej družicovej službe (vesmír -Zem) je účinné od 1. januára 2005 a podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa pozn. Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.415	Využitie pásiem 2 500-2 690 MHz v Regióne 2 a 2 500-2 535 MHz a 2 655-2 690 MHz v Regióne 3 v pevnej družicovej službe je obmedzené na národný a regionálny systém. Uvedené použitie pásma podlieha dohode podľa Článku 14/č. S9.21, venujúc osobitnú pozornosť družicovej rozhlasovej službe v Regióne 1. V smere vesmír-Zem nesmie výkonová hustota na povrchu Zeme prekročiť hodnoty dané v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.415A	Dodatočné pridelenie: v Indii a Japonsku môže byť pásmo 2515-2535 MHz, podliehajúce dohode podľa čísla S9.21, používané aj leteckou pohyblivou službou (vesmír-Zem) operáciami limitovanými národnými hranicami. (WRC-2000).

S5.416	Využitie pásma 2 520-2 670 MHz družicovou rozhlasovej službou je obmedzené na národné a regionálne systémy pre spoločný príjem a podlieha dohode, podľa Článku 14/č. S9.21. Hodnota výkonovej hustoty na povrchu Zeme nesmie prekročiť hodnoty uvedené v Článku S21, Tabuľka S21-4.

S5.417	Alternatívne pridelenie: V Grécku je pásmo 2 520-2 670 MHz pridelené v kategórii prednostná služba pevnej službe. (SUP-WRC-2000).

S5.418   Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Bielorusku, Južnej Kórei, Indii, Japonsku, Pakistane, Singapure, Srí Lanke a v Thajsku je pásmo 2 535- 2 655 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuková časť) v kategórii prednostná a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe. Uvedené použitie pásma je obmedzené na digitálny rozhlas a podlieha opatreniam Rozhodnutia Rezolúcie 528 (WARC-92). Opatrenia v Pozn. S5.416 a Článku S21, Tabuľka S21-4. sa nevzťahujú na toto dodatočné pridelenie. Použitie negeostacionárnych družicových systémov na vysielaciu družicovú službu (zvuk) podlieha Rozhodnutiu (COM4/6(. Rezolúcii 539. (WRC-2000)

S5.418A	 Používanie pásma 2630-2655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami na vysielaciu družicovú službu (zvuk) v krajinách regiónu 3 uvedených v S5.418, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo oznámenie, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo (S9.12A(, so zreteľov na geostacionárne družicové siete, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo poznámka, prijatá po 2. júni 2000 a S22.2 nieje v tomto prípade aplikovaný. V aplikovaní S22.2 sa bude pokračovať s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré bolo rozhodnuté o prijatí úplnej informácii o koordinácii v Prílohe S4 alebo poznámky pred 3. júnom 2000. Využívanie tohto pásma geostacionárnymi družicovými systémami na vysielaciu družicovú službu (zvuk) je predmetom podmienok v Rozhodnutí (COM4/6( Rezolúcii 539. Takéto systémy budú v zhode s Rozhodnutím Rezolúciou 528.

S5.418B Používanie pásma 2630-2655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo poznámka, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo (S9.12(. Je aplikovaná Rozhodnutie (COM4/6(.( Rezolúcia 539. (WRC-2000)

S5.418C Používanie pásma 2630-2655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe S4 alebo oznámenie, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo (S9.13(, so zreteľov na geostacionárne družicové systémy poskytujúce vysielaciu družicovú službu (zvuk) a S22.2 nieje v tomto prípade aplikovaný. Je aplikovaná Rozhodnutie (COM4/6(.. Rezolúcia 539. (WRC-2000)

S5.419	Pridelenie frekvenčného pásma 2 670-2 690 MHz pohyblivej družicovej službe bude účinné od 1. januára 2005. Pri zavádzaní systémov pohyblivej družicovej služby do uvedeného pásma, musia administratívne správy urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu družicového systému, pracujúceho v tomto pásme pred 3. marcom 1992. Koordinácia systémov pohyblivej družicovej služby v pásme podlieha Rozhodnutiu 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.420	Podliehajúc dohode podľa Článku 14/č. S9.21, a povinnosti koordinácie podľa Rozhodnutia 46 (Rev. ERC-95)/ S9.11A, pásmo 2 655-2 670 MHz (do 1. januára 2005 pásmo 2 655-2 690 MHz) môže byť použité aj v pohyblivej družicovej službe, okrem  leteckej pohyblivej družicovej (Zem-vesmír), len na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny.

S5.422	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bruneji, Bulharsku, Kamerune, Pobreží Slonoviny, Kube, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabune, Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Lotyšsku, Malajzii, Malawi, Mali, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Singapure, Somálsku, Tadžikistane, Thajsku, Tunisku, Turkménsku, na Ukrajine, Jemene, Juhoslávii a v Zaire je pásmo 2 690-2 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Uvedené využitie pásma je obmedzené na zariadenia, v činnosti do 1. januára 1985. (WRC-2000)

S5.427	V pásmach 2 900-3 100 MHz a 9 300-9 500 MHz, by nemalo dôjsť k zmiešaniu odpovede z radarových transpondérov (odpovedačov), s odpoveďou z radarových majákov, ako aj k rušeniu lodných alebo leteckých radarov v rádionavigačnej službe. Je potrebné brať do úvahy č. 347/ S4.9 tohto Poriadku.

S5.428	Dodatočné pridelenie: V  Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 3 100-3 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe  v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.429	Dodatočné pridelenie: V  Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Číne, Kongu, Spojených Arabských Emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Malajzii, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure a Jemene je pásmo 3 300-3 400 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Krajiny susediace so Stredozemným morom nesmú požadovať ochranu ich pevnej a pohyblivej služby pred rušením rádiolokačnou službou. (WRC-97)

S5.430	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 3 300-3 400 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.432	Odlišná kategória služby: V Japonsku a Pakistane je pásmo 3 400-3 500  MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. S5.33). (WRC-2000)

S5.434	V Dánsku, Nórsku a Veľkej Británii pracuje pevná, rádiolokačná a pevná družicová služba v pásme 3 400-3 600 MHz na princípe rovnoprávnosti. Avšak administratívne správy, prevádzkujúce rádiolokačné systémy v uvedenom pásme, musia ukončiť ich činnosť do r.1985. Po tomto dátume sú tieto administratívy povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu pevnej družicovej služby a koordinácia požiadaviek nie je povinnosťou pevnej družicovej služby. (SUP-WRC-97)

S5.437	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Dánsku a Nórsku je pásmo 4 200-4 210 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (SUP-WRC-97)

S5.440	Družicová služba frekvenčných normálov a časových signálov môže používať frekvenciu 4 202 MHz na prenosy vesmír-Zem a frekvenciu 6 427 MHz na prenosy Zem-vesmír. Tieto prenosy sú obmedzené na pásmo ±2 MHz okolo týchto frekvencií a podliehajú dohode, dosiahnutej podľa postupu uvedeného v Článku 14/č. S9.21.

S5.441	Využitie pásiem 4 500-4 800 MHz (vesmír-Zem), 6 725-7 025 MHz (Zem-vesmír) pevnou družicovou službou musí byť v súlade s ustanoveniami Dodatku 30B. Využitie pásiem 10.7-10.95 GHz (vesmír-Zem), 11.2-11.45 GHz (vesmír-Zem) a 12.75-13.25 GHz (Zem-vesmír) geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby musí byť v súlade s opatreniami ustanoveniami Dodatku 30B/ S30B. Využívanie pásiem 10,7-10,95 GHz (vesmír-Zem), 11,2-11,45 GHz (vesmír-Zem) a 12,75-13,25 GHz (Zem-vesmír) negeostacionárnymi družicovými systémami pre pevnú družicovú službu je predmetom aplikovania podmienok číslo ustanovení článku S9.12 kvôli koordinácii s ostatnými negeostacionárnymi družicovými systémami používanými pre pevnú družicovú službu pevnej družicovej služby. Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby nebudú ovplyvňovať  nesmú vyžadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami používaných pre pevnej družicovej služby, pracujúcimi v zhode s Rádiokomunikačným poriadkom bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej informácie pre koordináciu a notifikáciu negeostacionárnych družicových systémov pevnej družicovej služby a GSO siete vo Výbore, ak je to vhodné, pričom sa článok pre úplnú informáciu o koordinácii a oznámenia na základe pridelenia pre ne-GSO FSS. Číslo S5.43A neaplikujenieje aplikované. Negeostacionárne FSS družicové systémy vo vyšších pásmach budú pracovať tak, aby akékoľvek neakceptovateľné rušenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce týchto systémov, boli rýchlo eliminované.

S5.442	Pridelenie pásiem 4 825-4 835 MHz a 4 950-4 990 MHz pohyblivej službe je obmedzené na pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej. (WRC-2000)

S5.443A	 Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 000-5 010 MHz je pridelené aj rádionavigačnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Pozri Rozhodnutie (COM5/15( Rezolúciu 603 (WRC-2000). (WRC-2000)

S5.443B	 Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 030-5 150 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Za účelom nespôsobovania rušenia mikrovlného pristávacieho systému pracujúceho nad frekvenciou 5030 MHz nesmie výsledná suma výkonovej hustoty na zemskom povrchu, pre pásma nad 5030 MHz zahrňujúca všetky vesmírne stanice, ktoré sú súčasťou rádionavigačného družicového systému (vesmír-Zem), a ktoré pracujú v pásme 5010-5030 MHz,  presiahnuť úroveň –124,5 dB (W/m2) v 150 kHz. Za účelom nespôsobovania rušenia rádioastronomickej službe v pásme 4990-5000 MHz nesmie výsledná suma výkonovej hustoty v pásme 4990-5000 MHz, vytvorená vesmírnymi stanicami RNSS systému (vesmír-Zem), pracujúcimi v pásme 5010-5030 MHz, presiahnuť predbežne definovanú úroveň –171 dB (W/m2) v 10 MHz šírke pásma ktoréhokoľvek rádioastronomického observatória na viac ako 2( observačného času. Pre využívanie tohto pásma pozri Rozhodnutie Rezolúciu 604(COM5/16( (WRC-2000). (WRC-2000)

S5.444	Pásmo 5 030-5 250 MHz je používané na činnosť medzinárodných štandardných systémov (mikrovlnový pristávací systém - MLS) na presné približovanie a pristávanie. Požiadavky uvedeného systému sú uprednostňované pred ostatným používaním uvedeného pásma. Pre použitie tohoto pásma platia č. poznámka S5.444A a Rozhodnutie Rezolúcia 114 (WRC-95).

S5.444A	Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 000-5 150 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych pohyblivých družicových systémov a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.446	Dodatočné pridelenie: V krajinách uvedených v Pozn. S5.369 a S5.400, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v Článku 14/ S9.21, je pásmo 5 150-5 216 MHz pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. V Regióne 2 je toto pásmo pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. V Regióne 1 a 3, okrem krajín uvedených v Pozn. S5.369 a S5.400, je uvedené pásmo pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii podružná. Využitie pásma službou družicového rádiového rozpoznávania je obmedzené na modulačné linky, pracujúce v pásme 1 610-1 626.5 MHz a/alebo 2 483.5-2 500 MHz. Celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme nesmie v žiadnom prípade prekročiť -159 dBW/m2 v ľubovoľnom 4 kHz pásme, pre všetky uhly dopadu.

S5.447	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Estónsku, Litve, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Izraeli, Taliansku, Japonsku, Jordánsku, Libanone, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Malte, Nórsku, Pakistane, Holandsku, Portugalsku, Sýrii, Veľkej Británii, Švédsku, Švajčiarsku a Tunise je pásmo 5 150-5 250 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba podliehajúc dohode, dosiahnutej podľa postupov  uvedeného  v pozn. Článku 14/ S9.21.

S5.447A	Pridelenie pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa pozn. Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A.

S5.447B Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 150-5 216 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa pozn. Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95)/  č. S9.11A. Hustota výkonového toku na povrchu zeme spôsobovaná kozmickými stanicami pevnej družicovej služby v prevádzke v smere vesmír-Zem v pásme 5 150-5 216 MHz nesmie v žiadnom prípade prekročiť -164 dB(W/m2) v ľubovoľnom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu.

S5.447C Administratívy zodpovedné za siete s pevnou družicovou službou v pásme 5 150-5 250 MHz pracujúce podľa č. S5.447A a S5.447B sú povinné ich koordinovať v súlade s  Rozhodnutím 46 (Rev. WRC-95)/č. S9.11A  s administráciami  zodpovednými za negeostacionárne družicové siete pracujúce podľa pozn. S5.446 a uvedené do prevádzky pred 17.11.1995. Družicové siete pracujúce podľa pozn. S5.446 uvedené do prevádzky po 17.11.1995 nesmú požadovať ochranu (a ani spôsobovať rušenie) pred stanicami pevnej družicovej služby prevádzkovanými podľa pozn. S5.447A a S5.447B.

5.447D	Pridelenie pásma 5 250-5 255 MHz pre kozmický výskum v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie pásma pre kozmický  výskum je v kategórii podružná služba. (WRC-97)

S5.448	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Lýbii, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep.,  Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 250-5 350 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe  v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

5.448A	Využitie frekvenčného pásma 5 250-5 350 MHz pre družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) nesmie obmedzovať budúci vývoj a rozmiestenie staníc rádiolokačnej služby (WRC-97)

5.448B	Družicový prieskum Zeme (aktívny) pracujúci v pásme 5 350-5 460 MHz nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, alebo obmedzovať využívanie a vývoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-97)

S5.450	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep.,  Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 470-5 650 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.453	Dodatočné pridelenie: V  Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kórejskej republike, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Madagaskare, Malajzii, Malawi, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Svazijskej republike, Tanzánii, Čade Jemene je pásmo 5 650-5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.454	Odlišná kategória služby: V Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 670-5 725 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.458B	Pridelenie pevnej družicovej služby v pásme 6 700-7 075 MHz (vesmír-Zem) je obmedzené na modulačné spoje nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe a podlieha koordinácii podľa Rezolúcie 46 (Rev. WRC-95)/ č. S9.11A. Používanie pásma 6 700 - 7 075 MHz (vesmír - Zem) modulačnými spojmi nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe nepodlieha č. S22.2.

S5.459	Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 je pásmo 7 125-7 155 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky v kategórii prednostná služba na prenosy Zem-vesmír s podmienkou dohody dosiahnutej podľa pozn. Článku 14/S9.21. (WRC-97)

S5.460	Dodatočné pridelenie: pásmo 7 145-7 235 MHz  je pridelené službe kozmického výskumu pre vysielanie v smere Zem - vesmír v kategórii prednostná služba s podmienkou dohody dosiahnutej  podľa Článku 14/ S9.21. Využitie úseku pásma 7 145-7 190 MHz je vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru. Vysielania do vesmíru nesmú byť v pásme 7 190-7 235 MHz.

S5.461	Dodatočné pridelenie: Pásma 7 250-7 375 MHz (vesmír-Zem) a 7 900-8 025 MHz (Zem-vesmír) sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba v súlade s dohodou podľa Článku 14/ S9.21.

5.461A	Využitie pásma 7 450-7 550 MHz pre meteorologickú družicovú službu (vesmír -Zem) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy.  Negeostacionárne meteorologické družicové systémy v tomto pásme notifikované pred 30. novembrom 1997 môžu pokračovať v prevádzke v kategórií prednostná služba do konca ich životnosti.

5.461B  Využitie pásma 7 750-7 850 MHz pre meteorologickou družicovou službu (vesmír-Zem) je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC-97)

S5.462	V pásme 8 025-8 400 MHz  sa v Regióne 1 a 3 na službe družicového prieskumu Zeme vzťahujú medze hustoty  výkonového toku uvedené v Článku S21, Tabuľka S21-4. (SUP-WRC-97)

5.462A	V Regiónoch  1 a 3 (okrem Japonska) v pásme 8 025-8 850 MHz družicový prieskum Zeme, ktorý využíva geostacionárne družice, nesmie vytvárať výkonovú hustotu vyššiu ako nasledujúce predbežné hodnoty v uhloch ((bez súhlasu dotknutej administrácie:

-174 dB(W/m2) v 4 kHz pásme			pre 0°   ( ( ( 5

-174 dB+0.5((-5) dB(W/m2)  v 4 kHz pásme		pre 5°   ( ( ( 25

-164 dB(W/m2) v 4 kHz pásme			pre 25°  ( ( ( 90

Tieto hodnoty sú predmetom štúdia podľa Rezolúcie 124 (WRC-97)*. (WRC-97)

S5.463	V Regióne 2 nemajú letecké stanice povolené vysielať v pásme 8 025-8 400 MHz. (WRC-97)

S5.464	Odlišná kategória služby: v Bangladéši, Benine, Burkine Faso, Kamerune, Číne, Stredoafrickej republike, Pobreží Slonoviny, Egypte, Francúzsku, Guinei, Indii, Iráne, Taliansku, Japonsku, Lýbii, Mali, Nigeri, Pakistane, Senegale, Somálsku, Sudáne, Švédsku, Tanzánii, Zaire a Zambii je pásmo 8 025-8 400 MHz použité v službe družicového prieskumu Zeme (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode, podľa Článku 14/ S9.21. . (SUP-WRC-97)

S5.466	Odlišná kategória služby: V Belgicku, Izraeli, Luxembursku, Malajzii, Singapure a Srí Lanke je pásmo 8 400-8 500 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii podružná služba (pozri pozn. S5.32). (WRC-97)

S5.468	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Burundi, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guinei, Guyane, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii, KĽDR, Senegale, Singapure, Somálsku, Swazijskej republike, Tanzánii, Čade, Togu, Tunise a Jemene je pásmo 8 500-8 750 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.469	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 8 500-8 750 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

5.469A	V pásme 8 550-8 650 MHz stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho)  a kozmického prieskumu (aktívneho) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať  využitie a vývoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC-97)

S5.473	Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 8 850-9 000 MHz a 9 200-9 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.474	V pásme 9 200-9 500 MHz môžu byť použité vyhľadávacie a záchranné transpondéry (odpovedače) (SART), s ohľadom na príslušné odporúčania ITU-R (pozri aj Článok N38/S31).

S5.477	Odlišná kategória služby: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Libérii, Malajzii, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Švédsku, Trinidade a Tobagu a Jemene  je pásmo 9 800-10 000 MHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. č. S5.33). (WRC-2000)

S5.478	Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Bulharsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 9 800-10 000 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.480	Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Brazílií, Čile, Kostarike, na Kube, v Salvádore, Ekvádore, Guatemale, Hondurase, Mexiku, Paraguaji, Peru, Uruguaji a Venezuela je pásmo 10 -10.45 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.  (WRC-2000)

S5.481	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Angole, Brazílií, Číne, Kostarike, Salvádore, Ekvádore, Španielsku, Guatemale, Japonsku, Maroku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Paraguaji, Peru, KĽDR, Švédsku, Tanzánii, Thajsku a Uruguaji je pásmo 10.45 -10.5 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000).

S5.482	V pásme 10.6-10.68 GHz musí byť maximálny ekvivalentný izotropicky vyžiarený výkon staníc pevnej a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej, obmedzený na hodnotu + 40 dBW a výkon dodaný do antény nesmie prekročiť -3 dBW. Uvedené hranice môžu byť prekročené v prípadoch podľa dohody, ktorej postup je uvedený v Článku 14 / S9.21,  ale  v Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bangladéši,  Bielorusku, Číne, Spojených Arabských Emirátoch, Gruzínsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane Kuvajte, Litve, Libanone, Moldavsku, Nigérii, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine toto obmedzenie pre pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej, neplatí.

S5.483	Dodatočná pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Číne, Kolumbii, Kórejskej republike, Kostarike, Kube, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Litve, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Katare, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, Ukrajine, Jemene a  Juhoslávii je pásmo 10.68-10.7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej  v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie pásma je vymedzené pre zariadenia, ktoré už boli v prevádzke k 1. januáru 1985.  (WRC-2000)

S5.484A	Využívanie pásiem 10.95-11.2 GHz (vesmír-Zem), 11.45-11.7 GHz (vesmír-Zem), 11.7-12.2 GHz (vesmír-Zem) v Regióne 2, 12.2-12.75 GHz (vesmír-Zem) v Regióne 3, 12.5-12.75 GHz (vesmír-Zem) v Regióne 1, 13.75-14.5 GHz (Zem-vesmír), 17.8-18.6 GHz (vesmír-Zem), 19.7-20.2 GHz (vesmír-Zem), 27.5-28.6 GHz (Zem-vesmír),  29.5-30 GHz (Zem-vesmír) negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby podlieha ustanoveniam v článku S9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby. Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby by nemali nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami pevnej družicovej služby, pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia úplnej koordinácie alebo prípadne informácie o notifikácii Výborom oznámenia pre ne-GSO FSS ohľadne negeostacionárnych družicových systémov a úplnej koordinácie alebo prípadne informácie o notifikácii oznámenia informácií pre GSO ohľadne geostacionárnych sietí, pričom sa článok S5.43 neaplikuje neplatí. Negeostacionárne FSS družicové systémy pevnej družicovej služby vo vyššie uvedených pásmach by mali musia pracovať tak, že aby škodlivé neprijateľné rušenie, ktoré môže nastať počas prevádzky týchto operácií má , bolo byť okamžite eliminované. (WRC-2000)

S5.487	V pásme 11.7-12.5 GHz, nesmie v Regióne 1 a 3, pevná služba, pevná družicová služba, pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej a rozhlasové služba  v súlade so svojím pridelením, rušiť alebo žiadať ochranu pred stanicami družicovej rozhlasovej služby pracujúcimi v súlade s opatreniami plánov Regiónov 1 a 3 v Dodatku 30/S30. (WRC-2000)

S5.487A	Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 pásmo 11.7-12.5 GHz, v Regióne 2 pásmo 12.2-12.7 GHz a v Regióne 3 pásmo 11.7-12.2 GHz je pridelené pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórií prednostná služba, obmedzené len na negeostacionárne systémy a podlieha ustanoveniam v S9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy Výborom úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre ne-GSO FSS negeostacionárne družicové systémy a úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre GSO geostacionárne siete. S5.43 neplatí. prijatia úplnej koordinácie alebo prípadne informácie o notifikácii Výborom oznámenia pre ne-GSO FSS ohľadne negeostacionárnych družicových systémov a úplnej koordinácie alebo prípadne informácie o notifikácii oznámenia informácií pre GSO ohľadne geostacionárnych sietí, pričom sa článok S5.43 neaplikuje neplatí. Negeostacionárne FSS družicové systémy pevnej družicovej služby vo vyššie uvedených pásmach by mali musia pracovať tak, že aby škodlivé neprijateľné rušenie, ktoré môže nastať počas prevádzky týchto operácií má , bolo byť okamžite eliminované. (WRC-2000)

S5.488	Využitie pásma 11.7-12.2 GHz geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe v Regióne 2 podlieha ustanoveniam v Rozhodnutí Rezolúcii 77[COM5/18] (WRC-2000). Pre využívanie pásma 12.2-12.7 GHz družicovou  rozhlasovou službou v  Regióne 2 pozri Dodatok S30.  (WRC-2000)

S5.490	V Regióne 2, nesmú v pásme 12.2-12.7 GHz, existujúce ani plánované pozemské rádiokomunikačné služby rušiť kozmické služby, pracujúce podľa Plánu družicového vysielania pre Región 2, ktorý sa nachádza  v Dodatku 30/ S30.

S5.491	Dodatočné pridelenie : V Regióne 3 je pásmo 12.2-12.5 GHz pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. Na toto pásmo sa vzťahuje obmedzenie hustoty výkonového toku v Článku S21, Tabuľka S21-4. Zavedenie tejto služby, vo vzťahu k družicovej rozhlasovej službe v Regióne 1, podlieha postupom uvedeným v Článku 7 Dodatku S30, s tým, že tam uvedené pásmo sa rozširuje na 12,2 - 12.5 GHz. (WRC-2000)

S5.492	Prídely staniciam družicovej rozhlasovej služby v súlade s prijatým regionálnym plánom alebo obsiahnuté v zozname Regiónov 1 a 3 v Dodatku S30 môžu byť použité aj na prenosy v pevnej družicovej službe (vesmír-Zem), pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nespôsobia väčšie rušenie, ani si nevyžiadajú väčšiu ochranu pred rušením ako prenosy družicovej rozhlasovej služby, pracujúce v súlade s týmto plánom alebo zoznamom. (WRC-2000)

S5.493	Družicová rozhlasovej služba v pásme 12.5-12.75 GHz v Regióne 3 je obmedzená na spoločný príjem s plošnou hustotou výkonu výkonovú hustotu toku nepresahujúcu hodnotu -111 dB(W/ (m2, 27 MHz)) pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie na okraji zásobovanej oblasti. ako je definované v Prílohe 5 Dodatku 30 /S30. Pozri aj Rozhodnutie Rezolúciu 34. (WRC-97)

S5.494	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Pobreží Slonoviny, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabune, Ghane, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Lýbii, Madagaskare, Mali, Maroku, Mongolsku, Nigeri, Nigérii, Katare, Sýrii, Senegale, Somálsku, Sudáne, Čade, Togu, Jemene a Zaire je pásmo 12.5-12.75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.495	Dodatočné pridelenie: V  Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Dánsku, Francúzsku, Grécku, Lichtenštajnsku, Monaku, Ugande, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Tunise a Juhoslávii je pásmo 12.5-12.75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii podružná služba. (WRC-2000)

S5.496	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 12.5-12.75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Avšak stanice tejto služby nesmú rušiť pozemské stanice pevnej družicovej služby v krajinách Regiónu 1 nevymenovaných v tejto poznámke. Koordinácia týchto pozemných staníc so stanicami pevnej a pohyblivej služby nie je požadovaná v krajinách uvedených v tejto poznámke. Na teritóriách krajín vymenovaných v tejto poznámke platí pre pevnú družicovú službu obmedzenie plošnej hustoty výkonu výkonovej hustoty toku pri povrchu Zeme uvedené v Článku S21,  Tabuľka S21-4. (WRC-2000)

S5.498	Pásmo 13.25-13.4 GHz môže byť použité v službe kozmického výskumu (Zem-ves-mír) v kategórii podružná služba, s podmienkou dohody, dosiahnutej podľa dohody  uvedenej  v Článku 14/ S9.21. (SUP-WRC-97)

5.498A	Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického prieskumu (aktívneho) pracujúce v pásme 13.25-13.4 GHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC-97)

Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Madagaskare, Malajzii, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Pakistane, Katare, Sýrii, Senegale, Singapure, Sudáne, Čade a Tunisku je pásmo 13.4-14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.501	Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Maďarsku, Japonsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Turkménsku je pásmo 13.4-14.0 GHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

5.501A Pridelenie pásma 13.40-13.75 GHz kozmickému výskumu v kategórii primárna služba je obmedzené na aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie tohto pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC-97)

5.501B V pásme 13.40-13.75 GHz družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať  využitie a vývoj rádiolokačnej služby. (WRC-97)

S5.502	V pásme 13.75-14 GHz musí mať pozemská stanica pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 4.5 m a e.i.r.p ľubovoľného vysielania by nemalo byť menšie ako +68 dB a nemalo by prekročiť +85 dB. Súčasne nesmie e.i.r.p. vyžiarený stanicami rádiolokačnej a rádionavigačnej služby (stredná hodnota za 1 sek.) prekračovať 59 dBW. Ochrana prídelov prijímacích vesmírnych staníc (každá má e.i.r.p. menšie ako 68 dBW)  pevnej družicovej služby, pracujúcich so zemskými stanicami, nemá vplývať obmedzujúco na činnosť rádiolokačných a rádionavigačných staníc pracujúcich podľa Rádiokomunikačného poriadku. Článok S5.43A neplatí. Pozri Rozhodnutie [COM5/10]. Rezolúciu 733 (WRC-2000). (WRC-2000)

S5.503	V pásme 13.75-14 GHz budú v prevádzke tie geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu, o ktorých predbežnom ohlásení bol Rádiokomunikačný úrad ITU Výbor informovaný pred 31. januárom 1992 na princípe rovnocennosti so stanicami pevnej družicovej služby. Po tomto dátume budú nové geostacionárne kozmické stanice v službe kozmického výskumu pracovať v kategórii podružná služba. Kým tie geostacionárne kozmické stanice v službe kozmického výskumu, o ktorých Rádiokomunikačný úrad ITU Výbor dostal informáciu pred 31. 1. 1992, prestanú byť v prevádzke, nesmie:

- hustota vyžarovaného výkonu e.i.r.p. z ľubovoľnej pozemnej zemskej stanice pevnej družicovej služby pracujúcej s vesmírnymi stanicami na geostacionárnej obežnej dráhe v pásme 13.772-13.778 GHz prekročiť 71 dBW v 6 MHz pásme;

- hustota vyžarovaného výkonu e.i.r.p. z ľubovoľnej pozemnej zemskej stanice pevnej družicovej služby pracujúcej s vesmírnymi stanicami na negeostacionárnej obežnej dráhe v pásme 13.772-13.778 GHz prekročiť 51 dBW v 6 MHz pásme.

Na kompenzáciu útlmu dažďom možno použiť automatické riadenie výkonu zvyšujúce hustotu vyžiareného výkonu e.i.r.p. v 6 MHz pásme v takom rozsahu, že  výkonová hustota pre vesmírne stanice pevnej družicovej služby neprekročí hodnotu vyžiareného výkonu 71 dBW, ktorá vyplýva z práce pozemných zemských staníc, alebo ako bolo dohodnuté 51 dBW v ktoromkoľvek 6 MHz pásme v podmienkach šírenia voľným priestorom. (WRC-2000)

S5.504	Použitie pásma 14-14.3 GHz rádionavigačnou službou je podmienené predpokladom dostatočnej ochrany kozmických staníc pevnej družicovej služby. (pozri Odporúčanie 708).

S5.505	Dodatočné pridelenie: V  Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Botswane, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Južnej Kórei, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guatemale, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Lesothu, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, KĽDR, Senegale, Singapure, Somálsku, Sudáne, Svazijskej republike, Tanzánii, Čade a Jemene je pásmo 14-14.3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.508	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Bosne a Hercegovine, Francúzsku, Grécku, Írsku, Islande, Taliansku, Macedónsku, Líbii, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Švajčiarsku, Turecku a  Juhoslávii je pásmo 14.25-14.3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.509	Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 14.25-14.3 GHz pridelené aj pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.511	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bosne a Hercegovine, Kamerune, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Guinei, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Líbii, Pakistane, Katare, Sýrii, Slovinsku, Somálsku a Juhoslávii je pásmo 15.35-15.4 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-97)

S5.511A	Pásmo 15.43-15.63 GHz je tiež pridelené pevnej družicovej službe (vesmír-Zem)  v kategórií prednostná služba. Využívanie pásma 15.4-15.7 15.43-15.63 GHz pevnou družicovou službou (vesmír-Zem a Zem-vesmír)  je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov pohyblivej družicovej služby a podlieha koordinácii podľa článku pozn. S9.11A. Využívanie frekvenčného pásma 15.43-15.63 GHz pevnou družicovou službou (vesmír-Zem) je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov mobilnej družicovej služby pre ne-GSOnegeostacionárne MSS modulačné linkové systémy, pre ktoré bola Výborom prioritne do 2. júna 2000 prijatá vylepšená publikačná informácia. Pre smer vesmír-Zem má byť minimálny elevačný uhol pozemnej stanice, zisk smerom k miestnemu horizontálnemu plánu a minimálne koordinačné vzdialenosti na ochranu pozemných staníc zemskej stanice pred škodlivým rušením podľa Odporúčania ITU-R S.1341. Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 15.35-15.4 GHz, nemá nesmie súčet výkonových hustôt vyžiarených v pásme 15.35-15.4 GHz všetkými vesmírnymi stanicami v ktoromkoľvek  ktorejkoľvek modulačnej linky negeostacionárneho systému mobilnej družicovej služby ne-GSOnegeostacionárnom MSS modulačnom linkovom systéme (vesmír-Zem), pracujúcich v pásme 15.43-15.63 GHz, prekročiť hodnotu –156 dB(W/m2) v 50 MHz šírke pásma, ako je dané v Odporúčaní ITU-R RA.769-1, na ktoromkoľvek rádioastronomickom observačnom stanovišti pre viac ako 2% času. (WRC-2000)

S5.511B Letecké stanice nesmú vysielať v pásme 15.45-15.65 GHz. (SUP-WRC-97)

S5.511C	Dodatočné pridelenie: Pásmo 15.45-15.65 GHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Takéto použitie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95) / č. S9.11A. Dovtedy, kým sa neukončia štúdie požadované Rozhodnutím 117 (WRC-95). Stanice pracujúce v leteckej rádionavigačnej službe musia mať max. EIRP v súlade s Odporučením ITU-R S.1340. Minimálna koordinačná vzdialenosť vyžadovaná na ochranu leteckých rádionavigačných staníc (pri aplikovaní článku 4.10) pred škodlivým rušením zemských staníc napájacích liniek a max. EIRP vysielaná smerom k horizontálnemu priemetu napájacej linky musí byť v súlade s Odporučením  ITU-R S.1340.

5.511D	Systémy pevnej družicovej služby, pre ktoré bola 21.  novembra 1997 prijatá Výborom úplná informácia pre ďalšie publikovanie môžu pracovať v pásmach 15.40-15.43 GHz a 15.63-15.70 GHz v smere vesmír-Zem a 15.63-15.65 GHz v smere Zem-vesmír. V pásmach 15.40-15.43 GHz a 15.65-15.7 GHz vysielanie z negeostacionárnej vesmírnej  stanice nesmie presiahnuť limity výkonovej hustoty na povrchu Zeme -146 dB(W/m2.MHz) pre všetky uhly. V pásme 15.63-15.65 GHz, kde administrácia plánuje vysielanie z negeostacionárnej družicovej stanice, ktoré prekročí hodnotu -146 dB(W/m2.MHz) v ktoromkoľvek uhle, musí byť takéto vysielanie s dotknutou administráciou koordinované v zmysle článku 9.11A. Stanice pevnej družicovej služby pracujúce v pásme 15.63-15.65 GHz v smere Zem-vesmír nesmú spôsobiť škodlivé rušenie staníc leteckej rádionavigačnej služby (pri aplikovaní článku 4.10). (WRC-97)

S5.512. 	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bosne a Hercegovine, Bruneji, Kamerune, Kongu,  Kostarike, Egypte, Salvádore, Spojených Arabských Emirátoch, Fínsku, Guatemale, Indii, Indonézii, Iráne, Jordánsko, Kuvajte, Macedónsku, Líbii, Malajzii, Malawi, Maroku, Mozambiku, Nepále, Nikaragui, Ománe, Pakistane, Katare, Singapure, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Švédsku, Svazijskej republike, Tanzánii, Čade, Thajsku, Jemene a  Juhoslávii je pásmo 15.7-17.3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

5.513A	Aktívne senzory umiestené na palubách vesmírnych lodí, ktoré pracujú v pásme 17.2-17.3 GHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať vývoj rádiolokačnej služby ani iných služieb pridelených v kategórii primárna služba.

S5.514	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bosne a Hercegovine, Kamerune, Kostarike, Spojených Arabských Emirátoch, Fínsku, Guatemale, Hondurase, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Líbii, Nepále, Nikaragui, Ománe, Pakistane, Katare, Slovinsku, Sudáne a Juhoslávií je pásmo 17.3- 17.7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.. Hraničné hodnoty použiteľného výkonu sú dané v č. S21.3  a S21.5. (WRC-2000)

S5.515	Spoločné používanie pásma 17.3-17.8 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír)  a družicovou rozhlasovou službou, podlieha opatreniam Časti 1 Prílohy 4 Dodatku 30A/ 30.

S5.516	Využívanie pásma 17.3-18.1 GHz geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovú službu. Využitie pásma 17.3-17.8 GHz systémami pevnej družicovej služby (Zem-vesmír) v regióne 2 je obmedzené na geostacionárne družice.  Pre využitie pásma 17.3-17.8 GHz modulačnými linkami v Regióne 2 pre družicovú rozhlasovú službu, pracujúcu v pásme 12.2-12.7 GHz, pozri Článok 15A/ S11. Využívanie pásiem 17.3-18.1 GHz (Zem-vesmír) v Regióne 1 a 3 a 17.8-18.1 GHz (Zem-vesmír) v Regióne 2 negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby je podriadené číslu ustanoveniam článku S9.12 pre koordináciu s ďalšími negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby. Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby nemôžu nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami pevnej družicovej služby pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku, bez ohľadu na dátum prijatia úplnej koordinácie prípadne informácie o notifikácii oznamovacej informácie Výborom,  ak je to vhodné týkajúcej sa pre ne-GSO FSS  negeostacionárnych družicových systémov a úplnú koordináciu alebo oznamovaciu informáciu a ak je to vhodné pre GSO úplnej koordinácie prípadne informácie o notifikácii týkajúcej sa geostacionárnych družicových systémov geostacionárne siete, pričom sa článok S5.43 neplatí neaplikuje. Negeostacionárne FSS družicové systémy pevnej drjužicovej služby vo vyššie uvedených pásmach majú musia byť prevádzkované  riadené takým spôsobom, aby neprijateľné  rušenie, ktoré sa môže vyskytnúť počas ich činnosti, bolo rýchlo obmedzené. Využívanie pásma 17.3-17.8 GHz v Regióne 2 systémami v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) je obmedzené na družice na geostacionárnych dráhach. (WRC-2000)

S5.520	Využitie pásma 18.1-18.4 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky geostacionárnych družicových systémov rozhlasovej družicovej služby družicovej rozhlasovej služby využívajúcej geostacionárnu obežnú dráhu. (WRC-2000)

S5.521	Alternatívne pridelenie: V Nemecku, Dánsku, Spojených Arabských Emirátoch, Grécku a na Slovensku je pásmo 18.1-18.4 GHz pridelené pevnej, pevnej družicovej (vesmír-Zem)  a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri článok S5.33). Zároveň je v platnosti ustanovenie S5.519. (WRC-2000)

S5.522	Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby, musia ad-ministratívne správy brať do úvahy pasívne snímače v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu, pracujúce v pásme 18.6-18.8 GHz. V tomto pás-me by sa mali administratívne správy usilovať čo možno najviac obmedziť vysielací výkon a e.i.r.p., s cieľom obmedziť riziko rušenia pasívnych snímačov na minimum. (SUP-WRC-2000)

S5.522A	Vyžarovania Vysielania  pevnej služby a pevnej družicovej služby v pásme 18.6-18.8 GHz sú obmedzené na hodnoty jednotlivo dané uvedené v článku S21.5A, resp. a S21.16.2. (WRC-2000)

S5.522B	Využívanie pásma 18.6-18.8 pevnou družicovou službou je obmedzené na geostacionárne systémy a systémy s apogeumom vzdialenejším ako 20000 km. (WRC-2000)

S5.522C	V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Jordáne, Libanone, Lýbii, Maroku, Ománe, Katare, Sýrii, Tunisku a Jemene v pásme 18.6-18.8 GHz nepodliehajú pevné družicové systémy, ktoré nadobudli platnosť k dátumu záverečného aktu WRC-2000,  obmedzeniam článku S21.5A. (WRC-2000)

S5.523	Pri prideľovaní frekvencií staniciam pevnej družicovej služby v smere vesmír-Zem, sa od administratívnych správ vyžaduje čo možno najviac obmedziť hodnotu hustoty výkonového toku na povrchu Zeme v pásme 18.6-18.8 GHz, s cieľom obmedziť rizi-ko rušenia pasívnych snímačov v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu. (SUP-WRC-2000)

S5.523A	Využívanie pásma 18,8 -19,3 GHz (vesmír-Zem) a 28,6 - 29,1 GHz (Zem-vesmír) geostacionárnou a negeostacionárnou pevnou družicovou službou musí byť v súlade s Rozhodnutím 118 (WRC-95).je predmetom aplikácie ustanovení 9.11A, pričom sa článok 22.2 neaplikuje. Administrácie, ktoré koordinujú geostacionárne družicové siete pred 18. novembrom 1995 musia podľa 9.11A v maximálne možnej miere spolupracovať s negeostacionárnymi družicovými sieťami, pre ktoré bola prijatá informácia o oznámení Úradom do tohoto dáta tak, aby dosiahnuté výsledky boli priateľné pre všetky zúčastnené strany. Negeostacionárne družicové siete nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie sieťam geostacionárnej pevnej družicovej služby, pre ktoré bola Úradom prijatá komplexná informácia o oznámení podľa Dodatku 4  ku dňu  18 novembra 1995. (WRC-97)

S5.523B	Využívanie pásma 19.3-19.6 GHz pevnou družicovou službou (Zem - vesmír) je obmedzené na modulačné linky nestacionárneych družicoveých systémyov sústavy v pohyblivej družicovej službey. Takéto použitie podlieha ustanoveniam Rozhodnutia 46 (Rev.WRC-95)/ č.S článku 9.11A, pričom sa článok ale pozn. S22.2 neaplikuje tu neplatí.

S5.523CČlánok 22.2 sa ďalej aplikuje v pásmach 19.3-19.76 GHz a 29.1-29.54 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tou pevnou družicovou službou pre ktorú  bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a oznámení podľa Dodatku 4 pred 18 novembrom 1995 musí byť v súlade s Rozhodnutím 120 (WRC-957).

S5.523D  Využívanie pásma 19,3 - 19.7 GHz geostacionárnymi sústavami v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) geostacionárnymi systémami pevnej družicovej služby a modulačnými spojmi pre negeostacionárne družicové systémy pohyblivej družicovej služby nestacionárnych sústav v pohyblivej družicovej službe podlieha ustanoveniam Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) / č. Sčlánku 9.11A, nepodlieha však ustanoveniam článku S22.2. Používanie tohto pásma inými ostatnými nestacionárnymi sústavami systémami  pevnej družicovej služby alebo prípadmi uvedenými v článkoch 5.523C a 5.523E nepodlieha ustanoveniam9.11A, ale naďalej podlieha postupom podľa článkov 9(okrem článku 9.11A) a 11 a ustanoveniam článku 22.2. (WRC-97) Rozhodnutia 46 (Rev. WRC-95) / v pozn. S9.11A, ale podlieha postupom podľa Článku 11 / S9 (okrem pozn. S9.11A) a 13 / S11 , a ustanoveniam v pozn.. S22.2.

5.523E	Článok  22.2 sa naďalej aplikuje v pásmach 19.6-19.7 GHz a 29.4-29.5 GHz medzi modulačnýmii linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tými sieťami pevnej družicovej služby, pre ktorú  bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a oznámení  podľa Dodatku 4 k 21 novembru 1997  (WRC-97).

S5.524	Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Gabune, Guatemale, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Kongu, Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu a Tunisku je pásmo 19.7-21.2 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe  v kategórii prednostná služba. Uvedené dodatočné používanie nesmie nijakým spôsobom obmedziť hodnotu hustoty výkonu  pochádzajúcej z vysielania kozmických staníc pevnej družicovej služby v 19.7-21.2 GHz a kozmických staníc pohyblivej družicovej služby v pásme 19.7-20.2 GHz pričom pridelenie pre pohyblivú družicovú službu v posledne uvedenom pásme je v kategórii primárna služba:

- v pásme 19.7-21.2 GHz pracujúcich v pevnej družicovej službe;

- v pásme 19.7-20.2 GHz pracujúcich v pohyblivej družicovej službe, pričom  pridelenie tohto pásma pohyblivej družicovej službe je v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.526	V Regióne 2 v pásmach 19.7-20.2 GHz a 29.5-30 GHz a v Regiónoch 1 a 3  v pásmach 20.1-20.2 GHz a 29.9-30 GHz  siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe, môžu obsahovať spoje medzi pozemskými zemskými stanicami na definovanom i nedefinovanom mieste, alebo stanicami v pohybe, prostredníctvom jednej alebo viacerých družíc pre koncové alebo mnohobodové komunikácie bod-bod a bod-viac bodov.

S5.527	V pásmach 19.7-20.2 GHz 29.5-30 GHz neplatí pre pohyblivú družicovú službu ustanovenie článku 953 / S4.10.

S5.528	Toto Pridelenie pohyblivej družicovej službe je určené pre používanie sieťami používajúcimi úzkosmerové antény a iné vyspelé technológie na kozmických staniciach. Administrácie prevádzkujúce systémy pohyblivej družicovej služby v pásme 19.7-20.1 GHz v Regióne 2 a v pásme 20.1-20.2 GHz, musia  urobiť všetky dostupné opatrenia na zaistenie plynulej použiteľnosti uvedených pásiem pre administrácie prevádzkujúce systémy pevnej a pohyblivej služby v súlade s ustanoveniami článku opatreniami v pozn. S5.524.

S5.529	Využívanie pásiem 19.7-20.1 GHz a 29.5-29.9 GHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 je obmedzené na družicové siete, pracujúce v pevnej družicovej ako aj v pohyblivej družicovej službe, podľa ustanovení uvedených v pozn ako je uvedené v článku S5.526.

S5.530	V Regiónoch 1 a 3, pridelenie pásma 21.4-22 GHz rozhlasovej družicovej službe nadobudne platnosť 1. apríla 2007. Používanie uvedeného pásma rozhlasovou družicovou službou po tomto dátume a prípravné využívanie pred týmto dátumom, podlieha opatreniam v Rozhodnutí Rezolúcii 525 (WARC-92).

S5.535A	Používanie pásma 29.1-29.4 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a modulačné linky nestacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby sústav v družicovej  pohyblivej službe. Takéto použitie podlieha ustanoveniam uvedeným v Rozhodnutí 46 (Rev.WRC-95)/ č. článku S9.11A, nepodlieha však článku S22.2. okrem článku 5.523C a 5.523E, kde takéto využitie nieje predmetom ustanovení uvedených v článku 9.11A  a je naďalej predmetom postupov podľa Článku 9 (okrem článku 9.11A) a 11 a ustanoveniami článku 22.2  (WRC-97)

S5.536A	Administrácie zavádzajúce pozemné zemské stanice družicového prieskumu Zeme nemôžu žiadať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby riadenými prevádzkovanými susednými administráciami. Navyše, pozemné zemské stanice pacujúce v službe družicového prieskumu Zeme by mali vziať do úvahy Odporúčanie  ITU-R SA.1278. (WRC-2000)

5.536B	V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Číne, Kórei, Dánsku, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Maďarsku, Indii, Iránu, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbii, Lichtenštajnsku, Litve, Moldavsku, Nórsku, Ománe, Ugande, Pakistane, Filipínach, Poľsku, Portugalsku, Sýrii, Slovensku, Českej rep., Rumunsku, Veľkej Británii, Singapure, Švédsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Turecku, Vietname a Zimbabwe, zemské stanice pracujúce v družicovom prieskume Zeme v pásme 25,5-27.0 GHz nesmú požadovať ochranu alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc pohyblivej a pevnej služby.,

S5.537A V Butáne, Indonézii, Iráne, Japonsku, Maledivách, Mongolsku, Mjanmarsku, Pakistane, KĽDR, na Srí Lanke, v Thajsku a Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 27.5-28.35 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS). Využívanie pásma 27.5-28.35 GHz stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou je obmedzené na prácu v smere dolu od staníc s veľmi vysokou nadmorskou výškou k staniciam s menšou nadmorskou výškou a nesmie spôsobovať škodlivé rušenie ani žiadať ochranu pred rušením od ďalších typov systémov pevných služieb alebo ďalších prednostných služieb. (WRC-2000)

S5.541A Modulačné linky negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a geostacionárne siete pevnej družicovej služby, pracujúce v pásme 29.1-29.5 GHz (Zem-vesmír) musia využívať adaptívne riadenie výkonu Zem-vesmír alebo iné metódy kompenzácie úniku tak, aby sa vysielanie pozemských staníc vykonávalo s  výkonovou úrovňou požadovanou na dodržanie akosti spoja a aby súčasne bola v obidvoch sieťach znížená úroveň vzájomného rušenia. Tieto metódy platia pre siete  v ktorých koordinačné informácie podľa Dodatku S4 boli doručené na Rádiokomuniikačný úrad ITU po 17.5.1996, do doby kým tento stav zmení budúca rádiokomunikačná konferencia, ktorá má mandát rozhodnúť  tieto otázky. Od administrácií, ktoré pošlú koordinačné informácie podľa Dodatku S4 pred týmto dátumom sa očakáva, že budú túto techniku využívať v uskutočniteľnej miere. (WRC-2000)

S5.542	Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Eritreii, Etiópii, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Japonsku,  Jordáne, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke a Čade je pásmo 29.5-31 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Platí obmedzenie používaného výkonu špecifikované v článku S21.3 a S21.5. (WRC-2000)

S5.543A V Butáne, Indonézii, Iráne, Japonsku, Maledivách, Mongolsku, Mjanmarsku, Pakistane, KĽDR, na Srí Lanke, v Thajsku a Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 31.0-31.3 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS) v smere od staníc s menšou nadmorskou výškou k staniciam s veľmi vysokou nadmorskou výškou. Využívanie pásma 31.0-31.3 GHz stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou nesmie spôsobiť škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred rušením od iných typov systémov pevnej služby alebo ďalších prednostných služieb podľa článku S5.545. Používanie HAPS v pásme 31.0-31.3 GHz nesmie spôsobiť škodlivé rušenie pasívnych služieb, ktoré majú pridelenie v kategórii prednostná služba v pásme 31.3-31.8 GHz podľa kritérií rušenia daných v Odporúčaniach ITU-R SA.1029 a ITU-R RA.769. Administrácie spomenuté vyššie uvedených krajín sú urgované vyzývané na obmedzenie rozmiestňovania HAPS v pásme 31.0-31.3 GHz do nižšej polovice pásma (31.0-31.15 GHz) až do WRC-03. (WRC-2000)

S5.545	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 31-31.3 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri článok S5.33). (WRC-2000)

S5.546	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Egypte, Estónsku, Fínsku, Gruzínsku, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Kirgizsku, Lotyšsku, Libanone, Maďarsku, Moldavsku, Mongolsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Saudskej Arábii, Spojenom kráľovstve, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Sýrii, Tadžikistane, Turkménsku, Turecku, na Ukrajine a v Uzbekistane je pásmo 31.5-31.8 GHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

S5.547	Pásma 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59 GHz a 64-66 GHz sú dostupné pre aplikácie s vysokou hustotou v pevnej službe (pozri rozhodnutie Rezolúcie 75 (WRC-2000) [COM5/11] a 79 (WRC-2000) [COM5/27]). Administrácie by mali vziať toto do úvahy, pričom sa uvažujú ustanovenia regulátora vzťahujúce sa k týmto pásmam. Kvôli možným aplikáciám s vysokou hustotou v pevnej družicovej službe v pásmach 39.5-40 GHz a 40.5-42 GHz administrácie by okrem toho mali  zohľadniť možné obmedzenia aplikácií s vysokou hustotou v pevnej službe, ak je to vhodné (pozri Rezolúciu 84 (WRC-2000)). (WRC-2000)

S5.547A	 Administrácie by mali prijať praktické opatrenia na minimalizovanie možných rušení medzi stanicami pevnej služby a palubnými stanicami rádionavigačnej služby v pásme 31.8-33.4 GHz, berúc do úvahy prevádzkové potreby pre činnosť palubných radarových systémov. (WRC-2000)

5.547B	Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 31.8-32.0 GHz je pridelené rádionavigačnej službe a kozmickému výskumu (vzdialený vesmír) (vesmír-Zem) v kategórii primárna služba. (WRC-97)

5.547C	Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 32.0-32.3 GHz je pridelené medzidružicovej službe, rádionavigačnej službe a kozmickému výskumu (vzdialený vesmír) (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba (WRC-97)

5.547D	Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 32.3-33.0 GHz je pridelené medzidružicovej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

5.547E	Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 33.0-33.4 GHz je pridelené rádionavigačnéj službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.548	Pri projektovaní systémov pre medzidružicovú službu a družicovú rádionavigačnú službu v pásme 32-33 GHz, a pre službu kozmického výskumu (ďaleký vesmír kozmos) v pásme 31.8-32.3 GHz, sú administrácie správy povinné prijať urobiť všetky nevyhnutné opatrenia merania pre zamedzenie vzájomného škodlivého rušenia medzi spomenutými službami, s prihliadnutím na bezpečnostné aspekty hľadiská bezpečnosti rádionavigačnej služby (pozri Odporúčanie 707).

S5.549	Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Egypte, Spojených Arabských Emirátoch, Španielsku, Gabune, Guinei, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Líbii, Malajzii, Malawi, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrii, Senegale, Singapure, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Tanzánii, Thajsku, Togu, Tunisku, Jemene a Zaire je pásmo 33.4-36.0 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.550	Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 34.7-35.2 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri článok S5.33). (WRC-2000)

S5.NGSO V pásmach 37.5-40 GHz a 42.0-42.5 GHz by mali systémy ne-GSO pevnej družicovej služby využívať riadenie výkonu alebo iné metódy kompenzácie zostupných únikov rádovo 10 dB,  tak, že družicové prenosy majú výkonové úrovne požadované na zabezpečenie požadovaného výkonu spoja pričom redukujú úroveň rušenia do pevnej služby.

S5.551	V pásme 35.5-35.6 GHz môžu pracovať radary umiestnené na kozmických lodiach,  v kategórii prednostná služba. (SUP-WRC-97)

5.551A	V pásme 35.5-36.0 GHz  nesmú aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí, ktoré sú súčasťou družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu, spôsobovať škodlivé rušenie, vyžadovať ochranu, obmedzovať prevádzku alebo vývoj rádiolokačnej služby, pomocnej meteorologickej služby a ostatných služieb zaradených do kategórie prednostná služba.  (WRC-97)

5.551AAV pásmach 37.5-40.0 GHz a 42.0-42.5 GHz negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby musia využívať riadenie výkonu alebo iné metódy kompenzácie úniku signálu v zostupnom smere  rádovo 10 dB tak, aby družicové prenosy mali výkonové úrovne potrebné na zabezpečenie požadovaných parametrov spoja, čím znižujú úroveň rušenia pevnej služby. Využívanie metód kompenzácie úniku signálu v zostupnom smere sa študuje v ITU-R (pozri Rezolúciu 84 (WRC-2000)). (WRC-2000)

5.551B	(SUP-WRC-2000)

S5.551C	Alternatívne pridelenie: Vo francúzskych zámorských teritóriách v Regiónoch 2 a 3 je pásmo 40.5-42.5 GHz pridelené rozhlasovej službe, rozhlasovej družicovej službe a pevnej službe v kategórii prednostná služba. (SUP-WRC-2000)

5.551D	(SUP-WRC-2000)

5.551E	(SUP-WRC-2000)

5.551F	Odlišná kategórie služby: V Japonsku je pridelené pásmo 41.5-42.5 GHz pre pohyblivú službu v kategórii prednostná služba (pozri článok 5.33). (WRC-97)

S5.551G Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 42.5-43.5 GHz nesmie hustota výkonového toku všetkých zdrojov, vyžiarená v pásme 42.5-43.5 GHz všetkými vesmírnymi stanicami  ktoréhokoľvek negeostacionárneho družicového systému tne-GSO negeostacionárnej pevnej družicovej služby (vesmír-Zem), alebo systémami rozhlasovej družicovej služby (vesmír-Zem) pracujúcimi v pásme 41.5-42.5 GHz, prekročiť úroveň –167 dB(W/m2) pre ktorúkoľvek 1 MHz šírku pásma na ktoromkoľvek stanovišti rádioastronomickej stanice rádioastronomickom observačnom stanovisku, pre viac ako 2% času. Tieto obmedzenia sú dočasné a budú znovu prešetrené podľa Rozhodnutia Rezolúcie 128 (Rev. WRC-2000). (WRC-2000)

S5.552	Pridelenie časti spektra pre pevnú družicovú službu v pásmach 42,5-43.5 GHz a 47.2 - 50.2 GHz na prenosy Zem-vesmír je väčšie ako v pásme 37.5-39.5 GHz na prenosy vesmír-Zem, s cieľom prispôsobiť modulačné linky k rozhlasovým družiciam. Administrácie správy sú povinné urobiť prijať všetky dostupné kroky, aby bolo pásmo 47.2-49.2 GHz vyhradené pre modulačné linky v družicovej rozhlasovej službe, pracujúcej v pásme 40.5-42.5 GHz.

5.552A	Pridelenie  pevnej službe v pásmach 47.2-47.5 GHz a 47.9-48.2 GHz  je určené pre stanice umiestené na stanovištiach s veľkou nadmorskou výškou. Využitie pásiem 47.2-47.5 GHz a 47.9-48.2 GHz je predmetom ustanovenia Rezolúcie 122 (WRC-97)*  (WRC-97)

S5.553	V pásmach 43.5-47 GHz a 66-71 GHz môžu pracovať stanice pozemnej pohyblivej služby vtedy, ak nebudú rušiť kozmické rádiokomunikačné služby, ktorým sú  uvedené pásma pridelené (pozri článok.S5.43). (WRC-2000)

S5.554	V pásmach 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8-200 GHz a 252-265 GHz môžu navyše pracovať družicové spoje spájajúce pozemné stanice na určených pevných miestach, ak sa používajú v spojitosti s pohyblivou družicovou službou alebo rádionavigačnou družicovou službou. (WRC-2000)

S5.555	Dodatočné pridelenie: Pásmo 48.94-49.04 GHz je vyhradené aj pre rádioastronomickú službu v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)

5.555A	Pásmo 50.2-50.4  GHz je tiež prideľované v kategórii prednostná služba pre pevnú a pohyblivú službu do 1. júla 2000. (WRC-97)

S5.556	V pásmach 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz a 64-65 GHz môžu byť rádioastronomické pozorovania vykonávané na základe národných úprav.  (WRC-2000)

5.556A	Využitie pásiem 54.25-56.90 GHz, 57.0-58.2 GHz a 59.0-59.3 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme vytvorená stanicou medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie nesmie presiahnuť  -147 dB(W/(m2. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC-97)

5.556B Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 54.25-55.78 GHz pridelené tiež pre pohyblivú službu v kategórii primárna služba pre využitie s malou hustotou spojov. (WRC-97)

S5.557	Dodatočné pridelenie: V Japonsku a  vo Veľkej Británii je pásmo 54.25-58.2 GHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97)

S5.557A	V pásme 55.78-56.26 GHz za účeloch ochrany v službe družicového prieskumu Zeme (pasívna) je maximálna hustota výkonu, dodaná vysielačom do antény stanice pevnej služby, obmedzená do -26 dB(W/MHz). (WRC-2000)

S5.558	V pásmach 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz a 191.8-200  GHz môžu pracovať stanice leteckej pohyblivej služby za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie rušiť medzidružicovej službe (pozri článok S5.43). (WRC-2000)

5.558A	Využitie pásma 56.9-57.0 GHz medzidružicovými systémami je obmedzené na spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe a na prenosy z negeostacionárnych družíc z vysokej obežnej dráhy na nízkoobežnú dráhu. Pre spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe nesmie hustota výkonového toku od jediného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme, pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie presiahnuť  -147 dB(W/(m2. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC-97)

S5.559	V pásme 59-64 GHz môžu byť používané palubné letecké radary rádiolokačnej služby za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie rušiť medzidružicovej službe (pozri článok S5.43). (WRC-2000)

S5.559A Pásmo 75.5-76 GHz je tiež pridelené amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii prednostná služba do roku 2006. (WRC-2000)

S5.560	V pásme 78-79 GHz môžu byť  v službe družicového prieskumu Zeme a v službe kozmického výskumu, prevádzkované radary, umiestnené na kozmických staniciach, zaradené do kategórie prednostná služba. (WRC-2000)

S5.560A Pásmo 81-81.5 GHz je tiež pridelené amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba

S5.561	V pásme 74-76 GHz, stanice pevnej, pohyblivej a rozhlasovej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie rušiť staniciam pevnej družicovej služby alebo stanice rozhlasovej družicovej služby, pracujúcim v súlade s rozhodnutiami príslušnej konferencie poverenej plánovaním frekvenčných prídelov pre rozhlasovú družicovú službu. (WRC-2000)

5.561A	Pásmo 81-81.5 GHz je pridelené tiež amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba. (WRC-2000)

S5.561A 5.561B V Japonsku je využívanie pásma 84-86 GHz ako pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) obmedzené na modulačné linky rozhlasovej družicovej služby využívajúcej geostacionárnu družicu. (WRC-2000)

S5.562	Nepoužité Využitie pásma 94.0-94.1 GHz pre družicový prieskum Zeme  (aktívny) a kozmický výskum je obmedzené na meteorologické radary umiestené na palubách kozmických lodí. (WRC-97)

S5.562A V pásmach 94.0-94.1 a 130.0-134.0 GHz vVysielanie z vesmírnych staníc služby družicového prieskumu Zeme (aktívna), ktoré je nasmerované do hlavného zväzku antény rádioastronomickej služby, má tendenciu zničiť niektoré prijímače rádioastronomickej služby.Vesmírne agentúry obsluhujúce vysielače a príslušné stanice rádioastronomickej služby by mali vzájomne plánovať svoje činnosti na zabránenie takýchto prípadov v maximálnej možnej miere. (WRC-2000)

S5.562B Využívanie týchto pridelení je obmedzené len na službu vesmírnej rádioatronómie. V pásmach 105.0 - 109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5 - 158.5 GHz a 217-226 GHz je využitie tohto pridelenia obmedzené len na vesmírnu rádioastronómiu. (WRC-2000)

S5.562C Využívanie pásma 116-122.25 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, na všetkých zemepisných šírkach od 0 km do 1000 km nad zemským povrchom a v blízkom okolí všetkých pozícií geostacionárnych obežných dráh obsadenými pasívnymi senzorami, produkovaná stanicou medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie, na všetkých výškach od 0 km do 1000 km nad povrchom Zeme a vblízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu –148 dB(W/m2.MHz). (WRC-2000)

S5.562D Dodatočné pridelenie: V Južnej Kórei sú pásma 128-130 GHz, 171-171.6 GHz, 172.2-172.8 GHz a 173.3-174 GHz pridelené tiež rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba do roku 2015. (WRC-2000)

S5.562E Pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) je obmedzené na pásmo 133.5-134 GHz. (WRC-2000)

S5.562F V pásme 155.5-158.5 GHz musí má byť pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (pasívny) a službe výskumu vesmíru (pasívny) ukončené k 1. januáru 2018. (WRC-2000)

S5.562G Dátum nadobudnutia platnosti pridelenia pevnej a pohyblivej službe v pásme 155.5-158.5 GHz bude 1. január 2018. (WRC-2000)

S5.562H Využívanie pásiem 174.8-182 GHz a 185-190 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, na všetkých zemepisných šírkach od 0 km do 1000 km nad zemským povrchom a v blízkom okolí všetkých pozícií geostacionárnych obežných dráh obsadenými pasívnymi senzorami, produkovaná stanicou medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie, na všetkých výškach od 0 km do 1000 km nad povrchom Zeme a vblízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu –148 dB(W/m2.MHz). (WRC-2000)

S5.563A V pásmach 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz a 265-275 GHz je pasívne snímanie atmosféry z povrchu Zeme nad zemským povrchom opísanéje vykonávané za účelom monitorovania monitorovaním atmosférických zložiek atmosféry. (WRC-2000)

S5.563B Frekvenčné Pásmo 237.9-238 GHz je tiež pridelené službe družicového prieskumu Zeme (aktívna) a službe výskumu vesmíru (aktívna) len pre radary na palube družice.  (WRC-2000)

S5.564	Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Argentíne, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Indii, Taliansku, Holandsku a Švédsku je pásmo 261-265 GHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. (SUP-WRC-2000)

S5.565	Frekvenčné pásmo 275-1000 GHz môžu administrácie správy používať na vývoj a experimentovanie s rôznymi aktívnymi a pasívnymi službami. V tomto pásme bola zistená potreba nasledujúcich merania na týchto meraní spektrálnych čiar v nasledovných pre pasívne služby:

- rádioastronomická služba: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz a 926-945 GHz;

- družicového prieskumu Zeme (pasívneho)  a služba kozmického výskumu (pasívneho):  275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371 -389GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz a 951-956 GHz.

Budúci výskum v tejto rozsiahlej, ešte neprebádanej frekvenčnej oblasti môže poskytnúť ďalšie spektrálne čiary a pásma pre pasívne služby. Administrácie správy sú povinné vyzývané prijať urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu týchto pasívnych služieb pred škodlivým rušením do dátumu, keď bude vytvorená Tabuľka vo vyššie uvedenom frekvenčnom pásme. , a to dovtedy, kým je platná vyššie uvedená tabuľka pridelení. (WRC-2000)

# Footnotes

* Poznámka Sekretariátu: Táto Rezolúcia bola revidovaná na WRC-2000.

* Poznámka Sekretariátu: Táto Rezolúcia bola revidovaná na WRC-2000.

* Poznámka Sekretariátu: Táto Rezolúcia bola revidovaná na WRC-2000.

# Text boxes

© Výskumný ústav spojov

Banská Bystrica

2003

Zmeny NTFS voči NTFS schválenej vládou SR 10. júla 2002

Stav k 29. máju 2003