# Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. ...../Z.z

ZÁSADY sledovania znečistenia vypúšťaných odpadových vôd znečisťovateľom

- Odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd musia byť rovnomerne rozložené v priebehu celého kalendárneho roka. Pri sezónnom alebo nepravidelnom vypúšťaní odpadových vôd sa odbery vzoriek rovnomerne rozdelia na obdobie vypúšťania tak, aby čo najlepšie charakterizovali množstvo vypúšťaného znečistenia.

- Vzorky vypúšťaných odpadových vôd sa neodoberajú v čase, keď je kvalita vypúšťaných odpadových vôd ovplyvnená mimoriadnymi situáciami, napríklad dlhodobými intenzívnymi dažďami, topením snehu.

- Reprezentatívnosť odberov vzoriek odpadových vôd (proporcionálne zlievané vzorky) sa zabezpečuje automatickými odbernými zariadeniami, najmä v prípadoch vypúšťania komunálnych odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd nad 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

- Pre osadenie automatických odberných zariadení na odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v odberných miestach určených orgánom štátnej vodnej správy je potrebné, aby znečisťovateľ uskutočnil technické opatrenia, ktoré predstavujú najmä zabezpečenie zdroja elektrickej energie a ochranu odberného zariadenia pred neoprávnenou manipuláciou, odcudzením, poveternostnými vplyvmi.

- Na zabezpečenie stability vzorky vody pre stanovenie ukazovateľov organického znečistenia odpadových vôd počas 24 hodinového odberu zlievanej vzorky znečisťovateľ zabezpečí podmienky pre jej uskladnenie pri teplote do 4° C.