Návrh

Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami

(ÚPLNÉ  ZNENIE)

Obsah

1. Úvod	5

2. Právny rámec pre Program znižovania znečistenia	6

2.2	Právne predpisy na národnej úrovni	7

2.2.1	 Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.											7

2.2.2	Nariadenie vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele	12

povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd									12

2.3.	Zákon č. 442 /2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných	13

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.	13

o regulácií  sieťových odvetviach	13

2.4.	Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií	14

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	14

2.6.	Zákon č. 223/2001 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých	17

zákonov	17

2.6.1	Vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do zeleného	20

zoznamu odpadov, žltého zoznamu odpadov a červeného zoznamu   odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov, v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z. a vyhlášky č. 227/2003 Z. z.								20

2.6.2	Vyhláška MŽP SR č. 273/2001 o autorizácii, o vydávaní odborných	20

posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 399/2002 Z. z.										20

2.6.3	Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení	21

zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z.				21

2.6.4	Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.							21

2.6.5	Vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky MŽP SR č. 337/2002 Z. z. a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 733/2002 Z. z.								22

2.6.6	Výnos z. 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné	22

metódy analytickej kontroly odpadov							22

2.7	Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov		23

2.7.1	Vyhláška MŽP SR č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch											23

2.7.2	Vyhláška MŽP č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly								24

2.7.3	Nariadenie vlády SR č. 22/2003, ktorým sa stanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov						24

2.7.4	   Vyhláška MŽP SR č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti	24

o  spracúvaní starých vozidiel v znení vyhlášky č. 335/2003 Z. z.			24

2.7.5	Bazilejský dohovor o riadení pohybov odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní										24

2.8	Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	25

2.9	Zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)	26

2.10	Legislatívne nástroje týkajúce sa uvádzania chemických látok na trh	30

2.11	Legislatívne nástroje v oblasti prípravkov na ochranu rastlín v SR	33

2.12	Legislatívne opatrenia v oblasti dopravy v SR	36

2.12.1	Zákon o premávke na pozemných komunikáciách, Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)				36

2.12.2	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru	37

2.12.3	Technické požiadavky na prepravné  prostriedky				37

2.13	Medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany vôd	38

3.	Určenie relevantných nebezpečných látok pre Slovenskú republiku	40

3.1	Celkový zoznam potenciálne nebezpečných látok pre SR	40

3.1.2	Prieskumné práce kvality vôd a sedimentov				47

3.1.3	Údaje o účinných látkach prípravkov na ochranu rastlín v SR		55

3.2	Metodika výberu pre zaradenie do Celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku	55

3.2.1	Postup pre nebezpečné látky s výnimkou pesticídov			55

3.2.2	Kritériá pre výber pesticídov							57

3.3	Zoznam nebezpečných látok relevantných pre SR	58

3.4	Zoznam potenciálnych nebezpečných látok v SR	59

3.5	Zoznam nebezpečných látok nerelevantných pre SR	61

4.	Zdroje znečistenia	62

4.1 	Bodové zdroje znečistenia	62

4.1.1	Všeobecné použitie relevantných nebezpečných látok pre SR		62

4.1.2	Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami	68

Názov chemickej látky	68

Názov podniku	68

Slovnaft a.s. Bratislava	69

Názov chemickej látky	71

Názov podniku	71

Názov chemickej látky	71

Názov podniku	71

Názov chemickej látky	72

Názov chemickej látky	72

4.2	Plošné zdroje znečistenia	72

6.	Limitné hodnoty znečistenia odpadových vôd	78

6.1	Proces povoľovania vypúšťania odpadových vôd	78

6.2	Hodnoty emisných limitov	79

6.2.1 Výpočet limitných hodnôt znečistenia						80

7.	Program monitorovania kvality povrchovej vody	82

a vypúšťaných odpadových vôd	82

8.	Program znižovania znečistenia	82

8.1	Administratívny rámec	82

8.2	Technické podmienky na znižovanie znečistenia vôd	90

8.3	Ekonomické nástroje	91

8.4	Opatrenia na znižovanie znečistenia vôd nebezpečnými látkami	92

8.4.4. 	Všeobecné kritériá pre súlad s ustanoveniami zákona o IPKZ		94

9.	Komunikácia s Európskou komisiou a informovanie verejnosti	95

10.	Závery a odporúčania	96

Zoznam použitej literatúry	99

Zoznam skratiek	100

PRÍLOHA	103

# 1. Úvod

Vypracovanie Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (ďalej len „program znižovania znečistenia“) vyplýva z ustanovení § 36 a § 55 ods. 1 písm. k) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č.245/2003 Z. z. V zmysle citovaných ustanovení vodného zákona Ministerstvo životného prostredia SR vypracuje tento program do 31. 12. 2003 a aktualizuje ho najmenej každých šesť rokov. Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami schvaľuje vláda SR.

Problematike ochrany vôd pred znečistení látkami, ktoré škodia vodám bola venovaná pozornosť i v minulom období. Avšak predchádzajúce právne úpravy v oblasti vôd v nedostatočnom rozsahu ustanovovali limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia najmä priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd. Pri stanovení limitných hodnôt znečistenia neboli zohľadnené vlastnosti týchto látok z hľadiska ich toxicity, rozložiteľnosti, schopnosti bioakumulácie, karcinogénnych, mutagénnych alebo teratogénnych účinkov, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vôd a zároveň nepriaznivo pôsobia na vodné prostredie a sním súvisiace ekosystémy a v konečnom dôsledku aj na zdravie ľudí.

V záujme komplexného riešenia ochrany vôd a vodných ekosystémov pred nepriaznivými vplyvmi nebezpečných látok vypúšťaných do vodného prostredia boli na úrovni Európskej únie prijímané opatrenia formou smerníc, ktoré upravujú túto problematiku. Ide predovšetkým o smernicu Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia a nadväzujúce tzv. dcérske smernice (ďalej len smernica o nebezpečných látkach). V smernici sú nebezpečné látky zaradené do dvoch zoznamov. Zoznam č. I obsahuje nebezpečné látky alebo ich skupiny, ktoré sú pre vodné prostredie obzvlášť škodlivé na základe ich toxicity, perzistencie a bioakumulácie a ich vypúšťanie do vodného prostredia je potrebné znižovať s cieľom ich postupnej eliminácie. Zoznam č. II obsahuje ďalšie nebezpečné látky alebo ich skupiny, ktoré sú pre vodné prostredie škodlivé, avšak ich vplyv je možné obmedziť vzhľadom na charakter recipientu a miestne podmienky, pričom je potrebné prijať programy na znižovanie znečistenia vôd týmito látkami.

V súlade s Národným programom pre prijatie acquis communautaire boli smernice, týkajúce sa znečistenia spôsobeného nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia transponované do zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a jeho vykonávacích predpisov, predovšetkým do nariadenia vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Záväzok vypracovať Program znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami bol prijatý SR aj v rámci vyjednávania o pristúpení k EÚ.

Slovensko sa zaviazalo, že programy na znižovanie znečistenia, týkajúce sa Zoznamu č. II nebezpečných látok vypracuje do dátumu vstupu do EÚ a implementuje ich do 6 rokov od dátumu vstupu.

Predkladaný Program znižovania znečistenia vôd obzvlášť škodlivými látkami a škodlivými látkami je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 36 vodného zákona a je zameraný na:

- vypracovanie zoznamu zdrojov znečistenia vôd, z ktorých sa vypúšťajú odpadové vody a osobitné vody obsahujúce škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky a v ktorých sa zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami, a inventarizáciu týchto látok,

- ustanovenie kvalitatívnych cieľov pre povrchové vody a lehôt na ich dosiahnutie,

- určenie druhu a spôsobu monitorovania kvalitatívnych cieľov v povrchových vodách,

- plošné znečistenie podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- spôsoby a postupy znižovania škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách a na postupné zamedzenie obzvlášť škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách z jestvujúcich priemyselných zdrojov znečistenia,

- zhodnotenie výsledkov monitoringu kvalitatívnych cieľov povrchových vôd a plošného znečistenia podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- opatrenia zamerané na znižovanie znečistenia škodlivých a obzvlášť škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách.

Program znižovania znečistenia bude slúžiť predovšetkým ako podklad pre orgány štátnej vodnej správy v rozhodovacom procese pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd a podzemných vôd, ich evidencie a ich následného monitorovania. Spracovaný bol pod gestorstvom sekcie vôd MŽP SR Slovenským hydrometeorologickým ústavom v rámci Twinning projektu 02/IB/EN-01 a talianskymi expertmi v gescii MŽP SR, za spolupráce orgánov štátnej správy (odborov životného prostredia KÚ a OÚ), odborných organizácií MŽP SR: SIŽP, SAŽP, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, a ďalších organizácií ako  ÚKSÚP Bratislava, TSÚP Rovinka, Centrum chemických látok a prípravkov. Relevantná problematika bola konzultovaná aj s  Ministerstvo pôdohospodárstva SR .

# 2. Právny rámec pre Program znižovania znečistenia

2.1. Európska únia

Relevantnými smernicami EÚ, ktoré upravujú zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v oblasti ochrany vôd je najmä smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami, vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva. Na túto smernicu priamo nadväzujú dcérske smernice týkajúce sa konkrétnych nebezpečných látok. Ide o nasledovné smernice:

Smernica Rady 90/415/EHS z 27. júla 1990, ktorá dopĺňa prílohu smernice 86/280/EHS o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie určitých nebezpečných látok obsiahnutých v zozname Ι prílohy smernice 76/464/EHS.

Smernica Rady 88/347/EHS z 16. júna 1988, ktorá dopĺňa prílohu smernice 86/280/EHS o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie určitých nebezpečných látok obsiahnutých v zozname Ι prílohy smernice 76/464/EHS.

Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie určitých nebezpečných látok obsiahnutých v zozname Ι prílohy smernice 76/464/EHS.

Smernica Rady 84/491/EHS z 9.októbra 1984 o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu.

Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie ortuti zo sektorov iných ako chlór- alkalická elektrolýza.

Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie kadmia.

Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a cieľoch kvality pre vypúšťanie ortuti z prevádzok chlór- alkalickej elektrolýzy.

Dôležitým právnym predpisom pre túto oblasť ochrany vôd je smernica 2000/60/EHS Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorá ustanovuje rámec pre aktivity v oblasti vodnej politiky spoločenstva a rozhodnutie č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001, ktoré ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky a dopĺňa smernicu 2000/60/ES.

Ďalšou je smernica 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia.

Všetky tieto smernice a rozhodnutia sú transponované v právnych predpisoch SR s výnimkou Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode), ktorá uvádza na základe rozhodnutia č. 2455/2001/ES v Prílohe X zoznam prioritných látok a prioritných rizikových látok pre vodné prostredie (celkom 33 látok) a v čl. 16 požaduje prijatie špecifických opatrení na cielené znižovanie vypúšťania, emisií a úniku týchto látok. V súčasnosti prebieha v SR transpozícia Rámcovej smernice o vode do vodného zákona. jeho novelizáciou.

V ďalšej časti tejto kapitoly sú uvedené najmä zákony a ich vykonávacie predpisy, ktoré vytvárajú právny rámec v SR pre ochranu vôd, v súvislosti s nakladaním s vodami, najmä s vypúšťaním odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok so zaobchádzaním s nebezpečnými látkami.

## 2.2	Právne predpisy na národnej úrovni

### 2.2.1		Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

Základnou zákonnou právnou úpravou v oblasti vodného zákonodarstva je zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). Predmetom vodného zákona je vytvoriť „podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšovanie stavu povrchových a podzemných vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie“. Patrí sem aj zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok.

Vodný zákon ďalej upravuje „práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k povrchovým vodám, podzemným vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia, pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.“

##### Osobitné užívanie vôd

Vodný zákon v § 2, v ods. 10, 11, 12 vymedzuje pojem jednotlivých typov odpadovej vody. Ide o nasledujúce typy odpadovej vody:

- Splaškovou odpadovou vodou je voda, ktorá pochádza z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.

- Priemyselnou odpadovou vodou je voda, ktorá pochádza z výrobných činností priemyslu, služieb a podnikateľskej činnosti, iného charakteru, ako je splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.

-  Komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov pozostávajúca prevažne zo splaškových odpadových vôd; môže obsahovať priemyselné odpadové vody, infiltrovanú vodu a v prípade stokovej siete jednotnej sústavy alebo polodelenej sústavy aj vodu z povrchového odtoku.

V § 13, ods. 2 vodného zákona sú definované zákonné povinnosti pre každého kto nakladá s vodami. Tu určené základné povinnosti vo vzťahu k vodám má rešpektovať každý, kto akýmkoľvek spôsobom používa vodu, alebo využíva jej vlastnosti, či vykonáva akúkoľvek činnosť, ktorá môže ovplyvniť nielen povrchové a podzemné vody, ale tiež vodné ekosystémy a od vôd priamo závislé krajinné ekosystémy. Tieto povinnosti smerujú k zabezpečeniu trvale udržateľného využívania vôd a ich ochrane, ako základnej zložky životného prostredia. V ods. 3, 4 a 5 sú prevzaté opatrenia a povinnosti z príslušných smerníc EÚ stanovené pre tých, ktorí nakladajú s vodami na výrobné účely. Pri vypúšťaní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v ňom obsiahnuté škodlivé látky postupne obmedzovať a obzvlášť škodlivé látky obmedzovať až do ich úplného vylúčenia. Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo vylúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd nesmú mať za následok zvyšovanie znečisťovania iných zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia a pôdy.

V § 17, ods. 1 sú uvedené osobitné užívania vôd, na ktoré je potrebné mať povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Týka sa to aj vypúšťania odpadových vôd, vypúšťania vôd z povrchového odtoku, vypúšťania osobitných vôd a vypúšťania priemyselných odpadových vôd obsahujúcich obzvlášť škodlivé látky do verejnej kanalizácie (písm. g, h, j, k). Vypúšťať tieto vody je možné iba na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy, ktorý určí miesto a spôsob ich vypúšťania, množstvo vypúšťaných odpadových vôd, ako aj limitné hodnoty ich znečistenia. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sa vydáva na časovo obmedzené obdobie a to maximálne na 10 rokov, resp. 4 roky ak odpadové vody obsahujú obzvlášť škodlivé látky. Zoznam I Smernice Rady 76/464/EHS v ktorom sú uvedené obzvlášť škodlivé látky tvorí  Prílohu 1 zákona. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd a do verejnej kanalizácie možno vydať na štyri roky ak zákon neurčuje inak.

Orgánu štátnej vodnej správy je daná možnosť, podľa §20, ods. 1 a 2, z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (teda aj povolenie na vypúšťanie odpadových vôd) ak dôjde k závažnému porušeniu povinností určenými týmto zákonom, k zmene kvalitatívnych cieľov alebo limitných hodnôt znečistenia a k zmene podmienok rozhodujúcich pre vydanie povolenia.

Ďalšími inštitútmi, ktoré podľa zákona o vodách využíva orgán štátnej vodnej správy je súhlas (§23) a vyjadrenie (§24). Súhlas sa vydávania činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona, ktoré však  môžu ovplyvňovať stav povrchových a podzemných vôd.

V § 24 vodného zákona sú určené podmienky, za ktorých je stavebník povinný požiadať orgán štátnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno realizovať a užívať. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa vodného zákona.

Vydané vodoprávne rozhodnutia je orgán štátnej vodnej správy povinný evidovať podľa § 25, ods. 3. Vodná evidencia pozostáva zo základnej evidencie, ktorú vedú orgány štátnej vodnej správy a súhrnnej evidencie, ktorú vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Jej účelom je mať k dispozícii aktuálny prehľad o všetkých skutočnostiach, ktoré sú riešené v rámci výkonu štátnej vodnej správy. Rozsah a spôsob vedenia evidencie, ako aj rozsah údajov a spôsob ich ukladania do systému súhrnnej evidencie o vodách sú určené vyhláškou MŽP č. 556/2002 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Evidencia o vodách sa vedie v listinnej a vybrané časti aj v elektronickej podobe. Evidencia je prístupná verejnosti na SHMÚ a na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy.

Vodný zákon v § 4 stanovuje spôsob zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd. V rámci tohto zisťovania výskytu a hodnotenia stavu sa okrem iného vykonáva sledovanie množstva a kvality vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd a podzemných vôd a  ich ovplyvňovanie pri nakladaní s vodami, bilancovanie množstva a  kvality povrchových vôd a podzemných vôd, hodnotenie stavu v zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a  čistiarenských kalov. Sledovanie stavu kvality vôd sa vykonáva podľa monitorovacích programov schválených MŽP SR.

Evidencia o stave vôd je základnou súčasťou evidencie o vodách. Táto evidencia obsahuje hlavne údaje o množstve a kvalite vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd a podzemných vôd, evidenciu odberov a vypúšťania odpadových vôd. Pre potreby vodnej bilancie sú tí, ktorí vypúšťajú odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, povinní oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách a údaje určené v povolení podľa § 17 ods. 2 písm. d) raz ročne Slovenskému hydrometeorologickému ústavu. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie vodohospodárskej bilancie. Z hľadiska kvality vypúšťaných odpadových vôd sa do bilancie zahŕňajú nasledujúce ukazovatele: BSK5, ChSKCr, RAS, NH4-N, Ncelk, Pcelk.

##### Ochrana vôd – nebezpečné látky

Problematike nebezpečných látok a zaobchádzaniu s nimi sa venujú § 35-38 vodného zákona. Podľa § 2, ods. 30 „nebezpečnou látkou sú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd.“

Každý, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný urobiť primerané opatrenia, aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu. Tieto opatrenia sú definované v § 35, ods. 2 a ide najmä o umiestňovanie stavieb a  zariadení, v  ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami. Predpisuje sa používanie iba takých zariadení a  technologických postupov, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. Je nutné pravidelné vykonávanie kontroly, vybudovanie a prevádzkovanie kontrolných systémov na včasné zistenie únikov nebezpečných látok a ďalšie opatrenia.

V prípade, že niekto zaobchádza s nebezpečnými látkami vo väčšom množstve, resp. zaobchádza s nebezpečnými látkami v blízkosti vodných tokov, odkrytých podzemných vôd s priepustným podložím, alebo na iných miestach, z ktorých sa môžu nebezpečné látky splaviť počas dažďa do povrchových a podzemných vôd je povinný vykonať okrem opatrení v ods. 2 aj nasledujúce opatrenia a to:

- zostaviť havarijný plán na zamedzenie úniku nebezpečných látok

- vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou

- monitorovať vplyv zaobchádzania s nebezpečnými látkami na podzemné vody

- ustanoviť vodohospodára

Každý, kto zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami je povinný viesť o nich záznamy (§ 35 ods. 8) a tieto raz ročne poskytovať orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj SHMÚ.

Vodný zákon v § 36 ukladá každému kto vypúšťa odpadové vody s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok a osobitné vody s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok a kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, povinnosť postupne znižovať znečistenia povrchových vôd a podzemných vôd podľa ministerstvom vypracovaného Programu znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami. Obsah Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami stanovuje vodný zákon v § 36 ods.2. Program obsahuje tieto časti:

- zoznam zdrojov znečistenia vôd, z ktorých sa vypúšťajú odpadové vody a osobitné vody obsahujúce škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky a v ktorých sa zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami, a inventarizáciu týchto látok,

- kvalitatívne ciele a lehoty na ich dosiahnutie,

- určenie druhu a spôsobu monitorovania kvalitatívnych cieľov v povrchových vodách a plošného znečistenia podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- spôsoby a postupy znižovania škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách a postupného zamedzenia obzvlášť škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách z jestvujúcich priemyselných zdrojov,

- zhodnotenie výsledkov monitoringu kvalitatívnych cieľov povrchových vôd a plošného znečistenia podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- opatrenia zamerané na znižovanie

S použitými obalmi nebezpečných látok sa zaobchádza ako s nebezpečnými látkami.

Umývať motorové vozidlá a mechanizmy v  povrchových vodách a odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by pohonné látky a mazivá mohli vzniknúť do povrchových vôd  a podzemných vôd je zakázané (§ 35, ods. 10).

Vyhláška MŽP č. 556/2002 Z. z. v § 10 podrobne charakterizuje zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a uvádza všeobecné požiadavky na zabezpečenie stavieb a zariadení v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami.

Problematika mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd je uvedená v § 37 a v § 38 vodného zákona. Mimoriadne zhoršenie kvality vôd je podľa § 37, ods. 1 „náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd bez povolenia alebo v rozpore s ním alebo spôsobené neovládateľným únikom nebezpečných látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny, výskytom uhynutých rýb na hladine vody alebo výskytom nebezpečných látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou“. Za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd sa považuje ten, kto prevádzkoval zariadenie v čase, keď mimoriadne zhoršenie vôd vzniklo a keď sa preukázala príčinná súvislosť s jeho prevádzkovaním.

Pôvodca mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je povinný vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie a odstránenie jeho škodlivých účinkov. Ide najmä o:

- neodkladné nahlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd inšpekcii a správcovi vodného toku alebo okresnému úradu

- čo najrýchlejšie odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia vôd

- neodkladné vykonanie opatrení na zamedzenie ďalšieho znečisťovania a šírenia znečistenia.

Pri vykonávaní opatrenia sa pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd riadi havarijným plánom a príkazmi inšpekcie.

Vo vykonávacej vyhláške MŽP č. 556/2002 Z. z. sú v § 11  uvedené podrobnosti a  zásady  vypracovania havarijných plánov, ako aj procesný postup pri ich schvaľovaní. V § 12 je podrobne uvedený postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, alebo ohrozenia kvality vôd. Orgánom, ktorý zisťuje príčiny mimoriadneho zhoršenia vôd je inšpekcia, ktorá o udalosti upovedomí orgány štátnej správy, obec, správu vodného toku a iné právnické a fyzické osoby, ktoré môžu prispieť k zneškodneniu mimoriadneho zhoršenia vôd a k odstráneniu jeho škodlivých následkov. Správca vodného toku vykonáva za úhradu vo vodnom toku opatrenia na zachytávanie a odstraňovanie nebezpečných látok a tiež zabezpečuje odber vzoriek vôd a ich rozbory.

Inšpekcia je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami. Jej povinnosti sú definované v § 58 vodného zákona, kde ide v oblasti nebezpečných látok najmä o vykonávanie dozoru nad:

- vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd a prevádzku ČOV

- ochranou povrchových a podzemných vôd pre ich znečistením nebezpečnými látkami

- dodržiavaním zákonných povinností na úseku ochrany vôd a hospodárenia s vodami a iné.

Inšpekcia preberá hlásenia o mimoriadnom zhoršení vôd a riadi práce pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a vydáva príkazy na vykonanie opatrení na zneškodnenie znečistenia vôd.

### 2.2.2	Nariadenie vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele

### povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

Nariadenie vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len nariadenie) je najdôležitejším vykonávacím predpisom k vodnému zákonu z hľadiska vypúšťania odpadových vôd a škodlivých a obzvlášť škodlivých látok.

Toto nariadenie v súlade s právom Európskeho spoločenstva ustanovuje:

- požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach,

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd obsahujúcich škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, vypúšťaných do povrchových vôd,

- požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku.

Požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tohto nariadenia, vyjadrujú prípustný stupeň znečistenia povrchovej vody pri 355 dňovom prietoku, alebo najmenšom zaručenom prietoku.

Ukazovatele a koncentračné hodnoty pre povrchové vody v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z. sú požiadavkami na kvalitu povrchovej vody, pričom pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd je orgán štátnej vodnej správy viazaný ustanovenými ukazovateľmi vyjadrujúcimi stav povrchových vôd, limitnými hodnotami znečistenia odpadových vôd a požiadavkami na kvalitu povrchových vôd, pričom prihliada aj na potrebu zabezpečenia vyhovujúceho stavu povrchových vôd, vodných ekosystémov a na vodu viazaných krajinných ekosystémov. Ukazovatele a ich koncentračné hodnoty v prílohe č. 2 nariadenia sa týkajú povrchových vôd určených na odber pre pitné účely, na závlahy a pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových a podzemných vôd sú uvedené v prílohe 3 tohto nariadenia (pre citlivé oblasti platia limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, ktoré sú v prílohe č. 3 označené písmenom „c“). Citlivé oblasti sú definované v § 29 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z.z. v znení zákona č. 245/2003 Z.z., pričom sa jedná o povrchové vody, ktoré si vyžadujú ochranu, resp. redukciu vypúšťania nutrientov, predovšetkým dusíka a fosforu z dôvodov existujúcej, alebo možnej eutrofizácie. V súlade s nariadením vlády SR č. 249 /2003 Z. z. z 26.júna 2003 ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa všetky povrchové vody na území Slovenskej republiky vymedzili ako citlivá oblasť.

## Zákon č. 442 /2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných

## kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.

## o regulácií  sieťových odvetviach

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení  zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ich zriaďovaní a prevádzke, ako aj pôsobnosť orgánov verejnej správy na tomto úseku.

Hromadným zásobovaním vodou je  podľa tohto zákona zásobovanie vodou viac ako 50 osôb, alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3  vody,  hromadným odvádzaním odpadových vôd  je odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb, alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody. Zákon ďalej upravuje zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zriaďovanie prípojok do jednotlivých objektov  a povinnosti ich vlastníkov. Odberateľom vody je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie.

V § 5 zákon ustanovuje, kto je oprávnený na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu má len fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky na  odbornú spôsobilosť a bolo jej udelené živnostenské oprávnenie. Vo vykonávacej vyhláške MP SR č. 124/2003 Z. z. sú ustanovené podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Odborná spôsobilosť je overovaná skúškou pred odbornou komisiou a udeľuje ju ministerstvo.

Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané odpadové vody len v miere znečistenia a v množstve, ktoré je stanovené v prevádzkovom poriadku a v zmluve o odvádzaní odpadových vôd. Producent odpadových vôd je v súlade s § 23 ods. (8) povinný v mieste a v rozsahu stanovenom  prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Podľa § 17 ods. 1 (k) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách  priemyselné odpadové vody  a osobitné vody obsahujúce obzvlášť škodlivé látky  môžu byť vypúšťané do verejnej kanalizácie len s povolením orgánu štátnej vodnej správy. Zákon o vodách v § 34 vo všeobecnosti tiež upravuje vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie. Všeobecné podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie sú v súlade s podmienkami formulovanými v prílohe I, časť C Smernice Rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia mestských odpadových vôd.

V § 23 ods. 5) a 6) stanovuje, že do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody ktorých množstvo a miera znečistenia zodpovedá prevádzkovému poriadku. Odpadové vody, ktorých  znečistenie presahuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd a na mieru, ktorá zodpovedá prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.

V § 33 ods. (2) zákon stanovuje, že  prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie  upravuje najvyššiu prípustná mieru znečistenia odpadových vôd z priemyslu a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie a podmienky odvádzania ako aj čistenia odpadových vôd. Všetky náležitosti prevádzkového poriadku bude upravovať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je v súčasnosti na medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Podrobnosti o meraní množstva vody, ktoré je dodávané verejným vodovodom, ako aj množstva vypúšťaných odpadových vôd, spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie a smerné čísla spotreby vody boli ustanovené Vyhláškou č.397/2003.

## Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

## a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene  a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a na pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku. Zákon stanovuje:

- základné povinnosti pre podniky a prevádzkovateľov, kde sú prítomné vybrané nebezpečné látky

- kategorizáciu podnikov podľa celkového množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné v podniku

- informovanie verejnosti

- pôsobnosť orgánov štátnej správy

Podľa § 4 ods. 2) a 3) a Prílohy č. 1 citovaného zákona je  prevádzkovateľ povinný  preveriť celkové množstvo vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku a zaradiť podnik do príslušnej kategórie A alebo B. Ku konkrétnym vybraným nebezpečným látkam podľa prílohy č. 1 Tabuľka I zákona patria aj látky, ktoré klasifikuje ako škodlivé a obzvlášť škodlivé látky aj zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov napr.: diizokyanát toluénu, dusičnan amónny, perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu, zlúčeniny arzénu, niklu, olova.

Podľa § 6 cit. zákona je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť hodnotenie rizika závažnej priemyselnej havárie  a podľa § 7 zákona vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií, vypracovať bezpečnostný riadiaci systém a bezpečnostnú správu (§8 a §9 zákona - prevádzkovateľ podniku kategórie B) a havarijný plán (§18 zákona) na zdolávanie závažných priemyselných havárií.

Podrobnosti o povinnostiach prevádzkovateľov podnikov sú ustanovené v nasledovných právnych predpisoch:

    - Vyhl. MŽP SR č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia            zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

stanovuje podrobnosti o:

- náležitostiach oznámenia o zaradení podniku

- hodnotení rizika, jeho predbežného odhadu

- analýze rizika

- spoločenskej prijateľnosti rizika

- vypracovaní programu prevencie závažných priemyselných havárií

- vypracovaní bezpečnostného riadiaceho systému

- vypracovaní bezpečnostnej správy

Oznámenie o zaradení podniku zahŕňa:

- identifikačné údaje o prevádzkovateľovi

- údaje o vybraných nebezpečných látkach

- stručný popis súčasnej, prípadne aj plánovanej činnosti podniku

- opis a grafické znázornenie okolia podniku s prvkami, ktoré môžu zvýšiť riziko závažnej priemyselnej havárie

Hodnotenie rizika závažnej priemyselnej havárie zahŕňa najmä:

- identifikácie a lokalizácie iniciátorov a zdrojov závažnej priemyselnej havárie

- kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku možných závažných priemyselných havárií

- hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov možných závažných priemyselných havárií

- definovanie rizika pre život a zdravie ľudí, pre životné prostredie a pre majetok

- posúdenie prijateľnosti rizika

##### Analýza rizika závažnej priemyselnej havárie

Pri analýze rizika závažnej priemyselnej havárie sa vychádza zo známych a overených metód pravdepodobnosti hodnotenia rizika. Analýza rizika obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje najmä:

- analýzu vplyvu požiarov a výbuchov

- analýzu vplyvov vnútorných a vonkajších záplav

- seizmickú analýzu

- analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických podmienok a geologických podmienok

(extrémne teploty, zrážky, búrky, víchrice, úder blesku zosuvy alebo poklesy pôdy)

2.4.2 Vyhl. MŽP SR č. 490/2002 Z.z, o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne upravuje podrobnosti:

- o bezpečnostnej správe

- o obsahu havarijných plánov, o ich vypracúvaní, precvičovaní a prehodnocovaní, ako aj o oboznamovaní zamestnancov podniku a ďalších osôb s nimi

- o zabezpečovaní prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií

Bezpečnostnú správu vypracúva prevádzkovateľ podniku kategórie B a je povinný zabezpečiť jej uplatňovanie v činnosti a riadení podniku.

Účelom bezpečnostnej správy je prihliadať na nebezpečenstvá,, ktoré podnik predstavuje, podať komplexnú charakteristiku o podniku, o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach a reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách a zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku a pripravenosť na zdolávanie závažných priemyselných havárií.

Havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie,  ktorý sa člení na:

- všeobecnú časť (obsahuje najmä všeobecné údaje o podniku, osobitné údaje – opis skladovania a manipulácie s vybranými nebezpečnými látkami, umiestnenie a funkciu signalizačných, poplachových a výstražných zariadení)

- pohotovostnú časť (obsahuje najmä plán vyrozumenia a zvolania, zoznam a potrebné údaje o vybratých nebezpečných látkach prítomných v podniku, zoznam a rozmiestnenie prostriedkov potrebných na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov)

- operatívnu časť

Havarijný plán má byť prehľadný, stručný a zrozumiteľný, pri jeho vypracovaní možno využiť aj dokumentáciu vypracovanú podľa požiadaviek osobitných predpisov napr. § 11 Vyhl. č. 556/2002 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

Oznámenie o vzniku závažnej priemyselnej havárie upravuje Vyhl. č. 489/2002 Z.z. (§ 22, § 23, § 24), kde je ustanovený rozsah a spôsob hlásenia o závažnej priemyselnej havárii a vypracovanie konečnej správy o vzniku a následkoch závažnej priemyselnej havárie.

Komplexnú správu o závažnej priemyselnej havárie sumarizuje okresný úrad (§ 24 ods. 4 zákona), na základe údajov vyplývajúcich z písomnej správy vypracovanej podľa § 23  cit. vyhlášky a z informácie podľa § 24 cit. vyhlášky.

  - Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 	životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC) je transponovaná zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o IPKZ), ktorý nadobudol účinnosť 31.7.2003, a ktorý spolu s vyhláškou č.391/2003, ktorá nadobudla platnosť 1.10.2003, transponuje aj Rozhodnutie komisie 2000/479/ES o zavedení Európskeho registra emisií a znečisťujúcich látok (EPER).

Zákon o IPKZ v Čl. X doplnil § 69 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) ustanovením, že orgán štátnej vodnej správy je v konaní o vypúšťaní odpadových vôd a v konaní na povolenie vodnej stavby v prípade integrovaného  povoľovania iba dotknutým orgánom.

Správnym orgánom v prípade integrovaného povoľovania je  podľa § 28 ods. 1 zákona o IPKZ Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Pokiaľ existujúce alebo nové zariadenie spadá pod zákon o IPKZ, vzťahujú sa naň požiadavky tohto zákona, t.j. musí byť pre jeho prevádzku vydané integrované povolenie, ktoré obsahuje záväzné podmienky prevádzky zariadenia (hlavne emisné limity).

Emisné limity podľa zákona o IPKZ sú stanovené pre látky uvedené v Prílohe č. 2 zákona o IPKZ (v oblasti emisií do vodného prostredia ide o látky prakticky totožné so zoznamom tzv. znečisťujúcich látok uvedených v Prílohe VIII Rámcovej smernice 2000/60/ES a pre ďalšie látky podľa iných právnych predpisov). Pri stanovovaní záväzných podmienok prevádzky, hlavne emisných limitov, príslušný orgán vychádza z využitia najlepšie dostupných techník. Takto stanovené emisné limity  nesmú byť miernejšie než emisné limity, ktoré by boli stanovené podľa osobitných (zložkových) predpisov, pri emisiách  do vôd  podľa vodného zákona a nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd, k čomu bol vydaný aj Metodický pokyn MŽP SR k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

Zoznam znečisťujúcich látok pre stanovenie emisných limitov podľa zákona o IPKZ pre vodu a ovzdušie je uvedený v Prílohe č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. a ktorá nadobudla účinnosť 1. 10. 2003.

V predmetnej vyhláške budú ustanovené aj podrobnosti o odbornej spôsobilosti, o rozsahu a vymedzení údajov o prevádzkach a ich emisiách oznamovaných do integrovaného registra informačného systému a o spôsobe zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov do integrovaného registra informačného systému.

Údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a do vôd sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave.

MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a poverí organizáciu, ktorej je zriaďovateľom, spravovaním informačného systému integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Informačný systém je súčasťou štátneho informačného systému.

Zákon o IPKZ stanovuje pre existujúce prevádzky uvedené do činnosti do 30. októbra 2000, ktoré budú prevádzkované aj po 30. októbri 2007, povinnosť mať  integrované povolenie k tomuto dátumu. Nové prevádzky musia podať žiadosť o integrované povolenie do 31. októbra 2003 a správny orgán rozhodne o týchto žiadostiach do 30. apríla 2004.

## Zákon č. 223/2001 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

## zákonov

1. júla 2001 vstúpil do platnosti Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa Slovenská republika výrazne priblížila k úrovni právnej regulácie odpadového hospodárstva EÚ ako dôležitého administratívneho predpokladu budovania odpadového hospodárstva na úrovni vyspelých krajín EÚ.

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.

Pôvodcom odpadu je, na rozdiel od predošlej legislatívy, už aj občan - fyzická osoba.

Nástrojom riadenia odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach sú programy  odpadového hospodárstva (POH), ktoré určujú ciele odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, jej územných celkov, aj pôvodcov odpadu.

Následne po schválení POH SR bola problematika minimalizácie vzniku, využívania a správneho zneškodňovania odpadov prijatá ako jedna z piatich priorít Štátnej environmentálnej politiky (ŠEP) SR. Ciele a opatrenia na ich dosiahnutie, obsiahnuté v POH SR boli premietnuté do Stratégie, zásad a priorít ŠEP SR a stali sa súčasťou Národného environmentálneho plánu SR.

Na základe POH SR boli vypracované programy OH okresov, obvodov a napokon aj pôvodcov odpadov. Požadované osnovy POH sú uvedené v prílohách č. 1 a 2  Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Predchádzajúce programy splnili svoj účel a stanovili hlavné smery rozvoja OH  v  SR aj keď opatrenia na vytvorenie legislatívneho, technického a ekonomického prostredia na dosiahnutie zámeru orientovaného na uprednostňovanie zhodnocovania pred zneškodňovaním sa ani v II. etape POH SR do roku 2000 nepodarilo dostatočne realizovať.

Obdobie po roku 2000 sa vyznačuje zmenami hlavne v oblasti transpozície právnych predpisov Európskej únie (EÚ) s cieľom dosiahnutia súladu s EÚ v oblasti OH do roku 2005.

Orgány štátnej správy, okrem udeľovania súhlasov na prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie a zber odpadov, na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh SR, na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky, udeľujú aj autorizáciu. Zmyslom autorizácie je, že podnikatelia s troma skupinami odpadov:

- batérie a akumulátory

- odpadové oleje

- staré vozidlá

musia splniť osobitné technické a personálne zabezpečenie výkonu svojej činnosti, aby táto činnosť bola bezpečná z hľadiska ochrany životného prostredia. Autorizáciu udeľuje MŽP SR.

Zákon rozšíril povinnosti právnických a fyzických osôb, ustanovil povinnosti držiteľa odpadu, povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov na území SR a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Pre prevádzkovateľov skládok odpadov zákon ukladá povinnosť vytvárať počas prevádzky skládky odpadov finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

Odpady určené na zhodnotenie sa na účely riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu zaraďujú do Zeleného, Žltého a Červeného zoznamu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 227/2003 Z. z, ktorou sa mení vyhláška 234/2001 Z. z. v znení 410/2002 Z. z.) a vyhlášky č. 227/2003 Z. z.

Do Zeleného zoznamu odpadov sa zaraďujú odpady, ktoré nevykazujú žiadnu nebezpečnú vlastnosť a sú pre ne v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia.

Do Žltého zoznamu odpadov sa zaraďujú odpady, ktoré vykazujú jednu alebo viac nebezpečných vlastností alebo ak pre ne nie sú v Slovenskej republike vytvorené dostatočné podmienky na zhodnotenie, vyhovujúce z hľadiska ochrany životného prostredia.

Do Červeného zoznamu odpadov sa zaraďujú odpady, ak obsahujú látky, ktoré bežne vykazujú jednu alebo niekoľko nebezpečných vlastností.

Zakázaný je:

- dovoz odpadov určených na zneškodnenie

- vývoz odpadov určených na zneškodnenie  okrem vývozu do štátov, ktoré sú členmi OECD a Bazilejského dohovoru

- vývoz nebezpečných odpadov určených na zhodnotenie okrem vývozu do členských štátov OECD

- dovoz odpadov určených na spaľovanie vrátane využitia ako paliva alebo na získanie energie.

Žiadateľ o cezhraničnú prepravu je povinný pred začatím  prepravy odpadov zložiť kauciu, ktorá sa použije na úhradu nákladov spojených s navrátením odpadov do štátu pôvodu a s ich zneškodnením pre prípad, ak príjemca odpadov neprevezme odpady.

V priebehu roku 2002 boli vyhláškou MŽP SR č. 410/2002 Z. z. vydané zmeny a doplnky k vyhláške MŽP SR č. 234/2001 Z. z.. Táto vyhláška upravuje zaradenie odpadu z textilu na zelenom zozname odpadov a na žltom zozname odpadov.

V oblasti nakladania s komunálnym odpadom zákon definuje povinnosti obce, ale aj občana – pôvodcu odpadu.

Za zber prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov sa platí obci miestny poplatok. Obec výnos z miestnych poplatkov použije výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov.

Zákon upravuje vo všeobecnosti nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

- zakazuje riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín

- pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov, alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného odpadu zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia

- zoznam odpadov, ktorých skládkovanie bude zakázané od 1.1. 2005 bez predchádzajúcej úpravy je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

Zákon samostatne upravuje nakladanie s opotrebovanými batériami a stanovuje povinnosti:

- pre výrobcov, dovozcov batérií a akumulátorov aj pre držiteľov opotrebovaných batérií a akumulátorov

- zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností

- držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie

- výrobca a dovozca sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu

Zákon samostatne upravuje aj nakladanie s odpadovými olejmi:

- držiteľ odpadových olejov je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie

- výrobca a dovozca olejov sú povinní platiť príspevok  do Recyklačného fondu

Zvlášť upravuje zákon aj nakladanie s opotrebovanými pneumatikami:

- výrobca a dovozca pneumatík sú povinní platiť príspevok do Recyklačného
fondu

- držiteľ opotrebovaných pneumatík prednostne zabezpečí ich zhodnotenie
recykláciou

Príspevok do Recyklačného fondu sú povinní platiť aj výrobcovia a dovozcovia:

- viacvrstvových kombinovaných materiálov

- spotrebnej elektroniky

- plastov (výrobkov z polyetylénetreftalátu, polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a polyvinylchloridu a výrobkov balených v týchto materiáloch)

- žiariviek s obsahom ortuti

- papiera

- skla

- vozidiel

- kovových obalov

Zákon určuje aj spôsob poskytovania prostriedkov z recyklačného fondu.

### 2.6.1	Vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do zeleného

### zoznamu odpadov, žltého zoznamu odpadov a červeného zoznamu   odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov, v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z. a vyhlášky č. 227/2003 Z. z.

Vyhláška obsahuje v prílohách č. 1, č. 2 a č. 3 zelený, žltý a červený zoznam odpadov na účel riadenia kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu dopadov.

### Vyhláška MŽP SR č. 273/2001 o autorizácii, o vydávaní odborných

### posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 399/2002 Z. z.

Táto vyhláška upravuje:

- podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej  spôsobilosti;

- obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu;

- obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia;

- prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie;

- podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb;

- náležitosti odborného posudku;

- podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti;

- podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb.

### Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení

### zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z.

Predmetná vyhláška upravuje:

- podrobnosti o obsahu programov odpadového hospodárstva a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu okresu, programu pôvodcu odpadu a programu obce,

- obsah a spôsob vedenia a evidencie odpadov držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a čas jej uchovávania, ale aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu výroby a dovozu výrobkov podľa piatej časti zákona a odpadov z nich a čas jej uchovávania, ako aj obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,

- podrobnosti o spôsobe označovania batérií a akumulátorov,

- podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

### 2.6.4	Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Katalóg odpadov tvorí zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov (príloha č. 1 Katalógu), zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru (príloha č. 2 Katalógu), zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru (príloha č. 3 Katalógu) a zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov (príloha č. 4 Katalógu).

Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom a členia sa na kategóriu nebezpečných (N) a ostatných odpadov (O). Pre potreby evidencie sa  ku každému druhu nebezpečného odpadu  priraďuje aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny, tzv. ypsilonový kód (príloha č. 3 Katalógu).

Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 Katalógu a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4 Katalógu sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis.

Zavedením zoznamu odpadov podľa legislatívy EÚ (predtým tzv. „Európsky katalóg odpadov“) sa v SR vytvorili základné predpoklady pre možnosť porovnávať bilancie vzniku odpadov zo zisťovania v SR so zisťovaním v krajinách EÚ.

### Vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky MŽP SR č. 337/2002 Z. z. a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 733/2002 Z. z.

Vyhláškou sú stanovené sadzby pre výpočet príspevkov do recyklačného fondu povinnými osobami (výrobcami a dovozcami) pre nasledujúce druhy komodít:

S účinnosťou od 1.1.2002:

- batérie a akumulátory: 8 Sk za kg

- oleje: 0,5 Sk za kg

- pneumatiky: 8,2 Sk za kg

- viacvrstvové kombinované materiály: 7 Sk za kg

- elektroniku: je 12 Sk za kg

- plasty: 5 Sk za kg

- žiarivky s obsahom ortuti: 15 Sk za kg

- papier a lepenka: 0,6 Sk za kg

- sklo: 0,62 Sk za kg

S účinnosťou od 1.7.2002:

- motorové vozidlo: 3 000 Sk za vozidlo

S účinnosťou od 1.1.2003 pre kovové obaly:

- obaly zo železa a ocele: 1,2 Sk za kg

- obaly z hliníka a jeho zliatin: 4,3 Sk za kg

### Výnos z. 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné

### metódy analytickej kontroly odpadov

Pre potreby právnej regulácie výkonu analytickej kontroly odpadov vydalo MŽP SR výnos, ktorým boli ustanovené jednotné metódy analytickej kontroly odpadov s týmto vymedzením predmetu úpravy:

- odber vzoriek odpadov na analýzu odpadov (JMAKO č. 10),

- skúšanie vybraných fyzikálnych vlastností odpadov (JMAKO č. 15),

- príprava vodného výluhu odpadov na hodnotenie vylúhovateľnosti tuhých odpadov a odpadov stabilizovaných cementáciou (JMAKO č. 20 a č. 21),

- orientačné skúšky odporúčané uskutočniť pred vykonaním stanovení sledovaných ukazovateľov odpadov (JMAKO č. 25, č. 55, č. 60),

- príprava vzoriek na analýzu odpadov (JMAKO č. 30? č. 31, č. 35 a č. 36),

- stanovenie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov kvapalných odpadov s vodnou matricou a vodných výluhov odpadov (JMAKO č. 40 a č. 50),

- použitie fyzikálno-chemických metód vhodných na chemickú charakterizáciu odpadov (JMAKO č. 61, č. 62),

- stanovenie sledovaných chemických ukazovateľov odpadov a vodných výluhov odpadov (JMAKO č. 45, č. 70 až č. 395 a č. 390 až č. 405),

- štatistické spracovanie výsledkov z analýz odpadov a výluhov odpadov a vyjadrovania výsledkov z analýz odpadov (JMAKO č. 410).

Úplné znenie jednotných metód analytickej kontroly odpadov bolo vydané Vestníkom MŽP SR, ročník 2001, čiastka 6.

Predmetným výnosom MŽP SR je v SR zabezpečený z hľadiska technickej regulácie jednotný prístup k odberu vzoriek na analýzu, stanoveniu sledovaných fyzikálno-chemických a chemických ukazovateľov odpadov podľa účelu analýzy a vyhodnoteniu výsledkov z analýz odpadov.

## Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri používaní obalov, pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov.

V § 5 sú špecifikované požiadavky na zloženie, vlastnosti obalov a označovanie obalov, ktorých podrobnosti sú predmetom všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 5 ods. 9 ustanovuje, že obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh tak, aby spĺňali požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane recyklácie.

Povinná osoba podnikateľ, ktorý uvádza na trh obaly alebo výrobky v obaloch musí podľa zákona požiadať o zápis do Registra povinných osôb a vedie podrobnú evidenciu o obaloch podľa predpisov vydaných ministerstvom.

Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly je uvedený vo Vyhláške MŽP SR č. 732/2002 Z. z.

### 2.7.1	Vyhláška MŽP SR č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Táto vyhláška upravuje:

- podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,

- podrobnosti o označovaní obalov,

- podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení,

- obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb („register“) a vzor potvrdenia o zápise do registra

### Vyhláška MŽP č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

Vyhláška ustanovuje:

- výšku zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje

- zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné (obaly z PET na nápoje s objemom nad 500 ml, obaly z PET na vody s objemom nad 500 ml) a výšku zálohy za ne na 0,-Sk.

### 2.7.3	Nariadenie vlády SR č. 22/2003, ktorým sa stanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

- Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady Európskej únie uvedená v prílohe č. 1 (Smernica Rady č. 1994/62/ES z 20.12.1994 o obaloch a odpadoch z obalov),

- záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú ustanovené v prílohe č. 2 nariadenia.

### 2.7.4	   Vyhláška MŽP SR č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

### o  spracúvaní starých vozidiel v znení vyhlášky č. 335/2003 Z. z.

Vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o:

- požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na určené parkoviská

- vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku

- podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní

- vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel

- obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených finančných príspevkoch

### 2.7.5	Bazilejský dohovor o riadení pohybov odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

Dohovor nadobudol platnosť pre Českú a Slovenskú Federatívnu republiku 5. mája 1992 a notifikácia sukcesie Slovenskej republiky sa uskutočnila 28.mája 1993 s platnosťou od 1.1.1993.

Bazilejský dohovor (BD) vyšiel v zbierke zákonov SR ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 60/1995 Z. z. Bol prijatý s cieľom riadiť pohyb nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovanie a vytvoriť tak mechanizmus kontroly nad prepravou odpadov ohrozujúcich životné prostredie a zdravie ľudí. V súlade s článkom 5 BD zriadilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na uľahčenie vykonávania tohto dohovoru kompetentný úrad a ohniskový bod, ktorého funkciu v súčasnosti plní Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva. Kompetentný úrad, t.j. Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR vydáva súhlasy na dovoz, vývoz a tranzit nebezpečných odpadov.

Podľa Bazilejského dohovoru sú všeobecné povinnosti zmluvných strán uvedené v článku 4 a vzájomná informovanosť zmluvných strán je predmetom článku 13. Podľa neho majú zmluvné strany povinnosť vzájomne sa informovať o zákazoch dovozu a vývozu nebezpečných odpadov. Dodatky BD I. až V. vymedzujú kategórie odpadov, ktoré podliehajú kontrole (I.), kategórie odpadov, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť (II.), zoznam nebezpečných vlastností odpadov (III.), ďalej postupy zneškodňovania odpadu, ktoré nevedú alebo môžu viesť k obnovovaniu zdrojov, recyklovaniu, spracúvaniu odpadov, opätovnému používaniu alebo inému používaniu (IV.), informácie, ktoré musia byť poskytnuté v oznámení o vývoze (V.A), resp. v doklade o pohybe (V.B) odpadu.

## 2.8	Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetný zákon upravuje:

- podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat,

- povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov,

- výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,

- sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.

Týmto zákonom sa do právneho poriadku SR transponujú smernice Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 1 (Smernica Rady č. 86/278/EHS a Smernica Rady
č. 91/692/EHS).

Zákon povoľuje aplikáciu upraveného čistiarenského kalu, v ktorom koncentrácia rizikových látok neprekračuje ani v jednom sledovanom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 2 zákona a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy a dnových sedimentov, v ktorých koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 3 zákona. Zakazuje aplikovať do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov  a kal z iných čistiarní odpadových vôd, ako sú uvedené v tomto zákone. Zákon upravuje podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok nižšia ako medzné hodnoty určené v prílohe č. 4 zákona. V prílohe č. 5 zákona je uvedené maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy za rok. V § 5 sú uvedené obmedzenia aplikácie čistiarenských kalov a dnových sedimentov, § 6 sa zaoberá analytickými parametrami a odberom vzoriek. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a dnových sedimentoch sú uvedené v prílohe č. 6 zákona a odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej a lesnej pôde v prílohe č. 7 zákona. Ďalej zákon určuje podmienky pre povolenia na aplikáciu, povinnosti producenta a užívateľa pôdy a vymedzuje kontrolné orgány, ktorými sú Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave a ich povinnosti. V záverečnej časti zákon vymedzuje správne delikty, ukladanie pokút a priestupky.

## 2.9	Zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

K dnešnému dňu v SR v oblasti ochrany ovzdušia bol prijatý rad zákonov, vyhlášok a smerníc. Všetky tieto opatrenia smerujú k zníženiu emisného zaťaženia územia, lepšej kontrole imisnej situácie a realizácií opatrení v oblasti ochrany zdravotného stavu obyvateľstva a prostredia ako celku. Štruktúra a obsahová náplň prijatých predpisov  naväzuje na implementáciu predpisov EÚ v legislatíve SR.

Zákon č.478 z 25.6.2002 o ochrane ovzdušia upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb  pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin  a zmierňovaní následkov znečistenia ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obci    a zodpovednosť za porušenie na úseku ochrany ovzdušia.

V prvej časti zákon vymedzuje základne pojmy, zdroje znečistenia a úrovne znečistenia. V druhej časti zákon rozoberá cieľ v kvalite ovzdušia a prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia. Táto časť zákona je venovaná aj ozónovému smogovému varovnému systému. Tretia časť zákona rozoberá povinnosti prevádzkovateľov zdrojov a povoľovanie ich činnosti. Štvrtá časť zákona vymedzuje  orgány ochrany ovzdušia ich pôsobnosť. Definuje pôsobnosti ministerstva ŽP, ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, inšpekcie, krajských úradov, okresných úradov a obcí. Piata časť rozoberá prechodne a záverečné ustanovenia. V prílohe zákona je zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia. Ide o tieto látky: oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid dusnatý, tuhé častice PM10 a PM2,5, olovo, ozón, benzén, oxid uhoľnatý, polyaromatické uhľovodíky, kadmium, arzén, nikel  a ortuť.

Súčasťou tohto zákona sú vykonávacie predpisy  MŽP SR, ktoré upresňujú ďalšie činnosti v oblasti ochrany ovzdušia a zlepšenia kvality ovzdušia.

Vyhláška  MŽP SR č.705 z 29.11.2002 o kvalite ovzdušia ustanovuje :

- limitné hodnoty znečistenia ovzdušia a termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie, priemerované obdobia, početnosť prekročení, cieľové hodnoty znečistenia ovzdušia a dlhodobé ciele pre ozón, spôsob ich sledovania a hodnotenia vrátane metód odberov vzoriek, merania a ďalších technických požiadaviek,

- horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest na meranie koncentrácie znečisťujúcich látok kritéria na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy merania a kalibrácie prístrojov a požiadavky na meranie prekurzorov ozónu,

- aglomerácie a zóny,

- podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré majú byť programom na zlepšenie kvality ovzdušia,

- limitné hodnoty na varovanie, informačné hraničné prahy a výstražné hraničné prahy pre smogové varovné a regulačné systémy, signály smogového varovného a regulačného systému, záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov a podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti pri prekročení hraničných prahov.

Požiadavky na meranie prekurzorov ozónu musia zahrňovať minimálne oxidy dusíka a príslušné prchavé organické zlúčeniny  (VOC). Zoznam prchavých organických zlúčenín ktoré sa odporúčajú merať je súčasťou Vyhlášky č.705.

Súčasťou Vyhlášky č.705 sú aj prílohy, ktoré upresňujú hore uvedené požiadavky:

Príloha 1. stanovuje limitné hodnoty, termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie, priemerované obdobie, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre vybrané znečisťujúce látky.

Príloha	 2. stanovuje horné medze a dolné  medze na vyhodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre vybrané znečisťujúce látky.

Príloha 3. upresňuje požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok.

Príloha 4. poskytuje kritéria na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie  znečisťujúcich látok.

Príloha 5. určuje ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia.

Príloha 6. upresňuje referenčné metódy merania a analýzy znečisťujúcich látok a kalibrácie prístrojov.

Príloha 7. poskytuje zoznam a požiadavky na meranie prekurzorov ozónu.

Príloha 8. určuje zoznam aglomerácií a zón pre sledovanie kvality ovzdušia.

Príloha 9. poskytuje podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré majú byť obsiahnuté v programoch na zlepšenie kvality ovzdušia.

Príloha 10. určuje informačné hraničné prahy, výstražné hraničné prahy  a limitné hodnoty na varovanie obyvateľstva v čase smogových situácií.

Príloha 11. určuje záväzné texty vyhlásenia a odvolávania signálov upozornenie-regulácia-varovanie.

Príloha 12. upresňuje požiadavky na informácie a údaje, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti pri prekročení hraničných prahov.

##### Emisie

Vyhláška  č.706 MŽP SR z 29.11.2002 o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok ustanovuje :

- Táto vyhláška ustanovuje

- emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania    stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia ( ďalej len „zdroj“), lehoty a podmienky ich platnosti,

- nové zdroje a jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia a ich zariadenia,

- zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné kvóty a všeobecné podmienky prevádzkovania,

- kategorizácia veľkých zdrojov  a stredných zdrojov ,

- požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

- Na účely tejto vyhlášky sa jestvujúcim zdrojom rozumie zdroj :

- uvedený do prevádzky do 31. marca 1998,

- pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie, alebo obdobné povolenie do 31.marca 1998 a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31.marca 2001.

- Novým zdrojom sa rozumie sa rozumie zdroj, ktorý nie je uvedený v odseku 2

- Táto vyhláška sa vzťahuje na nové zdroje a jestvujúce zdroje, ak nie je ďalej stanovené inak.

Súčasťou vyhlášky  č. 706/2002 sú nasledovné prílohy:

- Zoznam znečisťujúcich látok a vybraných znečisťujúcich látok, pre ktorá sa určujú emisné    limity, emisné kvóty a všeobecné podmienky prevádzkovania.

- Kategorizácia veľkých zdrojov a stredných zdrojov.

- Všeobecné emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov.

- Špecifické emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečistenia.

- Veličiny, jednotky a prepočtové vzťahy, ktorými sú vyjadrené emisné limity.

- Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje.

Zákon č. 478/2002 tiež ďalej:

- definuje zariadenie na spaľovanie odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov a súčasti spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

- v § 23 sú uvedené presné podmienky, za ktorých sa vydáva súhlas na povolenie stavby spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, požiadavky na prevádzkovanie takéhoto zariadenia, preskúmavanie podmienok prevádzkovania a požiadavku odborného posudku vyhotoveného oprávneným posudzovateľom

Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok definuje, že

- spaľovne odpadov ( bez obmedzenia kapacity) sú podľa prílohy č. 2 zaradené medzi veľké zdroje znečistenia ovzdušia

- v prílohe č. 4 všeobecné emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov, časť V. spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov sú uvedené:

    - rozsah platnosti

    - všeobecné podmienky prevádzkovania ( pre spaľovne komunálnych odpadov, pre spaľovne nebezpečných odpadov, pre spaľovne odpadov a spoluspaľovanie odpadov, ktoré majú byť uvedené do prevádzky po 1.1.2002)

    - podmienky platnosti emisných limitov

    - emisné limity pre spaľovne odpadov

    - emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

    - zvyšky

    - mimoriadne prevádzkové stavy

    - ekvivalentné faktory pre dibenzodioxíny a dibenzofurány

    - interval spoľahlivosti merania

      - v § 4 sú uvedené:

      - požiadavky, za splnenia ktorých sa považujú emisné limity uvedené v prílohe č. 4

vyhlášky za dodržané

      - posudzovanie polhodinových a desaťminútových priemerov pri kontinuálnom meraní

      - požiadavky pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému

      - zisťovanie priemerných hodnôt koncentrácie ťažkých kovov, dioxínov a furánov

      - podmienky dodržania emisných limitov

      - v § 5 sú uvedené niektoré podrobnosti k emisným limitom

      - v prílohe č. 5 sú uvedené veličiny, jednotky a prepočtové vzťahy, ktorými sú vyjadrené emisné limity

      - v prílohe č. 6 sú uvedené požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok  pre nové zdroje, ktoré je treba dodržať pri projektovaní a stavbe zariadenia, hlavne výška komína

## 2.10	Legislatívne nástroje týkajúce sa uvádzania chemických látok na trh

Podmienky, za ktorých môžu byť chemické látky a chemické prípravky uvádzané na trh, upravuje zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch  v znení neskorších predpisov (ďalej len "chemický zákon"). Chemický zákon nadobudol účinnosť dňa 1. júna 2001. Je transpozíciou príslušnej legislatívy Európskej únie.

Chemický zákon bol novelizovaný zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocidných výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa ustanovujú v § 1 ods. 1 práva a povinnosti podnikateľov pri testovaní vlastností chemických látok, klasifikácii chemických látok a chemických prípravkov, oznamovaní, nahlasovaní údajov a informácií potrebných pre hodnotenie rizík existujúcich chemických látok a pri hodnotení rizík nových chemických látok a ich uvádzaní na trh. Vymedzená je pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť kontrolných orgánov pri zabezpečení ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia pred nebezpečnými vlastnosťami chemických látok.

Základnými princípmi chemického zákona sú:

- ochrana života a zdravia ľudí pred nepriaznivými účinkami chemických látok,

- ochrana životného prostredia pred nepriaznivými účinkami chemických látok,

- voľný pohyb chemických látok a chemických prípravkov a

- harmonizácia s prístupmi Európskej únie.

Chemický zákon sa vzťahuje na chemické látky a chemické prípravky. Z jeho pôsobnosti sú vyňaté tie chemické látky a prípravky, na ktoré sa v danej veci vzťahuje iná právna úprava. Ide napríklad o biocídy, pesticídy, rádioaktívne látky, odpady, hnojivá, krmivá, kozmetické prostriedky, medicínske a farmaceutické prípravky a prísady do potravín.

Pozornosť sa venuje najmä látkam, ktoré sú podľa zákona klasifikované ako nebezpečné. Nebezpečné vlastnosti sú identifikované z hľadiska fyzikálno - chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností.

Významnou súčasťou chemického zákona z hľadiska harmonizácie sú definície. Ich jednotné použitie umožňuje harmonizáciu chemickej legislatívy v krajinách Európskej únie.  Medzi najdôležitejšie definície patria definície chemickej látky, nebezpečného chemického prípravku, nebezpečnej chemickej látky, novej chemickej látky a existujúcej chemickej látky.

Nová chemická látka môže byť uvedená na trh len, ak bola oznámená v súlade s požiadavkami chemického zákona. V rámci oznámenia predkladá podnikateľ informácie o novej chemickej látke v závislosti od množstva uvádzaného na trh. Požiadavky na poskytovanie informácií špecifikuje Výnos MH SR č. 2/2002, na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch Príloha č.7 a 8.

Existujúce chemické látky je možné uvádzať na trh za dodržania ustanovení týkajúcich sa najmä ich klasifikácie, označovania a balenia. U každej existujúcej chemickej látky je potrebné identifikovať jej nebezpečné vlastnosti. Tieto zistenia majú zásadný vplyv na klasifikáciu, označovanie, balenie a uvádzanie existujúcej chemickej látky na trh.

Vlastnosti chemických látok sa zisťujú testovaním. Testovanie chemických látok sa vykonáva štandartnými metódami uvedenými vo Výnose MH SR č. 2/2002, Príloha č.5 v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe - Vyhláška MH SR č. 65/2002 Z. z. v znení Vyhlášky MH SR č. 406/2002 Z. z.

Zásady klasifikácie chemických látok a prípravkov sú uvedené vo Výnose MH SR č. 2/2002, Príloha č. 6. Klasifikáciu chemických prípravkov upravuje aj Výnos MH SR č. 2/2002, Príloha č. 10. Na obale nebezpečných chemických látok alebo nebezpečných chemických prípravkov sa okrem názvu, údajov o podnikateľovi a EC čísla uvádzajú výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva, slovné označenie špecifického rizika (R-vety), slovné označenie na bezpečné používanie (S-vety) tak ako je uvedené vo Výnose MH SR č. 2/2002, Príloha č. 2, 3 a 4. V špecifických prípadoch je potrebné označiť obaly niektorých kategórií nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov aj hmatovým upozornením na nebezpečenstvo a obaly opatriť uzávermi odolnými voči otvoreniu deťmi v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výnose MH SR č. 2/2002, Príloha č. 9. Chemické látky, ktoré sa nachádzajú na zozname nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov, Výnos MH SR č. 2/2002, Príloha č. 1,  je treba klasifikovať a označovať, ako je tam uvedené. Ak sa chemická látka nenachádza v tomto zozname, potom je potrebné ju klasifikovať a označiť na základe informácií o jej nebezpečných vlastnostiach.

Používanie niektorých chemických látok predstavuje neakceptovateľné riziko pre život a zdravie ľudí a životné prostredie. Takéto chemické látky, prípadne ich určité použitie je zakázané alebo obmedzené. Zákaz a obmedzenie používania a uvádzania na trh upravuje Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z. z. znení Vyhlášky MH SR č. 180/2003 Z. z.

Karta bezpečnostných údajov (ďalej len "KBÚ") je ďalšou významnou zložkou systému chemickej bezpečnosti. Podnikateľ, ktorý uvádza nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok na trh, je povinný pripraviť KBÚ podľa Vyhlášky MH SR č. 515/2001 Z. z. a poskytnúť ju prijímateľovi chemickej látky alebo chemického prípravku. KBÚ musí informovať najmä o nebezpečných vlastnostiach chemickej látky alebo chemického prípravku a o bezpečnom spôsobe nakladania s nimi. Prijímateľ, aj na základe informácie v KBÚ, je povinný prijať potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia ľudí a životného prostredia pri nakladaní s nebezpečnou chemickou látkou alebo nebezpečným chemickým prípravkom. KBÚ je potrebné tiež zaslať Toxikologickému informačnému centru.

Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len "CCHLP") je povinné podľa chemického zákona zhromažďovať informácie o chemických látkach na trhu SR, poskytované podnikateľmi. CCHLP získava informácie formou vyššie uvedenej povinnosti oznámiť novú chemickú látku, inventarizácie v zmysle §42,ods.1, chemického zákona, hlásenia údajov o vyšších objemoch (nad 1000 ton ročne) existujúcich chemických látok a  hlásenia údajov o nižších objemoch (nad 10 ton ročne) existujúcich chemických látok. Chemické látky identifikované na trhu SR sú predmetom činnosti CCHLP.

Získané údaje sa používajú na hodnotenie rizika chemických látok. Hodnotenie rizika vykonáva CCHLP v spolupráci s MZ SR a MŽP SR. Postup pri hodnotení rizika upravuje  Vyhláška MH SR č. 511/2001 Z. z. Pri hodnotení rizika sa vychádza z materiálu Európskej Komisie: "Technical Guidance Document in Support of Commission Directive 93/67/EEC on Risk Assessment for New Notified Substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for Existing Substances". TGD nie je súčasťou legislatívy, ale je dokumentom prijatým v rámci EÚ a požaduje sa jeho aplikácia pri vykonávaní hodnotenia rizika z chemických látok.

Uvádzanie povrchovo aktívnych látok na trh je upravené aj špeciálnymi požiadavkami uvedenými vo Vyhláške MH SR č. 423/2001 Z. z. Vyhláška uvádza testovacie metódy aplikované pri skúšaní pracích a čistiacich prostriedkov (detergentov). Na trh nie povolené uvádzať detergenty, ktorých biologická odbúrateľnosť je taká, že môžu poškodiť alebo znečistiť životné prostredie.

Dovoz a vývoz chemických látok a chemických prípravkov upravuje Vyhláška MH SR č. 401/2001 Z. z. a Výnos MH SR č. 7/2001. Kontrola dovozu a vývozu sa sústreďuje najmä na vybrané nebezpečné chemické látky a vybrané chemické prípravky. Tie sú zahrnuté v dvoch zoznamoch. Zavádza sa aj "postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení" - PIC postup. Nová chemická látka môže byť dovezená len ak bola oznámená v zmysle chemického zákona. Existujúce aj nové chemické látky musia byť klasifikované, označené a balené.

MH SR vydalo aj ďalšie vykonávacie predpisy zaoberajúce sa podrobnosťami aplikácie chemického zákona:

- Vyhláška MH SR č. 330/2001 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách  na aerosólové rozprašovače,

- Vyhláška MH SR č. 331/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)-ftalátu,

- Výnos č. 8/2001 MH SR  Zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu.

- Výnos č.  13/2002 MH SR, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok.

- Výnos č. 8/2003 MH SR o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látkach (EINECS) uvedenom vo Vestníku č. 3/2003 MH SR.

- Zoznam EINECS, ktorý dopĺňa Európsky zoznam nových chemických látok (EINECS – 5. publikácia), informácia o zverejnení je uvedená vo Vestníku č. 3/2003 MH SR.

- Zoznamy ELINCS a EINECS – prístupné na internetovej stránke MH SR (www.economy.gov.sk:priemysel).

Legislatívne úpravy chemickej legislatívy EÚ, ktoré sú postupne publikované v "Official Journal of the European Union",  sú následne zapracované do národnej legislatívy. V súčasnosti sa pripravuje nová Európska chemická legislatíva pod názvom "REACH". Plánuje sa jej vydanie vo forme nariadenia, ktoré bude priamo záväzné pre členské štáty EÚ.

## 2.11	Legislatívne nástroje v oblasti prípravkov na ochranu rastlín v SR

Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín ustanovuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinnolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) jeho tretia  štvrtá časť.

Zákon ustanovuje podrobnosti o registrácii prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín a tiež aj podmienky pre fyzické, právnické osoby, ktoré hodlajú resp. uvádzajú prípravky na ochranu rastlín do obehu.

Zákon a jeho vykonávací predpis Výnos MP SR č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín je pripravený na základe smernice Rady 91/414/EEC o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (ďalej len „smernica“).

V uvedených predpisoch sú aj ustanovenia týkajúce sa: testovania biologickej účinnosti prípravkov, posudzovania, registrácie, používania, balenia a obchodné skladovania, uvádzania  prípravkov na ochranu rastlín do obehu a s tým súvisiace požiadavky na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť pre osoby, ktoré uvádzajú prípravky na ochranu rastlín do obehu.

V rámci ustanovení smernice sú do výnosu transponované ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na údaje o účinnej látke prípravku a o prípravku. Testy musia byť vykonané podľa správnej laboratórnej praxe, podľa OECD, resp. EHS metód. Na základe týchto údajov a na základe Jednotných princípov hodnotenia podľa smernice 97/57/EC je možné prípravok registrovať.

Súčasťou Jednotných princípov je časť Hodnotenie a Rozhodovanie v doleuvedených oblastiach:

- Účinnosť prípravku

- Absencia neprijateľných účinkov prípravku na rastliny alebo rastlinné produkty

- Dopad prípravku na stavovce, ktoré majú byť regulované

- Dopad prípravku na zdravie ľudí alebo zdravie zvierat

    - vyplývajúce z prípravkov

    - vyplývajúce z rezíduí

- Vplyv prípravku na životné prostredie

- Osud a distribúcia prípravku v životnom prostredí

- Dopad prípravku na necieľové druhy

- Analytické metódy

- Fyzikálne a chemické metódy

Zároveň musí byť dodržané doleuvedené:

  - prípravok sa musí používať podľa zásad správnej odbornej praxe,

  - prípravok je dostatočne účinný,

  - prípravok nemá mať nepriaznivý účinok na rastliny alebo na rastlinné produkty,

  - prípravok nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť zvieratám (stavovcom), ktoré majú byť ním regulované,

  - prípravok nemá nepriaznivý účinok na život a zdravie ľudí a zvierat, priamy či nepriamy (napr. pitnú vodu, potravu alebo krmivo) alebo na životné prostredie,

  - nemá nepriaznivé účinky na životné prostredie najmä z dôvodu

- svojho rozpadu a distribúcie v životnom prostredí, najmä ak ide o  kontamináciu  vody, vrátane pitnej vody a podzemnej vody,

- svojho účinku na necieľové druhy.

V prípade, že:

- je možné určiť vhodnými analytickými metódami kvalitu a kvantitu prípravku, účinných látok, pomocných látok a prípadne všetkých jeho toxikologicky alebo ekologicky významných nečistôt,

- je možné určiť vhodnými analytickými metódami toxikologicky alebo ekologicky významné rezíduá vznikajúce pri správnom použití prípravku podľa zásad  správnej  odbornej praxe,

- sú známe  fyzikálne a chemické vlastnosti prípravku  a každej z jeho účinných látok,

- je známa kvalita a kvantita každej z účinných látok prípravku,

- boli určené  maximálne limity rezíduí v rastlinách a rastlinných produktoch, ktoré sú určené na výživu ľudí a zvierat a boli notifikované príslušnými orgánmi medzinárodných organizácií,

- je označený a  zabalený podľa zákona,

- je určená ochranná doba prípravku,

- prípravok je vhodný na skladovanie,

- zloženie prípravku sa nelíši od zloženia prípravku, s ktorým sa vykonali testy biologickej účinnosti,

sa môžu prípravky uvádzať do obehu len na základe rozhodnutia o registrácii prípravku vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“). Kontrolný ústav je orgánom štátnej správy, ktorý je riadený Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Kontrolný ústav môže zakázať uvádzanie registrovaných prípravkov na ochranu rastlín do obehu, ktoré nezodpovedajú podmienkam uvedených v rozhodnutí o registrácii alebo ak účinná látka prípravku nebola zaradená do zoznamu povolených účinných látok, ktorý je identický so zoznamom účinných látok, ktoré neboli zaradené do prílohy I smernice.

Prípravky na ochranu rastlín sa v Slovenskej republike registrujú na obdobie najviac 10 rokov. Registrované prípravky na ochranu rastlín sú v Slovenskej republike najmenej raz ročne publikované vo vestníku MP SR  s názvom „Prehľad prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie“.

Dodržiavanie podmienok, určených pri vydaní rozhodnutia uvádzať prípravky na ochranu rastlín do obehu, kontroluje kontrolný ústav. V rámci inšpekcií vykonávaných kontrolným ústavom sa kontrolujú etikety, sklady, predajne a tiež sa vykonávajú odbery vzoriek prípravkov, aby sa zistila zhoda vlastností prípravku.

Etikety podľa smernice a tiež aj podľa zákona pre bezpečné používanie prípravku obsahujú tieto informácie:

- obchodný názov prípravku na ochranu rastlín,

- názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín,

- meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo výrobcu alebo iného držiteľa registrácie, ak nie je držiteľom registrácie výrobca,

- názov a adresu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je zodpovedná za konečné balenie a konečné označenie prípravku na ochranu rastlín za podmienky, že prípravok na ochranu rastlín nebalí a neoznačuje výrobca alebo iný držiteľ registrácie,

- registračné číslo,

- typ prípravku na ochranu rastlín podľa účinku na cielené škodlivé organizmy (napr. insekticíd, fungicíd) a typ formulácie,

- povolený rozsah a spôsob použitia,

- ochranná doba,

- číslo šarže, dátum výroby a čistá hmotnosť,

- klasifikácia prípravku,

- klasifikácia rizika prípravkov na ochranu rastlín pre domáce hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vodné živočíchy a včely,

- podmienky pre použitie v ochranných pásmach zdrojov vody,

- R- vety, S- vety,

- poučenie o opatreniach na ochranu zdravia a o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prvej pomoci,

- spôsob bezpečného zneškodnenia nespotrebovaného prípravku na ochranu rastlín a jeho obalu,

- informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty,

- dátum spotreby, ak je kratší ako dva roky.

Z hľadiska úplnej informácie o prípravku na etikete prípravku musia byť znázornené grafické symboly podľa účinku prípravku na životné prostredie, na život a zdravie ľudí a jeho chemických a fyzikálnych vlastností v súlade so smernicou 67/548/EHS.

Prípravky na ochranu rastlín musia byť skladované v originálnych neporušených obaloch, osobitne  podľa druhov, oddelene od  požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok a tiež aj od iných výrobkov, mimo dosahu látok, ktoré by mohli ovplyvniť ich vlastnosti.

Požiadavky na varovné značenie skladových priestorov podľa stupňa nebezpečenstva určuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 444/2001 Z. z.

Osobitná pozornosť je venovaná aj prípravkom na ochranu rastlín určených pre neprofesionálnych používateľov. Podľa výnosu takéto prípravky sa nesmú registrovať a povoliť na predaj, ak sú jedovaté. Ostatné prípravky je možné predávať neprofesionálnym používateľom osobami, ktoré sú pre túto činnosť školené kontrolným ústavom.

Registrované prípravky je možné aplikovať technikou, ktorú testuje Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Štátna skúšobňa SKTC 106 Rovinka.

Podľa zákona vlastník, správca alebo nájomca mechanizačného prostriedku na ochranu rastlín je povinný požiadať príslušnú autorizovanú osobu o vykonanie pravidelnej kontroly najmenej raz za dva roky alebo ak uplynula záručná doba jeho aplikačnej časti alebo došlo k takému jeho poškodeniu, oprave alebo úprave, ktoré by mohli mať vplyv na jeho funkčnosť a technickú spôsobilosť.

## 2.12	Legislatívne opatrenia v oblasti dopravy v SR

Z hľadiska znečisťovania životného prostredia a vôd  v oblasti dopravy sú významné emisie kovov,  predovšetkým olova a vybraných organických látok do ovzdušia predovšetkým aromatických uhľovodíkov a polycyklických aromatických uhľovodíkov. Významná je tiež  kontaminácia všetkých zložiek životného prostredia, ktorá je zapríčinená  havarijným znečistením v priebehu dopravy, alebo státia. Ďalšia  kontaminácia  životného prostredia  je spôsobená splachmi pohonných hmôt, mazadiel, prípadne prepravovaných kvapalín z komunikácií a spevnených plôch. Z dôvodov minimalizácie havárií s možným ohrozením bezpečnosti a zdravia ľudí a ohrozenia životného prostredia boli v železničnej a cestnej doprave prijaté príslušné medzinárodné dohody, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku.

### 2.12.1	Zákon o premávke na pozemných komunikáciách, Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Zákon č. 315/1996 Z. z. upravuje premávku na pozemných komunikáciách, práva a povinnosti fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku cestnej premávky.

Podmienky, ktoré musí vozidlo spĺňať z hľadiska konštrukcie, vyhotovenia, vybavenia a technického stavu určuje vyhláška č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách. Táto vyhláška v  § 34 určuje, že  na  pohon vozidla, na plnenie mazacích a  chladiacich  systémov sa môžu používať len také prevádzkové hmoty, ktoré z hľadiska limitov znečisťovania ovzdušia a ochrany životného prostredia schválil orgán štátnej správy životného prostredia. Podľa ustanovenia § 36 emisie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motorových vozidiel musia spĺňať podmienky medzinárodnej dohody  (oznámenie MZV SR č. 245/1996 Z. z.).

Cestnou dopravou je dovolené prepravovať len nebezpečné veci vymedzené medzinárodnou dohodou – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), uverejnená vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.

Povinnosti pri preprave  nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky upravuje § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preprava nebezpečných odpadov sa môže vykonať len dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam Dohody (ADR).

Odosielateľ nebezpečných vecí  je povinný podľa  Dohody splniť tieto povinnosti:

- zatriediť, zabaliť a označiť nebezpečné veci,

- neprepravovať nebezpečné veci, ktorých preprava nie je dovolená,

- pred nakladaním je potrebné preskúmať doklady a vykonať vizuálnu kontrolu, či vozidlo a jeho zariadenie spĺňa predpísané ustanovenie.

Dopravca má  podľa Dohody ADR pri preprave nebezpečných vecí splniť tieto povinnosti:

- použiť len vozidlá, ktoré sú spôsobilé,

- zabezpečiť, aby prepravu vykonávali len vodiči, ktorí  sú vyškolení,

- zaistiť, aby vodič  neprepravoval zásielku, ktorej obal je poškodený, alebo netesný a aby v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti vykonal opatrenia uvedené v písomných pokynoch vodiča.

### 2.12.2	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

Vo vnútroštátnej doprave a medzinárodnej preprave na železničných dráhach sa postupuje podľa podmienok určených na prepravu nebezpečných tovarov v medzinárodnej železničnej preprave, ktoré sú ustanovené medzinárodnou zmluvou – vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej doprave (COTIF). Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý bol uverejnený v oznámení Ministerstva zahraničných vecí SR č. 15/2001 Z. z. tvorí prílohu I k citovanej vyhláške.

### 2.12.3	Technické požiadavky na prepravné  prostriedky

##### Technické prehliadky a  meranie emisií vozidiel

Vyhláška č. 327/1997 Z. z. stanovuje na základe § 107 ods. 10 a § 130 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách náležitosti   kontrol technického stavu vozidiel.

Vyhláška č. 90/2003 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel upravuje emisné limity pre mobilné zdroje, lehoty a podrobnosti ich overovania, podmienky udeľovania, zmeny predĺženia, zrušenia a zániku oprávnení právnických osôb a fyzických  osôb na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov. V § 3 sa uvádzajú emisné limity pre vozidlá s rôznymi typmi motorov.

##### Poriadok určených technických zariadení

Zákon č. 164/1996 o dráhach upravuje v § 29(a)  prepravu nebezpečného tovaru. Nebezpečný tovar uvedený v medzinárodnej zmluve  možno prepravovať len za podmienok  uvedených v zmluve. Aj vo vnútroštátnej preprave nebezpečných tovarov na železničných dráhach sa postupuje  podľa podmienok určených v Dohovore o medzinárodnej železničnej doprave (COTIF) – vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. a Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu (RID) – oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 15/2001 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové nádoby upravuje spôsob označovania a postupy posudzovania zhody na tlakové zariadenia, ktoré sú určené na vnútrozemskú cestnú a železničnú prepravu nebezpečných látok. Týmto nariadením sa transponuje Smernica Rady 99/36/ES o prepravovateľných tlakových zariadeniach. Opatrenia formulované v tomto nariadení majú zamedziť úniky nebezpečných látok do životného prostredia z tlakových nádob a cisterien.

Technické požiadavky na rekreačné plavidlá

V nariadení vlády SR č. 180/2001 Z. z. sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely na základe § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. Technickými požiadavkami sú aj požiadavky z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia.

Plavidlo musí byť konštruované tak, aby sa zamedzilo nepredvídanému úniku znečisťujúcich látok (oleja, paliva) mimo plavidla. Plavidlo so zabudovanými toaletami musí mať zberné nádrže k dočasnému zhromažďovaniu fekálií, alebo musí mať zariadenie  na pripevnenie zberných nádrží, keď je prevádzkované v miestach, kde je vyprázdňovanie  nádrží zakázané. Okrem toho musí byť každé potrubie na odtok fekálií, ktoré prechádza trupom lode vybavené dobre tesniacim uzáverom

## 2.13	Medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany vôd

V roku 1994 bol prijatý Dohovor o spolupráci pre ochranu a udržateľné využívanie Dunaja, ktorým sa zmluvné strany vrátane Slovenska zaväzujú, že vypracujú, príjmu a uskutočnia opatrenia, aby sa zaistila účinná ochrana kvality vody, trvalo udržateľné využívanie vody a tiež prevencia, obmedzovanie a znižovanie vplyvov presahujúcich hranice štátov. Pre povodie Dunaja bol prijatý predbežný zoznam prioritných látok, ktoré sú vypúšťané do vodného prostredia v rámci povodia, alebo sa v tomto území s nimi zaobchádza. V rámci Dohovoru bol tiež vypracovaný program znižovania znečistenia povrchových vôd nutrientmi, s cieľom ochrany vôd Dunaja a Čierneho mora pre eutrofizáciou.

Z hľadiska Programu znižovania znečistenia vôd nebezpečnými látkami je dôležitý článok 7 tohto Dohovoru, kde sú stanovené zásady obmedzovania emisií, ciele a kritériá pre kvalitu vody:

1.	Zmluvné strany, berúc do úvahy návrhy Medzinárodnej komisie, stanovia emisné limity uplatniteľné pre jednotlivé priemyslové odvetvia a odbory v hodnotách koncentrácií a zaťaženia znečistenia, ktoré sú založené na najlepších dostupných bezodpadových či nízkoodpadových technológiách pri zdrojoch znečistenia. V prípade, kde sú vypúšťané nebezpečné látky, budú emisné limity založené na najlepších dostupných spôsoboch znižovania emisií pri zdrojoch a pri čistení odpadových vôd.

2.	Zmluvné strany vypracujú dodatočné ustanovenia pre predchádzanie alebo znižovanie vypúšťania nebezpečných látok a živín do vody z plošných zdrojov, hlavne tam, kde je hlavným zdrojom znečistenia poľnohospodárstvo, so zohľadnením najlepšej ekologickej praxe.

V rámci Medzinárodnej komisie sa spracovanie Programu znižovania znečistenia vôd týka anorganických ako aj organických nebezpečných látok a technologických procesov, ktoré sú uvedené v prílohe II Dohovoru. Po ekologickej havárii v Baia Mare v roku 2000, v povodí Tisy sa členské strany zaviazali uskutočniť inventarizáciu bodových zdrojov znečistenia v celom povodí Dunaja a na základe hodnotenia rizík stanoviť zoznam rizikových zdrojov znečistenia z hľadiska možných havárií povrchových vôd. Na území Slovenskej republiky bolo identifikovaných 148 zdrojov znečistenia so zvýšeným rizikom havárií povrchovej vody.

V rámci Medzinárodnej komisie Expertná skupina pre emisie vypracovala odporúčania pre využitie najlepšej dostupnej technológie BAT pre štyri typy priemyslu: chemický, potravinársky, papierenský a celulózový.

V rámci činnosti komisií hraničných vôd s okolitými štátmi sú spracované programy sledovania kvality vody na hraničných tokoch a opatrenia na zabezpečenie spoločného riešenia mimoriadnych zhoršení kvality povrchovej vody a spôsoby odsúhlasovania povoľovania vypúšťania odpadových vôd do hraničných tokov.

# 3.	Určenie relevantných nebezpečných látok pre Slovenskú republiku

## 3.1	Celkový zoznam potenciálne nebezpečných látok pre SR

Pri spracovaní zoznamov nebezpečných látok a potenciálne nebezpečných látok relevantných pre SR sa použili všetky dostupné informácie o chemických látkach v SR, pričom sa vychádzalo z nasledujúcich podkladov:

- Zoznam prioritných látok a prioritných nebezpečných látok uvedených v Prílohe X  Rámcovej smernice o vode 2000/60/EC (33 prioritných látok, z ktorých 11 je zaradených medzi prioritné nebezpečné látky)

- Smernica 76/464/EC o znečistení spôsobenom niektorými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia

- Zákon č.184/2002 o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z., kde je transponovaný Zoznam I (skupina obzvlášť škodlivých látok) a Zoznam II (skupina škodlivých látok)

- Nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z. z. zo 17. júla 2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách, obsahuje aj limity stanovené dcérskymi smernicami 76/464 pre vybrané látky vo vypúšťaných odpadových vodách

- Zoznam 139 chemických látok vypracovaný Európskou komisiou

- Zoznamy vysokoobjemových látok (VOCHL >1000 t) a nízkoobjemových chemických látok (NOCHL >10 t a < 1000 t), ktoré sú uvedené na trh v SR (zdroj:  Centrum pre chemické látky a prípravky)

- Informácie o spotrebe prípravkov (resp. účinných látok) na ochranu rastlín v SR za rok 2002 (zdroj: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky)

- Informácie o emisiách chemických látok vypúšťaných odpadovými vodami z bodových zdrojov znečistenia

- Údaje z monitoringu kvality povrchových vôd  a sedimentov v SR

- Údaje z inventarizácie nebezpečných látok vypúšťaných z priemyselných bodových zdrojoch znečistenia uskutočnených v rokoch 2000 -2001

- Údaje z prieskumných monitoringov odpadových, povrchových vôd a riečnych sedimentov uskutočnených v rokoch 2001- 2002

Údaje a informácie z týchto zdrojov boli kumulované do Celkového zoznamu potenciálnych nebezpečných látok v SR (Tabuľka 3.1.1 v prílohe) a ďalej spracované cez výberové kritériá do požadovaných zoznamov relevantných nebezpečných látok pre SR a potenciálnych nebezpečných látok pre SR. Tabuľka 3.1.1 obsahuje 236 chemických látok, ku ktorým sú uvedené informácie o sledovaní chemických látok vo vodnom prostredí v rámci monitoringu kvality povrchovej vody a prieskumných prác v SR, zaradenie medzi vysokoobjemové (VOCHL) alebo nízkoobjemové (NOCHL) chemické látky a zaradenie medzi prípravky na ochranu rastlín (pesticídy).

3.1.1	Monitoring kvality povrchovej vody

Štátny monitoring kvality povrchových vôd v SR je zacielený na vodohospodársky významné vodné toky. Odberové miesta sú umiestnené v miestach, kde sa očakáva zvýšené znečistenie povrchových vôd odpadovými vodami či už z priemyslu, mestských aglomerácií, alebo z poľnohospodárstva.

Na území Slovenskej republiky, na vodohospodársky významných vodných tokoch je rozmiestnených 178 základných a 3 zvláštne miesta odberov vzoriek povrchových vôd (Tabuľka 3.1.1.1). Z týchto 178 miest odberov je 31 miest sledovaných v rámci monitoringu hraničných tokov.

Tab. 3.1.1.1: Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody podľa povodí za rok 2002

| Povodie | Miesto odberu vzoriek |
| --- | --- |
|  | Základné | Zvláštne |
| Povodie Moravy | 14 | - |
| Povodie Dunaja | 14 | - |
| Povodie Malého Dunaja | 8 | - |
| Povodie Váhu | 27 | 3 |
| Povodie Nitry | 13 | - |
| Povodie Hrona | 17 | - |
| Povodie Ipľa | 13 | - |
| Povodie Slanej | 8 | - |
| Povodie Bodvy | 4 | - |
| Povodie Hornádu | 20 | - |
| Povodie Bodrogu | 32 | - |
| Povodie Tisy | 2 | - |
| Povodie Popradu | 5 | - |
| Povodie Dunajca | 1 | - |
| Slovensko spolu | 178 | 3 |

Systematické sledovanie kvality povrchových vôd v tokoch v rámci štátnej siete bolo zahájené v roku 1963.

SHMÚ každoročne prehodnocuje požiadavky na sledovanie kvality vôd v rámci štátnej monitorovacej siete, ktoré vyplývajú z cieľov ochrany kvality povrchových vôd v jednotlivých povodiach. Štátna monitorovacia  sieť sledovania kvality povrchových vôd sa zameriava na úseky ovplyvňované vypúšťaným znečistením, na identifikáciu postupujúceho  znečistenia, na vyhodnotenie dlhodobých trendov vývoja kvality, ako aj poskytnutie orientačných údajov pre posúdenie vhodnosti vody na jej ďalšie použitie.

Plán sledovania kvality povrchových vôd v tokoch je každoročne upresňovaný z hľadiska potrieb vodného hospodárstva, s prihliadnutím na dostupné finančné prostriedky.

##### Spôsob a frekvencia odberu vzoriek

Odbery vzoriek sa vykonávajú podľa platných technických noriem. Počet sledovaných ukazovateľov sa v jednotlivých miestach odberov v rokoch 2001-2002 pohyboval v rozmedzí 24-99. Vo všetkých miestach odberov boli sledované ukazovatele zo skupín A (kyslíkový režim), B (základné fyzikálno-chemické ukazovatele), C (nutrienty), D (biologické ukazovatele), E (mikrobiologické ukazovatele) a vo vybraných miestach aj F (mikropolutanty) a H  skupiny (rádioaktivita) ukazovateľov. Ukazovatele, ktoré zaraďujeme do základnej skupiny, sú sledované v mesačných intervaloch vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplňujúcich parametrov je určovaný podľa špecifickej situácie v danom mieste odberu, príp. v povodí. Ťažké kovy sú sledované 4-12 krát ročne, chlorofyl „a“ počas vegetačného obdobia, pesticídy a ostatné špecifické organické látky 2-6 krát ročne. Rozpis a harmonogram odberov je každoročne vypracovaný pre každé odberové miesto.

##### Spôsob hodnotenia kvality povrchových vôd v miestach odberov vzoriek

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do piatich tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Zaradenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %).

Sledované odberové miesta sú zatriedené do 5-tich tried kvality, v skupine mikropolutantov sú zaradené vybrané anorganické ukazovatele (As, Ba, B, CN- celk. , Crcelk. , CrVI , Al, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Hg, Ag, V, Zn) a organické ukazovatele (fenoly, tenzidy aniónové, aktívny  chlór, extrahovateľný organicky viazaný chlór, NEL, hexachlórcyklohexán, 2,4-D, MCPA, atrazín, PCB, pentachlórfenol, benzo(a)pyrén, benzén, chlórbenzén, dichlórbenzén)

Vypočítaná charakteristická hodnota C90 pre každý ukazovateľ v jednotlivých skupinách ukazovateľov je porovnaná s limitmi podľa STN 75 7221 a tým je určená trieda kvality vody. Výslednou triedou kvality pre skupinu ukazovateľov je najnepriaznivejšia z tých, ktoré boli dosiahnuté u jednotlivých ukazovateľov.

##### História sledovania nebezpečných látok

V národnom monitoringu kvality povrchových vôd sa ťažké kovy začali sledovať začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia. Postupne sa pridávali do programu monitorovania jednotlivé ukazovatele podľa použitia látok vo výrobe, v poľnohospodárstve, i so zohľadnením dostupných a zavedených analytických metód. Rozširovanie programu monitorovania špecifických organických látok možno uviesť nasledovne:

- od roku 1985 - PCB,  ťažké kovy

- od roku  1989 – chlórované insekticídy,

- od roku 1992 – prchavé alifatické uhľovodíky, chlórbenzény,

- od roku 2002 - triazínové herbicídy

- od roku 2003 - na základe prieskumných prác v rokoch 2001 a 2002 bol monitoring rozšírený o ďalšie látky zo skupiny pesticídov, polyaromatických uhľovodíkov, o ftaláty a chlórované fenoly.Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 2455/2001/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES je určených 33 škodlivých látok. Z týchto látok sa sleduje v národnom monitoringu v roku 2003  20 ukazovateľov.

##### Výsledky sledovania obzvlášť škodlivých látok

Sledovanie niektorých nebezpečných látok v štátnej monitorovacej sieti kvality povrchových sa realizuje už niekoľko rokov. Obrázok č.3.1.1 znázorňuje koncentrácie PCB v ng.l-1 v miestach odberov Šíravský kanál ústie a Ondava-Brehov za roky 1988-2001. Aj napriek zastaveniu výroby PCB v Chemku Strážske v roku 1984, táto perzistentná nebezpečná látka sa aj naďalej dostáva do povrchových vôd čo zapríčiňuje rozsiahle znečistenie okolia továrne z výroby a skládok odpadov.

Obrázok č. 3.1.1: Koncentrácie PCB v miestach odberov Šíravský kanál-ústie

a Ondava-Brehov za roky 1988-2001

Kvalitatívny ciel pre koncentrácie chloroformu v povrchových vodách podľa Nariadenia vlády 491/2002 Z.z. – špecifické opatrenia pre obzvlášť škodlivé látky je 12 μg. l-1. Ako znázorňuje obrázok č. 3.1.2, koncentrácie chloroformu namerané v priebehu jednotlivých rokov v mieste odberu Nitra – Chalmová nevyhovujú kvalitatívnemu cieľu.

Obrázok č. 3.1.2: Koncentrácie chloroformu [mg.l-1]  za roky 1991-2003 v mieste

odberu Nitra-Chalmová

Zmenou výroby v NCHZ v Novákoch v roku 1998 sa koncentrácie 1,2-dichlóretánu, ako znázorňuje obrázok č.3.1.3 v povrchových vodách znížili, ale i napriek tomu namerané hodnoty v priebehu roka prekračujú limit  daný Nariadením vlády č. 491/2002 (10 μg.l-1).

Obrázok č. 3.1.3: Koncentrácie 1,2-dichlóretánu [mg.l-1 ] v mieste odberu Nitra-			      Chalmová za roky 1991-2003

Výskyt obzvlášť škodlivých látok 1,1,2-trichlóreténu a 1,1,2,2-tetrachlóreténu v povrchových vodách v mieste odberu Nitra-Chalmová za roky 1991-2003 znázorňuje obrázok č. 3.1.4 a obrázok č. 3.1.5. Namerané hodnoty majú stúpajúci trend a počas sledovaného obdobia koncentrácie prekračujú limit 10 μg. l-1.

Obrázok č. 3.1.4: Koncentrácie 1,1,2-trichlóreténu v mieste odberu Nitra-Chalmová 		       za roky 1991-2003

Obrázok č. 3.1.5: Koncentrácie 1,1,2,2 -tetrachlóreténu v mieste odberu

Nitra-Chalmová za roky 1991-2003

##### Automatická stanica monitoringu kvality povrchových vôd

Nepretržité, automatické sledovanie kvality povrchových vôd je  na rieke Uh v mieste odberu Pinkovce, kde sa od roku 2002 sledujú parametre ako pH, merná vodivosť, dusičnany, amónne ióny a ropné látky.

##### Medzinárodné sledovanie kvality povrchových vôd - hraničné toky

V rámci sledovania hraničných tokov sa na území SR sledujú tieto toky:

V povodí Dunaja a Moravy – 16 miest odberov

V povodí Váhu – 2 odberové miesta

V povodí Hrona – 1 odberové miesto

V povodí Ipľa – 2 odberové miesta

V povodí Slanej - 1 odberové miesto

V povodí Bodvy - 1 odberové miesto

V povodí Hornádu – 2 odberové miesta

V povodí Bodrogu – 6 odberových miest

V povodí Tisy - 2 odberové miesta

V povodí Popradu - 2 odberové miesta

V povodí Dunajca – 1  odberové miesto

Rozsah sledovaných ukazovateľov v rámci hraničných tokov je každoročne upresňovaný podľa rozhodnutia jednotlivých Komisií hraničných vôd. Odbery a analýzy vzoriek vody realizuje VÚVH v Bratislave a SVP š. p. OZ Povodie Bodrogu a Hornádu, OZ Povodie Váhu a OZ Povodie Dunaja.

Medzi  špecifickými látkami, ktoré sa sledujú v roku 2003 na povodí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa, sú zaradené ťažké kovy Al, Hg, Pb, Cd, As, Cr, Cu, Ni a Zn, z ukazovateľov organického mikroznečistenia chlórované pesticídy, herbicídy, polyaromatické uhľovodíky, prchavé alifatické uhľovodíky, ftaláty, pričom boli zaradené  všetky látky (33) podľa Prílohy X, smernice 2000/60/ES. Časť z týchto látok sa sleduje  v sedimentoch a v biote. Údaje z monitoringu hraničných tokov sú publikované  v ročnej správe  „Kvalita povrchových vôd v SR“.

##### Zverejňovanie výsledkov monitoringu kvality povrchových vôd

Každoročne je vypracovaná publikovaná správa Kvalita povrchových vôd na Slovensku, ktorá je distribuovaná orgánom štátnej správy a orgánom verejnej služby. Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú údaje o kvalite povrchových vôd národného monitoringu SR bezplatne poskytované odborným organizáciám, na vyžiadanie vysokým školám, mimovládnym organizáciám a širokej verejnosti. Výsledky z monitorovania slúžia pre potreby plánovania,  zostavovanie programov opatrení a pre študijné účely.

Z medzinárodného hľadiska sú údaje poskytované Európskej agentúre životného prostredia, OECD, Medzinárodnej komisii pre ochranu Dunaja a tiež pre potreby rôznych medzinárodných projektov.

Zhodnotené výsledky monitoringu kvality povrchových vôd  za roky  2000-2001 sú dostupné  na internetovej adrese www.shmu.sk.

### 3.1.2	Prieskumné práce kvality vôd a sedimentov

Jednou z nevyhnutných aktivít na elimináciu/redukciu znečistenia povrchových vôd nebezpečnými látkami je inventarizácia prioritných nebezpečných látok používaných alebo vyrábaných v Slovenskej republike a následná identifikácia týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách a vo vodách.

V roku 2000 a  2001 sa uskutočnila inventarizácia nebezpečných látok vypúšťaných alebo potenciálne sa vyskytujúcich v odpadových vodách. Jej prvá etapa pozostávala z inventarizácie vypúšťaných nebezpečných látok z existujúcich zdrojov, t.j. najmä z údajov zhromažďovaných, spracovávaných a archivovaných v databáze odpadových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu a tiež z údajov zhromažďovaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Tieto informácie spolu s údajmi o výskyte nebezpečných chemických látok dostupnými z monitoringu kvality povrchových vôd či sedimentov, ale i analýz odpadových vôd, ktoré sa vykonávajú na základe už vydaných vodoprávnych rozhodnutí jednotlivých podnikov však neboli postačujúce, pretože súčasná platná legislatíva ešte nezastrešovala sledovanie týchto látok z hľadiska možného negatívneho vplyvu na vodný ekosystém. Z tohto dôvodu vyplynula nutnosť doplniť inventarizáciu vykonanú v roku 2000 o informácie získané priamo od znečisťovateľov vypúšťajúcich odpadové vody do povrchových vôd. Podkladom pre získanie údajov bol aj Zoznam prioritných nebezpečných látok, pripravený ako súčasť Rámcovej smernice a Zoznam prioritných vysoko objemových látok vychádzajúci z inventarizácie chemických látok v roku 1992/93. Keďže medzi týmito látkami kontrolovanými právnymi predpismi EÚ sa nachádza aj množstvo pesticídnych prípravkov, bolo potrebné sa okrem bodových zdrojov znečistenia zamerať i na zdroje nebezpečných látok z plošných zdrojov - z poľnohospodárstva.

V druhej etape inventarizácie sa použila dotazníková metóda, pri ktorej sa získali informácie o nebezpečných chemických látkach používaných, vyrábaných alebo skladovaných priamo od vybraných priemyselných zdrojov znečistenia. V prípade, že podniky neuviedli bilančné množstvá látok vypúšťaných odpadovými vodami, ale nahlásili s akými množstvami týchto látok sa v podniku narába, tak sa na základe priradených emisných koeficientov vypočítali predpokladané množstvá týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách. Správa bola doplnená aj o informácie o látkach, ktoré sa do povrchových vôd dostávajú z plošných zdrojov znečistenia – spotreba pesticídnych prípravkov v SR za rok 2000 (zdroj databáza ÚKSÚP Bratislava). Vzhľadom na to, že táto druhá etapa inventarizácie prebiehala v čase, keď sa ešte pripravovali právne predpisy transponujúce ustanovenia Smernice 76/464/EHS, požadované informácie z niektorých priemyselných bodových zdrojov neboli poskytnuté resp. boli poskytnuté neúplné údaje.

Tretia etapa inventarizácie – prieskumný monitoring (jar a jeseň 2002) bol zameraný predovšetkým na identifikáciu organických látok a ťažkých kovov vo vypúšťaných odpadových vodách z vybraných priemyselných zdrojov znečistenia so samostatným výustom odpadových vôd do recipienta. Súčasťou prieskumných prác bola  kvalitatívna a kvantitatívna identifikácia týchto chemických látok v povrchových vodách a v sedimentoch riek ako dôsledok znečistenia tokov z priemyselných a plošných (používanie pesticídov) zdrojov. V prípade niektorých zdrojov, kde sa predpokladalo vypúšťanie chemických látok s negatívnym účinkom na recipient z hľadiska environmentálneho rizika pre vodné organizmy, boli uskutočnené ekotoxikologické analýzy. Na jar 2002 sa uskutočnili odbery vzoriek povrchových vôd a sedimentov a v jesennom období boli tieto odbery rozšírené aj o vzorky odpadových vôd a v niektorých prípadoch i sedimentov usadených v potrubiach odvádzajúcich odpadové vody z podniku.

##### Ciele prieskumných prác

- Určenie významných priemyselných zdrojov znečistenia

- Zhromaždenie informácií o vypúšťaných nebezpečných látkach v SR

- Príprava zoznamu relevantných nebezpečných látok pre SR

- Určenie najviac zaťažených oblastí tokov

Pri chemických analýzach boli použité dva prístupy:

- skríningova metóda pre identifikáciu neznámych organických látok. Pri skríningovej metóde vzoriek odpadových, povrchových vôd a sedimentov sa použila analytická metóda off-line SPE-LVI-GC-MS (dávkovanie veľkého objemu vzorky v spojení s plynovou chromatografiou a hmotnostnou detekciou) v prípade vzoriek povrchových, odpadových vôd i sedimentov.

- cielená analýza pre stanovenie látok uvedených ako prioritné nebezpečné látky patriace do Prílohy X Rámcovej smernice 2000/60/ES (Rozhodnutie Rady 2455/2001/ES); tento zoznam bol navyše rozšírený o ďalšie chemické látky zo skupiny najčastejšie používaných pesticídnych prípravkov v SR a látok, ktoré sú uvedené v Smernici 76/464/ES – spolu zoznam obsahoval 62 látok).

- Pre zistenie možného toxického účinku vybraných analyzovaných vzoriek, kde sa predpokladal tento negatívny dopad na vodný ekosystém, sa použili ekotoxikologické testy na 4 trofických úrovniach organizmov.

##### Závery a odporúčania

Výsledky prieskumných prác na identifikáciu škodlivých a obzvlášť škodlivých chemických látok založených na chemických a ekotoxikologických analýzach vo vypúšťaných odpadových a povrchových vodách a v sedimentoch riek možno zhrnúť do nasledujúcich záverov:

- V rámci prieskumov boli stanovené v povrchových vodách a v riečnych sedimentoch organické látky na základe cielenej  analýzy, pričom sa vychádzalo zo zoznamu vybraných chemických látok obsahujúcich 62 látok. Následne bola uskutočnená identifikácia neznámych organických zlúčenín s potenciálne negatívnym vplyvom na životné prostredie v  odpadových vodách vybraných priemyselných bodových zdrojov znečistenia a zároveň vo vzorkách povrchových vôd a sedimentov v povodiach Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Bodrogu, Hornádu a Popradu. Vo vybraných vzorkách odpadových vôd a sedimentov boli vykonané analýzy ťažkých kovov.

- Zo skupiny prioritných látok podľa rozhodnutia Rady 2455/2001/ES (Rámcová smernica pre vodu, EÚ) boli v konkrétnych vzorkách zistené atrazín, dietylhexylftalát, naftalén, fluorantén, antracén, chloroform, trichlórbenzény, kadmium, olovo, ortuť, nikel, látky zo skupiny PAU (Obr. 3.1.6, 3.1.7 a 3.1.8). Zároveň v niekoľkých vzorkách bola potvrdená prítomnosť izomérov alebo etoxylátov oktylfenolov a nonylfenolov.

Obr. 3.1.6: Výskyt látok cielenej analýzy vo vzorkách odpadových a povrchových vôd

(23 vzoriek povrchovej a 37 vzoriek odpadovej vody)

Obr. 3.1.7: Výskyt ťažkých kovov v analyzovaných vzorkách odpadových vôd

Obr. 3.1.8: Výskyt látok cielenej analýzy vo vzorkách  27 sedimentov

Obr. 3.1.9: Výskyt ťažkých kovov vo vzorkách analyzovaných 38 sedimentov

V prípade analýz ťažkých kovov vo vzorkách sedimentov sa namerané výsledky spracovali podľa kanadského prístupu pre hodnotenie kvality sedimentov a nápravné opatrenia, ktorý definuje koncentračnú úroveň Lowest effect level (najnižšia úroveň účinkov) – čo je koncentračná úroveň, pri ktorej začínajú byť zjavné ekotoxické účinky na bentické organizmy a úroveň Severe effect level (závažné riziko) – ktoré môže potenciálne spôsobiť elimináciu bentických organizmov. Počty vzoriek prekračujúcich niektorú z týchto úrovní sú vyznačené v obr.3.1.9.

- Cielená a  skríningova analýza potvrdila častý výskyt benztiazolu v odpadových vodách a  v ich recipientoch ako aj frekventovanú prítomnosť trichlóreténu, tetrachlóreténu a chloroformu v odpadových vodách (Obr.3.1.10). Pokiaľ ide o celkový obsah prchavých chlórovaných uhľovodíkov v odpadových vodách, jednoznačne najvyššia úroveň kontaminácie (trichlóretén – 22,85 mg.l-1 a tetrachlóretén – 4,96 mg.l-1, pričom povolený emisný limit je 0,5 mg.l-1) sa zistila v odpadovej vode z Nováckych chemických závodov.

Obr. 3.1.10: Frekvencia výskytu prchavých organických zlúčenín vo vzorkách odpadových vôd (z 20 podnikov)

- Výsledky cielenej a skríningovej analýzy indikujú najviac zaťažené lokality. Vo zvýšenej miere sa vyskytujú organické látky v  povodí Moravy, konkrétne v toku Teplica, Myjava a Mláka, kde okrem atrazínu a viacerých ftalátov DEHP, ktoré sú uvedené v Prílohe I/IX, boli detekované  aj BHT (butylhydroxytoluén) a bisfenol A. V toku Myjava sa okrem týchto látok našli organické látky zo skupiny farmaceutík. Významný je aj výskyt benztiazolu, terbutylazínu a derivátov melamínu v toku Mláka.

- Významným zdrojom znečistenia sú odpadové vody z Istrochemu, ktoré znečisťujú Dunaj látkami ako sú benztiazoly, difenylamín, hydroxybifenyl, deriváty anilínu, atrazín a terbutryn. K znečisteniu v tejto lokalite prispievajú aj odpadové vody z podniku Slovnaft Bratislava, ktoré sú predovšetkým znečistené látkami ako sú ftaláty, metylstyrén, terbutylazín a aromatické uhľovodíky.

- Ďalším významným zdrojom znečistenia sú odpadové vody z podniku Glacier Tribometal v Dolnom Kubíne, kde boli identifikované viaceré zlúčeniny zo zoznamu prioritných nebezpečných látok ako sú chlórdodekán (C-12 alkán) a dietoxyláty oktyl a nonylfenolu, bifenyl, BHT a DEHP a zvýšený obsah cínu. Riziko zvýšenej kontaminácie týchto látok potvrdili aj ekotoxikologické testy, kde bola pozorovaná vysoká toxicita na všetky sledované organizmy. Predpokladá sa prítomnosť aj iných anorganických látok, ktoré nebolo možné týmito metódami stanoviť. V budúcnosti by bolo vhodné zopakovať analýzy odpadových vôd ako aj ich vplyv na povrchovú vodu pod výustou (tok Orava).

- Horný úsek Váhu ovplyvňujú odpadové vody z SCP Ružomberok, ktoré obsahovali zlúčeniny s  pomerne vysokými koncentráciami, napr. alkylnaftalény, benztiazol a 2-metyltiobenztiazol a dietylénglykolbutyléteracetát a množstvo éterických zlúčenín. Dolný úsek Váhu ovplyvňuje znečistenie vypúšťané z podniku Duslo Šaľa, ktorého odpadové vody obsahovali desiatky zlúčenín, z ktorých sa len menšia časť podarila identifikovať. Najvýznamnejšími bol anilín a jeho deriváty, difenylamín, fenoxazin, 9-aminoakridín a DEHP. Toxicita odpadovej vody sa preukázala takmer na všetkých sledovaných organizmoch. Najvýznamnejším znečisťovateľom na toku Nitra sú Novácke chemické závody, ktorých odpadové vody preukázali prítomnosť širokého spektra organických zlúčenín a ortuti . Z organických látok odpadová voda obsahovala predovšetkým viacero chlórovaných éterov, bifenyl, tetrachlórbutadién, 2-etylhexanol, BHT a celé spektrum prchavých chlórovaných zlúčenín. Obsah trichlóretylénu a tetrachlóretylénu v odpadovej vode niekoľkokrát prevyšoval povolený emisný limit pre odpadovú vodu podľa Nariadenia vlády č. 491/2002 Z. z.(0,5 mg.l-1). Koncentrácia ortuti v odpadovej vode taktiež prekročila povolený emisný limit 0,05mg.l-1. Vysoké koncentrácie ortuti sa potvrdili aj vo vzorke sedimentu, odobratého pod výustou odpadových vôd do toku Váh, kde sa namerala koncentrácia ortuti až 50 mg.kg-1. V sedimente z potrubia odpadovej vody bolo identifikované široké spektrum polychlórovaných bifenylov a PAU (N05OV).

- Horný úsek Hrona je ovplyvnený vypúšťaním odpadových vôd z Biotiky Slovenská Ľupča, ktorej odpadové vody obsahovali široké spektrum polyaromátov a heterocyklických uhľovodíkov vrátane tiazolov (indol, acenaftén a benztiazol). Ďalším významným zdrojom znečistenia v povodí Hrona ovplyvňujúcim kvalitu vody v prítoku Bystrica sú Harmanecké papierne, ktorých odpadové vody obsahovali široké spektrum organických zlúčenín ako sú bisfenol A, benztiazol, deriváty fenolu, aldehydov, glykoléterov, karboxylových kyselín a ftalátov. Vo vzorke bol identifikovaný tributylamín, difenylmetán, difenyletylén, bifenyl a iné. Nasledujúci významný bodový zdroj je podnik Bučina Zvolen, ktorý má niekoľko výustov, pričom boli sledované odpadové vody vyusťujúce do toku Hron a Zolná (riečny km 1,5). Tieto odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie acenafténu, naftalénu a jeho derivátov, chinolínu, PAU, rozkladných produktov fungicídov a amínov. V sedimente potrubia odpadovej vody z Izomatu Nová Baňa sa našli zvýšené koncentrácie olova, zinku, kadmia a niklu. V povodí Ipľa najvýraznejšie znečistenie sa zistilo na toku Štiavnica pod mestom Banská Štiavnica, kde sa v sedimente identifikovali veľmi vysoké koncentrácie kovov medi, olova, kadmia, ortuti a zinku.

- Na toku Rimava významným znečisťovateľom sú závody SLZ Chémia Hnúšťa, ktorého odpadové vody boli znečistené predovšetkým metyl derivátmi naftalénu, ftalátmi vrátane DEHP, ditercbutylhydroxybenzaldehydom, derivátmi fenolov a étermi. Niektoré z týchto látok boli identifikované aj v povrchovej vode (Rimava -pod  výustou), ktorá obsahovala najmä ditercbutylhydroxybenzaldehyd, bifenyl, dibutylftatát, BHT a DEHP. Z ťažkých kovov vo vyústi odpadovej vody R01OV bol stanovený nikel s koncentráciou 0,17 mg.l-1. Nikel bol detekovaný aj v sedimente v toku Rimava pod výustou, kde bola nameraná hodnota koncentrácie 22,43 mg.kg-1. V nižších koncentráciách boli v sedimente zistené kovy kadmium a ortuť.

- V povodí Hornádu  v toku Torysa boli z organických látok nájdené najmä benztiazol, 2-etenylbenzofurán, BHT, ftaláty, bifenyl a m-terebutylfenol, ktoré boli identifikované ako znečistenie pravdepodobne z Imuny Šarišské Michaľany, ktorej odpadové vody obsahovali širokú škálu týchto látok. Ďalším znečisťovateľom na povodí Hornádu sú závody U.S.Steel Košice, ktorého odpadové vody obsahovali najmä PAU a heterocyklické uhľovodíky. Z tejto skupiny látok treba venovať pozornosť najmä naftalénu a fluoranténu, ktoré sú uvedené v zozname prioritných nebezpečných látok Rámcovej smernice EÚ. V sedimente boli z ťažkých kovov stanovené pomerne vysoké koncentrácie celkového chrómu, olova, zinku, niklu a ortuti, z organických látok boli detegované najmä látky zo skupiny PAU a zo skupiny ftalátov (DEHP a dibutylftalát).

- V povodí Bodrogu boli analyzované obidve výuste odpadových vôd z podniku Chemko Strážske. Odpadová voda z havarijných akumulačných nádrží vyúsťujúca do toku Laborec bola pomerne málo kontaminovaná, obsahovala najmä ftaláty, bifenyl a deriváty naftalénu a pyrolu. V minulosti sa v závode vyrábali polychlorované bifenyly a z tohto dôvodu sa uskutočnili analýzy PCB v odpadových vodách z havarijných akumulačných nádrží a v sedimentoch odpadových kanálov,  Laborca, Ondavy a okolia Zemplínskej Šíravy. Analýzy odpadovej vody z akumulačných nádrží stanovovanej na VUVH potvrdila výskyt PCB kongenérov v koncentráciách od 0,12 do 0,9 μg.l-1. Vzorky odpadovej vody stanovovanej v Environmental Institute výskyt PCB nepotvrdil, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým, že vzorky odpadovej vody filtrovali a keďže PCB má dobrú schopnosť viazať sa na častice prítomné v roztoku , kongenéry PCB zostali na filtri a nebolo možné ich vo vzorke stanoviť. V sedimentoch sa našli vysoké koncentrácie kongenérov PCB a to najmä v Strážskom potoku a na Laborci pod zaústením Strážskeho potoka, ktorých namerané hodnoty sa pohybovali v intervale od 0,002 do 3,7 mg.kg-1. Ďalším významným zdrojom v povodí Ondavy je podnik Bukocel Hencovce. Odpadové vody obsahovali vysoké koncentrácie benztiazolu, dibutylftalátu a fenolov.

- V povodí Popradu významným zdrojom znečistenia je podnik Chemosvit, ktorý vo svojich odpadových vodách vypúšťa najmä benztiazol, 2-metyltiobenztiazol, dimetylftalát a DEHP.

- Prieskum neznámych zlúčenín odhalil široké spektrum látok vypúšťaných konkrétnymi producentmi do recipientov. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o jedinú analýzu, bolo by vhodné získané údaje v budúcnosti potvrdiť.

- V súčasnosti prebieha pokračovanie prieskumných prác, pričom sa odbery vzoriek odpadových vôd uskutočnili najmä v čistiarňach odpadových vôd, nakoľko sa tu prieskum ešte neuskutočnil a je známe, že veľa priemyselných podnikov je napojených aj na mestskú kanalizáciu. Zároveň sa odobrali vzorky odpadových vôd vo vybraných podnikoch, kde sa odber už vykonal v minulej kampani, kde sa na základe nameraných výsledkov chcela prítomnosť zistených látok potvrdiť a preveriť. Vďaka zisteným skutočnostiam z predošlej kampane bolo vo vzorkách odpadových vôd vybraných podnikov možné uskutočniť cielenú analýzu vybraných nebezpečných látok, ktoré sa predošlú kampaň našli skríningovou metódou, prípadne sa na základe pozitívnych testov toxicity dal výskyt týchto látok predpokladať. Taktiež sa vykonali analýzy vzoriek povrchových vôd a riečnych sedimentov pod významnými zdrojmi znečistenia alebo na miestach, kde sa predpokladal zvýšený výskyt nebezpečných látok z plošného znečistenia. V niektorých vzorkách sedimentov sa uskutočnili aj ekotoxikologické testy.

- Na základe zistených skutočností o výskyte nebezpečných látok prítomných v analyzovaných vzorkách vôd a sedimentov z prieskumného monitoringu sa v súčasnosti uskutočňuje optimalizácia štátneho monitoringu kvality povrchových vôd. Prieskumný monitoring pomôže taktiež pri špecifikácii zoznamu relevantných látok v Slovenskej republike v rámci programu znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

- Na základe zoznamu relevantných nebezpečných látok a potenciálne relevantných nebezpečných látok v Slovenskej republike bude navrhnutý budúci prieskumný monitoring pre lokalizáciu výskytu a kvantifikáciu týchto látok vo vzorkách odpadových vôd a v ostatných zložkách životného prostredia na území Slovenskej republiky.

### 3.1.3	Údaje o účinných látkach prípravkov na ochranu rastlín v SR

Za  rok 2002 bolo na Slovensku aplikovaných 262 účinných látok v 662 prípravkoch na ochranu rastlín. Celkový počet účinných látok v registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín od roku 1993 do roku 2002 je uvedený na obr. 3.1.11.

Obr. 3.1.11: Počet registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a účinných látok v SR v rokoch 1993 – 2002.

## 3.2	Metodika výberu pre zaradenie do Celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku

Prvým krokom pri výbere nebezpečných látok relevantných pre SR bolo vyčlenenie účinných látok prípravkov na ochranu rastlín (ďalej pesticídy) z celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku  z dôvodu, že pri spracovaní sú výberové kritériá u pesticídov a u ostatných nebezpečných látok odlišné.

V ďalšom texte sa najprv uvádzajú výberové kritériá pre nebezpečné látky s vylúčením pesticídov a následne pre pesticídy. V procese triedenia potenciálne nebezpečných látok do skupiny relevantných, potenciálne relevantných a nerelevantných, boli využité informácie z viacerých organizácií – z SHMÚ, ÚKSUP-u a Centra pre chemické látky a prípravky a  bola použitá  kombinácia údajov o používaní/výrobe jednotlivých látok v SR, údajov z monitoringu a prieskumných prác a odborného odhadu.

### Postup pre nebezpečné látky s výnimkou pesticídov

Na zatriedenie každej nebezpečnej látky z celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku boli použité dostupné údaje o výrobe alebo použití látky a výsledky z monitoringu, ktoré viedli k zaradeniu látok do jednej zo skupín uvedených v tabuľke 3.2.1.

Tabuľka 3.2.1: Schéma procesu rozdelenia látok na relevantné, potenciálne relevantné a nerelevantné.

|  | Údaje o objeme výroby al. použití látky |
| --- | --- |
|  | Vysoko- objemová látka (> 1000 t.rok-1) | Nízko- objemová látka (10 - 1000 t.rok-1) | Bez výroby al. použitia, príp. v množstve < 10 t .rok-1 * |
| Výsledky z monitoringu / prieskumných prác | Kvalitatívny cieľ pre látku stanovený | > kval. cieľ | relevantná | relevantná | relevantná |
|  |  | MS > kval. cieľ | potenciálne relevantná | potenciálne relevantná | potenciálne relevantná |
|  |  | < kval. cieľ | potenciálne relevantná | potenciálne relevantná | nerelevantná |
|  | Kvalitatívny cieľ pre látku nestanovený | frekvencia detekcie látky nad MS > 5% | relevantná | relevantná | relevantná |
|  |  | frekvencia detekcie látky nad MS < 5% | relevantná | potenciálne relevantná | potenciálne relevantná |
| Bez údajov z monitoringu/ prieskumných prác | potenciálne relevantná | potenciálne relevantná | nerelevantná |

* 	v tejto kategórii je možný výskyt i látok, ktoré doposiaľ neboli v rámci inventarizačných aktivít

výroby alebo používania látok zistené.

MS – medza stanovenia

- Nebezpečné látky boli zaradené do skupiny “relevantných” v nasledujúcich prípadoch:

  - Látka sa vyskytuje na zozname prioritných látok vychádzajúcej zo smernice  2000/60/ES (Rámcová smernica o vodách).

  - Ak je látka monitorovaná, kvalitatívny cieľ pre látku je k dispozícii, a látka vyskytujúca sa v povrchových vodách je zistená v koncentráciách prekračujúcich kvalitatívny  cieľ.

  - Ak je látka monitorovaná, kvalitatívny cieľ pre ňu nie je k dispozícii, a látka bola identifikovaná vo viac ako 5 % miest odberov vzoriek; a tiež látky identifikované v sieti miest odberov vzoriek v množstve menšom ako 5 %, avšak ak zároveň výroba alebo jej použitie prekračuje objem 1000 ton.rok-1.

- Nebezpečné látky boli zaradené do skupiny “potenciálne relevantné” v nasledujúcich prípadoch:

- Ak je látka monitorovaná a kvalitatívny cieľ pre ňu je k dispozícii, vyskytuje sa v povrchových vodách v koncentráciách nižších, ako je jej kvalitatívny cieľ ale súčasne výroba alebo jej použitie prekračuje 10 ton.rok-1.

- Ak je látka monitorovaná a kvalitatívny cieľ nie je k dispozícii, a látka je identifikovaná v menej ako 5 % miest odberov vzoriek, ak sa výroba alebo jej použitie pohybuje pod 1000 ton.rok-1.

- Ak látka síce bola sledovaná, ale jej kvalitatívne cieľ pre povrchové vody je nižší ako limit detekcie použitej metódy

- Ak látka nie je monitorovaná, a objem výroby alebo jej použitia je vyšší ako 1000 ton.rok-1.

- Ak látka nie je monitorovaná, a objem výroby alebo jej použitia sa pohybuje od 10 do 1000 ton.rok-1.

- Nebezpečné látky boli zaradené do skupiny ”nerelevantných”  v nasledujúcich prípadoch:

- Ak je látka monitorovaná a kvalitatívny cieľ je k dispozícii, a látka sa vyskytuje v povrchových vodách v koncentráciách nižších, ako je jej kvalitatívny cieľ a zároveň sa výroba alebo jej použitie pohybuje v rozpätí menej ako 10 ton.rok-1.

- Ak nie je monitorovaná,  a objem výroby alebo jej použitia je nižší ako 10 t.rok-1.

### 3.2.2	Kritériá pre výber pesticídov

Pesticídy sú klasifikované odlišným spôsobom, nakoľko pesticídy vstupujú do vodného prostredia primárne takými procesmi ako je ich vymývanie, odnos a erózia pôdy. V tomto prípade je preto dôvod na zadelenie pesticídov do vyššie uvedených skupín v závislosti od ich aplikácie na  pôdu.

Zvolený postup možno zhrnúť do nasledovných krokov:

- Zo skupiny všetkých pesticídov používaných v Slovenskej republike boli do celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku zahrnuté účinné látky pesticídov, ktoré sú najviac používané – ako kritérium bolo zvolené množstvo 1 t ročne. Účinné látky uvedené na celkovom zozname nebezpečných látok relevantných pre SR boli následne základom pre ďalšiu selekciu.

- Pre každú účinnú látku zo zoznamu bol vypočítaný aplikačný pomer samostatne pre každý z 8 krajov v SR. Aplikačný pomer predstavuje podiel spotrebovanej látky  a veľkosti poľnohospodársky využívanej plochy v danom kraji.

- Pri každej účinnej látke sa vzal pre následné spracovanie do úvahy najvyšší  z vypočítaných aplikačných pomerov (t. j. z 8 vypočítaných, reprezentujúcich jednotlivé kraje).

- Hodnota aplikačného faktora bola pre každú účinnú látku vynásobená bezpečnostným faktorom 3 a takto získaná hodnota bola porovnaná s “referenčnými aplikačnými pomermi” uvádzanými v Rozhodnutí č. 2078/92 EHS.

- Následne boli účinné látky roztriedené na:

“relevantné” látky,

  - ktoré sú zaradené medzi 33 prioritnými látkami, vyplývajúcim z Rámcovej smernice o vodách (2000/60/ES) rozhodnutím 2455/2001/ES a v SR sa používajú;

  - u ktorých vypočítaný aplikačný pomer je rovnakého rádu ako referenčná hodnota podľa nariadenia 2078/92/EHS, hoci látka nebola zistená v rámci cieleného monitoringu/ alebo skríningu prieskumných prác povrchovej vody (v tomto prípade sa uvažuje s možnosťou, že jednotlivé pesticídy sú aplikované v rôznych obdobiach, a prieskumné práce vykonávané s frekvenciou 2 x ročne tieto látky nemuseli zachytiť).

“potenciálne relevantné” látky,

- u ktorých vypočítaný aplikačný pomer je o jeden rád nižší ako referenčná hodnota podľa nariadenia 2078/92/EHS

“nerelevantné” všetky ostatné pesticídy

## 3.3	Zoznam nebezpečných látok relevantných pre SR

Zoznam relevantných nebezpečných látok pre vodné prostredie, pripravený na základe výberových kritérií z celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR, zahŕňa 61 látok (Tabuľka č. 3.3.1 v prílohe). Pri výbere relevantných nebezpečných látok boli zohľadnené nasledujúce kritéria:

- Chemická látka je zaradená do Zoznamu vysoko objemových chemických látok (> 1000 t.rok-1) a zároveň bola sledovaná v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu. Pre chemické látky zodpovedajúce tomuto kritériu boli namerané hodnoty koncentrácií porovnané s kvalitatívnym cieľom pre povrchové vody, pričom zistené koncentrácie prekračovali príslušný kvalitatívny cieľ. V prípade, že pre chemickú látku nie je určený kvalitatívny cieľ, vychádzalo sa z frekvencie hodnôt koncentrácií chemickej látky vo vodnom prostredí nameraných nad príslušnú medzu stanovenia.

- Chemická látka je zaradená do Zoznamu nízkoobjemových chemických látok (>10 t.rok-1, <1000 t.rok-1) a zároveň bola sledovaná v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu. Pre chemické látky zodpovedajúce tomuto kritériu boli  namerané hodnoty koncentrácií porovnané s kvalitatívnym cieľom pre povrchové vody, pričom zistené koncentrácie prekračovali príslušný kvalitatívny cieľ. Výnimkou boli xylény, ktoré boli zistené pomerne vysokých koncentráciách v odpadovej vode a v sedimentoch, z tohto dôvodu boli zaradené medzi potenciálne relevantné látky. V prípade, že pre chemickú látku nie je určený kvalitatívny cieľ, vychádzalo sa z frekvencie hodnôt koncentrácií chemickej látky vo vodnom prostredí nameraných nad príslušnú medzu stanovenia (> 5%).

- Chemická látka je používaná v množstvách < 10 t.rok-1, alebo nie sú informácie o výrobe, dovoze, prípadne použití chemickej látky, ale bola sledované v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu. Pre chemické látky zodpovedajúce tomuto kritériu boli namerané hodnoty koncentrácií porovnané s kvalitatívnym cieľom pre povrchové vody. Ak koncentrácia chemickej látky bola stanovená nad kvalitatívny cieľ, bola zaradená do tohto zoznamu.

Výber účinných látok prípravkov na ochranu rastlín  do Zoznamu nebezpečných látok relevantných  pre SR vychádzal z množstva spotrebovaných účinných látok za jednotlivé kraje v roku 2002 a prepočtu na 1 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom bolo vybratých 82 účinných látok . Podľa uvedenej metodiky boli vybraté  účinné látky, ktoré boli zaradené do zoznamov relevantných a potenciálne relevantných (Tab. 3.3.2).

Tabuľka 3.3.2: Zoznam relevantných účinných látok

| Účinná látka | „Najhorší prípad“ [kg . ha-1] | aplik. pomer x SF (3) [kg . ha-1] | Odporúčané aplikačné pomery** | Výskyt vo vodnom prostredí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | povrchová voda | sediment |
| alachlór | 0,0833333 | 0,25 |  | nie | nie |
| atrazín | 0,0785 | 0,24 |  | áno | nie |
| chlórpyrifos | 0,0315969 | 0,09 |  | nie | nie |
| izoproturon | 0,0084991 | 0,03 |  | áno | - |
| simazín | 0,0002009 | 0,00 |  | nie | áno |
| trifluralín | 0,0258825 | 0,08 | 0,28 | nie | nie |
| chlórpyrifos-metyl | 0,0034956 | 0,01 | 0,00 | nesledovaný* |
| clopyralid | 0,008091 | 0,02 | 0,05 | nesledovaný* |
| desmedipham | 0,0170969 | 0,05 | 0,01 | nesledovaný* |
| ethofumesate | 0,0207097 | 0,06 | 0,06 | nesledovaný* | nie |
| glyfosát | 0,0841559 | 0,25 | 0,60 | nesledovaný* |
| MCPA | 0,0808248 | 0,24 | 0,53 | nie | nie |
| pendimethalin | 0,0135424 | 0,04 | 0,04 | nesledovaný* | nie |

Poznámka: 	*  nesledované v cielenej analýze, ani neidentifikované v skríningu

** odporúčanie podľa Rozhodnutia 2078/92 CEE "agro-environmental measures"

Zo súčasne používaných účinných látok boli do zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR vybrané všetky účinné látky, ktoré sú na zozname 33 prioritných látok Rámcovej smernice EÚ o vodách. Atrazín, patrí medzi nízkoobjemové chemické látky (> 10 t.rok-1 a < 1000 t.rok-1) a jeho aplikácia v poľnohospodárstve na Slovensku je veľmi rozšírená. Zároveň bol identifikovaný v povrchových vodách, pričom jeho nameraná koncentrácia prekračovala hodnotu kvalitatívneho cieľa. V sedimente bol zistený v nižších množstvách používaný simazín, účinná látka izoproturon bola zasa detekovaná v povrchovej vode.

Ďalšie látky zaradené do tohto zoznamu boli účinné látky zakázané  v Slovenskej republike, ako sú DDT (zakázaný od roku 1974) a lindan ((-hexachlorocyklohexán, zakázaný na základe Nariadenia 2000/801/EC z 20. decembra 2000), ale ich identifikácia vo vodnom prostredí  ešte v ojedinelých prípadoch prekračovala hodnotu kvalitatívneho cieľa, pričom lindan bol identifikovaný aj v riečnom sedimente v rámci prieskumných prác.

Medzi relevantné účinné látky boli zaradené aj ďalšie účinné látky ako sú glyfosát a desmedipham, ethofumesate, MCPA a pendimethalin, pretože ich aplikačné pomery boli rovnaké rádu ako referenčná hodnota podľa Rozhodnutia 2078/92/EEC.

## 3.4	Zoznam potenciálnych nebezpečných látok v SR

Zoznam potenciálne nebezpečných látok pre vodné prostredie zahŕňa 69 látok (Tabuľka č 3.4.1 v prílohe). Tento zoznam látok bude ešte predmetom ďalších hodnotení, ktoré však vyžadujú získanie doplňujúcich informácií, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícií.

Pri výbere týchto chemických látok boli zohľadnené nasledujúce kritéria:

- Chemická látka je zaradená do zoznamu vysokoobjemových chemických látok (> 1000 t) a zároveň bola sledovaná v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu, ale namerané koncentrácie neprekročili stanovený kvalitatívny cieľ.

- Chemická látka je zaradená do zoznamu vysokoobjemových chemických látok (> 1000 t) a zároveň nebola sledovaná v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu.

- Chemická látka je zaradená do zoznamu nízkoobjemových chemických látok (>10 t, <1000 t) a zároveň bola sledovaná v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu. Pre látky zodpovedajúce tomuto kritériu boli namerané hodnoty koncentrácií pod hodnotou kvalitatívneho cieľa.  Pre látku prometrín zaradenú do tohto zoznamu nie je určený kvalitatívny cieľ, zároveň bola látka identifikovaná v odpadovej vode v rámci prieskumných prác, z tohto dôvodu bola zaradená ako potenciálne relevantná. Pre látku pyrazon zaradenú do tohto zoznamu je určený kvalitatívny cieľ pre povrchové vody, ale látka bola identifikovaná len v odpadovej vode v rámci prieskumných prác, z tohto dôvodu bola zaradená ako potenciálne relevantná.

- Chemická látka je zaradená do zoznamu nízkoobjemových chemických látok (>10 t, <1000 t) a zároveň nebola sledovaná v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo v rámci prieskumného monitoringu.

- Nie sú informácie o výrobe, dovoze, prípadne použití chemickej látky (< 10 t /rok), ale boli sledované v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo prieskumného monitoringu. Pre látky zodpovedajúce tomuto kritériu boli namerané hodnoty koncentrácií porovnané s kvalitatívnym cieľom. Ak koncentrácia chemickej látky bola stanovená pod medzou stanovenia, ale hodnota medze stanovenia prekračovala kvalitatívny cieľ. V prípade, že pre látku nie je určený kvalitatívny cieľ, vychádzalo sa z frekvencie nameraných hodnôt koncentrácií príslušnej chemickej látky vo vodnom prostredí nad príslušnú medzu stanovenia (< 5%).

Tabuľka 3.4.2: Zoznam potenciálne relevantných účinných látok

| Účinná látka | „Najhorší prípad“ [kg . ha-1] | aplik. pomer x SF (3) [kg . ha-1] | Odporúčané aplikačné pomery** | Výskyt vo vodnom prostredí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | povrchová voda | sediment |
| acetochlór | 0,1854624 | 0,56 | 1,5 (US EPA) | nesledovaný* |
| bentazon | 0,0056722 | 0,02 | 0,41 | nesledovaný* |
| dicamba | 0,0079551 | 0,02 | 0,17 | nesledovaný* |
| fluroxypyr | 0,0033832 | 0,01 | 0,11 | nesledovaný* |
| linuron | 0,0062918 | 0,02 | 0,24 | nesledovaný* |
| metolachlór | 0,0280749 | 0,08 | 0,69 | nie | nesledovaný* |
| metribuzín | 0,0092934 | 0,03 | 0,18 | nesledovaný* |
| prometrýn | 0,0220217 | 0,07 | 0,97 | nie | nie |
| pyridát | 0,0018989 | 0,01 | 0,68 | nesledovaný* |
| terbutylazín | 0,003115 | 0,01 | 0,75 | áno | nie |

Poznámka: ** odporúčanie podľa Rozhodnutia 2078/92 CEE "agro-environmental measures"

* nesledované v cielenej analýze, ani neidentifikované v skríningu

Do zoznamu potenciálnych  nebezpečných látok s požiadavkou na doplnenie informácií boli zaradené účinné látky, ktoré neboli sledované v cielenej analýze, ale neboli identifikované v skríningu a sú to látky: acetochlór, bentazon, dicamba, fluroxypyr, linuron, metribuzín, pyridát (Tab. 3.4.2). Ďalšou účinnou látkou zaradenou do tohto zoznamu bol prometrýn, ktorý bol zistený v odpadovej vode, ale v povrchovej vode nebol identifikovaný. Do tohto zoznamu bol zaradený terbutylazín, ktorý bol čiastočne identifikovaný v povrchovej a odpadovej vode v rámci prieskumných prác.

## 3.5	Zoznam nebezpečných látok nerelevantných pre SR

Zoznam potenciálnych nebezpečných látok nerelevantných pre SR zahrňuje 105 látok (Tabuľka 3.5.1 v prílohe). Do tohto zoznamu boli zaradené chemické látky  na základe nasledujúcich kritérií:

- Nie sú informácie o výrobe, dovoze, prípadne použití chemickej látky (< 10    t.rok-1) a zároveň boli sledované v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo prieskumného monitoringu (cielenej analýzy a skríningu), pričom hodnoty koncentrácie chemickej látky boli namerané pod príslušný kvalitatívny cieľ alebo medzu stanovenia.

- Nie sú informácie o výrobe, dovoze, prípadne použití chemickej látky (< 10 t.rok-1) a zároveň neboli sledované v rámci štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd alebo detekované v skríningovej analýze v rámci prieskumného monitoringu (cielenej analýzy a skríningu).

Do zoznamu nebezpečných látok nerelevantných pre SR boli zaradené účinné látky prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku zakázané a v súčasnosti nezistené vo vodnom prostredí:  aldrín a dieldrín (zakázané od roku 1980), endrín (zakázaný od roku 1984), izodrín, heptachlór (zakázaný od roku 1989). Z ďalších nepoužívaných účinných látok zaradených medzi nerelevantné látky sú chlórdan, chlorfenvinfos, parathion a v nízkych množstvách používané účinné látky ako sú fenitrotion, mecoprop (MCPP), monolinuron. Do zoznamu nerelevantných nebezpečných látok boli zaradené ostatné látky, ktoré sa zatiaľ vo vodnom prostredí nesledovali a podľa metodiky neprekročili odporúčania podľa Rozhodnutia 2078/92 EHS "agro-environmental measures", avšak pokiaľ sa v budúcnosti preukáže výskyt týchto účinných látok vo vodnom prostredí budú preradené medzi relevantné nebezpečné látky.

# 4.	Zdroje znečistenia

## 4.1 	Bodové zdroje znečistenia

Bodové zdroje znečistenia sú zdroje vypúšťajúce odpadové vody sústredene z jedného identifikovateľného miesta, pričom toto miesto je registrované a je známy subjekt zodpovedný za vypúšťanie odpadových vôd z neho.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti v Slovenskej republike nie sú k dispozícii komplexné informácie o bodových zdrojoch znečistenia povrchových vôd t.j. o obsahu najmä obzvlášť škodlivých látok v odpadových vodách, v takom rozsahu, ako to vyžadujú právne predpisy EÚ a vodný zákon (č.184/2002 Z. z.), pri spracovaní programu sa vychádzalo z dostupných údajov a informácií, ktoré sú k dispozícii v SR. Použili sa dostupné informácie od Slovenskej inšpekcie životného prostredia o nakladaní s nebezpečnými látkami, ako aj informácie z kontrolných analýz odpadových vôd, ktoré sú centrálne zhromažďované za SR na SHMÚ. Tieto boli doplnené o údaje o vyrábaných alebo používaných nebezpečných látkach, získaných dotazníkovou metódou priamo od znečisťovateľov. Ďalším zdrojom informácií boli prieskumné práce zamerané na zistenie výskytu obzvlášť škodlivých a škodlivých látok v odpadových vodách.

Nižšie v texte je uvedené použitie nebezpečných látok relevantných pre SR a zoznam spoločností a firiem, ktoré nakladajú s nebezpečnými látkami, ktoré sú na zozname nebezpečných látok relevantných pre SR. Tento zoznam spoločností a firiem bol urobený na základe informácií z Centra pre chemické látky a prípravky, MŽP SR (Odbor rizikových faktorov) a z inventarizácie, ktorú v roku 2000 uskutočnil SHMÚ.

### Všeobecné použitie relevantných nebezpečných látok pre SR

Informácia o všeobecnom použití chemických látok na Zozname nebezpečných látok relevantných pre SR bola získaná z dostupných informačných zdrojov SR. Informácie o prípravkov na ochranu rastlín sú uvedené v kapitole 4.2.

CAS č.

Názov chemickej látky	   všeobecné použitie

CAS č.: 79-00-5

1,1,2-Trichlóretán            - rozpúšťadlo pre chlórované kaučuky, tuky, vosky, živice,

alkaloidy,

- medziprodukt pri výrobe 1,1-dichlóreténu

- pri organických syntézach, zložka adhezív

CAS č.: 107-06-2

1,2-Dichlóretán                - pri výrobe vinylchloridu, trichlóreténu, tetrachlóreténu,

1,1,1-trichlóretánu, 1,1-dichlóreténu, etyléndiamínu

- prídavná látka do benzínu

- v minulosti používaný na odmasťovanie kovov, ako

rozpúšťadlo, fumigant pre obilie, nábytok a koberce

- prímes do farieb, adhezív, náterov a mydiel

CAS č.: 120-82-1

1,2,4-Trichlórbenzén        - rozpúšťadlo v chemických výrobách

- súčasť farbív

- na výrobu herbicídov

- používaný pri konzervácii dreva, v brusiarňach

CAS č.: 128-37-0

4-metyl-2,6-di-terc butylfenol

- stabilizátor do benzínu, súčasť paliva tryskových

motorov

- na zabránenie polymerizácie reaktívnych

monomérov, napr. akrylátov

- ako odstraňovač povlaku (peny) vo farbách

CAS č.: 62-53-3

anilín                            	   -  výroba farieb, v textilnom a farmaceutickom

priemysle

-  základná látka pri výrobe penového polyuretánu

-  v gumárenskom priemysle

-  pri výrobe plastov

-  aditívum do motorového paliva (monometylanilín)

CAS č.: 120-12-7

antracén                      	    - výroba farbív, náterov, pigmentov, insekticídov

- vznikajú z prírodných zdrojov, ale dominantným

zdrojom je ľudská činnosť:

- spaľovacie procesy pri výrobe energie,

- spaľovanie odpadov,

- výfukové plyny cestných vozidiel

- niektoré priemyselné technológie

CAS č.: 7440-38-2

arzén a jeho zlúčeniny     - v pesticídoch, pigmenty

- je stopovou prímesou viacerých zliatín, najmä Cu a Pb

CAS č.:71-43-2

benzén                             - v chemickom priemysle pri výrobe lineárnych

alkylbenzénov, cyklohexánu

- rozpúšťadlo alebo tmeliaca látka pre asfalt, farby,

atrament a  laky

- na výrobu pohonných látok, plastov, výbušnín

- súčasť výfukových plynov

CAS č.: 98-10-2

benzénsulfoamid             - výroba syntetických farieb a na dezinfekciu,

- elektrolytické pokovanie

- farmaceutický priemysel

CAS č.: 50-32-8

benzo(a)pyrén               - vznikajú z prírodných zdrojov, ale dominantným zdrojom

je  ľudská činnosť:

- spaľovacie procesy pri výrobe energie,

- spaľovanie odpadov,

- výfukové plyny cestných vozidiel

- niektoré priemyselné technológie

CAS č.: 205-99-2

benzo(b)flourantén       - vznikajú z prírodných zdrojov, ale dominantným zdrojom je

ľudská činnosť:

- spaľovacie procesy pri výrobe energie,

- spaľovanie odpadov,

- výfukové plyny cestných vozidiel a

- niektoré priemyselné technológie

CAS č.: 207-08-9

benzo(k)fluorantén       - vznikajú z prírodných zdrojov, ale

dominantným zdrojom je  ľudská činnosť:

- spaľovacie procesy pri výrobe energie,

- spaľovanie odpadov,

- výfukové plyny cestných vozidiel a

- niektoré priemyselné technológie

CAS č.: 95-16-9

benztiazol                      - urýchľovač v gumárenskom priemysle,

- v automobilovom priemysle

CAS č.: 191-24-2

benzo(g,h,i)pyrelén       - vznikajú z prírodných zdrojov,

ale dominantným zdrojom je ľudská činnosť:

- spaľovanie odpadov,

- výfukové plyny cestných vozidiel

- niektoré priemyselné technológie

CAS č.: 92-52-4

difenyl (fenylbenzén)       - používa sa v organických syntézach,

pomocná látka pri  výrobe polyesterov

CAS č.: 80-05-7

bisfenol A                         - je plastifikátor pri výrobe polymérov

CAS č.: 117-81-7

bis (2-etylhexyl)-ftalát     - používa sa ako zmäkčovadlo 								       v polyméroch; prirodzených kaučukoch, v syntetickom

kaučuku etyl celulóze, nitrocelulóze

CAS č.: 108-93-0

cyklohexanol         	    - používa sa ako rozpúšťadlo, čistiaca látka

- použitie vo výrobe mydiel a detergentov

- používa sa ako medzičlánok pre liečivá, plasty,

kaučukové chemikálie, cyklohexylamín a pesticídy

CAS č.: 108-94-1

cyklohexanón                   - používa sa ako rozpúšťadlo a aktivátor v oxidačných

reakciách, vo výrobe cyklohexanónových živiciach,

cyklohexanón oximu, kaprolaktámu a nylonu

CAS č.: 84-74-2

dibutylftalát                   - používa sa hlavne ako zmäkčovadlo pre 						                polyvinylacetát, polymetylmetakrylát (PMMA)

CAS č.: 122-39-4

difenylamín                       - využíva sa v analytickej chémii; pesticídy, liečivá

CAS č.: 85-01-8

fenantrén                           - použitie : farbivá, výbušniny, lekárske syntézy,

biochemické štúdie

CAS č.: 206-44-0

flourantén                         - používa sa na výrobu farieb

CAS č.: 50-00-0

formaldehyd                       - dezinfekčný a konzervačný prostriedok

- široké využitie v chemickom priemysle

CAS č.: 118-74-1

hexachlórbenzén                  - je zakázaný od roku 1985, ale môže vznikať

ako vedľajší produkt, prípadne nečistota pri

chloračných,  oxochloračných a pyrolýznych

procesoch prípravy chlórovaných rozpúšťadiel, ktorý

sa  likviduje spaľovaním pri vysokej teplote

CAS č.: 67-66-3

trichlórmetán (chloroform)   - v lekárstve ako narkotizačný prostriedok

- vo farmaceutickom priemysle pri výrobe liečiv

- rozpúšťadlo pre éterické oleje, plexisklo

CAS č.: 7440-47-3

chróm a jeho zlúčeniny         - na výrobu cisterien a potrubí, náramkových

hodiniek,  nádob a plniacich pier

- trupy lodí a ponoriek

- zlúčeniny Cr sú súčasťou katalyzátorov

CAS č.: 193-39-5

indeno (1,2,3-c,d)pyrén          - vznikajú z prírodných zdrojov, ale

dominantným zdrojom je  ľudská činnosť

- spaľovacie procesy pri výrobe energie,

- spaľovanie odpadov

- výfukové plyny cestných vozidiel

- niektoré priemyselné technológie

CAS č.: 7440-43-9

kadmium a jeho zlúčeniny     - použitie: povrchová úprava, akumulátory, zliatiny,

jadrová technika

CAS č.: 74-90-8

kyanidy                                   - použitie: vo fotografickom priemysle a na

galvanické pokovanie, v metalurgii

- pri výrobe syntetických vlákien a plastov

CAS č.: 7440-50-8

meď a jeho zlúčeniny          - používa sa : - stavebníctvo, zliatiny

- v elektrotechnike a v silnoprúdových zariadeniach

- v medicíne: vnútromaternicové teliesko

CAS č.: 91-20-3

naftalén                                 - základná látka pri výrobe ftalanhydridu

- medziprodukt pri výrobe syntetických živíc, 						          celuloidu, lampovej černe

- rozpúšťadlo bezdymného prachu

- prímes do lubrikantov

CAS č.: 7440-02-0

nikel a jeho zlúčeniny          - je prirodzený vyskytujúci sa prvok, existuje

hlavne vo formách: sulfidy, oxidy..

- výroba nehrdzavejúcej ocele, zliatin, ktoré sa

používajú v doprave, na strojárske náradia a

elektrické spotrebiče

- ako katalyzátory, pigmenty, do bateriek, obaly,

nátery, povlaky

CAS č.: 25154-52-3

nonylfenoly                         - medziprodukt na výrobu etoxylátov nonylfenolu

(detergenty, náterové hmoty), na výrobu živíc,

plastov a stabilizátorov v priemysle polymérov

- výroba oxímov fenolu

CAS č.: 104-40-5

4-(para)nonylfenol              - medziprodukt na výrobu etoxylátov nonylfenolu

(detergenty, náterové hmoty), na výrobu živíc,

plastov a stabilizátorov v priemysle polymérov

- výroba oxímov fenolu

CAS č.:7439-92-1

olovo a jeho zlúčeniny        - je súčasťou zliatin na výrobu opláštených káblov,

ložiskových zliatin, mosadzí a bronzov

- zlúčeniny olova sa používajú v glazúrach pre

keramiku

CAS č.: 1806-26-4

oktylfenoly                          	- surový materiál pre olejové emulzie fenolových

živíc

CAS č.: 140-66-9

4-terc-oktylfenol                   - surový materiál pre olejové emulzie fenolov. živíc

CAS č.:7439-97-6

ortuť a jeho zlúčeniny          - používa sa do teplomerov

- vo farmaceutických priemysle

- v analytickej chémii

CAS č.: 1336-36-3

PCB a jeho kongenéry          - sú zakázané (environmentálne záťaže: v dôsledku ich používania ako dielektrika v kondenzátoroch a transformátoroch, PCB olej bol využívaný v teplo prenosných a hydraulických systémoch, vákuových čerpadlách a ako aditívum v gumách, farbách,  atramentoch  a iné.)

CAS č.: 127-18-4

tetrachlóretén                        - v textilnom priemysle

- použitie : na odmasťovanie kovov, rozpúšťadlo 					               tukov, voskov, živíc, olejov

CAS č.: 108-88-3

toluén                                        - zložka motorových palív, org.syntéz

- na výrobu polyuretánov, plastických hmôt, 						      kaučukov, vlákien, liečiv

CAS č.: 79-01-6

trichlóretén                                - na odmasťovanie kovov, v textilnom procese

rozpúšťadlo tukov, voskov, živíc, olejov

CAS č.: 100-42-5

vinylbenzén ( styrén)                - používa sa na výrobu polymérov

CAS č.: 1330-20-7

xylény (izoméry o-,p-,m-xylén)- v priemysle farieb sa používajú  ako 	  	  					        rozpúšťadlo

- sú hlavnou zložkou pri výrobe farieb a 						                   náterov

CAS č.: 7440-66-6

zinok a jeho zlúčeniny 	     - na povrchovú úpravu,

- redukovadlo (prášok), zliatiny (mosadz)

### Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami

zo Zoznamu  nebezpečných látok relevantných pre SR

Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR poskytlo Centrum pre chemické látky a prípravky a Ministerstvo životného prostredia SR (Odbor rizikových faktorov). V zozname sú uvedené chemické názvy látok a príslušné CAS čísla a spoločnosti, v ktorých sa nakladá s danou chemickou látkou (Tabuľka 4.1.1.1). V tabuľke 4.1.2.1 je uvedený zoznam bodových zdrojov znečistenia, ktoré nakladajú s ťažkými kovmi a v tabuľke 4.1.2.2 je uvedený zoznam bodových zdrojov znečistenia, ktoré nakladajú s ostatnými nebezpečnými látkami zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR. Údaje v tabuľkách predstavujú stav nakladania s týmito chemickými látkami za rok 2000 a boli získané inventarizáciou priemyselných bodových zdrojov znečistenia v roku 2001.

Tabuľka 4.1.1.1: Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR.

| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov podniku |
| --- | --- | --- |
| 108-88-3 | toluén | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Chemolak Smolenice |
|  |  | CHEMOLAK Slovakia s.r.o. Sereď |
|  |  | CHEMOS Slovakia, spol. s r.o. Topoľčany |
|  |  | NOVOCHEMA, družstvo ÚRKA Levice |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 79-01-6 | trichlóretén | Novácke chemické závody, a.s. Nováky |
|  |  | VIPO a.s. Partizánske |
| 108-93-0 | cyklohexanol | CENON, s.r.o. Strážske |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 108-94-1 | cyclohexanón | CENON, s.r.o. Strážske |
| 122-39-4 | difenylamín | Duslo, a.s. Šaľa |
| 71-43-2 | benzén | CENON, s.r.o. Strážske |
|  |  | U.S. Steel Košice, s.r.o. Košice |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
| 50-00-0 | formaldehyd | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
|  |  | CHEMZA, a.s. Strážske |
|  |  | Lepidlá, s.r.o. Strážske |
|  |  | Slovnaft VURUP,a.s. Bratislava |
|  |  | TATRACHEMA v.d. Trnava |
| 62-53-3 | anilín | COINCO v.o.s. Bratislava |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Istrochem, a.s. Bratislava |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 84-74-2 | dibutylftalát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | NCHZ, a.s. Nováky |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
|  |  | VEGUM, a.s. Dolné Vestenice |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
| 100-42-5 | vinylbenzén | Arnaud Slovenská Obchodná, s.r.o. Bratislava |
|  |  | BKP - Petrášová Alena Košeca |
|  |  | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce |
|  |  | Chemolak Smolenice |
|  |  | JL, spol. s r.o. Bratislava |
|  |  | Polag, s.r.o. Bratislava |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
| 108-05-4 | vinylacetát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
|  |  | Vagus, a.s. Bratislava |
| 92-52-4 | bifenyl | Vagus, a.s. Bratislava |
| 127-18-4 | tetrachlóretén | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | CENTRALCHEM s.r.o. Banská Bystrica |
|  |  | DONAUCHEM SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava |
|  |  | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
| 7440-66-6 | zinok | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
|  |  | Hempel coatings, s.r.o. Zvolen |
|  |  | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 1330-20-7 | xylény | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | Hempel coatings, s.r.o. Zvolen |
|  |  | CHEMOLAK Slovakia s.r.o. Sereď |
|  |  | CHEMZA, a.s. Strážske |
|  |  | JL, spol. s r.o. Bratislava |
|  |  | Slovnaft VÚRUP, a.s. Bratislava |
|  |  | U.S. Steel Košice, s.r.o. Košice |
| 91-20-3 | naftalén | U.S. Steel Košice, s.r.o. Košice |
| 95-16-9 | benztiazol | VUCHT a.s. Bratislava |
| 117-81-7 | bis(2-etylhexyl) ftalát, DEHP | NCHZ, a.s. Nováky |
| 7439-92-1 | olovo | Bloomsbury Pacific Slovakia Lučenec |
|  |  | DAN Slovakia s.r.o. Nitra |
|  |  | MACH Trade, spol. s.r.o. Sereď |
| 7440-02-0 | nikel | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
| 25154-52-3 | nonylfenoly | SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s. r. o. Bratislava |
| 1336-36-3 | PCB (export odpadov PCB) | Detox, s.r.o. Banská Bystrica |

Tabuľka 4.1.2.1: Zoznam bodových zdrojov znečistenia nakladajúcimi s ťažkými

kovmi na základe inventarizácie  (údaje z roku 2000)

| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov podniku | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 7440-38-2 | arzén a jeho zlúč. | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
| 7440-47-3 | chróm a jeho zlúč. | DNV Energo a.s. | Dubnica nad Váhom |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Skrutkáreň - EXIM a.s. | Stará Ľubovňa |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | Závod SNP a.s. | Žiar nad Hronom |
| 7440-43-9 | kadmium a jeho zlúč. | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 7440-50-8 | meď a jej zlúč. | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | ZŤS TEES Energetika a.s. | Martin |
|  |  | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 7440-02-0 | nikel a jeho zlúč. | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | Elektrosvit Svietidlá s.r.o. | Nové Zámky |
| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov podniku | Lokalita |
| 7440-02-0 | nikel a jeho zlúč. | Chirana-Prema Energetika, a. s. | Stará Turá |
|  |  | Mincovňa Kremnica š.p. | Kremnica |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | OND a BECK, s. r. o. | Kolárovo |
|  |  | SEZ a.s.Dolný Kubín | Dolný Kubín |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | Thorma Výroba k.s. | Fiľakovo |
|  |  | Závod SNP a.s. | Žiar nad Hronom |
|  |  | ZŤS Strojárne a.s. | Námestovo |
|  |  | ZŤS TEES Energetika a.s. | Martin |
| 7439-97-6 | ortuť a jej zlúč. | Novácke chemické závody a.s. | Nováky |
|  |  | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | SE a.s.OZ EBO | Jaslovské Bohunice |
|  |  | Slovenská paroplynová spoločnosť a.s. | Ružomberok |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava | Bratislava |
|  |  | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 2439-92-1 | olovo a jeho zlúč. | Akutrade s.r.o. | Banská Štiavnica |
|  |  | Drôtovňa Drôty a.s. | Hlohovec |
|  |  | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s. | Dolný Kubín |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. | Nováky |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | SE a.s.OZ EBO | Jaslovské Bohunice |
|  |  | Slovglass a.s. | Poltár |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
| 2439-92-1 | olovo a jeho zlúč. | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 7440-66-6 | zinok a jeho zlúč. | DNV Energo a.s. | Dubnica nad Váhom |
|  |  | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Skrutkáreň - EXIM a.s. | Stará Ľubovňa |
|  |  | Slovenský Hodváb a.s. Senica | Senica |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | ZŤS Strojárne a.s. | Námestovo |
|  |  | ZŤS TEES Energetika a.s. | Martin |

Tabuľka 4.1.2.2: Zoznam bodových zdrojov znečistenia nakladajúcimi s ostatnými 			    nebezpečnými látkami relevantnými pre SR na základe inventarizácie

údaje z roku 2000 (> 1 t.rok-1)

| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov podniku |
| --- | --- | --- |
| 108-88-3 | toluén | SLZ Chémia a.s., Hnúšťa |
|  |  | Duslo a.s., Šaľa |
|  |  | Chemolak a.s. Smolenice |
| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov podniku |
| 108-88-3 | toluén | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | Slovakofarma a.s., Hlohovec |
|  |  | VEGUM, a. s., Dolné Vestenice |
|  |  | ZŤS Vysoká nad Kysucou a.s. |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
| 79-01-6 | trichlóretén | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | SE a.s.OZ Vojany |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. |
|  |  | AssiDomän Štúrovo a.s. |
|  |  | Kalcit s.r.o., Slavec, Plešivec |
|  |  | Mincovňa Kremnica š.p. |
|  |  | Slovenka a.s., Banská Bystrica |
|  |  | Strojsmalt Holding a.s. Pohorelá |
|  |  | DNV Energo a.s., Dubnica nad Váhom |
|  |  | Elektrokarbon a.s., Topoľčany |
|  |  | Chirana-Prema Energetika, a. s., Stará Turá |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | SCP Ružomberok a.s. |
|  |  | Slovakofarma a.s., Hlohovec |
|  |  | Tesgal s.r.o., Vráble |
|  |  | VEGUM, a. s., Dolné Vestenice |
|  |  | ZŤS Strojárne a.s., Námestovo |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
|  |  | Letecké opravovne š.p., Trenčín |
|  |  | Tatrasvit Svit-SOCKS a.s. |
| 122-39-4 | difenylamín | Duslo, a.s. Šaľa |
| 71-43-2 | benzén | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Tatrasvit Svit-SOCKS a.s. |
| 50-00-0 | formaldehyd | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Lepidlá s.r.o. Strážske |
|  |  | Istrochem, a. s. Bratislava |
|  |  | Juhocukor a.s., Dunajská Streda |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
|  |  | Biotika a.s.Slovenská Ľupča |
|  |  | Bučina a.s.Zvolen |
|  |  | Cukrovar NOVA a.s., Sereď |
|  |  | Slovakofarma a.s., Hlohovec |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
| 62-53-3 | anilín | Duslo, a.s. Šaľa |
| 84-74-2 | dibutylftalát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Chemolak a.s. Smolenice |
|  |  | Novácke chemické závody a.s., Nováky |
|  |  | Slov Zink a.s. Bratislava, prevádzka Košeca |
|  |  | VEGUM, a. s., Dolné Vestenice |
| 100-42-5 | vinylbenzén | Chemolak a.s. Smolenice |
| 127-18-4 | tetrachlóretén | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Železiarne Podbrezová a.s. |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | SCP Ružomberok a.s. |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
|  |  | Elektrosvit Svietidlá s.r.o., Nové Zámky |
| 107-06-2 | 1,2-dichlóretán | Novácke chemické závody a.s. |
| 1912-24-9 | atrazín | Istrochem, a. s. Bratislava |
| 1330-20-7 | xylény | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Petrochema a.s.Dubová |
|  |  | SLZ Chémia a.s., Hnúšťa |
|  |  | Chemolak a.s. Smolenice |
| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov chemickej látky |
| 1330-20-7 | xylény | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | Slov Zink a.s. Bratislava, prevádzka Košeca |
| 117-81-7 | bis(2-etylhexyl) ftalát, DEHP | Novácke chemické závody a.s., Nováky |
|  |  | Matador Púchov |
| 74-90-8 | kyanidy | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
| 108-05-4 | vinylacetát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Novácke chemické závody a.s., Nováky |

## 4.2	Plošné zdroje znečistenia

Plošné zdroje znečistenia na rozdiel od bodových zdrojov znečistenia nemajú sústredené, priame odvádzanie odpadových vôd do povrchových, resp. podzemných vôd. Medzi najvýznamnejšie plošné zdroje patria činnosti v rámci poľnohospodárskych aktivít, a to najmä z rastlinnej a živočíšnej výroby a z aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.

Používaním hnojív sa dostávajú do pôdy zlúčeniny dusíka a fosforu, ktoré predovšetkým vplyvom erózie pôdy a vymývania znečisťujú povrchovú vodu, čo sa prejavuje nepriaznivou kvalitou vody a rozvojom nadmerného rastu siníc a rias (eutrofizácie). Spotreba hnojív sa v súčasnosti rapídne znižuje, ako to poukazuje aj celková spotreba priemyselných hnojív v SR v porovnaní s rokom 1990, keď spotreba priemyselných hnojív predstavovala  581 811 t a v roku 2001 spotreba dosahovala 111 188 t.

V roku 2002 sa spotrebovalo na Slovensku 3991 ton vo vyše 600 druhov prípravkov na ochranu rastlín,  z toho najväčší podiel majú herbicídy (53%) a fungicídy (17%). V tabuľke 4.2.1  je uvedená  spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2002.

V súčasnosti sa zaznamenáva v Slovenskej republike výrazný pokles spotreby prípravkov na ochranu rastlín oproti 80. rokom minulého storočia (napr. v roku 1980 sa aplikovalo za rok 19 017 ton prípravkov). Tento stav nemožno pripísať len zlej ekonomickej situácie, ale najmä zavádzaniu nových vysoko účinných prípravkov so širokým spektrom účinnosti a aplikáciou nízkych dávok na hektár poľnohospodárskej pôdy.

Tabuľka 4.2.1: Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v roku 2002

| Druh prípravku | množstvo v tonách |
| --- | --- |
| 1. Insekticídy | 269,9 |
| Insekticídne minerálne oleje | 6,2 |
| 2. Herbicídy | 2118,8 |
| 3. Fungicídy a baktericídy | 659,7 |
| 4. Fungicídne moridlá | 408,8 |
| 5. Insekticídne moridlá | 4,0 |
| 6. Morforegulačné prípravky | 129,4 |
| 7. Rodenticídy | 84,0 |
| 8. Iné prípravky | 312,4 |
| Spolu prípravky | 3991,0 |

Mapa (Príloha) zobrazuje počty a množstvá pesticídov, ktoré sa používali na Slovensku v roku 2002 za jednotlivé okresy. Najväčšia spotreba prípravkov na ochranu rastlín bola v okresoch Levice, Nové Zámky a Košice.

V zozname nebezpečných relevantných látok je spolu 15 účinnných látok prípravkov na ochranu rastlín, z toho 2 látky sú zakázané (lindan a DDT), ostatné chemické látky sa v súčasnosti používajú v poľnohospodárstve.

V tabuľke 4.2.2 sú uvedené informácie o účinných látkach prípravkov na ochranu rastlín zaradených do zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR (druh prípravku podľa použitia a  poľnohospodárske plodiny na ochranu, ktorých sa používa).

Tabuľka 4.2.2: Zoznam účinných látok zaradených do zoznamu nebezpečných látok 	               relevantných pre SR

Názov účinnej látky	     Druh účinnej látky podľa použitia

CAS č.

alachlór                          - herbicíd  (na ochranu plodín: kapusta, obilie, tráva, sója, 				       slnečnica)

CAS č.: 15972-60-8

atrazín                            - herbicíd: (na ochranu plodín: kukurica)

CAS č.: 1912-24-9

clopyralid                      - herbicíd: (na ochranu plodín: obilie, kukurica, ľan, jahoda,

repka, repa cukrová, repa kŕmna, jadroviny, kôstkoviny

CAS č.:1702-17-6

desmedipham               - herbicíd: (na ochranu plodín: obilie repa cukrová, repa kŕmna, 		                 špenát)

CAS č.: 13684-56-5

ethofumesate                - herbicíd: (na ochranu plodín: repa cukrová, repa kŕmna, cibuľa 			     siata, slnečnica, hrach, trávy)

CAS č.: 26225-79-6

glyfosát                         - herbicíd: (na ochranu plodín: jadroviny, kôstkoviny, vinič, orná 			     pôda, repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky, jahody, ...)

CAS č.: 1071-83-6

chlórpyrifos                   - insekticíd: (na ochranu plodín: kukurica, repa cukrová a 				       kŕmna, obilniny, vinič, ovocné stromy, paprika, uhorky,

rajčiak)

CAS č.: 2921-88-2

chlórpyrifos – metyl      - insekticíd: (na ochranu plodín:  jabloň, vinič, kapustová 				       zelenina, cesnak, chryzantéma)

CAS č.: 5598-13-0

izoproturon                    - herbicíd: (na ochranu plodín: jačmeň, pšenica, raž, mak, 				       majorán)

CAS č.: 34123-59-6

MPCA                            - herbicíd: (na ochranu plodín:  obilia, jadroviny, egreš, ríbezľa,

CAS č.: 3653-48-3	       vinič, chmeľ, lúky a pasienky, ďatelina lúčna)

pendimethalin                - herbicíd: (na ochranu plodín: pór, petržlen, jahoda, zelenina)

CAS č.: 40487-42-1

simazín                            - systematický preemergentný herbicíd : (na ochranu

CAS č.: 122-34-9	        plodín: kukurica)

trifluralín                        - herbicíd: (na ochranu plodín: repka olejná, slnečnica, kŕmny 				        hrach, obilie, v záhradníctve – ovocie, zelenina, vinice)

CAS č.: 1582-09-8

Zakázané prípravky na ochranu rastlín:

DDT

CAS č.: 50-29-3

lindan    (γ-hexachlórcyklohexán)

CAS č.: 58-89-9

V súčasnosti má ochrana rastlín obmedzovať vplyv škodlivých činiteľov v rastlinnej výrobe a zároveň zvyšovať kvalitu rastlinných produktov s ohľadom na životné prostredie. Napriek tomu sa stretávame v praxi, že pri aplikácii chemických prostriedkov na ochranu rastlín môže dochádzať k negatívnym vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia, s čím súvisí potenciálne riziko pre organizmy v prírodnom prostredí a v neposlednom rade aj pre zdravie ľudí. Z toho dôvodu zavádzanie a používanie prípravkov na ochranu rastlín musí spĺňať požiadavky správnej poľnohospodárskej praxe a zároveň musí byť kontrolované. Dôležitou súčasťou kontroly je aj sledovanie  prípravkov resp. ich účinných zložiek v rámci programov monitorovania všetkých zložiek životného prostredia. Celkový objem inventarizovaných POPs pesticídov v SR k roku 2002 bol 31 ton. Pokiaľ by bola uplatnená dobrovoľná schéma, tak je možné predpokladať aj dvojnásobok tohto objemu.

K plošným zdrojom znečistenia možno zaradiť aj kontamináciu pôd a podzemných vôd, ale aj vodných tokov a riečnych sedimentov, spôsobenú dlhodobým nesprávnym zaobchádzaním s nebezpečnými látkami v priemyselných podnikoch, najmä chemického, strojárskeho a kovospracujúceho charakteru, rudného baníctva a podobne. V takýchto prípadoch aj pôvodne bodové zdroje znečistenia – vypúšťanie odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok, ale aj nedostatočne zabezpečené skládky odpadov, odkaliská, skladovacie nádrže a pod. v dôsledku šírenia znečistenia nadobudli charakter plošného znečistenia Ide o tzv. environmentálne záťaže, z ktorých najvýznamnejšie sú nasledujúce:

V minulosti bol podnik Chemko Strážske jeden z najväčších producentov výroby PCB. Odpady z tejto výroby, ktoré boli ukladané na skládky v okolí závodu a imisie týchto perzistentných látok predstavujú dnes plošné zdroje znečistenia. V okolí bývalej výroby PCB (Chemko Strážske) je v súčasnosti rozsiahle znečistenie, ktoré je podľa v súčasnosti známych údajov sústredené v tzv. „Otvorenom kanáli“. Vysoko kontaminované sedimenty predstavujú rezervoár PCB, z ktorého sa znečistenie neustále rozširuje v smere toku vôd do Laborca, Zemplínskej Šíravy a ďalej. Kanál má dĺžku 5,3 km. Odhaduje sa, že celkové množstvo kontaminovaných sedimentov môže dosiahnuť objem 40 000 ton. V tomto odhade nie je zahrnuté znečistenie zemín v areáli podniku a mimo neho vzhľadom na nedostatok údajov.

Medzi zdroje znečistenia plošného charakteru možno priradiť aj znečistené územia po sovietskych vojskách. Tieto územia sú znečistené ropnými produktmi, chlórovanými uhľovodíkmi a ďalšími látkami. Je spracovaná podrobná lokalizácia znečistenia , spôsob dekontaminácie týchto území v lokalitách Sliač, Vlkanová, Rimavská Sobota a Komárno na základe rizikovej analýzy prebiehajú práce súvisiace s čistením územia (znečistené pôdy a podzemné vody). K ďalším lokalitám patria okolie bývalej Niklovej huty v Seredi, Kovohuty Krompachy, VSŽ Košice, znečistenie pochádzajúce z Apolo Bratislava, Žiarska kotlina a ďalšie. Riešenie úloh súvisiacich s elimináciou environmentálnych záťaží má z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva nepopierateľne veľký význam a dôležitosť, a preto je potrebné venovať jej osobitnú pozornosť a riešiť ju komplexne. Táto problematika je však nad rámec Programu znižovania znečistenia vôd obzvlášť škodlivými látkami a škodlivými látkami, a preto nie je zahrnutá do navrhovaných opatrení.

5.	Kvalitatívne ciele

Vodný zákon v § 2, ods. 32 definuje kvalitatívne ciele ako „hodnoty škodlivých a obzvlášť škodlivých látok a iných látok v povrchových vodách, pri ktorých dodržaní je zabezpečený ekologicky priaznivý stav vodných útvarov a podmienky potrebné na ochranu zdravia obyvateľstva a na používanie vody“.

Kvalitatívne ciele pre 61 chemických látok na „Zozname nebezpečných látok relevantných pre SR“ boli prevzaté buď z návrhu týchto hodnôt pre prioritné látky z Rámcovej smernice o vodách, určené EK z členských štátov EÚ pri aplikácii postupu hodnotenia rizík a nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z.

Kvalitatívne ciele sú uvedené v tabuľke č. 5.1 spolu s navrhnutými kvalitatívnymi cieľmi pre prioritné látky z Rámcovej smernice o vodách. Pre 16 látok neboli zatiaľ ustanovené hodnoty kvalitatívnych cieľov, keďže v dostupných zdrojoch informácií v SR a členských štátoch EÚ neboli tieto k dispozícií. Pre chýbajúce kvalitatívne ciele bude v priebehu roka 2004 vypracovaná štúdia, v rámci ktorej budú tieto hodnoty odvodené na základe hodnotenia rizík z hľadiska vplyvov týchto látok na kvalitu vôd a vodné ekosystémy a metodiky určenej v Rámcovej smernici o vode.

| Tabuľka č. 5. 1: Zoznam relevantných nebezpečných látok v SR a kvalitatívne ciele pre obsah niektorých nebezpečných látok v povrchových vodách |  |
| --- | --- |
| CAS č. | Názov chemickej látky | kvalit. cieľ | kvalit. cieľ podľa RSV |
|  |  | µg/l | µg/l |
| 79-00-5 | 1,1,2-Trichlóretán | 10 |  |
| 107-06-2 | 1,2-Dichlóretán | 10 | 1060 |
| 120-82-1 | 1,2,4-Trichlórbenzén | 1,8 | 1,8 |
| 128-37-0 | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol (butylhydroxytoluén) |  |  |
| 15972-60-8 | alachlór | 0,035 | 0,035 |
| 62-53-3 | anilín | 10 |  |
| 120-12-7 | antracén | 0,063 | 0,063 |
| 7440-38-2 | arzén a jeho zlúčeniny | 10 |  |
| 1912-24-9 | atrazín | 0,34 | 0,34 |
| 71-43-2 | benzén | 16 | 16 |
| 98-10-2 | benzénsulfonamid |  |  |
| 50-32-8 | benzo(a)pyrén | 0,05 | 0,05 |
| 205-99-2 | benzo(b)fluoratén | n.a | n.a. |
| 207-08-9 | benzo(k)fluorantén | 0,0054 | 0,0054 |
| 95-16-9 | benztiazol |  |  |
| 191-24-2 | benzo(g,h,i)pyrelén | n.a | n.a. |
| 92-52-4 | difenyl (fenylbenzén) |  |  |
| 25068-38-6 | bisfenol A |  |  |
| 117-81-7 | bis(2-etylhexyl)-ftalát | 0,33 | 0,33 |
| 1702-17-6 | clopyralid |  |  |
| 108-93-0 | cyklohexanol |  |  |
| 108-94-1 | cyklohexanón |  |  |
| 50-29-3 | DDT (izoméry DDD, DDT,DDE) | 0,01 | n.a. |
| 13684-56-5 | desmedipham |  |  |
| 84-74-2 | dibutylftalát |  |  |
| 122-39-4 | difenylamín |  |  |
| 26225-79-6 | ethofumesate |  |  |
| 85-01-8 | fenantrén |  |  |
| 206-44-0 | fluorantén | 0,01 |  |
| 50-00-0 | formaldehyd | 1 |  |
| 1071-83-6 | glyposát |  |  |
| CAS č. | Názov chemickej látky | kvalit. cieľ | kvalit. cieľ podľa RSV |
| 118-74-1 | hexachlórbenzén | 0,008 | 0,008 |
| 2921-88-2 | chlórpyrifos | 0,00046 | 0,00046 |
| 1071-83-6 | chlórpyrifos- metyl | 0,00046 | 0,00046 |
| 67-66-3 | trichlórmetán (chloroform) | 3,85 | 3,85 |
| 7440-47-3 | chróm a jeho zlúčeniny | 10 |  |
| 193-39-5 | indeno(1,2,3-c,d)pyrén | 0,001 | n.a. |
| 34123-59-6 | isoproturon | 0,02 | 0,32 |
| 7440-43-9 | kadmium a jeho zlúčeniny | 0,08 | 0,08 |
| 74-90-8 | kyanidy | 100 |  |
| 58-89-9 | lindan, gamma-izomér | 0,02 | 0,02 |
| 3653-48-3 | MPCA |  |  |
| 7440-50-8 | meď a jeho zlúčeniny | 20 |  |
| 91-20-3 | naftalén | 2,4 | 2,4 |
| 7440-02-0 | nikel a jeho zlúčeniny | 0,6 | 0,6 |
| 25154-52-3 | nonylfenoly | 0,33 | 0,33 |
| 104-40-5 | 4-(para)-nonylfenol | 0,33 | 0,33 |
| 40487-42-1 | pendimethalin |  |  |
| 7439-92-1 | olovo a jeho zlúčeniny | 20 | 1 |
| 1806-26-4 | oktylfenoly | 0,1 | 0,1 |
| 140-66-9 | 4-terc-oktylfenol | 0,1 | 0,1 |
| 7439-97-6 | ortuť a jeho zlúčeniny | 0,036 | 0,036 |
| 1336-36-3 | PCB a jeho kongenéry | 0,01 |  |
| 122-34-9 | simazín | 1 | < 1 |
| 127-18-4 | tetrachlóretén | 10 | 10 |
| 1582-09-8 | trifluralín | 0,03 | 0,03 |
| 108-88-3 | toluén | 50 |  |
| 79-01-6 | trichlóretén | 10 | 10 |
| 100-42-5 | vinylbenzén (styrén) |  |  |
| 1330-20-7 | xylény (izoméry) | 50 |  |
| 7440-66-6 | zinok | 100 |  |
| n.a. - nie je k dispozícii |  |  |

# 6.	Limitné hodnoty znečistenia odpadových vôd

## 6.1	Proces povoľovania vypúšťania odpadových vôd

Každé vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd musí byť podľa § 17 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z. povolené orgánom štátnej vodnej správy. Podľa § 78 ods. (1) vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd viazaný limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia,  požiadavkami na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívnymi cieľmi povrchových vôd podľa účelu ich využitia, ktoré sú stanovené v nariadení vlády. Podľa § 32 ods. (5) vodného zákona môže orgán štátnej vodnej správy určiť pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody prísnejšie limitné hodnoty znečistenia, alebo určiť ďalšie limitné hodnoty znečistenia, než sú stanovené v nariadení vlády.

V zmysle § 77 ods. (8) vodného zákona boli podnikatelia a iné právnické osoby, ktorí vypúšťajú odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd a priemyselné odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie  povinní do konca novembra 2002  nahlásiť príslušnému orgánu štátnej vodnej správy množstvo, kvalitu a spôsob vypúšťania týchto vôd, ako aj koncentračné hodnoty a bilančné  hodnoty pre jednotlivé prípady vypúšťania. Spolu s oznámením bolo treba predložiť aj prijaté opatrenia na zamedzenie vypúšťania obzvlášť škodlivých látok a na postupné obmedzovanie škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách.

Podľa ustanovenia § 77 ods. (9) vodného zákona  na základe oznámení orgán štátnej vodnej správy preskúma povolenia a skutočné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd a do verejnej kanalizácie. V prípade, že povolenia sú v súlade s ustanoveniami zákona ponechá povolenie v platnosti. V prípade, ak je povolenie alebo skutočné vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s ustanoveniami zákona, alebo presahuje ustanovené limitné hodnoty znečistenia rozhodne,  v  akom rozsahu a za akých podmienok povolí ich ďalšie vypúšťanie. V povolení súčasne určí limitné hodnoty znečistenia a lehotu, po uplynutí ktorej platnosť povolenia zaniká. Pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok táto lehota nemôže byť dlhšia ako 31. december 2006 a s obsahom škodlivých látok dlhšia ako 31. december 2009. Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do povrchových vôd ( podľa § 4 ods. (6) NV SR č. 491/2002 Z. z.) je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak priemerné denné koncentrácie a priemerné mesačné koncentrácie obzvlášť škodlivých látok neprekročia ustanovené limitné hodnoty určené v povolení.

Podľa  ustanovenia  § 3 ods. (4) NV SR č. 491/2002 Z. z.  môže povoľujúci orgán uložiť oddelené zneškodňovanie priemyselných odpadových vôd z jednotlivých výrob priamo v mieste ich vzniku, ak sa tým zamedzí šírenie špecifických, ťažko odbúrateľných látok do vodného prostredia.

Rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy vo výrokovej časti bude obsahovať najmä:

- označenie zdroja znečistenia a subjektu, pre ktorý je rozhodnutie vydané,

- miesto a spôsob (kontinuálne, diskontinuálne, sezónne) vypúšťanie odpadových vôd

- hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových alebo osobitných vôd

- pre vypúšťanie komunálnych alebo splaškových vôd maximálne (m) a priemerné (p) koncentračné hodnota pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok, t/jednotku produkcie a v prípade sezónneho vypúšťania aj t/sezóna),

- pre vypúšťanie priemyselných alebo osobitných vôd priemerné koncentračné hodnoty (p) a v prípade potreby aj maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/rok, t/rok, t/smenu a ak to vyžaduje charakter výroby, aj t/sezónu),

- metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia

- miesto odberu, čas, početnosť a spôsob odberu vzoriek, spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov,

- pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok:

  - koncentračné hodnoty a bilančné hodnoty obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách,

  - postup monitorovania vypúšťania priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok,

  - metódy stanovenie obzvlášť škodlivých látok,

- spôsob a miesto merania množstva vypúšťaných odpadových vôd	a osobitných vôd,

- spôsob, formu a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov štátnej vodnej správy,

- časovú platnosť povolenia v súlade s par. 17, ods. 4,

Ak limitné hodnoty znečistenia pre vypúšťané odpadové vody nie sú uvedené v nariadení vlády SR č. 491/2002 Z. z. určí ich orgán štátnej vodnej správy po prerokovaní s ministerstvom životného prostredia SR.

V prípade integrovaného povoľovania správnym orgánom je  podľa § 28 ods. 1 zákona o IPKZ Slovenská inšpekcia životného prostredia. Pri stanovovaní záväzných podmienok prevádzky, hlavne limitných hodnôt znečistenia, príslušný orgán vychádza z využitia najlepšie dostupných techník. Takto stanovené limity  nesmú byť miernejšie než emisné limity, ktoré by boli stanovené podľa osobitných (zložkových) predpisov, pri emisiách  do vôd  podľa vodného zákona a nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd.

## 6.2	Hodnoty emisných limitov

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie komunálnych a splaškových odpadových vôd sú stanovené v súlade so Smernicou Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd. Pre konkrétny zdroj znečistenia musí byť v povolení stanovený minimálne súbor ukazovateľov, ktorý ustanovuje príloha č. 3 časť A k nariadeniu vlády SR č. 491/2002 Z. z. s koncentráciou nepresahujúcou v nej uvedenú limitnú hodnotu pre daný ukazovateľ. V prípade, že si to vyžaduje ochrana recipientu môže orgán štátnej vodnej správy rozšíriť škálu sledovaných ukazovateľov vypúšťaného znečistenia.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd sú uvedené v prílohe č. 3 časť B nariadenia. Ukazovatele a najvyššie prípustné hodnoty znečistenia pre vybrané priemyselné a potravinárske odvetvia sú prevzaté z predchádzajúceho nariadenia vlády SR č. 242/1993 Z. z., tieto boli doplnené o ďalšie priemyselné odvetvia a výrobné činnosti. Pri povoľovaní vypúšťania priemyselných odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy vychádza z tejto prílohy a berie do úvahy tie ukazovatele a ich limitné hodnoty, ktoré sú pre konkrétny výrobný proces danej priemyselnej výroby charakteristické.

Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa vzťahujú okrem všeobecných podmienok aj špecifické opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 nariadenia. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, ktoré obsahujú vybrané obzvlášť škodlivé látky (17 látok zo zoznamu I, ktorý je prílohou č. 1 k zákonu č. 184/2002 Z. z) sú prevzaté z dcérskych smerníc Smernice Rady 76/464/EHS, doplnené o emisné limity podľa Smernice Rady 86/280/EHS. Podľa § 4 ods. 2 NV SR 4 492/2002 Z. z. limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok z nových priemyselných  zdrojov sa považujú za splnené, ak sa v nich uplatnia najlepšie dostupné techniky potrebné na znižovanie množstva týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom ich postupného vylúčenia.

### 6.2.1 Výpočet limitných hodnôt znečistenia

Historicky sa pri kontrole vypúšťania látok odpadovými vodami do tokov využívali dva základné prístupy – emisný a imisný.

Emisný prístup je prístup využívajúci ako nástroj na kontrolu znečistenia limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách. Limitné hodnoty sú pevne stanovené hodnoty pre konkrétny sektor/ priemyselné odvetvie, ktoré musí znečisťovateľ vo vypúšťaných odpadových vodách dodržať bez ohľadu na veľkosť toku a počet podobných zariadení na ňom. Základom pre určenie limitných hodnôt znečistenia by mali byť technické možnosti na redukciu znečistenia, aj so zohľadnením ich ekonomickej dostupnosti.

Imisný prístup je prístup uplatňujúci pri rozhodovaní kvalitatívne ciele stanovené pre povrchové vody, ktoré by v recipiente po vypúšťaní odpadových nemali byť prekročené. Stanovenie kvalitatívnych cieľov následne umožní stanovenie rozdielnych emisných hodnôt pre rôzne zdroje odpadových vôd podľa lokálnej situácie na toku. Umožňuje zohľadniť znečistenia tak z bodových, ako i z plošných zdrojov. Kvalitatívne ciele sú odvodené s ohľadom na zabezpečenie dostatočnej úrovne ochrany kvality povrchových vôd.

V zmysle zákona č.184/2002 Zb., § 32 (4) je pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd orgán štátnej vodnej správy viazaný ustanovenými ukazovateľmi vyjadrujúcimi stav povrchových vôd, limitnými hodnotami znečistenia odpadových vôd a požiadavkami na kvalitu povrchových vôd, pričom sa prihliada na potrebu zabezpečenia vyhovujúceho stavu povrchových vôd, vodných ekosystémov a na vodu naviazaných krajinných ekosystémov.

Z uvedeného vyplýva, že kvalitu povrchových vôd recipientu, a dosiahnutie kvalitatívnych cieľov v nej je pri určovaní limitných hodnôt znečistenia potrebné brať do úvahy.

Problém v praxi pri určovaní limitných hodnôt znečistenia na základe kvalitatívnych cieľov povrchových vôd môže nastať, ak je na jednom toku, príp. v povodí viac zariadení vypúšťajúcich danú škodlivú alebo obzvlášť škodlivú látku. V nasledujúcom uvádzame prístup, ktorý odporúčame aplikovať pri stanovovaní limitných hodnôt znečistenia pre jednotlivé zariadenia na rovnakom toku za účelom dodržania kvalitatívnych cieľov v povrchovej vode.

Potrebné informácie pre výpočet sa  získavajú v rámci zberu podkladových údajov  potrebných pre rozhodovanie orgánu štátnej vodnej správy v podmienkach povolenia vypúšťania.

Pri určovaní limitných hodnôt znečistenia je potrebné postupovať nasledovne:

- Zistiť kvalitatívny cieľ pre danú škodlivú alebo obzvlášť škodlivú látku, ktorá je platná na národnej úrovni. Ak kvalitatívny cieľ nie je na národnej úrovni odvodený, je potrebné ho pre danú látku odvodiť podľa postupu uvedenom v Rámcovej smernici o vodách. Odvodením kvalitatívneho cieľa pre povrchovú vodu v súlade s týmto postupom bude zaručené, že hodnota bola určená so zohľadnením tých vlastností látky, ktoré sú príčinou rizika pre vodné organizmy.

- Zistiť informácie o prietoku vypúšťaných vôd a o koncentrácii vypúšťanej látky z každej výuste odpadových vôd v uvažovanom povodí; a ak je to relevantné, i koncentráciu tejto látky nad prvým bodovým zdrojom (tento údaj je potrebný, ak sa daná látka  dostáva do prostredia, napr. aj z plošných zdrojov, a teda už pred prvým bodovým zdrojom vypúšťania môže byť v toku prítomná).

- Pre vodné toky v danom povodí, do ktorých sa vypúšťajú odpadové vody s obsahom škodlivej/obzvlášť škodlivej látky, zozbierať údaje o hodnotách prietoku za nízkych vodných stavov (Q355d) v lokalitách vyústenia odpadových vôd.

- Pre každé povodie stanoviť príslušné limitné hodnoty pre sledované nebezpečné látky s využitím modelu tak, aby bolo zabezpečené:

  - dodržanie kvalitatívnych limitov pod každou z vyústi vypúšťajúcej látku, z ktorej je daná chemická látka vypúšťaná, nielen na konci povodia

  - čo najvyššia miera spravodlivosti pri určovaní limitných hodnôt znečistenia pre jednotlivé zdroje (limitujúcim faktorom je ale vodnosť toku v lokalitách vyústi z jednotlivých zdrojov)

  - zohľadnenie rýchlosti úbytku látky v toku v dôsledku jej rozkladu, prípadne iných fyzikálno-chemických procesov (ak látka nie je konzervatívna).

Pri odvodení limitných hodnôt vyššie uvedeným prístupom bude s orgánom štátnej vodnej správy spolupracovať poverená osoba v zmysle vodného zákona.

# 7.	Program monitorovania kvality povrchovej vody

# a vypúšťaných odpadových vôd

Monitorovanie obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok relevantných pre SR je potrebné s cieľom posúdenia súladu vypúšťanej koncentrácie danej látky s kvalitatívnym limitom pre ňu stanoveným, a tiež pre posúdenie zníženia znečistenia vôd touto látkou v dôsledku implementácie prijatých opatrení.

V súčasnosti SHMÚ v rámci Štátnej monitorovacej sieti kvality povrchových vôd v SR už zabezpečuje sledovanie niektorých chemických látok (37 látok), ktoré sú na „Zozname nebezpečných látok relevantných pre SR“. Tie chemické látky zo zoznamu relevantných nebezpečných látok pre SR, ktoré ešte nie sú zavedené do programu monitoringu, budú doplnené na jednotlivé odberové miesta pre jednotlivé čiastkové povodia podľa relevancie (podľa nakladania s chemickými látkami v danom území).

Pre chemické látky, ktoré sú na zozname „Zoznam potenciálnych nebezpečných látok s požiadavkou na doplnenie informácií“ sa v roku 2004 uskutočnia prieskumné práce v oblastiach, v ktorých dochádza k nakladaniu s danými chemickými látkami. V rámci prieskumných prác budú analyzované odpadové vody, povrchové vody, sedimenty a podzemné vody. Chemické analýzy budú uskutočňované v súlade s požiadavkami na správnu laboratórnu prax a imisné limity.

Výsledky z prieskumného monitoringu budú použité pre hodnotenie a doplnenie „Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR“. Tak isto môžu byť zoznamy doplňované na základe získavania nových informácií o chemických látkach, ktorých výroba, dovoz do SR a nakladanie s nimi môže v budúcnosti začať.

Výsledky z monitoringu kvality vôd a z prieskumných prác sa využijú pri prehodnotení Programu znižovania znečisťovania nebezpečnými látkami v SR.

# 8.	Program znižovania znečistenia

Program znižovania znečistenia vôd je orientovaný do troch oblastí – administratívnej, technickej a do oblasti využívania ekonomických nástrojov.

## 8.1	Administratívny rámec

Predmetom vodného zákona je vytvoriť „podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšovanie stavu povrchových a podzemných vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie“. Patrí sem aj zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a vypúšťanie odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok.

Vodný zákon ďalej upravuje „práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k povrchovým vodám, podzemným vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia, pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.“

V § 13, ods. 2 vodného zákona sú definované zákonné povinnosti pre každého kto nakladá s vodami. Tu určené základné povinnosti vo vzťahu k vodám má rešpektovať každý, kto akýmkoľvek spôsobom používa vodu, alebo využíva jej vlastnosti, či vykonáva akúkoľvek činnosť, ktorá môže ovplyvniť nielen povrchové a podzemné vody, ale tiež vodné ekosystémy a od vôd priamo závislé krajinné ekosystémy. Tieto povinnosti smerujú k zabezpečeniu trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrane, ako základnej zložky životného prostredia. V ods. 3, 4 a 5 sú prevzaté opatrenia a povinnosti z príslušných smerníc EÚ stanovené pre tých, ktorí nakladajú s vodami na výrobné účely. Pri vypúšťaní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v ňom obsiahnuté škodlivé látky postupne obmedzovať a obzvlášť škodlivé látky obmedzovať až do ich úplného vylúčenia. Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo vylúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd nesmú mať za následok zvyšovanie znečisťovania iných zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia a pôdy.

V § 17, ods. 1 sú uvedené osobitné užívania vôd, na ktoré je potrebné mať povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Týka sa to aj vypúšťania odpadových vôd, vypúšťania vôd z povrchového odtoku, vypúšťania osobitných vôd a vypúšťania priemyselných odpadových vôd obsahujúcich obzvlášť škodlivé látky do verejnej kanalizácie (písm. g, h, j, k). Vypúšťať tieto vody je možné iba na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy, ktorý určí miesto a spôsob ich vypúšťania, množstvo vypúšťaných odpadových vôd, ako aj limitné hodnoty ich znečistenia.  Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sa vydáva na časovo obmedzené obdobie a to maximálne na 10 rokov, resp. 4 roky ak odpadové vody obsahujú obzvlášť škodlivé látky. Zoznam I Smernice Rady 76/464/EHS  v ktorom sú uvedené obzvlášť škodlivé látky tvorí  Prílohu 1 zákona. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd a do verejnej kanalizácie možno vydať na štyri roky ak zákon neurčuje inak.

Orgánu štátnej vodnej správy je daná možnosť, podľa § 20, ods. 1 a 2, z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (teda aj povolenie na vypúšťanie odpadových vôd) ak dôjde k závažnému porušeniu povinností určenými týmto zákonom, k zmene kvalitatívnych cieľov alebo limitných hodnôt znečistenia a k zmene podmienok rozhodujúcich pre vydanie povolenia.

V § 24 vodného zákona sú určené podmienky, za ktorých je stavebník povinný požiadať orgán štátnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno realizovať a užívať. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa vodného zákona.

Vydané vodoprávne rozhodnutia je orgán štátnej vodnej správy povinný evidovať podľa § 25, ods. 3. Vodná evidencia pozostáva zo základnej evidencie, ktorú vedú orgány štátnej vodnej správy a súhrnnej evidencie, ktorú vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Jej účelom je mať k dispozícii aktuálny prehľad o všetkých skutočnostiach, ktoré sú riešené v rámci výkonu štátnej vodnej správy. Rozsah a spôsob vedenia evidencie, ako aj rozsah údajov a spôsob ich ukladania do systému súhrnnej evidencie o vodách sú určené vyhláškou MŽP č. 556/2002 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Evidencia o vodách sa vedie v listinnej a vybrané časti aj v elektronickej podobe. Evidencia je prístupná verejnosti na SHMÚ a na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy.

Každý, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný urobiť primerané opatrenia, aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu. Tieto opatrenia sú definované v § 35, ods. 2 a ide najmä o umiestňovanie stavieb a  zariadení, v  ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami. Predpisuje sa používanie iba takých zariadení a  technologických postupov, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. Je nutné pravidelné vykonávanie kontroly, vybudovanie a prevádzkovanie kontrolných systémov na včasné zistenie únikov nebezpečných látok a ďalšie opatrenia.

V prípade, že niekto zaobchádza s nebezpečnými látkami vo väčšom množstve, resp. zaobchádza s nebezpečnými látkami v blízkosti vodných tokov, odkrytých podzemných vôd s priepustným podložím, alebo na iných miestach, z ktorých sa môžu nebezpečné látky splaviť počas dažďa do povrchových a podzemných vôd je povinný vykonať okrem opatrení v ods. 2 aj nasledujúce opatrenia a to:

- zostaviť havarijný plán na zamedzenie úniku nebezpečných látok

- vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou

- monitorovať vplyv zaobchádzania s nebezpečnými látkami na podzemné vody

- ustanoviť vodohospodára

Každý, kto zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami je povinný viesť o nich záznamy (§ 35 ods. 8) tieto raz ročne poskytovať orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj SHMÚ.

S použitými obalmi nebezpečných látok sa zaobchádza ako s nebezpečnými látkami.

Vyhláška MŽP č. 556/2002 Z. z. v § 10 podrobne charakterizuje zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a uvádza všeobecné požiadavky na zabezpečenie stavieb a zariadení v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami.

Problematika mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd je uvedená v § 37 a v § 38 vodného zákona.

Pôvodca mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je povinný vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie a odstránenie jeho škodlivých účinkov. Ide najmä o:

- neodkladné nahlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd inšpekcii a správcovi vodného toku alebo okresnému úradu

- čo najrýchlejšie odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia vôd

- neodkladné vykonanie opatrení na zamedzenie ďalšieho znečisťovania a šírenia znečistenia.

Pri vykonávaní opatrenia sa pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd riadi havarijným plánom a príkazmi inšpekcie.

Vo vykonávacej vyhláške MŽP č. 556/2002 Z. z. sú v § 11  uvedené podrobnosti a  zásady  vypracovania havarijných plánov, ako aj procesný postup pri ich schvaľovaní.

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení  zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ich zriaďovaní a prevádzke, ako aj pôsobnosť orgánov verejnej správy na tomto úseku.

Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie.

Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané odpadové vody len v miere znečistenia a v množstve, ktoré je stanovené v prevádzkovom poriadku a v zmluve o odvádzaní odpadových vôd. Producent odpadových vôd je v súlade s § 23 ods. (8) povinný v mieste a v rozsahu stanovenom  prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Všeobecné podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie sú v súlade s podmienkami formulovanými v prílohe I, časť C Smernice Rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia mestských odpadových vôd.

V § 33  ods. (2) zákon stanovuje, že  prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie  upravuje najvyššiu prípustná mieru znečistenia odpadových vôd z priemyslu a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie a podmienky odvádzania ako aj čistenia odpadových vôd. Všetky náležitosti prevádzkového poriadku bude upravovať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je v súčasnosti na medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Nariadenie vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len nariadenie) je najdôležitejším vykonávacím predpisom k vodnému zákonu z hľadiska vypúšťania odpadových vôd a nebezpečných látok.

Toto nariadenie v súlade s právom Európskeho spoločenstva ustanovuje:

- požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach,

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd obsahujúcich škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, vypúšťaných do povrchových vôd,

- požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd sú uvedené v prílohe č. 3 časť B nariadenia. Ukazovatele a najvyššie prípustné hodnoty znečistenia pre vybrané priemyselné a potravinárske odvetvia sú prevzaté z predchádzajúceho nariadenia vlády SR č. 242/1993 Z. z., tieto boli doplnené o ďalšie priemyselné odvetvia a výrobné činnosti. Pri povoľovaní vypúšťania priemyselných odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy  vychádza z tejto prílohy a berie do úvahy tie ukazovatele a ich limitné hodnoty, ktoré sú pre konkrétny výrobný proces danej priemyselnej výroby charakteristické.

Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa vzťahujú okrem všeobecných podmienok aj špecifické opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 nariadenia. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, ktoré obsahujú vybrané obzvlášť škodlivé látky (17 látok zo zoznamu I, ktorý je prílohou č. 1 k zákonu č. 184/2002 Z. z) sú prevzaté z dcérskych smerníc Smernice Rady 76/464/EHS, doplnené o emisné limity podľa Smernice Rady 86/280/EHS. Podľa § 4 ods. 2 NV SR 4 492/2002 Z. z. limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok z nových priemyselných  zdrojov sa považujú za splnené, ak sa v nich uplatnia najlepšie dostupné techniky potrebné na znižovanie množstva týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom ich postupného vylúčenia.

Podľa  ustanovenia  § 3 ods. (4) NV SR č. 491/2002 Z. z.  môže povoľujúci orgán uložiť oddelené zneškodňovanie priemyselných odpadových vôd z jednotlivých výrob priamo v mieste ich vzniku, ak sa tým zamedzí šírenie špecifických, ťažko rozložiteľných látok vo vodnom prostredí.

Orgán štátnej vodnej správy vo výrokovej časti rozhodnutia stanoví nasledujúce:

- označenie zdroja znečistenia a subjektu, pre ktorý je rozhodnutie vydané,

- miesto a spôsob (kontinuálne, diskontinuálne, sezónne) vypúšťanie odpadových vôd,

- hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových alebo osobitných vôd,

- pre vypúšťanie komunálnych alebo splaškových vôd maximálne (m) a priemerné (p) koncentračné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok, t/jednotku produkcie a v prípade sezónneho vypúšťania aj t/sezóna),

- pre vypúšťanie priemyselných alebo osobitných vôd priemerné koncentračné hodnoty (p) a v prípade potreby aj maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/rok, t/rok, t/smenu a ak to vyžaduje charakter výroby, aj t/sezónu),

- metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia,

- miesto odberu, čas, početnosť a spôsob odberu vzoriek, spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov,

- pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok:

    - koncentračné hodnoty a bilančné hodnoty obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách,

    - postup monitorovania vypúšťania priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok,

    - metódy stanovenia obzvlášť škodlivých látok,

- spôsob a miesto merania množstva vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd,

- spôsob, formu a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov štátnej vodnej správy,

- časovú platnosť povolenia v súlade s par. 17, ods. 4.

Inšpekcia je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami.

Inšpekcia vykonáva dozor najmä nad vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd,

- prevádzkou čistiarní odpadových vôd,

- ochranou povrchových vôd a podzemných vôd pred ich znečisťovaním nebezpečnými látkami,

- dodržiavaním zákonných povinností na úseku ochrany vôd a hospodárenia s vodami,

- plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami orgánov štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a hospodárenia s vodami.

Inšpekcia na účely kontroly zabezpečuje vlastné sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych hodnôt vypúšťaných odpadových vôd a ich vplyv na recipient.

Inšpekcia plní úlohy Slovenskej republiky v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska Slovenskej republiky v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

Smernica Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia (IPPC) je transponovaná zákonom č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (IPKZ). Zákon zahrňuje aj Rozhodnutie komisie 2000/479/ES o vytvorení Európskeho registra emisií znečisťujúcich látok (EPER).

Zákon o IPKZ v Čl. X doplnil §69 zákona č.184/2002 Z. z. vodný zákon ustanovením, že orgán štátnej vodnej správy je v konaní o vypúšťaní odpadových vôd a v konaní na povolenie vodnej stavby v prípade integrovaného povoľovania iba dotknutým orgánom. Správnym orgánom v prípade integrovaného povoľovania je podľa §28, ods.1 zákona o IPKZ Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Pokiaľ existujúce alebo nové zariadenie spadá pod zákon o IPKZ, vzťahujú naň požiadavky tohto zákona, t.j. musí byť pre jeho prevádzku vydané integrované povolenie, ktoré obsahuje záväzné podmienky prevádzky zariadenia (hlavne emisné limity).

Pri stanovovaní záväzných podmienok prevádzky, hlavne emisných limitov, príslušný orgán vychádza z využitia najlepšie dostupných techník. Takto stanovené emisné limity  nesmú byť miernejšie než emisné limity, ktoré by boli stanovené podľa osobitných (zložkových) predpisov, pri emisiách  do vôd  podľa vodného zákona a nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd, k čomu bol vydaný aj Metodický pokyn MŽP SR k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z. z.

Zoznam znečisťujúcich látok pre stanovenie emisných limitov podľa zákona o IPKZ pre vodu a ovzdušie je uvedený v Prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z.,  ktorej účinnosť bola nadobudnutá 1. 10. 2003.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR č.3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín uvádza v prílohe č.2 Zoznamu zakázaných účinných látok (nezaradené do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS).

Výnos MH SR č.7/2001 uvádza Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie.

Zákon č.217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocidných výrobkov na trh, stanovuje práva a povinnosti osôb pri uvádzaní biocidných výrobkov a účinných látok na trh v SR. Biocídne výrobky nesmú obsahovať iné účinné látky ako tie, ktoré sú uvedené na zozname účinných látok.

Výnos MP č.3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, stanovuje opatrenia k zabezpečeniu ochrany včiel, zvierat a rýb pri používaní prípravkov na ochranu rastlín a stanovuje niektoré ďalšie cieľové organizmy a opatrenia k ich ochrane pri použití prípravkov.

Prípravky nebezpečné pre životné prostredie sa nesmú dostať do povrchových vôd a to ani v podobe postreku, či iným spôsobom. Pre označovanie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov sa používajú kritéria, ktoré sú stanovené vo výnose MP SR č.3322/3/2001-100. Pre ekotoxikologické testovanie prípravkov a účinných látok sa používajú metódy obsiahnuté v príslušných technických normách.

Výnos MP SR č.3322/3/2001-100, stanovuje tiež požiadavky na prípravky na ochranu rastlín a na dokumentáciu predkladanú pri ich registrácii.

Ku všeobecným povinnostiam podľa Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, patrí povinnosť predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich množstvo a nebezpečné vlastnosti.

Zákon upravuje vo všeobecnosti nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

- zakazuje riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín

- pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov, alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného odpadu zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia

- zoznam odpadov, ktorých skládkovanie bude zakázané od 1.1.2005 bez predchádzajúcej úpravy je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

Zákon samostatne upravuje nakladanie s opotrebovanými batériami a stanovuje povinnosti:

- pre výrobcov, dovozcov batérií a akumulátorov aj pre držiteľov opotrebovaných batérií a akumulátorov

- zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností

- držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie

- výrobca a dovozca sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu

Zákon samostatne upravuje aj nakladanie s odpadovými olejmi:

- držiteľ odpadových olejov je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie

- výrobca a dovozca olejov sú povinní platiť príspevok  do Recyklačného fondu

Zvlášť upravuje zákon aj nakladanie s opotrebovanými pneumatikami:

- výrobca a dovozca pneumatík sú povinní platiť príspevok do Recyklačného
fondu

- držiteľ opotrebovaných pneumatík prednostne zabezpečí ich zhodnotenie
recykláciou

Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje aplikáciu upraveného čistiarenského kalu, v ktorom koncentrácia rizikových látok neprekračuje ani v jednom sledovanom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 2 zákona a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy a dnových sedimentov, v ktorých koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 3 zákona. Zakazuje aplikovať do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov  a kal z iných čistiarní odpadových vôd, ako sú uvedené v tomto zákone. Zákon upravuje podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok nižšia ako medzné hodnoty určené v prílohe č. 4 zákona. V prílohe č. 5 zákona je uvedené maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy za rok.

## 8.2	Technické podmienky na znižovanie znečistenia vôd

Každý, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný urobiť primerané opatrenia, aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu. Tieto opatrenia sú definované v § 35, ods. 2 a ide najmä o umiestňovanie stavieb a  zariadení, v  ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami. Predpisuje sa používanie iba takých zariadení a  technologických postupov, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. Je nutné pravidelné vykonávanie kontroly, vybudovanie a prevádzkovanie kontrolných systémov na včasné zistenie únikov nebezpečných látok a ďalšie opatrenia.

Zákon č. 471/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinnolekárskej starostlivosti ustanovuje okrem iných aj podmienky kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a podmienky pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín počas ich aktívnej technickej životnosti. Mechanizačnými prostriedkami a zariadeniami na ochranu rastlín sa podľa zákona o rastlinnolekárskej starostlivosti rozumejú aplikačné stroje a zariadenia určené na ochranu rastlín.

Mechanizačný prostriedok na ochranu rastlín musí byť v zmysle zákona o rastlinnolekárskej starostlivosti pred jeho uvedením do obehu typovo schválený príslušnou autorizovanou osobou a zaradený do registra mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín povolených pre používanie v SR.

Proces autorizácie zahrňuje:

- Odskúšanie a schválenie mechanizačného prostriedku autorizovanou osobou ( § 7 odst. 1 zákona č. 471/2001 Z. z.)

Tu je zahrnutá typová skúška v rozsahu overenia:

- funkčnej spôsobilosti vrátane priečnej nerovnomernosti dávky aplikačnej časti postrekovača, funkcia čerpadla, overenie pracovných tlakov a všeobecnej funkčnosti ostatných pracovných celkov (podľa STN EN 12761-1, STN ISO 5682 – 1, 2; STN ISO 4254-1)

- všeobecnej bezpečnosti v zmysle požiadaviek príslušných technických predpisov (podľa zákona č. 254/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436,2001 Z. z., NV SR o strojoch a strojových zariadeniach č. 391/1999 Z. z. v znení neskorších zmien),

- dopravnej bezpečnosti včítane schvaľovania technickej spôsobilosti pre premávku po verejných pozemných komunikáciách (podľa zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke po pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien).

Tento proces vykonáva TSÚP Rovinka na základe autorizačného rozhodnutia Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR (§ 11 odst. 1 zákona č. 254/2003 Z. z.) a  poverenia MP SR v zriaďovacom  dokumente organizácie.

- Zápis do zoznamu – „registra“ povolených mechanizačných prostriedkov na      ochranu rastlín na základe rozhodnutia schvaľujúcej autorizovanej osoby (TSÚP     Rovinka).

Register je zoznam schválených  mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, zahrňuje identifikáciu mechanizačného prostriedku a držiteľa registrácie. Register vedie kontrolný úrad (§ 8 odst. 1, 2, 3 zákona č. 471/2001 Z. z.). Kontrolným úradom je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav  poľnohospodársky Bratislava.

## 8.3	Ekonomické nástroje

V súčasnosti platným právnym predpisom kde sú uvedené ekonomické nástroje na vypúšťanie niektorých obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok do vodného prostredia, je zákon č.184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z. a vykonávacia vyhláška. Podľa §74, ods.1 je povinný platiť poplatky každý, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

Platby a poplatky vyberá správca vodného toku a sú príjmom štátneho rozpočtu podľa §75, vodného zákona. Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu podnikateľovi alebo inej právnickej osobe, ktorá vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd a do verejnej kanalizácie bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, alebo v rozpore s ním, znečistí povrchové alebo podzemné vody nedovoleným zaobchádzaním s nebezpečnými látkami podľa §35, ods.2 a 3. Pokutu podľa §70, ods.1 písm. b.), možno uložiť do výšky päťnásobku odplát za ročné vypúšťanie odpadových vôd. Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním s nebezpečnými látkami podľa §70, ods.1 písm. b.) a g.) dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu možno uložiť až do 5 mil. Sk.

Výnosy pokút uložených podľa vodného zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

V zmysle §55 ods.1 sa Recyklačný fond zriaďuje ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenie a spracovania:

- opotrebovaných batérií a akumulátorov (§41)

- odpadových olejov (§42)

- opotrebovaných pneumatík (§43)

- viacvrstvových kombinovaných materiálov (§44)

- elektronického šrotu (§45)

- plastov (§46)

- žiariviek s obsahom ortuti (§47)

- papiera (§48)

- skla (§48)

- vozidiel (§49 až 54)

- kovových obalov (príslušný sektor vznikol až po nadobudnutí účinnosti zákona)

Zákon určuje aj spôsob poskytovania prostriedkov z recyklačného fondu.

Pre prevádzkovateľov skládok odpadov zákon ukladá povinnosť vytvárať počas prevádzky skládky odpadov finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

Pokiaľ fyzická alebo právnická  osoba v SR  používa pri zabezpečovaní svojich pracovných úloh mechanizačný prostriedok na ochranu rastlín typovo neschválený autorizovanou osobou a nezavedený do registra povolených prostriedkov, vystavuje sa sankčným postihom v zmysle zákona o rastlinnolekárskej starostlivosti č. 471/2001 Z. z. § 26 až do 1 000 000,- Sk.

## 8.4	Opatrenia na znižovanie znečistenia vôd nebezpečnými látkami

8. 4. 1.	Administratívne opatrenia:

V pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

- Vypracovať návrh novely zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) so zameraním na transpozíciu Rámcovej smernice EÚ 2000/60/ES. Predmetom tejto úpravy budú aj ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok.

Termín: 1. máj 2004

- Aktualizovať Program znižovania znečistenia v nadväznosti na implementáciu Rámcovej smernice EÚ o vodách 2000/60/ES pre individuálne nebezpečné látky v rámci riešenia Twinning projektu SR 02/IB/EN-01.

Termín: 1.máj 2005

- Vypracovať návrh vyhlášky, ktorou sa budú upravovať náležitosti prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie podľa §33, ods.(2) Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach aj v časti najvyššej prípustnej miery znečistenia odpadových vôd z priemyslu.

Termín: 31.marec 2004

- Vypracovať návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovia podrobnosti o určovaní stavu povrchových a podzemných vôd a ich monitorovaní a podrobnosti o vodnom plánovaní v oblastiach povodí.

Termín: apríl 2004

V pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR

- Novelizovať Výnos č.3322/3/2001-100, ktorým sa upravia podmienky pre proces registrácie prípravkov na ochranu rastlín, vrátane hodnotenia účinkov na vodné organizmy a kvalitu vôd.

Termín: 31. marec 2004

- Vypracovať návrh vyhlášky, ktorá bude obsahovať Program poľnohospodárskych činností vo vymedzených zraniteľných oblastiach.

Termín: 1.máj 2004

- Vypracovať návrhy pre krajské úrady životného prostredia na vyhlásenie vodných útvarov alebo ich častí s určením vhodnosti ich použitia na závlahy.

Termín: október 2004

V pôsobnosti krajských úradov životného prostredia

- Vydať všeobecne záväzné vyhlášky, ktorými sa určia vodné útvary na kúpanie, vody a vodné útvary pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

Termín: 1. máj 2004

- Vydať všeobecne záväzné vyhlášky, ktorými sa určia vodné útvary vhodné na závlahy.

Termín: január 2005

8. 4. 2. Technické opatrenia:

V pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

- Podporovať uvádzanie programov environmentálneho manažmentu v priemyselných podnikoch (EMAS).

Termín: priebežne

- Zabezpečiť vypracovanie podrobného implementačného plánu pre zneškodnenie perzistentných organických látok (POPs) v Slovenskej republike.

Termín: 1.máj 2004

- Zabezpečiť vypracovanie plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Termín: november 2004

- Zabezpečiť spracovanie chýbajúcich environmentálnych kvalitatívnych  cieľov pre  látky zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR, v rámci riešenia Twinning projektu SR 02/IB/EN-01.

Termín: 31. december 2004

- Zabezpečiť spracovanie päť prípadových štúdií Programu znižovania znečistenia pre vybrané nebezpečné látky a zariadenia v rámci Twinning projektu SR 02/IB/EN-01.

Termín: 31.december 2004

V pôsobnosti krajských úradov životného prostredia a obvodných úradov 	životného prostredia

- Zabezpečiť vypracovanie plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre jednotlivé kraje.

Termín: december 2004

- Zabezpečiť prehodnotenie doterajších prípadov vypúšťania odpadových vôd a vydať rozhodnutia s určením limitných hodnôt škodlivých a obzvlášť škodlivých látok a podmienok, zabezpečujúcich postupné znižovanie ich znečistenia za účelom dosiahnutia kvalitatívnych cieľov povrchových vôd.

Termín:máj 2004

- Oznámiť všetky uložené opatrenia používateľom nebezpečných látok poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) za účelom doplnenia a aktualizácie programu znižovania znečistenia.

Termín: máj 2004

- Pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vychádzať z programu znižovania znečistenia, zo zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR.

Termín: priebežne

V pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia

- Pri vydávaní integrovaných povolení podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia aplikovať pri určovaní limitných hodnôt znečistenie odpadových vôd nariadenie vlády SR 491/2002 Z. z., ktorým sa určujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd a dodržať prechodné obdobia určené v rámci prístupových rokovaní s EÚ pre oblasť vôd. Termín: priebežne

V pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR

- Dokončiť proces osvedčovania kontrolných staníc pre výkon pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

Termín: máj 2004

8. 4. 3. Ekonomické nástroje:

V pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

- Vypracovať nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovia výšky platieb a poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením užívania vôd.

Termín:   máj 2004

- Finančné prostriedky získané z poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd prednostne využívať v rámci Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení na ochranu vôd a ich racionálne využívanie.

Termín: priebežne

### 8.4.4. 	Všeobecné kritériá pre súlad s ustanoveniami zákona o IPKZ

Zariadenia spadajúce pod zákon IPKZ, ktorých emisie nebezpečných látok prekračujú limity stanovené orgánmi štátnej správy členského štátu, sú povinné uplatniť najlepšie dostupné techniky (BAT).

Voľba najlepšej dostupnej technológie je povinná a uskutočňuje sa v súlade s bodmi uvedenými  vo vzťahu k dokumentom BREF - európskej integrovanej kontroly znečistenia (EIPPC)  a Kontrolného úradu pre priemyselné procesy.

Napriek tomu, že výber  najvhodnejšej dostupnej techniky BAT závisí od  efektivity nákladov, treba uviesť, že prioritou musí byť dodržiavanie  limitných hodnôt znečistenia stanovených orgánom štátnej správy, na základe environmentálnych kvalitatívnych štandardov.

# 9.	Komunikácia s Európskou komisiou a informovanie verejnosti

Každý členský štát Európskej Únie musí Európskej komisii zasielať správy o implementácii smerníc EÚ, čo platí aj pre informovanie o pokroku v implementácii smernice 76/464/EHS a jej dcérskych smerníc.

Európska Komisia vydala v roku 2001 usmernenia pre prípravu Programov na zníženie znečistenia, charakterizujúce čo má byť jeho obsahom a aké informácie z Programu sa majú poskytovať Európskej komisii.

Program na zníženie znečistenia je vhodné prezentovať v 2 častiach,  všeobecnú časť zameranú na všetky chemické látky a druhú časť so zameraním konkrétne na každú jednu nebezpečnú látku osobitne. Komisii musí byť predložený (všeobecný) sumár programu na zníženie znečistenia.

Zo všeobecnej časti je potrebné uviesť nasledovné informácie:

- ktoré látky boli uvažované ako potenciálne nebezpečné pre proces následného hodnotenia ich relevantnosti pre krajinu,

- akým spôsobom bola vyhodnotená relevantnosť látok,

- ktoré látky zo zoznamu II boli vybrané ako látky relevantné na národnej úrovni,

- ktoré látky neboli vybrané a prečo,

- aké sú súvisiace právne predpisy,

- aká metóda bola použitá na odvodenie kvalitatívnych cieľov (a do akej miery je táto metóda zhodná so spôsobom uvedeným v kap. 1.2.6 Rámcovej smernice o vodách).

Z druhej časti programu, ktorý je viac špecifický pre jednotlivé látky, bude potrebné uviesť nasledovné informácie:

- aké kvalitatívne ciele boli odvodené pre danú látky (pre vodu, biotu, sediment) a aké hodnoty boli uvedené,

- aké sú zdroje tejto látky,

- koľko povolení na vypúšťanie bolo pre danú látku vydaných,

- aký monitorovací program bol vykonávaný,

- aké zníženie úrovne znečistenia bolo dosiahnuté a akými spôsobmi,

- aké zníženie úrovne znečistenia sa plánuje v budúcnosti a akým spôsobom sa má dosiahnuť.

Ako je z vyššie uvedených požiadaviek na informácie zrejmé, niektoré z nich budú dostupné až neskôr, po ukončení procesu prehodnocovania vydaných povolení, spracovaní informácií z nich,  programov monitoringu a spracovaní časti Programu znižovania znečistenia, ktorý bude špecifický pre jednotlivé látky.

Ministerstvo životného prostredia SR zaručuje, že všetky informácie vo vzťahu k relevantným nebezpečným látkam v povrchových vodách na území SR sú verejne prístupné (údaje z monitoringu, programy eliminácie/redukcie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, limity hodnoty znečistenia).

Tieto informácie sú k dispozícii na Ministerstve životného prostredia a na SHMÚ vo forme elektronických databáz a/alebo správ .

# 10.	Závery a odporúčania

Program znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami (ďalej Program znižovania znečistenia) bol spracovaný v súlade s §36 a §55, ods.1 písm. k) Zákona č.184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č.249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z., do ktorého je transponovaná smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia a nadväzujúce tzv. dcérske smernice (ďalej len smernica o nebezpečných látkach).

Pri spracovaní Programu znižovania znečistenia boli vzaté do úvahy súvisiace právne predpisy v SR z oblasti nakladania s nebezpečnými látkami. Konkrétne ide o nasledujúce zákony a vykonávacie predpisy:

- Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých

- Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách	a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií sieťových  odvetví

- Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zákon NR SR č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

- Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

- Zákon č.217/2003 Z. z. o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

- Legislatívne predpisy v oblasti dopravy

Do spracovania Programu boli zahrnuté aj opatrenia z medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce (Dohovor o spolupráci pri ochrane a udržateľnom využívaní Dunaja, Komisie hraničných vôd).

Jednou z dôležitých podmienok obsahovej štruktúry pre spracovanie Programov znižovania znečistenia podľa usmernenia EÚ je stanovenie zoznamov nebezpečných látok relevantných pre členský štát. Na základe existujúcich informácií zo zdrojov, ktoré disponujú údajmi o výrobe (použití), aplikácii látok a ich výskyte vo vodnom prostredí, boli identifikované nebezpečné látky relevantné pre SR a potenciálne nebezpečné látky s požiadavkou na doplnenie informácií. Základom bol zoznam 139 látok identifikovaných v EÚ, ako látky zo Zoznamu II smernice o nebezpečných látkach, pričom zoznam bol rozšírený o látky, ktoré sú špecifické pre SR. Išlo najmä o:

- Zoznamy vysokoobjemových látok (VOCHL >1000 t) a nízkoobjemových chemických látok (NOCHL >10 t a < 1000 t), ktoré sú uvedené na trh v SR (zdroj:  Centrum pre chemické látky a prípravky)

- Informácie o spotrebe prípravkov (resp. účinných látok) na ochranu rastlín v SR za rok 2002 (zdroj: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky)

- Informácie o emisiách chemických látok vypúšťaných odpadovými vodami z bodových zdrojov znečistenia

- Údaje z monitoringu kvality povrchových vôd  a sedimentov v SR

- Údaje z inventarizácie nebezpečných látok vypúšťaných z priemyselných bodových zdrojoch znečistenia uskutočnených v rokoch 2000 -2001

- Údaje z prieskumných monitoringov odpadových, povrchových vôd a riečnych sedimentov uskutočnených v rokoch 2001- 2002

Výber relevantných nebezpečných látok vychádzal z informácií o použití, výrobe a aplikácii látok, údajov z monitorovacích programov povrchových vôd,  z prieskumných prác zameraných na výskyt nebezpečných látok vo vode, sedimentoch a odpadových vodách. V procese výberu boli zohľadnené i existujúce kvalitatívne ciele pre povrchové vody. Do Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR bolo na základe výberových kritérií zaradených 61 chemických látok (Tabuľka č. 3.3.1 v prílohe).

Medzi chemické látky na Zozname potenciálne nebezpečných látok s požiadavkou na doplňujúcu informáciu bolo zaradených 69 chemických látok (Tabuľka č.3.4.1 v prílohe).

Kvalitatívne ciele pre relevantné nebezpečné látky boli prevažne prevzaté od ostatných členských štátov EÚ, ktoré ich určili na základe hodnotenia rizík. Pre látky, ktoré nemajú stanovené kvalitatívne limity ich určí orgán štátnej vodnej správy s použitím metodiky uvedenej v  Rámcovej smernici o vodách. Pre 16 chemických látok, kde chýbajú kvalitatívne ciele bude spracovaná počas Twinning projektu SR 02/IB/EN01 štúdia, kde sa určia ich hodnoty na základe rizikovej analýzy.

V SR v súčasnosti nie je k dispozícii informácia o bodových zdrojoch znečistenia povrchových vôd obzvlášť škodlivými a škodlivými látkami v takom rozsahu ako to vyžaduje smernica EÚ o nebezpečných látkach. Z tohto dôvodu sú pod bodovými zdrojmi uvedené spoločnosti a firmy, ktoré sú vedené v zozname Centra pre chemické látky a prípravky, ďalej údaje z Ministerstva životného prostredia (Odbor rizikových faktorov) a tiež tie, u ktorých boli počas inventarizácie z roku 2000 zistené nakladania s nebezpečnými látkami (kap. 4.1).

Medzi plošné zdroje znečistenia nebezpečnými látkami boli zaradené oblasti, kde sa vo väčších množstvách aplikujú prípravky na ochranu rastlín v poľnohospodárskej činnosti (mapa č.1), znečistené územia starých záťaží ako oblasť Chemka Strážske (pre PCB) a znečistené územia po sovietskych vojskách. Tieto územia sú znečistené najmä ropnými produktami, chlórovanými uhľovodíkmi a ďalšími látkami.

Dôležitým opatrením pri znižovaní znečistenia vôd nebezpečnými látkami je stanovenie limitných hodnôt znečistenia pre jednotlivé látky. V programe znižovania znečistenia je navrhnutý spôsob ich výpočtu, založený na imisno-emisnom princípe a zohľadňujúci dosiahnutie kvalitatívneho cieľa pre danú chemickú látku.

V Štátnom monitoringu kvality povrchovej vody v SR sa už v súčasnosti sleduje 37 nebezpečných látok, ktoré sú na Zozname nebezpečných látok relevantných pre SR. Tie chemické látky, ktoré ešte nie sú  sledované sa doplnia a budú analyzované od roku 2004 na miestach odberu relevantných pre dané chemické látky.

Pre chemické látky, ktoré sú na „Zozname potenciálnych nebezpečných látok s požiadavkou na doplnenie informácií“ sa v roku 2004 uskutočnia prieskumné práce v oblastiach, v ktorých dochádza k nakladaniu s danými chemickými látkami. V rámci prieskumných prác budú analyzované odpadové vody, povrchové vody, sedimenty a podzemné vody. Chemické analýzy budú uskutočňované v súlade s požiadavkami na správnu laboratórnu prax a imisné limity.

Výsledky z prieskumného monitoringu budú použité pre hodnotenie a doplnenie „Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR“. Takisto môžu byť zoznamy doplňované  na základe získavania nových informácií o chemických látkach, ktorých výroba, tranzit cez územie SR, dovoz do SR alebo nakladanie s nimi môže v budúcnosti začať.

Niektoré opatrenia, ktoré sú potrebné na realizáciu programu znižovania znečistenia už boli v SR implementované. Tieto opatrenia sa dajú rozdeliť do troch častí a to:

- administratívne

- technické

- ekonomické.

Administratívne opatrenia sú tie, ktoré stanovujú právne predpisy SR a ktoré upravujú nakladanie s nebezpečnými látkami a vytvárajú podmienky pre ochranu vôd pred znečistením škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami.

Medzi technické opatrenia boli v programe znižovania znečistenia zaradené tie, ktoré definujú umiestnenie stavieb a zariadení, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, testovanie a kontrolu týchto zariadení vrátane mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín a ďalšie.

Ekonomickými opatreniami sú v zmysle programu znižovania znečistenia uvedené platby a poplatky za vypúšťané odpadové a osobitné vody, ktoré obsahujú škodlivé a obzvlášť škodlivé látky, pokuty za nedovolené zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a za zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, ktoré vedie k mimoriadnemu zhoršovaniu vôd. Medzi tieto opatrenia boli zaradené aj ekonomické nástroje z odpadového hospodárstva a rastlinolekárskej starostlivosti.

Program znižovania znečisťovania v kapitole 8.4 uvádza tie opatrenia, ktoré musí SR uskutočniť aby sa zabezpečilo znižovanie znečisťovania vôd nebezpečnými látkami. Pri týchto opatreniach sú dané aj lehoty uskutočnenia, ktoré nie sú dlhšie ako 6 rokov od predpokladaného vstupu SR do EÚ (2009).

Súčasťou predkladaného programu ešte nie je časť špecifická pre jednotlivé relevantné látky, pretože neboli ukončené všetky procesy preň potrebné – napr. prehodnocovanie povolení na vypúšťanie, informácie podnikov o plánoch na redukciu a zamedzenie vypúšťania škodlivých a obzvlášť škodlivých látok. Táto časť programu bude pripravená v rámci Twinning projektu SR02/IB/EN-01 do r. 2005.

# Zoznam použitej literatúry

- Zoznam prioritných látok podľa Rozhodnutia Rady 2455/2001/ES doplňujúceho Smernicu 2000/60/ES (EU WFD)

- Zákon č.184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

- Nariadenie vlády č. 491/2002 Z. z.

- Joint Danube Survey, Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR, september 2002

- Materiály iných medzinárodných riečnych komisii – Rýn, Labe (kvalitatívne ukazovatele a ročenky kvality)

- Zoznam prioritných látok podľa článku 8(1) Nariadenia Rady 793/93/ES o vyhodnocovaní a kontrole rizík vyplývajúcich z existujúcich látok

- Materiály vydané Umweltbundesamt Berlín

- Databázy a údaje  z EU CIRCA, US NTP, NIEHS, US EPA, US GS, IARC a ďalších organizácií a inštitúcií.

- Propozícia 65, schválená 31. mája 2002 v štáte Kalifornia, USA

- Databáza DANELA

- Sediment Assessment and Remediation – Ontario´s Approach, Ontario Ministry of Environment and Energy, Provincial Sediment Quality Guidelines, Canada

- Zoznam prípravkov na ochranu rastlín – spotreba za rok 2002, ÚKSUP Bratislava

- Spotreba účinných prípravkov na ochranu rastlín  v roku 2002, ÚKSUP Bratislava

- Zoznam VOCHL, Ján Čepček, Jozef  Karacsony, Helena Polakovičová,

Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava, 2003

- Zoznam NOCHL, Ján Čepček, Jozef  Karacsony, Helena Polakovičová,

Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava, 2003

- Ročenka Kvalita povrchových vôd v  roku 2001-2002, SHMÚ, Bratislava, 2003

- Vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác v roku 2002, SHMÚ, 2003

- Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín , skladových priestorov a prípravkov DDD v roku 2000

- Databáza UICLID

- Registrácie prípravkov na ochranu rastlín v SR, Jozef Kotleba, MP SR, Bratislava,2003

# Zoznam skratiek

| EÚ |  |  | Európska únia |
| --- | --- | --- | --- |
| EK |  |  | Európska komisia |
| HMT |  |  | hexametyléntetraamín |
| ICPDR |  |  | Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj |
| IPKZ (IPPC-Aj) |  | integrovaná prevencia a kontrola znečistenia |
| KBÚ |  |  | Karta bezpečnostných údajov |
| LVI-GC-MS |  | dávkovanie veľkého objemu vzorky v spojení s plynovou chromatografiou a |
|  |  |  | hmotnostnou detekciou |
| MCPA |  |  | 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina |
| MH SR |  |  | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MS |  |  | medza stanovenia |
| MŽP SR |  |  | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NCI |  |  | negatívna chemická ionizácia |
| NEL |  |  | nepolárne extrahovateňé látky |
| NIST |  |  | Národný inštitút pre štandardizáciu a technológiu, USA |
| NOCHL |  |  | Nízkoobjemové chemické látky |
| NV SR |  |  | Nariadenie vlády Slovenskej republiky |
| OECD |  |  | Svetová organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj |
| PAU (angl. PAH) |  | polyaromatické uhľovodíky |
| PCB |  |  | polychlorované bifenyly |
| PET |  |  | polyetylén |  |
| (P)OH |  |  | (Program) odpadového hospodárstva |
| POPs |  |  | perzistentné organické látky |
| PROSPEKT |  | prekoncentračné zariadenie – automatizovaná jednotka na prípravu vzoriek |
| PTFE |  |  | polytetrafluoroetylén |
| PTV |  |  | dávkovač s programovateľnou teplotou odparovania |
| RAS |  |  | rozpustené anorganické soli |
| RID |  |  | Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru |
| RSD |  |  | relatívna štandardná odchýlka |
| SDU |  |  | jednotka prekoncentračného zariadenia-dávkovač solventov |
| SHMÚ |  |  | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| SVP š.p. |  |  | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. |
| SPE-HPLC-DAD UV |  | extrakcia na tuhom sorbente v spojení s vysoko účinnou kvapalinovou |
|  |  |  | chromatografiou a detekciou diode-array UV detektorom |
| ŠEP |  |  | Štátna environmentálna politika |
| TGD – Aj |  |  | Technical Guidance Document |
| TOC |  |  | celkový organický uhlík |
| TSÚP |  |  | Technický skúšobný ústav poľnohospodársky |
| ÚKSÚP |  |  | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky |
| VOC - Aj |  |  | prchavé organické zlúčeniny |
| VOCHL |  |  | Vysokoobjemové chemické látky |
| VÚVH |  |  | Výskumný ústav vodného hospodárstva |
| WFD-Aj, (RSV) |  | Rámcová smernica o vode |

PRÍLOHA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pokračovanie tabuľky č.3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| por. č. |  |  |  | Monitoring | Prieskumný monitoring | VOCHL | NOCHL | Pesticídy |
|  | CAS č. | Názov chemickej látky | legislatíva | PV | S | OV | PV | PV | S | S | OV | OV | > 1000 t | 10<X<1000 t |  |
|  |  |  |  |  |  |  | skrin. | cielen. | skrin. | cielen. | skrin. | cielen. |  |  |  |
| 96 | 2921-88-2 | chlórpyrifos | 2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
| 97 | 1333-82-0 | oxid chrómový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 98 | 7440-47-3 | chróm | 5 | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 100 | 7440-48-4 | kobalt | 5 |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 101 | 7440-50-8 | meď | 5 | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 102 | 56-72-4 | coumaphos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 74-90-8 | kyanidy | 5 | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 104 | 108-77-0 | kyanurchlorid | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 110-82-7 | cyklohexán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 106 | 108-93-0 | cyklohexanol |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 107 | 1569-69-3 | cyklohexántiol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 108 | 108-94-1 | cyklohexanón |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 109 | 108-91-8 | cyklohexylamín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 110 | 50-29-3 | DDT (izoméry DDD, DDT, DDE) | 1 | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 111 | 298-03-3 | demeton | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 112 | 117-81-7 | bis(2-etylhexyl)-ftalát | 2 |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  |
| 113 | 84-74-2 | dibutylftalát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 114 | 683-18-1 | dibutylchlorid cíničitý | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 818-08-6 | dibutyl oxid cíničitý | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 95-76-1 | 3,4-dichlóranilín | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 91-94-1 | 3,3,´dichlórbenzidín | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 108-60-1 | dichlórizopropyl éter | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 75-09-2 | dichlórmetán | 2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |
| 120 | 99-54-7 | dichlórnitrobenzény (89-61-2) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 120-36-5 | dichlorprop | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 122 | 62-73-7 | dichlorvos | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 123 | 60-57-1 | dieldrín | 1 |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
| 124 | 109-89-7 | dietylamín | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 60-51-5 | dimethoate | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

N á v r h

# Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami

(SÚHRNNÁ   SPRÁVA)

# 1. Úvod

Vypracovanie Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (ďalej len „program znižovania znečistenia“) vyplýva z ustanovení § 36 a § 55 ods. 1 písm. k) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení nariadenia vlády č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z. V zmysle citovaných ustanovení vodného zákona Ministerstvo životného prostredia SR vypracuje tento program do 31. 12. 2003 a aktualizuje ho najmenej každých šesť rokov. program schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

V súlade s Národným programom pre prijatie acquis communautaire boli smernice, týkajúce sa znečistenia spôsobeného nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia transponované do vodného zákona a jeho vykonávacích predpisov, predovšetkým do nariadenia vlády č. 491/2002 Z. z. , ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Záväzok vypracovať Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami bol prijatý SR aj v rámci vyjednávania o pristúpení k EÚ. Slovensko sa zaviazalo, že program znižovania znečistenia nebezpečnými látkami zo Zoznamu II vypracuje do dátumu vstupu do EÚ a zabezpečí jeho  implementáciu do 6 rokov od dátumu vstupu.

Predkladaný Program znižovania znečistenia vôd obzvlášť škodlivými látkami a škodlivými látkami je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 36, vodného zákona a je zameraný na:

- vypracovanie zoznamu zdrojov znečistenia vôd, z ktorých sa vypúšťajú odpadové vody a osobitné vody, obsahujúce škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, a v ktorých sa zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami a inventarizáciu týchto látok,

- ustanovenie kvalitatívnych cieľov pre povrchové vody a lehôt na ich dosiahnutie,

- určenie druhu a spôsobu monitorovania kvalitatívnych cieľov v povrchových vodách,

- plošné znečistenie podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- spôsoby a postupy znižovania škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách a na postupné zamedzenie obzvlášť škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách z jestvujúcich priemyselných zdrojov znečistenia,

- zhodnotenie výsledkov monitoringu kvalitatívnych cieľov povrchových vôd a plošného znečistenia podzemných vôd nebezpečnými látkami,

- opatrenia zamerané na znižovanie znečistenia škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných odpadových vodách.

Program znižovania znečistenia bude slúžiť predovšetkým ako podklad pre orgány štátnej vodnej správy v rozhodovacom procese pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd a podzemných vôd. Spracovaný bol pod gestorstvom sekcie vôd MŽP SR Slovenským hydrometeorologickým ústavom v rámci Twinning projektu 02/IB/EN-01 a talianskymi expertmi v gescii MŽP SR, za spolupráce orgánov štátnej správy (odborov životného prostredia KÚ a OÚ), odborných organizácií MŽP SR: SIŽP, SAŽP, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, a ďalších organizácií ako ÚKSUP Bratislava, TSÚP Rovinka, Centrum chemických látok a prípravkov. Relevantná problematika bola konzultovaná aj s  Ministerstvom  pôdohospodárstva SR .

# 2. Právny rámec pre vypracovanie programu znižovania znečistenia

2.1 	 Európska únia

Relevantnými smernicami EÚ, ktoré upravujú zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v oblasti ochrany vôd je najmä Smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami, vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva. Na túto smernicu priamo nadväzujú dcérske smernice týkajúce sa konkrétnych nebezpečných látok.

Dôležitým právnym predpisom pre túto oblasť ochrany vôd je aj Smernica 2000/60/EHS, Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorá ustanovuje rámec pre aktivity v oblasti vodnej politiky spoločenstva a rozhodnutie č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001, ktoré ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky a dopĺňa smernicu 2000/60/ES.

Ďalšou je smernica 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia.

2.2	Medzinárodná úroveň

V roku 1994 bol prijatý Dohovor o spolupráci pre ochranu a udržateľné využívanie Dunaja, ktorým sa zmluvné strany vrátane Slovenska zaväzujú, že vypracujú, príjmu a uskutočnia opatrenia, aby sa zaistila účinná ochrana kvality vody, trvalo udržateľné využívanie vody a tiež prevencia, obmedzovanie a znižovanie vplyvov presahujúcich hranice štátov. Pre povodie Dunaja bol prijatý predbežný zoznam prioritných látok, ktoré sú vypúšťané do vodného prostredia v rámci povodia, alebo sa v tomto území s nimi zaobchádza. V rámci Dohovoru bol tiež vypracovaný program znižovania znečistenia povrchových vôd nutrientmi, s cieľom ochrany vôd Dunaja a Čierneho mora pre eutrofizáciou.

2.3	Právne predpisy na národnej úrovni

Zákonné právne úpravy a ich vykonávacie predpisy vytvárajú právny rámec v SR pre ochranu vôd, v súvislosti s nakladaním s vodami, najmä s vypúšťaním odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok a so zaobchádzaním s nebezpečnými látkami. Vodný zákon určuje obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky ako látky zo skupiny látok alebo ich príbuzných látok v prílohe č. 1 zákona, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd. Príloha č. 1 obsahuje Zoznam I – obzvlášť škodlivé látky, ktoré patria do skupín látok, vybraných na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a schopnosti bioakumulácie. V zozname II sú zaradené škodlivé látky, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, avšak ich nepriaznivý vplyv je možné obmedziť v danej oblasti v závislosti na charaktere recipienta a podmienok v mieste ich vypúšťania do povrchových vôd. Nebezpečnou látkou podľa vodného zákona sú obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd a je s nimi zaobchádzané pri výrobnom procese alebo inej činnosti, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom.

Okrem právnych noriem v oblasti ochrany vôd s problematikou znižovania znečistenia vôd škodlivým látkami a obzvlášť škodlivými látkami, ako aj nebezpečnými látkami úzko súvisia i právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a chemických látok. Ide predovšetkým o nasledujúce zákony a všeobecne záväzné právne predpisy.

## Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon);

## Nariadenie vlády č.491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd;

## Zákon č. 442 /2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach;

## Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

## Zákon č. 223/2001 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

## Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

## Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

## Zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší);

## Legislatívne nástroje týkajúce sa uvádzania chemických látok na trh;

## Legislatívne nástroje v oblasti prípravkov na ochranu rastlín v SR;

### Zákon o premávke na pozemných komunikáciách, Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR/RID).

3.	Určenie relevantných nebezpečných látok pre Slovenskú

# republiku

Vodný zákon v nadväznosti na transponovanú smernicu EÚ č.76/464/EHS v prílohe č. 1 ustanovuje skupiny obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok. Za účelom vypracovania programu znižovania znečistenia bolo potrebné určiť konkrétne látky relevantné pre SR. Pri ich určení boli použité kritériá, ktoré spočívali v identifikácii týchto látok používaných v rámci výrobných procesov, preukázaní ich výskytu vo vypúšťaných odpadových vodách, v povrchových vodách a v riečnych sedimentoch. Zoznam týchto látok súčasne slúži na ustanovenie kvalitatívnych cieľov z hľadiska ich obsahu v povrchových vodách a pre návrh špecifických opatrení pre ich dosiahnutie.

## 3.1	Celkový zoznam potenciálnych nebezpečných látok pre SR

Pri spracovaní zoznamov nebezpečných látok a potenciálnych nebezpečných látok relevantných pre SR sa použili všetky dostupné informácie o chemických látkach v SR, pričom sa vychádzalo z nasledujúcich podkladov:

- Zoznam 139 chemických látok vypracovaný Európskou komisiou

- Zoznamy vysokoobjemových látok (VOCHL >1000 t) a nízkoobjemových chemických látok (NOCHL >10 t a < 1000 t), ktoré sú uvedené na trh v SR (zdroj:  Centrum pre chemické látky a prípravky)

- Informácie o spotrebe prípravkov (resp. účinných látok) na ochranu rastlín v SR za rok 2002 (zdroj: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky)

- Informácie o emisiách chemických látok vypúšťaných odpadovými vodami z bodových zdrojov znečistenia

- Údaje z monitoringu kvality povrchových vôd  a sedimentov v SR

- Údaje z inventarizácie nebezpečných látok vypúšťaných z priemyselných bodových zdrojov znečistenia uskutočnených v rokoch 2000 -2001

- Údaje z prieskumných monitoringov odpadových, povrchových vôd a riečnych sedimentov uskutočnených v rokoch 2001- 2002

## 3.2	Metodika pre zaradenie nebezpečných látok do Celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku

Prvým krokom pri výbere nebezpečných látok relevantných pre SR bolo vyčlenenie účinných látok prípravkov na ochranu rastlín (ďalej pesticídy) z celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku z dôvodu, že pri spracovaní sú výberové kritériá u pesticídov a u ostatných nebezpečných látok odlišné.

### Pri výbere boli zohľadňované i kvalitatívne ciele, ktoré sú definované ako hodnoty škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a iných látok v povrchových vodách, pri ktorých dodržaní je zabezpečený ekologicky priaznivý stav vodných útvarov a podmienky potrebné na ochranu zdravia obyvateľstva a na používanie vody. Použité boli kvalitatívne ciele pre povrchové vody buď určené právnymi predpismi SR, alebo určené členskými štátmi EÚ na základe hodnotenia rizík týchto látok pre vodné prostredie.

### Postup pre zatriedenie nebezpečných látok

Na zatriedenie každej nebezpečnej látky z celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku boli použité dostupné údaje  o výrobe alebo použití chemickej látky a výsledky z monitoringu, ktoré viedli k zaradeniu chemických látok do jednej zo skupín:

- Nebezpečné látky boli zaradené do skupiny “relevantných” v nasledujúcich prípadoch:

  - Chemická látka sa vyskytuje na zozname prioritných látok vychádzajúceho zo smernice  2000/60/ES (Rámcová smernica o vodách).

  - Ak je chemická látka monitorovaná, kvalitatívny cieľ pre látku je k dispozícii, a chemická látka vyskytujúca sa v povrchových vodách je zistená v koncentráciách prekračujúcich kvalitatívny  cieľ.

  - Ak je chemická látka monitorovaná, kvalitatívny cieľ pre ňu nie je k dispozícii, a látka bola identifikovaná vo viac ako 5 %-tách miest odberov vzoriek; a tiež chemické látky identifikované v sieti miest odberov vzoriek v množstve menšom ako 5 %, avšak ak zároveň jej výroba alebo použitie prekračuje objem 1000 ton.rok-1.

- Nebezpečné látky boli zaradené do skupiny “potenciálne relevantné” v nasledujúcich prípadoch:

- Ak je chemická látka monitorovaná a kvalitatívny cieľ pre ňu je k dispozícii, vyskytuje sa v povrchových vodách v koncentráciách nižších ako je jej kvalitatívny cieľ ale súčasne jej výroba alebo jej použitie prekračuje 10 ton.rok-1.

- Ak je chemická látka monitorovaná a kvalitatívny cieľ nie je k dispozícii, a látka je identifikovaná v menej ako 5-tich % miest odberov vzoriek, ak sa výroba alebo jej použitie pohybuje pod 1000 ton.rok-1.

- Ak chemická látka síce bola sledovaná, ale jej kvalitatívny cieľ pre povrchové vody je nižší ako limit detekcie použitej metódy.

- Ak chemická látka nie je monitorovaná, a jej objem výroby alebo použitia je vyšší ako 1000 ton.rok-1.

- Ak látka nie je monitorovaná, a objem jej výroby alebo použitia sa pohybuje od 10 do 1000 ton.rok-1.

- Nebezpečné látky boli zaradené do skupiny ”nerelevantných” v nasledujúcich prípadoch:

- Ak je chemická látka monitorovaná a kvalitatívny cieľ  je k dispozícii,  a látka sa vyskytuje v povrchových vodách v koncentráciách nižších ako je jej kvalitatívny cieľ a zároveň sa jej výroba alebo jej použitie pohybuje v rozpätí menej ako 10 ton.rok-1.

- Ak nie je monitorovaná  a objem výroby alebo jej použitia je nižší ako 10 t.rok-1.

### 3.2.1	     Kritériá pre výber pesticídov

Zvolený postup možno zhrnúť do nasledovných krokov:

- Zo skupiny všetkých pesticídov používaných v Slovenskej republike boli do celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre Slovenskú republiku zahrnuté účinné látky pesticídov, ktoré sú najviac používané – ako kritérium bolo zvolené množstvo 1 t ročne. Účinné látky uvedené na celkovom zozname nebezpečných látok relevantných pre SR boli následne základom pre ďalšiu selekciu.

- Pre každú účinnú látku zo zoznamu bol vypočítaný aplikačný pomer samostatne pre každý z 8-ich krajov v SR. Aplikačný pomer predstavuje podiel spotrebovanej látky a veľkosti poľnohospodársky využívanej plochy v danom kraji.

- Pri každej účinnej látke sa vzal pre následné spracovanie do úvahy najvyšší  z vypočítaných aplikačných pomerov (t.j. z 8-ich vypočítaných, reprezentujúcich jednotlivé kraje).

- Hodnota aplikačného faktora bola pre každú účinnú látku vynásobená bezpečnostným faktorom 3 a takto získaná hodnota bola porovnaná s “referenčnými aplikačnými pomermi” uvádzanými v Rozhodnutí č. 2078/92 EHS.

- Následne boli účinné látky roztriedené na:

“relevantné” látky,

  - ktoré sú zaradené medzi 33 prioritnými látkami, vyplývajúcimi z Rámcovej smernice o vodách (2000/60/ES) Rozhodnutím 2455/2001/ES a v SR sa používajú;

  - u ktorých vypočítaný aplikačný pomer je rovnakého rádu ako referenčná hodnota podľa Nariadenia 2078/92/EHS, hoci látka nebola zistená v rámci cieleného monitoringu alebo skríningu prieskumných prác povrchovej vody (v tomto prípade sa uvažuje s možnosťou, že jednotlivé pesticídy sú aplikované v rôznych obdobiach, a prieskumné práce vykonávané s frekvenciou 2 x ročne tieto látky nemuseli zachytiť).

“potenciálne relevantné” látky,

- u ktorých vypočítaný aplikačný pomer je o jeden rád nižší ako referenčná hodnota podľa Nariadenia 2078/92/EHS

“nerelevantné” všetky ostatné pesticídy

## 3.3	Zoznam nebezpečných látok relevantných pre SR

Zoznam relevantných nebezpečných látok pre vodné prostredie, pripravený na základe výberových kritérií z celkového zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR, zahŕňa 61 chemických látok (Tabuľka č. 3.3.1 ).

3.4	Zoznam potenciálnych nebezpečných látok v SR

Zoznam potenciálne nebezpečných látok pre vodné prostredie zahŕňa 69 chemických látok (Tabuľka 3.4.1 v prílohe). Tento zoznam látok bude ešte predmetom ďalších hodnotení, ktoré však vyžadujú získanie doplňujúcich informácií, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii.

# 4.	Zdroje znečistenia

## 4.1 	Bodové zdroje znečistenia

Bodové zdroje znečistenia sú zdroje vypúšťajúce odpadové vody sústredene z jedného identifikovateľného miesta, pričom toto miesto je registrované a je známy subjekt zodpovedný za vypúšťanie odpadových vôd z neho.

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti v Slovenskej republike nie sú k dispozícii komplexné informácie o bodových zdrojoch znečistenia povrchových vôd, t. j. o obsahu najmä obzvlášť škodlivých látok v odpadových vodách, v takom rozsahu ako to vyžadujú právne predpisy EÚ a vodný zákon (č.184/2002 Z. z.), pri spracovaní Programu sa vychádzalo z dostupných údajov a informácií, ktoré sú k dispozícii v SR. Použili sa dostupné informácie od Slovenskej inšpekcie životného prostredia o nakladaní s nebezpečnými látkami, od orgánov štátnej vodnej správy krajských úradov a okresných úradov, ako aj informácie z kontrolných analýz odpadových vôd, ktoré sú centrálne zhromažďované za SR na SHMÚ. Tieto boli doplnené o údaje o vyrábaných alebo používaných nebezpečných látkach, získaných dotazníkovou metódou priamo od znečisťovateľov. Ďalším zdrojom informácií boli prieskumné práce zamerané na zistenie výskytu obzvlášť škodlivých a škodlivých látok v odpadových vodách.

### Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami

zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR

Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR, ktorý je uvedený v Tabuľke 4.1.1.1, poskytlo Centrum pre chemické látky a prípravky. V zozname sú uvedené chemické názvy látok a príslušné CAS čísla a spoločnosti, v ktorých  sa nakladá s danou látkou. Okrem tohto zoznamu sú k dispozícii aj informácie z inventarizácie (Tab.4.1.1.2 a Tab.4.1.1.3), ktorú uskutočnil SHMÚ v roku 2000 pre účely prístupových rokovaní SR s Európskou Komisiou a sú doplňujúcou informáciou k tým informáciám, ktoré dodalo Centrum pre chemické látky a prípravky.

Tabuľka 4.1.1.1: Zoznam spoločností a firiem nakladajúcich s nebezpečnými látkami zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR.

| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov chemickej látky |
| --- | --- | --- |
| 108-88-3 | toluén | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Chemolak Smolenice |
|  |  | CHEMOLAK Slovakia s.r.o. Sereď |
|  |  | CHEMOS Slovakia, spol. s r.o. Topoľčany |
|  |  | NOVOCHEMA, družstvo ÚRKA Levice |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 79-01-6 | trichlóretén | Novácke chemické závody, a.s. Nováky |
|  |  | VIPO a.s. Partizánske |
| 108-93-0 | cyklohexanol | CENON, s.r.o. Strážske |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 108-94-1 | cyclohexanón | CENON, s.r.o. Strážske |
| 122-39-4 | difenylamín | Duslo, a.s. Šaľa |
| 71-43-2 | benzén | CENON, s.r.o. Strážske |
|  |  | U.S. Steel Košice, s.r.o. Košice |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
| 50-00-0 | formaldehyd | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
|  |  | CHEMZA, a.s. Strážske |
|  |  | Lepidlá, s.r.o. Strážske |
|  |  | Slovnaft VURUP,a.s. Bratislava |
|  |  | TATRACHEMA v.d. Trnava |
| 62-53-3 | anilín | COINCO v.o.s. Bratislava |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Istrochem, a.s. Bratislava |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 84-74-2 | dibutylftalát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | NCHZ, a.s. Nováky |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
|  |  | VEGUM, a.s. Dolné Vestenice |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
| 100-42-5 | vinylbenzén | Arnaud Slovenská Obchodná, s.r.o. Bratislava |
|  |  | BKP - Petrášová Alena Košeca |
|  |  | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce |
|  |  | Chemolak Smolenice |
|  |  | JL, spol. s r.o. Bratislava |
|  |  | Polag, s.r.o. Bratislava |
| 108-05-4 | vinyl acetát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
|  |  | Vagus, a.s. Bratislava |
| 92-52-4 | bifenyl | Vagus, a.s. Bratislava |
| 127-18-4 | tetrachlóretén | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | CENTRALCHEM s.r.o. Banská Bystrica |
|  |  | DONAUCHEM SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava |
|  |  | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
| 7440-66-6 | zinok | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |
|  |  | Hempel coatings, s.r.o. Zvolen |
|  |  | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Prefert, a.s. Bratislava |
| 1330-20-7 | xylény | Brenntag Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|  |  | Hempel coatings, s.r.o. Zvolen |
|  |  | CHEMOLAK Slovakia s.r.o. Sereď |
|  |  | CHEMZA, a.s. Strážske |
|  |  | JL, spol. s r.o. Bratislava |
|  |  | Slovnaft VÚRUP, a.s. Bratislava |
|  |  | U.S. Steel Košice, s.r.o. Košice |
| 91-20-3 | naftalén | U.S. Steel Košice, s.r.o. Košice |
| 95-16-9 | benztiazol | VUCHT a.s. Bratislava |
| 117-81-7 | bis(2-etylhexyl) ftalát, DEHP | NCHZ, a.s. Nováky |
| 7439-92-1 | olovo | Bloomsbury Pacific Slovakia Lučenec |
|  |  | DAN Slovakia s.r.o. Nitra |
| 7440-02-0 | nikel | HCI Slovakia spol.s.r.o. Sládkovičovo |

Tabuľka 4.1.1.2: Zoznam bodových zdrojov znečistenia nakladajúcimi s ťažkými

kovmi na základe inventarizácie  (údaje z roku 2000)

| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov podniku | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 7440-38-2 | arzén a jeho zlúč. | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
| 7440-47-3 | chróm a jeho zlúč. | DNV Energo a.s. | Dubnica nad Váhom |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Skrutkáreň - EXIM a.s. | Stará Ľubovňa |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | Závod SNP a.s. | Žiar nad Hronom |
| 7440-43-9 | kadmium a jeho zlúč. | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 7440-50-8 | meď a jej zlúč. | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | ZŤS TEES Energetika a.s. | Martin |
|  |  | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 7440-02-0 | nikel a jeho zlúč. | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | Elektrosvit Svietidlá s.r.o. | Nové Zámky |
|  |  | Chirana-Prema Energetika, a. s. | Stará Turá |
|  |  | Mincovňa Kremnica š.p. | Kremnica |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | OND a BECK, s. r. o. | Kolárovo |
|  |  | SEZ a.s.Dolný Kubín | Dolný Kubín |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | Thorma Výroba k.s. | Fiľakovo |
|  |  | Závod SNP a.s. | Žiar nad Hronom |
|  |  | ZŤS Strojárne a.s. | Námestovo |
|  |  | ZŤS TEES Energetika a.s. | Martin |
| 7439-97-6 | ortuť a jej zlúč. | Novácke chemické závody a.s. | Nováky |
|  |  | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | SE a.s.OZ EBO | Jaslovské Bohunice |
|  |  | Slovenská paroplynová spoločnosť a.s. | Ružomberok |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava | Bratislava |
|  |  | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 2439-92-1 | olovo a jeho zlúč. | Akutrade s.r.o. | Banská Štiavnica |
|  |  | Drôtovňa Drôty a.s. | Hlohovec |
|  |  | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s. | Dolný Kubín |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. | Nováky |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | OFZ, a.s. (Oravské ferozliat.záv.) | Istebné |
|  |  | SE a.s.OZ EBO | Jaslovské Bohunice |
|  |  | Slovglass a.s. | Poltár |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |

|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
| --- | --- | --- | --- |
| 2439-92-1 | olovo a jeho zlúč. | Želba a.s.Nižná Slaná | Nižná Slaná |
| 7440-66-6 | zinok a jeho zlúč. | DNV Energo a.s. | Dubnica nad Váhom |
|  |  | Elektrokarbon a.s. | Topoľčany |
|  |  | Nový CALEX a.s. v konkurze | Zlaté Moravce |
|  |  | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy |
|  |  | Skrutkáreň - EXIM a.s. | Stará Ľubovňa |
|  |  | Slovenský Hodváb a.s. Senica | Senica |
|  |  | Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Liptovský Hrádok |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. | Stropkov |
|  |  | ZŤS Strojárne a.s. | Námestovo |
|  |  | ZŤS TEES Energetika a.s. | Martin |

Tabuľka 4.1.1.3: Zoznam bodových zdrojov znečistenia nakladajúcimi s ostatnými 			    nebezpečnými látkami relevantnými pre SR na základe inventarizácie

údaje z roku 2000 (> 1 t.rok-1)

| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov chemickej látky |
| --- | --- | --- |
| 108-88-3 | toluén | SLZ Chémia a.s., Hnúšťa |
|  |  | Duslo a.s., Šaľa |
|  |  | Chemolak a.s. Smolenice |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | Slovakofarma a.s., Hlohovec |
|  |  | VEGUM, a. s., Dolné Vestenice |
|  |  | ZŤS Vysoká nad Kysucou a.s. |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
| 79-01-6 | trichlóretén | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | SE a.s.OZ Vojany |
|  |  | Tesla Stropkov a.s. |
|  |  | AssiDomän Štúrovo a.s. |
|  |  | Kalcit s.r.o., Slavec, Plešivec |
|  |  | Mincovňa Kremnica š.p. |
|  |  | Slovenka a.s., Banská Bystrica |
|  |  | Strojsmalt Holding a.s. Pohorelá |
|  |  | DNV Energo a.s., Dubnica nad Váhom |
|  |  | Elektrokarbon a.s., Topoľčany |
|  |  | Chirana-Prema Energetika, a. s., Stará Turá |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | SCP Ružomberok a.s. |
|  |  | Slovakofarma a.s., Hlohovec |
|  |  | Tesgal s.r.o., Vráble |
|  |  | VEGUM, a. s., Dolné Vestenice |
|  |  | ZŤS Strojárne a.s., Námestovo |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
|  |  | Letecké opravovne š.p., Trenčín |
|  |  | Tatrasvit Svit-SOCKS a.s. |
| 122-39-4 | difenylamín | Duslo, a.s. Šaľa |
| 71-43-2 | benzén | Chemko a.s. Strážske |
| CAS č. | Názov chemickej látky | Názov chemickej látky |
|  |  | Tatrasvit Svit-SOCKS a.s. |
| 50-00-0 | formaldehyd | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Lepidlá s.r.o. Strážske |
|  |  | Istrochem, a. s. Bratislava |
|  |  | Juhocukor a.s., Dunajská Streda |
|  |  | Slovnaft a.s. Bratislava |
|  |  | Biotika a.s.Slovenská Ľupča |
|  |  | Bučina a.s.Zvolen |
|  |  | Cukrovar NOVA a.s., Sereď |
|  |  | Slovakofarma a.s., Hlohovec |
|  |  | Duslo, a.s. Šaľa |
| 62-53-3 | anilín | Duslo, a.s. Šaľa |
| 84-74-2 | dibutylftalát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Chemolak a.s. Smolenice |
|  |  | Novácke chemické závody a.s., Nováky |
|  |  | Slov Zink a.s. Bratislava, prevádzka Košeca |
|  |  | VEGUM, a. s., Dolné Vestenice |
| 100-42-5 | vinylbenzén | Chemolak a.s. Smolenice |
| 127-18-4 | tetrachlóretén | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Železiarne Podbrezová a.s. |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | SCP Ružomberok a.s. |
|  |  | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
|  |  | Elektrosvit Svietidlá s.r.o., Nové Zámky |
| 107-06-2 | 1,2-dichlóretán | Novácke chemické závody a.s. |
| 1912-24-9 | atrazín | Istrochem, a. s. Bratislava |
| 1330-20-7 | xylény | Chemko a.s. Strážske |
|  |  | Petrochema a.s.Dubová |
|  |  | SLZ Chémia a.s., Hnúšťa |
|  |  | Chemolak a.s. Smolenice |
|  |  | Novácke chemické závody a.s. |
|  |  | Slov Zink a.s. Bratislava, prevádzka Košeca |
| 117-81-7 | bis(2-etylhexyl) ftalát, DEHP | Novácke chemické závody a.s., Nováky |
|  |  | Matador Púchov |
| 74-90-8 | kyanidy | Glacier Tribometal Slovakia a.s., Dolný Kubín |
| 108-05-4 | vinylacetát | Duslo, a.s. Šaľa |
|  |  | Novácke chemické závody a.s., Nováky |

## 4.2Plošné zdroje znečistenia

Plošné zdroje znečistenia na rozdiel od bodových zdrojov znečistenia nemajú sústredené, priame odvádzanie odpadových vôd do povrchových resp. podzemných vôd. Medzi najvýznamnejšie plošné zdroje patria činnosti v rámci poľnohospodárskych aktivít, a to najmä z rastlinnej a živočíšnej výroby a z aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.

Používaním hnojív sa dostávajú do pôdy zlúčeniny dusíka a fosforu, ktoré predovšetkým vplyvom erózie pôdy a vymývania znečisťujú povrchovú vodu, čo sa prejavuje nepriaznivou kvalitou vody a rozvojom nadmerného rastu siníc a rias (eutrofizácie). Spotreba hnojív sa v súčasnosti výrazne znižuje ako to poukazuje aj celková spotreba priemyselných hnojív v SR v porovnaní s rokom 1990, kedy spotreba priemyselných hnojív predstavovala  581 811 t a v roku 2001 spotreba dosahovala 111 188 t.

V roku 2002 sa spotrebovalo na Slovensku 3991 ton vo vyše 600 druhov prípravkov na ochranu rastlín,  z toho najväčší podiel majú herbicídy (53%) a fungicídy (17%). Najväčšia spotreba prípravkov na ochranu rastlín bola v okresoch Levice, Nové Zámky a Košice. V zozname nebezpečných relevantných látok je spolu 15 účinnných látok prípravkov na ochranu rastlín, z toho 2 látky sú zakázané (lindan a DDT), ostatné chemické látky sa v súčasnosti používajú v poľnohospodárstve.

V súčasnosti sa zaznamenáva v Slovenskej republike výrazný pokles spotreby prípravkov na ochranu rastlín oproti 80. rokom minulého storočia (napr. v roku 1980 sa aplikovalo za rok 19 017 ton prípravkov). Tento stav nemožno pripísať len zlej ekonomickej situácii, ale najmä zavádzaniu nových vysokoúčinných prípravkov so širokým spektrom účinnosti a aplikáciou nízkych dávok na hektár poľnohospodárskej pôdy.

K plošným zdrojom znečistenia možno zaradiť aj kontamináciu pôd a podzemných vôd, ale aj vodných tokov a riečnych sedimentov, spôsobenú dlhodobým nesprávnym zaobchádzaním s nebezpečnými látkami v priemyselných podnikoch, najmä chemického, strojárskeho a kovospracujúceho charakteru, rudného baníctva a podobne. V takýchto prípadoch aj pôvodne bodové zdroje znečistenia – vypúšťanie odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok, ale aj nedostatočne zabezpečené skládky odpadov, odkaliská, skladovacie nádrže a pod. v dôsledku šírenia znečistenia nadobudli charakter plošného znečistenia Ide o tzv. environmentálne záťaže, z ktorých najvýznamnejšie sú nasledujúce:

V minulosti bol podnik Chemko Strážske jeden z najväčších producentov výroby PCB. Odpady z tejto výroby, ktoré boli ukladané na skládky v okolí závodu a imisie týchto perzistentných látok predstavujú dnes plošné zdroje znečistenia. V okolí bývalej výroby PCB (Chemko Strážske) je v súčasnosti rozsiahle znečistenie, ktoré je podľa v súčasnosti známych údajov sústredené v tzv. „Otvorenom kanáli“. Vysoko kontaminované sedimenty predstavujú rezervoár PCB, z ktorého sa znečistenie neustále rozširuje v smere toku vôd do Laborca, Zemplínskej Šíravy a ďalej. Kanál má dĺžku 5,3 km. Odhaduje sa, že celkové množstvo kontaminovaných sedimentov môže dosiahnuť objem 40 000 ton. V tomto odhade nie je zahrnuté znečistenie zemín v areáli podniku a mimo neho vzhľadom na nedostatok údajov.

Medzi zdroje znečistenia plošného charakteru možno priradiť aj znečistené územia po sovietskych vojskách. Tieto územia sú znečistené ropnými produktmi, chlórovanými uhľovodíkmi a ďalšími látkami. Je spracovaná podrobná lokalizácia znečistenia , spôsob dekontaminácie týchto území v lokalitách Sliač, Vlkanová, Rimavská Sobota a Komárno na základe rizikovej analýzy prebiehajú práce súvisiace s čistením územia (znečistené pôdy a podzemné vody). K ďalším lokalitám patria okolie bývalej Niklovej huty v Seredi, Kovohuty Krompachy, VSŽ Košice, znečistenie pochádzajúce z Apolo Bratislava, žiarska kotlina a ďalšie. Riešenie úloh súvisiacich s elimináciou environmentálnych záťaží má z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva nepopierateľne veľký význam a dôležitosť, a preto je potrebné venovať jej osobitnú pozornosť a riešiť ju komplexne. Táto problematika je však nad rámec Programu znižovania znečistenia vôd obzvlášť škodlivými látkami a škodlivými látkami, a preto nie je zahrnutá do navrhovaných opatrení.

5.	Kvalitatívne ciele

Vodný zákon v § 2, ods. 32, definuje kvalitatívne ciele ako „hodnoty škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a iných látok v povrchových vodách, pri ktorých dodržaní je zabezpečený ekologicky priaznivý stav vodných útvarov a podmienky potrebné na ochranu zdravia obyvateľstva a na používanie vody“.

Kvalitatívne ciele pre 61 chemických látok na „Zozname nebezpečných látok relevantných pre SR“ boli prevzaté buď z návrhu týchto hodnôt pre prioritné látky z Rámcovej smernice o vodách, určené EK a Nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z..

Pre 16 látok neboli zatiaľ ustanovené hodnoty kvalitatívnych cieľov, keďže v dostupných zdrojoch informácií v SR a v členských štátoch EÚ neboli tieto k dispozícii. Pre chýbajúce kvalitatívne ciele bude v priebehu roka 2004 vypracovaná štúdia, v rámci ktorej budú tieto hodnoty odvodené na základe hodnotenia rizík z hľadiska vplyvov týchto látok na kvalitu vôd a vodné ekosystémy a metodiky určenej v Rámcovej smernici o vode.

# 6.	Limitné hodnoty znečistenia odpadových vôd

Pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je orgán štátnej vodnej správy viazaný ustanovenými ukazovateľmi, vyjadrujúcimi stav povrchových vôd, limitnými hodnotami znečistenia odpadových a osobitných vôd a požiadavkami na kvalitu povrchových vôd, ich kvalitatívnymi cieľmi. Limitné hodnoty znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 491/2002 Z. z.. V záujme ochrany vôd a vodných pomerov môže orgán štátnej vodnej správy určiť ďalšie limitné hodnoty znečistenia. Problém v praxi pri určovaní limitných hodnôt znečistenia na základe kvalitatívnych cieľov povrchových vôd môže nastať, ak je na jednom toku, príp. v povodí viac zariadení vypúšťajúcich danú škodlivú látku alebo obzvlášť škodlivú látku. V takýchto prípadoch sa navrhuje limitné hodnoty vypočítať na základe informácií získaných z podkladových údajov poskytovaných znečisťovateľom, potrebných pre rozhodovanie orgánu štátnej vodnej správy v podmienkach povolenia vypúšťania.

Pri určovaní limitných hodnôt znečistenia je potrebné postupovať nasledovne:

- Zistiť kvalitatívny cieľ pre danú škodlivú látku alebo obzvlášť škodlivú látku, ktorá je platná na národnej úrovni. Ak kvalitatívny cieľ nie je na národnej úrovni odvodený, je potrebné ho pre danú átku odvodiť podľa postupu uvedenom v Rámcovej smernici o vodách. Odvodením kvalitatívneho cieľa pre povrchovú vodu v súlade s týmto postupom bude zaručené, že hodnota bola určená so zohľadnením tých vlastností látky, ktoré sú príčinou rizika pre vodné organizmy.

- Zistiť informácie o prietoku vypúšťaných vôd a o koncentrácii vypúšťanej látky z každej výuste odpadových vôd v uvažovanom povodí; a ak je to relevantné, i koncentráciu tejto látky nad prvým bodovým zdrojom (tento údaj je potrebný, ak sa daná látka  dostáva do prostredia, napr. aj z plošných zdrojov a teda už pred prvým bodovým zdrojom vypúšťania môže byť v toku prítomná).

- Pre vodné toky v danom povodí, do ktorých sa vypúšťajú odpadové vody s obsahom škodlivej látky alebo obzvlášť škodlivej látky, zozbierať údaje o hodnotách prietoku za nízkych vodných stavov (Q355d) v lokalitách vyústenia odpadových vôd.

- Pre každé povodie stanoviť príslušné limitné hodnoty pre sledované nebezpečné látky s využitím modelu tak, aby bolo zabezpečené:

- dodržanie kvalitatívnych limitov pod každou z vyústi, z ktorej je daná chemická látka vypúšťaná, nielen na konci povodia

- zabezpečiť čo najvyššiu mieru spravodlivosti pri určovaní limitných hodnôt znečistenia pre jednotlivé zdroje (limitujúcim faktorom je vodnosť toku v lokalitách vyústi z jednotlivých zdrojov)

- zohľadniť rýchlosť úbytku látky v toku v dôsledku jej rozkladu, prípadne iných fyzikálno-chemických procesov (ak látka nie je konzervatívna).

Pri odvodení limitných hodnôt vyššie uvedeným prístupom bude s orgánom štátnej vodnej správy spolupracovať poverená osoba v zmysle vodného zákona.

# 7.	Program monitorovania kvality povrchovej vody

# a vypúšťaných odpadových vôd

Monitorovanie obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok relevantných pre SR je potrebné za účelom posúdenia súladu vypúšťanej koncentrácie danej látky s kvalitatívnym limitom pre ňu stanoveným, a tiež pre posúdenie zníženia znečistenia vôd touto látkou v dôsledku implementácie prijatých opatrení.

V súčasnosti SHMÚ v rámci Štátnej monitorovacej siete kvality povrchových vôd v SR už zabezpečuje sledovanie niektorých chemických látok (37 látok), ktoré sú na „Zozname nebezpečných látok relevantných pre SR“. Tie chemické látky, zo zoznamu relevantných nebezpečných látok pre SR, ktoré ešte nie sú zavedené do programu monitoringu, budú doplnené na jednotlivé odberové miesta pre príslušné čiastkové povodia podľa relevancie (podľa zaobchádzania s chemickými látkami v danom území).

Pre chemické látky, ktoré sú na zozname „Zoznam potenciálnych nebezpečných látok s požiadavkou na doplnenie informácií“ sa v roku 2004 uskutočnia prieskumné práce v oblastiach, v ktorých dochádza k zaobchádzaniu s danými chemickými látkami. V rámci prieskumných prác budú analyzované odpadové vody, povrchové vody, sedimenty a podzemné vody. Chemické analýzy budú uskutočňované v súlade s požiadavkami na správnu laboratórnu prax a imisné limity.

# 8.	 Program znižovania znečistenia

V oblasti ochrany zložiek prírodného prostredia pred znečistením obzvlášť škodlivými a škodlivými látkami vypúšťanými do vodného prostredia a únikmi  nebezpečných látok do podzemných vôd Slovenská republika už realizovala niektoré opatrenia, ktoré vytvárajú rámec pre uskutočňovanie Programu na znižovanie znečistenia. Tieto opatrenia je možné rozdeliť na administratívne, technické a ekonomické nástroje a rámcovo ich možno definovať nasledovne:

Opatrenia priebežne zabezpečované MŽP SR

Administratívne

- Presadzovať dôslednú aplikáciu vodného zákona a jeho vykonávacích .predpisov, najmä nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. v konania orgánov štátnej vodnej správy vo veciach povolení na osobitné užívanie vôd, najmä na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok.

- Uplatňovať integrovaný prístup pri kontrole a prevencii znečistenia v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. a v rámci vydávania integrovaných povolení pri riešiť otázok súvisiacich s vypúšťaním odpadových vôd dodržiavať lehoty určené v rámci negociačných rokovaní o pristúpení SR do EÚ.

Technické opatrenia

Usmerňovať orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na vodné stavby a pri rozhodovaní o stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami z hľadiska ukladania účinných opatrení pre zabezpečenie ochrany kvality povrchových vôd, podzemných vôd a vodných ekosystémov.

Uskutočňovať monitorovanie kvality povrchových vôd, podzemných vôd a odpadových vôd za účelom sledovania účinnosti programu znižovania znečistenia a v prípade potreby prijímať dodatočné opatrenia.

Ekonomické nástroje

Uplatňovať  princíp „znečisťovateľ platí“ zavedením efektívneho systému poplatkov za vypúšťanie odpadových a osobitných vôd, s obsahom škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, tak aby ekonomicky pôsobil na znečisťovateľov dosiahnuť účinnejšie technológie čistenia odpadových vôd a v konečnom dôsledku i znižovanie znečistenia povrchových vôd.

Dôsledne uplatňovať zásadu objektívnej zodpovednosti za porušenie povinností ustanovených na ochranu vôd a ukladať sankčné postihy za administratívne delikty.

Uvedené rámcové opatrenia programu znižovania znečistenia sa konkretizujú nasledovne:

.

8.1	Administratívne opatrenia:

V pôsobnosti MŽP SR

  - Vypracovať návrh novely zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) so zameraním sa na transpozíciu Rámcovej smernice EÚ 2000/60/ES. Predmetom tejto úpravy budú aj ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok.

Termín: 1. máj 2004

  - Aktualizovať Program znižovania znečistenia v nadväznosti na implementáciu Rámcovej smernice EÚ o vodách 2000/60/ES pre individuálne nebezpečné látky v rámci riešenia Twinning projektu SR 02/IB/EN-01.

Termín: 1.máj 2005.

  - Vypracovať návrh vyhlášky, ktorou sa  budú upravovať náležitosti prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie podľa §33, ods.(2) Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach aj v časti najvyššej prípustnej miery znečistenia odpadových vôd z priemyslu.

Termín: 31.marca 2004.

Vypracovať návrh vyhlášky, ktorá ustanoví podrobnosti  o určovaní stavu povrchových a podzemných vôd a ich monitorovaní a podrobnosti o vodnom plánovaní v oblastiach povodí.

Termín: apríl 2004.

V pôsobnosti MP SR

Novelizovať výnos č.3322/3/2001-100, ktorým sa upravia podmienky pre proces registrácie prípravkov na ochranu rastlín, vrátane hodnotenia účinkov na vodné organizmy a kvalitu vôd.

Termín: 31. marca 2004

Vypracovať návrh vyhlášky, ktorá bude obsahovať Program poľnohospodárskych činností vo vymedzených zraniteľných oblastiach.

Termín: 1. mája 2004

  - Vypracovať návrhy pre krajské úrady životného prostredia na vyhlásenie vodných útvarov alebo ich častí s určením vhodnosti ich použitia na závlahy.

Termín: október 2004

V pôsobnosti krajských úradov životného prostredia

  - Vydať všeobecne záväzné vyhlášky, ktorými sa určia vodné útvary na kúpanie, vody a vodné útvary pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

Termín:1. mája 2004

  - Vydať všeobecne záväzné vyhlášky, ktorými sa určia vodné útvary vhodné na závlahy.

Termín: január 2005

8. 2. Technické opatrenia:

V pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

  - Podporovať uvádzanie programov environmentálneho manažmentu v priemyselných podnikoch (EMAS).

Termín: priebežne.

  - Vypracovať podrobný implementačný plán pre zneškodnenie perzistentných organických látok (POPs) v Slovenskej republike.

Termín: 1.máj 2004.

Zabezpečiť spracovanie plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Termín: november 2004

  - Zabezpečiť spracovanie chýbajúcich environmentálnych kvalitatívnych  cieľov pre  látky zo Zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR, v rámci riešenia Twinning projektu SR 02/IB/EN-01.

Termín: 31. december 2004

  - Zabezpečiť spracovanie päť prípadových štúdií Programu znižovania znečistenia pre vybrané nebezpečné látky a zariadenia v rámci Twinning projektu SR 02/IB/EN-01.

Termín: 31.december 2004

V pôsobnosti krajských úradov životného prostredia a obvodných úradov životného prostredia

Zabezpečiť spracovanie plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre jednotlivé kraje

Termín: december 2004

  - Zabezpečiť prehodnotenie doterajších prípadov vypúšťania odpadových vôd a vydať rozhodnutia s určením limitných hodnôt škodlivých a obzvlášť škodlivých látok a podmienok, zabezpečujúcich postupné znižovanie ich znečistenia, za účelom dosiahnutia kvalitatívnych cieľov povrchových vôd.

Termín: máj. 2004

  - Oznámiť všetky uložené opatrenia používateľom nebezpečných látok poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) za účelom doplnenia a aktualizácie Programu znižovania znečistenia.

Termín: máj 2004

Pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vychádzať z programu znižovania znečistenia, zo zoznamu nebezpečných látok relevantných pre SR.

Termín: priebežne

V pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia

  - Pri vydávaní integrovaných povolení podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia aplikovať pri určovaní limitných hodnôt znečistenia odpadových vôd nariadenie vlády SR 491/2002 Z. ktorým sa určujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd a dodržať prechodné obdobia určené v rámci prístupových rokovaní s EÚ pre oblasť vôd.

Termín: priebežne

## V pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR

  - Dokončiť proces osvedčovania kontrolných staníc pre výkon pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

Termín: máj 2004.

8.3. Ekonomické nástroje

V pôsobnosti Ministerstva životného prostredia

- Vypracovať nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovia výšky platieb a poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením užívania vôd.

Termín: maj  2004

- Finančné prostriedky získané z poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd prednostne využívať v rámci Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení na ochranu vôd a ich racionálne využívanie.

# Termín: priebežne

# 9.	Záver

Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 36 vodného zákona. Obsahuje právne predpisy z oblasti zaobchádzania s nebezpečnými látkami, zoznam nebezpečných látok relevantných pre SR a pre ne určené kvalitatívne ciele v povrchových vodách, zoznam potenciálne nebezpečných látok v SR, prístup k určovaniu limitných hodnôt znečistenia so zohľadnením kvalitatívnych cieľov a prístup k monitorovaniu nebezpečných látok vo vodách v nasledujúcom období. Program ďalej obsahuje informácie o bodových a plošných zdrojoch znečistenia a opatrenia na znižovanie znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami.

Hlavným cieľom programu je poskytnúť orgánom štátnej vodnej správy potrebné informácie pre proces povoľovania vypúšťania odpadových vôd, ide predovšetkým o relevantné nebezpečné látky určené pre SR,  ktoré sa môžu vyskytovať vo vypúšťaných odpadových vodách. Pre väčšinu z nich boli určené i kvalitatívne ciele pre povrchové vody, ktoré bude potrebné vo vodách v určitom časovom horizonte dosiahnuť.

Súčasťou predkladaného programu ešte nie je časť špecifická pre jednotlivé relevantné látky, pretože neboli ukončené všetky procesy preň potrebné – napr. prehodnocovanie povolení na vypúšťanie, informácie podnikov o plánoch na redukciu a zamedzenie vypúšťania škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok. Táto časť programu bude pripravená v rámci Twinning projektu 02/IB/EN-01 s Talianskom do r. 2005.

Program znižovanie znečistenia obsahuje konkrétne opatrenia v administratívnej oblasti, technickej a vytvorenia nových ekonomických nástrojov, ktorých plnenie bude zabezpečovať realizáciu tohto programu.

PRÍLOHA