S M E R N I C E

o budovaní stálych osobitných zariadení

na objektoch pozemných komunikácií

a na objektoch železničných dopravných ciest

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 105 zo 7. februára 2007 k návrhu Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015 sa ustanovuje:

P R V Á   Č A S Ť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Účel smerníc

Účelom týchto smerníc je upraviť postup orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb pri projektovaní, budovaní, údržbe, vedení evidencie, financovaní a kontrole stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných dopravných ciest Slovenskej republiky.

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Stále osobitné zariadenie je zariadenie na obranu štátu zriadené na objektoch pozemných komunikácií) a na objektoch železničných dopravných ciest) Slovenskej republiky určené na zničenie týchto objektov v období krízovej situácie. )

(2) Objekt pozemnej komunikácie je cestné teleso a každá jeho súčasť (mosty, tunely), zariadenie, stavba a dielo potrebné na funkčnú úplnosť pozemnej komunikácie (ďalej len „objekt pozemnej komunikácie“).

(3) Objekt železničnej dopravnej cesty je dráhové teleso, pláň (najmä násypy, zárezy, drenáže a odvodňovacie priekopy), umelé stavby (najmä mosty, priepusty a priechody), vrchné stavby (najmä železničný zvršok, koľajnice a podvaly) a dielo potrebné na funkčnú úplnosť železničnej dopravnej cesty (ďalej len „objekt železničnej dopravnej cesty“).

(4) Pohyblivé príslušenstvo je súprava náradia, montážne kľúče, špeciálne prípravky
a pomôcky potrebné na otvorenie, údržbu a splnenie účelu stáleho osobitného zariadenia.

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ(ďalej len „obstarávateľ“) je Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo združenie právnických osôb. )

(6) Správcom objektu pozemných komunikácií je Národná diaľničná spoločnosť, právnická osoba na tento účel zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, koncesionári, samosprávny kraj, obec, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené a právnická osoba, ktorej objekt celkom alebo trvale slúži. Správcom objektu železničnej dopravnej cesty sú dráhové správne úrady, ktorými sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, samosprávny kraj a dopravca (ďalej len „správca“).

(7) Zhotoviteľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa zmluvne zaviaže vykonať dielo na objekte pozemnej komunikácie alebo na objekte železničnej dopravnej cesty. )

(8) Technické zhodnotenie objektu pozemnej komunikácie alebo objektu železničnej dopravnej cesty je vykonanie nadstavby, prístavby, stavebných úprav, rekonštrukcie a modernizácie.

(9) Projektant je architekt, krajinný architekt alebo stavebný inžinier, ktorý má na

príslušnú projektovú činnosť autorizáciu. )

D R U H Á   Č A S Ť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

# Čl. 3

Stále osobitné zariadenie na obranu štátu

(1) O vybudovaní alebo zrušení stáleho osobitného zariadenia rozhoduje vo svojej pôsobnosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ak  sa rozhodne, že na objekte pozemnej komunikácie alebo na objekte železničnej dopravnej cesty je potrebné vybudovať stále osobitné zariadenie, prostredníctvom obstarávateľa zabezpečí pred začatím stavebného konania vypracovanie projektovej dokumentácie stáleho osobitného zariadenia a jeho vybudovanie.

(2) Ministerstvo je oprávnené požadovať, aby stálym osobitným zariadením boli vybavené aj cestné telesá už zriadených komunikácií a dráhové telesá a umelé stavby už zriadených železničných dráh. )

(3) Vedenie prehľadu, evidencie a kontroly vybudovaného stáleho osobitného zariadenia vykonáva ministerstvo prostredníctvom príslušných správ nehnuteľného majetku a výstavby   v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach (ďalej len „územne príslušná správa“). Stále osobitné zariadenie je zakreslené na mape teritória územne príslušnej správy s uvedením vojenského evidenčného čísla z ústrednej evidencie. Dopĺňať prehľad o objektoch vybavených stálym osobitným zariadením možno iba na základe písomného oznámenia ministerstva.

(4) Pri zriaďovaní stáleho osobitného zariadenia na novovybudovaných cestných mostoch alebo pri technickom zhodnocovaní mostov s už zriadeným stálym osobitným zariadením sa posudzujú mosty s celkovou plochou pohľadu nad 100 m2.

Ministerstvo spresní Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky priestor, v ktorom budú stále osobitné zariadenia zriaďované a udržiavané.

(5) Pri zriaďovaní stáleho osobitného zariadenia na novovybudovaných železničných mostoch alebo pri technickom zhodnotení železničných mostov s už zriadeným stálym osobitným zariadením sa železničné mosty zadeľujú do dvoch kategórií:

a) 1. kategória – mosty od 30 metrov do 60 metrov dĺžky premostenia (vodorovnej vzdialenosti líca krajných podpier meranej v osi mosta pri hornej hrane úložných prahov, pod pätkami klenieb alebo oblúkov).

b) 2. kategória – mosty nad 60 m dĺžky premostenia na ostatných železničných tratiach.

Ministerstvo spresní Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky priestor, v ktorom budú stále osobitné zariadenia zriaďované a udržiavané.

(6) Zriaďovaniu stálych osobitných zariadení podliehajú aj novovybudované cestné a železničné tunely, tunely pri ich technickom zhodnotení, novovybudované dráhové telesá v násype, oporné, zárubné, obkladné a záchytné múry, ak je rozdiel výšky nivelety železničnej trate   k priľahlému terénu väčší ako šesť metrov.

(7) Ministerstvo prostredníctvom obstarávateľa zabezpečí od projektanta podklady na prerokovanie budovania stáleho osobitného zariadenia.

(8) Podklady obsahujú situačný výkres predpokladanej stavby na mapovom podklade v mierke 1 : 50 000 s vyznačením stáleho osobitného zariadenia a jeho stručný technický popis. Podklady obsahujú aj nákres  pozdĺžneho rezu, priečneho rezu a pôdorys stáleho osobitného zariadenia.

(9) Príslušný stavebný úrad vydá stavebné povolenie až na základe rozhodnutia o vybudovaní stáleho osobitného zariadenia, resp. stanoviska o nevybudovaní stáleho osobitného zariadenia (príloha č. 1 k týmto smerniciam).

(10) Obstarávateľ je povinný podľa osobitného predpisu7) rešpektovať požiadavku ministerstva na vybudovanie stáleho osobitného zariadenia.

(11) Ministerstvo zastúpené územne príslušnou správou uzatvorí s obstarávateľom zmluvu o vecnom bremene. Vecné bremeno, ktorým je stále osobitné zariadenie a prístup k nemu, sa vyznačí pri zápise stavby do katastra nehnuteľností. )

(12) Ministerstvo môže požiadať správcu o zabudovanie stáleho osobitného zariadenia na už zriadenom objekte pozemnej komunikácie alebo na objekte železničnej dopravnej cesty. Náklady na zabudovanie stáleho osobitného zariadenia uskutočnené na osobitnú požiadavku ministerstva uhrádza ministerstvo. 7)

Čl. 4

Projektová dokumentácia stáleho osobitného zariadenia

(1) Ak ministerstvo rozhodne vybudovať stále osobitné zariadenie na objekte pozemnej komunikácie alebo na objekte železničnej dopravnej cesty, vyžiada prostredníctvom obstarávateľa vypracovanie projektovej dokumentácie stáleho osobitného zariadenia (ďalej len „projektová dokumentácia“).

(2) Po obdržaní projektovej dokumentácie je osobitnému zariadeniu pridelené stále vojenské evidenčné číslo a je vykonaný  zápis do ústrednej evidencie objektov a zariadení obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky. Schválená projektová dokumentácia sa do30 dní od prijatia vráti projektantovi.

(3) Projektová dokumentácia sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach:

a)	vyhotovenie č. 1 ministerstvu,

b)	vyhotovenie č. 2 správcovi,

c)	vyhotovenie č. 3 obstarávateľovi,

d)	vyhotovenie č. 4 Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

(4) Do projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia č. 1 sa zakladá zápisnica o preberacom konaní stáleho osobitného zariadenia (príloha č. 2 k týmto smerniciam), zabezpečí doplnenie ústrednej evidencie o kolaudačné rozhodnutie a vypracovanie vykonávacích plánov ničenia, ich zaevidovanie a uloženie.

(5) Evidenčná karta stáleho osobitného zariadenia (príloha č. 3 k týmto smerniciam) je určená na jednoduché vedenie evidencie, na záznamy o kontrolách, ktoré vykonal správca a na stručnú charakteristiku stáleho osobitného zariadenia.

(6) Evidenčná karta stáleho osobitného zariadenia obsahuje:

a)	vojenské evidenčné číslo pridelené generálnym štábom,

b)	evidenčné číslo objektu pridelí správca,

c)	označenie úseku a miesta objektu pozemnej komunikácie alebo objektu železničnej dopravnej cesty so stálym osobitným zariadením,

d)	druh prekážky,

e)	názov správcu objektu pozemnej komunikácie alebo objektu železničnej dopravnej cesty v príslušnom úseku,

f)	jednoduché a výstižné grafické znázornenie objektu pozemnej komunikácie alebo objektu železničnej dopravnej cesty s presným určením miesta stáleho osobitného zariadenia,

g)	charakter stáleho osobitného zariadenia,

h)	zoznam pohyblivého príslušenstva a miesto jeho uloženia,

i)	prehľad o kontrolách (čas, obsah, zistenia), ktoré vykonal správca.

Čl. 5

Budovanie stáleho osobitného zariadenia

(1) Ak je potrebné počas budovania objektu zmeniť rozmery a tvar konštrukcie a vykonať iné zmeny stáleho osobitného zariadenia, ministerstvo na základe dodatku k projektovej dokumentácii vydáva povolenie. Zmeny na stálom osobitnom zariadení, ktoré vykoná zhotoviteľ posúdi ministerstvo v súčinnosti s generálnym štábom.

(2) Miesto uloženia pohyblivého príslušenstva určuje správca podľa projektu na zhotovenie diela. Bez súhlasu ministerstva nemožno miesto uloženia pohyblivého príslušenstva zmeniť. Ak je zmena z vážnych dôvodov potrebná, správca požiada o súhlas. Ak je pohyblivé príslušenstvo viacerých stálych osobitných zariadení uložené spoločne, správca zabezpečí ich výrazné označenie, aby pri odbere nedošlo k zámene.

(3) Stred stáleho osobitného zariadenia na objekte pozemnej komunikácie alebo na objekte železničnej dopravnej cesty sa označuje krížikom (+) navareným na kovovej časti alebo vyrytým do kameňa, betónu a pod. Ak nemožno vyznačiť stred stáleho osobitného zariadenia v teréne, určí ho spojnica značiek (krížikov) na objekte a vzdialenosť zameraná k najbližšiemu pevnému bodu.

Čl. 6

Preberacie konanie stáleho osobitného zariadenia

(1) Preberacie konanie zvolá a riadi obstarávateľ, ktorý určí jeho termín a miesto a zabezpečí pozvanie všetkých účastníkov. Na preberacom konaní sa zúčastňujú zástupcovia ministerstva, generálneho štábu, územne príslušnej správy, územne príslušnej správy vojenskej dopravy, zamestnanec vykonávajúci stavebný dozor a správca.

(2) Na preberacie konanie obstarávateľ využije vyhotovenie č. 3 projektovej dokumentácie, ktoré zodpovedá stavu vykonaných prác. Vykonané zmeny schválené ministerstvom musia byť zakreslené a na výkresoch odsúhlasené projektantom.

(3) Pohyblivé príslušenstvo sa pripraví podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo pri preberacom konaní úplné a použiteľné. Po preberacom konaní sa pohyblivé príslušenstvo skompletizuje, uloží do vhodného obalu a označí vojenským evidenčným číslom stáleho osobitného zariadenia. Miesto jeho uloženia sa uvedie v zápisnici o preberacom konaní.

(4) O preberacom konaní vypracuje obstarávateľ zápisnicu; v jej záhlaví uvedie miesto objektu vybaveného stálym osobitným zariadením, číslo stáleho osobitného zariadenia, jeho vojenské evidenčné číslo a dátum preberacieho konania. Zápisnica obsahuje presný opis skutočne vybudovaného stáleho osobitného zariadenia s uvedením prípadných zmien (v poznámke sa uvedie, kto a akým spôsobom zmeny povolil), spôsob označenia stáleho osobitného zariadenia v teréne a miesto uloženia jeho pohyblivého príslušenstva.

(5) Ak sa pri preberacom konaní zistia nedostatky, vykoná sa v zápisnici o preberacom konaní o tejto skutočnosti záznam s presným uvedením nedostatkov a termínom ich odstránenia.

Čl. 7

Údržba stálych osobitných zariadení

(1)  Priebežnú kontrolu a údržbu na určených stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných dopravných ciest vykonáva správca, ktorý v súčinnosti s rezortom ministerstva obrany  vypracúva ročný plán údržby stálych osobitných zariadení a ročný plán kontrol stálych osobitných zariadení. Jeden výtlačok zašle generálnemu štábu prostredníctvom územne príslušnej správy a ďalší výtlačok zašle územne príslušnej správe vojenskej dopravy. Správca navrhuje finančné prostriedky potrebné na údržbu, opravu a kontrolu stálych osobitných zariadení.

(2) Neplánované technické zhodnotenia a opravy objektu pozemnej komunikácie a objektu železničnej dopravnej cesty, ktoré nie sú zahrnuté v ročnom pláne údržby stálych osobitných zariadení, vlastník alebo ním poverený správca oznámi najmenej 30 dní pred ich začiatkom územne príslušnej správe, územne príslušnej správe vojenskej dopravy a vedúcemu zamestnancovi.

(3) Zmeny (úpravy) na stálych osobitných zariadeniach vykonané pri technickom zhodnotení vopred písomne povolí ministerstvo v súčinnosti s generálnym štábom. Zmenu oznámi vlastník alebo ním poverený správca prostredníctvom územne príslušnej správy alebo územne príslušnej správy vojenskej dopravy. Povolené zmeny po ich realizácii zaznamená správca do evidenčnej karty stáleho osobitného zariadenia.

(4) V období krízovej situácie) ministerstvo prostredníctvom územne príslušnej správy zabezpečí prevzatie stálych osobitných zariadení od vlastníka alebo ním povereného správcu a pripraví ho na použitie (otvorenie vstupov, snímateľných uzáverov vonkajších stien pivničiek, podkopov a chodieb); zároveň pripraví aj pohyblivé príslušenstvo.

Čl. 8

Vedenie evidencie stálych osobitných zariadení

(1) Evidenciu stálych osobitných zariadení vedú správcovia spôsobom, ktorý upraví ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

(2)  Projektovú dokumentáciu vybudovaných stálych osobitných zariadení vedie generálny štáb.

(3) Ústrednú evidenciu stálych osobitných zariadení vedie veliteľstvo síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v certifikovanom projekte OBJEZA (prílohy č. 4 a 5 k týmto smerniciam).

(4) Operatívny prehľad vybudovaných stálych osobitných zariadení vedie veliteľstvo síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v súradnicovom systéme WGS-84 na mapách JOG v mierke 1 : 250 000.

(5) Územne príslušná správa pri výkone ochrany územných záujmov vojenskej správy a územne príslušná správa vojenskej dopravy vedú prehľad o objektoch vybavených stálym osobitným zariadením a prehľad o objektoch, na ktorých sa stále osobitné zariadenie buduje. Prehľad sa vedie na mape v mierke 1 : 50 000 s uvedením vojenských evidenčných čísel. Operatívny prehľad stálych osobitných zariadení (podľa evidenčných čísel s umiestením stáleho osobitného zariadenia) vedú územne príslušná správa a územne príslušná správa vojenskej dopravy. Po kolaudačnom konaní sa uvedie na objekte pozemnej komunikácie a na objekte železničnej dopravnej cesty dátum kolaudačného konania a objekt  sa trvalo zaznačí do mapy. Rozhodnutie o tom, že v pôsobnosti územne príslušnej správy a územnej vojenskej správy bude vybudovaný objekt so stálym osobitným zariadením  vykonaná  ministerstvo na návrh generálneho štábu.

(6) Za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vedie evidenciu vybudovaných stálych osobitných zariadení správca v evidenčnej knihe stálych osobitných zariadení a na mape v mierke 1 : 25 000. Ďalej sa vedie projektová dokumentácia a výtlačok č. 1 evidenčnej karty stáleho osobitného zariadenia. Správca vedie výtlačok č. 2 evidenčnej karty stáleho osobitného zariadenia podľa svojej pôsobnosti.

(7) Dokumentácia stálych osobitných zariadení je v súlade s § 3 odsek (6) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §1 pís. a) Nariadenia  vlády č. 216/2004 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností, je utajovanou skutočnosťou v pôsobnosti ministerstva chránenou  stupňom utajenia  „Vyhradené“.

Čl. 9

Financovanie budovania stálych osobitných zariadení

(1) Obstarávateľ objektu pozemnej komunikácie a objektu železničnej dopravnej cesty je zároveň obstarávateľom stáleho osobitného zariadenia vrátane pohyblivého príslušenstva.

(2) Budovanie stáleho osobitného zariadenia sa financuje podľa osobitných predpisov)z účelových kapitálových prostriedkov určených na hospodársku mobilizáciu a podporu obrany 11) zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(3) Finančné prostriedky na technické zhodnotenie, údržbu, opravy a na vnútorné kontroly stáleho osobitného zariadenia uplatní správca objektu v systéme obranného plánovania) v dostatočnom predstihu u svojho zriaďovateľa alebo u príslušného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí.

(4) Finančné výdavky spojené s otvorením stáleho osobitného zariadenia, o ktorom rozhodli kontrolné orgány, a s jeho uvedením do pôvodného stavu v prípade, ak kontrolné orgány nevykonali kontrolu počas technického zhodnotenia objektu pozemnej komunikácie, objektu železničnej dopravnej cesty a stáleho osobitného zariadenia na ňom, hradia orgány, ktoré otvorenie stáleho osobitného zariadenia nariadili.

Čl. 10

Kontrola stáleho osobitného zariadenia

(1) Účelom kontroly stáleho osobitného zariadenia je zistiť jeho funkčnosť, pripravenosť a použiteľnosť. Na všetkých kontrolách ministerstvo zabezpečí účasť správcu.

(2) Kontroly stáleho osobitného zariadenia v závislosti od kontrolujúceho subjektu sa rozdeľujú takto:

a)	vonkajšie kontroly stáleho osobitného zariadenia vykonávajú ústredné orgány štátnej správy a orgány ministerstva v orgánoch a organizáciách im nepodriadeným alebo nimi neriadených v rozsahu svojej pôsobnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis, )

b)	vnútorné kontroly stáleho osobitného zariadenia vykonávajú príslušné ústredné orgány štátnej správy a správcovia.

(3) Kontroly stáleho osobitného zariadenia v závislosti od rozsahu sa rozdeľujú takto:

a)	kontroly s narušením krycej prístupovej vrstvy k stálemu osobitnému zariadeniu sa vykonávajú spravidla podľa plánu technického zhodnotenia objektov; ak sa technické zhodnotenie nevykonáva pravidelne počas piatich rokov, kontrola sa naplánuje a vykoná najmenej raz za päť rokov,

b)	kontroly stáleho osobitného zariadenia bez narušenia krycej prístupovej vrstvy sa naplánujú a vykonajú najmenej raz za rok,

(4) Ministerstvo v súčinnosti s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vykonáva podľa plánu vonkajšie kontroly stavu a evidencie stálych osobitných zariadení a kontroly úplnosti technickej dokumentácie. Termín kontroly a požiadavky na jej vykonanie ministerstvo písomne oznámi Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky najneskôr 30 dní pred jej vykonaním a správcovi. Na kontrolu sa použijú vyhotovenia č. 2 až 4 projektovej dokumentácie.

(5) Pri kontrole sa preveruje aj stav a úplnosť uloženia pohyblivého príslušenstva. Ak na otvorenie stáleho osobitného zariadenia je potrebné použiť montážne kľúče alebo špeciálne prípravky, ktoré sú uložené v obale spolu s pohyblivým príslušenstvom.

(6) Ministerstvo vypracuje protokol (záznam) o výsledku kontroly stáleho osobitného zariadenia (príloha č. 6 k týmto smerniciam), ktorý prerokuje so správcom. Tento protokol (záznam) sa nevyhotovuje, ak kontrolu vykoná správca.

(7) O prerokovaní protokolu (záznamu) vypracuje ministerstvo zápisnicu, ktorá obsahuje dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom (záznamom), dátum prerokovania protokolu (záznamu), mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy. V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, analyzovať ich príčiny a predložiť ich generálnemu štábu. Ak kontrola nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, vypracuje sa len záznam o kontrole.

(8) O nedostatkoch zistených kontrolou informuje ministerstvo vedúceho zamestnanca správcu.

(9) Pri otvorení stáleho osobitného zariadenia sa požaduje na mieste pripraviť prostriedok na utesnenie uzáverov rúrových podkopov, vstupov a pod. Po kontrole sa vstupy uzatvoria, utesnia a o tejto skutočnosti sa vykoná záznam v protokole (zázname) o kontrole.

(10) Otváranie stáleho osobitného zariadenia s narušením krycej prístupovej vrstvy, ktoré sa nevykonáva pri technickom zhodnotení objektu, pri oprave objektu alebo pri pravidelnej kontrole, je zakázané.

Čl. 11

Zrušenie stáleho osobitného zariadenia

(1) Ak sa zmenia podmienky, za ktorých bolo stále osobitné zariadenie vybudované,
alebo ak dôjde k zrušeniu objektu pozemnej komunikácie alebo objektu železničnej dopravnej cesty (objekt spravidla neslúži na svoj účel), ministerstvo rozhodne v súčinnosti s generálnym štábom o zrušení stáleho osobitného zariadenia a o jeho vyradení z evidencie a svoje rozhodnutie zašle správcovi, územne príslušnej správe, územne príslušnej správe vojenskej dopravy a obstarávateľovi.

(2)  Ministerstvo spresní Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky priestory, v ktorých bude možné zrušenie stáleho osobitného zariadenia.

T R E T I A   Č A S Ť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 12

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.	smernice pre budovanie stálych zariadení na ničenie na pozemných komunikáciách č. D-35-10 z 29. septembra 1995,

2.	smernica o budovaní stálych zariadení na ničenie na železničných tratiach Slovenskej republiky č. T-35-11 z 30. apríla 1998.

Čl. 13

Účinnosť

Tieto smernice nadobudnú účinnosť 1. apríla 2008.

Príloha č. 1

Rozhodnutie

o vybudovaní stáleho osobitného zariadenia

Odtlačok pečiatky

Ministerstva obrany  SR

––––––––––––––––––––––								Výtlačok č.

Č. 											Počet listov:

Dátum:

Podľa čl. 3 ods. 9 smerníc o budovaní stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných dopravných ciest Vám oznamujem, že do objektu

............................................................................................................................................................................

uviesť druh a miesto objektu

požadujeme/nepožadujeme1) vybudovať stále osobitné zariadenie.

.........................................................

za Ministerstvo obrany SR

________________

1) Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2

Zápisnica

o preberacom konaní

stáleho osobitného zariadenia

............................................................................................................................................................................

uviesť miesto, objekt, číslo objektu, vojenské evidenčné číslo

napísaná .................................

uviesť dátum

Prítomní: ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

1.	Komisia prehliadla stále osobitné zariadenie a konštatuje, že je vybudované podľa vyhotovenia č. 1 projektovej dokumentácie [príp. sa uvedie, že je vybudované so zmenami, ktoré povolilo ministerstvo (generálny štáb)], zmeny budú opravené podľa vyhotovenia č. 1 projektovej dokumentácie aj v ostatných vyhotoveniach projektovej dokumentácie – uviesť, kto zmeny opraví.

2.	Opis skutočne vybudovaného stáleho osobitného zariadenia (uviesť všetky časti stáleho osobitného zariadenia, hlavné rozmery uviesť v centimetroch).

3.	Opis pohyblivého príslušenstva a miesto jeho uloženia.

4.	Zhodnotenie kvality vybudovaného stáleho osobitného zariadenia a spôsob konzervácie jeho kovových častí.

5.	Zhotoviteľovi sa ukladá zabezpečiť uzatvorenie a označenie stáleho osobitného zariadenia podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Po preverení skončenia týchto prác bude považovať komisia stále osobitné zariadenie za prevzaté. Obstarávateľ odošle kompletné vyhotovenie č. 1 projektovej dokumentácie na generálny štáb po skončení kolaudácie objektu so stálym osobitným zariadením spolu so zápisnicou o kolaudácii.

Podpisy členov komisie:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Príloha č. 3

Odtlačok pečiatky správcu

––––––––––––––––––––								Výtlačok č.

Č.											Počet listov:

Evidenčná karta

stáleho osobitného zariadenia

| Vojenské evidenčné číslo stáleho osobitného zariadenia: | Evidenčné číslo objektu: | Pozemná komunikácia (železničná dopravná cesta) – úsek: Miesto: | Prekážka: | Správca: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma: (môže byť aj samostatná príloha) |
| Charakter objektu: |  | Charakter stáleho osobitného zariadenia: |
| Nosná konštrukcia |  |  |  |
| Podpory |  |  |  |
| Most | Spodná stavba |  |  |
|  | Nosná konštrukcia |  |  |
| Tunel | Opory |  |  |
|  | Klenba |  |  |
| Zemné teleso |  |  |
| Zoznam pohyblivého príslušenstva: |

ZÁZNAM O KONTROLE

| Dátum kontroly | Vykonal | Zistený stav, prijaté opatrenia a podpis |
| --- | --- | --- |

Príloha č. 4

Evidencia (zostava)

stáleho osobitného zariadenia

Na pozemnej komunikácii

| Por. č. | Vojenské evidenčné číslo | Cestné číslo | Popis stáleho osobitného zariadenia | Mapa | Kilometrické staničenie | Preberacie konanie | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha č. 5

Evidencia (zostava)

stáleho osobitného zariadenia

Na železničnej dopravnej ceste

| Por. č. | Vojenské evidenčné číslo | Popis stáleho osobitného zariadenia a jeho charakteristika | Definičný úsek | Kilometrická poloha | Stav stáleho osobitného zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťový úsek: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Traťový úsek: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Príloha č. 6

Protokol o výsledku kontroly

stáleho osobitného zariadenia

Odtlačok pečiatky

Ministerstva obrany SR

––––––––––––––––––––––

Č.

Na základe poverenia č. ........ komisia v zložení:

predseda: ..................................................................................................................................

členovia: ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

vykonala od ............. do ............. kontrolu stáleho osobitného zariadenia ....................................................... ........................................................................................................................ .

uviesť názov objektu, miesto, evidenčné číslo, vojenské evidenčné číslo

Kontrolné zistenia:

a)  porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov

Iné zistenia napr.:

a)	stále osobitné zariadenie je označené a umiestnené v súlade s vyhotovením č. 2 projektovej dokumentácie,

b)	stále osobitné zariadenie je v dobrom technickom stave a je pripravené na použitie (príp. sa uvedú podrobné nedostatky, najmä ak je zaplavené vodou, zanesené pieskom alebo má porušený uzáver a pod.),

c)	označenie stáleho osobitného zariadenia v teréne je dobré (príp. sa uvedie skutočný stav),

d)	stav pohyblivého príslušenstva a miesto jeho uloženia.

#### Dátum vypracovania protokolu: .........................................

Podpisy zamestnancov kontroly:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

#### S obsahom protokolu bol oboznámený:				Dátum oboznámenia:

..............................................................................		........................................................

meno, priezvisko a funkcia					       podpis

# Footnotes

)	§ 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

)	Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

)	Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

)	§ 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

)	§ 536 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

)	§ 3 ods. 1 až 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

)	§ 125 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

)	§ 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

) Čl.2 a 3 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

)	Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

)	§ 25 a 26 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

)	Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.