Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. .../2009 Z. z.

Požiadavky na vzorkovače a na ich používanie

1. Požiadavky na vzorkovače na odber vzoriek suchých krmív

1.1. Dvojplášťový vzorkovač na vertikálny odber vzoriek krmiva v sypkom alebo v zlisovanom stave o veľkosti častíc najviac 5 mm má mať výšku štrbiny na plášti a na vnútornej trubici najmenej 12,5 mm, priemer vnútornej trubice najmenej 20 mm, dĺžku od 1000 mm do 2000 mm a výšku poschodia najviac 150 mm.

1.2. Dvojplášťový vzorkovač na vertikálny odber vzoriek krmiva v sypkom alebo v zlisovanom stave o veľkosti častíc najviac 15 mm má mať výšku štrbiny na plášti a na vnútornej trubici najmenej 35 mm, priemer vnútornej trubice najmenej 20 mm, dĺžku od 1000 mm do 2000 mm a výšku poschodia najviac 150 mm.

1.3. Vzorkovacie lopatky určené na odber vzoriek krmiva v sypkom alebo v zlisovanom stave z obalov alebo z voľne ložených partií krmiva spĺňajú s prihliadnutím na veľkosť častíc krmiva  požiadavky uvedené v tejto tabuľke:

| Označenie lopatky | Veľkosť častíc v mm najviac | Rozmery lopatky v mm | Hrúbka materiálu v mm | Pomer rozmerov | Objem lopatky v ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e |  | a:b | b:c |  |
| 1 3 5 10 15 20 30 40 50 75 100 125 150 | 1 3 5 10 15 20 30 40 50 75 100 125 150 | 30 40 50 60 70 80 90 110 150 200 250 300 350 | 15 25 30 35 40 45 50 65 75 100 110 120 140 | 30 40 50 60 70 80 90 110 150 200 250 300 350 | 25 30 40 50 60 70 80 95 130 170 220 250 300 | 12 15 20 25 30 35 40 50 65 80 100 120 140 | 0,5 0,5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 0,50 0,62 0,60 0,68 0,57 0,58 0,66 0,59 0,50 0,50 0,44 0,40 0,40 | 15 40 75 125 200 300 400 700 1700 4000 7000 10000 16000 |

Vzorkovacia lopatka

d

90°                                                            a

e

b

c

2. Požiadavky na vzorkovače na odber vzoriek suchých krmív pri dynamickom vzorkovaní

2.1. Na odber vzoriek krmiva z prúdu krmiva (dynamické vzorkovanie) sa používajú vzorkovacie krabice. Ak prúd vzorkovaného krmiva o veľkosti častíc do 75 mm nepresahuje svojou šírkou rozmery vzorkovacej krabice, krabica s prihliadnutím na veľkosť častíc vzorkovaného krmiva spĺňa rozmery uvedené v tejto tabuľke:

| Označenie krabice | Veľkosť častic v mm najviac | Rozmery krabice v mm | Hrúbka materiálu v mm | Objem krabice v ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | 20 20 50 50 75 75 | 300 500 300 600 300 500 | 50 50 125 125 188 188 | 150 150 150 150 200 200 | 0,5 0,5 1 1 1 1 | 2260 3750 5625 9375 11280 18800 |

Vzorkovacia krabica

b

a

c

Vzorkovacie krabice na odber vzoriek krmiva o veľkosti častíc nad 75 mm z prúdu krmiva, ktorý svojou šírkou presahuje rozmery vzorkovacej krabice, majú mať otvor štvorcového tvaru o šírke najmenej 200 mm, objem najmenej 8000 ml a takýto tvar:

Vzorkovacia krabica

200 mm

200 mm

2.2. Na dynamické vzorkovanie krmiva možno použiť aj certifikovaný mechanický vzorkovač, ktorý zabezpečí rovnomerný odber vzoriek krmiva počas celej doby napĺňania alebo vyprázdňovania prepravných prostriedkov, alebo skladovacích zariadení a odber krmiva z určeného miesta tak, aby nedošlo k zmene jeho zloženia, a aby odobrané množstvo krmiva zodpovedalo najmenej hmotnosti konečnej vzorky.

Mechanický vzorkovač sa zhotovuje z materiálov mechanicky aj chemicky odolných vzorkovanému krmivu, má byť ľahko čistiteľný a vyprázdniteľný, nesmie mať vplyv na vzorkované krmivo elektrostatickým nábojom a nesmie ovplyvňovať znaky vzorkovaného krmiva.

3. Požiadavky na vzorkovače na vzorkovanie krmiva pastovitej konzistencie

3.1. Vzorkovanie krmiva pastovitej konzistencie sa vykonáva vzorkovačmi na dynamické vzorkovanie.

3.2. Ak nemožno použiť vzorkovanie krmiva podľa bodu č. 3.1. zo skládky alebo z kontajnera, používa sa ako vzorkovač nádoba alebo vedierko z umelej hmoty o obsahu najmenej 5000 ml, pričom priemer otvoru vzorkovača zodpovedá šírke toku krmiva.

3.3. Na vzorkovanie hromady krmiva s vyrovnanou veľkosťou častíc sa používa horizontálny žliabkový vzorkovač. Dĺžka vzorkovača je najmenej 1000 mm, vonkajší priemer trubice 50 mm a účinná dĺžka vzorkovača najmenej 750 mm.

3.4. Na vzorkovanie pastovitého krmiva prístupného po celej ploche povrchu sa používa vertikálny trubicový vzorkovač, ktorého najmenšia dĺžka je 1000 mm a priemer trubice najmenej  30 mm.

4. Požiadavky na vzorkovače krmiva v tekutom stave

4.1. Na odber vzorky z partie krmiva, ktorá je v pokoji (statické vzorkovanie) sa používa otvorená vzorkovacia trubica o dĺžke 500 mm až 1000 mm, o priemere dolného otvoru 4 mm až 6 mm a o priemere horného otvoru 5 mm alebo vzorkovacia trubica so spodným uzáverom o dĺžke 1000 mm, o vnútornom priemere širšej časti najmenej 35 mm  a zúženej časti najmenej 19 mm, alebo naberačka o celkovej dĺžke 350 mm, o priemere 40 mm a výške  50 mm.

4.2. Na dynamické vzorkovanie tekutého krmiva možno použiť, okrem vzorkovacej krabice, aj prietokový vzorkovač, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a) je zhotovený z takého konštrukčného materiálu, aby vzhľadom na druh krmiva bola zaistená bezpečnosť vzorkovania a neboli ovplyvnené znaky krmiva,

b) je ľahko ovládateľný, dokonale utesnený a umožňuje odber vzorky v každom intervale prepravy krmiva,

c) je dobre čistiteľný a vyprázdniteľný,

d) umožňuje odobratie takého množstva vzorkovaného krmiva, aby bez regulácie prietoku vzorkovača bola zabezpečená najmenej hmotnosť konečnej vzorky.

5. Požiadavky na vzorkovače krmiva v suchom, pastovitom a tekutom stave

5.1. Na vzorkovanie krmiva v suchom, pastovitom a tekutom stave možno používať aj certifikované automatické vzorkovače.

6. Požiadavky na odber vzoriek sypkého krmiva pri statickom vzorkovaní

6.1. Statické vzorkovanie sypkého krmiva sa vykonáva, ak je zabalené v obaloch, v ktorých je aj skladované a prepravované.

6.2. Čiastkové vzorky krmiva sa odoberajú vzorkovačmi podľa štruktúry a veľkosti častíc krmiva. Briketované krmivo a krmivo o veľkosti častíc nad 150 mm sa vzorkuje rukou bez použitia vzorkovačov.

6.3. Odber vzoriek krmiva dvojplášťovým vzorkovačom sa vykonáva tak, že sa uzatvorený vzorkovač vertikálne zasunie do krmiva v požadovanej hĺbke, pričom sa jeho plášť pootočí tak, aby sa štrbina vnútornej trubice otvorila a trubica sa naplnila vzorkovaným  krmivom. V záujme rýchleho naplnenia trubice sa vzorkovačom kýva, pričom sa hĺbka zasunutia nezmení. Po naplnení trubice sa vzorkovač pootočením plášťa uzatvorí, vytiahne zo vzorkovaného krmiva a vyprázdni do pripravenej nádoby alebo na podložku, kde sa pripraví súhrnná vzorka.

6.4. Pri odbere vzoriek krmiva vzorkovacou lopatkou sa čiastková vzorka odoberie z hornej tretiny jednotky krmiva tak, že sa lopatka zasunie do vzorkovaného krmiva, pričom sa ňou krmivo nepomieša. Po vybraní lopatky sa krmivo z nej neodsýpa, ani sa rukou nepridržiava a odobratá vzorka sa vysype z lopatky do pripravenej nádoby alebo na podložku, kde sa pripraví súhrnná vzorka.

6.5.Odber vzoriek krmiva rukou sa vykonáva len výnimočne, ak ide o vzorkovanie briketovaných alebo hrudkovitých krmív o veľkosti častíc presahujúcej 150 mm. Čiastková vzorka sa odoberá z hornej tretiny krmiva a jej veľkosť sa rovná objemu plnej zovretej dlane. Takéto vzorkovanie možno vykonávať, len ak horná vrstva krmiva sa výraznejšie neodlišuje od spodných vrstiev. Po naberaní krmiva do zovretej dlane sa obsah vysype do nádoby alebo na podložku, kde sa pripraví súhrnná vzorka.

7. Požiadavky na odber vzoriek sypkého krmiva pri dynamickom vzorkovaní

7.1. Dynamické vzorkovanie sypkého krmiva sa vykonáva vždy, ak to dovoľujú podmienky pri odbere vzoriek voľne loženého krmiva na hromadách, v kontajneroch, zásobníkoch a prepravníkoch, ak výška skladovaného alebo prepravovaného krmiva presahuje účinnú dĺžku vertikálneho dvojplášťového vzorkovača alebo ak sa krmivo skladuje, alebo prepravuje v uzatvorenom priestore. Takto sa vzorkuje najmä voľne ložené krmivo.

7.2. Čiastkové vzorky krmiva sa odoberajú pomôckami uvedenými v bode č. 2.4 a používajú sa s prihliadnutím na šírku dopravnej cesty a veľkosť častíc. Krmivo transportované cestou o šírke do 500 mm s časticami o veľkosti najviac do 75 mm sa vzorkuje krabicami o rozmeroch uvedených v bode č. 2.4. Ak sú  transportné cesty širšie ako 500 mm a častice krmiva sú väčšie ako 75 mm, na odber sa používajú prierezové vzorky. Krabica sa plní do 3/4 objemu.

7.3. Odber čiastkových vzoriek krmiva sa vykonáva rovnomerne počas celej doby transportu krmiva. Vzorkovacia krabica sa posúva rovnomernou rýchlosťou pod celým prúdom krmiva naraz, a to kolmo, jednosmerne alebo i spätne podľa naplnenia krabice. Ak sa krabica naplní do 3/4 objemu, čiastková vzorka krmiva sa vysype do pripravenej nádoby alebo na podložku, kde sa pripraví súhrnná vzorka.

Ak je šírka krabice menšia ako šírka prúdu krmiva, pri odbere čiastkových vzoriek treba vopred poznať hmotnosť vzorkovaného krmiva, dobu počas ktorej sa bude zásobník krmivom napĺňať, najmenšiu hmotnosť čiastkových vzoriek a hmotnosť konečnej vzorky krmiva. Podľa týchto údajov sa určí frekvencia odberov čiastkových vzoriek krmiva alebo korekcia času plnenia alebo vyprázdňovania, alebo inej dynamickej manipulácie so vzorkovanou partiou krmiva.

Pri odbere prierezovej vzorky sa prúd krmiva rozdelí na časti o šírke najviac 200 mm. Každá časť krmiva sa postupne vzorkuje posúvaním krabice so vstupným otvorom štvorcového prierezu kolmo na prúd krmiva rovnomernou rýchlosťou jednosmerne alebo obojsmerne podľa naplnenia krabice. Ak sa krabica naplní do 3/4 objemu, krmivo sa z nej vysype do pripravenej nádoby alebo na podložku, kde sa pripraví súhrnná vzorka.

Za čiastkovú vzorku sa považuje obsah krabice naplnenej z celej šírky prúdu krmiva.

7.4. Odber vzoriek sypkého krmiva mechanickými a automatickými vzorkovačmi sa považuje za vhodnejší, ako odber vzorkovacími krabicami.

8.  Požiadavky na odber vzoriek pastovitého krmiva

8.1. Na statický spôsob vzorkovania hromady pastovitého krmiva sa používa žliabkový vzorkovač. Hromada sa vzorkuje po jej obvode, takým spôsobom, aby odber čiastkových vzoriek bol rovnomerne rozptýlený po prístupnom povrchu zo strán hromady. Vzorkovač sa horizontálne zasunie do krmiva a v rovnakej polohe sa z neho vysunie. Jeden náber sa považuje za čiastkovú vzorku. Naplnený žliabok vzorkovača sa vyprázdni zotretím rukou do pripraveného vedierka.

8.2. Na statický odber krmiva z obalov, ako sú vrece, vagón, kontajner a pod., sa používa vertikálny trubicový vzorkovač. Za jednotku sa považuje každý obal a podľa potreby sa z neho odoberá viac čiastkových vzoriek. Podľa tohto postupu možno vzorkovať len krmivo uložené do výšky najviac 1500 mm. Čiastočne otvorený vzorkovač sa vertikálne zatlačí do vzorkovaného krmiva. Pootočením vzorkovača v krmive a následným zovretím oboch dielov trubice sa objem vzorkovača naplní. Z krmiva sa vyberá točivým pohybom. Vzorkovač sa nad pripravenou nádobou otvorí a rukou vyprázdni.

8.3. Dynamické vzorkovanie krmiva sa používa na krmivá pastovitej konzistencie, v ktorých sa oddeľuje tekutá fáza alebo ktoré obsahujú častice o veľkosti nad 50 mm, ktoré nemožno vzorkovať statickým spôsobom, a ktoré sa prepravujú pásovými alebo závitovicovými dopravníkmi. Za vzorkovanú partiu sa považuje zásobník, z ktorého sa premiestňuje pastovité krmivo. Čiastkové vzorky krmiva sa odoberajú z miesta medzi výpadom z dopravnej cesty a prepravníkom alebo následným zásobníkom. Prúd krmiva sa pretína kolmo vedierkom jednosmerne alebo obojsmerne, a to podľa jeho naplnenia maximálne do 3/4 jeho objemu. Potom sa obsah vedierka vyprázdni do nádoby. Pri jednom odbere sa krmivo odoberie z celého prúdu. Ak ide o krmivo, v ktorom ani rýchlou úpravou nemožno zabezpečiť, aby sa neoddelil veľký podiel tekutej fázy, treba jednotlivé čiastkové vzorky považovať za konečné a pri odbere ich dávať do obalov na laboratórne vzorky.

9. Požiadavky na odber vzoriek tekutého krmiva

9.1. Statické vzorkovanie tekutého krmiva dokonale zmiešaného, o veľkosti pevných častíc najviac 19 mm, sa vykonáva pomôckami podľa bodu č. 4.1. Vzorky sa odoberajú vertikálne z celého profilu ponorením otvorenej trubice do krmiva. Po naplnení trubice sa vzorkovač uzatvorí a vyberie z krmiva. Obsah trubice sa vyprázdni do pripravenej nádoby. Ak sa vzorkujú viskózne krmivá alebo tuky, postup sa urýchli, aby nedošlo k stuhnutiu vzorky. Ak nemožno pri nižšej teplote trubicu vyprázdniť, treba ju priamo ohriať na teplotu neovplyvňujúcu kvalitu krmiva. Jednotlivé čiastkové vzorky sa zmiešajú.

9.2. Dynamické vzorkovanie tekutého krmiva sa vykonáva vždy, ak nemožno z technických dôvodov použiť prietokové vzorkovače, alebo ak veľkosť pevných častíc nedovoľuje odber prietokovým vzorkovačom. Ak sa vzorkujú viskózne krmivá alebo tuky, ohrejú sa na teplotu 80C°. Čiastkové vzorky sa odoberajú pri premiestňovaní krmiva zo skladovacieho zásobníka do prepravníka posúvaním vzorkovacej krabice pod prúdom krmiva kolmo, jednosmerne alebo obojsmerne, v pravidelných časových intervaloch. Na vzorkovanie sa používa krabica, ktorá šírkou otvoru zodpovedá najväčšej veľkosti častíc vo vzorkovanom tekutom krmive. Takto sa vzorkujú výpalky, koagulovaná technická krv a krvné pasty v tekutom stave. Krabica sa naplní najviac do 3/4 objemu. Šírka krabice nesmie byť užšia ako šírka prúdu tekutého krmiva. Čiastkové vzorky sa z krabice vylievajú do nádoby a ďalej sa upravujú miešaním a delením na konečnú vzorku.

9.3. Vzorkovanie prietokovým vzorkovačom sa vykonáva kontinuálne alebo diskontinuálne. Vzorkovačom sa odoberie zo vzorkovaného celku najmenej taká hmotnosť súhrnnej vzorky, ktorá je potrebná pre prípravu konečnej vzorky. Prietokovým vzorkovačom nemožno odoberať vzorky tekutých krmív o obsahu pevných častíc takej veľkosti, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť vzorkovača. Pri kontinuálnom vzorkovaní sa jednotlivé čiastkové vzorky spájajú a ak ide o viskózne krmivá, tuky alebo ich zmesi, treba čiastkové vzorky ohrievať na teplotu najviac 80°C a zamiešať. Súhrnná vzorka sa upraví naberačkou na konečnú vzorku. Z hľadiska funkčnosti a presnosti vzorkovania sa aj na tento spôsob vzťahujú ustanovenia bodu č. 4.

10. Požiadavky na pomôcky a postup na prípravu a úpravu súhrnných vzoriek krmiva

10.1. Na úpravu súhrnnej vzorky miešaním sa používajú tieto pomôcky:

a) vzorkovacia lopatka,

b) podložka podľa druhu a typu krmiva, z papiera alebo z umelej hmoty s dostatočnou plochou, spravidla 4 m2,

c) vedierko alebo iná vhodná nádoba slúžiaca na vytváranie súhrnnej vzorky,

d) naberačka.

10.2. Úprava súhrnnej vzorky suchého krmiva miešaním sa vykonáva tak, že vzorka sa z nádoby na zhromažďovanie čiastkových vzoriek vysype na pripravenú podložku a dôkladne sa premieša. Malé množstvo vzorky sa premieša zdvíhaním rohov podložky a väčšie množstvo uhlopriečnym presypávaním krmiva lopatkou alebo rukou.

Súhrnná vzorka z pastovitého krmiva sa premieša na nepriepustnej podložke, obdobne ako súhrnná vzorka suchého krmiva, rukou alebo lopatkou a ďalej delením sa upraví na požadovanú hmotnosť konečnej vzorky. Súhrnné vzorky z tekutého krmiva sa premiešajú v nádobe, do ktorej boli odobrané čiastkové vzorky.

Ak sa vzorkujú viskózne krmivá alebo tuky, upravuje sa súhrnná vzorka ohriatím na teplotu najviac 80 C° a potom sa vzorka zamieša. Pri  miešaní sa odoberá naberačkou podiel súhrnnej vzorky toľkokrát, až sa odoberie požadovaná hmotnosť na konečnú vzorku. Medzi jednotlivými nábermi sa krmivo ďalej mieša a podľa potreby sa zvyšok súhrnnej vzorky prihrieva.

10.3. Ak je hmotnosť súhrnnej vzorky nadmerná, upravuje sa delením. Pred delením sa vzorka, okrem vzorky, ktorá má rôznorodú alebo nadmernú veľkosť častíc, dôkladne premieša. Delenie sa vykonáva štvrtiacou metódou alebo použitím vhodného mechanického rozdeľovača. Postup úpravy vzorky závisí od druhu krmiva, jeho konzistencie, veľkosti častíc a od použitých pomôcok a nástrojov.

10.4. Na úpravu súhrnnej vzorky delením sa používajú tieto pomôcky:

a) vzorkovacia lopatka,

b) naberačka,

c) vedierko alebo iná vhodná nádoba o požadovanom objeme,

d) papierová podložka alebo podložka z umelej hmoty podľa druhu a konzistencie krmiva o ploche 4 m2,

e) šablóny rôznej veľkosti),

f) mechanické deliče.

10.5. Mechanický delič má spĺňať tieto požiadavky:

a) dá sa ním deliť krmivo tak, aby najmenej jedna časť z celkového množstva  krmiva bola reprezentatívna a mala hmotnosť požadovanú na laboratórnu vzorku,

b) dá sa ním dať deliť aj pomerne rôznorodé krmivo,

c) pracovná rýchlosť pohyblivých častíc deliča má byť rovnomerná, najviac 1 m za sekundu a priemer ciest (priepustnosť) má byť najmenej dvaapolkrát väčšia, ako je najväčšia veľkosť častíc deleného krmiva,

d) nesmie sa meniť jeho funkcia vplyvom delenia krmiva, napr. vytváraním elektrostatického náboja alebo nánosov krmiva,

e)  deliaci pomer krmiva má byť konštantný,

f)  nesmie ovplyvňovať kvalitu krmiva.

10.6. Ručné delenie súhrnnej vzorky krmiva v suchom a sypkom stave sa vykonáva tak, že sa vzorka vysype na podložku takým spôsobom, aby sa vytvoril kužeľ rovnakej výšky ako výška použitej šablóny. Kužeľ sa rozdelí priložením a stlačením šablóny na štyri rovnaké časti. Výnimočne možno kužeľ rozdeliť rukou. Zo štyroch častí sa dve protiľahlé časti oddelia a ďalšie dve protiľahlé časti sa spoja a vytvoria nový kužeľ. Tento postup sa opakuje až po dosiahnutie  hmotnosti  konečnej vzorky.

Pri vysokej hmotnosti súhrnnej vzorky sa používa delenie metódou pozdĺžneho pruhu. Z kužeľovitej kopy súhrnnej vzorky sa odoberá krmivo vzorkovacou lopatkou po obvode tejto kopy a ukladá sa do pruhu o šírke lopatky v dĺžke najviac 3 m tak, aby celé množstvo súhrnnej vzorky bolo rozprestreté do pruhu. Potom sa krmivo odoberá lopatkou z pruhu v kolmom smere na pruh, striedavo z jednej a druhej strany a nábery  lopatky sa umiestňujú striedavo na dve kužeľovité hromady. Po premiestnení krmiva z pruhu do kužeľovitých hromád sa jedna z nich oddelí a druhá podľa potreby sa  ďalej delí obdobným postupom až po dosiahnutie hmotnosti  konečnej vzorky.

10.7. Ručné delenie súhrnnej vzorky z vlhkého krmiva sa vykonáva tak, že sa vzorka vyklopí na nepriepustnú podložku a vzniknutá kôpka sa rýchlo rozdelí rukou alebo lopatkou na štyri približne rovnako veľké kôpky. Dve protiľahlé kôpky sa oddelia a ďalšie dve sa  spoja a podľa potreby ďalej zmenšujú obdobným postupom na hmotnosť konečnej vzorky.

10.8.Mechanické delenie súhrnnej vzorky krmiva v suchom a sypkom stave sa vykonáva tak, že sa vzorka krmiva vysype do deliča, ktorý spĺňa požiadavky podľa bodu č. 10.5. Jedna zo získaných častí zo súhrnnej vzorky sa používa na prípravu konečnej vzorky.

10.9. Ak nemožno pre rôznorodú alebo pre nadmernú veľkosť častíc krmiva čiastkové vzorky zmiešať do súhrnnej vzorky, treba veľkosť každej čiastkovej vzorky zmenšiť delením na hmotnosť konečnej vzorky. Takéto zmenšovanie možno vykonávať len v laboratórnych podmienkach.

10.10.Na kontrolu nežiaducich látok, zakázaných látok alebo zložiek rozložených nerovnomerne v krmive sa pripravia súhrnné vzorky, ktoré sa spolu nezmiešajú. Ak majú jednotlivé súhrnné vzorky vysokú hmotnosť, z každej súhrnnej vzorky sa pripravuje samostatná konečná vzorka delením.

10.11. Konečné vzorky pripravené zo súhrnnej vzorky sa zabalia do vhodného obalu.

# Footnotes

) STN 01 5111.