| Právny akt ES/EÚ 86/297/EHS v znení 97/54/ES | Právne predpisy Slovenskej republiky |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Článok (Č,.O, V,P) | Text | Spôsob transpozície | Číslo | Článok (Č,§.O, V,P) | Text Upraviť na konečné znenie | Zhoda | Administratívna infraštruktúra | Poznámky | Štádium legislatívneho procesu |
|  |  | Článok 1 1. „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásovým podvozkom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a ktorý je konštruovaný špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie a poháňanie určitého náradia, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb . 2. Táto smernica platí len pre traktory definované v odseku 1, ktoré majú aspoň dve nápravy a sú vybavené vzduchovými pneumatikami a ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť je od 6 do 40 km/h. | N | NV | § 2 písm. a) § 1 | poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom alebo s pásovým podvozkom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie a pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb, Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vývodové hriadele umiestnené v zadnej časti poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1, a na ich ochranu. | Ú Ú |  |  |  |
|  |  | Článok 2 Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť typové schválenie podľa EHS alebo vnútroštátne typové schválenie traktora, alebo odmietnuť alebo zakázať jeho predaj, evidenciu, uvedenie do premávky alebo používanie z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak tieto nariadenia spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe I. | N | NV Zákon č. 725/2004 Z. z. | § 4 ods. 4 § 4 ods. 6 § 5 § 5 ods. 5 | (4) Nemožno odmietnuť udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3. (6) Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany. Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktorov na trh,3) ich evidenciu a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách4) z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3. (5) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak typ vozidla z hľadiska konštrukcie spĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne. | Ú |  |  |  |
|  |  | Článok 3 Táto smernica pri úplnom dodržiavaní zmluvy nemá vplyv na právo členských štátov stanoviť požiadavky, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri používaní daných traktorov, a to za predpokladu, že tieto požiadavky neznamenajú úpravu vývodového hriadeľa a jeho ochrany spôsobom, ktorý nie je určený v tejto smernici. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Článok 4 Akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I a vzorovej prílohy k certifikátu typového schválenia podľa EHS uvedeného v prílohe II technickému pokroku sa prijmú podľa postupu stanoveného v článku 13 smernice 74/150/EHS. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Článok 5 1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou do 18 mesiacov od jej prijatia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Požiadavky odseku 5.2 prílohy I sa však nebudú uplatňovať do 1. októbra 1995. 2. Členské štáty zabezpečia, aby Komisia bola informovaná o znení hlavných ustanovení vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. | n.a. N | NV | § 6 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády. | Ú |  |  |  |
|  |  | Článok 6 Táto smernica je určená členským štátom. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRÍLOHA I | N | NV |  |  | Ú |  |  |  |
|  |  | „Vývodový hriadeľ“ (PTO) je vystupujúca časť hnacieho hriadeľa traktora, ktorá prenáša pohyb na stroj. 1.2. Ustanovenia tejto smernice platia len pre vývodové hriadele definované v 1.1 a umiestnené v zadnej časti traktora. Odsek 5.2 tejto prílohy však platí len pre traktory s minimálnym pevným alebo nastaviteľným rozchodom aspoň 1150 mm na jednej z hnacích náprav. |  |  | § 2 písm. b) § 1 § 3 ods. 2 | vývodovým hriadeľom vystupujúca časť hnacieho hriadeľa traktora, ktorá prenáša pohyb na stroj. Toto nariadenie vlády sa vzťahuje len na vývodové hriadele umiestnené v zadnej časti poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1, a na ich ochranu. (2) Bod 5.2 prílohy I smernice 86/297/EHS však platí len pre traktory s minimálnym pevným alebo nastaviteľným rozchodom aspoň 1150 mm na jednej z hnacích náprav. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ŽIADOSŤ O TYPOVÉ SCHVÁLENIE PODĽA EHS 2.1. Žiadosť o typové schválenie traktora týkajúca sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany musí predložiť výrobca traktora alebo jeho splnomocnený zástupca. 2.2. K žiadosti musia byť priložené vo vhodnej a dostatočne podrobnej mierke vyhotovené tri kópie výkresov tých častí traktora, ktoré sú predmetom požiadaviek tejto smernice. 2.3. Technickej skúšobni zodpovednej za vykonávanie skúšok na typové schválenie musí byť dodaný traktor takého typu, na ktorý sa schválenie požaduje, alebo tie konštrukčné časti traktora, ktoré sú považované za dôležité na vykonanie skúšok požadovaných touto smernicou. 3. TYPOVÉ SCHVÁLENIE PODĽA EHS 3.1. Pri každom udelenom alebo zamietnutom schválení musí byť k osvedčeniu o typovom schválení podľa EHS priložený protokol, ktorého vzor je v prílohe II. |  |  | § 4 ods. 1 až 4 § 4 ods. 5 | (1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora. (2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tri kópie výkresov tých častí traktora, na ktoré sa vzťahujú technické požiadavky podľa § 3, vyhotovené v primeranej mierke. (3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vzor typu traktora, o ktorého schválenie žiada alebo tie konštrukčné časti traktora, ktoré sa považujú za dôležité na vykonanie testu. (4) Nemožno odmietnuť udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3. (5) Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany podľa prílohy II smernice 86/297/EHS. |  |  |  |  |
|  |  | PRÍLOHA II | N | NV | § 4 ods. 5 | (5) Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany podľa prílohy II smernice 86/297/EHS. | Ú |  |  |  |

# Footnotes

2 ) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3 )  Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4 )  § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 109/2005 Z. z.

) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel  v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.