Návrh

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z ... 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z.  sa mení a dopĺňa takto:

- Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 v druhom stĺpci  uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 21. júla 2009 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, takéto zariadenie je možné uviesť na trh a umiestniť na palubu lode spoločenstva do 21. júla 2011.“.

- Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek:

COLREG, Dohovor o medzinárodných Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori

COMSAR, podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie pre pátranie a záchranu

EN, Európska norma

ETSI, Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

ICAO, Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

IEC, Medzinárodná elektrotechnická komisia

IMO, Medzinárodná námorná organizácia

ISO, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ITU, Medzinárodná telekomunikačná únia

Kódex FSS, medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy

Kódex FTP, medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov

Kódex HSC, kódex o vysokorýchlostných plavidlách

Kódex IBC, medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru

LSA, záchranný prostriedok

MARPOL, Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí

MEPC, Výbor pre ochranu morského prostredia

MSC, Výbor bezpečnosti námornej dopravy

SOLAS, Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori

ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Vysvetlivky pre časť A.1

- Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem, sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy 2;

- Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií;

- Stĺpec 5: Medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch,  posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.

- Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s osvedčením o skúške projektu.

- Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

### 1. Záchranné prostriedky

| Položka číslo | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie““ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/1.1 | Záchranné kolesá | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/7 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | — rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.2 | Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny pre záchranné kolesá pre záchranné vesty | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/7 nariadenie III/22 nariadenie III/26 nariadenie III/32 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO. MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 885 IMO MSC/obežník 980 | — rezolúcia IMO MSC.81 (70) (okrem požiadaviek na batérie špecifikovaných v technickej norme), ktoré sa týkajú len svetiel pre záchranné vesty) |  | X | X | X |  |  |

| A.1/1.3 | Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/7 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | — rezolúcia IMO MSC.81(70) |  | X | X | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.4 | Záchranné vesty | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/7 nariadenie III/22 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 922 IMO MSC/obežník 980 | — rezolúcia IMO MSC.81(70) (okrem požiadaviek na batérie špecifikovaných v technickej norme1), ktoré sa týkajú len svetiel pre záchranné vesty) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.5 | Vodovzdorné ochranné obleky, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/7 nariadenie III/22 nariadenie III/32 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) technická norma) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.6 | Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/7 nariadenie III/22 nariadenie III/32 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) technická norma 3 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.7 | Tepelné ochranné prostriedky | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/22 nariadenie III/32 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.8 | Padákové svetlice (pyrotechnické) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/6 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.9 | Ručná fakľa (pyrotechnická) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.10 | Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.11 | Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/18 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník. 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |

| A.1/1.12 | Nafukovacie záchranné plte | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/13 nariadenie III/21 nariadenie III/26 nariadenie III/31 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 811 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.13 | Pevné záchranné plte | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/21 nariadenie III/26 nariadenie III/31 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 811 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) IMO MSC/obežník 1006 |  | X | X | X |  |  |

| A.1/1.14 | Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1 IMO MSC/obežník 811 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81(70) IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1 IMO MSC/obežník 1006 |  | X | X | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.15 | Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11 IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1 IMO MSC/obežník 811 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81(70) IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1 IMO MSC/obežník 1006 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.16 | Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/13 nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV rezolúcia IMO MSC.9 7(73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 811 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.17 | Záchranné člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/21 nariadenie III/31 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) IMO MSC/obežník 1006 |  | X |  | X | X |  |
| A.1/1.18 | Pevné pohotovostné člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/21 nariadenie III/31 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) IMO MSC/obežník 1006 |  | X |  | X | X |  |
| A.1/1.19 | Nafukovacie pohotovostné člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/21 nariadenie III/31 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) technická norma) |  | X |  | X | X |  |
| A.1/1.20 | Rýchle pohotovostné člny | nariadenie III/4 | nariadenie III/26 nariadenie III/34 rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1 IMO MSC/obežník 980 IMO MSC/obežník 1016 IMO MSC/obežník 1094 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) IMO MSC/obežník 1006 technická norma3) |  | X |  | X | X |  |
| A.1/1.21 | Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/23 nariadenie III/33 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/1.22 | Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá | Presunuté do A.2/1.3 |
| A.1/1.23 | Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom (free fall) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/16 nariadenie III/23 nariadenie III/33 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/1.24 | Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (Davits) | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/12 nariadenie III/16 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/1.25 | Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (Davits) | nariadenie III/4 | nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.48(66) (kódex LSA) I, VI IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/1.26 | Uvoľňovací mechanizmus pre - záchranné člny, záchranárske člny a - záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/16 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.27 | Lodné evakuačné systémy | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/15 nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X |  | X | X |  |
| A.1/1.28 | Záchranné prostriedky | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) IMO MSC/obežník 810 |  | X |  | X |  |  |
| A.1/1.29 | Naloďovacie rebríky | Presunuté do A.2/1.4 |
| A.1/1.30 | Reflexné materiály | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO A.658 (16) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.31 | Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá | Presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18 |
| A.1/1.32 | Radarový transpondér 9 GHz (SART) | Presunuté do A.1/4.18 |
| A.1/1.33 | Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 rezolúcia IMO MSC.164 (78) IMO MSC/obežník 980 | technická norma ) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/1.34 | Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny | Presunuté do A.1/4.23 |
| A.1/1.35 | Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny | Presunuté do A.1/3.38 |
| A.1/1.36 | Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.37 | Závesný motor pre záchranárske člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.38 | Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.39 | Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte | nariadenie III/4 nariadenie. X/3 | rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I rezolúcia IMO MSC.9 7(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11 IMO MSC/obežník 980 | rezolúcia IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) príloha 10 rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) príloha 11 |  | X |  | X |  |  |
| A.1/1.40 | Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda | nariadenie V/23 | nariadenie V/23 rez. IMO A.889(21) IMO MSC/obežník 773 IMO MSC/obežník 980 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.41 (Nová položka) | Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny | — nariadenie III/4 — nariadenie X/3 | nariadenie III/16 nariadenie III/17 nariadenie III/23 nariadenie III/24 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 | rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) rezolúcia IMO MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/1.42 (Nová položka) | Lodivodský rebrík | — nariadenie V/23 — nariadenie X/3 | nariadenie V/23 rezolúcia IMO A.889 (21) rezolúcia IMO MSC/obežník 528/rev.1 | rezolúcia IMO A.889 (21) |  | X | X | X | X |  |

### 2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

| Položka číslo | Názov položky | Nariadenie MARPOL 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/2.1 | Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 ppm | príloha I, nariadenia 16 ods. 4 príloha I, nariadenia 16 ods. 5 zmenená a doplnená príloha I nariadenia 14.6 zmenená a doplnená príloha I nariadenia 14.7 | príloha I, nariadenia 16(1) príloha I, nariadenia 16(2) zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 14.1 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 14.2 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 14.3 | rezolúcia IMO MEPC.60 (33) rezolúcia IMO MEPC.107 (49) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.2 | Detektor výskytu ropnej látky vo vode | príloha I, nariadenia 15 ods. 3 písm. b zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 32 | príloha I, nariadenia 15 ods. 3 písm. b zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 32 | rezolúcia IMO MEPC.5(XIII) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.3 | Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode | príloha I, nariadenia 16 ods. 5 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 14.7 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 14.7 | príloha I, nariadenia 16 ods. 1 a 2 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 14.1 a 14.2 | rezolúcia IMO MEPC.60(33) rezolúcia IMO MEPC.107(49) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.4 | Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 ppm) | Položka sa vypúšťa |
| A.1/2.5 | Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode | príloha I, nariadenia 15 ods. 3 písm. a) zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 31.2 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 31.3 | príloha I, nariadenia 15 ods. 3 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 31.2 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 31.3 zmenená a doplnená príloha I, nariadenia 31.4 | rezolúcia IMO MEPC.108(49) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.6 | Odpadové systémy | príloha IV, nariadenia 9 | zmenená a doplnená príloha IV, nariadenia 9 | rezolúcia IMO MEPC.2(VI) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.7 | Palubné spaľovacie pece | príloha VI, nariadenia 16 ods. 2 písm. a) príloha VI, nariadenia 16 | príloha VI, nariadenia 16 ods. 2 písm. a) príloha VI, nariadenia 16 | rezolúcia IMO MEPC.76(40) |  | X | X | X | X |  |

### 3. Zariadenia požiarnej ochrany

| Položka číslo | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/3.1 | Základné palubné obloženie | nariadenie II-2/4 nariadenie II-2/6 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/4 nariadenie II-2/6 rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO A.653(16) rezolúcia IMO A.687(17) rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 916 IMO MSC/obežník 1004 |  | X |  |  |  |  |
| A.1/3.2 | Prenosné hasiace prístroje | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 4 | nariadenie II-2/10 nariadenie II-2/19 nariadenie II-2/20 rezolúcia IMO A.951(23) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4 | technická norma) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.3 | Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám) | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | technická norma) alebo technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.4 | Protipožiarne vybavenie: čižmy | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia MO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | technická norma) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.5 | Protipožiarne vybavenie: rukavice | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.6 | Protipožiarne vybavenie: prilba | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.7 | Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom. | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.8 | Dýchací prístroj pre protidymovú prilbu alebo protidymovú masku Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom. | nariadenie X/3 Poznámka: Táto položka nie je zahrnutá do novej kapitoly II-2 predpisov [rezolúcia IMO MSC.99(73)] alebo kódex FSS [rezolúcia IMO MSC.98 (73)]. | rezolúcia MO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia MO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.9 | Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť | nariadenie II-2/7 nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 8 | nariadenie II-2/7 nariadenie II-2/9 nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73) - (kódex FSS) 8 | rezolúcia IMO A.800(19) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.10 | Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne | Presunuté do A.2/3.11 |
| A.1/3.11 | Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu Deliace plochy triedy A Deliace plochy triedy B | Deliace plochy triedy A nariadenie II-2/3.2 Deliace plochy triedy B nariadenie II-2/3.4 | nariadenie II-2/9 a Deliace plochy triedy A nariadenie II-2/3.2 Deliace plochy triedy B nariadenie II-2/3.4 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.12 | Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia | nariadenie II-2/4 nariadenie II-2/16 | nariadenie II-2/4 nariadenie II-2/16 | technická norma ) IMO MSC/obežník 677 IMO MSC/obežník 1009 |  |  |  | X |  |  |
| A.1/3.13 | Nehorľavé materiály | nariadenie II-2/3 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/5 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.14 | Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried „A“ alebo „B“ | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 | rezolúcia IMO A.754(18) rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.15 | Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu potrubie a armatúry ventily zostavy ohybného potrubia | nariadenie II-2/4 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/4 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7, 10 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7.10 | rezolúcia IMO A.753(18) technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.16 | Požiarne dvere | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.17 | Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí Poznámka: Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému. | nariadenie II-2/9 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/9 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |

| A.1/3.18 | Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa dekoračné obklady, náterové systémy podlahové krytiny izolačné kryty potrubia adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy „B“ a „C“ horľavé kanály | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/5 nariadenie II-2/6 nariadenie II-2/9 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/5 nariadenie II-2/6 nariadenie II-2/9 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 916 IMO MSC/obežník 1004 IMO MSC/obežník 1036, IMO MSC/obežník 1120, technická norma ) Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou). |  | X | X | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.19 | Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky (Názov zodpovedá požiadavkám SOLAS) | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/9 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/9 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.20 | Čalúnený nábytok (Názov zodpovedá požiadavkám SOLAS) | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/5 nariadenie II-2/9 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/5 nariadenie II-2/9 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.21 | Posteľná bielizeň (Názov zodpovedá požiadavkám SOLAS) | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/9 nariadenia X/3 | nariadenie II-2/3 nariadenie II-2/9 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.22 | Požiarne klapky | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.23 | Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy „A“ | Presunuté do A.1/3.26 |
| A.1/3.24 | Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“ | Presunuté do A.1/3.26 |
| A.1/3.25 | Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“ | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 IMO MSC/obežník 847 IMO MSC/obežník 1120 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1004 IMO MSC/obežník 1036 IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.26 | Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú — trasy elektrických káblov — potrubia, šachty, kanály atď. | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.27 | Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú trasy elektrických káblov potrubia, šachty, kanály, atď. | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) IMO MSC/obežník 1120 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.28 | Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) | nariadenie II-2/7 nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 8 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 8 | technická norma ) alebo technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.29 | Požiarne hadice | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.30 | Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu | nariadenie II-2/4 nariadenie VI/3 | nariadenie II-2/4 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 15 | technická norma ) a podľa potreby buď Kategória 1: (bezpečný priestor): technická norma) Kategória 2: (výbušné plynné prostredia): technická norma ) IEC 60079-26 (2006) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.31 | Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) | nariadenie X/3 | IMO MSC/obežník 912 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.44 (65) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.32 | Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.33 | Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.34 | Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.35 | Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO A.754(18) rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.36 | Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO A.754(18) rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.37 | Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách trasy elektrických káblov potrubia, šachty, kanály atď. | nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | rezolúcia IMO A.754(18) rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.38 | Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO A.951(23) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) I, IV, V rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 8 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.39 | Trysky pre ekvivalentné vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A a nákladové čerpadlové priestory | nariadenie II-2/10 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 7 | IMO MSC/obežník 1165 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.40 | Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) | nariadenie II-2/13 rezolúcia IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11 | nariadenie II-2/13 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 11 | rezolúcia IMO A.752(18) alebo technická norma ) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.41 | Pohotovostné núdzové dýchacie prístroje (EEBD) | nariadenie II-2/13 | nariadenie II-2/13.3.4 nariadenie II-2/13.4.3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 IMO MSC/obežník 849 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.42 | Komponenty systémov inertných plynov | nariadenie II-2/4 | nariadenie II-2/4 rezolúcia IMO A.567(14) rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 15 rezolúcia IMO MSC/obežník 847/kor. 1 IMO MSC/obežník 1120 | IMO MSC/obežník 353 rez. IMO MSC/obežník 450/rev. 1 IMO MSC/obežník 485 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.43 | Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ) | nariadenie II-2/1 nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/1.2.2.3 nariadenie II-2/10.6.4 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | technická norma ) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.44 | Protipožiarne vybavenie - záchranné lano | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.45 | Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel a priestory nákladných čerpadiel | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 5 IMO MSC/obežník 848 | IMO MSC/obežník 848 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.46 | Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov pre strojovne (aerosolové systémy) | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5 IMO MSC/obežník 1007 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 5 IMO MSC/obežník 1007 | IMO MSC/obežník 1007 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.47 | Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel (nová položka) Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe. | nariadenie II-2/10 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 6 | IMO MSC/obežník 670 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/3.48 | Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ pre lokálne použitie (Trysky a výkonnostné testy) | nariadenie II-2/1 nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/1 nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | IMO MSC/obežník 913 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.49 | Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie Hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory roro, ro-ro priestory a priestory pre vozidlá | Presunuté do A.2/3.2 |
| A.1/3.50 | Ochranný odev odolný proti chemikáliám | Presunuté do A.2/3.9 |
| A.1/3.51 Ex A.2/3.5 Ex A.2/3.6 Ex A.2/3.7 Ex A.2/3.16 Ex A.2/3.17 | Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory | nariadenie II-2/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 9 | nariadenie II-2/7.2.2, nariadenie II-2/7.4 nariadenie II-2/7.4.1 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 9 | Kontrolné a indikačné zariadenia Elektrické zariadenia v lodiach: technická norma ) Napájacie zariadenia: technická norma ) Tepelné hlásiče – bodové detektory: technická norma ) Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu: technická norma ) Plameňové hlásiče – bodové detektory: technická norma ) Ručne obsluhované hlásne miesta: technická norma ) A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia v lodiach: technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.5.2 Ex A.2/3.1 | Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 4 | nariadenie II-2/4 nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 4 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.53 Ex A.2/3.18 | Poplachové zariadenia | nariadenie II-2/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 9 | nariadenie II-2/7 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 9 | technická norma ) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/3.54 (Nová položka) | Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu | nariadenie VI/3 | nariadenie II-2/4 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 15 | technická norma) a podľa potreby: a) Kategória 4: (bezpečný priestor) technická norma) b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia) technická norma) |  | X | X | X |  |  |

### 4.	Navigačné zariadenia

| Položka číslo | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie““ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/4.1 | Magnetický kompas | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.382(X) rezolúcia IMO A.694(17) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.2 | Zariadenie na prenos údajov (kurzu) z magnetického kompasu | nariadenie V/18 nariadenie V/19 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 rezolúcia IMO MSC.116(73) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.3 | Gyrokompas | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.424(XI) rezolúcia IMO A.694(17) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.4 | Radarové zariadenie | Presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36 |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.5 | Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA) | Presunuté do A.1/4.34 |
| A.1/4.6 | Akustický hĺbkomer | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.224(VII) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.7 | Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.824(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.8 | Indikátory polohy kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtule | Presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22 |
| A.1/4.9 | Indikátor rýchlosti zatáčania | Presunuté do A.2/4.26 |
| A.1/4.10 | Rádiogoniometer | Položka sa vypúšťa |
| A.1/4.11 | Zariadenie Loran-C | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.818(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.12 | Zariadenie Chayka | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.818(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma45) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.13 | Navigačné zariadenie Decca | Položka sa vypúšťa |
| A.1/4.14 | Zariadenie GPS | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.819(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) rezolúcia IMO MSC.112(73) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.15 | Zariadenie GLONASS | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 rezolúcia IMO MSC.113(73) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.16 | Systém regulácie kurzu HCS (predtým automatické kormidelné zariadenie) | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.342(IX) rezolúcia IMO A.694(17) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.17 | Mechanický výťah pre lodivodov | Presunuté do A.1/1.40 |
| A.1/4.18 | Radarový transpondér 9 GHz (SART) | nariadenie III/4 nariadenie IV/14 nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie III/6 nariadenie IV/7 rezolúcia IMO A.530(13) rezolúcia IMO A.802(19) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8, 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 8.14 ITU-R M.628-3 (11/93) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.19 | Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.37 |
| A.1/4.20 | Prístroj udávajúci polohu kormidla | Presunuté do A.2/4.27 |
| A.1/4.21 | Otáčkomer vrtule | Presunuté do A.2/4.28 |
| A.1/4.22 | Indikátor stúpania lodnej vrtule | Presunuté do A.2/4.29 |
| A.1/4.23 | Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny | nariadenie III/4 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) IV, V rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8, 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 8.13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.24 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.37 |
| A.1/4.25 | Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) | Presunuté do A.1/4.35 |
| A.1/4.26 | Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.38 |
| A.1/4.27 | Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) | Presunuté do A.1/4.36 |
| A.1/4.28 | Integrovaný mostíkový systém | Presunuté do A.2/4.30 |
| A.1/4.29 | Zapisovač údajov o plavbe (VDR) | nariadenie V/18 nariadenie V/20 nariadenie. X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/20 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.861(20) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.30 | Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.817(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú aplikovať, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali]. | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.31 | Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.821(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.32 | Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.74(69) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 ITU-R M. 1371-1(10/00) Poznámka: ITU-R M. 1371-1 (10/00) príloha 3 sa aplikuje len v súlade s požiadavkami IMO Res.MSC.74(69) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.33 | Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.74(69) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.34 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.278(VIII) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.823(19) rezolúcia IMO MSC.64(67) ITU-R M. 628-3(11/93) ITU-R M. 1177-3(06/03) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.35 | Radarové zariadenie s automatickým zakresľovacím prostriedkom (ATA) | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.278(VIII) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.64(67) ITU-R M. 628-3(11/93) ITU-R M. 1177-3(06/03) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.36 | Radarový elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.278(VIII) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.64(67) ITU-R M. 628-3(11/93) ITU-R M. 1177-3(06/03) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.37 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | rezolúcia IMO A.278(VIII) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.820(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.64(67) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 ITU-R M. 628-3(11/93) ITU-R M. 1177-3(06/03) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.38 | Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | rezolúcia IMO A.278(VIII) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.820(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.64(67) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 ITU-R M. 628-3(11/93) ITU-R M. 1177-3(06/03) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.39 | Radarový odrážač | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 rezolúcia IMO MSC.164(78) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.40 Ex A.2/4.2 | Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.822(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.41 Ex A.2/4.3 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 rezolúcia IMO MSC.116(73) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.42 Ex A.2/4.5 | Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.43 Ex A.2/4.6 | Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.94(72) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.44 Ex A.2/4.12 | Diferenciálny prijímač signálneho zdroja: DGPS DGLONASS zariadenie | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 rezolúcia IMO MSC.114(73) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.45 Ex A.2/4.21 | Mapové príslušenstvo pre lodný radar | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.817(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.64(67) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.46 Ex A.2/4.22 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 rezolúcia IMO MSC.116(73) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1./4.47 (Nová položka) | Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) | nariadenie V/20 | nariadenie V/20 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.163(78) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |

5.	Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/Circ 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/Circ 862.

| č. | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/5.1 | VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefónu | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO ňMSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.385(X) rezolúcia IMO A.524(13) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.803(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.489-2 (10/95) ITU-R M.493-10 (05/00) ITU-R M.541-8 (10/97) ITU-R M.689-2 (11/93) | technická norma) IMO MSC/obežník 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.2 | VHF DSC strážny prijímač | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.803(19) rezolúcia. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.489-2 (10/95) ITU-R M.493-10 (05/00) - ITU-R M.541-8 (10/97) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.3 | Prijímač NAVTEX | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 rezolúcia IMO MSC.148(77) IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.540-2 (06/90) ITU-R M.625-3 (10/95) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.4 | Prijímač EGC | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.570(14) rezolúcia IMO A.664(16) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma) |  | X | X | X | X |  |

| A.1/5.5 | HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.699(17) rezolúcia IMO A.700(17) rezolúcia IMO A.806(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.491-1 (07/86) ITU-R M.492-6 (10/95) ITU-R M.540-2 (06/90) ITU-R M.625-3 (10/95) ITU-R M.688 (06/90) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/5.6 | 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat) | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.662(16) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.696(17) rezolúcia IMO A.810(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.633-2 (05/00) ITU-R M.690-1 (10/95) | technická norma) Poznámka: IMO MSC/obežník 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.7 | L-pásmový EPIRB (Inmarsat) | Presunuté do A.2/5.6 |
| A.1/5.8 | 2 182 kHz strážny prijímač | Položka sa vypúšťa |
| A.1/5.9 | Generátor dvojtónového poplachového signálu | Položka sa vypúšťa |
| A.1/5.10 | MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU, neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E. | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/9 nariadenie IV/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.804(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.493-10 (05/00) ITU-R M.541-8 (10/97) | technická norma) IMO MSC/obežník 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.11 | MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/9 nariadenie IV/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.804(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.493-10 (05/00) ITU-R M.541-8 (10/97) ITU-R M.1173 (10/95) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.570(14) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.808(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma) IMO MSC/obežník 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.570(14) rezolúcia IMO A.664 (16), (uplatniteľné len v prípade, ak Inmarsat-C SES obsahuje funkcie EGC) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.807(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma) IMO MSC/obežník 862 |  | X | X | X | X |  |

| A.1/5.14 | MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU, neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H.a rádiotelefóniu4) | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.806(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.476-5 (10/95) ITU-R M.491-1 (07/86) ITU-R M.492-6 (10/95) ITU-R M.493-10 (05/00) ITU-R M.541-8 (10/97) ITU-R M.625-3 (10/95) ITU-R M.1173 (10/95) | technická norma) IMO MSC/obežník 862 |  | X | X | X | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/5.15 | MF/HF DSC strážny prijímač | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.806(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.493-10 (05/00) ITU-R M.541-8 (10/97) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.16 | Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 rezolúcia IMO MSC.80(70) IMO COMSAR obežník 32 Dohovor ICAO, príloha 10, Rádiokomunikačné predpisy | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.17 | Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá | nariadenie IV/14 nariadenia X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie III/6 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8, 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 8.14 rezolúcia IMO MSC.149(77) ITU-R M.489-2 (10/95) ITU-R M.542.1 (07/82) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.18 | Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie III/6 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.809(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8, 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 8.14 ITU-R M.489-2 (10/95) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |
| A1/5.19 Ex A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/10 rezolúcia IMO A.570(14) rezolúcia IMO A.808(19) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma) IMO MSC/obežník 862 |  | X | X | X | X |  |

# 6.	Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

| č. | Názov položky | Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie | Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/6.1 Ex A.2/6.1 | Navigačné svetlá | COLREG Príloha I/14 | príloha I/14 rez. IMO A.694(17) | technická norma) |  | X | X | X | X |  |

# ČASŤ  A.2

# ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ TESTOVACIE NORMY

### 1.	Záchranné prostriedky

| č. | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/1.1 | Radarové odrážače pre záchranné plte | nariadenie III/4 nariadenie III/34 nariadenie X/3 | rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.2 | Materiál na vodovzdorné ochranné odevy | nariadenie III/4 nariadenie III/34 | rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.3 | Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá | nariadenie III/4 nariadenie III/34 | nariadenie III/13 nariadenie III/16 nariadenie III/26 nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8 rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) I, IV, VI rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 8 IMO MSC/obežník 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2./1.4 | Naloďovacie rebríky | nariadenie III/4 nariadenie X/3 | nariadenie III/34 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.5 Ex A.2/1.3 | Zvukový poplachový systém núteného odposluchu poplachového signálu a hovoreného slova (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53) | nariadenie III/6 | rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) IMO MSC/obežník 808 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.	Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

| Položka číslo | Názov položky | Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/2.1 | Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx | príloha VI, nariadenia 13 technický kódex NOx | príloha VI, nariadenia 13 technický kódex NOx |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.2 | Palubné čistiace systémy výfukových plynov | príloha VI, nariadenia 13.3 b) i) príloha VI, nariadenia 14.4 b) | príloha VI, nariadenia 13.3 b) i) príloha VI, nariadenia 14.4 b) | rezolúcia IMO MEPC.130(55) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.3 | Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx | príloha VI, nariadenia 13.3 b) ii) | príloha VI, nariadenia 13.3 b) ii) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.4 | Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx | príloha VI, nariadenia 14.4 c) | príloha VI, nariadenia 14.4 c) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.5 | Systémy ovládania vodnej záťaže |  |  | — rezolúcia IMO MEPC.125(53) — rezolúcia IMO MEPC.126(53) |  |  |  |  |  |  |

### 3.	Zariadenia požiarnej ochrany

| č. | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie““ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| A.2/3.1 | Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje | Presunuté do A.1/3.52 |  |  |
| A.2/3.2 | Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory roro, ro-ro priestory a priestory pre vozidlá | nariadenie II-2/19 nariadenie II-2/20 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 7 | nariadenie II-2/19 nariadenie II-2/20 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 7 | rezolúcia IMO A.123(V) IMO MSC/obežník 914 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.3 | Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) | nariadenie II-1/44 nariadenie X/3 | nariadenie II-1/44 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.4 | Viacúčelové trysky (rozprašovacie/ prúdové) | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.5 | Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory | Presunuté do A.1/3.51 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.6 | Indikátory dymu | Presunuté do A.1/3.51 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.7 | Indikátory teploty (nadmernej) | Presunuté do A.1/3.51 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.8 | Elektrické bezpečnostné svietidlo | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | IEC publikácia 79 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.9 Ex A.1/3.50 | Ochranný odev odolný proti chemikáliám | nariadenie II-2/19 | nariadenie II-2/19 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 | technická norma) IMO MSC/obežník 1120 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.10 | Nízko umiestnené bezpečnostné osvetľovacie systémy | Presunuté do A.1/3.40 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.11 | Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.12 | Ekvivalentné pevne zabudované plynové hasiace prístroje pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory | Presunuté do A.1/3.45 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.13 | Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (vysokorýchlostné plavidlo) | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 3 | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.14 | Požiarne hadice (na bubnoch) | nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.15 | Hlásne dymové systémy s odberom vzorky | nariadenie II-2/7 nariadenie II-2/19 nariadenie II-2/20 rezolúcia IMO SC.98(73)- (kódex FSS) | nariadenie II-2/7 nariadenie II-2/19 nariadenie II-2/20 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.16 | Indikátory plameňa | Presunuté do A.1/3.51 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.17 | Ručne obsluhované hlásne miesta | Presunuté do A.1/3.51 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.18 | Poplachové zariadenia | Presunuté do A.1/3.53 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.19 | Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie „A“ | Presunuté do A.1/3.48 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.20 | Čalúnený nábytok | Presunuté do A.1/3.20 |  |  |  |  |  |
| A.2/3.21 | Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny | nariadenie II-2/10 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | IMO MSC/obežník 847 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.22 | Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň | nariadenie II-2/9 | nariadenie II-2/9 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.23 | Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka | nariadenie II-2/18 | nariadenie II-2/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.24 | Jednotky prenosného penového aplikátora | nariadenie II-2/10 nariadenie II-2/20 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10 nariadenie II-2/20 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.25 | Deliace plochy triedy C | nariadenie II-2/3 | nariadenie II-2/3 | rezolúcia IMO A.653(16) rezolúcia IMO A.799(19) rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP) technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.26 | Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) | nariadenie II-2/4 | nariadenie II-2/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.27 | Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) | nariadenie II-2/5 nariadenie II-2/10 nariadenie X/3 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.28 | Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode | nariadenie II-2/10 | nariadenie II-2/10.8.1 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | IMO MSC/obežník 798 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.29 | Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí | nariadenie II-2/10 | nariadenie II-2/10 rezolúcia IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) | IMO MSC/obežník 582 a korigendum 1 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.30 | Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode | rezolúcia IMO MSC.48(48)- (kódex IBC) | rezolúcia IMO MSC.48(48)- (kódex IBC) | IMO MSC/obežník 553 IMO MSC/obežník 582 IMO MSC/obežník 799 |  |  |  |  |  |  |
| A2/3.31 | Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj | nariadenie II-2/10 | nariadenie II-2/10 A800(19). |  |  |  |  |  |  |  |

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

| Položka číslo | Názov položky | dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b+c | b+d | b+e | b+f | g | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| A.2/4.1 | Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.31 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.2 | Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) | Presunuté do A.1/4.40 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.3 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) | Presunuté do A.1/4.41 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.4 | Denné signalizačné svetlomety | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.95(72) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.5 | Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.42 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.6 | Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.43 |  |  |  |  |  |  |

| A.2/4.7 | Systém riadenia dráhy | Presunuté do A.1/4.33 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/4.8 | Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) | Presunuté do A.1/4.30 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.9 | Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS) | Presunuté do A.1/4.30 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.10 | Rastrový mapový displejový systém (RCDS) | Presunuté do A.1/4.30 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.11 | Kombinované zariadenie GPS/GLONASS | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.74(69) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.12 | Zariadenie DGPS a DGLONASS | Presunuté do A.1/4.44 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.13 | Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá | Presunuté do A.1/4.31 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.14 | Zapisovač údajov o plavbe (VDR) | Presunuté do A.1/4.29 |  |  |  |  |  |  |

| A.2/4.15 | Integrovaný navigačný systém | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.86(70) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/4.16 | Integrovaný mostíkový systém | Presunuté do A.1/4.28 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.17 | Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | rezolúcia IMO A.694(17) ITU-R M 1176 (10/95) | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.18 | Zariadenie na príjem zvukových signálov | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.86(70) rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) | technická norma) |  |  |  |  |  |  |

| A.2/4.19 | Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000 | rezolúcia IMO A.382(X) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | technická norma40) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/4.20 | Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá | nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | technická norma94) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.21 | Mapové príslušenstvo pre lodný radar | Presunuté do A.1/4.45 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.22 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) | Presunuté do A.1/4.46 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.23 | Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) | Presunuté do A.1/4.2 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.24 | Indikátor ťahu | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) |  |  |  |  |  |  |  |

| A.2/4.25 | Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/4.26 Ex A.1/4.9 | Indikátor rýchlosti zatáčania | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.526(13) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma96) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.27 Ex A.1/4.20 | Prístroj udávajúci polohu kormidla | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |

| A.2/4.28 Ex A.1/4.21 | Otáčkomer vrtule | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/4.29 Ex A.1/4.22 | Indikátor stúpania lodnej vrtule | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.30 Ex A.1/4.28 | Integrovaný mostíkový systém | nariadenie V/18 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 | nariadenie V/19 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 15 rezolúcia IMO MSC.64(67) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 15 | technická norma) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.31 (nová položka) | Námerník (Bearing Device) | nariadenie V/18 | nariadenie V/19 | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.32 (nová položka) | Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS) |  | rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.128(75) IMO MSC/obežník 982 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.33 (nová položka | Systém riadenia dráhy funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie) | nariadenie V/18 nariadenie X/3 |  | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |

5.	Rádiokomunikačné vybavenie

| č. | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74,v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/5.1 | VHF EPIRB | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000 | nariadenie IV/8 rezolúcia IMO A.662(16) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.805(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) ITU-R M.489-2 (10/95) ITU-R M.693 (06/90) | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/5.2 | Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | nariadenie IV/13 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) IMO COMSAR obežník 16 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |

| A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | Inmarsat-F SES Presunuté do A.1/5.19 |
| --- | --- | --- |
| A.2/5.4 | Núdzový riadiaci panel | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) | nariadenie IV/6 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/5.5 | Núdzový riadiaci alebo výstražný panel | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) | nariadenie IV/6 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |

| A.2/5.6 Ex A.1/5.7 | L-pásmový EPIRB (INMARSAT) | nariadenie IV/14 nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 | nariadenie IV/7 nariadenie X/3 rezolúcia IMO A.662(16) rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO A.821(19) rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14 rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14 IMO MSC/obežník 862 IMO COMSAR obežník 32 ITU-R M.632-3(02/97) ITU-R M.690-1 (10/95) | technická norma) IMO MSC/obežník 862 Poznámka: IMO MSC/obežník 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/5.7 (nová položka) | Lodný výstražný bezpečnostný systém |  | nariadenie XI-2/6 rezolúcia IMO A.694(17) rezolúcia IMO MSC.147(77) IMO MSC/obežník 1072 | technická norma93) |  |  |  |  |  |  |

6.	Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

| č. | Názov položky | Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Skúšobné normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/6.1 | Navigačné svetlá | Presunuté do A.1/6.1 |
| A.2/6.2 | Zvukové signálne zariadenia | príloha III/3 | príloha III/3 rez. IMO A.694(17) | technická norma93) píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon) zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon) technická norma) píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon) zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon) |  |  |  |  |  |  |

7.	Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

| č. | Názov položky | Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ | Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO | Testovacie normy | Moduly posudzovania zhody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/7.1 | Prístroj na registráciu množstva nákladu | nariadenie XII/11 rezolúcia č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997 | nariadenie XII/11 rezolúcia č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/7.2 (nová položka) | Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu | rez. IMO MSC.188(79) | nariadenie XII/12 rezolúcia IMO MSC.188(79) | technická norma) rez. IMO MSC.188(79)“ |  |  |  |  |  |  |

- Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. 	Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 07. 2001) v znení smernice 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7),

2. 	Smernica Komisie 2008/67/ES z 30. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 171, 1. 7. 2008).“

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. júla 2009.

# Footnotes

) STN EN 394 (1998).

) STN EN ISO 15027 (2003).

) ISO 15372 (2000).

) STN EN ISO 8729 (2001).

) ISO 799 (2004).

) STN EN 3-3 (1998), STN EN 3-6 (1998), STN EN 3-7 (2006).

) STN EN 469 (2006), STN EN 531+A1 (1999), STN EN 1486 (1998).

) ISO 15538 (2001).

) STN EN ISO 20344 (2005), STN EN ISO 20345 (2004).

) STN EN 659 (2004), STN EN 60903 (2004).

) STN EN 443 (2001).

) STN EN 136 (2001),  STN EN 137 (2007).

) STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005), STN EN 14594 (2006).

) STN EN 12874 (2003), STN EN ISO 15364 (2002).

) STN EN ISO 15540 (2002), STN EN ISO 15541 (2002).

) STN EN ISO 1716 (2003).

) STN EN ISO 1716.

) ISO 6182-1 (2004).

) STN EN 12259-1+A1 (2003).

) STN EN 14540 (2005).

) STN EN 60945 (2003), STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).

) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779-1 (2002), STN EN 61779-4 (2002).

) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779-1 (2002), STN EN 61779 – 4 (2002), STN EN 60079 – 0 (2004), STN EN 60079-1 (2005), STN EN 60079 – 10 (2002), STN EN 60079 – 11 (2007), STN EN 60079 – 15 (2006), STN EN 60079-26 (2007).

) STN EN 3 – 3 (1998), STN EN 3 – 6 (1998), STN EN 3 – 6/A1 (2000), STN EN 3 – 7 (2004).

) ISO 15370.

) STN EN 402 (2004), STN EN 1146 (2006), STN EN 13794 (2004).

) ISO 15371 (2000).

) STN EN 54 – 2+AC (2001) + STN EN 54 – 2 + AC/A1 (2007).

) STN EN 54 – 4 + AC (2001) +  STN EN 54 – 4 + AC/A2 (2007).

) STN EN 54 – 5 (2002) + STN EN 54 – 5/A1 (2003).

) STN EN 54 – 7 (2000) +  STN EN 54 – 7/A1 (2003) +  STN EN 54 – 7/A2 (2007).

) STN EN 54 – 10 (2003) +  STN EN 54 – 10/A1 (2006).

) STN EN 54 – 11 (2002) + STN EN 54-11/A1 (2006).

) STN IEC 60092 – 504 (1999), IEC 60533 (1999).

) STN EN 1866 (2000) alebo ISO 11601 (1999).

) STN EN 54 – 3 (2003) + STN EN 54 – 3/A1 (2003) +  STN EN 54 – 3/A2 (2007),  IEC 60092 – 504 (2001), IEC 60533 (1999).

) STN EN 60945 (2003), IEC 60092 – 504 (2001), IEC 60533 (1999).

) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779-1 (2002), STN EN 61779 – 4 (2002).

) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779 – 1 (2002).

) STN EN ISO 449 (2000), STN EN ISO 694 (2002), STN ISO 1069 (1997), STN ISO 2269 (1998), STN EN 60945 (2003).

) STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162, ISO 22090 – 2 (2004) + Cor. 1 (2005).

) STN EN ISO 8728 (2001), STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) STN EN ISO 9875 (2001), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61023 (2001),  STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61075 (2000),  STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108 – 1 (2004), STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108 – 2 (2000),   STN EN 61162.

) STN ISO 11674 (2002), STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61097 – 1 (2001).

) STN EN ISO 613 (2003), STN ISO 10316 (2000).

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61996 (2001).

) STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162, STN EN 61174 (2002).

) ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162 , séria STN EN 61993 – 2 (2002).

) STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162, STN EN 62065 (2002).

) STN EN 60872 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1/A1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN 60872 – 2 (2001), STN EN 60936 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1 /A1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN  60872 – 3 (2002), STN EN 60936 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1/A1 (2003), STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) STN EN 60872 – 1 (2001), STN EN 60936 – 2 (2001), STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) STN EN 60872 – 2 (2001), STN EN 60936 – 2 (2001), STN EN 60946 (2003), STN EN 61162.

) STN EN ISO 8729 (2001), STN EN 60945 (2003).

) ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) ISO 22090 – 3 (2004), STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003).

) ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003).

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108 – 1 (2004), STN EN 61108 – 2 (2000), STN EN 61108 – 4 (2005),  STN EN 61162.

) STN EN 60936 – 3 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) ISO 22090 – 1 (2002), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162, STN EN 61996 – 2 (2007).

) STN EN 300 162 – 1 V1.4.1 (2006), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 925 V1.1.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 7 (2001), STN EN 61162.

) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 8 (2001).

) STN EN 300 065 – 1 (2001), STN EN 301 011 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097 – 6 (2005).

) STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 4 (2001).

) STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN 300 066 V1.3.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097 – 2 (2002).

) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373 – 1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001),  STN EN 61162.

) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 (2001), STN IEC 61097 -8 (2001).

) STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 10 (2001).

) STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (1997), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 4 (2001), STN EN 61162.

) STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373 – 1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 9 (2001), STN EN 61162.

) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 8 (2001).

) STN EN 301 688 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003).

) STN EN 300 225 V1.4.1 (2005), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 2 (2001).

) STN EN 301 466 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 12 (2001).

) STN EN 60945 (2003), IEC 61097 – 13 (2003).

) STN EN 14744 (2006), STN EN 60945 (2003).

) ISO 799 (1980).

) STN EN 943 – 1 (2003), STN EN 943 – 2 (2003), STN EN ISO 6529 (2002), STN EN ISO 6530 (2005), STN EN 14605 (2005).

) STN EN 14593 – 1 (2005), STN EN 14593 – 2 (2005).

) STN EN 671 – 1 + AC1 (1998).

) ISO 1716 (1973).

) STN EN 12094.

) STN EN 60945 (2003).

) STN EN 60945 (2003),  STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61924 (2007).

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61209 (2001).

) STN ETS 300 372 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 5 (2001).

) STN EN 60945 (2001).

) STN IEC 60092 – 504, STN EN 60529.