| N | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- |
| Á | A | R | P |
| R | B | E | E |
| O | U | K | K |
| D | Ľ | V | T |
| N | K | E | R |
| Á | A | N | A |
|  |  | Č |  |
|  |  | N |  |
|  |  | É |  |
|  |  | H |  |
|  |  | O |  |

# Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií

PRIDELENIE  -  ALLOCATION

Pridelenie frekvenčného pásma (frekvencie) službe (službám) na medzinárodnej úrovni. Ide o formálne pridelenie pásma (frekvencie), ktoré bude za špecifikovaných podmienok využívané službou (službami) na prislúchajúce účely. Táto kategória pridelenia je obvykle výsledkom medzinárodných konzultácií v rámci ITU. Rozhoduje o ňom príslušná svetová rídiokomunikačná konferencia. Výsledkom pridelenia je zápis do tabuľky pridelení frekvenčných pásiem uvedenej v II. kapitole, článok 5 Rádiokomunikačného poriadku (ďalej RR5).

VYHRADENIE  -  ALLOTMENT

Vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu) službe (službám) v súlade s dohodnutým plánom, prijatým na príslušnej konferencii. Ide o vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorá bude využívaná službou (službami) v jednej alebo viacerých určených krajinách prípadne geografických regiónoch za špecifikovaných podmienok. Táto kategória pridelenia je obvykle výsledkom regionálneho alebo národného frekvenčného plánovania pre rádiové služby.

PRÍDEL  -  ASSIGNMENT

Prídel frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorý za určených podmienok oprávňuje užívateľa (rádiovú stanicu) používať danú frekvenciu (frekvenčný kanál). Prídel sa uskutočňuje na národnej, príp. lokálnej úrovni, udeľuje ho príslušná administratíva a obyčajne býva dokumentovaný licenciou.

# Kategórie služieb

Konvencia písma použitá pri označovaní kategórií služieb v Národnej tabuľke frekvenčného spektra (ďalej NTFS) zodpovedá konvencii používanej v originálnej verzii Rádiokomunikačného poriadku.

PREDNOSTNÁ  SLUŽBA  -  PRIMARY  SERVICE

Služby v NTFS označované veľkým tlačeným písmom, napr. PEVNÁ, sú v kategórii prednostná služba.

PODRUŽNÁ  SLUŽBA   -  SECONDARY  SERVICE

Služby v NTFS označované obyčajným písmom, napr. Rádionavigácia, sú v kategórii podružná služba.

Stanice podružnej služby:

a)	nesmú spôsobovať škodlivé rušenie staniciam prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

b)	nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením stanicami prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené;

c)	majú právo požadovať ochranu pred rušením stanicami tejto podružnej služby alebo inej podružnej služby, ktorej môžu byť frekvencie ešte len neskôr pridelené.

Pozn. - V niektorej literatúre sa označuje prednostná služba aj ako primárna a podružná služba aj ako sekundárna.

# Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)

PRÍPUSTNÉ RUŠENIE  -  PERMISSIBLE INTERFERENCE

Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdieľania v zmysle RR alebo odporúčaní ITU alebo v zmysle osobitných dohovorov.

AKCEPTOVANÉ RUŠENIE  -  ACCEPTED INTERFERENCE

Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administráciami bez spôsobenia ujmy iným administráciám.

ŠKODLIVÉ RUŠENIE  -  HARMFUL INTERFERENCE

Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb, alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne prerušuje radiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.

Pozn. - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administráciami.

# Kategórie pridelenia

DODATOČNÉ  PRIDELENIA  -  ADDITIONAL  ALLOCATIONS

- Ak je v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem, čo sa týka pásma, uvedené “pridelené“ aj nejakej službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “dodatočné pridelenie“, t. j. služba sa na tomto území (v krajine) pridáva k ostatným službám, ktorým je dané pásmo pridelené tak, ako je uvedené v tabuľke pridelení frekvenčných pásiem.

- Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby, príp. služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam ostatných prednostných služieb, ktorým je toto pásmo pridelené podľa tabuľky pridelení frekvenčných pásiem.

- Ak sa staníc služby (služieb), na ktorú sa vzťahuje dodatočné pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území, príp. v určenej krajine, je to uvedené  v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem.

ALTERNATÍVNE  PRIDELENIA  -  ALTERNATIVE  ALLOCATIONS

- Ak je v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem, čo sa týka pásma, uvedené “pridelené“ nejakej službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “alternatívne pridelenie“, t. j. pridelenie, ktoré na danom území (v krajine) nahrádza pridelenie, uvedené v tabuľke pridelení frekvenčných pásiem.

- Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby, príp. služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam prednostnej služby (služieb), uvedenej tabuľky pridelení frekvenčných pásiem  a ktorej je dané pásmo pridelené na ostatných územiach alebo krajinách.

- Ak sa staníc služby (služieb), na ktoré sa vzťahuje alternatívne pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území, príp. v určenej krajine, je to uvedené  v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem.

ODLIŠNÁ  KATEGÓRIA SLUŽBY  -  DIFFERENT CATEGORY OF SERVICE

Výrazom "odlišná kategória služby" sa v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem myslí:

  - Ak je v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem, čo sa týka pásma, uvedené pridelenie "v podružnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o podružnú službu;

  - Ak je v poznámkach k tabuľke pridelení frekvenčných pásiem, čo sa týka pásma, uvedené pridelenie "v prednostnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o prednostnú službu len v tejto oblasti alebo krajine.

# Skratky

| ADS | automatický závislý sledovací systém pre letectvo (Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical)) |
| --- | --- |
| AIS | univerzálny systém identifikácie lodí (Universal Shipborne Automatic Identification System) |
| AGA | vzduch-Zem-vzduch (Air-Ground-Air) |
| AM | amplitúdová modulácia |
| ASDE | zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (Airport Surface Detection Equipment) |
| AVI | automatická identifikácia vozidiel (Automatic Vehicle Identification) |
| BMA | zariadenie na analýzu stavebných materiálov (Building Material Analysis) |
| BOR | bezdrôtový obecný rozhlas |
| BSS | rozhlasová družicová služba (Broadcast Satellite Service) |
| BWA | systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (Broadband Wireless Access) |
| CB (PR 27) | občianske pásmo (Citizen’s Band) |
| CCIR | Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication) |
| CDMA | prístup s kódovým multiplexom (Coded Division Multiplexing Access) |
| CGC | doplnkové zemské komponenty (Complementary Ground Components) |
| CEPT | Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) |
| civ. | civilný |
| COSPAS/SARSAT | družicový pátrací a záchranný systém |
| CRS | ústredná rádiová stanica (Central Radio Station) |
| CT | bezšnúrové telefóny (Cordless Telephone) |
| DCS 1800 | digitálny komunikačný systém (Digital Communications System, Digital Celullar System) |
| DECT | rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) |
| DLMS | digitálny pozemný pohyblivý systém (Digital Land Mobile System) |
| DME | zariadenie na meranie vzdialenosti (Distance Measuring Equipment) |
| DMO | režim priameho spojenia (Direct Mode Operation) |
| DP | zariadenia pre detekciu pohybu a ochranu |
| DRM | svetové digitálne rádio (Digital Radio Mondiale) |
| DSC | digitálne selektívne volanie (Digital Selective Calling) |
| DSI | podrobné skúmanie spektra (Detailed Spectrum Investigation) |
| DV | dlhé vlny |
| DVB-T | pozemské digitálne televízne vysielanie (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) |
| ECA | všeobecné pridelenie pre Európu (European Common Allocation) |
| ECC | Výbor pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee) |
| ECP | všeobecné návrhy pre Európu (European Common Proposal) |
| E-GSM | rozšírený globálny systém mobilnej komunikácie (Extended Global System for Mobile Communication) |
| EIRP | efektívny izotropicky vyžiarený výkon (Effective Isotropic Radiated Power) |
| EMS | európsky pohyblivý družicový systém (European Mobile Satellite System) |
| EN | európska norma |
| ENG/OB | elektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering) / externý rozhlas (Outside Broadcasting) |
| EPIRB | núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (Emergency Position Indicating Radio Beacons) |
| ERC | Európsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee) |
| ERMES | európsky systém rádiového odkazovania (European Radio Messaging System) |
| ERO | Európsky rádiokomunikačný úrad (European Radiocommunications Office) |
| ERP | efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power) |
| FB | základňová stanica - pre PPS (Fixed Base Station) |
| FDD | frekvenčne delený duplex (Frequency Division Duplex) |
| FM | frekvenčná modulácia |
| FS | pevná služba (Fixed Service) |
| FSS | pevná družicová služba (Fixed Satellite Service) |
| FWA | pevný bezdrôtový prístup (Fixed Wireless Access) |
| GLONASS | globálny družicový navigačný systém (Global Satellite Navigation System) |
| GMDSS | globálny námorný tiesňový a záchranný systém (Global Maritime Distress and Safety System) |
| GMPCS | globálny pohyblivý osobný komunikačný systém cez družicu (Global Mobile Personal Communications System by Satellite) |
| GPR/WPR | radary na sondovanie terénu a múrov (Ground - and Wall - Probing Radar) |
| GPS | globálny družicový systém na určovanie polohy (Global Positioning System) |
| GSM | globálny systém mobilnej komunikácie (Global System for Mobile Communication) |
| GSM - R | globálny systém mobilnej komunikácie pre železnice (Global System for Mobile Communications on Railways) |
| GSO | geostacionárna družicová dráha (Geostationary Satellite Orbit) |
| HDFS | pevná služba s vysokou hustotou (High Density Fixed Service) |
| HAPS | stanica so základňou vo veľkej výške (High Altitude Platform Station) |
| HIPERLAN | vysoko výkonná rádiová miestna sieť (High Performance Radio LAN) |
| IBCN | integrovaná širokopásmová komunikačná sieť (Integrated Broadband Communications Network) |
| IFF | identifikácia vlastný-cudzí (Identification Friend or Foe) |
| ILS | systém zariadení na presné priblíženie (Instrument Landing System) |
| IMT-2000 | medzinárodné mobilné telekomunikácie (International Mobile Telecommunications) |
| INMARSAT | Medzinárodná námorná družicová organizácia (International Maritime Satellite Organisation) |
| ISM | priemysel, veda a medicína (Industrial, Scientific and Medical) |
| ITS | inteligentné dopravné systémy (Inteligent Transport Systems) |
| ITU-R | Medzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie (International Telecommunication Union-Radiocommunication) |
| KV | krátke vlny |
| LAN | lokálna dátová sieť (Local Area Network) |
| LEST | koncové stanice družíc s nízkym EIRP (Low E. i. r. p. - Satellite Terminals) |
| mil. | vojenská (military) |
| ML | pohyblivé pozemné stanice (Mobile Land Stations) |
| MLS | mikrovlnný pristávací systém (Microwave Landing System) |
| MMDS | mikrovlnný distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System) |
| MSI | informácie o námornej bezpečnosti (Maritime Safety Information) |
| MSS | pohyblivá družicová služba (Mobile Satellite Service) |
| MVDS | mikrovlnný televízny distribučný systém (Microwave Video Distribution System) |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky |
| MWS | multimediálny bezdrôtový systém (Multimedia Wireless System) |
| NAVTEX | systém pre úzkopásmovú priamu telegrafnú tlač na prenos navigačných a meteorologických varovaní a urgentné informácie pre lode (Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships) |
| NDB | nesmerový rádiomaják (Non-directional Beacon) |
| NGSO | negeostacionárna družicová dráha (Non-Geostationary Satellite Orbit) |
| NMT | nordický mobilný telefón (Nordic Mobile Telephone) |
| OB | externý rozhlas (Outside Broadcasting) |
| (OR) | použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Outside Routes) |
| PAMR | verejná pohyblivá rádiová služba (Public Access Mobile Radio) |
| PMR | súkromná/profesionálna pohyblivá rádiová služba (Private/ Professional Mobile Radio) |
| PPS | pozemná pohyblivá služba |
| PR27 (CB) | občianske rádio (Personal Radio 27 MHz) |
| (R) | použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Along Routes) |
| RA | rádioastronómia (Radio Astronomy) |
| RFID | rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification) |
| RLAN | rádiová lokálna dátová sieť (Radio Local Area Network) |
| RR | Rádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations) |
| rr | rádioreleový |
| RSBN | rádiový systém blízkej navigácie (radiovaja systema blizkovo navedenia) |
| RTTT | telematika v cestnej doprave a preprave (Road Transport and Traffic Telematic) |
| SAB | pomocná rozhlasová služba (Service Ancillary to Broadcasting) |
| SAP | pomocná služba pre zostavovanie programov (Service Ancillary to Programme Making) |
| SAR | pátranie a záchrana (Search and Rescue) |
| S-DAB | družicový digitálny rozhlas (Satellite Digital Audio Broadcasting) |
| SIT/SUT | družicový interaktívny terminál/družicový užívateľský terminál (Satellite Interactive Terminal/ Satellite User Terminal) |
| SNG | zhromažďovanie správ cez družicu (Satellite News Gathering) |
| S-PCS | služba družicovej osobnej komunikácie (Satellite Personal Communication Service) |
| SRD | zariadenie s krátkym dosahom (Short Range Device) |
| SRR | vozidlové radary krátkého dosahu (Short Range Radars) |
| SSR | sekundárny prehľadový radar (Secondary Surveillance Radar) |
| SV | stredné vlny |
| TACS | plne prístupný komunikačný systém (Total Access Communications System) |
| T-DAB | pozemský digitálny rozhlas (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) |
| TDD | časovo delený duplex (Time Division Duplex) |
| TETRA | transeurópska zväzková rádiová sieť (Trans European Trunked Radio) |
| TETRAPOL | digitálna technológia PMR |
| TFTS | pozemský letecký telekomunikačný systém poskytujúci verejné telekomunikačné služby pre cestujúcich letadiel (Terrestrial Flight Telecommunications System) |
| TS | koncová stanica (Terminal Station) |
| TV | televízia, televízny |
| UIC | Medzinárodná únia železníc (Union Internationale des Chemins de Fer) |
| UMTS | univerzálny pohyblivý telekomunikačný systém (Universal Mobile Telecommunications System) |
| UWB | ultra široké pásmo (Ultra Wide Band) |
| VHF | veľmi krátke vlny (Very High Frequency) |
| VKV FM ll. | FM rozhlas v pásme ll. veľmi krátkych vĺn |
| VLBI | interferometre s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry) |
| VOR | VHF všesmerový rádiomaják (VHF Omnidirectional Range) |
| VSAT | terminál s veľmi malou apertúrou (Very Small Aperture Terminal) |
| WLL | bezdrôtová miestna slučka (Wireless Local Loop) |
| WRC | Svetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference) |

| Radiokom. poriadok | Frekvenčné pásmo | Pridelenie v SR | Civ. / mil. | Využitie v SR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frekvenčné pásmo | Pridelenie v Regióne 1 |  |  |  |  |  |
| 9 – 14 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA | 9 - 14 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 14 – 19,95 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.57 5.55 5.56 | 14 - 19,95 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 19,95 – 20,05 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | 19,95 – 20,05 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 20 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 20,05 kHz – – 70 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.57 5.56 5.58 PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.57 5.56 5.58 | 20,05 – 24,5 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  | 24,5 – 25,5 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 25 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  | 25,5 – 49,5 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Zariadenia krátkeho dosahu ERC/REC 70-03 VPR-02/2007 | všeobecné povolenie |
|  |  | 49,5 – 50,5 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 50 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  | 50,5 – 65,6 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 65,6 – 67,6 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 66,666 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  | 67,6 – 70 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 70 – 72 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 | 70 – 72 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 72 – 84 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.57 RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 5.56 | 72 – 84 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | DCF časový signál 77,5 kHz |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 84 – 86 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 | 84 – 86 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 86 – 90 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.56 | 86 – 90 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 90 – 110 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.62 Pevná 5.64 | 90 – 110 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 110 – 112 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.64 | 110 – 112 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 112 – 115 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 | 112 – 115 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 115 – 117,6 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ Pevná 5.64 5.66 | 115 – 117,6 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 117,6 – 126 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.64 | 117,6 - 126 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 126 – 129 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 | 126 – 129 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 129 – 130 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.60 PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.64 | 129 – 130 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 130,0 – 135,7 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.64 5.67 | 130,0 – 135,7 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 135,7 – 137,8 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ Amatérska 5.67A 5.64 5.67 5.67B | 135,7 – 137,8 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska ERC/REC 62-01 | 135,7-137,8 kHz |
| 137,8 – 148,5 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.64 5.67 | 137,8 – 148,5 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 148,5 – 255,0 kHz | ROZHLASOVÁ 5.68 5.69 5.70 | 148,5 – 255,0 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-02 | 155 -281 kHz rozhlasové pásmo DV, frekv. plán Ženeva 1975 |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 255,0 – 283,5 KHz | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.70 5.71 | 255,0 – 262,5 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  | 262,5 – 282,5 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-02 | 155 -281 kHz rozhlasové pásmo DV, frekv. plán Ženeva 1975 |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  | 282,5 – 283,5 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 283,5 – 315,0 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.73 5.72 5.74 | 283,5 – 315,0 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2007; VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
| 315 – 325 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.73 5.72 5.75 | 315 – 325 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 325 – 405 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.72 | 325 – 405 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 405 – 415 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA 5.76 5.72 | 405 – 415 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 415 – 435 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.79 RÁDIONAVIGÁCIA 5.72 | 415 – 435 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 435 – 495 KHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.79 5.79A Letecká rádionavigácia 5.72 5.82 | 435 – 490 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Vyhľadávanie obetí lavín ECC/DEC/(04)01 VPR-6/2004 | 457 kHz |
|  |  |  |  |  | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 490 – 495 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 495 – 505 kHz | POHYBLIVÁ 5.82A 5.82B | 495 – 505 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  |  | POHYBLIVÁ (TIESEŇ A VOLANIE) | civ. | GMDSS | tiesňová rádiotelegrafná frekvencia 500 kHz; ochrana ±5 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 505,0 – 526,5 KHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.79 5.79A 5.84 5.72 | 505 – 510 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecké majáky | NDB |
|  |  | 510,0 – 526,5 kHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecké majáky | NDB do 526 kHz |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
| 526,5 – 1606,5 kHz | ROZHLASOVÁ 5.87 5.87A | 526,5 – 1 300,0 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-03 | 531-1602 kHz rozhlasové pásmo SV; frekvenčný plán Ženeva 1975 |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty ERC/REC 70-03 VPR-07/2005 | 315-600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie) |
|  |  | 1300,0 – 1606,5 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-03 | 531-1602 kHz rozhlasové pásmo SV; frekvenčný plán Ženeva 1975 |
| 1606,5 – 1625 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.90 POZEMNÁ POHYBLIVÁ 5.92 | 1606,5 – 1625,0 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1625 – 1635 kHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.93 | 1625 – 1635 kHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1635 – 1800 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.90 POZEMNÁ POHYBLIVÁ 5.92 5.96 | 1635 – 1800 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1800 – 1810 kHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.93 | 1800 – 1810 kHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1810 – 1850 kHz | AMATÉRSKA 5.98 5.99 5.100 5.101 | 1810 – 1850 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1850 – 2000 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.92 5.96 5.103 | 1850 – 2000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska | max. 10 W |
| 2000 – 2025 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.92 5.103 | 2000 – 2025 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 2025 – 2045 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) Pomocná meteorologická 5.104 5.92 5.103 | 2025 – 2045 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 2045 – 2160 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ 5.92 | 2045 – 2160 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 2160 – 2170 kHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.93 5.107 | 2160 – 2170 kHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2170,0 – 2173,5 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | 2170,0 – 2173,5 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2173,5 – 2190,5 kHz | POHYBLIVÁ (tieseň a volanie) 5.108 5.109 5.110 5.111 | 2173,5 – 2190,5 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ (tieseň a volanie) | civ. | GMDSS | tiesňová rádiotelefónna frekvencia 2182 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2190,5 – 2194,0 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | 2190,5 – 2194 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2194 – 2300 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.92 5.103 5.112 | 2194,0 – 2194,5 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  | 2194,5 – 2300,0 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 2300 – 2498 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) ROZHLASOVÁ 5.113 5.103 | 2300 – 2498 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2498 – 2501 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | 2498 – 2501 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 2500 kHz |
| 2501 – 2502 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum | 2501 – 2502 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. |  |  |
| 2502 – 2625 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.92 5.103 5.114 | 2502 – 2625 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 2625 – 2650 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.92 | 2625 – 2650 kHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2650 – 2850 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.92 5.103 | 2650 – 2850 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 2850 – 3025 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111 5.115 | 2850 – 3025 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 3025 – 3155 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 3025 – 3155 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (OR) | civ. |  |  |
| 3155 – 3200 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.116 5.117 | 3155 – 3200 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES; ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 3200 – 3230 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) ROZHLASOVÁ 5.113 5.116 | 3200 – 3230 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES; ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 3230 – 3400 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ 5.113 5.116 5.118 | 3230 – 3400 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES; ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 3400 – 3500kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 3400 – 3500kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 3500 – 3800 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej AMATÉRSKA 5.92 | 3500 – 3800 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska | v pásmach 3500-3510 kHz a 3775 -3800 kHz s výnimkou 3506 kHz (± 3 kHz) iba amatérska služba |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 3800 – 3900 kHz | PEVNÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÁ POHYBLIVÁ | 3800 – 3900 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 3900 – 3950 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.123 | 3900 – 3950 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 3950 – 4000 kHz | PEVNÁ ROZHLASOVÁ | 3950 – 4000 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 4000 – 4063 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.127 5.126 | 4000 – 4063 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 4063 – 4438 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 5.129 | 4063 – 4438 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 4438 – 4650 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | 4438 – 4650 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 4650 – 4700 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 4650 – 4700 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | civ. |  |  |
| 4700 – 4750 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 4700 – 4750 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (OR) | civ. |  |  |
| 4750 – 4850 kHz | PEVNÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÁ POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ 5.113 | 4750 – 4850 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | civ.. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 4850 – 4995 kHz | PEVNÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ 5.113 | 4850 – 4995 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 4995 – 5003 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | 4995 – 5003 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 5000 kHz |
| 5003 – 5005 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum | 5003 – 5005 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. |  |  |
| 5005 – 5060 kHz | PEVNÁ ROZHLASOVÁ 5.113 | 5005 – 5060 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 5060 – 5250 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.133 | 5060 – 5250 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 5250 – 5450 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 5250 – 5450 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 5450 – 5480 kHz | PEVNÁ LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÁ POHYBLIVÁ | 5450 – 5480 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pozemná pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 5480 – 5680 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111 5.115 | 5480 – 5680 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 5680 – 5730 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.111 5.115 | 5680 – 5730 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (OR) | civ. |  |  |
| 5730 – 5900 kHz | PEVNÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ | 5730 – 5900 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 5900 – 5950 kHz | ROZHLASOVÁ .134 5.136 | 5900 – 5950 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 5950 – 6200 kHz | ROZHLASOVÁ | 5950 – 6200 kHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 6200 – 6525 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | 6200 – 6525 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | SAR | 6215 kHz, Pmax = 50 W |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 6525 – 6685 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 6525 – 6685 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 6685 – 6765 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 6685 – 6765 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 6765 – 7000 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.138 5.138A 5.139 | 6765 – 7000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES RR 06-01 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 7000 – 7100 kHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ 5.140 5.141 5.141A | 7000 – 7100 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 7100 – 7200 kHz | AMATÉRSKA 5.141A 5.141B 5.141C 5.142 | 7100 – 7200 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
| 7200 – 7300 kHz | ROZHLASOVÁ | 7200 – 7300 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 7300 – 7400 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D | 7300 – 7400 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 7400 – 7450 kHz | ROZHLASOVÁ 5.143B 5.143C | 7400 – 7450 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | 7400 - 8800 kHz; (všeobecné povolenie) |
| 7450 – 8100 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.143E 5.144 | 7450 – 8100 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | 7400 - 8800 kHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 8100 – 8195 kHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | 8100 – 8195 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | 7400 - 8800 kHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 8195 – 8815 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | 8195 – 8815 kHz | POHYBLIVÁ | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | 7400 - 8800 kHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 8815 – 8965 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 8815 – 8965 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 8965 – 9040 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 8965 – 9040 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (OR) | civ. |  |  |
| 9040 – 9400 kHz | PEVNÁ | 9040 – 9400 kHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 9400 – 9500 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.146 | 9400 – 9500 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 9500 – 9900 kHz | ROZHLASOVÁ 5.147 | 9500 – 9900 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 9900 – 9995 kHz | PEVNÁ | 9900 – 9995 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 9995 – 10003 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY 5.111 | 9995 – 10003 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 10000 kHz |
| 10003 – 10005 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum 5.111 | 10003 – 10005 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. |  |  |
| 10005 – 10100 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111 | 10005– 10100 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 10100 – 10150 kHz | PEVNÁ Amatérska | 10100 – 10150 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 10150 – 11175 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | 10150 – 11175 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | 10200 - 11000 kHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 11175 – 11275 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 11175 – 11275 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (OR) | civ. |  |  |
| 11275 – 11400 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 11275 – 11400 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 11400 – 11600 kHz | PEVNÁ | 11400 – 11600 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 11600 – 11650 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.146 | 11600 – 11650 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 11650 – 12050 kHz | ROZHLASOVÁ 5.147 | 11650 – 12050 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 12050 – 12100 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.146 | 12050 – 12100 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 12100 – 12230 kHz | PEVNÁ | 12100 – 12230 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 12230 – 13200 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145 | 12230 – 13200 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 13200 – 13260 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 13200 – 13260 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 13260 – 13360 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 13260 – 13360 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá (R) | mil. | Obranné systémy |  |
| 13360 – 13410 kHz | PEVNÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 13360 – 13410 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
| 13410 – 13570 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) 5.150 | 13410 – 13570 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70-03; RR 06-02 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Riadenie modelov ERC/REC 70-03 RR 07-01 VPR-03/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 13570 – 13600 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.151 | 13570 – 13600 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 13600 – 13800 kHz | ROZHLASOVÁ | 13600 – 13800 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 13800 – 13870 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.151 | 13800 – 13870 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 13870 – 14000 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | 13870 – 14000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 14000 – 14250 kHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | 14000 – 14250 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 14250 – 14350 kHz | AMATÉRSKA 5.152 | 14250 – 14350 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
| 14350 – 14990 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) | 14350 – 14990 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 14990 – 15010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY 5.111 | 14990 – 15010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 15000 kHz |
| 15005 – 15010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum | 15005 – 15010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. |  |  |
| 15010 – 15100 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 15010 – 15100 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 15100 – 15600 kHz | ROZHLASOVÁ | 15100 – 15600 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 15600 – 15800 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.146 | 15600 – 15800 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 15800 – 16360 kHz | PEVNÁ 5.153 | 15800 – 16360 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 16360 – 17410 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.109 5.110 5.132 5.145 | 16360 – 17410 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 17410 – 17480 kHz | PEVNÁ | 17410 – 17480 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 17480 – 17550 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.146 | 17480 – 17550 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 17550 – 17900 kHz | ROZHLASOVÁ | 17550 – 17900 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 17900 – 17970 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 17900 – 17970 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 17970 – 18030 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 17970 – 18030 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 18030 – 18052 kHz | PEVNÁ | 18030 – 18052 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 18052 – 18068 kHz | PEVNÁ Kozmický výskum | 18052 – 18068 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 18068 – 18168 kHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ 5.154 | 18068 – 18168 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 18168 – 18780 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 18168 – 18780 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 18780 – 18900 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | 18780 – 18900 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 18900 – 19020 kHz | ROZHLASOVÁ 5.134 5.146 | 18900 – 19020 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 19020 – 19680 kHz | PEVNÁ | 19020 – 19680 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 19680 – 19800 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.132 | 19680 – 19800 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 19800 – 19990 kHz | PEVNÁ | 19800 – 19990 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 19990 – 19995 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum 5.111 | 19990 – 19995 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály |  |
| 19995 – 20010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY 5.111 | 19995 – 20010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 20 000 kHz |
| 20010 – 21000 kHz | PEVNÁ Pohyblivá | 20010 – 21000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 21000 – 21450 kHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | 21000 – 21450 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 21450 – 21850 kHz | ROZHLASOVÁ | 21450 – 21850 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 21850 – 21870 kHz | PEVNÁ 5.155A 5.155 | 21850 – 21870 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 21870 – 21924 kHz | PEVNÁ 5.155B | 21870 – 21924 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 21924 – 22000 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | 21924 – 22000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 22000 – 22855 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.132 5.156 | 22000 – 22850 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 22850 – 22855 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 22855 – 23000 kHz | PEVNÁ 5.156 | 22855 – 23000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 23000 – 23200 kHz | PEVNÁ Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.156 | 23000 – 23200 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 23200 – 23350 kHz | PEVNÁ 5.156A LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | 23200 – 23350 kHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 23350 – 24000 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.157 | 23350 – 24000 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 24000 – 24890 kHz | PEVNÁ POZEMNÁ POHYBLIVÁ | 24000 – 24890 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 24890 – 24990 kHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | 24890 – 24990 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 24990 – 25005 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | 24990 – 25005 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 25 000 kHz |
| 25005 – 25010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY Kozmický výskum | 25005 – 25010 kHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. |  |  |
| 25010 – 25070 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 25010 – 25070 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 25070 – 25210 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | 25070 – 25210 kHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 25210 – 25550 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 25210 – 25550 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 25550 – 25670 kHz | RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 25550 – 25670 kHz | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
| 25670 – 26100 kHz | ROZHLASOVÁ | 25670 – 26100 kHz | ROZHLASOVÁ | civ. | Pozemská rozhlasová RR 20-04 | KV |
| 26100 – 26175 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 5.132 | 26100 – 26175 kHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
| 26175 – 27500 kHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.150 | 26175 – 27500 kHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/DEC/(01)02 RR 06-03; VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Induktívne aplikácie 2008/432/ES ERC/DEC/(01)16; ERC/REC 70-03 VPR-06/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Riadenie modelov ERC/DEC/(01)10 RR 07-02 VPR-03/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Občianske rádiostanice ERC/DEC/(98)11;ERC/DEC/(98)16 RR 18-01; RR 18-02 T/R 20-09 VPR-02/2005 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 27500 – 28000 kHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ | 27500 – 28000 kHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 RR 03-01 VPR-04/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 28000 – 29700 kHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | 28000 – 29700 kHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 29,7 – 30,005 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ | 29,7 – 30,005 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 30,005 – 30,01 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÁ PREVÁDZKA KOZMICKÝ VÝSKUM | 30,005 – 30,01 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 30,01 – – 37,50 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ | 30,01 – 32,8625 MHz | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | PMR RR 13-01 RR 13-21 T/R 25-08 | 5 frekvencií používaných hasičskými útvarmi |
|  |  |  |  |  | Bezšnúrové telefóny RR 08-01 VPR-10/2001 | CT0; (všeobecné povolenie) |
|  |  | 32,8625 – 35 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Lekárske implantáty ERC/REC 70-03 VPR-02/2007 | 33,0 – 37,5 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Riadenie leteckých modelov ERC/DEC/(01)11 RR 07-05 VPR-03/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | PMR RR 13-02 T/R 25-08 RR 13-21 |  |
|  |  | 35,0 – 37,5 MHz | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 36,1 - 36,4 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Lekárske implantáty ERC/REC 70-03 VPR-02/2007 | 33,0 – 37,5 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Telemetria | 36,1 - 36,4 MHz |
|  |  |  |  |  | Riadenie leteckých modelov ERC/DEC/(01)11 RR 07-05 VPR-03/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 RR 03-02 VPR-04/2001 | všeobecné povolenie |
| 37,50 – 38,25 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 37,50 – 38,25 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Riadenie leteckých modelov ERC/DEC/(01)11 RR 07-05 VPR-03/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 RR 03-02 VPR-04/2001 | všeobecné povolenie |
| 38,25 – 39,986 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ | 38,25 – 39,00 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Bezšnúrové mikrofóny RR 03-02 VPR-04/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 39,00 – 39,986 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Bezšnúrové telefóny RR 08-01 VPR-10/2001 | CT0; (všeobecné povolenie) |
| 39,986 – 40,02 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | 39,986 – 40,02 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Bezšnúrové telefóny RR 08-01 VPR-10/2001 | CT0; (všeobecné povolenie) |
| 40,02 – 40,98 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.150 | 40,02 – 40,98 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkého dosahu 2008/432/ES ECC/DEC/(01)03 RR 06-04 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | Riadenie modelov 2008/432/ES ERC/DEC/(01)12 RR 07-03 VPR-03/2001 | všeobecné povolenie |
| 40,98 – 41,015 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum 5.160 5.161 | 40,98 – 41,015 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 41,015 – 44,00 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.160 5.161 | 41,015 – 44,00 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 44 – 47 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.162 5.162A | 44 – 46 MHz | Pohyblivá | civ. | PMR RR 13-03; RR 13-21 T/R 25-08 |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 46 – 47 MHz | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 47– 68 MHz | ROZHLASOVÁ 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171 | 47 – 48 MHz | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 48,0 – 48,5 MHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  | 48,5– 66,0 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) RR 21-01 | frekvenčný plán I. TV pásma; TV norma CCIR-B1; do r. 2012 |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Telemetria | 56,5 – 58,0 MHz diaľkové ovládanie; |
|  |  |  |  |  | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu RR 06-05 VPR-05/2001 | 57,2125 – 57,3125 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska | 50 – 52 MHz |
|  |  | 66– 67 MHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  | 67– 68 MHz | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 68,0 – 74,8 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.149 5.174 5.175 5.177 5.179 | 68 – 73 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | PMR RR 13-04; RR 13-05 T/R 25-08 | 12,5 kHz raster; duplex +9,8 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 73,0 – 74,8 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-04; RR 13-05 T/R 25-08 | 12,5 kHz raster; duplex +9,8 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 74,8 – 75,2 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.180 5.181 | 74,8 – 75,2 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. | ILS | 75,0 MHz - VHF traťové návestidlo |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 75,2 – 87,5 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.175 5.179 5.184 5.187 | 75,2 – 87,5 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | PMR RR 13-04; RR 13-05; RR 13-21 T/R 25-08 | 12,5 kHz raster; duplex -9,8 MHz |
|  |  |  |  |  | Zariadenia krátkého dosahu ERC/REC 70-03 VPR-03/2005 | 87,05 a 87,10 MHz povelové súpravy pre nevidiacich a slabozrakých; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 87,5 – 100 MHz | ROZHLASOVÁ 5.190 | 87,5 – 100 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | FM rozhlas analógový ECC/DEC/(04)05 RR 20-01 | rozhlasové pásmo VKV II; frekvenčný plán Ženeva 1984 |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Bezdrôtové audioaplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2007 |  |
| 100 – 108 MHz | ROZHLASOVÁ 5.192 5.194 | 100 – 108 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | FM rozhlas analógový ECC/DEC/(04)05 RR 20-01 | rozhlasové pásmo VKV I; frekvenčný plán Ženeva 1984; pásmo 104 – 108 MHz sa reguluje vzhľadom na leteckú navigáciu |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Bezdrôtové audioaplikácie 2008/432/ES ERC/REC 70-03 VPR-06/2007 |  |
| 108 – 117,975 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.197 5.197A | 108 – 117,975 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | VOR | VHF všesmerové rádiomajáky |
|  |  |  |  |  | ILS | lokalizačný signál (kurzový rádiomaják); väzba na 328,6 –335,4 MHz; |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 117,975 – 137 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.111 5.200 5.201 5.202 | 117,975 – 137 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | civ. | SAR (komunikácia) | 121,5 MHz tiesňová a 123,1 MHz doplnková frekvencia |
|  |  |  |  |  | AGA civilná komunikácia | fónická prevádzka |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(04)05 | 118 – 137 MHz vysielače aj prijímače staníc leteckej pohyblivej služby |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 137 – 137,025 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) DRUŹICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.208A 5.208B 5.209 Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137 – 137,025 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 137, 025 – 137,175 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicová pohyblivá (zostup) 5.208A 5.208B 5.209 Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137, 025 – 137,175 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 137, 175 – 137,825 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.208A 5.208B 5.209 KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137, 175 – 137,825 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 137, 825 – 138 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicová pohyblivá (zostup) 5.208A 5.208B 5.209 Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137, 825 – 138 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 138,0 – 143,6 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 138 – 143,6 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 143,6 – 143,65 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) 5.211 5.212 5.214 | 143,6 – 143,65 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 143,65 – 144,0 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 143,65 – 144,0 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) | mil. | Obranné systémy |  |
| 144 – 146 MHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ 5.216 | 144 – 146 MHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 146 – 148 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) | 146 – 148 MHz | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 146 – 149,9 MHz okrem pásma 149 – 149,3625 MHz určeného pre diaľkové ovládanie |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-06 T/R 25-08 | 12,5 kHz raster |
| 148,0 – 149,9 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.209 5.218 5.219 5.221 | 148,0 – 149,9 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 RR 03-03 VPR-04/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | PMR RR 13-06 | Okrem pásma 149 – 149,3625 MHz určeného pre diaľkové ovládanie; 12,5 kHz raster |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Telemetria |  |
| 149,9 – 150,05 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.209 5.224A DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.224B 5.220 5.222 5.223 | 149,9 – 150,05 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 150,05 – 153,0 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 150,05 – 153,0 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-07 RR 13-08 RR 13-25 T/R 25-08 | 150,05 – 150,9875 MHz a 152,9375 – 153,5625 MHz železničná doprava; 151,025 –152,925 MHz; duplex +4,6 MHz; spoločná frekvencia 151 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 153 – 154 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) Pomocná meteorologická | 153 – 153,5625 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-08 T/R 25-08 | 152,9375 – 153,5625 MHz železničná doprava |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 153,5625 – 154 MHz | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 154 – 156,4875 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.226 | 154 – 155,5125 MHz | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 155,5125 – 156 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-25 |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 156 – 156, 4875 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách ECC/DEC/(04)05 RR 25-01, T/R 25-08 | 156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji; duplex +4,6 MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; výlučne modulácia G3E |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 156,4875 – 156,5625 MHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ (tieseň a volanie pomocou DSC) 5.111 5.226 5.227 | 156,4875 – 156,5625 MHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ | civ. | Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách ECC/DEC/(04)05 RR 25-01 T/R 25-08 | 156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji; duplex +4,6 MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; výlučne modulácia G3E |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 156,5625 – 156,7625 MHz | PEVNÁ PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R) 5.226 | 156,5625 – 156,7625 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách ECC/DEC/(04)05 RR 25-01 T/R 25-08 | 156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji; duplex +4,6 MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; výlučne modulácia G3E |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 156,7625 – 156,8375 MHz | PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ (tieseň a volanie) 5.111 5.226 | 156,7625 – 156,8375 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách ECC/DEC/(04)05 RR 13-09 T/R 25-08 | 156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji; duplex +4,6 MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; výlučne modulácia G3E |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 156,8375 MHz – - 174 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.226 5.227A 5.229 PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.226 5.227A 5.229 | 156,8375 – 158,3875 MHz | Pohyblivá | civ.. | PMR RR 13-09 RR 13-10 T/R 25-08 | 157,45 – 158,3875 MHz železničná doprava |
|  |  | 158,3875 – 160,6375 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 160,6375 – 162,5 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách ECC/DEC/(04)05 RR 13-09 T/R 25-08 | 160,625 – 162,025 MHz plavba po Dunaji; duplex -4,6 MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; výlučne modulácia G3E |
|  |  |  |  |  | AIS ERC/DEC/(99)17 | 161,975 MHz - AIS1; 162,025 MHz - AIS2 |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 162,5 – 164,4875 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 164,4875 – 165,5125 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 165,5125 – 170,4875 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-11 RR 13-12 RR 13-25 T/R 25-08 | pre Hasičský a záchranný zbor frekvencie pre celé územie; 169,175 MHz; 169,225 MHz a 169,325 MHz; pre oblastné použitie: 169 MHz; 169,025 MHz; 169,050 MHz; 169,200 MHz; 169,250 MHz; 169,275 MHz; 169,300 MHz a 169,350 MHz; 169,5 – 170,4875 MHz; 12,5 kHz raster |
|  |  |  |  |  | Sociálne poplachové zariadenia ECC/DEC/(05)02 VPR-03/2006 | 169,48125 MHz; 169,59375 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zariadenia krátkého dosahu 2005/928/ES ECC/DEC/(05)02 VPR-04/2006; VPR-05/2006 | Kanály pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnutých; (všeobecné povolenie) Kanály pre monitorovacie syst.; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 170,4875 – 172,5125 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 172,5125 – 174 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-13; RR 13-22 T/R 25-08 | 172,5125 – 174 MHz, spoločné frekvencie 172,825 172,725 172,975 a 173,05 MHz; 12,5 kHz raster |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 174 – 223 MHz | ROZHLASOVÁ 5.235 5.237 5.243 | 174 – 223 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) RR 21-02 | frekvenčný plán III. TV pásma, kanály R6 - R11 (8 MHz raster) (norma CCIR - B1); analóg. TV do konca r. 2012 |
|  |  |  |  |  | DVB-T | plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá; (frekvenčný plán GE06) |
|  |  |  |  |  | T-DAB | plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá; frekvenčný plán Wiesbaden 1995, revidovaný v Maastrichte r. 2002 a v Constanti r. 2007 , resp. frekvenčný plán GE06 |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 RR 03-05 VPR-04/2001 | všeobecné povolenie |
| 223 – 230 MHz | ROZHLASOVÁ Pevná Pohyblivá 5.243 5.246 5.247 | 223 – 230 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) RR 21-02 | frekvenčný plán III. TV pásma (TV norma CCIR - B1) – kanál R12; analóg. TV do konca r. 2012 |
|  |  |  |  |  | T-DAB | plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá; frekvenčný plán Wiesbaden 1995, revidovaný v Maastrichte r. 2002 a v Constanti r. 2007 , resp. frekvenčný plán GE06 |
| 230 – 235 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.247 5.251 5.252 | 230 – 235 MHz | Letecká pohyblivá | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 235 – 267 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A | 235 – 260 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká pohyblivá | civ. | SAR (komunikácia) | 243 MHz tiesňová frekvencia (obdoba 121,5 MHz) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 260 – 267 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 267 – 272 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmická prevádzka (zostup) 5.254 5.257 | 267 – 272 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 272 – 273 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) 5.254 | 272 – 273 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 273 – – 312 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.254 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.254 | 273 – 300 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 300,0 – 303,5 MHz | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 300 – 303,5 MHz širokopásmová telemetria; max. ERP 1 W; 25 kHz raster; 301,525 – 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria; 300 – 303,5 MHz do 31.12.2010 |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Telemetria | 300 – 303,5 MHz širokopásmová telemetria; max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 301,525 – 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria; |
|  |  |  |  |  | PMR | 300,525 – 301,5 MHz železničná doprava |
|  |  |  | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 303,5 – 312,0 MHz | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 303,5 – 307,5 MHz úzkopásmová telemetria do 31. 12. 2008. |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-23 T/R 25-08 | spoločné frekvencie 304; 304,125 MHz do 31.12.2008 |
|  |  |  | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy | 307,5 – 315,0125 MHz |
| 312 – 315 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (vzostup) 5.254 5.255 | 312 – 315 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 315 – 322 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.254 | 315 – 322 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 322 – 328,6 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 322 – 328 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 328,0 – 328,6 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 328,6 – 335,4 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.258 5.259 | 328,6 – 335,4 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | ILS | zostupný signál (zostupný rádiomaják); väzba na 108 – 117,975 MHz |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 335,4 MHz – – 387 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.254 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.254 | 335,4 – 336,0 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 336,0 – 339,5 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 336-339,5 MHz širokopásmová telemetria; max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 337,525 – 339,5 MHz (do 1 W) úzkopásmová telemetria do 31.12.2010 |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | PMR | 336,525 – 337,5 MHz železničná doprava (do 0,1 W) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 339,5 – 351,0125 MHz | PEVNÁ | civ. | Telemetria | len v pásme 339,500 –343,475 MHz, a to len do 31.12.2008 |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-23 T/R 25-08 | 340 MHz spoločná frekvencia |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 351,0125 – 380 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | civ. | Privátne pevné siete | 352 – 380 MHz pridelené pre videoprenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov); max. ERP 100 mW |
|  |  | 380 – 385 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | DMO ERC/DEC/(01)19 | digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu |
|  |  |  |  |  | AGA civilná komunikácia | 384,8 – 385,0 MHz digitálne pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu; duplex +10 MHz |
|  |  |  |  |  | TETRAPOL | duplex +10 MHz |
|  |  | 385 – 387 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 387– 390 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (zostup) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | 387 – 390 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 390,0 – 399,9 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.254 | 390 – 395 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | DMO ERC/DEC/(01)19 | digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu |
|  |  |  |  |  | AGA civilná komunikácia | 394,8 – 395,0 MHz digitálne pohyblivé pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu; duplex -10 MHz |
|  |  |  |  |  | TETRAPOL | duplex -10 MHz |
|  |  |  | Pevná | civ. | Bod – bod |  |
|  |  | 395,0 – 399,9 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. |  |  |
| 399,9 – 400,05 MHz | DRUŹICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.224A 5.209 DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.222 5.260 5.220 5.224B | 399,9 – 400,05 MHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
| 400,05 – 400,15 MHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY 5.261 5.262 | 400,05 – 400,15 MHz | FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY | civ. | Frekvenčné normály a časové signály | frekvenčný normál 400,1 MHz |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 400,15 – 401 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.208A 5.208B 5.209 KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) 5.263 Kozmická prevádzka (zostup) 5.262 5.264 | 400,15 – 401 MHz | DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 401 – 402 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) Pevná Družicová meteorologická (vzostup) Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 401 – 402 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty ERC/DEC/(01)17; ERC/REC 70-03 VPR-03/2007 |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 402 – 403 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) Pevná Družicová meteorologická (vzostup) Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 402 – 403 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty ERC/DEC/(01)17 RR 05-01 VPR-03/2007 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 403 – 406 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | 403 – 405 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty ERC/DEC/(01)17 RR 05-01 VPR-03/2007 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 405 – 406 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Lekárske implantáty ERC/REC 70-03 |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 406,0 – 406,1 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.266 5.267 | 406 – 406,1 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | civ. | EPIRBy | COSPAS / SARSAT - družicový záchranný systém chránená frekv. 406,025 MHz |
| 406,1 – 410,0 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 406,1 – 410,0 MHz | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 25 kHz raster; ERP=3W |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 410 – 420 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (medzidružicová) 5.268 | 410 – 420 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | TETRA RR 13-14 T/R 25-08 | duplex +10 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 420 – 430 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia 5.269 5.270 5.271 | 420 – 430 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | TETRA RR 13-14 T/R 25-08 | duplex -10 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 430 – 432 MHz | AMATÉRSKA RÁDIOLOKÁCIA 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 | 430 – 432 MHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska | 430 – 440 MHz |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Telemetria | 430 – 432 MHz; max. ERP 1 W; diaľkové ovládanie žeriavov a pod. |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 432 – 438 MHz | AMATÉRSKA RÁDIOLOKÁCIA Družicový prieskum Zeme (aktívny) 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 432 – 438 MHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska | 430 – 440 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ECC/DEC/(04)02; ERC/REC 12-03 ERC/REC 70-03 RR 06-06 VPR-05/2001 | 433,050 – 434,790 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 438 – 440 MHz | AMATÉRSKA RÁDIOLOKÁCIA 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 438 – 440 MHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska | 430 – 440 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 440 – 450 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 | 440 – 441,025 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 441,025 – 445 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | PMR VPR-04/2005 | 441,475 MHz BOR; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 445 – 448 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | PMR 446 ECC/DEC/(05)12;ERC/DEC/(98)25 RR 13-15 VPR-08/2003; VPR-02/2006 | 446,0 – 446,1 MHz; (všeobecné povolenie); 446,1 – 446,2 MHz digitálne PMR; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | PMR VPR-04/2005 | 447,6375 MHz; 447,3250 MHz; 447,3125 MHz; 447,3750 MHz BOR; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 448 – 450 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | PMR VPR-01/2005 RR 13-16; RR 13-24 T/R 25-08 | 448,070 MHz; 448,170 MHz – všeobecné povolenie (telemetria); spoločné frekvencie 448,49; 448,57; 448,61; 448,63; 449,51 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 450 – 455 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | 450,0 – 451,31 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR RR 13-17 | 450,0 – 451,3 MHz duplex +10 MHz |
|  |  | 451,31 – 455,0 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Analógové bunkové VPR-08/2001 | verejné siete 451,31 – 455,73 MHz; duplex +10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  |  |  | Digitálne bunkové ECC/DEC/(04)06 VPR-05/2005 | verejné siete 451,31 – 455,73 MHz; duplex +10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 455 – 456 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 455,0 – 455,73 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Analógové bunkové VPR-08/2001 | verejné siete 451,31 – 455,73 MHz; duplex +10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  |  |  | Digitálne bunkové ECC/DEC/(04)06 VPR-05/2005 | verejné siete 451,31 – 455,73 MHz; duplex +10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 455,73 – 456,0 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR | 457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex +10 MHz, raster 25 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 456 – 459 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.286AA 5.271 5.287 5.288 | 456 – 459 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR | 457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex +10 MHz, raster 25 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 459 – 460 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 459 – 460 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR | duplex +10MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 460 – 470 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.286AA Družicová meteorologická (zostup) 5.287 5.288 5.289 5.290 | 460 – 461,31 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR 2008/294/ES RR 13-17; RR 13-18; RR 13-19 T/R 25-08 | duplex –10MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 461,31 – 465,73 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | Analogové bunkové 2008/294/ES VPR-08/2001 | verejné siete 461,31 – 465,73 MHz; duplex -10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  |  |  | Digitálne bunkové 2008/294/ES ECC/DEC/(04)06 VPR-05/2005 | verejné siete 461,31 – 465,73 MHz; duplex -10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 465,73 – 470 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | PMR 2008/294/ES RR 13-17; RR 13-18; RR 13-19 T/R 25-08 | 467,39 – 468,47 MHz železničná doprava, duplex –10 MHz, raster 25 kHz |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 470 – 790 MHz | ROZHLASOVÁ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470 – 734 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) RR 21-03; RR 21-04 T/R 75-03 | frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, kanály K21 – K53, raster 8 MHz; analóg. TV do konca r. 2012 |
|  |  |  |  |  | DVB-T | frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, kanály K21 – K53, raster 8 MHz. |
|  |  |  | Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 | 470 – 862 MHz |
|  |  | 734 – 790 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) RR 21-03; RR 21-04 T/R 75-03 | Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, kanály K54 – K60, raster 8 MHz; analóg. TV do konca r. 2012 . |
|  |  |  |  |  | DVB-T | Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, kanály K54 – K60, raster 8 MHz. |
|  |  |  | Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 | 470 – 862 MHz |
| 790 – 862 MHz | PEVNÁ ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.316B 5.317A 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316B 5.319 | 790 – 806 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecká navigácia |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | DVB-T |  |
|  |  |  | Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 | 470 – 862 MHz |
|  |  | 806 – 808 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. | DVB-T |  |
|  |  | 808 – 838 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | DVB-T | 814 – 838 MHz frekvenčný plán V. TV pásma, TV kanály K64-K66; kanál. rster 8 MHz |
|  |  |  | Pevná | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 | 470 – 862 MHz |
|  |  | 838 – 862 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | DVB-T |  |
|  |  |  | Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej | civ. | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 | 470 – 862 MHz |
| 862 MHz – – 890 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.317A ROZHLASOVÁ 5.322 5.319 5.323 PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.317A ROZHLASOVÁ 5.322 5.319 5.323 | 862 – 864 MHz | Pohyblivá | civ. | Bezdrôtové audio aplikácie VPR-11/2001 | 863 – 865 MHz; max. vyžiarený výkon 10 mW; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Bezšnúrové mikrofóny ERC/REC 70-03 RR 03-06 VPR-04/2001 | 863 – 865 MHz; max. vyžiarený výkon 10 mW; (všeobecné povolenie); |
|  |  | 864 – 868 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | Bezdrôtové audio aplikácie 2008/432/ES VPR-11/2001 | 863 – 865 MHz, max. vyžiarený výkon 10 mW; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | RFID 2006/804/ES ERC/REC 70-03 VPR-01/2006 | 865 – 868; 865,6 – 867,6; 865,6 –868 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  | 868 – 885 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | GSM-R ECC/DEC/(02)05 VPR-07/2003 | 876 – 880 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  |  |  | GSM ERC/DEC/(98)20 RR 01-01 VPR-09/2001 | 880 – 890 MHz E-GSM; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  |  |  | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ECC/DEC/(08)04; ERC/REC 70-03 VPR-04/2004ECC/DEC/(01)04ERC/REC 70-03 VPR-04/2004 | 868 – 870 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ECC/DEC/(08)04; ERC/REC 70-03 VPR-05/2004ERC/REC 70-03VPR-05/2004 | 868 – 870 MHz zariadenia krátkeho dosahu pre poplachové hlásenie; max. vyžiarený výkon 10 mW; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Digitálne bunkové ECC/DEC/(04)06; VPR-05/2005 | 870 – 876 MHz digitálne širikopásmové siete; duplex +45 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  | 885 – 890MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
| 890 MHz – 942 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.317A ROZHLASOVÁ 5.322 Rádiolokácia 5.323 | 890 – 915 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | GSM ERC/DEC/(98)20 RR 01-01 VPR-09/2001 | 890 – 915 MHz GSM 900; duplex +45 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  | 915 – 930 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | GSM-R 2008/294/ES ECC/DEC/(02)05 | 921 – 925 MHz; duplex -45 MHz |
|  |  |  |  |  | GSM 2008/294/ES ERC/DEC/(97)02 RR 01-02 RR 01-03 | 925 – 935 MHz; E-GSM duplex -45 MHz |
|  |  |  |  |  | Digitálne bunkové ECC/DEC/(04)06 VPR-05/2005 | 915 – 921 MHz digitálne širikopásmové siete; duplex -45 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  | 930 – 942 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | GSM 2008/294/ES ERC/DEC/(97)02 RR 01-02 RR 01-03 | 925 v 935 MHz E-GSM; duplex -45 MHz |
| 942 – 960 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.317A ROZHLASOVÁ 5.322 5.319 5.323 | 942 – 960 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | GSM 2008/294/ES ERC/DEC/(97)02 RR 01-02 RR 01-03 | 935– 960 MHz GSM 900; duplex -45 MHz |
| 960 – 1164 MHz | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 5.327A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.328 | 960 – 1164 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. | SSR | sekundárne prehľadové radary; 1030MHz; 1090 MHz IFF |
|  |  |  |  |  | DME | 960 – 1215 MHz |
| 1164 – 1215 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.328 DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) 5.328B 5.328A | 1164 – 1215 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. | SSR | sekundárne prehľadové radary |
|  |  |  |  |  | DME | 960 – 1215 MHz |
| 1215 – 1240 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) 5.328B 5.329 5.329A KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) 5.330 5.331 5.332 | 1215 – 1240 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostupná) (medzidružicová) | civ. | GPS | 1227,6 MHz GPS L2 |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 1240 – 1300 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) 5.328B 5.329 5.329A KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) Amatérska 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A | 1240 – 1260 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  | 1260 – 1300 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
| 1300 – 1350 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.337 RÁDIOLOKÁCIA 5.149 5.337A | 1300 – 1350 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 1350 – 1400 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA 5.149 5.338 5.338A 5.339 | 1350 – 1400 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 1400 – 1427 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.341 | 1400 – 1427 MHz | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
| 1427 – 1429 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.338A 5.341 | 1427– 1429 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod | 1427 – 1451 MHz IRT 2000; 2 MHz raster; duplex +65,5 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
| 1429 – 1452 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.339A 5.342 | 1429– 1452 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod | 1427 – 1451 MHz IRT 2000; 2 MHz raster; duplex +65,5 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
| 1452 – 1492 MHz | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVA 5.208B 5.345 PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej ROZHLASOVÁ 5.345 5.341 5.342 | 1452 – 1492 MHz | ROZHLASOVÁ | civ. | T-DAB | 1452 – 1479,5 MHz; frekvenčný plán Wiesbaden 1995 revidovaný v Maastrichte r. 2002 a v Constanti r. 2007; plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá |
|  |  |  |  |  | Družicová rozhlasová ECC/DEC/(03)02 | 1479,5 – 1492 MHz S-DAB |
| 1492 – 1518 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.341 5.342 | 1492– 1518 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod | 1492.5 – 1516,5 IRT 2000; 2 MHz raster; duplex -65,5 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1518 – 1525 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342 | 1518– 1525 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre MSS ECC/DEC/(04)09 |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod | 1492.5 – 1516,5 IRT 2000; 2 MHz raster; duplex -65,5 MHz. |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1525 – 1530 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.347A 5.351A KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) PEVNÁ Družicový prieskum Zeme Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 352A 5.354 | 1525 – 1530 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | INMARSAT ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29 RR 15-01; RR 15-02 VPR-12/2001 | koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03;ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18;ERC/DEC/(98)19 RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09 VPR-02/2003; VPR-03/2003 | koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | S-PCS ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25 RR 15-04 VPR-04/2003 | koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | SIT/SUT ECC/DEC/(02)11 VPR-01/2004 | SUT; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pevná (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1530 – 1535 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.347A 5.351A 5.353A Družicový prieskum Zeme Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.341 5.342 5.351 5.354 | 1530 – 1535 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. | SIT/SUT ECC/DEC/(02)11 VPR-01/2004 | SUT; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | INMARSAT ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29 RR 15-01; RR 15-02 VPR-12/2001 | koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03;ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18;ERC/DEC/(98)19 RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09 VPR-02/2003; VPR-03/2003 | koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | S-PCS ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25 RR 15-04 VPR-04/2003 | koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pevná (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1535 MHz – – 1559 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.347A 5.351A 5.341 5.351 5.351A 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.347A 5.351A 5.341 5.351 5.351A 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A | 1535 MHz – 1544 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | INMARSAT ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29 RR 15-01; RR 15-02 VPR-12/2001 | koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03;ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18;ERC/DEC/(98)19 RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09 VPR-02/2003; VPR-03/2003 | koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | S-PCS ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25 RR 15-04 VPR-04/2003 | koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie); |
|  |  |  |  |  | SIT/SUT ECC/DEC/(02)11 VPR-01/2004 | SUT; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 1544 – 1545 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 1545 – 1559 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. civ. | INMARSAT ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29 RR 15-01; RR 15-02 VPR-12/2001 | koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03;ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18;ERC/DEC/(98)19 RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09 VPR-02/2003; VPR-03/2003 | koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | S-PCS ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25 RR 15-04 VPR-04/2003 | koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1559 – 1610 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) 5.208B 5.328B 5.329A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.341 5.362B 5.362C | 1559 – 1610 MHz | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) | civ. | GPS | 1575,42 MHz GPS L1 |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová rádionavigácia (zostup) (medzidružicová) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1610 – 1610,6 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1610 – 1610,6 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(97)03; VPR-02/2004; VPR-14/2001 | koncové stanice systému GLOBALSTAR; (všeobecné povolenie); koncové stanice systému IRIDIUM; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1610,6 – 1613,8 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1610,6 – 1613,8 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(97)03; VPR-02/2004; VPR-14/2001 | koncové stanice systému GLOBALSTAR; (všeobecné povolenie) koncové stanice systému IRIDIUM; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1613,8 – 1626,5 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.351A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA Družicová pohyblivá (zostup) 5.347A 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1613,8 – 1626,5 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(97)03; VPR-02/2004; VPR-14/2001 | koncové stanice systému GLOBALSTAR; (všeobecné povolenie); koncové stanice systému IRIDIUM; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1626,5 – 1660 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.341A 5.341 5.351 5.354 5.355 5.359 5.351A 5.353A 5.357A 5.367A 5.362A 5.374 5.375 5.376 | 1626,5 – 1660 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | INMARSAT ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29 RR 15-01; RR 15-02 VPR-12/2001 | (okrem 1645,5 – 1646,5 MHz) koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03;ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18;ERC/DEC/(98)19 RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09 VPR-02/2003; VPR-03/2003 | (okrem 1645,5 – 1646,5 MHz) koncové stanice systému EMS-PRODAT; EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | S-PCS ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25 RR 15-04 VPR-04/2003 | (okrem 1645,5 – 1646,5 MHz) koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | SIT/SUT ECC/DEC/(02)11 VPR-01/2004 | okrem pásma 1645,5 – 1646,5 MHz SUT; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
| 1660 – 1660,5 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.351A RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A | 1660 – 1660,5 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | INMARSAT ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29 RR 15-01; RR 15-02 VPR-12/2001 | koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09 VPR-02/2003; VPR-03/2003 | koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | S-PCS ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25 RR 15-04 VPR-04/2003 | koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | SIT/SUT ECC/DEC/(02)11 VPR-01/2004 | SUT; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 1660,5 – 1668 MHz | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1660,5 – 1668 MHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1668 – 1668,4 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.351A 5.379B 5.379C KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1668 – 1668,4 MHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1668,4 – 1670 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.379B 5.379C 5.351A POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.341 5.379D 5.379E | 1668,4 – 1670 MHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1670 – 1675 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5 341 5.351A 5.379B 5.379D 5.379E 5.380A POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.380 DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | 1670 – 1675 MHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre MSS ECC/DEC/(04)09 |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
| 1675 – 1690 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 5.341 | 1675 – 1690 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
| 1690 – 1700 MHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.289 5.341 5.382 | 1690 – 1700 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | civ |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1700 – 1710 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 5.289 5.341 | 1700 – 1710 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1710 MHz – – 1930 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.384A 5.388A 5.388B 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 PEVNÁ POHYBLIVÁ 380 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 | 1710 – 1750 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | GSM ERC/DEC/(98)21;ECC/DEC/(06)07 RR 01-04 VPR-09/2001 | GSM 1800; duplex +95 MHz koncové stanice; (všeobecné povolenie) |
|  |  | 1750 – 1785 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | GSM ERC/DEC/(98)21;ECC/DEC/(06)07 RR 01-04 VPR-09/2001 | GSM 1800; duplex +95 MHz koncové stanice; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod | 1776 – 1800 MHz modulačné linky pre rozhlas; 1 MHz raster |
|  |  | 1785 – 1800 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod-bod | 1776 – 1800 MHz modulačné linky pre rozhlas; 1 MHz raster |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 1800 – 1805 MHz | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 1805 – 1845 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | GSM 2008/294/ES ERC/DEC(95)02; ECC/DEC/(06)07 RR 01-05; RR 01-06 | GSM 1800; duplex -95 MHz |
|  |  | 1845 – 1880 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | GSM 2008/294/ES ERC/DEC(95)02; ECC/DEC/(06)07 RR 01-05; RR 01-06 | GSM 1800; duplex -95 MHz |
|  |  | 1880 – 1930 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | DECT ERC/DEC/(94)03; ERC/DEC/(98)22 RR 08-04 VPR-07/2001 | 1880 – 1900 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | IMT-2000/UMTS 128/1999/EC ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT 2000; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1930 – 1970 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.388A 5.388 | 1930 – 1970 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 128/1999/EC ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1970 – 1980 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.388A 5.388 | 1970 – 1980 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 128/1999/EC ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 1980 – 2010 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F | 1980 – 2010 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | civ. | Družicové prvky systému IMT-2000 | 1980 – 2010 MHz aplikácie družicových komponentov UMTS |
|  |  |  |  |  | MSS 2007/98/ES ECC/DEC/(06)09;ECC/DEC/(06)10 | 1980 – 2010 MHz; duplex +190 MHz; CGC |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2010 – 2025 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.388A 5.388B 5.388 | 2010 – 2025 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 128/1999/EC ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 1910 – 2025 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 2025 – 2110 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.391 KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová) 5.392 | 2025 – 2110 MHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje | 2025 – 2105 MHz dočasné pevné spoje na dožitie; 2100 – 2110 MHz distribučné systémy MMDS, na dožitie, žiadne nové prídely; 2080 – 2110 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | 2025 – 2070 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 2110 – 2120 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.388A KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (vzostup) 5.388 | 2110 – 2120 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 128/1999/EC ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
| 2120 – 2160 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.388A 5.388 | 2120 – 2160 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 2008/294/ES ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
| 2160 – 2170 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.388A 5.388B 5.388 5.392A | 2160 – 2170 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 2008/294/ES ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
| 2170 – 2200 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F 5.392A | 2170 – 2200 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS ECC/DEC/(06)01 VPR-08/2005 | 2110 – 2200 MHz pozemské aplikácie UMTS; (všeobecné povolenie); |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ | MSS 2007/98/ES ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(06)10 | 2170 – 2200 MHz, duplex –190 MHz; CGC |
| 2200 – 2290 MHz | KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup + medzidružicová) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.391 KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová) 5.392 | 2200 – 2290 MHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje | 2200 – 2300 MHz distribučné systémy MMDS |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy | 2200-2245 MHz ;na základe koordinácie s civ. prídelmi |
| 2290 – 2300 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (zostup) | 2290 – 2300 MHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje | 2200 – 2300 MHz distribučné systémy MMDS |
| 2300 – 2450 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.384A Amatérska Rádiolokácia 5.150 5.282 5.395 | 2300 – 2450 MHz | PEVNÁ | civ. | SAP/SAB a ENG/OB ERC/REC 25-10 | 2300 – 2400 MHz |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | len v úseku 2300 – 2400 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu RR 06-07 VPR-05/2001 | 2400-2483,5 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Detekcia pohybu RR 11-01 VPR-05/2003 | 2400 – 2483,5 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Rádiové LAN systémy ECC/DEC/(04)05; ERC/DEC/(01)07 RR 04-01 VPR-01/2001 | 2400 – 2483,5 MHz RLAN s rozprestretým (spread) spektrom; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | len v úseku 2300 – 2400 MHz |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2450 – 2483,5 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia 5.150 5.397 | 2450 – 2483,5 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70 - 03 RR 06-07 VPR-05/2001 | 2400 – 2483,5 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Detekcia pohybu ERC/REC 70 - 03 RR 11-01 VPR-05/2003 | 2400 – 2483,5 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Rádiové LAN systémy ECC/DEC/(04)05; ERC/DEC/(01)07 RR 04-01 VPR-01/2001 | 2400 – 2483,5 MHz RLAN s rozprestretým (spread) spektrom; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2483,5 – 2500 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.351A Rádiolokácia 5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402 | 2483,5 – 2500 MHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(97)03 VPR-14/2001 | Stanice GLOBALSTAR; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2500 – 2520 MHz | PEVNÁ 5.410 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.384A 5.405 5.412 | 2500 – 2520 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | IMT-2000/UMTS 2008/477/EC ECC/DEC/(05)05 | plánovaná služba |
|  |  |  | Pevná | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2520 – 2655 MHz | PEVNÁ 5.410 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.384A DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 5.413 5.416 5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C | 2520 – 2655 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | IMT-2000/UMTS 2008/477/EC ECC/DEC/(05)05 | plánovaná služba |
|  |  |  | Pevná | civ. | Pevné spoje | 2570 – 2620 MHz systém MMDS do 31.12. 2011; žiadne nové prídely |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2655 – 2670 MHz | PEVNÁ 5.410 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.384A DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 5.208B 5.413 5.416 Družicový prieskum Zeme (pasívny) Rádioastronómia Kozmický výskum (pasívny) 5.149 5.412 | 2655 – 2670 MHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | IMT-2000/UMTS 2008/477/EC ECC/DEC/(05)05 | plánovaná služba |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2670 – 2690 MHz | PEVNÁ 5.410 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.384A Družicový prieskum Zeme (pasívny) Rádioastronómia Kozmický výskum (pasívny) 5.149 5.412 | 2670 – 2690 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | IMT-2000/UMTS 2008/477/EC ECC/DEC/(05)05 | plánovaná služba |
|  |  |  | Pevná | civ. | Pevné spoje |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2690 – 2700 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.421 5.422 | 2690 – 2700 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | civ. |  |  |
| 2700 – 2900 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.337 Rádiolokácia 5.423 5.424 | 2700 – 2900 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecká navigácia | primárny prehľadový radar |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 2900 – 3100 MHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.424A RÁDIONAVIGÁCIA 5.426 5.425 5.427 | 2900 – 3100 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádionavigácia | civ. |  |  |
| 3100 – 3300 MHz | RÁDIOLOKÁCIA Družicový prieskum Zeme (aktívny) Kozmický výskum (aktívny) 5.149 5.428 | 3100 – 3300 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádioastronómia | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | civ. |  |  |
| 3300 – 3400 MHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.149 5.429 5.430 | 3300 – 3400 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádioastronómia | civ. |  |  |
| 3400 – 3600 MHz | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Pohyblivá 5.430A Rádiolokácia 5.341 | 3400 – 3600 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod 2008/411/ES ECC/DEC(07)02; ERC/REC14-03 ERC/REC 13-04 VPR-04/2002 | 3410 – 3500 MHz / 3510 – 3600 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice B WA) |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | 2008/411/ES |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska | 3400 – 3410 MHz |
| 3600 – 4200 MHz | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) Pohyblivá | 3600 – 4200 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod 2008/411/ES ;ECC/DEC(07)02; ERC/REC 14-03 | 3600 – 3800 MHz systémy BWA |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | 2008/411/ES | len v pásme 3600 – 3800 MHz |
| 4200 – 4400 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.438 5.339 5.340 | 4200 – 4400 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | civ. | Výškomery | palubné výškomery |
| 4400 – 4500 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.440A | 4400 – 4500 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 4500 – 4800 MHz | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.441 POHYBLIVÁ 5.440A | 4500 – 4800 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 4800 – 4990 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.440A 5.442 Rádioastronómia 5.149 5.339 5.443 | 4800 – 4990 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 4990 – 5000 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA Kozmický výskum (pasívny) 5.149 | 4990 – 5000 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 5000 – 5010 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (vzostup) 5.367 | 5000 – 5010 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5010 – 5030 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová) 5.328B 5.443B 5.367 | 5010 – 5030 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5030 – 5091 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.367 5.444 | 5030 – 5091 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | MLS |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5091 – 5150 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA LETECKÁ POHYBLIVÁ 5.444B 5.367 5.444 5.444A | 5091 – 5150 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | MLS |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5150 – 5250 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.447A POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.446A 5.446B 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | 5150 – 5250 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | MLS | do 5249 MHz |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | HIPERLAN 2007/90/ES ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03 RR 04-02 T/R 22-06 VPR-03/2004 | 5150 – 5350 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Letecká rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5250 – 5255 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM 5.447D POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.446A 5 .447F 5.447E 5.448 5.448A | 5250 – 5255 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | HIPERLAN 2007/90/ES ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03 RR 04-02 T/R 22-06 VPR-03/2004 | 5150 – 5350 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. | Rádiolokácia | 5250 – 5275 MHz |
|  |  |  | Kozmický výskum | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5255 – 5350 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.446A 5.447F 5.447E 5.448 5.448A | 5255 – 5350 MHz | POHYBLIVÁ | civ. | HIPERLAN 2007/90/ES ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03 RR 04-02 T/R 22-06 VPR-03/2004 | 5150 – 5350 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. | Rádiolokácia | 5250 – 5275 MHz |
|  |  |  | Kozmický výskum | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5350 – 5460 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) 5.448B KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) 5.448C LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.449 RÁDIOLOKÁCIA 5.448D | 5350 – 5460 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 5460 – 5470 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) RÁDIONAVIGÁCIA 5.449 RÁDIOLOKÁCIA 5.448D 5.448B | 5460 – 5470 MHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 5470 – 5570 MHz | NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.446A 5.450A DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA 5.450B 5.448B 5.450 5.451 5.452 | 5470 – 5570 MHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | HIPERLAN ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03 T/R 22-06 VPR – 07/2004 | 5470 – 5725 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5570 – 5650 MHz | NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblive 5.446A 5.450A RÁDIOLOKÁCIA 5.450B 5.450 5.451 5.452 | 5570 – 5650 MHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | HIPERLAN ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03 T/R 22-06 VPR – 07/2004 | 5470 – 5725 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádionavigácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5650 – 5725 MHz | RÁDIOLOKÁCIA POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.446A 5.450A Amatérska Kozmický výskum (ďaleký vesmír) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 | 5650 – 5725 MHz | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | HIPERLAN ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03 T/R 22-06 VPR – 07/2004 | 5470 – 5725 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. | Meteorologické radary |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5725 – 5830 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5725 – 5830 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70-03 RR 06-08 VPR-05/2001 | 5725 – 5875 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | RTTT ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02 ERC/REC 70-03 RR 16-01; RR 16-02 VPR-15/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5830 – 5850 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová (zostup) 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5830 – 5850 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70-03 RR 06-08 VPR-05/2001 | 5725 – 5875 MHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 5850 – 5925 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.150 | 5850 – 5925 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS | 5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze; pevné siete majú prednosť |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje | Reportážne rr spoje |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70-03 RR 06-08 VPR-05/2001 | povelové zariadenia; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | civ. | RTTT 2008/671/EC ECC/DEC/(08)01 | 5875 – 5925 MHz ITS |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 5925 – 6700 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.457A 5.457B PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.457C 5.149 5.440 5.458 | 5925 – 6425 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS | 5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze; pevné siete majú prednosť |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 5925 – 6175 / 6175 – 6425 MHz rr spoje strednej a vysokej kapacity; duplex ±252,04 MHz; |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 6425 – 6700 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS | 5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze; pevné siete majú prednosť |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 6430 – 6770 / 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity; duplex ±340 MHz |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 6700 – 7075 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) 5.441 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.458 5.458A 5.458B 5.458C | 6700 – 7075 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup, zostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS | 5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze; pevné siete majú prednosť |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 6430 – 6770/ 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity, duplex ±340 MHz |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 7075 – 7145 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.458 5.459 | 7075 – 7145 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 6430 – 6770 / 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity, duplex ±340 MHz; 7125 – 7275 / 7275 – 7425 MHz rr spoje strednej kapacity; duplex ±161 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) | 7138 – 7195 MHz reportážne TV prenosy |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 7145 – 7235 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) 5.460 5.458 5.459 | 7145 – 7235 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 7125 – 7275 / 7275 – 7425 MHz rr spoje strednej kapacity, duplex ±161 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | TV analógová (pozemská) | 7138 – 7195 MHz reportážne TV prenosy |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 7235 – 7250 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.458 | 7235 – 7250 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 7125 – 7275 / 7275 – 7425 MHz rr spoje strednej kapacity, duplex ±161 MHz |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 7250 – 7300 MHz | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) POHYBLIVÁ 5.461 | 7250 – 7300 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 7125 – 7275 / 7275 – 7425 MHz rr spoje strednej kapacity; duplex ±161 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 7300 – 7450 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.461 | 7300 – 7450 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 7125 – 74257275 / 7275 – 7425 MHz rr spoje strednej kapacity, duplex ±161 MHz 7438 – 7450 MHz dočasné rr spoje (max výstupný výkon 1 W); 7425 – 7725 rr spoje malej a strednej kapacity |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 7450 – 7550 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.461A | 7450 – 7550 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 7425 – 7575 / 7575 – 7725 MHz rr spoje malej a strednej kapacity; duplex ±161 MHz; 7450 – 7544 MHz dočasné rr spoje (max výstupný výkon 1 W); 7732 – 7750 MHz rr spoje malej a strednej kapacity |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 7550 – 7750 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ | 7550 – 7750 MHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod | 7425 – 7725 MHz rr spoje malej a strednej kapacity; 7732 – 7750 MHz rr spoje malej a strednej kapacity |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 7750 – 7850 MHz | DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 5.461B PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 7750 – 7850 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 386-4 kanály 1 až 7 na dožitie |
| 7850 – 7900 MHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 7850 – 7900 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 386-4; kanály 1 až 7 na dožitie |
| 7900 – 8025 MHz | DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 5.461 | 7900 – 8025 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 386-4, kanály 1 až 7 na dožitie |
| 8025 – 8175 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.463 5.462A | 8025 – 8175 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 386-4; kanály 1 až 7 na dožitie |
| 8175 – 8215 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.463 DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) 5.462A | 8175 – 8215 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 386-4; kanály 1 až 7 na dožitie |
| 8215 – 8400 MHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.463 5.462A | 8215 – 8400 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF.386-4; kanály 1 až 7 na dožitie |
| 8400 – 8500 MHz | PEVNÁ 5.486 POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej KOZMICKÝ VÝSKUM 5.465 5.466 | 8400 – 8500 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 386-4; kanály 1 až 7 na dožitie |
| 8500 – 8550 MHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.468 5.469 | 8500 – 8550 MHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy | civ. rr spoje podľa Rec. ITU-RF. 86-4; kanály 1 až 7 na dožitie |
| 8550 – 8650 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM 5.468 5.469 5.469A | 8550 – 8650 MHz | Pevná | civ. | Bod – bod | Mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1W) |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 8650 – 8750 MHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.468 5.469 | 8650 – 8700 MHz | Pevná | civ. | Bod – bod | Mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1W) |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 8700 – 8750 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
| 8750 – 8850 MHz | RÁDIOLOKÁCIA LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.470 5.471 | 8750 – 8850 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 8850 – 9000 MHz | PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.472 RÁDIOLOKÁCIA 5.473 | 8850 – 9000 MHz | PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 9000 – 9200 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.337 RADIOLOKÁCIA 5.471 5.475A | 9000 – 9200 MHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Letecká rádionavigácia | približovací radar |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 9200 – 9300 MHz | PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.472 RÁDIOLOKÁCIA 5.473 5.474 | 9200 – 9300 MHz | PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu ERC/REC 70-03 RR 11-02 VPR-05/2001 | 9200 – 9500 MHz zariadenia krátkeho dosahu na detekciu pohybu a ochranu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 9300 – 9500 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) RADIOLOKÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA 5.476 5.427 5.474 5.475 5.475B 5.476A | 9300 – 9500 MHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu ERC/REC 70-03 RR 11-02 VPR-05/2001 | 9200 – 9500 MHz zariadenia krátkeho dosahu na detekciu pohybu a ochranu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Rádiolokácia | civ. |  | 9345 MHz meteorologický radar |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 9500 – 9800 MHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) 5.476A | 9500 – 9800 MHz | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 9800 – 9900 MHz | RÁDIOLOKÁCIA Družicový prieskum Zeme (aktívny) Kozmický výskum (aktívny) Pevná 5.477 5.478 5.378A 5.478B | 9800 – 9900 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
| 9900 – 10000 MHz | RÁDIOLOKÁCIA Pevná 5.477 5.478 5.479 | 9900 – 10000 MHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
| 10,00 – 10,45 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA Amatérska 5.479 | 10,0 – 10,3 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 12-05; ERC/REC 13-04 RR 19-03 VPR-04/2002 | 10,15 – 10,30 GHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA); duplex +350 MHz |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 10,30 – 10,45 GHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-05 | 10,3 – 10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 10,45 – 10,50 GHz | RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová 5.481 | 10,45 – 10,50 GHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-05 | 10,3 – 10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
| 10,50 – 10,55 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia | 10,50 – 10,55 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 12-05; ERC/REC 13-04 RR 19-04 | 10,5 – 10,65 GHz; duplex -350 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 10,55 – 10,60 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Rádiolokácia | 10,55 – 10,6 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 12-05; ERC/REC 13-04 RR 19-04 | 10,5 – 10,65 GHz duplex -350 MHz |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 10,60 – 10,68 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Rádiolokácia 5.149 5.482 5.482A | 10,60 – 10,68 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 12-05; ERC/REC 13-04 RR 19-04 | 10,5 – 10,65 GHz ; |
|  |  |  |  |  |  | 10,65 – 10,68 GHz spätný kanál pre MVDS |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 10,68 – 10,70 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.483 | 10,68 – 10,70 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | civ. |  |  |
| 10,7 GHz – – 11.7GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.441 5.484A (vzostup) 5.484 PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.441 5.484A (vzostup) 5.484 PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | 10,7 – 11,45 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. | VSAT ECC/DEC/(03)04 VPR-08/2004 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-06 | rr spoje s vysokou kapacitou; 10,711 – 11,449 GHz dočasné rr spoje; 10,7 – 11,2 / 11,2 – 11,7 GHz; duplex ±490 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(98)15 RR 15-05 VPR-13/2001 | pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup); (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 11,45 – 11,7 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. | VSAT VPR-08/2004 | všeobecné povolenie; |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-06 | rr spoje s vysokou kapacitou |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(98)15;ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(98)24 RR 15-05; RR 15-06 VPR-01/2003; VPR-13/2001 | 11,45 – 11,7 GHz stanice ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie); 10,7 – 11,7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup); (všeobecné povolenie) |
| 11,7 – 12,5 GHz | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.492 5.487 5.487A | 11,7 – 12,1 GHz | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ | civ | SIT/SUT ERC/DEC/(00)08 RR 14-01 T/R 75-03 VPR-02/2002 | 10,7 – 12,5 GHz SIT; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Družicová TV |  |
|  |  |  | Pevná | civ. | Pevné spoje | 11,7 – 12,5 GHz distribučné systémy MVDS pre lokálne pokrytie |
|  |  | 12,1 – 12,5 GHz | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ | civ | Družicová TV ERC/DEC/(00)08 |  |
|  |  |  | Pevná | civ. | Pevné spoje | 11,7 – 12,5 GHz - distribučné systémy MVDS pre lokálne pokrytie |
| 12,50 – 12,75 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.484A (vzostup) 5.494 5.495 5.496 | 12,50 – 12,75 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) (vzostup) | civ. | VSAT ERC/DEC/(00)05 RR 14-04 VPR-08/2004 | všeobecné povolenie; |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(98)15;ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(98)24 RR 15-05; RR 15-06 VPR-01/2003; VPR-13/2001 | stanice ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie); pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
| 12,75 – 13,25 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.441 PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum (ďaleký vesmír) (zostup) | 12,75 – 13,25 GHz | PEVNA | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-02 | 12,750 – 12,996 GHz / 12,996 – 13,250 GHz rr spoje malej, strednej a vysokej kapacity, duplex ±490 MHz |
| 13,25 – 13,40 GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.497 DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.498A 5.499 | 13,25 – 13,40 GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. | Pomocná palubná letecká dopplerová navigácia | dopplerovský radar |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 13,40 – 13,75 GHz | RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM 5.501A Družicová-frekvenčné normály a časové signály (vzostup) 5.499 5.500 5.501 5.501B | 13,40 – 13,75 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová – frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Kozmický výskum | civ. |  |  |
| 13,75 – 14,00 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.484A RÁDIOLOKÁCIA Družicová – frekvenčné normály a časové signály (vzostup) Kozmický výskum 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 | 13,75 – 14,00 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová – frekvenčné normály a časové signály (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Kozmický výskum | civ. |  |  |
| 14,00 – 14,25 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RÁDIONAVIGÁCIA 5.504 Družicová pohyblivá (vzostup) 5.504B 5.504C 5.506A Kozmický výskum 5.504A 5.505 | 14,00 – 14,25 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | VSAT ERC/DEC/(00)05 RR 14-04 VPR-08/2004 |  |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA | civ |  |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) | civ | Zemské stanice pre MSS ERC/DEC/(98)15;ERC/DEC/(98)17 ERC/DEC/(98)24 RR 15-05; RR 15-06 VPR-01/2003; VPR-13/2001 | Stanice ARCANET, vzostup; (všeobecné povolenie); pozemné pohyblivé stanice OMNITRACS, pracujúce v systéme EUTELTRACS, vzostup; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Kozmický výskum | civ |  |  |
| 14,25 – 14,30 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RÁDIONAVIGÁCIA 5.504 Družicová pohyblivá (vzostup) 5.508A 5.506A Kozmický výskum 5.504A 5.505.508 5.509 | 14,25 – 14,30 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | VSAT ERC/DEC/(00)05 RR 14-04 VPR-08/2004 | 14,25 – 14,5 GHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) | civ. | SNG | 14,25 – 14,5 GHz |
| 14,3 – 14,4 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Družicová pohyblivá (vzostup) 5.506A 5.509A Družicová rádionavigačná 5.504A | 14,3 – 14,4 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | VSAT ERC/DEC/(00)05 RR 14-04 VPR-08/2004 | 14,25 – 14,5 GHz ; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) | civ. | SNG | 14,25 – 14,5 GHz |
| 14,40 – 14, 47GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Družicová pohyblivá (vzostup) 5.506A 5.509A Kozmický výskum 5.504A | 14,40 – 14,47GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | VSAT ERC/DEC/(00)05 RR 14-04 VPR-08/2004 | 14,25 – 14,5 GHz |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) | civ. | SNG | 14,25 – 14,5 GHz |
| 14,47 – 14,50 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Družicová pohyblivá (vzostup) 5.504B 5.506A 5.509A Rádioastronómia 5.149 5.504A | 14,47 – 14,50 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | VSAT ERC/DEC(00)05 RR 14-04 VPR-08/2004 | 14,25 – 14,5 GHz |
|  |  |  |  |  | Letecká komunikácia ECC/DEC/(05)11 | plánované využitie |
|  |  |  |  |  | Plavebná komunikácia ECC/DEC/(05)10 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) | civ. | SNG | 14,25 – 14,5 GHz |
| 14,5 – 14,8 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.510 PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum | 14,5 – 14,8 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-07 | 14,5 – 14,62 GHz s duplexným úsekom 15,23 – 15,35 GHz pre rr spoje malej a strednej kapacity; 14,5 – 15,35 GHz v rastri podľa Rec. ITU-RF. 636-3; na dožitie do 31.12.2010 |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | 14,62 – 15,23 GHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | 14,62 – 15,23 GHz |
| 14,80 – 15,35 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum 5.339 | 14,80 – 15,35 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-07 | 14,5 – 15,35 GHz v rastri podľa Rec. ITU-RF. 636-3; na dožitie do 31.12.2010 |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | 14,62 – 15,23 GHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy | 14,62 – 15,23 GHz |
| 15,35 – 15,40 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA 5.340 5.511 | 15,35 – 15,40 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. |  |  |
| 15,40 – 15,43 GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.511D | 15,40 – 15,43GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 15,43 – 15,63 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.511A LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.511C | 15,43 – 15,63 GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 15,63 – 15,70 GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.511D | 15,63 – 15,70 GHz | LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 15,7 – 16,6 GHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.512 5.513 | 15,7 – 16,6 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 16,6 – 17,1 GHz | RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum (vzdialený vesmír) (vzostup) 5.512 5.513 | 16,6 – 17,1 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (vzdialený vesmír) (vzostup) | civ. |  |  |
| 17,1 – 17,2 GHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.512 5.513 | 17,1 – 17,2 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | HIPERLAN T/R 22-06 | plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá |
| 17,2 – 17,3 GHz | RÁDIOLOKÁCIA Družicový prieskum Zeme (aktívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) 5.512 5.513 5.513A | 17,2 – 17,3 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | HIPERLAN T/R 22-06 | plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (aktívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (aktívny) | civ. |  |  |
| 17,3 – 17,7 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.516 (zostup) 5.516A 5.516B Rádiolokácia 5.514 | 17,3 – 17,7 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 17,7 – 18,1 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.516 (zostup) 5.484A PEVNÁ POHYBLIVÁ | 17,7 – 18,1 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-03 | 17,7 – 18,7 GHz rr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity; duplex +1010 MHz |
| 18,1 – 18,4 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.520 (zostup) 5.484A 5.516B PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.519 5.521 | 18,1 – 18,4 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-03 | 17,7 – 18,7 GHz rr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity; duplex +1010 MHz |
| 18,4 – 18,6 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.484A 5.516B PEVNÁ POHYBLIVÁ | 18,4 – 18,6 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-03 | 17,7 – 18,7 GHz rr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity; duplex +1010 MHz |
| 18,6 – 18,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.522B PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej Kozmický výskum (pasívny) 5.522A 5.522C | 18,6 – 18,8 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-03 | 17,7 – 18,7 GHz rr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity; duplex +1010 MHz |
| 18,8 – 19,3 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.516B 5.523 A PEVNÁ POHYBLIVÁ | 18,8 – 19,3 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-03 | 18,7 – 19,7 GHz rr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity; duplex -1010 MHz |
| 19,3 – 19,7 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E PEVNÁ POHYBLIVÁ | 19,3 – 19,7 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ERC/REC 12-03 | 18,7 – 19,7 GHz rr spoje nízkej, strednej a vysokej kapacity; duplex -1010 MHz |
| 19,7 – 20,1 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.484A 5.516B Družicová pohyblivá (zostup) 5.524 | 19,7 – 20,1 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. | SIT/SUT ERC/DEC/(00)07;ERC/DEC/(00)08 RR 14-01; RR 14-02 VPR-03/2002 |  |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | civ. |  |  |
| 20,1 – 20,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.484A 5.516B DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | 20,1 – 20,2 GHz | Družicová pevná (zostup) | civ. | SIT/SUT RR 14-01; RR 14-02 VPR-03/2002 |  |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 20,2 – 21,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup) 5.524 | 20,2 – 21,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
| 21,2 – 21,4 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | 21,2 – 21,4 GHz | PEVNÁ | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | SAP/SAB a ENG/OB ECC/DEC/(04)05; ERC/REC 25-10 T/R 13-02 |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. | Rádioastronómia | 21,21 – 22,26 GHz |
| 21,4 – 22,0 GHz | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.347A 5.530 | 21,4 – 22,0 GHz | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. | Rádioastronómia | 21,21 – 22,26 GHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 22,00 – 22,21 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.149 | 22,00 – 22,21 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ECC/DEC/(04)05 T/R 13-02 | 22,0 – 22,6 GHz rr spoje na prenos digitálnych signálov ; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. | Rádioastronómia | 21,21 – 22,26 GHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 22,21 – 22,50 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.149 5.532 | 22,21 – 22,50 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ECC/DEC/(04)05 T/R 13-02 | 22,0 – 22,6 GHz rr spoje na prenos digitálnych signálov ; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. | Rádioastronómia | 21,21 – 22,26 GHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 22,50 – 22,55 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ | 22,50 – 22,55 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ECC/DEC/(04)05 T/R 13-02 | 22,0 – 22,6 GHz rr spoje na prenos digitálnych signálov; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 22,55 – 23,55 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.338A POHYBLIVÁ 5.149 | 22,55 – 23,55 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ECC/DEC/(04)05 T/R 13-02 | 22,0 – 22,6/23,0 – 23,6 GHz rr spoje na prenos digitálnych signálov ; duplex ±1008 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 23,55 – 23,60 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ | 23,55 – 23,60 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod – bod ECC/DEC/(04)05 T/R 13-02 | 23,0 – 23,6 GHz rr spoje na prenos digitálnych signálov; duplex -1008 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 23,6 – 24,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 23,6 – 24,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA | civ. | Rádioastronómia | 21,21 – 22,26 GHz |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 24,00 – 24,05 GHz | AMATÉRSKÁ AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ 5.150 | 24,00 – 24,05 GHz | AMATÉRSKÁ | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu RR 06-09 VPR-05/2001 | 24,0 – 24,25 GHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 24,05 – 24,25 GHz | RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Družicový prieskum Zeme (aktívny) 5.150 | 24,05 – 24,25 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70 – 03 RR 06-09 VPR-05/2001 | 24,0 – 24,25 GHz; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Detekcia pohybu RR 06-09 VPR-05/2001 | 24,0 – 24,25 GHz; (všeobecné povolenie) |
| 24,25 – 24,45 GHz | PEVNÁ | 24,25 – 24,45 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 13-04 RR 19-06 T/R 13-02 | 24,594 – 25,053 GHz systémy FWA; raster 28 MHz; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 24,45 – 24,65 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ | 24,45 – 24,65 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 13-04 RR 19-06 T/R 13-02 | 24,549 – 25,053 GHz systémy FWA; raster 28 MHz; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 24,65 – 24,75 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ | 24,65 – 24,75 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 13-04 RR 19-06 T/R 13-02 | 24,549 – 25,053 GHz systémy FWA; raster 28 MHz; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 24,75 – 25,25 GHz | PEVNÁ | 24,75 – 25,25 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 13-04 RR 19-06 T/R 13-02 | 24,549 – 25,053 GHz systémy FWA; raster 28 MHz; duplex +1008 MHz |
|  |  |  |  |  | Bod-bod T/R 13-02 | 25,080 – 25,445 rr spoje malej, strednej a vysokej kapacity; duplex +1008 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 25,25 – 25,50 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.536 POHYBLIVÁ Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup) | 25,25 – 25,50 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 25,5 – 27,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup) 5.536B PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.536 POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) 5.536C Družicová – frekvenčné normály a časové signály (vzostup) 5.536A | 25,5 – 26,5 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ERC/REC 13-04 RR 19-06 T/R 13-02 | 25,557 – 26,061 GHz duplex -1008 MHz; raster 28 MHz (všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA) |
|  |  |  |  |  | Bod-bod T/R 13-02 | 26,080 – 26,453 GHz rr spoje malej, strednej a vysokej kapacity; duplex -1008 MHz |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 26,5 – 27,0 GHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2005/50/ES ECC/DEC/(04)10 VPR-01/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 27,0 – 27,5 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.536 POHYBLIVÁ | 27,0 – 27,5 GHz | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 27,5 – 28,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.484A 5.516B 5.539 PEVNÁ 5.537A POHYBLIVÁ 5.538 5.540 | 27,5 – 28,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS ECC/DEC/(05)01 | 27,5 – 27,8285 GHz nekoordinované stanice FSS; 28,444 5 – 28,8365 GHz nekoordinované stanice FSS |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ECC/DEC/(05)01; ERC/REC 13-04 T/R 13-02 | 27,9405 – 28,4445 GHz; duplex +1008 MHz |
|  |  |  |  |  | Bod-multibod ECC/DEC/(05)01; ERC/REC 13-04 T/R 13-02 RR 19-08 |  |
| 28,5 – 29,1 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) 5.541 5.540 | 28,5 – 29,1 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS ECC/DEC/(05)01 | 28,4445 – 28,8365 GHz nekoordinované stanice FSS |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. civ. | Bod-bod ECC/DEC/(05)01 ERC/REC 13-04 T/R 13-02 VPR-04/2002 | 28,9485 – 29,4525 GHz; 28,0525 – 28,4445 GHz; duplex -1008 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA) |
|  |  |  |  |  | Bod-multibod ECC/DEC/(05)01 RR 19-07; RR 19-08 ERC/REC 13-04 T/R 13-02 VPR-04/2002 |  |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (vzostup) | civ. |  |  |
| 29,1 – 29,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (vzostup) 5.541 5.540 | 29,1 – 29,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS ECC/DEC/(05)1 T/R 13-02 | 29,4525 – 29,5 GHz nekoordinované stanice FSS |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-multibod ECC/DEC/(05)01 RR 19-08 T/R 13-02 VPR-04/2002 | 28,9485 – 29,4525 GHz; 29,0505 – 29,4525; duplex -1008 MHz (všeobecné povolenie pre koncové stanice FWR) |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (vzostup) | civ. |  |  |
| 29,5 – 29,9 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.484A 5.516B 5.539 Družicový prieskum Zeme (vzostup) 5.541 Družicová pohyblivá (vzostup) 5.540 5.542 | 29,5 – 29,9 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | SIT/SUT RR 14-01; RR 14-02 VPR-02/2002; VPR-03/2002 | 29,5 – 30 GHz |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) | civ. |  |  |
| 29,9 – 30,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.484A 5.516B 5.539 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicový prieskum Zeme (vzostup) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | 29,9 – 30,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. | SIT/SUT RR 14-01; RR 14-02 VPR-02/2002; VPR-03/2002 | 29,5 – 30 GHz |
|  |  |  |  |  | LEST ECC/DEC(06)02 | plánované využitie |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (vzostup) | civ. |  |  |
| 30 – 31 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.338A DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup) 5.542 | 30 – 31 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup) | civ. |  |  |
| 31,0 – 31,3 GHz | PEVNÁ 5.543A 5.338A POHYBLIVÁ Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup Kozmický výskum 5.544 5.545 5.149 | 31,0 – 31,3 GHz | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ECC/REC 02-02 |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | Družicová – frekvenčné normály a časové signály (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | Kozmický výskum | civ. |  |  |
| 31,3 – 31,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 31,3 – 31,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 31,5 – 31,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 5.149 5.546 | 31,5 – 31,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 31,8 – 32,0 GHz | PEVNÁ 5.547A RÁDIONAVIGÁCIIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) 5.547 5.547B 5.548 | 31,8 – 32,0 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 01-02 | 31,800 – 32,559 GHz; duplex +812 MHz |
|  |  |  |  |  | Bod-multibod ERC/REC 01-02 |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) |  |  |  |
| 32,0 – 32,3 GHz | PEVNÁ 5.547A RÁDIONAVIGÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) 5.547 5.547C 5.548 | 32,0 – 32,3 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 01-02; ECC/REC 04-06 | 31,800 – 32,559 GHz; duplex +812 MHz |
|  |  |  |  |  | Bod-multibod ERC/REC 01-02; ECC/REC 04-06 |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 32,3 – 33,0 GHz | PEVNÁ 5.547 MEDZIDRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.547 5.547D 5.548 | 32,3 – 33,0 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 01-02; ECC/REC 04-06 | 31,800 – 32,559 / 32,559 – 33,400 GHz; duplex ±812 MHz |
|  |  |  |  |  | Bod-multibod ERC/REC 01-02; ECC/REC 04-06 |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA | civ. |  |  |
| 33,0 – 33,4 GHz | PEVNÁ 5.547A RÁDIONAVIGÁCIA 5.547 5.547E | 33,0 – 33,4 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 01-02; ECC/REC 04-06 | 32,559 – 33,400 GHz; duplex -812 MHz |
|  |  |  |  |  | Bod-multibod ERC/REC 01-02; ECC/REC 04-06 |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 33,4 – 34,2 GHz | RÁDIOLOKÁCIA 5.549 | 33,4 – 34,2 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
| 34,2 – 34,7 GHz | RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) 5.549 | 34,2 – 34,7 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup) |  |  |  |
| 34,7 – 35,2 GHz | RÁDIOLOKÁCIA Kozmický výskum 5.550 5.549 | 34,7 – 35,2 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Kozmický výskum |  |  |  |
| 35,2 – 35,5 GHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ RÁDIOLOKÁCIA 5.549 | 35,2 – 35,5 GHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
| 35,5 – 36,0 GHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) 5.549 5.549A | 35,5 – 36,0 GHz | POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
| 36 – 37 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) 5.149 5.550A | 36 – 37 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) |  |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 37,0 – 37,5 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) 5.547 | 37,0 – 37,5 GHz | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/DEC/(00)02 T/R 12-01 | 37,000 – 38,178 GHz; duplex +1260 MHz |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 37,5 – 38,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) 5.547 | 37,5 – 38,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/DEC/(00)02 T/R 12-01 | 37,000 – 38,178 GHz; duplex +1260 MHz |
|  |  |  | Kozmický výskum (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
| 38,0 – 39,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) 5.547 | 38,0 – 39,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/DEC/(00)02 T/R 12-01 | 37,000 – 38,178 / 38,318 – 39,500 GHz; duplex ±1260 MHz |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (zostup) |  |  |  |
| 39,5 – 40,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.516B DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicový prieskum Zeme (zostup) 5.547 | 39,5 – 40,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS ERC/DEC/(00)02 | koordinované a nekoordinované stanice FSS |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (zostup) |  |  |  |
| 40,0 – 40,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.516B DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) Družicový prieskum Zeme (zostup) | 40,0 – 40,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. | Zemské stanice pre FSS ERC/DEC/(00)02 | koordinované a nekoordinované stanice FSS |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | Družicový prieskum Zeme (zostup) |  |  |  |
| 40,5 – 41,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá 5.547 | 40,5 – 41,0 GHz | PEVNÁ | civ. | MWS ECC/REC 01-04;ECC/DEC/(02)04; ERC/DEC/(99)15 T/R 75-03 VPR-05/2007 | 40,5 – 42 GHz FDD; 40,5 – 42,5 GHz TDD; duplex +1500 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. |  |  |
| 41,0 – 42,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.516B DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá 5.547 5.551F 5.551H 5.551I | 41,0 – 42,5 GHz | PEVNÁ | civ. | MWS ECC/REC 01-04;ECC/DEC/(02)04; ERC/DEC/(99)15 T/R 75-03 VPR-05/2007 | 40,5 – 42 / 42 – 43,5 GHz FDD; 40,5 – 42,5 GHz TDD; duplex ±1500 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ | civ. |  |  |
| 42,5 – 43,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) 5.552 PEVNÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.547 | 42,5 – 43,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | MWS ECC/REC 01-04;ECC/DEC/(02)04; ERC/DEC/(99)15 T/R 75-03 VPR-05/2007 | 42 – 43,5 GHz FDD; duplex -1500 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 43,5 – 47,0 GHz | POHYBLIVÁ 5.553 DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) RÁDIONAVIGÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.554 | 43,5 – 45,5 GHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Družicová pevná (zostup) |  |  |  |
|  |  | 45,5 – 47,0 GHz | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 47,0 – 47,2 GHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | 47,0 – 47,2 GHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
| 47,2 – 47,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.552 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.552A | 47,2 – 47,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
| 47,5 – 47,9 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.552 (zostup) 5.516B PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.555B 5.554A | 47,5 – 47,9 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 47,9– 48,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.552 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.552A | 47,9– 48,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 48,20 – 48,54 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.552 (zostup) 5.516B 5.554A 5.555B PEVNÁ POHYBLIVÁ | 48,2 – 48,54 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 48,54 – 49,44 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.552 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.149 5.340 5.555 | 48,54 – 49,44 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 49,44 – 50,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.338A 5.552 (zostup) 5.516B 5.554A 5.555B PEVNÁ POHYBLIVÁ | 49,44 – 50,2 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 50,2 – 50,4 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 50,2 – 50,4 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 50,4 – 51,4 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.338A PEVNÁ POHYBLIVÁ Družicová pohyblivá (vzostup) | 50,4 – 51,4 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. |  |  |
|  |  |  | Družicová pohyblivá (vzostup) |  |  |  |
| 51,4 – 52,6 GHz | PEVNÁ 5.338A POHYBLIVÁ 5.547 5.556 | 51,4 – 52,6 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 52,60 – 54,25 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.556 | 52,60 – 54,25 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 54,25 – 55,78 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.556A KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.556B | 54,25 – 55,78 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 55,78 – 56,90 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ 5.557A POHYBLIVÁ 5.558 MEDZIDRUŽICOVÁ 5.556A KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.547 5.557 | 55,78 – 56,90 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-12 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 56,9 – 57,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.558 MEDZIDRUŽICOVÁ 5.558A KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.547 5.557 | 56,9 – 57,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-12 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 57,0 – 58,2 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.556A KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.547 5.557 | 57,0 – 58,2 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-09 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 58,2 – 59,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.547 5.556 | 58,2 – 59,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Pevné spoje ERC/REC 12-09 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 59,0 – 59,3 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ 5.556A POHYBLIVÁ 5.558 KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) RÁDIOLOKÁCIA 5.559 | 59,0 – 59,3 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
| 59,3 – 64,0 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.558 RÁDIOLOKÁCIA 5.559 5.138 | 59,3 – 62,0 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 2008/432/ES ERC/REC 70-03 RR 06-10 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | RTTT ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02 | auto – auto / alebo auto – cesta |
|  |  |  |  | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  | 62 – 64 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu ERC/REC 70-03 RR 06-10 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
|  |  |  |  |  | RTTT ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02 | auto – auto / alebo auto – cesta |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | civ. |  |  |
|  |  |  | Pevná | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Pohyblivá | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Rádiolokácia | mil. | Obranné systémy |  |
| 64 – 65 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 5.547 5.556 | 64 – 65 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 05-02 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |  |  |
| 65 – 66 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej KOZMICKÝ VÝSKUM 5.547 | 65 – 66 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 05-02 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM |  |  |  |
| 66 – 71 GHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.553 5.558 RÁDIONAVIGÁCIA 5.554 | 66 – 71 GHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 71 – 74 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.149 5.556 | 71 – 74 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod ERC/REC 05-02 | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 74 – 76 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ ROZHLASOVÁ Kozmický výskum (vzostup) 5.561 | 74,0 – 75,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | ROZHLASOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (vzostup) |  |  |  |
|  |  | 75,5 – 76,0 GHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod | Plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | Kozmický výskum (vzostup) |  |  |  |
| 76,0 – 77,5 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová Kozmický výskum (zostup) 5.149 | 76,0 – 77,5 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Amatérska družicová | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | RTTT ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02 ERC/REC 70-03 RR 16-03 VPR-15/2001 | cestné radary; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  |  |  | Zariadenia krátkeho dosahu 2004/545/ES ECC/DEC/(04)03 VPR-02/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 77,5 – 78,0 GHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ Kozmický výskum (vzostup) Rádioastronómia 5.149 | 77,5 – 78,0 GHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu 2004/545/ES ECC/DEC/(04)03 VPR-02/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Rádioastronómia |  |  |  |
| 78 – 79 GHz | RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová Kozmický výskum (zostup) Rádioastronómia 5.149 5.560 | 78 – 79 GHz | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Amatérska družicová | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu ECC/DEC/(04)03 VPR-02/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
|  |  |  | Rádioastronómia |  |  |  |
| 79 – 81 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová Kozmický výskum (zostup) 5.149 | 79 – 81 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ. |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Amatérska družicová | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Zariadenia krátkeho dosahu ECC/DEC/(04)03 VPR-02/2008 | SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu; (všeobecné povolenie) |
| 81 – 84 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) 5.561B DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ Kozmický výskum (zostup) 5.149 5.560A | 81 – 84 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod | plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | Kozmický výskum (zostup) |  |  |  |
| 84 – 86 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 | 84 – 86 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ | civ. | Bod-bod | plánovaná služba HDFS |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 86 – 92 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 86 – 92 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 92 – 94 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA 5.149 | 92 – 94 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA | mil. | Obranné systémy |  |
|  |  |  |  | civ |  |  |
| 94,0 – 94,1 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) RÁDIOLOKÁCIA KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) Rádioastronómia 5.562 5.562A | 94,0 – 94,1 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny) |  |  |  |
|  |  |  | Rádioastronómia |  |  |  |
| 94,1 – 95,0 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA 5.149 | 94,1 – 95,0 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
| 95 – 100 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA 5.149 5.554 | 95 – 100 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 100 – 102 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.341 | 100 – 102 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 102 – 105 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.341 | 102 – 105 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 105,0 – 109,5 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.526 5.149 5.341 | 105,0 – 109,5 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 109,5 – 111,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.341 | 109,5 – 111,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 111,8 – 114,25 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.526 5.149 5.341 | 111,8 – 114,25 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 114,25 – 116,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME(pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.341 | 114,25 – 116,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 116,0 – 119,98 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME(pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.562C 5.341 | 116,0 – 119,98 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 119,98 - 122,25 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ 5.562C KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.138 5.341 | 119,98 - 122,25 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu RR 06-11 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
| 122,25 – 123,0 GHz | PEVNÁ MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 5.558 Amatérska 5.138 | 122,25 – 123,0 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Pohyblivá | civ. | Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu ERC/REC 70-03 RR 06-11 RR 06-12 VPR-05/2001 | všeobecné povolenie |
| 123 – 130 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIONAVIGÁCIA Rádioastronómia 5.562D 5.149 5.554 | 123 – 130 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | Rádioastronómia |  |  |  |
| 130 – 134 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) 5.562E MEDZIDRUŽICOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.558 RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.562A | 130 – 134 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 134 – 136 GHz | AMATÉRSKA AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ Rádioastronómia | 134 – 136 GHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Rádioastronómia |  |  |  |
| 136 – 141 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová 5.149 | 136 – 141 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Amatérska družicová | civ. | Amatérska družicová |  |
| 141,0 – 148,5 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA 5.149 | 141,0 – 148,5 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
| 148,5 – 151,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 148,5 – 151,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 151,5 – 155,5 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA 5.149 | 151,5 – 155,5 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
| 155,5 – 158,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.562B 5.562F 5.149 5.562G | 155,5 – 158,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 158,5 – 164,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ | 158,5 – 164,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 164 – 167 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 164 – 167 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 167,0 – 174,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) MEDZIDRUŽICOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.558 5.149 5.562D | 167 – 168 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  | 168 – 170 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  | 170,0 – 174,5 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
| 174,5 – 174,8 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ 5.558 | 174,5 – 174,8 GHz | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
| 174,8 – 182,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ 5.562H KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | 174,8 – 182,0 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 182 – 185 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 182 – 185 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 185 – 190 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) MEDZIDRUŽICOVÁ 5.562H KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) | 185 – 190 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 190,0 – 191,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 190,0 – 191,8 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 191,8 – 200,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA MEDZIDRUŽICOVÁ PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA 5.149 5.341 5.554 | 191,8 – 200,0 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | MEDZIDRUŽICOVÁ |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 200 – 202 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.341 5.563A | 200 – 202 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 202 – 209 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.341 5.563A | 202 – 209 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 209 – 217GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.341 | 209 – 217GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 217– 226 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.562B 5.341 5.148 | 217– 226 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 226,0 – 231,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 | 226,0 – 231,5 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 231,5 – 232,0 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia | 231,5 – 232,0 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia |  |  |  |
| 232 – 235 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ Rádiolokácia | 232 – 235 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | Rádiolokácia |  |  |  |
| 235 – 238 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.563A 5.563B | 235 – 238 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 238 – 240 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIONAVIGÁCIA RÁDIOLOKÁCIA | 238 – 240 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
| 240 – 241 GHz | PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOLOKÁCIA | 240 – 241 GHz | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
| 241 – 248 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIOLOKÁCIA Amatérska Amatérska družicová 5.138 5.149 | 241 – 248 GHz | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOLOKÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | Amatérska | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | Amatérska družicová | civ. | Amatérska družicová |  |
| 248 – 250 GHz | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA Rádioastronómia 5.149 | 248 – 250 GHz | AMATÉRSKA | civ. | Amatérska |  |
|  |  |  | AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ | civ. | Amatérska družicová |  |
|  |  |  | Rádioastronómia |  |  |  |
| 250 – 252 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) RÁDIOASTRONÓMIA KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 5.340 5.563A | 250 – 252 GHz | DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny) |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) |  |  |  |
| 252 – 265 GHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA RÁDIONAVIGÁCIA 5.149 5.554 | 252 – 265 GHz | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIONAVIGÁCIA |  |  |  |
| 265 – 275 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) PEVNÁ POHYBLIVÁ RÁDIOASTRONÓMIA 5.149 5.563A | 265 – 275 GHz | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) |  |  |  |
|  |  |  | PEVNÁ |  |  |  |
|  |  |  | POHYBLIVÁ |  |  |  |
|  |  |  | RÁDIOASTRONÓMIA |  |  |  |
| 275 – 1000 GHz | nepridelené 5.565 | 275 – 1000 GHz | nepridelené |  |  |  |
| 9 kHz – 275 GHz | Pohyblivá | 9 kHz – 40 GHz | pohyblivá | civ | Zariadenia krátkeho dosahu 2004/545/ES ECC/DEC/(06)04;ECC/DEC/(06)08 VPR-07/2007 | UWB systémy-BMA; GPR/WPR systémy |
|  |  |  |  |  | Nešpecifikované zariadenia krátkého dosahu VPR-04/2007 |  |
|  |  | 40 – 275 GHz | pohyblivá | civ | Zariadenia krátkeho dosahu 2004/545/ES ECC/DEC/(06)04;ECC/DEC/(06)08 VPR-07/2007 | UWB systémy-BMA; GPR/WPR systémy |

# Názvoslovie častí Rádiokomunikačného poriadku

FOOTNOTE				-  Poznámka

ANNEX				-  Príloha

APPENDIX				-  Dodatok

ARTICLE				-  Článok

RESOLUTION			-  Rozhodnutie

RECOMMENDATION		-  Odporúčanie

SECTION				-  Časť

pozn. 1 -  Poznámky, ktorých číslo je písané formátom „ 5.xy “, majú priamu väzbu so Slovenskou republikou.

pozn. 2 -  Poznámky, ktoré sú v tabuľke uvedené na spodku príslušnej bunky pre pridelenú službu alebo služby, sa týkajú viac ako jednej pridelenej služby alebo všetkých pridelení v tejto bunke.

pozn. 3 -  Poznámky, uvedené na pravej strane hneď vedľa názvu príslušnej služby, resp. v prípade dlhého názvu tesne pod ňou, sa týkajú len tejto služby.

pozn. 4 -  Odporúčania a rozhodnutia uvedené v tabuľkách vo formáte napr. ERC/DEC/(XY) WZ  alebo  T/R XY-WZ znamenajú ich akceptáciu v Slovenskej republike.

Odporúčania a rozhodnutia nepodčiarknuté sa v Slovenskej republike uvažujú akceptovať v budúcnosti. Príslušné údaje o frekvenciách sú uvedené iba pre informáciu.

pozn. 5 -  Slovenské dokumenty typu VP-xy/200z (všeobecné povolenia) a RR xy-wz (technické špecifikácie regulovaných rozhraní) sú uverejnené na webovskej stránke TÚ SR (www.teleoff.gov.sk).

| 5.53 | Administrácie prideľujúce autorizačné práva na využitie frekvencií pod 9 kHz musia zaistiť, že týmto nebude spôsobené rušenie rádiokomunikačných služieb, ktorých pásma sa nachádzajú nad hranicou 9 kHz. |
| --- | --- |
| 5.54 | Organizácie, vykonávajúce vedecký výskum na frekvenciách pod 9 kHz sú povinné o tom informovať zainteresované administrácie, aby tento výskum mal zabezpečenú úplnú, prakticky uskutočniteľnú ochranu proti nežiaducemu rušeniu. |
| 5.55 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Ruskej federácii, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 14 - 17 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe ako prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.56 | Stanice služieb, ktorým sú pridelené pásma 14 - 19,95 kHz a 20,05 - 70 kHz a v Regióne 1 aj 72 - 84 kHz a 86 - 90 kHz, môžu prenášať časové signály a signály frekvenčných normálov. Stanice týchto služieb by mali byť chránené proti nežiadúcim rušeniam. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Mongolsku, Kirgizsku, Slovensku, Ruskej federácii, Tadžikistane a Turkménsku sa na tento účel používajú frekvencie 25 kHz a 50 kHz za tých istých predpokladov. (WRC-07) |
| 5.57 | Používanie pásiem 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 7 0 kHz a 70 - 90 kHz (72 - 84 kHz a 86 - 90 kHz v Regióne 1) námornou pohyblivou službou je obmedzené na pobrežné rádiotelegrafické stanice (len A1A a F1B). Výnimočne je povolené používať vysielanie triedy J2B alebo J7B s podmienkou, že nesmie byť prekročená šírka pásma, ktorá sa bežne používa pre vysielanie triedy A1A a F1B v daných pásmach. |
| 5.58 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 67 - 70 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe ako prednostnej službe. (WRC-2000) |
| 5.59 | Odlišná kategória služby: V Bangladéši a Pakistane sú pásma 70 - 72 kHz a 84 - 86 kHz pridelené pevnej a námornej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-2000) |
| 5.60 | V pásmach 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz v Regióne 1) a 110 - 130 kHz (112 - 130 kHz v Regióne 1) sa môžu používať impulzné rádionavigačné systémy len v prípade, že nebudú rušiť ostatné služby, ktorým sú tieto pásma pridelené. |
| 5.61 | V Regióne 2 zriadenie a činnosť staníc plavebnej rádionavigačnej služby v pásmach 70 - 90 kHz a 110 - 130 kHz podlieha dohode obsahujúcej postup uvedený v článku 9.21 s administratívnymi správami, ktorých služby, ktorým je toto pásmo pridelené podľa Tabuľky, môžu byť ovplyvnené. Stanice pevnej, plavebnej pohyblivej a rádiolokačnej služby nesmú však rušiť stanice plavebnej rádionavigačnej služby, zriadené podľa príslušných dohôd. |
| 5.62 | Administrácie, ktoré riadia stanice rádionavigačnej služby v pásme 90 - 110 kHz, sa naliehavo upozorňujú, aby koordinovali technické a prevádzkové vlastnosti týchto staníc tak, aby sa zabránilo rušeniu služieb poskytovaných týmito stanicami. |
| 5.63 | (SUP - WRC-97) |
| 5.64 | Pre stanice pevnej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 90 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) a pre stanice plavebnej pohyblivej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 110 kHz a 160 kHz (148,5 v Regióne 1) sú povolené iba vysielania tried A1A alebo F1B, A2C, A3C, F1C, F3C. Výnimočne sú v pásmach medzi 110 a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) pre stanice plavebnej pohyblivej služby povolené aj vysielania triedy J2B a J7B. |
| 5.65 | Odlišná kategória služby: V Bangladéši sú pásma 112 - 117,6 a 126 - 129 kHz pridelené prednostne pevnej a plavebnej pohyblivej službe (pozri 5.33). (WRC-2000) |
| 5.66 | Odlišná kategória služby: V Nemecku je pásmo 115 - 117,6 kHz pridelené prednostne pevnej a plavebnej pohyblivej službe (pozri 5.33) a rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba (pozri 5.32). |
| 5.67 | Dodatočné pridelenie: V Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 130 - 148,5 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba. Vnútri a medzi uvedenými krajinami sa táto služba prevádzkuje na základe rovnosti práv. (WRC-07) |
| 5.67A | Stanice amatérskej služby, ktoré využívajú frekvencie v pásme 135,7 - 137,8 kHz, nemôžu presiahnúť hodnotu maximálneho vyžiareného výkonu 1W (EIRP) a nemôžu zpôsobovat nežiaduce rušenie rádionavigačnej službe, ktorá pracuje v krajinách podľa zoznamu v pozn. 5.67. (WRC-07) |
| 5.67B | Využitie pásma 135,7 - 137,8 kHz v Alžírsku, Egypte, Iráne, Iraku, Libyjskej arabskej džamahírii, Libanone, Sýrskej arabskej republike, Súdane a Tunisku je obmedzené na pevnú a plavebnú pohyblivú službu. Amatérska služba sa nemôže v hore uvedených krajinách v pásme 135,7-137,8 kHz využívať a musí to byť prijaté krajinami autorizovanými týmto zpôsobom. (WRC-07) |
| 5.68 | Alternatívne pridelenie: V Angole, Burundi, Kongu, Malawi, Konžskej demokratickej republike, Rwande a Južnej Afrike je pásmo 160 - 200 kHz pridelené prednostne pevnej službe. (WRC-03) |
| 5.69 | Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 200 - 255 kHz pridelené prednostne aj leteckej rádionavigačnej službe. |
| 5.70 | Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Stredoafrickej republike, Kongu, Keni, Etiópii, Lesothe, Madagaskare, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Ománe, Rwande, JAR, Svazijskemu kráľovstvu, Tanzánii, Čade, Zambii a Zimbabwe je pásmo 200 - 283,5 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. (WRC-07) |
| 5.71 | Alternatívne pridelenie: V Tunisku je pásmo 255,0 - 283,5 kHz pridelené prednostne rozhlasovej službe. |
| 5.72 | Nórske stanice pevnej služby, umiestnené v severných oblastiach (severne od 60 N), kde sa vyskytujú rušenia súvisiace s polárnou žiarou, môžu pracovať na štyroch frekvenciách v pásmach 283.5 - 490,0 kHz a 510,0 - 526,5 kHz. |
| 5.73 | V pásme 285 - 325 kHz (283.5 - 325,0 kHz v Regióne 1), môžu rádiomajáky plavebnej rádionavigačnej služby vysielať aj doplnkové navigačné informácie s využitím úzkopásmových techník za podmienky, že na ne nebude pôsobiť žiadne škodlivé rušenie. (WRC-97) |
| 5.74 | Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 285,3 - 285,7 kHz prednostne pridelené aj rádionavigačnej službe (inej ako rádiomaják). |
| 5.75 | Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a oblastiach Čierneho mora prislúchajúcich Rumunsku, je pásmo 315 - 325 kHz pridelené prednostne plavebnej rádionavigačnej službe s podmienkou, že v oblasti Baltického mora musí sa pred pridelením frekvencií v tomto pásme novým staniciam plavebnej rádionavigačnej alebo leteckej rádionavigačnej služby uskutočniť konzultácia medzi zainteresovanými administratívnymi správami. (WRC-07) |
| 5.76 | Frekvencia 410 kHz je určená pre rádiové zameriavanie v plavebnej rádionavigačnej službe. Ostatné rádionavigačné služby, ktorým je pridelené pásmo 405 - 415 kHz, nesmú rušiť rádiové zameriavanie v pásme 406,5 - 413,5 kHz. |
| 5.77 | Odlišná kategória služby: V Austrálii, Číne, francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 3, Indii, Iránskej islamskej republike, Japonsku, Pakistane, Papue-Novej Guinei a Srí Lanke je pásmo 415 - 495 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. Administrácie týchto krajinách by mali urobiť všetky praktické opatrenia na to, aby stanice leteckej rádionavigačnej služby v pásme 435 - 495 kHz nespôsobili rušenie príjmu pobrežnými stanicami lodných staníc vysielajúcich na frekvenciách vyhradených pre lodné stanice celosvetovo (pozri 52.39). (WRC-07) |
| 5.78 | Odlišná kategória služby: Na Kube, v USA a Mexiku je pásmo 415 - 435 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. |
| 5.79 | Použitie pásma 415 - 495 kHz a 505 - 526.5 kHz (505 - 510 kHz v Regióne 2) plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu. |
| 5.79A | Keď sa budujú pobrežné stanice pre službu NAVTEX na frekvenciách 490 kHz, 518 kHz a 4 209,5 kHz, administráciám sa dôrazne odporúča koordinovať prevádzkové parametre v súlade s postupmi danými Organizáciou pre medzinárodnú plavebnú dopravu (IMO) (pozri nariadenie 339 (Rev.WRC-07)). (WRC-07) |
| 5.80 | V Regióne 2 je používanie pásma 435 - 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou obmedzené na nesmerové majáky nepoužívajúce prenos hlasu. |
| 5.81 | (SUP-WRC-2000). |
| 5.82 | V plavebnej pohyblivej službe je frekvencia 490 kHz využívaná pobrežnými stanicami výhradne na vysielanie navigačných a meteorologických výziev a súrnych informácií pre lode, prostriedkami úzkopásmovej telegrafie s priamou tlačou. Podmienky pre využitie frekvencie 490 kHz sú dané v článkoch 31 a 52. Pri používaní pásma 415 - 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou sa od administrácií požaduje zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu rušeniu frekvencie 490 kHz (WRC-07) |
| 5.82A | Využitie pásma 495 – 505 kHz je obmedzené rádiotelegrafiou (WRC-07) |
| 5.82B | Administrácia, ktorá autorizuje využitie frekvencií v pásme 495 - 505 kHz službami inými ako je plavebná pohyblivá služba, musí zabezpečiť, aby v tomto pásme nebolo plavebnej pohyblivej službe zpôsobené žiadne nežiaduce rušenie, alebo službám, ktoré majú prídel vo vedlajšom pásme, ako je zaznamenané v príslušných podmienkach využitia frekvencií 490 kHz a 518 kHz tak, ako je predpísané v článkoch 31 a 52. (WRC-07) |
| 5.83 | (SUP-WRC-07). |
| 5.84 | Podmienky pre použitie frekvencie 518 kHz plavebnou pohyblivou službou sú dané v článkoch 31 a 52. (WRC-07) |
| 5.85 | Nepoužité |
| 5.86 | V Regióne 2, v pásme 525 - 535 kHz, výkon nosnej rozhlasových staníc nesmie prekročiť 1 kW v priebehu dňa a 250 W v noci. |
| 5.87 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Svazijskemu kráľovstvu a Zimbabwe je pásmo 526.5 - 535 kHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) |
| 5.87A | Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane je pásmo 526,5 - 1 606,5 kHz pridelené tiež pre rádionavigačnú službu v kategórii „prednostná služba“ Takéto využitie je predmetom dohody medzi administráciami podľa článku 9.21 a je obmedzené na pozemské rádiové majáky, ktoré sú v prevádzke od 27. októbra 1997 do konca ich životnosti. (WRC-97) |
| 5.88 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 526,5 - 535 kHz pridelené podružne aj leteckej rádionavigačnej službe . |
| 5.89 | V Regióne 2, podlieha použitie pásma 1 605 - 1 705 kHz stanicami rozhlasovej služby, plánu stanovenému Oblastnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Regional Administrative Radio Conference, Rio de Janeiro, 1988). Preskúmanie frekvenčných prídelov staniciam pevnej a pohyblivej služby v pásme 1 625 - 1 705 kHz musí brať do úvahy skupinové prídely, zapísané v pláne zostavenom Oblastnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Regional Administrative Radio Conference, Rio de Janeiro, 1988). |
| 5.90 | V pásme 1 605 - 1 705 kHz, v prípadoch, ktoré sa týkajú činnosti staníc rozhlasovej služby v Regióne 2, musí byť oblasť služby plavebných pohyblivých staníc v Regióne 1 obmedzená na veľkosť určenú pokrytím prízemnou vlnou. |
| 5.91 | Dodatočné pridelenie: Na Filipínach a na Srí Lanke je pásmo 1 606,5 - 1705 kHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii podružná služba. (WRC-97) |
| 5.92 | Niektoré krajiny Regiónu 1 využívajú rádiolokačné systémy v pásmach 1 606,5 - 1 705 kHz, 1 635 - 1 800 kHz, 1 850 - 2 160 kHz, 2 194 – 2 300 kHz, 2 502 - 2 850 kHz a 3 500 - 3 800 kHz. Zavedenie a činnosť týchto systémov podlieha dohode, obsahujúcej súbor opatrení uvedených v článku 9.21. Priemerný vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 50 W. |
| 5.93 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Ruskej federácii, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz a 2 160 - 2 170 kHz tiež pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc pritom dohode obsiahnutej v pozn. 9.21. (WRC-07) |
| 5.94 | Nepoužité |
| 5.95 | Nepoužité |
| 5.96 | V Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Gruzínsku, Maďarsku, Islande, ĺrsku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Malte, Moldavsku, Nórsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Veľkej Británii, Ruskej federácii, Švédsku, Švajčiarsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine môžu administrácie prideliť najviac 200 kHz amatérskym službám v pásmach 1 715 - 1 800 kHz a 1 850 - 2 000 kHz. Pri pridelení pásiem vo vnútri týchto rozsahov ich amatérskej službe by administrácie mali urobiť príslušné opatrenia, po predchádzajúcich konzultáciách s administráciami susedných štátov, aby sa predišlo rušeniu pevných a pohyblivých služieb iných štátov ich amatérskou službou. Priemerný vyžiarený výkon ľubovoľnej amatérskej stanice nesmie prekročiť 10 W. (WRC-03) |
| 5.97 | V Regióne 3, systém Loran pracuje buď na frekvencii 1 850 kHz, alebo na frekvencii 1 950 kHz. V prvom prípade je obsadené pásmo 1 825 - 1 875 kHz, v druhom 1 925 - 1 975 kHz. Ostatné služby s prideleným pásmom 1 800 - 2 000 kHz môžu používať ľubovoľnú frekvenciu s podmienkou, že nebude rušená činnosť systému Loran, pracujúceho na spomenutých frekvenciách. |
| 5.98 | Alternatívne pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Belgicku, Kamerune, Kongu, Dánsku, Egypte, Eritrei, Španielsku, Etiópii, Gruzínsku, Grécku, Taliansku, Kazachstane, Libanone, Litve, Moldavsku, Sýrskej arabskej republike, Kirgizsku, Ruskej federácii, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkmenistane, Turecku a na Ukrajine je pásmo 1 810 - 1 830 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.99 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Rakúsku, Iraku, Líbyjskej arabskej džamahírii, Uzbekistane, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Čade, Togu a Srbsku je pásmo 1 810 - 1 830 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.100 | Autorizačné práva v Regióne 1 na využívanie pásma 1 810 - 1 830 kHz amatérskymi službami v krajinách nachádzajúcich sa čiastočne alebo úplne severne od 40°, môžu byť udelené iba po konzultáciách s krajinami uvedenými v pozn. 5.98 a 5.99, aby sa stanovili potrebné kroky, ktorými možno predísť vzájomnému rušeniu medzi amatérskymi stanicami a stanicami ostatných služieb pracujúcimi v súlade s pozn. 5.98 a 5.99. |
| 5.101 | Alternatívne pridelenie: V Burundi a Lesothe je pásmo 1 810 - 1 850 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej |
| 5.102 | Alternatívne pridelenie: V Bolívii, Čile, Mexiku, Paraguaji, Peru, Uruguaji a Venezuele je pásmo 1 850 – 2 000 kHz pridelené prednostne pevnej, pohyblivej okrem leteckej pohyblivej, rádiolokačnej a rádionavigačnej službe. (WRC-07) |
| 5.103 | Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby v Regióne 1, v pásmach 1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 625 kHz a 2 650 - 2 850 kHz by administrácie mali brať do úvahy špeciálne požiadavky plavebnej pohyblivej služby. |
| 5.104 | V Regióne 1 je používanie pásma 2 025 - 2 045 kHz pomocnou meteorologickou službou vymedzené pre stanice oceánografických bójí. |
| 5.105 | V Regióne 2, okrem Grónska, je používanie rádiotelefónie pre pobrežné a lodné stanice v pásme 2065 - 2107 kHz obmedzené na vysielanie triedy J3E a špičkový výkon signálu nemá prevyšovať 1 kW. Prednostne by sa mali používať tieto nosné frekvencie: 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz a 2 103,5 kHz. V Argentíne a Uruguaji sa na tieto účely používajú aj nosné frekvencie 2 068,5 kHz a 2 075,5 kHz, zatiaľ čo frekvencie vo vnútri pásma 2 072 - 2 075,5 kHz sa používajú za predpokladov uvedených v článku 5.165. |
| 5.106 | V Regióne 2 a 3, pokiaľ nie je rušená plavebná pohyblivá služba, frekvencie medzi 2 065 - 2 107 kHz môžu byť používané stanicami pevnej služby, výhradne iba pre vnútroštátne komunikácie s predpokladom, že ich priemerný výkon nepresiahne 50 W. Pri nahlásení pridelenej frekvencie bude Rádiokomunikačný úrad ITU dbať na splnenie uvedených požiadaviek. |
| 5.107 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Eritrei, Etiópii, Iraku, Lesothe, Líbyjskej arabskej džamahírii, Somálsku, Svazijskom kráľovstve je pásmo 2 160 - 2 170 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej (R), v kategórii prednostná služba. Priemerný výkon staníc uvedených služieb nesmie prevýšiť 50 W. (WRC-03) |
| 5.108 | Nosná frekvencia 2 182 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre rádiotelefóniu. Podmienky pre využitie pásma 2 173,5 – 2 190,5 kHz sú dané v článkoch 31 a 52 (WRC-07) |
| 5.109 | Frekvencie 2 187 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz a 16 804,5 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre digitálne selektívne volanie. Podmienky pre využitie uvedených frekvencií sú dané v článku 31. |
| 5.110 | Frekvencie 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz a 16 695 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre úzkopásmovú telegrafiu s priamou tlačou. Podmienky pre použitie týchto frekvencií sú dané v článku 31. |
| 5.111 | Nosné frekvencie 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz a frekvencie 121,5 MHz, 156,8 MHz a 243 MHz môžu byť použité, v súlade s opatreniami platnými pre pozemské rádiokomunikačné služby, na činnosti súvisiace s vyhľadávaním a zachraňovaním kozmických lodí s ľudskou posádkou. Podmienky pre použitie daných frekvencií sú dané v článku 31. Rovnaké aplikačné požiadavky sú na frekvencie 10 003 kHz, 14 993 kHz a 19 993 kHz, ale v každom z týchto prípadov musia byť vysielania obmedzené na pásmo ± 3 kHz okolo každej z frekvencií. |
| 5.112 | Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Dánsku, na Malte, v Srí Lanke, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 2 194 - 2 300 kHz pridelené prednostne pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-03) |
| 5.113 | Požiadavky pre využitie pásiem 2 300 - 2 495 kHz (2498 kHz v Regióne 1), 3 200 - 3 400 kHz, 4 750 - 4 995 kHz a 5 005 - 5 060 kHz rozhlasovou službou sú uvedené v poznámkach 5.16 až 5.20, 5.21 a 23.3 až 23.10. |
| 5.114 | Alternatívne pridelenie: V Bosne a Herzegovine, Cypre, Dánsku, Iraku, Malte, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 2 502 - 2 625 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-03) |
| 5.115 | Nosné frekvencie (referenčné) 3 023 kHz a 5 680 kHz môžu využívať v súlade s článkom 31 stanice plavebnej pohyblivej služby, ktoré vykonávajú vyhľadávacie a záchranné činnosti. (WRC-07) |
| 5.116 | Od administrácií sa naliehavo požaduje, aby pri využití pásma 3 155 - 3 195 kHz poskytli spoločný celosvetový kanál pre bezdrôtové prístroje malého výkonu pre nedoslýchavých ľudí. Prídavné kanály pre tieto zariadenia môžu administrácie prideľovať v pásmach medzi 3 155 kHz a 3 400 kHz, tak aby vyhovovali lokálnym potrebám. Treba poznamenať, že frekvencie v rozsahu od 3 000 kHz do 4 000 kHz sú vhodné pre prístroje slabo počujúcich ľudí, ktoré pracujú v indukčných poliach na krátke vzdialenosti. |
| 5.117 | Alternatívne pridelenie: Na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Egypte, Libérii, na Malte, v Srí Lanke, Togu a Srbsku je pásmo 3 155 - 3 200 kHz pridelené prednostne pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-07) |
| 5.118 | Dodatočné pridelenie: V USA, Mexiku, Peru a Uruguaji je pásmo 3 230 - 3 400 kHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) |
| 5.119 | Dodatočné pridelenie: V Hondurase, Mexiku a Peru je pásmo 3 500 - 3 750 kHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe. (WRC-07) |
| 5.120 | (SUP-WRC - 2000) |
| 5.121 | Nepoužité |
| 5.122 | Alternatívne pridelenie: V Bolívii, Čile, Ekvádore, Paraguaji, Peru a Uruguaji je pásmo 3 750 - 4 000 kHz pridelené prednostne pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej. (WRC-07) |
| 5.123 | Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Svazijskem kráľovstve, Zambii a Zimbabwe je pásmo 3 900 – 3 950 kHz prednostne pridelené aj rozhlasovej službe s ohľadom na dohodu podľa poznámky 9.21. |
| 5.124 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.125 | Dodatočné pridelenie: V Grónsku je pásmo 3 950 - 4 000 kHz pridelené prednostne aj rozhlasovej službe. Výkon rozhlasových staníc pracujúcich v uvedenom pásme nesmie prekročiť hodnoty potrebné pre národnú službu a v žiadnom prípade nesmie prevýšiť hodnotu 5kW. |
| 5.126 | V Regióne 3, stanice služieb, ktorým je pridelené pásmo 3 995 - 4 005 kHz, môžu vysielať časové signály a frekvenčné normály. |
| 5.127 | Použitie pásma 4 000 - 4 063 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na lodné stanice využívajúce rádiotelefóniu (pozri 5.220 a dodatok 17). |
| 5.128 | Frekvencie v pásme 4 063-4 123 kHz, 4 130 - 4 133 kHz a 4 408 - 4 438 kHz 4 063-4 123 kHz, 4 130 - 4 133 kHz a 4 408 - 4 438 kHz sa môžu vynímočne využívať stanicami pevnej služby, ktoré komunikujú len vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W za podmienok, že nespôsobuje nežiaduce rušenie plavebnej pohyblivej službe. Naviac v Afganistane, Argentíne, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Botswane, Burkine Faso, Stredoafrickej republike, Číne, Gruzínsku, Indii, Kazachstane, Mali, Nigeri, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine v pásmach 4 063 - 4 123 kHz, 4 130 - 4 133 kHz a 4 408 - 4 438 kHz môžu pracovať stanice pevnej služby s priemerným výkonom 1 kW za podmienok, že sú umiestené aspoň 600 km od pobrežia, a že nebudú rušiť plavebnú pohyblivú službu. (WRC-07) |
| 5.129 | (SUP-WRC-07) |
| 5.130 | Podmienky pre použitie nosných frekvencií 4 125 kHz a 6 215 kHz sú dané v článkoch 31 a 52. (WRC-07) |
| 5.131 | Frekvencia 4 209.5 kHz je určená výlučne pre vysielanie meteorologických a navigačných varovných a súrnych informácií od pobrežných staníc lodiam, pomocou úzkopásmových techník s priamou tlačou (WRC-97). |
| 5.132 | Frekvencie 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680.5 kHz, 22 376 kHz a 26 100,5 kHz sú medzinárodné frekvencie pre vysielanie plavebných bezpečnostných informácií (MSI) (pozri dodatok 17). |
| 5.133 | Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 130 - 5 250 kHz pridelené prednostne pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.134 | Využitie pásiem 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 13 570 - 13 600 kHz, 13 800 - 13 870 kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz a 18 900 - 19 020 kHz rozhlasovou službou je predmetom aplikácie článku 12. Administrácie sú nútené využívať tieto pásma pre uľahčenie zavedenia digitálnej modulácie z hľadiska spektra, doporučenej v rezolúcii 517 (Rev.WRC-07). (WRC-07) |
| 5.135 | (SUP-WRC-97) |
| 5.136 | Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásme 5 900 - 5 950 kHz sa môžu využívať stanicami nasledujúcich služeb, ktoré komunikujú len vo vnútri hraníc krajín v ktorých sú umiestené: pevná služba (vo všetkých troch Regiónoch), pozemná pohyblivá služba (v Regióne 1), pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) (v Regióne 2 a 3) za podmienok, že nebude spôsobovať nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Keď sa využívajú frekvencie pre túto službu, naliehavo sa požaduje, aby administrácie používali frekvencie v tomto pásme s minimálnym potrebným výkonom a aby vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uverejňované v súlade s týmto Rádiokomunikačnym poriadkom. (WRC-07) |
| 5.137 | V prípade, že nie je rušená plavebná pohyblivá služba, pásma 6 200 - 6 213.5 kHz a 6 220.5 - 6 525 kHz môžu byť v mimoriadnych prípadoch používané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi iba vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W. Pri prihlasovaní týchto frekvencií bude Rádiokomunikačný úrad ITU brať do úvahy splnenie hore uvedených predpokladov. |
| 5.138 | Pásma: 6 765 - 6 795 kHz (stredná frekvencia 6 780 kHz), 433.05 - 434.79 MHz (stredná frekvencia 433,92 MHz) v Regióne 1, okrem krajín uvedených v článku 5.280, 61 - 61.50 GHz (stredná frekvencia 61.25 GHz), 122 - 123 GHz (stredná frekvencia 122.5 GHz) a 244 - 246 GHz (stredná frekvencia 245 GHz) sú určené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Využitie týchto pásiem pre ISM účely podlieha špeciálnej autorizácii príslušnou administratívnou správou po dohode s ostatnými administráciami, ktorých sa rádiokomunikačne služby týkajú. Pri uplatňovaní týchto opatrení by administrácie mali prihliadať na príslušné posledné odporúčania ITU-R. |
| 5.138A | Do 24. marca 2009 je pásmo 6 765-7 000 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba a pozemská pohyblivá služba v kategórii podružná služba. Po tomto dátume je toto pásmo pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby (R) v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.139 | Odlišná kategória služby: Až do 29. marca 2009 v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 6 765 - 7 000 kHz pridelené pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.140 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Iraku, Keni, Rwande, Somálsku a Togu je pásmo 7 000 - 7 050 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.141 | Alternatívne pridelenie: V Egypte, Eritrei, Etiópii, Guinei, Líbyjskej arabskej džamahírii a Madagaskare je pásmo 7 000 - 7 050 kHz pridelené prednostne pevnej službe. (WRC-97) |
| 5.141A | Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane a Kirgizsku sú pásma 7 000 - 7 100 kHz a 7 100 - 7 200 kHz tiež pridelené pevnej službe a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) |
| 5.141B | Dodatočné pridelenie: Po 29. marci 2009 V Alžírsku, Saudskej Arábii, Austrálii, Bahrajne, Botswane, Brunei Darussalame, Číne, Komoroch, Kórei, Diego Garsii, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Indonézii, Iraku, Japonsku, Jordánsku, Kovajte, Líbyjskej arabskej džamahírii, Maroku, Mauretánii, Novom Zélande, Ománe, Papue-Novej Guinei, Katare, Sýrskej arabskej rep., Singapure, Sudáne, Tunisku, Vietname a Jemene je pásmo 7 100 - 7 200 kHz tiež pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej (R) v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.141C | V Regióne 1 a 3 je pásmo 7 100 - 7 200 kHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba až do 29. marca. (WRC-03) |
| 5.142 | Do 29. marca 2009 využitie pásma 7 100 - 7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovej službu, používanú vo vnútri Regiónu 1 a 3. Po 29. marci 2009 využitie pásma 7 200 - 7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovej službu, používanú vo vnútri Regiónu 1 a 3. (WRC-03) |
| 5.143 | Dodatočné pridelenie: V pásme 7 300 - 7 350 kHz sa môže využívať stanice pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami je potrebné, aby administrácie zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07) |
| 5.143A | V Regióne 3 je pásmo 7 350 - 7 450 kHz pridelené až do 29. marca 2009 rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Po 29. marci 2009 môžu byť tieto frekvencie využívané stanicami vyše uvedených služieb, ktoré komunikujú vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené, za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Keď využívame frekvencie pre tieto služby, tak administrácie požadujú používať minimálny výkon a počítajú zo sezónnym využitím frekvencií rozhlasovou službou, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-03) |
| 5.143B | V Regióne 1 je pásmo 7 350-7 450 kHz pridelené až do 29. marca 2009 pevnej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Po 29. marci 2009 za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe v pásme 7 350-7 450 kHz, môžu byť tieto frekvencie využívané stanicami vyše uvedených služieb, ktoré komunikujú vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené. Každá stanica, ktorá využíva plný vyžiarený výkon nesmie presiahnuť hodnotu 24 dBW. (WRC-03) |
| 5.143C | Dodatočné pridelenie: Po 29. marci 2009 V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Komoroch, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Iráne, Jordánsku, Kuvajte, Líbyjskej arabskej džamahírii, Maroku, Mauretánii, Ománe, Katare, Sýrskej arabskej rep., Sudáne, Tunisku, a Jemene bude pokračovať využívanie pásma 7 350 - 7 400 kHz pevnou službou v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.143D | V regióne 2 je pásmo 7 350 - 7 400 kHz pridelené až do 29. marca 2009 rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe len v kategórii podružná služba. Po 29. marci 2009 môžu byť tieto frekvencie využívané stanicami vyše uvedených služieb, ktoré komunikujú vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Keď využívame frekvencie pre tieto služby, tak administrácie požadujú používať minimálny výkon a počítajú zo sezónnym využitím frekvencií rozhlasovou službou, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-03) |
| 5.143E | Do 29. marca 2009 je pásmo 7 450-8 100 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) |
| 5.144 | V Regióne 3 stanice tých služieb, ktorým bolo pridelené pásmo 7 995 - 8 005 kHz, môžu prenášať časové signály a frekvenčné normály. |
| 5.145 | Podmienky pre použitie nosných frekvencií 8 291 kHz, 12 290 kHz a 16 420 kHz sú dané v článkoch 31 a 52 (WRC-07) |
| 5.146 | Pásma 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz a 18 900 - 19 020 kHz sú do 1. apríla 2007 pridelené prednostne pevnej službe, podliehajúc postupu, vzťahujúcemu sa k rezolúcii 21 (Rev. WRC-95). Po 1.apríli 2007 môžu byť frekvencie tohto pásma používané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administrácie zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. |
| 5.147 | V prípade, že nebude rušená rozhlasová služba, frekvencie v pásme 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz a 11 975 - 12 050 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny v ktorej sa nachádzajú, pričom hodnota celkového vyžarovaného výkonu jednej stanice neprekročí 24 dBW. |
| 5.148 | (SUP-WRC-97) |
| 5.149 | Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam iných služieb, ktorým sú pridelené pásma: 13 360 - 13 410 kHz, 4 950 - 4 990 MHz, 102 - 109,5 GHz, 25 550 - 25 670 kHz, 4 990 - 5 000 MHz, 111,80 - 114,25 GHz, 37,50 - 38,25 MHz, 6 650 - 6 675,2 MHz, 128,33 - 128,59 GHz, 73 - 74,6 MHz v Regiónoch 1 a 3, 10,60 - 10,68 GHz, 129,23 - 129,49 GHz, 150,05 - 153 MHz v Regiónoch 1, 14,47 - 14,5 GHz, 130 - 134 GHz, 322 - 328,6 MHz, 22,01 - 22,21 GHz, 136 - 148,5 GHz, 406,1 - 410 MHz, 22,21 - 22,5 GHz, 151,5 - 158,5 GHz, 608 – 614 MHz v Regiónoch 1 a 3, 22,81 - 22,86 GHz, 168,59 - 168,93 GHz, 1 330 - 1 400 MHz, 23,07 - 23,12 GHz, 171,11 - 171,45 GHz, 1 610,6 - 1 613,8 MHz, 31,2 - 31,3 GHz, 172,31 - 172,65 GHz, 1 660 - 1 670 MHz, 31,5 - 31,8 GHz v Regiónoch 1 a 3, 173,52 - 173,85 GHz, 1 718,8 - 1 722,2 MHz, 36,43 - 36,5 GHz, 195,75 - 196,15 GHz, 2 655 - 2 690 MHz, 42,5 - 43,5 GHz, 209 - 226 GHz, 3 260 - 3 267 MHz, 48,94 - 49,04 GHz, 241 - 250 GHz, 3 332 - 3 339 MHz, 76 - 86 GHz, 252 - 275 GHz 3 345,8 - 3 352,5 MHz, 92 - 94 GHz, 4 825 - 4 835 MHz, 94,1 - 100 GHz, sú administrácie povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby pred škodlivým rušením. Vysielanie kozmických alebo leteckých palubných staníc môže byť nebezpečným zdrojom rušenia rádioastronomickej služby (pozri 4.5 a 4.6, článok 29). (WRC-07) |
| 5.150 | Pásma: 13 553 - 13 567 kHz (stredná frekvencia 13 560 kHz), 26 957 - 27 283 kHz (stredná frekvencia 27 120 kHz), 40.66 - 40.70 MHz (stredná frekvencia 40,68 MHz), 902 - 928 MHz (stredná frekvencia 915 MHz) v Regióne 2 2 400 - 2 500 MHz (stredná frekvencia 2 450 MHz), 5 725 - 5 875 MHz (stredná frekvencia 5 800 MHz) a 24.00 – 24,25 GHz (stredná frekvencia 24,125 GHz) sú určené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby, pracujúce v týchto pásmach musia akceptovať rušenie, ktoré môže byť spôsobené činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v uvedenom pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v poznámke 15.13. |
| 5.151 | Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásmach 13 570 - 13 600 kHz a 13 800 - 13 870 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej (R), komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú a nebude pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administrácie zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií v rozhlasovej službe, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07) |
| 5.152 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Číne, na Pobreží Slonoviny, v Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 14 250 - 14 350 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe. Vyžiarený výkon týchto staníc by nemal prekročiť 24 dBW. (WRC-03) |
| 5.153 | V Regióne 3 stanice služieb s prideleným pásmom 15 995 - 16 005 kHz môžu prenášať časové signály a časové normály. |
| 5.154 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 18 068-18 168 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe pre využitie vo vnútri územia týchto krajín, so špičkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW. (WRC-03) |
| 5.155 | Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 21 850 - 21 870 kHz pridelené aj leteckej pohyblivej (R) službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.155A | V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a Ukrajine je použitie pásma 21 850 - 21 924 kHz pevnou službou obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. (WRC-07) |
| 5.155B | Pásmo 21 850 - 21 924 kHz sa používa pre pevnú službu na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. |
| 5.156 | Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 22 720 - 23 200 kHz pridelené prednostne aj pomocnej meteorologickej službe (rádiosondy). |
| 5.156A | Použitie pásma 23 200 - 23 350 kHz pevnou službou je obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. |
| 5.157 | Použitie pásma 23 350 - 24 000 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu medzi loďami. |
| 5.158 | Nepoužité |
| 5.159 | Nepoužité |
| 5.160 | Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothe, Malawi, Kongu, Rwande a Svazijskom kráľovstve je pásmo 41 - 44 MHz pridelené prednostne aj leteckej rádionavigačnej službe (WRC-2000). |
| 5.161 | Dodatočné pridelenie: V Iráne a Japonsku je pásmo 41 - 44 MHz pridelené podružne aj rádiolokačnej službe . |
| 5.162 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii a na Novom Zélande je pásmo 44 - 47 MHz pridelené prednostne aj rozhlasovej službe (WRC-2000). |
| 5.162A | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Číne, Vatikáne, Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Írsku, Islande, Taliansku, Lotyšsku, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Monaku, Čiernej Hore, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Českej rep., Ruskej federácii, vo Veľkej Británii, Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 46 - 68 MHz podružne pridelené aj rádiolokačnej službe. Použitie je obmedzené na činnosť otáčajúcich sa radarov v súlade s rezolúciou 217 (WRC-97). (WRC-07). |
| 5.163 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 47 - 48.5 MHz a 56,5 - 58 MHz pridelené podružne aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe. (WRC-03) |
| 5.164 | Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Herzegovine, Botswane, Bulharsku, na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabune, Grécku, ĺrsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Lichtenštajnsku, Luxembursku, na Madagaskare, v Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Monaku, Nigérii, Nórsku, Holandsku, Poľsku, vo Veľkej Británii, v Senegale, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Čade, Rumunsku, Svazijskom kráľovstve, Sýrskej arabskej rep., Togu, Tunisku, Turecku, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 47 - 68 MHz, v Juhoafrickej republike je pásmo 47 - 58 MHz, v Českej rep. je pásmo 66 - 68 MHz a v Litve a Lotyšsku je pásmo 48,5 - 56 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Avšak v krajinách uvedených v tejto poznámke a v pásmach im prislúchajúcich, stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo plánovanými rozhlasovými stanicami krajín iných, ako sú uvedené v súvislosti s pásmom (WRC-07). |
| 5.165 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Kamerune, Kongu, na Madagaskare, v Mozambiku, Somálsku, Sudáne, Tanzánii a Čade je pásmo 47- 68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. |
| 5.166 | Alternatívne pridelenie: Na Novom Zélande je pásmo 50 - 51 MHz pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba; pásmo 53 - 54 MHz pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.167 | Alternatívne pridelenie: V Bangladéši, Bruneii Darussalame, Indii, Iráne, Pakistane, Singapure a Thajsku je pásmo 50 – 54 MHz pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. |
| 167A | Dodatočné pridelenie: V Indonésii pásmo 50-54 MHz je tiež pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej službe. (WRC-07) |
| 5.168 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne a KĽDR je pásmo 50 - 54 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.169 | Alternatívne pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothe, Malawi, Namíbii, Demokratickej rep. Kongo, Rwande, JAR, Svazijskom kráľovstve, Zambii a Zimbabwe je pásmo 50 - 54 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.170 | Dodatočné pridelenie: Na Novom Zélande je pásmo 51 - 53 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.171 | Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothe, Malawi, Mali, Namíbii, Demokratickej rep. Kongo, Rwande, JAR, Svazijskom kráľovstve, Zaire a Zimbabwe je pásmo 54 - 68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba službe, okrem leteckej pohyblivej služby. |
| 5.172 | Odlišná kategória služby: Vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke a Mexiku je pásmo 54 - 68 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.173 | Odlišná kategória služby: Vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke a Mexiku je pásmo 68 – 72 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.174 | (SUP-WRC-07) |
| 5.175 | Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 68 - 73 MHz a 76 - 87,5 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. V Lotyšsku a Litve sú pásma 68 - 73 MHz a 76 - 87,5 MHz pridelené rozhlasovej službe a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Služby, ktorým sú tieto pásma pridelené v iných krajinách a rozhlasová služba v hore vymenovaných krajinách, podliehajú dohodám medzi zainteresovanými susednými krajinami. (WRC-07) |
| 5.176 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne, Kórejskej republike, Filipínach, KĽDR a Samoe je pásmo 68 - 74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.177 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkmentsku a na Ukrajine je pásmo 73 - 74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba s ohľadom na dohodu podľa poznámky 9.21 (WRC-07). |
| 5.178 | Dodatočné pridelenie: V Kolumbii, Kostarike, na Kube, v El Salvádore, Guatemale, Guyane, Hondurase a Nikarague je pásmo 73 - 74.6 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.179 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkmentsku a na Ukrajine sú pásma 74,6 - 74,8 MHz a 75,2 - 75,4 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale iba pre vysielače umiestnené na zemskom povrchu. (WRC-07) |
| 5.180 | Frekvencia 75 MHz je pridelená leteckým prívesným majákom. Administrácie sa majú vyhnúť prideleniu frekvencií blízkych k hraniciam ochranného pásma staniciam iných služieb, ktoré by svojim výkonom alebo geografickou polohou mohli rušiť alebo ináč obmedziť prívesný rádiomaják. Treba sa všemožne usilovať o ďalšie zlepšenie parametrov palubných leteckých prijímačov a o obmedzenie výkonu staníc vysielajúcich v blízkosti hraníc 74,8 MHz a 75,2 MHz. |
| 5.181 | Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli a Sýrskej arabskej rep. je pásmo 74.8 - 75.2 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podliehajúce dohode podľa článku 9.21. Aby sa zabezpečilo, že nebude spôsobené rušenie staniciam leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nebudú zavedené do pásma dovtedy, dokiaľ toto pásmo požaduje pre leteckú rádionavigačnú službu ľubovoľná administratívna správa, prípadne zabezpečené podľa procedúr uvedených v poznámke 9.21 (WRC-03). |
| 5.182 | Dodatočné pridelenie: V Západnej Samoe je pásmo 74.5 - 87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.183 | Dodatočné pridelenie: V Číne, Kórejskej republike, Japonsku, na Filipínach a v KĽDR je pásmo 76 - 87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.184 | (SUP-WRC-07). |
| 5.185 | Odlišná kategória služby: V USA, francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke, Mexiku a Paraguaji je pásmo 76 – 88 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.186 | (SUP-WRC-97). |
| 5.187 | Alternatívne pridelenie: V Albánsku je pásmo 81 - 87,5 MHz je pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je používané v súlade so závermi Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960). |
| 5.188 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 85 - 87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej služby v Austrálii podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívnymi správami. |
| 5.189 | Nepoužité. |
| 5.190 | Dodatočné pridelenie: V Monaku je pásmo 87,5 - 88 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii povolená služba, ktorá podlieha dohode podľa postupu uvedeného v poznámke 9.21. (WRC-97). |
| 5.191 | Nepoužité. |
| 5.192 | Dodatočné pridelenie: V Číne a Kórejskej republike je pásmo 100 - 108 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe. (WRC-97). |
| 5.193 | Nepoužité. |
| 5.194 | Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku, Somálsku a Turkménsku je pásmo 104 - 108 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R) (WRC-07). |
| 5.195 | Nepoužité. |
| 5.196 | Nepoužité. |
| 5.197 | Dodatočné pridelenie: V Pakistane a Sýrskej arabskej rep. je pásmo 108 - 111,975 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba a podlieha dohode obsiahnutej v poznámke 9.21. Aby sa zabezpečilo, že stanice leteckej rádionavigačnej služby nebudú rušené stanicami pohyblivej služby, nebudú tieto zavádzané do pásma dovtedy, kým je pásmo ľubovoľnou administratívnou správou, bližšie špecifikovanou v poznámke 9.21 požadované pre leteckú rádionavigačnú službu. (WRC-07) |
| 5.197A | Dodatočné pridelenie: Pásmo 108 -117.975 MHz môže byť tiež využité pre leteckú pohyblivú službu (R) v kategórii prednostná služba obmedzenú na systémy, ktoré vysielajú informácie pre navigáciu v zhode s leteckou navigáciou a kontrolnými funkciami v zhode s uznávanými medzinárodnými normami. Takéto využitie musí byť v zhode s rezolúciou 413. (WRC-07) |
| 5.198 | Dodatočné pridelenie: V Číne, Ruskej Federácii, Kazachstane a na Ukrajine pásmo 258 - 261 MHz je tiež pridelené kozmickému výskumu (vzostup) a kozmická prevádzková služba (vzostup) v kategórii prednostná služba. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzkovej služby (vzostup) nesmú rušiť ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením ani obmedzovať využitie a vývoj systémov pohyblivej služby a systémov družicovej pohyblivej služby pracujúcich v tomto pásme. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzkovej služby (vzostup) nesmú obmedzovať budúci vývoj systémov pevnej služby v ostatných krajinách. (WRC-03) |
| 5.198 | (SUP - WRC-07). |
| 5.199 | Pásma 121,45 - 121,55 MHz a 242,95 - 243,05 MHz sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe na príjem vysielaní rádiomajákov, uskutočňovaný palubnými satelitmi, zisťujúcich núdzové pozície a pracujúcich na frekvenciách 121,5 MHz a 243 MHz (pozri dodatok 13). |
| 5.200 | V pásme 117,975 - 136 MHz je frekvencia 121,5 MHz letecká tiesňová frekvencia a kde je to potrebné, aj pridružená pomocná frekvencia 123,1 MHz. Pohyblivé stanice plavebnej pohyblivej služby môžu na týchto frekvenciách komunikovať so stanicami leteckej pohyblivej služby v prípadoch núdzových a bezpečnostných za podmienok stanovených v článku 31 |
| 5.201 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Japonsku, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistane, Papue-Novej Guinei, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 132 - 136 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba. (WRC-97) |
| 5.202 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Jordánsku, Lotyšsku, Moldavsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, na Slovensku, v Českej rep., Rumunsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 136 - 137 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej (OR) službe v kategórii prednostná služba. Administrácie pri prideľovaní frekvencií staniciam leteckej pohyblivej (OR) služby budú brať do úvahy frekvencie pridelené staniciam v leteckej pohyblivej (R) službe. |
| 5.203 | (SUP-WRC-07) |
| 5.203A | (SUP-WRC-07) |
| 5.203B | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, Ománe a Sýrskej arabskej rep. pásmo 136 a 137 MHz je tiež pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii podružná služba do 1. januára 2005 (WRC-03). |
| 5.204 | Odlišná kategória služby: V Afganistane, Saudskej Arábii, Bahrajne, Brunei Darussalame, Číne, Kube, Spojených arabských emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Kuvajte, Thajsku, Jemene, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 137 - 138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R) (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.205 | Odlišná kategória služby: V Izraeli a Jordánsku je pásmo 137 - 138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.206 | Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Egypte, Fínsku, Francúzsku, Gruzínsku, Grécku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Sýrskej arabskej rep., na Slovensku, v Českej rep., Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 137 - 138 MHz pridelené leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-2000) |
| 5.207 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 137 - 144 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba až dovtedy, kým uvedená služba nebude zabezpečená regionálnymi rozhlasovými prideleniami. |
| 5.208 | Používanie pásma 137 - 138 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa poznámky 9.11A. (WRC-97) |
| 5.208A | Administrácie pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam v pohyblivej družicovej službe v pásmach 137 - 138 MHz, 387 - 390 MHz a 400,15 - 401 MHz, sú povinné vykonať všetky praktické opatrenia na ochranu rádiovej astronomickej služby v pásmach 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 MHz, 406,1 - 410 MHz a 608 - 614 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami. Prahové hodnoty úrovní škodlivého rušenia rádioastronómie sú ukázané v platnom Odporučení ITU-R. (WRC-07) |
| 5.208B | Na pásma: 137 - 138 MHz, 387- 390 MHz, 400,15 - 401 MHz, 1452 - 1492 MHz, 1525 - 1 610 MHz, 1613,8 - 1 626,5 MHz, 2655 - 2690 MHz, 21,4 - 22 GHz, sa aplikuje rozhodnutie č. 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07) |
| 5.209 | Používanie pásiem 137 - 138 MHz, 148 - 150.05 MHz, 399,9 - 400,05 MHz, 400,15 - 401 MHz, 454 - 456 MHz a 459 - 460 MHz pohyblivou družicovou službou je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC-97) |
| 5.210 | Dodatočné pridelenie: V Taliansku, Českej rep. a vo Veľkej Británii sú pásma 138 - 143,6 MHz a 143,65 - 144 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-Zem) v kategórii podružná služba. (WRC-07) |
| 5.211 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Bosne a Herzegovine, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, vo Fínsku, v Grécku, ĺrsku, Izraeli, Keni, Kuvajte, Libanone, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, na Malte, v Nórsku, Holandsku, Katare, vo Veľkej Británii, v Slovinsku, Somálsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tanzánii, Tunisku, Turecku, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 138 - 144 MHz pridelené aj plavebnej pohyblivej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.212 | Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Gabune, Gambii, Ghane, Guinei, Iraku, Jordánsku, Lesothe, Libérii, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Ugande, Ománe, Demokratickej Rep. Kongo, Sýrskej arabskej republike, Rwande, Sierra Leone, JAR, Svazijskom kráľovstve, Čade, Togu, Zaire, Zambii a Zimbabwe je pásmo 138 - 144 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.213 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 138 - 144 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.214 | Dodatočné pridelenie: V Eritrei, Etiópii, Keni, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, na Malte, v Somálsku, Sudáne, Tanzánii, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 138 - 144 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.215 | Nepoužité. |
| 5.216 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 144 - 146 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii podružná služba. |
| 5.217 | Alternatívne pridelenie: V Afganistane, Bangladéši, na Kube, v Guyane a Indii je pásmo 146 - 148 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.218 | Dodatočné pridelenie: S podmienkou dohody obsiahnutej v postupe uvedenom v 9.21 je pásmo 148 - 149.9 MHz pridelené aj službou kozmickej prevádzky (vzostup ) v kategórii prednostná služba. Šírka pásma individuálneho vysielania nemá prekročiť ± 25 kHz. |
| 5.219 | Používanie pásma 148 - 149.9 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa rozhodnutia 9.11A. Pohyblivá družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie pevnej a pohyblivej služby a služby kozmickej prevádzky v pásme 148 - 149.9 MHz. |
| 5.220 | Používanie pásiem 149,90 - 150,05 MHz a 399,90 - 400,05 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Pohyblivá pozemná družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie rádionavigačnej družicovej služby v pásmach 149.9 - 150,05 MHz a 399,9 - 400.05 MHz. (WRC-97) |
| 5.221 | Stanice pohyblivej družicovej služby v pásme 148 - 149,9 MHz nesmú rušiť alebo požadovať ochranu pred rušením stanicami pevnej alebo pohyblivej služby, ktoré sú v prevádzke v súlade s Tabuľkou frekvenčných prídelov v nasledovných krajinách: Albánsko, Alžírsko, Nemecko, , Saudská Arábia, Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej Darussalam, Bulharsko, Kamerun, Čína, Cyprus, Kongo, Kórea, Pobreží Slonoviny, Chorvátsko, Kuba, Dánsko, Egypt, Spojené arabské emiráty, Eritrea, Španielsko, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guinea, Guinea Bissau, Maďarsko, India, Irán, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kuvajt, Lesotho, Lotyšsko, Bývalá juhoslovanská Macedónska republika, Libanon, Líbyjská arabská džamahíria, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malajzia, Mali, Malta, Mauretánia, Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Namíbia, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguaj, Holandsko, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Katar, Sýrska arabská rep., Kirgizsko, Slovensko, Rumunsko, Veľká Británia, Ruská federácia, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Slovinsko, Srí Lanka, JAR, Švédsko, Švajčiarsko, Svazijská republika, Tanzánia, Čad, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Srbsko a Čierna Hora, Zambia a Zimbabwe. (WRC-07) |
| 5.222 | Vysielanie staníc družicovej rádionavigačnej služby v pásmach 149,9 - 150,05 MHz a 399,9 - 400,5 MHz môže byť použité pre prijímacie pozemné stanice kozmického výskumu. |
| 5.223 | Zistením, že použitie pásma 149,9 - 150,05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže spôsobiť rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administrácie takejto službe nesmú prideliť autorské práva, podľa ustanovenia pozn. 4.4. |
| 5.224 | (SUP - WRC-97) |
| 5.224A | Využitie pásiem 149.90 - 150,05 a 399,90 - 400,05 MHz pre pozemnú družicovú službu (Zem-vesmír) je obmedzené na pozemnú pohyblivú družicovú službu (Zem-vesmír) až do 1. januára 2015. (WRC-97) |
| 5.224B | Pridelenie pásiem: 149,90 - 150,05 MHz a 399,90 - 400,05 MHz pre rádionavigačnú družicovú službu platí do 1. januára 2015. (WRC-97) |
| 5.225 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii a Indii je pásmo 150,05 - 153,00 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.226 | Frekvencia 156,525 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VKV rádiotelefónnu službu, ktorá využíva digitálne selektívne volanie. (DSC). Podmienky pre použitie tejto frekvencie a pásmo 156,4875 - 156,5625 MHz sú dané v článku 31 a 52 a v dodatku 18. Frekvencia 156,8 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VKV rádiotelefónnu službu. Podmienky pre použitie tejto frekvencie a pásmo 156,7625 - 156,8375 MHz sú dané v článku 31 a v dodatku 18. V pásmach 156 - 156,4875 MHz; 156,5625 - 156,7625; 156,8375 - 157,45 MHz; 160,6 - 160,975 MHz a 161,475 - 162,05 MHz každá administrácia uprednostní plavebnú pohyblivú službu, ale iba na frekvenciách ktoré daná správa pridelí staniciam plavebnej pohyblivej služby (pozri články 31 a 52 a dodatok 18). Pri použití frekvencií z týchto pásiem stanicami iných služieb, než ktorým sú tieto pásma pridelené, by mali tieto miesta opustiť v oblastiach, kde ich použitie môže spôsobiť rušenie plavebnej pohyblivej VKV rádiokomunikačnej služby. Avšak frekvencia 156,8 MHz; 156,525 MHz a frekvenčné pásma v ktorých je uprednostnená plavebná pohyblivá služba, môžu byť použité pre rádiovú komunikáciu na vnútrozemských vodných cestách v súlade s dohodami zainteresovaných administrácii, pričom sa berie do úvahy použitie danej frekvencie a existujúce dohody. (WRC-07). |
| 5.227 | V plavebnej pohyblivej VKV službe je frekvencia 156,525 MHz určená výlučne pre výberové číslicové bezpečnostné a núdzové volanie podľa článku 31 a 52 a dodatku 13 a 18. |
| 5.227A | Alternatívne pridelenie: Pásma 161,9625 - 161,9875 MHz a 162,0125 - 162,0375 MHz sú tiež pridelené pohyblivej družicovej službe (vzostup) v kategórii podružná služba pre príjem signálov automatického identifikačného systému (AIS) zo staníc pracujúcich v plavebnej pohyblivej službe (pozri dodatok 18). (WRC-07) |
| 5.228 | Nepoužité. |
| 5.229 | Alternatívne pridelenie: V Maroku je pásmo 162 - 174 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma podlieha dohode medzi administratívnymi správami, ktorých služby, existujúce alebo plánované, tam pracujúce v súlade s touto tabuľkou, mohli byť napadnuté. Takejto dohode nepodliehajú stanice existujúce tam od 1. januára 1981, s ich vtedajšími technickými charakteristikami. |
| 5.230 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 163 - 167 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa článku 9.21. |
| 5.231 | Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Číne a Pakistane je pásmo 167 - 174 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej služby do uvedeného pásma podlieha dohode medzi susednými krajinami v Regióne 3, ktorých služby tým môžu byť ovplyvnené. |
| 5.232 | Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 170 - 174 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.233 | Dodatočné pridelenie: Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 174 - 184 MHz pridelené aj službám kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (vesmír - Zem) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v 9.21. Tieto služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť, či už existujúce, alebo plánované rozhlasové stanice. |
| 5.234 | Odlišná kategória služby: V Mexiku je pásmo 174 - 216 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.235 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Izraeli, Taliansku, Lichtenštajnsku, na Malte, v Monaku, Nórsku, Holandsku, vo Veľkej Británii, Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 174 - 223 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Avšak stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými stanicami či už existujúcimi alebo plánovanými v krajinách iných, ako sú uvedené v tejto poznámke. |
| 5.236 | Nepoužité. |
| 5.237 | Dodatočné pridelenie: V Kongu, Eritrei, Etiópii, Gambii, Guinei, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malawi, Mali, Sierra Leone, Somálsku a Čade je pásmo 174 - 223 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-07) |
| 5.238 | Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Pakistane a na Filipínach je pásmo 200 - 216 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.239 | Nepoužité. |
| 5.240 | Dodatočné pridelenie: V Číne a Indii je pásmo 216 - 223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba |
| 5.241 | V Regióne 2 nesmú byť v pásme 216 - 225 MHz autorizované žiadne nové stanice rádiolokačnej služby. Stanice autorizované pred 1. januárom 1990 môžu pokračovať v činnosti v pásme v kategórii podružná služba. |
| 5.242 | Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 216 - 220 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.243 | Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 216 - 225 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba tak, aby nedošlo ku rušeniu, či už existujúcich alebo plánovaných rozhlasových služieb v iných krajinách. |
| 5.244 | (SUP-WRC-97) |
| 5.245 | Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 222 - 223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.246 | Dodatočné pridelenie: V Španielsku, vo Francúzsku,v Izraeli a v Monaku je pásmo 223 - 230 MHz pridelené prednostne rozhlasovej a pozemnej pohyblivej službe (pozri 5.33). Pri príprave frekvenčných plánov rozhlasová služba musí mať prednostný výber a musí byť pridelená pevným a pohyblivým službám v kategórii podružné služby, okrem pozemnej pohyblivej. Stanice pozemnej pohyblivej služby však nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými stanicami, či už existujúcimi alebo plánovanými. |
| 5.247 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Ománe, Katare a Sýrskej arabskej rep. je pásmo 223 - 235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.248 | Nepoužité. |
| 5.249 | Nepoužité. |
| 5.250 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 225 - 235 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.251 | Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 230 - 235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode, podľa 9.21. |
| 5.252 | Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, JAR, Svazijskemu kráľovstvu, Zambii a Zimbabwe sú pásma 223 - 238 MHz a 246 - 254 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa 9.21. |
| 5.253 | Nepoužité. |
| 5.254 | Podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v 9.21 môžu byť pásma 235 - 322 MHz a 335,4 - 399,9 MHz využité družicovou pohyblivou službou s podmienkou, že stanice tejto služby nebudú rušiť iné služby či už existujúce alebo plánované, pracujúce v súlade s touto tabuľkou okrem dodatočného pridelenia uvedeného v poznámke 5.256A (WRC-03) |
| 5.255 | Pásma 312 - 315 MHz (Zem - vesmír) a 387 - 390 MHz (vesmír - Zem) pridelené pohyblivej družicovej službe môžu byť tiež využívané negeostacionárnymi družicovými systémami. Toto použitie podlieha koordinácii podľa 9.11A. |
| 5.256 | Frekvencia 243 MHz je frekvencia v tomto pásme využívaná pre záchranné stanice a zariadenia pre záchranné účely (WRC-07). |
| 5.256A | Dodatočné pridelenie: V Číne, Ruskej federácii, Kazachstane a na Ukrajine je pásmo 258 - 261 MHz tež pridelené kozmickému výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzke (vzostup) v kategórii prednostná služba. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzky (vzostup) nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením ani obmedzovať využitie a vývoj systémov pohyblivej služby a družicovej pohyblivej služby v tomto pásme. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzky (vzostup) nesmú obmedzovať budúci vývoj systémov pevnej služby v ostatných krajinách. (WRC-03) |
| 5.257 | Podliehajúc dohode obsahujúcej v 9.21, môže byť pásmo 267 - 272 MHz administratívnymi správami v danej krajine určené na kozmickú telemetriu a to v kategórii prednostná služba. |
| 5.258 | Použitie pásma 328,6 - 335,4 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pristávací navádzací systém (ILS) (letová dráha). |
| 5.259 | Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli a Sýrskej arabskej rep. je pásmo 328,6 - 335,4 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podľa dohody obsahujúcej súbor opatrení uvedených v 9.21. S cieľom zabezpečiť, že nebudú rušené stanice leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nebudú zaradené do pásma dovtedy, kým je pásmo ľubovoľnou administratívnou správou, uvedenou v 9.21, požadovanou pre leteckú rádionavigačnú službu. (WRC-07) |
| 5.260 | Zistením, že použitím pásma 399,9 - 400,05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže byť spôsobené rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administrácie takejto službe nesmú udeliť autorské práva, podľa 4.4. |
| 5.261 | Vysielanie okolo normálnej frekvencie 400,1 MHz musí byť obmedzené na pásmo ± 25 kHz. |
| 5.262 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Botswane, Kolumbii, Kostarike, Kube, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Ekvádore, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libérii, Malajzii, Moldavsku, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Somálsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 400,05 - 401 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.263 | Pásmo 400,15 - 401 MHz je pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír - vesmír) na komunikáciu vesmírnych lodí s ľudskou posádkou. Pri tejto činnosti nebude služba kozmického výskumu považovaná za bezpečnostnú službu. |
| 5.264 | Využitie pásma 400,15 - 401 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa 9.11A. Hraničná hodnota hustoty výkonového toku je uvedená v prílohe 1 dodatku 5 bude platiť dovtedy, pokiaľ nebude pozmenená príslušnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou. |
| 5.265 | Nepoužité. |
| 5.266 | Využitie pásma 406 - 406,1 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na nízkovýkonové družicové rádiomajáky, udávajúce núdzovú polohu (pozri článok 31). (WRC-07) |
| 5.267 | Vysielanie, ktoré môže zapríčiniť rušenie autorizovaným užívateľom pásma 406 - 406,1MHz je zakázané. |
| 5.268 | Využitie pásma 410 - 420 MHz službou kozmického výskumu je obmedzené na komunikácie do okruhu 5 km od dráhy kozmickej lode s ľudskou posádkou. Výkonová hustota na povrchu Zeme produkovaná kozmickou loďou nemôže prevýšiť hodnotu –153 dB(W/m2) pre 0°  5°, -153 + 0.077 ( – 5) dB(W/m2) pre 5° 70° a –148 dB(W/m2) pre 70° 90°, kde  je uhoľ odrazu rádiovej vlny a referenčná šírka pásma je 4 kHz. článok 4.10 sa neaplikuje na kozmické lode. V tomto frekvenčnom pásme kozmický výskum (medzidružicový) nemôže požadovať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby ani obmedzovať ich využitie a vývoj. (WRC-97) |
| 5.269 | Odlišná kategória služby: V Austrálii, USA, Indii, Japonsku a Veľkej Británii sú pásma 420 - 430 MHz a 440 - 450 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.270 | Dodatočné pridelenie: V Austrálii, USA, Jamajke a na Filipínach sú pásma 420 - 430 MHz a 440 - 450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.271 | Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Číne, Indii, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 420 - 460 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe (rádiovýškomery) v kategórii podružná služba. (WRC-07). |
| 5.272 | Odlišná kategória služby: Vo Francúzsku je pásmo 430 - 434 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii podružná služba (pozri 5.32). |
| 5.273 | Odlišná kategória služby: V Libyjskej arabskej džamahírii sú pásma 430 - 432 MHz a 438 - 440 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba (pozri 5.32). (WRC-03) |
| 5.274 | Alternatívne pridelenie: V Dánsku, Nórsku a vo Švédsku sú pásma 430 - 432 MHz a 438 - 440 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. |
| 5.275 | Dodatočné pridelenie: V Chorvátsku, Fínsku, v Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Libyjskej arabskej džamahírii, Slovinsku, Srbsku a Čiernej Hore sú pásma 430 - 432 MHz a 438 - 440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej. (WRC-07) |
| 5.276 | Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Brunei Darussalame, Burundi, Burkine Faso, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Equádore, Eritrei, Etiópii, Grécku, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malajzii, Malte, Nigérii, Omane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Singapure, Somálsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Thajsku, Turecku, Togu a Jemene je pásmo 430 - 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba a pásma 430 - 435 MHz a 438 - 440 MHz sú pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej. (WRC-07) |
| 5.277 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kamerune, Kongu, Džibutsku, Gruzínsku, Izraeli, Maďarsku, Kazachstane, Mali, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Rumunsku, Ruskej federácii, Rwande, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 430 - 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.278 | Odlišná kategória služby: V Argentíne, Kolumbii, Kostarike, Kube, Guyane, Hondurase, Paname a Venezuele je pásmo 430 - 440 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.279 | Dodatočné pridelenie: V Mexiku sú pásma 430 - 435 MHz a 438 - 440 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dosiahnutia dohody, podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. |
| 5.279A | Využitie tohoto pásma sondami družicového prieskumu Zeme (aktívny) musí byť v súlade s Odporúčaním ITU-R SA.1260-1. Dodatočne družicový prieskum Zeme (aktívny) v pásme 432 - 438 MHz nemôže vyžadovať ochranu pred nežiadúcim rušením pred leteckou rádionavigačnou službou v Číne. Ustanovenie tejto poznámky obmedzuje týmto zpôsobom družicový prieskum Zeme (aktívny) na službu v kategórii podružná služba podľa pozn. 5.29 a 5.30. (WRC-03) |
| 5.280 | V Nemecku, Rakúsku, Bosne a Herzegovine, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 433,05 - 434,79 MHz (stredná frekvencia 433,92 MHz) vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby týchto krajín, pracujúce vo vnútri týchto pásiem musia akceptovať rušenie, ktoré môže vzniknúť činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v tomto pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v 15.13. |
| 5.281 | Dodatočné pridelenie: V Indii a francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2 je pásmo 433,75 - 434.25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (Zem - vesmír) v kategórii prednostná služba. Vo Francúzsku a Brazílii je toto pásmo pridelené tej istej službe, ale v kategórii podružná služba. |
| 5.282 | V pásmach 435 - 438 MHz, 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz, 3 400 - 3 410 MHz (iba v Regióne 2 a 3) a 5 650 - 5 670 MHz, môže pracovať amatérska družicová služba s podmienkou, že nebude rušiť ostatné služby pracujúce v týchto pásmach podľa tabuľky (pozri 5.43). Administrácie, schvaľujúce takéto použitie pásma zaistia, že každé rušenie, spôsobené vysielaním staníc amatérskej družicovej služby bude okamžite odstránené v súlade s opatreniami v 25.11. Využitie pásiem 1 260 - 1 270 MHz a 5 650 - 5 670 MHz amatérskou družicovou službou je obmedzené na smer Zem - vesmír. |
| 5.283 | Dodatočné pridelenie: V Rakúsku je pásmo 438 - 440 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. |
| 5.284 | Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 440 - 450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.285 | Odlišná kategória služby: V Kanade je pásmo 440 - 450 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). |
| 5.286 | Pásmo 449.75 - 450.25 MHz môže byť využívané službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (Zem - vesmír), s podmienkou dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v 9.21. |
| 5.286A | Využívanie pásiem 455 - 456 MHz a 459 - 460 MHz stanicami pohyblivej družicovej služby podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. (WRC-97) |
| 5.286AA | Pásmo 450 - 470 MHz je určené pre využitie administráciami, ktoré si prajú implementovať IMT 2000. Pozri rozhodnutie 224 (Rev.WRC-07). Táto pridelenie vopred nezamedzuje využitia tohto pásma pre iné aplikácie služieb, do ktorého je pridelený a nedáva priority v Rádiokomunikačnom poriadku (WRC-07) |
| 5.286B | Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 - 455 MHz v krajinách uvedených v 5.286D a 455 - 456 MHz a 459 - 460 MHz v Regióne 2 a 454 - 456 MHz a 459 - 460 MHz uvedených v 5.286E nesmú rušiť alebo vyžadovať ochranu pred stanicami pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky frekvenčného pridelenia. (WRC-97) |
| 5.286C | Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 - 455 MHz v krajinách uvedených v 5.286D, 455 - 456 MHz a 459 - 460 MHz v Regióne 2, 454 - 456 MHz a 459 - 460 MHz uvedených v 5.286E nesmú obmedzovať rozvoj ani prevádzku staníc pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky frekvenčného pridelenia. (WRC - 97) |
| 5.286D | Dodatočné pridelenie: V Kanade, USA a Paname je pásmo 454 - 455 MHz tiež pridelené pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. (WRC - 07) |
| 5.286E | Dodatočné pridelenie: Na Kapverdoch, v Nepále a Nigérii je pásmo 454 - 456 a 459 - 460 MHz tiež pridelené pohyblivej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. (WRC - 07) |
| 5.287 | V plavebnej pohyblivej službe, frekvencie 457,525 MHz; 457,550 MHz; 457,575 MHz; 467,525 MHz; 567,550 MHz a 467,575 MHz sa môžu využívať palubnými komunikačnými stanicami. Kde je to potrebné, zariadenie využívajúce kanálový rozostup 12.5 kHz využívajú tiež dodatočné frekvencie 457,5375 MHz; 457,5625 MHz; 467,5375 MHz a 467,5625 MHz môžu byť použité pre palubnú komunikáciu. Využitie týchto frekvencií v oblasti teritoriálnych vôd závisí od národných rozhodnutí zainteresovaných administrácií. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa Odporúčaní ITU-R M.1174 - 2. (WRC-07). |
| 5.288 | V teritoriálnych vodách USA a Filipín, sú uprednostnené frekvencie 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz a 457,600 MHz, spárované s frekvenciami 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz a 467,825 MHz, ktoré sú prednostne určené pre palubné komunikačné stanice. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa Odporúčaní ITU-R M.1174-1. (WRC-03) |
| 5.289 | Zariadenia družicového prieskumu Zeme, iné ako družicová meteorologická služba, môžu využívať na prenos vesmír-Zem aj pásma 460 - 470 MHz a 1 690 - 1 710 MHz, a to tak, aby nerušili stanice, pracujúce v súlade s touto tabuľkou. |
| 5.290 | Odlišná kategória služby: V Afganistane, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 460 - 470 MHz pridelené družicovej meteorologickej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v 9.21. (WRC-07). |
| 5.291 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 470 - 485 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba za podmienky, že nebude spôsobené rušenie či už existujúcich alebo plánovaných staníc rozhlasovej služby a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v 9.21. (WRC-2000) |
| 5.291A | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Holandsku, Českej rep. a vo Švajčiarsku je pásmo 470 - 494 MHz pridelené tiež rádiolokačnej službe v kategórii „podružná služba“ Toto použitie je obmedzené na prevádzku radarov pre meranie veterných profilov v súlade s rezolúciou 217 (WRC-97). (WRC-97) |
| 5.292 | Odlišná kategória služby: V Mexiku je pásmo 470 - 512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, v Argentíne, Uruguaji a vo Venezuele pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) je predmetom dohody podľa postupu uvedeného v 9.21. (WRC-07) |
| 5.293 | Odlišná kategória služby: V Čile, Kanade, Kolumbii, na Kube, v USA, Guyane, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Paname a Peru sú pásma 470 – 512 MHz a 614 - 806 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v 9.21. V Argentíne a Ekvádore je pásmo 470 - 512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v 9.21. (WRC-07) |
| 5.294 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Burundi, Kamerune, Kongu, na Pobreží Slonoviny, v Egypte, Etiópii, Izraeli, Keni, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malawi, Senegale, Sudáne, Sýrskej arabskej rep., Čade a Jemene je pásmo 470 - 582 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-07) |
| 5.295 | Nepoužité. |
| 5.296 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Belgicku, na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Egypte, Španielsku, vo Fínsku, Francúzsku, v ĺrsku, Izraeli, Taliansku, Líbyjskej arabskej džamahírii, Litve, Jordánsku, na Malte, v Maroku, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, vo Veľkej Británii, Švédsku, Švajčiarsku, Svazijskom kráľovstve, v Sýrskej arabskej rep. a Tunisku je pásmo 470 - 790 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba, so zámerom využitia v pridruženej rozhlasovej službe. Stanice pozemnej pohyblivej služby v hore uvedených krajinách nesmú rušiť ostatné, či už existujúce alebo plánované stanice, pracujúce v súlade s Tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, v krajinách iných, ako sú uvedené v tejto poznámke. (WRC-07) |
| 5.297 | Dodatočné pridelenie: V Kanade, Kostarike, na Kube, v Mexiku, Salvádore, USA, Guatemale, Guyane, Hondurase, Jamajke a Mexiku je pásmo 512 - 608 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v 9.21. (WRC-07) |
| 5.298 | Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 549,75 – 550,25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vesmír-Zem) v kategórii podružná služba. |
| 5.299 | Nepoužité. |
| 5.300 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Egypte, Izraeli, Líbyjskej arabskej džamahírii, Jordánsku, Ománe, Sýrskej arabskej rep. a Sudáne je pásmo 582 - 790 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-07) |
| 5.301 | Nepoužité. |
| 5.302 | Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 590 - 598 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. Všetky nové prídely staniciam leteckej rádionavigačnej služby, zahŕňajúc aj tie, ktoré sú preložené zo susedných pásiem, podliehajú vzájomnej koordinácii administrácií nasledovných krajín: Nemecka, Belgicka, Dánska, Španielska, Francúzska, ĺrska, Luxemburska, Maroka, Nórska a Holandska. |
| 5.303 | Nepoužité. |
| 5.304 | Dodatočné pridelenie: V africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri 5.10 až 5.13) je pásmo 606 - 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.305 | Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 606 - 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.306 | V Regióne 1, okrem africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri 5.10 až 5.13), je pásmo 608 - 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.307 | Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 608 - 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.308 | Nepoužité. |
| 5.309 | Odlišná kategória služby: V Kostarike, Salvádore a Hondurase je pásmo 614 - 806 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33), s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v 9.21. |
| 5.310 | (SUP-WRC-97) |
| 5.311 | (SUP-WRC-07) |
| 5.311A | Pre frekvenčné pásmo 620 - 790 MHz, pozri tiež rozhodnutie 549 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.312 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 645 - 862 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.313 | (SUP - WRC-97) |
| 5.313A | Pásmo alebo jeho časť 698 - 790 MHz ktorá sa využíva v Bangladéši, Číne, Kórei, Indii, Japonsku, Novom Zélande, Papue - Novej Guínei, Filipínach a Singapure je určené pre použitie pre tie administrácie, ktoré si želajú implementovať IMT 2000. Táto identifikácia nevylučuje využívať tieto pásma pre aplikácie služieb, ktoré sú pridelené a nemajú prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. V Číne sa nezačne využívať IMT v tomto pásme pred rokom 2015. (WRC-07) |
| 5.313B | Odlišná kategória služby: V Brazílii je pridelené pásmo 698 - 806 MHz pre pohyblivou službu v kategórii podružná služba (pozri 5.32). (WRC-07) |
| 5.314 | Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Taliansku, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Veľkej Británii a Svazijskemu kráľovstvu je pásmo 790 - 862 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba (pozri 5.32). (WRC-07) |
| 5.315 | Alternatívne pridelenie: V Grécku, Taliansku a Tunisku je pásmo 790 - 838 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000) |
| 5.316 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Bosne a Herzegovine, Burkine Faso, Kamerune, na Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Egypte, vo Fínsku, v Grécku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Líbyjskej arabskej džamahírii, Lichtenštajnsku, Mali, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, Sýrskej arabskej rep., vo Švédsku, Švajčiarsku, v Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 790 - 830 MHz a v tých istých krajinách spolu so Španielskom, Gabunom, Francúzskom a Maltou aj pásmo 830 - 862 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. Avšak stanice pohyblivej služby v krajinách vymenovaných v súvislosti s týmito pásmami, nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice služieb, pracujúcich v súlade s Tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v spojení so zodpovedajúcim pásmom. Toto pridelenie je platné do 16. júna 2015. (WRC-07) |
| 5.316A | Dodatočné pridelenie: V Španielsku, Francúzsku, Gabune a Malte pásmo 790-830 MHz, v Angole, Bahraine, Benine, Botswane, Kongu, Francúzských zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 1, Gambii, Ghane, Guinei, Kuwajte, Lesothe, Libanone, Malawi, Maroku, Mauritánii, Mozambiku, Namíbii, Nigeri, Omane, Ugande, Poľsku, Katare, Rwande, Senegale, Sudáne, Južnej Afrike, Švajčiarsku, Tanzanii, Čade, Togu, Jemene, Zambii a Zimbabwe pásmo 790 - 862 MHz, v Gruzínsku pásmo 806 - 862 MHz a v Litve pásmo 830 - 862 MHz je tiež pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba v dohode medzi administráciami uvedenými v č. 9.21 a v dohode GE06, ktorá zahrnuje administrácie spomenuté v č. 5.312. Avšak stanice pohyblivej služby v krajinách v súvislosti s každým pásmom uvedeným v tejto poznámke, nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice služieb, pracujúcich v súlade s Tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v spojení so zodpovedajúcim pásmom. Frekvenčný prídel pre pohyblivú službu sa nemôže využívať pre Litvu a Poľsko bez dohody s Ruskou federáciou a Bieloruskom Toto pridelenie je platné do 16. júna 2015. (WRC-07) |
| 5.316B | V Regióne 1 je pridelená pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba vo frekvenčnom pásme 790-862 MHz vstúpi do platnosti 17. júna 2015 a bude predmetom dohody podľa č. 9.21 s rešpektovaním leteckej rádionavigačnej služby v krajinách uvedených v 5.312. Pre krajiny dohody GE06 je tiež využitie staníc pohyblivej služby predmetom úspešnej aplikácie dohody. Bude sa aplikovať rozhodnutie 224 (Rev.WRC-07) a 749 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.317 | Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 (okrem Brazílie a USA) je pásmo 806 - 890 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma je určené na činnosť vo vnútri národných hraníc a podlieha dohode podľa článku 9.21. |
| 5.317A | Pásma 698 - 960 MHz v Regióne 2 a pásma 790 - 960 MHz v Regióne 1 a 3, ktoré sú pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba sú určené pre využitie administráciami, ktoré si želajú implementovať IMT 2000. Pozri rozhodnutie 224 (Rev.WRC-07) a 749 (WRC-07). Toto rozhodnutie vopred nevylučuje použitie týchto pásiem pre iné aplikácie službami, ktoré sú tam pridelené a nemajú prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07) |
| 5.318 | Dodatočné pridelenie: V Kanade, USA a Mexiku sú pásma 849 - 851 MHz a 894 - 896 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, pre verejné dorozumievanie s lietadlami. Používanie pásma 849 - 851 MHz je obmedzené na prenos z leteckých staníc a používanie pásma 894 - 896 MHz je obmedzené na prenos z lietadiel. |
| 5.319 | Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Ukrajine a v Ruskej federácii sú pásma 806 - 840 MHz (Zem - vesmír) a 856 - 890 MHz (vesmír - Zem) pridelené aj pohyblivej družicovej službe, okrem leteckej pohyblivej družicovej (R). Tieto služby v uvedených pásmach nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť služby iných krajín, pracujúcich v súlade s Tabuľkou a použitie týchto pásiem podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívnymi správami. |
| 5.320 | Dodatočné pridelenie: V Regióne 3, sú pásma 806 - 890 MHz a 942 - 960 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba, okrem pohyblivej družicovej (R). Využitie pásma uvedenou službou je obmedzené na činnosť vo vnútri národných hraníc a podlieha dohode podľa 9.21. Taktiež je potrebné zabezpečiť vhodnú ochranu službám, pracujúcim v súlade s Tabuľkou, s cieľom zabezpečiť, že tieto služby nebudú rušené. |
| 5.321 | (SUP-WRC-07) |
| 5.322 | V Regióne 1, v pásme 862 - 960 MHz, stanice rozhlasovej služby môžu pracovať iba v africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri 5.10 až 5.13), okrem Alžírska, Egypta, Španielska, Líbyjskej arabskej džamahírie, Maroka, Namíbie, Nigérie, Južnej Afriky, Tanzánie, Zimbabwe a Zambie podliehajúc dohode podľa 9.21. (WRC-2000) |
| 5.323 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Maďarsku, Kazachstane, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 862 - 960 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. Využívanie tohto pásma je predmetom dohody podľa 9.21 uzavretej medzi administráciami, ktorá sa týka výhradne pozemných rádiomajákov, prevádzkovaných k 27. októbru 1997, s ich použitím sa počíta do konca ich funkčnosti. (WRC-07) |
| 5.324 | Nepoužité |
| 5.325 | Odlišná kategória služby: V USA je pásmo 890 - 942 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a podlieha dohode podľa 9.21. |
| 5.325A | Odlišná kategória služby: Kuba má pásmo 902 - 915 MHz pridelené pre pozemnú pohyblivú službu ako primárnu službu. |
| 5.326 | Odlišná kategória služby: V Austrálii je pásmo 915 - 928 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba pozri 9.21. |
| 5.327 | Odlišná kategória služby: V Čile je pásmo 903 - 905 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba a podlieha dohode podľa poznámky 5.33. |
| 5.327A | Využitie pásma 960 - 1 164 MHz pre leteckú pohyblivú službu (R) je obmedzené systémami pracujúcimi v súlade s medzinárodnými leteckými štandardmi. Takéto využívanie musí byť v súlade s rozhodnutím 417 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.328 | Využitie pásma 960 - 1 215 MHz leteckou rádionavigačnou službou je na celosvetovej úrovni rezervované pre prevádzku a rozvoj leteckej palubnej pomocnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a v združených pozemných zariadeniach. (WRC-2000) |
| 5.328A | Stanice družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 164 - 1 215 MHz musia pracovať v súlade s ustanoveniami rezolúcie 609 (WRC-07) a nesmú vyžadovať ochranu pred rušením stanicami leteckej rádionavigačnej služby v pásme 960 - 1 215 MHz. Poznámka 5.43 sa neaplikuje. Ustanovenia poznámky 21.18 sa musia aplikovať. (WRC-07) |
| 5.328B | Využitie pásiem 1 164 - 1 300 MHz, 1 559 - 1 610 MHz a 5 010 - 5 030 MHz systémami a zariadeniami družicovej rádionavigačnej služby, pre ktoré úplná koordinácia a informácia o notifikácii je po 1. januári 2005 prijatá Rádiokomunikačným úradom a je predmetom aplikácie ustanovenia článkov 9.12, 9.12A a 9.13. Rezolúcia 610 (WRC-03) sa bude tiež aplikovať. (WRC-03); avšak v prípade zariadenií a systémov rádionavigačnej družicovej služby (medzidružicová), sa musí aplikovať rozhodnutie 610 (WRC-03) len na kozmické vysielacie stanice. V súlade s poznámkou 5.329A, pre systémi a zariadeniai družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová) v pásmach 1 215-1 300 MHz a 1 559 - 1 610 MHz, ustanovenia článkov. 9.7, 9.12, 9.12A a 9.13 sa musia aplikovať s rešpektovaním ostatných systémov a zariadení družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová). (WRC-07) |
| 5.329 | Využitie pásma 1 215 - 1 300 MHz družicovou rádionavigačnou službou podlieha splneniu podmienky, že nebude spôsobené žiadne rušenie a ani požadovať ochranu pred rušením od rádionavigačnej služby, uvedenej v 5.331. Okrem toho sa využitie družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 215 - 1 300 MHz musí riadiť pravidlom, že nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie rádiolokačnej službe. Poznámka 5.43 sa neaplikuje na rádiolokačnú službu. Rezolúcia 608 (WRC-03) sa aplikovať musí. (WRC-03) |
| 5.329A | Použitie systémov v družicovej rádionavigačnej službe (medzidružicová) pracujúcich v pásmach 1 215 -1 300 MHz a 1 559 - 1 610 MHz nie je určené na poskytovanie záchrannej služby a nesmie obmedzovať systémy alebo služby pracujúce v súlade s Tabuľkou (WRC-07) |
| 5.330 | Dodatočné pridelenie: V Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Číne, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malawi, Maroku, Mozambiku, Nepále, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Čade, Thajsku, Togu, a Jemene je pásmo 1 215 - 1 300 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.331 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Austrálii, Nemecku,Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bielorusku, Belgicku, Benine, Bosne a Herzegovine, Burkine Faso, Brazílii, Burundi, Kamerune, Číne, Kórei, KĹR, Chorvátsku, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Ruskej federácii, Fínsku, Francúzsku, Ghane, Guinei, Grécku, Indii, Iráne, Iraku, Írsku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Lesothe, Litve, Libanone, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Lichtenštajnsku, Lotyšsku, Luxembursku, Madagaskare, Mali, Mauretánii, Nigérii, Nórsku, Ománe, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Katare, Sýrskej arabskej rep., Slovensku, Veľkej Británii, Srbsku a Čiernej Hore, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Južnej Afrike, Švédsku, Švajčiarsku, Thajsku, Togu, Turecku, Venezuele a Vietname je pásmo 1 215 - 1 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. V Kanade a USA, pásmo 1 240 - 1 300 MHz je tiež pridelené rádionavigačnej službe a využitie rádionavigačnej služby je obmedzené leteckou rádionavigačnou službou. (WRC-07) |
| 5.332 | V pásme 1 215 - 1 260 MHz nesmú aktívne senzory, nachádzajúce sa na kozmických lodiach, v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby, družicovej rádionavigačnej služby a ostatných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. (WRC-2000) |
| 5.333 | (SUP-WRC-97). |
| 5.334 | Dodatočné pridelenie: V Kanade a USA je pásmo 1 350 - 1 370 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.335 | V Kanade a Spojených štátoch v pásme 1 240 - 1 300 MHz aktívne senzory nainštalované v prieskumných družiciach a využívané v kozmickom výskume nemôžu spôsobovať rušenie, nemôžu požadovať ochranu, alebo inak ovplyvńovať prevádzku alebo výskum leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-97) |
| 5.335A | V pásme 1 260 - 1 300 MHz nesmú aktívne senzory nainštalované v družiciach na prieskum Zeme a staniciach služby kozmického výskumu spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu, alebo inak obmedzovať prevádzku alebo vývoj rádionavigačnej služby, alebo iných služieb pridelených poznámkami v kategórii prednostná služba. (WRC-2000) |
| 5.336 | Nepoužité. |
| 5.337 | Využitie pásiem 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz a 9 000 - 9 200 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené pre pozemné radary a združené letecké palubné transpondéry, ktoré vysielajú len na frekvenciách z uvedených pásiem a len vtedy, keď sú aktivované radarmi, pracujúcimi v tom istom pásme. |
| 5.337A | Využitie pásma 1 300 - 1 350 MHz pozemnými stanicami družicovej rádionavigačnej služby a stanicami rádiolokačnej služby nesmie rušiť ani obmedzovať prevádzku a rozvoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-2000) |
| 5.338 | V Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike a Turkménsku existujúce zariadenia rádionavigačnej služby môžu ďalej pracovať v pásme 1 350 - 1 400 MHz. (WRC-07) |
| 5.338A | V pásmach 1 350 - 1 400 MHz; 1 427 - 1 452 MHz; 22,55 - 23,55 GHz; 30 - 31,3 GHz; 49,7 - 50,2 GHz; 50,4 - 50,9 GHz a 51,4 - 52,6 GHz sa aplikuje rozhodnutie 750 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.339 | (SUP-WRC-07). |
| 5.339A | Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 390 - 1 392 MHz je tiež pridelené pevnej družicovej službe (vzostup) v kategórii podružná služba a pásmo 1 430 - 1 432 MHz je tiež pridelené pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii podružná služba. Tieto pridelenia sú obmedzené na využitie pre napájacie linky pre negeostacionárne družicové siete v pohyblivej družicovej službe zo služobnými linkami pod 1 GHz. Rezolúcia 745 (WRC-03) sa aplikuje. (WRC-03) |
| 5.340 | Všetky vysielania sú zakázané v nasledovných pásmach: 1 400 - 1 427 MHz, 2 690 - 2 700 MHz, okrem tých, ktoré sú zabezpečované v 5.422 10,68 - 10,70 GHz, okrem tých, ktoré sú zabezpečované v 5.483 15,35 - 15,40 GHz, okrem tých, ktoré sú zabezpečované v 5.511 23,6 - 24 GHz, 31,3 - 31,5 GHz, 31,5 - 31,8 GHz, v oblasti 2, 48,94 - 49,04 GHz, z lietadlových staníc, 50,2 - 50,4 GHz 52,6 - 54,25 GHz, 86 - 92 GHz, 100 - 102 GHz, 105 - 116 GHz, 109,5 - 111,8 GHz, 148,5 - 151,5 GHz, 164 - 167 GHz, 182 - 185 GHz, 190 - 191,8 GHz 200 - 209 GHz, 226 - 231,5 GHz, 250 - 252 GHz. (WRC-03) |
| 5.341 | V pásmach 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz a 197 - 220 GHz sa v niektorých krajinách vykonáva pasívny prieskum, ktorý je súčasťou medzinárodného programu pre vyhľadávanie signálov mimozemského pôvodu. |
| 5.342 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii a Ukrajine je pásmo 1 429 - 1 535 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba výhradne pre účely leteckej telemetrie v rozsahu štátnych hraníc. Od 1. apríla 2007 bude používanie pásma 1 452 - 1 492 MHz podliehať dohode medzi zainteresovanými administráciami. (WRC-2000) |
| 5.343 | V Regióne 2 má používanie pásma 1 435 - 1 535 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred používaním inými pohyblivými službami. |
| 5.344 | Alternatívne pridelenie: V USA je pásmo 1452 - 1525 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri tiež 5.343). |
| 5.345 | Využívanie pásma 1 452 - 1 492 MHz rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službou je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam rezolúcie 528. (WARC-92) |
| 5.346 | Nepoužité. |
| 5.347 | (SUP-WRC-07). |
| 5.347A | (SUP-WRC-07). |
| 5.348 | Využitie pásma 1 518 - 1 525 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinačnému postupu podľa 5.343. V pásme 1 518 - 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby. Poznámka 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03) |
| 5.348A | V pásme 1 518 - 1 525 MHz koordinačný prah s ohľadom na úrovne výkonovej hustoty na povrchu Zeme pri aplikácii 9.11A pre kozmické stanice v pohyblivej družicovej (vesmír-Zem) službe a s ohľadom na použitie pozemnej pohyblivej služby pre špecializované pohyblivé rádiá alebo v použití spolu s verejnými telekomunikačnými sieťami (PSTN) v prevádzke na území Japonska, musí byť -150 dB W/m2 v každom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu / tabuľka 5-2 dodatku 5. V pásme 1 518 - 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pohyblivej služby na území Japonska. Poznámka 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03) |
| 5.348B | V pásme 1 518 - 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami leteckej pohyblivej telemetrie pohyblivej služby na území USA (pozri pozn. 5.343 a 5.344) a krajín podľa zoznamu v pozn. 5.342. Článok 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03) |
| 5.348C | (SUP-WRC-07). |
| 5.349 | Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Azerbajdžane, Bahrajne, Kamerune, Egypte, Francúzsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Kazachstane, Kuvajte, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Libanone, Maroku, Katare, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a Jemene je pásmo 1 525 - 1 530 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-07) |
| 5.350 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 1 525 - 1 530 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000). |
| 5.351 | Pásma 1 525,0 - 1 544,0 MHz, 1 545,0 - 1 559,0 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz a 1 646,5 - 1 660,5 MHz sa nesmú používať pre modulačné linky žiadnej služby. Vo výnimočných okolnostiach môžu však byť pozemskej stanici ktorejkoľvek pohyblivej družicovej služby, nachádzajúce sa v určenom bode, administratívnymi správami schválená prevádzka cez kozmické stanice, s použitím uvedených pásiem. |
| 5.351A | Pre využívanie pásiem 1 518 - 1 544 MHz; 1 545 - 1 559 MHz; 1 610 - 1 646,5 MHz; 1 646,5 - 1 660,5 MHz, 1 668 - 1 675 MHz, 1 980 – 2 010 MHz, 2 170 - 2 200 MHz, 2 483,5 - 2 552 MHz a 2 670 - 2 690 MHz pohyblivou družicovou službou pozri rezolúciu 212 (Rev.WRC-07) a 225 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.352 | (SUP-WRC-97) |
| 5.352A | V pásme 1 525 - 1 530 MHz stanice pohyblivej družicovej služby, okrem staníc plavebnej pohyblivej družicovej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby vo Francúzsku a francúzskych zámorských oblastiach v Regióne 3, Alžírsku, Saudskej Arábii, Egypte Guinei, Indii, Izraeli, Taliansku, jordánsku, Kuvajte, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., Tanzánii, Vietname a Jemene, notifikovaných do 1. apríla 1998. ( WRC-97) |
| 5.353 | Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Austrálii, Brazílii, Kanade, USA, Malajzii a Mexiku je pásmo 1 530 - 1 544 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba, a pásmo 1 626,0 - 1 645,5 je pridelené navyše pohyblivej družicovej službe (Zem - vesmír) s týmito podmienkami: - družicové spoje v plavebnej pohyblivej službe pre účely tiesňovej a bezpečnostnej komunikácie musia mať prioritu v prístupe ako aj v okamžitej použiteľnosti pred ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami, pracujúcimi na základe tohto ustanovenia - komunikácie staníc pohyblivých družicových systémov nezúčastnených v Globálnom plavebnom tiesňovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS), môžu pracovať vo vzťahu ku staniciam zúčastneným v systéme GMDSS v kategórii podružná služba. V každom prípade je však potrebné brať do úvahy prioritu bezpečnostných komunikácií v ostatných pohyblivých družicových službách. |
| 5.353A | Pri aplikovaní procedúr sekcie II Stanov 9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1 530 - 1 544 MHz a 1 626,5 - 1 645.5 MHz, bude priorita vyhovujúca spektrálnym požiadavkám pre tiesňovú, súrnu a bezpečnú komunikáciu Globálneho plavebného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS). Plavebná pohyblivá družicová tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia budú mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť oproti všetkým družicovým komunikáciám operujúcim v sieti. Pohyblivé družicové systémy nebudú spôsobovať neakceptovateľné rušenie, likvidáciu ochrany tiesňovej, súrnej a bezpečnostnej komunikácie GMDSS. Vyhodnotenie bude vykonané na základe priority spojení súvisiacich s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. Budú aplikované ustanovenia (WRC-2000). |
| 5.354 | Využívanie pásiem 1 525 - 1 559 MHz a 1 626,5 - 1 660,5 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa 9.11A. |
| 5.355 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kongu, Egypte, Eritrei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malte, Nigérii, Ománe, Katare, Sýrskej arabskej rep., Somálsku, Sudáne, Čade, Togu a v Jemene sú pásma 1 540 - 1 559 MHz a 1 610 - 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) |
| 5.356 | Využitie pásma 1 544 - 1 545 MHz pohyblivou družicovou službou (vesmír - Zem) je obmedzené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu (pozri článok 31). |
| 5.357 | Prenosy v pásme 1 545 - 1 555 MHz sú navyše povolené z pozemných leteckých staníc priamo k lietadlovým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami leteckej pohyblivej služby (R), s cieľom rozšíriť alebo doplniť linky z družíc k lietadlám. |
| 5.357A | Pri aplikovaní procedúr sekcie II Stanov 9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1 545 - 1 555 MHz a 1 646,5 - 1 656,5 MHz, bude priorita vyhovujúca spektrálnym požiadavkám pre leteckú pohyblivú družicovú (R) službu poskytujúcu prenos správ s prioritou 1 až 6 v článku 44. Spoje leteckej pohyblivej družicovej služby s prioritou 1 až 6 v článku 44 budú mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, aj prednostné pridelenie ak je nutné, oproti všetkým družicovým komunikáciám operujúcim v sieti. Pohyblivé družicové systémy nebudú spôsobovať neakceptovateľné rušenie, likvidáciu ochrany leteckej pohyblivej družicovej služby (R) s prioritou 1 až 6 v článku 44. Vyhodnotenie bude vykonané na základe priority spojení súvisiacich s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. Budú aplikované ustanovenia v rezolúcii 222 (WRC-2000). (WRC-2000) |
| 5.358 | (SUP-WRC-97) |
| 5.359 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Bulharsku, Kamerune, Španielsku, Francúzsku, Gabone, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Lotyšsku, Líbyjskej arabskej džamahírii, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Libanone, Ruskej federácii, Švajčiarsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkmenistane a na Ukrajine sú pásma 1 550 - 1 559 MHz a 1 646,5 - 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Administratívy krajín sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné rozhodnutia pre zamedzenie implementácie nových pevných staníc v týchto pásmach. (WRC-07) |
| 5.360 | (SUP-WRC-97) |
| 5.361 | (SUP-WRC-97) |
| 5.362 | (SUP-WRC-97) |
| 5.362A | V USA v pásme 1 555 - 1 559 MHz a 1 656,0 - 1 660,5 MHz letecká družicová pohyblivá služba (R) musí mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, keď je to potrebné, pred všetkými ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami prevádzkovanými v rámci siete. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neprípustné rušenie alebo požadovať ochranu pred leteckou pohyblivou družicovou službou (R) s prioritou od 1 do 6 podľa článku 44. Musí byť pri tom vzatá do úvahy priorita bezpečnostne orientovanej komunikácie ostatných pohyblivých družicových služieb. (WRC-97) |
| 5.362B | Dodatočné pridelenie: V pásme 1559 - 1610 MHz je tiež pridelená pevná služba v kategórii prednostná služba až do 1. januára 2010 v Alžírsku, Saudskej Arábii, Kamerune, Jordánsku, Líbyjskej arabskej džamahírii, Mali, Mauretánii, Sýrskej arabskej rep., a v Tunise. Po tomto termíne bude táto služba pokračovať vo funkcii ako podružná až do 1. januára 2015, v tomto čase toto pridelenie nemôže byť dlhšie opodstatnené. Pásmo 1 559 - 1 610 MHz je tiež pridelené pre pevnú službu v kategórii podružná v Alžírsku, Nemecku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Španielsku, Francúzsku, Gabone, Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Kazachstane, Lotyšsku, Moldavsku, Nigérii, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Senegale, Svazijsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkmenistane a v Ukrajine až do 1. januára 2015, v tomto čase toto pridelenie nemôže byť dlhšie opodstatnené. Administrácie sú naliehavo vyzývané na realizovanie praktických krokov na ochranu družicovej rádionavigačnej služby a leteckej rádionavigačnej služby a nebudú autorizovať nový frekvenčný prídel pre systémy pevnej služby v tomto pásme. (WRC-07) |
| 5.362C | Dodatočné pridelenie: V Kongu, Egypte, Eritrei, Iraku , Izraeli, Jordánsku, Malte, Katare, Sýrskej arabskej rep., Somálsku, Sudáne, Čade, Togu a v Jemene sú pásma 1559 - 1610 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba do 1. januára 2015. Po tomto termíne toto pridelenie nebude aktuálne. Administrácie sú naliehavo vyzývané na realizovanie praktických krokov na ochranu rádionavigačnej družicovej služby a pred neautorizovanými frekvenčnými prídelmi pre systémy pevnej služby v tomto pásme. (WRC-07) |
| 5.363 | (SUP-WRC-07) |
| 5.364 | Využívanie pásma 1 610 - 1 626,5 MHz pohyblivou družicovou službou (Zem - vesmír) a družicovou službou rádiového rozpoznávania (Zem - vesmír) podlieha koordinačnému postupu podľa 9.11A. Pohyblivé pozemské stanice pracujúce v uvedenom pásme, nesmú produkovať výkonovú hustotu vyššiu ako –15 dBW/4 kHz, v tej časti pásma, ktoré používajú systémy pracujúce v súlade s opatreniami podľa 5.366 (na ktoré sa vzťahuje 4.10), pokiaľ sa administrácie nedohodnú inak. V tej časti pásma, kde takéto systémy nepracujú, platí hodnota -3 dBW /4 kHz . Stanice pohyblivej družicovej služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby, a stanice pracujúce v súlade s opatreniami v pozn. 5.359. Administratívy zodpovedné za koordináciu družicových pohyblivých sietí musia urobiť všetky praktické opatrenia na zabezpečenie ochrany staníc pracujúcich podľa ustanovení 5.366. |
| 5.365 | Využívanie pásma 1 613.8 - 1 626,5 MHz pohyblivou družicovou službou (vesmír - Zem) podlieha koordinačnému postupu podľa 9.11A. |
| 5.366 | Pásmo 1 610 - 1 626,5 MHz je na celosvetovej úrovni vyhradené pre použitie a rozvoj pomocnej leteckej palubnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a pre všetky s nimi združené prostriedky pozemných alebo družicových zariadení. Takéto družicové aplikácie podliehajú dohode podľa 9.21. |
| 5.367 | Dodatočné pridelenie: Pásma 1 610 - 1 626,5 MHz a 5 000 - 5 150 MHz sú pridelené aj leteckej pohyblivej službe (R) v kategórii prednostná služba. Takéto využitie pásma podlieha dohode podľa 9.21. |
| 5.368 | Čo sa týka služby rádiového družicového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby v pásme 1 610 - 1 626,5 MHz sa neuplatňujú opatrenia článku 4.10. |
| 5.369 | Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Burundi, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Libérii, Líbyjskej arabskej džamahírii, Madagaskare, Mali, Pakistane, Papue-Novej Guinei, Sýrskej arabskej rep., Senegale, Sudáne, Svazijskemu kráľovstvu, Togu, Zaire a Zambii je pásmo 1 610 - 1 626,5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (Zem - vesmír) v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a podlieha dohode podľa 9.21 s krajinami neuvedenými v tomto opatrení. (WRC-03) |
| 5.370 | Odlišná kategória služby: Vo Venezuele je pásmo 1 610 - 1 626,5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (Zem - vesmír) v kategórii podružná služba. |
| 5.371 | Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 sú pásma 1 610 - 1 626,5 MHz (Zem - vesmír) a 2 483,5 - 2 500 MHz (vesmír - Zem) pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania v kategórii podružná služba s podmienkou dosiahnutia dohody podľa 9.21. |
| 5.372 | Stanice služby družicového rádiového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby nesmú v pásme 1610,6 – 1613,8 MHz rušiť stanice rádioastronomickej služby (pozri 29.13). |
| 5.373 | Nepoužité. |
| 5.373A | (SUP - WRC-97) |
| 5.374 | Pozemské stanice pohyblivej družicovej služby, pracujúce v pásmach 1 631,5 - 1 634,5 MHz a 1 656,5 - 1 660 MHz nesmú rušiť stanice pevnej služby v krajinách uvedených v pozn. 5.359. (WRC-97) |
| 5.375 | Využívanie pásma 1 645.5 - 1 646,5 MHz pohyblivou družicovou službou (Zem - vesmír) a pre medzidružicovými spojmi je obmedzené na tiesňové a bezpečnostné komunikácie (pozri 31). |
| 5.376 | Prenosy v pásme 1 646,5 - 1 656,5 MHz z lietadlových staníc leteckej pohyblivej (R) služby priamo k pozemným leteckým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom je povolené, keď takéto prenosy rozširujú alebo dopĺňajú spoje z lietadiel k družiciam. |
| 5.376A | (SUP-WRC-03) |
| 5.377 | (SUP-WRC-03). |
| 5.378 | Nepoužité. |
| 5.379 | Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Indonézii, Nigérii a Pakistane je pásmo 1 660,6 - 1 668,4 MHz pridelené aj pomocnej meteorologickej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.379A | Od administratív sa požaduje čo najskôr urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu v pásme 1 660,5 - 1 668,4 MHz pre budúci výskum v rádioastronómii, predovšetkým zrušením prenosov vzduch-Zem v pomocnej meteorologickej službe v pásme 1 664,4 - 1 668,4 MHz. |
| 5.379B | Využitie pásma 1 668 - 1 675 MHz pohyblivou družicovou službou je predmetom koordinácie podľa článku 9.11A. V pásme 1 668-1 668,4 MHz sa aplikuje rozhodnutie 904 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.379C | Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 1 668 - 1 670 MHz, suma hustôt výkonových tokov produkovaných pohyblivými pozemskými stanicami v sieti pohyblivej družicovej služby pracujúcej v tomto pásme, nesmie presiahnuť hodnotu –181 dB(W/m2) v 10 MHz a -194 dB(W/m2) v každých 20 kHz pre každú rádioastronomickú stanicu uvedenú v Medzinárodnej organizácii na registrovanie frekvencií, pre viacej ako 2 % z 2000 sec. periódy. (WRC-03) |
| 5.379D | Pre zdieľanie pásma 1 668 - 1 675 MHz medzi pohyblivou družicovou službou a pevnou, pohyblivou a kozmickým výskumom (pasívnym) sa aplikuje rezolúcia 744 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.379E | V pásme 1 668,4 - 1 675 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú vyžadovať ochranu pred nežiadúcim rušením pred stanicami pomocnej meteorologickej služby v Číne, Iráne, Japonsku a Uzbekistane. V pásme 1 668,4 - 1 675 MHz, na administrácie sa nalieha, aby nezavádzali nové systémy pomocnej meteorologickej služby a sú vyzývané na to, aby premiesťovali prevádzku stávajúcej pomocnej meteorologickej služby do iných pásiem hneď ako to bude možné. (WRC-03) |
| 5.380 | (SUP-WRC-07) |
| 5.380A | V pásme 1 670 - 1 675 MHz, stanice družicovej pohyblivej služby nesmú chcieť ochranu pred nežiadúcim rušením, ani obmedzovať rozvoj existujúcich pozemských staníc meteorologickej družicovej služby notifikovaných pred 1. januárom 2004. Tieto zemské stanice s novým prídelom v tomto pásme musia byť tiež chránené pred nežiadúcim rušením stanícami pohyblivej družicovej služby. (WRC-07) |
| 5.381 | Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Kostarike, Kube, Indii, Iráne, a Pakistane je pásmo 1 690 - 1 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.382 | Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Libanone, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Katare, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Somálsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku, na Ukrajine, v Jemene a Srbsku je pásmo 1 690 - 1 700 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a v KĽDR pásmo 1690 - 1700 MHz pridelené pre pevnú službu je v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a pohyblivá okrem leteckej pohyblivej služby je v kategórii podružná služba. (WRC-07) |
| 5.383 | Nepoužité. |
| 5.384 | Dodatočné pridelenie: V Indii, Indonézii a Japonsku je pásmo 1 700 - 1 710 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír - Zem) v kategórii prednostná služba. (WRC-97) |
| 5.384A | Pásma alebo časti pásiem 1 710 - 1 885 MHz, 2 300 - 2 400 MHz a 2 500 - 2 690 MHz sú určené pre použitie administráciami, ktoré chcú implementovať IMT-2000 v súlade s 223 (WRC-07). Táto identifikácia nemôže dopredu určovať použitie služieb, pre ktoré sú stanovené priority v Rádiokomunikačnom poriadku a ktoré sú ním určené. (WRC-07). |
| 5.385 | Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 718,8 - 1 722,2 MHz je pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba pre pozorovania spektrálnych čiar (WRC-2000). |
| 5.386 | Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 750 - 1 850 MHz môže byť v Regióne 2, v Austrálii, Indii ,Guame, Indonézii a Japonsku využívané aj službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (Zem - vesmír) s podmienkou dohody podľa 9.21. (WRC-03) |
| 5.387 | Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, Rumunsku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 1 770 - 1 790 MHz pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v 9.21. (WRC-07) |
| 5.388 | Frekvenčné pásma 1 885 - 2 025 MHz a 2 110 - 2 200 MHz sú určené na celosvetovej úrovni tým administráciám, ktoré budú chcieť IMT-2000. Takéto použitie pásiem nevylučuje ich využívanie inými službami, ktorým boli tieto pásma pridelené. Tieto pásma sú pre IMT-2000 dostupné v súlade s rezolúciou 212 (Rev.WRC-97). (pozri tiež rozhodnutie 223 (WRC-2000). (WRC-2000) |
| 5.388A | V regiónoch 1 a 3 pásma 1 885 - 1 980 MHz, 2 010 - 2 025 MHz a 2 110 - 2 170 MHz. V regióne 2 pásma 1 885 - 1 980 MHz a 2 110 - 2 160 MHz môžu byť využité stanicami so základňou vo veľkej výške k prevádzkovaniu medzinárodných mobilných telekomunikácií - 2000 (IMT-2000) v súlade s rezolúciou 221 (Rev.WRC-03). Využitie aplikácií IMT-2000 využívajúcich stanice so základňou vo veľkej výške ako základňové stanice nezabraňuje použitie týchto pásiem pre stanice ostatných služieb. Pre aplikácie IMT- 2000 nestanovuje Rádiokomunikačný poriadok žiadne priority. (WRC-03) |
| 5.388B | V Argentíne, Saudskej Arábii, Bahrajne, Benine, Burkine Faso, Kamerune, Číne, Komoroch, Pobreží Slonoviny, Kube, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Ghane, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Líbyjskej arabskej džamahírii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Ománe, Ugande, Katare, Sýrskej arabskej rep., Senegale, Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu, Tunisku, Jemene, Zambii a Zimbabwe pre ochranu pevnej a pohyblivej služby vrátanie pohyblivých staníc IMT-2000 pred rušením vo vlastnom kanáli na ich území. Pre HAPSy pracujúce ako základňové stanice IMT-2000 v susedných krajinách v pásmach uvedených v poznámke 5.388A, nesmie výkonová hustota pri povrchu Zeme za hranicami krajín presiahnuť vo vlastnom kanáli hodnotu –127 dB (W/(m2 · MHz) okrem situácie, keď existovali dohody medzi administráciami pred notifikáciou HAPSov. (WRC-03) |
| 5.389 | Nepoužité |
| 5.389A | Používanie pásiem 1 980 - 2 010 MHz a 2 170 - 2 200 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa rozhodnutia 9.11A a ustanoveniam rezolúcie 716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07) |
| 5.389B | Využívanie pásma 1 980 - 1 990 MHz pohyblivou družicovou službou nesmie spôsobovať rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v týchto krajinách: Argentína, Brazília, Kanada, Čile, Evádor, USA, Honduras, Jamajka, Mexiko, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguaj, Venezuela. |
| 5.389C | Využívanie pásiem 2 010 - 2 025 MHz a 2 160 - 2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 podlieha koordinácii podľa 9.11A a ustanoveniam Rozhodnutia 716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07) |
| 5.389D | (SUP-WRC-03) |
| 5.389E | Využívanie pásiem 2 010 - 2 025 MHz a 2 160 - 2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 nesmie spôsobiť rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v Regiónoch 1 a 3. |
| 5.389F | V Alžírsku, Benine, Cap Verde, Egypte, Iráne, Izraeli, Mali, Sýrskej arabskej rep. a Tunisku nesmie používanie pásiem 1 980 - 2 010 MHz a 2 170 - 2 200 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1.1.2005; táto služba nesmie požadovať ochranu pred druhými službami. (WRC-2000) |
| 5.390 | (SUP-WRC-07) |
| 5.391 | Pri určovaní frekvenčného prídelu pohyblivej služby v pásmach 2 025 - 2 110 MHz a 2 200 - 2 290 MHz administrácie nemôžu brať do úvahy vysokokapacitné pohyblivé systémy, ako je popísané v odporúčaní ITU-R SA.1154, a mali by brať do úvahy toto odporúčanie pre iné druhy pohyblivých systémov. (WRC-97) |
| 5.392 | Administrácie sú povinné urobiť všetky dostupné merania na zabezpečenie toho, aby prenosy vesmír - vesmír medzi dvomi alebo viacerými negeostacionárnymi družicami v službách kozmického výskumu, kozmickej prevádzky a družicového prieskumu Zeme v pásmach 2 025 – 2 110 MHz a 2 200 - 2 290 MHz neobmedzovali prenosy Zem-vesmír, vesmír-Zem a prenosy vesmír-vesmír týchto služieb a v týchto pásmach medzi geostacionárnymi a negeostacionárnymi družicami. |
| 5.392A | (SUP-WRC-07) |
| 5.393 | Dodatočné pridelenie: V Kanade, USA, Indii a Mexiku je pásmo 2310 - 2360 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuková časť) a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam uvedeným v rezolúcii 528 (Rev. WARC-03). Platí s výnimkou uznesenia 3 s ohľadom na horný 25 MHz limit vysielacích družicových systémov (WRC-07) |
| 5.394 | V USA má použitie pásma 2 300 - 2 390 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prednosť pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. V Kanade má využitie pásma 2 360 - 2 400 MHz pre telemetriu pohyblivou leteckou službou tiež prednosť pred ostatnými pohyblivými službami. (WRC-07) |
| 5.395 | Vo Francúzsku a Turecku má používanie pásma 2310 - 2360 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. (WRC-03) |
| 5.396 | Kozmické stanice družicovej rozhlasovej služby v pásme 2 310 - 2 360 MHz, pracujúce v súlade s 5.393, schopné ovplyvniť služby, ktorým je uvedené pásmo pridelené v iných krajinách musia byť koordinované a notifikované v súlade s Rozhodnutím 33 (Rev.WRC-97). Stanice doplnkovej pozemskej rozhlasovej služby podliehajú pred uvedením do prevádzky, dvojstrannej koordinácii so susednými krajinami. |
| 5.397 | Odlišná kategória služby: Vo Francúzsku je pásmo 2 450 - 2 500 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). Uvedené použitie pásma podlieha dohode medzi administratívami, ktoré vlastnia služby pracujúce alebo plánované v pásme pracovať v súlade s Tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, a ktoré týmto používaním môžu byť ovplyvnené. |
| 5.398 | V pásme 2483,5 - 2500 MHz neplatí pre službu družicového rádiového rozpoznávania opatrenia. |
| 5.399 | V Regióne 1 nesmie byť v krajinách iných, ako je uvedené v 5.400 spôsobené stanicami služby družicového rádiového rozpoznávania staniciam rádiolokačnej služby nežiaduce rušenie a nesmú požadovať ochranu pred rušením od staníc rádiového rozpoznávania. |
| 5.400 | Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Bangladéši, Burundi, Číne, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Libanone, Libérii, Líbyjskej arabskej džamahírii, na Madagaskare, Mali, Pakistane, Papue-Novej Guinei, Sýrskej arabskej rep., Senegale, Sudáne, Svazijsku, Togu, Zaire a Zambii je pásmo 2 483.5 - 2 500 MHz pridelené službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír - Zem) v kategórii prednostná služba (pozri 5.33) a podlieha dohode s ostatnými krajinami, ktoré nie sú uvedené v tejto poznámke, dosiahnutej podľa postupu uvedenom. (WRC-03) |
| 5.401 | Nepoužité |
| 5.402 | Využitie pásma 2 483,5 - 2 500 MHz pohyblivou družicovou službou a službou rádiového družicového rozpoznávania podlieha stanovenému koordinačnému postupu, uvedenému v 9.11A. Administratívy sú vyzývané urobiť všetky potrebné praktické opatrenia na zabránenie rušenia rádiovej astronomickej služby vysielaním v pásme 2 483,5 - 2 500 MHz, predovšetkým spôsobovaným vyžarovaním druhej harmonickej v pásme 4 990 - 5 000 MHz, ktoré je pridelené na celom svete rádioastronomickej službe. |
| 5.403 | Pásmo 2 520 - 2 535 MHz (do 1. januára 2005 pásmo 2 500 - 2 535 MHz) môže byť s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu 9.21, využívané aj pohyblivou družicovou službou (vesmír - Zem), okrem leteckej pohyblivej družicovej, na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny. Platia opatrenia podľa 9.11A. Predmetom dohody dosiahnutej podľa 9.21, pásmo 2 520 - 2 535 MHz sa tiež môže využiť pre pohyblivú družicovú službu (zostup) okrem leteckej družicovej služby pre prevádzku obmedzenú národnými hranicami. Aplikujú sa ustanovenia 9.11A. (WRC-07) |
| 5.404 | Dodatočné pridelenie: V Indii a Iráne môže byť pásmo 2 500 - 2 516,5 MHz použité aj pre službu družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny, s podmienkou dohody podľa postupu uvedenom v 9.21. |
| 5.405 | Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku je pásmo 2500 - 2550 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené použitie pásma podlieha dohode medzi administratívami, ktoré vlastnia služby pracujúce alebo plánujúce v pásme pracovať v súlade s Tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, a ktoré týmto používaním môžu byť ovplyvnené. |
| 5.406 | Nepoužité. |
| 5.407 | V Argentíne v pásme 2500 - 2520 MHz hodnota výkonovej hustoty na povrchu Zeme, spôsobená činnosťou kozmických staníc pracujúcich v pohyblivej družicovej službe (vesmír - Zem), nemá prekročiť –152 dB (W/m2 / 4 kHz), ak nie je inak stanovené zainteresovanými administráciami. |
| 5.408 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.409 | (SUP-WRC-07) |
| 5.410 | Pásmo 2 500 - 2 690 MHz môže byť v Regióne 1 použité pre troposférické rozptylové systémy podliehajúc dohode uvedenej v 9.21. Administrácie musia urobiť všetky potrebné praktické kroky pre zabránenie rozvoju nových troposférických rozptylových systémov v tomto pásmu. Keď sa plánujú nové troposférické rozptylové rádioreléové spoje v tomto pásme, musia byť urobené všetky možné merania aby sa zabránilo smerovým anténam týchto spojov vysielanie signálu smerom k družicovej geostacionárnej obežnej dráhe (WRC-07) |
| 5.411 | (SUP-WRC-07) |
| 5.412 | Alternatívne pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 2 500 - 2 690 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.413 | V súvislosti so zavádzaním systémov družicovej rozhlasovej služby v pásmach medzi 2500 a 2690 MHz sú administrácie povinné urobiť všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby v pásme 2 690 - 2 700 MHz. |
| 5.414 | Pridelenie frekvenčného pásma 2 500 - 2 520 MHz pohyblivej družicovej službe (zostupná) podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa 9.11A. (WRC-07) |
| 5.414A | V Japonsku a Indii je využitie pásiem 2 500 - 2 520 MHz a 2 520 - 2 535 MHz, podľa pozn. 5.403 sieťou družíc pohyblivej družicovej služby (zostup) je obmedzené na prevádzku vo vnútri národných hraníc a je predmetom aplikácie pozn 9.11A. nasledujúce pfd hodnoty sa musia využívať ako prahové hodnoty pre koordinácie podľa 9.11A pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie v oblasti 1 000 km okolo územia administrácie notifikujúcej sieť pohyblivej družicovej služby: –136 dB(W/(m2 · MHz)) pre 0° ≤ θ ≤ 5° –136 + 0.55 (θ − 5) dB(W/(m2 · MHz)) pre 5° < θ ≤ 25° –125 dB(W/(m2 · MHz)) pre 25° < θ ≤ 90° kde je θ uhoľ dopadajúcej vlny nad horizontom v stupňoch. Mimo tejto oblasti sa musí aplikovať tabuľka 21-4 z článku 21. Okrem toho koordinácie prahových hodnôt v tabuľke 5-2 prílohy 1 dodatku 5 Rádiového poriadku (edícia 2004) spolu s ustanoveniami článkov 9 a 11 združených s pozn. 9.11A musia aplikovať systémy, pre ktoré bola prijatá kompletná informácia o notifikácii v Rádiokomunikačnom výbore 14. novembra 2007 a nadobudla platnosti od tohto datumu. (WRC-07) |
| 5.415 | Využitie pásiem 2 500 - 2 690 MHz v Regióne 2 a 2 500 - 2 535 MHz a 2 655 - 2 690 MHz v Regióne 3 v pevnej družicovej službe je obmedzené na národný a regionálny systém. Uvedené použitie pásma podlieha dohode podľa 9.21, venujúc osobitnú pozornosť družicovej rozhlasovej službe v Regióne 1. (WRC-07) |
| 5.415A | Dodatočné pridelenie: v Indii a Japonsku môže byť pásmo 2 515 - 2 535 MHz, podliehajúce dohode podľa 9.21, používané aj leteckou pohyblivou službou (vesmír - Zem) operáciami limitovanými národnými hranicami. (WRC-2000) |
| 5.416 | Využitie pásma 2 520 - 2 670 MHz družicovou rozhlasovej službou je obmedzené na národné a regionálne systémy pre spoločný príjem a podlieha dohode, podľa 9.21. Ustanovenia pozn. 9.19 musia administrácie aplikovať v týchto pásmach po bilaterálnych a multilaterálnych rozhovoroch. (WRC-07) |
| 5.417 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.417A | Aplikovaním opatrenia 5.418 v Južnej Kórei a Japonsku rozhodnutie 3 rezolúcie 528 (Rev. WRC-03) umožňuje družicovú rozhlasovú službu (zvuk) a doplnkovú pozemskú rozhlasovú službu navyše prevádzkovať v kategórii prednostná služba v pásme 2 605 - 2 630 MHz. Uvedené použitie pásma je obmedzené na systémy určené pre národné pokrytie. Administrácia zaznamenaná v tomto opatrení nesmie súčasne stanoviť dve prekrývajúce sa frekvencie, ale jednu podľa tohto opatrenia a druhú podľa opatrenia 5.416. Opatrenie 5.416 a Tabuľka 21-4 článku 21 sa neaplikuje. Využitie negeostacionárnych družicových v rozhlasovej družicovej službe (zvuk) v pásme 2 605 - 2 630 MHz je predmetom rezolúcie 539 (Rev. WRC-03). Hustota výkonového toku na povrchu Zeme vytváraná kozmickými stanicami družicovej rozhlasovej služby (zvuk), pracujúcich v pásme 2 605 - 2 630 MHz, pre ktoré doplňuje príloha 4 informácie o koordinácii alebo o notifikácii bola prijatá po 4. júli 2003 pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie a nesmú presahovať nasledujúce hodnoty: –130 dB(W/(m2 · MHz)) pre 0° ≤ φ < 5° –130 + 0.4(φ – 5) dB(W/(m2 · MHz)) pre 5° ≤ φ <25° –122 dB(W/(m2 · MHz)) pre 25° ≤ φ ≤ 90° kde φ je uhol dopadajúceho vlnenia voči horizontálnej rovine v stupňoch. Tieto medzné hodnoty môžu byť prekročené na územiach tých krajín, ktoré majú medzi sebou takúto dohodu. V prípade kórejských zariadení a rozhlasovej družicovej služby (zvuk), platí výnimka od hodnôt uvedených hore. Hodnota hustoty výkonového toku –122 dB(W/(m2 · MHz)) musí byť hranicou za podmienok uvedených v článku 9.11 v oblasti 1 000 km okolo územia administrácií, ktoré notifikujú systémy družicovej rozhlasovej družicovej služby (zvuk) pre uhly dopadu väčšie ako 35°. (WRC-03) |
| 5.417B | V Kórei a Japonsku využitie pásma 2 605 - 2 630 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami v kategórii "rozhlasová družicová služba" (zvuk), podľa článku 5.417A, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe 4 alebo poznámka prijatá po 4. júli 2003 a ktorá je predmetom aplikovania podmienok číslo 9.12A. Musia byť zohľadnené geostacionárne družicové siete, pre ktoré informácia o koordinácii alebo informácia o oznámení mala byť prijatá po 4. júli 2003 a pre ktoré neplatí článok 22.2. Článok 22.2 bude uplatňovaný s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré mala byť informácia o koordinácii alebo informácia o oznámení podľa prílohy 4 prijatá pred 5. júlom 2003. (WRC-03) |
| 5.417C | Používanie pásma 2 605 - 2 630 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami v kategórii "rozhlasová družicová služba" (zvuk), podľa článku 5.417A, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v prílohe 4 alebo poznámka, prijatá po 4. júli 2003, je predmetom aplikovania podmienok číslo 9.12. (WRC-03) |
| 5.417D | Používanie pásma 2 605 - 2 630 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Prílohe 4 alebo notifikácii, prijatá po 4. júli 2003, je predmetom aplikovania podmienok číslo 9.13, so zreteľom na geostacionárne družicové systémy poskytujúce vysielaciu družicovú službu (zvuk) podľa 5.417A a 22.2 nie je v tomto prípade aplikovaný. (WRC-03) |
| 5.418 | Dodatočné pridelenie: V Južnej Kórei, Indii, Japonsku, Pakistane a v Thajsku je pásmo 2 535 - 2 655 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuk) v kategórii prednostná a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe. Uvedené použitie pásma je obmedzené na digitálny rozhlas a podlieha opatreniam rozhodnutia 528 (Rev. WRC-03). Opatrenia 5.416 a tabuľka 21-4 článku 21 sa nevzťahujú na toto dodatočné pridelenie. Použitie negeostacionárnych družicových systémov na vysielaciu družicovú službu (zvuk) podlieha rozhodnutiu 539 (rev. WRC-03). Geostacionárne systémy družicovej rozhlasovej služby pre ktoré doplňuje Príloha 4 informácie o koordinácii boli prijaté po 1. júni 2005 a sú obmedzené na systémy pre národné pokrytie. Hustota výkonového toku na povrchu Zeme vytváraná kozmickými stanicami družicovej rozhlasovej služby (zvuk), pracujúcich v pásme 2 630 - 2 655 MHz pre ktoré doplňuje dodatok 4 informácie o koordinácii alebo o notifikácii ktorý bude prijatý po 1. júni 2005, pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie nesmie presahovať nasledujúce hodnoty: –130 dB(W/(m2 · MHz)) pre 0° ≤φ < 5° –130 + 0.4(φ – 5) dB(W/(m2 · MHz)) pre 5° ≤ φ < 25° –122 dB(W/(m2 · MHz)) pre 25° ≤ φ ≤ 90° kde φ je uhol dopadajúceho vlnenia voči horizontálnej rovine v stupňoch. Tieto medzné hodnoty môžu byť prekročené na územiach tých krajín, ktorých administrácie majú medzi sebou takúto dohodu. Hodnota hustoty výkonového toku –122 dB(W/(m2 · MHz)) musí byť hraničná za podmienok uvedených v článku 9.11 v oblasti 1 500 km okolo územia administrácií, ktoré notifikujú systémy družicovej rozhlasovej družicovej služby (zvuk). Naviac administrácie, popisované v tomto ustanovení nesmú mať dva frekvenčné prídely, jeden podľa tohto ustanovenia a druhý podľa článku 5.416 pre systémy, pre ktoré dopĺňa dodatok 4 informácie o koordinácii, ktorý bol prijatý po 1. júni 2005. |
| 5.418A | V určitých krajinách Regiónu 3 uvedených v 5.418 sa využíva pásmo 2 630 - 2 655 MHz pre družicové systémy s negeostacionárnou obežnou dráhou v kategórii "rozhlasová družicová služba" (zvuk), pre ktoré bola do 2. júna 2000 prijatá informácia o koordinácii alebo informácia o notifikácii podľa dodatku 4 a ktorá je predmetom článku 9.12A. Musia byť zohľadnené geostacionárne družicové siete, pre ktoré informácia o koordinácii alebo informácia o oznámení mala byť prijatá po 2. júny 2000 a pre ktoré neplatí článok 22.2. článok 22.2 bude uplatňovaný s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré mala byť informácia o koordinácii alebo informácia o oznámení podľa dodatku 4 prijatá pred 3. júnom 2000. (WRC-03) |
| 5.418B | Používanie pásma 2 630 - 2 655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami v kategórii "rozhlasová družicová služba" (zvuk) podľa článku 5.418, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v Dodatku 4 alebo poznámka, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok 9.12. (WRC-03) |
| 5.418C | Používanie pásma 2 630 - 2 655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii v prílohe 4 alebo notifikácii, prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok číslo 9.13, so zreteľom na geostacionárne družicové systémy poskytujúce vysielaciu družicovú službu (zvuk) podľa 5.418 a 22.2 nie je v tomto prípade aplikovaný. (WRC-03) |
| 5.419 | Keď zavedieme systémy pohyblivej družicovej služby do frekvenčného pásma 2 670 - 2 690 MHz, musia administrácie urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu družicového systému, pracujúceho v tomto pásme pred 3. marcom 1992. Koordinácia systémov pohyblivej družicovej služby v pásme podlieha 9.11A. (WRC-07) |
| 5.420 | Pásmo 2 655 - 2 670 MHz môže byť využívané tiež pre pohyblivú družicovú službu (vzostup), okrem leteckej družicovej služby len na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny, podlieha dohode podľa pozn. 9.21. Aplikuje sa koordinácia podľa 9.11A. (WRC-07) |
| 5.420A | (SUP-WRC-07) |
| 5.421 | (SUP-WRC-03) |
| 5.422 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bruneji Darussalame, Kongu, Kuvajte, KĹDR, na Pobreží Slonoviny, Kube, v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabune, Gruzínsku, Guinei, Guinei - Bissau, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, Rumunsku, Singapure, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkmenistane, na Ukrajine, v Jemene a v Čiernej Hore je pásmo 2 690 - 2 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Uvedené využitie pásma je obmedzené na zariadenia, v činnosti do 1. januára 1985. (WRC-07) |
| 5.423 | V pásme 2 700 - 2 900 MHz sú oprávnené pracovať pozemné radary pre meteorologické účely rovnoprávne so stanicami leteckej rádionavigačnej služby. |
| 5.424 | Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 2 850 - 2 900 MHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej službe, na použitie pobrežnými radarmi v kategórii prednostná služba. |
| 5.424A | V pásme 2 900 - 3 100 MHz stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani vyžadovať ochranu pred radarovými systémami rádionavigačnej služby. (WRC-03) |
| 5.425 | V pásme 2 900 - 3 100 MHz, používanie lodných transponderových odpovedačov (SIT), musí byť obmedzené na subpásmo 2 930 - 2 950 MHz. |
| 5.426 | Využitie pásma 2 900 - 3 100 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pozemné radary. |
| 5.427 | V pásmach 2 900 - 3 100 MHz a 9 300 - 9 500 MHz by nemalo dôjsť k zmiešaniu odpovede z radarových transpondérov (odpovedačov) s odpoveďou z radarových majákov, ako aj k rušeniu lodných alebo leteckých radarov v rádionavigačnej službe. Je potrebné brať do úvahy článok 4.9. |
| 5.428 | Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a v Turkménsku je pásmo 3 100 - 3 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.429 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Číne, Kongu, Južnej Kórei, Pobreží Slonoviny, Spojených arabských emirátoch, Ugande, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malajzii, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR a Jemene je pásmo 3 300 - 3 400 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Krajiny susediace so Stredozemným morom nesmú požadovať ochranu ich pevnej a pohyblivej služby pred rušením rádiolokačnou službou. (WRC-07) |
| 5.430 | Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a v Turkménsku je pásmo 3 300 - 3 400 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.430A | Odlišná kategória služby: V Albánsku, Alžírsku, Nemecku, Andorre, Saudskej Arábii, Rakúsku, Azerbadžane, Bahrajne, Belgii, Benine, Bosne a Herzegovine, Botswane, Bulharsku, Burkine Faso, Kamerune, na Cypre, vo Vatikáne, v Kongu, na Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Španielsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku a vo francúzských zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 1, v Gabune, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Maďarsku, Irsku, na Islande, v Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Kuwajte, Lesothe, Litve, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Lichtenštajnsku, Lotyšsku, Malawi, Mali, na Malte, v Maroku, Mauritanii, Moldavsku, Monaku, Mongolsku, Čiernej Hore, Mozambiku, Namibii, Nigeri, Nórsku, Omane, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Katare, Sýrskej arabskej republike, na Slovensku, v Českej rep., Romunsku, Spojenom královstve, San Marine, Senegale, Srbsku, Sierra Leone, Slovinsku, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčarsku, v Svazijsku, Čade, Togu, Tunisku, Turecku, na Ukrajine, v Zambii a Zimbabve, pásmo 3 400 - 3 600 MHz je pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa 9.21 s ostatnými administráciami a je určená pre IMT-2000. Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami, pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia 9.17 a 9.18 . Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je to potrebné. V prípade, že nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 - 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). Toto pridelenie nadobúda účinnosť od 17. novembra 2010. (WRC-07) |
| 5.431 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Izraeli a vo Veľkej Británii je pásmo 3 400 - 3 475 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) |
| 5.431A | Odlišná kategória služby: V Argentíne, Brazilii, Čile, Kostarike, Kube, Dominikánskej republike, Salvadore, Guatemale, Mexiku, Paraguai, Suriname, Uruguai, Venezuele a francúzských zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 2, pásmo 3 400 - 3 500 MHz je pridelené pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa 9.21. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 - 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). (WRC-07) |
| 5.432 | Odlišná kategória služby: V Japonsku a Pakistane je pásmo 3 400 - 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-2000) |
| 5.432A | V Kórei, Japonsku a Pakistane, pásmo 3 400 - 3 500 MHz je určené pre IMT-2000). Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia 9.17 a 9.18 . Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu –154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je to potrebné. V prípade, že nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 - 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). (WRC-07) |
| 5.432B | Odlišná kategória služby: V Bangladéši, Číne, Indii, Iráne Novom Zélande, Singapúre a francúzských zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 3, pásmo 3 400 - 3 500 MHz je pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa 9.21 s ostatnými administráciami a je určená pre IMT-2000. Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia 9.17 a 9.18. Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je to potrebné. V prípade, že nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 - 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). Toto pridelenie nadobúda účinnosť od 17. novembra 2010. (WRC-07) |
| 5.433 | V Regióne 2 a 3 je pásmo 3 400 - 3 600 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. Avšak všetky administrácie, prevádzkujúce rádiolokačné systémy v uvedenom pásme, musia zastaviť ich činnosť do r. 1985. Po tomto dátume sú administrácie povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu pevnej družicovej služby a koordinácia požiadaviek nie je povinnosťou pevnej družicovej služby. |
| 5.433A | V Bangladéši, Číne, Indii, Iráne, Novom Zélande, Pakistane a francúzských zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 3, pásmo 3 500 - 3 600 MHz je pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa 9.21 s ostatnými administráciami a je určená pre IMT-2000. Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia 9.17 a 9.18. Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu –154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je to potrebné. V prípade, že nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 - 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). (WRC-07) |
| 5.434 | (SUP-WRC-97) |
| 5.435 | V Japonsku je rádiolokačná služba vylúčená z pásma 3 620 - 3 700 MHz. |
| 5.436 | Nepoužité |
| 5.437 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.438 | Používanie pásma 4 200 - 4 400 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené výlučne pre rádiovýškomery, inštalované na palube lietadla a k nim pridružené pozemné transpondéry (odpovedače). Avšak, pasívne snímanie v službe kozmického výskumu a prieskumu Zeme v tomto pásme môže byť schválené v kategórii podružná služba (nie je poskytovaná žiadna ochrana pred rušením rádiovýškomermi). |
| 5.439 | Dodatočné pridelenie: V Iráne, Líbyjskej arabskej džamahírii a Filipínach je pásmo 4 200 - 4 400 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-2000) |
| 5.440 | Družicová služba frekvenčných normálov a časových signálov môže používať frekvenciu 4 202 MHz na prenosy vesmír - Zem a frekvenciu 6 427 MHz na prenosy Zem - vesmír. Tieto prenosy sú obmedzené na pásmo ± 2 MHz okolo týchto frekvencií a podliehajú dohode dosiahnutej podľa postupu uvedeného v 9.21. |
| 5.440A | V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, francúzských zámorských oblastí a spoločenstiev, Guatémaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) a v Austrálii môže byť pásmo 4 400 - 4 940 MHz využité leteckou pohyblivou telemetriou pre meranie za letu leteckými stanicami (pozri 1.83). Takéto využitie musí byť v súlade s rozhodnutím 416 (WRC-07) a nemôžu rušiť ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. Takéto využitie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými družicovými službami, alebo inými službami, ktoré v tomto pásme majú pridelenie v kategórii prednostná služba a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07) |
| 5.441 | Využitie pásiem 4 500 - 4 800 MHz (vesmír - Zem), 6 725 - 7 025 MHz (Zem - vesmír) pevnou družicovou službou musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30B. Využitie pásiem 10.7 - 10.95 GHz (vesmír-Zem), 11.2 - 11.45 GHz (vesmír - Zem) a 12,75 - 13,25 GHz (Zem-vesmír) geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby musí byť v súlade s ustanoveniami Dodatku 30. Využívanie pásiem 10,7 - 10,95 GHz (vesmír-Zem), 11,2 - 11,45 GHz (vesmír-Zem) a 12,75 - 13,25 GHz (Zem-vesmír) negeostacionárnymi družicovými systémami pre pevnú družicovú službu je predmetom aplikovania ustanovení článku 9.12 kvôli koordinácii s ostatnými negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej služby nesmú vyžadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami používanými pevnou družicovou službou, pracujúcimi v zhode s Rádiokomunikačným poriadkom bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej informácie pre koordináciu a notifikáciu negeostacionárnych družicových systémov pevnej družicovej služby vo Výbore, ak je to vhodné, pričom sa článok 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy vo vyšších pásmach budú pracovať tak, aby akékoľvek neakceptovateľné rušenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce týchto systémov, boli rýchlo eliminované. (WRC-2000) |
| 5.442 | V pásmach 4 825 - 4 835 MHz a 4 950 - 4 990 MHz je pohyblivá služba obmedzená na pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej. V Regióne2 (okrem Brazílie, Kuby, Guatémaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) a Australie pásmo 4 825 - 4 835 MHz je pridelené tiež leteckej pohyblivej službe, obmedzenej na leteckú pohyblivú telemetriu pre meranie za letu leteckými stanicami. Takéto využitie musí byť v súlade s rozhodnutím 416 (WRC-07) a nemôžu rušiť ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. (WRC-07) |
| 5.443 | Odlišná kategória služby: V Argentíne, Austrálii a Kanade sú pásma 4 825 - 4 835 MHz a 4 950 - 4 990 MHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná. (pozri 5.33). |
| 5.443A | (SUP-WRC-03) |
| 5.443B | Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 030 - 5 150 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (Zem-vesmír) v kategórii prednostná služba. Za účelom nespôsobovania rušenia mikrovlného pristávacieho systému pracujúceho nad frekvenciou 5 030 MHz nesmie výsledná suma výkonovej hustoty na zemskom povrchu, pre pásma nad 5 030 MHz zahrňujúca všetky vesmírne stanice, ktoré sú súčasťou rádionavigačného družicového systému (vesmír - Zem), a ktoré pracujú v pásme 5 010 - 5 030 MHz, presiahnuť úroveň –124,5 dB (W/m2) v 150 kHz. Za účelom nespôsobovania rušenia rádioastronomickej službe v pásme 4 990 - 5 000 MHz nesmie výsledná suma výkonovej hustoty v pásme 4 990 - 5 000 MHz, vytvorená vesmírnymi stanicami RNSS systému (vesmír - Zem), pracujúcimi v pásme 5010 - 5030 MHz, presiahnuť predbežne definovanú úroveň –171 dB (W/m2) v 10 MHz šírke pásma ktoréhokoľvek rádioastronomického observatória na viac ako 2 % observačného času. Pre využívanie tohto pásma pozri rezolúciu 604 (WRC-2000). (WRC-2000) |
| 5.444 | Pásmo 5 030 - 5 250 MHz je používané na činnosť medzinárodných štandardných systémov (mikrovlnový pristávací systém - MLS) na presné približovanie a pristávanie. V pásme 5 030 - 5 091 MHz sú požiadavky uvedeného systému uprednostňované pred ostatným používaním uvedeného pásma. Pre použitie pásma 5 091 - 5 150 MHz platí článok 5.444A a rezolúcia 114 (Rev. WRC-03). (WRC-07) |
| 5.444A | Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 091 - 5 150 MHz je pridelené pevnej družicovej službe (vzostup) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na napájacie linky negeostacionárnych pohyblivých družicových systémov v družicovej pohyblivej službe a je predmetom koordinácie podľa 9.11A. V pásme 5 091 - 5 150 MHz sa aplikujú tiež nesledujúce podmienky: - Pred 1. januárom 2 018 využitie pásma 5 091 - 5 150 MHz napájacími linkami negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby musí byť v súlade s rezolúciou 114 (Rev.WRC-03). - Po 1. januáru 2016, žiadna nová dohoda nesmie byť urobená pre pozemské stanice poskytujúce napájacie linky nestacionárnym pohyblivým družicovým systémom; - Po 1. januáru 2018, sa pevná družicová služba stáva podružnou vzhľadom na leteckú rádionavigačnú službu. (WRC-07) |
| 5.444B | Použitie pásma 5 091-5 150 MHz leteckou pohyblivou službou je obmedzené na: - systémy pracujúce v leteckej pohyblivej službe (R) a v súlade s medzinárodným leteckými štandardmi, obmedzenými pozemnými letiskovými aplikáciami. Toto využitie musí byť v súlade s rozhodnutím 748 (WRC-07); - na prenosy leteckej telemetrie umiestených na palube lietadla (pozri 1.83) v súlade s rozhodnutím 418 (WRC-07); - na letecké bezpečnostné prenosy. Toto využitie musí byť v súlade s rozhodnutím 419 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.445 | Nepoužité |
| 5.446 | Dodatočné pridelenie: V krajinách uvedených v pozn. 5.369 a 5.400, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v článku 9.21, je pásmo 5 150 - 5 216 MHz pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír - Zem) v kategórii prednostná služba. V Regióne 2 je toto pásmo pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír - Zem) v kategórii prednostná služba. V Regióne 1 a 3, okrem krajín uvedených v pozn. 5.369 a 5.400, je uvedené pásmo pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania (vesmír-Zem) v kategórii podružná. Využitie pásma službou družicového rádiového rozpoznávania je obmedzené na modulačné linky, pracujúce v pásme 1 610 - 1 626.5 MHz a/alebo 2 483.5 - 2 500 MHz. Celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme nesmie v žiadnom prípade prekročiť –159 dBW/m2 v ľubovoľnom 4 kHz pásme, pre všetky uhly dopadu. |
| 5.446A | Využitie pásma 5 150 - 5 350 MHz a 5 470 - 5 725 MHz stanicami pohyblivej služby s výnimkou leteckej pohyblivej služby musí byť v súlade s rozhodnutím 229 (WRC-03). (WRC-07) |
| 5.446B | V pásme 5 150 - 5 250 MHz, stanice pohyblivej služby nesmú žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od pozemských staníc pevnej družicovej služby, článok 5.43A sa neaplikuje na pohyblivú službu pri rešpektovaní pozemských staníc pevnej družicovej služby. (WRC-03) |
| 5.446C | Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 (okrem Alžírska, Saudskej Arábie, Bahrainu, Egypta, Spojených arabských emirátov, Jordanska, Kuvaitu, Libanonu, Maroku, Omanu, Kataru, Sýrskej arabskej republiky, Sudánu a Tuniska) a v Brazílii, pásmo 5 150 - 5 250 MHz je tiež pridelené leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, obmedzená na prenosy leteckej telemetrie umiestených na palube lietadla (pozri 1.83) v súlade s Rozhodnutím 418 (WRC-07); Tieto stanice nesmú požadovať ochranu pred rušením iných staníc pracujúcich v súlade s článkom 5. pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-07) |
| 5.447 | Dodatočné pridelenie: Na Pobreží Slonoviny, v Izraeli, Libanone, Pakistane, Sýrskej arabskej rep., a Tunise je pásmo 5 150 - 5 250 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba podliehajúc dohode, dosiahnutej podľa postupov uvedených v 9.21. V tomto prípade sa nariadenie v rezolúcii 229 (WRC-03) neaplikuje. (WRC-07) |
| 5.447A | Prideľovanie pre pevnú družicovú službu (vzostup) je obmedzené modulačnými linkami negeostacionárnych družicových systémov v kategórii "pohyblivá družicová služba" a podlieha koordinácii podľa 9.11A. |
| 5.447B | Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 150 - 5 216 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír - Zem) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa 9.11A. Hustota výkonového toku na povrchu zeme spôsobovaná kozmickými stanicami pevnej družicovej služby v prevádzke v smere vesmír-Zem v pásme 5 150 - 5 216 MHz nesmie v žiadnom prípade prekročiť –164 dB(W/m2) v ľubovoľnom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu. |
| 5.447C | Administratívy zodpovedné za siete s pevnou družicovou službou v pásme 5 150 - 5 250 MHz pracujúce podľa článku 5.447A a 5.447B sú povinné ich koordinovať v súlade s 9.11A s administráciami zodpovednými za negeostacionárne družicové siete pracujúce podľa 5.446 a uvedené do prevádzky pred 17. 11. 1995. Družicové siete pracujúce podľa článku 5.446 uvedené do prevádzky po 17. 11. 1995 nesmú požadovať ochranu (a ani spôsobovať rušenie) pred stanicami pevnej družicovej služby prevádzkovanými podľa 447A a 447B. |
| 5.447D | Pridelenie pásma 5 250 - 5 255 MHz pre kozmický výskum v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC-97) |
| 5.447E | Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 250 - 5 350 MHz je tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba nasledujúcim krajinám Regiónu 3. Austrálii, Kórei, Indii, Indonézii, Iranu, Japonsku, Malajzii, Papui Novej Guínei, Filipínam, KĹDR, Srí Lanke, Thajsku a Vietnamu. Využití tohto pásma pevnou službou sa predpokladá pre implementáciu systémov FWA, ktoré musia byť v súlade s odporúčaním ITU-RF.1613. Naviac pevná služba nesmie vyžadovať ochranu od systémov rádiovej identifikácie, družicového prieskumu Zeme (aktívneho), kozmického výskumu (aktívneho), ale ustanovenia 5.43A sa neaplikujú na pevnú službu pri rešpektovaní družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho). Po implementácii FWA systémov pevnej služby s ochranou pre existujúce systémy rádiovej identifikácie netreba, aby FWA systémy splňovali prísnejšie kritéria pre rušenie budúce implementované systémy rádiovej identifikácie. (WRC-07) |
| 5.447F | V pásme 5 250 - 5 350 MHz stanice pohyblivej služby nesmú žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od rádiolokácie, družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho). Pre tieto služby netreba, aby pohyblivá služba splňovala pre ich ochranu prísnejšie kritéria pre rušenie a systémové charakteristiky uverejnených v Odporúčaní ITU-R M.1638 a ITU-RF.1613. (WRC-03) |
| 5.448 | Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Líbyjskej arabskej džamahírii, Mongolsku, Kirgizsku, na Slovensku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 5 250 - 5 350 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.448A | Družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) vo frekvenčnom pásme 5 250 - 5 350 MHz nesmie požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby. Číslo 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03) |
| 5.448B | Družicový prieskum Zeme (aktívny) pracujúci v pásme 5 350 - 5 460 MHz a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie leteckej rádionavigačnej službe v pásme 5 460 - 5 470 MHz a plavebnej rádionavigačnej službe v pásme 5 470 - 5 570 MHz. (WRC-03) |
| 5.448C | Kozmický výskum (aktívny) pracujúci v pásme 5 350 - 5 460 MHz nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred inými službami, ktoré sú umiestené v tomto pásme. (WRC-03) |
| 5.448D | V pásme 5 350 - 5 470 MHz, stanice rádiolokáčnej služby nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby pracujúcich v súlade s 5.449. (WRC-03) |
| 5.449 | Využitie pásma 5 350 - 5 470 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na letecké palubné radary a združené letecké palubné majáky. |
| 5.450 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 470-5 650 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba (WRC-03) |
| 5.450A | V pásme 5 470 - 5 725 MHz, stanice pohyblivej služby nesmú žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od systémov rádiovej identifikácie. Pre systémy rádiovej identifikácie netreba, aby pohyblivá služba splňovala pre ich ochranu prísnejšie kritéria pre rušenie a systémové charakteristiky uverejnených v Odporúčaní ITU-R M.1638. (WRC-03) |
| 5.450B | V pásme 5 470 - 5 650 MHz, stanice rádiolokačnej služby, okrem pozemských radarov pre účely meteorológie v pásme 5 600 - 5 650 MHz, nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-03) |
| 5.451 | Dodatočné pridelenie: Vo Veľkej Británii je pásmo 5 470 - 5 850 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Hraničné hodnoty výkonu sú bližšie určené v článkoch 21.2, 21.3, 21.4 a 21.5 a uplatňujú sa v pásme 5 725 - 5 850 MHz. |
| 5.452 | Medzi 5 600 MHz a 5 650 MHz, majú pozemné radary, používané na meteorologické účely schválené pracovať na princípe rovnocennosti so stanicami plavebnej rádionavigačnej služby. |
| 5.453 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Kamerune, Číne, Kongu, Pobreží Slonoviny, Kórejskej republike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabune, Guinei, Rovníkovej Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Madagaskare, Malajzii, Malawi, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Singapure, Srí Lanke, Svazijskemu kráľovstvu, Tanzánii, Čade, Thajsku, Togu, Vietname a Jemene je pásmo 5 650 - 5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. V tomto prípade sa nariadenie rezolúcie 229 (WRC-03) neaplikuje. (WRC-03) |
| 5.454 | Odlišná kategória služby: V Azerbajdžane, Gruzínsku, Mongolsku, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane aTurkménsku je pásmo 5 670 - 5 725 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.455 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, v Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 670 - 5 850 MHz tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.456 | Dodatočné pridelenie: V Kamerune je pásmo 5 755 - 5 850 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.457 | Nepoužité |
| 5.457A | V pásmach 5 925 - 6 425 MHz a 14 - 14.5 GHz, zemské stanice na palubách lodí môžu pracovať s parametrami a za podmienok uvedených v rezolúcii 902 (WRC-03). (WRC-03) |
| 5.457B | V pásmach 5 925 - 6 425 MHz a 14 - 14,5 GHz, zemské stanice na palubách lodí môžu pracovať s parametrami a za podmienok uvedených v rezolúcii 902 v Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Komoroch, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Kuvajte, Líbyjskej arabskej džamahírii, Maroku, Mauretánii, Ománe, Katare, Sýrskej arabskej rep., Sudane, Tunisku a Jemene, v plavebnej družicovej službe v kategórii podružná služba. Takéto využitie musí byť v súlade s rezolúcii 902. (WRC-03) |
| 5.457C | V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, francúzských zámorských oblastí a spoločenstiev, Guatémaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely), pásmo 5 925-6 700 MHz môže byť využité pre leteckú telemetriu pre meranie za letu leteckými stanicami (pozri 1.83). Takéto využitie musí byť v súlade s rozhodnutím 416 (WRC-07) a nemôžu rušiť ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. Takéto využitie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými družicovými službami, alebo inými službami, ktoré v tomto pásme majú pridelenie v kategórii prednostná služba a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07) |
| 5.458 | V pásme 6 425 - 7 075 MHz sa nad oceánom uskutočňujú merania pomocou pasívnych mikrovlnových snímačov, obdobne aj v pásme 7 075 - 7 250 MHz. administrácie by mali brať do úvahy potreby služieb kozmického výskumu (pasívny) a družicového prieskumu Zeme (pasívny) a to pri ich budúcom plánovaní v pásmach 6 425 - 7 075 MHz a 7 075 - 7 250 MHz. |
| 5.458A | Pri prídeloch kozmickým staniciam pevnej družicovej služby v pásme 6 700 - 7 075 MHz sú administrácie povinné urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu pozorovaní spektrálnej čiary rádiovej astronomickej služby v pásme 6 650 - 6 675,2 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami |
| 5.458B | Pridelenie pevnej družicovej služby v pásme 6 700 - 7 075 MHz (zostupná) je obmedzené na modulačné spoje nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe a podlieha koordinácii podľa 9.11A. Používanie pásma 6 700 - 7 075 MHz (vesmír - Zem) modulačnými spojmi nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe nepodlieha článku 22.2. |
| 5.458C | Administrácie predkladajúce návrhy po 17. 11. 1995 v pásme 7 025 - 7 075 MHz (vzostupná) pre geostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe musia na základe príslušných Odporúčaní ITU-R konzultovať s administratívami, ktoré oznámili a uviedli do prevádzky negeostacionárne družicové systémy v tomto frekvenčnom pásme pred 18. 11. 1995. Konzultácie inicializujú administratívy predkladajúce návrhy. Táto konzultácia musí uľahčiť spoločnú prevádzku geostacionárnych družicových systémov v pevnej družicovej službe a negeostacionárnych družicových systémov v tomto pásme |
| 5.459 | Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 je pásmo 7 125 - 7 155 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky v kategórii prednostná služba na prenosy Zem - vesmír s podmienkou dohody dosiahnutej podľa 9.21. (WRC-97) |
| 5.460 | Dodatočné pridelenie: Využitie pásma 7 145 - 7 190 MHz službou kozmického výskumu pre vysielanie v smere Zem - vesmír je vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru. Táto služba nesmie spôsobovať žiadne vyžarovanie v pásme 7 190 - 7 235 MHz. Geostacionárne družice kozmického výskumu pracujúce v pásme 7 190 - 7 235 MHz nesmú požadovať ochranu pred nežiadúcim rušením existujúcich a budúcich staníc pevných a pohyblivých služieb a Číslo 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03) |
| 5.461 | Dodatočné pridelenie: Pásma 7 250 - 7 375 MHz (vesmír - Zem) a 7 900 - 8 025 MHz (Zem - vesmír) sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba v súlade s dohodou podľa 9.21. |
| 5.461A | Využitie pásma 7 450 - 7 550 MHz pre meteorologickú družicovú službu (vesmír-Zem) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy. Negeostacionárne meteorologické družicové systémy v tomto pásme notifikované pred 30. novembrom 1997 môžu pokračovať v prevádzke v kategórií prednostná služba do konca ich životnosti. |
| 5.461B | Využitie pásma 7 750 - 7 850 MHz pre meteorologickou družicovou službu (vesmír-Zem) je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC-97) |
| 5.462 | (SUP-WRC-97) |
| 5.462A | V Regiónoch 1 a 3 (okrem Japonska) v pásme 8 025 - 8 850 MHz družicový prieskum Zeme, ktorý využíva geostacionárne družice, nesmie vytvárať výkonovú hustotu vyššiu ako nasledujúce predbežné hodnoty v uhloch (), bez súhlasu dotknutej administrácie: –174 dB(W/m2) v 4 kHz pásme pre 0° < 5° –174 + 0.5( – 5) dB(W/m2) v 4 kHz pásme pre 5° <25° –164 dB(W/m2) v 4 kHz pásme pre 25° 90° Tieto hodnoty sú predmetom štúdia podľa rezolúcie 124 (WRC-97). (WRC-97) |
| 5.463 | V Regióne 2 nemajú letecké stanice povolené vysielať v pásme 8 025 - 8 400 MHz. (WRC-97) |
| 5.464 | (SUP-WRC-97) |
| 5.465 | V službe kozmického výskumu je použitie pásma 8 400 - 8 450 MHz vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru. |
| 5.466 | Odlišná kategória služby: V Belgicku, Izraeli, Luxembursku, Singapure a Srí Lanke je pásmo 8 400 - 8 500 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii podružná služba (pozri 5.32). (WRC-97) |
| 5.467 | (SUP-WRC-03) |
| 5.468 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Burundi, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabune, Guinei, Guyane, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Senegale, Singapure, Somálsku, Svazijskemu kráľovstvu, Tanzánii, Čade, Togu, Tunise a Jemene je pásmo 8 500 - 8 750 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.469 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Maďarsku, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, v Českej rep., Rumunsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 8 500 - 8 750 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.469A | V pásme 8 550 - 8 650 MHz, stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho) nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie, obmedzovať prevádzku alebo rozvoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC-97) |
| 5.470 | Využitie pásma 8 750 - 8 850 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na Dopplerovy navigačné pomôcky na palubách lietadiel pracujúce so strednou frekvenciou 8 800 MHz. |
| 5.471 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Bahrajne, Belgicku, Číne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, vo Francúzsku, v Grécku, Indonézii, Iráne, Líbyjskej arabskej džamahírii, Holandsku, Katare a Sudáne sú pásma 8 825 - 8 850 MHz a 9 000 - 9 200 MHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale iba pre pobrežné radary. (WRC-07) |
| 5.472 | V pásmach 8 850 - 9 000 MHz a 9 200 - 9 225 MHz je plavebná rádionavigačná služba obmedzená na pobrežné radary. |
| 5.473 | Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, na Kube, v Gruzínsku, Maďarsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 8 850 - 9 000 MHz a 9 200 - 9 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.473A | V pásme 9 000 - 9 200 MHz, stanice pracujúce v rádiolokačnej službe nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od systémov určených v pozn. 5.337, ktoré pracujú v leteckej rádionavigačnej službe, alebo radarové systémy plavebnej rádionavigačnej služby pracujúcej v tomto pásme v kategórii prednostná služba v krajinách vymenovaných v pozn. 5.471. (WRC-07) |
| 5.474 | V pásme 9 200 - 9 500 MHz môžu byť použité vyhľadávacie a záchranné transpondéry (odpovedače) (SART), s ohľadom na príslušné odporúčania ITU-R (pozri aj článok 31). |
| 5.475 | Využitie pásma 9 300 - 9 500 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na palubné letecké meteorologické rádiolokátory a pozemné radary. Okrem toho sú v pásme 9 300 - 9 320 MHz povolené pozemné radarové majáky s predpokladom, že nebudú rušiť plavebnú rádionavigačnú službu. V pásme 9 300 - 9 500 MHz sú pozemné radary pre meteorologické účely uprednostnené pred ostatnými rádiolokačnými zariadeniami. |
| 5.475A | Využitie pásma 9 300 - 9 500 MHz družicovým prieskumom Zeme (aktívnym) a kozmickým výskumom (aktívnym) je obmedzené systémami, ktoré nezbytne vyžadujú šírku pásma väčšiu ako 300 MHz a nemôžu byť plne prispôsobené pre pásmo 9 500-9 800 MHz. (WRC-07) |
| 5.475B | V pásme 9 300 - 9 500 MHz nesmú stanice pracujúce v rádiolokačnej službe spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od radarov pracujúcich v rádionavigačnej službe podľa Rádiokomunikačného poriadku. Ground-based radary ktoré sa využívajú pre meteorologické účely majú prednosť pred iným rádiolokačným využitím. (WRC-07) |
| 5.476 | (SUP-WRC-07) |
| 5.476A | V pásme 9 300-9 800 MHz, stanice družicového prieskumu Zeme (aktívny) a kozmického výskumu (aktívny) nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od staníc rádionavigačnej a rádiolokačnej služby. (WRC-07) |
| 5.477 | Odlišná kategória služby: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Libérii, Malajzii, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Singapúre, Somálsku, Sudáne, Trinidade a Tobagu a Jemene je pásmo 9 800 - 10 000 MHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.478 | Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 9 800 - 10 000 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba (WRC-07) |
| 5.478A | Využitie pásma 9 800 - 9 900 MHz družicovým prieskumom Zeme (aktívny) a kozmickým výskumom (aktívny) je obmedzené systémami, ktoré nezbytne vyžadujú šírku pásma väčšiu ako 500 MHz a nemôžu byť plne prispôsobené pre pásmo 9 300 - 9 800 MHz. (WRC-07) |
| 5.478B | V pásme 9 800 - 9 900 MHz stanice družicového prieskumu Zeme (aktívny) a kozmickým výskumom (aktívny) nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od staníc pevnej služby. V tomto pásme majú pridelenú kategóriu podružná služba. (WRC-07) |
| 5.479 | Pásmo 9 975 - 10 025 MHz je pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii podružná služba pre používanie meteorologickými radarmi. |
| 5.480 | Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Brazílí, Čile, Kostarike, na Kube, v Salvádore, Equádore, Guatemale, Hondurase, Mexiku, Paraguaji, Holandských Antilách, Peru a Uruguaji je pásmo 10 - 10,45 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Vo Venezuele je pásmo 10 - 10,45 GHz tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.481 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Angole, Brazílí, Číne, Kostarike, Pobreží Slonoviny, Salvádore, Equádore, Španielsku, Guatemale, Japonsku, Maďarsku, Maroku, Nigérii, Keni, Ománe, Uzbekistane, Paraguaji, Peru, KĽDR, Rumunsku, Tanzánii, Thajsku a Uruguaji je pásmo 10,45 - 10,50 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.482 | V pásme 10,60 - 10,68 GHz výkon dodaný do antény staníc pevnej a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej služby nesmie prekročiť -3 dBW. Uvedené hranice môžu byť prekročené v prípadoch podľa dohody, ktorej postup je uvedený v článku 9.21, ale v Alžírsku, Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bangladéši, Bielorusku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Jordánsku, Lybijskej arabskej džamahírii, Kazachstane Kuvajte, Libanone, Maroku, Mauretánii, Moldavsku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., Kirgizsku, Singapure, Tadžikistane, Tunisku,Turkménsku a vo Vietname toto obmedzenie pre pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej, neplatí. (WRC-07) |
| 5.482A | Pre zdieľanie frekvencií v pásme 10,60 - 10,68 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej služby sa aplikuje rozhodnutie 751 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.483 | Dodatočná pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azarbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Číne, Kolumbii, Kórejskej republike, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Mongolsku, Katare, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Tadžikistane, Turkménsku a Jemene je pásmo 10,68 - 10,7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie pásma je vymedzené pre zariadenia, ktoré už boli v prevádzke k 1. januáru 1985. (WRC-07) |
| 5.484 | Používanie pásma 10,7 - 11,7 GHz pevnou družicovou službou (Zem - vesmír) v Regióne 1, je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovú službu. |
| 5.484A | Využívanie pásiem 10,95 - 11,2 GHz (vesmír - Zem), 11,45 - 11,7 GHz (vesmír - Zem), 11,7 - 12,2 GHz (vesmír - Zem) v Regióne 2, 12,2 - 12,75 GHz (vesmír - Zem) v Regióne 3, 12,5 - 12,75 GHz (vesmír - Zem) v Regióne 1, 13,75 - 14,5 GHz (Zem - vesmír), 17,8 - 18,6 GHz (vesmír - Zem), 19,7 - 20,2 GHz (vesmír - Zem), 27,5 - 28,6 GHz (Zem - vesmír), 29,5 - 30 GHz (Zem - vesmír) negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe podlieha ustanoveniam v 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia úplnej koordinácie alebo prípadne informácie o notifikácii Výborom ohľadne negeostacionárnych družicových systémov a úplnej koordinácie alebo prípadné informácie o notifikácii ohľadne geostacionárnych sietí, pričom sa článok 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby vo hore uvedených pásmach musia pracovať tak, aby neprijateľné rušenie, ktoré môže nastať počas prevádzky bolo okamžite eliminované. (WRC-2000) |
| 5.485 | V Regióne 2, v pásme 11,7 - 12,2 GHz, môžu byť transpondéry na kozmických staniciach pevnej družicovej služby dodatočne použité na prenosy v družicovej rozhlasovej službe, pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nebudú mať EIRP presahujúci + 53 dBW na televízny kanál a nespôsobia väčšie rušenie, resp. nebudú požadovať väčšiu ochranu pred rušením ako skoordinované frekvenčné pridelenia pevnej družicovej služby. S ohľadom na kozmické služby, uvedené pásmo sa má používať hlavne na účely pevnej družicovej služby. |
| 5.486 | Odlišná kategória služby: V Mexiku a USA je pásmo 11,7 - 12,1 GHz pridelené pevnej službe v kategórii podružná služba (pozri 5.32). |
| 5.487 | V pásme 11,7 - 12,5 GHz, nesmie v Regióne 1 a 3, pevná služba, pevná družicová služba, pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej a rozhlasové služba v súlade so svojím pridelením, rušiť alebo žiadať ochranu pred stanicami družicovej rozhlasovej služby pracujúcimi v súlade s opatreniami plánov Regiónov 1 a 3 v dodatku 30. (WRC-03) |
| 5.487A | Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 pásmo 11,7 - 12,5 GHz, v Regióne 2 pásmo 12,2 - 12,7 GHz a v Regióne 3 pásmo 11,7 - 12,2 GHz je pridelené pevnej družicovej službe (vesmír - Zem) v kategórií prednostná služba, obmedzené len na negeostacionárne systémy a podlieha ustanoveniam v 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia Výborom úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre negeostacionárne FSS systémy a úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre GSO siete 5.43 neplatí. Negeostacionárne FSS systémy vo hore uvedených pásmach by mali pracovať tak, že nežiaduce rušenie, ktoré môže nastať počas týchto operácií má byť okamžite eliminované. (WRC-03) |
| 5.488 | Využitie pásma 11,7 - 12,2 GHz geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe v Regióne 2 podlieha ustanoveniam v článku 9.14 pre koordináciu zo stanicami pozemských služieb v Regióne 1, 2 a 3. Pre využívanie pásma 12,2 - 12,7 GHz družicovou rozhlasovou službou v Regióne 2 pozri dodatok 30. (WRC-03) |
| 5.489 | Dodatočné pridelenie: V Peru je pásmo 12,1 - 12,2 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.490 | V Regióne 2, nesmú v pásme 12,2 - 12,7 GHz, existujúce ani plánované pozemské rádiokomunikačné služby rušiť kozmické služby, pracujúce podľa Plánu družicového vysielania pre Región 2, ktorý sa nachádza v dodatku 30. |
| 5.491 | (SUP - WRC-03) |
| 5.492 | Prídely staniciam družicovej rozhlasovej služby v súlade s prijatým regionálnym plánom alebo obsiahnuté v zozname Regiónov 1 a 3 v Dodatku 30 môžu byť použité aj na prenosy v pevnej družicovej službe (vesmír - Zem), pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nespôsobia väčšie rušenie, ani si nevyžiadajú väčšiu ochranu pred rušením ako prenosy družicovej rozhlasovej služby, pracujúce v súlade s týmto plánom alebo zoznamom. (WRC-2000) |
| 5.493 | Družicová rozhlasovej služba v pásme 12,5 - 12,75 GHz v Regióne 3 je obmedzená na výkonovú hustotou toku nepresahujúcou hodnotu -111 (dB W/(m2 27 MHz)) pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie na okraji zásobovanej oblasti. (WRC-97) |
| 5.494 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, na Pobreží Slonoviny, v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabune, Ghane, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, na Madagaskare, v Mali, Maroku, Mongolsku, Nigérii, Katare, Sýrskej arabskej rep., Somálsku, Čade, Togu a Jemene pásmo 12,5 - 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.495 | Dodatočné pridelenie: V Bosne a Herzegovine, vo Francúzsku, v Grécku, Lichtenštajnsku, Monaku, Čiernej Hore, Ugande, Rumunsku, Srbsku, vo Švajčiarsku, v Tanzánii a Tunise je pásmo 12,5 - 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii podružná služba. (WRC-07) |
| 5.496 | Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 12,5 - 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Avšak, stanice tejto služby nesmú rušiť pozemské stanice pevnej družicovej služby v krajinách Regiónu 1 nevymenovaných v tejto poznámke. Koordinácia týchto pozemných staníc so stanicami pevnej a pohyblivej služby nie je požadovaná v krajinách uvedených v tejto poznámke. Na teritóriách krajín vymenovaných v tejto poznámke platí pre pevnú družicovú službu obmedzenie plošnej hustoty výkonu pri povrchu Zeme uvedená v článku 21, tabuľka 21-4. (WRC-2000) |
| 5.497 | Využitie pásma 13,25 - 13,4 GHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na navigačné pomôcky ktoré využívajú Dopplerov jav. |
| 5.498 | (SUP-WRC-97) |
| 5.498A | Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického prieskumu (aktívneho) pracujúce v pásme 13,25-13,4 GHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC-97) |
| 5.499 | Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii a Pakistane je pásmo 13,25 - 14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba |
| 5.500 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bruneji Darussalame, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabune, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, na Madagaskare, v Malajzii, Mali, na Malte, v Maroku, Mauretánii, Nigérii, Pakistane, Katare, Sýrskej arabskej rep., Singapure, Sudáne, Čade a Tunisku je pásmo 13,4 - 14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.501 | Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Maďarsku, Japonsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 13,4 - 14 GHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.501A | Pridelenie pásma 13,40 - 13,75 GHz kozmickému výskumu v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie tohto pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC-97) |
| 5.501B | V pásme 13,40 - 13,75 GHz družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj rádiolokačnej služby. (WRC-97) |
| 5.502 | V pásme 13,75 - 14 GHz musí mať pozemská stanica pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 1,2 metra a pozemská stanice negeostacionárnych systémov pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 4,5 metra. Najviac EIRP (stredná hodnota za 1 sek.) vyžiarená stanicami radiolokačnej a rádionavigačnej služby by nemala prekračovať 59 dBW pre elevačný uhoľ 2° a 65 dBW pre menší uhoľ. Pred uvedením administráciami do prevádzky zemských staníc geostacionárnych družicových systémov pracujúcich v tomto pásme v pevnej družicovej službe s anténou s priemerom menej ako 4,5 m sa musí zabezpečiť tak, aby výkonová hustota produkovaná týmito zemskými stanicami nepresiahla hodnoty: –115 dB(W/(m2.10 MHz) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovaná v nadmorskej výške 36 m nad morom, ako oficiálne rešpektovaná hodnota prímorskými štátmi; –115 dB(W/(m2.10 MHz) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovaná 3 m nad zemou v hraniciach oblastí administrácií ktoré v tomto pásme rozmiestňujú, alebo plánujú rozmiestnenie pozemných pohyblivých radarov pokial nedôjde k inej dohode. Pre zemské stanice okrem pevnej družicovej služby, ktoré majú priemer antény väčší alebo rovný 4,5 m, by malo byť EIRP najmenej 68 dBW a nepresiahnuť 85 dBW. (WRC-07) |
| 5.503 | - V pásme 13,75 - 14 GHz budú v prevádzke tie geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu o ktorých predbežnom ohlásení bol Výbor informovaný pred 31. januárom 1992 na princípe rovnocennosti so stanicami pevnej družicovej služby. Po tomto dátume budú nové geostacionárne kozmické stanice v službe kozmického výskumu pracovať v kategórii podružná služba. Kým tie geostacionárne kozmické stanice v službe kozmického výskumu o ktorých Rádiokomunikačný úrad ITU dostal informáciu pred 31. 1. 1992, prestanú byť v prevádzke: - V pásme 13,77 - 13,78 GHz hustota vyžarovaného výkonu EIRP z ľubovoľnej zemskej stanice v pevnej družicovej službe pracujúcej s vesmírnymi stanicami na geostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť: i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovnej alebo väčšej ako 1,2 m a menšej ako 4,5 m; ii) 49,2D + 20 log (D/4,5) dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovnej alebo väčšej ako 4,5 m a menšej ako 31,9 m; iii) 66,2 dB(W/40 kHz), pre každú zemskú stanicu pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovnej alebo väčšej ako 31,9 m; iv) 56,2 dB(W/4 kHz), pre úzkopásmové (menej ako 40 kHz užitočnej šírky pásma) emisie zemských staníc pevnej družicovej služby pre priemer antény 4,5 m alebo väčšej. - hustota emisií EIRP každej zemskej stanice pevnej družicovej služby spolupracujúcej s vesmírnou stanicou na negeostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť + 51 dBW v 6 MHz v pásme 13,772 - 13,778 GHz pásma. Na kompenzáciu útlmu dažďom možno použiť automatické riadenie výkonu, ktoré zvyšuje hustotu vyžiareného výkonu. Zvýšenie hustoty vyžiareného výkonu nezvyšuje hodnoty vyplývajúce z využitia EIRP zemskej stanice nad medze stanovené pre podmienky šírenia voľným priestorom. (WRC-03) |
| 5.503A | (SUP - WRC-03) |
| 5.504 | Použitie pásma 14 - 14,3 GHz rádionavigačnou službou je podmienené predpokladom dostatočnej ochrany kozmických staníc pevnej družicovej služby. |
| 5.504A | V pásme 14-14,5 GHz, Lietadlové zemské stanice družicovej leteckej pohyblivej služby pracujúcej v kategórii podružná služba môže tiež komunikovať s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby. Aplikuje sa ustanovenie článku 5.29, 5.30 a 5.31. (WRC-03) |
| 5.504B | Lietadlové zemské stanice pracujúce v družicovej leteckej pohyblivej službe v pásme 14 - 14,5 GHz musia byť v súlade s ustanovením dodatku 1, časť C Odporučenia ITU-R M.1643, s rešpektovaním každej rádiokomunikačnej stanice vykonávajúcej pozorovania v pásme 14,47 - 14,5 GHz umiestenej na území Španielska, Francúzska, Indie, Talianska, Spojeného kráľovstva a Južnej Afriky. (WRC-03) |
| 5.504C | V pásme 14 - 14.25 GHz, hustota výkonového toku produkovaná na území krajín Saudskej Arabie, Botswany, Pobreží Slonoviny, Egypta, Guinei, Indie, Iránu, Kuvajtu, Lesotha, Nigerie, Omanu, Sýrie a Tuniska zemskými lietadlovými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby nesmú presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B Odporúčaní ITU-R M.1643, okrem výslovného súhlasu príslušnej administrácie(í). ustanovenie tejto poznámky nie je spôsobom znižovania záväzkov družicovej leteckej pohyblivej služby, pracujúcej v kategórii podružnej služby v zhode s článkom 5.29. (WRC-03) |
| 5.505 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Botswane, Bruneji Darussalame, Kamerune, Číne, Kongu, Južnej Kórei, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabune, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Lesothe, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Svazijskom kráľovstve, Tanzánii, Čade, Vietname a Jemene je pásmo 14 - 14,3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.506 | Pásmo 14 - 14,5 GHz môže byť využité v pevnej družicovej službe (Zem - vesmír), pre modulačné linky družicovej rozhlasovej služby, s podmienkou koordinácie s ostatnými sieťami pevnej družicovej služby. Uvedené použitie modulačnej linky je vyhradené pre mimoeurópske krajiny. |
| 5.506A | V pásme 14-14,5 GHz, lodné zemské stanice s EIRP väčším ako 21 dBW musia pracovať za rovnakých podmienok ako zemské stanice na palube lodí, ako je uvedené v rezolúcii 902 (WRC-03). Táto poznámka nesmie byť uplatňovaná na lodné zemské stanice pre ktoré platí príloha 4. Informácie boli prijaté na Rádiokomunikačnom úrade pred 5. júlom 2003. (WRC-03) |
| 5.506B | Zemské stanice na palube lodí ktoré komunikujú s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby môžu pracovať vo frekvenčnom pásme 14,0 - 14,5 GHz bez potreby predchodzej dohody s Cyprusom, Gréckom a Maltou v rámci minimálnej vzdialenosti od týchto krajín danej v rezolúcii 902 (WRC-03). (WRC-03) |
| 5.507 | Nepoužité |
| 5.508 | Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Bosne a Herzegovine, vo Francúzsku, v Taliansku, Bývalej juhoslovanskej Macedónskej republike, Líbyjskej arabskej džamahírii a vo Veľkej Británii, je pásmo 14,25 - 14,3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba (WRC-07) |
| 5.508A | V pásme 14,25 - 14,3 GHz, hustota výkonového toku produkovaná na území krajín Saudskej Arabie, Botswane, Pobreží Slonoviny, Číne, Egypta, Francúzska, Guinei, Indie, Iráne, Talianska, Kuvajtu, Lesotha, Nigerie, Omanu, Sýrie, Veľkej Británie a Tuniska zemskými lietadlovými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby nesmú presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B odporúčania ITU-R M.1643, okrem výslovného súhlasu príslušnej administrácie(í). ustanovenie tejto poznámky nie je spôsobom znižovania záväzkov družicovej leteckej pohyblivej služby, pracujúcej v kategórii podružnej služby v zhode s článkom 5.29. (WRC-03) |
| 5.509 | (SUP - WRC-07) |
| 5.509A | V pásme 14,3 - 14,5 GHz, hustota výkonového toku produkovaná na území krajín Saudskej Arabie, Botswany, Pobreží Slonoviny, Kamerunu, Číny, Egypta, Francúzska, Guinei, Indie, Iránu, Talianska, Kuvajtu, Lesotha, Nigerie, Omanu, Sýrie, Veľkej Británie, Srí Lanky, Tuniska a Vietnamu zemskými lietadlovými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby nesmú presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B odporúčania ITU-R M.1643, okrem výslovného súhlasu príslušnej administrácie(í). ustanovenie tejto poznámky nie je spôsobom znižovania záväzkov družicovej leteckej pohyblivej služby, pracujúcej v kategórii podružnej služby v zhode s článkom 5.29. (WRC-03) |
| 5.510 | Využitie pásma 14,5 - 14,8 GHz pevnou družicovou službou (Zem - vesmír) je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovej službu. Uvedené využitie je vyhradené pre mimoeurópske krajiny. |
| 5.511 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bosne a Herzegovine, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Guinei, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Pakistane, Katare, Sýrskej arabskej rep. a Somálsku je pásmo 15,35 - 15,4 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-07) |
| 5.511A | Pásmo 15,43 - 15,63 GHz je tiež pridelené pevnej družicovej službe (vesmír - Zem) v kategórií prednostná služba. Využívanie pásma 15,43-15,63 GHz pevnou družicovou službou (vesmír-Zem)(Zem-vesmír) je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov pohyblivej družicovej služby a podlieha koordinácii podľa článku 9.11A. Využívanie frekvenčného pásma 15,43 - 15,63 GHz pevnou družicovou službou (vesmír - Zem) je obmedzené na modulačné linky negeostacionárnych systémov, pre ktoré bola Výborom pred 2 júnom 2000 prijatá vylepšená publikačná informácia. Pre smer vesmír - Zem má byť minimálny elevačný uhol zemskej stanice, zisk smerom k miestnemu horizontálnemu plánu a minimálne koordinačné vzdialenosti na ochranu zemských staníc pred škodlivým rušením podľa Odporúčania ITU-R 1341. Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 15,35 - 15,4 GHz, nesmie súčet výkonových hustot vyžiarených v pásme 15,35 - 15,4 GHz všetkými vesmírnymi stanicami ktorejkoľvek modulačnej linky negeostacionárného systému mobilnej družicovej služby (vesmír - Zem), pracujúcom v pásme 15,43 - 15,63 GHz, prekročiť hodnotu –156 dB(W/m2) v 50 MHz šírke pásma, na ktoromkoľvek rádioastronomickom observačnom stanovišti pre viac ako 2 % času. (WRC-2000) |
| 5.511B | (SUP - WRC-97) |
| 5.511C | Stanice pracujúce v leteckej rádionavigačnej službe musia mať max. EIRP v súlade s Odporučením ITU-R S.1340. Minimálna koordinačná vzdialenosť vyžadovaná na ochranu leteckých rádionavigačných staníc (pri aplikovaní článku 4.10) pred škodlivým rušením zemských staníc napájacích liniek a max. EIRP vysielaná smerom k horizontálnemu priemetu napájacej linky musí byť v súlade s Odporučením ITU-R S.1340. |
| 5.511D | Systémy pevnej družicovej služby, pre ktoré bola 21. novembra 1997 prijatá Výborom úplná informácia pre ďalšie publikovanie môžu pracovať v pásmach 15,40 - 15,43 GHz a 15,63 - 15,70 GHz v smere vesmír-Zem a 15,63 - 15,65 GHz v smere Zem-vesmír. V pásmach 15,40 - 15,43 GHz a 15,65 - 15,7 GHz vysielanie z negeostacionárnej vesmírnej stanice nesmie presiahnuť limity výkonovej hustoty na povrchu Zeme -146 dB(W/m2.MHz) pre všetky uhly. V pásme 15,63 - 15,65 GHz, kde administrácia plánuje vysielanie z negeostacionárnej družicovej stanice, ktoré prekročí hodnotu -146 dB(W/m2.MHz) v ktoromkoľvek uhle, musí byť takéto vysielanie s dotknutou administráciou koordinované v zmysle článku 9.11A. Stanice pevnej družicovej služby pracujúce v pásme 15,63 - 15,65 GHz v smere Zem-vesmír nesmú spôsobiť škodlivé rušenie staníc leteckej rádionavigačnej služby (pri aplikovaní článku 4.10). (WRC-97)) |
| 5.512 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Kamerune, Kongu, Kostarike, Egypte, Salvádore, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, vo Fínsku, v Guatemale, Indii, Indonézii, Iráne, Jordánsko, Keni, Kuvajte, Líbyjská arabská džamahírii, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Mozambiku, Nepále, Nikaragui, Ománe, Pakistane, Katare, Singapure, Sýrskej arabskej rep., Somálsku, Sudáne, vo Švajčiarsku, v Tanzánii, Čade, Togu, Jemene, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 15,7 - 17,3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07) |
| 5.513 | Dodatočné pridelenie: V Izraeli je pásmo 15,7 - 17,3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť služby pracujúce v súlade s tabuľkou v krajinách iných, ako sú spomenuté v 5.512. |
| 5.513A | Aktívne senzory umiestené na palubách vesmírnych lodí, ktoré pracujú v pásme 17,2 - 17,3 GHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať vývoj rádiolokačnej služby ani iných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. |
| 5.514 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Taliansku, Kamerune, Kostarike, Salvadore, Spojených arabských emirátoch, Guatemale, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Líbyjskej arabskej džamahírii, Litve, Nepále, Nikaragui, Nigérii, Ománe, Pakistane, Katare, Sudáne, Uzbekistane a Kirgizsku je pásmo 17,3 - 17,7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Hraničné hodnoty použiteľného výkonu sú dané v 21.3 a 21.5. (WRC-07) |
| 5.515 | Spoločné používanie pásma 17,3 - 17,8 GHz pevnou družicovou službou (Zem - vesmír) a družicovou rozhlasovou službou, podlieha opatreniam časti 1 prílohy 4 dodatku 30A. |
| 5.516 | Využívanie pásma 17,3 - 18,1 GHz geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby (Zem - vesmír) je obmedzené na modulačné linky pre družicovú rozhlasovú službu. Využitie pásma 17,3 - 17,8 GHz systémami pevnej družicovej služby (Zem-vesmír) v regióne 2 je obmedzené na geostacionárne družice. Pre Využitie pásma 17,3 - 17,8 GHz modulačnými linkami v Regióne 2 pre družicovú rozhlasovú službu, pracujúcu v pásme 12,2 - 12,7 GHz, pozri článok 11. Využívanie pásiem 17,3 - 18,1 GHz (Zem - vesmír) v Regióne 1 a 3 a 17,8 - 18,1 GHz (Zem - vesmír) v Regióne 2 negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe je podriadené ustanoveniam článku 9.12 pre koordináciu s ďalšími negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku, bez ohľadu na dátum prijatia úplnej koordinácie prípadne informácie o notifikácii Výborom, týkajúcej sa geostacionárnych družicových systémov, pričom sa článok 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy vo hore uvedených pásmach musia byť prevádzkované takým spôsobom, aby neprijateľné rušenie, ktoré sa môže vyskytnúť počas ich činnosti, bolo rýchlo obmedzené. (WRC-2000) |
| 5.516A | V pásme 17,3 - 17,7 GHz, zemské stanice pevnej družicovej služby (zostup) v Regióne 1 nesmú žiadať ochranu pred napájacími linkami zemských staníc družicovej rozhlasovej služby pracujúcich podľa dodatku 30A, ani klásť medze, alebo obmedzenia na umiestenie napájacích liniek zemských staníc družicovej rozhlasovej služby, kdekoľvek vo vnútri oblasti, kde pracujú napájacie linky. (WRC-03) |
| 516B | Nasledujúce pásma sú určené pre aplikácie s vysokou hustotou výkonu v pevnej družicovej službe (HDFSS): 17,3 - 17,7 GHz (zostup) v Regióne 1 18,3 -19,3 GHz (zostup) v Regióne 2 19,7 - 20,2 GHz (zostup) vo všetkých Regiónoch 39,5 - 40 GHz (zostup) v Regióne 1 40 - 40,5 GHz (zostup) vo všetkých Regiónoch 40,5 - 42 GHz (zostup) v Regióne 2 47,5 - 47,9 GHz (zostup) v Regióne 1 48,2 - 48,54 GHz (zostup) v Regióne 1 49,44 - 50,2 GHz (zostup) v Regióne 1 a 27,5 - 27,82 GHz (vzostup) v Regióne 1 28,35 - 28,45 GHz (vzostup) v Regióne 2 28,45 - 28,94 GHz (vzostup) vo všetkých Regiónoch 28,94 - 29,1 GHz (vzostup) v Regióne 2 a 3 29,25 - 29,46 GHz (vzostup) v Regióne 2 29,46 - 30 GHz (vzostup) vo všetkých Regiónoch 48,2 - 50,2 GHz (vzostup) v Regióne 2 Toto určenie nevylučuje využitie týchto pásiem inými aplikáciami pevnej družicovej služby, alebo inými službami pre ktoré sú tieto pásma určené v kategórii prednostná služba a neurčujú prioritu medzi užívateľmi pásiem v týchto ustanoveniach. Administrácie musia toto zobrať do úvahy, keď zvažujú regulačné ustanovenia v týchto pásmach. Pozri rezolúciu 143 (WRC-03). (WRC-03) |
| 5.517 | Využívanie pásma 17,3 - 17,8 GHz družicovou rozhlasovou službou (zostupná) v Regióne 2 nesmie rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením od systémov pracujúcich v družicovej rozhlasovej službe v súlade s Rádiokomunikačnym poriadkom. (WRC-07) |
| 5.518 | (SUP-WRC-07) |
| 5.519 | Dodatočné pridelenie: Pásmo 18,0 - 18,3 GHz v Reg. 2 a 18,1 - 18,3 GHz v Reg. 1 je pridelené aj meteorologickej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba. Uvedené použitie pásma je obmedzené na geostacionárne družice. (WRC-07) |
| 5.520 | Využitie pásma 18,1 - 18,4 GHz pevnou družicovou službou (vzostupná) je obmedzené na modulačné linky geostacionárnych družicových systémov rozhlasovej družicovej služby. (WRC-2000) |
| 521 | Alternatívne pridelenie: V Nemecku, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Grécku a na Slovensku je pásmo 18,1 - 18,4 GHz pridelené pevnej, pevnej družicovej (vesmír - Zem) a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). Zároveň je v platnosti ustanovenie 5.519. (WRC-03) |
| 5.522 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.522A | Vysielania pevnej služby a pevnej družicovej služby v pásme 18,6 - 18,8 GHz sú obmedzené na hodnoty uvedené v článku 21.5A resp. 21.16.2. (WRC-2000) |
| 5.522B | Využívanie pásma 18,6 - 18,8 pevnou družicovou službou je obmedzené na geostacionárne systémy a systémy s apogeumom vzdialenejším ako 20000 km (WRC-2000) |
| 5.522C | V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordáne, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Maroku, Ománe, Katare, Sýrskej arabskej rep., Tunisku a Jemene v pásme 18,6 - 18,8 GHz nepodliehajú pevné družicové systémy, ktoré nadobudli platnosť k dátumu záverečného aktu WRC-2000, obmedzeniam článku 21.5A. (WRC-2000) |
| 5.523 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.523A | Využívanie pásma 18,8 - 19,3 GHz (vesmír-Zem) a 28,6 - 29,1 GHz (Zem-vesmír) geostacionárnou a negeostacionárnou pevnou družicovou službou je predmetom aplikácie ustanovení článku 9.11A, pričom sa článok 22.2 neaplikuje. Administrácie, ktoré koordinujú geostacionárne družicové siete pred 18. novembrom 1995 musia podľa 9.11A v maximálne možnej miere spolupracovať s negeostacionárnymi družicovými sieťami, pre ktoré bola prijatá informácia o oznámení Úradom do tohoto dátumu tak, aby dosiahnuté výsledky boli priateľné pre všetky zúčastnené strany. Negeostacionárne družicové siete nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie sieťam geostacionárnej pevnej družicovej služby, pre ktoré bola Úradom prijatá komplexná informácia o oznámení podľa Dodatku 4 ku dňu 18. novembra 1995. (WRC-97) |
| 5.523B | Využívanie pásma 19,3 - 19,6 GHz pevnou družicovou službou (Zem - vesmír) je obmedzené na modulačné linky nestacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam článku 9.11A, pričom sa článok 22.2 neaplikuje. |
| 5.523C | Článok 22.2 sa ďalej aplikuje v pásmach 19,3 - 19,6 GHz a 29,1 - 29,4 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tou pevnou družicovou službou pre ktorú bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a oznámení podľa Dodatku 4 pred 18. novembrom 1995. (WRC-957) |
| 5.523D | Využívanie pásiem 19,3 - 19,7 GHz (Zem - vesmír) geostacionárnymi systémami pevnej družicovej služby a modulačnými spojmi pre negeostacionárne systémy pohyblivej družicovej služby podlieha ustanoveniam článku 9.11A, nepodlieha však ustanoveniam článku 22.2. Používanie tohto pásma ostatnými nestacionárnymi systémami družicovej pevnej služby alebo prípadmi uvedenými v článkoch 5.523C a 5.523E nepodlieha ustanoveniam článku 9.11A, ale naďalej podlieha postupom podľa článkov 9 (okrem článku 9.11A) a 11 a ustanoveniam článku 22.2. (WRC-97) |
| 5.523E | Článok 22.2 sa naďalej aplikuje v pásmach 19,6 - 19,7 GHz a 29,4 - 29,5 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tými sieťami pevnej družicovej služby, pre ktorú bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a oznámení podľa Dodatku 4 k 21. novembru 1997. (WRC-97) |
| 5.524 | Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabune, Guatemale, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Kongu, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu a Tunisku je pásmo 19,7 - 21,2 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené dodatočné používanie nesmie nijakým spôsobom obmedziť hodnotu hustoty výkonu pochádzajúcej z vysielania. staníc pevnej družicovej služby v pásme 19,7 - 21,2 GHz a vesmírnych staníc pohyblivej družicovej služby v pásme 19,7-20,2 GHz kde je pridelená pohyblivá družicová služba v kategórii prednostná služby v súčasnom pásme. (WRC-07) |
| 5.525 | S cieľom uľahčiť medziregionálnu koordináciu medzi sieťami pohyblivej družicovej a pevnej družicovej služby, budú sa tie nosné frekvencie v pohyblivej družicovej službe, ktoré sú najviac ovplyvniteľné rušením, podľa možnosti umiestňovať do vyšších častí pásma 19,7 - 20,2 GHz a 29,5 - 30 GHz. |
| 5.526 | V Regióne 2 v pásmach 19,7 - 20,2 GHz a 29,5 - 30 GHz a v Regióne 1 a 3 v pásmach 20,1 - 20,2 GHz a 29,9 - 30 GHz siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe, môžu obsahovať spojenia medzi zemskými stanicami na definovanom i nedefinovanom mieste, alebo stanicami v pohybe, prostredníctvom jednej alebo viacerých družíc pre komunikácie bod-bod a bod-multibod. |
| 5.527 | V pásmach 19,7 - 20,2 GHz 29,5 - 30 GHz neplatí pre pohyblivú družicovú službu ustanovenie článku 4.10. |
| 5.528 | Toto pridelenie pohyblivej družicovej službe je určené pre používanie sieťami používajúcimi úzkosmerové antény a iné vyspelé technológie na kozmických staniciach. Administratívne správy, prevádzkujúce systémy v pohyblivej družicovej službe v pásme 19,7 - 20,1 GHz v Regióne 2 a v pásme 20,1 - 20,2 GHz, musia urobiť všetky dostupné opatrenia na zaistenie plynulej použiteľnosti uvedených pásiem pre administratívne správy, prevádzkujúce systémy pevnej a pohyblivej služby, v súlade s opatreniami v pozn. 5.524. |
| 5.529 | Využívanie pásiem 19,7 - 20,1 GHz a 29,5 - 29,9 GHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 je obmedzené na družicové siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe ako je uvedené v článku 5.526. |
| 5.530 | V Regiónoch 1 a 3 využívanie pásma 21,4 - 22 GHz rozhlasovou družicovou službou je predmetom ustanovenia rozhodnutia 525 (Rev.WRC-07). (WRC-07) |
| 5.531 | Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 21,4 - 22 GHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. |
| 5.532 | Využívanie pásma 22,21 - 22,5 GHz službou družicového prieskumu Zeme (pasívny) a kozmického výskumu (pasívny) nesmie obmedzovať pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej. |
| 5.533 | Medzidružicová služba nesmie požadovať ochranu pred rušením od staníc so zariadením rádionavigačnej služby pre detekciu povrchu letiska. |
| 5.534 | (SUP-WARC-03) |
| 5.535 | Modulačné linky staníc družicovej rozhlasovej služby majú mať v pásme 24,75 - 25,25 GHz prednosť pred ostatným používaním v pevnej družicovej službe (Zem-vesmír). Tieto ostatné používania nesmú požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo aj budúcimi sieťami modulačných liniek družicovej rozhlasovej služby. |
| 5.535A | Používanie pásma 29,1 - 29,4 GHz pevnou družicovou službou (Zem-vesmír) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a modulačné linky nestacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam uvedeným v článku 9.11A, nepodlieha však článku 22.2, okrem článku 5.523C a 5.523E, kde takéto využitie nie je predmetom ustanovení uvedených v článku 9.11A a je naďalej predmetom postupov podľa článku 9 (okrem poznámky 9.11A) a 11 a ustanoveniami článku 22.2. (WRC-97) |
| 5.536 | Využívanie pásma 25,25 - 27,5 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na aplikácie v kozmickom výskume a v družicovom prieskume Zeme a tiež na prenosy dát, ktoré majú pôvod v priemyslových a lekárskych činnostiach v kozmickom priestore. |
| 5.536A | Administrácie zavádzajúce zemské stanice družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu nemôžu žiadať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby prevádzkovanými susednými administráciami. Navyše, zemské stanice pracujúce v službe družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu by mali vziať do úvahy Odporúčanie ITU-R SA.1278, resp. ITU-R SA.1625. (WRC-03) |
| 5.536B | V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Číne, Kórei, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Maďarsku, Indii, Iráne, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Lichtenštajnsku, Litve, Moldavsku, Nórsku, Ománe, Ugande, Pakistane, Filipínach, Poľsku, Portugalsku, Sýrskej arabskej rep., KĹDR, Slovensku, Českej rep., Rumunsku, Veľkej Británii, Singapure, Švédsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Turecku, Vietname a Zimbabwe, zemské stanice pracujúce v družicovom prieskume Zeme v pásme 25,5 - 27,0 GHz nesmú požadovať ochranu alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc pohyblivej a pevnej služby. ( WRC-07) |
| 5.536C | V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Botswane, Brazilii, Kamerune, Komoroch, Kube, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estonsku, Fínsku, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Litve, Malajzii, Maroku, Nigérii, Ománe, Katare, Sýrskej arabskej rep., Somalsku, Sudáne, Tanzánii, Tunisku, Uruguaji, Zambii a Zimbabwe, zemské stanice pracujúce v kozmickom výskume v pásme 25,5 - 27 GHz nesmú požadovať ochranu, alebo obmedzovať využitie a rozmiestenie staníc pevnej a pohyblivej služby. (WRC-03) |
| 5.537 | V pásme 27 - 27,5 GHz kozmické služby, pracujúce v medzidružicovej službe a využívajúce negeostacionárne družice, nepodliehajú opatreniam uvedeným v 22.2. |
| 5.537A | V Bhutáne, Kamerune, Ruskej federácii, Indii, Indonézii, Iráne, Japonsku, Kazachstane, Lesothe, Malajzii, Maldivách, Mongolsku, Myanmare, Uzbekistane, Pakistane, KĽDR, Južnej Kórei, na Srí Lanke, v Thajsku a vo Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 27,5 - 28,35 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS). Využitie HAPSu v pásme 27,5 - 28,35 GHz je limitované na území krajín uvedených hore na jedno 300 MHz subpásmo. Takéto využitie 300 MHz pridelenia pevnej služby HAPS v hore uvedených krajinách je okrem toho limitované prevádzkou v smeru HAPS-zem a nesmie vyžadovať ochranu pred nežiadúcim rušením od iných druhov systémov pevnej služby alebo ostatných služieb pracujúcich spoločne v kategórii prednostná služba. Okrem tohto nesmie byť vývoj takýchto ostatných služieb obmedzený službou HAPS. Pozri rozhodnutie 145 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.538 | Dodatočné pridelenie: Pásma 27,500 - 27,501 GHz a 29,999 - 30,000 GHz sú pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír-Zem), v kategórii prednostná služba na prenosy majákmi, určenými na riadenie výkonu vo vzostupnom smere. Uvedené prenosy vesmír-Zem nesmú prekročiť ekvivalentný izotropický vyžiarený výkon (EIRP) +10 dBW v smere k susedným družiciam na geostacionárnej družicovej dráhe. (WRC-07) |
| 5.539 | Pásmo 27,5 - 30 GHz môže byť použité v pevnej družicovej službe (Zem - vesmír) na vytvorenie modulačných liniek pre družicovú rozhlasovú službu. |
| 5.540 | Dodatočné pridelenie: Pásmo 27,501 - 29,999 GHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (vesmír - Zem) v kategórii podružná služba, na prenosy majákmi určené na riadenie výkonu vo vzostupnom smere. |
| 5.541 | V pásme 28,5 - 30 GHz je služba družicového prieskumu Zeme obmedzená na prenos dát medzi stanicami a nie na základný zber informácií prostredníctvom aktívnych a pasívnych snímačov. |
| 5.541A | Modulačné linky negeostacionárnych sietí v pohyblivej družicovej službe a geostacionárne siete v pevnej družicovej službe, pracujúcich v pásme 29,1 - 29,4 GHz (Zem-vesmír) musia využívať adaptívne riadenie výkonu Zem-vesmír alebo iné metódy kompenzáciu úniku tak, aby sa vysielanie pozemských staníc vykonávalo s výkonovou úrovňou požadovanou na dodržanie akosti spoja a aby súčasne bola v obidvoch sieťach znížená úroveň vzájomného rušenia. Tieto metódy platia pre siete v ktorých koordinačné informácie podľa dodatku 4 boli doručené na Rádiokomunikačný úrad ITU po 17. 5. 1996, do doby kým tento stav zmení budúca rádiokomunikačná konferencia, ktorá má mandát rozhodnúť tieto otázky. Od administrácií, ktoré pošlú koordinačné informácie podľa dodatku 4 pred týmto dátumom sa očakáva, že budú túto techniku využívať v uskutočniteľnej miere. (WRC-2000) |
| 5.542 | Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji Darussalame, Kamerune, Číne, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Japonsku, Jordáne, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrskej arabskej rep., KĽDR, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke a Čade je pásmo 29,5 - 31 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Platí obmedzenie používaného výkonu špecifikované v 21.3 a 21.5. (WRC-07) |
| 5.543 | Pásmo 29,95 - 30 GHz môže byť použité pre medzidružicové spoje v službe družicového prieskumu Zeme v kategórii podružná služba na telemetrické, diaľkové sledovacie a riadiace účely. |
| 5.543A | V Bhutáne, Kamerune, Indii, Indonézii, Iráne, Japonsku, Kazachstane, Lesothe, Malajzii, Maldivách, Mongolsku, Myanmare, Uzbekistane, Filipínach, Kirgistane, Pakistane, KĽDR, Južnej Kórei, Ruskej federácii, na Srí Lanke, v Thajsku a Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 31,0 - 31,3 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS) v smere od staníc s menšou nadmorskou výškou k staniciam s veľmi vysokou nadmorskou výškou. Využívanie pásma 31,0 - 31,3 GHz stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou je obmedzená v krajinách uvedených hore a nesmie spôsobiť škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred rušením od iných typov systémov pevnej služby, systémov pohyblivej služby alebo ďalších prednostných služieb podľa 5.545. Okrem tohto nesmie byť vývoj takýchto ostatných služieb obmedzený službou HAPS. Používanie HAPS v pásme 31,0 - 31,3 GHz nesmie spôsobiť škodlivé rušenie pasívnych služieb pridelených v kategórii prednostná služba v pásme 31,3 - 31,8 GHz podľa kritérií ochrany daných v pdporúčaní ITU-R RA.769. Na to, aby bola zabezpečená ochrana družicovej pasívnej služby, musí byť úroveň nežiaducej hustoty na anténe HAPS pozemskej stanice v pásme 31,3 - 31,8 GHz na hodnotu –106 dB(W/MHz) pri podmienkach jasného neba, prípadne môže byť zvýšená na –100 dB(W/MHz) pri daždi vzhľadom na účinok tlmenia dažďa, pokiaľ ten nepresahuje účinok na pasívnu družicu pri podmienkach jasného neba. Pozri rozhodnutie 145 (Rev.WRC-07). (WRC-07) |
| 5.544 | V pásme 31 - 31,3 GHz platí pre službu kozmického výskumu obmedzenie výkonu špecifikované v článku 21. Pre kozmický výskum musí byť aplikovaná tabuľka 21-4. |
| 5.545 | Odlišná kategória služby: V Arménsku, Gruzínsku, Mongolsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 31 - 31,3 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.546 | Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Belorusku, Egypte, Estónsku, Fínsku, Gruzínsku, Iráne, Izraeli, Južnej Afrike, Jordánsku, Kirgizsku, Libanone, Maďarsku, Moldavsku, Mongolsku, Poľsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Saudskej Arábii, Spojenom kráľovstve, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, Sýrskej arabskej rep., Tadžikistane, Turkménsku aTurecku, je pásmo 31,5 - 31,8 GHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.547 | Pásma 31,8 - 33,4 GHz, 37 - 40 GHz, 40,5 - 43,5 GHz, 51,4 - 52,6 GHz, 55,78 - 59 GHz a 64 - 66 GHz sú dostupné pre aplikácie s vysokou hustotou v pevnej službe (pozri rozhodnutie 75 (WRC-2000). Administrácie by mali vziať toto do úvahy, pričom sa uvažujú ustanovenia regulátora vzťahujúce sa k týmto pásmam. Dôsledkom prípadného vývoja vysokovýkonových aplikácií družicovej pevnej služby v pásmach 39,5 - 40 GHz a 40,5 - 42 GHz, (pozri článok 5.516B). Administrácie by mali ďalej vziať do úvahy možnosť primeraného obmedzenia vysokovýkonných aplikácií pevnej služby. (WRC-07) |
| 5.547A | Administrácie by mali urobiť praktické merania na minimalizovanie potenciálnych rušení medzi stanicami v pevnej službe a palubnými stanicami v rádionavigačnej službe v pásme 31,8 - 33,4 GHz, berúc do úvahy potreby palubných radarových systémov. (WRC-2000) |
| 5.547B | Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 31,8 - 32,0 GHz je pridelené rádionavigačnej službe a kozmickému výskumu (vzdialený vesmír) (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. (WRC-97) |
| 5.547C | Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 32,0 - 32,3 GHz je pridelené rádionavigačnej službe a kozmickému výskumu (vzdialený vesmír) (vesmír-Zem) v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.547D | Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 32,3 - 33,0 GHz je pridelené medzidružicovej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97) |
| 5.547E | Alternatívne pridelenie: V USA pásmo 33,0 - 33,4 GHz je pridelené rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97) |
| 5.548 | Pri projektovaní systémov pre medzidružicovú službu v pásme 32 - 33 GHz, pre rádionavigačnú službu v pásme 32 - 33 GHz a pre službu kozmického výskumu (ďaleký vesmír) v pásme 31,8 - 32,3 GHz sú administrácie povinné prijať všetky nevyhnutné opatrenia pre zamedzenie škodlivého rušenia medzi spomenutými službami, s prihliadnutím na hľadiska bezpečnosti rádionavigačnej služby (pozri odporúčanie 707). (WRC-03) |
| 5.549 | Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, Gabune, Guinei, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Líbyjskej arabskej džamahírii, Malajzii, Malawi, Mali, Malte, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, Filipínach, Katare, Sýrskej arabskej rep., Singapure, Somálsku, Sudáne, Srí Lanke, Tanzánii, Thajsku, Togu, Tunisku, Jemene a Zaire je pásmo 33,4 - 36 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03) |
| 5.549A | V pásme 35,5 - 36,0 GHz, priemerná hustota výkonového toku na povrchu Zeme, vyprodukovaná kozmickými senzormi družicového prieskumu Zeme (aktívneho) alebo službou kozmického výskumu (aktívneho), pre ľubovolný uhoľ väčší ako 0,8o od osy hlavného laloku nesmie byť väčšia ako – 73,3 dB(W/m2) v tomto pásme. (WRC-03) |
| 5.550 | Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Ruskej federácii, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 34,7 - 35,2 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri 5.33). (WRC-07) |
| 5.550A | Pre zdieľanie pásma 36 - 37 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou sa aplikuje rozhodnutie 752 (WRC-07). (WRC-07) |
| 5.551 | (SUP- WRC-97) |
| 5.551A | (SUP-WRC-03) |
| 5.551AA | (SUP-WRC-03) |
| 5.551B | (SUP-WRC-2000) |
| 5.551C | (SUP-WRC-2000) |
| 5.551D | (SUP-WRC-2000) |
| 5.551E | (SUP-WRC-2000) |
| 5.551F | Odlišná kategórie služby: V Japonsku je pridelené pásmo 41,5 - 42,5 GHz pre pohyblivú službu v kategórii prednostná služba (pozri článok 5.33). (WRC-97) |
| 5.551G | (SUP-WRC-03) |
| 5.551H | Ekvivalentná hustota výkonového toku (epfd) v pásme 42,5 - 43,5 GHz pre všetky kozmické stanice každého negeostacionárného družicového systému pevnej družicovej služby (zostup), alebo družicovej rozhlasovej služby (zostup), pracujúcej v pásme 42 - 42,5 GHz, nesmie presiahnuť nasledujúce hodnoty na strane každej rádioastronomickej stanice pre viac ako 2 % časového úseku: –230 dB(W/m2) v 1 GHz a –246 dB(W/m2) v každom 500 kHz pásme 42 - 42,5 GHz pásma na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako jednoduchý teleskop a –209 dB(W/m2) v každom 500 kHz pásme 42,5 - 43,5 GHz pásma na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako veľmi dlhá základňová interferometrická stanica. Tieto hodnoty epfd určujú meteorológiu stanovenú v odporúčaní ITU-RS.1586 a vyžarovací diagram referenčnej antény a maximálny zisk antény pre rádioastronomickú službu stanovený v odporúčaní ITU-R RA.1631 a budú aplikované na celé nebo a pre elevačný uhoľ väčší ako minimálny operačný uhoľ rádioteleskopu (pre ktorý implicitná hodnota 5° by mal byť prijatá za neprítomnosti informácie o notifikácii). Tieto hodnoty sa budú vzťahovať na všetky rádioastronomické stanice a bude platiť: - pracovali skorej ako 5. júla 2003 a boli notifikované Výborom pred 4. januárom 2004, alebo - boli notifikované pre dátumom prijatia doplneného Dodatku 4 informácie o koordinácii alebo notifikácii, primerane kozmickým staniciam, pre ktorá aplikujeme tieto limity. Ostatné rádioastronomické stanice notifikované po týchto dátumoch môžu požadovať dohodu s administráciami, ktoré sú autorizované na kozmické stanice. V Regióne 2 sa bude aplikovať rozhodnutie 743 (WRC-03). Limity v tejto poznámke môžu byť zvýšené na strane rádioastronomických staníc tých krajín, ktorých administrácie s tým budú súhlasiť. (WRC-07) |
| 5.551I | Hustota výkonového toku v pásme 42,5 - 43,5 GHz produkovaná staniciami družicového systému pevnej družicovej služby (zostup), alebo družicovej rozhlasovej služby (zostup), pracujúcej v pásme 42 - 42,5 GHz nesmie presiahnuť nasledujúce hodnoty na strane každej rádioastronomickej stanice: –137 dB(W/m2) v 1 GHz a –153 dB(W/m2) v každom 500 kHz pásme 42 - 42,5 GHz pásma na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako jednoduchý teleskop a –116 dB(W/m2) v každom 500 kHz pásme 42,5 - 43,5 GHz pásma na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako veľmi dlhá základňová interferometrická stanica. Tieto hodnoty sa budú vzťahovať na všetky rádioastronomické stanice a bude platiť: - pracovali skorej ako 5. júla 2003 a boli notifikované pred 4. januárom 2004; alebo - boli notifikované pre dátumom prijatia doplneného Dodatku 4 informácie o koordinácii alebo notifikácii, primerane kozmickým staniciam, pre ktorá aplikujeme tieto limity. Ostatné rádioastronomické stanice notifikované po týchto dátumoch môžu požadovať dohodu s administráciami, ktoré sú autorizované na kozmické stanice. V Regióne 2 sa bude aplikovať rozhodnutie 743 (WRC-03). Limity v tejto poznámke môžu byť zvýšené na strane rádioastronomických staníc tých krajín, ktorých administrácie s tým budú súhlasiť. (WRC-03) |
| 5.552 | Pridelenie časti spektra pre pevnú družicovú službu v pásmach 42,5 - 43,5 GHz a 47,2 - 50,2 GHz na prenosy Zem-vesmír je väčšie ako v pásme 37,5 - 39,5 GHz na prenosy vesmír - Zem, s cieľom prispôsobiť modulačné linky k rozhlasovým družiciam. Administrácie sú povinné prijať všetky dostupné kroky, aby bolo pásmo 47,2 - 49,2 GHz vyhradené pre modulačné linky v družicovej rozhlasovej službe, pracujúcej v pásme 40,5 - 42,5 GHz. |
| 5.552A | Pridelenie pevnej službe v pásmach 47,2 - 47,5 GHz a 47,9 - 48,2 GHz je určené pre stanice umiestené na stanovištiach s veľkou nadmorskou výškou. Využitie pásiem 47,2 - 47,5 GHz a 47,9 - 48,2 GHz je predmetom ustanovenia rezolúcie 122 (Rev.WRC-07). (WRC-07) |
| 5.553 | V pásmach 43,5 - 47 GHz a 66 - 71 GHz môžu pracovať stanice pozemnej pohyblivej služby vtedy, ak nebudú rušiť kozmické rádiokomunikačné služby, ktorým sú uvedené pásma pridelené (pozri 5.43). (WRC-2000) |
| 5.554 | V pásmach 43,5 - 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz, 123 - 130 GHz, 191,8 - 200 GHz a 252 - 265 GHz môžu navyše pracovať družicové spoje spájajúce pozemné stanice na určených pevných miestach, ak sa používajú v spojitosti s pohyblivou družicovou službou alebo rádionavigačnou družicovou službou. (WRC-2000) |
| 5.554A | Využitie pásiem 47,5 - 47,9 GHz, 48,2 - 48,54 GHz a 49,44 - 50,2 GHz pevnou družicovou službou (zostup) je obmedzené geostacionárnymi družicami. |
| 5.555 | Dodatočné pridelenie: Pásmo 48,94 - 49,04 GHz je vyhradené aj pre rádioastronomickú službu v kategórii prednostná služba. (WRC-2000) |
| 5.555A | (SUP-WRC-03) |
| 5.555B | Hustota výkonového toku v pásme 48,94 - 49,04 GHz produkovaná geostacionárnymi stanicemi pevnej družicovej služby (zostup) pracujúcich v pásmach 48,2 - 48,54 GHz a 49,44 - 50,2 GHz nesmie presiahnúť hodnotu –151,8 dB(W/(m2) v každom 500 kHz pásme na strane každej rádioastronomickej stanice. (WRC-03) |
| 5.556 | V pásmach 51,4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz a 64 - 65 GHz môžu byť rádioastronomické pozorovania vykonávané na základe národných úprav. (WRC-2000) |
| 5.556A | Využitie pásiem 54,25 - 56,90 GHz, 57,0 - 58,2 GHz a 59,0 - 59,3 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme vytvorená stanicou medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie nesmie presiahnuť –147 dB(W/(m2. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC-97) |
| 5.556B | Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 54,25 - 55,78 GHz pridelené tiež pre pohyblivú službu v kategórii prednostná služba pre využitie s malou hustotou spojov. (WRC-97) |
| 5.557 | Dodatočné pridelenie: V Japonsku a vo Veľkej Británii je pásmo 54,25 - 58,2 GHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-97) |
| 5.557A | V pásme 55,78 - 56,26 GHz za účeloch ochrany v službe družicového prieskumu Zeme (pasívna) je maximálna hustota výkonu, dodaná vysielačom do antény stanice pevnej služby, obmedzená do 26 dB(W/MHz). (WRC-2000) |
| 5.558 | V pásmach 55,78 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 66 - 71 GHz, 122,25 - 123 GHz, 130 - 134 GHz, 167 - 174,8 GHz a 191,8 - 200 GHz môžu pracovať stanice leteckej pohyblivej služby za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie medzidružicovú službu (pozri 5.43). (WRC-2000) |
| 5.558A | Využitie pásma 56,9 - 57,0 GHz medzidružicovými systémami je obmedzené na spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe a na prenosy z negeostacionárnych družíc z vysokej obežnej dráhy na nízkoobežnú dráhu. Pre spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe nesmie hustota výkonového toku od jediného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme, pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie presiahnuť –147 dB(W/(m2. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC-97) |
| 5.559 | V pásme 59 - 64 GHz môžu byť používané palubné letecké radary rádiolokačnej služby za predpokladu, že nebudú rušiť medzidružicovú službu (pozri 5.43). (WRC-2000) |
| 5.559A | (SUP-WRC-07) |
| 5.560 | V pásme 78 - 79 GHz môžu byť v službe družicového prieskumu Zeme a v službe kozmického výskumu, prevádzkované radary, umiestnené na kozmických staniciach, zaradené do kategórie prednostná služba. (WRC-2000) |
| 5.560A | Pásmo 81- 81,5 GHz je tiež pridelené amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba. |
| 5.561 | V pásmach 55,78 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 66 - 71 GHz, 122,25 - 123 GHz, 130 - 134 GHz, 167 - 174,8 GHz a 191,8 - 200 GHz môžu pracovať stanice leteckej pohyblivej služby za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie medzidružicovej službe (pozri 5.43). (WRC-2000) |
| 5.561A | Pásmo 81 - 81,5 GHz je pridelené tiež amatérskej a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba. (WRC-2000) |
| 5.561B | V Japonsku je využívanie pásma 84 - 86 GHz ako pevnej družicovej služby (Zem-vesmír) obmedzené na modulačné linky družicovej rozhlasovej služby využívajúcej geostacionárnu družicu. (WRC-2000) |
| 5.562 | Využitie pásma 94,0 - 94,1 GHz pre družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum je obmedzené na meteorologické radary umiestené na palubách kozmických lodí. (WRC-97) |
| 5.562A | V pásmach 94,0 - 94,1 a 130,0 - 134,0 GHz vysielanie z vesmírnych staníc služby družicového prieskumu Zeme (aktívny), ktoré je nasmerované do hlavného zväzku antény rádioastronomickej služby, má tendenciu zničiť niektoré prijímače rádioastronomickej služby. Vesmírne agentúry obsluhujúce vysielače a príslušné stanice rádioastronomickej služby by mali vzájomne plánovať svoje činnosti na zabránenie takýchto prípadov v maximálnej možnej miere. (WRC-2000) |
| 5.562B | V pásmach 105,0 - 109,5 GHz, 111,8 - 114,25 GHz, 155,5 - 158,5 GHz a 217 - 226 GHz je využitie tohto pridelenia obmedzené len na vesmírnu rádioastronómiu. (WRC-2000) |
| 5.562C | Využívanie pásma 116 - 122,25 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, , produkovaná stanicou medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie, na všetkých výškach od 0 km do 1000 km nad povrchom Zeme a v blízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu –148 dB(W/m2.MHz). (WRC-2000) |
| 5.562D | Dodatočné pridelenie: V Južnej Kórei sú pásma 128 - 130 GHz, 171 - 171,6 GHz, 172,2 - 172,8 GHz a 173,3 - 174 GHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba do roku 2015. (WRC-2000) |
| 5.562E | Pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) je obmedzené na pásmo 133,5 - 134 GHz. (WRC-2000) |
| 5.562F | V pásme 155,5 - 158,5 GHz musí byť pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (pasívny) a službe výskumu vesmíru (pasívny) ukončené k 1. januáru 2018. (WRC-2000) |
| 5.562G | Dátum nadobudnutia platnosti pridelenia pevnej a pohyblivej službe v pásme 155,5 - 158,5 GHz bude 1. január 2018. (WRC-2000) |
| 5.562H | Využívanie pásiem 174,8 - 182 GHz 185 - 190 GHz medzidružicovej služby je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, produkovaná stanicami medzidružicovej služby, pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie, na všetkých výškach od 0 km do 1000 km nad povrchom Zeme a v blízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu –144 dB(W/m2. MHz). (WRC-2000) |
| 5.563 | (SUP-WRC-03) |
| 5.563A | V pásmach 200 - 209 GHz, 235 - 238 GHz, 250 - 252 GHz a 265 - 275 GHz je pasívne snímanie atmosféry nad povrchom Zeme vykonávané za účelom monitorovania zložiek atmosféry. (WRC-2000) |
| 5.563B | Pásmo 237,9 - 238 GHz je tiež pridelené službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) a službe výskumu vesmíru (aktívny) len pre radary na palube družice. (WRC-2000) |
| 5.564 | (SUP-WRC-2000) |
| 5.565 | Frekvenčné pásmo 275 - 1000 GHz môžu administrácie používať na vývoj a experimentovanie s rôznymi aktívnymi a pasívnymi, službami. V tomto pásme bola zistená potreba nasledujúcich meraní spektrálnych čiar pre pasívne služby: – rádioastronomická služba: 275 - 323 GHz, 327 - 371 GHz, 388 - 424 GHz, 426 - 442 GHz, 453 - 510 GHz, 623 - 711 GHz, 795 - 909 GHz a 926 - 945 GHz; služba kozmického výskumu (pasívneho) a družicového prieskumu Zeme (pasívneho) 275 - 277 GHz, 294 - 306 GHz, 316 - 334 GHz, 342 - 349 GHz, 363 - 365 GHz, 371 - 389 GHz, 416 - 434 GHz, 442 - 444 GHz, 496 - 506 GHz, 546 - 568 GHz, 624 - 629 GHz, 634 - 654 GHz, 442 - 444 GHz, 496 - 506 GHz, 546 - 568 GHz, 624 - 629 GHz, 634 - 654 GHz, 659 - 661 GHz, 684 - 692 GHz, 730 - 732 GHz, 851 - 853 GHz a 951 - 956 GHz. Budúci výskum v tejto rozsiahlej, ešte neprebádanej frekvenčnej oblasti môže poskytnúť ďalšie spektrálne čiary a pásma pre pasívne služby. Administrácie sú vyzývané prijať všetky dostupné opatrenia na ochranu týchto pasívnych služieb pred škodlivým rušením do dátumu, keď bude vytvorená tabuľka vo hore uvedenom frekvenčnom pásme. (WRC-2000) |

# Footnotes

Toto ustanovenie bolo pred tým očíslované ako č. 5.347A. Bolo prečíslované pre zachovanie poradia. Výsledná modifikácia bude urobená v inej časti tabuľky pri editácii Rádiokomunikačného poriadku pre rok 2008.

Poznámka sekretariátu: Toto ustanovenie bolo modifikované na WRC-07 a potom prečíslované na č. 5.208B pre zachovanie poradia.

# Text boxes

© Výskumný ústav spojov

Banská Bystrica

2008

Stav k 21. októbru 2008