Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. …/2003 Z. z.

# EHS overenie

1.	Všeobecne

1.1	EHS overenie sa môže vykonávať v jednej alebo vo viacerých etapách.

1.2	V závislosti na požiadavkách osobitných predpisov:

1.2.1	EHS overenie sa vykoná len v jednej etape, ak ide o nádoby, ktoré sú odosielané od výrobcu ako celok, t. j. nádoby, ktoré môžu byť odoslané na miesto určenia bez rozobratia.

1.2.2	Overenie nádob neodosielaných v jednom kuse sa vykoná v dvoch alebo viacerých etapách.

1.2.3	Overenie musí zabezpečiť, že nádoba vyhovuje schválenému typu, alebo v prípade nádob nepodliehajúcich EHS schváleniu typu, že vyhovuje požiadavkám ustanovených osobitným predpisom.

2.	Podstata EHS overenia

2.1	Podľa požiadaviek osobitných predpisov zahŕňa overenie:

- preskúšanie vlastností materiálov,

- inšpekcie konštrukčných výpočtov, metód výroby, vykonania a použitých materiálov,

- vnútornú prehliadku skladajúcu sa z inšpekcie vnútorných častí a zvarov,

- tlakovú skúšku,

- inšpekciu všetkých bezpečnostných zariadení a namontovaných meracích prístrojov,

- vonkajšiu prehliadku rôznych častí nádoby,

- prevádzkovú skúšku, ak je predpísaná v osobitných predpisoch.

3.	EHS značky overenia

3.1	Opis EHS značiek overenia

3.1.1	Podľa požiadaviek osobitných predpisov sú EHS značky overenia, ktoré sa umiestňujú na nádobu podľa bodu 3.3, nasledujúce:

3.1.1.1	EHS značka úplného overenia, ktorá sa skladá z dvoch vyrazených otlačkov:

3.1.1.1.1	Prvá časť sa skladá z písmena „e“ a obsahuje:

- v hornej polovici veľké písmeno označujúce štát, kde sa vykonalo overovanie (B - Belgicko, D - Spolková republika Nemecko, DK - Dánsko, F - Francúzsko, I - Taliansko, IRL - Írsko, L - Luxembursko, NL - Holandsko, UK - Spojené kráľovstvo, E - Španielsko, EL - Grécko, P - Portugalsko, A - Rakúsko, S - Švédsko, FI - Fínsko), spolu ak je to potrebné s jedným alebo dvomi číslami označujúcimi teritoriálne rozdelenie,

- v dolnej polovici značku určenej osoby umiestnenú overujúcim technikom, prípadne spolu s jeho značkou.

3.1.1.1.2	Druhý razený otlačok sa skladá z dátumu overenia umiesteného v opísanom šesťuholníku, s presnosťou požadovanou osobitnými predpismi.

3.1.1.2	EHS značka čiastočného overenia sa skladá len z prvého vyrazeného otlačku.

Vysvetľujúca poznámka k EHS značke úplného overenia a EHS značke čiastočného overenia. Ak nádoba nemôže byť zmontovaná na mieste výroby alebo ak by jej doprava pravdepodobne mala vplyv na jej vlastnosti, musí sa EHS overenie vykonávať nasledovne:

- overenie nádoby v mieste jej výroby inšpekčným orgánom krajiny pôvodu, ktorý za predpokladu, že nádoba vyhovuje požiadavkám EHS, vyrazí otlačok „e“ opísaný v bode 3.1.1.1.1. a predstavujúci EHS značku čiastočného overenia,

- úplné overenie nádoby inšpekčným orgánom krajiny určenia na mieste uvedenia do prevádzky, ktorý za predpokladu, že nádoba vyhovuje požiadavkám, vyrazí otlačok opísaný v bode 3.1.1.1.2, ktorý spolu s EHS značkou čiastočného overenia tvorí EHS značku úplného overenia.

3.2	Tvar a rozmery značiek

3.2.1	Príklad otlačkov popísaných v bodoch 3.1.1.1.1 a 3.1.1.1.2 je znázornený na obrázkoch č. 1 a 2.

Umiestnenie a rozmery EHS značiek overenia môžu byť ustanovené osobitnými predpismi.

Ak nie je osobitnými predpismi ustanovené inak, písmena a číslice každej značky musia byť vysoké najmenej 5 mm.

3.2.2	Určené osoby členských štátov si navzájom vymieňajú kópie výkresov EHS značiek overenia.

3.3	Umiestňovanie značiek

3.3.1	EHS značka úplného overenia sa umiestni do požadovaného miesta na nádobu po jej úplnom overení a uznaní za vyhovujúcu podľa požiadaviek.

3.3.2	Ak sa overovanie vykonáva vo viacerých etapách, musí byť v mieste výroby umiestnená na nádobu alebo na jej časť EHS značka čiastočného overenia, ktorá ju označuje ako vyhovujúcu požiadavkám v tejto etape inšpekčného postupu, a to na miesto osobitne určené ako miesto na vyrazenie značiek alebo na iné miesto ustanovené osobitnými predpismi.

Schéma uvádzajúca možné kombinácie pri EHS schválení typu a EHS overení