„NÁVRH“

V Y H L Á Š K A

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

z .................................. 2009

o stavebnom a technickom poriadku dráh

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. .../2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje:

- stavebné a technické požiadavky jednotlivých druhov dráh,

- rozsah a podmienky technicko-bezpečnostnej skúšky a skúšobnej prevádzky stavby dráhy,

- spôsob označenia a zabezpečenia križovania železničnej dráhy s cestnou komunikáciou na úrovni koľají.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie na:

- železničnej dráhe

- železničným spodkom inžinierska konštrukcia, ktorú tvorí zemné teleso železničného spodku, stavby, drobné stavby a zariadenia železničného spodku a verejne prístupné dopravné plochy v obvode dráhy,

- telesom železničného spodku zemné teleso, konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku a odvodňovacie zariadenia,

- stavbami železničného spodku konštrukcie, ktoré nahrádzajú z časti alebo úplne teleso železničného spodku, zvyšujú jeho stabilitu alebo ho chránia, prípadne slúžia inému špeciálnemu účelu; stavbami železničného spodku sú priepusty, mosty, objekty mostom podobné, tunely, múry (oporné, zárubné, ochranné, obkladné), galérie, ochranné a regulačné stavby, priechody, ochranné zariadenia proti padaniu cudzích predmetov, proti požiaru a vode,

d) zariadeniami železničného spodku, ktorými sú nástupištia, rampy a zvýšené skládky, účelové komunikácie a dopravné plochy, zarážadlá, prehliadkové a čistiace jamy, oplotenie a zábradlie,

e)   bezpečnostným pásom nástupišťa časť plochy nástupišťa pri nástupnej hrane oddelená od ostatnej plochy nástupišťa kontrastne farebnou vodiacou líniou s funkciou varovného pásu a hmatovo vnímateľnou  slepeckou palicou a nášľapom,

- pláňou telesa železničného spodku vrchná ohraničujúca časť (plocha) telesa železničného spodku (v prípade chýbajúcej podkladovej vrstvy je totožná so zemnou pláňou), ktorá tvorí rozhranie medzi železničným spodkom a železničným zvrškom a ktorá sa zriaďuje vodorovná alebo sklonená,

g)	železničným zvrškom inžinierska konštrukcia uložená na konštrukcii telesa železničného spodku, ktorá plní nosnú a vodiacu funkciu pre jazdu dráhového vozidla,

- priechodným prierezom obrys obrazca v rovine kolmej na os koľaje, ktorého os je kolmá ku spojnici temien koľajnicových pásov a prechádza osou koľaje a ktorý vymedzuje minimálne vzdialenosti stavieb, zariadení a predmetov od osi koľaje a od spojnice temien koľajnicových pásov,

- železničným priecestím, križovanie železničnej dráhy s cestnou komunikáciou na úrovni koľají, okrem úrovňových priechodov  určených na pohyb osôb alebo na manipuláciu so zásielkami v obvode železničnej dopravne, ako aj úrovňových križovaní  účelových komunikácií s vlečkovým koľajiskom v uzavretom areáli prevádzkovateľa vlečky,

j)	šírou traťou, trať medzi dvoma susednými železničnými stanicami a výhybňami s koľajovým rozvetvením,

k)	traťovými koľajami, koľaje na šírej trati,

l)	staničnými koľajami, koľaje v stanici, výhybni alebo dopravní s koľajovým rozvetvením,

m)	traťovou rýchlosťou najvyššiu dovolenú  rýchlosť pre jazdu dráhových vozidiel,

n)  interoperabilitou schopnosť železničného systému umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú úroveň výkonnosti požadovanú pre železničný systém.

o) technickou špecifikáciou interoperability technická špecifikácia vypracovaná Európskou železničnou agentúrou na základe mandátu Európskej komisie, ktorá sa vzťahuje na konkrétny subsystém alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým zabezpečiť interoperabilitu železničného systému.

- špeciálnej dráhe

  - prívodnou koľajnicou, časť prívodného vedenia určeného na napájanie elektrických hnacích vozidiel,

b) bezpečnostným pásom nástupišťa, časť plochy nástupišťa pri nástupnej hrane oddelená od ostatnej plochy nástupišťa kontrastne farebnou vodiacou líniou s funkciou varovného pásu a hmatovo vnímateľnou ( napr. slepeckou palicou a nášľapom),

- električkovej dráhe

  - spodkom električkovej trate dráhové zemné teleso a stavby, ktoré ho úplne alebo čiastočne nahrádzajú (stavby spodku električkovej trate), vrátane odvodňovacích a ochranných stavieb a zariadení spodku električkovej trate,

  - pláňou električkovej trate rozhranie (plochu) medzi spodkom a zvrškom električkovej trate,

  - zvrškom električkovej trate konštrukcia jazdnej dráhy koľajových vozidiel, ktorá ich nesie aj vedie a je tvorená koľajnicami, výhybkami, koľajovými križovatkami a konštrukčnými prvkami, ktoré dopĺňajú jeho základnú konštrukciu,

  - stavbami spodku električkovej trate, ktorými sú priepusty, mosty a konštrukcie mostom podobné, tunely, múry (oporné, zárubne, obkladné), odvodňovacie zariadenia, ochranné a regulačné stavby

  - podkladom koľajnicového zvršku električkovej trate konštrukčná časť zvršku električkovej trate, ktorá prenáša zaťaženie od koľajového zvršku na spodok električkovej trate,

  - krytom električkovej trate časť zvršku električkovej trate, ktorá umožňuje pohyb nekoľajových vozidiel po električkovej trati,

.

- na lanovej dráhe

  - visutou lanovou dráhou, lanová dráha so smerovo vymedzeným pohybom dráhových vozidiel pomocou jedného alebo viacerých lán, ktoré majú funkciu nosného a ťažného prvku a sú uložené na nosných podperách,

  - pozemnou lanovou dráhou, lanová dráha, v ktorej vodiacim a nosným prvkom dráhových vozidiel je koľaj a ťažným prvkom je lano.

- na železničnej, električkovej a pozemnej lanovej dráhe

  - traťou, súbor stavebno-technických zariadení dopravnej cesty určenej na pohyb dráhového vozidla,

  - rozchodom koľaje, vzdialenosť vnútorných pojazdným hrán koľajnicových pásov, meraná v stanovenej výške, v rovine priečneho rezu,

  - traťovou značkou, značka určená na informáciu o traťových pomeroch a na označenie dôležitých miest na trati, ktoré nie sú označené iným spôsobom.

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY ŽELEZNIČNÝCH DRÁH, VŠEOBECNÉ PODMIENKY STAVBY DRÁHY, ROZSAH A PODMIENKY TECHNICKO-BEZPEČNOSTNEJ SKÚŠKY STAVBY DRÁHY A SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY STAVBY DRÁHY

Prvá hlava

§ 3

Všeobecné technické podmienky železničných dráh

- Technické podmienky, podľa ktorých sa železničné dráhy zaraďujú do jednotlivých kategórií sú dané požiadavkami na priestorovú priechodnosť a triedu zaťaženia dráhy.

- Pre hlavnú a vedľajšiu železničnú trať sú určené technické podmienky:

- priestorová priechodnosť určená priechodným prierezom podľa prílohy č. 1, bod 1 až 4 a  13,

- trieda zaťaženia podľa prílohy  č. 2,  a to

  - pre trate s rozchodom koľaje  1435 mm  C3,

  - pre trate s rozchodom koľaje 1520 mm  D4,

  - pre trate s rozchodom koľaje 1000 a 760 mm  B1.

    - Pre vlečku sú určené technické podmienky:

- priestorová priechodnosť určená priechodným prierezom podľa prílohy č. 1, bod  1 až 4 a 13,

- trieda zaťaženia podľa prílohy č. 2, rovnaká ako na dráhe, do ktorej je vlečka zaústená.

Druhá hlava

§ 4

Všeobecné podmienky stavby dráhy

- Stavba dráhy a jej súčastí musí spĺňať podmienky

- vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe) ,

- ochrany zdravia a hygieny ) ,

- životného prostredia ) ,

- obrany a ochrany štátu ) ,

- protipožiarnej ochrany ) ,

- bezpečnosti práce ) .

- Stavba dráhy a stavba na dráhe, ktorá slúži verejnému účelu musí spĺňať technické požiadavky na prístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ) .

Tretia hlava

Rozsah a podmienky technicko-bezpečnostnej skúšky

a skúšobnej prevádzky stavby dráhy

§ 5

Rozsah technicko-bezpečnostnej skúšky stavby dráhy

- Technicko-bezpečnostná skúška sa vykonáva na jednotlivej stavbe dráhy v  rozsahu stanovenom v prílohe č. 3.

- Výsledkom hlavnej prehliadky je preukázanie, že materiál, skutočné rozmery, výroba a montáž mostnej konštrukcie a konštrukcií podobných mostom spĺňajú požiadavky projektu (projektovej dokumentácie) a vyhovujú predpísanému projektovanému návrhovému zaťaženiu, podľa prílohy č. 1, bod 8, 9 a  94.

- Postup a podmienky vykonávania záťažovej skúšky na stavbách a rekonštrukciách mostov a konštrukciách podobných mostom ustanovuje príslušná technická norma uvedená v prílohe  č. 1, bod 10.

§ 6

Podmienky technicko-bezpečnostnej skúšky stavby dráhy

- Technicko-bezpečnostnou skúškou sa overuje, či stavba dráhy alebo jej samotná časť vyhovuje všeobecným technickým podmienkam dráh a zaručuje bezpečné a plynulé prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe. Jej kladný výsledok je podmienkou skúšobnej prevádzky ).

- Podmienky pre začatie technicko-bezpečnostnej skúšky podľa charakteru stavby dráhy sú:

- spôsobilosť určeného technického zariadenia na prevádzku ) ,

- zameranie priestorovej priechodnosti podľa prílohy  č. 1, bod 1 až 4 a 13.

§ 7

Rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby dráhy

Účelom skúšobnej prevádzky je overenie funkčnosti dokončenia stavby dráhy ako celku, alebo jej samostatnej časti. Príslušný dráhový správny orgán určí v rozhodnutí o dočasnom užívaní stavby 8) na skúšobnú prevádzku:

- požiadavky na zaistenie bezpečného prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe počas skúšobnej prevádzky,

- dobu trvania skúšobnej prevádzky podľa povahy stavby najviac 12 mesiacov,

- spôsob, akým sa skúšobná prevádzka sleduje,

- údaje, ktoré je potrebné zaznamenávať na účely vyhodnotenia skúšobnej prevádzky.

TRETIA ČASŤ

ŽELEZNIČNÉ DRÁHY

SÚČASTI DRÁHY,

TECHNICKÉ PODMIENKY STAVBY DRÁHY

Prvá hlava

§ 8

Súčasti železničnej dráhy

Súčasti železničnej dráhy sú uvedené v prílohe č. 4.

Druhá hlava

§ 9

Stavebné a technické požiadavky na stavbu železničnej dráhy

Stavebné a technické požiadavky na stavbu železničnej dráhy sa vzťahujú na:

- priestorové usporiadanie dráhy podľa prílohy  č. 1, bod 1 až 4 a 13,

- zaťaženie koľají,

- geometrického usporiadania koľaje,

- tvar, rozmery a šírkové usporiadanie železničného spodku, ,

- zaťažiteľnosť a priechodnosť stavieb a zariadení železničného spodku,

- spôsoby zabezpečenia a parametre križovaní s cestnými komunikáciami,

- konštrukciu a parametre železničného zvršku,

- označenie železničnej trate,

- vybavenia železničných staníc a železničných zastávok,

- konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí železničnej dráhy.

§ 10

Priestorové usporiadanie dráhy

- Priestorové usporiadanie stavby železničnej dráhy vymedzuje rozmerové parametre tratí, mostov, konštrukcií podobných mostom a tunelov pre priechodnosť dráhových vozidiel po tejto dráhe. Priestorové usporiadanie tratí, mostov, konštrukcií podobných mostom a tunelov ustanovujú príslušné technické normy v prílohe  č. 1, bod 1 až 4, 8, 9 a 13. Na vybraných tratiach musia spĺňať podmienky interoperability).

- Stavby a zariadenia ktoré sú súčasťou dráhy, ani iné predmety nesmú zasahovať do priechodného prierezu, okrem zariadení, ktoré menia svoju polohu v súčinnosti s vozidlami (napr. koľajové brzdy v pracovnej polohe, trolejové drôty na elektrifikovaných tratiach), ak majú tieto zariadenia vnútri priechodného prierezu presne vymedzený dotyk s časťami vozidiel, pre ktoré sú určené, a ak sa nedostanú do styku s inými časťami vozidiel v súlade s prílohou  č. 1, bod 1 až 4 a 13.

- Stavby a zariadenia, vrátane strojov, používané na železničných dráhach, musia vyhovovať priechodnému prierezu platnému pre príslušnú trať a vzhľadom na tunely, mosty a konštrukcie podobné mostom aj platnému mostnému (tunelovému) priechodnému prierezu   podľa prílohy  č. 1, bod 1 až 4, 8, 9 a 13.

- Stavby a zariadenia, ktoré nevyhovujú príslušnému priechodnému prierezu platnému pre príslušnú trať, musia byť evidované a postupne upravované. Stavby a zariadenia hlavnej a vedľajšej železničnej trate zaradené do Európskej interoperabilnej železničnej siete10) a medzinárodnej železničnej siete budú prednostne upravené v súlade s prílohou  č. 1, bod 1 až 4 a 13.

- Základné údaje osovej vzdialenosti koľají na tratiach podľa jednotlivých rozchodov koľají sú uvedené v prílohe č. 5.

- V oblúkoch sa vzdialenosti uvedené v  prílohe  č. 5 zväčšujú o hodnoty vyplývajúce zo vzopätia oblúkov, naklonenia priechodného prierezu, z rozdielov  výšky nivelety dvoch susedných koľají a z rozšírenia rozchodu koľaje podľa prílohy  č. 1, bod 1 až 4 a 13.

- Do voľného schodného a manipulačného priestoru pre bezpečný pohyb osôb a manipuláciu s materiálom môžu z prevádzkových dôvodov zasahovať železničné stavby a zariadenia, ktoré majú presne vymedzenú vzdialenosť od osi koľaje a výšku nad temenom hlavy koľajnice  v súlade s prílohou  č. 1 bod 1 až 4, 8, 9 a13.

- Rozmery vrát nad koľajami sú stanovené v prílohe č. 6.

§ 11

Zaťaženie koľají

Železničné trate sa zaraďujú do tried zaťaženia podľa prílohy  č. 2, tabuľka A1, A2. Triede zaťaženia zodpovedá priechodnosť dráhových vozidiel.

§ 12

Geometrické usporiadanie koľají

- Trate železničnej dráhy sa navrhujú na určenú traťovú rýchlosť pokiaľ možno v čo najdlhších priamych úsekoch a svojou konštrukciou a stavom musia zaručovať bezpečnú a plynulú jazdu.

- Hlavné a vedľajšie železničné trate zaradené do medzinárodnej železničnej siete   musia vyhovovať medzinárodným dohodám, ktorými je Slovenská republika viazaná.

- Polomer oblúka koľají je definovaný v prílohe č. 7.

- Železničné stanice, výhybne a zastávky na hlavných a vedľajších železničných tratiach sa zriaďujú zásadne v priamej koľaji, v stiesnených podmienkach v oblúkoch s polomerom najmenej 600 m.

- Na plynulý smerový prechod medzi priamym úsekom koľaje a oblúkom alebo medzi dvoma oblúkmi sa zriaďuje prechodnica podľa prílohy  č. 1, bod 5, 11 a 12.

- Na plynulý výškový prechod medzi úsekom koľaje bez prevýšenia a úsekom koľaje s prevýšením, alebo medzi úsekmi koľaje s rôznymi hodnotami prevýšenia sa zriaďuje vzostupnica podľa prílohy č. 1, bod 5, 11 a 12.

- Traťová koľaj sa výškovo zriaďuje v čo najdlhších vodorovných úsekoch, ako trasa konštantného odporu. Najväčší sklon koľaje musí zaručovať plynulý rozjazd a bezpečné zastavenie vlaku s ohľadom na požadovanú najvyššiu hmotnosť a rýchlosť jazdy vlaku podľa prílohy č. 1, bod 5, 11 a 12.

- Koľaje v železničných staniciach (výhybniach) hlavných a vedľajších železničných tratí a manipulačné koľaje vlečky sa zriaďujú zásadne vo vodorovných úsekoch trate. Prípustný sklon koľají v železničnej stanici (výhybni) a manipulačných koľajach na vlečke je najviac 1‰. Na koľajach, kde nebudú odstavované vozidlá bez zaveseného hnacieho vozidla je prípustný aj väčší sklon koľají. Zhlavie železničnej stanice (výhybne) sa môže navrhnúť až do hodnoty najväčšieho stanoveného rozhodného sklonu v priamej koľaji traťového úseku. Podrobnosti geometrického usporiadania koľaje ustanovuje príslušná technická norma uvedená v prílohe  č. 1, bod 13.

- Na koľajach so sklonom väčším ako 40‰, na ktorých ťažná sila bežne používaných adhéznych hnacích dráhových vozidiel už nedostačuje na prekonanie jazdných odporov, sa zriaďuje ozubnica.

- Na hlavných železničných tratiach a spravidla aj na vedľajších železničných tratiach a vlečkách sa zriaďujú trate s normálnym rozchodom koľaje 1435 mm. Na hlavných a vedľajších železničných tratiach je možné zriadiť trate so širokým rozchodom koľaje 1520 mm. Na vlečkách a na vedľajších železničných tratiach je možné zriadiť trate s rozchodom koľaje 1000 mm alebo 760 mm v prípade, ak nie sú zaústené do hlavnej železničnej trati. Trate s rozchodom koľaje 760 mm je možné zriaďovať len na prevádzkových dráhach.

- Hodnota rozchodu koľaje v oblúkoch s malým polomerom musí byť zväčšená o hodnotu rozšírenia rozchodu koľaje podľa prílohy  č. 1, bod 5, 11 a 12.

- Na zníženie účinku odstredivej sily v závislosti od veľkosti polomeru oblúka sa zriaďuje prevýšenie, a to zvýšením polohy vonkajšieho koľajnicového pásu oproti vnútornému pásu tak, aby vyhovovalo rýchlosti všetkých druhov vlakov, ktoré po danej trati pravidelne jazdia  v súlade s prílohou  č. 1, bod 5, 11 a  12.

- Ustanovenia prílohy č. 7 a ods. 7, 8 sa uplatňujú vždy vtedy, ak tomu nebránia zložité miestne podmienky v zastavanom území alebo štátom chránenom území, prípadne nepriaznivé geologické podmienky. Ak nie je možné hodnoty uvedené v týchto odsekoch dodržať, bude bezpečnosť prevádzky dráhy a dopravy na dráhe zaistená zodpovedajúcim stavebno-technickým riešením a organizačným opatrením, schváleným príslušným dráhovým úradom.

§ 13

Železničný spodok

- Tvar a rozmery telesa železničného spodku musia rešpektovať požiadavky železničnej prevádzky (priestorová úprava, umiestnenie zariadení potrebných na prevádzkovanie železničnej trate), vzájomnú polohu terénu a nivelety koľaje a geologické vlastnosti podložia  a materiálov, z ktorých je alebo má byť teleso železničného spodku vybudované, a to  v súlade s prílohou  č. 1, bod 14 až 16.

- Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku sú vrstvy materiálov medzi pláňou telesa železničného spodku a zemnou pláňou, ktoré zlepšujú vodný a teplotný režim telesa železničného spodku, zvyšujú stabilitu podvalového podložia a prenášajú účinky prevádzkového zaťaženia a tiaže železničného zvršku na zemnú pláň.  Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku musia byť navrhnuté tak, aby umožnili zabezpečenie predpísaných geometrických parametrov koľaje a zaistili požadovanú deformačnú odolnosť v úrovni pláne telesa železničného spodku podľa prílohy č. 1, bod 18 až 20.

(3) Šírkové usporiadanie pláne telesa železničného spodku, ktorá môže byť vodorovná alebo sklonená,  je uvedené v prílohe č. 8.

(4) Teleso železničného spodku musí byť vybudované tak, aby statické a dynamické účinky vyvolané prevádzkou dráhových vozidiel a klimatickými vplyvmi nespôsobovali trvalé deformácie a nenarušovali jeho stabilitu. Teleso železničného spodku musí byť chránené pred nepriaznivými účinkami povrchových a podzemných vôd vhodným odvodňovacím zariadením.

(5) Umiestnenie a uloženie káblových vedení a iných zariadení pozdĺž koľají v telese železničného spodku sa musí navrhnúť s ohľadom na stavby a zariadenia železničného spodku a železničné priecestia a musí umožňovať aj mechanizovanú strojnú údržbu železničného spodku a stavieb a zariadení železničného spodku pri rešpektovaní prílohy č. 1, bod 44 až 46.

- Odvádzať vody do obvodu dráhy je možné len so súhlasom a za podmienok určených  vlastníkom, resp. prevádzkovateľom  dráhy.

§ 14

Stavby a zariadenia železničného spodku

- Zaťažiteľnosť mostov a konštrukcií podobných mostom musí zodpovedať stanovenej triede zaťaženia pre priechodnosť dráhových vozidiel podľa prílohy č. 2 a podmienkam stanovených príslušnou technickou normou uvedenej v  prílohe č. 1, bod 1 až 4, 8, 9, 13, 34, 39 a bod 47 až 49.

- Stavby a zariadenia železničného spodku musia byť konštruované a priestorovo usporiadané tak, aby umožňovali umiestnenie inžinierskych sietí a iných dráhových zariadení v súlade s prílohou č. 1, bod 43 až 46.

- V tuneloch, v závislosti na ich dĺžke musia byť zriadené záchranné výklenky, vzdialené od seba maximálne 25 m. Tunely, v ktorých prirodzené vetranie by bolo vzhľadom na ich dĺžku nedostatočné, sú vybavené zariadením, zabezpečujúcim umelé vetranie.

- V miestach, kde môže byť prevádzkovanie dráhy a dráhovej dopravy ohrozované padaním cudzích predmetov, sa musia zriadiť galérie alebo iné ochranné stavby. Pre galérie platí rovnaké priestorové usporiadanie ako pre tunely. Voľné priestory medzi stĺpmi alebo nosnými piliermi galérie sú na vonkajšej strane vybavené zábradlím.

- Konštrukčné zásady a parametre priestorového usporiadania mostných objektov i objektov mostom podobných, vrátane spôsobu ich realizácie a konštrukčné zásady stavieb tunelov a galérií sú uvedené v príslušných technických normách prílohy č. 1, bod 2, 8 až 10, 13, 21, 22, 24 až 27, 35, 39 a 43.

- Nástupištia musia umožňovať rýchle, pohodlné a  bezpečné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, musia  mať bezpečné a pohodlné príchody k nim buď v úrovni, alebo mimo úrovne koľají, podchodmi alebo lávkami. Novo zriaďované nástupištia musia mať vyznačený bezpečnostný pás a minimálne jeden bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou  pohybu a orientácie7) .

- Dĺžka hrany nástupišťa musí zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku pre prepravu osôb, ktorý pri nástupišti pravidelne zastavuje. Pre trate hlavnej a vedľajšej železničnej trati zaradené do medzinárodnej železničnej siete dĺžka nástupišťa je určená medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

- Požiadavky na priestorové usporiadanie nástupíšť a manipulačných priestorov sú uvedené v prílohe č. 9.

- Nástupištia, rampy, odvodňovacie zariadenia, zábradlia a oplotenia musia spĺňať podmienky stanovené v prílohe č. 1, bod 13, 36, 50 a 52.

§ 15

Križovanie železničných dráh s cestnými komunikáciami

- Zriaďovanie priecestí, ich označenie, zabezpečenie, zmenu zabezpečenia, rušenie ako aj prestavbu okrem drobných stavebných úprav a prispôsobenie priecestia šírke komunikácie prerokúva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy ako stavbu dráhy, na základe žiadosti toho, v koho záujme sa má priecestie zriadiť, zabezpečiť alebo zrušiť.

- Podmienky zriadenia úrovňového križovania cestných komunikácií s hlavnými a vedľajšími železničnými traťami sú uvedené v prílohe č. 10.

- Priecestia musia byť označené výstražným krížom a dopravnými značkami podľa ustanovení osobitného predpisu ) .

- Koľajnice na priecestí musia byť rovnakej konštrukcie ako v priľahlej koľaji. V koľaji na priecestí  sa nesmú zriaďovať koľajnicové styky ani zvary. Koľajnicový styk musí byť vo vzdialenosti najmenej 3,5 m od okraja konštrukcie priecestia, ktorá bude mať z obidvoch strán ochranný nábeh v osi koľaje podľa prílohy č. 1, bod 53 a 54.

- Umiestnenie označenia a zabezpečenie priecestia, výpočet dopravného momentu a spôsob vyhodnotenia rozhľadových a miestnych pomerov na priecestí musí spĺňať ustanovené podmienky ) a požiadaviek podľa prílohu č. 1, bod 53 a 54.

§ 16

Železničný zvršok

- Železničný zvršok musí byť konštruovaný tak, aby zaisťoval  bezpečnú a plynulú jazdu dráhových vozidiel pri najväčšej stanovenej hmotnosti na nápravu a najvyššej traťovej rýchlosti.

- Na hlavných a vedľajších železničných tratiach sa spravidla zriaďuje bezstyková koľaj. Bezstyková koľaj musí  mať potrebnú rámovú tuhosť. Koľajnice pre bezstykovú koľaj musia mať zaručenú zvariteľnosť.

- Koľajové lôžko musí byť  priepustné a musí zabezpečovať  pružné uloženie koľaje a dostatočný odpor proti jej priečnemu a pozdĺžnemu posunu. Vlastnosti štrkov pre koľajové lôžko stanovuje  technická norma uvedená v  prílohe č. 1, bod 21.

- Tvary a rozmery  koľajového lôžka sú definované v prílohe č. 11.

- V oblúkoch s bezstykovou koľajou na normálnom a širokom rozchode s polomerom oblúka menej ako 600 m sa koľajové lôžko na vonkajšej strane oblúka rozširuje a nadvyšuje za účelom zväčšenia priečneho odporu.

- Konštrukcia železničného zvršku musí umožniť vedenie signálneho prúdu a spätných prúdov, funkčnosť zariadení pre zisťovanie voľnosti koľají, ak to vyžaduje elektrické silové alebo zabezpečovacie zariadenie.

- Stavby železničného zvršku musia byť vyhotovené podľa podmienok určených v prílohe  č. 1, bod 5 a 8.

§ 17

Výhybky

- Konštrukcie výhybiek, koľajových spojok a koľajových križovatiek  musia zaisťovať plynulú a bezpečnú jazdu dráhového vozidla požadovanou rýchlosťou.

- Všetky výhybky v hlavných koľajach na hlavných a vedľajších železničných tratiach musia byť zabezpečené zabezpečovacím zariadením podľa § 22 vyhlášky.

- Zásady použitia výhybiek s ohľadom na požadovanú rýchlosť sú  definované v prílohe č. 12.

- Na hlavných a vedľajších železničných tratiach musia byť vlečky zaústené len do staničných koľají okrem hlavných koľají.

- Poruchy, za ktorých sa výhybky nesmú ponechať v prevádzke bez osobitných opatrení, ustanovuje príloha č. 13 tejto vyhlášky.

§ 18

Označenie železničnej trate

- Trate železničnej dráhy sa označia  traťovými značkami a značkami na zaistenie projektovanej polohy koľaje.

- Značky na prevádzkovú a stavebno-technickú orientáciu na dráhe, musia svojim vyhotovením a umiestnením vyznačiť dôležité miesta v traťovom úseku, dôležité stavby a zariadenia železničnej dráhy, prípadne ich kilometrickú polohu.

- Párne staničníky, ktoré udávajú kilometrickú polohu v celých kilometroch, alebo v celých kilometroch a ich párnych desatinách, sa umiestňujú vpravo v smere stúpajúceho staničenia trate. Nepárne staničníky, ktoré udávajú kilometrickú polohu len v celých kilometroch a ich nepárnych desatinách sa umiestňujú vľavo v smere stúpajúceho staničenia trate.

- Na elektrifikovaných tratiach sa staničníky osadzujú v smere stúpajúceho staničenia trate na stožiare trakčného vedenia tak, aby bola medzi nimi zachovaná vzdialenosť 100 až 150 m, pričom udávajú kilometrickú polohu stožiara trakčného vedenia v celých kilometroch a ich tisícinách. Na dvojkoľajných elektrifikovaných tratiach sa staničníky osadzujú na stožiare trakčného vedenia striedavo vedľa jednej a druhej koľaje.

- Na elektrifikovanej trati tam, kde nie sú postavené stožiare trakčného vedenia pozdĺž trate (napr. tunely, zárubné múry, galérie), sa staničníky môžu osadzovať ako tabule na pevné zariadenia, na viackoľajných tratiach obojstranne.

- Značky na označenie hraníc dráhových pozemkov ) (medzníky), ktoré ohraničujú obvod železničnej dráhy, sa umiestňujú v lomových bodoch na hranici dráhového pozemku vo vzdialenosti najviac 100 m od seba.

- Značky na zaistenie projektovanej polohy koľaje sa umiestňujú podľa projektovej dokumentácie. Na osadenie značiek sa využívajú stavby a stabilné zariadenia (napr. podpery trakčného vedenia, mosty a konštrukcie podobné mostom, zárubné múry a tunelové rúry).

- Značky na zaistenie projektovanej polohy koľaje sa umiestňujú v priamej koľaji vo vzdialenosti najmenej 100 m od seba, na elektrifikovanej trati vo vzdialenosti stožiarov trakčného vedenia. V oblúku sa značky umiestňujú v závislosti od veľkosti polomeru oblúka vo vzdialenosti 20 m až 50 m od seba. Najväčšia vzdialenosť od osi koľaje je 10 m.

§ 19

Železničné stanice a zastávky

- Vybavenie železničných  staníc a železničných  zastávok je definované v prílohe č. 14.

- Názov železničnej stanice je viditeľne umiestnený na čelnej strane budovy od koľajiska, na priečelí budovy zo strany od mesta a na bočných stranách staničnej budovy tak, aby bola zaistená orientácia cestujúcich. Železničné stanice vybavené ostrovnými nástupišťami sa označia názvom stanice na začiatku a na konci nástupišťa obojstranným nápisom s názvom stanice umiestneným kolmo na priľahlé koľaje nástupišťa. V strednej časti ostrovného nástupišťa musí byť  obojstranný nápis s názvom stanice umiestnený rovnobežne s koľajiskom. Nápis názvu železničnej stanice musí byť presvetlený.

- Názov železničnej zastávky sa viditeľne umiestni na každom nástupišti najmenej 3,0 m od osi priľahlej koľaje, a to v strede nástupišťa rovnobežne s priľahlou koľajou, na začiatku a na konci nástupišťa vpravo v smere jazdy vlaku. Ak je železničná zastávka vybavená budovou, umiestni sa nápis aj na budove. Na nástupišti sa môže umiestniť tabuľa označenia smeru trate. Na zastávkach vybavených ostrovnými nástupišťami sa nápis názvu zastávky umiestni rovnako, ako v železničných staniciach vybavených ostrovnými nástupišťami.

Oznamovacie  a  zabezpečovacie  zariadenie

a vedenie

§   20

- Oznamovacie a zabezpečovacie vedenie zabezpečuje spoľahlivé spojenie častí  oznamovacích  a   zabezpečovacích  zariadení.

- Oznamovacie a zabezpečovacie  vedenie  musí  byť chránené  pred nebezpečným  a  rušivým vplyvom súbežných a križujúcich silových vedení, pred nebezpečným a rušivým vplyvom  trakčného   vedenia, pred vplyvom blúdivých prúdov   ako aj pred nebezpečným  a rušivým  vplyvom atmosférickej elektriny.

- Spôsob priestorového umiestnenia nadzemného vedenia je v prílohe č. 1 bod 165.

§  21

- Oznamovacie zariadenie musí umožňovať   spoľahlivý prenos  informácií na riadenie a  dorozumievanie sa medzi osobami, ktoré zabezpečujú prevádzku  dráhy a prevádzku dopravy na dráhe, na funkciu dráhových technologických zariadení, automatizačných systémov dráhy  a na  informovanie cestujúcich .

- Oznamovacie zariadenia  môžu byť usporiadané do samostatných okruhov pevných a virtuálnych na spojenie  dvoch určených  zariadení alebo do účastníckych sietí tak, aby  spĺňali    podmienky   na spoľahlivú   prevádzku   dráhy a  prevádzku   dopravy na dráhe.

- Samostatné okruhy na obsluhu dráhy a organizovanie dopravy na dráhe sa zriaďujú ako traťové, hlásnicové, výhybkárske a  privolávacie okruhy za  podmienok podľa prílohy  č. 18.

- Oznamovacie zariadenie, ktoré sa nachádza v blízkosti elektrifikovanej trati  musí byť navrhované  tak, aby nebolo ovplyvňované trakčnou prúdovou sústavou.

- Na prenos informácií pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe môžu sa používať rádiové oznamovacie zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky osobitného predpisu ).

- Rozhlasové zariadenie musí umožniť nastavenie hlasitosti  jednotlivých reproduktor-ových vetiev.

- Oznamovacie zariadenie, ktoré  slúži na zabezpečenie prevádzky dráhy a dopravy na dráhe musí umožniť záznam prenosu informácií.

- Navrhovanie, dimenzovanie, istenie a podmienky  použitia  oznamovacieho   zariadenia ustanovujú  príslušné technické  normy uvedené v prílohe č. 1, bod 61 až 65, 69, 70, 121 až 126, 131 až 145,147 až 150, 161 až 171.

§ 22

- Zabezpečovacie zariadenie dráhy  musí byť   navrhnuté  a  vyhotovené   tak, aby:

- pri splnení prevádzkových podmienok, pre ktoré je určené, zaisťovalo svojou funkciou bezpečnú prevádzku dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe a umožňovalo riadenie dopravy na dráhe,

- rozsah a kvalita  technických prostriedkov zabezpečenia železničnej stanice (výhybne) a trate s ohľadom na traťovú rýchlosť je stanovené v prílohe č. 19.

- zabezpečilo priecestia v stanovenom rozsahu,

- prenieslo na vedúce dráhové vozidlo informácie o poveloch zakazujúcich, povoľujúcich, prípadne obmedzujúcich jazdu, ak je traťová rýchlosť vyššia než 100 km/h alebo bez ohľadu na rýchlosť, ak ide o trať bez premenlivých návestidiel alebo o trať zaradenú 	do európskeho železničného systému,

- zabezpečilo využitie traťovej rýchlosti na trati a na hlavných koľajach železničnej  stanice (výhybne), ak je traťová rýchlosť vyššia ako 60 km/h,

- zabezpečilo požadovanú dopravnú priepustnosť dráhy;

- umožňovalo diaľkové ovládanie jednotlivých objektov zabezpečovacích zariadení, pokiaľ    je technologicky účelné.

- Trate európskej interoperabilnej siete musia spĺňať požiadavky pre interoperabilitu podľa príslušných technických špecifikácii pre interoperabolitu10) (ďalej len TSI).

- Podrobnosti o navrhovaní, konštrukcii a vybavení zabezpečovacích zariadení obsahujú príslušné technické normy uvedené v prílohe č. 1 bod 69, 70, 121 až 126, 161,171 až 180.

- Elektrické obvody a konštrukčné diely zabezpečovacieho zariadenia, ktorých funkciou je priame zaisťovanie bezpečnosti jazdy vlakov a zabezpečeného posunu musia sa navrhnúť, dimenzovať, vyhotoviť a istiť tak, aby túto funkciu plnili spoľahlivo pri všetkých prevádzkových stavoch zariadení a pri všetkých poruchových stavoch spôsobených uvažovanými poruchami.

- Zabezpečovacie zariadenia musia mať zabezpečenú plynulú dodávku elektrickej         energie.

- Všetky časti zabezpečovacích zariadení, ktoré  zabezpečujú  bezpečnostnú funkciu musia mať  bezpečnostné  uzávery .

- Spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, spôsob overovania nových zariadení a kritériá zaistenia bezpečnosti prevádzkovania dopravy na dráhe, ustanovujú príslušné technické normy  uvedené v prílohe č. 1 bod 61 až 65, 131 až 145, 147 až 150, 154, 161.

- Zabezpečovacie zariadenia nesmú byť zdrojom rušenia oznamovacích ani iných elektrických zariadení a nesmú byť rušené inými zariadeniami.

§  23

Elektrické  silnoprúdové  zariadenia

- Pevné  elektrické  trakčné  zariadenia (napr. meniarne, napájacie stanice, spínacie stanice, trakčné stožiare)  a  ostatné  silnoprúdové  zariadenia  (napr. osvetľovacie stožiare, trafostanice)  musia byť vyhotovené a v prevádzke  tak, aby vytvárali bezpečný  a vzájomne kompatibilný systém  a spĺňali  podmienky:

- ochrany osôb pred úrazom elektrickým prúdom,

- nerušeného rozhlasového a televízneho príjmu ako aj prevádzky rádiokomunikačných a telekomunikačných zariadení,

- ochrany  pred účinkami  blúdivých prúdov  elektrického  trakčného zariadenia,

- plynulej  prevádzky  dráhy pri požadovanom prevádzkovom zaťažení a stanovených rýchlostiach.

- Elektrické zariadenie sa chráni  pred účinkami klimatických vplyvov, nadprúdov a prepätia.

- Intenzita osvetlenia elektrických osvetľovacích zariadení musí zabezpečiť bezpečnosť prepravovaných  osôb  a osôb, ktoré sa zúčastňujú   prevádzky    dráhy  a  prevádzky    dopravy  na dráhe.

- Trolejové  vedenie  sa navrhne a zhotoví tak, aby  konštrukcia trolejového vedenia zabezpečovala nemennosť výšky trolejového  drôtu a aby určené výšky  trolejového drôtu  sa neprekročili  pri krajných teplotách vodičov.

- Výška trolejového drôtu je stanovená v prílohe č. 20.

- Všetky  elektricky vodivé podzemné zariadenia (napr. potrubia, káble),  ktoré je potrebné uložiť  súbežne s dráhou alebo  križujú elektrifikovanú dráhu s jednosmernou  trakčnou prúdovou sústavou musia mať ochranu pred koróziou blúdivými prúdmi 1 v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem uvedených v prílohe č. 1 bod 111 ; ak je to možné, musia sa umiestniť v takej vzdialenosti, aby ich nebolo treba ukoľajňovať.

- Vodovodné alebo iné potrubia  môžu križovať  elektrifikovanú železničnú dráhu len pod úrovňou koľají.

- Zriaďovanie a prevádzkovanie elektrických silnoprúdových zariadení ustanovujú príslušné technické normy   uvedené v prílohe č. 1 bod 61 až 70,101 až  110, 121 až 125, 131 až 156.

- Diaľkové ovládanie elektroenergetických zariadení musí spĺňať tieto podmienky:

a) spoľahlivo prenášať povely z riadiaceho pracoviska do ovládaného zariadenia; zadanie povelu musí pozostávať najmenej z dvoch úkonov; v prípade poruchy nesmie zariadenie samočinne vydávať pokyny; zariadenie musí byť vybavené signalizáciou stavu a funkcie zariadenia,

b) umožňovať prepnutie z diaľkového na miestne ovládanie a naopak,

c) nesmie byť ovplyvňované signálmi hromadného diaľkového ovládania energetických zariadení alebo vyššími harmonickými frekvenciami energetickej siete a induktívnymi, kapacitnými alebo elektromagnetickými vplyvmi z prevádzky elektrickej silovej sústavy dráhy a naopak samo nesmie negatívne ovplyvňovať iné elektrické zariadenia.

- Diaľkové ovládanie elektroenergetických zariadení musí mať zabezpečené náhradné (núdzové) napájanie po dobu najmenej 30 minút, pri použití výpočtovej techniky na riadenie diaľkového ovládania musí byť napájanie bezvýpadkové.

§ 24

Tretia hlava

Technické podmienky prevádzkovej spôsobilosti železničnej dráhy

- Technické podmienky prevádzkovej spôsobilosti železničnej dráhy sú určené stavebno-technickými parametrami v prílohe č. 1, bod 5, 8, 9, 11, 12, 34, 39, 47 až 49 a prípustnými opotrebovaniami jednotlivých súčastí dráhy za prevádzky, ktoré neohrozí ich funkčnosť ).

- Stavby a zariadenia dráhy musia byť  udržované v takom stave, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky dráhy a dopravy na dráhe a aby sa mohla uskutočňovať pravidelná preprava osôb a nákladov. Prevádzkovateľ dráhy musí  zaisťovať údržbu, opravy, pravidelné prehliadky, kontroly, merania a revízie stavieb a zariadení dráh. Pravidelne sa musí  preskúšavať geometrická poloha koľaje, preverovať stav železničného spodku a zvršku, najmä výhybiek, zabezpečovacích, telekomunikačných vedení, oznamovacích zariadení a elektrických zariadení. Predmet, spôsob prehliadky, kontroly a najdlhší časový interval medzi prehliadkami na hlavnej a vedľajšej železničnej trati a vlečke ustanovuje príloha č. 15.

- Pri opravách a udržiavacích prácach musí byť zaistená bezpečnosť prevádzkovania dopravy na dráhe a osôb na nej zúčastnených.

- Rozchod koľaje, geometrická poloha koľaje a výhybiek musí  spĺňať ustanovené podmienky v prílohe č. 1 pod položkami 5, 11 a 12.

- Na výhybkách musí byť zabezpečená funkcia pohyblivých častí ich ovládania a zaistenia v koncových polohách.

- V prevádzkovanej koľaji nesmie byť bez opatrení zaisťujúcich bezpečnú prevádzku dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe ponechaná koľajnica s lomami alebo inými chybami.

- Opotrebovanie koľajníc a výhybiek nesmie  oslabovať ich prierez na hodnoty, pri ktorých ich únosnosť nevyhovuje najvyššej traťovej rýchlosti v danom úseku trate a najväčšej prípustnej hmotnosti na nápravu. Únosnosť oslabených prierezov sa určí statickým výpočtom.

- Koľajnicové podpory koľají a výhybiek nesmú byť  poškodené a opotrebované v rozsahu, ktorý by spôsobil narušenie trvanlivosti spojenia upevňovadiel a rámovej tuhosti koľaje a výhybky.

- Stav a znečistenie koľajového lôžka, podvalového podložia a systém odvodnenia nesmie spôsobovať narastanie porúch v geometrickej polohe koľaje, znižovať deformačnú odolnosť a stabilitu zemného telesa.

- Stav súčastí železničného zvršku musí v miestach prevádzky koľajových obvodov trvale vykazovať tieto hodnoty mernej zvodovej admitancie:

  - medzi koľajnicovými pásmi tej istej koľaje 0,67 S.km -1

  - medzi koľajou a zemou 1,50 S.km -1

- Prevádzkovo-technický stav stavieb železničného spodku musí zabezpečovať ich projektované vlastnosti a parametre a nesmie ohrozovať bezpečnosť prevádzky dráhy a dopravy na dráhe a trvale obmedzovať jej plynulosť.

- Stav elektrického silnoprúdového zariadenia a stupeň opotrebovania súčastí nesmie obmedzovať prevádzkové vlastnosti elektrického zariadenia i všetkých z neho napájaných zariadení dráhy a tým ohrozovať bezpečnosť prevádzky týchto zariadení. Najvyššie prípustné odchýlky súčastí elektrického silnoprúdového zariadenia nesmú prekročiť hodnoty ustanovené osobitným predpisom.

- Stupeň opotrebovania a zníženia spoľahlivosti stanovených súčastí zabezpečovacích zariadení nesmie obmedziť ich prevádzkové vlastnosti. Najvyššie prípustné odchýlky súčastí zabezpečovacích zariadení nesmú prekročiť hodnoty ustanovené osobitným predpisom.

- Prevádzkovo technický stav budov a sieti technického vybavenia musí  zabezpečovať ich projektované vlastnosti a parametre, nebude ohrozovať bezpečnosť prevádzkovania dráhy a železničnej dopravy a pri pravidelnej prevádzke obmedzovať plynulosť železničnej dopravy.

- Na zaistenie prevádzkovej spôsobilosti dráhy sa musia evidovať údaje podľa prílohy č. 16.

  - Evidované údaje podľa prílohy č. 16 musia byť priebežne aktualizované a archivované po dobu najmenej 5 rokov.

  - Na zaistenie prevádzkovej spôsobilosti dráhy a bezpečnosti dopravy na dráhe sa vykonávajú pravidelné prehliadky a merania stavby dráhy. Najdlhší časový interval medzi prehliadkami je uvedený v prílohe  č. 17.

(18)Okrem pravidelných prehliadok sa vykonávajú aj mimoriadne prehliadky v závislosti na miestnych podmienkach a na opatreniach vyplývajúcich z predchádzajúcich prehliadok.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠPECIÁLNE DRÁHY

SÚČASTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMIENKY STAVBY DRÁHY

Prvá hlava

Súčasti špeciálnej dráhy

§ 25

Súčasti špeciálnej dráhy sú uvedené v prílohe č. 21.

# Druhá hlava

Stavebné a technické podmienky na stavbu špeciálnej dráhy

– mestskej rýchlodráhy, rýchlej električky

§ 26

Stavebné a technické požiadavky na stavbu špeciálnej dráhy sa vzťahujú na:

a)   priestorové usporiadanie dráhy,

b)   zaťaženie koľají podľa prílohy č. 1 bod 58,

c)   geometrického usporiadania koľaje,

d)   tvar, rozmery a šírkové usporiadanie železničného spodku,

e)   zaťažiteľnosť a priechodnosť stavieb a zariadení železničného spodku,

f)   usporiadanie a vybavenie staníc, zastávok, informačného systému a vybavenie priestorov pre odbavovanie cestujúcich, osvetlenie,

g)  technických parametrov elektrického silnoprúdového zariadenia,

h) usporiadania oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, zariadenie diaľkového ovládania,

i)   požiarneho zabezpečenia, vetranie a vykurovanie, zásobovanie vodou a kanalizácie.

§ 27

Priestorové usporiadanie trate

(1) Trate sa zriaďujú spravidla dvojkoľajové s pravostrannou prevádzkou.

Kríženie tratí navzájom, ako aj kríženie s ostatnými dráhami musí byť mimoúrovňové s   pozemnými komunikáciami je možné zriadiť úrovňové križovania len v nevyhnutných prípadoch .

(2) Trate musia byť spojené s depom dvomi spojovacími koľajami vybavenými obojsmerným traťovým zabezpečovacím zariadením a s dielňami pre opravu vozidiel a opravovňami aspoň jednokoľajnou spojkou vybavenou obojsmerným traťovým zabezpečovacím zariadením. Jednotlivé trate sa spojujú traťovými spojkami.

(3)  Na trati je možné zriadiť miesta s usporiadaním koľají umožňujúcim obrat vlakov pre dvojkoľajovú prevádzku aj mimo koncovej stanice.

(4) Užitočná dĺžka koľají pre obrat vlakov musí zodpovedať dvojnásobku dĺžky najdlhšieho vlaku na dráhe, zväčšenej o manipulačný priestor pre bezpečný obrat jednotlivých, alebo dvoch spojených vlakov.

(5) Priestorové usporiadanie stavieb dráhy musí zaisťovať bezpečný prejazd dráhového vozidla a spoľahlivú funkciu stavby dráhy. Zásady priestorového usporiadania  stanovuje príslušná technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58

(6) Kruhový tunel pre koľaje musí mať najmenší priemer taký, aby splnil požiadavky pre minimálnu výšku trolejového vedenia 4 400 mm od spojnice temien koľajnicových pásov pri dodržaní podmienok a priechodného prierezu.

(7)V tuneli so zvislými stenami a v podjazdoch musí byť dodržaná v priamej koľaji  výška najmenej taká, aby  výška trolejového drôtu bola minimálne 4 400 mm, od spojnice temien koľajnicových pásov.

(8) Pozdĺž koľaje na povrchu musí byť zriadená cesta pre priechod osôb. V tuneli musí byť zriadená cesta alebo odstupová rampa. V miestach, kde je cesta alebo rampa preložená na opačnú stranu, musí byť zriadený bezpečný prechod cez koľaje.

(9) Vzdialenosť os hlavných koľají v dvojkoľajných tuneloch bez medziľahlých podpier v staniciach musí byť najmenej 3 500 mm v priamej koľaji a v oblúku o polomere 4 000 m a väčším. Hodnoty pre zväčšenie vzdialenosti osi koľají v oblúku o polomere menšom než     4 000 m stanovuje  príslušná technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58.

(10) Vzdialenosť osí koľaje na povrchu v priamej koľaji a v oblúku o polomeru 250 m a väčším musí byť najmenej 3 500 mm, v manipulačných koľajach a v dvojitých koľajových spojkách najmenej 4 000 mm.

§ 28

Geometrické usporiadanie koľaje

(1) Smerové oblúky hlavných koľají musia mať polomer čo najväčší, aspoň 500 m. Polomer oblúku môže byť zmenšený až na 300 m, a to podľa podmienok stavebného povolenia stanovených s prihliadnutím k miestnym podmienkam. Polomer oblúku môže byť zmenšený až na 150 m pri obmedzenom priestore a zvlášť zložitých podmienkach v zastavanom území, a to podľa podmienok stanovených s prihliadnutím k tejto situácii v stavebnom povolení.

- Koľaje určené pre obrat a odstavovanie vlakových súprav sa zriaďujú v priamej koľaji alebo v oblúku o polomere najmenej 800 m. Oblúky ostatných koľají nesmie mať polomer menší než 150 m.

(3) Pre plynulý prechod medzi priamou koľajou a oblúkom sa zriaďujú prechodnice, u zložených oblúkov medziľahlé prechodnice.

(4) Pozdĺžny sklon koľaje na trati v tuneli alebo v zakrytom priestore nesmie byť väčší než 40 0/00 a nesmie byť menší než 3 0/00. Pozdĺžny sklon koľaje na povrchu nesmie byť väčší než 25 0/00.

(5) Najviac povolený jednostranný sklon koľaje v stanici na povrchu je 1,5 0/00. Koľaje v stanici v tuneloch alebo v zakrytom priestore musí mať pozdĺžny jednostranný sklon 3 0/00.

(6) Koľaje pre obrat a odstavovanie vlakových súprav v podzemí musí mať sklon najviac 3 0/00. Stúpanie koľají sa zriaďuje smerom k hlavnej koľaji.

(7)Polomer zakružovacieho oblúku lomu nivelety koľaje nesmie byť menší než 1 000 m.

- Rozchod koľaje je 1 435 mm.

(9) V oblúkoch o polomeru menšom ako 300 m musí byť rozchod koľaje zväčšený o hodnotu rozšírenia. Zmena rozchodu musí byť rovnomerná.

(10) V priamej koľaji musia byť temená hláv koľajníc v rovnakej úrovni. Spôsob zriadenia prevýšenia  stanovuje  príslušná technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58.

(11) Medzi neprevýšenou a prevýšenou časťou koľaje musí byť urobený plynulý prechod vzostupnicou o rovnakom sklone.

(12) Parametre geometrického usporiadania koľaje stanovuje  príslušná technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58

§ 29

Stavby a zariadenia koľajového spodku a koľajový zvršok

(1) Konštrukcia  všetkých častí trati musí umožniť bezpečnú a plynulú jazdu najvyššou traťovou rýchlosťou.

(2) Koľajový spodok a koľajový zvršok traťovej koľaje, spojovacie koľaje do depa           a skúšobné koľaje musia vyhovovať normovému zaťaženiu a rýchlosti najmenej 80 km.h-1, koľajový spodok a koľajový zvršok u ostatných koľají rýchlosti najmenej 40 km.h-1.

(3) Koľajový spodok musí tvoriť spoľahlivý podklad pre koľajový zvršok a musí byť riadne odvodnený.

(4) Stavby koľajového spodku musia zodpovedať priestorovému usporiadaniu                  a miestnym geologickým a hydrologickým požiadavkám a musia byť odolné proti teplotným zmenám.

(5) Podzemné konštrukcie musia byť dimenzované pre najnepriaznivejšie kombinácie jednotlivých druhov zaťažení pri stavbe dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe.

(6) Stavby dráhy musia byť účinne chránené proti prenikaniu spodných vôd, vnikaniu povrchových vôd a účinkom týchto vôd, korozívnym účinkom prostredia, účinkom bludných prúdov, poveternostným vplyvom a prípadným ďalším vplyvom znižujúcim životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť stavby. Parametre pre konštrukciu podzemných stavieb sú uvedené v prílohe č. 22.

(7) Konštrukcia koľajového zvršku musí umožňovať zriadenie zabezpečovacieho zariadenia a umiestnenie  komponentov zabezpečovacieho zariadenia.

(8) Koľajový zvršok sa zriaďuje v tuneloch spravidla ako pevná jazdná dráha                  s bezstykovou koľajou.

(9) Parametre konštrukcie koľajového spodku a koľajového zvršku stanovuje príslušná  technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58

(10) Parametre mostov a konštrukcií mostom podobným sú uvedené v prílohe č. 23.

§ 30

Požiadavky na usporiadanie výhybiek

(1) Konštrukcie výhybiek a ich vybavenie musí zaisťovať plynulú a bezpečnú jazdu dráhových vozidiel stanovenou rýchlosti. Parametre konštrukcie a povolené odchýlky stanovuje príslušná technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58.

(2) Výhybky v hlavných koľajach pre odbočenie na inú trať musia umožňovať pri jazde do odbočky rýchlosť najmenej 60 km.h-1, ostatné výhybky musia umožňovať rýchlosť pri jazde do odbočky najmenej 40 km.h-1.

(3) Výhybky prechádzané vlakmi s cestujúcimi sa zriaďujú tak, aby boli spravidla prechádzané po hrote.

(4) Konštrukcia výhybky musí umožňovať ručné i ústredné stavanie a osadenie potrebných komponentov zabezpečovacieho zariadenia.

- Ústredne ovládané výhybky v koľajach na povrchu sa opatria zariadením pre ohrev.

§ 31

Traťové značky

(1) Trate na špeciálnej dráhe sa označujú traťovými značkami a značkami pre zaistenie projektovanej polohy koľaje (koľajovej značky).

(2) Značky pre prevádzkovú a stavebnotechnickú orientáciu na dráhe (kilometrovníky, hektometrovníky) sa musia svojím  prevedením a umiestnením vyznačiť kilometrickou polohou koľají od začiatku do konca príslušnej trati pre každú koľaj samostatne.

(3) Kilometrovníky a hektometrovníky sa osadzujú vždy vpravo od koľaje v smere jazdy vlaku.

§ 32

Usporiadanie a vybavenie staníc

(1) Stanice sa zriaďujú v priamej koľaji alebo v oblúku o polomere minimálne 800 m. Svojim stavebným usporiadaním a vybavením musia zaistiť podmienky pre prepravu cestujúcich stanovené projektom.

(2) Priestory a zariadenia slúžiace cestujúcim musia umožňovať prístup a užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Dopravné zariadenie pre cestujúcich a samostatné dopravné zariadenie pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu umiestnené v staniciach musia spĺňať podmienky podľa nasledujúcich odsekov a ďalej podmienky, stanovené osobitnými právnymi predpismi.7)

(3) Pokiaľ nie sú  prevedené iné opatrenia k zabráneniu vniknutia vody do priestoru dráhy, musia byť vstupy z voľného priestranstva najmenej 0,6 m nad úrovňou najvyššej dosiahnutej povodňovej hladiny v mieste, najmenej však storočnej vody.

(4) Bočné nástupištia musia byť navzájom mimoúrovňové spojenia pre prechod cestujúcich. Nástupište v staniciach na povrchu musia mať po celej dĺžke prístrešky.

(5) Vo vzdialenosti 600 mm od hrany nástupišťa musia byť v ploche nástupišťa po celej jeho dĺžke umiestnené tvarovo jednotné farebné a hmatovo vnímateľné značky šírky 150 mm vyznačujúce bezpečnostný pás. Povrch bezpečnostného pásu musí mať nekĺzavú úpravu.

(6) Pevné schodište pre cestujúcich sa zriaďujú v sklone miernom podľa príslušnej technickej normy uvedenej v prílohe č. 1 bod 36. Výška schodov môže byť najviac 160 mm. Posledný schod schodišťového ramena musí byť farebne odlíšený. V stiesnených podmienkach možno zriadiť sklon do 30 stupňov. Hrany stupňov pevných schodíšť musia byť upravené proti pošmyknutiu. U každého ramena pevného schodišťa musia byť zriadené držadlá vo výške 1 000 mm. Ak je pevné schodište pre cestujúcich jedinou prístupovou cestou na nástupište, musí umožňovať užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáciou7).

(7) Pre vertikálnu dopravu osôb a nákladov musia byť v podzemných staniciach zriadené výťahy. Podmienky dopravného zariadenia sú uvedené v prílohe č. 24.

§ 33

Informačný systém a vybavenie priestoru pre odbavovanie cestujúcich

(1) Vstupy do staníc a výstupy z nich, prístupové cesty a ostatné verejné priestory každej stanice musia byť zreteľne a zrozumiteľne vizuálne, hmatové popr. zvukovo vyznačené.

(2) V staniciach musí byť oddelený a označený priestor prístupný osobám bez platného jazdného dokladu od priestoru prístupného cestujúcim s platným cestovným dokladom.

(3) V každej stanici musí byť zriadené a viditeľne označené miesto, odkiaľ možno privolať pomoc.

(4)Svetlá šírka vstupu do plateného  priestoru nesmie byť menšia než 0,6 m; aspoň jeden vstup a výstup musí mať svetlú šírku najmenej 1,2 m.

§ 34

Osvetlenie

(1) Osvetlenie staníc musí byť vykonané tak, aby nemohlo prísť k oslneniu osoby riadiace dráhové vozidlo, a tak, aby nemohlo dôjsť k zámene návestných znakov.

(2)Osvetlenie staničných priestorov musí byť zaistené normálnym osvetlením s nepretržitým napájaním. Svietidlá z horľavých hmôt nesmie tvoriť pásy dlhší než 6 m. Po tejto dĺžke musí byť pás prerušený medzerou širokou najmenej 1 m. Vzdialenosť medzi jednotlivými svietidlami z horľavých hmôt musí byť vo všetkých smeroch aspoň 0,5 m.

(3)Zriaďuje sa náhradné, núdzové a únikové osvetlenie, ktoré musí mať napájanie zálohované z akumulátorového zdroja o napätí 220 V.

(4)Verejné staničné priestory, tunely, únikové cesty, prevádzkovo dôležité priestory vrátane zariadení nutných pre zásah obsluhy, prípadne jednotiek záchranného systému musia byť vybavené núdzovým osvetlením. Núdzové osvetlenie sa nezriaďuje v priestoroch s náhradným osvetlením, ktoré je napájané z náhradného zdroja.

(5) Rozmiestnenie osvetlenia únikových ciest musí spoľahlivo vyznačovať únikovú trasu.

(6)Normálne osvetlenie staničných priestorov musí byť zaistené dvomi prívodmi z dvoch sekcií hlavného rozvádzača, s možnosťou prepnutia každej sekcie podružného rozvádzača na ktorýkoľvek prívod.

(7)Priestory, v ktorých pri poruche normálneho osvetlenia môže prísť k ohrozeniu bezpečnosti osôb, musia byť vybavené náhradným osvetlením.

(8) Osvetlenie verejných staničných priestorov so združeným (normálnym a náhradným) osvetlením musí byť automaticky ovládané riadiacim systémom osvetlenia. Združené osvetlenie verejných priestorov v stanici, normálne a núdzové osvetlenie v tuneli musí umožňovať samostatné diaľkové ovládanie z miesta určeného prevádzkovateľom dráhy.

(9) Pre svetelný prechod medzi tunelom a úsekom trati na povrchu musí byť zriadené adaptačné pásmo, ktoré je v činnosti za denného svetla. Rozdiel intenzity medzi jednotlivými úsekmi adaptačného pásma nesmie byť väčší než 1 : 10. Medzi posledným úsekom tunelu a voľným priestranstvom nemusí byť dodržaný uvedený rozdiel intenzity, ale musí byť dosiahnutá priemerná zraková pohoda. Obdobne musia byť usporiadané vstupy a výstupy pre cestujúcich u staníc umiestnených pod zemou.

(10) V podzemí sa adaptačné pásma zriaďujú v staniciach na vjazde a výjazde. Rozdiel intenzity medzi nadväzujúcimi úsekmi nesmie byť väčší než 1 : 7. Adaptačné pásma v podzemí sa nezriaďujú v prípadoch stanovených projektom.

(11) Hodnoty intenzity osvetlenia vybraných priestorov sú uvedené v prílohe č. 25.

§ 35

Elektrických trakčné a silnoprúdových zariadenia

(1) Pevné elektrické trakčné zariadenia a ostatné elektrické silnoprúdové zariadenia musia byť vyhotovené a usporiadané tak, aby vytvárali v prevádzke bezpečný systém a spĺňali podmienky:

a) zaisťovali plynulosť dráhovej dopravy pri požadovanom prevádzkovom zaťažení a stanovených rýchlostiach,

b) neboli zdrojom rušenia alebo ohrozenia funkcie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení dráhy,

c)  obmedzovali vznik a šírenie bludných prúdov.

(2) Spôsob ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím je uvedený v prílohe č. 1 bod 061, 062, 063 a 067.

(3) Vrchné trolejové vedenie môže tvoriť trolejový drôt alebo prúdová koľajnica.  Musí umožniť plynulú dodávku elektrickej energie pre vlaky i pri najvyššej dopravnej priepustnosti.

(4) Trakčné vedenie musí byť elektricky izolované od stavby dráhy alebo stavby na dráhe. Izolačné vzdialenosti medzi živými časťami trakčného vedenia a stavbami musí plniť podmienky príslušnej technickej normy uvedenej v prílohe č. 1 bod 104.

(5) Elektrické úseky hlavných koľají musia byť napojené obojstranne pri zaistení väzby napájačov. U odstavných a obratových koľají tvoria prívodné koľajnice samostatné elektrické úseky.

(6) Susedné elektrické úseky prívodného trolejového vedenia koncových staníc a jednostranne napájané elektrické úseky musí byť možné zopnúť v mieste delenia  odpojovačom s motorovým pohonom.

(7) Napájanie trolejového vedenia koľají s prehliadkovými jamami musí byť vybavené signalizáciou zapnutého napájania.

(8)Zariadenie trakčných meniarní musí byť dimenzované tak, aby pokrylo predpokladané zaťaženie vlakov, zväčšené o 20 %. Prúdovú zaťažiteľnosť usmerňovacích skupín trakčných meniarne uvádza doporučená technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod. Usmerňovacie skupiny musia najviac spĺňať podmienku zaťažiteľnosti 300 % po dobu 15 sekúnd.

(9) Všetky izolované vedenia a elektrické zariadenia ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť premávky vlakovej dopravy musia mať vodiče s medenými jadrami; káble musia byť bezhalogenové vo vyhotovení  retardujúcom oheň, so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa – R, alebo odolné proti ohňu s funkčnou schopnosťou pri požiari – V.

(10) Elektrické stanice musia byť napájané z dvoch na sebe nezávislých elektrických staníc verejného rozvodu elektrickej energie.

(11) Napájanie všetkých spotrebičov nízkeho napätia musí byť nezávislé na verejnom rozvode elektrickej energie.

(12) Rozvádzače núdzového napájania musia mať možnosť pripojenia z dvoch sekcií hlavného rozvádzača. Pri strate napätia na oboch sekciách hlavného rozvádzača pre osvetlenie musí byť rozvádzač núdzového napájania automaticky prepnutý na núdzový zdroj napájania.

(13) Spôsob vyhotovenia konštrukcie  silnoprúdových elektrických zariadení obsahuje  príslušná technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 064, 144, .

§ 36

Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

(1) Oznamovacie zariadenie musí umožňovať spoľahlivý prenos informácií pre organizáciu a riadenie dráhovej dopravy a pre riadenie technologických procesov a informovanie cestujúcich.

(2) Oznamovacie zariadenie a oznamovacie vedenie musí byť chránené proti nebezpečným a rušivým účinkom súbežných alebo križujúcich silových vedení a proti korózii bludnými prúdmi; na povrchu a tiež proti účinkom atmosférickej elektriny.

(3) Oznamovacie zariadenie sa napája spravidla zo zdroja nepretržitého napájania.

(4) K informovaniu cestujúcich v stanici a vo vlaku, k predávaniu príkazov a informácii medzi zamestnancami musí byť zriadené rozhlasové zariadenie. V ozvučených priestoroch musí byť zabezpečená zrozumiteľnosť oznámení pri najnižšej úrovni hlasitosti.

(5) Na nástupištiach a v priestoroch, kde je to z hľadiska prevádzkovania dráhy a dráhovej dopravy nutné, musí byť ukazovateľ času.

(6) Pre prenos informácii pri prevádzkovaní dráhy a dráhovej dopravy možno zriaďovať a prevádzkovať oznamovacie zariadenia, ktoré splňujú podmienky podľa osobitného  predpisu osobitného predpisu 14).

(7) Zabezpečovacie zariadenie musí svojou funkciou a prevedením zaisťovať bezpečné prevádzkovanie dráhy a dráhovej dopravy a požadovanú dopravnú priepustnosť dráhy.

(8) Elektrické obvody, konštrukčné diely, ktoré priamo zaisťujú bezpečnosť prevádzkovania dráhy a dráhovej dopravy, musia byť navrhnuté, prevedené a zaistené tak, aby svoju funkciu plnili pri všetkých prevádzkových stavoch zariadenia a pri všetkých poruchových stavoch spôsobených uvažovanými poruchami.

(9) Zabezpečovacie zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby nebolo ovplyvňované signálmi hromadného diaľkového ovládania energetických zariadení alebo vyššími harmonickými energetickými sieťami a induktívnymi, kapacitnými alebo elektromagnetickými vplyvmi z prevádzky elektrickej silovej sústavy dráhy.

(10) Zabezpečovacie zariadenie musí byť napájané zo zdroja nepretržitého napájania a minimálna doba, po ktorú musí tento zdroj zaistiť plnú funkčnosť zabezpečovacieho zariadenia,  je 10 minút.

(11)Zabezpečovacie zariadenie musí tvoriť samostatnú elektrickú sústavu izolovanú od verejnej energetickej siete.

(12) Zabezpečovacie zariadenie je vyhotovené počítačmi náprav a elektronickým hradlom.

§ 37

Diaľkového ovládania

(1) Zariadenie diaľkového ovládania musí spoľahlivo prenášať povely z riadiaceho pracoviska do ovládaného zariadenia. Zadanie povelu musí pozostávať najmenej z dvoch úkonov. Zariadenie nesmie dávať povely samočinne, ak je povelové alebo ovládacie zariadenie v poruche. Zariadenie musí byť vybavené signalizáciou stavu a funkciou zariadenia.

(2) Zariadenie diaľkového ovládania musí mať zaistené  núdzové napájanie po dobu najmenej 30 minút. Výpočtová technika používaná na riadenie diaľkového ovládania musí byť napájanie zo zdroja nepretržitého napájania.

(3) Zariadenie diaľkového ovládania musí umožňovať prepnutie z diaľkového ovládania na miestne ovládanie a naopak.

(4) Zariadenie diaľkového ovládania nesmie svojou činnosťou ovplyvňovať činnosť dráhového oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia.

(5) Zariadenie diaľkového ovládania musí byť usporiadané tak, aby neboli ovplyvňované signály hromadného diaľkového ovládania energetických zariadení alebo vyššími harmonickými vplyvmi energetickej siete a induktívnymi, kapacitnými alebo elektromagnetickými vplyvmi z prevádzky elektrickej silovej sústavy dráhy.

§ 38

Požiarne zabezpečenie

(1) Podzemné objekty musia byť rozdelené na požiarne úseky. V priestoroch pod zemou musia byť používané materiály a konštrukcie s predpísanou odolnosťou proti ohňu.

(2) Vo všetkých objektoch musia byť rozmiestené zdroje požiarnej vody a hasiace prístroje, ktoré musia byť ľahko prístupné a viditeľne označené. Rozmiestnenie zdrojov, druh a počet hasiacich prístrojov stanoví projekt.

(3) V priestoroch určených projektom, kde je nebezpečenstvo vzniku požiaru, sa zriaďuje elektrická požiarna signalizácia. Priestory so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, ktoré nie sú pod trvalým dozorom, musia byť vybavené automatickými hlásičmi požiaru s prípadnou väzbou na technické zariadenie ovplyvňujúce priebeh požiaru.

(4)Únikové cesty musia byť pri mimoriadnych udalostiach osvetlené aj pri strate napätia pre normálne osvetlenie.

§ 39

Zariadenie pre vetranie a vykurovanie

(1) Vo všetkých priestoroch musí byť zaistená výmena vzduchu vetraním. Kde nie je možné zaistiť vetranie prirodzene, musí byť vetranie nútené.

(2) Stav a chod vzduchotechnického zariadenia a jeho poruchy musia byť signalizované na trvale obsadenom pracovisku.

(3) Vzduchotechnické zariadenie nesmú v prípade požiaru šíriť dym a teplo medzi požiarnymi úsekmi.

(4)Vzduchotechnické šachty, štóly a kanály pre prívod vzduchu musia byť vybavené osvetlením a odvodnením. Svetlá šírka a výška šachiet, štôlní a kanálov nesmú byť menšie než 1 500 mm a musia umožniť núdzový prístup do podzemných priestorov.

(5) Vo vzduchotechnických šachtách a štólach sa umiestňujú káble a zariadenia zaisťujúce činnosť zariadenia vzduchotechniky. Ďalšie vedenia a zariadenia možno do týchto priestorov umiestniť za podmienok stanovených prevádzkovateľom dráhy v súlade s ustanovením zvláštneho právneho predpisu, použité káble musia byť bezhalogénové v prevedení oheň retardujúce, so zvýšenou odolnosťou proti šírení plameňa – R, alebo odolné ohňu s funkčnou schopnosťou pri požiari – V.

(6) Hygienické požiadavky vetrania a vykurovania upravuje osobitný predpis.

§ 40

Zásobovanie vodou a kanalizácia

(1) Stanice, tunely, povrchové trate a objekty musia byť vybavené vodovodmi s pitnou vodou a musia byť napojené na kanalizáciu.

(2) Vodovodné zariadenia musia zaisťovať dodávku vody pre najvyššiu spotrebu hygienických, technologických a požiarnych zariadení.

(3) Vodovodná a kanalizačná sústava musí obmedzovať šírenie bludných prúdov a musí byť izolovaná od vonkajších sústav.

(4) Vodovodná sieť podzemných staníc musí byť navzájom prepojená potrubím uloženým v tuneli.

(5) Potrubie v tuneli musí umožňovať priamy odber vody pre požiarne účely. Uzávery potrubia v tuneloch sa umiesťujú vo vzdialenosti do 300 m. V staniciach sa zriaďujú tieto uzávery v úrovni čela nástupišťa na oboch koncoch stanice v miestach prístupných i pri prevádzkovaní dráhovej dopravy.

(6) Vodovodné potrubie v traťových a staničných tuneloch sa ukladá na protiľahlej strane prívodných koľajníc a káblov vysokého napätia. Ak je uložené na tej istej strane ako prívodná koľajnica alebo káble vysokého napätia, musí byť zriadená zvláštna mechanická ochrana proti možnému ostriekaniu káblov striekajúcou tlakovou vodou a proti ostriekaniu vody na prívodnej koľajnici pri poruche potrubia. Vodovodné potrubie sa umiestňuje nižšie ako káblové rozvody a nesmie tvoriť prekážku pri chôdzi po odstupovej rampe.

(7) Vodovod v podzemných priestoroch musí mať vodovodné výtoky umožňujúce nasadenie hadíc na potrubie v tuneloch spravidla vo vzdialenosti 50 m, v šachtách, kanáloch, kolektoroch, v spojovacích chodbách prestupných staníc a tuneloch pohyblivých schodov a ďalších priestoroch vo vzdialenosti 30 m. Vodovodný výtok pre hadicu musí byť navrhnutý tiež v čerpacích staniciach odpadových vôd a v blízkosti zberných šácht.

(8) Požiarne hydranty musia byť rozmiestené tak, aby vo všetkých priestoroch umožňovali hlásenie požiaru vodnou hmlou alebo rozstrekujúcim prúdom.

(9) V každej stanici pod zemou musí byť inštalované nezavodnené vodovodné potrubie spojujúce úroveň nástupišťa s povrchom.

(10) Zberné šachty pre odvedenie alebo odčerpanie odpadových vôd musia byť vybudované v najnižšie položených miestach technických priestorov pohyblivých schodov, tunelov, šachiet výťahov a prípadne pri vstupoch.

(11) V území so stokovou sieťou oddelenej sústavy kanalizácie musia byť odpadné vody zavedené do stok odpadnej siete a podzemné vody do stok dažďovej vody.

(12) Úroveň podlahy základných a tranzitných čerpacích staníc musí byť najmenej o 25

cm vyšší, ako je temeno koľajnice; u miestnej čerpacej stanice na koľajách s prehliadkovými

jamami má byť najmenej 15cm pod temenom koľajnice.

(13) Činnosť čerpadiel musí byť samočinne závislá na úrovni hladiny vody v šachte. Každá čerpacia stanica musí byť vybavená prevádzkovými a záložnými čerpadlami v rozsahu stanovenom projektom.

(14) Základné čerpacie stanice musia mať zdvojené výtlačné potrubie a musia mať zaistené napájanie elektrickou energiou z dvoch sekcií hlavného rozvádzača s možnosťou záskoku.

(15) Všetky šachty musia byť odvetrané. Prestupy medzi šachtami a technickými priestormi čerpacích staníc odpadových vôd musia byť oddelené od okolia prachotesnými uzávermi. Technický priestor čerpacích staníc odpadových vôd musí byť podtlakovo odvetraný na povrch.

§ 41

Povrchové úseky špeciálnej dráhy

(1) Pri stave povrchových úsekov špeciálnej dráhy je možné použiť v primeranom rozsahu ustanovenia všeobecných technických podmienok železničných dráh.

(2) Križovanie špeciálnej dráhy  s cestnými komunikáciami sa prednostne rieši ako mimoúrovňové, úrovňové križovanie je možné zriadiť len v osobitných prípadoch. Podmienky zriadenia sú uvedené v prílohe č. 10.

(2) Pokiaľ vozidlá špeciálnej dráhy využívajú aj infraštruktúru električkovej dráhy, táto musí spĺňať ustanovenia § 28 ods. 8. Polomery oblúkov a priechodný prierez  trate musí vyhovovať obrysu a technickým podmienkam vozidla špeciálnej dráhy.

H l a v a  tretia

TECHNICKÉ PODMIENKY SCHOPNOSTI PREVÁDZKY ŠPECIÁLNEJ DRÁHY

§ 42

(1)Technické podmienky schopnosti prevádzky dráhy sú určené stavebnotechnickými parametrami a dovolenou toleranciou za prevádzky u stavieb dráhy a funkčnosti ich častí (komponentu).

(2)Najväčšie prípustné odchýlky od rozchodu koľají v podzemí pri opotrebení koľajníc sú - 5 mm, + 20 mm, u koľají na povrchu - 5 mm, + 35 mm a u traťových spojkách  v podzemí - 5 mm, + 30 mm.

(3) Odchýlky od vzájomnej výškovej polohy koľajnicových pásov nesmie byť za prevádzky väčší než

- u tratí v podzemí: - 4 mm, + 4 mm,

- u tratí na povrchu: - 10 mm, + 10 mm.

(4) Na tratiach nesmú byť ponechané koľajnice, výhybky a koľajové kríženia, u ktorých prevádzkovým opotrebením došlo k zníženiu ich únosnosti pod požadovanú hranicu. Okrem toho nesmú byť v trati ponechané koľajnice, ktoré by svojimi závadami mohli ohroziť bezpečné prevádzkovanie dráhovej dopravy. Stupeň prevádzkového opotrebenia a neprípustnej závady koľajnice obsahuje doporučená technická norma uvedená v prílohe č. 1 bod 58.

(5) Jednotlivé časti výhybiek musia spĺňať pri prevádzkovaní dráhovej dopravy tieto požiadavky:

- temeno hlavy jazyka nesmie byť znížené proti opornici o 3 mm a viac v mieste, kde je šírka temena 50 mm a väčšia,

- výmenový uzáver sa nesmie dať uzavrieť, ak je  jazda cez výhybku rýchlosťou 60 km.h-1 a vyššia,  medzera medzi jazykom a opornicou v mieste prvého záveru väčšia než 3,5 mm a u výhybiek prechádzaných rýchlosťou nižšia než 60 km.h-1 väčšia než 5 mm,

- vôľa medzi stojinou priľahlého jazyka a jazykovou opierkou nesmie byť väčšia než 4 mm u výhybiek prechádzaných rýchlosťou 60 km.h-1 a vyššia, pri rýchlosti nižšej než 60 km.h-1 6 mm,

- do vzdialenosti 1 500 mm od hrotu jazyka nesmú byť vydrobené vodorovné plochy o šírke 6 mm a väčšej. Podrobnosti stanoví odborná technická norma, uvedená v prílohe č. 1 bod 58,

- najväčšie zvislé opotrebenie srdcovky v mieste, kde šírka klinu srdcovky je 40 mm a väčšia, môže byť:

9 mm u výhybiek prechádzaných rýchlosťou 40 km.h-1 a vyššou, 12 mm u výhybiek prechádzaných rýchlosťou nižšou než 40 km.h-1,

- vzdialenosť prechádzanej hrany srdcovky od vodiacej hrany prídržnice nesmie byť menšia než 1 392 mm a vzdialenosť medzi vodiacou hranou prídržnice a vodiacou hranou krídlovej koľajnice nesmie byť väčšie ako 1 357 mm,

- jazyky, opornice, srdcovky alebo spojovacie tyče nesmú mať lomy,

- u prídržnice nesmie byť poškodená viac ako jedna spojovacia skrutka.

(6)Konštrukcia pre uloženie koľají a výhybiek nesmie byť poškodená alebo opotrebovaná v rozsahu, ktorý nezaručuje požadovanú súdržnosť upevňovadiel a pevnosť koľajového roštu.

(7)Technická dokumentácia musí byť vedená tak, aby obsahovala rozhodujúce a aktuálne technické údaje o dráhe.

§ 43

(1) Pre zaistenie prevádzkyschopnosti dráhy a bezpečnosti dráhovej dopravy sa robia pravidelné prehliadky a merania stavieb dráh. Časový interval prehliadok a meraní stanovuje príloha č. 26.

(12) Záznamy o prevedení prehliadok a meraných sa archivujú po dobu najmenej päť rokov.

§ 44

(1) Pre špeciálne dráhy železničné vrátane úzkorozchodných platia ustanovenia a technické podmienky ako pre dráhy železničné v primeranom rozsahu.

PIATA ČASŤ

ELEKTRIČKOVÉ DRÁHY

SÚČASTI DRÁHY, STAVEBNÉ A

TECHNICKÉ PODMIENKY STAVBY DRÁHY

Prvá hlava

Súčasti električkovej dráhy

§ 45

Súčasti električkovej dráhy sú uvedené v prílohe č. 27.

Druhá hlava

Stavebné a technické požiadavky na stavbu električkovej dráhy

§ 46

Stavebné a technické požiadavky na stavbu električkovej dráhy a ich súčastí sa vzťahujú na:

- priestorové usporiadanie dráhy,

- geometrické usporiadanie koľají,

- tvar, rozmery a šírkové usporiadanie spodku električkovej trate,

- konštrukciu a parametre električkového zvršku,

- označenie električkovej trate,

- vybavenie konečných a nácestných zastávok,

- konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí električkovej dráhy.

§ 47

Priestorové usporiadanie

- Trať električkovej dráhy sa musí umiestniť na vlastnom telese dráhy alebo na cestnej komunikácii podľa prílohy č. 1, bod 55 až 59.

- Umiestnenie trate električkovej dráhy na cestnej komunikácií nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť premávky na cestnej komunikácií ani prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe.

- Stavby a pevné zariadenia, ktoré sú súčasťou električkovej dráhy a ani iné predmety nesmú zasahovať do priechodného prierezu okrem zariadení, ktoré menia svoju polohu v súčinnosti s vozidlami (zavesenie trolejového vedenia), ak majú tieto zariadenia vnútri priechodného prierezu presne vymedzený dotyk s časťami vozidiel, pre ktoré sú určené a ak sa nemôžu dostať do styku s inými časťami vozidiel.

- Priestorové usporiadanie električkovej dráhy na cestnej komunikácii je definované v prílohe č. 28.

- Výška priechodného prierezu je 4500 mm. Menšia výška je prípustná len na už postavených objektoch v traťových úsekoch električkovej dráhy, ktoré sú vybudované na samostatnom telese okrem úrovňových križovaní s inými cestnými komunikáciami. Vždy však musí byť na príslušnom traťovom úseku zaistené bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie električkovej trate a dráhovej dopravy v celom rozsahu povolenej rýchlosti. Výška trolejového drôtu musí byť vyznačená dopravnou značkou 10). Označenie výšky sa udáva o 500 mm menšie od skutočnej výšky trolejového drôtu.

- Vzdialenosť osí dvoch súbežných koľají v priamom smere a v smerovom oblúku polomeru 1000 m a väčšom je najmenej 3000 mm. Ak sú stožiare trolejového vedenia uprostred osí dvoch súbežných koľají musí byť vzdialenosť osí 4000 mm. V oblúkoch menších než 1000 m je vzdialenosť osí dvoch súbežných koľají električkovej trate zväčšená podľa stanovených podmienok v prílohe č. 1, bod 55 až 58.

- Ustanovenia bodov (5) a (6) sa musia uplatniť vždy vtedy, ak tomu nebráni zložitosť miestnych podmienok v zastavanom území alebo štátom chránenom území, prípadne nepriaznivé hydrogeologické podmienky. Ak nie je možné parametre uvedené v týchto bodoch dodržať, musí byť bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania električkovej trate a doprava na električkovej dráhe zaistená zodpovedajúcim stavebno-technickým riešením a organizačnými opatreniami schválenými príslušným dráhovým správnym úradom .

- Trať električkovej dráhy umiestnená na cestnej komunikácii musí byť vedená  na vyhradenom električkovom páse alebo pruhu, fyzicky oddelenom zvýšenou obrubou, zeleným pásom, alebo iným spôsobom v šírke vyhovujúcej priechodnému prierezu trate električkovej dráhy.

- Trate električkových dráh sa zriaďujú dvojkoľajné s pravostrannou prevádzkou.

- Na prechodoch cez električkový pás alebo pruh ležiaci v strede cestnej komunikácie, musí byť pre chodcov upravený dostatočný vyčkávací priestor v električkovom páse alebo jazdnom pruhu.

- Priechodný prierez, jeho rozšírenie v oblúkoch, priestorové usporiadanie dvojkoľajnej a viackoľajnej trate električkovej dráhy, umiestnenie ochranných výklenkov na mostoch, v tuneloch a oporných múroch stanovujú príslušné technické normy uvedené v prílohe č. 1, bod 55 až 58.

§ 48

Geometrické usporiadanie koľají

- Smerové usporiadanie koľaje električkovej trate musí zaručovať bezpečnú a plynulú jazdu samostatných električkových vozidiel alebo električkových súprav traťovou rýchlosťou.

- Oblúky električkovej trate musia mať čo najväčšie polomery, pričom ich veľkosť zodpovedá najvyššej dovolenej rýchlosti električkovej trate alebo úseku trate. Najmenší prípustný polomer oblúka na električkovej trati je 25 m, v prípade obratiska, križovatky a dočasnej preložky trate električkovej dráhy je polomer oblúka najmenej 20 m.

- Na plynulý prechod medzi úsekmi v priamej koľaji a oblúkom alebo medzi dvomi nadväzujúcimi oblúkmi trate električkovej dráhy sa zriaďuje prechodnica.

- V závislosti od veľkosti polomeru smerového oblúku sa na zníženie účinku odstredivej sily zriaďuje prevýšená koľaj, a to zvýšením vonkajšieho koľajnicového pásu oproti vnútornému koľajnicovému pásu tak, aby to vyhovovalo najvyššej dovolenej rýchlosti traťového úseku električkovej trate.

- Na priamom úseku trate električkovej dráhy musia byť temená oboch koľajnicových pásov v rovnakej úrovni okrem miest, kde to vyžaduje priečny, prípadne pozdĺžny sklon vozovky.

- Plynulý výškový prechod medzi úsekom električkovej koľaje bez prevýšenia a úsekom koľaje s prevýšením sa musí upraviť vzostupnicou s jednotným sklonom.

- Rozchod koľaje električkovej trate je 1435 mm (normálny rozchod) a 1000 mm. Nové električkové trate sa musia zriaďovať iba s rozchodom 1435 mm. Pri obnove zvršku vrátane rekonštrukcií električkových tratí s rozchodom 1000 mm sa použijú stavebné prvky, ktoré umožnia zmeniť rozchod na rozchod normálny.

- Rozchod koľaje električkovej trate sa musí v určených oblúkoch zväčšiť o hodnotu rozšírenia rozchodu koľaje, a to posunutím vnútorného koľajnicového pásu ku stredu oblúka. Zmena rozšírenia rozchodu koľaje musí byť plynulá. Rozšírenie rozchodu koľaje musí mať plnú hodnotu v celej dĺžke kružnicového oblúku.

(9) Pozdĺžny sklon koľaje novo vybudovanej trate električkovej dráhy nesmie byť väčší ako 70 ‰ vzhľadom na bezpečnosť prevádzky električkovej dráhy a dopravy na električkovej dráhe. Na prevádzkovaných tratiach je možné ponechať aj väčší pozdĺžny sklon koľaje, najviac však 90 ‰. S ohľadom na zaistenie bezpečnej prevádzky električkovej dráhy a dopravy na električkovej dráhe sa musí navrhnúť pozdĺžny sklon koľaje čo najmenší.

(10) Geometrické usporiadanie koľaje električkovej trate stanovujú príslušné technické normy uvedené v prílohe č. 1, bod 55 až 58.

§ 49

Spodok električkovej trate

- Tvar a rozmery spodku trate električkovej dráhy musí sa navrhnúť v závislosti od miestnych podmienok na trase trate električkovej dráhy a vlastnostiach položia a materiálov, z ktorých má byť spodok trate električkovej dráhy vybudovaný, na usporiadaní električkovej trate a na zvršku električkovej trate, ktorý je pre električkovú dráhu navrhovaný.

- Spodok električkovej trate musí zaistiť jeho funkčnú spôsobilosť počas celej doby jeho predpokladanej životnosti na návrhové prevádzkové zaťaženie električkovej trate. Svojou únosnosťou musí vyhovovať navrhovanému zaťaženiu električkovej dráhy a premávke na cestnej komunikácii v súlade s prílohou č. 1, bod 14 až 16 a 55 až 58.

- Spodok trate električkovej dráhy musí zabezpečiť stabilné a pružné uloženie koľajového zvršku a odvedenie priesakových vôd.

- Pláň a stavby spodku trate električkovej dráhy sa musia chrániť pred účinkami klimatických vplyvov, chemických rozmrazovacích prostriedkov, spodnej vody a blúdivých prúdov, prípadne aj ďalším vplyvom, ktoré môžu znižovať bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb a zariadení električkovej trate.

- V celej dĺžke tunelov a mostov električkovej dráhy musí byť zriadený chodník na bezpečný prechod osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku električkovej dráhy a prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe. V závislosti od priestorového usporiadania a dĺžky tunelov, musia byť tunely vybavené ochrannými výklenkami. Zaťaženie mostov a konštrukcií podobných mostom a požiadavky na umiestnenie výklenkov stanovujú príslušné technické normy uvedené v prílohe č. 1, bod 8 a 56.

- Ak to vyžadujú miestne podmienky, musia byť tunely vybavené osvetlením a núdzovým vetraním. Osvetlenie musí byť upravené tak, aby nemohlo dôjsť k zámene návestných znakov a aby nemohlo oslniť osoby riadiace dráhové vozidlo.

§ 50

Zvršok električkovej trate

- Zvršok trate električkovej dráhy musí byť navrhnutý tak, aby svojim konštrukčným usporiadaním zaisťoval bezpečnú a plynulú jazdu dráhového vozidla traťovou rýchlosťou pri najväčšom prevádzkovom zaťažení, na ktorý je traťový úsek konštruovaný podľa prílohy č. 1, bod 14 až 16 a 55 až 58. V prípade, že zvrškom trate električkovej dráhy prechádzajú cestné vozidlá, musí spĺňať podmienky bezpečnej a plynulej cestnej prevádzky na cestnej komunikácii.

- Kryt električkovej trate svojou konštrukciou musí spĺňať požiadavky bezpečnej prevádzky električkovej dráhy a prevádzkovania dopravy na električkovej dráhe. Svojim vyhotovením nesmie kryt električkovej trate obmedzovať účinnosť koľajnicovej brzdy dráhového vozidla.

- Koľajnice električkovej trate, ktoré nie sú zvárané, musia byť vodivo prepojené.

§ 51

Výhybky

- Konštrukcia výhybiek, koľajových spojok a koľajových križovatiek električkovej trate musí zaisťovať plynulú a bezpečnú jazdu dráhového vozidla traťovou rýchlosťou. Konštrukcia výhybky električkovej trate musí súčasne umožňovať jej spoľahlivé stavanie a zabezpečenie. Konštrukcia koľajovej križovatky električkovej trate podlieha schváleniu podľa osobitného predpisu. 15)

- Jazyky výhybiek na trati električkovej dráhy, ktoré sú pochádzané proti hrotu, musia byť v koncových polohách zabezpečené proti samovoľnému prestaveniu.

- Prehliadky a opravy výhybiek sa vykonávajú podľa prílohy č. 29.

§ 52

Označenie električkovej trate

- Traťové značky (staničníky) a značky určené na prevádzkovú a stavebno-technickú orientáciu projektovanej polohy trate električkovej dráhy musia byť umiestnené tak, aby neohrozovali bezpečnosť prevádzky električkovej dráhy a prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe ani bezpečnosť premávky na cestnej komunikácii.

- Značky na označenie hraníc pozemku električkovej dráhy na samostatnom zemnom telese (hraničné medzníky) sa musia umiestniť v lomových bodoch alebo vo vzájomnej vzdialenosti najviac 200 m, a to vždy na hranici pozemku električkovej dráhy.

- Kilometrovníky a párne hektometrovníky sa musia umiestniť vpravo, nepárne hektometrovníky vľavo v smere od nulového kilometra trate električkovej dráhy, ak je trať vedená na samostatnom zemnom telese.

- Značky trate električkovej dráhy na zaistenie projektovanej polohy koľaje sa umiestňujú podľa projektovej dokumentácie. Nesmú byť umiestnené v miestach, kde je možné predpokladať možnosť porušenia ich stability. Svojim umiestnením budú umožňovať jednoduché a rýchle zameranie kontrolovaných bodov.

§ 53

Vybavenie zastávok

(1)	Zastávky na električkovej dráhe musia byť umiestnené tak, aby neohrozovali bezpečnosť prevádzky električkovej dráhy a prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe alebo premávku na cestnej komunikácii. Ich stavebná úprava musí umožňovať ľahký a bezpečný prístup cestujúcich.

(2)	Zastávky, ktoré slúžia verejnej osobnej doprave sú vybavené:

  - nástupišťami, pričom najmenšia šírka nástupišťa aj nástupného ostrovčeka je 1,7 m, výška nástupišťa a nástupného ostrovčeka najmenej 100 mm, najviac 160 mm,

  - bezbariérovým prístupom,

  - osvetlením,

  - dopravnou značkou a názvom zastávky.

(3)	Osvetlenie zastávok nesmie znižovať viditeľnosť návestných znakov, umožniť ich zámenu alebo oslňovať vodiča električkového vozidla alebo cestného vozidla. Spôsob vyhotovenia, umiestnenia a vybavenia zastávok trate električkovej dráhy stanovujú príslušné  technické normy uvedené v prílohe č. 1, bod 58 a 59.

§ 54

Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenie

- Oznamovacie zariadenie sa zriaďuje na zabezpečenie spoľahlivého prenosu informácií počas prevádzky električkovej dráhy a dopravy na električkovej dráhe a informovanosti cestujúcich.

- Oznamovacie zariadenia a oznamovacie vedenia električkovej dráhy sa musí  chrániť proti nebezpečným a rušivým účinkom súbežných alebo križujúcich silových vedení a trakčných zariadení, proti účinkom atmosférickej elektriny, účinkom blúdivých prúdov a iným negatívnym vplyvom.

- Priestory a zariadenia v miestach, kde je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky električkovej dráhy a dopravy na električkovej dráhe potrebné, musia byť vybavené signalizačným zariadením, ktoré včas a účinne upozorní na ohrozenie bezpečnosti a ktoré svojim vyhotovením a svojou činnosťou nebudú narušovať, obmedzovať alebo znemožňovať činnosť iných dráhových zariadení.

(4) Zabezpečovacie zariadenie musí svojim vyhotovením a funkciou zaisťovať bezpečnú prevádzku električkovej dráhy a dopravu na električkovej dráhe a umožňovať plynulosť riadenia dopravy na dráhe.

(5) Zabezpečovacie zariadenie sa musí chrániť proti rušivým a ohrozujúcim účinkom trolejového vedenia a vplyvmi vyvolanými súbehom s prevádzkou na cestných komunikáciách, prípadne ďalším negatívnym vplyvom okolia.

§ 55

Pevné elektrické trakčné zariadenia

- Pevné elektrické trakčné zariadenia električkových dráh svojim vyhotovením musia vytvárať bezpečný a spoľahlivý systém zriadený v súlade s prílohou č. 1, bod 60 až 72.

- Pevné trakčné zariadenia, ktoré tvoria trakčnú napájaciu sústavu musia:

  - zabezpečovať požadovanú dopravnú priepustnosť napájaných tratí,

  - zabezpečovať ochranu osôb pred úrazom elektrickým prúdom,

  - chránené proti preťaženiu, účinkom skratových prúdov a proti prepätiu,

  - zamedzovať vzniku a šíreniu blúdivých prúdov a budú odrušené.

    - Izolačný odpor jednosmerných napájacích prívodných káblov musí zodpovedať prevádzkovému napätiu, ktorý v nových kábloch nemôže byť menší ako 5 MΩ na 1 km dĺžky kábla.

    - Umiestnenie, technické riešenie a vybavenie pevných trakčných zariadení stanovujú príslušné technické normy uvedené v prílohe č. 1, bod 60 až 72, 101 až 111, 121 až  126.

Tretia hlava

Technické podmienky prevádzkovej spôsobilosti električkovej dráhy

§ 56

- Technické podmienky prevádzkovej spôsobilosti električkovej dráhy sú určené stavebno-technickými parametrami uvedenými v prílohe č. 1, bod 58, prípustným opotrebovaním jednotlivých súčastí dráhy počas prevádzkovania a funkčnosťou ich častí.

- Koľaje, výhybky a koľajové konštrukcie električkovej trate musia spĺňať stanovený rozchod koľaje a geometrickú polohu koľaje.

- Koľajnice električkovej trate sa musia vymeniť vtedy, ak majú poruchy, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na električkovej dráhe.

- Konštrukcie na uloženie koľají a výhybiek električkovej trate nesmú byť poškodené a opotrebované v rozsahu, ktorý by spôsobil narušenie trvanlivosti spojenia konštrukcie a rámovej tuhosti koľaje a výhybky.

- Nesmú byť prevádzkované výhybky, ktoré majú niektorú z porúch uvedených        v prílohe č. 29.

- Odvodňovacie stavby a zariadenia električkovej dráhy musia zabezpečovať trvalé odvodnenie povrchových a priesakových vôd tak, aby nebola znížená stabilita a únosnosť koľajového zvršku alebo zemného telesa električkovej trate.

- Kryt električkovej trate, ktorý tvorí súčasť cestnej komunikácie, nesmie svojim vyhotovením a stavom ohrozovať bezpečnosť a plynulosť prevádzky na cestnej komunikácii.

- Technické podmienky prevádzkovej schopnosti električkovej dráhy sú evidované v technickej dokumentácii, ktorá obsahuje:

  - výkresovú dokumentáciu, technické údaje o vedení trate, umiestnení stavieb a zariadení, geometrické údaje o trati električkovej dráhy, konštrukčné, typové a výrobné údaje o stavbách a zariadeniach a ich vek,

  - záznamy o vykonaných prehliadkach, meraniach, skúškach a ich výsledkoch.

§ 57

- Prevádzková spôsobilosť električkovej dráhy a bezpečnosť prevádzkovania dopravy na električkovej dráhe si vyžaduje pravidelné prehliadky, kontroly a merania dráhy. Predmet, spôsob prehliadky a najdlhší časový interval medzi prehliadkami stanovuje príloha č. 29.

- Výsledok prehliadky a meraní stavieb električkovej dráhy musí byť preukázateľne zaznamenaný. Záznam musí obsahovať dátum prehliadky, predmet prehliadky (miesto, druh prehliadnutého zariadenia alebo stavby), zistený stav, meno a funkciu osoby, ktorá prehliadku vykonala. Ak bola zistená porucha musí byť uvedený aj druh, miesto a rozsah poruchy.

- Záznamy musia byť vyhotovené tak, aby sa nemohli dodatočne opravovať alebo doplňovať a musia sa archivovať päť rokov.

ŠIESTA ČASŤ

TROLEJBUSOVÉ DRÁHY

SÚČASTI DRÁHY,

TECHNICKÉ POŽIADAVKY STAVBY DRÁHY

§ 58

Súčasti trolejbusovej dráhy sú uvedené v prílohe č. 30.

§ 59

Stavebné a technické požiadavky trolejbusovej dráhy

- Technické požiadavky prevádzkovej spôsobilosti trolejbusovej dráhy sú určené stavebno-technickými parametrami, prípustným opotrebovaním jednotlivých súčastí dráhy počas prevádzkovania a funkčnosťou ich častí.

- Umiestnenie trolejbusovej dráhy v priestore cestnej komunikácie je vymedzené polohou trolejového vedenia a dosahom zberačov trolejbusu podľa prílohy č. 1, bod 56, 57 a 59.

- Prevádzka trolejbusovej dráhy môže byť len na cestnej komunikácii, ktorá musí vyhovovať na zaťaženie trolejbusovým vozidlom, dynamické účinky vyvolané jazdou, brzdením a rozjazdom tohto vozidla.

- Pozdĺžny sklon trolejbusovej dráhy v priestore cestnej komunikácie musí byť  najviac 12%.

- Trolejbusová dráha nesmie krížiť železničnú dráhu v jednej úrovni vtedy, ak železničná dráha je elektrifikovaná.

- Bezpečnosť prevádzkovania dopravy na trolejbusovej dráhe si vyžaduje pravidelné prehliadky, kontroly a merania trolejbusovej dráhy. Predmet, spôsob prehliadky a časový interval medzi prehliadkami je uvedený v prílohe č. 31. Na trolejbusové dráhy platia primerane ustanovenia § 34 až 38.

SIEDMA ČASŤ

LANOVÉ DRÁHY

Súčasti lanovej dráhy

Stavebné a technické POŽIADAVKY na stavbu lanovej dráhy

§ 60

Súčasti lanovej dráhy sú uvedené v prílohe č. 32.

§ 61

Stavebné a technické požiadavky na stavbu lanovej dráhy

Stavebné a technické požiadavky na výstavbu lanových dráh a ich súčastí sa  vzťahujú  na:

- priestorové usporiadanie dráhy,

- dopravnú rýchlosť a časový interval medzi dráhovými vozidlami,

- konštrukciu a parametre poháňacieho zariadenia a jeho bŕzd,

- konštrukciu a parametre zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel,

- konštrukciu a parametre lanových kotúčov a napínacieho zariadenia lana,

- vybavenie nástupných a výstupných staníc,

- konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí lanovej dráhy.

§ 62

Stavebné usporiadanie

- Lanová dráha sa navrhuje a zriaďuje tak, aby čo najmenej zasahovala do životného prostredia, v ktorom bude v prevádzke, čo najviac znížila možnosť vzniku porúch, resp. úrazov a umožnila rýchlu a účinnú likvidáciu mimoriadnych udalostí, ktoré vznikli v prevádzke.

- Lanová dráha musí byť navrhnutá a vyhotovená na zaťaženia, ktoré sa môžu pri prevádzke lanovej dráhy vyskytnúť vrátane zahrnutia dynamických vplyvov, únavy materiálu a vplyvu prírodných podmienok.

- Lanová dráha môže byť vyrobená a postavená len z materiálov, ktoré spĺňajú ustanovenia príslušných technických noriem uvedených v prílohe č. 1, bod 85, 87 a 88.

- Lanová dráha a jej súčasti sa zriaďujú tak, aby neboli ohrozované nebezpečenstvom lavín, vysokou snehovou prikrývkou, zosuvmi, padaním skál a kamenia alebo prívalmi vôd. Lanová dráha sa nemôže zriadiť v miestach s nepriaznivými geologickými podmienkami.

- Pozdĺžny sklon osi koľaje pozemnej lanovej dráhy nesmie prekročiť hodnoty uvedené v príslušnej technickej norme podľa prílohy č. 1, bod 85.

- Sklon nosného alebo dopravného lana visutej lanovej dráhy sa navrhuje ako dotyčnica k priehybovej čiare nosného alebo dopravného lana obežného systému a pri najnepriaznivejších podmienkach zaťaženia nesmie prekročiť hodnotu uvedenú v príslušných technických normách v prílohe č. 1 bod 85 a 88.

- Ovládacie a riadiace zariadenia musia byť projektované a zostrojené v súlade s požiadavkami príslušnej technickej normy uvedenej v prílohe č. 1, bod 89 a tak, aby boli bezpečné a spoľahlivé aj pri nepriaznivých vplyvoch prostredia, obzvlášť vlhkosti, teplote a ich zmenách.

- Zabezpečovacie zariadenia musia v súčinnosti s ostatnými zariadeniami a stavbami lanovej dráhy zabezpečovať požadovanú bezpečnosť prevádzky lanovej dráhy aj v nepriaznivých prevádzkových situáciách. Musia spĺňať požiadavky uvedené najmä v príslušných technických  normách uvedených v prílohe č. 1, bod 89 a 90.

§ 63

# Priestorové usporiadanie

- Priestorové usporiadanie musí byť v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem uvedených v prílohe č. 1, bod 85 a 87.

- Požiadavky na priestorové usporiadanie visutej lanovej dráhy sú stanovené v prílohe č. 33.

- Pri súbehu lanových dráh alebo pri súbehu lanovej dráhy a lyžiarskeho vleku nesmú byť vzdialenosti medzi priestormi vymedzenými pre bezpečný prejazd  menšie než sú stanovené v prílohe č. 1 bod 85 a 88.

§ 64

Dopravná rýchlosť a časový interval medzi dráhovými

vozidlami lanovej dráhy

- Najvyššia dopravná rýchlosť dráhových vozidiel, ich najmenšia vzájomná vzdialenosť, zrýchlenie a brzdiaci výkon poháňacieho zariadenia lanovej dráhy musia byť určené tak, aby zaistili bezpečnosť cestujúcich a spoľahlivú funkciu zariadení lanovej dráhy.

- Najvyššie dovolené rýchlosti lanových dráh sú uvedené v prílohe č. 1 bod 85. Nesmú byť projektované vyššie rýchlosti ako stanovuje uvedená norma. Týka sa to prevádzky lanových dráh v týchto situáciách:

- najvyššia dovolená rýchlosť posunu dráhového vozidla s odpojiteľným uchytením v stanici pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich,

- najvyššia dovolená rýchlosť posunu dráhového vozidla na visutej lanovej dráhe určenej na prepravu lyžiarov s lyžami na nohách,

- najvyššia rýchlosť na účely prehliadok a revízií na visutej lanovej dráhe.

- V prílohe č. 1, bod 85 sú uvedené najmenšie časové intervaly a rozostupy medzi dráhovými vozidlami obežnej visutej lanovej dráhy.

§ 65

Poháňacie zariadenie lanovej dráhy

- Výkon poháňacieho zariadenia lanovej dráhy musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z prevádzkových podmienok lanovej dráhy. Poháňacie zariadenie lanovej dráhy musí spĺňať požiadavky prílohy č. 1, bod 85, 86 a 89.

- Poháňacieho zariadenia lanovej dráhy musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 36.

§ 66

# Brzdy poháňacieho zariadenia lanovej dráhy

(1) Vyhotovenie brzdového systému poháňacieho zariadenia lanovej dráhy a brzdné účinky brzdového systému ustanovuje príslušná technická norma v prílohe č. 1, bod 85, 88, 89 a 91.

(2) Každá lanová dráha musí mať najmenej dva na sebe nezávislé brzdové systémy, z ktorých každý je schopný chod lanovej dráhy zastaviť a to aj pri najväčšom povolenom zaťažení. Jeden z brzdových systémov musí pôsobiť priamo na poháňací kotúč.

(3) Brzdové účinky musia byť stanovené tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestujúcich aj bezpečné chovanie vozidiel, lán a ostatných častí lanovej dráhy. Musí sa pri tom dodržať veľkosť spomalenia uvedená v prílohe č. 1, bod 89

§ 67

# Požiadavky na zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel

- Požiadavky na zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel musia byť v súlade s požiadavkami príslušných článkov v prílohe č. 1, bod 85 až 90.

- Požiadavky na zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel visutej lanovej dráhy sú uvedené v prílohe č. 34.

- Požiadavky na zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel pozemnej lanovej dráhy sú uvedené v prílohe č. 35.

- Dovolené hodnoty tolerancií a opotrebenia kladiek sú okrem noriem uvedené v pokynoch dodávateľa lanovej dráhy pre prevádzku, údržbu, opravy a skúšky lanovej dráhy.

- Pozdĺž pozemnej lanovej dráhy sa v celej dĺžke zriadi evakuačný chodník so šírkou stanovenou v prílohe č. 1, bod 85, 89 a 91. Evakuačný chodník sa vedie mimo priechodného priestoru pozemnej lanovej dráhy.

§ 68

Lanové kotúče

(1) Vyhotovenie lanových kotúčov, ich najmenšie prípustné priemery a vyhotovenie vyloženia drážok lanových kotúčov, resp. ďalšie požiadavky na lanové kotúče sú obsiahnuté v prílohe 1, bod 85, 86, 88 a 89.

(2) Vratné lanové kotúče musia mať priestorovú stabilitu, ktorá vylúči, že aj pri najnepriaznivejšom zaťažení lanovej dráhy a náhlych zmenách zaťaženia nedôjde k vypadnutiu lana z kotúča.

§ 69

Napínacie zariadenie lán

(1) Požiadavky na napínacie zariadenia lán stanovuje príloha č.  1, bod  74, 76 a 85.

(2) Napínacie zariadenie lán visutej lanovej dráhy musí zabezpečiť projektom určené základné nemenné napnutie nosných, dopravných, ťažných alebo napínacích lán bez ohľadu na zaťaženie lanovej dráhy.

(3) Napínacie zariadenie lán visutej lanovej dráhy musí kompenzovať všetky priehyby lán vyvolané najnepriaznivejším dovoleným zaťažením lanovej dráhy a zmenou teploty, ako aj trvalým predlžovaním lana.

(4) Napínacie zariadenie musí byť ľahko prístupné pre kontrolu, obsluhu a údržbu.

§ 70

Usporiadanie staníc

Podmienky stavebného a priestorového usporiadania stanice lanovej dráhy ustanovuje príloha č. 1, bod 73, 85, 86, 76 a 91.

§ 71

Križovanie a súbeh lanovej dráhy navzájom s lyžiarskymi vlekmi

a s inými komunikáciami

(1) Podmienky križovania a súbehu lanových dráh navzájom a lanových dráh s lyžiarskymi vlekmi, resp. inými dopravnými, energetickými, resp. inými technickými zariadeniami stanovuje  príloha č. 1, bod 85 a 88.

(2 ) Križovanie pozemnej lanovej dráhy s cestnou komunikáciou alebo s inou dráhou sa zriaďuje vždy mimoúrovňovo.

§ 72

Zariadenia a podmienky na pravidelnú prevádzku v noci

(1) Pre prevádzku v noci (a pri záchranárskych prácach) je treba splniť požiadavky uvedené v prílohe  č. 1, bod 75, 76, 85 a 90.

(2) Ak má byť na lanovej dráhe pravidelná prevádzka v noci musí mať zariadenie na osvetlenie staníc, všetkých jej priestorov a pracovísk, ktoré zaisťujú bezpečnú prevádzku dráhy, prípadne záchranné práce.

(3) Všetky prevádzkové priestory, ktoré sú obsadené osobami prevádzkovateľa dráhy a priestory určené pre cestujúcich musia byť vybavené prevádzkovým a núdzovým osvetlením, ktoré sa samočinne uvedie do prevádzky pri prerušení dodávky elektrickej energie z verejnej siete.

(4) Pri zabezpečovaní záchranárskych prác na lanovej dráhe musia byť použité osvetľovacie zariadenia, ktoré sú nezávislé na dodávke elektrickej energie z verejnej siete.

§ 73

Oceľové laná

Základné technické podmienky pre kritéria výberu a použitie oceľových lán a uchytenia ich koncov, konštrukcie lán, koeficienty bezpečnosti lán, záplety lán, skladovanie, prepravu, montáž a napínanie lán, kritéria vyraďovania lán, kontrolu, opravu a údržbu lán, magnetickú skúšku lán ako aj kontrolu surovín určených na výrobu lán pred ich spracovaním a skúšanie lán u výrobcu a v technickej skúšobni ustanovuje v príloha č. 1, bod 77 až 85.

§ 74

Elektrické zariadenia lanovej dráhy

(1) Požiadavky na vyhotovenie a vybavenie elektrického zariadenia lanovej dráhy, ktoré je určené na zabezpečenie prevádzky lanovej dráhy stanovujú príslušné technické normy uvedené v prílohe  č. 1, bod  75, 76, 85, 89 a 90.

(2) Stanice lanovej dráhy musia byť vybavené uzamykateľným hlavným vypínačom, ktorý zabráni nedovolenému uvedeniu poháňacieho zariadenia lanovej dráhy do chodu.

(3) Elektrické zariadenia lanových dráh musia svojím spôsobom konštrukcie zodpovedať charakteru prostredia, v ktorom je lanová dráha v prevádzke.

§ 75

Oznamovacie a dorozumievacie zariadenia lanovej dráhy

(1) Oznamovacie, dorozumievacie a informačné zariadenia lanovej dráhy je treba zabezpečiť v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem v prílohe č. 1, bod 85, 89 a 90.

(2) Na lanovej dráhe sa zriadi aspoň v jednej stanici účastnícka stanica verejnej telefónnej siete alebo rádiotelefónnej siete. V každej stanici lanovej dráhy musia byť umiestnené prenosné rádiostanice, ktorých počet zodpovedá potrebám záchranných prác.

(3) Na lanovej dráhe musí byť zabezpečené dorozumievanie medzi  všetkými stanicami a poháňacou stanicou a medzi dráhovými vozidlami sprevádzanými sprievodcom prevádzkovým telefónom.

(4) Na visutej lanovej dráhe s dráhovými vozidlami nesprevádzanými sprievodcom sa umiestnia na podpery trvale namontované reproduktory na informovanie cestujúcich na trati a stanice sa vybavia najmenej dvoma ručnými zosilňovačmi zvuku.

(5) Oznamovacie zariadenie, ktoré je závislé na dodávke elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete musí mať pri prerušení dodávky elektrickej energie zabezpečenú spoľahlivú prevádzku zariadenia z náhradného zdroja elektrickej energie najmenej po dobu zodpovedajúcu požiadavkám vyššie uvedených noriem.

§ 76

# Zabezpečovacie zariadenie lanovej dráhy

(1) Požiadavky a podmienky vyhotovenia a vybavenia zabezpečovacieho zariadenia pre jednotlivé typy lanovej dráhy ustanovuje príloha  č. 1, bod 85, 89 a 90.

(2) Lanová dráha musí byť vybavená zabezpečovacími príloha č. 37.

§ 77

Technické podmienky prevádzkovej spôsobilosti lanovej dráhy

(1) Každá lanová dráha musí byť vybavená potrebnými doplňujúcimi zariadeniami zabezpečujúcimi bezpečnú prevádzku lanovej dráhy v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem uvedených v prílohe  č. 1, bod 76. 85, 89, 90 .

(2) Visutá lanová dráha musí byť vybavená doplňujúcimi zariadeniami podľa prílohy č. 38.

(3) Na lanovej dráhe sa musia vykonať pred uvedením do prevádzky a vykonávať počas prevádzky a údržby merania, kontroly a skúšky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, bod 73.

(4) V prevádzke  sa musia vykonávať tieto kontroly a skúšky:

a) denné kontroly,

b) denný skúšobný chod,

c) kontrola počas prevádzky,

d) kontroly a skúšobné chody po mimoriadnych udalostiach.

(5) Prevádzka lanovej dráhy sa zabezpečuje v súlade s príslušnou technickou normou uvedenou v prílohe  č. 1, bod 76.

§ 78

Záchranné zariadenie lanovej dráhy

(1) Požiadavky na realizáciu záchranných a evakuačných činností sú obsiahnuté v prílohe č. 1, bod 75, 76 a 93.

(2) Každá visutá lanová dráha musí byť vybavená záchranným zariadením podľa prílohy č. 39.

ôsma ČASŤ

záverečné ustanovenia

§ 79

Záverečné ustanovenie

Stavbu hlavnej železničnej trate, vedľajšej železničnej trate a vlečky je možné podľa tejto vyhlášky projektovať a realizovať do rýchlosti 200 km/h vrátane.

§ 80

Zrušovacie ustanovenie

Pre  dráhy novo vybudované, rekonštruované, modernizované po nadobudnutí platnosti tejto vyhlášky stráca platnosť:

- Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh, vydané Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a registrované v čiastke 25/1970 Zb., v znení výnosu č.j.10 461/70 SMD, vydaného Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky, v znení výnosu č.j. 8632/72-025, vydaného Federálnym ministerstvom dopravy a registrovaného v čiastke 7/1977 Zb. a výnosu 12 455/77, vydaného Federálnym ministerstvom dopravy a registrovaného v čiastke 12/1977 Zb.

- Úprava Federálneho ministerstva dopravy č.j. 25 188/76-025 o pravidlách technickej prevádzky železníc, registrovaná v čiastke 3/1977 Zb.

- Úprava Federálneho ministerstva dopravy č.j. 16 349/79 o pravidlách technickej prevádzky vlečiek, registrovaná v čiastke 27/1979 Zb.

- Úprava Federálneho ministerstva dopravy č.j. 25 110/77-O25 o pravidlách technickej prevádzky lanových dráh, registrovaná v čiastke 11/1978 Zb.

§ 81

Prechodné ustanovenia

- Súčasné svetelné prejazdové zariadenia sa upravia podľa §........pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii.

- Súčasné stanice sa upravia podľa § 14 ods. 6 pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii.

- Súčasné zariadenia lanovej dráhy sa upravia podľa požiadaviek uvedených v § 60 až 78 pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii najneskôr však do roku 2020.

§ 82

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť  1. januára. 2010

Prílohy k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  č. .../2009 o stavebnom a technickom poriadku dráh:

Príloha č. 1	Zoznam súvisiacich technických noriem.

Príloha č. 2	Určené technické podmienky pre železničné dráhy. Trieda zaťaženie pre priechodnosť dráhových vozidiel.

Príloha č. 3	Rozsah technicko – bezpečnostnej skúšky stavby dráhy.

Príloha č. 4	Súčasti železničnej dráhy.

Príloha č. 5	Osová vzdialenosť koľají.

Príloha č. 6	Rozmery vrát nad koľajami.

Príloha č. 7	Polomer oblúka koľají.

Príloha č. 8	Šírka pláne telesa železničného spodku.

Príloha č. 9	Požiadavky na priestorové usporiadanie nástupíšť a manipulačných priestorov.

Príloha č. 10	Podmienky zriadenia úrovňového križovania cestných komunikácií s hlavnými a vedľajšími železničnými traťami.

Príloha č. 11	Tvary a rozmery koľajového lôžka.

Príloha č. 12	Zásady použitia výhybiek s ohľadom na požadovanú rýchlosť.

Príloha č. 13	Poruchy, za ktorých sa výhybky nesmú ponechať bez osobitných bezpečnostných opatrení.

Príloha č. 14	Vybavenie železničných staníc a železničných zastávok.

Príloha č. 15	Prehliadky a merania na hlavnej a vedľajšej železničnej trati.

Príloha č. 16	Údaje na zaistenie prevádzkovej spôsobilosti dráhy.

Príloha č. 17	Pravidelné prehliadky a merania železničných dráh.

Príloha č. 18	Podmienky na zriadenie samostatných okruhov na obsluhu dráhy a organizovanie dopravy na dráhe.

Príloha č. 19	Rozsah a kvalita technických prostriedkov zabezpečenia železničnej stanice (výhybne) a trate s ohľadom na traťovú rýchlosť.

Príloha č. 20	Výška trolejového drôtu trakčného vedenia železničných dráh.

Príloha č. 21	Súčasti špeciálnej dráhy.

Príloha č. 22	Technické parametre podzemných stavieb.

Príloha č. 23	Technické parametre mostov.

Príloha č. 24	Dopravné zariadenia.

Príloha č. 25	Tabuľka intenzity osvetlenia vybraných priestorov a zariadení mestskej rýchlodráhy, rýchlej električky.

Príloha č. 26	Prehliadky, merania na špeciálnej dráhe (mestská rýchlodráha, rýchla električka)

Príloha č. 27	Súčasti električkovej dráhy.

Príloha č. 28	Priestorové usporiadanie trate električkovej dráhy na cestnej komunikácií.

Príloha č. 29	Prehliadky, merania a opravy na električkovej dráhe.

Príloha č. 30	Súčasti trolejbusovej dráhy.

Príloha č. 31	Prehliadky a merania na trolejbusovej dráhe.

Príloha č. 32	Súčasti lanovej dráhy.

Príloha č. 33	Priestorové usporiadanie visutej lanovej dráhy.

Príloha č. 34	Požiadavky na zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel visutej lanovej dráhy

Príloha č. 35	Požiadavky na zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel pozemnej lanovej dráhy.

Príloha č. 36	Požiadavky na poháňacie zariadenie lanovej dráhy.

Príloha č. 37	Vybavenie lanovej dráhy zabezpečovacími zariadeniami.

Príloha č. 38	Požiadavky na doplňujúce zariadenia lanovej dráhy.

Príloha č. 39	Požiadavky na záchranné zariadenie lanovej dráhy.

# Footnotes

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov

) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

)  § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

)  § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. .../2009Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých predpisov

) Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ..../2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Vyhláška 35/1984 Federálneho ministerstva dopravy z 27.03.1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných

komunikáciách (cestný zákon).

) § 124 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa

vykonáva zákon Národnej republiky Slovenskej republiky o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

)  Zákon č. 610/ 2003 Z. z. o elektronických komunikáciach.

) § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. .../2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov