II.3 Nakladanie s odpadmi

Prijatím zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zaviedla klasifikácia metód nakladania s odpadmi podľa kódov R1 až R13 pre metódy zhodnocovania odpadov a D1 až D15 pre metódy zneškodňovania odpadov. Od roku 2003 sa na bilancovanie vzniku odpadov a nakladania s nimi a nadväzne na identifikáciu prevádzkovaných zariadení na nakladanie s odpadmi používa táto klasifikácia.

Okrem kódov R1 až R13 a D1 až D15 mali možnosť pôvodcovia odpadov uviesť do hlásenia aj kódy Z (zhromažďovanie odpadoch pred ďalším nakladaním s ním na mieste vzniku), O (odovzdanie odpadu inému subjektu na ich úpravu alebo zhodnotenie) podľa tabuľky 2A vyhlášky MŽP č. 509/2002 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a tiež DO (odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 128/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 509/2002 Z. z.). O rozsahu činností zodpovedajúcich kódom Z,O a DO informuje tabuľka 18.

Tab. 18 – Nakladanie s odpadmi spôsobmi DO, O a Z za rok 2004 (t)

| Kód nakladania | Činnosť | Celkom (t) | Nebezpečný (t) | Ostatný (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DO | Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti | 99 064 | 103 | 98 961 |
| O | Odovzdanie inej organizácii | 706 077 | 24 710 | 681 367 |
| Z | Zhromažďovanie odpadu | 986 149 | 14 051 | 972 097 |
| Spolu | 1 791 290 | 38 864 | 1 752 425 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Celkovo ide o približne 1,79 mil. t odpadov. Podstatnú časť takto vykázaných odpadov predstavujú odpady kategórie O (až 97 %), takže bilancia vzniku odpadov kategórie N nie je uvedeným ovplyvnená.

II.3.1 Zhodnocovanie odpadov

Úroveň nakladania s odpadmi v území ovplyvňujú v rámci jednotlivých skupín odpadov do značnej miery ich dostupnosť v blízkosti miesta vzniku odpadu, spôsob akým je organizovaný v území zber odpadov od pôvodcov odpadov a náklady, ktoré pôvodcom odpadov pri využívaní služieb subjektov zaoberajúcich sa nakladaním s odpadmi vznikajú.

Celkový pohľad na vývoj v oblasti zhodnocovania odpadov v SR v päťročnom období 2000 – 2004 poskytuje tabuľka 19.

Tab. 19 - Zhodnocovanie odpadov v Slovenskej republike

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo zhodnotených odpadov v mil. ton | 8,8 | 8,2 | 7,2 | 10,8 | 8,5 |
| Podiel z celkového množstva odpadov v % | 53,0 | 51,2 | 52,9 | 62,1 | 53,6 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Úroveň a rozsah zhodnocovania odpadov v SR je odlišná v závislosti od druhu odpadov. Na vyhodnotenie úrovne zhodnocovania odpadov boli z dôvodov zohľadnenia vývoja v danej oblasti odpady rozdelené do účelovo vytvorených skupín (nie podľa Katalógu odpadov).

II.3.1.1 Zhodnocovanie odpadov podľa komodít

Na zhodnocovanie odpadového skla (R5), odpadového papiera (R3) a železného šrotu (R4) sú v SR vybudované dostatočné spracovateľské kapacity, ktorých využitie je zabezpečené aj odpadom z dovozu.

Najväčšími spracovateľmi zberového papiera v SR sú firmy organizované vo Zväze celulózovo-papierenského priemyslu (ZCPP): KAPPA, a. s. Štúrovo, TENTO, a. s. Žilina a SHP, a. s. Harmanec. V roku 2004 spracovali celkove 208 098 ton zberového papiera. Z tohto množstva zberového papiera bolo približne 27 % z dovozu. Cieľové množstvo zberového papiera stanoveného pre rok 2005 bolo podľa hlásení splnené už v roku 2004, napriek tomu pokračuje úsilie spracovateľov zberového papiera o zvýšenie spracovateľskej kapacity.

Spoločnosť VETROPACK, s.r.o. Nemšová, ktorá jediná na Slovensku vyrába sklo je zároveň jediným subjektom zhodnocujúcim zberové sklo. V roku 2004 spracovala 36 077 ton sklených črepov, z toho 26,5 % z dovozu. V roku 2004 vzrástlo množstvo zhodnoteného odpadového skla oproti roku 2002 dvojnásobne a stanovený cieľ možno považovať za splnený. Časť odpadového skla druhovo nezodpovedá potrebám recyklátora, preto zostáva nezhodnotená. Zámerom je preto podporiť nové technológie spracovania špeciálnych skiel, napr. odpadového elektrotechnického skla, lepených autoskiel a podobne. Zámerom je tiež podporiť zvýšenie efektívnosti zberu odpadového skla rozvojom systému zberových dvorov fungujúcich pre zberové oblasti.

Zhodnocovanie železného šrotu a ocele má v SR dlhodobú tradíciu a problémy, ktoré sa v tejto oblasti v minulosti vyskytli súviseli so zberovou surovinou z dovozu kontaminovanou rádionuklidmi. V roku 2004 sa zhodnotilo v U.S. Steel, s. r. o. Košice a Železiarňach, a. s. v Podbrezovej spolu 1 301 tis. t železného šrotu, z toho 225 tis. t z dovozu (17 %).

Kapacitne je vyriešená aj recyklácia odpadu z hliníka v Závode SNP v Žiari nad Hronom a vo viacerých menších firmách. Firma TAVAL, s. r. o., Ľubotice je vybavená technológiou BAT na spracovanie tenkostenných obalových materiálov z hliníka a jeho zliatin, ako aj na zhodnocovanie hliníka z viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktoré obsahujú hliníkovú vrstvu. Určité množstvo odpadov z hliníka na recykláciu, ktorá je vzhľadom na vysoké úspory energie (až 90 % oproti výrobe z primárnej suroviny) vysoko efektívna, poskytuje zber kovových obalov z hliníka. Prehľad najdôležitejších technologických kapacít na spracovanie hliníka a jeho zliatin predstavujú:

TAVAL, s. r. o.,  Ľubotice				14 400 t/rok (BAT),

Kovod Recykling, a.s., B. Bystrica			12 000 t/rok,

Alcupro, a. s., Spišské Vlachy			10 000 t/rok,

ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom			  6 500 t/rok,

KOVOHUTE TRENČÍN s.r.o.			  4 200 t/rok.

K iným zhodnocovaným neželezným kovom patrí predovšetkým meď a olovo. Spracovateľom nízkoobsahových medených šrotov a trosiek (s obsahom Cu cca 25 %) a vysokoobsahových medených šrotov (s obsahom Cu nad 90 %) sú KOVOHUTY, a. s. so sídlom v Krompachoch. Pyrometalurgickou rafináciou sa spracúvajú na rafinovanú meď s obsahom 99,0 % až 99,5 % medi.

Vo veľkých množstvách sa získava predovšetkým olovo v rámci spracovania opotrebovaných olovených akumulátorov (MACH Trade, a. s. Sereď).

V SR pôsobia aj mnohé subjekty na zber, spracovanie a obchodovanie s inými neželeznými a drahými kovmi rôzneho pôvodu - kovy používané v elektrotechnike (napr. osadené dosky s polovodičovými súčiastkami, konektory z PC, zliatky atď.), pre laboratórne účely (laboratórne náradie), dentálnu starostlivosť (dentálny odpad), drahé kovy a ich zliatiny pre šperkárske účely (zlatnícky odpad) alebo Ag z fotomateriálov.

Zhodnocovanie odpadov podľa ďalších komodít (alternatívne možnosti)

Odpady hodnotené v tejto časti majú alternatívne spôsoby zhodnocovania a to tak materiálové ako aj energetické. Ide o odpadové oleje, opotrebované pneumatiky, plasty a viacvrstvové kombinované materiály. Táto skutočnosť bola premietnutá aj v prípade cieľov zhodnocovania obalov z plastov a ovplyvňuje toky týchto odpadov. Pre určitú časť týchto zhodnotiteľných odpadov bude vždy potrebné (najmä ekonomicky únosnejšie) využiť aj energetické zhodnocovanie (napr. kontaminované plasty), takže je potrebné uvažovať aj s kapacitami pre tento spôsob nakladania s nimi.

Požiadavka na autorizáciu na nakladanie s odpadmi zahrnutými do tejto časti (v zmysle § 8 zákona o odpadoch) sa vzťahuje na:

- zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov,

- zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

- spracovanie starých vozidiel,

- spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení.

Opotrebované batérie a akumulátory

V SR je vybudovaný systém zberu, dopravy a zhodnocovania, ktorý zabezpečuje 100 % opotrebovaných olovených akumulátorov, ktoré pôvodcovia odovzdajú do systému. Zhodnocovanie vykonáva autorizovaný závod spoločnosti MACH Trade, s. r. o. na zhodnocovanie opotrebovaných olovených akumulátorov a batérií v Seredi (používa technológiu ENGITEC Impianti S. p. a.). V roku 2004 bolo v tomto závode zhodnotených približne 6 500 t opotrebovaných akumulátorov a 460 t iných olovených odpadov. Dobudovaním technológie rafinácie a legovania umožňuje získať olovo čistoty 99,97 % Pb a jeho zliatiny podľa požiadaviek odberateľov. Ďalšími výstupmi sú cínovo-olovené pájky a polypropylén.

Významným prínosom pre zhodnocovanie akumulátorov a batérií je systém zberu a dopravy spoločnosti AKU-TRANS, s.r.o. Nitra, ktorý celoplošne rieši celý systém nakladania s týmito odpadmi v SR.

Autorizáciu na zhodnocovanie nikel-kadmiových batérií má viacero spoločností.

Nevyhovujúca situácia je v prípade malých prenosných batérií a akumulátorov s hmotnosťou do 1 kg (s výnimkou olovených), o nakladanie s ktorými zatiaľ neprejavil záujem žiadny podnikateľský subjekt. Tieto batérie je potrebné zbierať oddelene od ostatného odpadu z domácností.

Z uvedeného je zrejmé, že v SR doteraz chýba zabezpečenie nakladania s odpadmi zo všetkých druhov batérií a akumulátorov, ktoré sa vyskytujú na trhu.

Odpadové oleje

Odpadové oleje sú komoditou, pre ktorú boli v roku 2001 stanovené ciele s rovnakým podielom materiálového (50 %) a energetického zhodnocovania (50 %), pričom v roku 2005 sa mala dosiahnuť výrazná zmena v prospech materiálového zhodnocovania (80 %). Plnenie tejto požiadavky narážala na viaceré ťažkosti. Zabezpečenie úloh stanovených pre nakladanie s odpadovými olejmi sa vyznačuje viacerými špecifikami, ktoré ako sa ukázalo, si vyžiada komplexné riešenie na podporu presadzovania materiálového zhodnocovania na úkor energetického.

Za súčasného stavu sa spracúvaním olejov a olejových emulzií zaoberá predovšetkým DETOX, s. r. o. Banská Bystrica (v prevádzkach v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote).

Významný podporný účinok na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov bude mať po roku 2006 právna úprava ochrany ovzdušia upravujúca spaľovanie odpadových olejov (v súvislosti s reguláciou požiadaviek na kvalitu palív). Táto skutočnosť zvýši tlak na technologické zabezpečenie nakladania s približne 7 tis. - 9 tis. tonami odpadových olejov materiálovým zhodnotením.

Opotrebované pneumatiky a iný gumený odpad

Komplexný systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami sa začal budovať na Slovensku projektom spoločnosti Matador-Obnova, a. s.. Dovtedy táto spoločnosť na svoje linke spracúvala ročne 3 000 t opotrebovaných pneumatík. Touto činnosťou sa v súčasnosti zaoberajú ENVI-GEOS, s. r. o., MIKONA, s. r. o. a V.O.D.S., a. s. Košice. V roku 2003 predstavoval stupeň materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík 66 % z ich výskytu v SR. K spoločnostiam, ktoré sa venujú zhodnocovaniu gumovej (a textilnej drviny) patria ETOP-Trading a. s. a T-GUM s. r. o.. K dispozícii je aj mobilná technológia spoločnosti ISO a spol. s. r. o. Liptovský Mikuláš, s kapacitou 5 000 t opotrebovaných pneumatík za rok.

Zásadný obrat pri budovaní komplexného systému nakladania s opotrebovanými pneumatikami nastal poskytnutím príspevku V.O.D.S., a. s. zo štrukturálnych fondov na vybudovanie závodu v priemyselnom parku Kechnec s cieľovou kapacitou až 45 000 t opotrebovaných pneumatík a gumy ročne, ktorého výstavba má byť ukončená v roku 2006.

Viacvrstvové kombinované materiály

Zhodnocovanie odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) má v SR len krátku históriu. Začala sa v roku 2000 spracovaním technologického odpadu z výroby VKM spoločnosť KURUC - COMPANY, s.r.o.. Táto spoločnosť je tiež v súčasnosti jedinou, ktorá sa zaoberá zhodnocovaním odpadu z VKM, z ktorého vyrába kompozitné dosky s uplatnením v stavebníctve. Vývoj v danej oblasti charakterizuje stúpajúce množstvo vyseparovaných VKM a rastúca miera zhodnotenia: v r. 2003 bolo zhodnotených len 3,1 % (250 t) z predpokladaného výskytu odpadu z VKM, kým v roku 2004 to bolo už 7,5 % (600 t).

Elektrické a elektronické zariadenia

Aktivity v danej oblasti boli do roku 2004 zamerané na technológie nakladania s nebezpečným odpadom pochádzajúcim z elektroodpadu.

Rozvoju nakladania s elektrickými a elektronickými zariadeniami (SEEZ) a elektroodpadom napomohlo prijatie zákona č. 733/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, čím sa implementovala smernica 96/2002/ES (WEEE).

Najvýznamnejším realizovaným projektom je vybudovanie spracovateľskej kapacity komplexného systému recyklácie elektroodpadu spoločnosti ELEKTRO RECYKLING, s. r. o. Banská Bystrica s cieľovou ročnou kapacitou 5 050 ton, ktorá umožňuje zhodnotiť väčšinu elektroodpadu v rámci stanovených 10 kategórií tohto odpadu, okrem chladiarenských zariadení. Od júna 2006 začne táto spoločnosť využívať aj prevádzku na chladiarenské a klimatizačné zariadenia umožňujúcu následnú recykláciu materiálových komponentov aj z týchto výrobkov.

Ďalšími spracovateľmi elektroodpadu sú: BOMAT, s. r. o. Veľké Orvište (180 t/rok), V.O.D.S., s. r. o. Košice (1 800 t/rok), ARGUSS, s.r.o. Bratislava (500 t/rok), TAVAL, s.r.o. Ľubotice (500 t/rok). V danej oblasti pôsobia aj ďalšie spracovateľské spoločnosti: ENZO-VERONIKA-VES, a. s. Dežerice, EKORAY Námestovo a ďalšie.

V súčasnosti zabezpečujú v SR spracovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti (SZO) tieto spoločnosti: DETOX, a. s. Banská Bystrica, ARGUSS, s. r. o. Bratislava, FECUPRAL, s. r. o. Prešov a spoločnosť ENZO-VERONIKA-VES, a. s. Dežerice.

Staré vozidlá

Zámerom v danej oblasti bolo vybudovať potrebné spracovateľské kapacity s proporcionálnym umiestnením v blízkosti veľkých aglomerácií s dostupnosťou spracovateľov v okruhu 50 km - 70 km (potreba: 20 spracovateľov s kapacitou spracovania 2 000 - 3 000 vozidiel ročne). Aktuálna spracovateľská kapacita vychádza z predpokladu vyradenia 40 - 50 tis. vozidiel ročne. V súčasnosti má autorizáciu na nakladanie so starými vozidlami 10 spracovateľov: De-S-P Prievidza, s. r. o. Prievidza, MAVEBA, s. r. o. Hrušovce nad Topľou, Fe-Markt s.r.o. Košice, ZSNP RECYKLING, s. r. o. Žiar nad Hronom, Autovraky, s. r. o. Trnava, WIP Autovrakovisko, s.r.o. Šamorín, prevádzka Šamorín, POP-CAR SERVICE, Košice, KOVOD RECYCLING, s. r. o. Banská Bystrica, prevádzka Kendice a Lučenec, AUTO-AZ, s. r. o. Zohor a ŽO-EKO, Vrútky, s. r. o. a ďalších 5 prevádzok je v procese autorizácie.

V ďalšom období sa očakáva výrazné zvýšenie počtu odovzdaných vozidiel (v roku 2006 80 % a v roku 2009 až 98%).

Plasty

K nakladaniu s odpadom z plastov je potrebné konštatovať, že predstavujú ďaleko širšiu druhovú pestrosť skupiny ako je tá, ktorá je zaradená do komodity.

Od roku 2002 boli vybudované alebo dobudované spracovateľské kapacity pre jednotlivé druhy plastov nasledovne:

PET:	14 000 t/rok (projekty SLEDGE Slovakia Kolárovo, Slovenský hodváb Senica)

PE a PP:		6 250 t/rok (OSPRA INVEST, PLASTIKA Nitra, Domitri)

Penový PS:		450 t/rok (POLYFORM)

Zmesové plasty:	500 - 600 t/rok (TOPLAST)

Z ostaných projektov bol podporený pilotný projekt recyklácie PVC zo separovaného zberu (NITRAWEX) na overenie reálnosti množstva odpadu zo spoplatňovaných komodít z PVC a projekt spracovania odpadov z plastov na alternatívne palivo (ECOREC, s. r. o. Pezinok) pre cementárenskú pec.

Kovové obaly

Zber kovových obalov sa uskutočňoval v minulosti v rámci zberu železného šrotu, bez zodpovedajúcej evidencie a osobitného vyhodnocovania. Toto bolo zavedené až definovaním kovových obalov ako samostatnej komodity v roku 2003. Na zhodnocovanie obalov zo železa a ocele sú zabezpečené dostatočné spracovateľské kapacity v hutách a zlievárňach.

Rovnako sú k dispozícii dostatočné kapacity v zlievárňach hliníka.

II.3.1.2 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi - BRO (R3) je účelné pre potreby vyhodnotenia úrovne zhodnocovania rozdeliť na BRO z komunálnej sféry (BRKO), t.j. separovane zbierané zložky KO (podskupina 20 01) a odpady podskupiny 20 02 a iné BRO, medzi ktoré patria kaly ako aj BRO z viacerých priemyselných odvetví (napr. odpady skupiny 2 a 19).

Zhodnocovanie BRO nedosahuje v súčasnosti v SR úroveň zodpovedajúcu vyspelým krajinám EÚ. BRO pritom vznikajú celoplošne vo veľkých množstvách a vyznačujú sa aj rozmanitosťou zdrojov. Veľký počet druhov odpadov vhodných na aeróbne spracovanie poskytuje možnosť vyrábať komposty podľa rôznych receptúr a s veľmi variabilným zložením vstupnej suroviny. V SR sa zatiaľ realizuje kompostovanie tradičnými spôsobmi na otvorených plochách. Investíciu zameranú na špičkovú technológiu, napr. reaktorové kompostovanie komorovou technológiou sa v SR nepodarilo doteraz realizovať. V SR sa zatiaľ nevyužívajú ani možnosti poskytované anaeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľných odpadov, ktorou vzniká bioplyn (hlavnou zložkou bioplynu je metán). Chýbajú bioplynové stanice najčastejšie budované pri čistiarňach odpadových vôd (ČOV) na stabilizáciu kalov. Bioplynové stanice ako súčasť infraštruktúry odpadového hospodárstva by mohli ďalej zlepšiť stav nakladania s kalmi, ktoré patria medzi odpady vznikajúce vo veľkých množstvách (odpady z ČOV).

V roku 2004 bolo v prevádzke v SR viac ako 400 ČOV (s prevažujúcim mechanicko-biologickým čistením- až 90 %) v správe Vodovodov a kanalizácií (VaK) a obcí, ktoré vyprodukovali približne 53 000 t čistiarenských kalov (prepočítané na sušinu). Vývoj v oblasti nakladania s kalmi ilustruje tabuľka 20.

Tab. 20 – Nakladanie s kalmi z čistiarní odpadových vôd v Slovenskej republike

| Rok | Množstvo kalov (tony sušiny) |
| --- | --- |
|  | Spolu | využívané | zneškodnené |
|  |  | aplikované do poľnohosp. pôdy | aplikované do lesnej pôdy | kompostované a inak využívané | spaľova-né | skládkované | inak |
|  |  |  |  |  |  | spolu | vyhovujúce na ďalšie použitie |  |
| 2001 | 53 350 | 37 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 002 | 8 493 |
| 2002 | 52 149 | 42 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 443 | 4 870 |
| 2003 | 54 340 | 16 640 | 605 | 22 085 | 0 | 8 110 | 7 610 | 6 900 |
| 2004 | 53 085 | 12 067 | 0 | 30 437 | 0 | 4 723 | 3 470 | 5 858 |

Zdroj: VÚVH Bratislava

Poľa tabuľky 20 vidieť pozitívny trend v oblasti nakladania s kalmi v ostatných dvoch rokoch. Významne poklesla priama aplikácia kalu do poľnohospodárskej pôdy.

Záujem v oblasti nakladania s kalmi z ČOV smeruje k maximálnemu zabezpečeniu materiálového využitia kalov, resp. energetické využitie kalu a súčasne eliminovať, prípadne minimalizovať účinky negatívnych vplyvov na životné prostredie (Metodický pokyn MŽP SR č. 4646/2004-4 na nakladanie s kalmi z komunálnych čistiarní odpadových vôd).

II.3.1.3 Zhodnocovanie stavebných odpadov

Za stavebné odpady sa (v zmysle § 40c predmetného zákona) považujú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb.

V SR v súčasnosti pôsobí 20 subjektov, ktoré ponúkajú recykláciu stavebných odpadov (predovšetkým neznečistených škodlivinami) a v menšej miere tiež ich dekontamináciu. Z tohto počtu 18 subjektov disponuje mobilnými zariadeniami.

Z technického hľadiska je recyklácia stavebných materiálov v súčasnosti dobre zvládnutá prakticky pre všetky druhy stavebných odpadov. Z metód nakladania s odpadmi pre druhy minerálnych odpadov 17 01 sa uplatňujú mechanické metódy, ako sú drvenie, mletie a následne sitovanie drviny na požadované frakcie. Na dekontamináciu stavebného odpadu (napr. kameniva zo železničných zvrškov) sa používajú aj biologické metódy aplikované in situ. O metódach nakladania s odpadmi podskupiny 17 01 informuje tabuľka 21.

Tab. 21 -- Spôsoby nakladania so stavebnými odpadmi v SR v roku 2004 (vyjadrené ako podiel v %)

| Spôsob nakladania | Kategória odpadu |
| --- | --- |
|  | Ostatný | Nebezpečný |
| zhodnocovanie v % |
| materiálové | 14,3 | 11,4 |
| energetické | 1,3 | 7,6 |
| kompostovaním | 2,7 | 12,8 |
| iný spôsob zhodnotenia | 6,6 | 1,2 |
| spolu zhodnotené | 24,9 | 33,0 |
| zneškodňovanie v % |
| skládkovanie | 46,5 | 16,1 |
| spaľovanie bez využitia energie | 0,3 | 0,3 |
| iný spôsob zneškodnenia | 4,7 | 34,8 |
| spolu zneškodnené | 51,3 | 51,1 |
| neuvedený spôsob nakladania | 23,7 | 15,8 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

II.3.1.4 Energetické zhodnocovanie odpadov

Spoluspaľovanie odpadov predstavuje za súčasného stavu v SR významnú súčasť kapacít na spaľovanie odpadov s energetickým zhodnocovaním.

S úpravou odpadov na účely spoluspaľovania začala ECOREC Slovensko, s. r. o. (predtým ASO, s. r. o. Pezinok) a spočíva vo fyzikálnych technologických operáciách triedenia, drvenia a miešania vhodných druhov odpadov. Tekuté druhy odpadov, napr. oleje, sa miešajú s jemne mletými drevnými pilinami, čím získavajú vhodnú konzistenciu. Využívajú sa hlavne priemyselné nebezpečné odpady - odpadové oleje, odpadové emulzie, vody a ropné kaly, destilačné zvyšky, zmesové plasty, pneumatiky a odpadová guma, plastové obaly z priemyslu, odpady z chemickej, farmaceutickej, obuvníckej, kožiarskej a textilnej výroby, odpadové piliny z drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.

V cementárni HOLCIM Slovensko, a. s. sú možné aj iné spôsoby dávkovania do rotačnej pece: systém tzv. dvojklapky, alebo cez prídavný horák. Metódy spoluspaľovania odpadov (rovnako ako spaľovania odpadov) majú obmedzenia vyplývajúce z vlastností odpadov a technického riešenia samotného spoluspaľovania.

II.3.2 Zneškodňovanie odpadov

II.3.2.1 Skládkovanie odpadov

Skládkovanie odpadov je stále veľmi rozšírený spôsob nakladania s odpadmi, čo nie je plne v súlade s účelom odpadového hospodárstva SR. Vývoj v oblasti skládkovania odpadov v SR ilustruje tabuľka 22.

Tab. 22 - Vývoj v oblasti skládkovania odpadov v rokoch 2000 - 2004

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo skládkovaných odpadov v mil. ton | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 4,6 |
| Podiel z celkového množstva odpadov v [%] | 24,1 | 23,3 | 24,3 | 17,4 | 48,3 |
| V tom: komunálne odpady v mil. ton | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Podiel z celkového množstva vzniknutých komunálnych odpadov v [%] | 85 | 89,1 | 87,6 | 78,5 | 86,0 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Podiel odpadov ukladaných na skládkach z celkového množstva odpadov (bez rozdielu kategórií) je dlhodobo na približne rovnakej úrovni, aj keď množstvo skládkovaného odpadu postupne klesá. V roku 2004 bolo z celkom vzniknutých odpadov približne 27 % uložených na skládkach všetkých tried. Skládkovanie odpadov prevláda predovšetkým u ostatných odpadov, z ktorých sa až 47,5 % ukladá na skládky na inertný odpad, a odpad, ktorý nie je nebezpečný. Podstatne menej sa skládkujú odpady kategórie N - približne 27 % z celkom vzniknutých odpadov tejto kategórie.

Najviac dominantným je skládkovanie komunálnych odpadov. V roku 2004 bolo uložených na skládkach takmer 80 % z celkom vzniknutých KO. Potreba ukladať také veľké množstvo KO je spôsobená dvomi skutočnosťami:

- vysokým podielom zmesového komunálneho odpadu v dôsledku stále nedostatočnej úrovne separovaného zberu odpadov,

- nízkym podielom komunálneho odpadu zneškodňovaného spaľovaním, v dôsledku čoho sa na skládku ukladá zmesový komunálny odpad s vysokým spáliteľným podielom (obsahom organického uhlíka).

Podľa údajov zverejnených spaľovňou OLO a.s. v roku 2004 z celkom spálených 128 532 t KO vzniklo 34 140 t škváry, pričom išlo o KO, z ktorého bolo separovaným zberom predtým vytriedených 1 180 t papiera a 309 t plastov. Spaľovaním sa teda znížilo množstvo odpadu, ktoré treba uložiť na skládku na 26 % pôvodného množstva. Zo škvary sa získalo
2 294 t železného šrotu. Keďže v SR sa komunálny odpad spaľuje len pre Bratislavu a Košice, zo všetkých ostatných miest a obcí sa ukladá na skládky odpadov veľké množstvo nielen materiálovo, ale aj energeticky zhodnotiteľných zložiek KO.

V roku 2004 bola na skládke v Spišskej Novej Vsi uvedené do prevádzky prvé zariadenie na spaľovanie skládkového plynu v SR.

II.3.2.2 Spaľovanie odpadov

Spaľovanie odpadov sa v SR využíva v komunálnej i priemyselnej sfére, pričom vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR vzťahujúcich sa na túto oblasť patrilo k menej úspešným.

Tab. 23 - Podiel spaľovania odpadov na celkovom nakladaní s odpadmi v rokoch 2000 - 2004

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo spáleného odpadu v mil. t | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | 0,46 |
| Podiel z celkového množstva odpadov v [%] | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,8 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Tab. 24 - Podiel spaľovania komunálnych odpadov na celkovom nakladaní s odpadmi v rokoch 2000 - 2004

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo spáleného KO v mil. t | 0,2 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Podiel z celkového množstva odpadov v [%] | 1,24 | 0,55 | 0,44 | 0,40 | 0,43 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Tab. 25 - Podiel spaľovania priemyselných odpadov na celkovom nakladaní s odpadmi v rokoch 2000 - 2004

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | 2004* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo spáleného priemyselného odpadu v mil. t | 0,60 | 0,90 | 1,2 | 0,43 | 0,43 |
| Podiel z celkového množstva odpadov v [%] | 4,40 | 5,45 | 8,58 | 17,8 (8,30) | 17,8 (7,58) |

Zdroj: SAŽP (RISO)

*v prípade výpočtu z celkom vzniknutého odpadu NO

Z celkom vzniknutého odpadu sa v SR takto nakladá len asi so 4 % odpadu. Relevantné posúdenie tohto údaju však treba spájať s množstvom spáliteľného odpadu, ktoré vzniká v priemyselnej a komunálnej sfére, resp. vo vzťahu ku kategóriám odpadov.

II.3.2.3 Zneškodňovanie odpadov inými metódami

Z iných metód zneškodňovania odpadov sa v zmysle vymedzenia týchto metód významnejšie uplatňujú nasledovné (tabuľka 26) :

Tab. 26 – Zneškodňovanie odpadov podľa kódov D1 – D15 za rok 2004 (t)

| Kód nakladania | Činnosť | Celkom | Nebezpečný | Ostatný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) | 4 587 991 | 117 121 | 4 470 869 |
| D02 | Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) | 45 193 | 18 140 | 27 052 |
| D03 | Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.) | 22 | 16 | 6 |
| D04 | Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.) | 163 637 | 2 406 | 161 231 |
| D05 | Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia, atď.) | 1 437 | 1 129 | 308 |
| D06 | Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipientu okrem morí a oceánov | 2 745 | 41 | 2 704 |
| D08 | Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 | 86 137 | 10 916 | 75 220 |
| D09 | Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.) | 80 885 | 69 780 | 11 105 |
| D10 | Spaľovanie na pevnine | 76 078 | 48 744 | 27 333 |
| D11 | Spaľovanie na mori | 21 | 0,04 | 21 |
| D12 | Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.) | 26 | 26 |  |
| D13 | Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 | 6 624 | 115 | 6 509 |
| D14 | Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 | 751 | 724 | 27 |
| D15 | Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) | 20 932 | 9 534 | 11 397 |
| Spolu |  | 5 072 486 | 278 698 | 4 793 787 |

Zdroj: SAŽP, COHEM Bratislava (RISO)

II.3.3 Nakladanie s vybranými druhmi odpadov

Osobitná pozornosť je venovaná odpadom, ktoré si z celospopočenských dôvodov zasluhujú zvýšenú pozornosť. Takýmito dôvodmi sú najmä: vplyv na zdravie človeka a životné prostredie (A), celoplošný výskyt (B) alebo vznik vo veľkých množstvách (C). Z týchto dôvodov je stručne vyhodnotená úroveň nakladania s KO (B,C), stavebným odpadom a odpadom z demolácií (B,C), odpadom zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti (A) a PCB a iných POPs a odpadov s obsahom týchto látok (A).

II.3.3.1 Nakladanie s komunálnym odpadom

Informáciu o nakladaní s KO poskytuje tabuľka 27. Z celkom vzniknutého KO sa v roku 2004 14 % zhodnocovalo. Podiel energeticky zhodnocovaného odpadu z celkom zhodnocovaného KO predstavoval až 55 %, čo súvisí so spaľovaním KO v Bratislave a Košiciach s využitím energie (R1).

Najvyššia úroveň materiálového zhodnocovania KO bola v Košickom kraji, takmer 72 %, naopak, v Bratislavskom kraji sa materiálovo zhodnocovalo len 8 % KO.

Podstatné množstvo KO, 1,26 mil. t sa zneškodňuje. Ako metóda zneškodnenia dominuje skládkovanie odpadov. Podiel skládkovaného odpadu z celkom zneškodneného KO predstavoval 86 %, pričom prevažovalo skládkovanie KO mimo obce (77,2 %). Bez energetického využitia sa spaľuje približne 5,4 % KO z tohto množstva.

Z celkom vzniknutého KO predstavuje až 1,095 mil. t zmesový komunálny odpad, čo zodpovedá približne 74 %. Uvedené poukazuje na stále nedostatočnú úroveň separácie zhodnotiteľných zložiek KO v SR.

Podľa ŠÚ SR z 294 kg/obyv. KO vzniknutého v roku 2004 predstavuje priemerné množstvo zhodnoteného KO približne 39 kg/obyv. za rok (14,2 %).

Priemerné množstvo vyseparovaných zložiek KO na jedného obyvateľa je v SR približne 9,5 kg/obyv. a najvyššie je v Bratislavskom kraji (20,8 kg/obyv.), z toho v Bratislave 23,5 kg/obyv.. V ostatných krajoch SR sa pohybuje v intervale od 4,2 kg/obyv. (Košický kraj) do 13,3 kg/obyv. (Trnavský kraj).

Na materiálovom zhodnocovaní KO sa v roku 2004 v SR podieľalo podľa ŠÚ SR
1 575 obcí, čo predstavuje 54,3 %. Energeticky sa KO zhodnocoval len pre 63 obcí (2,2 %) a do kompostovania sa zapojilo 635 obcí (21,9 %).

II.3.3.2 Nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti

Ako najčastejšie využitá metóda nakladania s odpadmi podskupiny 18 01 je spaľovanie (D10). Menšie množstvo odpadu sa zneškodňuje uložením na skládky (môže ísť len o odpady s číslami druhov 18 01 01 a 18 01 04) a časť vzniknutého odpadu 18 01 01 sa zhodnocuje recykláciou kovov (R3). Ostatné metódy nakladania sa uplatňujú v podstatne menšej miere. Značná časť zo vzniknutého množstva odpadov podskupiny 18 01 sa za súčasného stavu spaľuje v technicky nevhodných zariadeniach, ktoré postupne končia prevádzku. Redukcia počtu spaľovní odpadov podskupiny 18 01 si vyžaduje zabezpečiť pôvodcami týchto odpadov náhradné riešenia.

Tab. 27 – Vznik a nakladanie s komunálnym odpadov v SR v roku 2004 (t)

| Kraj | Množstvo odpadu spolu | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- |
|  |  | zhodnocovanie | zneškodňovanie |
|  |  |  |  |  |  | skládkovaním | spaľovaním bez energetického využitia | iný spôsob |
|  |  | materiálovo | energeticky | kompostovaním | iný spôsob zhodnocovania | na území obce | mimo územia obce |  |  |
| SR spolu | 1 475 122,7 | 47 238,6 | 116 133,3 | 40 894,3 | 4 597,5 | 316 418,7 | 878 385,2 | 67 975,5 | 3479,6 |
| Bratislavský | 233 513,8 | 10 393,5 | 115 609,7 | 3 677,8 | 78,1 | 23 606,6 | 80 064,8 | 31,0 | 52,3 |
| Trnavský | 200 003,3 | 6 651,2 | 15,2 | 6 295,6 | 776,6 | 54 227,7 | 131 617,6 | 85,6 | 333,8 |
| Trenčiansky | 161 684,2 | 6 278,6 | 60,7 | 3 923,8 | 1 004,4 | 31 741,6 | 118 371,8 | 154,7 | 148,6 |
| Nitriansky | 211 460,8 | 6 450,4 | 6,3 | 8 926,0 | 391,5 | 18 636,3 | 176 294,9 | 26,6 | 728,8 |
| Žilinský | 198 887,4 | 7 257,4 | 24,4 | 8 321,0 | 1 532,6 | 81 848,6 | 98 607,8 | 245,1 | 1 050,5 |
| Banskobystrický | 146 215,5 | 3 358,1 | 71,9 | 1 886,6 | 492,3 | 56 891,8 | 83 013,4 | 60,0 | 441,4 |
| Prešovský | 162 354,3 | 4 082,8 | 258,7 | 6 959,4 | 208,5 | 15 161,4 | 135 309,5 | 77,4 | 296,6 |
| Košický | 161 003,4 | 2 766,6 | 86,4 | 904,1 | 113,5 | 34 304,7 | 55 105,4 | 67 295,1 | 427,6 |

Zdroj: ŠÚ SR

II.3.3.3 Nakladania s odpadmi z veterinárnej starostlivosti

V roku 2003 bola na zneškodňovanie stabilizovaných rizikových materiálov živočíšneho pôvodu uvedená do prevádzky v Považských cementárňach a. s. Ladce (PCLA) linka na spaľovanie mäsovokostnej múčky a živočíšnych tukov.

Inštalácia tejto linky v PCLA rieši zneškodňovanie rizikového odpadu živočíšneho pôvodu, t.j. dobytka s potenciálom BSE (bovinnej spongiformnej encephalopatie) a iných infekčných chorôb a odpady zo sanitných bitúnkov z celého územia SR, ktoré pred dovozom do cementárne prechádzajú vysokoteplotným vysokotlakovým spracúvaním v kafilérii N-Adova Nitra. 	Kapacita inštalovanej linky v PCLA postačuje na spálenie 35 000 t mäsovokostných múčok a 10 000 t živočíšnych tukov za rok. Realizáciou uvedenej investície v PCLA je celoplošne na území SR kapacitne vyriešené zneškodňovanie odpadu s číslom druhu 18 02 02.

Nakladanie so živočíšnym odpadom sťažuje skutočnosť, že na východnom a strednom Slovensku nie je ani jedna kafiléria (nachádzajú sa v Žiline, Nitre a Senci).

II.3.3.4 Nakladanie s odpadmi s obsahom PCB a iných POPs

Uvedené odpady s obsahom PCB (všetky sú kategórie N) sa vyznačujú takými odlišnými vlastnosťami (rôzne miesta vzniku), že pre ich zneškodnenie nemožno aplikovať univerzálnu metódu. V SR sa v súčasnosti uplatňuje metóda zneškodňovania odpadov s obsahom PCB v spaľovni firmy FECUPRAL, a. s. vo Veľkom Šariši (okres Prešov).

Nespaľovacia deštruktívna technológia (dehalogenácia), o ktorej sa predpokladalo, že bude k dispozícii už v čase plnenia POH SR do roku 2005, sa zavedie do praxe najskôr v roku 2007. Najvhodnejším sa zdá byť použitie technológie "GPCR" s využitím komorového vsádzkového systému, kde v plynnej fáze dochádza k odpareniu organických podielov bez potreby ďalšej manipulácie personálom. Z ostatných technológií sú akceptovateľné biodegradačné metódy účinné pre prípady nižších koncentrácií PCB, ako napr. v prípade kontaminovaných zemín (s aplikáciou metódy in situ).