N á v r h

N A R I A D E N I E  V L Á D Y

Slovenskej republiky

z ……….. 2006

## o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok

## zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

## (1) Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidiel a  typovom schválení ES motorov vzhľadom na emisie plynných a tuhých  znečisťujúcich látok (ďalej len ,,emisie znečisťujúcich látok“) zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom.

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na

a) emisie znečisťujúcich látok, životnosť zariadení na regulovanie emisií, súlad vozidiel v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách, motorov a palubných diagnostických systémov všetkých motorových vozidiel vybavených vznetovými motormi,

b)  emisie znečisťujúcich látok, životnosť zariadení na regulovanie emisií, súlad vozidiel v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách, motorov a palubných diagnostických systémov všetkých motorových vozidiel vybavených zážihovými motormi poháňanými zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom,

c) vznetové motory a zážihové motory vozidiel podľa osobitného predpisu) okrem vozidiel kategórie M1, s celkovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou ako 3,5 t a okrem vozidiel kategórie N1, N2 a M2, ktorým bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

- vozidlom  motorové vozidlo  uvedené v osobitnom predpise1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a mobilných strojov,

- motorom hybný hnací zdroj vozidla, ktorému je ako samostatnej technickej jednotke uvedenej v osobitnom predpise2) možné udeliť typové schválenie ES,

- EEV zdokonaleným vozidlom priaznivým pre životné prostredie vozidlo poháňané motorom, ktorý vyhovuje prípustným limitným hodnotám emisií stanovených v riadku C tabuľky uvedenej v bode 6.2.1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách v platnom znení (ďalej len „smernica“),

- schválením motora alebo radu motorov schválenie typu motora alebo radu motorov, vzhľadom na úroveň emisií znečisťujúcich látok,

- vznetovým motorom  motor, ktorý pracuje na princípe zapálenia paliva kompresným teplom,

- plynovým motorom  zážihový motor, ktorý je poháňaný zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom ,

- typom motora kategória motorov, ktoré sa navzájom neodlišujú v charakteristikách motora definovaných v prílohe II smernice,

- radom motorov zoskupenie motorov rôznych výrobcov, ktoré vzhľadom na svoju konštrukcii definovanú v dodatku 2 prílohy II smernice majú podobné emisné charakteristiky výfukových plynov; všetky motory v rade motorov musia spĺňať rovnaké limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok,

- základným motorom  motor vybraný z radu motorov, ktorého emisné charakteristiky reprezentujú tento rad motorov,

- plynnými znečisťujúcimi látkami oxid uhoľnatý, uhľovodíky, ktorými sa rozumie  CH1,85 pre vznetové motory, CH2,525  pre motory na skvapalnený ropný plyn, CH2,93  pre zemný plyn a molekula CH3O0,5 pre vznetové motory, metán, ktorým sa rozumie CH4 pre zemný plyn a oxidy dusíka, ktoré sa vyjadrujú ako  ekvivalent oxidu dusičitého NO2,

- čistým výkonom výkon v „ES kW“ získaný na skúšobnej stolici na skúšanie motorov na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalent meraný v súlade s metódou ES merania výkonu podľa osobitného predpisu,)

- systémom deNOx systém dodatočnej úpravy výfukových plynov určených na zníženie emisií oxidov dusíka NOx,

- zariadením na dodatočnú úpravu tuhých znečisťujúcich látok systém dodatočnej úpravy výfukových plynov určený na zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok mechanickou, aerodynamickou, difúznou alebo inerciálnou separáciou.

§ 3

(1) Motory vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a dodatkov 1 až 4 prílohy I smernice.

(2) Špecifikácie a skúšky komponentov schopných ovplyvniť emisie znečisťujúcich látok z motorov uvedené v bodoch  6, 7 a 10 a dodatku 4 prílohy I  smernice musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách  III, IV, V, VII  a VIII smernice.

(3) Rad motorov určený výrobcom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 8 prílohy I smernice.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu) pre typ motora  vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok, životnosť a palubný diagnostický systém predkladá výrobca alebo jeho zástupca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II a dodatkoch 1 až 4 prílohy II smernice a požiadavky podľa osobitného predpisu.)

(3) Typ motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len ,,technická služba“).

(4) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora alebo radu motorov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené  technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ motora vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.

(6) Každý schválený typ motora ako samostatná jednotka  musí byť označený podľa bodu 5 prílohy I smernice.

(7) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z jeho motora, životnosť a palubný diagnostický systém predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.

(8) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, v troch vyhotoveniach,  ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II a dodatkoch 1 až 4 prílohy II smernice. Výrobca zároveň poskytne informácie v súlade s dodatkom 5 prílohy II smernice a s dodatkom 2 prílohy VI smernice.

(9)  Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla  pre typ vozidla  vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice, ktorého súčasťou sú informácie poskytnuté výrobcom podľa dodatku 2 prílohy VI smernice a dodatku 5 prílohy II smernice. Tieto informácie poskytne štátny dopravný úrad na základe žiadosti výrobcovi komponentov, diagnostických palubných systémov alebo skúšobných zariadení.

(10) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(11) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla motora vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z jeho schváleného motora, životnosť a palubný diagnostický systém  predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.

(12) Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je

a) informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II a dodatkoch 1 až 4 prílohy II smernice,

b) osvedčenie o typovom schválení ES motora alebo radu motorov v troch vyhotoveniach,

c) dokumentácia podľa osobitného predpisu, 5)

d) dokumentácia poskytnutá výrobcom v súlade s dodatkom 5 prílohy II smernice a

s dodatkom 2 prílohy VI smernice.

(13) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla so schváleným motorom vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice, ktorého súčasťou sú informácie poskytnuté výrobcom podľa dodatku 2 prílohy VI smernice a s dodatkom 5 prílohy II smernice.

(14) Typ vozidla so schváleným motorom, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca  technickej službe.

(15) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené  technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(16) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa bodu 9 a dodatkov 1 až 3 prílohy I smernice  a podľa osobitného predpisu.5)

(17) V prípade zmeny typu vozidla alebo typu motora schváleného podľa tohto nariadenia vlády sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)

(18)  O každej zmene časti alebo charakteristike je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu motora a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že požiadavky nie sú splnené, vozidlo alebo motory  nemožno schváliť.

(19) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla) vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok a na typové schválenie  komponentu ) pre typ motora vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok.

(20) Ak sa žiadosť podľa odsekov 1, 7 a 11  týka motora vybaveného palubným diagnostickým systémom, prílohou žiadosti musí byť technická dokumentácia, ktorá  spĺňa technické požiadavky podľa bodu 3.4 prílohy I smernice. K žiadosti podľa odsekov 1 a 7 výrobca predloží opis indikátora funkčnej poruchy MI, ktorý používa palubný diagnostický systém na signalizáciu výskytu poruchy vodičovi vozidla a opis indikátora a spôsobu varovania, ktorý sa používa na signalizáciu nedostatočného množstva požadovaného činidla vodičovi vozidla.

(21) Udeliť typové schválenie  ES podľa  odsekov  4, 10, 15 možno pre

a) univerzálne palivo, ak sú splnené technické požiadavky uvedené v bodoch 4.1.2 až 4.1.5.1 prílohy I smernice,

b)  obmedzený rozsah palív, ak sú splnené technické požiadavky uvedené v bodoch 4.2.1 až 4.2.2.3 prílohy I smernice.

(22) Schválenie základného motora sa vzťahuje na rad motorov bez ďalšieho testovania a pre zloženie paliva, v rámci ktorého bol základný motor schválený, ak technická služba neurčila inak.

(23) Ak technická služba pre účely žiadosti o typové schválenie motora alebo vozidla vzhľadom na jeho motor, ktorý patrí do niektorého  radu  motorov určí, ak ide  o  vybraný  základný  motor,  že predložená žiadosť nereprezentuje úplne rad motorov definovaný v dodatku 1 prílohy I smernice,  môže vybrať a skúšať alternatívny motor, ak je to potrebné.

(24) Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú spôsobom uvedeným v prílohe V  smernice Komisie 2005/78/ES zo 14. novembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách, a ktorou sa menia a dopĺňajú jej prílohy I, II, III, IV a VI.

(25) Zoznam technických noriem je uvedený v prílohe č.1.

§ 5

(1) Výrobca preukazuje pre všetky  typové schválenia, že vznetový motor alebo plynový motor typovo schválený podľa príslušných limitných hodnôt ustanovených v riadkoch B1, B2 alebo C bodu 6.2.1 prílohy I smernice, spĺňa tieto príslušné limitné hodnoty po dobu životnosti

a)    100 000  km alebo  päť  rokov,  podľa toho,  čo nastane  skôr, v  prípade  motorov  montovaných  do  vozidiel  kategórie  N1 a M2,

b)   200 000 km alebo šesť rokov, podľa toho, čo nastane skôr, v  prípade  motorov  montovaných do vozidiel  kategórie  N2, N3 s maximálnou  technicky  povolenou  hmotnosťou nepresahujúcou 16 ton a M3  triedy I, triedy II a triedy A a triedy B s maximálnou technicky povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony,

c)    500 000  km  alebo  sedem  rokov,  podľa  toho,  čo  nastane skôr, v prípade motorov montovaných do vozidiel kategórie N3 s maximálnou  technicky  povolenou  hmotnosťou  presahujúcou 16 ton a M3 triedy III a triedy B s maximálnou technicky povolenou hmotnosťou presahujúcou 7,5 tony.

(2) Pre všetky typové schválenia  sa požaduje od výrobcu potvrdenie o  správnom  fungovaní  zariadení  na  reguláciu  emisií  v  rámci bežnej doby životnosti vozidla pri bežných podmienkach užívania.

(3)  Na účely typového schválenia ES týkajúceho sa vznetových  motorov  alebo  plynových  motorov,  ktoré  musia spĺňať  limitné  hodnoty ustanovené  v  bode  6.2.1  prílohy  I smernice sa uplatňuje postup, pri ktorom sa pri všetkých náhodne vybraných záťažových podmienkach, ktoré patria do určitej regulačnej oblasti, okrem určených prevádzkových podmienok motorov, ktoré tomu nepodliehajú, z ktorých sa odoberajú vzorky v priebehu 30 sekúnd, nesmú presiahnuť limitné hodnoty uvedené v riadkoch B2 a C bodu 6.2.1 prílohy I o viac ako 100 %.

§ 6

(1) Na účely typového schválenia ES týkajúceho sa vznetových motorov schválených podľa príslušných limitných hodnôt ustanovených v riadkoch B1 alebo C bodu 6.2.1 prílohy I smernice musia byť tieto motory vybavené palubným diagnostickým systémom, ktorý vodičovi signalizuje prítomnosť poruchy, ak sú prekročené limity ustanovené v riadku B1 alebo v riadku C podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 2.

(2) V   prípade   použitia zariadenia na dodatočnú   úpravu   výfukových   plynov môže   palubný diagnostický systém   monitorovať  vážnu  poruchu  týchto položiek:

a)    katalyzátora,  v  prípade  jeho  namontovania  ako  samostatnej jednotky,  bez  ohľadu  na  to  či  je  alebo  nie  je  súčasťou systému deNOx  alebo filtrov naftových častíc,

b)   systému deNOx , ak je namontovaný,

c)   filtra naftových častíc, ak je namontovaný,

d)   kombinovaného systému deNOx  a filtra naftových častíc.

(3) Od  1.  októbra  2008  pre  nové  typové  schválenia  a od 1.  októbra  2009  pre  všetky  typové  schválenia  musí  byť  vznetový motor  alebo   plynový   motor   typovo   schválený   podľa limitných  hodnôt  emisií  ustanovených  v  riadku  B  2  alebo  riadku C tabuliek v bode 6.2.1 prílohy  I smernice alebo vozidlo poháňané takým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom, ktorý vodičovi signalizuje prítomnosť  poruchy,  ak  sa  prekročia  prahové  limity  pre  palubné diagnostické systémy  ustanovené v riadku B 2 alebo riadku C tabuľky uvedenej v prílohe č. 2.

(4) Palubný diagnostický systém  musí  obsahovať  aj  rozhranie  medzi  elektronickou riadiacou jednotkou motora a každým  ďalším motorom alebo  elektrickými  a  elektronickými  systémami  vozidla,  ktoré odovzdáva   alebo   prijíma   údaje   z elektronickej riadiacej jednotky motora, ktoré ovplyvňujú správnu funkciu systému na reguláciu emisií, ako napríklad rozhranie medzi  elektronickou riadiacou jednotkou motora  a elektronickou riadiacou jednotkou  prevodovky.

(5) Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne informácie týkajúce sa palubných diagnostických systémov pre účely diagnostiky, servisu a opravy, výmeny komponentov, zabezpečujúcich súlad palubných diagnostických systémov  podľa osobitného predpisu. 2)

(6) Na účely typového schválenia jednotlivého vozidla,) týkajúceho sa vznetových motorov, musí jednotlivé vozidlo splniť limitné hodnoty ustanovené v riadku A bodu 6.2.1 prílohy I smernice.

§ 7

Príslušný štátny orgán) odmietne alebo zakáže uvedenie nového vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 8

(1) Štátny dopravný úrad6) udelí pre typy vznetových motorov alebo plynových motorov a pre typy vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým  motorom typové schválenie ES alebo typové schválenie vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a opacitu dymu z motora spĺňa limitné hodnoty B1 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky stanovené týmto nariadením vlády.

(2) Osvedčenia o zhode COC) vystavené pre nové vozidlá a nové motory sa považujú za neplatné, ak typ motora z hľadiska emisií znečisťujúcich látok a opacity dymu z motora nespĺňa limitné hodnoty B1 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky stanovené týmto nariadením vlády, pričom tieto vozidlá a motory nemožno uvádzať na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(3) Štátny dopravný úrad udelí od 1. októbra 2008 pre typy vznetových motorov alebo plynových motorov a pre typy vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom typové schválenie ES alebo typové schválenie vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a opacitu dymu z motora spĺňa limitné hodnoty B2 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky stanovené týmto nariadením vlády.

(4) Osvedčenia o zhode COC12) vystavené pre nové vozidlá alebo nové motory sa považujú od 1. októbra 2009 za neplatné, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a opacitu dymu z motora nespĺňa limitné hodnoty B2 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky stanovené týmto nariadením vlády, pričom tieto vozidlá a motory nemožno uvádzať na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(5) Typ motora sa považuje za vyhovujúci podmienkam uvedeným v odsekoch 1 až 4, ak motor vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok spĺňa limitné hodnoty C ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a spĺňa podmienky stanovené týmto nariadením vlády.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na motory určené na výmenu pre vozidlá v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 9

(1) Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 3.

§ 10

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 368/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov.

§ 11

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. novembra 2006.

# Footnotes

) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367 /2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel.

) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z.

) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z.z.

§14 a 16 zákona č. 725/2004 Z.z.

) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.

§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2005 Z. z.