Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č....../2005 Z.  z.

OdporúČané metódy PRE STANOVENIE UKAZOVATEĽOV  LIMITNÝCH HODNôT A KVALITATÍVNYCH CIEĽOV vo vodách

Ak sú pre príslušný ukazovateľ odporúčané viaceré metódy, nemusia byť vždy rovnocenné. Preto je nevyhnutné zvážiť charakter vzorky a podľa pokynov uvedených v príslušných normách vybrať najvhodnejšiu metódu pre stanovenie daného ukazovateľa.

Časť A

Povrchové vody

| Ukazovateľ | Symbol | Princíp a odkaz na metódu |
| --- | --- | --- |
|  | Nasýtenie kyslíkom | % O2 | Výpočtom z rozpustnosti kyslíka pri danej teplote a tlaku – podľa technickej normy 1) |
|  | Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy 2) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  | Biochemická spotreba kyslíka bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC bez potlačenia nitrifikácie – podľa technickej normy 3) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | CHSKMn | Stanovenie CHSK manganistanom – podľa technickej normy 4) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom | CHSKCr | Stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 5) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  | Celkový organický uhlík | TOC | Oxidácia organického uhlíka na oxid uhličitý – podľa technickej normy 6) |
|  | Reakcia vody | pH | Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy 7) |
|  | Teplota | t | Meranie teploty teplomerom s delením po 0,1 až 0,05 oC – podľa technickej normy 8) |
|  | Farba po jednoduchej filtrácii | mg/l Pt | Vizuálne stanovenie farby v jednotkách mg/l Pt po filtrácii cez filter s veľkosťou pórov 0,45 μm – podľa technickej normy 9) |
|  | Pach | TON | Stanovenie prahovej hodnoty pachu – podľa technickej normy 10) |
|  |  |  | Stanovenie druhu pachu senzoricky (Martoň a kol., 1990) |
|  | Tvrdosť vody (mg/l CaCO3) |  | Stanovenie sumy Ca+Mg v mmol/l podľa odporúčaných metód a prepočet tvrdosti v mmol/l na mg/l CaCO3 – podľa technickej normy 11) |
|  | Nerozpustené látky, sušené pri 105oC | NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,45 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 12) |
|  | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 μm) po sušení pri 105oC – podľa technickej normy 12) |
|  | Železo celkové | Fe | Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy 16) |
|  | Mangán celkový | Mn | Spektrofotometrické stanovenie s formaldoxímom – podľa technickej normy 17) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy 19) |
|  | Sodík | Na | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 20) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy 22) |
|  | Vápnik | Ca | Odmerné stanovenie s EDTA – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 20) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrofotometria – plameňová technika – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  | Horčík | Mg | Odmerné stanovenie s EDTA a výpočet – podľa technickej normy 23), 25) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 20) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrofotometria – plameňová technika – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Chloridy | Cl- | Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 27) |
|  | Sírany | SO42- | Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým – podľa technickej normy 28) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 27) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 29) |
|  | Fluoridy | F- | Spektrofotometrické stanovenie so zirkonalizarinom – podľa technickej normy 30) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 27) |
|  |  |  | Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou – podľa technickej normy 31) |
|  | Amoniakálny dusík | N-NH4 | Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy 32) |
|  | Dusitanový dusík | N-NO2 | Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom – podľa technickej normy 33) |
|  | Dusičnanový dusík | N-NO3 | Spektrofotometrické stanovenie s kyselinou salicylovou – podľa technickej normy 34) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 27) |
|  | Voľný amoniak | NH3 | Výpočtom z amoniakálneho dusíka v závislosti na teplote a pH vody (Pitter P.: Hydrochemie. Vydavateľstvo VŠCHT, Praha 1999) |
|  | Organický dusík | Norg. | Stanovenie výpočtom: Norg = Ncelk - (N-NH4 + N-NO2 + N-NO3) |
|  |  |  | Stanovenie výpočtom: Norg = NKjeld - (N-NH4) |
|  | Celkový dusík | Ncelk | Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou – podľa technickej normy 35) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: N-Kjeldahl + N-NO3 + N-NO2 (Poznámka: NKjeldahl sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) – podľa technickej normy 36) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou – podľa technickej normy 37) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom – podľa technickej normy 38) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  | Fosforečnany | PO43- | Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym – podľa technickej normy 39) |
|  | Arzén | As | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 40) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Kyanidy celkové | CN-celk. | Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy 41) |
|  | Chróm celkový | Crcelk. | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Hliník | Al | Spektrofotometrické stanovenie s pyrokatecholovou fialovou – podľa technickej normy 42) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 43) |
|  | Bárium | Ba | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Bór | B | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Kadmium | Cd | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Kobalt | Co | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Meď | Cu | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Nikel | Ni | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Olovo | Pb | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Ortuť | Hg | Atómová absorpčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 44), 45) |
|  |  |  | Atómová fluorescenčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 46) |
|  | Selén | Se | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 47) |
|  | Vanád | V | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  | Zinok | Zn | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 48) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 14) |
|  | Fenoly prchajúce s vodnou parou | FN1 | Spektrofotometrické stanovenie s 4-aminoantipyrínom po destilácii – podľa technickej normy 49) |
|  | Povrchovo aktívne látky aniónové | PAL-A | Spektrofotometrické stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú – podľa technickej normy 50) |
|  | Aktívny chlór | Cl2 | Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenylándiamínom – podľa technickej normy 51) |
|  |  |  | Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenylándiamínom – podľa technickej normy 52) |
|  | Nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ) | NEL | Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy 53) Poznámka: Pre stanovenie NEL v IČ oblasti nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylenom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316 |
|  | Celkové pesticídy (paration, HCH, dieldrin) | PEScelk. | Extrakcia L/L do dichlórmetánu, GC/NPD – podľa technickej normy 54) - (paration) |
|  |  |  | Extrakcia L/L,GC/ECD – podľa technickej normy 55) - (HCH, dieldrin) |
|  | Benzén | BZ | Headspace, GC/FID – podľa technickej normy 56) |
|  | Chlórbenzén | CB | Headspace, GC/FID,ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | Dichlórbenzény | DCB | Statická headspace, GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | Hexachlórbenzén | HCB | Extrakcia L/L, GC/ECD – podľa technickej normy 55) |
|  | Nitrobenzén | NB | SPE/GC-MS (EPA 526) |
|  | Polychlórované bifenyly | PCB | Extrakcia L/L,GC/ECD – podľa technickej normy 55) |
|  | Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) |
|  |  |  | Termická extrakcia, GC/MS (EPA 8275A) |
|  |  |  | GC/FID |
|  | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy 58) |
|  | Benzo(a)pyrén | BZP | Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) |
|  |  |  | Termická extrakcia,GC/MS (EPA 8275A) |
|  |  |  | GC/FID |
|  | Fluorantén | FLU | Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) |
|  |  |  | Termická extrakcia,GC/MS (EPA 8275A) |
|  |  |  | GC/FID |
|  | Trichlórmetán | CHCl3 | Headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 56) |
|  | Tetrachlórmetán | CCl4 | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | 1,2-dichlóretán | C2H4Cl2 | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | 1,1,2 - trichlóretén | TCE | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | 1,1,2,2 - tetrachlóretén | PCE | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | (-HCH lindan | HCH | Extrakcia L/L,GC/ECD – podľa technickej normy 55) |
|  | 1,2 - cis-dichlóretén | DCE | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | 1,2,4 - trichlórbenzén | TCB | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 57) |
|  | 2-monochlórfenol | CP | Acetylácia, extrakciaL/L do hexánu,GC/ECD,MS – podľa technickej normy 59) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV (EPA 555) |
|  | 2,4 - dichlórfenol | DCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD,MS – podľa technickej normy 59) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV ( EPA 555) |
|  | 2,4,6 - trichlórfenol | TCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD,MS – podľa technickej normy 59) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV (EPA 555) |
|  | Xylény | C8H10 | Headspace,GC/FID – podľa technickej normy 56) |
|  | Toluén | C7H8 | Headspace,GC/FID – podľa technickej normy 56) |
|  | Naftalén |  | Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) |
|  | Pentachlórfenol | PCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD, MS, – podľa technickej normy 59) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV (EPA 555) |
|  | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Meranie celkového alfa žiarenia proporcionálnym detektorom – podľa technickej normy 60) |
|  | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Meranie celkového beta žiarenia proporcionálnym detektorom – podľa technickej normy 61) |
|  | Rádium 226 | 226Ra | Meranie objemovej aktivity rádia scintilačným detektorom – podľa technickej normy 62) |
|  | Urán prírodný | Unat. | Meranie hmotnostnej koncentrácie na spektrofotometri s delením na silikagéli – podľa technickej normy 63) |
|  | Trícium | 3H | Meranie objemovej aktivity trícia kvapalinovým scintilačným detektorom – podľa technickej normy 64) |
|  | Sapróbny index biosestónu | SIbios | Výpočet po analýze – podľa technickej normy 65), 68) |
|  | Sapróbny index makrozoobentosu | SIzoob | Výpočet indexu po analýze – podľa technickej normy 66), 68) |
|  |  |  | (AQEM/STAR metóda) |
|  | Sapróbny index nárastov | SInar | Výpočet po analýze – podľa technickej normy 67), 68) |
|  |  |  | Bentické rozsievky – výpočet po analýze – podľa technickej normy 69), 70), 68) |
|  | Chlorofyl-a | CHLa | Extrakcia do etanolu, spektrofotometria – podľa technickej normy 71) |
|  | Producenty – abundancia fytoplanktónu | ABUfy | Centrifugácia, počítanie na komôrke – podľa technickej normy 72) |
|  | Konzumenty - abundancia | ABUkonz | Centrifugácia, počítanie na komôrke – podľa technickej normy 72) |
|  | Koliformné baktérie | KB | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 73), 74), 75) |
|  | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 74) |
| h | Črevné enterokoky | EK | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 76), 77) |
|  | Patogénne baktérie - Salmonella | SAL | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 78) Stanovenie Salmonella sp., iné patogény pomocou selektívnych médií a diagnostických testov, odporúčame špecifikovať jednotlivé patogény |
|  | Kolifágy | KF | Inkubácia vzoriek s hostiteľským kmeňom – podľa technickej normy 79) |
|  | Akútna ekotoxicita | TOX-a | Stanovenie účinku – podľa technickej normy 80), 81), 82), 83), 84), 85) 86), 87), 88) |
|  | Infekčné vývojové štádiá parazitov ľudí a zvierat (vajíčka helmintov) | HEL | Mikroskopicky |
|  | Pomer rastu hypokotylu a koreňa Sinapis alba | h/k | meranie dĺžky |

____________________________

- STN EN 25814: 1996 Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka.  Elektrochemická metóda (75 7463)

- STN EN 1899-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 736

- STN EN 1899-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 2: Metóda pre neriedené vzorky (75 7369)

- STN EN ISO 8467: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka manganistanom (75 7367)

- STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)

- STN EN 1484: 2000 Analýza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) a rozpusteného (75 7510)

- STN 83 0530-4: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie pH

- STN 83 0530-3: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie teploty

- STN EN ISO 7887: 1998 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby (75 7363)

- STN EN 1622: 2000 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN) (75 7366)

- STN ISO 6059: 1999 Kvalita vody. Stanovenie sumy vápnika a horčíka. Titračná metóda s EDTA (75 7440)

- STN 83 0530-9: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie celkových rozpustených a nerozpustených látok

- STN ISO 6332: 1996 Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433)

- STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421)

- STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466)

- STN 83 0530-27: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie železa

- STN ISO 6333: 2002 Kvalita vody. Stanovenie mangánu. Spektrometrická metóda s formaldoxímom (75 7470)

- STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478)

- STN 83 0530-28: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie mangánu

- STN EN ISO 14911: 2002 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ iónovou chromatografiou. Metóda pre vody a odpadové vody (75 7468)

- STN 75 7431: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie amoniaku, sodíka, draslíka, vápnika a horčíka

- STN ISO 9964-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie sodíka a draslíka. Časť 3: Stanovenie sodíka a draslíka plameňovou emisnou spektrometriou (75 7461)

- STN ISO 6058: 1999 Kvalita vody. Stanovenie vápnika. Titračná metóda s EDTA (75 7439)

- STN EN ISO 7980: 2002	Kvalita vody. Stanovenie vápnika a horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7469) norma bola prevzatá v jazyku člena CEN/CENELEC (v českom jazyku) s titulnou stranou

- STN ISO 6059: 1999 Kvalita vody. Stanovenie sumy vápnika a horčíka. Titračná metóda s EDTA (75 7440)

- STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda) (75 7464)

- STN EN ISO 10304-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených fluoridov, chloridov, dusitanov, ortofosforečnanov, bromidov, dusičnanov a síranov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Metóda pre málo znečistené vody (75 7447)

- STN ISO 9280: 1998 Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442)

- STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách

- STN 83 0530-30: 1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie fluoridov

- STN ISO 10359-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody (75 7448)

- STN ISO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda  (75 7451)

- STN EN 26777: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná spektrofotometrická metóda (75 7438)

- STN ISO 7890-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalycilovou (75 7455)

- STN ISO 10048: 1996 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435)

- STN EN 25663: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom

- (75 7436)STN EN 12260: 2004 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka (75 7458)

- STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 7456)

- STN EN ISO 6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465)

- STN EN ISO 11969: 1999 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454)

- STN ISO 6703-1: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441)

- STN ISO 10566: 1997 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Spektrometrická metóda s pyrokatecholovou fialovou (75 7446)

- STN EN ISO 12020: 2001 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7467)

- STN EN 1483: 1999 Kvalita vody. Stanovenie ortuti (75 7453)

- STN EN 12338: 2000 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420)

- STN EN 13506: 2003 Kvalita vody. Stanovenie ortuti atómovou fluorescenčnou spektrometriou (75 7474)

- STN ISO 9965: 1996 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434)

- STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443)

- STN ISO 6439: 1996 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii (75 7528)

- STN EN 903: 1999 Kvalita vody. Stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú (MBAS) (75 7560)

- STN EN ISO 7393-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460)

- STN EN ISO 7393-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly  (75 7460)

- STN 83 0530-36: 1981 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie ropy a ropných látok

- STN EN ISO 12918: 2002 Kvalita vody. Stanovenie parationu, paration-metylu a niektorých iných organofosforečných zlúčenín vo vode extrakciou dichlórmetánom a plynovochromatografickou analýzou (75 7527)

- STN EN ISO 6468: 1999 Kvalita vody. Stanovenie vybratých organochlórových insekticídov, polychlórovaných bifenylov a chlórbenzénov. Plynovochromatografická metóda po extrakcii kvapalina-kvapalina (75 7501)

- STN 75 7550: 1991 Kvalita vody. Stanovenie trihalogénmetánov

- STN EN ISO 10301: 1999 Kvalita vody. Stanovenie vysoko prchavých halogénovaných uhľovodíkov. Plynovochromatografické metódy (75 7533)

- STN EN ISO 9562: 2005 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532)

- STN EN 12673: 2001 Kvalita vody. Stanovenie niektorých vybraných chlórfenolov vo vode metódou plynovej chromatografie (75 7534)

- STN 75 7611: 2005 Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele. Celková objemová aktivita alfa

- STN 75 7612: 2005 Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele. Celková objemová aktivita beta

- STN 75 7622: 2003 Kvalita vody. Stanovenie rádia 226

- STN 75 7614: 2005 Kvalita vody. Stanovenie uránu

- STN ISO 9698: 1999 Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity trícia. Kvapalinová scintilačná meracia metóda (75 7616)

- STN 83 0532-2: 1978 Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie biosestónu

- STN 83 0532-4: 1978 Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie bentosu

- STN 83 0532-5: 1979 Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie nárastov

- STN 83 0532-6: 1979 Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie sapróbneho indexu podľa Pantleho a Bucka

- STN EN 13946: 2004 Kvalita vody. Pokyny na rutinný odber a predúpravu vzoriek bentických rozsievok z riek (75 7754)

- STN EN 14407: 2005 Kvalita vody. Pokyny na identifikáciu, stanovenie a interpretáciu vzoriek bentických rozsievok z tečúcich vôd (75 7839)

- STN ISO 10260: 1999 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a (75 7380)

- STN 75 7711: 2000 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu

- STN EN ISO 9308-1: 2003 Kvalita vody. Stanovenie Escherischia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (75 7834)

- STN ISO 9308-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií a prezumptívnej Escherichia coli. 2. časť: Metóda kvasnej skúšky (metóda najpravdepodobnejšieho počtu) (75 7834)

- STN EN ISO 9308-3: 2001+ AC Kvalita vody. Stanovenie Escherischia coli a koliformných baktérií. Časť 3: Miniaturizovaná metóda (MPN) na stanovenie E. coli v povrchových a odpadových vodách (75 7834)

- STN EN ISO 7899-1: 2001+ AC Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 1: Miniaturizovaná metóda (MPN) pre povrchové a odpadové vody (75 7831)

- STN EN ISO 7899-2: 2003 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (75 7831)

- STN ISO 6340: 2001 Kvalita vody. Stanovenie Salmonella sp. (75 7835)

- STN EN ISO 10705-2: 2002 Kvalita vody. Stanovenie bakteriofágov. Časť 2: Stanovenie somatických kolifágov (75 7836)

- STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín

- STN EN ISO 8692: 2005 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (75 7740)

- STN EN ISO 6341: 1999 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity (75 7742)

- STN EN ISO 7346-1:1999 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 1: Statická metóda (75 7720)

- STN EN ISO 7346-2:1999 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 2: Semistatická metóda (75 7720)

- STN EN ISO 7346-3:1999 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 3: Prietoková metóda (75 7720)

- STN EN ISO 11348-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)

- STN EN ISO 11348-2: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie (75 7745)

- STN EN ISO 11348-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním (75 7745

Časť B

Odpadové a osobitné vody

|  | Ukazovateľ | Symbol | Princíp a odkaz na metódu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakcia vody | PH | Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy1) |
| 2. | Chemická spotreba kyslíka, | CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 2) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 3) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 3. | Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy 4) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 4. | Nerozpustené látky | NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 5) |
|  |  |  | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 6) |
| 5. | Amoniakálny dusík, | N-NH4 | Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy 7) |
|  |  |  | Odmerná metóda po destilácii – podľa technickej normy 8) |
| 6. | Dusitanový dusík, | N- NO2 | Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom – podľa technickej normy 9) |
| 7. | Dusičnanový dusík, | N-NO3 | Spektrofotometrické stanovenie s 4-fluórfenolom po destilácii – podľa technickej normy 10) |
|  |  |  | Spektrofotometrické stanovenie s kyselinou salicylovou – podľa technickej normy 11) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 12) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
| 8. | Anorganický dusík, | Nanorg | Stanovenie výpočtom ako súčet N-NH4 + N-NO2 + N-NO3 |
|  | Celkový dusík, | Ncelk | Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou – podľa technickej normy 14) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou – podľa technickej normy 15) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom – podľa technickej normy 16) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: N-Kjeldahl + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy 17) (Poznámka: NKjeldahl sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 9. | Celkový fosfor, | Pcelk | Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii – podľa technickej normy 18) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 10. | Chloridy | Cl- | Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy 19) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
| 11. | Sírany, | SO42- | Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým – podľa technickej normy 20) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 12) |
| 12. | Sulfidy | S2- | Spektrofotometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Odmerné jodometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy 21) |
| 13. | Fluoridy | F- | Spektrofotometrické stanovenie so zirkonalizarínom – podľa technickej normy 22) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou po rozklade a destilácii – podľa technickej normy 24) |
| 14. | Rozpustené látky po žíhaní pri 550oC | RL550 | Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 μm) po žíhaní pri 550oC – podľa technickej normy 6) |
| 15. | Mangán, | Mn | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) a plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 16. | Železo, | Fe | Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom – podľa technickej normy 28) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) a plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
| 17. | Hliník, | Al | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 29) |
| 18. | Arzén, | As | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 30) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 19. | Kadmium, | Cd | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 20. | Ortuť, | Hg | Atómová absorpčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 32), 33) |
|  |  |  | Atómová fluorescenčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 34) |
| 21. | Meď, | Cu | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 22. | Zinok, | Zn | Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy 30) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 23. | Olovo, | Pb | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 24. | Kobalt, | Co | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou– podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 25. | Nikel, | Ni | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 26. | Striebro, | Ag | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) a plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 27. | Vanád, | V | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 28. | Selén, | Se | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 35) |
| 29. | Cín, | Sn | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 30. | Molybdén, | Mo | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou– podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 31. | Bárium, | Ba | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 32. | Celkový chróm, | Crcelk | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 27) |
| 33. | Šesťmocný chróm, | Cr6+ | Spektrofotometrické stanovenie s 1,5- difenylkarbazidom – podľa technickej normy 36) |
| 34. | Kyanidy, | CN-celk, | Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy 37) |
|  |  | CN-tox | Spektrofotometrické stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy 38) |
| 35. | Povrchovo aktívne látky aniónové, | PAL-A | Spektrofotometrické stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú – podľa technickej normy 39) |
| 36. | Extrahovateľné látky, | EL | Gravimetrické stanovenie – podľa technickej normy 40) |
|  |  |  | Spektrofotometrické stanovenie v IČ oblasti spektra (Horáková a kol., 2000 str.253; – podľa technickej normy 41) - bez použitia sorbčného činidla na odstránenie polárnych látok) |
| 37. | Nepolárne extrahovateľné látky, | NEL | Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy 41) Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylenom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316 |
| 38. | Polycyklické aromatické uhľovodíky, | PAU | Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) |
|  |  |  | Termická extrakcia,GC/MS (EPA 8275A) |
|  |  |  | GC/FID |
| 39. | Polychlórované dibenzodioxíny (dioxíny) | PCDD | Extrakcia L/L do metylenchloridu, GC-MS (EPA 613) |
|  |  |  | Extrakcia L/L do metylenchloridu alebo SPE, HRGC/HRMS (EPA 1613) |
| 40. | Polychlórované dibenzofurány (furány) | PCDF | Extrakcia L/L do metylenchloridu alebo SPE, HRGC/HRMS (EPA 1613) |
| 41. | Aktívny chlór | Cl2 | Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 42) |
|  |  |  | Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 43) |
| 42. | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy 44) |
| 43. | Fenoly prchajúce s vodnou parou, | FN | Spektrofotometrické stanovenie s 4-aminoantipyrínom po destilácii – podľa technickej normy 45) |
| 44. | Ekotoxicita na vodných organizmoch | TOXlim | Stanovenie účinku – podľa technickej normy 46) 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54) |

________________________________

- STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH

- STN ISO 6060: 2000	Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)

- ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK).  Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek

- STN EN 1899-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369)

- STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365)

- STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok

- STN ISO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451)

- STN ISO 5664: 1995	Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii (75 7449)

- STN EN 26777: 1998	Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná spektrofotometrická metóda (75 7438)

- STN ISO 7890-2: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 2: Spektrometrická destilačná metóda s 4-fluórfenolom (75 7455)

- STN ISO 7890-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalycilovou (75 7455)

- STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách

- STN EN ISO 10304-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 2: Stanovenie bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a síranov v odpadových vodách (75 7447)

- STN ISO 10048: 1996 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435)

- STN EN 12260: 2004	Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka (75 7458)

- STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 7456)

- STN EN 25663: 1998	Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436)

- STN EN ISO 6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465)

- STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda) (75 7464)

- STN ISO 9280: 1998	Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442)

- STN 83 0530-31: 1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sírnikov a sírovodíka

- STN 83 0530-30: 1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie fluoridov

- STN ISO 10359-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody (75 7448)

- STN ISO 10359-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 2: Stanovenie anorganicky viazaných celkových fluoridov po rozklade a destilácii (75 7448)

- STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421)

- STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466)

- STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478)

- STN ISO 6332: 1996	Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433)

- STN EN ISO 12020: 2001 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7467)

- STN EN ISO 11969: 1999 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454)

- STN ISO 8288: 1998	Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443)

- STN EN 1483: 1999 Kvalita vody. Stanovenie ortuti (75 7453)

- STN EN 12338: 2000	Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420)

- STN EN 13506: 2003 Kvalita vody. Stanovenie ortuti atómovou fluorescenčnou spektrometriou (75 7474)

- STN ISO 9965: 1996 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434)

- STN ISO 11083: 1998 Kvalita vody. Stanovenie chrómu (VI). Spektrometrická metóda s 1,5-difenylkarbazidom (75 7445)

- STN ISO 6703-1: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441)

- STN ISO 6703-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 2: Stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov (75 7441)

- STN EN 903: 1999 Kvalita vody. Stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú (MBAS) (75 7560)

- STN 83 0540-5: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie extrahovateľných látok

- STN 83 0540-4: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok

- STN EN ISO 7393-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460)

- STN EN ISO 7393-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (75 7460)

- STN EN ISO 9562: 2005 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532)

- STN ISO 6439: 1996	Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii (75 7528)

- STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín

- STN EN ISO 8692: 2005 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (75 7740)

- STN EN ISO 6341: 1999 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity (75 7742)

- STN EN ISO 7346-1:1999 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 1: Statická metóda (75 7720)

- STN EN ISO 7346-2:1999 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 2: Semistatická metóda (75 7720)

- STN EN ISO 7346-3:1999 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 3: Prietoková metóda (75 772

- STN EN ISO 11348-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)

- STN EN ISO 11348-2: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie (75 7745)

- STN EN ISO 11348-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním(75 7745)