Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č.    /2003 Z. z.

# Energetický štítok

Štítok pre spotrebiče iba na chladenie – štítok č. 1

## Štítok pre spotrebiče na chladenie /vykurovanie – štítok č. 2

###### Údaje na energetickom štítku:

- Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.

- Identifikačná značka modelu pre „delené a viacnásobne delené zariadenia“; uplatňuje sa identifikačná značka modelu vnútorných a vonkajších prvkov kombinácie, na ktorú sa vzťahujú nižšie uvedené čísla.

- Trieda energetickej hospodárnosti modelu alebo kombinácie podľa prílohy č. 5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky. Šírka šípky obsahujúcej písmeno indikátora nebude menšia a zároveň väčšia ako dvojnásobok šírky šípok jednotlivých tried.

- Ekologická značka EÚ (Európsky kvet),) ak bola klimatizačnej jednotke udelená. Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

- Indikatívna ročná spotreba energie vypočítaná s celkovým príkonom  podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2)3) podľa §3 ods.4, násobená priemerným použitím 500 hodín ročne v režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2)) (podmienky T1 „stredná“).

- Chladiaci výkon klimatizačnej jednotky v kW v  režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu  podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2)3) (podmienky T1 „stredný“).

- EER (indikátor energetickej hospodárnosti) spotrebiča v  režime chladenia pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2)3) (podmienky T1 „stredný“).

- Typ spotrebiča: len chladenie, chladenie/vykurovanie. Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

- Režim chladenia: vzduchom chladený, vodou chladený. Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

- Iba pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania (štítok č.2); tepelný výkon definovaný ako vykurovací výkon spotrebiča v kW v režime vykurovania pri plnom zaťažení podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2)3) (podmienky T1 + 7C).

- Iba pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania (štítok č.2); trieda energetickej hospodárnosti v režime vykurovania podľa prílohy č.5 vyjadrená na stupnici od A (vyššia) do G (nižšia) určená podľa skúšobného postupu podľa harmonizovaných slovenských technických noriem2)3) (podmienky T1 + 7C). Ak je možnosť vykurovania klimatizačnou jednotkou zabezpečená odporovým prvkom, potom koeficient výkonu COP má hodnotu 1.

- Hlučnosť klimatizačnej jednotky ustanovuje osobitný predpis.)

###### Tlač

###### Použité farby

###### CMYK – tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

###### Príklad použitia farieb:

###### 07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

###### Šípky:

###### A: X0X0,

###### B: 70X0,

###### C: 30X0,

###### D: 00X0,

###### E: 03X0,

###### F: 07X0,

###### G: 0XX0.

###### Farba rámčeka X070.

###### Farba podkladu šípky indikátora triedy energetickej hospodárnosti je čierna.

###### Celý text je čierny. Podklad je biely.

# Footnotes

) §1 ods.1 písm. b) zákona č.469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov.

) Napríklad STN EN 255-1 (14 3015) Klimatizátory, kvapalinové chladiace súpravy a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 1: Termíny, definície a označovanie. STN EN 814-1 (14 3002) Klimatizátory a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi. Režim chladenia. Časť 1: Termíny, definície a označovanie.

) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z.z

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.177/2002 Z. z.