Príloha 1

| Lokalita | Stupeň dôležitosti | Monitorovacie merania svahových pohybov v roku 2008 | Zhodnotenie stavu lokality v roku 2008 | Odporúčania na rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ merania | Monitorovacie objekty | Frekvencia meraní | Najdôležitejšie výsledky meraní |  |  |
| 1. Veľká Čausa | III. | Geodetické (GD) | 4 vzťažné body; 20 pozorovaných bodov | 1 meranie: 8. a 9.7.2008 | Najväčšia polohová zmena bola zaznamenaná v bode P2 (25,61 mm za rok), nachádzajúcom sa za SZ okrajom zosuvu. Významné vertikálne posuvy charakteru zdvihu boli namerané v bodoch P11 (23 mm), P20 (25 mm), P22 (30 mm), P23 (32 mm) a P24 (31 mm), čo môže byť výsledkom kombinácie viacerých vplyvov. | Monitorovacími meraniami boli zaznamenané pokračujúce prejavy pohybovej aktivity zosuvných hmôt. Vrt VČ-8 sa v predchádzajúcom roku porušil na úrovni hlbšej šmykovej plochy (v hĺbke cca 13 m) a bol v roku 2008 nemerateľný. Výraznejšie nárasty deformácií boli zaznamenané vo vrtoch, nachádzajúcich sa v spodnejšej časti svahu (VČ-9, VČ-10, VE-4). V okolí vrtov VČ-9, VE-4, ale i VČ-4 boli namerané zvýšené hodnoty poľa PEE. Pomerne výrazné deformácie povrchu charakteru zdvihu boli zistené geodetickými meraniami v línii bodov P20 až P24. Z hydrogeologického hľadiska sa rok 2008 výrazne neodlišoval od predchádzajúceho roku. Podobne i ročný zrážkový úhrn bol v roku 2008 iba nevýrazne nižší. Viacero výsledkov monitorovacích meraní, ako i pozorovaní naznačuje, že pohybová aktivita zosuvných hmôt sa postupne prenáša do nižších častí zosuvného územia, nachádzajúcich sa na kontakte s intravilánom obce. Vzhľadom na pokračujúcu absenciu údržby sanačných zariadení sa nepriaznivo mení i morfológia terénu a naďalej dochádza k prehlbovaniu bezodtokových depresií s trvalo akumulovanou vodou. | Vzhľadom na celospoločenskú dôležitosť lokality a jej aktuálny stav odporúčame ponechať rozsah i frekvenciu monitorovania na rovnakej úrovni a doplniť merania inštaláciou kontinuálneho inklinometra do vrtu KI-1, ktorý bol pre tento účel vyhĺbený dňa 13. 10. 2008 do hĺbky 18 m v blízkosti porušeného vrtu VČ-8. Signalizačné zariadenie vo vrte AH-1 bolo v roku 2008 uvedené do skúšobnej prevádzky so zadaním kritickej hladiny na úrovni hodnoty, overenej v posledných rokoch počas jarného stúpnutia hladiny podzemnej vody. O aktuálnom stave zosuvného svahu na základe výsledkov monitorovania, ako aj o návrhu potrebných opatrení na jeho stabilizáciu (vrátane pravidelnej údržby existujúcich sanačných opatrení) bol starosta obce informovaný listom dňa 26.11.2008. |
|  |  | Inklinometrické (IN) | 9 vrtov | 1 meranie: 17.6.2008 (VČ-1); 9.6.2008 (VČ-5, 6, 10, 13); 16.6.2008 (VČ-7, 12, VE-4); 23.8.2008 (VČ-9) | V dôsledku zaznamenanej kritickej deformácie v predchádzajúcom roku bol vrt VČ-8, nachádzajúci sa blízko odlučnej oblasti zosuvu, v roku 2008 nemerateľný. Výraznejšie nárasty deformácií (s priemernou rýchlosťou pohybu nad 5 mm/rok) boli namerané vo vrtoch VČ-9, VČ-10 a VE-4, situovaných v centrálnej časti zosuvu blízko záhrad obývanej časti obce. |  |  |
|  |  | Pulzných elektromagnetických emisií (PEE) | 11 vrtov | 2 merania: 13.5. a 30.9.2008 | Počas jarného merania bola zaznamenaná zvýšená aktivita v spodnej časti vrtu VČ-9. V jesenných mesiacoch bolo aktívnejšie prostredie pri vrtoch VČ-4 a VČ-9. Trvalo vysokú úroveň poľa PEE preukazuje okolie vrtuVE-4. Do merania boli zaradené i nové vrty PO-1 a PO-2 nachádzajúce sa tesne nad odlučnou hranou zosuvu; z nich pomerne vysoké hodnoty poľa PEE boli namerané vo vrte PO-2. |  |  |
|  |  | Hĺbky hladiny podzemnej vody (HPV) | 16 vrtov | týždenné merania (celkom 48) | Maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody (HPV) bol nameraný vo vrtoch VČ-13 (6,41 m) a VČ-4 (5,64 m). Priemerná hĺbka HPV určená zo všetkých pozorovaných objektov oproti roku 2007 stúpla o 0,93 m (z 7,9 m na 6,97 m pod terénom). Prevažnú časť roka voda vyteká z vrtu PO-1. |  |  |
|  |  |  | 2 vrty: VČ-2, VČ-8 | automatické hladinomery (hodinový záznam) | V obidvoch vrtoch boli v apríli 2008 nainštalované nové hladinomery. Rozkyv hladín v obidvoch vrtoch v období apríl až december 2008 bol cca 10 m, priemerná HPV vo vrte VČ-2 sa nachádzala v hĺbke 11,3 m a vo vrte VČ-8 v hĺbke 2,7 m. Priemerná hĺbka HPV v obidvoch hladinomeroch oproti roku 2007 mierne klesla (o 37 cm) a predstavoval v roku 2008 7,04 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | 1 vrt (AH-1) | varovný systém inštalovaný 12.10.05 | HPV dosiahla maximálnu úroveň koncom marca (2,18 m pod povrchom terénu) a najhlbšie sa nachádzala v októbri (3,98 m). Priemerná úroveň oproti roku 2007 stúpla o 19 cm a v roku 2008 predstavovala 3,17 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Výdatnosti (Q) | 7 objektov | týždenné merania (celkom 48) | Najväčší rozkyv výdatnosti bol zaznamenaný vo vrte VV-109 (až 21,0 l.min-1). Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov stúpla oproti r. 2006 o 3,13 l.min-1 a v roku 2008 bola 18,59 l.min-1. |  |  |
|  |  | Zrážkových úhrnov (ZU) – stanica SHMÚ | Prievidza (30120) Ráztočno (30100) | denné zrážkové úhrny | Ročné zrážkové úhrny sa porovnávajú na všetkých staniciach s dlhodobým priemerom (DP) za 13 rokov (od 1.1.1993 do 31.12.2005). Stanica Prievidza DP: 671,55 mm; rok 2007: 762,5 mm (113,54 % – vlhký rok); rok 2008: 654,7 mm (97,49 % - normálny rok); Stanica Ráztočno DP: 769,18 mm; rok 2007: 829,2 (107,8 % – normálny rok); rok 2008: 738,8 mm (96,05 % - normálny rok). |  |  |
| 2. Handlová - Morovnianske sídlisko | III. | HPV | 7 starších objektov | týždenné merania (celkom 52) | Zo skupiny starších vrtov boli dva (HG-351, VP-40) počas celého roku suché a ďalšie dva boli suché v určitých častiach roka (J-317, VP-44). V ostávajúcich troch vrtoch bolo najväčšie kolísanie zaznamenané vo vrte J-318 (3,85 m). | Z meraní HPV vyplýva, že hydrogeologický režim prostredia sa v rokoch 2007 a 2008 výrazne neodlišoval. Priemerná hĺbka HPV v roku 2008 mierne stúpla a priemerná hĺbka HPV, zaznamenaná automatickými hladinomermi bola v obidvoch rokoch prakticky rovnaká. I v roku 2008 vystúpila HPV vo vrtoch s hladinomermi na jar až na úroveň terénu. Sumárna priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení mierne poklesla. Príbuzný bol i zrážkový charakter obidvoch rokov. | Úplnejšiu informáciu o stabilitnom stave lokality možno získať iba aplikáciou širšieho sortimentu monitorovacích pozorovaní (predovšetkým geodetických meraní). O tejto skutočnosti, ako aj o výsledkoch doterajšieho monitorovania lokality a o nevyhnutnosti údržby sanačných zariadení bol písomne informovaný primátor mesta Handlová. |
|  |  |  | 35 vrtov z roku 2002 (označenie P) | merania 2x za mesiac (24) | V skupine novších vrtov bol najväčší rozkyv zaznamenaný vo vrte P-28 (11,39 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2007 stúpla o 0,93 m a predstavovala 5, 56 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | 2 vrty: P-19, P-17 | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Rozkyv hladiny vo vrte P-17 bol 8,9 m a vo vrte P-19 predstavoval 3,84 m. V marci v obidvoch hladinomeroch voda vystúpila na úroveň terénu. Priemerná hĺbka HPV v hladinomeroch sa oproti roku 2007 prakticky nezmenila (predstavovala 3,97 m ). |  |  |
|  |  | Q | 14 objektov | týždenné merania (celkom 52), vo vrtoch HV-101 a 102 merania 2x za mesiac (24) | Najväčšiu priemernú výdatnosť mal objekt E (13,04 l.min-1), najväčší rozkyv výdatností bol zistený v objektoch C a D (nad 37 l.min-1). Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite oproti r. 2007 mierne poklesla (o 1,23 l.min-1) a predstavovala 76,95 l.min-1. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | DP: 826,72 mm; rok 2007: 861,3 mm (104,18 % – normálny rok); rok 2008: 789,6 mm (95,51 % – normálny rok). |  |  |
| 3. Handlová - Kunešovská cesta | III. | GD | 3 vzťažné body; 4 pozorované body | 1 meranie: 14.5.2008 | Najväčšie polohové zmeny boli zaznamenané v bodoch 22=1 a 3=1 (až okolo 80 mm). Vzhľadom na smer pohybu (do svahu) a charakter stabilizácie bodov predpokladáme výrazný vplyv vonkajších faktorov na výsledky merania. | Vcelku stabilizovaný stav svahu a teda funkčnosť uskutočnených sanačných opatrení preukázali inklinometrické merania i režimové pozorovania, realizované v roku 2008. Veľmi príbuzné hodnoty mali i ročné zrážkové úhrny v rokoch 2007 a 2008. Mierne zvýšenie napätostného poľa bolo zistené iba meraniami PEE v transportačnej časti zosuvu. Výrazné posuvy geodetických bodov sú pravdepodobne výsledkom vplyvu viacerých vonkajších faktorov, čo vyžaduje aplikáciu vhodnejšej metodiky merania v budúcnosti. | I keď bol na základe výsledkov meraní konštatovaný vcelku stabilný stav prostredia zosuvu v roku 2008, vzhľadom na celospoločenskú dôležitosť lokality je potrebné i naďalej pokračovať v monitorovacích meraniach rovnakého rozsahu i frekvencie. Geodetické merania je potrebné nahradiť vlastnými meraniami GPS. O výsledkoch doterajšieho monitorovania lokality bol písomne informovaný primátor mesta. |
|  |  | IN | 5 vrtov | 1 meranie: 19.5.2008 (JK-1, 2, 3, 7) 6.6.2008 (JK-6) | V žiadnom z meraných vrtov priemerná rýchlosť pohybu neprekročila hodnotu 2 mm/rok; výsledky merania preukázali celkovo stabilizovaný stav prostredia. |  |  |
|  |  | PEE | 6 vrtov | 2 merania: 14.5. a 1.10. 2008 | Vyššie hodnoty poľa boli zaznamenané počas jesenného merania vo vrte JK-2, pod hladinou podzemnej vody a pri jarnom meraní vo vrte JK-3. Obidva vrty sa nachádzajú v transportačnej časti zosuvu. |  |  |
|  |  | HPV | 10 objektov | týždenné merania (celkom 52) | Maximálny rozkyv HPV bol nameraný vo vrte MK-8 (4,52 m). Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2007 prakticky nezmenila a predstavuje 3,45 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 4 objekty | týždenné merania (celkom 52) | Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov oproti roku 2007 mierne stúpla (o 0,55 l.min-1) a bola 6,61 l.min-1. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová - Morovnianske sídlisko. |  |  |
|  |  |  | Handlová-totalizátor | mesačné zrážkové úhrny | DP: 1007,15 mm; rok 2006: 699,0 mm (69,4 % – veľmi suchý rok); rok 2007: 1004 mm (99,68 % – normálny rok); rok 2008: 584 mm do konca septembra 2008. |  |  |
| 4. Fintice | III. | GD | 2 vzťažné body; 5 pozorovaných bodov | 1 meranie: 18. 6.2008 | Po ročnej prestávke v meraniach bol zaznamenaný celkovo stabilný stav všetkých pozorovaných bodov. Najväčší posuv bol nameraný v bode P5 (24,41 mm za cca 2 roky, čo predstavuje 11,7 mm/rok). | Geodetickými meraniami bola preukázaná pokračujúca aktivita čela akumulačnej oblasti zosuvu, indikovaná premiestnením bodu P5. Vysoký stav poľa PEE bol zistený taktiež predovšetkým v spodnej časti svahu (vrt K-1a). Z režimových pozorovaní vyplýva iba mierne stúpnutie priemernej úrovne HPV. Ročné zrážkové úhrny sa v rokoch 2007 a 2008 výrazne neodlišovali. Na základe výsledkov monitorovania v roku 2008 možno konštatovať vcelku stabilizovaný stav pozorovaného svahu. | Napriek výsledkom monitorovacích meraní, preukazujúcim vcelku stabilný stav svahu v roku 2008 považujeme za potrebné – vzhľadom na celospoločenskú dôležitosť lokality – naďalej pokračovať v monitorovacích meraniach rovnakého rozsahu i frekvencie. V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy je potrebné posúdiť optimálne možnosti sanácie zosuvu. O stave zosuvného svahu a doterajších výsledkoch monitorovania bola písomne informovaná starostka obce v novembri 2008. |
|  |  | IN | 3 vrty | 1 meranie: 15.8.2008 | Deformácie zaznamenané vo všetkých troch vrtoch charakterizujú vcelku stabilný stav prostredia. Najväčšia rýchlosť pohybu, prekračujúca 2 mm/rok bola zaznamenaná vo vrte K-3 v hĺbke do 8 m. Určitá pohybová aktivita bola nameraná i vo vrte K-5 v hĺbke až 25 m (2,09 mm/rok). |  |  |
|  |  | PEE | 6 vrtov | 1 meranie: 26.11. 2008 | Výrazné zvýšenie úrovne poľa PEE bolo zaznamenané vo vrchnej časti vrtov K-5, K-4 a K-2b. Vysoká aktivizácia je zaznamenaná najmä vo vrte K-1a. |  |  |
|  |  | HPV | 10 vrtov | 10 meraní: 27.2., 27.3., 28.4., 26.5., 26.6., 25.7. 27.8., 29.9.,29.10., 26.11. 2008 | Najväčší rozkyv HPV bol zaznamenaný vo vrte K-1 (2,66 m). Vo vrtoch K-1 a K-2 bola najvyššia úroveň HPV zaznamenaná v jarných mesiacoch, vo vyššie položených vrtoch prevažne v júli a v auguste. V porovnaní s rokom 2007 priemerná úroveň HPV stúpla o 0,41 m a dosiahla hodnotu 6,02 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | 2 vrty: K-1a a K-2a | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Rozkyv hladiny vo vrte K-1a bol 1,91 m a vo vrte K-2a predstavoval 0,92 m. Priemerná hĺbka HPV v hladinomeroch oproti roku 2007 stúpla o 0,78 m (v roku 2008 predstavovala 3,75 m). |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Kapušany (59220) Prešov-planetárium (59160) | mesačné zrážkové úhrny | Stanica Kapušany DP: 667,01 mm; rok 2007: 739,1 mm (110,8 % – normálny rok); rok 2008: 746,8 mm (111,96 % – vlhký rok); Stanica Prešov-planetárium DP: 638,21 mm; rok 2007: 693,4 mm (108,65 % – normálny rok); rok 2008: 605,8 mm (94,92 % - normálny rok). |  |  |
| 5. Dolná Mičiná | II. | IN | 4 vrty | 1 meranie: 24.6.2008 | Pri meraní v roku 2008 bola zistená nepriechodnosť vrtu JM-14 v hĺbke cca 1 m. Najvýraznejšie deformácie boli zaznamenané vo vrte JM-18, situovanom nad zárubným múrom (v hĺbke 6,2 m bola zistená rýchlosť pohybu 4 mm/rok). Vypočítaná rýchlosť pohybu v ostatných vrtoch neprekročila hodnotu 3 mm/rok. | Monitorovacie merania preukázali v roku 2008 mierny nárast deformácií i napätostného poľa. Najnepriaznivejším poznatkom z inklinometrických meraní je zistenie nepriechodnosti vrtu JM-14 a významnejšia hodnota deformácie vo vrte JM-18. Trvalo vysoké hodnoty poľa PEE sa prejavujú v niektorých vrtoch blízko okraja zosuvu. Veľmi výrazné bolo i kolísanie HPV, zaznamenané hladinomermi, ktoré presiahlo 10 m. Mierny pokles HPV, ako aj zníženie výdatnosti odvodňovacích zariadení odráža zhoršujúci sa stav monitorovacích objektov. | Vzhľadom na to, že výsledky monitorovania preukázali určitú pohybovú aktivitu zosuvných hmôt, považujeme za potrebné v pozorovaniach pokračovať a v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy zvýšiť frekvenciu režimových meraní. O výsledkoch monitorovania, ako aj o stave sanačných opatrení a o nepriaznivom rozvoji eróznych javov v materiáli násypu bol písomne informovaný starosta obce v novembri 2008. |
|  |  | PEE | 10 vrtov | 2 merania: 14.5. a 23.10. 2008 | Trvalo vysoká úroveň poľa PEE bola zistená v okolí vrtov JM-2, JM-8 a JM-9, situovaných blízko okraja aktívneho zosuvu, ako aj vo vrte JM-18. |  |  |
|  |  | HPV | 12 vrtov | 3 merania: 29.5., 25.9., 21.11.2008 | Vo vrtoch JM-2, JM-7, JM-8 a JM-16 bola zaznamenaná najnižšia úroveň hladiny podzemnej vody pod terénom počas celého pozorovaného obdobia od roku 1996. Priemerná HPV vypočítaná zo všetkých vrtov mierne poklesla (cca o 0,17 m) oproti predchádzajúcemu roku. |  |  |
|  |  |  | JM-6, JM-19 | automatické hladinomery (hodinový záznam) | Rozkyv hladiny vo vrte JM-19 bol 10,87 m a vo vrte JM-6 predstavoval 3,48 m. Priemerná hĺbka HPV v hladinomeroch oproti roku 2007 klesla o 56 cm (v roku 2008 predstavovala 13,65 m). |  |  |
|  |  | Q | 5 objektov | 3 merania: 29.5., 25.9., 21.11.2008 | Zaznamenaná bola znížená výdatnosť, ako aj dosiahnutie jej minimálnych hodnôt takmer vo všetkých horizontálnych vrtoch (okrem HV-2). Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2007 o 2,62 l.min-1 a predstavovala iba 8,37 l.min-1. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Banská Bystrica (34300) | denné zrážkové úhrny | DP: 855,15 mm; rok 2007: 869,3 mm (101,65 % – normálny rok); rok 2008: 916,8 mm (107,21 % - normálny rok). |  |  |
| 6. Ľubietová | II. | HPV | 7 vrtov | 11 meraní: 26.2., 28.3., 24.4., 25.5., 20.6., 26.7., 26.8., 26.9., 22.10., 5.11. 10.12.2008 | Najvýraznejší rozkyv HPV bol zaznamenaný vo vrtoch V-5A (1,85 m) a V-2 (1,43 m). V ostatných vrtoch HPV kolísala do 1 m. Vo vrte V-4 bola zaznamenaná najnižšia úroveň HPV za celé pozorované obdobie. Priemerná HPV na lokalite mierne stúpla (o 0,11 m) oproti predchádzajúcemu roku. | Režimovými meraniami v roku 2008 neboli zaznamenané žiadne výrazné zmeny úrovne HPV. Zaznamenaný bol pokračujúci pokles sumárnej výdatnosti odvodňovacích zariadení, pravdepodobne spôsobený znižovaním ich funkčnosti. Ročný zrážkový úhrn bol oproti roku 2007 vyšší. | Na získanie komplexnejšej informácie o stabilitnom stave svahu je nevyhnutné zvýšiť frekvenciu režimových meraní a obnoviť geodetic-ké pozorovania. Z iniciatívy starostu obce sa pripravuje návrh rekultivácie zosuvného územia. |
|  |  | Q | 9 objektov | 10 meraní: 26.2., 24.4., 25.5., 20.6., 26.7., 26.8., 26.9., 22.10., 5.11. 10.12.2008 | Sumárna priemerná výdatnosť poklesla oproti r. 2007 o 0,35 l.min-1 a predstavovala hodnotu 4,87 l.min-1. Vo vrte HV-3 bola nameraná najnižšia výdatnosť za celé obdobie pozorovania. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Ľubietová (34100) | mesačné zrážkové úhrny | DP: 736,04 mm; rok 2007: 754,7 mm (102,53 % – normálny rok); rok 2008: 817,5 mm (111,07 % - vlhký rok). |  |  |
| 7. Slanec-TP | II. | HPV | 11 vrtov | 10 meraní: 27.2.,27.3., 28.4., 26.5., 26.6., 25.7., 27.8.,29.9., 29.10., 26.11. 2008 | Maximálny rozkyv HPV (väčší ako 2 m) bol nameraný vo vrtoch J-4, J-14 a J-16. Vrt J-6 v priebehu roka dvakrát úplne vyschol. HPV sa nachádzala najvyššie v jarných mesiacoch, najviac zaklesnutá bola v novembri. V porovnaní s predchádzajúcim rokom HPV stúpla (o 0,8 m) a dosiahla hodnotu 4,76 m pod úrovňou terénu. | Režimové pozorovania preukázali mierny nárast úrovne HPV oproti predchádzajú-cemu roku. Stúpla i celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení. Z hľadiska ročných zrážkových úhrnov boli roky 2007 a 2008 veľmi podobné. Z režimových pozorované nevyplynuli žiadne výrazné zmeny v stave prostredia. | Na získanie komplexnejšej informácie je potrebné rozšíriť súbor pozorovaní. Táto požiadavka sa stáva ešte nalieha-vejšou po havárii plynovodu neďa-leko pozorovaného územia v marci 2008. O uvedených skutočnostiach boli písomne informo-vaní zástupcovia SPP. |
|  |  | Q | 5 studní - 20 objektov (subhorizontálne vrty) | 10 meraní: 27.2.,27.3., 28.4., 26.5., 26.6., 25.7., 27.8.,29.9., 29.10., 26.11. 2008 | Najväčší rozkyv výdatnosti bol nameraný vo vrte V2/1 (10,8 l.min-1). Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti roku 2007 stúpla (o 4,2 l.min-1) a predstavovala 8,99 l.min-1. Výdatnosť viacerých vrtov sa postupne znižuje. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Slanská Huta (51160) | mesačné zrážkové úhrny | DP: 725,7 mm (za obdobie od 1.1.2001 – 31.12.2005) rok 2007: 722 mm (99,49 % – normálny rok); rok 2008: 780,1 mm (107,5 % – normálny rok). |  |  |
| 8. Handlová – zosuv z roku 1960 | II. | IN | 5 vrtov | 1 meranie: 5.6.2008 | Najväčšia deformácia bola zaznamenaná vo vrte GI-1 (takmer 43 mm za 13 mesiacov v hĺbke od 16 do 20 m). Ide o prejav aktívneho pohybu v odlučnej oblasti zosuvu. Z ďalších vrtov bola významnejšia deformácia zaznamenaná vo vrte GI-4 (cca 10 mm za 13 mesiacov v hĺbke 4,5 m). | Inklinometrickým meraním zaznamenaná deformácia vo vrte GI-1, presahujúca 42 mm charakterizuje aktívny svahový pohyb dielčieho horninového bloku. V ostatných vrtoch takéto výrazné deformácie zaznamenané neboli. Aj vysoké hodnoty poľa PEE boli namerané v okolí vrtu GI-1 v hornej časti svahu, ako i v ďalších vrtoch. Z obhliadky a kontrolného merania objektov na meranie hĺbky HPV a výdatnosti odvodňovacích zariadení vyplynulo, že voda sa v prevažnej časti zosuvného územia nachádza pomerne plytko pod úrovňou terénu. Výrazne sa zhoršuje stav povrchových odvodňovacích rigolov i horizontálnych odvodňovacích vrtov (ich vysychanie, upchávanie, znižovanie výdatnosti). | Na základe výsledkov monitorovacích meraní možno konštatovať, že horné časti zosuvného svahu v okolí odlučnej oblasti zosuvu boli v roku 2008 v kritickom stave. Vďaka rozsiahlym sanačným opatreniam a dosypávaniu stabilizačného násypu však nedošlo k prejavom pohybovej aktivity na celom svahu. Napriek tomu je nevyhnutné vykonať rozsiahlu údržbu sanačných odvodňovacích opatrení na celom zosuvnom území. (ide predovšetkým o prečistenie povrchových rigolov a úpravy ústia horizontál-nych vrtov). O stave zosuvného územia bol písomne informovaný primátora mesta Handlová v novembri 2008. |
|  |  | PEE | 6 vrtov | 2 merania: 13.5. a 30.9. 2008 | Zvýšená aktivita poľa PEE bola zaznamenaná v jeseni vo vrtoch GI-1 (v hĺbkovom intervale 0 – 23 m), GI-2 (v hĺbke do 6 m) a GI- 5 (0 až 11 m). |  |  |
|  |  | HPV | 8 vrtov | 3 merania: 25.4., 13.5. a 30.9. 2008 2007 | Merania HPV boli realizované počas meraní poľa PEE a terénnej obhliadky stavu zariadení. Okrem vrtu GI-1 (s hĺbkou HPV cca 13 m) sa voda vo všetkých ostatných vrtoch nachádza plytko pod terénom (maximálne do 5 m). Najväčší rozkyv hladiny bol zaznamenaný vo vrte HI-5 (6 m), priemerná HPV oproti roku 2007 poklesla a dosahuje 4,1 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 19 objektov | 1 meranie: 25.4. 2008 | Meranie sa vykonalo počas terénnej obhliadky stavu monitorovacích zariadení. Až 8 objektov je suchých alebo malo iba minimálnu výdatnosť. Najvyššiu výdatnosť majú vrty v stredisku III. (JV-1 až 26 l.min-1, JV-3 až 10,5 l.min-1). Oproti jarnému meraniu z roku 2005 sumárna výdatnosť všetkých odvodňovacích zariadení výrazne poklesla (až o viac ako 100 l.min-1) a na jar 2008 predstavovala 58,93 l.min-1. |  |  |
|  |  | Priame meradlom mikromorfologických zmien povrchu horniny (MZ) | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 17.4. a 17.9. 2008 | Okrem bodu 7 (číslovanie bodov je vždy zľava od 1 do 8 pri orientácii čelom k masívu), v ktorom bol zaznamenaný v priebehu minulého roku ústup masívu o 2,96 mm, nenastali žiadne výrazné zmeny v konfigurácii meracieho profilu. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko |  |  |
|  |  |  | Handlová-totalizátor | mesačné zrážkové úhrny | Pozri lokalita Handlová – Kunešovská cesta |  |  |
| 9. Okoličné | III. | GD | 6 vzťažných bodov; 25 pozorovaných bodov | 1 meranie: 12. – 13.5.2008 | Oproti predchádzajúcim dvom rokom bolo zaznamenané celkové utíšenie pohybu pozorovaných bodov. Najväčšia polohová zmena bola nameraná v bode 111 (27,3 mm za cca 11 mesiacov), najvýraznejšia výšková zmena (pokles 17 mm za rovnaké obdobie) v bode P19. | Po výrazných vertikálnych pohyboch bodov geodetickej siete v čele zosuvu, zaznamenaných v predchádzajúcich dvoch rokoch, bola meraniami v roku 2008 preukázaní celková stabilizácia zosuvného svahu. Určité prejavy pohybu boli namerané opäť v čele zosuvného prúdu nad železničnou traťou – v inklinomet-rickom vrte M-2 a na geodetickom bode 111. V režime podzemnej vody nebola oproti roku 2007 zaznamenaná výraznejšia zmena, priemerná úroveň HPV bola prakticky nezmenená a výdatnosť odvodňovacích zariadení poklesla. Ročný zrážkový úhrn bol na lokalite nižší. | Napriek zaznamenanej stabilizácii prostredia v roku 2008 treba na lokalite – vzhľadom na jej vysoký celospoločenský význam – ponechať doterajší rozsah i frekvenciu monitorovacích meraní. Potrebné je spresniť kritické hodnoty HPV pre varovné signalizačné zariadenie, umiestnené vo vrte AH-2. O stave lokality a doterajších výsledkoch monitorovania bolo v novembri 2008 písomne informované GR ŽSR. |
|  |  | IN | 4 vrty | 1 meranie: 25.7.2008 | Nevýrazný nárast deformácie bol oproti predchádzajúcemu roku zaznamenaný vo vrte M-2 (rýchlosť pohybu stúpla z 4,11 mm/rok na 4,63 mm/rok v hĺbke 3,65 m). Dôležitý vrt JO-1 bol porušený vonkajším zásahom, v lete 2008 opravený a bolo v ňom vykonané základné meranie. |  |  |
|  |  | HPV | 8 objektov | týždenné merania (celkom 52) | Maximálny rozkyv HPV bol nameraný vo vrte M-2 (5,13 m). Priemerná hĺbka HPV oproti r. 2007 mierne stúpla (o 17 cm) a v roku 2008 predstavovala 9,30 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | J-1 | automatický hladinomer (hodinový záznam) | Maximálnu úroveň dosiahla HPV v máji 2008 (2,4 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň v decembri (7,42 m). Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2007 prakticky nezmenila (stúpla o 5 cm) a v roku 2008 dosiahla 6,07 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | 1 vrt (AH-2) | varovný systém inštalovaný 13.10.05 | Maximálnu úroveň dosiahla HPV v júli 2008 (2,47 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň v decembri (4,5 m). Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2007 prakticky nezmenila a v roku 2008 dosiahla 3,79 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 12 objektov | týždenné merania (52 meraní) | Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti r. 2007 klesla o 5,22 l.min-1 a predstavuje 27,38 l.min-1. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Lipt. Mikuláš (21060) Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130) | denné zrážkové úhrny | Stanica Liptovský Mikuláš DP: 644,68 mm; rok 2007: 657,1 mm (101,93 % – normálny rok); rok 2008: 569,3 mm (88,31 % - suchý rok) Stanica Liptovský Mikuláš-Ondrášová DP: 667,82 mm; rok 2007: 756,2 mm (113,23 % – vlhký rok); rok 2008: 655,2 mm (98,11 % - normálny rok) |  |  |
| 10. Liptovská Mara | III. | GD | 3 vzťažné body; 12 pozorovaných bodov | 1 meranie: 25. – 28.8.2008 1.meranie GPS (polohové): 24.9.2008 | Výškovým meraním bolo preukázané úplne zastavenie poklesov bodov na zosuve, ktoré bolo pozorované v rokoch 2003-2006. Druhýkrát sa realizovalo polohové meranie aj metódou GPS (presnosť do 3 mm). Najväčšie polohové zmeny z merania GPS boli zistené na bode A4, ktorý je v terestrickom meraní považovaný za pevný bod, čím sú výsledky uvedených meraní významne ovplyvnené. | Pozorovania v roku 2008 preukázali úplne zastavenie výškových pohybov, zistených v roku 2006. Polohovým meraním metódou GPS bolo zistené, že „pevné body“ používané pre terestrické meranie vykazujú značný pohyb. Na spresnenie družicového merania je potrebné vyrezať v blízkosti bodov všetky stromy aj kríky, aby boli čo najpriaznivejšie observačné podmienky. Hĺbka HPV dosahovala najnižšiu úroveň za posledné 4 roky, výdatnosť odvodňovacích zariadení mierne stúpla. | Odporúča sa vykonávať geodetické merania s presnosťou určenia polohovej zmeny do 3 mm. V spolupráci s TBD vodného diela je potrebné zabezpečiť zhustenie intervalu meraní. Súčasne je potrebné preroko-vať možnosť vybudovania inklinometrických vrtov v profile, ktorý bude vytypovaný na základe výsledkov geofyzikálnych meraní. O uvedených skutočnostiach boli písomne informovaní zástupcovia Slovenského vodohospod. podniku, š. p. v novembri 2008. |
|  |  | HPV | 28 objektov | merania 2x za mesiac (27) | Maximálne hodnoty dosiahla HPV v mesiaci marec, celkovo však dosahovala najnižšiu úroveň za posledné 4 roky. Hladiny začali výraznejšie stúpať v decembri po intenzívnejších zrážkach. Priemerná hladina HPV na lokalite oproti roku 2007 mierne stúpla (o 12 cm) a dosiahla 6,82 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  |  | J-10, J-19 | automatické hladinomery (hodin. záznam) | Maximálnu úroveň dosiahla HPV v obidvoch hladinomeroch v marci 2008, minimálna bola v hladinomeri J-19 zaznamenaná v decembri a v hladinomeri J-10 v septembri 2008. Priemerná hĺbka HPV v obidvoch hladinomeroch oproti roku 2007 klesla o 15 cm a v roku 2008 dosiahla 8,8 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | Q | 28 horizontálnych vrtov | merania 2x za mesiac (27) | Celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení v roku 2008 bola o cca 2 l.min-1 vyššia oproti predchádzajúcemu roku (predstavovala 14,83 l.min-1). |  |  |
|  |  | ZU – lokálna zrážkomerná stanica | zrážkomerná stanica na hrádzi L. Mara | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn bol 559 mm, čo predstavuje 99,7% dlhoročného priemeru (normálny rok). Vysoko nadnormálny bol december – 55,3 mm (až 214 % dlhodobého priemeru tohto mesiaca). Oproti minulému roku bol zrážkový úhrn výrazne nižší. |  |  |
|  |  | Hladina vody v nádrži | automatický kontinuálny zapisovač | denné minimá a maximá | Hladina vody v nádrži dosiahla dvakrát maximálne úrovne a to v júni a v auguste (564,08 m.n.m). Počas celého roka nebolo zaznamenané vystúpenie hladiny vody v nádrži nad úroveň HPV v päte zosuvu (meranie vo vrte J-5). |  |  |
| 11. Bojnice | III. | GD | 3 vzťažné body; 20 meracích bodov | 1 meranie: 8.7.2008 | Polohové zmeny väčšie ako 20 mm za obdobie 12,5 mesiaca boli namerané v bodoch B_6, B_7, B_8, B_B a B-2. Výrazný posuv bodu B_5 (až 62,78 mm v smere proti svahu) bol spôsobený pravdepodobne jeho poškodením. Výškové zmeny (zdvihy), väčšie ako 20 mm boli namerané v bodoch B_1, B_B, B-1, B-2, B-4 a JB-1. Z výsledkov geodetických meraní vyplýva mierna pohybová aktivizácia zosuvu vo východnej časti územia. | Výsledky monitorovacích meraní preukázali pokračujúcu miernu pohybovú aktivitu zosuvných hmôt prevažne vo východnej časti územia. Inklinometrickými meraniami bol preukázaný stabilizovaný stav okolia meraných vrtov a z hydrogeologického hľadiska nedošlo k žiadnym výrazným zmenám oproti predchádzajúcemu roku. | Napriek konštatovaniu celkove stabilizovaného stavu svahu v roku 2008, odporúča sa pokračovať v pozorovaniach s rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. Pozornosť treba trvalo venovať možným únikom vody z kanalizácie. O stave zosuvného svahu bol písomne informovaný primátor mesta v novembri 2008. |
|  |  | IN | 2 vrty | 1 meranie: 17.6.2008 | Deformácie v obidvoch vrtoch boli menšie, ako v predchádzajúcom roku a svojou veľkosťou málo významné. |  |  |
|  |  | HPV | 8 objektov | týždenné merania (celkom 48) | Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte B-4 (2,84 m). Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2007 prakticky nezmenila a predstavovala 2,82 m pod úrovňou terénu. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Prievidza (30120) | denné zrážkové úhrny | DP: 671,55 mm; rok 2007: 762,5 mm (113,54 % – vlhký rok); rok 2008: 654,7 mm (97,49 % - normálny rok). |  |  |
| 12. Kvašov | II. | IN | 1 vrt | 1 meranie: 27.5.2008 | Na úrovni šmykovej plochy (v hĺbke cca 2,5 m od povrchu terénu) bola nameraná deformácia 2,21 mm za obdobie cca 10 mesiacov, teda oproti predchádzajúcemu meraniu nebol zistený nárast deformácie. | Inklinometrické meranie preukázalo stabilizáciu pohybovej aktivity zosuvu po uskutočnení sanačných opatrení. Priemerná HPV však oproti roku 2007 stúpla napriek zníženiu ročného zrážkového úhrnu, zaznamenaného na obidvoch zrážkomerných staniciach. | Pravidelnými meraniami je potrebné naďalej overovať aktuálny stabilitný stav svahu po uskutočnení rozsiahlych sanač-ných opatrení. O doterajších výsledkoch monitorovania bol písomne informovaný starosta obce v novembri 2008. |
|  |  | HPV | 1 vrt | týždenné merania (celkom 53) | Maximálna úroveň HPV bola nameraná v decembri (3,2 m pod úrovňou povrchu) a minimálna vo februári 2008 (4,09 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2007 stúpla o 1,46 m a v roku 2008 bola 3,70 m. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Horná Maríková (26220) Lazy pod Makytou (26260) | mesačné zrážkové úhrny | Stanica Horná Maríková DP: 953,46 mm; rok 2007: 1157,5 mm (121,4 % – veľmi vlhký rok); rok 2008: 896,2 mm (93,99 % – normálny rok); Stanica Lazy pod Makytou DP: 808,84 mm; rok 2007: 941,5 mm (116,4 % – vlhký rok); rok 2008: 775,4 mm (95,87 % - normálny rok). |  |  |
| 13. Hlohovec – Posádka | II. | PEE | 12 vrtov | 2 merania: 30.4. a 10.9. 2008 | Pomerne vysoká úroveň poľa PEE bola zistená počas jarného merania vo vrte HSJ-33 v severnej časti územia. V jeseni bolo aktívnejšie okolie vrtov HSJ-26, 32 a opäť HSJ-33. | Merania poľa PEE preukázali i v roku 2008 väčšie koncentrácie napätí v severnej časti pozorovaného územia, kde prejavy pohybovej aktivity možno identifikovať i pri terénnych obhliadkach územia. HPV sa na väčšine územia nachádza pomerne hlboko (cca desiatky metrov) pod úrovňou terénu. | Odporúča sa rozšíriť sortiment monitorovacích meraní, ako aj rozsah pozorova-ného územia v súvislosti s prípravou Vodného diela. O týchto skutočnostiach boli písomne informovaní starostovia obcí Bojničky a Vinohrady nad Váhom. |
|  |  | HPV | 12 vrtov | 2 merania: 30.4. a 10.9. 2008 | Merania HPV boli realizované počas meraní poľa PEE. Vo väčšine prípadov sa úroveň HPV nachádzala vyššie počas jesenného merania. Vrty HSJ-25, 26, 31, 38 boli suché, priemerná hĺbka HPV vo vrtoch HSJ-32, 33, 37, 39, 46, 49 je 30,9 m pod úrovňou terénu, vo vrtoch HSV-35 a 40 sa nachádza podstatne plytšie (v hĺbke cca 3 m). |  |  |
|  |  | ZU– stanica SHMÚ | Siladice (18540) | mesačné zrážkové úhrny | DP: 593,49 mm; rok 2007: 674,3 mm (113,62 % – vlhký rok); rok 2008: 584,9 mm (98,55 % – normálny rok) |  |  |
| 14. Vištuk | II. | PEE | 16 vrtov | 2 merania: 28.4. a 5.9. 2008 | Počas obidvoch meraní bola zaznamenaná výrazná aktivizácia okrajových častí zosuvu. Stredná až pomerne vysoká aktivita poľa PEE bola nameraná vo vrtoch J-11, J-12, J-13, J-20, 21, 23, 25 a 26. | Podľa výsledkov merania pole PEE výrazne stúplo vo viacerých vrtoch na okrajoch zosuvu, z čoho vyplýva pravdepodobnosť lokálnej aktivizácie niektorých častí zosuvného územia. | Komplexnejšie posúdenie aktuálneho stabilitného stavu je možné iba po rozšírení sortimentu meraní. O výsledkoch monitorovania bol písomne informovaný starosta obce. |
|  |  | HPV | 16 vrtov | 2 merania: 28.4. a 5.9. 2008 | Merania HPV boli realizované počas meraní poľa PEE. Vrty J-11, 15, 16, 17, 19, 20 boli suché. Priemerná hĺbka HPV vo všetkých vrtoch je 7,8 m, najbližšie k povrchu terénu je voda vo vrtoch J-14 a J-22. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ: | Modra (18060) | mesačné zrážkové úhrny | DP: 694,88 mm; rok 2007: 750,3 mm (107,97 % – normálny rok); rok 2008: 736,0 mm (105,92 % – normálny rok) |  |  |
| 15. Malá Čausa | I. | HPV | 9 objektov | meranie s 2-týždňovým intervalom (24) | Maximálny rozkyv HPV bol nameraný vo vrte Z-6 (4,14 m). Priemerná hĺbka HPV oproti r. 2007 klesla o cca 30 cm a predstavovala hodnotu 2,02 m pod úrovňou terénu. | Meraniami bol preukázaný mierny pokles úrovne HPV oproti roku 2007 a zaznamenaný bol výraznejší pokles výdatnosti meraných objektov. | Vzhľadom na existujúci stav lokality a po súhlase predstaviteľov obce bude od roku 2009 aktívne monitorovanie zosuvu skončené. |
|  |  | Q | 2 objekty | meranie s 2-týždňovým intervalom (24) | Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2007 o cca 1,5 l.min-1 a bola 2,27 l.min-1. |  |  |
|  |  | ZU | Pozri lokalita Veľká Čausa |  |  |
| 16. Veľká Izra | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 2 prístroje: Veľká Izra – 1 (VI-1 horný) Veľká Izra – 2 (VI-2 dolný) | 4 merania: 20. 3., 16. 6., 27. 8., 25. 11. 2008 | V roku 2008 pokračoval trend stagnácie rozširovania, resp. mierneho zatvárania trhliny medzi skalným masívom a sadajúcim blokom (VI-1). Trhlina medzi okrajovým a susedným blokom (VI-2) sa rozšírila o cca 0,5 mm, celkovo na 12,5 mm. Pokračoval mierny pokles oboch monitorovaných blokov; ich celkový pokles dosiahol cca 2,5 mm. Kým ľavostranný šmykový posun horného bloku stagnoval, v spodnom pokračoval a presiahol 4 mm. Výraznejšie zmeny v rotáciách neboli zaznamenané. | Najvýznamnejším zisteným pohybom bol cca 0,7 mm pokles spodnejšieho bloku oproti susednému, vyššie položenému. | Pre zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu je potrebné pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Slanská Huta (51160) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku v roku 2007 bol 722 mm, v roku 2008 stúpol na 780,1 mm. |  |  |
| 17. Sokol | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 1 prístroj: Sokoľ – 1 | 4 merania: 20. 3., 16. 6., 5. 8., 25. 11. 2008 | Po stagnácii a miernom zatváraní trhliny medzi blokom a masívom sa v roku 2008 obnovil trend pomalého rozširovania trhliny, avšak celková hodnota nedosiahla úroveň 9 mm zo začiatku roku 2007. V rotáciách došlo v lete k zmene zmyslu nakláňania bloku. Odklon jeho hornej časti od masívu sa zmenil na príklon, t. j. jeho päta sa začala vzďaľovať od masívu. Zmena rotácie môže súvisieť i so seizmickou udalosťou v regióne | V roku 2008 stagnoval pohyb bloku vo všetkých troch osiach, naopak, začalo vzďaľovanie jeho päty od svahu. | Pre zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu je potrebné pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovanom dilatometri aspoň 4-krát ročne. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Dargov (50040) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 596 mm, v roku 2008 klesol na 554,0 mm. |  |  |
| 18. Košický Klečenov | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 2 prístroje: K. Klečenov – 1 (KK-1 dolný) K. Klečenov – 2 (KK-2 horný) | 4 merania: 20. 3., 16. 6., 27. 8., 25. 11. 2008 | V roku 2008 stagnoval šmykový pohyb oboch blokov a pokračoval veľmi mierny nárast ich zdvihu. Zaznamenané bolo mierne rozširovanie trhliny medzi horným blokom a masívom a pokračoval trend pozvoľného rozširovania trhliny medzi oboma blokmi. Celková hodnota vertikálneho zdvihu dosiahla cca 8,2 mm (KK-1) a 5,75 mm (KK-2). Pokračoval i odklon okrajového bloku od masívu (KK-1). Náhla zmena veľkosti tohto odklonu (cca 0,3 (/200) môže súvisieť so seizmickou udalosťou v regióne. | Trend spomaleného zdvihu obidvoch blokov pokračoval od minulého roku. Pokračovalo mierne rozširovanie trhliny medzi obidvomi blokmi a skokovito sa zvýšil odklon spodnej časti okrajového bloku od masívu. | Pre zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu je potrebné pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Herľany (60060) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 535,3 mm, v roku 2008 stúpol na 634,2 mm. |  |  |
| 19. Jaskyňa pod Spišskou | II. | Dilatometrické prístrojom TM-71 | 1 prístroj | 4 merania: 6.3., 5.5., 12.9. a 12.11.2008 | Z doterajších výsledkov vyplýva trend nevýrazného rozširovania trhliny medzi horninovým blokom a masívom (celkovo 0,075 mm). Uvedená hodnota predstavuje rozšírenie za dobu 1,5 roka (od základného merania, uskutočneného v apríli 2007). | Napriek určitému trendu rozširovania trhliny, prešla zatiaľ krátka doba od základného merania. Odporúča sa vykonávať merania aspoň dva roky a potom robiť prvé interpretácie nameraných hodnôt. | Pre zistenie ďalšieho vývoja pohybu bloku je potrebné pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovanom dilatometre aspoň 4-krát ročne. |
| 20. Banská Štiavnica | II. | Digitálna fotogra-metria (DF) | Reálna základnica | 8 vertikálnych profilov PF1 až PF8 | 1 meranie: 28.11.2008 | Diferencie medzi profilmi meranými v rokoch 2005 až 2008 sú v medziach presnosti merania polohy profilových bodov v referenčnom súradnicovom systéme. Stredná chyba určenia polohy profilového bodu v smere osi záberu, t.j. v smere osi Z referenčného súradnicového systému je pri optimálnych podmienkach (vzhľadom na charakter povrchu a sklon terénu) 1 cm, pri menej kvalitných podmienkach sa zvyšuje až do 5 cm. | V profiloch meraných digitálnou fotogrametriou sa neprejavili žiadne významné zmeny oproti roku 2007 okrem vypadnutých menších častí horniny v profiloch č. 1, 3, 5, a 7 zväčša v horných partiách masívu. Podľa výsledkov časového radu dilatometrických pozorovaní sa prejavuje trend pomalých posunov. V období ročného monitorovacieho cyklu tento trend pokračuje na stanovisku č.1, na stanovisku č.2 bol pozorovaný ustálený stav. Výrazné zmeny stavu skalnej steny sa v roku 2008 neprejavili i napriek chladnejšej zime (podstatne vyšší počet mrazových dní v porovnaní s predchádzajúcou zimou). | Pre posúdenie aktuálneho stabilitného stavu skalného svahu je potrebné pokračovať v dilatometrických i fotogrametric-kých meraniach metódou digitálnej fotogrametrie, s rovnakou frekvenciou. V roku 2008 bol vytvorený aj detailný digitálny model reliéfu (DMR) pozorovanej lokality digitálnou fotogrametriou, ktorý bude možné aplikovať na vybraných častiach skalnej steny. |
|  |  |  | Časová základnica | Snímka z východnej strany lokality | 1 meranie: 28.11. 2008 | Kontrolné meranie zmien nepreukázalo posuny väčšie ako presnosť meraného posunu, preto nemožno tvrdiť že posun nastal. Presnosť meraných posunov sa pohybuje od 5 mm do 20 mm v závislosti od vzdialenosti pozorovaných bodov od stanoviska. |  |  |
|  |  | Dilatometrické prístrojomSomet (DS) | Stanovisko 1 (3 body) Stanovisko 2 (2 body) | 2 merania: 15. 4., 6. 10. 2008 | Pohyb monitorovaných horninových blokov neprekročil na obidvoch meraných stanoviskách hodnotu 0,3 mm. |  |  |
|  |  | Dilatometrické meradlom posuvov (DP) | Stanovisko 1 (2 body) Stanovisko 2 (2 body) | 2 merania: 15. 4., 6. 10. 2008 | Zaznamenané posuvy horninových blokov na meraných stanoviskách nepresiahli 1,1 mm. |  |  |
|  |  | Priame meradlom mikromorfologických zmien povrchu horniny (MZ) | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 15.4. a 5.9. 2008 | Najväčší ústup – úbytok materiálu (16,2 mm) bol zaznamenaný v priebehu roku 2008 v bode 3 meraného profilu (číslovanie bodov je vždy zľava od 1 do 8 pri orientácii čelom k masívu). Celkovo je profil ohrozený deštrukciou, ľavý kolík pre nasadenie meracieho ramena je takmer uvoľnený. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Banská Štiavnica (40260) | Mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 674,8 mm, v roku 2008 stúpol na 764,9 mm. |  |  |
|  |  | Počet mrazových dní (MD) – stanica SHMÚ | Banská Štiavnica (11901) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 69 dní; Zima 2007/2008: 116 dní. |  |  |
| 21. Demjata | II. | DF | Reálna základnica | 6 vertikálnych profilov PF1 až PF6 | 1 meranie: 29. 11. 2008 | Diferencie medzi profilmi meranými v rokoch 2005 až 2008 sú v medziach presnosti merania polohy profilových bodov v referenčnom súradnicovom systéme. Stredná chyba určenia polohy profilového bodu v smere osi záberu, t.j. v smere osi Z referenčného súradnicového systému je pri optimálnych podmienkach (vzhľadom na charakter povrchu a sklon terénu) 1 cm, pri menej kvalitných podmienkach sa zvyšuje až do 5 cm. | V profiloch meraných digitálnou fotogramet-riou sa neprejavili žiadne významné zmeny. Zaznamenané zmeny boli iba vo vegetáciou zarastených a suťových partiách masívu. Dilatometrické merania nepreukázali významné rozdiely oproti minulému roku. Selektívne zvetrávanie a rozvoľňovanie masívu však pokračuje o čom svedčia výsledky časového radu dilatometrických pozorovaní (zvlášť ide o posuvy bodov na okrajovom bloku stanoviska 3), ako aj výsledky merania mikromorfologických zmien na novovybudovaných stanoviskách. K intenzívnejším prejavom zvetrávania prispela i chladnejšia zima 2007/2008. | Pre posúdenie aktuálneho stabilitného stavu skalného svahu je potrebné pokračovať v dilatometrických i fotogrametric-kých meraniach metódou digitálnej fotogrametrie, s rovnakou frekvenciou. V roku 2008 bol vytvorený aj detailný DMR pozorovanej lokality digitálnou fotogrametriou, ktorý bude možné aplikovať na vybraných, potenciálne nestabilných častiach steny. Pokračovať v pravidelnom meraní mikromorfologic-kých zmien na vybudovaných stanoviskách. |
|  |  |  | Časová základnica | Ľavá aj pravá strana zárezu | 1 meranie: 29. 11. 2008 | Kontrolné meranie zmien nepreukázalo posuny väčšie ako presnosť meraného posunu, preto nemožno tvrdiť, že posun nastal. Presnosť meraných posunov sa pohybuje od 5 mm do 20 mm v závislosti od vzdialenosti pozorovaných bodov od stanoviska. |  |  |
|  |  | DS | Stanovisko 3 (4 body) Stanovisko 4 (2 body) | Stanovisko 3 2 merania: 5.5., 24.10. 2008; Stanovisko 4 1 meranie: 5.5. 2008 | Rozdiely medzi jednotlivými meraniami nepresiahli hodnotu 0,4 mm. Najvýraznejší celkový posuv medzi monitorovanými bodmi bol pozorovaný na okrajovom bloku stanoviska 3 s hodnotou 3,8 mm od počiatku merania v roku 2000. |  |  |
|  |  | DP | Stanovisko 3 (5 bodov) Stanovisko 1 (2 body) | 2 merania: 5.5., 24.10. 2008 | Hodnota posuvov na stanoviskách 1 a 3 nepresiahla od predchádzajúceho merania 1 mm; na stanovisku 1 dosiahla od počiatočného merania v roku 2003 hodnotu 4,82 mm v jarnom meraní a 4,29 mm na jeseň. Na okrajovom bloku stanoviska 3 predstavovala od počiatočného merania v roku 2000 hodnotu 6,82 mm. |  |  |
|  |  | MZ | 2 stanoviská MZ (16 meraných bodov) | 2 merania: 5.5. a 24.10. 2008 | V roku 2007 boli na lokalite inštalované 2 nové profily. V porovnaní so základným meraním v novembri 2007 došlo v profile Demjata 3 v roku 2008 k vydutiu steny v bode 3 o 2,72 mm, v bode 6 o 2,18 mm a v bode 7 o 2,64 mm. V profile Demjata 5 došlo k markantnému vydutiu steny v bode 8 – 3,64 mm.. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Kapušany (59220) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 739,1 mm, v roku 2008 sa mierne zvýšil na 746,8 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Bardejov (11962) Prešov-vojsko (11955) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 82 (Bardejov), resp. 103 dní (Prešov) Zima 2007/2008: 109 (Bardejov), resp. 104 dní (Prešov) |  |  |
| 22. Starina | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 20.3. a 1.12. 2008 | V porovnaní s rokom 2007 najväčšie rozpínanie skalného masívu (20,72 mm) bolo zaznamenané v bode 7 meraného profilu. Najväčší ústup bol zaznamenaný v bodoch 6 – 3,8 mm a 8 – 3,98 mm. | Zaznamenané boli pokračujúce výrazné zmeny – rozpínanie masívu – v okolí meracieho bodu 7, kde môže dôjsť k vypadnutiu horninového bloku. Proces sa mohol zvýrazniť v dôsledku chladnejšej zimy 2007/2008. | Odporúča sa pokračovať v priebežnom hodnotení zvetrávania a rozvoľňovania masívu na základe výsledkov merania MZ v jarnom a jesennom období. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Starina (43320) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 785 mm, v roku 2008 predstavoval 888,8 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Kamenica nad Cirochou (11993) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 76 dní; Zima 2007/2008: 104 dní . |  |  |
| 23. Slovenský raj – Pod večným dažďom | II. | DS | Stanovisko 1 (3 body) Stanovisko 2 (2 body) | 2 merania: 6.5., 24.10. 2008 | Na stanovisku 1 a 2 boli vykonané opakované merania, ktoré nepreukázali významné uvoľňovanie horninového bloku (namerané hodnoty nepresiahli 0,2 mm od počiatku merania). Vzhľadom na technické problémy priloženia meradla k meracím bodom na stanovisku 2 bolo možné meranie vykonať iba v jednom smere a pri nasledujúcom meraní treba prístup k meracím bodom technicky upraviť. | Merania nepreukázali postupné uvoľňovanie skalného bloku, ktorý je od masívu odčlenený viacerými diskontinuitami. | Vzhľadom na stav skalného masívu a namerané hodnoty deformácií sa odporúča znížiť frekvenciu dilatometrických meraní na 1x ročne, najlepšie na začiatku turistickej sezóny. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Hrabušice (56100) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2008 bol 743,3 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Spišské Vlachy (11949) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 122 dní; Zima 2007/2008: 149 dní . |  |  |
| 24. Harmanec | II. | DS | Stanovisko 1 (4 body) | 2 merania 16.4., 13. 10. 2008 | Zaznamenané neboli žiadne významnejšie zmeny v polohe meraných bodov. Od počiatku meraní zistené zmeny polohy bodov nepresahujú hodnotu 0,5 mm. | Zmeny pozdĺž tektonickej poruchy, zmerané dilatometrom v roku 2008 boli minimálne. | Vzhľadom na charakter horniny a doterajšie výsledky sa odporúča znížiť frekvenciu dilatometrických meraní (na 1- krát za 2 až 3 roky) a pokračovať v meraniach metódou digitálnej fotogrametrie. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Dolný Harmanec (34160) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 1006,3 mm, v roku 2008 dosiahol 1002,3 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Banská Bystrica – Zelená (11898) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 59 dní; Zima 2007/2008: 118 dní |  |  |
| 25. Jakub | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 16.4. a 13.10. 2008 | Najväčšia zmena oproti roku 2007 nastala v bode 5, kde došlo k vydutiu o 1,8 mm. Inak nenastali žiadne výraznejšie zmeny v konfigurácii meracieho profilu. | Horninový masív zvetráva relatívne rovnomerne, žiadne výraznejšie zmeny neboli meraniami v roku 2008 zaznamenané. | Odporúča sa pokračovať v priebežnom hodnotení zvetrávania a rozvoľňovania masívu na základe výsledkov merania MZ v jarnom a jesennom období. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Banská Bystrica (34300) | denné zrážkové úhrny | DP: 855,15 mm; rok 2007: 869,3 mm (101,65 % – normálny rok); rok 2008: 916,8 mm (107,21 % - normálny rok). |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Banská Bystrica – Zelená (11898) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 59 dní; Zima 2007/2008: 118 dní. |  |  |
| 26. Bratislava – Železná studnička | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 5.5. a 27.10.2008 | Nenastali žiadne výrazné zmeny v konfigurácii meracieho profilu. | Masív zvetráva relatívne rovnomerne – zrejme je to spôsobené vysokou homogenitou horninového prostredia v rámci monitorovaného profilu. | Odporúča sa pokračovať v priebežnom hodnotení zvetrávania a rozvoľňovania masívu na základe výsledkov merania MZ v jarnom a jesennom období. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Bratislava – Mudroňova (17100) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2008 bol 608,7 mm, bez úhrnu zrážok za december. V decembri stanica prerušila prevádzku. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Bratislava – Mlynská dolina (11810) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 27 dní; Zima 2007/2008: 65 dní. |  |  |
| 27. Pezinská Baba | I. | MZ | 2 stanoviská MZ (profil 2 a profil 3, v každom sa nachádza 8 meraných bodov) | 2 merania: 5.5. a 28.10.2008 | V porovnaní s rokom 2007 v profile 2 bola zaznamenaná výraznejšia zmena v konfigurácii meraného profilu v bode 1 – úbytok 1,62 mm. V profile 3 bolo zaznamenané výraznejšie rozpínanie horninového masívu v bode 6 (2,14 mm), a úbytok v bode 3 – 1,46 mm. | Výsledky meraní potvrdzujú predpoklad, že v záreze cesty treba rátať so zvýšeným opadávaním úlomkov, ktoré môže v blízkej budúcnosti ohroziť dopravu na frekventovanej komunikácii. | Odporúča sa pokračovať v priebežnom hodnotení zvetrávania a rozvoľňovania masívu na základe výsledkov merania MZ v jarnom a jesennom období. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Pernek (16180) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2008 bol 780,7 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Modra – Piesok (11833) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 47 dní; Zima 2007/2008: 87 dní. |  |  |
| 28. Lipovník | I. | MZ | 1 stanovisko MZ (8 meraných bodov) | 2 merania: 17.3. a 1.12.2008 | V porovnaní s rokom 2007 najväčší ústup horninového masívu bol zaznamenaný v bode 8 (10,66 mm) meraného profilu, ďalej v bode 3 – 5,84 mm a v bode 7 – 5,06 mm. | Z výsledkov meraní vyplýva možnosť uvoľňovania úlomkov zo skalnej steny. Vzhľadom na to, že úlomky sú relatívne malých rozmerov, nepredstavujú akútne ohrozenie prevádzky na ceste. | Odporúča sa pokračovať v priebežnom hodnotení zvetrávania a rozvoľňovania masívu na základe výsledkov merania MZ v jarnom a jesennom období. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Krásnohorské Podhradie (52180) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 705,9 mm, v roku 2008 klesol na 658,7 mm. |  |  |
|  |  | MD – stanica SHMÚ | Rožňava (11944) | počet dní s (Tmin<0,0°C) | Zima 2006/2007: 80 dní; Zima 2007/2008: 114 dní. |  |  |
| 29. Stabilizačný násyp - Handlová | III. | GD – meranie pohybov prekrytia a výtokového objektu | 7 indikačných bodov | 1 meranie: október 2008 | Z výsledkov meraní vyplýva, že oproti minulosti došlo k utlmeniu výškových pohybov všetkých hlavných indikačných bodov. Body OŠ1 a OŠ3 vykazujú zdvihnutie, prvý o 1,1 mm a druhý o 0,8 mm. Bod OŠ2 vykazuje medziročný pokles o 5,5 mm, čo je o 1 mm menej, ako v minulom roku. Bod na výtokovom objekte (VO) sa posunul v porovnaní s rokom 2007 proti smeru toku o 0,4 mm a priečne o 0,6 mm západným smerom. | Monitorovacie merania preukázali v roku 2008 celkove stabilný stav objektu SN – zistené bolo utlmenie výškových pohybov všetkých pozorovaných bodov a významné neboli ani namerané posuvy bodu na výtokovom objekte. Podobne i namerané deformácie oceľového potrubia zodpovedali hodnotám, prognózovaným na základe výsledkov merania z roku 2007. Najnepriaznivejšie je konštatovanie o pokračujúcom stúpaní HPV v telese SN v dôsledku málo funkčného odvodnenia svahov údolia (upchatie odvodňovacích rigolov) a hromadenia vody v telese SN. | Monitorované dielo zodpovedá tretej kategórii stavby v súlade s vyhláškou 524/2002 Z.z., z čoho vyplýva nevyhnutnosť vykonávania pozorovaní v definovanom rozsahu. Ide o meranie pohybov prekrytia i meranie priečnych rozmerových zmien potrubia. O výsledkoch monitorovania a aktuálnych zistených skutočnostiach bol písomne informovaný primátor mesta Handlová v novembri 2008. |
|  |  | GD – merania konvergencie (priečnych deformácií potrubia) | 48 meracích staníc | 1 meranie: august 2008 | Z porovnania s predchádzajúcimi meraniami vyplýva, že hodnoty namerané v roku 2008 zodpovedajú v prevažnej miere očakávaniam a prognózam, vytvoreným na základe výsledkov merania v roku 2007. Z uvedeného vyplýva, že v priečnych deformáciách potrubí nedošlo k výraznejším anomáliám. |  |  |
|  |  | HPV | 59 vrtov, z toho 39 funkčných, 11 zapchatých, 2 zničené a 7 suchých | týždenné merania (52 meraní na 23 vrtoch) mesačné merania (11 meraní na 16 vrtoch) | Maximálny rozkyv HPV bol nameraný vo vrte NV-110 (10,68 m). Priemerná hĺbka hpv určená zo všetkých meraných objektov sa nachádza na úrovni 8,02 m pod úrovňou terénu. Oproti roku 2007 mierne vystúpila (o 32 cm). Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil počet nefunkčných vrtov – pribudli 3 suché vrty. |  |  |
|  |  | Q | Hlavný drén | týždenné merania (52 meraní) | Priemerná výdatnosť oproti roku 2007 mierne klesla (o cca 5 l.min-1 ) a v roku 2008 predstavovala 486,40 l.min-1. |  |  |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ: | Handlová (30080) | denné zrážkové úhrny | DP: 826,72 mm; rok 2007: 861,3 mm (104,18 % – normálny rok); rok 2008: 789,6 mm (95,51 % – normálny rok). |  |  |
| 30. Ipeľ – priestor projektovanej PVE | I. | GD |  |  | Geodetické meranie sa na lokalite v roku 2008 neuskutočnilo. |  | Odporúča sa nadviazať na predchádzajúce geodetické merania siete bodov v priestore projekto-vanej prečerpá-vacej vodnej elektrárne. |
|  |  | ZU – stanica SHMÚ | Málinec (38020) | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2007 bol 730,2 mm, v roku 2008 klesol na 712,6 mm. |  |  |